MEMORIU DE PREZENTARE

conform conţinutului cadru din Anexa nr. 5.E

la Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

CONSTRUIRE 4 LOCUINȚE UNIFAMILIALE P +1E (3 ÎN REGIM ÎNȘIRUIT ȘI UNA ÎN REGIM IZOLAT), BRANȘAMENTE ȘI ORGANIZARE DE  ȘANTIER, ÎMPREJMUIRE TEREN

Cuprins

Capitolul I -   Denumirea proiectului	5

Capitolul II -   Titular	5

Capitolul III -   Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect	5

III.a.	Rezumatul proiectului	5

III.b	Justificarea necesităţii proiectului	7

III.c	Valoarea investitiei	8

III.d	Perioada de implementare propusa	8

III.e	Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);	8

III.f	Caracteristicile fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)	10

Profilul şi capacităţile de producţie	14

Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)	14

Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;	14

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare al acestora	14

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă	14

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei	14

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente	14

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare	14

Metode folosite în construcţie / demolare	15

Planul de execuţie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara	15

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate	15

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare	15

Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului	15

Alte autorizaţii cerute pentru proiect	15

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare	16

Planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului	16

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului	16

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz	16

Metode folosite în demolare	16

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare	16

Alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor)	16

V.	Descrierea amplasarii proiectului	16

Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 cu completarile ulterioare;	16

Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare	16

Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale:	17

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970	17

Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.	18

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile	18

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:	18

a. Protectia calitatii apelor	18

b. Protectia aerului	19

c. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor	21

d. Protectia impotriva radiatiilor	22

e. Protectia solului si a subsolului	22

f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice	24

g. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public	25

h. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea	25

i. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase	28

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.	29

VII.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect	29

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului	31

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:	31

X. Lucrari necesare organizarii de santier	32

Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier	32

Localizarea organizarii de santier	32

Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;	32

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;	33

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.	33

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile	34

XII. Anexe - piese desenate	35

XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele	35

a) descrierea succintă a proiectului şi distanta fata de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului	35

b) Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar	37

c) Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;	37

d) Justificarea dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar	38

e) estimarea impactului potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar	38

f) Alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.	38

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:	38

XV. Criterii de selecție pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului prevazute in anexa 3 la legea 292/2018	39

## Capitolul I -   Denumirea proiectului

„CONSTRUIRE 4 LOCUINȚE UNIFAMILIALE P+1E (3 în regim înșiruit și una în regim izolat), Branșamente și Organizare de Șantier, Împrejmuire teren”

## Capitolul II -   Titular

–  numele: GUZU SIMONA

– adresa postală: Str. Ionel Teodoreanu, nr.32, zona Palazu Mare, Mun. Constanta, Jud. Constanta

– numărul de telefon: 0731.929.390

–  numele persoanelor de contact: Bozoc Irina – 0731.929.390

– responsabil pentru protecţia mediului: Bozoc Irina – 0731.929.390

## Capitolul III -   Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

### III.a.	Rezumatul proiectului

Beneficiarul dorește construirea a 4 LOCUINȚE UNIFAMILIALE (3 în regim înșiruit și una în regim izolat), Branșamente și Organizare de Șantier, Împrejmuire teren, regim de înălțime P+1E.

Proiectul este amplasat în Oraș Ovidiu, Jud. Constanța, STR. A nr. 2-70, LOT 2/3/2/1/1/1/1/1/1/1/1 si Nr.86 LOT 2/2/1/1/1, LOT 1/8/1/2 conform Certificatului de Urbanism nr. 446 din 11.11.2019 emis de Primăria Orașului Ovidiu. Amplasamentul pe care se va realiza construcția celor 4 locuinţe unifamiliale (3 în regim înșiruit și una în regim izolat) propuse are o suprafață de 1208 mp, avand o formă neregulată și nu are intabulată nici o construcție existentă.

Terenul studiat este proprietatea GUZU SIMONA conform Contractului de vânzare nr. 1883 din 18.05.2016.

Regim economic:

- Folosirea actuală a terenului este: teren categoria de folosintă curţi-construcţii;

- Destinaţia terenului stabilită prin documentaţiile de urbanism: lotizare în vederea realizării unui ansamblu rezidenţial –zona Z1- locuinţe individuale/colective/cuplate/înșiruite;

- Zone protejate: zona de protecţie Lacul Siutghiol - amplasamentul  studiat se află în interiorul sitului  ROSPA 0057  Lacul Siutghiol;

Regim tehnic:

- Procentul de ocupare a terenului (POT): aprobat maxim 45%;

- Coeficientul de utilizare a terenului (CUT): aprobat maxim 1,20;

* Conform Legii nr 350/2001, cu modificările ulterioare, C.U.T. – raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la  1.80 m, suprafața subsolurilor cu destinația strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protectie. Restul suprafețelor/planșeelor, indiferent de funcțiune, intră în calculul P.O.T și C.U.T.)

- Suprafața terenului: 1208 mp;

- Aliniamentul construcţiei se va face la: min. 3,00 m faţă de Str. Romană și una din limitele laterale; min. 5,00m faţă de limita posterioară; se vor respecta prevederile CODULUI CIVIL privind vecinatatile.

- Staţionarea autovehiculelor se va realiza numai în incintă;

- Circulaţia și accesul se vor asigura din strada proiectată - Str. Romană;

- Înalţimea maximă a construcţiei va fi de 9,00m, iar construcţiile propuse vor avea un regim de înălţime de minim P +1E, respectiv maxim D+P+1E.

- Sistemul constructiv și principalele materiale de construcţie permise: structuri din beton armat, construcţiile realizate din materiale durabile, finisajele folosite vor fi de calitate superioară.

Indicatori urbanistici propuși prin proiect

a. Funcţiunea propusă – 4 LOCUINȚE UNIFAMILIALE (3 în regim înșiruit și una în regim izolat), Branșamente și Organizare de Șantier, Împrejmuire teren

b. Regim de inălţime propus – P+1E

c. Hmax= 7.2m (maxim admis: D+P+1 - 9m), Hmaxim cornișă = 7,20m

d. Suprafaţa teren - St = 1208 mp

e. Nr. locuri de parcare asigurate pe lot – 4 locuri

f. Spaţiu verde - 619mp (51.2%)

g. Suprafaţa construită existentă = 0 mp

h. Suprafaţa construită propusă (pe întreg lotul) = 309,78 mp

| Loc. unifam. 1 (în regim înșiruit) | Loc. unifam. 2 (în regim înșiruit) | Loc. unifam. 3 (în regim înșiruit) | Loc. unifam. 4 (în regim izolat) |
| --- | --- | --- | --- |
| 71,43 mp | 70,77 mp | 71,43 mp | 96,15 mp |

h. Suprafaţa construită - aferentă POT(pe întreg lotul)  = 403,67 mp

| Loc. unifam. 1 (în regim înșiruit) | Loc. unifam. 2 (în regim înșiruit) | Loc. unifam. 3 (în regim înșiruit) | Loc. unifam. 4 (în regim izolat) |
| --- | --- | --- | --- |
| 88,54 mp | 93,4 mp | 94,06 mp | 127,67 mp |

i. Suprafaţa desfășurată existentă = 0 mp

j. Suprafaţa desfășurată totală propusă (pe întreg lotul) = 713,45 mp

| Loc. unifam. 1 (în regim înșiruit) | Loc. unifam. 2 (în regim înșiruit) | Loc. unifam. 3 (în regim înșiruit) | Loc. unifam. 4 (în regim izolat) |
| --- | --- | --- | --- |
| 159,97 mp | 164,17 mp | 165,49 mp | 223,82 mp |

k. Suprafaţa desfășurată totală propusă – aferentă CUT(pe întreg lotul) = 650,40 mp

| Loc. unifam. 1 (în regim înșiruit) | Loc. unifam. 2 (în regim înșiruit) | Loc. unifam. 3 (în regim înșiruit) | Loc. unifam. 4 (în regim izolat) |
| --- | --- | --- | --- |
| 150,99 mp | 149,17 mp | 150,48 mp | 200,26 mp |

l. POT existent =0.00% || POT aprobat = 45% || POT propus =33,4 %

m. CUT existent= 0.00 || CUT aprobat = 1.20 || CUT propus = 0.54

Clădirile vor fi amplasate pe teren cu faţada principală poziţionată către Nord - Est. Accesul auto, precum și cel pietonal se vor face din strada Romană.

Nivelurile vor adăposti următoarele funcțiuni:

Locuinta unifamiliala 1 (in regim insiruit)

-Parter : acces imobil, hol+depozitare, living+dining, bucătărie, grup sanitar – din plan parter.

-Etaj 1: hol + scara, 3 dormitoare, 2 băi, 2 balcoane – din plan etaj 1

Locuinta unifamiliala 2 (in regim insiruit)

-Parter : acces imobil, hol+depozitare, living+dining, bucătărie, grup sanitar – din plan parter.

-Etaj 1: hol + scara, 3 dormitoare, 2 băi, 2 balcoane – din plan etaj 1

Locuinta unifamiliala 3 (in regim insiruit)

-Parter : acces imobil, hol+depozitare, living+dining, bucătărie, grup sanitar – din plan parter.

-Etaj 1: hol + scara, 3 dormitoare, 2 băi, 2 balcoane – din plan etaj 1

Locuinta unifamiliala 4 (in regim izolat)

-Parter : acces imobil, hol+depozitare, living, bucătărie, dining, depozitare, grup sanitar – din plan parter.

-Etaj 1: hol + scara, 3 dormitoare + dresing, 3 băi, 2 balcoane – din plan etaj 1

Investiția nu se realizează cu fonduri europene.

În incintă se vor asigura 4 locuri de parcare, cu acces din Str. Romană.

### III.b	Justificarea necesităţii proiectului

Oportunitatea investiţiei este argumentată prin documentaţia de Certificat de Urbanism aprobată și presupune construirea a 4 LOCUINȚE UNIFAMILIALE (3 în regim înșiruit și una în regim izolat), regim de înălțime P+1E, având funcțiunea de locuire, branșamente și organizare de șantier, împrejmuire teren.

### III.c	Valoarea investiţiei

Valoarea estimată a investiţiei: 856.524 lei.

### III.d	Perioada de implementare propusă

Perioada estimată pentru implementarea proiectului este de 12 luni. Data începerii investiţiei depinde de obţinerea actelor de reglementare necesare.

### III.e	Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie și amplasamente);

Amplasamentul pe care se va realiza construcția propusă are formă neregulată și dimensiuni ~50x32m. Se atașează la prezenta documentaţie Planul de situaţie.

Vecinătăţile amplasamentului sunt:

- La Sud – Vest – Str. Romana (Str.A)

- La Nord - Vest – Vecin teren IE 109054 (proprietate privata) Lot 2/3/2/1/1/1/1/1/1/1/1 si Lot 2/2/1/1/1, Lot 1/8/2

- La Nord – Est – Vecin teren IE 105257 (Lacul Siutghiol)

- La Sud – Est – Vecin teren IE 109752 (proprietate privata) Lot 2/3/2/1/1/1/1/1/1/1/1 si Lot 2/2/1/1/1, Lot 1/8/1/1

Amplasament zona studiata

COORDONATE STEREO 1970 ALE AMPLASAMENTULUI

| Punct | Coordonate punct de contur X (m) | Coordonate punct de contur Y (m) | Lungimi laturi D(i,i+1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 785900.141 | 311632.318 | 20.02 |
| 2 | 785913.884 | 311617.761 | 12.63 |
| 3 | 785866.667 | 311591.091 | 47.41 |
| 4 | 785865.518 | 311592.374 | 22.791 |
| 5 | 785864.147 | 311593.835 | 2.00 |
| 6 | 785862.743 | 311595.265 | 2.00 |
| 7 | 785861.308 | 311596.662 | 2.00 |
| 8 | 785859.840 | 311598.026 | 2.00 |
| 9 | 785858.343 | 311599.357 | 2.00 |
| 10 | 785856.815 | 311600.653 | 2.00 |
| 11 | 785855.258 | 311601.914 | 1.72 |
| 12 | 785888.095 | 311636.106 | 54.23 |
|  | S (1) = 1208 mp | P =150.01 mp |  |

### III.f	Caracteristicile fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

Încăperile sunt dispuse în conformitate cu cerinţele funcţionale ale beneficiarului precum și a punctelor cardinale.

Sistemul constructiv

Construcțiile care fac obiectul documentației, vor fi amplasate în loc. Ovidiu, Jud. Constanța, strada A Nr. 2-70, LOT 2/3/2/1/1/1/1/1/1/1/1 si Nr.86 LOT 2/2/1/1/1, LOT 1/8/1/2.

Imobilele propuse, cu funcţiunea de locuinţă, vor fi realizate din 4 LOCUINȚE UNIFAMILIALE (3 în regim înșiruit și una în regim izolat), cu regim de înălțime P+1E.

Structura imobilelor va fi alcatuită din cadre din beton armat dispuse ortogonal pe cele două direcţii principale/ ortogonale ale acesteia intercalate izolat cu pereţi de beton armat, fiind capabile să preia solicitările produse de încărcările seismice și gravitaţionale în condiţiile impuse de STAS-urile și codurile de încărcări, STAS 10107/0-90, codul P100-1/2013, etc.

Pereţii de umplutură sunt realizaţi din zidărie de BCA de 30 cm și nu sunt trataţi ca elemente structurale, urmând a fi conectaţi de structura din beton armat (stâlpi, grinzi, plăci), în conformitate cu detaliile specifice din codurile CR 6-2006, C104-83, și celelalte prescripţii tehnice.

Stâlpii au secţiunea rectangulară cu dimensiunile 30x60cm și 30x80cm și vor avea secţiune constantă pe inălţime.

Pereţii de tip izolat din beton armat vor avea secţiuni de 30x120cm, 30x175cm și 30x185cm și vor avea secţiune constantă pe inălţime.

Grinzile cadrelor din beton armat au secţiunea transversală cu dimensiunile 30x55 cm pentru grinzile longitudinale și transversale, înălţimea fiind determinată de deschideri,

de suprafeţele de planșeu aferente, de preluarea corespunzătoare a eforturilor în gruparea specială de încărcări (accidentale - suprapunerea încărcărilor gravitaţionale și seismice), precum și de asigurarea rigidităţii de ansamblu a structurii.

Compartimentările interioare vor fi realizate din cărămidă, blocuri BCA; grosime 25 – 30 cm (termoizolaţie vată minerală).

Planșeele sunt din beton armat turnat monolit cu grosimea de 15 cm, pentru a se îndeplini atât condiţiile de rezistenţă, deformaţie și izolare fonică, cât și pentru a realiza "șaibe orizontale" suficient de rigide și rezistente în planul lor, care să asigure conlucrarea spaţială a cadrelor structurii, în cazul acţiunii seismice.

INFRASTRUCTURA imobilelor este concepută sub forma unor fundaţii continue sub stâlpi, cu tălpi de fundare din beton armat , cu dimensiunea de 40cm înalţime și 100cm lăţime, elevaţii din beton armat cu dimensiunile de 35cm lăţime și înalţime de 90cm.

Acoperișul și învelitoarea: Acoperișul construcţiei este de tip terasă cu placă din beton armat, hidroizolată corespunzător. S-au prevazut izolaţii hidrofuge între tălpile de fundare și cuzineţi, și straturi de rupere a capilarităţii din pietriș ciuruit.

Volumetria și spaţiul obţinut

Sunt condiţionate de cerinţele beneficiarului.  Soluţiile au fost alese astfel încât să fie în concordanţă cu condiţiile locale specifice amplasamentului și să ofere un maxim de eficienţă investiţiei respective. Volumetria imobilului P +1E creaza o compozitie volemetrica omogenă și unitar – estetică.

Tratarea arhitecturală

Clădirea propusă, se va integra în caracterul general al zonei și se va armoniza cu construcțiile învecinate. Aportul la plastica arhitecturală, a aspectului clădirii constă în lărgirea gamei de finisaje utilizate şi la rafinamentul soluţiilor de detaliu - specifice. S-au urmărit avantajele ce decurg din soluţiile tehnico-economice şi de confort funcţional. Construcţia necesită întreţinere permanentă. Reparațiile curente și observarea eventualelor deteriorări datorate factorilor externi, pe durata de viață a clădirii intră in obligațiile beneficiarului.

Materiale folosite

Atât funcţionalul cât şi finisajele interioare şi exterioare s-au stabilit de comun acord cu beneficiarul şi cu cerinţele impuse prin Certificatul de Urbanism. Se vor utiliza atât la exterior cât şi la interior finisaje durabile de calitate, rezistente în timpul exploatării.

A. FINISAJE INTERIOARE:

a. Pardoselile: se prevăd pardoseli din parchet la spatiul de zi și dormitoare. Bucătaria va fi placată cu parchet sau gresie, băile vor fi placate cu gresie, holurile +spaţiile de depozitare cu gresie sau piatră naturală, iar balcoanele exterioare cu gresie antiderapantă.

b. Pereţii: în băi şi în bucătărie se pevede faianţă + var lavabil, în restul încăperilor zugrăveli cu var lavabil.

c. Tavanul: var lavabil.

d. Iluminatul: iluminatul natural este realizat prin poziţionarea și dimensiunile ferestrelor proiectate.

Iluminatul artificial va fi asigurat de instalaţia electrică de iluminat cu care va fi echipat imobilul proiectat.

e. Tâmplăria:

-  tâmplării interioare - opţional uși din lemn masiv sau celulare din placaj + furnir lemn

-  tâmplării exterioare - geamuri, uși terase – lemn stratificat sau profile pvc cu geam termopan Low-e, uși metalice intrare

Se vor asigura valorile normate în ceea ce priveste rezistenţa la foc, acolo unde este cazul.

Este posibilă (în condiţiile legilor în vigoare) modificarea sau realizarea unor straturi finale de finisaj, placări, tâmplării, etc în interioarul construcţiei după realizarea recepţiei, cu condiţia ca acestea să nu intre sub incidenţa legală a necesităţii emiterii unei noi autorizaţii de construire.

f. Vopsitorie: se prevede vopsitorie în două straturi la toate instalaţiile şi confecţiile metalice de la scară şi balcoane, precum şi la toate elementele de lemn.

g. Scara: cu rampă din beton armat se va realiza pentru fiecare locuinţă, constituind cale de evacuare PSI. Scările, rampele și podestele vor fi asigurate cu balustradă parapet de protecţie având înălţimea de siguranţă conform prevederilor STAS 1631. Balustrada/parapetul trebuie corespunzător dimensionată și astfel alcatuită, încât să nu permită căderea sau trecerea copiilor dintr-o parte într-alta: fără elemente, cu potenţial de căţărare, pe înalţimea de 10-60 cm de la pardoseală și cu distanţa între montanţi de max.10 cm.

Scările utilizate în mod curent de copii, sau persoane cu dificultăţi de mers, vor fi astfel rezolvate, încât să se evite accidentarea prin agăţare cu piciorul. Numărul de trepte ale unei rampe de scară va fi de min. 3 trepte

h. Ventilaţia: în toate spaţiile construcţiilor propuse se asigură împrospatarea aerului prin ventilaţie pe cale naturală, prin ferestrele și usile proiectate. În încăperile fără goluri spre exterior (spre exemplu băi și grupuri sanitare) se vor prevedea ghene de aerisire și ventilatoare pentru aerisire. Se vor prevedea în bucătării posibilităţi de realizare a ventilaţiei mecanice, chiar dacă este posibilă ventilarea naturală prin suprafeţe vitrate.

B. FINISAJE EXTERIOARE:

Faţade:

- sud-vest - sistem termoizolant + tencuială decorativă / placări

- nord-vest - sistem termoizolant + tencuială decorativă / placări

- nord -est - sistem termoizolant + tencuială decorativă / placări

- sud-est - sistem termoizolant + tencuială decorativă / placări

Terase:

- intrare imobil - gresie pentru exterior antiderapantă / piatră cu tratament antiderapant

- terase parter - gresie pentru exterior antiderapantă / piatră cu tratament antiderapant

- balcoane etaje - gresie pentru exterior antiderapantă

C. ÎNVELITOAREA

Învelitoarea este tip terasă, hidro și termo -izolată.

Acoperișul construcţiei de tip terasă va avea următoarele caracteristici:

- protecţie hidroizolaţie

- finisaj terasă (placaj ceramic dacă e circulabilă/ pietriș dacă e necirculabilă)

- șapa slab armată/ protecţie hidroizolaţie (panta 0,5%; grosime 22cm-5cm)

- șapa suport hidroizolaţie/ protecţie termoizolaţie (panta 2%, grosime 5cm-28cm)

- termoizolaţie polistiren extrudat (grosime min 25cm)

- barieră contra vaporilor (trebuie urcat pe parapet până sus unde va fi aerisit)

- strat de difuzie vapori (trebuie urcat pe parapet până sus unde va fi aerisit)

- placă BA

Colectarea și scurgerea apelor pluviale:

Colectarea și scurgerea apelor pluviale se va realiza prin burlane și jgheaburi din tablă tratată anticoroziv.

ÎMPREJMUIREA

Împrejmuirea va avea înălţimea medie de 1.8 m, cu un soclu opac de 60cm și va fi realizată din stâlpi ţeavă metalică + panou decorativ de gard între stâlpi (metal/lemn) și înălţimea maximă de 2.50 m și va fi realizat din beton/ zidarie, pe o fundaţie de beton.

Spaţiile verzi se înscriu în prevederile generale ale zonei. Necesarul de spaţii verzi la nivelul solului respectă prevederile Anexei 1 a HCJC 152/22.05.2013 (Suprafeţe minime de spaţii verzi aferente construcţiilor realizate pe teritoriul administrativ al Judeţului Constanţa), ţinând cont de suprafaţa terenului de 1208mp este de 619mp (51.2%) (prevăzut min 50%).

Spaţiile verzi se vor amenaja cu plantaţii sau jardiniere. Se vor planta cu următoarele tipuri de plante: - gazon: Festuca rubra commutata / Poa pratensis (sau alt soi similar) - arbuști: Buxus Sempervirens, Hibiscus Syriacus, Juniperus Horizontalis, etc

### Profilul şi capacităţile de producţie

Investiţia are ca obiectiv construirea și ulterior exploatarea a patru locuințe unifamiliale noi (3 în regim înșiruit și una în regim izolat), regim de înălțime P+1E, având funcțiunea de locuinţe, împrejmuirea terenului, branșamente și organizare de șantier conform Certificatului de Urbanism 446 din 11.11.2019 emis de Primăria Orașului Ovidiu.

Nu există activităţi de producţie în cadrul investiţiei prezentate.

### Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

Nu este cazul, amplasamentul este liber de construcţii și de instalaţii sau fluxuri tehnologice.

### Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, in funcţie de specificul investiţiei, produse și subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul, nu se propun activităţi de producţie, investiţia presupune realizarea a patru locuințe unifamiliale noi (3 în regim înșiruit și una în regim izolat), regim de înălțime P+1E, având funcțiunea de locuinte.

### Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare al acestora

Nu este cazul.

### Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Conform avizului de amplasament nr. 488/ 11.12.2019 efectuat de SC RAJA SA Constanţa, în zona aferentă amplasamentului nu există reţele de apă potabilă și canalizare în întreţinerea și exploatarea RAJA SA. Reţelele din zonă aparţin dezvoltatorului (LOGIS PROJECT SRL).

Alimentarea cu apă se va realiza din conductele care aparţin S.C. LOGIS PROJECT S.R.L. care a dezvoltat un ansamblu rezidenţial în zonă. În cadrul obiectivului, apa rece va fi utilizată pentru consumul menajer și pentru igienizare cât și pentru prepararea apei calde de consum.

Evacuarea apelor uzate se va realiza prin racordarea la rețeaua S.C. LOGIS PROJECT S.R.L.

Conform breviarului de calcul, necesarul de apă, cerinţa de apă și volumele de apă uzată evacuate sunt :

Necesarul de apă:

Qn med.zi = 2,40 mc;

Qn max.zi = 3.24 mc:

Qor max = 0,34 mc.

Cerinţa de apă:

Qs med.zi = 2.69 mc;

Qs max.zi = 3,63 mc;

Qor max. = 0,38 mc.

Ape uzate evacuate:

Qu med.zi = 2,40 mc/zi;

Qu max.zi = 3,24 mc/zi;

Qu or max – 0,44 mc/h.

Funcţionarea va fi permanentă 365 zile/an și 24 ore/zi.

Asigurarea agentului termic şi al apei calde menajere se va face cu ajutorul unor centrale proprii.

Construcţia va fi alimentată cu energie electrică din reţeaua publică de distribuţie a energiei electrice din zonă.

### Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Refacerea amplasamentului după construire se va realiza conform proiectului tehnic de execuţie, iar suprafeţele de teren rămase libere se vor amenaja și întreţine ca circulaţii carosabile / pietonale, spaţii verzi / plantate, conform planului de situaţie.

Cantitatea de sol fertil care va rămâne fără utilitate locală se va depozita în locuri indicate de către Primăria Ovidiu.

### Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Nu este cazul. Accesul auto și cel pietonal se vor face din Str. Romană (Str. Proiectată).

### Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Resursele naturale utilizate sunt:

- piatră, nisip, lemn – folosite în construcţie – vor fi asigurate de constructor, nu vor fi exploatate de pe amplasamentul proiectului

- apă – resursa folosită atât în construcţie cât și în funcţionare.

### Metode folosite în construcţie / demolare

Sistemele constructive vor respecta standardele în vigoare.

Constructorul va respecta în organizarea procesului de lucru normele de protecţie a muncii în vigoare în România mai ales cele elaborate de Ministerul Transporturilor şi de Ministerul Muncii ce sunt specifice domeniului de activitate.

Lucrările de construcţie vor începe numai după obţinerea Autorizaţiei de Construire și în condiţiile stabilite de aceasta.

Lucrările de construcţie desfășurate nu vor avea un caracter special, constand în procese uzuale, specifice acestui tip de proiect, respectiv: montare împrejmuiri, amenajare organizare de șantier, lucrări amenajare teren (săpături, nivelări, compactări, umpluturi), montare cofraje și armături, betonare (fundaţii, stâlpi, grinzi, planșee), realizare închideri, realizare compartimentări, montare tâmplărie, branșamente.

Terenul este liber de construcţii, astfel că nu vor fi necesare lucrări de demolare pentru realizarea investiţiei.

În vederea realizării calităţii construcţiei în toate etapele de concepere, realizare, exploatare și postutilizare a acesteia, se impune aplicarea sistemului calităţii prevazut în Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcţii.

Sistemul calităţii se compune din:

•	Reglementările tehnice în construcţii

•	Calitatea produselor folosite la realizarea construcţiilor

•	Agremente tehnice pentru noi produse și procedee

•	Verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor și expertizarea proiectelor și construcţiilor

•	Conducerea și asigurarea calităţii în construcţii

•	Autorizarea și acreditarea laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcţii

•	Activitatea metrologică în construcţii

•	Recepţia construcţiilor

•	Comportarea în exploatare

•	Postutilizarea construcţiilor

•	Controlul de stat al calitatii în construcţii

Asigurarea respectării cerinţelor de calitate în construcţii

- Cerinţa „A” Rezistenţa şi stabilitate

Proiectul va fi verificat de către un verificator atestat MLPAT pentru cerinţa obligatorie“rezistenţă şi stabilitate”- exigenţa “A”.

Structura de rezistenţă a construcţiei se va realiza din beton armat. Închiderile exterioare se execută din caramidă eficientă sau blocuri bca de 25-30cm, dublate de termoizolaţie la exterior dacă este cazul. Compartimentările interioare din gips-carton, blocuri BCA sau carămidă, cu asigurarea nivelului de fonoizolaţie normat. Învelitoarea este tip terasă, hidro și termo -izolată.

- Cerinţa „B” Securitate la incendiu

Siguranţa la foc va fi satisfăcută prin respectarea criteriilor de performanţe generale existente în normele în vigoare (“Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor – P 118 – 99”aprobat MLPAT cu Ordin nr. 27/N din 7 aprilie 1999).

Gradul de rezistenţă la foc – gradul II, risc de incendiu mic.

- Limitarea propagării incendiului - închideri (pereţi, uși, trape) rezistente la foc, antifoc, rezistente la explozie : Compartimentările interioare din clădire au fost propuse a se realiza în conformitate cu cerinţele Normativului NP 24-98 și P 118 – 99.

- Dimensionarea căilor de evacuare a persoanelor în caz de incendiu : Evacuarea persoanelor se va realiza pe verticală de la ultimul nivel până la ieșirea în exterior (parter) pe scări interioare, conform prevederilor din Normativul P118 – 99. La nivelul parterului se vor prevedea uși cu dimensiuni și deschideri conform valorilor normate.

- Posibilităţi de desfumare în caz de incendiu : Se vor respecta normele în vigoare și legislaţia în vigoare, după caz.

- Prevederea suprafeţelor de deburare în spaţiile cu pericol de explozie (de tipul centralelor termice cu combustibil gazos) cf. Normelor tehnice privind exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate prin Ordinul ministrului economiei și comerţului nr. 58/2004 publicat în MO 173 din 27 februarie 2004, cu completările ulterioare, precum și a restului actelor normative și a legilor în vigoare.

- Alte prevederi PSI impuse de specificul funcţional al construcţiei : Datorită funcţiunii sale predominante, construcţiile nu se încadrează în categorii de pericol de incendiu. Condiţiile care pot determina aprinderea în încăperile respective sunt cele legate de defecţiuni ale instalaţiilor sau utilajelor precum şi de stingerea flăcării în timpul funcţionării (utilaje ce funcţionează pe gaze naturale). Aceasta poate conduce la acumulări de gaze care pot determina explozie.

Măsuri stabilite pentru reducerea factorilor determinanţi:

•Se vor crea goluri în pereţii exteriori ai încăperilor cu flacară deschisă pentru eliminarea concentraţiei de gaze

•Se vor crea suprafeţe vitrate, conform I6 si P118-99, în pereţi exteriori ai acestor încaperi, cu aria totala de minim 0,05mp la 1mc din volumul încaperii la  centrala termică.

Pentru zonele de parcaje se vor asigura cerinţele legale și normate în vigoare la data executiei.  Instalaţia de hidranţi interiori (dacă este cazul) _Conform Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea II - Instalaţii de stingere, P118/2-2013  Instalaţia de hidranţi exteriori (dacă este cazul) _Conform Normativ pentru proiectarea și execuţia parcajelor pentru autoturisme,  NP 24-97 art.IIIC.2.3.10.2. și Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere, P118/2-2013.

Asigurarea căilor de intervenţie : Accesul autospecialelor de intervenţie este posibil prin strazile adiacente.

- Cerinta ,,C'' Igiena, sănătate și mediu înconjurător

Prin activitatea lor – locuinţe unifamiliale – obiectivele propuse nu elimină noxe şi substanţe nocive în atmosferă sau în sol. La proiectare şi în exploatare se vor respecta prevederile de protecţie a mediului prevăzute de legislaţia în vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajări de substanţe nocive în aer, apă şi sol.

ASIGURAREA CONDIȚIILOR DE IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE ÎN CLADIRE

- Măsuri pentru protecţia faţă de noxele din exterior

Nu au fost identificate în zonă noxe exterioare peste limita admisă, conform reglementărilor în vigoare.

- Măsuri pentru asigurarea calităţii aerului funcţie de destinaţia spaţiilor, activităţi și număr ocupanţi

În toate spaţiile construcţiilor propuse se asigura împrospătarea aerului prin  ventilaţie pe cale naturală, prin ferestrele și ușile proiectate. În încăperile fără goluri spre exterior (spre exemplu băi și grupuri sanitare) se vor prevedea ghene de aerisire și ventilatoare pentru aerisire. Se vor prevedea în bucătării posibilităţi de realizare a ventilaţiei mecanice, chiar dacă este posibilă ventilarea naturală prin suprafeţe vitrate.

- Controlul climatului radiativ- electromagnetic

Din datele existente, nu rezultă că ar exista emanaţii radioactive, câmpuri electrice, magnetice peste limita admisă, conform normativelor în vigoare.

- Posibilităţi de menţinere a igienei

În cadrul construcţiei proiectate sunt prevăzute a se asigura toate condiţiile de microclimat necesare: temperatură, umiditate, iluminat natural şi artificial, ventilaţie naturală şi mecanică unde este cazul.

- Mediul termic şi umiditatea

Se va asigura prin realizarea termoizolarii corecte a anvelopei construcţiei și prin ventilaţia corespunzătoare a spaţiilor

- Iluminatul natural şi artificial

Iluminatul natural este realizat prin poziţionarea și dimensiunile ferestrelor proiectate. Iluminatul artificial este asigurat de instalaţia electrică de iluminat, cu care va fi echipat imobilul proiectat.

- Alimentarea cu apă şi igiena apei

Necesarul de apă potabilă și calitatea corespunzătoare a acesteia este asigurată prin racordul ce se va realiza la reţeaua dezvoltatorului LOGIS PROJECT SRL. În cadrul obiectivului, apa rece va fi utilizată pentru consumul menajer și pentru igienizare cât si pentru prepararea apei calde de consum.

- Igiena evacuării apelor uzate

Evacuarea apei uzate menajere se va face prin intermediul conductelor către reţeaua dezvoltatorului LOGIS PROJECT SRL.

Igiena evacuării deşeurilor solide vizează colectarea în europubele cu volum de 70l, amplasate într-un loc amenajat special, de unde vor fi transportate periodic de către firma de salubrizare  contractată, la cea mai apropiată rampă de gunoi.

PROTECTIA MEDIULUI (CRITERII URBANISTICE)

Natura lucrărilor propuse și exploatarea viitoarelor imobile nu sunt în masură a produce contaminări ale solului sau ale pânzei freatice.

Flora, fauna şi relieful înconjurător nu sunt afectate.

În ceea ce privește protecţia împotriva umbririi sau reflexiei supărătoare a luminii către vecinătăţi, sunt respectate prevederile Regulament Local de Urbanism.

- Cerinţa ,,D'' Siguranţa și accesibilitate în exploatare

SIGURANȚA  CU PRIVIRE LA CIRCULAȚIA ORIZONTALĂ INTERIOARĂ ȘI EXTERIOARĂ

Alunecare (pardoseli)

Stratul de uzură al căilor pietonale, va fi astfel rezolvat, încât să împiedice alunecarea, chiar şi în condiţii de umiditate. În încăperile cu umiditate și murdărie ridicată se vor lua măsuri de protecţie pentru evitarea accidentării prin alunecare (elemente marginale de susţinere, la h = 0,90 m).

Împiedicare (denivelări mici şi neanunţate)

Denivelările admise pe traseul pietonal (dacă nu pot fi evitate), sunt de max. 2,5 cm. Rosturile între dalele pavajului, sau orificiile de la grătarele pentru ape pluviale, vor fi de max. 1,5 cm; Contactul cu proieminenţe joase

Înălţimea liberă de trecere pe sub obstacole izolate (masurată de la suprafaţa finită a pardoselii) va fi: min. 2,10 m - în clădiri publice; min. 2,00 m - în clădiri de locuit; min. 1,90 m - în mansarde și subsoluri.

Contactul cu elemente verticale laterale pe căile de circulaţie

Suprafaţa pereţilor nu trebuie să prezinte bavuri, proeminenţe, muchii ascuţite, sau alte surse de lovire, agăţare, rănire.

Contactul cu suprafeţe transparente (uşi, ferestre şi pereţi din sticlă cu parapet având h<0,9m sau fără parapet

Suprafeţele integral vitrate (pereţi, uși sau ferestre fără cadru), precum și cele a căror vitraj începe la mai puţin de 0,90 m de la sol, trebuie să fie realizate din geam de siguranţă și marcate ca atare; se vor dota cu elemente de protecţie împotriva căderii conform normelor în vigoare.

Scările, rampele, podestele, precum şi ferestrele (golurile) de pe podestele  intermediare ale scărilor-rampelor vor fi prevăzute cu parapete (balustrade) de protecţie având „înălţimea de siguranţă" (hp) de:

•  hp  = 0,80  m  - pentru scări-rampe interioare având denivelări  până la 4,00  m  - din  clădiri civile;

•  hp = 0,90 m - pentru scări-rampe interioare având denivelări peste 4.00 m - din clădiri civile;  •  hp = 1,00 m - pentru scări-rampe deschise spre exterior, din clădiri civile, când partea superioară a parapetului se găseşte la o înălţime cuprinsă între 15.00  ÷  40,00  m de la nivelul solului şi pentru scări din construcţii industriale;

•  hp = 1,10 m - pentru scări-rampe deschise spre exterior, din clădiri civile, când partea superioară a parapetului se găseşte la o înălţime de peste 40,00 m de la nivelul solului Siguranţa cu privire la deschiderea uşilor (loc pentru deschidere)

Ușile batante (dacă este cazul) vor fi semnalizate cu marcaje de atenţionare. Amplasarea și sensul de deschidere al ușilor trebuie rezolvat astfel încât: să nu limiteze și să nu împiedice circulaţia, să nu se lovească între ele (la deschiderea simultană a doua uși), să nu lovească persoane care iși desfășoarăactivitatea.

Coliziunea cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente (gabarite, fluxuri funcţionale) Lăţimea liberă de circulaţie, în încăperi și pe coridoare, va fi stabilită corespunzător reglementărilor specifice, în funcţie de destinaţia clădirii, inclusiv pentru necesităţile persoanelor blocate în scaun rulant. Piesele de mobilier adiacente căilor de circulaţie, nu trebuie să prezinte colţuri, muchii ascuţite, sau alte surse de agăţare, lovire, rănire. Traseele de circulaţie vor fi astfel dimensionate și rezolvate, încât să existe posibilitatea de manevră a tărgilor, sicrielor, mobilelor voluminoase;

Ușile interioare vor avea lăţimea liberă de: min. 0,80 - pentru încăperi cu mai puţin de 50 persoane; min. 0,90 m - pentru încăperi cu 51-100 persoane și pentru clădiri cu persoane ce nu se pot evacua singure; min. 1,00 m - pentru transport copii și transport targă; min. 1,40 m (0,80 + 0,60) - pentru încăperi cu mai mult de 100 persoane.

Siguranţa cu privire la coliziunea cu obiecte sau utilaje aflate în deplasare (la înălţime, la nivelul pardoselii, la nivelul inferior circulaţiei)

Separarea circulaţiei pietonale de cea a vehiculelor

Pentru  a  evita  accidentele  circulaţia  auto  va  fi  marcată  corespunzator.

SIGURANȚA CU PRIVIRE LA SCHIMBĂRILE DE NIVEL

Necesitatea, înălţimea şi alcătuirea parapetelor

Parapetele se vor prevedea în toate locurile unde este nevoie,  în conformitate cu prevederile legilor în vigoare.

Balcoane, ferestre, galerii

Balcoanele vor avea parapete/balustrade cu înalţimea 1m de la nivelul finit al pardoselii, cu conformarea fizică cf. normativelor în vigoare. Ferestrele, sau ușile-ferestre, ale încăperilor cu pardoseala aflată la mai mult de 0,50 m faţă de nivelul exterior, vor avea prevăzute balustrade/parapete de siguranţă conformate și dimensionate conform prevederilor STAS 6131.

Denivelări

La denivelări mai mari de 0,30 m faţă de sol sau alte părţi alăturate din construcţie (respectiv 0,20 m pentru persoane cu handicap) se vor prevedea balustrade/parapete de siguranţă, conformate și dimensionate corespunzător prevederilor STAS 6131.

SIGURANȚA LA DEPLASAREA PE SCĂRI ȘI RAMPE

Oboseala excesivă (dimensionare trepte, pantă rampe, podeste odihnă)

Dimensiunile treptelor/contratreptelor și conformarea rampelor de scară vor respecta formulele de calcul și valorile normate.

Cădere (balustrade)

Scările, rampele și podestele vor fi asigurate cu balustradă parapet de protecţie având înalţimea de sigurantă conform prevederilor STAS 1631. Balustrada/parapetul trebuie corespunzator dimensionată și astfel alcatuită, încât să nu permită căderea sau trecerea copiilor dintr-o parte într-alta: fără elemente cu potenţial de caţărare, pe înalţimea de 10-60 cm de la pardoseală și cu distanţa între montanţi de max.10 cm.

Alunecare (materiale pentru suprafaţa de călcare)

Finisajul scărilor, rampelor și podestelor va fi astfel realizat, încât să se evite căderea prin alunecare, chiar și în condiţii de umiditate.Ferestrele din dreptul palierelor intermediare trebuie sa aibă parapet, sau balustradă de protecţie, corespunzător conformate, pentru a se evita accidentarea prin spargerea geamului, în caz de contact prin alunecare.

Împiedicare

Scările utilizate în mod curent de copii, sau persoane cu dificultăţi de mers, vor fi astfel rezolvate, încât să se evite accidentarea prin agăţare cu piciorul. Numărul de trepte ale unei rampe de scară va fi de min. 3 trepte.

Lovire ,coliziune

Înalţimea liberă de circulaţie, de la nasul treptei, pe perpendiculara la linia de flux, va fi: min. 2,10m la scări principale în clădiri cu săli aglomerate; min. 2,00m la scări principale din clădiri publice și clădiri de locuit; min. 1,90m la scări secundare si la scări ce merg în subsoluri sau mansarde, care nu constituie căi de evacuare; min. 1,70 m la scări cu acces ocazional și care nu constituie scări de evacuare. Lăţimea liberă a scărilor, rampelor și podestelor, va fi stabilită corespunzător destinaţiei clădirii și cadrului normat în vigoare.

SIGURANȚA CU PRIVIRE LA ILUMINAT

Întreruperea alimentării cu energie electrică in caz de avarii

Acolo unde este cazul se va prevedea un sistem de iluminat de siguranţă, în condiţiile stabilite de cadrul legislativ.

Evitarea sau limitarea fenomenului de orbire (corpuri de iluminat sau ferestre) Se va realiza in conformitate cu prevederile STAS 6646/1

SIGURANȚA CU PRIVIRE LA DEPLASAREA CU ASCENSOR SAU SCĂRI RULANTE Nu este cazul SIGURANȚA PRIVIRE LA AGRESIUNI PROVENITE DIN INSTALAȚII

–Electrocutare

–Arsură, opărire, degerare

–Explozie

–Intoxicare

–Contaminare și otrăvire

– Contact cu elemente de instalaţii

Se va asigura protecţia utilizatorilor împotriva riscului de accidentare, sau stres, provocat de posibila funcţionare defectuoasă a instalaţiilor electrice, termice, de ventilaţie, sau sanitare. Se vor lua măsurile necesare în conformitate cu prevederile legale și indicaţiile producătorilor. Se vor realiza instalaţii de protecţie contra trăsnetului.

SIGURANȚA CU PRIVIRE LA LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE (posibilitate întreţinere)

Se vor lua măsurile prevăzute de lege pentru protecţia utilizatorilor, în decursul activităţilor de curăţire sau de reparare, a unor părti din clădire (ferestre, scări, pereţi, acoperișuri, luminatoare), pe durata exploatării acesteia.

SIGURANȚA CU PRIVIRE LA EFRACȚIE ȘI PĂTRUNDEREA ANIMALELOR DĂUNATOARE ȘI INSECTELOR

Se vor lua măsurile prevăzute de lege pentru protecţia utilizatorilor, împotriva eventualelor acte de violenţă, hoţie, vandalism, comise de răufăcători din exterior, precum și împotriva pătrunderii nedorite a insectelor sau animalelor dăunătoare.

ELIMINAREA BARIERELOR ARHITECTURALE PENTRU CIRCULAȚIA LIBERĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP

Se vor prevede rampe, ascensoare, culoare de circulaţie, posibilitate de întoarcere, cotituri conform legislaţiei în vigoare.

Mâini curente suplimentare - Se vor prevedea acolo unde este cazul.

Cabine sanitare speciale - Se vor prevedea acolo unde este cazul.

Modalităţi de informare şi atenţionare specifice persoanelor cu diverse probleme care ţin de percepţie - Se vor prevedea acolo unde este cazul.

- Cerința ,,E'' Protecția împotriva zgomotului

- ÎNSCRIEREA ÎN CONDIŢIILE DE MEDIU

Precizarea surselor și nivelului de zgomot exterior (circulaţie, industrii, altele)

Nu sunt indicaţii că sursele și nivelul zgomotului provenit din exterior depășesc valorile normale ce sunt de anticipate a proveni din pozitionarea urbană a obiectivului studiat

- MĂSURI DE PROŢECTIE ACUSTICĂ FAŢĂ DE ZGOMOTUL DIN EXTERIORUL CLĂDIRII

În cazul încăperilor de locuit, limita admisibilă a nivelului de zgomot echivalent interior este de 35Db. Se vor folosi alcătuiri de pereţi și tâmplării exterioare, ale căror proprietăţi fizice asigură acest grad de izolare.

- MĂSURI DE PROTECŢIE ACUSTICĂ ÎN INTERIOR,  ZGOMOTE AERIENE

Se va asigura nivelul de izolare normat.

- MASURI DE PROŢECTIE ACUSTICĂ, ZGOMOT STRUCTURAL

Izolarea  spaţiilor protejate împotriva zgomotului de impact produs prin acţiuni de şoc pe pardoseală trebuie să fie realizată nu numai faţă de spaţiile suprapuse direct, ci şi faţă de spaţiile alăturate (transmisie în diagonală) Se vor folosi alcătuirile care să asigure valorile de izolare normate.

- PRECIZAREA SPAŢIILOR DE AUDIŢIE

Nu este cazul.

- Cerința ,,F'' Economie de energie și izolare termică

Caracteristicile suprafeţelor vitrate care contribuie cu aport solar la mediul termic al spaţiului Dimensiunile ferestrelor raportat la suprafaţa pardoselilor- valorile depășesc limitele normate de 1/6 - 1/8.

Caracteristicile higrotermice ale elementelor care limitează spaţiul studiat

Rezistenţele termice ale elementelor anvelopei se încadrează în limitele normate.

S-au luat măsurile necesare pentru a realiza o bună izolaţie termică (închideri, ferestre, învelitoare) și evitarea formării punţilor termice, prin:

-dublarea zidăriei din BCA sau cărămidă eficientă de 25-30cm grosime cu un strat de 10-15cm de termoizolaţie; recomandare: vată minerală (se poate înlocui cu polistiren expandat ignifugat - montat cu bariere din vată minerală, ca măsură împotriva propagării  incendiului pe faţadă)

- elementele structurale din b.a. (sâmburi, centuri, buiandrugi) sunt protejate suplimentar cu 5cm polistitren expandat ignifugat; Identic intradosul buiandrugilor până la tocul tamplariei. - terasa este protejată termic cu minim 25cm termoizolaţie.

- între stratul de rupere a capilarităţii și placa de la parterul locuit fără subsol se prevede o termoizolaţie de 15cm polistiren extrudat (dacă este cazul).

- intrados tavanul nivelului deschis de sub primul nivel locuit este izolat minim 20cm vată minerală

- tâmplăria din PVC/lemn sau aluminiu cu rupere de punte termică, cu geam termizolator va fi aleasă astfel încât termic să asigure valorile normate.

Învelitoarea construcţiei este tip terasă, hidroizolată corespunzator. S-au prevăzut izolaţii hidrofuge între tălpile de fundare și cuzinetii, și straturi de rupere a capilarităţii din pietriș ciuruit. La grupurile sanitare se va executa o cuvă dintr-un strat de hidroizolaţie cu întoarcere pe verticală de 15 cm, iar în zona băii sau a dușului până la H= 210 cm.

Asigurarea confortului higrotermic interior, iarna

Se vor realiza instalaţii și alcătuiri ale elementelor de construcţie astfel încât să fie atinse valorile normate, cu un consum minim de resurse în timpul exploatării.

Măsuri de minimizare a consumului de energie în ansamblu

S-a realizat pe cât posibil orientarea cât mai avantajoasă a clădirii propuse către punctele cardinale.

Măsuri de asigurare a confortului în condiţii de vară

S-au luat măsuri pentru minimizarea costurilor energetice pe timp de vară prin izolarea corespunzătoare a clădirii și prin eficientizarea soluţiilor de instalaţii.

Măsuri de evitare a apariţiei condensului

Apariţia condensului va fi evitată prin izolarea construcţiei la exterior și posibilităţi de ventilare a spaţiilor interioare.

Sistemul de echipare (încălzire, climatizare) adoptat

Încălzirea apartamentelor se realizează prin centrale murale individuale.

Măsuri de evitare a infiltraţiilor de apă prin invelitoare

Învelitoarea construcţiei este tip terasă. Apele meteorice sunt colectate prin jgheburi și burlane și direcţionate spre reţeaua de canalizare.

- Cerinţa ,,G'' Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale

Analiza posibilităţii utilizării sistemelor alternative de producere a energiei duce la concluzia că aceste sisteme nu trebuie luate in calcul deoarece prin destinația sa – locuinţă – obiectivul propus are consum energetic foarte mic.

### Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Pe perioada execuţiei construcţiei se va respecta cu stricteţe proiectul pentru obiectivul  propus cât și recomandările specifice pentru protecţia mediului.

Pentru perioada de funcţionare și exploatare a obiectivului propus se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea producerii de factori poluanţi pentru mediul înconjurător conform normelor în vigoare.

Pentru etapa de refacere și utilizare post construire se vor crea plantaţii de spaţii verzi care să atenueze mediul antropic conform propunerii de spaţii verzi în cuantum de 51,2 % din suprafaţa terenului studiat, în conformitate cu solicitările din HCJ Constanţa 152 din 22.05.2013 privind stabilirea suprafeţelor minime de spaţii verzi şi a numărului minim de arbuşti, arbori, plante decorative şi flori aferente construcţiilor realizate pe teritoriul administrativ al judeţului Constanţa.

### Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul

### Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul, constructia se realizează pe teren proprietate privată. Amplasamentul se încadrează in specificul funcţional al zonei, astfel nu a fost necesară studierea altor alternative de amplasament.

### Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului

Nu este cazul.

### Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Conform Certificatului de Urbanism nr. 446 din 11.11.2019, pe lângă actul de reglementare eliberat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa mai sunt necesare următoarele avize / autorizaţii:

-	alimentare cu apă

-	canalizare

-	alimentare cu energie electrică

-	gaze naturale

- 	plan de situaţie (ridicare topo) vizat OCPI

- 	dovada OAR/ UAR

-	Aviz Comisia Judeţeană pentru Cultură

-	Aviz Administraţia Bazinală de Apă

## IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

### Planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului

Terenul este liber de constructii, astfel că nu vor fi necesare lucrări de demolare pentru realizarea investiţiei.

### Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Nu este cazul.

### Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

Nu este cazul.

### Metode folosite în demolare

Nu este cazul

### Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

### Alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor)

Nu este cazul.

## V.	Descrierea amplasarii proiectului

### Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu completările ulterioare;

Nu este cazul, distanţa în linie dreaptă de la limita terenului până la cel mai aproiat stat vecin, Bulgaria, este de peste 56 km.

### Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Nu este cazul.

### Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale:

- folosinţele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Folosința actuală a terenului este: teren categoria de folosinţă "curţi-construcţii".

Destinația terenului stabilită prin documentatiile de urbanism: lotizare în vederea realizării unui ansamblu rezidenţial – zona Z1 - locuinţe individuale/cuplate/înșiruite și reţele edilitare aferente.

- politici de zonare și de folosire a terenului;

Se va urmări asigurarea compatibilităţii functionale cu terenurile învecinate.

- arealele sensibile:

Amplasamentul studiat este situat în interiorul ariei naturale protejate de interes comunitar ROSPA0057 Lacul Siutghiol.

Amplasarea investiţiei  faţă de ariile naturale protejate NATURA 2000

### Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970

COORDONATE STEREO 1970 ALE AMPLASAMENTULUI

| Punct | Coordonate punct de contur X (m) | Coordonate punct de contur Y (m) | Lungimi laturi D(i,i+1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 785900.141 | 311632.318 | 20.02 |
| 2 | 785913.884 | 311617.761 | 12.63 |
| 3 | 785866.667 | 311591.091 | 47.41 |
| 4 | 785865.518 | 311592.374 | 22.791 |
| 5 | 785864.147 | 311593.835 | 2.00 |
| 6 | 785862.743 | 311595.265 | 2.00 |
| 7 | 785861.308 | 311596.662 | 2.00 |
| 8 | 785859.840 | 311598.026 | 2.00 |
| 9 | 785858.343 | 311599.357 | 2.00 |
| 10 | 785856.815 | 311600.653 | 2.00 |
| 11 | 785855.258 | 311601.914 | 1.72 |
| 12 | 785888.095 | 311636.106 | 54.23 |

### Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul, construcţia se realizează pe teren proprietate privată. Amplasamentul se încadrează în specificul funcţional al zonei, astfel nu a fost necesară studierea altor alternative de amplasament.

## VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile

### A. Surse de poluanţi și instalaţii pentru reţinerea, evacuarea și dispersia poluanţilor în mediu:

### a. Protecţia calităţii apelor

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

În perioada construcţiei proiectului, sursele de poluanţi a factorului de mediu apă provenite de la organizarea de santier sunt:

- posibilele scurgeri accidentale de lubrefianţi sau carburanţi care ar putea rezulta datorită funcţionării utilajelor și celorlalte mijloace de transport folosite în cadrul organizării de șantier

- orice evacuare de ape uzate neepurate în apele de suprafaţă, pe sol sau în apele subterane

În timpul desfășurarii operaţiunilor în cadrul organizării de santier este strict interzisă evacuarea apelor reziduale tehnologice în apele de suprafaţă sau subterane.

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate în WC -urile ecologice care se vor vidanja periodic de către o firmă specializată.

În cazul afectării calitătii apelor prin posibile pierderi accidentale de carburanţi și uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport și utilajele necesare desfășurării lucrarilor de organizare de șantier, pentru prevenirea acestui tip de poluări accidentale vor fi instituite o serie de măsuri de prevenire și control, respectiv:

- respectarea programului de revizii și reparaţii pentru utilaje și echipamente, pentru asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor și echipamentelor;

- operaţiile de întreţinere și alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locaţii cu dotări adecvate;

- dotarea locaţiei cu materiale absorbante specifice pentru compuși petrolieri și utilizarea acestora în caz de nevoie.

De asemenea depozitele intermediare de materiale de construcţii în vrac, pot fi spălate de apele pluviale, putând polua solul și subsolul, de aceea ele se vor depozitata în spaţii închise sau acoperite.

În condiţiile respectării proiectelor de construcţii și instalaţii, în perioada exploatării imobilului nu vor fi poluări accidentale ale apelor.

- staţiile și instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Pe perioada de exploatare a construcţiei apa uzată menajeră va fi evacuată în reţeaua publică de canalizare din zonă.

### b. Protecţia aerului

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

În perioada de construcţie, sursele de emisie a poluanţilor atmosferici specifice proiectului studiat sunt surse la sol, deschise (cele care implică manevrarea materialelor de construcţii și prelucrarea solului) și mobile (trafic utilaje și autocamioane – emisii de poluanţi și zgomot).

Toate aceste categorii de surse din etapa de construcţii / montaj sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafaţă, liniare.

Principalul poluant care va fi emis în atmosferă pe perioada de execuţie va fi reprezentat de pulberi totale în suspensie – în special TSP şi fractiunea PM10.

O proporţie însemnată lucrărilor include operaţii care se constituie în surse de emisie a prafului. Este vorba despre operaţiile aferente manevrării pământului, materialelor bălăstoase și a cimentului/asfaltului și a celorlalte materiale, precum săpături (excavări), umpluturi (descărcare material, împraștiere, compactare), lucrări de infrastructură.

O sursă de praf suplimentară este reprezentată de eroziunea vântului, fenomen care însoţește lucrările de construcţie, datorită existenţei pentru un anumit interval de timp, a suprafeţelor de teren neacoperite expuse acţiunii vântului.

În timpul desfășurării lucrărilor de construcţie, factorul de mediu aer va fi influenţat de traficul utilajelor și mijloacelor de transport de pe șantier. Utilajele, indiferent de tipul lor, funcţionează cu motoare Diesel, gazele de eșapament evacuate în atmosferă conţinând întregul complex de poluanţi specifici arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2), particule și hidrocarburi.

Particulele rezultate din gazele de eșapament de la utilaje se încadrează, în marea lor majoritate, în categoria particulelor respirabile.

Dispunerea geografică, administrativă, topografică, precum și directia dominantă a vânturilor au o contribuţie favorabilă în ceea ce privește atenuarea impactului emisiilor de gaze de combustie asupra zonelor afectate.

Un aspect important îl reprezintă faptul că toate materialele de constructie vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de construcţie în cantitătile strict necesare şi în etapele planificate, evitandu-se astfel depozitarea prea îndelungată a stocurilor de materiale pe șantier și supraîncărcarea șantierului cu materiale.

Se estimează ca impactul va fi strict local şi de nivel redus.

Pe perioada de exploatare a imobilelor pot fi considerate o sursă de poluare a aerului centralele termice folosite pentru producerea agentului termic şi a apei calde menajere.

Prin funcţiunea propusă în cadrul imobilelor – locuinţe, nu se va produce un impact asupra factorului de mediu aer.

- instalaţiile pentru reţinerea și dispersia poluanţilor în atmosferă.

În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii, pentru evitarea dispersiei particulelor în atmosferă, se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf, iar materialele de construcţie vor fi depozitate în locuri special amenajate și ferite de acţiunea vântului. În cazul depozitării temporare de materiale pulverulente, acestea vor fi acoperite pentru a nu fi împraștiate prin acţiunea vântului.

Realizarea lucrărilor se va executa cu mijloace mecanice și manuale, depozitarea materialului efectuându-se în zone special amenajate.

De asemenea, pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf în timpul transportului, materialele se vor transporta în condiţii care să asigure acest lucru prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane cu bene / containere adecvate tipului de material transportat, etc.

Pe timpul depozitării se vor stropi depozitele de sol pentru a împiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

Mijloacele de transport și utilajele vor folosi numai traseele prevăzute prin proiect, suprafeţe amenajate, evitându-se suprafeţele nepavate, astfel încât să se reducă pe cat posibil reantrenarea particulelor în aer.

Se vor efectua verificări periodice, conform legislaţiei în domeniu, pentru utilajele și mijloacele de transport implicate în lucrările de construcţie, astfel încât acestea să fie în stare tehnică bună și să nu emane noxe peste limitele admise.

În urma verificărilor periodice în ceea ce privește nivelul de monoxid de carbon și concentraţiile de emisii în gazele de eșapament, dacă vor apărea depășiri ale indicatorilor admiși (depășiri ale limitelor aprobate prin cărţile tehnice ale utilajelor), acestea vor fi oprite și vor fi puse in funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni.

Pentru reducerea emisiilor de gaze de eşapament se recomandă folosirea de utilaje și echipamente moderne, ce respectă standardele EURO cu privire la construcţia motoarelor noi, respectiv la sistemele pentru controlul emisiilor, ţinând cont de tendinţa mondială de fabricare a unor motoare cu consum redus de carburant pe unitatea de putere și control restrictiv al emisiilor.

Este important ca în pauzele de activitate motoarele mijloacelor de transport și ale utilajelor să fie oprite, evitându-se funcţionarea nejustificată a acestora, sau manevrele nejustificate.

Organizarea judicioasă a activităţilor de construcţie, cu respectarea programului planificat și actualizarea după caz a acestuia funcţie de situaţiile specifice apărute va permite fluidizarea circulaţiei și evitarea de supra-aglomerării de mijloace de transport și utilaje în organizarea de șantier.

Având în vedere măsurile prezentate anterior, nu se estimează a fi necesare instalaţii pentru controlul emisiilor în cadrul organizării de şantier.

Pe perioada de exploatare a imobilelor, pentru centralele termice, se vor utiliza kituri de evacuare agrementate conform normelor în vigoare.

### c. Protecţia împotriva zgomotului și vibraţiilor

- sursele de zgomot și de vibraţii;

În etapa de construcţie, principalele surse de zgomot și vibraţii rezultă din exploatarea utilajelor anexe în funcţiune, ce deservesc lucrările, și de la mijloacele de transport care tranzitează incinta.

Zgomotele și vibraţiile se produc în situaţii normale de exploatare a utilajelor și instalaţiilor folosite în procesul de organizare de șantier, au caracter temporar și nu au efecte negative asupra mediului.

Având în vedere că utilajele folosite sunt acţionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se încadrează în limitele impuse.

Lucrările de construcţii se vor desfășura după un program agreat de administraţia locală, astfel încât să se asigure orele de odihnă ale locatarilor din zonele imediat învecinate.

În timpul operării, având în vedere natura proiectului, zgomotul produs va fi compus din zgomotul produs de traficul aferent și din zgomotul de fond al obiectivului. Sursele de zgomot în cazul obiectivului sunt cele produse de intensificarea traficului în zonă, pornirea/oprirea și funcţionarea motoarelor autovehiculelor.

- amenajările și dotările pentru protecţia împotriva zgomotului și vibratiilor.

Măsurile pentru protecţia împotriva zgomotului și vibrațiilor sunt conform normativelor C125/05, GP 0001/96, P112/-89, STAS 6156-86.

În timpul construcţiei, reducerea riscurilor generate de expunerea la zgomot trebuie să se bazeze pe principiile generale de prevenire prevăzute de legislaţia natională care transpune Directiva 89/391/CEE, luând în considerare mai ales următoarele:

- alegerea unor echipamente de muncă adecvate, care să emită, tinând seama de natura activităţii desfășurate, cel mai mic nivel de zgomot posibil;

- proiectarea și amplasarea locurilor de munca și a posturilor de lucru;

- informarea și instruirea personalului privind utilizarea corectă a echipamentelor de lucru în scopul reducerii expunerii minime la zgomot

- mijloace tehnice pentru reducerea zgomotului aerian, cum ar fi ecrane, carcase, căptușeli fonoabsorbante, precum și reducerea zgomotului structural prin amortizare sau prin izolare;

- organizarea muncii astfel încât să se reducă zgomotul prin limitarea duratei și intensităţii expunerii prin stabilirea unor pauze suficiente de odihnă în timpul programului de lucru;

- utilajele vor trebui sa fie dotate cu amortizoare de zgomot, captatoare de zgomot, difuzoare și amortizoare pentru ventilatoare;

- lucrările de construcţii se vor desfășura după un program agreat de administraţia locală, astfel încât să se asigure orele de odihna ale locatarilor din zonele cele mai apropiate.

- este important ca în pauzele de activitate motoarele mijloacelor de transport și ale utilajelor sa fie oprite, evitandu-se funcţionarea nejustificată a acestora, sau manevrele nejustificate

Zgomotul datorat activităţilor de construcţie poate afecta funcţiunea rezidentială din vecinătatea amplasamentului, deranjând locuitorii dacă nu se respectă normele de protecţia muncii, orele legale de liniște, calitatea utilajelor sau măsurile de reducere a zgomotului.

Se va respecta programul agreat de administraţia locală în desfășurarea lucrărilor de construcţie pentru a nu deranja zonele imediat învecinate.

În timpul exploatării, nu vor fi necesare amenajări pentru protecţia împotriva zgomotului și vibraţiilor, având în vedere funcţiunea propusă.

În situaţia unei exploatări normale zgomotele și vibraţiile se încadrează în limitele impuse de legislaţia în vigoare.

### d. Protecţia împotriva radiaţiilor

- sursele de radiaţii

Nu este cazul.

- amenajările și dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul.

### e. Protecţia solului și a subsolului

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

În cadrul lucrărilor de construcţii/montaj desfășurate se manifestă un impact fizic asupra solului/subsolului ce constă în lucrările de terasamente ce urmează a fi efectuate (excavare, nivelare, compactare) pentru infrastructură și reţelele aferente.

Impactul asupra solului/subsolului se poate produce ca urmare a apariţiei unor posibilele scurgeri accidentale de lubrefianţi, carburanţi sau substanţe chimice, datorită funcţionării utilajelor și mijloacelor de transport folosite în cadrul organizării de șantier sau a reparaţiilor, dacă acestea sunt efectuate pe amplasament.

De asemenea, gospodărirea incorectă a deșeurilor poate duce la poluarea solului, subsolului și apelor freatice.

Când se realizează decopertarea stratului fertil și depozitarea lui parţială, se scoate din circuitul natural, o cantitate de elemente nutritive. Însă, cea mai mare parte a acestora va fi reintegrată acestui circuit, pe masură ce stratul vegetal de sol depozitat va fi utilizat la refacerea ecologică a teritoriului, inclusiv a invelișului de sol, acolo unde aceasta se va preta.

În perioada de exploatare nu se estimează un impact asupra factorului de mediu sol/subsol, având in vedere funcţiunea propusă - locuinţe precum și soluţiile tehnice adoptate pentru evacuarea apelor menajere, și a deșeurilor de pe amplasament.

- lucrările și dotările pentru protecţia solului și a subsolului.

Măsurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt prezentate în continuare:

- este interzisă deversarea apelor uzate rezultate pe perioada construcţiei în spaţiile naturale (pe sol)

- spălarea mijloacelor de transport și a utilajelor se va face exclusiv în zone special amenajate pentru astfel de operaţiuni

- utilajele și mijloacele de transport vor folosi doar căile de acces stabilite conform proiectului, evitând suprafeţele nepavate

- utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic în vederea evitării posibilitaţii de apariţie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defecţiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosferă

- depozitarea materialelor în cadrul organizării de șantier trebuie să asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvată și eficientă, toate acestea în scopul de a evita pierderile și poluarea accidentala

- operaţiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar în locuri special amenajate, de către personal calificat, prin recuperarea integrală a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizaţi să desfășoare activităţi de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate, în conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificată și completată prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusă în legislaţia naţională prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate)

- reparaţiile utilajelor / mijloacelor de transport care deservesc organizarea de șantier se fac în locuri special amenajate cu platforme betonate

Vor fi amenajate spaţii speciale pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor (ambalaje ale materialelor de construcţii, deșeuri provenite din resturi ale materialelor de construcţii), astfel încât deșeurile nu vor fi niciodată depozitate direct pe sol.

Toate deșeurile vor fi valorificate/ eliminate controlat de pe amplasament în baza contractelor încheiate cu firme specializate.

În cazul respectării tehnologiilor de execuţie a lucrărilor factorii „sol” și „subsol” nu vor fi afectaţi de poluare.

Ca urmare a soluţiilor tehnice prevăzute, privind evacuarea apelor menajere și pluviale, se apreciază că nu vor fi poluări ale factorilor de mediu care să afecteze solul și subsolul zonei, astfel nu se estimează un impact asupra solului și subsolului cauzat de lucrările propuse.

### f. Protecţia ecosistemelor terestre și acvatice

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Amplasamentul studiat se află în interiorul ariei naturale protejate de interes comunitar ROSPA0057 Lacul Siutghiol.

Având în vedere structura și compoziţia vegetaţiei de pe amplasament, absenţa elementelor de interes conservativ și a speciilor protejate, și amploarea redusă a lucrărilor de construcţie atât la scara spaţială cât și temporală, impactul lucrărilor asupra florei și vegetaţiei poate fi considerat nesemnificativ.

Deși amplasamentul se afla în interiorul ariei naturale protejate ROSPA0057 Lacul Siutghiol, prin caracteristicile și poziţia sa (teren curţi-construcţii, situat în intravilanul orașului Ovidiu), nu constituie zonă favorabilă de odihnă, cuibărire, hrănire sau iernare pentru speciile ce au determinat declararea ariei ca Sit Natura 2000, astfel nu va exista un impact negativ asupra acestor specii.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii și ariilor protejate.

- lucrările de construcţie se vor desfășura numai pe suprafeţele destinate, cuprinse în proiect, fără afectarea unor suprafeţe suplimentare de teren.

- lucrările se vor desfășura astfel încât să nu fie afectată aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0057 Lacul Siutghiol

- utilizarea utilajelor și tehnicilor performante, mai silenţioase și cât mai nepoluante posibil;

- evitarea oricăror scurgeri de carburanţi lichizi, uleiuri, vopseluri etc. În cazul poluărilor accidentale acestea vor fi eliminate prin aplicarea materialelor absorbante și înlăturate de pe amplasament prin contractarea unor societăţi specializate în gestionarea acestor tipuri de deșeuri periculoase.

- nu se vor amenaja depozite de materiale, materii prime, deșeuri în vecinătatea amplasamentului. Astfel, se va asigura un sistem de gestionare a materialelor necesare execuţiei lucrărilor în condiţii corespunzătoare

- deșeurile rezultate din activitatea zilnică desfasurată în cadrul punctelor de lucru vor fi colectate în pubele tipizate amplasate în locuri special destinate acestui scop.

### g. Protecţia așezărilor umane și a altor obiective de interes public

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de așezările umane, respectiv faţă de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

În timpul construcţiei, impactul dat de realizarea acestui obiectiv, din punct de vedere al condiţiilor de viaţă se poate lua în considerare ca urmare a zgomotului produs de intensificarea activităţii în zonă și de desfășurarea efectivă a lucrărilor de construcţii-montaj.

În timpul exploatării, impactul se va manifesta prin intensificarea traficului în zonă.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecţia așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public.

Lucrarile de construcţii se vor desfășura după un program agreat de administraţia locală, astfel încât să se asigure orele de odihnă ale locatarilor din zonele cele mai apropiate.

Pe perioada execuţiei lucrarilor de construire se vor lua masuri pentru protectia asezarilor umane astfel incat populatia din zona sa nu fie afectata, in ceea ce priveste zgomotul si pulberile.

### h. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

În perioada lucrărilor de construcţie, majoritatea deşeurilor de construcţie vor fi deşeuri inerte, astfel, în condiţiile gestionării conforme cu cerinţele legale şi aplicării de măsuri de minimizare / eliminare vor avea un impact relativ redus asupra mediului.

Impactul asociat deşeurilor de construcţie se manifestă astfel:

  - impactul vizual – se disipează în ansamblul general al şantierului de construcţii

  - impactul eventual daca depozitarea temporară a deşeurilor de construcţii nu se va face direct în recipienţi speciali sau nu este posibilă containerizarea

În continuare sunt prezentate principalele tipuri de deşeuri ce pot fi generate în etapa de construcţie/montaj (inclusiv starea deșeului: solid, lichid, semisolid) şi opţiunile de gestionare – posibil valorificabil şi/sau posibil de eliminat:

| Denumirea deşeului | Codul deşeului – conf. HG 856/2002 | Cantitatea | Starea fizică (Solid-S, Lichid- L, Semisolid-SS | Opţiuni de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Posibil valorificabil | Posibil de eliminat |
| Beton | 17 01 01 | 100 kg | S | X |  |
| Fier şi otel | 17 04 05 | 100 kg | S | X |  |
| Amestecuri metalice | 17 04 07 | 100 kg | S | X |  |
| Deşeuri de lemn | 17 02 01 | 300 kg | S | X |  |
| Materiale plastice | 17 02 03 | 50 kg | S | X |  |
| Pământ fertil şi roci rezultate din săpăturile pentru fundaţii, drumuri si platforme, camine colectoare, vane, trasee electrice, etc. | 17 05 04 | 40 mc | S | X | X |
| Uleiuri de ungere uzate din categoriile: Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere Alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere | 13 02 05* 13 02 08* | 1l 1l | L | X | X |
| Ambalaje de hartie şi carton | 15 01 01 | 100 kg | S | X |  |
| Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 80 kg | S | X |  |
| Hartie/carton | 20 01 01 | 20 kg | S | X |  |
| Deseuri de sticla | 20 01 02 | 30 kg | S | X |  |
| Materiale plastice | 20 01 39 | 20 kg | S | X |  |
| Metale | 20 01 40 | 100 kg | S | X |  |
| Deşeuri municipale amestecate - deseuri menajere generate activitatea personalului | 20 03 01 | 300 kg | S |  | X |

Deșeurile marcate cu * sunt deșeuri periculoase care prezintă una sau mai multe proprietăţi periculoase menţionate în ANEXA Nr. 4 la Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor - Proprietăţi ale deşeurilor care fac ca acestea să fie periculoase.

În timpul exploatării, având în vedere specificul activităţii ce se va desfășura pe amplasament, deșeurile rezultate vor fi reprezentate în principal de deșeuri municipale și asimilabile acestora:

- deșeuri menajere - deșeuri municipale amestecate - 20 03 01 – 500 kg/an

- deșeuri de ambalaje:

- 15 01 01 ambalaje de hârtie si carton – 200 kg/an

- 15 01 02 ambalaje de materiale plastice – 200 kg/an

- 15 01 04 ambalaje metalice – 100 kg/an

- 15 01 07 ambalaje de sticlă– 100 kg/an

- programul de prevenire și reducere a cantităţilor de deșeuri generate;

Activităţile desfășurate trebuie să ţină cont întotdeauna de o ierarhie a opţiunilor de gestionare a deșeurilor:

- prevenire/reducere;

- reutilizare;

- reciclare;

- valorificare energetică;

- eliminare/depozitare.

Operatorii ecomonici care generează deșeuri în urma activităţii de producţie, conform legislaţiei actuale sunt obligaţi să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităţilor de deșeuri generate din activitate și să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deșeurilor.

Prima opţiune este prevenirea producerii de deșeuri prin alegerea, încă din faza de proiectare, a celor mai bune tehnologii. Nu întodeauna se poate evita producerea deșeurilor. Trebuie luate măsuri de  minimizare a cantităţilor de deșeuri generate. Acest lucru se va face prin: prin reutilzare, reciclare și valorificare energetică. Reducerea cantităţii de deșeuri se poate face și prin colectarea selectivă a deșeurilor în vederea valorificării acestora.

Reutilizarea: vor fi luate măsuri de reutilizare a tuturor deșeurilor reciclabile, se va proceda la colectarea selectivă a deșeurilor, vor fi reutilizate ambalajele de lemn/metal/plastic utilizate pentru transportul produselor, vor fi reutilizate pungile de plastic sau vor fi înlocuite cu sacoșe din materiale textile.

Reciclare: deșeurile vor fi colectate selectiv și predate în vederea reciclării firmelor specializate și se va asigura ca deșeurile de ambalaj să fie curate și uscate, deoarece instalaţiile de sortare și procesare pot fi afectate de materialele neconforme, iar procesul de reciclare poate fi îngreunat.

Valorificare energetică: predarea deșeurilor pretabile pentru valorificare energetică societăţilor specializate în detrimentul depozitării.

Eliminarea/depozitarea va fi ultima opţiune aleasă, atunci când celelalte au fost epuizate.

- planul de gestionare a deșeurilor.

Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerinţele Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor şi a legislaţiei speciale şi subsecvente aplicabile pentru categorii de deşeuri şi pentru operaţiunile cu deşeurile.

Toate categoriile de deșeuri sunt depozitate astfel încât să nu afecteze mediul înconjurător, în recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzător codului deșeului. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incediu, mirosuri etc. pentru vecinatăţi.

Deșeurile periculoase se stochează în recipiente metalice, rezistente la șoc mecanic și termic, închise etanș, spaţiul de depozitare respectiv fiind prevăzut cu dotări pentru prevenirea și reducerea poluărilor accidentale.

Pământul se precolectează în containere  sau se depozitează pe amplasament (conform precizărilor din Autorizaţia de Construire) și va fi transportat de un operatorul autorizat sau se va folosi la umpluturi.

Substanţele reziduale-fecaloide din WC-uurile ecologice, se vor fi vidanja periodic de către o firma specializată pe perioada execuţiei lucrărilor de construire.

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare a proiectului şi de a se asigura ca operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate, autorizate și reglementate din punct de vedere al protecţiei mediului pentru desfășurarea acestor tipuri de activităţi.

Se vor contracta de către prestator firme specializate şi autorizate pentru preluarea deşeurilor de construcţii reciclabile şi prelucrarea acestora, respectiv pentru eliminarea deşeurilor nereciclabile în depozite de deşeuri inerte sau de deşeuri periculoase.

Transportul deșeurilor se realizează numai de către operatori economici care deţin autorizaţie de mediu pentru activităţile de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare, conform legislaţiei în vigoare privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

La predarea deșeurilor se solicită și sunt păstrate conform legislaţiei, formularele doveditoare privind trasabilitatea deșeurilor periculoase sau nepericuloase.

În perioada de funcţionare, colectarea deșeurilor se va face în pubele, ce vor fi preluate de un operator economic contractat.

### i. Gospodărirea substanţelor și preparatelor chimice periculoase

- substanţele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Pe perioada execuţiei construcţiei nu se vor produce substanţe și preparate chimice periculoase pe amplasamentul proiectului.

Operaţiile de schimbare a uleiului (uleiurile uzate) pentru utilajele și mijloacele de transport din cadrul organizării de șantier se vor executa doar în locuri special amenajate, de către personal calificat, prin recuperarea integrală a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizaţi să desfășoare activităţi de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

Alimentarea cu combustibil, repararea și intreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe santier se vor face numai la societăţi specializate și autorizate.

Pe perioada de exploatare a obiectivului nu se vor produce deșeuri periculoase și nu se vor folosi substanţe și preparate chimice periculoase, ţinând cont de funcţiunea propusă a imobilelor – locuinţe.

- modul de gospodarire a substanţelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condiţiilor de proţectie a factorilor de mediu și a sanătaţii populaţiei.

Nu este cazul, pe amplasamentul proiectului nu se vor produce deșeuri periculoase și nu se vor folosi substanţe și preparate chimice periculoase, nici în perioada de construire a proiectului și nici în perioada de exploatare a acestuia.

### B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Resursele naturale regenerabile utilizate sunt: piatră de rau, nisip, lemn, ciment – folosite în construcţie – vor fi asigurate de constructor, nu vor fi exploatate de pe amplasamentul proiectului

Solul, terenul pe care se amplasează construcţiile reprezintă o resursă naturală neregenerabilă. Solul rezultat din excavaţie se va folosi la umpluturi. Cantitatea de sol fertil care va rămane fără utilitate locală se va depozita în locuri indicate de către Primaria Orașului Ovidiu.

Apa este o resursă folosită atât în construcţie cât și în funcţionare și va fi asigurată din reţeaua existentă în zonă.

Gazul natural va fi o resursă  naturală energetică ce va fi folosită în funcţionarea construcţiei propuse fiind folosit la prepararea apei calde menajere și a agentului termic prin intermediul centralei termice.

Având în vedere structura și compoziţia vegetaţiei de pe amplasament, absenţa elementelor de interes conservativ și a speciilor protejate, și amploarea redusă a lucrărilor de construcţie atât la scara spaţială cât și temporală, impactul lucrărilor asupra florei și vegetaţiei poate fi considerat nesemnificativ.

## VII.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

- impactul asupra populaţiei, sănătaţii umane, faunei și florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calitaţii și regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor și vibratiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Lucrările se vor derula pe o perioadă scurtă de timp - pe perioada normată a Autorizaţiei de Construire.

Zgomotul produs de utilajele agrementate de pe șantier se va produce local și temporar.

Lucrările de construcţii se vor desfășura după un program agreat de administraţia locală, astfel încât să se asigure orele de odihnă ale locatarilor din vecinătatea proiectului.

În procesul tehnologic de construire toate deșeurile rezultate vor fi colectate în pubele tipizate și preluate de serviciile de salubritate specializate din zonă.

Deși amplasamentul se afla în interiorul ariei naturale protejate ROSPA0057 Lacul Siutghiol, prin caracteristicile și poziţia sa (teren curţi-construcţii, situat în intravilanul orașului Ovidiu), nu constituie zonă favorabilă de odihnă, cuibărire, hrănire sau iernare pentru speciile ce au determinat declararea ariei ca Sit Natura 2000, astfel nu va exista un impact negativ asupra acestor specii.

Asupra solului și subsolului se va manifesta în principal un impact fizic datorat lucrărilor efective de terasamente ce urmează a fi efectuate - excavare, nivelare, compactare.

De asemenea, impactul asupra solului, subsolului și apelor subetrane se poate manifesta și ca urmare a producerii unor situaţii accidentale, datorită unor scurgeri de combustibili sau lubrifianţi utilizaţi în funcţionarea mijloacelor de transport / utilajelor.

În timpul operării, având în vedere natura proiectului și funcţiunea propusă, nu vor exista surse de zgomot.

La nivelul construcţiei, prin măsurile de fonoizolare adoptate constructiv se va asigura un nivel optim de zgomot.  Izolarea se realizează in funcţie de tipul încăperilor și a pardoselilor utilizate în conformitate cu normativul C 125 - "Normativ privind proiectarea și executarea măsurilor de izolare fonică și a tratamentelor acustice în cladiri".

Detalii suplimentare referitoare la impactul proiectului asupra factorilor de mediu se regăsesc la capitolul VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

Se estimează că impactul se va resimţi la nivel local, în zona organizării de șantier.

- magnitudinea și complexitatea impactului

În conformitate cu detaliile prezentate anterior impactul nu este unul major ci în limite admisibile.

- probabilitatea impactului

În conformitate cu detaliile prezentate anterior, probabilitatea de afectare a mediului este una redusă în condiţiile respectării datelor de proiect și recomandărilor din actele de reglementare.

- durata, frecvenţa și reversibilitatea impactului

În conformitate cu detaliile prezentate anterior, rezultă că impactul asupra mediului este unul temporar.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

În conformitate cu detaliile prezentate anterior, precum și cu cele de la capitolul VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile, măsurile ce se vor aplica sunt specifice  fiecărui factor de mediu în parte.

- natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul dat fiind natura proiectului și distanţa faţă de cea mai apropiată frontieră – peste 56 km faţă de graniţa cu Bulgaria.

## VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă

Pe perioada execuţiei construcţiei se vor  respecta normele pentru protecţia mediului. Constructorul va asigura monitorizarea gestionării deșeurilor pe care o va raporta agentiei pentru protecţia mediului conform solicitărilor acesteia.

Dacă autoritatea competentă pentru protecţia mediului consideră necesar, în perioada construcţiei poate solicita monitorizarea calităţii aerului și a nivelului de zgomot în zonele adiacente organizării de șantier.

De asemenea, în cadrul organizării de șantier trebuie urmarită respectarea măsurilor impuse cu privire la:

- depozitarea corectă a deșeurilor

- funcţionarea corectă a utilajelor și mijloacelor de transport aferente, și efectuarea verificărilor periodice a acestora astfel încât acestea să fie în stare tehnică bună și să nu emane noxe peste limitele admise

- curăţirea roţilor mijloacelor de transport la ieșirea din organizarea de șantier pentru a nu produce disconfort pe drumurile publice

- în cazul depozitării temporare de materiale pulverulente, se va urmări ca acestea să fie acoperite pentru a nu fi împrăștiate prin acţiunea vântului

- restul măsurilor de protecţie prezentate în cadrul prezentului Memoriu de prezentare

În perioada de exploatare, conform funcţiunii propuse, se vor dispune pentru evacuarea centralei termice, kituri de evacuare agrementate conform normelor în vigoare.

## IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Pentru proiectul propus nu este necesar ca lucrările de realizare a acestuia să fie încadrate în prevederile altor acte normative care transpun legislaţia Uniunii Europene.

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Acest proiect nu face parte din nici un plan / program / strategie / document de programare / planificare, fiind o investiţie realizată din fonduri proprii ale investitorului GUZU SIMONA.

## X. Lucrări necesare organizării de șantier

### Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Pe perioada executării construcţiei se vor lua măsuri de limitare a propagării materialelor de construcţii, prin împrejmuirea terenului pe limitele de proprietate.

În interiorul limitei de proprietate se vor amplasa pe perioada executării construcţiei:

- o cabină pază;

- 3 containere pentru birou, vestiar muncitori, depozitare unelte;

- 2 toalete ecologice care se vor vidanja periodic de către o firmă specializată;

- platformă de serviciu – materiale;

- platformă de serviciu – deșeuri;

- tablou electric;

- punct PSI.

În interiorul limitei de proprietate se vor amplasa pubele pentru depozitarea deșeurilor rezultate din procesul de construcţie.

Racordul la utilităţi în cadrul organizării de șantier, pentru alimentare cu apă și alimentare cu energie electrică se va face din reţelele de utilităţi existente în zonă, conform indicaţiilor avizelor.

### Localizarea organizării de șantier

Organizarea de șantier se va realiza în interiorul limitei de proprietate a terenului studiat, fără a afecta proprietăţile vecine, reţelele edilitare existente și aria naturală protejată– ROSPA0057 Lacul Siutghiol.

### Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Impactul asupra mediului în ceea ce privește lucrările de organizare de șantier nu este semnificativ, deoarece organizarea se va desfășura pe perioada premergătoare executării noii construcţi și implică împrejmuirea terenului pentru a evita răspândirea materialelor de construcţii pe terenurile vecine, poziţionarea unui grup sanitar ecologic, cât și amplasarea unor pubele pentru depozitarea deșeurilor rezultate din procesul constructiv.

În perioada lucrărilor de organizare de șantier, principalele surse de poluare a aerului le reprezintă utilajele din sistemul operaţional participant (buldozere, autocamioane de transport, etc), echipate cu motoare termice omologate, care în urma arderii combustibilului lichid, evacuează gaze de ardere specifice (gaze cu conţinut de monoxid de carbon, oxizi de azot, sulf, particule în suspensie și compuși organici volatili metalici).

La capitolul VI a fost descris punctual impactul estimat asupra factorilor de mediu în perioada construcţiei proiectului.

### Surse de poluanţi și instalaţii pentru reţinerea, evacuarea și dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de șantier;

Nu este cazul, deoarece utilajele și mijloacele de transport cu care se vor realiza lucrările în cadrul organizării de șantier vor fi omologate conform normelor în vigoare.

### Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate în WC - urile ecologice care se vor vidanja periodic de către o firmă specializată.

Vor fi amenajate spaţii speciale pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor provenite de la organizarea de șantier, care vor fi depozitate în pubele, fiind interzisă depozitarea deșeurilor direct pe sol.

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare a proiectului şi de a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate şi autorizate.

Organizarea de șantier va fi dotată cu materiale absorbante specifice pentru compuși petrolieri care vor fi utilizate în caz de nevoie.

Împrejmuirea terenului se va face pe limitele de proprietate.

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta prevederilr următoarelor acte normative:

- Legea 319/2006 privind protecţia muncii

- HGR 1425/2006 - Norme generale de protecţia muncii

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protecţia şi igiena muncii în construcţii

- Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălţime

- Ordin MMPS 255/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecţie individuală

- Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 – Normativ C300-1994

- Alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a lucrării.

## XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente și/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente și/sau la încetarea activităţii;

După încheierea lucrărilor de construire se va realiza refacerea amplasamentului conform documentaţiei tehnice.

La încetarea activităţii, obiectivul va fi dezafectat, după terminarea lucrărilor terenul va fi readus la starea iniţială și la categoria de folosinţă iniţială pe baza unui proiect tehnic.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Pentru a evita poluările accidentale se vor lua următoarele măsuri:

- controlul strict al personalului muncitor privind disciplina în șantier: instructajul periodic, echipamentul de protecţie, etc.;

- verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor, mijloacelor de transport;

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului în anumite zone, a placuţelor indicatoare cu însemne de pericol – unde este cazul;

- realizarea de împrejmuiri, semnălizari și alte avertizări pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul și restricţionarea accesului persoanelor în santier;

- întocmirea unui plan de intervenţii în caz de situaţii neprevăzute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitaţii abundente, furtuni); planul va prevedea în special măsurile de alertare, informare, soluţii pentru minimizarea efectelor.

Aceste măsuri vor fi menţionate în contractul de execuţie a lucrărilor de construcţii proiectate, cu respectarea legislaţiei românești privind Securitatea și Sănătatea Muncii, Paza contra incendiilor, Paza și Protecţia Civilă, Regimul deșeurilor și altele. De asemenea se vor respecta prevederile Proiectelor de execuţie, ale Caietelor de sarcini, ale Legilor și normativelor privind calitatea în construcţii.

În cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se aduc la amplasament diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul, în acest caz recomandându-se utilizarea de material absorbant pentru intervenţia promptă.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Eventuala dezafectare/demolare a construcţiei constă în executarea următoarelor lucrări:

- dezmembrarea construcţiei, cu recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile;

- demolarea fundaţiilor și utilizarea betonului pentru diferite amenajări (de ex.: drumuri, umpluturi, etc.);

- recuperarea și valorificarea cablurilor electrice;

- umplerea fundaţiilor și refacerea covorului vegetal.

Volumul de lucrări necesare a fi executate la închidere generează modificari fizice în amplasament; impactul va fi redus pentru a nu afecta semnificativ zona.

Dezafectarea, postutilizarea și refacerea amplasamentului se vor face conform normativelor în vigoare.

Datorită faptului că sunt probabilităţi reduse ca în timpul exploatării să se producă o poluare a solului sau a subsolului, a apelor de suprafaţă, refacerea amplasamentului după încetarea activităţii va consta doar în eliminarea materialelor de construcţie care în momentul respectiv vor deveni deșeuri sau deșeuri reciclabile.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

In principal aceste modalităţi implică, după dezmembrarea / demolarea construcţiei, aducerea terenului la starea iniţială prin realizarea de umpluturi, aducerea terenului la cote asemănătoare cu terenurile învecinate și refacerea covorului vegetal. Însă, aceste modalităţi se vor stabili clar la momentul luării deciziei privind desfiinţarea obiectivului în vederea utilizării ulterioare a terenului și se vor face pe bază de proiect.

## XII. Anexe - piese desenate

Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situaţie anexe ale Certificatului de Urbanism au fost depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa odată cu depunerea iniţială a dosarului de solicitare a Acordului de Mediu.

Anexăm Planul de situaţie.

## XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele

### a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului

Beneficiarul dorește construirea a 4 LOCUINȚE UNIFAMILIALE (3 în regim înșiruit și una în regim izolat), Branșamente și Organizare de Șantier, Împrejmuire teren, regim de înălțime P+1E.

Terenul destinat amplasării construcției propuse prin prezentul proiect are o suprafaţă de 1208 mp fiind situat în Oraș Ovidiu, Jud. Constanța, STR. A nr. 2-70, LOT 2/3/2/1/1/1/1/1/1/1/1 si Nr.86 LOT 2/2/1/1/1, LOT 1/8/1/2 si are urmatorul inventar coordonate STEREO 70:

Coordonate STEREO 70 ale zonei studiate

| Punct | Coordonate punct de contur X (m) | Coordonate punct de contur Y (m) | Lungimi laturi D(i,i+1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 785900.141 | 311632.318 | 20.02 |
| 2 | 785913.884 | 311617.761 | 12.63 |
| 3 | 785866.667 | 311591.091 | 47.41 |
| 4 | 785865.518 | 311592.374 | 22.791 |
| 5 | 785864.147 | 311593.835 | 2.00 |
| 6 | 785862.743 | 311595.265 | 2.00 |
| 7 | 785861.308 | 311596.662 | 2.00 |
| 8 | 785859.840 | 311598.026 | 2.00 |
| 9 | 785858.343 | 311599.357 | 2.00 |
| 10 | 785856.815 | 311600.653 | 2.00 |
| 11 | 785855.258 | 311601.914 | 1.72 |
| 12 | 785888.095 | 311636.106 | 54.23 |

Pozitionarea amplasamentului analizat

Conform Certificatului de Urbanism nr.446 din 11.11.2019, terenul analizat este situat în intravilanul orașului Ovidiu, având categoria actuală de folosinţă curţi-construcţii. Destinatia terenului stabilita prin documentatiile de urbanism este: lotizare în vederea realizării unui ansamblu rezidenţial –zona Z1- locuinţe individuale/colective/cuplate/înșiruite.

Amplasamentul studiat este situat în interiorul ariei naturale protejate de interes comunitar ROSPA0057 Lacul Siutghiol.

Pozitionarea amplasamentului fata de Ariile Naturale Protejate de Interes Comunitar

### b) Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar

ROSPA0057 Lacul Siutghiol

DESCRIEREA SITULUI

Suprafaţa sitului  este de 1858 ha.

Lacul Siutghiol si Tabacariei sunt situate la nord de Constanta si formeaza un complex lacustru datorita legaturii strânse care există între ele.

Lacul Siutghiol, cu excepţia părţii estice delimitate de cordonul maritim (lat de 300-600 m) pe care este situată staţiunea Mamaia, prezintă o faleză cu înalţimi ce variază între 10 si 20 m. Datorită expunerii vânturilor de nord-est și a suprafetei mari de desfășurare pe oglinda apei, ţărmul vestic și cel sudic este supus direct abraziunii lacustre care acţionează intens. În partea nordică, datorită adăpostului creat de faleză în calea vântului, s-a instalat o vegetaţie de stuf, pe alocuri formând chiar plaur.

Calitate și importanţă:

Acest sit gazduiește efective importante ale unor specii de păsări protejate. Conform datelor avem următoarele categorii:

a) număr de specii din anexa 1 a Directivei Păsări: 32

b) număr de alte specii migratoare, listate în anexele Convenţiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 43

c) număr de specii periclitate la nivel global: 4

Situl este important pentru populaţiile cuibăritoare ale speciilor următoare:

Falco vespertinus

Oenanthe pleschanka

Anthus campestris

Aythya nyroca

Situl este important in perioada de migraţie pentru speciile:

Branta ruficollis

Pelecanus onocrotalus

Phalacrocorax pygmaeus

Larus minutus

Sterna sandvicensis

Melanocorypha calandra

Sterna hirundo

Mergus albellus

Oenanthe pleschanka

Larus genei

Ardea purpurea

Circus aeruginosus

Lanius minor

Sterna albifrons

Calandrella brachydactyla

Ficedula parva

Chlidonias hybridus

Chlidonias niger

Ciconia ciconia

Egretta garzetta

Alcedo atthis

Anthus campestris

Aythya nyroca

Botaurus stellaris

Galerida cristata

Situl este important pentru iernat pentru următoarele specii:

Larus ridibundus

Podiceps nigricollis

Fulica atra

Larus canus

Aythya fuligula

Aythya ferina

În perioada de migraţie situl găzduiește mai mult de 20.000 de exemplare de păsări de balta.

### c) Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Prin realizarea investiţiei nu va fi afectată integritatea sitului Natura 2000 ROSPA 0057 Lacul Siutghiol și nu va fi influenţată actuala stare de conservare a habitatelor și speciilor pentru că:

Amplasamentul analizat deși se află în interiorul sitului ROSPA 0057 Lacul Siutghiol, din punct de vedere al biodiversităţii nu au fost identificate pe amplasament elemente de floră și faună cu valoare conservativă, care să impună luarea unor măsuri stricte de protecţie a zonei.

Suprafaţa afectată de proiect şi structurile asociate va fi de 1208mp care reprezintă doar 0,0065% din suprafaţa totală a sitului ROSPA0057 Lacul Siutghiol.

Pe amplasament nu au fost identificate specii de plante și/sau habitate protejate incluse în anexele OUG 57/2007 cu modificările și completările ulterioare.

Prin implementarea acestui proiect categoriile de folosinţă din zona de influenţă a proiectului se vor modifica pe termen lung, ceea ce reprezintă un impact direct, de lungă durată şi parţial ireversibil.

Având în vedere însă inexistenţa habitatelor cu valoare de conservare mare apreciem că impactul asupra habitatelor va fi nesemnificativ.

Pe amplasamentul analizat se întâlnește un habitat puternic antropizat. Vegetaţia de pe amplasament este reprezentată de specii ruderale, fără valoare conservativă (buruieni), dată fiind localizarea terenului (intravilan) și utilizarea acestora (locuire umană).

Deși amplasamentul se afla în interiorul ariei naturale protejate ROSPA0057 Lacul Siutghiol, prin caracteristicile și poziţia sa (teren curţi-construcţii, situat în intravilanul orașului Ovidiu), nu constituie zonă favorabilă de odihnă, cuibărire, hrănire sau iernare pentru speciile ce au determinat declararea ariei ca Sit Natura 2000. Specii de interes comunitar precum Larus cachinnans, Larus ridibundus, Larus canus, Phalacrocorax carbo, Sterna hirundo pot travsersa în zbor zona amplasamentului.

Marea majoritate a păsărilor observate pe amplasament, sunt paseriforme ce nu sunt  deranjate de prezenţa umană, acestea fiind specii ubicviste, antropofile cu plasticitate ecologică și adaptabilitate ridicată ca de exemplu: Corvus frugilegus (cioara de semănătură), Corvus monedula (stăncuţa), Corvus cornix (cioara grivă), Pica pica (coţofana), Columba livia domestica (porumbel domestic), Streptopelia decaocto (guguștiuc), Passer montanus (vrabie de camp), Passer domesticus (vrabie de casă), Sturnus vulgaris (graur).

Păsările, fiind specii cu o mobilitate ridicată, vor avea mai puţin de suferit de pe urma proiectului. Perioada critică este perioada de reproducere şi creştere a puilor, în care sunt strâns legate de locurile de cuibărit.

Impactul negativ, în faza de construcţie este datorat în special deranjării speciilor din cauza zgomotului,  poluarea accidentală cu hidrocarburi si datorită creşterii traficului poate sa crească nivelul noxelor şi al suspensiilor din aer.

Se vor aplica următoarele măsuri de reducere a impactului care vor diminua impactul negativ asupra speciilor identificate:

- se interzic lucrările de reparaţii  și  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier, acestea se vor realiza în unităţi autorizate și corespunzător dotate ;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice formă a vecinatăţilor amplasamentului studiat;

- se interzice deversarea de ape uzate în zona luciului de apă sau pe terenurile învecinate;

- se interzice distrugerea, arderea și tăierea stufului precum și folosirea tratamentelor chimice pe suprafaţa de spaţiu verde alocată;

- se vor utiliza numai mijloace de transport și utilaje silențioase, pentru a diminua zgomotul datorat activității, precum și sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților în atmosferă,

- se va asigura conservarea și protecţia tuturor speciilor și habitatelor atât în timpul desfășurării proiectului cât și după implementarea acestuia,

- organizarea de șantier și depozitele de material se vor amplasa în afara limitei ariei natural protejate ROSPA 0057 și cât mai departe de malul lacului,

- se interzice depozitarea oricărui tip de deșeu, material sau utilaj în zona lacului pentru a se evita poluarea accidentală a apei,

- se va interveni prompt în cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor pe porţiunile de sol/mal, inclusiv apă,

- respectarea traseelor și a căilor de acces pentru utilaje precum și a tehnologiei de execuţie.

### d) Justificarea dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

Proiectul analizat nu are legatură directă și nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes comunitar ROSPA0057 Lacul Siutghiol.

### e) estimarea impactului potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar

Deși amplasamentul se află în interiorul ariei naturale protejate ROSPA0057 Lacul Siutghiol, prin caracteristicile și poziţia sa (teren curţi-construcţii, situat în intravilanul orașului Ovidiu), nu constituie zonă favorabilă de odihnă, cuibărire, hrănire sau iernare pentru speciile ce au determinat declararea ariei ca Sit Natura 2000, astfel nu va exista un impact negativ asupra acestor specii.

Evaluarea impactului proiectului propus asupra ariei protejate s-a realizat pe baza următorilor indicatori:

- Amplasamentul proiectului

- Procentul din suprafaţa habitatului care va fi pierdută

- Fragmentarea habitatelor

- Durata sau persistenţa fragmentării

- Durata sau persistenţa perturbării speciilor

- Densitatea populaţiilor

- Procentul care va fi pierdut din suprafeţele de hrănire şi de reproducere ale speciilor

- Scara de timp pentru înlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea proiectului

- Modificări legate de resurse de apă şi calitatea acesteia, indicatori chimici cheie sau alte resurse naturale care pot determina modificarea funcţiilor ecologice ale ariei naturale protejate de interes comunitar.

În cele ce urmează se prezintă sistematic rezultatele acestei evaluări:

| INDICATORI | EVALUAREA IMPACTULUI |
| --- | --- |
| Amplasamentul proiectului | Aria naturala de protecţie avifaunistică ROSPA0057 Lacul Siutghiol |
| Procentul din suprafaţa habitatului care va fi pierdută | 1208 mp care reprezintă doar 0,0065% din suprafaţa totală a sitului ROSPA0057 Lacul Siutghiol |
| Fragmentarea habitatelor | Proiectul propus se află în interiorul ariei naturale protejate de interes comunitar. Lotul de teren este curţi-construcţii, situat în intravilanul orașului Ovidiu, care a făcut obiectul unor planuri urbanistice zonale anterioare |
| Durata sau persistenţa fragmentării | Proiectul nu va produce o fragmentare a habitatelor existente în sit deoarece suprafaţa afectată este de doar 1208 mp |
| Durata sau persistenţa perturbării speciilor | Proiectul nu va perturba evoluţia speciilor din aria protejată de interes comunitar. |
| Densitatea populaţiilor | În zona în care se amplasează proiectul densităţile populaţiilor de plante și animale sunt foarte scăzute și reprezentate de specii antropice. |
| Procentul care va fi pierdut din suprafeţele de hrănire şi de reproducere ale speciilor | Se vor pierde 0 ha din suprafeţele de hrănire și reproducere din cadrul sitului. Suprafaţa de teren este mică comparativ cu suprafaţa sitului. |
| Scara de timp pentru înlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea proiectului | Lucrările prevăzute prin proiect nu afectează habitatele/speciile. Nu va fi afectată starea de conservare a speciilor/habitatelor specifice sitului ROSPA 0057 Lacul Siutghiol. |
| Modificări legate de resurse de apă şi calitatea acesteia, indicatori chimici cheie sau alte resurse naturale care pot determina modificarea funcţiilor ecologice ale ariei naturale protejate de interes comunitar. | Lucrarile prevazute prin proiect nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică (exploatarea apelor de suprafaţă şi subterane, activităţile extractive de suprafaţă de sol, argilă, nisip, pietriş, nu presupune defrişari, etc. |

### f) Alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Nu este cazul.

## XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Proiectul propus  intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Localizarea proiectului:

Terenul studiat este situat în intravilanul orașului 0vidiu, zona 0vidiu sud, Str. A nr. 2 - 70, lot 2/3/2/1/1/1/1/1/1/1/1si nr. 86 lot 2/2/1/1/1, lot 1/8/1/2, pe malul lacului Siutghiol.

- bazinul hidrografic: Dobrogea - Litoral

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral; - lacul Siutghiol - XV - 1.000.00.00.00.0

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod. – Lacul Siutghiol - ROLW15.1_B7

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Potenţial ecologic: bun

Stare chimică : bună, zonă vulnerabilă la nitraţi SPA, zonă sensibilă la nutrienţi.

Terenul cu suprafaţa de 1208 mp este situat în intravilanul orașului 0vidiu și este încadrat in categoria de folosinţă curţi construcţii, iar destinaţia stabilită prin planurile de urbanism aprobate este de lotizare în vederea realizării unui ansamblu rezidenţial, zona z1 - locuinţe individuale/cuplate/inșiruite.

Amplasamentul are următoarele vecinătaţi:

-sud - vest - strada Romană [strada A]

-sud - est - proprietate privată S.C. LOGlS PROIECT S.R.L

-nord - vest- proprietate privată S.C. LOGlS PROIECT S.R.L

-nord - est - lacul Siutghiol

Accesul la teren se realizează din strada A. În pelimetrul cuprins între Falia Palazu la nord, Marea Neagră la est și Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari la vest sunt amplasate cele mai mari surse de apă care exploatează acviferul Jurasic superior - Cretacic inferior din Dobrogea de Sud și anume sursele : Caragea Dermen, Cișmea l, Cișmea ll și Constanţa Nord, amplasate în vecinătatea lacului Siutghiol. Sub raport genetic, lacul Siutghiol este considerat o laguna maritimă formată prin abraziune.

Suprafata bazinului hidrografic format din văile Mamaia Sat, Carierei, Caragea, Cișmelei și Valea Neagră este de cca. 92 kmp. Văile au caracter nepermanent, cu excepţia Văii Negre.

Amplasamentul analizat este situat în imediata vecinătate a lacului Siutghiol, declarat sit Natura 2000, respectiv Arie Specială de Protecţie Avifaunistică - ROSPA 0057 lacul Siutghiol, conform HG 1284/2007, cu modificările și completările ulterioare.

lmobilele proiectate se vor amplasa la o distanţă minimă de 10 m de malul lacului Siutghiol. Din punct de vedere geologic, terenul de amplasament aparţine platformei Dobrogei de Sud, cu un fundament stâncos exprimat prin calcare sarmaţiene peste care s-au depus transgresiv depozite noi cuaternare, exprimate prin depozite de nisipuri cochilifere inundate, maluri cu nivel de apă permanent și variabil.

Nivelul hidrostatic apare la adâncimile de 0,5 - 0,7 m fiind în interdependenţă cu nivelul lacului. Adâncimea maximă de ingheţ conform STAS 6054/77 este de 0,80 m.

Din punct de vedere seismic, conform SR 11100/1/93 si Pl00/2013 terenul este situat în zona de calcul E., coeficientul de seismicitate este ks = 0,12, perioada de colt Tc = 0,7 s. Din punct de vedere climatic regonal, amplasamentul studiat se încadrează în tipul temperat - continental.

Pentru dezvoltarea rezidentială a zonei, malul lacului Siutghiol a fost consolidat cu incluziuni rigide (piloţi de îndesare din beton) pentru diminuarea tasărilor, iar protecţia taluzului s-a realizat din două straturi de blocuri naturale, astfel încât valurile și curenţii să nu antreneze terasamentul. Cota minimă a protecţiei este de +2,2 mMN 75, adică deasupra nivelului apelor maxime cu 0,25 - 0,3 m.

Conform deciziei Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea – Litoral nr. 3411/ 18.02.2020 pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA (Studiul de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă).

## XV. Criterii de selecție pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului prevazute in anexa 3 la legea 292/2018

1. Caracteristicile proiectelor

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, în special în ceea ce privește:

- dimensiunea și concepția întregului proiect;

Beneficiarul dorește construirea a 4 LOCUINȚE UNIFAMILIALE (3 în regim înșiruit și una în regim izolat), Branșamente și Organizare de Șantier, Împrejmuire teren, regim de înălțime P+1E.

Proiectul va fi întocmit conform temei date de către beneficiar și in conformitate cu legislaţia și normele tehnice în vigoare vigoare la data întocmirii prezentei documentaţii.

Clădirile vor fi amplasate pe teren cu faţada principală poziţionată către Nord - Est. Accesul auto, precum și cel pietonal se vor face din strada Romană.

Indicatori urbanistici propuși prin proiect

a. Funcţiunea propusă – 4 LOCUINȚE UNIFAMILIALE (3 în regim înșiruit și una în regim izolat), Branșamente și Organizare de Șantier, Împrejmuire teren

b. Regim de inălţime propus – P+1E

c. Hmax= 7.2m (maxim admis: D+P+1 - 9m), Hmaxim cornișă = 7,20m

d. Suprafaţa teren - St = 1208 mp

e. Nr. locuri de parcare asigurate pe lot – 4 locuri

f. Spaţiu verde - 619mp (51.2%)

g. Suprafaţa construită existentă = 0 mp

h. Suprafaţa construită propusă (pe întreg lotul) = 309,78 mp

| Loc. unifam. 1 (în regim înșiruit) | Loc. unifam. 2 (în regim înșiruit) | Loc. unifam. 3 (în regim înșiruit) | Loc. unifam. 4 (în regim izolat) |
| --- | --- | --- | --- |
| 71,43 mp | 70,77 mp | 71,43 mp | 96,15 mp |

h. Suprafaţa construită - aferentă POT(pe întreg lotul)  = 403,67 mp

| Loc. unifam. 1 (în regim înșiruit) | Loc. unifam. 2 (în regim înșiruit) | Loc. unifam. 3 (în regim înșiruit) | Loc. unifam. 4 (în regim izolat) |
| --- | --- | --- | --- |
| 88,54 mp | 93,4 mp | 94,06 mp | 127,67 mp |

i. Suprafaţa desfășurată existentă = 0 mp

j. Suprafaţa desfășurată totală propusă (pe întreg lotul) = 713,45 mp

| Loc. unifam. 1 (în regim înșiruit) | Loc. unifam. 2 (în regim înșiruit) | Loc. unifam. 3 (în regim înșiruit) | Loc. unifam. 4 (în regim izolat) |
| --- | --- | --- | --- |
| 159,97 mp | 164,17 mp | 165,49 mp | 223,82 mp |

k. Suprafaţa desfășurată totală propusă – aferentă CUT(pe întreg lotul) = 650,40 mp

| Loc. unifam. 1 (în regim înșiruit) | Loc. unifam. 2 (în regim înșiruit) | Loc. unifam. 3 (în regim înșiruit) | Loc. unifam. 4 (în regim izolat) |
| --- | --- | --- | --- |
| 150,99 mp | 149,17 mp | 150,48 mp | 200,26 mp |

l. POT existent =0.00% || POT aprobat = 45% || POT propus =33,4 %

m. CUT existent= 0.00 || CUT aprobat = 1.20 || CUT propus = 0.54

- cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;

Proiectul propus nu se cumulează cu alte proiecte existente sau propuse. Ar putea fi un potenţial impact cumulat dacă proiectul ar fi executat în același timp cu alte proiecte din zonă, dar acest lucru, la momentul actual, este puţin probabil, și nu s-ar manifesta decât pe o perioadă scurtă de timp, asupra factorului de mediu aer, datorită traficului mai ridicat și activităţii de construcţie.

- utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;

Resursele naturale regenerabile utilizate sunt: piatră de rau, nisip, lemn, ciment – folosite în construcţie – vor fi asigurate de constructor, nu vor fi exploatate de pe amplasamentul proiectului

Solul, terenul pe care se amplasează construcţiile reprezintă o resursă naturală neregenerabilă. Solul rezultat din excavaţie se va folosi la umpluturi. Cantitatea de sol fertil care va rămane fără utilitate locală se va depozita în locuri indicate de către Primaria Orașului Ovidiu.

Apa este o resursă folosită atât în construcţie cât și în funcţionare și va fi asigurată din reţeaua existentă în zonă.

Gazul natural va fi o resursă  naturală energetică ce va fi folosită în funcţionarea construcţiei propuse fiind folosit la prepararea apei calde menajere și a agentului termic prin intermediul centralei termice.

Având în vedere structura și compoziţia vegetaţiei de pe amplasament, absenţa elementelor de interes conservativ și a speciilor protejate, și amploarea redusă a lucrărilor de construcţie atât la scară spaţială cât și temporală, impactul lucrărilor asupra florei și vegetaţiei poate fi considerat nesemnificativ.

- cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate;

| Denumirea deşeului | Codul deşeului – conf. HG 856/2002 | Cantitatea | Starea fizică (Solid-S, Lichid- L, Semisolid-SS | Opţiuni de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Posibil valorificabil | Posibil de eliminat |
| Beton | 17 01 01 | 100 kg | S | X |  |
| Fier şi otel | 17 04 05 | 100 kg | S | X |  |
| Amestecuri metalice | 17 04 07 | 100 kg | S | X |  |
| Deşeuri de lemn | 17 02 01 | 300 kg | S | X |  |
| Materiale plastice | 17 02 03 | 50 kg | S | X |  |
| Pământ fertil şi roci rezultate din săpăturile pentru fundaţii, drumuri si platforme, camine colectoare, vane, trasee electrice, etc. | 17 05 04 | 40 mc | S | X | X |
| Uleiuri de ungere uzate din categoriile: Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere Alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere | 13 02 05* 13 02 08* | 1l 1l | L | X | X |
| Ambalaje de hartie şi carton | 15 01 01 | 100 kg | S | X |  |
| Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 80 kg | S | X |  |
| Hartie/carton | 20 01 01 | 20 kg | S | X |  |
| Deseuri de sticla | 20 01 02 | 30 kg | S | X |  |
| Materiale plastice | 20 01 39 | 20 kg | S | X |  |
| Metale | 20 01 40 | 100 kg | S | X |  |
| Deşeuri municipale amestecate - deseuri menajere generate activitatea personalului | 20 03 01 | 300 kg | S |  | X |

Deșeurile marcate cu * sunt deșeuri periculoase care prezintă una sau mai multe proprietăţi periculoase menţionate în ANEXA Nr. 4 la Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor - Proprietăţi ale deşeurilor care fac ca acestea să fie periculoase.

În timpul exploatării, având în vedere specificul activităţii ce se va desfășura pe amplasament, deșeurile rezultate vor fi reprezentate în principal de deșeuri municipale și asimilabile acestora:

- deșeuri menajere - deșeuri municipale amestecate - 20 03 01 – 500 kg/an

- deșeuri de ambalaje:

- 15 01 01 ambalaje de hârtie si carton – 200 kg/an

- 15 01 02 ambalaje de materiale plastice – 200 kg/an

- 15 01 04 ambalaje metalice – 100 kg/an

- 15 01 07 ambalaje de sticlă– 100 kg/an

(e) poluarea și alte efecte negative;

La capitolul VI a fost descris punctual impactul estimat asupra factorilor de mediu, atât în perioada construcţiei proiectului cât și in perioada de exploatare a acestuia.

Datorită dimensiunii reduse a proiectului propus și naturii proiectului, acesta nu reprezintă sursă de poluare, iar perioada de construcţie a acestuia este limitată în timp (pe perioada normată a Autorizaţiei de Construire) și se desfășoară pe o suprafaţă strict delimitată, fără a afecta alte suprafeţe decât cele prevăzute prin proiect, iar la sfârșitul lucrărilor este prevazută refacerea amplasamentului la condiţiile iniţiale.

Se apreciază că impactul asupra mediului al noului obiectiv se va resimţi local la nivelul suprafeţei amplasamentului și în imediata vecinătate a acestuia datorită lucrărilor de construcţie ce se vor efectua, care implică lucrări de excavări de material, lucrări de montare propriu-zisă.

Se consideră ca fiind nesemnificativ potenţialul impact al proiectului propus  asupra factorilor de mediu apă, sol-subsol, aer, asupra caracteristicilor climatice, asupra patrimoniului cultural, arheologic, arhitectonic sau asupra sănătaţii umane.

(f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice;

Riscul este estimarea matematică a probabilităţii producerii de pierderi umane și pagube materiale pe o perioadă de referinţă și într-o zonă dată, pentru un anumit tip de dezastru. Riscul este definit ca produs între probabilitatea de producere a fenomenului generator de pierderi umane/pagube materiale și valoarea pagubelor produse.

Prin riscuri naturale se inţelege: alunecări de teren, terenuri mlaștinoase, scurgeri de torenţi, eroziuni, avalanșe de zapadă, dislocări de stânci, zone inundabile și altele asemenea, delimitate pe fiecare judeţ prin hotărâre a consiliului judeţean, cu avizul organelor de specialitate ale administraţiei publice.

Conform normativului P100-2013 amplasamentul se încadrează în zona seismică caracterizată de ag=0,2g și perioada de colţ Tc=0,7s.

Amplasamentul pe care se va realiza construcția propusă are o neregulată și nu are intabulată nicio construcție existentă.

(g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice).

Obiectivul nu are impact asupra sanatăţii oamenilor deoarece activităţile desfășurate nu prezintă pericole pentru populaţie.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

(a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor;

Folosirea actuală a terenului este: teren categoria de folosintă curţi-construcţii;

Destinaţia terenului stabilită prin documentaţiile de urbanism: lotizare în vederea realizării unui ansamblu rezidenţial –zona Z1- locuinţe individuale/colective/cuplate/înșiruite;

(b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia;

Pe amplasamentul analizat se întâlnește un habitat puternic antropizat. Vegetaţia de pe amplasament este reprezentată de specii ruderale, fără valoare conservativă (buruieni), dată fiind localizarea terenului (intravilan) și utilizarea acestora (locuire umană).

Pe amplasament nu au fost identificate specii de plante și/sau habitate protejate incluse în anexele OUG 57/2007 cu modificările și completările ulterioare.

În ceea ce privește sensibilitatea ecologică a zonei geografice susceptibile de a fi afectate de proiect menţionăm că amplasamentul are categoria de folosinţă „curţi-construcţii”, fiind în prezent teren liber.

În privinţa resurselor naturale regenerabile (piatră, nisip, lemn, apa) ce vor fi utilizate în realizarea investiţiei precizăm că acestea nu vor fi exploatate de pe amplasamentul proiectului, fiind aduse pe amplasament de către constructor.

(c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor

Terenul se află în interiorul sitului ROSPA 0057 Lacului Siutghiol. Imobilul propus nu va afecta integritatea ariei naturale protejate de protecţie avifaunistică, ROSPA 0057Lacul Siutghiol.

2.  zone costiere și mediul marin;

Amplasamentul studiat se afla la o distanţă de aproximativ 4-5 km faţă de Marea Neagră, astfel că implementarea proiectului nu afectează zona costieră sau mediul marin.

3.  zonele montane și forestiere;

Zona forestieră cea mai apropiată se află la peste 10 km distanţă masurată în linie dreaptă (Valu lui Traian) faţă de amplasament, amplasamentul finnd situat în zona litorală.

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional;

Amplasamentul se află în interiorul ariei naturale protejate ROSPA0057 Lacul Siutghiol, însă prin caracteristicile și poziţia sa (teren curţi-construcţii, situat în intravilanul orașului Ovidiu), nu constituie zonă favorabilă de odihnă, cuibărire, hrănire sau iernare pentru speciile ce au determinat declararea ariei ca Sit Natura 2000, astfel nu va exista un impact negativ asupra acestor specii.

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică

Amplasamentul se află în interiorul ariei naturale protejate ROSPA0057 Lacul Siutghiol, însă prin caracteristicile și poziţia sa (teren curţi-construcţii, situat în intravilanul orașului Ovidiu), nu constituie zonă favorabilă de odihnă, cuibărire, hrănire sau iernare pentru speciile ce au determinat declararea ariei ca Sit Natura 2000, astfel nu va exista un impact negativ asupra acestor specii.

6.  zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri;

Proiectul nu este amplasat într-o zonă în care au existat cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri.

7.  zonele cu o densitate mare a populației;

Amplasamentul studiat este amplasat în intravilanul Orașului Ovidiu, într-o zonă cu funcţiuni asemănătoare cu cele propuse prin prezenta investiţie.

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

Nu este cazul, având în vedere condiţiile amplasamentului: faptul că nu sunt consemnate zone de protecţie din punct de vedere peisagistic. Realizarea investiţiei propuse va constitui o formă de modificare a peisajului existent și de creare a unei noi prezente peisagistice, mai dinamică, modernă și eficientă care va întregi peisajul existent.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

(a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată);

Se estimează că impactul se va resimţi la nivel local, în zona organizării de șantier.

(b) natura impactului;

Impactul direct constă în afectarea definitivă sau temporară a unor suprafeţe de teren în primul rând prin îndepărtarea vegetaţiei și a solului vegetal din zonele de construcţie.

Impactul imediat (pe termen scurt) se manifestă în timpul lucrărilor de implementare a proiectului ce implică decopertări/excavări, depozitări și transport de sol fertil, transportul materialelor de construcţie și al personalului implicat în lucrările de amenajare. Acest impact va înceta odată cu terminarea lucrarilor de construcţie propriu-zisă, atunci când vor fi amenajate toate elementele construite necesare funcţionării obiectivului. Mentionăm în acest sens că, datorită obiectivului investiţiei – locuinţe, intr-o zonă deja populată și antropizată, nu se pune problema existenţei unui impact pe termen mediu și lung asupra biodiversităţii. În ceea ce privește efectele secundare ale construcţiei și funcţionării obiectivului, considerăm că nu vor exista efecte secundare negative, dacă vor fi respectate măsurile de prevenire și reducere a poluării.

Efectul temporar se manifestă în perioada de construcţie a obiectivului prin creșterea nivelului emisiilor în atmosferă și a zgomotului datorate prezenţei utilajelor grele pe amplasament.

(c) natura transfrontalieră a impactului;

Nu este cazul dat fiind natura proiectului și distanţa faţă de cea mai apropiată frontieră – peste 56 km faţă de graniţa cu Bulgaria.

(d) intensitatea și complexitatea impactului;

În conformitate cu detaliile prezentate anterior impactul nu este unul major ci în limite admisibile.

- probabilitatea impactului;

În conformitate cu detaliile prezentate anterior, probabilitatea de afectare a mediului este una redusă în condiţiile respectării datelor de proiect și recomandărilor din actele de reglementare.

(f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului;

Lucrările se vor derula pe o perioada scurtă de timp - pe perioada normată a Autorizaţiei de Construire. Zgomotul produs de utilajele agrementate de pe șantier se va produce local și temporar.

Lucrările de construcţii se vor desfășura după un program agreat de administraţia locală, astfel încât să se asigure orele de odihnă ale locatarilor din vecinătatea proiectului.

În conformitate cu detaliile prezentate anterior, rezultă că impactul asupra mediului este unul temporar.

(g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate;

Atât timp cât prin implementarea și punerea în funcţiune a obiectivului propus nu se preconizează apariţia unor efecte negative asupra mediului, nu se poate pune problema cumulării cu efectele negative rezultate din alte activităţi economice desfășurate în zonă.

(h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului.

În conformitate cu detaliile prezentate anterior, precum și cu cele de la capitolul VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile, măsurile ce se vor aplica sunt specifice  fiecărui factor de mediu în parte.

GUZU SIMONA prin Bozoc Irina