MEMORIU DE PREZENTARE

Pentru emiterea acordului de mediu

- Denumirea investitiei:

IMBUNATATIRE TENSIUNE LEA JT, LOC. DULCESTI, JUD. CONSTANTA

- Titular :

COMUNA DULCESTI, JUD. CONSTANTA

- adresa postala :

judetul Constanta , com. Dulcesti, telefon / fax : 0241733018 ; e-mail : primar@primaria23august.ro

- numele persoanelor de contact :

- reprezentant legal : Primar Mitrana Mugur Viorel

- responsabil pentru protectia mediului : Frasineanu Bogdan Constantin

- Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

Rezumatul proiectului

1. Generalitati

Scopul lucrarii este imbunatatirea tensiunii si a calitatii in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor aflati in loc. DULCESTI , prin inlocuirea conductorului clasic neizolat din Al cu conductor izolat TYIR, in scopul reducerii CPT si micsorarea caderilor de tensiune astfel incat acestea sa fie in limitele prevazute de normative (max + 10%).

Datorita starii necorespunzatoare a instalatiilor exista un risc crescut  de a nu se atinge nivelurile de performanta stabilite prin “Standardul de Performanta ANRE” referitor la calitatea serviciului de distributie a energiei electrice si la continuitatea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor.

2. Situatia energetica din zona

In prezent, consumatorii din zona posturilor PTA 437, 438, 439 si 604 din loc. DULCESTI , sunt alimentati prin retele aeriene care functioneaza cu sarcini peste limita admisa, existand posibilitatea defectarii acestora si implicit de intrerupere a alimentarii cu energie electrica a clientilor.

Circuitele existente sunt realizate cu conductoare clasice, neizolate de sectiune 25si 35 mmp si nu satisfac cerintele actuale energetice ale zonei (cca. 150 consumatori/km retea cu puteri contractate de 5 kW absorbiti). Datorita acestor neconformitati, precum si a lungimilor mari ale circuitelor existente s-au inregistrat caderi de tensiune mari la capetele retelei, care depasesc valorile admisibile. Astfel se impune demararea unor lucrari de imbunatatire a retelei de 0,4kV din loc. DULCESTI, in vederea imbunatatirii nivelului de tensiune si a calitatii serviciilor oferite clientilor.

2. Modul de realizare a lucrarilor propuse

Pentru imbunatatirea tensiunii in loc. DULCESTI, se propune:

- inlocuirea conductorului neizolat, care alimenteaza consumatorii din loc. DULCESTI  in prezent, cu conductor izolat TYIR 3x70+54,6N mmp,in zona posturilor de transformare PTA 437, 438, 439 si 604.

- realizarea de injectii noi in LEA 0,4kV prin montare de casete stradale, pentru preluarea circuitelor LEA si LES 0,4kV

- pozarea conductorului TYIR 4x16mmp, pentru preluarea circuitului de iluminat existent cu racordarea corpurilor de iluminat existente si inlocuirea conductorului neizolat existent pentru iluminat.

- inlocuirea stalpilor necorespunzatori, cu uzura avansata sau care nu sunt in aliniament, cu stalpi tip SC10005, SC10002 si SC10001, dupa caz. Se vor realiza prize de pamant cu Rp<10ohm la capete de retea

- moderizarea cutiilor de distributie aferente PTA 437 si 438 prin montarea de cutii unificate Enel cu intrerupatoare,

- se vor realiza prize de pamant cu Rp<10ohm la capete de retea

- se vor inlocui bransamentele electrice necorespunzatoare

b. Justificarea necesitatii proiectului

Necesitatea si oportunitatea executarii a aparut ca urmare a dezvoltarii zonelor mentionate.

Retelele aeriene 0,4 kV prezinta un grad de uzura avansat, conductoarele avand multiple innadiri ramase in urma interventiilor accidentale, prezinta probleme ale izolatiei, stalpi inclinati, deteriorati, sparti sau necorespunzatori functiei pe care o indeplinesc. Sunt bransamente electrice innadite pe traseu si stendere necorespunzatoare ( indoite sau ruginite).

Cresterea numarului de clienti datorita dezvoltarii localitatii precum si cresterea puterii instalate la fiecare client, a dus in timp la subdimensionarea retelei de distributie de 0,4 kV, la functionarea supraincarcata a circuitelor fapt ce a atras dupa sine tensiuni scazute la abonati si cresterea CPT.

Cutia de distributie a PTA 437, 438 si coloanele JT ale acestora sunt deteriorate si necesita inlocuire.

- Valoarea investitiei

Valoarea totala a investitiei ( exclusiv TVA ) : 929290.11 lei

din care:

- constructii – montaj ( exclusiv TVA ) : 839661.19lei

- Perioada de implementare propusa

aprilie- noiembrie 2020.

- Planse reprezentand limitele amplasamentului

Plansele sunt prezentate in piesele desenate anexate :

- Plan de incadrare in zona

- Plan de situatie

- Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

-cablu aerian JT 70mmp						=  10 858 m

-cablu aerian pentru iluminat public				=     9484 m

-stalpi SC 10005						=     9 buc

-stalpi SC 10002						=     19 buc

-armaturi LEA JT iluminat					=     9484 m

-cutie pentru intrerupatori PTA					=          2 buc

-intrerupator 80A	 					=          2 buc

-intrerupator 180A						=          2 buc

IV.  Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Nu sunt necesare lucrari de demolare.

- Descrierea amplasarii proiectului

Localizarea proiectului

Romania, Dobrogea, jud. Constanta, comuna 23 August, localitatea Dulcesti, in intravilanul localitatii.

Reteaua de iluminat public proiectata se va construi pe strazile Costache Olareanu, Anton Holban, Ion Agarbiceanu, Camil Petrescu, Ionel Teodoreanu, Octavian Paler, Natalia Negru, Eugen Barbu, Nicolae Grigorescu- PTA 437 20/0.4kV-160kVA ; Constantin Zarnescu, Sorin Titel, Cezar Ivanescu, Petre Neagoe, Ion Manolescu- PTA 438 20/0.4kV-100 kVA ; Barbu Delavrancea, Emil Botta si strazile adiacente- PTA 439, 20/0.4kV-250 kVA ; Barbu Delavrancea, Marin Sorescu, George Craciun, Ion Minulescu, Virgil Teodorescu, Grigoras Ilisei- PTA 604 20/0.4kV 160kVA, conductorul aerian si corpurile de iluminat montandu-se pe stalpi existenti.

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI

- SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

- PROTECTIA CALITATII APELOR

Prin executarea lucrarilor propuse nu se afecteaza starea ecosistemelor acvatice si a folosintelor de apa, neexistand emisii de poluanti semnificative si nu se vor utiliza cantitati insemnate de apa. Poluantii care pot afecta ecosistemele terestre si acvatice sunt cei rezultati in cazul unor accidente la depozitarea si manipularea combustibililor.

Toate aceste lucrari se vor dimensiona conform legislatiei in vigoare, in conformitate cu prevederile reglementarilor de mediu. Se respecta Legea apelor nr.107/1996, modificata si completata cu L.nr.310/2004 si L.nr.112/2006.

- PROTECTIA AERULUI

In timpul executiei lucrarilor vor fi emisii de gaze de ardere (gaze de esapament), care sunt evacuate in atmosfera, dar acestea se inscriu sub limitele din Ordinul MAPPM 462/1993 “Conditii tehnice privind protectia atmosferei” si STAS 12574 elaborat de Ministerul Sanatatii. Pe toata perioada de modernizare, este recomandat ca factorii locali sa urmareasca:

- reducerea emisiei diverselor noxe de esapament sau uzurii masinilor, ceea ce va avea un efect pozitiv;

- manipularea materialelor in cadrul proceselor tehnologice reprezinta o alta sursa posibila de poluare a aerului in urma careia pot rezulta pulberi in suspensie;

- utilizarea de utilaje si tehnologii care sa nu implice masuri speciale pentru protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii;

- respectarea reglementarilor privind protectia atmosferei, inclusiv adoptarea, dupa caz, de masuri tehnologice pentru retinerea si neutralizarea poluantilor atmosferici;

Se concluzioneaza ca nu exista surse de poluare majora a aerului in zonele de depozitare a materialelor si in zonele de lucru.

- PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

Sursele de zgomot si de vibratii provin de la traficul rutier. Sursele de zgomot si vibratii in cursul executiei lucrarilor vor fi cele legate de circulatia masinilor si de functionarea utilajelor de constructie.

- PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

La realizarea si exploatarea obiectivului nu concura factori care s-ar putea constitui in potentiale sau active surse de radiatii.

Nu este cazul

- PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

Din activitatea de imbunatatire tensiune LEA JT, nu rezulta poluanti care sa afecteze solul si subsolul zonei. In cazuri de accident trebuie sa intervina administratorul drumului cu organele specializate pentru indepartarea unor substante poluante, toxice sau periculoase scurse pe platforma strazilor afectate.

In timpul executiei, lucrarile se vor desfasura in intravilan si extravilan. Eventualele depozitari temporare de deseuri pe sol vor fi urmate de igienizare corespunzatoare.

In general, lucrarile de imbunatatire tensiune, propuse prin prezentul proiect nu pot afecta calitatea solului deoarece, realizarea unei retele, pe stalpi existenti nu pote inregistra dezechilibre ale ecosistemelor sau modificari ale habitatelor.

Pentru asigurarea acestei cerinte si pentru eliminarea surselor de poluare ale solului si subsolului pe parcursul executiei se vor respecta urmatoarele :

- amplasamentul organizarilor de santier se va realiza in zone lipsite de sarcini si in spatii minime ca amploare ;

- toate organizarile de santier vor avea un caracter provizoriu si vor fi evacuate de constructor, asfel incat amplasamentele vor avea aspectul si calitatile initiale ;

- cantitatile de pamant vegetal rezultate din miscarea de terasamente in interiorul lucrarilor vor fi tratate distinct in proiect si vor fi dirijate la discretia factorilor locali de decizie pentru a ameliora zonele deficitare ;

- se vor lua masuri de combatere a eroziunii solului si de stabilizare a acestuia incat fenomenele de eroziune sa fie excluse ;

- nu se vor folosi materiale cu risc de contaminare imediat sau in timp.

- PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

Neexistand emisii poluatoare agresive in conditii normale de exploatare, nu se pot anticipa emisii de poluanti care sa dauneze vegetatiei, faunei si florei. Pe timpul executiei vegetatia nu va fi afectata.

In zona de amplasament a lucrarii nu exista monumente ale naturii sau arii protejate.

Lucrarile vor fi in zone lipsite de o flora si fauna protejabila.

Activitatile care concura la realizarea obiectivelor propuse nu afecteaza ecosistemele terestre si acvatice.

- PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

Prin activitatea de executie si exploatare, construirea retelei electrice nu afecteaza prin emisii de poluanti, efecte sinergice cu alte emisii, sau in alt fel asezarea umana sau obiectivele publice din zona. Executia lucrarilor va crea disconfort minor locuitorilor din zona.

Nu s-au identificat efecte care sa dauneze asupra starii de sanatate a populatiei din zona sau care sa creeze vreun risc semnificativ pentru siguranta locuitorilor. Realizarea retelei electrice nu numai ca nu va afecta constructiile si asezarile umane din zona, dar va contribui semnificativ la imbunatatirea circulatiei auto si pietonale pe timp de noapte, sporind gradul de civilizatie si de siguranta strazilor vizate de proiect.

- GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

Deseuri diverse (solide – materiale plastice izolatoare lemn, metal, etc.), vascoase (bitum, grasimi, uleiuri, etc.), in cantitati modeste, se vor neutraliza sau depozita in locuri special amenajate conform H.G. nr.856/ 2002. Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor va fi incarcat si transportat in locurile de depozitare indicate de autoritatea contractanta, cu respectarea conditiilor de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare, prevazute in acordul si/sau autorizatia de mediu. Eventualele elemente de beton degradate se vor inventaria si se vor transporta in depozite speciale existente in zona pentru materiale de constructii nerefolosibile sau se vor refolosi la unele lucrari de terasamente. In cazul producerii unor deseuri accidentale la masinile si utilajele folosite la executia lucrarii, acestea se vor capta in rezervoare metalice si se vor transporta la statii speciale de reciclare.

Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de santier vor intra in circuitul de evacuare al exploatarii de gospodarie comunala.

Intretinerea utilajelor si vehiculelor folosite in activitatea de constructie a retelelor aeriene se efectueaza doar in locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului.

Proiectul va contine prevederi speciale pentru inlaturarea deseurilor generate pe amplasament de activitatile de constuctii-montaj ce concura la realizarea obietivului : tamburi pentru cabluri, ambalaje pentru corpurile de iluminat.

- GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

In timpul executarii lucrarilor transportul si manipularea carburantilor, lubrifiantilor, a bitumului se va face cu respectarea normelor de protectie a muncii in vigoare. Solutia tehnica proiectata nu prevede utilizarea sau manipularea de substante toxice periculoase pe parcursul executiei sau intretinerii ulterioare a instalatiilor electrice realizate.

- UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI SI A BIODIVERSITATII

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Primaria Comunei 23 August (de care apartine localitatea Dulcesti), impreuna cu executantul va monitoriza intrarile, consumurile si iesirile din procesul de executare al lucrarii, astfel incat sa poata fi evidentiate si identificate pierderile.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

In urma evaluarii potentialilor factori de risc pentru mediu mentionati mai sus, propunem urmarirea respectarii, pe durata realizarii si exploatarii lucrarii, a urmatoarelor masuri:

| Nr. crt. | Zona de impact | Masuri preventive si de protectie propuse |
| --- | --- | --- |
| 1. | Calitatea aerului | autovehiculelor ce vor transporta nisipul sau praful de piatra li se va impune circulatia cu viteza redusa beneficiarul va avertiza constructorul in cazul in care acesta din urma va utiliza vehicule, echipamente sau masini ce emana fum, si va urmari indepartarea din santier a acestora |
| 2. | Eroziunea solului | pentru retelele de iluminat public nu sunt necesare masuri speciale pentru prevenirea eroziunii solului |
| 3. | Contaminarea solului cu combustibil sau lubrefianti | vehiculele si utilajele vor fi astfel intretinute si folosite incat pierderile de ulei sau de combustibil sa nu contamineze solul depozitarea pe santier a combustibilului se va face, pe cat posibil departe de zonele de protectie severe ale surselor de apa sau de fantani, la o distanta de minim 100 m. spalarea autovehiculelor si a utilajelor, in timpul procesului tehnologic, se va face numai intr-un loc special amenajat de executant, departe de sursele de apa sau de fantana |
| 4. | Zgomot | pe cat posibil, se va urmari ca activitatile generatoare de zgomot, pentru lucrarile care se realizeza in zona institutiilor de invatamant, institutiilor publice si dispensarului uman, sa se efectueze in afara orelor de functionare a acestora se va interzice desfasurarea activitatilor zgomotoase in zona locuintelor, intre orele 6 - 8 dimineata. |

Lucrarile proiectate ce urmeaza a se realiza nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si mediului inconjurator. Prin executarea lucrarilor de intretinere vor aparea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social.

In ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva, un efect pozitiv.

Astfel la proiectare se vor stabili solutii bazate pe materiale nepoluante, iar la executie vor fi recomandate si tehnologii moderne. Proiectul va fi intocmit astfel incat sa se incadreze in normativele referitoare la sanatatea oamenilor (Ordin nr. 536 al Ministerului Sanatatii din 23.07.1997) a masurilor ergonomice si ecologice.

Proiectul nu contine obiective sau tehnologii care pot conduce la modificarea conditiilor de mediu.

Natura activitatilor ce se vor desfasura in zona nu necesita masuri speciale de monitorizare a emisiilor de poluanti, acestea fiind minore.

In exploatare se vor respecta normele de intretinere si reparatii specifice retelelor de iluminat public stradal.

- LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI / PROGRAME /STRATEGII /DOCUMENTE DE PLANIFICARE

- JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI

Nu este cazul.

- PLANUL / PROGRAMUL / STRATEGIA / DOCUMENTUL DE PROGRAMARE / PLANIFICARE

Programul national de dezvoltare locala

- LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Lucrarile de imbunatatire tensiune nu necesita lucrari speciale pentru organizarea de santier, care sa implice surse de poluanti.

- LUCRARI DE REFACERE/RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI

Specificul si natura lucrarilor nu necesita reconstructii ecologice.

Beneficii ce vor rezulta in urma realizarii investitiei propuse:

Prin imbunatatirea tensiunii vor aparea urmatoarele influente favorabile:

- asupra mediului:

- reducerea poluarii;

- reducerea zgomotului;

- din punct de vedere economic:

- reducerea consumului de carburant;

- reducerea uzurii autovehiculelor;

- reducerea timpilor de parcurs;

- facilitarea dezvoltarii si cresterea sigurantei pe strazile analizate;

- din punct de vedere social:

- deplasari mai rapide auto si pietonale;

- cresterea accesibilitatii in zona.

Aceste elemente reprezinta efectele pozitive ce rezida din imbunatatirea conditiilor de trafic, ce apar in urma realizarii lucrarilor. In general se poate afirma ca realizarea acestui obiectiv constituie un real si important folos pentru intreaga comunitate si a activitatii economico-sociale din zona.

Nu exista situatii cu risc potential de afectare a mediului inconjurator.

Nu exista posibilitatea aparitiei de fenomen adverse.

In cazul aparitiei accidentelor datorate antreprenorului si la terminarea lucrarilor, toate amplasamentele ocupate se vor aduce la forma initiala.

- ANEXE – PIESE DESENATE

- Certificat de urbanism ;

- Plansa nr. 1 - Plan de incadrare in zona ;

- Plansa nr. 2 – Plan de situatie.

XIII.	Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare

- NU ESTE CAZUL

XIV.	Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate

- NU ESTE CAZUL

XV.	Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV

- NU ESTE CAZUL

Intocmit,

ing. Ionela Botea