MEMORIU DE PREZENTARE NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

# DENUMIREA PROIECTULUI

## Denumire:

CONSTRUIRE IMOBIL P+7E – LOCUINȚE COLECTIVE

(ULTIMUL ETAJ CU SUPANTĂ ȘI CAMERĂ TEHNICĂ), AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE ȘANTIER, REALIZARE RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI

CU RESPECTAREA REGIMULUI MAXIM DE ÎNĂLȚIME

Amplasament: str. Pescarilor nr. 95, zona PA2-PA4, lot 7, Muncipiul Constanța

# TITULARUL PROIECTULUI

Beneficiarul lucrărilor: d-nul MIHAI VALENTIN FLORIN

Proiectantul lucrărilor: PRIMARY DESIGN S.R.L.

Elaboratorul documentației de mediu: BLUE TERRA CONSULTING  S.R.L.

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI

# Rezumatul proiectului

Se propunere edificarea unui imobil de locuințe colective, în condițiile încadrării în coeficienții urbanistici prevăzuți de P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 533/28.11.2019 (anexa 1). Imobilul va cuprinde 13 de unități locative organizate la nivelul etajelor 1-7 și parcaje auto la parter. Proiectul se derulează  într-o zonă rezidențială cunoscută drept Cartierul Faleză Nord, aflată între b-dul Mamaia și țărmul Mării Negre.

# Justificarea necesității proiectului

Creşterea numărului de locuitori şi dezvoltarea economică a Constanţei a atras după sine sporirea cererii de locuințe, astfel încât construcţia de clădiri de apartamente şi birouri, cu spaţii comerciale și de recreere este în continuă expansiune.

# Valoarea investiției: -

# Perioada de implementare propusă:  după obținerea Autorizației de construire

# Caracteristicile proiectului

Amplasamentul studiat în vederea realizării proiectului este situat în intravilanul municipiului Constanța, pe str. Pescarilor, zona blocurilor PA2-PA4, lot 7 (anexa 2), și are o suprafață de 500 mp.  Terenul este identificat cu nr. cadastral 203185 (13259 – vechi) și este în proprietatea d-nului MIHAI VALENTIN FLORIN în baza Contractului de vânzare-cumpărare cu încheiere de autentificare nr. 3638/14.12.2005 (anexa 3).

Folosirea actuală a amplasamentului analizat este teren liber , categora de folosință curți-construcții, conform Certificatului de urbanism nr. 518/30.01.2020 (anexa 4), iar destinația stabilită prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului aprobate este: ZM1-zonă mixtă de locuințe, activități comerciale și de servicii de interes general și echipamente publice, cu regim maxim de înălțime S+P+7E.

Pe terenul descris mai sus se propunere edificarea unui imobil de locuințe colective, în condițiile incadrării în coeficienții urbanistici prevăzuți de P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 533/28.11.2019 și după cum reglementează Certificatul de Urbanism nr. 518 din 30.01.2020, emis de Primăria Municipiului Constanța:

P.O.T. maxim = 55%

C.U.T. maxim = 4.0.

Bilanțul teritorial este prezentat în anexa  5 și tabelul nr. 1:

Tabelul nr. 1: bilanțul teritorial

| SUPRAFAȚA TERENULUI 500 mp cf.acte de proprietate și măsurători cadastrale |
| --- |
| SUPRAFEȚE | Existent | Aprobat | Propus |
| Suprafața construită af. POT | 0,00 | - | 175,10 mp |
| Suprafața proiecție etaje | 0,00 | - | 248,50 mp |
| Suprafața desfășurată af. CUT | 0,00 | - | 1998,40 mp |
| Suprafața desfășurată totală | 0,00 | - | 2047,10 mp |
| POT | 0,00 % | 55% | 49,6 % |
| CUT | 0,00 | 4,00 | 3,99 |

Organizarea spațial-funcționlă va fi următoarea :

- parterul rezervat locurilor de parcare în sistem Klaus și spațiului tehnic (10,80 mp);

- etajele 1-6 vor fi rezervate apartamentelor de locuit, câte două pe nivel, având suprafete utile de 88,75 mp/apartament;

- etajul 7 va găzdui un apartament tip duplex cu suprafaţa utilă de 195,73 mp ;

- supanta cu o suprafață de 132,5 mp va permite organizarea unei camere tehnice (37,90 mp).

Proiectul prevede asigurarea în parametrii legali a procentului minim de spații verzi înierbate și plantate pe o suprafață de 155,20 mp (31,20%), repartizate astfel:

- Spații verzi propuse la sol = 130 mp (vezi anexa 5);

- Spații verzi ce vor fi asigurate pe terasa imobilului de peste etajul 8 = 25,20 mp.

- Totodată, la nivelul solului se vor planta minimum 5 arbori

Pentru uzul locatarilor și al vizitatorilor va fi asigurat un număr de 17 locuri de parcare: 14 la nivelul parterului, prin intermediul sistemelor de parcare supraetajata tip KLAUS și 3 locuri la nivelul solului, în exteriorul clădirii.

Structura de rezistenţă

- Infrastructura şi fundaţiile din beton armat.

- Structura de rezistenţă: stâlpi, diafragme şi grinzi din beton armat. Planşeele sunt  din beton armat.

Materialele folosite.

Finisajele utilizate prevăzute sunt corespunzătoare funcţiunilor, astfel :

- la interior : pardoseli din gresie ceramică (băi, grupuri sanitare şi circulaţii),  mochetă în camere, mochetă sau parchet laminat în birouri. S-au utilizat materiale rezistente la uzură şi pardoseli antiderapante, covor pvc, etc; finisaje pereţi din vopsea lavabilă, tencuieli decorative, placaje de faianţă, lambriuri din panouri din MDF etc; plafoane finisate cu vopsea lavabilă, plafoane suspendate din gips-carton, plăci de fibră minerală;

- la exterior: finisaje cu tencuială decorativă, placaje cu piatră naturală şi/sau artificială, placaje cu materiale compozite şi aluminiu compozit. Tâmplăria exterioară a fost prevăzută din profile din aluminiu la nivelul parterului şi din aluminiu şi pvc la nivelurile superioare, cu geamuri termopan.

Compartimentările interioare au fost prevăzute din pereţi de b.c.a. şi din gips-carton.

Pereţii exteriori propuşi la extindere sunt din BCA şi pereţi compoziţi uşori din plăci de fibrobeton la exterior, termoizolaţie vată minerală şi plăci din gips carton la interior.

Capacitate

Imobilul va avea 12  unități locative sub 100 mp utili și un apartament tip duplex.

Activitate

Imobilul propus va fi situat într-o zonă rezidențială ce oferă o soluție de locuire modernă în primul rând datorită facilităților oferite: locuri de parcare, locuri de joacă pentru copii, având în jur școli, magazine, restaurante, terenuri de sport etc. Locuințele sunt realizate la standarde înalte de calitate pentru a asigura un mediu propice desfășurării activităților domestice.

Asigurarea utilităților

Imobilul va fi racordat la rețele tehnico-edilitare existente în zonă.

Alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se va realiza din rețeaua orășenească existentă în zonă (str. Pescarilor nr. 101, la cca. 50 de m de amplasamentul studiat).

În cadrul procedurii de elaborare a P.UZ. beneficiarul a solicitat și a obținut avizul de principiu de la RAJA S.A.

În aviz se precizează că în zona amplasamentului  studiat există:

- conductele de distribuție apă: Dn. 110mm PEHD, Dn. 125mm PEHD, Dn. 150 mm OL;

- colectoarele menajere: Dn. 400mm AZB, Dn. 300mm AZB;

- colectoarele pluviale: Dn. 600mm PREMO, Dn. 400 mm AZB, Dn. 300mm AZB;

- pentru canalizare se va avea în vedere descărcarea apelor uzate în stația de pompare Ion Rațiu.

Cu acordul deținătorului de rețele din zonă se va proceda a racordarea imobilului la conductele de distribuție apă potabilă.

Apa va fi  utilizată în scop menajer, pentru stropirea spațiului verde și pentru asigurarea consumului la hidranții exteriori.

Instalaţiile sanitare aferente obiectivului constau din: obiecte sanitare aferente băilor, grupurilor sanitare şi bucătăriilor şi conducte purtătoare de apă rece şi caldă, canalizare, racorduri apă-canal la reţelele existente în zonă.

Obiectele sanitare şi armăturile vor fi de calitate. Conductele pentru apă caldă vor fi ţevi PP-R. Reţeaua de apă rece se va executa din conducte de oţel galvanizat.

Asigurarea apei calde pentru consum menajer se va realiza cu ajutorul a două centrale de câte 120 kW amplasate la parter, având câte un modul termic la fiecare etaj, centrale ce vor  funcționa pe bază de gaze naturale din rețeaua orășenească. Apa caldă va fi distribuită la consumatori prin conducte din ţeavă de polipropilenă cu inserție de Al, montate în paralel cu conductele de apă rece.

Este în curs de elaborare şi soluţia alternativă de furnizare a agentului termic prin intermediul unor panouri solare amplasate pe clădire.

Apele uzate menajere vor fi evacuate în reţeaua de canalizare menajeră a oraşului Constanţa. La limita proprietății există un cămin de evacuare a apelor menajere la care se va face racordarea, cu acordul RAJA SA.

Apele pluviale convenţional curate, din zona acoperişului se vor dirija către suprafețele înierbate din interiorul amplasamentului.

Alimentarea cu energie electrică se face de la reţeaua electrică locală, aparţinând E-Distribuție Dobrogea S.A.

Alimentarea cu gaze naturale se va face de la rețeaua aparținând ENGIE SA , aflată pe str. Pescarilor.

Circulații

În prezent, în zonă, circulația rutieră se desfășoară în mod organizat pe străzi de categoria a IV-a și pe alei carosabile, iar neorganizat, pe drumuri provizorii și drumuri apărute în mod spontan, fără să țină cont de tipul de proprietate asupra terenurilor străbătute.

În faza anterioară a proiectului, la baza elaborării Planul urbanistic zonal a stat și Studiul de trafic elaborat de ing. Rădulescu Iulian, care a propus următoarele:

- În vederea implementării investiției propuse se va amenaja o alee de acces cu parte carosabilă de 7.0 m lățime, încadrată de două trotuare de min. 1.5 m lățime. Aleea propusă va avea acces în trama existentă doar în partea de sud (va fi o prelungire a străzii Pescarilor).

- La capătul din sud al aleii de acces se propune amenajarea de scări de acces la plajă ce vor deservi traficul pietonal ce coboară de pe strada Noua și de la blocurile din zonă.

- Amenajarea unei strazi la nivel de asfalt ce face legatura între strada Prelungirea Ion Rațiu și Drumul de beton existent la piciorul taluzului, pe faleză. Secțiunea străzii propuse va fi compusă din parte carosabilă de 7.0 m lățime și un trotuar de 1.5 m latime. Traseul strazii propuse ocoleste terenurile aflate in proprietate privata.

- Organizarea traficului rutier prin indicatoare rutiere pe aleile din zona studiata. Se propun infiintarea de sensuri unice ce vor conduce la fluidizarea traficului. Se vor infiinta si 2 noi accese, unul in strada Prelungirea Ion Ratiu, respectiv in strada de acces la drumul de beton.

Concluziile studiului au pus în evidență că:

A. Investiția propusă pe parcela cu numărul cadrastal 203185 generează un volum de trafic care se încadrează în capacitatea de circulație a aleilor din cartier.

B. Implementarea amenajărilor propuse conduce la fluidizarea traficului în zona studiată.

C. Pentru analiza altor dezvoltări interioare este necesară reactualizarea prezentului studiu al circulațiilor rutiere și pietonale.

Împrejmuire

Împrejmuirea amplasamentului se va realiza conform prevederilor din certificatul de urbanism, astfel:

  - Spre stradă, împrejmuirea va fi realizată dintr-un soclu opac de 60 cm și o parte transparentă dublată cu gard viu

  - Spre vecini, împrejmuirea va fi realizată astfel încât să nu permită vederea.

Lucrările de construcție desfășurate nu vor avea un caracter special, constând în procese uzuale, specifice acestui tip de proiect, respectiv: montare împrejmuiri, amenajare organizare de șantier, lucrări amenajare teren (săpături, nivelări, compactări, umpluturi), montare cofraje și armături, betonare (fundații, stâlpi, grinzi, planșee) realizare închideri, compartimentări, montare tâmplărie.

Lucrările de construcție vor începe numai după obținerea Autorizației de construire și în condițiile stabilite de aceasta.

Refacerea amplasamentului după construire se va realiza conform proiectului tehnic de execuție.

# DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Pentru realizarea proiectului propus nu sunt necesare lucrări de demolare. În prezent, amplasamentul analizat este liber de construcții.

# DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Terenul studiat în vederea realizării proiectului propus are forma regulată, cu acces carosabil și pietonal din strada Pescarilor şi se află în zona blocurilor PA2 şi PA4, edificate în anii '80.

Conform OMC  nr. 2828/2015 pentru modificarea anexei 1 a la Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2.314/2004, terenul se află în Necropola orașului antic Tomis, cod CT-I-s-a-02555, nr.crt.15, perimetrul delimitat de str. Iederei, b-dul Aurel Vlaicu de la intersecția cu b-dul 1 Mai, str. Cumpenei, str. Nicolae Filimon, b-dul Aurel Vlaicu  până la Pescărie, la S de Mamaia, malul mării şi Portul comercial.

Terenul are urmatoarele vecinătăți (vezi anexa 5):

- Nord:	lotul 9, pe o lungime de 19,08 ml;

- Sud:  lotul 5, pe o lungime de 20,29 ml

- Est:  lotul 8 - propr. Ene Daniel, pe o lungime de 24,6 ml

- Vest:  str. Pescarilor, pe o lungime de 24,52 ml.

Inventarul de coordonate al sterelui studiat este prezentat în tabelul nr. 2 și în anexa  6

Tabelul nr. 2

| Nr. Pct. | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 306278,503 | 792232,830 |
| 2 | 306262,615 | 792231,092 |
| 3 | 306259,127 | 792230,711 |
| 4 | 306260,223 | 792210,442 |
| 5 | 306273,905 | 792211,473 |
| 6 | 306276,377 | 792211,672 |
| 7 | 306284,664 | 792212,492 |
| 8 | 306283,463 | 792231,543 |

Din analiza inventarului de coordonate pentru lotul studiat, se poate trage concluzia că amplasamentul este situat la 174 m de limita cea mai înaintată a Mării Negre (anexa 7).

# DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI  ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

# Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților

# în mediu

# Protecția calității apelor

  - sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

În perioada de execuție a lucrărilor propuse principalele surse de poluare pentru ape sunt reprezentate de:

- apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale organizării de şantier în cazul deversărilor accidentale sau nevidanjării adecvate;

- ape pluviale ce spală suprafața organizării de șantier și se pot contamina cu noxe şi pulberi provenite din lucrările desfăşurate pe şantier şi traficul utilajelor şi mijloacelor de transport.

Considerăm că impactul asupra componentei de mediu apă în etapa de realizare a investiţiei este nesemnificativ şi temporar, în condițiile în care lucrările de execuţie se vor realiza conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

În perioada funcționării obiectivului, din activitate vor rezulta ape uzate menajere a căror evacuare se va realiza în rețeaua de canalizare existentă în zonă. Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate vor respecta condițiile de calitate conform NTPA 002/2005 și ape pluviale ce vor fi colectate separat de apele uzate menajere şi vor fi evacuate la sol, în spațiul verde de pe amplasament, precum și în reţeaua de canalizare existentă în zonă.

  - stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

În perioada de execuţie, vor fi utilizate toalete ecologice prevăzute cu lavoar, în număr suficient, în cadrul organizării de șantier. Acestea vor fi vidanjate periodic.

În perioada de exploatare, activitățile desfășurate nu vor produce poluări care să afecteze factorul  de mediu apa.

# Protecția aerului

  - sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

În perioada derulării proiectului  principalele surse de poluare sunt:

- procesele de ardere a combustibililor utilizați pentru deplasarea mijloacelor de transport  și funcționarea  utilajelor, principalii poluanți fiind în acest caz  SOx, NOx, CO, particule în suspensie, compuși organici volatili etc.

- pulberi și praf provenite din operațiunile aferente manevrării pământului și materialelor de construcții pulverulente.

Având în vedere că sursele de poluare asociate activităţilor care se vor desfăşura în faza de execuţie sunt surse libere, deschise nu se poate pune problema unor instalaţii de captare - epurare -evacuare în atmosferă a aerului impurificat/gazelor reziduale.

Lucrările organizării de şantier vor fi corect concepute şi executate, cu dotări moderne care să reducă emisia de noxe în aer, apă şi pe sol. Concentrarea lor într-un singur amplasament este benefică, diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlată şi corectă.

În perioada de funcționare a obiectivului, asigurarea apei calde menajere se va face cu ajutorul unor centrale pe bază de gaze furnizate din rețeaua localității.

  - instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

În ce privește sistemele de ventilație, obiectivul va fi dotat cu chillere amplasate peste ultimul nivel, de ultimă generație ce utilizează drept agent de răcire freonul ecologic.

Asigurarea agentului termic se va realiza cu ajutorul a două centrale termice cu gaze naturale pentru tot imobilul. Nu se vor utiliza combustibili lichizi grei sau solizi.

Ca o alternativă la sistemele de încălzire clasice, poate fi luată în calcul asigurarea agentului termic pentru imobilul propus prin intermediul panourilor fotovoltaice/ solare.  Panourile fotovoltaice transformă energia solară în energie electrică, folosind Soarele drept o sursă regenerabilă de energie electrică. Panourile solare sunt totodată capabile să aibă şi un efect de răcire asupra clădirii pe care sunt montate. Încă un avantaj al panourilor solare este acela că în timpul unui an, clădirile cu panouri solare pot consuma cu 38% mai puţină energie pentru răcire.

# Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

  - sursele de zgomot și de vibrații

În perioada realizării investiției se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de :

- intensificarea traficului în zonă, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- executarea anumitor lucrări de construcții în șantier, care presupun producerea unor zgomote de intensitate mai mare;

- lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

Zgomotul produs de utilajele de pe șantier va fi temporar și se va manifesta local. Lucrările de construcții se vor desfășura în conformitate cu programul impus de administrația locală, astfel încât să se asigure orele de odihnă ale locatarilor din vecinătatea proiectului.

În perioada funcționării obiectivului activitatea desfășurată va fi una specifică zonelor de locuit, iar nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/88 Acustica urbană.

  - amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

În timpul execuţiei lucrărilor, se vor avea în vedere următoarele măsuri de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- desfășurarea lucrărilor de construcție numai pe timp de zi, în conformitate cu programul impus de administrația locală, astfel încât acestea să nu producă disconfort  în vecinătate;

- reducerea la minimum a traficului utilajelor de construcţie în apropierea zonelor locuite;

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport silenţioase, precum şi evitarea rutelor de transport prin localităţi şi utilizarea unor rute ocolitoare.

În perioada funcționării obiectivului măsurile tehnice pentru combaterea poluării sonore se referă la ecranarea sursei de zgomot și protecția urechii omului și a locuinței, spațiului în care își desfășoară activitatea.

Pentru investiția propusă s-a asigurat prin proiectare separarea pe funcțiuni împotriva propagării zgomotelor, mirosurilor, vaporilor, precum și izolarea acustică a unităților de locuit.

# Protecția împotriva radiațiilor

  - sursele de radiații – nu e cazul

  - amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor – nu e cazul

# Protecția solului și a subsolului

  - sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

În perioada execuției lucrărilor de construcție principalele surse de poluare a solului sunt reprezentate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite ;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor special amenajate din zona obiectivului;

- tranzitarea sau staționarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare.

În  perioada funcționării obiectivului pot apărea incidente cauzate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la autoturisme sau alte  mijloacele de transport ce tranzitează obiectivul;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor  special amenajate din zona obiectivului;

  - lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului

În perioada executării lucrărilor

- decaparea separată a stratului de sol vegetal din zona gropii de fundație și  stocarea temporară a acestuia în incinta amplasamentului, într-un depozit organizat, urmând ca la terminarea lucrărilor de construcții, acesta să fie reutilizat la amenajarile de spații verzi din incinta obiectivului;

- amenajarea unor spații adecvate în incinta organizării de șantier astfel încât deșeurile și materialele de construcții să fie depozitate  pe categorii și să nu existe posibilitatea împrăștierii acestora în zonele învecinate;

- staționarea utilajelor și a mijloacelor de transport în incinta organizării de șantier se va face numai în spațiu special stabilit (platformă pietruită), dotat cu material absorbant;

- la ieșirea din organizarea de șantier se asigură curățarea roților autovehiculelor înainte ca acestea să părăseasca incinta;

- dotarea cu material absorbant a organizării de șantier;

- organizarea de șantier  dispune de două toalete ecologice pentru uzul muncitorilor;

În perioada funcționării obiectivului

- Dotarea cu material absorbant a obiectivului;

- Amenajarea adecvată a spațiilor de colectare a deșeurilor. Se va implementa colectarea selectivă a deșeurilor;

- Rețeaua de ape pluviale va fi astfel proiectată și executată încât doar apele pluviale convențional curate, colectate de pe acoperișurile clădirii, să fie evacuate în spațiul verde amenajat la nivelul terenului.

# Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

  - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Terenul studiat se află în intravilanul municipiului Constanța, într-o zonă rezidențială. Amplasamentul nu este situat în incinta sau în vecinătatea unei arii naturale protejate, iar realizarea și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

În zonă nu există areale sensibile ce pot fi afectate de proiect.

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate

Nu e cazul.

# Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

  - identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele

O locuinţă ideală favorizează sănătatea fizică şi confortul psihic, conferind în acelaşi timp un sentiment de securitate ocupanţilor săi, ea constituind cadrul propice pentru dezvoltarea personalităţii umane şi totodată o punte de legătură a individului cu societatea.

Investiția propusă se va amenaja pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului, în zona nord-estică a orașului, în cartierul Faleză-Nord, fără a afecta domeniul public. În jurul amplasamentului nu există  obiective culturale sau religioase a căror activitate să fie stânjenită de funcționarea noului obiectiv.

  - lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Noul imobil va fi amplasat față de proprietățile vecine la distanțe care să nu stânjenească desfășurarea activității distanțe la niciunul dintre obiective, astfel :

- 27,77 m de la limita amplasamentului la blocul de locuințe PA4 Sc. A

- 25,60 m față de blocul PA6A Sc. A.

Pe celelalte laturi amplasamentul se învecinează cu terenuri libere.

Se va asigura în parametri legali procentul minim de spații verzi înierbate și plantate de 155,20  mp (31,20%) ( vezi anexa 5), repartizate astfel:

- Spații verzi propuse la sol = 130 mp ( vezi anexa 6);

- Spații verzi ce vor fi asigurate pe terasa imobilului de peste etajul 8 = 25,20 mp.

- Totodată, la nivelul solului se vor planta minimum 5 arbori

La proiectarea imobilelor au fost respectate prevederile art. 17 al OMS nr. 119/2014 modificat și completat prin OMS 994/2018 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, astfel:

- parametrii sanitari – suprafața unei camere ≥12 mp, suprafața bucătăriei ≥5 mp, înălțimea sub plafon ≥ 2, 60 m;

- încăperile principale de locuit și bucătăriile sunt prevăzute cu deschideri directe către aer liber care permit ventilaţia naturală;

- iluminatul natural în camerele principale și bucătărie trebuie să permită desfășurarea activităților zilnice fără a se recurge la lumina artificială;

- ventilația naturală în bucătării și băi este asigurată prin prize de aer exterior, pentru evacuarea aerului prin conducte verticale cu tiraj natural / deschideri directe către aer liber

- sistemul de încalzire –centrale cu gaze natural - asigură temperatura minimă de 20°C -în camerele de locuit.

Totodată, realizarea imobilelor va ține cont de prevederile art. 18 și 19 ale OMS nr. 119/2014 modificat și completat prin OMS 994/2018 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației referitoare la planificarea spațiilor și materialele folosite, astfel:

- este asigurată separarea pe funcțiuni împotriva propagarii zgomotelor, mirosurilor, vaporilor

- finisajele interioare și dotările nu creează riscuri de poluare a aerului interior sau accidente și asigură izolarea corespunzătoare higrotermică și acustică

- camerele sunt izolate acustic față de zgomotul produs de instalațiile aferente spațiilor învecinate cu altă destinație decât cea de locuit.

# Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul

# realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

  - lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

În perioada executării lucrărilor de construcție se preconizează generarea următoarelor categorii de deșeuri:

Tabelul nr. 3

| Cod | Denumirea deșeului | Sursa de generare | Cantități estimate/Modalități de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Deșeuri de pământ excavat | Realizarea fundațiilor | 1250 mc/stratul vegetal se va decoperta separat și va fi reutilizat pe amplasament. Surplusul va fi transportat în locuri indicate de Primărie prin AC |
| 17 01 07 | Resturi de materiale de construcții și deșeuri din construcții | Construcții și construcții - montaj | 1,5 tone/vor fi transportate în locuri indicate de Primaria Constanța |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant | Funcție de poluările produse /Va fi predat catre societăți autorizate în vederea valorificării/eliminării |
| 15 0101 | Ambalaje de hârtie și carton | Saci de ciment, adezivi, altele generate de personalul muncitor | 150kg/Vor fi predate catre societăți autorizate în vederea valorificării |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Lucrări de instalații | 50kg/Vor fi predate către societăți autorizate în vederea valorificării |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Organizarea de șantier | 60 kg/Vor fi predate către societăți autorizate în vederea valorificării/eliminării |
| 17 02 01 | Lemn | Organizare de șantier | 200kg/Vor fi predate catre societăți autorizate în vederea valorificării |
| 17 02 02 | Sticla | Organizarea de șantier | 70 kg/Vor fi predate către societăți autorizate în vederea valorificării |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Organizarea de șantier | 60 kg/Vor fi predate către societăți autorizate în vederea valorificării |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | Organizarea de șantier | 300kg/Vor fi preluate de Serviciul local de salubrizare și eliminate la un depozit ecologic |

- deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticlă, metal, diverse ambalaje etc. se vor precolecta în recipiente separate și vor fi predate unui operator economic autorizat, în vederea valorificării acestora;

- deșeurile de cabluri vor fi colectate separat și predate unor întreprinderi de tratare specializate  care pot separa metalele (cel mai adesea este vorba de cupru) de materialul plastic;

- deșeurile  menajere  vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele și depozitate în spații special amenajate până la preluarea lor de către serviciul de salubritate local;

- material absorbant uzat - va fi colectat, în măsura în care se generează, în recipiente prevăzute cu capac și va fi predat în vederea valorificării/eliminării.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții, astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minimum.

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora, în incinta organizării de șantier.

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

În conformitate cu prevederile Legii 211/2011, constructorul are obligația să realizeze evidența lunară a gestiunii deșeurilor, respectiv producerii, stocării provizorii, tratării și transportului, reciclării și depozitării definitive a deșeurilor

În perioada funcționării obiectivului se vor genera cu precădere:

Tabelul nr. 4

| Descrierea deşeului | Cod | Sursa de generare | Modalități de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| deşeuri menajere | 20 03 01 | Activități curente | Preluate de Serviciul local de salubrizare |
| ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 |  | Vor fi predate către Societăți autorizate în vederea valorificării |
| ambalaje metalice | 15 01 04 |  |  |
| ambalaje de sticlă | 15 01 07 |  |  |
| ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 |  |  |

Colectarea deșeurilor generate pe amplasament se va face într-un spațiu special amenajat, în interiorul clădirii, la nivelul parterului, dotat cu europubele pentru colectarea selectivă a acestora și prevăzut cu sifon de scurgere și robinet dublu serviciu cu furtun de spălare, cu scurgere racordată la rețeaua de canalizare.

Înainte de punerea în funcțiune a obiectivului se vor încheia contracte cu firme autorizate în valorificarea/eliminarea deșeurilor, după caz.

  - programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Din punct de vedere cantitativ, deșeurile generate variază, în funcție de tipul lucrărilor, de ritmul de lucru, de numărul persoanelor  desemnate pentru efectuarea lucrărilor.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minimum, aplicându-se următoarele principii:

- Colectare separată la sursă – se reduce semnificativ cantitatea de deșeu destinată depozitării finale. Deșeurile colectate separat sunt sortate, balotate și livrate spre valorificare.

- Recondiționare paleți – valorificarea deșurilor de ambalaje din lemn prin recondiționarea paleților și reintroducerea lor în circuitul de ambalaje.

- Reutilizare – reducerea cantității de ambalaje utilizate și implicit a cantității de deșeuri generate

- Reciclare – transformarea deșeurilor în materie primă secundară și reintroducerea acesteia în circuitul de producție

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate din incinta organizării de șantier.

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

  - planul de gestionare a deșeurilor

- deșeuri  menajere  - acestea vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele și depozitate în spații special amenajate până la preluarea acestora de către serviciul de salubritate local;

- resturi de materiale de construcții - se vor colecta pe categorii astfel încât să poată fi  preluate și transportate  în vederea depozitării în depozitele care le acceptă la depozitare  conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări.

- material absorbant uzat - va fi colectat, în măsura în care se generează, în recipiente prevăzute cu capac și va fi predat în vederea valorificării/eliminării.

- pentru transportul deșeurilor din zona de generare către locațiile de valorificare sau eliminare se vor alege traseele optime, cele mai scurte dar care în același timp să evite tranzitarea localităților și/sau centrul orașului;

- se va evita de asemenea transportul deșeurilor pe timp de noapte;

- transportul tuturor deșeurilor se va face cu mijloace de transport corespunzătoare, etanșe și  acoperite astfel încât să se evite scurgerea sau împrăștierea acestor deșeuri pe drumurile publice.

# Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

  - substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse – nu e cazul.

  - modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației – nu e cazul.

# Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Realizarea lucrărilor de construire nu se va face cu utilizarea resurselor naturale de pe amplasament. Materialele de construcție vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de construcție în cantitățile necesare etapelor planificate.

Resursele naturale regenerabile utilizate la etapele de construire sunt piatră, nisip, lemn, apă și vor fi asigurate de constructor, nefiind exploatate de pe amplasament.

# DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

# Factorul de mediu apa

Orașul Constanța este lipsit de vecinătatea unei ape curgătoare, beneficiind în schimb de prezența Mării Negre și a lacurilor de natură fluvio-maritimă Siutghiol și Tăbăcăriei.

Cel mai apropiat corp de apă de suprafață de amplasamentul studiat este Marea Neagră situată la o distanță de 174 m est, între limita estică a lotului 7 studiat și țărm existând alte proprietăți, taluz cu drum betonat la bază și plajă.

În ceea ce privește apa subterană, forajele efectuate pentru caracterizarea geotehnică a terenului au evidențiat nivelul freatic la  adâncimea de 5 m (anexa 8 ).

În perioada executării lucrărilor de construire a obiectivului, măsurile generale ce trebuie avute în vedere pentru asigurarea protecției calității factorului de mediu apa sunt următoarele:

  - depozitarea materialelor de construcții necesare și a deșeurilor generate se va face numai în spațiile special amenajate în incinta organizării de șantier;

  - se va avea în vedere gestionarea optimă a deșeurilor generate în perioada realizării obiectivului, utilizarea containerelor dedicate pentru depozitarea intermediară a acestora, pentru a evita formarea de depozite neorganizate și migrarea unor poluanți către apele lacului Siutghiol;

  - dotarea organizării de șantier cu un număr suficient de toalete ecologice prevăzute cu lavoare;

  - interzicerea spălării mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru, ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se vor lua toate măsurile necesare astfel încât ape uzate să nu ajungă în zonele de plajă sau în apele Mării Negre;

  - nu se vor organiza depozite de combustibili în incinta șantierului;

  - se va interzice aprovizionarea cu combustibili a mijloacelor de transport, echipamentelor, utilajelor, în zona unde se execută lucrări

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

  - se va achiziționa material absorbant în vederea intervenției prompte în cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere în zona obiectivului.

În perioada funcționării obiectivului:

    - alimentarea cu apă  a obiectivului va fi asigurată prin racordare la reațeaua existentă în zonă;

    - consumul de apă se va contoriza și se vor impune măsuri pentru evitarea risipei;

    - apele uzate menajere din incinta obiectivului se vor evacua în rețeaua de canalizare existentă în zonă;

    - indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate vor respecta condițiile de calitate conform NTPA 002/2005;

    - se recomandă ca apele pluviale din zondele de acces auto și cele rezultate din operațiunile de întreținere a parcării de la parterul imobilului să fie colectate și trecute printr-un separator de hidrocarburi înainte de evacuarea în canalizarea pluvială;

    - deșeurile generate din activitate se depozitează numai în spații acoperite, impermeabilizate;

    - se recomandă dotarea obiectivului cu material absorbant biodegradabil pentru intervenție în caz de poluări accidentale;

    - se va proceda la asigurarea etanșeității instalațiilor, prin controale periodice și remedierea operativă a defecțiunilor.

# Factorul de mediu aer și climă

Regimul climatic în zona orașului Constanța este specific litoralului maritim, caracterizat prin veri a căror căldură este alternată de briza mării și  prin ierni blânde, marcate de vânturi puternice și umede dinspre mare.

În județul Constanța, calitatea aerului este monitorizată prin măsurători continue în 7 stații  automate amplasate în zone reprezentative. Din analiza rapoartelor cu privire la calitatea aerului se observa că și în anul 2017 s-au înregistrat depășiri ale limitei pentru sănătate la valorile medii zilnice pentru indicatorul PM10 determinat prin metoda gravimetrică, dar numărul acestora a fost semnificativ mai mic în municipiul Constanța, respectiv la stațiile CT1 și CT5. Cele mai multe depășiri s-au înregistrat în lunile de iarnă, în special februarie și martie. Sursele depășirilor sunt în principal traficul intens, facilitățile de parcare din apropierea punctelor monitorizate, împrăștierea de material antiderapant în perioadele cu ninsoare, la care se adaugă sursele naturale (praf din Sahara adus de curenții înalți, praf din zone supuse deșertificării). Ceilalți parametri analizați s-au situat sub valoarea limită de la care se pot înregistra efecte negative pentru sănătate.

Terenul pe care urmează a se construi obiectivul este situat într-o zonă de locuințe și dotări de cartier.

În perioada derulării proiectului principalele surse de poluare sunt următoarele:

- surse staționare, nedirijate, provenind din manevrarea pământului și a agregatelor, manevrarea deșeurilor de construcție, transferul și depozitarea temporară a pământului, eroziunea eoliană de pe suprafețele de teren decopertate; în acest caz poluanții sunt pulberi, particule de praf;

- surse mobile provenind de la funcționarea utilajelor și echipamentelor mobile motorizate, traficul vehiculelor în amplasamentul șantierului; în acest caz poluații sunt SOx, NOx, CO, COV, PM.

Emisiile sunt variabile în timp, fiind în functie de intensitatea și arealul de lucru.

În scopul diminuării impactului asupra factorului de mediu aer, în perioada executării lucrărilor se recomandă:

  - utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

  - utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

  - se va avea în vedere curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă

În perioada funcționării obiectivului, principalele surse de emisii în aer sunt reprezentate de traficul auto ce se desfășoară în zonă.

În ce privește sistemele de ventilație, obiectivul va fi dotat cu chillere de ultimă generație ce utilizează drept agent de răcire freonul ecologic.

Asigurarea apei calde menajere se va face cu ajutorul unor centrale pe bază de gaz natural furnizat de rețeaua orășenească.

Ca o alternativă la sistemele de încălzire clasice, poate fi luată în calcul asigurarea agentului termic pentru imobilul propus prin intermediul panourilor fotovoltaice/ solare.  Panourile fotovoltaice transformă energia solară în energie electrică, folosind Soarele drept o sursă regenerabilă de energie electrică. Panourile solare sunt totodată capabile să aibă şi un efect de răcire asupra clădirii pe care sunt montate. Încă un avantaj al panourilor solare este acela că în timpul unui an, clădirile cu panouri solare pot consuma cu 38% mai puţină energie pentru răcire.

# Protecția solului și subsolului

Din punct de vedere fizico-geografic, zona costieră dintre Capul Midia şi Capul Kaliakra în care se înscrie și orașul Constanța, este un ţărm înalt de abraziune, mărginit de faleză, a cărei valoare altimetrică creşte în general dinspre Capul Midia (15-16 m) spre Capul Kaliakra (50-60 m) pe măsură ce faleza loessoidă (de pământ) este înlocuită de faleza stâncoasă. Faleza este formată la bază din depozite sarmaţiene, care apar la zi sub forma unor plăci calcaroase. Deasupra calcarelor s-a depus în perioada cuaternară, argilă stratificată, vineţie, acoperită de formaţiuni loessoide gălbui de origine eoliană (Coteţ, 1971), iar la suprafaţa acestora se găseşte solul actual reprezentat de cernoziom carbonatic, cu grosimi de până la 1,5 m.

La baza falezelor se află plaje înguste cu nisipuri cochilifere, plaje supuse unui proces continuu de abraziune, mai ales în zona ţărmului românesc. Formate în urma proceselor de abraziune şi acumulare marină, plajele sunt parţial acoperite de apă în perioadele în care marea este agitată. Nisipul plajelor este de natură biogenă, rezultat din sfărâmarea cochiliilor şi antrenarea lor de către valuri către linia de coastă.

Pentru identificarea structurii litologice a amplasamentului, a fost realizată o analiză geotehnică de către Geotech Dobrogea S.R.L. Constanța (vezi anexa 8), prin intermediul unui foraj  ce a evidențiat următoarea succesiune de strate:

- Strat de umplutură cu o grosime medie de 0,30 m

- Strat de argilă galbenă-verzuie până la adâncimi de 8 m sau mai jos, în funcție de cotele terenului natural.

În vederea realizării în siguranță construcției se recomandă următoarele soluții de findare :

- direct pe stratul de argilă

- prin intermediul unor piloți flotanți

În perioada execuţiei lucrărilor de construcţie principalele activități cu impact asupra solului-subsolului sunt lucrările de săpătură pentru groapa de fundație, operațiuni care vor afecta orizonturile superficiale ale solului și subsolului pe o adâncime de maximum 5 m.

Prin decopertarea stratului fertil de sol, se va scoate din circuitul natural o anumită cantitate de elemente nutritive, dar pe măsură ce stratul vegetal de sol depozitat pe perioada efectuării lucrărilor de edificare a imobilului va fi utilizat pentrurefacerea ecologică a teritoriului, cea mai mare parte a elementelor va fi reintegrată acestui circuit.

Alte activități cu impact asupra factorului de mediu sol/subsol în perioada de construire a obiectivului sunt:

- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite ;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor special amenajate din zona obiectivului;

- tranzitarea sau staționarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare.

Principalele măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt:

- respectarea limitelor amplasamentului conform planului de situație și aplicarea prin proiect a unor soluții tehnice cu impact nesemnificativ;

  - decaparea separată a stratului de sol vegetal din zona gropii de fundație și  stocarea temporară a acestuia în incinta amplasamentului, într-un depozit organizat, urmând ca la terminarea lucrărilor de construcții, acesta să fie reutilizat la amenajarile de spații verzi din incinta obiectivului;

  - pământul excavat va fi depozitat separat de solul vegetal, într-un depozit organizat în incinta organizării de șantier urmând să fie reutilizat la lucrările de umpluturi necesar  a fi executate în cadrul lucrărilor de construcții la obiectivul propus. Surplusul de material va fi transportat numai în locațiile indicate de Primăria Constanța în Autorizația de Construire;

  - amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea temporară   a deșeurilor și  materialelor rezultate ca urmare a desfășurării activității în perioada de realizare a  lucrărilor proiectului;

  - este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor,  imediat după producere direct pe sol, sau în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - dotarea obiectivului cu material absorbant astfel încât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere să se intervină prompt și eficient pentru înlăturarea/diminuarea efectelor poluării.

În perioada funcționării obiectivului se apreciează, că în condiții normale de exploatare, nu există surse de poluare a solului. Totuși se vor avea în vedere următoarele aspecte:

  - se va verifica periodic integritatea construcției și starea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, pentru evitarea infiltrărilor de ape în sol sau scurgerilor necontralate de ape uzate, ce pot afecta integritatea terenurilor și pot  determina apariția unor feneomene de poluare a solului, subsolului, apelor freatice;

  - în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere se va interveni imediat cu material absorbant.

# Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Unul dintre elementele de importanță majoră pentru derularea normală a activităților umane pe timp de zi, seară și noapte este confortul acustic definit de menținerea nivelului de zgomot în parametri recomandați. Tendința de formare de aglomerări urbane de mari dimensiuni are drept consecință mărirea numărului de surse de zgomot, fenomen care se accentuează mai ales în zonele adiacente arterelor de circulație și activităților industriale.

Sursele principalele de zgomot în mediul urban includ transportul rutier, feroviar, aerian și activitățile din zonele industriale din interiorul aglomerărilor.

Activitățile specifice din sectorul construcțiilor, activitățile publice, sistemele de alarmare (pentru clădiri și autovehicule) precum și cele din sectorul specific de consum și de recreere (restaurant, discoteci, mici ateliere, animale domestice, stadioane, concerte în aer liber, manifestări culturale în aer liber) sunt alte surse generatoare de zgomot specifice vieții de zi cu zi a unei societăți umane.

Factorii care influențează nivelul de zgomot sunt factorii de emisie, textura suprafeței de rulare, factorii de propagare (distanța față de sursa de zgomot) și factorii  meteorologici.

În perioada realizării investiției se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de :

- intensificarea traficului în zonă, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- executarea anumitor lucrări de construcții în șantier, care presupun producerea unor zgomote de intensitate mai mare;

- lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

În scopul diminuării surselor de zgomot, în perioada realizării investiției se vor lua măsuri precum :

- utilizarea de echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși  în atmosferă, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;

- oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje, pompe etc);

- programarea activităților astfel încât să se evite creșterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultană  a mai multor utilaje care au asociate emisii sonore importante.

În perioada funcționării obiectivului, activitatea desfășurată va fi una specifică zonelor de locuit, iar nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/88 Acustica urbană.

Măsurile tehnice pentru combaterea poluării sonore se referă la ecranarea sursei de zgomot și protecția urechii omului și a locuinței, spațiului în care își desfășoară activitatea. Pentru investiția propusă s-a asigurat prin proiectare separarea pe funcțiuni împotriva propagării zgomotelor, mirosurilor, vaporilor, precum și izolarea acustică a unităților de cazare.

Totodată în scopul diminuării surselor de zgomot, în perioada funcționării obiectivului se vor putea implementa  măsuri de ordin urbanistic, arhitectural sau administrativ, precum:

  - prevederea de zone verzi alcătuite din arbori pe mai multe rânduri, cu coroane intrepătrunse între frontul noii clădiri și fronturile clădirilor sau arterelor delimitatoare;

  - izolarea din punct de vedere acustic a fațadelor;

  - oprirea motoarelor autovehiculelor ce tranzitează obiectivul în perioada în care acestea staționează în incintă.

# Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Terenul studiat se află în intravilanul orașului Constanța, într-o zonă preponderent rezidențială.

Amplasamentul nu este situat în incinta sau în vecinătatea unei arii naturale protejate, iar realizarea și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

Din analiza datelor prezentate în cap. 5 se poate constata că amplasamentul este situat la o distanță de cca. 217,50 m de aria naturală protejată ROSPA 0076 Marea Neagră declarată Sit Natura 2000 prin H.G.1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România, modificată de H.G. nr. 971/2011.

Presiunea factorilor antropici se va resimți în zonă prin locuire și activiățile turistice. Se remarcă potențialul turistic ridicat al zonei, ca o continuare a tendințelor similare generate de vecinătatea cu stațiunea Mamaia și a valorificării maxime a amplasamentului zonei și orientarea acesteia față de Marea Neagră.

# Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Situat în partea de sud-est a României, pe coasta Mării Negre, într-o zonă lagunară la est, deluroasă la nord și în partea centrală, și de câmpie la sud și vest, orașul Constanța este cunoscut cu vechime în locuire.

Investiția propusă se va amenaja pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului, fără a afecta domeniul public. În jurul amplasamentului nu există  obiective culturale sau religioase a căror activitate să fie stânjenită de funcționarea noului obiectiv. Prin realizarea obiectivului propus nu se modifică funcţiunile prevăzute în Certificatul de urbanism şi nu sunt afectate obiective de interes public.

În prezent terenurile învecinate lotului pe care se dorește realizarea imobilului sunt  libere de construcții. Peste limita vestică a amplasamentului, dincolo de profilul străzii Pescarilor, la distanțe de 27,77 m, respectiv de 25,60 m, se află două blocuri de locuințe cu regim de înălțime P+8E .

La amplasarea imobilului s-au respectat prevederile OMS nr. 119/2014 cu modificările și completările ulterioare prin OMS 994/2018 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației: amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o perioadă de minimum o oră și jumătate la solstițiul de iarnă, atât pentru încăperile de locuit din clădire, cât și pentru locuințele învecinate.

Analizând succesiv proiecția umbrei construcției pe fațadele clădirilor vecine în diferite intervale orare s-au observat că propunerea nu influențează în mod negativ îndeplinirea  condiției minime de însorire de 2 ore pe zi pentru încăperile cu fereste pe fațadele estice în ziua de referință de 21 decembrie.  Clădirea propusă va beneficia la rândul ei de însorire naturală de minimum 2 ore pe zi , la aceeași dată.

# Impactul asupra peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente

Nu e cazul.

# Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- Extinderea spațială a impactului (zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată)

Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului, în perioada executării lucrărilor de construire.

- Natura impactului

Prin realizarea proiectului nu vor exista efecte semnificativ negative asupra factorilor de mediu.

Impactul direct se manifesta asupra factorilor de mediu sol prin desființarea solului vegetal de pe o suprafață de 250 mp și asupra factorului de mediu aer prin emisiile generate de activitatea de construire.

Impactul indirect se manifestă asupra populației localității și este determinat de emisiile în aer, de impactul asupra solului, asupra zgomotului, asupra peisajului. Este un impact nesemnificativ și se manifesta pe termen scurt.

Un impact temporar, atat direct cât și indirect, asupra factorilor de mediu și a locuitorilor din zonă se manifestă pe perioada executarii lucrărilor de construcții și este unul nesemnificativ în cazul în care se aplică un management coespunzător care sa aibă în vedere măsuri de diminuare a impctului asupra factorilor de mediu.

- natura transfrontalieră a impactului

Nu e cazul.

- Magnitudinea și complexitatea impactului

Proietul fiind de complexitate redusă, magnitutinea impactului asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativă, acesta manifestându-se numai pe perioada de realizare a lucrărilor, strict în zona vizată de proiect.

- probabilitatea impactului

Un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta în condițiile apariției unor situații de poluare accidentală, sau în cazul în care nu se iau măsurile necesare, astfel încât să nu apară riscuri.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului

Depinde de situația ce determină apariția impactului, de modul de intervenție și de rapiditatea cu care se intervine.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu e cazul, impactul va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu, în condiții de desfășurare normală a activității.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu sunt prevăzute în această etapă.

# LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

# Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte

# normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene

- Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) – nu e cazul

- Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului – nu e cazul

- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei – nu e cazul

- Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa – nu e cazul

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive – nu e cazul

- Altele – nu e cazul

# Planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Amplasamentul studiat în vederea realizării proiectului este situat în intravilanul municipiului Constanța, pe str. Pescarilor, zona blocurilor PA2-PA4, lot 7 (anexa 2), și are o suprafață de 500 mp.  Terenul este identificat cu nr. cadastral 203185 (13259 – vechi) și este în proprietatea d-nului MIHAI VALENTIN FLORIN în baza Contractului de vânzare-cumpărare cu încheiere de autentificare nr. 3638/14.12.2005 (anexa 3).

Folosirea actuală a amplasamentului analizat este teren liber , categora de folosință curți-construcții, conform Certificatului de urbanism nr. 518/30.01.2020 (anexa 4), iar destinația stabilită prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului aprobate este: ZM1-zonă mixtă de locuințe, activități comerciale și de servicii de interes general și echipamente publice, cu regim maxim de înălțime S+P+7E.

Pe terenul descris mai sus se propunere edificarea unui imobil de locuințe colective P+7E, în condițiile incadrării în coeficienții urbanistici prevăzuți de P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 533/28.11.2019 și după cum reglementează Certificatul de Urbanism nr. 518 din 30.01.2020, emis de Primăria Municipiului Constanța:

P.O.T. maxim = 55%

C.U.T. maxim = 4.0.

# LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

# Localizarea organizării de șantier și descrierea lucrărilor necesare  organizării de

# șantier

- organizarea de șantier se va amenaja strict pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului și nu va afecta domeniul public (anexa 9);

- se va realiza împrejmuirea provizorie a organizării de șantier cu un gard din plasă de sârmă;

- baracamentul va fi constituit din două containere modulare poziționate pe pat de piatră și va adăposti un depozit de scule, biroul organizării de șantier și vestiar;

- Se vor amplasa 3 toalete ecologice prevăzute cu lavoare pentru uzul muncitorilor;

- va exista o zonă de depozitare a materialelor folosite la lucrări, precum și o zonă prevazută cu trei containere etichetate corespunzător pentru depozitarea deșeurilor generate din activitate;

- aprovizionarea șantierului cu materiale de construcție se va face ritmic pentru a se evita formarea de stocuri pe amplasament;

- se vor lua toate măsurile necesare astfel încât apele uzate să nu fie deversate pe amplasament, iar deșeurile sau materialele de construcții să nu fie depozitate în locuri neadecvate (spații verzi, circulații, spații publice);

- staționarea autovehiculelor va fi permisă pe platforma auto organizată în acest scop;

- materialul rezultat din excavare (pământ)  nu se va depozita în incintă, acesta fiind transportat ritmic pe măsura desfășurării lucrărilor, în locurile desemnate de Primăria Constanța prin Autorizația de construire;

- fierul ce va fi folosit pentru armarea cadrelor (stâlpi și grinzi) va fi fasonat pe platformele furnizorului, apoi transportat la șantier și pus în operă;

- elementele de structură se vor betona după terminarea armării, cu beton ce se va transporta de la stația de betoane cu cife și va fi pus în operă cu pompa; Toate aceste operațiuni necesită materiale ce nu au nevoie de depozitare;

- la ieșirea din organizarea de șantier se va amenaja o rampă pentru spălarea anvelopelor auto 15 mp (3,00x5,00 ml) înainte ca autovehiculele să părăsească incintă;

- pe parcursul derulării lucrărilor de execuție, întregul imobil va fi protejat de plase de reținere a prafului și pentru a împiedica căderea diverselor materiale;

- se va avea în vedere dotarea organizării de șantier cu material absorbant.

# Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților

# în mediu în timpul organizării de șantier

Acestea au fost descrise, pentru fiecare factor de mediu,  în capitolele 6 și 7.

# Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Lucrările de construcție desfășurate nu vor avea un caracter special, constând în procese uzuale, specifice acestui tip de proiect, respectiv: montare împrejmuiri, amenajare organizare de șantier, lucrări amenajare teren (săpături, nivelări, compactări, umpluturi), montare cofraje și armături, betonare (fundații, stâlpi, grinzi, planșee) realizare închideri, compartimentări, montare tâmplărie.

Lucrările de construcție vor începe numai după obținerea Autorizației de construire și în condițiile stabilite de aceasta.

Se va resimti un impact asupra factorului de mediu sol-subsol, prin desfiintarea suprafetei de sol vegetal, in vderea amenajarii organizarii de santier.

Executarea propriu-zisă lucrărilor de amenajare poate determina în această perioadă o creștere a cantităților de pulberi în zona amplasamentului.

Se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de intensificarea traficului în zona, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje, lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

# Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

  - se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

  - se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor,  utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

  - se recomandă utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

  - se recomandă utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

  - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

  - se va avea în vedere dotarea organizării de șantier  cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere sa se intervină prompt si eficient pentru inlaturarea/diminuarea efectelor poluării.

# LUCRĂRI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ  DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII

# Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției

La finalizarea lucrărilor de constructii, proiectul prevede asigurarea în parametrii legali a procentului minim de spații verzi înierbate și plantate pe o suprafață de 155,20 mp (31,20%), repartizate astfel:

- Spații verzi propuse la sol = 130mp ( vezi anexa 6);

- Spații verzi ce vor fi asigurate pe terasa imobilului de peste etajul 8 = 25,20 mp

- Totodată, la nivelul solului se vor planta minimum 5 arbori

În acest fel, pentru funcțiunea propusă, vor fi respectate prevederile HCJ 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.

# Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de  poluări  accidentale

În cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi  afectat este solul; în acest caz se recomandă achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă.

Se recomandă amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea controlată a  deșeurilor produse pentru a evita riscul ca acestea să ajungă pe terenurile învecinate sau să fie depozitate necontrolat în incinta obiectivului.

# Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului

În cazul demolării obiectivului, la încetarea activității, se va proceda astfel:

- înainte de începerea lucrărilor de desființare a obiectivului se vor obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legii ;

- înainte de demolarea propriu-zisă a construcției este necesară dezafectarea tuturor echipamentelor, instalațiilor, respectând procedurile de colectare, sortare și depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezultă din aceste activități;

- materialele rezultate în urma dezafectării vor fi valorificate prin firme autorizate sau, după caz eliminate în depozite autorizate, care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevazute în ordinul MMGA nr. 95/2005 ;

- se va realiza separarea deșeurilor de materiale cu conținut de substanțe periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generării acestora;

- se va reface amplasamentul la starea inițiala ( teren liber) sau va fi pregătit pentru  o viitoare construcție, în funcție de destinația ulterioară a terenului.

# Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Aceste modalități se vor stabili, dacă va fi cazul la momentul luării deciziei privind desființarea obiectivului și depind de strategia care se va adopta în ceea ce privește utilizarea ulterioară a terenului.

# EVALUARE ADECVATĂ

Amplasamentul pe care se va realiza obiectivul nu se află în interiorul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de tip Sit Natura 2000, astfel încât nu este necesară declanșarea procedurii de evaluare adecvată.

Întocmit,

ing. Cătălina Grideanu

Elaborator,

BLUE TERRA CONSULTING S.R.L.

# ANEXE

Anexa 1 – HCL C nr. 533/2019 de aprobarea a PUZ

Anexa 2 – Plan  de încadrare în zonă

Anexa 3 – Act deținere teren

Anexa 4 – Certificat  de urbanism

Anexa 5 – Plan de situație

Anexa 6 – Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Anexa 7 – Plan de situație în raport cu zona costieră

Anexa 8 – Extras  din studiul geotehnic

Anexa 9 – Plan  de situație organizare de șantier