DENUMIREA PROIECTULUI:

„ANEXE EXPLOATATIE AGRICOLA –SEDIU P+M, MAGAZIE PARTER, MAGAZIE S+P, REMIZA UTILAJE AGRICOLE PARTER, SPATIU DEPOZITARE PARTER SI IMPREJMUIRE”, propus a fi amplasat in EXTRAVILAN ORAS OVIDIU, SAT CULMEA, PARCELA A 252/32, judetul Constanta

BENEFICIAR:

ZANA ZOITA

CAPITOLUL I.  -Denumirea proiectului

ANEXE EXPLOATATIE AGRICOLA –SEDIU P+M, MAGAZIE PARTER, MAGAZIE S+P, REMIZA UTILAJE AGRICOLE PARTER, SPATIU DEPOZITARE PARTER SI IMPREJMUIRE

CAPITOLUL II.  –Titular

- Numele titularului: ZANA ZOITA;

- Adresa poştală: Municipiul Constanta, str. Dragoslavele, nr.1B, bl.A2, sc.C, et.2, ap.47, judet Constanta;

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail: telefon 0799 928 737, email: zana_arghir@yahoo.com ;

- Numele persoanelor de contact: ZANA ZOITA telefon 0799 928 737

CAPITOLUL III.  -Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului

a) Rezumatul proiectului

Pe terenul situat in extravilanul orasului Ovidiu, sat Culmea, parcela A 252/32, se intentioneaza construirea unor anexe care sa deserveasca exploatatia agricola, avand o suprafata construita de 2145,43 mp.

Constructiile proiectate se afla in intravilanul localitatii, iar construirea lor a fost aprobata in principiu conform Certificatului de Urbanism nr.150/02.05.2019, eliberat de Primaria Orasului Ovidiu.

Imobilele ce urmeaza sa fie construite sunt compuse din spatii cu urmatoarele functiuni:

- sediu P+M

- magazie parter

- magazie S+P

- remiza utilaje agricole parter

- spatiu depozitare parter.

b) Justificarea necesităţii proiectului:

Dezvoltarea exploatatiei agricole din satul Culmea, zona Ovidiu, prin amenajarea unor spatii adecvate pentru parcarea/gararea utilajelor agricole si prin construirea de magazii pentru depozitare produse agricole si neagricole.

c) Valoarea investitiei: 150.000 euro.

d) Perioada de implementare propusa: 36 de luni de la obtinerea autorizatiei de construire.

e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):

- Plan de amplasament si delimitare imobil

- Planuri de situatie

- Plan de incadrare in zona

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului (elementele specifice caracteristice proiectului propus):

Amplasamentul pe care urmează să se realizeze proiectul este situat în extravilanul  localitatii Ovidiu, sat Culmea, parcela A 252/32.

Imobilul, identificat cu numarul cadastral 103216, avand suprafata de 8000 mp, este in proprietatea dnei. ZANA ZOITA, dobandit prin contract de partaj voluntar nr.59/02.02.2018.

Folosinta actuala a terenului, conform Certificatului de Urbanism nr.150 din 02.05.2019 este: teren extravilan categoria de folosinta A.

Destinatia terenului stabilita prin documentatia de urbanism: zona teren extravilan agricol.

Interdicii de construire: exceptie anexe pentru exploatatii agricole.

Constructiile se afla in intravilanul localitatii Ovidiu, iar construirea lor a fost aprobata in principiu conform Certificatului de urbanism emis de Primaria Orasului Ovidiu.

Prin Avizul nr.A60 din 14.06.2019 emis de ANIF a fost aprobata scoaterea din circuitul agricol a suprafetei de 8000 mp din teritoriul extravilan al satului Culmea, orasul Ovidiu, parcela A 252/32, numar cadastral 103216, pentru realizarea investitiei.

- Indici privind utilizarea terenului :

| Coeficienti urbanistici situatie existenta |
| --- |
| Suprafata teren | 8000,00 mp |
| Suprafata construita existenta | 0,00 mp |
| Coeficienti urbanistici constructie propusa |
| Suprafata construita propusa | 2145,43 mp |
| Suprafata desfasurata construita propusa | 2321,28 mp |
| POT constructie propusa | 26,80 % |
| CUT constructie propusa | 0,29 |

- Descrierea functionala:

Imobilele ce urmeaza sa fie construite au urmatoarele destinatii si suprafete:

- Sediu P+M  -Sc =61,60 mp; Sd =123,20 mp

- Magazie parter –Sc =71,50 mp; Sd =71,50 mp

- Magazie S+P –Sc =40,33 mp; Sd =80,66 mp

- Remiza utilaje agricole parter –Sc =572,00 mp; Sd =572,00 mp

- Spatiu depozitare parter –Sc =1400,00 mp; Sd =1400,00 mp

Cladirile se vor utiliza pentru parcare/garare utilaje agricole si pentru depozitare produse agricole si neagricole, necesare activitatii desfasurate in cadrul exploatatiei agricole.

- Solutii constructive si de finisaj:

Proiectul de construire anexe exploatatie agricola s-a intocmit la cererea beneficiarului, tinandu-se cont de directivele Normativului NP 068/02 privind proiectarea cladirilor din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare.

Încăperile sunt dispuse în conformitate cu cerinţele funcţionale ale beneficiarului, precum si a punctelor cardinale.

Inchiderile se vor realiza din zidarie bca de 35 cm grosime la sediul P+M (birouri), din lemn la magazia S+P, din bca de 25 cm (magazie P), tabla pentru remiza utilaje si panouri sandwich la spatiul de depozitare parter.

Anexele parter vor fi construite in mare parte pe schelet metalic.

Invelitoarele vor fi din tigla, tabla sau panouri sandwich ce se monteaza pe o sarpanta din lemn sau din elemente metalice.

Pardoselile vor fi din parchet, gresie si beton.

Zugravelile vor fi din var lavabil la interior si tencuiala decorativa la exterior sau din vopsea lavabila.

- Volumetria si spatiul obtinut

Soluţiile au fost alese astfel încât să fie în concordanţă cu specificul amplasamentului, astfel incat să ofere un maxim de eficienţă investiţiei respective. Volumetria ansamblului alcatuit din constructiile prezentate creaza o compozitie omogena si unitar – estetica.

- Finisajele:

Atât funcţionalul cât şi estetic, finisajele interioare şi exterioare s-au stabilit de  comun acord cu beneficiarul şi cu cerinţele impuse prin Certificatul de Urbanism. Se vor utiliza atat la exterior cât şi la interior finisaje durabile de calitate, rezistente în timpul exploatării.

Finisaje interioare:

- Pardoselile: Se prevăd pardoseli calde din parchet in spatiile de birouri de la sediu si din gresie si beton in celelalte.

- Pereţii: se prevad zugrăveli cu var lavabil.

- Tavanul: tencuiala si var lavabil pe suprafetele tavanelor.

- Iluminatul: va fi asigurat cu corpuri de iluminat la interior si iluminat exterior la intrarea in imobile si la aleile de acces.

- Tâmplăria: tâmplărie interioară din PVC, aluminiu sau lemn stratificat, uşile pline sau 80% vitrate. Tâmplărie exterioară din PVC, aluminiu sau lemn stratificat, uşile vitrate.

- Ventilaţia se face natural. Se prevăd ferestre pentru toate incaperile.

Finisaje exterioare:

- Var lavabil de exterior culoare gri –RAL 7035.

- Tamplarie metalica la remiza utilaje.

- Tamplarie din PVC/aluminiu –culoare gri antracit cu geam termopan, la restul constructiilor.

- Spatii libere si spatii plantate:

Spatiile verzi se inscriu in prevederile generale ale zonei.

Pentru calculul spatiilor verzi se va lua in considerare o suprafata minima din suprafata terenului studiat, conform normativelor in vigoare. Se vor amenaja spatii plantate la sol, cu gazon, arbori, arbusti, plante decorative si flori, acoperindu-se un necesar de min.30% din suprafata terenului.

Pentru accesul auto se vor amenaja spatii betonate si alei de acces pietonal cu paviment antiderapant.

- Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:

La realizarea lucrarilor se vor utiliza materiale agrementate, achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati, necesare conform solutiei constructive adoptate.

Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil de la statiile de distributie carburanti autorizate. Nu se vor depozita carburanti in cadrul organizarii de santier.

- Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

In prezent, zona nu dispune de retele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica si termica).

Alimentarea cu apa se va realiza de la reteaua exterioara de alimentare cu apa care se va extinde in zona.

Colectarea apelor uzate menajere se va face in bazin vidanjabil cu capacitatea de 30 mc.

Alimentarea cladirilor cu energie electrica se va face din reteaua electrica ce se va extinde in zona, pe cheltuiala beneficiarului.

Incalzirea spatiilor se va realiza cu surse electrice.

Pentru organizarea de santier se va amplasa un grup sanitar ecologic.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

In timpul executiei lucrarilor de constructii vor fi afectate suprafete minime de teren, doar cele prevazute prin proiectul tehnic, iar dupa terminarea lucrarilor, surplusul de sol/subsol va fi depozitat in locurile indicate de administratia locala prin autorizatia de construire.

La incheierea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Accesul pe terenul studiat se va realiza din DJ 228.

- Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

Pentru realizarea lucrarilor pe amplasamentul propus se vor utiliza materiale de constructii achizitionate de pe piata interna de la distribuitori de profil. Nu se folosesc resurse naturale de pe amplasamentul studiat.

- Metode folosite în construcţie:

- lucrari de excavatii si executie fundatii

- executare structura de rezistenta

- inchideri

- lucrari de instalatii

- racorduri la retelele de utilităti

- finisaje exterioare si interioare

Toate lucrarile vor fi realizate folosind tehnologii agreate specifice lucrărilor de constructii, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia de mediu in vigoare.

- Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

Toate detaliile de executie, cuprinzând inclusiv fazele determinante, detalii despre punerea în functiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară a constructiilor propuse, sunt cuprinse în proiectul tehnic si in detaliile de executie.

- Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:

Nu este cazul.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Nu este cazul.

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor):

Nu este cazul in aceasta etapa.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect:

Pentru realizarea proiectului, prin Certificatul de Urbanism nr.150/02.05.2019 emis de Primaria Orasului Ovidiu, s-au solicitat urmatoarele avize/acorduri/studii:

- aviz alimentare cu apa

- aviz alimentare cu energie electrica

- aviz ANIF Constanta

- aviz/acord DADR Constanta

- aviz receptia lucrarii OCPI Constanta (plan de situatie)

- studiu geotehnic.

CAPITOLUL IV. –DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Pentru realizarea proiectului propus nu sunt necesare lucrări de demolare; terenul este liber de constructii.

CAPITOLUL V. –DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

- Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare:

Nu este cazul.

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.2314/2004, cu modificarile ulterioare si repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

Proiectul propus nu va modifica funcțiunile prevăzute prin Certificatul de Urbanism si nu va avea impact asupra obiectivelor apartinand patrimoniului istoric si cultural, deoarece acestea nu sunt prezente in jurul amplasamentului.

- Localizarea proiectului:

Amplasamentul pe care urmează să se realizeze proiectul este situat in extravilanul  localitatii Ovidiu, sat Culmea, parcela A 252/32.

Prin Avizul nr.A60 din 14.06.2019, ANIF a aprobat scoaterea din circuitul agricol a suprafetei de 8000 mp din teritoriul extravilan al satului Culmea, orasul Ovidiu, parcela A 252/32, numar cadastral 103216, pentru realizarea investitiei.

Inventar de coordonate

Sistem de proiectie Stereografic 1970

Plan de referinta Marea Neagra 1975

| Nr. Pct. | Coordonate puncte de contur | Lungimi laturi (m) |
| --- | --- | --- |
|  | X (m) | Y (m) |  |
| 1. | 314038.460 | 778609.450 | 149.910 |
| 2. | 313949.350 | 778730.000 | 52.816 |
| 3. | 313904.270 | 778702.480 | 154.242 |
| 4. | 313995.960 | 778578.450 | 52.605 |
| Suprafata = 8000 mp |

- Vecinătăți:

La Nord – A 252/33

La Sud – A 252/31

La Vest  – DJ 228

La Est – DE 554

- Destinatia constructiei existente:

Cladirile se vor utiliza pentru parcare/garare utilaje agricole si pentru depozitare produse agricole si neagricole, necesare activitatii din cadrul exploatatiei agricole.

- Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare:

La întocmirea proiectului tehnic si a detaliilor de executie s-a urmarit respectarea prevederile legislative în vigoare.

CAPITOLUL VI. –Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile

(A) Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

a) Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Din activitatea de constructii vor rezulta doar ape uzate menajere. Pe perioada derularii lucrarilor, organizarea de santier se va dota cu o toaleta ecologica, inchiriata de la un operator economic autorizat, care va asigura vidanjarea apelor uzate si igienizarea grupului sanitar.

Eventuale scurgeri accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport materiale sau de la utilajele folosite pe amplasament, pot migra din sol in panza freatica, si pot reprezenta astfel o sursa de poluare pentru ape. Este indicat sa se achizitioneze material absorbant bidegradabil si sa se intervina prompt si eficient pe suprafetele afectate.

Pe perioada functionarii vor rezulta ape uzate menajere care se vor colecta in bazin betonat, etans, cu capacitatea de 30 mc, preluate prin vidanjare de societati de profil, autorizate din punct de vedere al protectiei mediului.

Impactul asupra apei, atat pe perioada realizarii investitiei, cat si pe timpul functionarii este nesemnificativ.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

Nu sunt prevăzute astfel de instalații, nu este cazul. Apele uzate menajere preluate prin vidanjare se vor descarca intr-o statie de epurare, obligatie ce revine prestatorului de servicii de vidanjare si transport ape uzate, cu respectarea NTPA 002/2005.

Proiectul nu intra sub incidenta prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

b) Protecţia aerului:

-   sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri:

Principalele surse de poluare a aerului sunt reprezentate de functionarea utilajelelor pentru lucrarile desfasurate pe santier si de pulberile rezultate in urma manipulării si punerii in opera a materialelor de construcții.

In perioada functionarii, principalele surse de emisii atmosferice ar putea fi gazele de esapament de la masinile si utilajele agricole din dotare, insa impactul este nesemnificativ, avand in vedere amplasamentul si destinatia cladirilor.

-   instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă:

Nu sunt prevazute instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor.

Pentru realizarea lucrarilor se vor utiliza utilaje si echipamente verificate din punct de vedere tehnic.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

-   sursele de zgomot şi de vibraţii:

Principalele surse de zgomot şi vibraţii rezultă de la exploatarea utilajelor şi de la autovehiculele de transport materiale. Zgomotele şi vibraţiile in zona organizarii de santier au caracter temporar şi nu au efecte negative asupra mediului.

-   amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Nu este cazul. Se vor utiliza utilaje si echipamente verificate din punct de vedere tehnic.

Pe perioada exploatarii constructiilor, prin solutiile constructive alese s-a tinut cont de aceasta cerinta, utilizandu-se materiale eficiente pentru atenuarea zgomotelor din interiorul cladirilor catre exterior.

d) Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii: nu este cazul.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul.

e) Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime:

Sursele potenţiale de poluare pentru sol, subsol, atat pe perioada lucrarilor de construire, cat si pe durata exploatarii, pot fi reprezentate de:

- scurgeri accidentale de carburanţi si lubrifianţi

- depozitarea necontrolata a materialelor/materiilor prime/produselor

- gospodărirea necorespunzatoare a deşeurilor.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului:

- respectarea limitelor amplasamentului, fiind interzisa afectarea suprafetelor limitrofe

- managementul corepunzator al deseurilor generate, respectiv colectarea selectiva a deseurilor si depozitarea temporara in spatii special amenajate, pana la preluarea  acestora de catre societati autorizate

- depozitarea materialelor/materiilor prime/produselor conform specificatiilor tehnice

- se recomanda achizitionarea de material absorbant biodegradabil pentru interventia prompta in cazul aparitiei unor scurgeri accidentale de produse petroliere.

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Terenul studiat se afla în extravilanul satului Culmea, aflat pe teritoriul administrativ al Primariei Ovidiu si nu este situat pe suprafata sau în vecinătatea unei arii naturale protejate. Realizarea și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate:  nu este cazul. Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele:

Obiectivul propus nu va modifica functiunile prevazute prin Certificatul de Urbanism. In jurul amplasamentului nu exista obiective culturale sau religioase a caror activitate să fie stanjenita de functionarea noului obiectiv.

Executia lucrarilor de constructii nu va avea impact negativ asupra asezarilor umane, obiectivul fiind amplasat in extravilanul localitatii, la o distanta de cca.5 km fata de satul Culmea.

-  lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public: Nu este cazul, distanta pana la cea mai apropiata locuinta este considerabil de mare, cca.5 km.

h) Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate:

In urma activitatilor de construire pentru realizarea investitiei pot rezulta, in principal, urmatoarele tipuri de deseuri:

| Cod deseu | Denumirea deșeului | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- |
| 17 01 07 | Amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice | Eliminare in depozite de deseuri inerte conform autorizatiei de construire si/sau transportat in locuri indicate de primarie prin autorizatia de construire |
| 20 03 01 | Dedeuri municipale amestecate | Preluate de serviciul local de salubrizare si eliminate la un depozit de deseuri autorizat |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 17 02 02 | Sticla | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 15 01 01 | Ambalaje din hârtie și carton (saci de ciment, adezivi, alte deseuri generate de personalul de pe santier) | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 15 01 02 | Ambalaje din materiale plastice (folii, saci, recipienți vopsea, var lavabil, etc.) | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 05 04 | Pamant si pietre din excavatii | Utilizat la realizarea fundatei. Surplusul va fi transportat in locuri indicate de primărie prin autorizatia de construire |
| 17 05 05 | Pamant fertil | Utilizat pe amplasament sau pe terenul agricol proprietate |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |

In perioada de functionare se vor genera in special deseuri municipale cod 20 03 01 si deseuri de ambalaje reciclabile –cod 15 01 01 (hartie/carton), cod 15 01 02 (plastic).

Colectarea deseurilor generate pe amplasament se va face în spații special amenajate si dotate cu recipienti adecvati, pentru colectarea deseurilor pe categorii.

Deseurile generate vor fi preluate de societati autorizate, in vederea eliminarii/valorificarii, dupa caz.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate:

Realizarea lucrarilor de construire va fi supravegheata de beneficiarul proiectului pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi si functionali, precum si a legislatiei privind protecţia mediului.

Deseurile generate pot varia din punct de vedere cantitativ,  in functie de tipul lucrarilor si de numarul persoanelor prezente pe santier.

Titularul proiectului va urmari reducerea ponderii deseurilor provenite din activitatile de construire din totalul deseurilor eliminate, prin cresterea gradului de valorificare si reciclare al acestora.

- planul de gestionare a deseurilor:

Deseurile generate pe amplasament vor fi colectate selectiv, in recipiente speciale si vor fi preluate periodic de societati autorizate.

- deseurile menajere vor fi colectate in recipiente inchise, depozitate în spații special amenajate pană la preluarea acestora de catre serviciul de salubrizare local.

- deseurile de constructii rezultate pe durata realizarii lucrarilor vor fi colectate si stocate temporar in spatii special amenajate si dotate, pana la preluarea de catre societati autorizate.

- deseurile inerte se vor depozita temporar in zona amplasamentului, pana la transportarea catre un depozit autorizat sau in locuri indicate de primarie.

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea acestora in locuri neautorizate sau inafara perimetrului organizarii de santier.

- la terminarea lucrărilor, beneficiarul are obligaţia curatarii zonelor afectate de orice materiale si reziduuri, a refacerii solului in zonele unde acesta a fost afectat de lucrarile de excavare, depozitare de materiale, stationare de utilaje, in scopul redarii terenului in circuit la categoria de folosinţă detinută initial.

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse: nu este cazul. Nu se depoziteaza/utilizeaza substante si preparate chimice, in perioada de executie si pe timpul functionarii.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: nu este cazul.

(B) Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Pentru realizarea lucrarilor se va utiliza o suprafata de teren agricol de 8000 mp care a fost scoasa din circuitul agricol in scopul construii unor anexe gospodaresti pe o suprafata de 2145,43 mp. Solul vegetal se va decoperta si depozita temporar, urmand sa fie utilizat pentru refacerea ecologica a invelisului de sol pe amplasament si amenajarea spatiilor verzi.

CAPITOLUL VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

- Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Lucrarile se vor derula pe o perioada scurta de timp, respectiv pe perioada valabilitatii autorizatiei de construire.

Zgomotul de la utilajele de pe santier se va produce local si temporar.

Implementarea proiectului nu va avea impact negativ asupra conditiilor de viata ale locuitorilor nici in etapa de constructie si nici in cea de functionare a proiectului, cea mai apropiata asezare umana este amplasata la aprox.5 km.

Deseurile rezultate pe perioada lucrarilor de construire vor fi colectate pe tipuri, in pubele/recipiente inscriptionate, amplasate in zone amenajate pentru a nu crea disconfort si vor fi preluate de operatori economici autorizati.

Terenurile din zona amplasamentului proiectului sunt in mare parte arabile. Speciile cultivate ocupa suprafete mari in detrimentul florei spontane care se dezvolta cel mai bine la periferia parcelelor agricole.  Pe suprafata analizata si in vecinatatea acesteia nu sunt prezente habitate naturale cu valoare conservativa mare sau foarte mare care ar necesita solutii alternative de amplasare a elementelor construite sau masuri speciale de protectie a biodiversitatii, altele decat cele recomandate in mod uzual pentru astfel de obiective.

Amplasamentul proiectului, realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme terestre.

Prin realizarea proiectului nu vor fi afectate asezarile umane, obiective de interes public, istoric sau cultural.

Asupra solului si subsolului se va manifesta in principal un impact fizic datorat lucrarilor efective de terasamente ce urmeaza a fi efectuate - excavare, nivelare, compactare, prin modificarea configuratiei amplasamentului. De asemenea, impactul asupra solului, subsolului si a apelor subetrane se poate manifesta si ca urmare a producerii unor situatii accidentale, datorita unor scurgeri de combustibili sau lubrifianti utilizati in functionarea mijloacelor de transport  si a utilajelor utilizate pe santier.

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei. Nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului.

Avand in vedere dimensiunea investitiei se estimeaza ca impactul emisiilor in faza de constructie va fi redus ca intensitate, suprafata si intindere in timp.

- Impactul asupra faunei si florei

Impactul proiectului asupra biodiversității este minor si limitat ca timp si arie. Nu sunt necesare masuri suplimentare pentru protecția acestui parametru de evidențiere ecologica a zonei. Nu se pune problema afectarii zonelor protejate, având in vedere faptul ca amplasamentul nu se afla in apropierea unei astfel de zone.

Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

- Impactul asupra solului

Impactul asupra solului pe perioada de executie a proiectului este redus si temporar si poate fi cauzat, in situatii accidentale, de depozitari necontrolate de deseuri rezultate, de deversari necontrolate de ape uzate sau scurgeri de combustibili/lubrifianti de la utilajele de constructie si mijloacele de transport.

- Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei si nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului. Obiectivul nu va modifica regimul de curgere al apelor de suprafata si subterane sau debitul acestora.

Proiectul nu intra sub incidenta prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Studiul geotehnic solicitat prin certificatul de urbanism s-a realizat prin intermediul a 4 foraje, nefiind intalnit nivelul panzei freatice. Nu s-au impus conditii speciale ca urmare a cercetarii geotehnice.

- Impactul asupra calitatii aerului

In perioada de execuție a lucrarilor, calitatea aerului poate fi afectata de emisiile de gaze de ardere provenite de la motoarele utilajelor si mijloacelor de transport si de la pulberile rezultate in urma manipularii si punerii in opera a materialelor de constructii.

Avand in vedere dimensiunea investitiei, se poate aprecia ca impactul emisiilor in faza de executie va fi redus ca intensitate, in timp si in spatiu.

In scopul eliminării posibilitătii dispersiei pulberilor provenind din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor atunci cand este cazul.

- Zgomote si vibratii

Nu este cazul. In vecinătatea amplasamentului nu sunt receptori sensibili.

- Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Proiectul propus nu prezinta elemente functionale sau de alta natura care ar putea sa aduca prejudicii peisajului din zona. Prin implementarea proiectului se urmăreste incadrarea constructiilor in zona.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate)

Se estimeaza ca impactul se va resimti la nivel local, in zona amplasamentului, pe perioada executării lucrarilor de construire.

Natura impactului

Prin realizarea proiectului nu vor fi efecte semnificativ negative asupra factorilor de mediu.

Impactul direct se manifestă asupra factorului de mediu sol prin desfiintarea solului vegetal de pe suprafata proiectata. Acesta este permanent si se manifestă pe termen lung.

Impactul indirect se manifestă asupra factorului de mediu aer prin emisiile de poluanti in aer pe perioada lucrarilor de construire. Acestea sunt determinate de functionarea utilajelelor pentru lucrarile desfasurate pe santier si de pulberile rezultate in urma manipulării si punerii in opera a materialelor de constructii. Emisiile de poluanti in aer sunt discontinue si reprezinta un impact nesemnificativ, manifestandu-se local, pe termen scurt si mediu.

Magnitudinea şi complexitatea impactului

Impactul va fi nesemnificativ si se va resimti la nivel local in zona amplasamentului.

Probabilitatea impactului

Solutiile tehnice constructive propuse pentru realizarea obiectivului de investitii au urmarit respectarea exigentelor prevazute de legislatia in vigoare, astfel incat posibilitatea unor deficiente de proiectare este putin probabila. Totodata, se va urmari executia obiectivului in toate etapele de lucrari si in exploatare, astfel incat toate deficientele survenite sa fie remediate in timp util.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Pe perioada efectuarii lucrarilor de constructie se poate aprecia ca va exista un impact temporar.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Se apreciaza ca impactul va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

Natura transfrontalieră a impactului

Nu e cazul. Proiectul nu are impact transfrontalier.

CAPITOLUL VIII. – Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile: Nu sunt prevazute in aceasta etapa.

CAPITOLUL IX. –Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele): Nu este cazul.

- Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normative prin care a fost aprobat.

Amplasamentul pe care urmează să se realizeze proiectul este situat în extravilanul  localitatii Ovidiu, sat Culmea, parcela A 252/32.

Imobilul, identificat cu numarul cadastral 103216, avand suprafata de 8000 mp, este in proprietatea dnei. ZANA ZOITA, dobandit prin contract de partaj voluntar nr.59/02.02.2018.

Folosinta actuala a terenului, conform Certificatului de Urbanism nr.150 din 02.05.2019 este: teren extravilan categoria de folosinta A.

Destinatia terenului stabilita prin documentatia de urbanism: zona teren extravilan agricol.

Interdicii de construire: exceptie anexe pentru exploatatii agricole.

Constructiile se afla in intravilanul localitatii Ovidiu, iar construirea lor a fost aprobata in principiu conform Certificatului de urbanism emis de Primaria Orasului Ovidiu.

Prin Avizul nr.A60 din 14.06.2019 emis de ANIF a fost aprobata scoaterea din circuitul agricol a suprafetei de 8000 mp din teritoriul extravilan al satului Culmea, orasul Ovidiu, parcela A 252/32, numar cadastral 103216, pentru realizarea investitiei.

Proiectul propus se incadreaza in Anexa nr.2, pct.1, lit.a, la Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

CAPITOLUL X. –Lucrari necesare organizarii de santier

- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Lucrarile necesare organizarii de  santier constau in inchiderea fronturilor de lucru aferente si ocupararea temporara a terenului pe care va fi realizat proiectul. Terenul se va imprejmui si se va semnaliza corespunzător.

Constructorul va amplasa pe santier containere pentru functionare birou, vestiar si magazie, precum si o toaletă ecologică, care va fi vidanjata periodic de catre o firmă specializata.

Depozitarea materialelor de constructie se va face conform etichetelor/instructiunilor producatorului, astfel incat sa se prevină antrenarea acestora in mediu.

Se va organiza si amenaja corespunzator o zona pentru depozitarea temporara a deseurilor generate, pe tipuri, in vederea predarii acestora catre societati autorizate.

- Localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier pentru lucrarile propuse se va asigura pe terenul proprietate, fara a afecta terenurile invecinate.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Impactul asupra mediului in ceea ce priveste lucrarile de organizare de santier este neglijabil si implica imprejmuirea terenului pentru a se evita raspandirea materialelor de constructii pe terenurile invecinate, amplasarea unui grup sanitar ecologic si stabilirea unor zone dotate cu recipienti corespunzatori pentru depozitarea temporara a deseurilor rezultate.

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Nu este cazul.

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

- se va amplasa un grup sanitar ecologic care se va vidanja si igieniza periodic de catre o firma specializată.

- vor fi amenajate spatii speciale, dotate cu recipienti pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor provenite de la organizarea de santier si personal

- se vor lua masurile necesare pentru colectarea in conditii corespunzătoare a deseurilor generate, urmarindu-se trasabilitatea deseurilor

- imprejmuirea terenului se va face pe limitele de proprietate.

CAPITOLUL XI. –Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

- Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii:

Dupa finalizarea lucrărilor de construire se va realiza refacerea amplasamentului conform documentatiei tehnice.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii vor fi indepartate cu material absorbant biodegradabil.

Pentru prevenirea dispersiei pulberilor provenind din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor atunci cand este cazul.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei: nu este cazul in aceasta etapa.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: nu este cazul in aceasta etapa.

CAPITOLUL XII. –Anexe –piese desenate

- Plan de amplasament si delimitare imobil

- Planuri de situatie

- Plan de incadrare in zona

Intocmit,