MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM ORDINULUI NR. 135/2010 COMPLETAT CU INFORMATIILE SOLICITATE CONFORM ORDINULUI NR. 19/2010 PRIVIND EVALUAREA ADECVATA

RESTAURAREA, CONSERVAREA SI DOTAREA ASEZAMANTULUI MONAHAL DE CLASA B – MANASTIREA DERVENT

Beneficiar: TUDOR MARCEL reprezentant al PAROHIEI MANASTIREA DERVENT

- Denumirea investitiei:

Prezenta documentatie se refera la obiectivul de investitie:

„ RESTAURAREA, CONSERVAREA SI DOTAREA ASEZAMANTULUI MONAHAL DE CLASA B – MANASTIREA DERVENT ".

- Titular

Titularul investitiei: TUDOR MARCEL reprezentant al PAROHIEI MANASTIREA DERVENT, sat Canlia, com. Lipnita, jud. Constanta,  tel. 0758085818

Beneficiarul investitiei : PAROHIEI MANASTIREA DERVENT

Nume persoane contact:

- BALAZS CLAUDIU, tel. 0761670024  ,

- Descrierea proiectului

1.Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului.

In prezent, in localitatea Oltina nu exista o retea de canalizare menajera. Evacuareaapelor uzate menajere se face in fose septice , amplasate in curtile gospodariilor, iar apelepluviale se evacueaza gravitational catre Dunare.Datorita dezvoltarii zonei a devenit necesara realizarea unui sistem centralizat decanalizare menajera care sa cuprinda consumatorii casnici, institutiile publice, precum simicrointeprinderile din localitate. Implementarea proiectului se va realiza de catre comuna Oltina, prin serviciul de urbanism al primariei.

In vederea implementarii prezentului proiect nu s-au elaborat studii de prefezabilitate. Manastirea Dervent a elaborat un plan de investitii, aprobat de Consiliul Economic, in care sunt prevazute si RESTAURAREA, CONSERVAREA SI DOTAREA ASEZAMANTULUI MONAHAL– MANASTIREA  DERVENT, cu doua componente:

- Restaurarea, conservarea asezamantului monahal– manastirea  Dervent, in cadrul caruia este prevazuta inlocuirea sarpantei si a invelitorii bisericii vechi

- Dotarea asezamantului monahal– manastirea  Dervent, in care este prevazuta o centrala termica noua si un compartiment de incendiu

Avand in vedere ca manastirea Dervent se autofinanteaza, singurele venituri provenind din activitati agricole si eventual donatii sau sponsorizari, investitiile sunt etapizate, functie de ncesitatile curente si oportunitatile de finantare.

Inn cazul proiectului de fata, Consiliul Economic a considerat ca prima urgenta asigurarea conditiilor de pastrare in siguranta a colectiilor de arta si  crearea de conditii optime de trai pentru pelerini si obstea manastirii. Din acest motiv, prima componenta se va trata in cadrul unui alt proiect.

2. Necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al proiectului

In prezent, manastirea Dervent, desi detine o colectie impresionanta de obiecte de arta (picturi, sculpturi, carti, obiecte de cult), nu dispune de conditii optime de pastrare a acestora. Lipsa incalzirii pe timpul iernii si implicit diferentele mari de temperatura vara – iarna conduc la deterioararea acestora.

De asemenea, lipsa incalzirii pe timpul iernii sau incalzirea necorespunzatoare, repectiv variatii mari de temperatura – temperatura mare pe perioada functionarii cazanului si temperatura mica la oprirea acestuia, generaza producerea condensului. Umezeala excesiva contribuie la deteriorarea iremediabila a obiectelor de arta depozitate in muzeu, biblioteca sau demisolul bisericii noi.

In prezent manastirea Dervent dispune de sistem centralizat de incalzire, alimentat cu agent termic produs de doua cazane pe lemne: unul pentru corpul de chilii vechi si unul pentru corpul de chilii noi. Cele doua cazane sunt de puteri relativ mici si fac fata numai pentru incalzirea spatiilor de cazare, la o temperatura de 15 – 180C. Cazanele functioneaza cateva ore pe zi si nu functionaza pe timpul noptii decat in cazul temperaturilor extreme, pentru economie de combustibil.

De asemenea, fluxul de pelerini pe timpul iernii este mai redus (30 – 50% din capacitate) din cauza imposibilitatii de asigurare a confortului termic pentru toate spatiile de cazare.

O alta problema ce trebuie rezolvata la manastirea Dervent este cea a asigurarii mijloacelor de stingere a incendiilor.

Manastirea este situata la distanta de zona locuita a localitatii Lipnita, departe de orice sistem de alimentare cu apa potabila. Sursa de asigurare cu apa potabila este un put forat cu sistem de pompare. Volumul de apa furnizat din putul forat este suficient pentru asigurarea apei de consum pentru manastire, dar insuficient pentru a asigura apa in caz de incendiu. De asemenea, sistemul de pompare cu este adaptat si pentru utilizare in caz de incendiu. Intr-o situatie de urgenta se impune ca masinile de pompieri sa asigure si apa necesara pentru o eventuala interventie.

In prezent manastirea dispune de stingatoare pentru stingere a incendiilor conform prevederilor legale, dar nu dispune de rezerva intangibila, statie de pompare si hidranti, pentru a respecta in totalitate prevederile legale.

Sistemele de stingere a incendiilor sunt absolut necesare atat pentru protectia pelerinilor si a obstei manastirii, cat si pentru protejarea cladirilor, obiectelor de cult si a colectiei de arta ale manastirii care, in ansamblul sau, constituie monument de patrimoniu.

Pornind de la necesitatile identificate, se considera oportuna  dotarea  manastirii cu urmatoarele:

- Centrala termica care sa asigure necesarul termic determinat pentru manastire si care sa functioneze automat, intr-un mod econimic

- Sistem de stingere incendii, cu sursa proprie de alimentare cu apa, statie de pompare si hidranti exteriori

Avand in vedere ca manastirea se autofinanteaza, asigurand in acelasi timp cazare si masa gratuit pentru pelerini, precum si investitia in biserica noua, nu exista posibilitatea de a finanta investiile propuse in prezentul proiect. O oportunitate pentru realizarea acestora o reprezinta finantarea in cadrul PNDR – Sub masura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, domeniul de intervenție DI 6B – “Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”, oferindu‐se sprijin pentru studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socio‐economice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică.

Această sub‐măsură va oferi sprijin financiar pentru protejarea, prin întreţinere, restaurare şi

modernizare a obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local.

Investițiile vor avea un impact pozitiv asupra turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local.

Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor are drept scop stimularea activităţilor de

turism rural, precum și menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea zonelor rurale.

3. Caracteristicile tehnice ale proiectului

#### Proiectul consta  in:

#### Centrala termica cu functionare automata

#### Centrala de incendiu

#### 4.Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitie pot fi atinse

Prezentul proiect contribuie la atingerea scopului propus, acela de stimularea activităţilor de

turism rural, avand ca efect atat protejarea patrimoniului manastirii, care reprezinta punctul de atractie al zonei, cat si imbunatatirea conditiilor de cazare ceea ce va contribui la dezvoltarea turismului rural.

Scenariul selectat consta in:

- Centrala termica cu functionare automata, compusa din:

  - cladire tehnica, amplasat in zona administrativ/gospodareasca a manastirii.

  - 2 cazane cu funtionare cu biomasa, inclusiv tocator de biomasa

  - stocatoare pentru agent termic

  - pompa de caldura sol – apa

  - sistem de panouri solare pentru producere apa calda menajera, inclusiv stocator

  - sistem de distributie a agentului termic la corpurile de cladiri, amplasat subteran

- Centrala de incendiu compusa din:

- Put forat

- Vas tampon cu rezerva intangibila

- Grup de pompare

- Sistem de distributie apa de incendiu cu hidranti exteriori

#### 5. Descrierea constructiva, functionala si tehnologica

Cladirea centralei

Cladirea prevazuta este o constructie tehnica cu nivel de inaltime P+1, cu urmatiarea structura constructiva:

- infrastructura

- Fundatii continue pe cele doua directii, cu talpi armata.

- Sub talpile continue se va turna un strat de beton de egalizare pentru fundatiile interioare, respective pentru fundatiile perimetrale.

- Placa parterului are grosimea de 10 cm. Stratificatia de sub placa parterului este urmatoarea :

  - folie Kraft,

  - un strat de rupere a capilaritatii (pietris)

  - pamant bine compactat.

Compactarea pamantului se va realiza in straturi successive avand de 20-30 cm.

- Suprastructura:

Structura de rezistenta  este constituita dintr-un sistem spatial de cadre din beton armat, dispuse dupa 2 directii principale ortogonale.

Placile peste parter si peste etaj se vor executa din beton monolit si vor avea grosimile de aproximativ 17 cm pentru placa peste parter, si de aproximativ 13 cm pentru placa peste etaj. Accesul la etaj se va realiza prin intermediul unei scari metalice prefabricate.

Acoperisul este de tip sarpanta de lemn de rasinoase iar invelitoarea se va realiza din tabla.

Structura de rezistenta in cadre a fost rezolvata in felul urmator:

- Stalpi

- Grinzi

- Placa de planseu

Planseul trebuie sa se comporte elastic si sa asigure o diafragma in plan orizontal (saiba rigida si rezistenta) in cazul  actiunilor seismice;

Placile de planseu au aceeasi grosime in toate ochiurile de placa, in scopul realizarii unei saibe rigide si rezistente in plan orizontal;

Materiale utilizate:

Betonul turnat  in elementele de rezistenta mai sus mentionate va fi de clasa C20/25, cu exceptia celui din fundatii ce va avea clasa C16/20 si a betonului de egalizare, ce va avea clasa C8/10. Armatura va fi de tip PC52 si OB37, SPPB.

Centrala termica

Cazan 220 kw cu încărcare automată;  Combustibili: peleţi de lemn, tocătură de lemn -  2buc

Siloz combustibil – 1 buc

Tocator material lemnos/biomasa – 1 buc

Cos de fum – 1 buc

Acumulator ag. termic 3000 litri – 2 buc

Pompa de caldura cu foraj in sol  150÷200 kw -  1 buc

Sistem 10 panouri solare – 1 buc

Boiler bivalent ACM  1500 l – 1 buc

Distributia agentului termic se va realiza prin conducte preizolate montate ingropat.

Centrala de incendiu

Put forat 60 ÷ 100 m – 1 buc

Vas tampon – 1 buc

Grup pompare – 1 buc

Hidranti de exterior – 6 buc

Alimentarea hidrantilor se va face prin conducte PEHD mintate ingropat

#### 6. Date tehnice ale investitiei

#### Zona si amplasamentul

- Regiunea Sud – est; Judetul Constanta; Comuna Lipnita; Sat Canlia

#### Statutul juridic al terenului ce urmeaza a fi ocupat de obiectivul de investitie

Proprietate privata a manastirii Dervent

c) Situatia ocuparilor definitive de teren

Suprafata de teren ocupata definitiv este de 250 mp si reprezinta suprafata de teren ce va fi ocupata de constructia cladirii in care se vor monta centrala termica si centrala de incendiu.

#### d.Studii de teren

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional – atasat

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări - atasat

Caracteristicile reliefului

Canlia este un sat în partea de sud-vest a judeţului Constanţa, într-o zonă deluroasă, cu relief de podiş caracteristic platformei Dobrogei dunărene. Comuna este compusa din sapte sate, si anume: Lipnita - satul de resedinta, Canlia, Carvan, Coslugea, Cuiugiuc, Goruni si Izvoarele.

Clima

Climatic, regiunea comunei Lipnita se incadreaza in sectorul sud-estic de campie cu clima continentala. Factorii dinamici, radioactivi, ca si cei geografici influenteaza clima teritoriului. Iarna, circulatia atmosferica este mai intensa, fiind determinata de anticiclonul siberian care duce la patrunderea vanturilor puternice si uscate din nord-est si scaderi bruste de temperatura. In acest anotimp se inregistreaza viscole si troienirea zapezii. Tot iarna, in aceasta parte a Dobrogei patrund dinspre sud si mase de aer cald care fac sa creasca temperatura si sa se instaureze un timp primavaratic, producandu-se dezgheturi timpurii. Vara predomina timpul frumos, senin, uscat si calduros. Variatia presiunii aerului este cauzata in aceasta zona si de cicloanele de sud si sud-vest. Langa Dunare se simt si miscarile locale ale aerului - brizele de vara care aduc pe vai aer umed, racoros.

Studii geotehnice

Conform STAS 6054/77, adancimea maxima de inghet pentru zona este de 0,90 m. Conform Normativ P100/2013 "Proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social culturale, industriale" teritoriul comunei este situat in zona "E" cu acceleratia orizontala maxima a terenului ag = 0,16g si Ts = 0,7 sec (perioada de colt).

Caracteristica geofizica importanta pentru terenurile de fundare din zona de amplasament a statiei de epurare biologica este presiunea conventionala de calcul de 130 Kpa (la nivelul inferior al pernei din piatra sparta compactata).

e.Caracteristicile principale ale constructiilor

Caracteristicile principale ale lucrarilor propuse in prezenta documentatie sunt:

- Retea de canalizare menajera din PVC tip KGEM ,L= 11013.00 ml repartizata astfel pe diametre:

-D 250x6.1 mm , L= 7649.00 ml;

-D 315x7.7mm, L = 3136.00 ml;

-D 200x 4.9 mm, L= 228.00 ml

-1 statie de epurare biologica - 1 buc de tip monobloc, cu Qepurare=150mc/zi; N=11.0

KW; cu 24.6mx 14.20m

-Caracteristicile constructive ale conductei de evacuare a apei epurate sunt: P.V.C.-K.G. cu diametrul de 200x4.9 mm si cu lungime L= 228.00m

La dimensionarea retelei de canalizare s-a tinut cont de debitul orar maxim de apa uzata calculat pentru localitatea Oltina. De asemenea pe strazi s-a facut repartizarea uniforma a debitului de apa rezultat din calcul.

#### Situatia existenta a utilitatilor

In zona nu exista conducta de alimentare cu apa potabila. Alimentarea cu apa potabila in incinta manastirii se face din putul forat, prin reteaua proprie de conducte.

Nu exista retea de canalizare, Evacuarea apelor uzate se face la fosa septica existent.

#### Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

Se vor lua urmatoarele masuri de diminuare a impactului asupra mediului pe timpul executarii lucrarilor:

- lucrarile se vor organiza conform proiectului si se vor face lucrari de inchidere a zonei de lucru pe masura realizarii sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de constructii se vor face astfel incat sa nu blocheze caile de acces(carosabil, trotuare, drumuri laterale);

- depozitele de materiale (agregate minerale,conducte si alte tipuri de materiale de constructii) vor fi inchise sau acoperite , astfel neexistand pericolul de impraştiere in atmosfera si depuneri pe sol .infiltrarea acestora in apele subterane prin intermediul apelor pluviale fiind exclusa;

- realizarea optimizarii traseului utilajelor care transporta materialele de constructie;

- se vor lua masurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale in timpul transportarii;

- deşeurile rezultate in timpul executiei se vor depozita temporar intr-un spatiu destinat acestui scop , in interiorul amplasamentului si apoi se vor transporta la un depozit ecologic de deşeuri.

- se vor lua masuri pentru diminuarea si inlaturarea riscurilor unor avarii cu efect asupra starii de sanatate a populatiei sau a altor obiective din zona;

- dupa finalizarea lucrarilor de executie se vor lua masuri pentru redarea in folosinta a terenului pe care a fost organizarea de şantier. In cazul in care se constata o degradare a acestuia vor fi aplicate masuri de reconstructie ecologica. Zonele in care se vor depozitamaterialele provenite din excavatii vor fi amenajate la terminarea lucrarilor.

- pe toata durata executiei si in timpul exploatarii sistemului de alimentare cu apa se vor respecta urmatoarele prevederi:

- OUG 195/2005 privind protectia mediului;

- HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor;

- Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile destinate consumului uman ;

- HG 1374/2000 si Legea 122/2002 pentru aprobarea OG 48/1999 privind transportul rutier al marfurilor periculoase.

Investitia propusa este in concordanta cu urmatoarele directive ale UE:

- Directiva nr, 175/440/EEC privind calitatea ceruta apelor de suprafata destinata prelevarii de apa potabila;

- Directiva nr.98/83/EC privind calitatea apei destinata consumului uman.

Deşeurile rezultate din decantarea primara şi cele rezultate in urma procesului de epurare sunt depuse o perioada de timp pe platforma de depozitare a statiei de epurare si apoi sunt transportate la platforma de deşeuri cea mai apropiata de localitateaOltina .

i) Indicatori calitativi

Materialele folosite la realizarea obiectelor aferente acestui proiect sunt agrementate conform reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia UE.

Aceste materiale sunt in concordanta cu HG 766/97 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale acreditate la executia lucrarilor.

Materialele respecta clauza de origine stipulata in art. 14 punctul 2.7- Sectiunea A din acordul multianual de finantare, care prevede ca orice achizitie de bunuri, servicii sau lucrari sa fie facute din statele membre ale UE.

7. Durata de realizare si etapele principale

Durata de realizare a obiectivului de investitie este de 14 luni, iar principalele etape ale realizarii acesteia se regasesc in graficul de eşalonare din studiul de fezabilitate.

8. Analiza cost - beneficiu

Analiza cost-beneficiu este o previziune despre viitor, fundamentata si argumentata prin metode specifice care sa permita prognozarea de o maniera controlabila a evolutiei investitiei. Analiza s-a efectuat in conformitate cu H.G.28/2008, - anexa nr.2, pe baza recomandarilor de elaborare ACB - anexa 4, din ghidul solicitantului Submasurii 7.6 /PNDR 2014-2020, implicit art.nr.61 din Regulamentul 1303/2013, considerand investitia ca fiind negeneratoare de venituri.

Obiectivele acestei analize sunt:

- De a demonstra oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei;

- De a stabili masura in care proiectul propus contribuie la atingerea obiectivelor generale si specifice ale Programului National de Dezvoltare Rurala, in complementaritate cu politica de dezvoltare regionala.

- De a stabili masura in are proiectul propus are nevoie de cofinantare pentru a fi viabil financiar.

Avand in vedere cadrul general mentionat mai sus, etapele propuse pentru efectuarea analizei cost-beneficiu, sunt urmatoarele:

  - Identificarea investitiei si definirea obiectivelor;

  - Analiza optiunilor; descrierea optiunilor;

  - Analiza financiara, din punctul de vedere al beneficiarului, avand rolul de a evalua oportunitatea finantarii;

  - Analiza de senzitivitate, pentru identificarea variabilelor critice; estimarea distributiei de probabilitate a modificarilor indicatorilor de performanta financiara si economica;

  - Analiza de risc, calitativa, pentru variabilele critice identificate, precum si pentru celelalte riscuri ce pot aparea pe parcursul implementarii investitiei.

8.1. Identificarea investitiei, definirea obiectivelor, specificarea perioadei de referinta

    - Identificarea investitiei

Denumire proiect: " RESTAURAREA, CONSERVAREA SI DOTAREA ASEZAMANTULUI MONAHAL DE CLASA B – MANASTIREA DERVENT"

Investitia propusa este plasata in intravilanul satului Canlia.

    - Definirea obiectivelor

Prin proiect, se considera oportuna  dotarea  manastirii cu urmatoarele:

- Centrala termica care sa asigure necesarul termic determinat pentru manastire si care sa functioneze automat, intr-un mod econimic

- Sistem de stingere incendii, cu sursa proprie de alimentare cu apa, statie de pompare si hidranti exteriori

8.1.3. Perioada de referinta

Perioada de referinta recomandata in cazul acestei analize este de 30 ani.

8.2. Analiza optiunilor

Scenariul selectat consta in:

- Centrala termica cu functionare automata, compusa din:

  - cladire tehnica, amplasat in zona administrativ/gospodareasca a manastirii.

  - 2 cazane cu funtionare cu biomasa, inclusiv tocator de biomasa

  - stocatoare pentru agent termic

  - pompa de caldura sol – apa

  - sistem de panouri solare pentru producere apa calda menajera, inclusiv stocator

  - sistem de distributie a agentului termic la corpurile de cladiri, amplasat subteran

- Centrala de incendiu compusa din:

- Put forat

- Vas tampon cu rezerva intangibila

- Grup de pompare

- Sistem de distributie apa de incendiu cu hidranti exteriori

Aspecte legislative

Proiectul este in concordanta cu politicile de mediu.

Realizarea investitiei  trebuie sa asigure cerintele urmatoarelor acte normative:

- HG 188/2002 pentru aprobarea Normelor privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HGR nr.101/1997 pentru aprobarea Normelor Specifice privind caracterul şi marimea zonelor de protectie sanitara;

- OMS nr.536/1997 actualizatpentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei;

- O. 2901/2013 - "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133-2013"

- Presiunea de 0,7 bar la hidranti conform normativelor PSI.

Proiectul asigura un control riguros al calitatii apei epurate, care la deversare va respecta conditiile impuse de NTPA 001-2005. Prin sisteme individuale de colectare ape uzate (fose septice), acest lucru nu poate fi asigurat.

Aspecte sociale

Investițiile vor avea un impact pozitiv asupra turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local.

Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor are drept scop stimularea activităţilor de

turism rural, precum și menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea zonelor rurale.

Aspecte de mediu

Avand in vedere ca manastirea se autofinanteaza, asigurand in acelasi timp cazare si masa gratuit pentru pelerini, precum si investitia in biserica noua, nu exista posibilitatea de a finanta investiile propuse in prezentul proiect. O oportunitate pentru realizarea acestora o reprezinta finantarea in cadrul PNDR – Sub masura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, domeniul de intervenție DI 6B – “Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”, oferindu‐se sprijin pentru studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socio‐economice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică. Această sub‐măsură va oferi sprijin financiar pentru protejarea, prin întreţinere, restaurare şi modernizare a obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local.

IV.Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor de mediu

4.1Protectia calitatii apelor

In zona nu exista conducta de alimentare cu apa potabila. Alimentarea cu apa potabila in incinta manastirii se face din putul forat, prin reteaua proprie de conducte.

Nu exista retea de canalizare, Evacuarea apelor uzate se face la fosa septica existent.

  - Protectia  aerului

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili, etc.

Pentru desfasurarea lucrarilor se vor utiliza numai combustibili achizitionati din statii de distribute autorizate, cu continut redus de sulf si care corespund normelor de calitate.

De asemenea, lucrarile propriu-zise pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona, cum ar fi de exemplu, manipularea materialelor de constructii.

In scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, in perioada executarii lucrarilor se recomanda:

- utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi in atmosfera;

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera.

In perioada functionarii obiectivului, principalele surse de emisii in aer sunt reprezentate de traficul ce se desfasoara pe drumurile unde vor fi montate conductele; acestea sunt incadrate la clasa de trafic foarte usor si de aceea se apreciaza ca obiectivul nu va reprezenta o sursa de poluare a aerului in zona.

4.3 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada realizarii investitiei se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, generata in principal de :

- realizarea lucrarilor specifice de amenajare a obiectivului ;

- intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii amplasamentului cu materiale, echipamente si utilaje ;

- lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.

In scopul diminuarii surselor de zgomot, in perioada realizarii investitiei se vor lua masuri precum :

- utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi in atmosfera, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs; utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea cresterii perform antelor;

- lucrarile pentru amenajarea obiectivului, ce presupun producerea de zgomote cu intensitati ridicate se vor realiza intr-un anumit interval orar, in principiu pe timpul zilei.

In perioada functionarii obiectivului, principalele surse de zgomot sunt autovehiculele ce tranziteaza drumurile, intensitatea traficului fiind foarte redusa. In aceste conditii se considera ca vehiculele ce tranziteaza drumurile nu constituie o sursa majora de zgomot, nu mai mare decat in prezent.

4.4 Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

  - Protectia solului si subsolului

4.5.1 Sursele de poluanti pentru sol si subsol

In perioada de executie a lucrarilor pot apare scurgeri accidentale de produse petroliere fie de la mijloacele de transport cu care se cara diverse materiale fie de la utilajele folosite. In vederea protejarii impotriva eventualelor scurgeri de produse petroliere, se va utiliza material absorbant.

O alta sursa potentiala de poluare a solului o constituie depozitarea necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor de realizare a investitiei.

In perioada functionarii obiectivului, se apreciaza ca in conditii normale de functionare a obiectivului, nu exista exista surse de poluare a solului.

4.5.2Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului

- amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea temporara a deseurilor si materialelor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii in perioada de realizare a lucrarilor investitiei;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol, sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora;

- se va urmari transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare , evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si aparitia astfel a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri;

- in cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere se va interveni imediat cu material absorbant;

- se va verifica periodic integritatea constructiei si starea rigolelor de evacuare a apelor pluviale, pentru evitarea degradarii lucrarii si a evacuarii necontrolate a apelor pluviale ce pot determina si aparitia unor fenomene de poluare a solului, subsolului, apelor de suprafata si/sau freatice.

4.6 Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Obiectivul se suprapune partial peste limita sitului Natura 2000 ROSCI 0149 Padurea Esechioi – Lacul Bugeac..

4.7 Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Daca pe anumite tronsoane ale lucrarii zgomotele produse de anumite tipuri de utilaje pot crea disconfort pentru locuitorii comunei, acesta este temporar, pana la finalizarea lucrarii.

4.8 Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Inperioada executarii lucrarilor de amenajare a investitiei se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de deseuri:

- deseuri menajere - acestea vor fi colectate in recipiente inchise si depozitate spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii;

- resturi de materiale de constructii - se vor colecta pe categorii astfel incat sa poata fi preluate si transportate in vederea depozitarii in depozitele care le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau in vederea unei eventuale valorificari.

De asemenea, se vor lua masuri ca aceste tipuri de deseuri sa nu fie depozitate pe terenurile aflate in vecinatatea obiectivului sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora in incinta organizarii de santier.

Este important sa se urmareasca transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si aparitia astfel a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri.

  - Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Nu este cazul.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului

Nu este cazul.

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO,COV,LCP, Directiva – cadru apa, Directiva - cadru aer, Directiva – cadru a deseurilor, etc.

Nu este cazul.

- Lucrari necesare organizarii de santier

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat deseurile sau materialele de constructii sa nu fie depozitate sau sa ajunga in apa.

Se vor amenajarea spatii corespunzatoare pentru depozitarea temporara a deseurilor si materialelor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii in perioada de realizare a lucrarilor investitiei;

Deseuri nu se vor depozita temporar direct pe sol, sau in alte locuri, decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora;se va urmari transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare , evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si aparitia astfel a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri;

- in cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere se va interveni imediat cu material absorbant;

Suprafete din vecinatatea drumului nu vor fi sub nicio forma ocupate abuziv pentru depozitarea temporara a materialelor sau deseurilor ori pentru stationarea utilajelor.

Pe santier, in zona de executare a lucrarilor,va fi permanent disponibil material absorbant pentru a se putea interveni prompt si eficient in cazul producerii unor scurgeri necontrolate de produse petroliere.

Semnalizarea punctelor de lucru se va executa conform normelor in vigoare.

Sub nicio forma nu va fi permisa alimentarea cu combustibili a utilajelor, echipamentelor, instalatiilor utilizate in zonele de executie a lucrarilor de amenajare a drumului. Aceste operatiuni se vor face numai instatii de distributie carburanti autorizate sau in baza de lucru a constructorului.

### Lucrari de refacere / restaurare a amplasamentului la finalizarea investitiei

### Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Nu este cazul.

### Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Eventuale scurgeri accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport cu care se cara diverse materiale, de la utilajele folosite ori de la autovehiculele ce tranziteaza zona reprezinta surse de poluare a solului/subsolului. In acest caz se recomanda achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in astfel de situatii, in vederea minimizarii efectelor poluarii.

De asemenea, depozitarea necontrolata a materialelor si deseurilor poate determina fenomene de poluare a solului/subsolului.

- Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei/cladirii

Nu este cazul.

- Modalitati de refacere a starii initiate /reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Nu este cazul.

IX.   Anexe

Nu este cazul

X   Evaluare adecvata

10.1 Localizarea proiectului in raport cu ariile naturale protejate

Investitia se afla in intravilanul satului Canlia. Obiectivul este situat partial peste limita sitului Natura 2000 ROSCI 0149 Padurea Esechioi – Lacul Bugeac.

10.2 Caracterizarea ariei naturale protejate in interiorul carora se dezvolta proiectul:

SITUL DE IMPORTANTA COMUNITARA ROSCI 0149 Padurea Esechioi – Lacul Bugeac

Suprafata sitului este de 2966 ha.

Situl este localizat la Longitudine N 44º 4' 44''; Latitudine E 27º 26' 6''.

Descriere generală sit:

Din punct de vedere geologic formațiunile caracteristice sunt reprezentate de depozite de marne din Cretacicul Inferior peste care este instalat loess. Climatul este temperat continental-excesiv, cu specific de zonă silvostepică dobrogeană. Vegetația forestieră este reprezentată prin arborete de stejari xerofiți și cărpiniță și vegetație ierboasă ce cuprinde elemente sudice balcanice și mediteraneene. Lacul Bugeac prezintă maluri înalte și abrupte, fundul plat având forma unui golf-depresiune. În partea vestică a lacului este prezentă o fâșie de pământ înaltă și stâncoasă (calcaroasă). Constituie un loc prielnic pentru populațiile de păsări acvatice majoritatea deosebit de importante din punct de vedere conservativ.

Clase de habitate

râuri, lacuri, mlaștini, turbării, pajiști naturale, stepe, culturi (teren arabil), pășuni, păduri de foioase, vii și livezi.

Calitate și importanță:

Acest SCI este singurul din Dobrogea în care a fost identificat subtipul 41.7697 (habitatul 91M0), suprafața relativă a acestuia fiind apreciată la 0,2% (50/21000) raportat la suprafața națională a subtipului.

Vulnerabilitate:

În zona de pădure vulnerabilitatea este redusă, impactul antropic fiind nesemnificativ, reprezentat prin turism sporadic și neorganizat. Pe Lacul Bugeac sunt organizate mai multe exploatări piscicole. Habitatele sunt afectate de variațiile naturale ale nivelului apei, inundații.

###### Tipuri de habitate prezente in sit si evaluarea sitului in ceea ce le priveste

###### Cod /Denumire habitat/ %/Reprez./Supr. rel./Conserv./Global

3130 - Ape stătătoareoligotrofepână la mezotrofe cu vegetaţiedin  Littorelleteaunifloraeşi/sauIsoëto-Nanojuncetea;

40C0* - Tufărişuri de foioaseponto-sarmatice;

3260 - Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la celemontane, cu vegetaţie din RanunculionfluitantisşiCallitricho-Batrachion;

62C0* - Stepeponto-sarmatice;

6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburiînaltehigrofile de la nivelulcâmpiilor, până la celmontanşialpin; 91AA - Vegetaţieforestierăponto-sarmatică cu stejarpufos;

91I0* -- Vegetaţiede silvostepăeurosiberiană cu Quercus spp.;

91M0 - Păduribalcano-panonice de cerşigorun

Specii de mamifere:

1335 - Spermophiluscitellus (Popândău, şuiţă)

Specii de amfibieni si reptile enumerate in Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

1219 - Testudograeca (ţestoasă deuscatdobrogeană)

1130 - Aspiusaspius (Avat);

1149 - Cobitistaenia (Zvârlugă);

1124 - Gobioalbipinnatus (Porcuşor de nisip);

2522 - Pelecuscultratus (Sabiţă);

Specii de pesti enumerate in Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

| 1134 - Rhodeussericeusamarus (Boare) |  |  |
| --- | --- | --- |

Specii de nevertebrate enumerate in Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

1083 - Lucanuscervus (Rădaşcă, Răgacea)

###### Specii de plante enumerate in Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

4067 - Echiumrussicum (Capulşarpelui)

ESTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PROIECTULUI ASUPRA SPECIILOR SI HABITATELOR DIN ARIA NATURALA PROTEJATA DE INTERES COMUNITAR

  - Impactul direct si indirect

Impactul direct este determinat de :

- Reducerea nesemnificativa a suprafetei de vegetatie prin fragmentare pentru realizarea proiectului;

- Tasarea solului si subsolului pe o adancime si pe o suprafata foarte reduse, dat fiind  dimensiunile si incarcaturile  reduse ale constructiei.

Impactul indirect se refera la:

- reducerea suprafetei de hranire a unor specii de pasari - nu este cazul;

- fragmentarea suprafetelor de hranire ale unor specii ale avifaunei – nu este cazul;

- retragerea unor specii de pasari si a unor animale mai in interiorul padurii limitrofe– nu este cazul.

  - Impact pe termen lung si scurt

Impactul pe termen scurt se refera la perioada de construire si consta in:

- Emisiile de gaze de esapament ale mijloacelor de transport al materialelor ;

- Emisiile de praf ale mijloacelor de transport al materialelor;

- Zgomotul produs de mijloacele de transport si utilajele de lucru ;

- Prezenta mai numeroasa a omului in zonele de lucru( pe strazi).

Impactul pe termen lung include toate aspectele privitoare la impactul direct si indirect cu precizarea ca acest impact va fi nesemnificativ, activitatea desfasurandu-se pe strazile din intravilanul localitatii.

  - Impactul din faza de constructie, de operare si de dezafectare

Impactul din faza de constructie se identifica cu impactul pe termen scurt. In faza de operare/activitate se include:

- generarea de deseuri – va putea fi controlata prin actiuni minimale;

- altele, sunt fara importanta dat fiind specificul activitatii.

  - Impact rezidual

Prin definitie se asteapta ca impactul rezidual sa fie minim si de scurta durata daca masurile de protectie a mediului sunt fezabile si sunt aplicate.

  - Impactul cumulativ

Cele mai multe definitii/concepte, dupa caz, prezinta impactul cumulativ ca fiind acea situatie ce se poate atinge in cazul prezentei intr-un areal a mai multor obiective/activitati, si ca o consecinta cresterea concentratiei unui poluant intr - un punct dat, daca exista ca emisie de la mai multe activitati.

In cazul evaluat avem/putem avea urmatoarele consecintele principale:

-emisii gaze de esapament, emisii de praf si emisii de zgomot; potential scurgeri de hidrocarburi de la utilajele folosite;

In consecinta, este evident ca, prin utilizarea terenului mentionat, nu se vor afecta efective/suprafete acoperite de specii si habitate de interes comunitar, deoarece lucrarile se vor desfasura in interiorul localitatii.Pe durata dezvoltarii lucrarilor se vor respecta masurile trasate prin avizele si autorizatiile emise de autoritatile abilitate.