|  |  | E-mail: info@avicolalumina.ro |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tel./Fax : 0241-251150 / 251050 Localitatea Lumina Judetul Constanta |
| Nr.Reg.Com. J13/3498/1991 C.U.l. RO2430063 |  | Cont: RO53 BITR CT1 RON 017762 CC01 Banca: ITALO - ROMENA,Ag. Constanta |

MEMORIU DE PREZENTARE

INTOCMIT CONFORM LEGII NR. 292 DIN 3 DECEMBRIE 2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI

I. DENUMIREA PROIECTULUI:

« MODERNIZARE CU ECHIPAMENT DE CRESTERE IN SISTEM VOLIERA, PENTRU CRESTEREA GAINILOR OUATOARE IN VOLIERE HALA 15 VOLIERA SI HALA 16 VOLIERA , DIN MODULUL 4, LA S.C AVICOLA LUMINA S.A.»

II. TITULAR

- numele beneficiarului: S.C.AVICOLA LUMINA S.A.

- adresa postala: Com. Lumina; Sos. Tulcei; cod postal 907175, jud. Constanta;

- numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 0241251150/0241251050;E-mail: info@avicolalumina.ro.

- numele persoanelor de contact:

    - director general: Drd. Ing .Bunduc Vasile;

    - responsabil pentru protectia mediului: Rasid Farize;

III. DESCRIEREA PROIECTULUI:

- un rezumat al proiectului:

SC Avicola Lumina SA isi propune sa achizitioneze echipament de crestere in voliera. Se doreste achizitionarea de  utilaje si echipamente in conformitate cu standardele europene in domeniu, precum si cresterea competivitatii pe o piata in plina dezvoltare si adaptare la nevoile beneficiarului final-consumatorul.

Modernizarea si marirea capacitatii de crestere gaini ouatoare se va face prin achizitionarea unor echipamente cu montaj (voliere) care vor fi amplasate in 2 hale cu lungimea de 111 m si latimea de 18 m, care sunt in conservare.

Capacitatea maxima de productie este de 40160 capete gaini ouatoare pentru Hala 15 Voliera si 40160 capete gaini ouatoare pentru Hala 16 Voliera.

Hala 15 voliera si Hala 16 voliera  din Modulul 4 sunt in conservare, au o suprafata de 2000mp fiecare, au structura de rezistenta alcatuita din stalpi arboletrieri si pene din beton armat, cu inchideri de bca, atat structura de rezistenta cat si compartimentarea raman neschimbate, executandu-se numai lucrari de reparatii si reabilitari curente, inclusiv vopsitorii si zugraveli ale peretilor interiori si exteriori.

Voliera este confectionata din otel galvanizat, iar pardoseala este din plasa galvanizata, elesticitatea acesteia este asigurata de un cablu de intindere. Pe lungime voliera este impartita in mai multe blocuri. Voliera este prevazuta cu rampe si poduri pentru deplasarea libera a pasarilor pe inaltimea volierei.

Utilaje tehnologice pentru furajare

Instalatia de furajare este compusa din:

-buncare de furajare cu capacitatea maxima de 27 mc, montate in exteriorul halei pe o fundatie de beton armat existenta, prevazute cu scara de vizitare, alimentarea cu furaj se face pneumatic si mecanic.

-sistem de alimentare cu spira care asigura un transport rapid al furajului din buncarele exterioare in coloanele de furajare ale liniilor de voliera

-jgheabul de furajare confectionat din tabla galvanizata si dispus in interiorul volierei.

Utilaje tehnologice pentru adapare

-unitatea de racord la reateaua existenta de apa care este formata din filtru decantor, regulator de presiune si dozator de medicamente

-linii de adapare care sunt dispuse in interiorul volierei si sunt prevazute cu adapator automat de tip niplu cu cupa pentru tineret si cupite suplimentare pentru primele zile de viata

Utilaje tehnologice pentru realizarea microclimatului

Pentru o ventilatie eficienta sistemul de realizare a microclimatului este format din:

-sistem de introducere a aerului proaspat (admisii aer de coama, admisii de perete si jaluzele pentru vara)

-sistem de exhaustare a aerului viciat (ventilatoare dispuse pe coama si pe frontonul din spatele halei)

-sistem de racire si umidificare a aerului (sistem de faguri care se monteaza separat in exteriorul halei pe o constructie usoara, acest sistem este echipat cu trei pompe de recirculare a apei

Sistemul de realizare a microclimatului este astfel dimensionat incat sa asigure in permanenta o temperatura interioara de 19-24 grade si o umiditate optima de 50-75%.

Utilaje tehnologice pentru realizarea iluminatului

Sistemul de iluminat este format din 5 linii prevazute cu lampi de lumina albe si rosii. Intensitatea iluminarii este legata prin intermediul unui variator. Sistemul de iluminat tehnologic se cupleaza la podul de cablu existent.

Utilaje tehnologice pentru comanda si controlul procesului tehnologic

Sistemul de comanda si control al procesului tehnologic este format din calculator de process, senzor de temperatura interioara si exterioara, senzor de umiditate, senzor pentru nivelul furajelor,  elemente de comanda a diferitelor echipamente.

- justificarea necesitatii proiectului:

Motivele care au stat la demararea acestei investitii sunt considerente de ordin tehnic si economic.

Obiectul investitiei este realizarea unei investitii durabile care va fi integrata in infrastructura existenta si corelata atat cu cea precedenta, cat si cu investitiile viitoare, in vederea conformarii cu cerintele legislatiei de mediu in vigoare.

SC Avicola Lumina SA isi propune sa achizitioneze echipament de crestere in voliera. Se doreste achizitionarea de  utilaje si echipamente in conformitate cu standardele europene in domeniu, precum si cresterea competivitatii pe o piata in plina dezvoltare si adaptare la nevoile beneficiarului final-consumatorul.

Cele 2 hale se afla in conservare si vor fi dotate cu voliere pentru gaini ouatoare, ouale obtinute de la acaste gaini vor fi marcate cu cifra 2 . In anul 2011 s-a interzis cresterea gainilor in baterii neimbunatatite, iar in unele retele de magazine s-a interzis comercializarea oualelor marcate cu cifra 3 (baterii imbunatatite). Deoarece sunt tari in care comercializarea oualelor cu cifra 3 este interzisa , ne asteptam ca si Romania sa se alinieze la aceasta cerinta  si din aceasta cauza am fost obligati sa modernizam aceste doua hale cu voliere.

- planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente).

Terenul, în suprafaţă de  293.574 mp, este proprietatea SC Avicola Lumina SA, conform Titlului de Proprietate, având ca vecinătăţi:

- la nord  – Societatea Agricolă Vegeta Lumina;

- la est – DN 22 Constanţa - Tulcea;

- la vest  – teren arabil Consiliului Local Lumina (fostul CAP Lumina);

- la sud – Teren agricol aparţinând localităţii Lumina; parcela Consiliului Local.

SC Avicola Lumina SA este amplasată în intravilanul localităţii Lumina, în partea de vest faţă de DN22 Constanţa – Tulcea, în două perimetre şi anume:

A. În primul perimetru, pe Soseaua Tulcei, în suprafaţă de 195.575,10 mp (din care 62.981 mp suprafata totala construita si 17.183 mp drumuri) sunt amplasate cele cinci module de creştere a gainilor pentru oua : Modul  nr. 1 cu 3 hale (H 13, H 17 si H 18), Modul 2 cu 3 hale (H 10, H 11 si H 12), Modul 3 cu 3 hale (H 1, H 2 si H 3), Modulul 4 cu 6 hale (H 4, H 5, H 6 si H 14, H 15 si H 16) şi Modulul 5 cu 3 hale (H 7, H 8 si H 9).

B. Cel de-al doilea perimetru se află la nord de primul la cca. 500m, unde pe o suprafaţă de 42.723 mp sunt amplasate două micro FNC-uri, dotate cu câte o moară fiecare, pentru producerea furajelor necesare hranei pentru păsările de pe primul amplasament.

Zona dispune de retele de utilitati –  energie electrica, alimentare cu apa.

-formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.):

SC Avicola Lumina SA isi propune sa achizitioneze echipament de crestere in voliera. Se doreste achizitionarea de  utilaje si echipamente in conformitate cu standardele europene in domeniu, precum si cresterea competivitatii pe o piata in plina dezvoltare si adaptare la nevoile beneficiarului final-consumatorul.

Modernizarea si marirea capacitatii de crestere gaini ouatoare se va face prin achizitionarea unor echipamente cu montaj (voliere) care vor fi amplasate in 2 hale cu lungimea de 111 m si latimea de 18 m, care sunt in conservare.

Capacitatea maxima de productie 40160 capete gaini ouatoare  pentru hala 15 voliera si  40160 capete gaini ouatoare pentru hala 16 voliera.

Hala 15 voliera si hala 16 voliera  din modulul 4 sunt in conservare, au o suprafata de 2000mp fiecare, au structura de rezistenta alcatuita din stalpi arboletrieri si pene din beton armat, cu inchideri de bca, atat structura de rezistenta cat si compartimentarea raman neschimbate, executandu-se numai lucrari de reparatii si reabilitari curente, inclusiv vopsitorii si zugraveli ale peretilor interiori si exteriori.

Gainile au acces direct la sistemele de adapare si furajare, totul este automatizat.

Voliera este confectionata din otel galvanizat, iar pardoseala este din plasa galvanizata, elesticitatea acesteia este asigurata de un cablu de intindere. Pe lungime voliera este impartita in mai multe blocuri. Voliera este prevazuta cu rampe si poduri pentru deplasarea libera a pasarilor pe inaltimea volierei.

Utilaje tehnologice pentru furajare:

Instalatia de furajare este compusa din:

- buncare de furajare cu capacitatea maxima de 27 mc, montate in exteriorul halei pe o fundatie de beton armat existenta, prevazute cu scara de vizitare, alimentarea cu furaj se face pneumatic si mecanic.

- sistem de alimentare cu spira care asigura un transport rapid al furajului din buncarele exterioare in coloanele de furajare ale liniilor de voliera.

- jgheabul de furajare confectionat din tabla galvanizata si dispus in interiorul volierei.

Utilaje tehnologice pentru adapare:

- unitatea de racord la reateaua existenta de apa care este formata din filtru decantor, regulator de presiune si dozator de medicamente

- linii de adapare care sunt dispuse in interiorul volierei si sunt prevazute cu adapator automat de tip niplu cu cupa pentru tineret si cupite suplimentare pentru primele zile de viata.

Utilaje tehnologice pentru realizarea microclimatului:

Pentru o ventilatie eficienta sistemul de realizare a microclimatului este format din:

- sistem de introducere a aerului proaspat (admisii aer de coama, admisii de perete si jaluzele pentru vara)

- sistem de exhaustare a aerului viciat (ventilatoare dispuse pe coama si pe frontonul din spatele halei)

- sistem de racire si umidificare a aerului (sistem de faguri care se monteaza separat in exteriorul halei pe o constructie usoara, acest sistem este echipat cu trei pompe de recirculare a apei

Sistemul de realizare a microclimatului este astfel dimensionat incat sa asigure in permanenta o temperatura interioara de 19-24 grade si o umiditate optima de 50-75%.

Utilaje tehnologice pentru realizarea iluminatului:

Sistemul de iluminat este format din 5 linii prevazute cu lampi de lumina albe si rosii. Intensitatea iluminarii este legata prin intermediul unui variator. Sistemul de iluminat tehnologic se cupleaza la podul de cablu existent.

Utilaje tehnologice pentru comanda si controlul procesului tehnologic

Sistemul de comanda si control al procesului tehnologic este format din calculator de process, senzor de temperatura interioara si exterioara, senzor de umiditate, senzor pentru nivelul furajelor,  elemente de comanda a diferitelor echipamente.

Evacuarea dejectiilor:

In interiorul volierei este amplasata o banda din material rezistent pe care sunt depuse    dejectiile. Cu ajutorul acestor benzi, dejectiile sunt transportate la 2-3 zile pana la capatul  din spate al bateriilor, pe o banda transportoare din cauciuc, care evacueaza dejectiile din   hala pe un transportor cu banda pe plan inclinat, pentru a fi incarcate in remorca, apoi  transportate si descarcate intr-unul din cele 5 bazine betonate.

La sfarsitul seriei, se incarca manual si mecanic  dejectia de la sol si se transporta la platforma betonata de depozitare a dejectiilor.

La pastrarea microclimatului adecvat contribuie si evacuarea dejectiilor, realizata la fiecare 3 zile. Microclimatul controlat asigurat duce la uscarea partiala a dejectiilor rezultate.

Solutia adoptata este integral acceptata si promovata de legislatia de mediu comunitara si nationala prin normele BREF/BAT adoptata de Comisia Europeana aferente exploatatiilor zootehnice-Agentia Nationala de Protectia Mediului.

- Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul si capacitatile de productie:

Profilul de activitate al SC Avicola Lumina SA il constituie cresterea intensiva a pasarilor si anume: produse finite = gaini ouatoare si oua de consum.

SC Avicola Lumina SA are o productie realizata de 248.572 asari/serie (o serie pe an) si 80 milioane de oua.

Terenul pe care sunt amplasate halele de productie si anexele corespunzatoare acestora este proprietatea SC Avicola Lumina SA, conform titlului de proprietate nr. 59270/1602/29.02.1999, emis de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Ferma ocupa suprafata totala de 195.575,10 mp din care 62.981 mp suprafata totala construita si 17.183 mp drumuri si este situata in intravilanul localitatii Lumina.

Sistemul de crestere al gainilor ouatoare “Big Dutchman tip Eurovent 1500” este folosit la urmatoarele module:

- Modulul nr. 2, capacitatea maxima = 106.920 capete gaini ouatoare

- Modulul nr. 5, capacitatea maxima = 106.920 capete gaini ouatoare

Cresterea gainilor ouatoare in halele cu Voliere se realizeaza in modulul nr. 4, halele H4, H5 si H6, avand o capacitate maxima de 32.390 capete / hala, toate cele trei hale fiind populate.

Capacităţile de producţie sunt următoarele:

| Modulul | Numar hale | Capacitate maxima (capete/hala/serie) | Capacitate ocupata/in curs de ocupare (capete) | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulul 4 Capacitate maxima = 193.076 | 6 | H 4 = 32.390 | 27.254 | Crestere in Voliere Gaini ouatoare |
|  |  | H 5 = 32.390 | 26.173 | Crestere in Voliere Gaini ouatoare |
|  |  | H 6 = 32.390 | 26.280 | Crestere in Voliere Gaini ouatoare |
|  |  | H 14/1 = 7786 | 7.000 | Sistem “Free Range” Gaini ouatoare |
|  |  | H 14/2 = 7800 | 7.000 | Crestere la sol Gaini ouatoare |
|  |  | H 15 = 40160 | H14 se va popula cu cca. 35.000 de capete | In curs de igienizare, montare voliere si populare |
|  |  | H 16 = 40160 | H14 se va popula cu cca. 35.000 de capete | In curs de igienizare, montare voliere si populare |
|  | TOTAL | 193.076 | 163.707 |  |

Modernizarea si marirea capacitatii de crestere gaini ouatoare se va face prin achizitionarea unor echipamente cu montaj (voliere) care vor fi amplasate in cele 2 hale cu lungimea de 111 m si latimea de 18 m, care sunt in conservare.

Capacitatea maxima de productie este de 40160 capete gaini ouatoare pentru Hala 15 Voliera si 40160 capete gaini ouatoare pentru Hala 16 Voliera, iar capacitatea ocupata va fi de cca. 35.ooo capete / hala.

Halele 15 voliera si Hala 16 voliera  din Modulul 4 sunt in curs de igienizare, montare voliere si populare, au o suprafata de 2000mp fiecare, au structura de rezistenta alcatuita din stalpi arboletrieri si pene din beton armat, cu inchideri de BCA, atat structura de rezistenta cat si compartimentarea raman neschimbate, executandu-se numai lucrari de reparatii si reabilitari curente, inclusiv vopsitorii si zugraveli ale peretilor interiori si exteriori.

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);

Modulul nr. 4:

Modulul nr. 4 este compus din 6 hale (H4, H5, H6, H14, H15 si H16), avand o suprafata totala de 2000 mp/hala (L=110 m, l=18 m), realizate din zidarie de caramida pe structura din fier beton, avand o capacitate maxima de 193.076 capete.

Modulul nr. 4 este folosit pentru cresterea gainilor ouatoare, astfel :

- 3 hale (H4, H5 si H6)  in sistem de crestere in Voliere, cu o capacitate maxima de 32390 capete/hala ; in prezent halele H4, H5 si H6 sunt populate, avand capacitatea ocupata prezentata in tabelul de mai sus. Metoda de crestere a pasarilor in Voliere consta in baterii modernizate, cu 3 nivele, unde gainile se pot deplasa pe toate cele 3 nivele inclusiv la sol. Gainatul este colectat atat pe banda transportoare din cauciuc cat si de pe sol la sfarsitul unei serii;

- Hala H14 este populata, pe jumatate de hala cu 7000 capete de gaini ouatoare in sistem “Free Range”, iar cealalta jumatate cu gaini ouataore crescute la sol. Gainile ouatoare din hala H14 au acces direct la sistemele de furajare, adapare si cuibarire, respectandu-se normele europene de spatiu si a frontului de furajare si adapare.

Echipamentele si utilajele tehnologice din plastic sunt:

Cuibarele tehnologice asigura spatiile intime de ouat si confort in norma de 1 mp/cuibar la 175 de gaini. Colectarea oualelor din cuibar se face automat, ouale alunecand din cuibar pe o podea inclinata catre banda de colectare longitudinala care le transporta la capatul halei, la masa de transfer unde sunt asezate in cofrag de ingrijitoarea de hala. Exista si o camera tampon cu masa de colectare si calculatorul de proces.

Furajarea este asigurata de un sistem integral compus din:

- buncar (siloz) cu capacitatea de 10 mc pentru furaje ;

- transportor cu spira ce asigura transportul furajului din buncar catre liniile de furajare in numar de 3 linii de furajare/hala;

- adaparea este asigurata prin 3 linii cu pipete, cu 3 grade de libertate, fiecare linie avand 250 picuratori, in total fiind 750 picuratori/hala. Exista un sistem automat prevazut cu filtre dozator de medicamente, apometru si regulator de presiune pentru apa;

- stinghiile de odihna sunt realizate din teava galvanizata fixate pe liniile de adapare si furajare, pe suporti speciali construiti;

- ventilatia este realizata in sistem mixt, cu admisie naturala controlata si evacuare fortata. Admisia aerului se realizeaza prin 16 de clapete de admisie montate pe lateralele halei (8+8), iar evacuarea se realizeaza cu ajutorul unui ventilator de 16 mc/h, cu turatie variabila si cu 4 ventilatoare de 32000 mc/h fiecare montate pe frontonul halei. Admisia si evacuarea aerului se face controlat, cu ajutorul unor senzori  de temperatura, in functie de varsta pasarilor si de temperatura exterioara ;

- iluminatul se realizeaza cu ajutorul a 34 corpuri de iluminat echipate cu becuri economice de 11 V, distribuite pe 2 linii, montate la cca. 2 m deasupra pasarilor, in directie longitudinala a halei.

Tehnologia de crestere implica amenajarea spatiilor tehnologice pe zone acoperite cu gratare din plastic si fosa de colectare a dejectiilor, zona de asternut permanent si padoc exterior in suprafata de 4 mp/pasare. Portitele de acces ale pasarilor spre padoc sunt distribuite uniform pe latura vestica a adapostului si au dimensiunile de 38 cm inaltime si 150 cm latime si sunt in numar de 7 pe o parte si 7 pe cealalta parte.

Padocul este amenajat in jurul halei si asigura posibilitatea permanenta de miscare in aer liber a pasarilor fiind in mare parte acoperit cu vegetatie. Raza maxima este de 145 m fata de trapa de iesire din cladirea cea mai apropiata, spatiul padocului este imprejmuit, asigurandu-se securitatea terestra a pasarilor.

Dejectiile se acumuleaza in spatiul dintre podeaua de gratare si pardoseala si se evacueaza numai inainte de introducerea unui nou efectiv de pasari in adapost, ciclul de productie este de 80 saptamani. Prin indepartarea gratarelor, dejectiile sunt evacuate usor cu un « bobcat« existent in dotarea unitatii si incarcate direct intr-un mijloc de  transport spre platforma de depozitare a dejectiilor.

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea.

Modernizarea si marirea capacitatii de crestere gaini ouatoare se va face prin achizitionarea unor echipamente cu montaj (voliere) care vor fi amplasate in cele 2 hale cu lungimea de 111 m si latimea de 18 m, care sunt in conservare.

Capacitatea maxima de productie este de 40160 capete gaini ouatoare pentru Hala 15 Voliera si 40160 capete gaini ouatoare pentru Hala 16 Voliera.

Hala 15 voliera si Hala 16 voliera  din Modulul 4 in prezent sunt in conservare, au o suprafata de 2000mp fiecare, au structura de rezistenta alcatuita din stalpi arboletrieri si pene din beton armat, cu inchideri de bca, atat structura de rezistenta cat si compartimentarea raman neschimbate, executandu-se numai lucrari de reparatii si reabilitari curente, inclusiv vopsitorii si zugraveli ale peretilor interiori si exteriori.

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Amenajarea celor doua hale consta in achizitionarea unor echipamente cu montaj specifice activitatii de crestere a gainilor ouatoare (Voliere)

La amenajarea halelor se vor utiliza materii prime conforme Reglementarilor nationale in vigoare.

- racordarea la retelele utilitare existente in zona;

Alimentarea cu apa a SC Avicola Lumina SA se realizeaza din sursa proprie, din subteran, fiind folosita in scop igienico – sanitar, pentru cresterea pasarilor si igienizarea halelor. Apa pompata din puturile P 1, P3 si P 5 este folosita in scop tehnologic, iar apa din putul P 2, asigura rezerva de incendiu.

Apa potabila pentru baut se foloseste apa imbuteliata tip „La Fantana”.

Instalatia de adapare este compusa din:

- unitatea de racord la reteaua de alimentare cu apa, formata din filtru decantor, regulator de presiune si dozator de medicamente pentru fiecare linie de baterii;

- linii de adapare avand adapatori automate, de tip “niplu cu cupa”; fiecare linie este echipata cu un regulator de presiune si un sistem de ridicare si suspendare propriu.

Adăparea păsărilor se realizează printr-o instalaţie cu nipluri cu cupa pentru fiecare cusca. Pentru fiecare compartiment sunt 6 nipluri la dispoziţie. Pentru preântâmpinarea pierderilor de apa sub nipluri s-au prevăzut vase colectoare, cupiţe.

Evacuarea dejectiilor din modulul  4 se face cu incarcator frontal, in remorci, dupa depopulari, dupa care sunt depozitate in paturile de deshidratare a dejectiilor.

Din paturile de deshidratare, dejectiile sunt folosite la fertilizarea terenurilor agricole, conform conventiilor de utilizare a dejectiilor pentru fertilizarea terenurilor agricole, incheiate intre SC Avicola Lumina SA si urmatorii beneficiari.

Evacuarea dejectiilor in halele cu voliere

Cresterea gainilor ouatoare in halele cu Voliere se realizeaza in modulul nr. 4, halele H4, H5 si H6, avand o capacitate maxima de 32.390 capete / hala, halele H4, H5 si H6 fiind in prezent populate.

Halele H4, H5 si H6 au o suprafata de 2000 mp/hala, cu structura de rezistenta alcatuita din stalpi de beton armat, cu inchidere de BCA.

In incinta volierei este amplasata o banda din material rezistent pe care sunt depuse dejectiile. Cu ajutorul acestor benzi, dejectiile sunt transportate la 2 – 3 zile pana la capatul din spate al bateriilor, pe o banda transportoare de cauciuc, care evacueaza dejectiile din hala pe un transportor cu banda pe un plan inclinat, pentru a fi incarcate in mijlocul de transport si apoi sunt transportate si descarcate intr-unul din cele 5 bazine betonate, destinate depozitarii dejectiilor solide.

La sfarsitul seriei, se incarca manula si mecanic dejectiile de pe sol si se transporta la platforma betonata de depozitare a dejectiilor.

Volierele au sistem de supraveghere a microclimatului si sistem de exhaustare al aerului prin ventilatoare. Acestea duc la controlarea emisiilor de amoniac. Tot la pastrarea microclimatului adecvat contribuie si evacuarea edejectiilor rezultate la fiecare 2 sau 3 zile. Microclimatul controlat asigurat duce la uscarea partiala a dejectiilor rezultate.

Solutia adoptata este integrat acceptata si promovata de legislatia de mediu comunitara si nationala, prin normele BREF /BAT adoptata de Comisia Europeana aferente exploatarilor zootehnice.

Modernizarea Modulului 4 pentru cresterea gainilor ouatoare in voliere a fost avizat de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta prin Decizia etapei de incadrare nr. 9671RP/07.02.2017.

Sistemul de control si comanda a procesului tehnologic este format din:

-  calculator de proces;

- senzor de temperatura interioara si exterioara;

- senzor de umiditate;

- senzor pentru nivelul furajelor;

- elemente de comanda a diferitelor echipamente.

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza de la ENEL ENERGIE Dobrogea, in baza unui contract.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

- Nu vor fi lucrari de constructie. Halele existente pe amplasamentul societatii sunt in conservare, acestea doar se vor amenaja prin dotarea cu echipamente Voliere.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

- Pe perioada executiei si a exploatarii constructiei se vor folosi caile de acces existente.

- resursele naturale folosite in constructie si functionare;

- Nu este cazul.

- metode folosite in constructie;

Halele 15 voliera si Hala 16 voliera  din Modulul 4 sunt in conservare, au o suprafata de 2000mp fiecare, au structura de rezistenta alcatuita din stalpi arboletrieri si pene din beton armat, cu inchideri de bca, atat structura de rezistenta cat si compartimentarea raman neschimbate, executandu-se numai lucrari de reparatii si reabilitari curente, inclusiv vopsitorii si zugraveli ale peretilor interiori si exteriori.

Voliera este confectionata din otel galvanizat, iar pardoseala este din plasa galvanizata, elesticitatea acesteia este asigurata de un cablu de intindere. Pe lungime voliera este impartita in mai multe blocuri. Voliera este prevazuta cu rampe si poduri pentru deplasarea libera a pasarilor pe inaltimea volierei.

- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Lucrările de modernizare se vor desfăşura numai în limitele amplasamentului deţinut de beneficiar si anume in cele doua hale;

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta actele normative privind protecţia muncii în construcţii.

  - relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Modulul nr. 4 este compus din 6 hale (H4, H5, H6, H14, H15 si H16), avand o suprafata totala de 2000 mp/hala (L=110 m, l=18 m), realizate din zidarie de caramida pe structura din fier beton, avand o capacitate maxima de 112756 capete.

Modulul nr. 4 este folosit pentru cresterea gainilor ouatoare, astfel :

- 3 hale (H4, H5 si H6)  in sistem de crestere in Voliere, cu o capacitate maxima de 32390 capete/hala ; in prezent halele H4, H5 si H6 sunt populate. Metoda de crestere a pasarilor in Voliere consta in baterii modernizate, cu 3 nivele, unde gainile se pot deplasa pe toate cele 3 nivele inclusiv la sol. Gainatul este colectat atat pe banda transportoare din cauciuc cat si de pe sol la sfarsitul unei serii;

- Hala H14 este populata, pe jumatate de hala cu 7000 capete de gaini ouatoare in sistem “Free Range”, iar cealalta jumatate cu gaini ouataore crescute la sol. Gainile ouatoare din hala H14 au acces direct la sistemele de furajare, adapare si cuibarire, respectandu-se normele europene de spatiu si a frontului de furajare si adapare.

Furajarea este asigurata de un sistem integral compus din:

- buncar (siloz) cu capacitatea de 10 mc pentru furaje ;

- transportor cu spira ce asigura transportul furajului din buncar catre liniile de furajare in numar de 3 linii de furajare/hala;

- adaparea este asigurata prin 3 linii cu pipete, cu 3 grade de libertate, fiecare linie avand 250 picuratori, in total fiind 750 picuratori/hala. Exista un sistem automat prevazut cu filtre dozator de medicamente, apometru si regulator de presiune pentru apa;

- stinghiile de odihna sunt realizate din teava galvanizata fixate pe liniile de adapare si furajare, pe suporti speciali construiti;

ventilatia este realizata in sistem mixt, cu admisie naturala controlata si evacuare fortata. Admisia aerului se realizeaza prin 16 de clapete de admisie montate pe lateralele halei (8+8), iar evacuarea se realizeaza cu ajutorul unui ventilator de 16 mc/h, cu turatie variabila si cu 4 ventilatoare de 32000 mc/h fiecare montate pe frontonul halei. Admisia si evacuarea aerului se face controlat, cu ajutorul unor senzori  de temperatura, in functie de varsta pasarilor si de temperatura exterioara;

- iluminatul se realizeaza cu ajutorul a 34 corpuri de iluminat echipate cu becuri economice de 11 V, distribuite pe 2 linii, montate la cca. 2 m deasupra pasarilor, in directie longitudinala a halei.

Tehnologia de crestere implica amenajarea spatiilor tehnologice pe zone acoperite cu gratare din plastic si fosa de colectare a dejectiilor, zona de asternut permanent si padoc exterior in suprafata de 4 mp/pasare. Portitele de acces ale pasarilor spre padoc sunt distribuite uniform pe latura vestica a adapostului si au dimensiunile de 38 cm inaltime si 150 cm latime si sunt in numar de 7 pe o parte si 7 pe cealalta parte.

Padocul este amenajat in jurul halei si asigura posibilitatea permanenta de miscare in aer liber a pasarilor fiind in mare parte acoperit cu vegetatie. Raza maxima este de 145 m fata de trapa de iesire din cladirea cea mai apropiata, spatiul padocului este imprejmuit, asigurandu-se securitatea terestra a pasarilor.

Dejectiile se acumuleaza in spatiul dintre podeaua de gratare si pardoseala si se evacueaza numai inainte de introducerea unui nou efectiv de pasari in adapost, ciclul de productie este de 80 saptamani. Prin indepartarea gratarelor, dejectiile sunt evacuate usor cu un « bobcat« existent in dotarea unitatii si incarcate direct intr-un mijloc de  transport spre platforma de depozitare a dejectiilor.

  - detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

In vederea realizarii proiectului, beneficiarul a luat in considerare cele mai bune tehnici de crestere a gainilor ouatoare.

  - alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

Nu este cazul.

  - alte autorizatii cerute pentru proiect:

  - Certificat de urbanism: nu este cazul.

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu sunt necesare lucrari de demolare, pe amplasament sunt constructiile existente care se vor dota cu echipamente Voliere specifice cresterii gainilor ouatoare.

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI:

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

Amplasamentul proiectului se afla in intravilanul Comunei Lumina. Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul propus nu va modifica funcțiunile prevăzute in Certificatul de urbanism. In jurul amplasamentului nu există  obiective culturale sau religioase a căror activitate să fie afectate de funcționarea noului obiectiv.

  - harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

- folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

Terenul, în suprafaţă de  293.574 mp, este proprietatea SC Avicola Lumina SA, conform Titlului de Proprietate.

- politici de zonare si de folosire a terenului;

- Se vor respecta reglementarile cuprinse in PUG –ul aprobat prin HCL Lumina.

- arealele sensibile;

- Nu sunt areale sensibile in zonz Fermei Avicole Lumina.

Terenul afectat de realizarea lucrarilor de construire nu este situat in interiorul sau in vecinatatea unei arii naturale protejate, iar realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

Au fost considerate variante de amplasament acestea fiind analizate din punct de vedere al restrictiilor urbanistice, al investitiei economice din partea beneficiarului si al conformarii arhitecturale si structurale.

Fata de asezarile umane halele propuse pentru amenajare se afla la o distanta de pete 500 m. Mentionam ca Ferma Avicola Lumina a fost realizata in anii 1970 si de atunci aceasta se modernizeaza in mod continuu, pentru respectarea legislatiei de mediu in vigoare. Cele doua hale, in prezent sunt neechipate, acestea vor fi igienizate, vor fi montate Volierele, iar apoi vor fi populate cu pasari.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

1. Protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

In perioada de executie a lucrărilor nu vor rezulta ape uzate.

- Ape uzate vor rezulta numai in perioada de functionare a halelor, atunci cand acestea vor fi populate.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

- Nu este cazul

2. Protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti;

In perioada lucrarilor de construire, nu sunt surse de poluare a aerului.

În condiţiile de funcţionare normală şi de respectare a instrucţiunilor de proiectare  nu va afecta factorul de mediu aer.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

-     Nu este cazul.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibratii;

Principalele surse de zgomot şi vibraţii rezultă de la exploatarea utilajelor.

Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele admisibile.

  - amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

- Nu este cazul.

4. Protectia impotriva radiatiilor:

  - sursele de radiatii;

- Nu este cazul.

  - amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.

- Nu este cazul.

5. Protectia solului si a subsolului:

  - sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;

Sursele potenţiale de poluare pentru sol, subsol si ape freatice, pot fi reprezentate de:

- Gospodărirea incorectă a deşeurilor.

  - lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

Pe amplasamentul fermei sunt amenajate spaţii speciale pentru colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor, astfel încât deşeurile nu vor fi niciodată depozitate direct pe sol. Toate deşeurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament în baza contractelor incheiate cu firme specializate.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

  - -identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Realizarea operatiilor de modernizare a celor doua hale existente nu vor influenta negativ biodiversitatea zonei.

Terenul studiat se află în intravilanul localității Lumina, nu este situat în incinta sau în vecinătatea unei arii naturale protejate.

  - -lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

Nu este cazul.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

-identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.  Nu este cazul

  - -lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

- In conditiile de functionare obisnuita se poate considera că activitatea nu va avea un impact negativ asupra asezarilor umane.

- In timpul executiei lucrarilor de constructii, impactul negativ asupra asezarilor umane este inexistent, deoarece  halele sunt hale existente, care vor fi igienizate, vor fi montate volierele, iar apoi vor fi .

- Noua investitie nu va  constitui o sursa de poluare sau disconfort pentru locuitorii din zona, ba deoarece este vorba doar ce echiparea halelor cu echipamente moderne si popularea acestora cu gaini ouatoare.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

  - -tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;

În urma activităţilor de construire pentru realizarea investiţiei pot rezulta, în principal, următoarele tipuri de deşeuri:

-    deşeuri menajere, cod 20 03 01;

-    ambalaje din material plastic, cod 15 01 02;

-     ambalaje din lemn, cod 15 01 03;

-      ambalaje de hartie si carton, cod 15 01 01;

- materiale izolante --- cod deseu 170604;

- materiale de constructii pe baza de ghips - cod deseu 170802.

Realizarea lucrărilor de construire vor fi monitorizate de beneficiar pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi şi funcţionali şi a reglementărilor legale aplicabile privind protecţia mediului înconjurător.

  - -modul de gospodarire a deseurilor.

Deşeurile generate pe amplasament vor fi in cea mai mare parte solide. Vor fi colectate in mod selectiv, in recipiente speciale, si vor fi evacuate periodic de operatori economici autorizati.

1. Deseurile metalice, vor fi colectate si depozitate temporar in incinta amplasamentului si vor fi valorificate prin unitati specializate.

2. Deseurile provenite din materialele de constructie impreuna cu deseurile inerte provenite din excavatii vor fi depozitate temporar intr-un spatiu special amenajat pe amplasament, urmand a fi evacuate treptat catre depozitul de deseuri inerte.

3. Deseurile de lemn vor fi depozitate si selectate, o parte din ele fiind reutilizate, iar restul fiind valorificate ca lemn de foc pentru populatie.

4. Deseuri menajare / hartie / ambalaje vor fi colectate selectiv in pubele ecologice

5. Deseurile periculoase.

In principiu in cadrul activitatii investitiei nu se produc, folosesc sau comercializeaza substante toxice si periculoase. In eventualitatea folosirii acestora se vor respecta iegislatia de mediu in vigoare:

- Stocarea eventualelor deseuri periculoase se vor realiza separat, pe categorii, in functie de caracteristicile acestora si de posibilitatile de identificare existente (personal cu experienta si cunostinte in aceasta problematica) in containere depozitate in incinte inchise si incuiate, pe podele betonate, avand acces doar personal specializat.

- Containerele vor fi amplasate astfel incat sa fie permis accesul usor pentru realizarea operatiilor de descarcare si pentru preluarea acestora pe platformele mijloacelor de transport rutier. Containerele vor fi etichetate cu numele categoriei de deseuri pentru care sunt destinate si vor fi dotate cu capac. De asemenea, vor fi supravegheate pe durata stocarii din punct de vedere al integritatii fizice, in vederea evitarii scurgerilor sau imprastierii accidentale. Pentru predarea (transportul catre firme specializate) acestora si depozitarea finala pe amplasamente autorizate in conformitate cu prevederile legale in vigoare se va incheia un contract cu un operator economic reglementat din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

  - -substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Nu se produc, folosesc sau comercializeaza substante toxice si periculoase.

În zona investiţiei nu se vor produce, folosi sau comercializa substanţe toxice şi periculoase, dar conform Legii protecţiei mediului nr. 265/2006, în categoria substanţelor periculoase intră şi produsele inflamabile, care, deşi nu sunt folosite în condiţii aparent periculoase, pot prezenta un risc semnificativ pentru om şi bunuri materiale.

  - -modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

- Nu se produc, folosesc sau comercializeaza substante toxice si periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Nu se folosesc resurse naturale.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

- Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane:

In conditiile de functionare obisnuita se poate considera că activitatea nu are un impact negativ ci dimpotrivă, unul pozitiv, dacă ţinem cont de efectele asupra modului de viaţă al comunităţii, asupra aspectelor economice de productie.

In timpul executiei lucrarilor de constructii, impactul asupra asezarilor umane este  nesemnificativ; modernizarea halelor consta in montarea echipamentelor Volier numai in interiorul halelor.

Apreciem ca investitia va avea un impact pozitiv asupra comunitatii locale

Noul obiectiv nu constituie o sursa de poluare sau disconfort pentru locuitorii din zona, ba dimpotriva dezvoltarea industriala poate avea efecte benefice.

Lucrarile de constructie nu presupun un impact major asupra populatiei, deoarece lucrarile se deruleaza pe o perioada scurta de timp.

In perioada de modernizare a halelor toate deseurile rezultate vor fi colectate in pubele tipizate si preluate de serviciile de salubritate specializate din zona.

- Impactul asupra factorul de mediu aer și clima:

a. In perioada lucrarilor de construire, principalele surse de poluare a aerului le reprezinta utilajele din sistemul operational participant la modernizarea celor doua hale.

b. În condiţiile de funcţionare normală şi de respectare a instrucţiunilor de proiectare  nu va fi afectat factorul de mediu aer.

- Impactul asupra factorului de mediu sol si subsol:

a. Se vor amenaja spaţii speciale pentru colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor,  deşeurile nu vor fi depozitate direct pe sol. Toate deşeurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament în baza contractelor incheiate cu firme specializate.

- Impactul asupra factorului de mediu zgomot si vibratii

- utilizarea de echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși  în atmosferă, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs.

- Impactul asupra ecosistemelor terestre și acvatice

Terenul studiat se afla in intravilanul localitatii, iar realizarea și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

- Impactul asupra peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.  – nu este cazul

- Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

Realizarea lucrarilor de construire nu are un impact negativ asupra populatiei si nici a mediului inconjurator.

Impactul se va resimți numai la nivel local în zona amplasamentului, atat in perioada executării lucrarilor de construire cat si in timpul functionarii obiectivului.

- magnitudinea si complexitatea impactului;

Caracteristicile impactului potential decurg doar din activitatile de constructie.

Se poate considera ca impactul pe perioada de constuctie este pe termen scurt.

- probabilitatea impactului;

Impact direct asupra locuitorilor din zona poate aparea numai in caz de accident in timpul transportului sau manevrarii utilajelor si echipamentelor.

Pentru reducerea efectelor negative asupra populatiei si sanatatii umane lucratorii vor fi informati si instruiti cu privire la respectarea regulior privind protectia calitatii apelor si prevenirea accidentelor.

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

- Nu este cazul

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- Functionarea utilajelor si vehiculelor utilizate pentru activitati de transport si constructie va genera o serie de poluanti specifici procesului de ardere a motorinei. Se vor lua masuri de prevenire si reducere a poluarii aerului, masuri ce vor fi respectate pe intraga perioada de constructie

- In  perioada de exploatare, halele nu produc emisii de poluanti in aer.

- Zgomotul din perioada de construcţie poate avea un impact pe termen scurt.

- natura transfrontiera a impactului.

- Proiectul propus nu are impact transfontalier.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Nu sunt prevazute dotari si masuri pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, supravegherea calitatii factorilor de mediu si monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului deoarece proiectul nu genereaza emisii.

Implementarea proiectului nu va influenţa negativ calitatea factorilor de mediu din zonă si din aceasta cauza nu se impun masuri de monitorizare a acestora.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene:

Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) - Activitatea conform Anexei nr. 1 din Legea nr. 278/24.10.2013, privind emisiile industriale, anexa 1, Cresterea intensiva a pasarilor de curte, cu capacități de peste 40.000 de locuri pentru pasari de curte.

Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului – nu este cazul.

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei – nu este cazul.

Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa – nu este cazul.

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele). – nu este cazul.

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Suprafata de teren pe care se va realiza modernizarea celor doua hale este situata pe amplasamentul SC Avicola SA ,

Categoria de folosinta actuala este de doua hale neechipate si nepopulate.

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:

- -descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Nu sunt prevazute lucrari speciale necesare organizarii de santier, deoarece halele sunt existente pe amplasamentul detinut de societate.

- -localizarea organizarii de santier;

- Amenajarea halelor  nu va avea un impact semnificativ asupra factorilor de mediu.

- -descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

- Din punct de vedere a protectiei mediului, se vor lua masuri specifice pe perioada realizarii proiectului de investitii:

  - se va evita poluarea accidentala a factorilor de mediu pe toata durata executiei;

  - managementul deseurilor rezultate din lucrarile de constructii va fi in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi atat in responsabilitatea titularului de proiect, cat si a constructorului ce realizeaza lucrarile;

  - se vor amenaja spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor rezultate atat in timpul realizarii constructiilor, cat si in timpul functionarii obiectivului, se va organiza colectarea selectiva a deseurilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

  - deseurile de constructie vor fi transportate si depozitate pe baza de contract, cu unitatile si in amplasamentul stabilit de Primaria Comunei Lumina;

  - nu se vor depozita materii prime, materiale sau deseuri in afara perimetrului amenajat al obiectivului.

- -surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

- La executarea lucrarilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protectia muncii si de gospodarire a apelor in vigoare. Nu se vor realiza lucrari de intretinere si reparatii ale utilajelor si mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investitii; alimentarea cu carburant se va realiza numai prin unitati specializate autorizate.

- -dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Nu sunt necesare echipamente pentru monitorizarea emisiilor de poluanti in mediu.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE:

-lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

Nu sunt necesare lucrari de refacere a amplasamentului.

-aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Pentru evitarea oricăror situații de risc și accidente va fi necesar respectarea tuturor prescripțiilor tehnice, de exploatare și întreținere prevăzute în normativele tehnice de exploatare și întreținere a utilajelor folosite pe durata execuției.

În cazul apriției unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care sunt transportate diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul; în acest caz se recomandă achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă în caz de apariție a unor scurgeri de produse petroliere.

Deșeurile pot deveni o sursă de poluare a solului, astfel ca va fi necesară instituirea unui management corespunzător al acestora, respectiv amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea controlată a  deșeurilor produse pentru a evita riscul ca aceste deșeuri să ajungă pe terenurile învecinate sau să fie depozitate necontrolat în incinta obiectivului. Este necesar ca deșeurile să fie predate periodic către societățile valorificatoare, pentru a se evita umplerea peste capacitate a pubelelor.

- Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei:

- materialele rezultate în urma dezafectării se vor valorifica prin firme autorizate sau, după caz, eliminate;

- Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

- Se va reface amplasamentul adoptand solutii otime.

XII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Amplasamentul nu se află în interiorul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de tip NATURA 2000.

IX. ANEXE - PIESE DESENATE

- Planul de incadrare in zona a obiectivului;

- Planul de situatie;

- Anunt public publicat in  ziarul „Cuget Liber”.

- Ordin de plata pentru 400 lei.

DIRECTOR GENERAL,

BUNDUC VASILE