CLINICA MEDICALA “OVIDIUS”

SUPRAETAJARE CORP EXISTENT S+P+1E  cu 1 NIVEL

SI REALIZARE COPERTINA PE ZONA DE ACCES PRINCIPAL

Parcela A502, Lot 1m Lot 2 si Parcela A502/3,

DN2A, Ovidiu, jud. Constanta

BENEFICIAR: SC OVIDIUS MEDINVEST SRL

FAZA: DTAC

AUGUST 2020

COLECTIVUL DE ELABORARE:

Proiectant general :

Arhitectura :

SC PROGRAPHIC SRL

Arh. Stefan Bianco OAR, Sef proiect

Arh. Monica Trasca

Arh. Mihai Paraschiv

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

NR PROIECT  14/2020

SUPRAETAJARE CORP EXISTENT S+P+1E  cu 1 NIVEL

SI REALIZARE COPERTINA PE ZONA DE ACCES PRINCIPAL

FUNCTIUNEA : CLINICA MEDICALA

BENEFICIAR: SC OVIDIUS MEDINVEST SRL

FAZA : DTAC

1.GENERALITATI:

DESCRIEREA TEMEI DE PROIECTARE

Pe parcela Lot 1m Lot 2 si Parcela A502/3, DN2A, in intravilanul orasului Ovidiu,  jud. Constanta s-a autorizat cu AC 149/29.11.2012 construirea CLINICII MEDICALE “OVIDIUS” si cu AC 119/15.11.2013 supraetajarea corp S+P si extindere anexa P+1E.

Beneficiaru intentioneaza extinderea corpului S+P+1E din cadrul C1 cu inca un nivel, avand functiune medicala, categoria de importanta ”C”; clasa a II-a de importanþã; gradul de rezistenta la foc II, risc mic de incendiu.

Beneficiarul doreste si realizarea unei copertine cu structura metalica pe zona de acces principal al clinicii.

AMPLASAMENT

Indici urbanistici:

S teren (conf. nr. Cadastral 107892) = 3172.00mp

S construita la sol C1+C2 =1261.00mp - NU SE MODIFICA

S desfasurata supraterana EXISTENTA C1+C2 = 3318.00mp

S desfasurata supraterana PROPUSA C1+Supraetajare+C2 = 3605.00mp

Regim inaltime maxim C1+Supraetajare = S+P+3E

POT max = 50%

POT utilizat = NU SE MODIFICA

CUT max = 2

CUT propus = 1.13

Orientarea faþã de punctele cardinale:

Nord – Domeniul Public

Est – DN2A

Sud – Nedelcu GH Urelian

Vest – Domeniul Public

2. DESCRIEREA SOLUTIEI DE ARHITECTURA

Corpul C1 este alcatuit din 2 segmente:

Segmentul 1, Corpul principal avand regim de inaltime S+P+3E.

Segmentul 2, Corpul secundar avand regim de inaltime S+P+1E.

Solutia de arhitectura este adaptata cerintei medicale, scenariului de securitate la incendiu, cerintelelor sanitare cat si temei de proiectare a beneficiarului.

Functiunea in cadrul spitalului este prevazuta a se desfasura pe doua zone principale, astfel:

Unitatea medicala cu blocuri operatorii plus rezerve de spitalizare, desfasurandu-se pe intreg Segmentul 1 cat si etajul 1 din Segmentul 2

Zona de balneo-terapie cu zonele de tratamnet specific, desfasurandu-se pe S+P din Segmentul 2.

Pentru a asigura functionarea celor doua zone au fost prevazute doua circulatii verticale:

1. cea principala, cea pentru functiunea de spital asigurand fluxurile intre ambulator, blocul operator/ATI si rezervele medicale reprezentand circulatia verticala principala intre subsol si etajul 3 si prevazuta cu scara de evacuare dimensionata corespunzator pentru asigurarea evacuarii persoanelor ce nu se pot deplasa singure, lift de targa /interventie si lift de persoane ;

2. cea secundara, asigurand circulatia intre subsol - sala de recuperare medicala si parter - piscina si ambulatorul de terapie balneara, prevazuta cu scara si lift de persoane.

Supraetajarea propusa, va completa circuitul medical din functiunea principala. Ea se refera la segmental 2, ajungand de la S+P+1E la S+P+2E.

Noul etaj propus va fi executat in limitele de retragere ale corpului existent, respectand caracterul architectural existent al imobilului cat si volumetria de ansamblu a spitalului.

In vederea realizarii accesului catre noul etaj 2 din Segmentul 2, acesta se va racorda printr-un hol cu etajul 2 din Segmentul 1. Pentru obtinerea gabaritelor necesare holului de circulatie intre cele 2 segmente, se va desfiinta o rezerva de 2 paturi, ce va fi inlocuita cu o camera de medic / garda, cat si un post de supraveghere pentru asistenta. La nivelul noului etaj 2 se vor amenaja reserve de 2 si 3 paturi, fiecare cu grup sanitar, camera de tratamente, spatii de curatenie si ploscar.

Rezervele amenajate in noul etaj vor fi deservite de dotarile deja existente :

montcharge de sterile ce asigura aprovizionarea fiecarui etaj cu instrumentar steril de la etajul 3 ( unde se afla sterilizarea ) catre etajele 1 si 2 in camere inchise prevazute cu control acces.

montcharge de murdare ce asigura evacuarea deseurilor, catre parter, rezultate in urma procedurilor din salile de operatie si transporta instrumentarul murdar catre camera de prespalare si sterilizare la etajul 3.

la parter sunt prevazute camere separate de preluare a deseurilor menajere, a deseurilor rezultate in urma procedurilor medicale si a asternuturilor murdare.

la fiecare nivel sunt prevazute camere de preluare a deseurilor pe sectie – acestea vor fi ridicate la sfarsitul fiecarei zile / program de lucru si vor fi directionate catre platforma exteriora, betonata, unde sunt prevazute pubele separate pentru deseuri menajere si deseuri rezultate in urma procedurilor medicale.

aprovizionarea cu alimente este de tip catering in camera amenajata la parter pentru receptia acesteia. Distributia catre etaj se realizeaza cu liftul de persoane in carucioare acoperite catre oficiile alimentare aflate la fiecare nivel.

transportul in cladire a pacientilor decedati catre morga se face cu liftul de targa catre subsol cu deschidere directa in camera mortuara prevazuta cu frigider. Evacuarea din cladire se face conform orar la nivelul parterului prin iesirea secundara.

Spatiile tehnice dispuse la subsolul cladirii (camera pompelor, centrala termica si tabloul electric general), ce au acces si din exteriorul cladirii, prin intermediul unei curti exterioare de explozie, vizitabila de la nivelul solului cu ajutorul unei scari metalice verticale (STAS 9273-80).

statie tehnica de gaze medicale, situata la parter, separata de restul cladirii prin pereti plin de b.a. rezistenti la explozie. Statia este alcatuita din 2 compartimente, unul asigurand depozitarea buteliilor, iar celalalt fiind destinat compresoarelor. Buteliile goale vor fi depozitate langa statia de gaze, pe o platforma betonata, imprejmuita si acoperita. Configuratia din punct de vedere tehnic este urmatoarea:

Statie centrala automata oxigen cu doua rampe de cate 5 butelii fiecare. Statia comuta  automat pe ceea de a doua rampa cand prima rampa este epuizata si asigura alimentarea cu oxigen a spitalului. Configuratia include tablou reducere si control presiuni, racorduri pentru butelii, sisteme de fixare pentru butelii, robineti inchidere rampa cu filtru sinterizat, ventile descarcare rampa.

Statie centrala automata bioxid de carbon cu 2 rampe de cate 2 butelii fiecare. Statia comuta automat pe a doua rampa cand prima rampa este epuizata si asigura alimentarea cu CO2 a spitalului. Configuratia include tablou reducere si control presiuni,   racorduri pentru butelii, sisteme de fixare pentru butelii, robineti inchidere rampa cu filtru sinterizat, ventile descarcare rampa.

Statie centrala automata de producere si tratare aer comprimat de tip compact, cu doua compresoare cu piston. Statia asigura alimentarea spitalului cu aer comprimat de calitate medicinala. Configuratia include vas tampon, tablou electric si de comanda functionare compresoare, uscator aer frin refrigerare, statie filtrare aer in 3 trepte cu bypass, statie reducere presiune.

Compartimentarea etajului se va realiza din pereti de gips carton : EI30; EI90.

3. ALCATUIRE CONSTRUCTIVA

Imobil existent :

Sistemul structural al corpului existent este realizat din fundatii si radier, pereti structurali si pile din beton armat, grinzi din beton armat, placi din beton armat si acoperire in terasa. Peretii exteriori neportanti sunt din zidarie de beton celular autoclavizat cu termosistam alcatuit din 10 cm de polistiren expandat si tencuiala speciala din fibra de sticla, total grosime termosistem 6 cm . Peretii interiori sunt neportanti, din zidarie de beton celular autoclavizat si  gips carton pe structura metalica.

Supraetajarea propusa :

Sistemul structural va fi realizat din elemente metalice atat in plan vertical, axate pe stalpii de beton armat ai structurii inferioare, cat si in plan orizonatl prin laminate metalice tip HEA. Elementele de inchidere vor fi realizte din panouri sandwich finisate la interior cu placari de gips carton si la exterior cu termosistem.

Tamplaria va fi realizata din aluminiu cu geam termopan, pardoselile vor fi finisate cu gresie si PVC in spatiile umede si PVC si gresie portelanata in spatiile cu functiune medicala, cabinete, anexe, etc. Pentru peretii interiori se va folosi tapet de vata de sticla cu vopsitorie lavabila si PVC pe gips carton si zidarie, cat si tapet decorativ.

Vor exista tavane suspendate din gips carton si casete fonoizolante cat si tavane de gips carton lis.

Demararea lucrarilor mentionate nu poate incepe decat dupa obtinerea autorizatiei de constructie, a tuturor tuturor avizelor si dupa indeplinirea formalitatilor legale.

4. DESCRIEREA FUNCTIUNII:

Cladirea are destinatia medicala si cuprinde urmatoarele functiuni si specialitati:

Structura specialitati:

Subsol

farmacie interna

spalatorie interna

spatii birouri

spatii tehnice ( camere pompe, central termica; TEG; spatiu tehnic piscine )

vestiare personal

zona terapie – sala kinetoterapie si electroterapie

adapost antiaerian

Parter

receptie

spitalizare de zi – 6 paturi

chimioterapie – 2 fotolii

cabinete consultatii pacienti externi

zona de balneo terapie – zona piscine

Parter – Anexa

receptie

cabinete consultatii pacienti externi

zona imagistica (computer tomograf, RMN)

Etaj 1

saloane spitalizare

camera tratament

spatii anexe

saloane spitalizare

spatii anexe

Etaj 1 – Anexa

birouri medici

sala seminar

cafeterie

Etaj 2

1 sala de operatie – ortopedie

preoperator

postoperator

saloane spitalizare

camera tratament

spatii anexe

Etaj 2 – Supraetajare

saloane de spitalizare

camera tratament

punct de supraveghere asistente

boxa de curatenie

ploscar

Etaj 3

2 sali de operatie – chirurgie generala

preoperator

ATI

camera tratament

spatii anexe

Utilizatori:

Numarul maxim de persoane in cladire pe parcursul celor trei schimburi este stabilit, conform notei beneficiarului precum si a planurilor de arhitectura, astfel:

Subsol = 28 persoane, din care:

personal permanent tehnico-administrativ : 2

personal : 6

pacienti+apartinatori: 20

Parter = 60 persoane, din care:

personal medical: 15

pacienti+apartinatori : 45

Parter Anexa = 26 persoane, din care:

personal spital :8

pacienti+apartinatori: 18

Etaj 1 Segment 1= 24 persoane, din care:

personal spital :12

pacienti+apartinatori : 12

Etaj 1 Segment 2= 18 persoane, din care:

pacienti+apartinatori : 18

Etaj 1 Anexa = 45 persoane, din care:

personal spital :45

Etaj 2 Segment 1 = 28 persoane, din care:

personal spital :15

pacienti+apartinatori : 13

Etaj 2 Segment 2 = 19 persoane, din care:

personal spital :3

pacienti+apartinatori : 16

Etaj 3  = 28 persoane, din care:

personal spital :20

pacienti: 8

Numar total simultan de persoane regasit in cladire : 276 de persoane

Personalul din spital este prezent in 3 schimburi.

Pacientii spitalizati sunt prezenti permanent.

Apartinatori sunt prezenti in limitele orelor de vizitere 0730 – 2000.

5. LUCRARI TEHNICO-EDILITARE

Lucrarile tehnico-edilitare vor cuprinde toate lucrarile necesare functionarii cladirii, astfel vor fi asigurate:

Nu sunt necesare, acestea exisat deja executate

6. DESCRIEREA AMENAJARILOR IMOBILULUI

INCHIDERI

Tamplaria este realizata din aluminiu cu geam termopan.

COMPARTIMENTARI

Compartimentarile interioare sunt prevazute din gips-carton , astfel alcatuite si realizate incat sa asigure conditiile de combustibilitate si rezistentele la foc stabilite conform Normativului P118/99.

Sunt prevazute usi metalice si trape de acces la instalatii. Rezistenta la foc a lor si modul de inchidere al acestora va fi conform indicatiilor din proiect, pentru a se asigura respectarea normelor de siguranta la foc.

Plafoanele suspendate interioare cuprind sisteme din gips-carton si sisteme din placi fonoabsorbante cu profil ascuns. Spatiul de deasupra plafonului va fi compartimentat cu diafragme din materiale incombustibile dispuse la maximum 25,00 m pe doua directii perpendiculare.

FINISAJE INTERIOARE

Pardoselile vor fi finisate cu gresie si PVC in spatiile umede, covor de PVC in spatiile cu functiune medicala, cabinete, anexe, etc si gresie portelanata la receptie. Pentru peretii interiori se va folosi tapet de vata de sticla cu vopsitorie lavabila, tapet  PVC pe gips carton si zidarie, cat si tapet decorativ, vor exista tavane suspendate din gips carton si casete fonoizolante cat si tavane de gips carton lis.

Hidrantii interiori sunt de tip standard, aprobati de organele abilitate, cu rame ornamentale din profile de aluminiu si geam mat.

MASURI DE PROTECTIE CIVILA

Obiectivul este prevãzut cu 1 adãpost de Protectie  Civila. La proiectarea adapostului de protectie civila s-au respectat Normele tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila (P.102-99), aprobate prin Decizia nr.177/1999.

Pentru asigurarea unui grad inalt de protectie, adapostul de protectie civila este complet sub nivelul terenului. Pardoseala adapostului se afla la cota –3.80 m, la subsol.

In cladire nu sunt depozitate materiale explozive, toxice sau inflamabile.

In adapostul de protectie civila nu sunt prevazute trasee de conducte sau canale pentru instalatii.

Adapostul de protectie civila amenajat in subsolul cladirii s-a prevazut cu: incapere de adapostit si iesire de salvare. Calea de evacuare este reprezentata de un tunel orizontal cu lungime interioara de 1,82m>1/3Hcornisa si un put vertical protejat cu un capac cu priza de aer. Accesul in exterior se realizeaza pe scara metalica din acest put (STAS 9273-80).

7. INSTALATII

INSTALATII SANITARE

Alimentarea cu apa rece a cladirii este existenta si se asigura de la reteaua exterioara de apa potabila, prin intermediul a doua bransamente, in conformitate cu prevederile articolului. 3.15 din I 9-94.

INSTALATII DE CANALIZARE APE POTENTIAL INFECTIOASE

Fluidele biologice rezultate in urma actului medical (sange, secretii) sunt aspirate si colectate in containere etanse ce contin substante decontaminante (dezinfectanti de nivel inalt), printr-un sistem inchis tip vacum si apoi depozitate in recipiente speciale inchise ermetic, urmand a fi transportate si decontaminate d.p.d.v. al igienei sanitare in conditii de maxima siguranta, de catre o firma acreditata.

Apele uzate potential infectioase rezultate din manevrele medico-chirurgicale din blocul operator si salile de tratamente sunt tratate cu dezinfectanti inainte de deversare, dezinfectie care realizeaza o neutralizare a acestora.

Toate substantele folosite in procesul de dezinfectie au avizul Institutului National de Sanatate Publica fiind aprobate si inregistrate de Ministerul Sanatatii, conform legislatiei in vigoare, garantandu-se astfel eficienta lor.

Laboratorul din dotarea unitatii spitalicesti este un LABORATOR FARMACEUTIC de dimensiune redusa ce presupune activitatea minima de preparare, majoritatea manevrelor fiind de depozitare si dozare pentru utilizatorul final.

Apele uzate menajere provenite de la laborator vor fi preluate separat, urmand a fi dezinfectate cu un sistem cu radiatii ultra violete si apoi deversate in reteaua de canalizare.

Dupa trecerea apei prin tubulatura UV, fara a fi necesar timp de contact, aceasta este dezinfectata. Bacteriile, virusii sau orice alta forma de microorganisme sunt anihilate complet.

INSTALATII ELECTRICE :

Datele electroenergetice de consum sunt urmãtoarele:

—	putere electrica instalata  Pi:		1502.9 [kW];

—	putere electrica absorbita  Pa: 	 	631.2 [kW];

—	curentul de calcul   Ic :		 	990.3 [A];

—	tensiunea de utilizare Un : 		 	400/230 [V]; 50 [Hz];

—	factor de putere mediu natural  cosö :	 0.92;

Alimentarea cu energie electrica a clinicii se va face din post de transformare propriu (dimensionate prin proiect ENEL SA) amplasat in exteriorul cladirii compus dintr-un transformator de 1250 KVA si care va conecta atat tablourile pentru consumatorii neprioritari cat si tablourile pentru consumatori prioritari, acestea asistate si de un grup electrogen de 630 KVA montat la exterior. Astfel o parte dintre consumatori trebuie sa functioneze in caz de avarie sau la intreruperea sistemului principal si de aceea vor fi alimentati si din generatorul propriu al ansamblului (grup motor-generator).

INSTALATII DE CLIMATIZARE

Sistemul de climatizare a fost dimensionat pentru urmatoarele regimuri termice:

Iarna		Text=-15°C 		Tint=22°C

Vara		Text=34°C 		Tint=25°C

Conditiile ce trebuie atinse la functionarea cladirii in parametri normali sunt:

| Nr. crt. | Denumire incaperi |
| --- | --- |

Temperatura iarna

[°C]

Temperatura vara

[°C]

Umiditate relativa iarna

[%]

Umiditate relativa vara

| [%] |
| --- |
|  | Saloane pacienti | 22-24°C | 25°C | 40-50% | 50-60% |
|  | Camera garda, camere fara destinatie medicala | 20°C | 27°C | 40-50% | 50-60% |
|  | Holuri, accese | 20°C | 27°C | 40-50% | 50-60% |
|  | Grupuri sanitare | 20-24°C | Fara prescriptii specifice |

8. CERINTELE(EXIGENTELE)  ESENTIALE IN PROIECTAREA CLADIRII

CERINTA A - REZISTENTA SI STABILITATEA

Structura de rezistenta a cladirii este realizata din diafragme, pile, grinzi si plansee b.a. monolit, pereti din zidarie usoara, fundatii continue ce reflecta principiile de proiectare la actiuni gravitationale si seismice, recunoscute in practica inginereasca si precizate in prescriptii.	Conformarea geometrica si statica a structurii a facut ca eforturile sectionale seismice sa fie de mica amploare.

Eforturile unitare si deplasarile in elementele de constructie, atit in gruparea fundamentala de incarcari cât si in gruparea speciala ce contine actiunea seismica, se incadreaza in valorile admisibile.

Calculul structurii respecta prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu privire la realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta a constructiei a cerintelor de rezistenta si stabilitate.

CERINTA B - SIGURANTA IN EXPLOATARE

Prin proiect sunt respectate toate masurile necesare pentru asigurarea sigurantei in exploatare a unei cladiri cu functiune medicala. Astfel au fost respectate prevederile standardelor si normativelor românesti, precum si practica de proiectare, referitoare la toate elementele de risc: inaltimi libere, inaltimea de siguranta a parapetilor la goluri  de orice natura, impiedicarea alunecarii pe pardoseli, gabarite si amplasare a circulatiilor de orice fel (orizontale, scari, vehicule si autovehicule). S-a avut in vedere izolarea termica a conductelor de incalzire, punerea la pamânt a echipamentelor electrice si prevederea contactului la nul la toate bransarile aparatelor electrice precum si masuri specifice la instalatiile de apa sub presiune, gaze si incintele cu posibile acumulari de gaze sau vapori ai lichidelor combustibile.

CERINTA C - SIGURANTA LA FOC

A se vedea Scenariul de Securitate la Incendiu.

CERINTA D - SANATATEA OAMENILOR  SI  PROTECTIA MEDIULUI

Prin proiect au fost solutionate probleme legate de:

asigurarea conditiilor optime de munca in spatiu medical;

asigurarea temperaturi optime si valoarea umiditatii in regim iarna-vara;

asigurarea calitatii aerului prin ventilatia corecta la nivelul tuturor spatiilor,

evitarea umiditatii accentuate in detrimentul oamenilor;

asigurarea calitatii aerului prin finisaje si materiale adecvate;

CERINTA E - IZOLATIA TERMICA SI HIDROFUGA SI ECONOMIA DE ENERGIE

Anvelopa cladirii este realizata cu:

pereti din BCA (ext) si gips carton (int) cu termoizolatie la nivelul prevazut in normele in vigoare; k termic =0,91 W/mpoK la calcan

usi din aluminiu cu inchiderea din geam termopan ; k termic= 2,0 W/mpoK

termoizolarea unora din terase se realizeaza cu vata minerala cu densitatea de 200 kg/mc ; k termic= 0,34 W/mpoK

CERINTA F - PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Zgomotul aerian din incaperi este absorbit de plansee, peretii din zidarie de beton celular autoglavizat, plafoanele suspendate de gips carton cu vata minerala.

Intocmit,

Arh. Stefan Bianco