# MEMORIU DE PREZENTARE

# al proiectului

# ”Reparaţii Dig de Nord Port Constanţa”

- Organizarea execuţiei lucrărilor    -

I. Denumirea proiectului:		Reparaţii Dig de Nord Port Constanţa

– Organizarea execuției lucrărilor-

II. Titular:					COMPANIA NAŢIONALĂ – ADMINISTRAŢIA

PORTURILOR MARITIME – SA Constanţa

Judeţul Constanţa. Municipiul Constanţa

Incinta port – Gara Maritimă. Cod 900900

Tel. 0241/61.15.40      Fax:   0241/61.95.12

E-mail:  apmc@constantza-port.ro

Web:	  www.portofconstantza.com

Director general:		Daniela Şerban

Responsabil pentru

protecţia mediului:		Paul Ioncescu

III. 	Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

- Rezumatul proiectului

Proiectul cuprinde lucrările necesare Organizarii de Șantier pentru realizarea reparării digului de Nord al Portului Constanţa pe tronsonul cuprins între poarta P1 de acces în port şi Farul Alb, în lungime de 3550 m. Amplasamentul a fost utilizat pentru Organizarea de Şantier aferentă execuţiei lucrărilor pentru prelungirea (finalizarea) digului de larg al portului Constanţa.

Pe amplasamentul propus se află platforme pe care au fost confecţionate blocuri prefabricate din beton. Aceste platforme vor fi utilizate şi pentru execuţia (turnarea) stabilopozilor.

Organizarea de șantier  va cuprinde:

- cabină de pază;

- containere metalice modulate cu destinația de sediu de șantier, birouri, vestiare, loc pentru servit masa, magazie, atelier mecanic;

- wc-uri ecologice;

- platforme incintă pentru realizarea stabilopozilor;

- platforme incintă pentru depozitarea materialelor necesare lucrărilor de reparații;

- drumuri de acces platforme, containere, depozite, etc.

- depozit de carburanți;

- depozite cu diferite destinații;

- parcări pentru utilaje și autoturisme personal;

- împrejmuire și porți de acces;

- tablou electric pentru organizarea de șantier.

La terminarea lucrărilor, constructorul va curăța zona organizării de șantier și va readuce zona la condiția ei inițială spre aprobarea Beneficiarului.

Căile de acces, suprafețele de depozitare a materialelor, parcările pentru angajați și utilaje vor fi din piatră spartă. De asemenea, toate platformele din incintă organizări de șantier vor fi realizate din piatră spartă și vor fi prevăzute cu pante pentru dirijarea apelor pluviale.

În Organizarea de Şantier se va realiza un poligon de prefabricate unde se vor confecţiona stabilopozii și se va amenaja un depozit tampon pentru stocarea temporară a blocurilor din piatră naturală.

b) Justificarea necesităţii proiectului

Organizarea de santier este necesară pentru demararea lucrarilor de rebilitare ale Digului de Nord, respectiv tronsonul cuprins între poarta P1 de acces în port şi Farul Alb, cu o lungime de cca. 3550 m..

Menţinerea în stare bună de funcţionare a digurilor de adăpostire este o cerinţă vitală pentru siguranţa portului Constanţa.

Menţinerea stării fizice actuale a digului de Nord poate conduce în timp la „spargerea” digului. Cele mai vulnerabile zone din acest punct de vedere sunt acele zone pe care carapacea de stabilopozi nu mai există şi mantalele de protecţie din blocuri naturale ale nucleului sunt expuse direct acţiunii valurilor.

În cazul unor furtuni, zona cu degradări se va extinde, blocurile din mantale nu rezistă forţelor de antrenare generată de valuri şi vor fi antrenate din acestea şi rămâne expus nucleul digului din piatră brută, care nu poate opune rezistenţă valurilor. Astfel se vor crea „breşe” în dig prin care valurile pătrund în interiorul portului punând în pericol siguranţa navelor ancorate la dane şi chiar utilajele operatorilor portuari (macarale de cheu) aflate pe platforma portuară (moluri).

c) Valoarea investiţiei

Valoarea estimată a lucrărilor pentru organizarea de şantier este de 1.719.078,69 lei fără TVA.

d) Perioada de implementare propusă

Finanţarea lucrărilor pentru implementarea proiectului ”Reparaţii Dig de Nord Port Constanţa”  se va face din alocaţii bugetare şi venituri proprii ale Beneficiarului.

În aceste condiţii, perioada de implementare propusă este de 4 ani.

e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice

suprafaţă de teren pentru a fi folosită temporar

Pentru folosinţa temporară se va utiliza o suprafaţă de cca. 37.999 mp. Această suprafaţă se va utiliza pentru realizarea Organizării de Şantier. Locaţia terenului de folosinţă temporară este arătată în planşa nr.2.

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale

proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţii şi altele)

f.1) Profilul și capacitățile de producție

Pentru realizarea lucrărilor de reparații ale digului Nord este necesară o organizare de șantier ce va avea o suprafață de cca. 38000mp și va fi amplasată în interiorul Portului Constanța pe un amplasament pus la dispoziție de beneficiar- - Dig de Nord între Poarta 1 şi Farul Alb.

Căile de acces, suprafețele de depozitare a materialelor, platformele pe care se amplasează containerele, parcările pentru angajați și utilaje vor fi din piatră spartă.

Toate platformele din incintă organizări de șantier vor fi realizate din piatră spartă.

La toate platformele din organizarea de șantier vor fi prevăzute pante pentru dirijarea apelor pluviale.

Toata zona care deservește organizarea de șantier va fi protejata printr-un gard de împrejmuire din plasă de sârmă montată pe stâlpi metalici. Porțile de acces vor fi realizate din plasă de sârmă pe cadru metalic.

Antreprenorul va marca și semnaliza toate rețelele existente în zona organizări de șantier, acesta are obligația de a proteja toate rețelele existente în zona organizării de șantier.

f.2) Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

Pe amplasamentul propus se află platforme pe care au fost confecţionate blocuri prefabricate din beton. Aceste platforme vor fi utilizate şi pentru execuţia (turnarea) stabilopozilor.

f.3) Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

În Organizarea de Şantier se va realiza un poligon de prefabricate unde se vor confecţiona stabilopozii.

De asemenea, în cadrul Organizării de Santier va fi amenajat un depozit tampon pentru stocarea temporară a blocurilor din piatră naturală.

Punerea în operă a pietrei se va realiza astfel :

- Se va încărca piatra din depozit în autobasculante și se va descărca pe gabare.

- Transportul la locul de punere în operă a pietrei se va realiza pe apă, transportându-se cu gabare remorcate.

- Piatra va fi pusă în operă cu ajutorul macaralei plutitoare, luându-se piatra de pe gabară. Macaralele vor trebui să aibă sarcina și brațul necesare acestor operații, Antreprenorul având sarcina asigurării utilajelor necesare.

Punerea în operă a stabilopozilor:

- Se vor confecționa stabilopozii (de 4,5; 20; 25 t/buc) pe platformele din organizarea de șantier. Antreprenorul are sarcina de a realiza acești stabilopozi, direct sau prin subcontractori specializați, inclusiv realizarea cofrajelor necesare

- Se vor încărca stabilopozii în trailere și transporta până la gabare

- Se vor transporta stabilopozii pe apă, pe gabare remorcate, până la locul de punere în operă

- Stabilopozii se vor așeza în amplasament cu ajutorul macaralei plutitoare. Pentru punerea în operă a stabilopozilor de sub apă este necesară asistența scafandrilor.

Tehnologia de execuție și manipulare a stabilopozilor este următoarea:

- cofrajele metalice pentru confecționarea stabilopozilor se achiziționeaza și se transportă la Organizarea de Șantier, unde se depozitează pe una din platformele incintei (13 plansa 3)

- se montează cofrajele în vederea turnării betonului, pe una din platformele incintei care va constitui poligonul de turnare

- betonul va fi preparat într-o stație de betoane stabilită de către constructor și transportat cu autobetoniera în amplasamentul Organizării de Șantier, la poligonul de turnare

- se toarnă betonul în cofrajele metalice, se lasă la întărit, apoi se decofrează

- în funcție de tehnologia de execuție stabilită de constructor și de ritmul de punere în operă în dig a stabilopozilor, precum și de suprafața poligonului de turnare, elementele prefabricate pot fi lăsate acolo unde sunt după decofrare. Dacă este necesar, elementele pot fi depozitate în alta zonă, așezate în rânduri, întrepătrunse, sau stivuite pe două nivele. Se vor folosi utilaje de manipulare corespunzătoare.

- încărcarea stabilopozilor în trailer cu macaraua și transportul până la dana de acostare, descărcarea de pe trailer pe platforma adiacentă danei.

- încărcarea stabilopozilor de pe dană pe gabară cu macaraua plutitoare, în vederea transportului la locul de punere în operă

- Platformele din incinta (13 plansa 3) au capacitatea de a depozita (inclusiv poligon turnare) circa 800 stabilopozi. Constructorul își va organiza execuția lucrărilor și în funcție de aceasta.

f.4). Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

Materialele manipulate în cadrul organizării de șantier sunt:

- blocuri de piatră de diferite dimensiuni – depozitate în grămezi pe plantorme, încărcate în autobasculante și transportate fie la dană în vederea încărcării pe gabară, fie pe uscat direct în amplasamentul lucrării

- cofraje metalice pentru realizarea stabilopozilor

- beton adus cu autobetoniere și turnat în cofrajele de stabilopozi, fără depozitare în incinta organizării de șantier

- cofraje și armături pentru realizarea reparațiilor la dala de coronament, în funcție de tehnologia aleasă de constructor.

Pentru materialele de tipul cimentului, emulsii, amorse, chituri speciale se vor respecta condițiile specifice de depozitare și după caz de durată a depozitării.

Betoanele și mortarele vor fi preparate în instalații atestate, conform prevederilor legale în vigoare, din punct de vedere a protecției mediului, asigurării calității materialelor și respectări stricte a dozajului și regimului de temperatură prevăzute în caietele de sarcini din cadrul proiectului.

Alimentarea cu energie electrică se va face din PT34 în baza ATR – aviz tehnic de racordare emis de Sucursala Energetică Port.

In organizarea de șantier se va amenaja un depozit de carburanți.

Depozitul de carburant constă într-o platformă pe care vor fi depozitate cisterne de carburant (motorină) cu pompă.

Capacitatea acestuia, respectiv suprafața platformei și numarul de cisterne, precum și tipul de carburant, vor fi stabilite de către constructor în funcție de utilajele pe care le va folosi și de tehnologia de execuție.

f.5). Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Pentru lucrările de reparații ale Digului Nord organizarea de șantier se va racorda la rețelele de utilități existente în Portul Constanța și anume rețea de alimentare cu energie electrică și alimentare cu apă.

Alimentarea cu energie electrică se va face din PT34 în baza ATR – aviz tehnic de racordare emis de Sucursala Energetică Port.

Alimentarea cu apă se va face din rețeaua locală dintr-un punct ce va fi precizat de Beneficiar.

În cazul în care în zona organizării de șantier nu este prevăzută rețea de canalizare menajeră, pentru personalul de execuție a lucrărilor de construcții se vor amplasa grupuri sanitare ecologic mobile cu o cabină. Apa uzata menajera nu se va evacua in bazinul portuar, aceasta se va fi evacuata intr-un rezervor vidanjabil.

Pentru asigurarea comunicațiilor se vor folosi stații radio de emisie recepție și telefoane mobile.

f.6). Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

La terminarea lucrărilor, Constructorul va curăța zona organizării de șantier și va readuce zona la condiția ei inițială spre aprobarea Beneficiarului.

f.7). Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul la organizarea de șantier se va realiza pe rețeaua de drumuri de acces existente în cadrul Portului Constanța.

Pe timpul execuţiei lucrărilor, şi în special a celor aferente tronsonului de dig cuprins între Poarta P1bis şi Farul Alb, se vor impune restricţii de circulaţie pe dig. În acest sens, Antreprenorul va întocmi un program de lucru care va fi agreat de toţi operatorii portuari şi prestatorii de servicii care utilizează drumul de pe coronamentul digului.

f.8). Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Pentru amenajarea organizării de șantier se va folosi piatră spartă.

Pentru lucrările de reparaţii la taluzul exterior ale digului se vor utiliza 2 (două) sorturi de blocuri din piatră, respectiv 1 ÷ 3 t/buc şi 3 ÷ 5 t/buc, stabilopozi de 4,5 t/buc şi de 25 t/buc.

f.9). Metode folosite în construcţie/demolare

Pentru amenajarea organizării de șantier se vor folosi containere care, la terminarea lucrărilor vor fi ridicate de antreprenor și mutate in alt loc, sau la solicitarea beneficiarului vor fi lăsate pe amplasament pt a fi folosite la alt proiect.

f.10) Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Execuţia lucrărilor de reparaţii este prevăzut a se realiza pe o perioadă de 3 (trei) ani având în vedere că lucrările nu se pot executa tot timpul anului. Elementele prefabricate nu se pot confecţiona tot timpul anului, iar punerea în operă a blocurilor de piatră şi a stabilopozilor nu se poate face atât timp cât marea este agitată şi utilajele plutitoare nu pot ieşi în afara portului.

f.11) Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Organizarea de șantier este necesară pentru realizarea proiectului ”Reparaţii Dig de Nord Port Constanţa”. Nu sunt interferențe cu alte proiecte.

f.12)  Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Amplasamentul a fost ales de beneficiar ținând cont de distanța față de amplasamentul lucrărilor de reparații și de lipsa altor construcții pe acesta.

f.13) Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)

Strict legat de organizarea de șantier, ca activități ce vor apare in perioada de funcționare a acesteia, putem enumera: extragerea de agregate,  eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor.

f.14) Alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Conform Certificat de urbanisn nr 1033/11.03.2020, se solicită numai actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

IV. 	DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

- Nu este cazul

V. 	DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Lucrările de reparaţii la Digul de Nord se execută pe un tronson al Digului de Nord al portului Constanţa cuprins între Poarta P1 de acces în port şi Farul Alb.

► Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu completările ulterioare

- Nu este cazul

► Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2314/2004 cu modificările ulterioare şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

- în zona lucrărilor nu sunt identificate situri arheologice sau obiective aparţinând patrimoniului cultural.

► Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind folosinţele actuale şi planificate ale terenului, atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

- politici de zonare şi folosire a terenului

- areale sensibile

Nu există politici de zonare şi de folosire a terenului.

► Coordonatele în sistem STEREO 70 ale amplasamentului

| Coordonate STEREO 1970 amplasament Organizare de Santier |
| --- |
|  | ID | X | Y |  |  |  |
|  | 1 | 791363.1092 | 297755.2731 |  |  |  |
|  | 2 | 791362.6210 | 297845.2558 |  |  |  |
|  | 3 | 791731.5559 | 297847.9600 |  |  |  |
|  | 4 | 791730.3763 | 297757.2656 |  |  |  |

► Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

NU este cazul analizării variantelor de amplasament.

VI. 	DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA

MEDIULUI ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia

poluanţilor în mediu

a) protecţia calităţii apelor

La execuţia lucrărilor, materialele folosite nu reprezintă surse pentru poluarea apei şi nu sunt necesare lucrări şi/sau dotări pentru protecţia acestora. Depozitul de carburanți va fi prevăzut cu o cuvă pentru reținerea eventualelor scurgeri de produs petrolier.

În cazul în care în zona organizării de șantier nu este prevăzută rețea de canalizare menajeră, pentru personalul de execuție a lucrărilor de construcții se vor amplasa grupuri sanitare ecologice mobile cu o cabină.

Apa uzata menajera va fi evacuata intr-un bazin vidanjabil.

b) protecţia aerului

Calitatea aerului nu este afectată decât în perioada de execuţie a lucrărilor, prin noxele emanate de utilajele folosite.

Nivelul acestor noxe este foarte mic, sub nivelul noxelor provenite din activitatea portuară. Nu sunt necesare instalaţii speciale pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă. Constructorul va asigura intreţinerea corespunzătoare a utilajelor.

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

În timpul execuţiei lucrărilor nu se produc vibraţii, iar zgomotul produs de funcţionarea echipamentelor şi utilajelor care concură la realizarea lucrărilor este nesemnificativ şi, în consecinţă, nu sunt necesare amenajări şi dotări pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor. Se vor lua măsuri de către constructor pentru asigurarea la timp a reviziilor şi reparaţiilor  utilajelor.

d) protecţia împotriva radiaţiilor

Materialele folosite nu produc radiaţii.

e) protecţia solului şi subsolului

La execuţia lucrărilor, materialele folosite nu reprezintă surse pentru poluarea solului şi subsolului şi nu sunt necesare lucrări şi/sau dotări pentru protecţia acestora.

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Pe amplasamentul organizării de șantier nu există ecosisteme terestre.

In cap. XIII este analizat impactul proiectului asupra ROSPA0076 Marea Neagră.

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Lucrările se execută în afara aşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public. Cele mai apropiate aşezări umane se află la min. 200 m faţă de limita nordică a Digului de Nord, la care se vor executa lucrări de reparaţii.

In zona lucrărilor nu sunt obiective aparținând patrimoniului arheologic, cultural, și istoric.

Destinația terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate: construcții portuare, depozitare, industriale, CF.

Pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public din afara incintei portuare, mijloacele de transport a  betonului de la stația de betoane și a pietrei brute vor adapta viteza prin oraș la 30km/oră. Poate avea loc o ingreunare temporară a traficului pe căile de acees către șantier.

h ) impactul potenţial asupra asupra peisajului şi mediului vizual

Pe perioada de implementare a proiectului, impactul vizual este caracteristic unui șantier: deplasarea utilajelor, mijloacelor de transport, etc. Prin amplasarea containerelor se va modifica mediul vizual actual, dar acest lucru are loc in incinta portuară.

i) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului / în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

In organizarea de şantier şi la punctele de lucru vor fi amplasate containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor. Eliminarea deşeurilor se va face prin societati autorizate pentru această activitate, societăţi cu care constructotul va incheia contracte. Managementul deșeurilor  se va realiza conform tabelului VI.1 de mai jos.

j) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

La execuţia lucrărilor necesare organizării de şantier nu se folosesc substanţe chimice.

Tabel nr. VI.1 - Gestionarea deşeurilor - în perioada de funcționare a organizării de șantier

| Nr. crt. | Denumirea deşeului | Cantitatea prevăzută a fi generată | Starea fizică (Solid- S, Lichid – L, Semisolid-SS | Codul deşeului | Managementul deşeurilor cantitatea prevăzută a fi generată- (t/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | valorificată | eliminată | rămasă în stoc |
|  | Menajer sau asimilabile | 200kg/lună | S | 20 01 08 | - | integral | - |
|  | Deşeuri de ambalaje (de hârtie şi carton, de materiale plastice, metalice, de sticlă) |  | S | 15 01 01 15 01 02 15 01 04 15 01 07 | - | integral | - |
|  | Deşeuri metalice |  | S | 17 04 07 | Integral2 | - | - |
|  | Uleiuri uzate |  | L | 13 02 | Integral2 | - | - |
|  | Acumulatori uzaţi |  | S | 16 06 | Integral2 | - | - |
|  | Anvelope uzate |  | S | 16 01 03 | Integral2 | - | - |
|  | Filtre de ulei |  | S | 16 01 07* | - | Integral2 | - |
|  | Deşeuri textile contaminate (lavete) |  | S | 15 02 02* | - | integral | - |
|  | Hârtie şi deşeuri specifice activităţii de birou |  | S | 17 04 07 | integral | - | - |
|  | Deşeuri de la echipamente electrice şi electronice |  | S | 16 02 14 | integral | - | - |

2) valorificarea/eliminarea se asigură de către firma care asigură service pentru maşinile şi  utilajele  din dotarea constructorului.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 şi Hotărârii Guvernului nr. 1.061/ 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, producătorul de deşeuri are obligaţia să ţină evidenţa lunară a producerii, stocării provizorii, tratării şi transportului, reciclării şi depozitării definitive a deşeurilor.

Se vor păstra evidenţe stricte privind datele calendaristice, cantităţile eliminate şi identificatorii mijloacelor de transport utilizate.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a

biodiversităţii

La execuţia lucrărilor de reparaţii se folosesc blocuri naturale din piatră care se extrag din cariere existente care funcţionează conform normelor legale în vigoare si se depozitează in organizarea de santier in locuri sepcial amenajate.

De asemenea, se mai folosesc elemente prefabricate din beton tip stabilopod. Pentru confecţionarea acestora se utilizează beton de ciment preparat în staţii de betoane agrementate. Agregatele pentru prepararea betonului se extrag din balastiere şi cariere aprobate şi agrementate. Cimentul provine de la Fabrici de Ciment de asemenea agrementate. Apa pentru prepararea betonului şi pentru „tratarea” prefabricatelor din beton pe timpul întăririi provine din reţeaua de apă a portului Constanţa.

Pe amplasament nu este afectată biodiversitatea.

VII. 	DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN  MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Impactul potential asupra factorilor de mediu care l-ar putea avea lucrarile propuse pentru ”Organizarea execuției lucrărilor - Reparații dig de nord  port Constanța” vor fi luate în considerare atât pe perioada de executie cât și in perioada de operare a lucrarilor.

Se vor lua în considerare factorii care vor fi potential afectati precum și masurile care se impun pentru evitarea, reducerea sau ameliorarea acestui impact potential fiind evidentiate toate tipurile de activitati.

Din analiza tabelelor de mai jos rezultă că impactul negativ se realizează în principal în perioada de implementare a proiectului şi este local. La finalizarea lucrărilor, organizarea de șantier va fi dezafectată, terenul curățat și prezentat beneficiarului spre aprobare.

## VII.1. Impactul potential asupra calitatii și regimului cantitativ al corpurilor de apa de suprafata și subterane

Nu este influentata calitatea corpului de apa din incinta portuara (apa din Marea Neagra). In caz de poluare accidentala cu hidrocarburi, se va realiza ecologizarea zonei.	Impactul potential asupra calitatii și regimului cantitativ al corpurilor de apa de suprafata și subterane este prezentat în Tabelul VII.1 de mai jos.

Impactul este negativ, dar nesemnificativ, local și numai pe perioada de funcționare a organizării de șantier.

Tabel VII.1. - Impactul potential asupra calitatii și regimului cantitativ al  corpurilor de apa de suprafata și subterane

| Nr. crt. | Activitatea | Impact potențial | Natura impactului | Extinderea impactului/Magnitudine | Masuri de evitare/ diminuare | Impact remanent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizare de santier | Poluare accidentala cu ape uzate menajere neepurate | Direct, pe termen scurt | Local/ Redusă | Utilizarea toaletelor cologice vidanjabile | Nu are |
| 2. |  | Poluare accidentală cu hidrocarburi | Direct, pe termen scurt | Local/ Redusă | Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel de operaţii. | Nu are |
| 3. |  |  |  |  | Cisternele de carburant vor fi prevăzute cu cuvă pentru reținerea carburantului in caz de defectiuni | Nu are |
| 4. |  | Poluare accidentală cu deșeuri | Direct, pe termen scurt | Local/ Redusă | Se va amenaja o paltformă specială pe care se vor amplasa containere colorate/ etichetate pentru colectarea selectivă și depozitarea temporară a deșeurilor | Nu are |
| 5. |  | Spălare roți autovehicule | Direct, pe termen scurt | Local/ Redusă | Se va amenaja o platformă pentru spălat , prevăzută cu rigole de colectare a apelor de spălare și un decantor de grăsimi | Nu are |

## VII.2. Impactul potential asupra aerului și climei

Impactul potential asupra aerului și climei este prezentat in tabelul VII.2 de mai jos. Impactul este negativ, local și numai pe perioada de funcționare a organizării de șantier.

Activitatea de fabricare a stabilopozilor nu are impact asupra aerului sau climei.

Tabel VII.2. - Impactul potential asupra aerului și climei

| Nr. crt. | Activitatea | Impact potenți al | Natura impactului | Extinderea impactului | Magnitudine | Masuri de evitare/ diminuare | Impact remanent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Realizarea platformelor din piatră spartă, ce implică manevrarea materialelor pulverulente | Poluare cu particule în suspensie | Temporar, pe perioada lucrarilor | Locală,pe termen scurt | Emisiile de praf variaza adesea în mod substantial de la o zi la alta, functie de operatiile specifice, conditiile meteorologice dominante | Reducerea inaltimii la descarcarea cupei utilajului Evitarea executiei lucrarilor în perioadele de vânt foarte puternic | Nu este cazul |
| 2. | Trafic asociat organizării de șantier | Poluare aer ca urmare a transportului materialelor pulverulente | Temporar, pe perioada lucrarilor | Local | Locală | Transport acoperit al materialelor pulverulente | Nu este cazul |
| 3. |  | Poluare aer ca urmare a traficului | Temporar, pe perioada lucrarilor | Local | Functie de starea vehiculelor de transport | Întretinere corespunzatoare a vehiculelor și utilajelor (asigurare revizii tehnice periodice) | Nu este cazul |

## VII.3. Impactul potential asupra solului

Impactul potential asupra solului este prezentat in tabelul VII.3 de mai jos. Impactul este negativ, local ca urmare a ocuparii temporare a unor suprafete de teren cu organizarea de santier. Dat fiind amplasamentul organizării de șantier in incinta portuară, impactul asupra solului se considera nesemnificativ. Lucrarile de executie a stabilopozilor  nu sunt generatoare de poluanti pentru sol.

La terminarea lucrărilor, organizarea de șantier se desfiintează, locul se curăță și se supune aprobării beneficiarului.

Tabel VII.3. - Impactul potential asupra solului

| Nr. crt. | Activitatea | Impact potențial | Natura impactului | Extinderea impactului | Magnitudine | Masuri de evitare/diminuare | Impact remanent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizarea de șantier | Ocuparea temporara a terenului pentru organizarea platformei de lucru | Temporar, local | Locală | Redusă. Zona a mai fost folosită ca organizare de șantier | Delimitarea stricta a organizarii de șantier Redare teren in starea initiala la terminarea lucrarilor | Nu are |
| 2. |  | Poluare chimica si biologica a solului si subsolului ca urmare a evacuarilor de ape uzate neepurate | Temporar, pe perioada lucrarilor | Local | Redusă | Utilizare de wc-uri ecologice | Nu are |
| 3. |  | Deversari accidentale de hidrocarburi direct pe sol | Temporar, pe perioada lucrarilor | Local | Redusă | Manipularea hidrocarburilor se va face în conditii de siguranta | Nu are |
| 4. | Trafic asociat Organizării de șantier și execuției lucrărilor | Posibilitatea contaminarii solului cu Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Mn, | Temporar ca urmare a circulatiei vehiculelor sau a execuției lucrărilor | Local | Functie de tipul de transport (greu, muncitori la locul de munca, etc), de starea vehiculelor, de combustibilul utilizat | Revizii tehnice periodice | Nu are |

## VII.4 Impactul potential asupra florei și faunei

Impactul potential asupra asupra florei și faunei, incluzând luarea în considerare a zgomotului și vibratiilor este prezentat in tabelul VII.4 de mai jos. Acestea este nesemnificativ, zona avand puternice influente antropice. Fata de traficul actual nu se va inregistra o crestere semnificativa a acestuia, afectarea florei si faunei fiind nesemnifcativa. La terminarea lucrărilor, organizarea de șantier se dezafectează. Organizarea de șantier este amplastă in afara siturilor Natura 2000, intr-o zonă industrială.

Tabel VII.4. - Impactul potential asupra florei  și faunei incluzând luarea în    considerare a zgomotului și vibratiilor

| Nr.crt | Activitatea | Impact potențial | Natura impactului | Extinderea impactului | Magnitudine | Masuri de evitare/ diminuare | Impact remanent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizare de șantier | Pierderea vegetatiei ca urmare a ocuparii temporare de teren cu organizarea de santier (37.999 mp) | Impact nesemnificativ, temporar si local. Activitatea se desfășoară in zonă industrială | Local | Redusă | Respectare amplasa-ment organizare de santier | Nu are |
| 3. |  | Poluare vegetatie cu praf | Impact nesemnificativ, temporar si local asupra vegetatiei terestre | Local | Redusă | Evitare manevrare material pulverulent în perioade de vânt puternic | Nu are |
| 4. |  | Producere zgomot si vibratii | Temporar, pe perioada lucrarilor | Local | Functie de tipul utilajelor și al mijloacelor de transport | Revizii periodice ale utilajelor Utilizarea de utilaje care respecta prevederile H.G. 1756/20061 | Nu a fost identificat |
| 5. | Trafic asociat organizării de santier | Poluare vegetatie cu praf și imisii ca urmare a traficului | Temporar, pe perioada lucrarilor | Local | Functie de starea vehiculelor de transport, de durata lucrarilor | Transport acoperit al Întretinere Corespunza-toare a vehiculelor (asigurare revizii tehnice periodice) Evitarea functionarii în gol a motoarelor | Nu este cazul |

## VII.5 Impactul potential asupra peisajului și mediului vizual

Impactul potential asupra peisajului și mediului vizual este specific unei organizări de șantier. Activitatea se desfășosră intr-o incintă industrială. Considerăm că impactul potential asupra asupra peisajului și mediului vizual este temporar și local. După dezafectarea organizării de șantier, se revine la starea inițială a terenului.

## VII.6 Impactul potential asupra patrimoniului istoric și cultural

In zona lucrărilor nu sunt identificate obiective de patrimoniu și nici arhitecturale.

## VII.7 Impactul potential asupra populatiei, folosintelor, bunurilor materiale și a sanatatii umane, incluzând luarea în considerare a zgomotului și vibratiilor

Impactul potenţial asupra populaţiei, folosinţelor, bunurilor materiale şi a sănătăţii umane, incluzând luarea în considerare a zgomotului şi vibraţiilor este redus si este rezultatul traficului asociat lucrarilor (tabelul nr. VII.5 de mai jos ). Proiectul se implementeaza in incinta portului Constanta. Nu sunt afectate bunuri materiale ale populatiei. Lucrarile propuse a fi realizate aflandu-se in incinta portuara, nu va fi afectata decat populatia ce activeaza in zona si aceasta intr-o mica masura. Ca urmare a masurilor propuse, impactul potential este diminuat.

Tabel VII.5. - Impactul potential asupra asupra populatiei, folosintelor, bunurilor materiale

și a sanatatii umane, incluzând luarea în considerare a zgomotului și vibratiilor

| Nr.crt | Activitatea | Impact potențial | Natura impactului | Extinderea impactului | Magnitudine | Masuri de evitare/diminuare | Impact remanent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trafic asociat santierului | Posibile accidente de circulatie pe drumurile de acces către port | Direct | Local | Semnificativ, daca nu se respectă traseele aprobate prin studiul de trafic | Respectare trasee aprobate Instruire șoferi | Numai în caz de accident cu vatamare corporala sau avariere vehicol |
| 2. |  | Producere zgomot si vibratii | Temporar, pe perioada lucrarilor, direct | Local | Functie de tipul de transport (greu, muncitori la locul de munca, etc), de starea drumului și a imobilelor aflate la drum | Traficul greu prin localitati se va efectua cu reducerea vitezei conform cerințelor legale | În cazul în care nu se respectă restricţiile de viteză pot apare deteriorări la locuinţe ca urmare a vibraţiilor |
| 3. |  | Murdarire drumuri publice | Temporar, pe perioada lucrarilor, direct | Local | Semnificativ, daca nu se iau masuri | Se vor prevedea puncte de curatire manuala sau mecanizata a pneurilor la iesirea din zona santierului. | Nu are |
| 4. | Trafic asociat santierului | Poluare aer ca urmare a traficului | Temporar, direct, pe perioada lucrarilor | Local | Functie de starea vehiculelor de transport și de starea drumurilor | Întretinere corespunzatoare a vehiculelor (asigurare revizii tehnice periodice) - folosirea de utilaje si camioane de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare și retinere a poluantilor evacuati în atmosfera | Nu este cazul |
| 5. |  | Poluare aer ca urmare a transportului materialelor pulverulente | Temporar, pe perioada lucrarilor | Local | Locală | Transport acoperit al materialelor pulverulente | Nu este cazul |

## VII.8 Impactul produs de deseuri

Pentru evaluarea impactului deseurilor asupra elementelor de mediu și a comunitatilor locale (tabelul VII.7 de mai jos), pe perioada de executie a lucrarilor, s-a utilizat urmatoarea matrice:

|  | Receptori | Probabilitatea de aparitie |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
| Severitatea impactului | AER | APĂ | SOL | FLORĂ și FAUNĂ | RESURSE | POPULATIE | Neaşteptat , dar previzibil | Rară | Posibilă | De aşteptat | De aşteptat şi repetabil |
| 0 | Fără efect |  |  |  |  |  |
| 1 | Efect foarte redus |  |  |  |  |  |
| 2 | Redus |  |  |  |  |  |
| 3 | Mediu |  |  |  |  |  |
| 4 | Mare |  |  |  |  |  |
| 5 | Foarte mare |  |  |  |  |  |

Ca urmare a măsurilor propuse, impactul potenţial al deşeurilor produse pe perioada de şantier este diminuat.

Tabel VII.7. - Impactul produs de deşeurile generate

| ACTIVI-TATE/ SURSA | IMPACT | RECEPTOR | MASURI DE REDUCERE, COMBATERE și PREVENIRE | IMPACT REZIDUAL și RISC | RECEPTOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AER | APA | SOL | FLORĂ ŞI FAUNĂ | RESURSE | COMUNITTAE |  |  | AER | APA | SOL | FLORĂ ŞI FAUNĂ | RESURSE | COMUNITTAE |
| Producerea, colectarea deseurilor, depozitarea temporară şi evacuarea deşeurilor in perioada de şantier | Deseuri necontrolate pe santier, in detrimentul animalelor, deşeuri posibil toxice pentru plante şi sol. Deseurile alimentare depozitate necontrolat , sau in tomberoane deschise, atrag animalele care se hranesc cu lesuri și pot raspandi boli. | 0 | E2 | E3 | E3 | E4 | E1 | Proiectare și conditii preliminare Reciclarea și reducerea deseurilor. Zonele cu deseuri trebuie sa fie bine stabilite de executant şi adecvate pentru locatie (nu un scop ulterior pe santier) Echipamente Vehicule corespunzatoare și autorizate pentru transport deseuri menajere Containere acoperite şi clar etichetate pentru depozitare | Producerea deseurilor, nevoia de a depozita și transporta deseuri Depozitarea substantelor periculoase în condiţii de siguranţă. Utilizarea spatiului delimitat al depozitului ecologic Atragere animale | 0 | 0 | 0 | E2 | E2 | 0 |

| Producerea, colectarea deseurilor, depozitarea temporară şi evacuarea deşeurilor in perioada de şantier | Deseuri necontrolate pe santier, in detrimentul animalelor, deşeuri posibil toxice pentru plante şi sol. Deseurile alimentare depozitate necontrolat , sau in tomberoane deschise, atrag animalele care se hranesc cu lesuri și pot raspandi boli. | 0 | E2 | E3 | E3 | E4 | E1 | Proiectare și conditii preliminare Reciclarea și reducerea deseurilor. Zonele cu deseuri trebuie sa fie bine stabilite de executant şi adecvate pentru locatie (nu un scop ulterior pe santier) Echipamente Vehicule corespunzatoare și autorizate pentru transport deseuri menajere Containere acoperite şi clar etichetate pentru depozitare | Producerea deseurilor, nevoia de a depozita și transporta deseuri Depozitarea substantelor periculoase în condiţii de siguranţă. Utilizarea spatiului delimitat al depozitului ecologic Atragere animale | 0 | 0 | 0 | E2 | E2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producerea, colectarea deseurilor, depozitarea temporară şi evacuarea deşeurilor in perioada de şantier | Lipsa separarii duce la costuri suplimentare intru-cat deseurile sunt clasificate in categoria cea mai inalta de risc. | 0 | E2 | E3 | E3 | E4 | E1 | Management Planuri şi proceduri adecvate. Evidenta gestiunii deseurilor conform HG 856/2002. Programe de instruire şi constientizare Separarea şi colectarea regulata a deseurilor. Optiuni de reciclare a deseurilor Evacuarea regulata a deseurilor. Documentatie completa pentru transferul deseurilor, conform Hotărârii 1061/2008 |  | 0 | 0 | 0 | E2 | E2 | 0 |

| Producerea, colectarea deseurilor, depozitarea temporară şi evacuarea deşeurilor in perioada de şantier | Lipsa separarii duce la costuri suplimentare intru-cat deseurile sunt clasificate in categoria cea mai inalta de risc. | 0 | E2 | E3 | E3 | E4 | E1 | Management Planuri şi proceduri adecvate. Evidenta gestiunii deseurilor conform HG 856/2002. Programe de instruire şi constientizare Separarea şi colectarea regulata a deseurilor. Optiuni de reciclare a deseurilor Evacuarea regulata a deseurilor. Documentatie completa pentru transferul deseurilor, conform Hotărârii 1061/2008 |  | 0 | 0 | 0 | E2 | E2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producerea, colectarea deseurilor, depozitarea temporară şi evacuarea deşeurilor in perioada de şantier | Neindeplinirea aplicării Obligatiei de Precautie | 0 | E2 | E3 | E3 | E4 | E1 | Comportament Deseurile vor fi separate in saci de polietilena şi dusi in containere corespunzatoare din santier. Colectarea selectivă a deseurilor Echipamente Personal pregătit şi echipamente adecvate pentru astfel de situaţii de urgenţă |  | 0 | 0 | 0 | E2 | E2 | 0 |

VIII. 	prevederi pentru monitorizarea mediului

Efectele execuţiei organizarii de santier asupra mediului fiind nesemnificative, nu este necesar să se prevadă măsuri special de monitorizare a mediului.

IX. 	LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI / PROGRAME /

STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Nu este cazul.

X. 	LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Localizarea Organizării de Şantier

Pentru Organizarea de Şantier, Beneficiarul pune la dispoziţia Antreprenoreului o suprafaţă de teren de 37.999 mp situată pe terenul din spatele Danei 97 din portul Constanţa Nord, respectiv pe latura de Vest a bazinului fluvio-maritim.

- Descrierea lucrărilor necesare Organizării de Şantier

Organizarea de șantier  va cuprinde urmatoarele obiecte, cu precizarea numarului conventional cu care acestea sunt figurate in plansa 3:

- cabină de pază -7;

- containere metalice modulate cu destinația de:

- sediu de șantier, birouri -1

- vestiare - 6

- loc pentru servit masa - 5

- magazie - 3

- atelier mecanic - 4

-      wc-uri ecologice - 2

- platforme incintă pentru realizarea stabilopozilor - 13

- platforme incintă pentru depozitarea materialelor necesare lucrărilor de reparați - 17

- drumuri de acces platforme, containere, depozite, etc. - 14

- depozit de carburant - 12

- depozite cu diferite destinații – vor fi pozitionate in functie de necesitatile constructorului

- parcări pentru utilaje și autoturisme personal - 10, 11

- înprejmuire și porți de acces – 15,16

- tablou electric – va fi pozitionat in incinta organizarii, in zona de racordare la alimentarea cu energie electrica

- punct de Prim-Ajutor -8 H;

- punct pe prevenire și stingere a incendiilor (dotat cu toate echipamentele cerute prin lege) – 9 P.

Depozitul de carburant constă într-o platformă pe care vor fi depozitate cisterne de carburant (motorină) cu pompă.

Capacitatea acestuia, respectiv suprafața platformei și numarul de cisterne, precum și tipul de carburant, vor fi stabilite de către constructor în funcție de utilajele pe care le va folosi și de tehnologia de execuție.

Depozitul de carburanți va fi prevăzut cu o cuvă pentru reținerea eventualelor scurgeri de produs petrolier.

Pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Organizării de Şantier se vor amplasa „containere” având următoarele funcţiuni:

- un container de 20’ tip birou pentru personalul TESA – 1 (plansa 3)

- un container de 40’ tip vestiar pentru muncitori – 6 (plansa 3)

- un container de 20 ‘ tip sală de mese pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în Organizarea de şantier – 5 (plansa 3)

- un container de 20’ tip magazie pentru depozitare scule şi echipamente – 3 (plansa 3)

- WC-uri ecologice – 2 (plansa 3)

Containerele pot fi monobloc sau modulare.Acestea pot fi dispuse și „suprapus" pentru a reduce spațiul ocupat.

Containerele monobloc pot fi utilizate ca și spatii de birouri, de depozitare, etc., iar cele modulare se pot aranja sub forma unor clădiri containerizate de 1-2-3 etaje cu scara de acces la interior sau exterior, cu holuri de acces și încăperi compartimentate în funcție de cerințe.

Constructorul va ridica și va menține împrejmuiri temporare și porți, pentru a închide aria organizări se șantier, nici o persoana neautorizată nu va putea intra în zona organizări de șantier. La terminarea lucrărilor, Constructorul va curăța zona organizări de șantier și va readuce zona la condiția ei inițială spre aprobarea Beneficiarului.

Constructorul va întreține șantierul într-o stare curată, ordonată și sanitară adecvată, va lua măsurile necesare pentru protecția mediului în și în jurul șantierului.

Căile de acces, suprafețele de depozitare a materialelor, platformele pe care se amplasează containerele, parcările pentru angajați și utilaje vor fi din piatră spartă.

Toate platformele din incinta organizării de șantier vor fi realizate din piatră spartă.

La toate platformele din organizarea de șantier vor fi prevăzute pante pentru dirijarea apelor pluviale.

Toata zona care deservește organizarea de șantier va fi protejata printr-un gard de împrejmuire din plasă de sârmă montată pe stâlpi metalici. Porțile de acces vor fi realizate din plasă de sârmă pe cadru metalic.

Antreprenorul va marca și semnaliza toate rețelele existente în zona organizări de șantier, acesta are obligația de a proteja toate rețelele existente în zona organizări de șantier.

În Organizarea de Şantier se vor depozita blocuri naturale şi se vor confecţiona stabilopozi.

Aceste activităţi nu au impact asupra mediului deoarece materialele folosite (blocuri şi beton) nu poluează mediul. În consecinţă nu sunt necesare dotări şi măsuri speciale pentru controlul emisiilor de poluanţi.

Materiile prime utilizate și modul de depozitare

Materialele manipulate în cadrul organizării de șantier sunt:

-  blocuri de piatră de diferite dimensiuni – depozitate în grămezi pe platforme, încărcate în autobasculante și transportate fie la dană în vederea încărcării pe gabară, fie pe uscat direct în amplasamentul lucrării;

-    cofraje metalice pentru realizarea stabilopozilor;

-   beton adus cu autobetoniere și turnat în cofrajele de stabilopozi, fără depozitare în incinta organizării de șantier;

-   cofraje și armături pentru realizarea reparațiilor la dala de coronament, în funcție de tehnologia aleasă de constructor.

Tehnologia de execuție și manipulare a stabilopozilor este următoarea:

- cofrajele metalice pentru confecționarea stabilopozilor se achiziționeaza și se transportă la Organizarea de Șantier, unde se depozitează pe una din platformele incintei (13 plansa 3)

- se montează cofrajele în vederea turnării betonului, pe una din platformele incintei care va constitui poligonul de turnare

- betonul va fi preparat într-o stație de betoane stabilită de către constructor și transportat cu autobetoniera în amplasamentul Organizării de Șantier, la poligonul de turnare

- se toarnă betonul în cofrajele metalice, se lasă la întărit, apoi se decofrează

- în funcție de tehnologia de execuție stabilită de constructor și de ritmul de punere în operă în dig a stabilopozilor, precum și de suprafața poligonului de turnare, elementele prefabricate pot fi lăsate acolo unde sunt după decofrare. Dacă este necesar, elementele pot fi depozitate în alta zonă, așezate în rânduri, întrepătrunse, sau stivuite pe două nivele. Se vor folosi utilaje de manipulare corespunzătoare.

- încărcarea stabilopozilor în trailer cu macaraua și transportul până la dana de acostare, descărcarea de pe trailer pe platforma adiacentă danei.

- încărcarea stabilopozilor de pe dană pe gabară cu macaraua plutitoare, în vederea transportului la locul de punere în operă

Platformele din incinta (13 plansa 3) au capacitatea de a depozita (inclusiv poligon turnare) circa 800 stabilopozi. Constructorul își va organiza execuția lucrărilor și în funcție de aceasta.

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Amplasamentul pus la dispoziție de beneficiar pentru organizarea de șantier este adiacent Danei nr. 97 la care se operează, având la dipoziție toate utilitățile necesare.

De aceea, pentru activitățile din organizarea de șantier aceasta se va racorda la rețelele de utilități existente, și anume rețea de alimentare cu energie electrică și alimentare cu apă.

Alimentarea cu energie electrică se va face din PT34 în baza ATR – aviz tehnic de racordare emis de Sucursala Energetică Port.

Alimentarea cu apă se va face din rețeaua locală dintr-un punct ce va fi precizat de Beneficiar.

În cazul în care în zona organizării de șantier nu este prevăzută rețea de canalizare menajeră, pentru personalul de execuție a lucrărilor de construcții se vor amplasa grupuri sanitare ecologic mobile cu o cabină. Apa uzată menajeră nu se va evacua în bazinul portuar, aceasta va fi evacuată intr-un rezervor vidanjabil.

Pentru asigurarea comunicațiilor se vor folosi stații radio de emisie recepție și telefoane mobile.

XI. 	LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA

INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU ÎNCETARE A ACTIVITĂŢII,

ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

Încetarea activităţii coincide cu finalizarea lucrărilor.

În cadrul Organizării de Şantier nu pot apare „accidente” care să conducă la poluarea mediului.

La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va prelua containerele pe care le-a utilizat în timpul activităţii, va înlătura toate deşeurile (resturile) de materiale. Restul lucrărilor preluate de la Beneficiar şi eventual lucrări executate de acesta vor fi predate Beneficiarului în bună stare de funcţionare.

XII.	ANEXE – PIESE DESENATE

Anexa 1 	- Plan de situaţie port Constanţa

- Plan de încadrare în zonă

- Plan de situaţie Organizare de Şantier

- Plan incadrare ROSPA 0076 Marea Neagră

Anexa 2     -  Certificat de Urbanism 1033 din  11.03.2020

Anexa 3     -  Certificat de atestare MMAP

Anexa 4     -   Formular Standard NATURA 2000

XIII. IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA SITURILOR NATURA 2000

- Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de ROSPA0076 Marea Neagră; coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.

Proiectul cuprinde lucrările necesare pentru organizarea de șantier amenajată pentru implementarea proiectului privind repararea digului de Nord al Portului Constanţa pe tronsonul cuprins între poarta P1 de acces în port şi Farul Alb, în lungime de 3550 m.

Punerea în operă a acestor materiale se va face cu macarale plutitoare pe zonele care acestea pot lucra, în special zonele (degradările) aflate sub nivelul apei şi cu macarale pe şenile pentru lucrările aflate deasupra nivelului apei.

Transportul blocurilor de piatră şi stabilopozilor care se vor pune în operă cu macarale plutitoare se va face cu gabare, iar blocurile de piatră şi stabilopozii care se vor pune în operă „de la uscat”, cu macarale pe şenile, cu autobasculante şi trailere.

În Organizarea de Şantier este prevăzut să se amenajeze un depozit tampon pentru blocurile de piatră şi un poligon pentru turnarea stabilopozilor.

| Coordonate STEREO 1970 amplasament Organizare de Santier |
| --- |
|  | ID | X | Y |  |  |  |
|  | 1 | 791363.1092 | 297755.2731 |  |  |  |
|  | 2 | 791362.6210 | 297845.2558 |  |  |  |
|  | 3 | 791731.5559 | 297847.9600 |  |  |  |
|  | 4 | 791730.3763 | 297757.2656 |  |  |  |

- Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Lucrările  se vor executa la limita sitului  ROSPA0076 Marea Neagră. In planșele din Anexa nr. 1 se prezintă planul de incadrare in zonă și planul de situație, precum și poziționarea organizării se șantier față de sit.

- Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului

Declararea ROSPA0076 Marea Neagră s-a realizat prin prin Hotărârea de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, actualizată și modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 971/2011. Situl Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagră se află în extremitatea sud-estica a României și se întinde de la nord la sud ca o bandă de lățime variabilă suprapusă în principal peste zona marină, urmând linia litoralului și pornind din zona Sulina până în sudul litoralului la granița cu Bulgaria.

În cadrul ROSPA0076 Marea Neagră nu există elemente de interes conservativ, de tip abiotic. Suprafața sitului  este de 140.143 ha.

In Anexa nr. 4 se prezintă formularul standard pentru ROSPA0076 Marea Neagră.

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii:

a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 10

b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 20

c) numar de specii periclitate la nivel global: 2

Situl nu este important pentru cuibărit.

Speciile de pasari de interes conservativ de pe suprafata ROSPA Marea Neagră utilizează aria protejată in special ca loc de hrănire si ca loc de adăpost pe timpul perioadelor de migratie.

Situl este important pentru iernat pentru următoarele specii:

- menționate in anexa I: Cygnus Cygnus (100-1.500i), Gavia arctica (250-300i), Gavia stellata (100-200i), Mergus Albellus (100-1.500i);

- nemenționate in anexa I: Podiceps nigricollis (2.000-20.000i),  Phalacrocorax carbo (10.000-27.000i), Aythya fuligula (6.300 -7450i); Fulica atra (25.000-40.000i), Anas platyrhynchos (7.000-9.000i), Anas strepera (340-410i),  Mergus merganser (120-180i), Aythya ferina 18.000-20.000i), Bucephala clangula (1.500-3.000i).

In perioada de migratie, lunile septembrie şi martie, situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de baltă, fiind candidat ca sit RAMSAR.

Organizarea de șantier este amplasată in incinta portuară, la  o distanță de 2450 m față de limita sitului.

Nu este afectată suprafața sitului.

- Precizarea dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

Proiectul propus nu are legătură directă cu și nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar.

- Estimarea impactului potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar.

In Anexa nr. 4 se prezintă Formularul standard al sitului ROSPA0076 Marea Neagră. Pe baza datelor din Formularul standard și a celor extrase din Planul de management  al ROSPA Marea Neagră, in tabelul XIII.1  de mai jos se prezintă relațiile dintre  speciile de păsări de desemnare a sitului ROSPA0076 Marea Neagră şi perimetrul proiectului de investiții.

Situl nu este important pentru cuibărit.

Speciile de pasari de interes conservativ de pe suprafata ROSPA0076 Marea Neagră utilizează aria protejată in special ca loc de hrănire si ca loc de adăpost pe timpul perioadelor de migratie.

Speciile de păsări de interes comunitar identificate, nu sunt restrânse la o arie limitată, ci au o arie largă de răspândire în sit şi nu sunt izolate, suprafeţele de habitat vecine implementării proiectului putând găzdui aceste specii pe durata implementării proiectului. Aceste afirmaţii sunt argumentate de informaţiile prezentate în formularul standard al sitului ROSPA0076 Marea Neagră privind mărimea suprafeţei  sitului, gradul de izolare a speciilor de păsări şi conservării habitatelor preferate de speciile de păsări din sit, dar şi în urma studiilor de teren efectuate de specialiştii ce au elaborat Planul de management  al ROSPA Marea Neagră, precum și de specialiștii din cadrul colectivului de proiectare. Astfel  putem estima că se poate asigura menţinerea integrităţii populaţiilor de păsări din sit pe termen lung dacă se respectă măsurile de diminuare a impactului.

După cum se observă din datele prezentate mai jos, speciile de păsări de desemnare a ROSPA0076 Marea Neagră folosesc situl pentru odihnă, hrănire sau au fost observate doar tranzitând în zbor zona fără a cuibări sau a fi dependente de o suprafaţă limitată strict pe zona proiectului. Conform datelor furnizate de Formularul Standard al sitului, populaţiile speciilor de păsări identificate sunt ne-izolate şi cu o arie de răspândire extinsă în situl ROSPA0076 Marea Neagră astfel că se poate concluziona că pe perioada execuţiei  lucrărilor vor evita zona.

Concluzii:

Organizarea de șantier nu ocupă suprafețe din sit, deci nu se reduc habitate ce pot fi folosite speciile de păsări de interes comunitar din interiorul ROSPA0076 Marea Neagră pentru pasaj, popas şi hrană. De asemenea,  integritatea ariei de importanţă avifaunistică nu este afectată, iar relaţiile structurale şi funcţionale care au creat-o şi o menţin sunt asigurate.

Tabel XIII. 1 : Relațiile dintre  speciile de păsări de desemnare a sitului ROSPA0076 Marea Neagră şi perimetrul proiectului de investiții.

| Cod | Denumire specie | Date bio ecologice | Relaţia speciei cu situl ROSPA0076 Marea Neagră și perimetrul proiectului de investiţii |
| --- | --- | --- | --- |
| A464 | Puffinus yelkouan Ielcovan | Populaţie prezentă în pasaj cu o populaţie de 10.000-17.000i. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este A: 100 > = p>15%. Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată bună. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „A” – populaţie izolată. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este A: valoare excelentă. | Au fost observate stoluri, în pasaj, în apele teritoriale ale României, în lunile aprilie și mai. Specia evită apropierea de coastă și preferă (în scurtul interval pe care-l pentrece în zona românească a Mării Negre) zonele situate la aproximativ o milă marină în larg. Acest comportament poate fi pus pe seama biologiei și ecologiei speciei. Specia nu este prezentă în perimetrul organizării de șantier |
| A020 | Pelecanus crispus Pelicanul creț | Specia apare în pasaj cu o populaţie de 900 – 1800i. Pe culoarul inferior al Dunării iernează 100 – 800i. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este C: 2>=p>0%. Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată bună. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „C” – populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este C: valoare considerabilă. Statutul de conservare în România: critic periclitat | Sosește în zona de cuibărit din Delta Dunării la sfârșitul lui martie sau în aprilie și pleacă spre cartierele de iernat în septembrie-octombrie. Folosește situl pentru odihnă și hrănire/pasaj. Specia nu este prezentă în perimetrul organizării de șantier |
| A177 | Larus minutus Pescărușul mic | Specia apare în pasaj cu o populaţie de 10.000 – 12.000i. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este A: 100 > = p>15%. Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată bună. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „C” – populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este B: valoare bună. | La noi în țară este prezentă începând cu luna aprilie, până în octombrie. În afara perioadei de reproducere, specia este întâlnită pe mare, aproape de țărm dar și în lagune și lacuri litorale, iernând în zonele de coastă cu plaje nisipoase și mâloase. Specia nu este prezentă în perimetrul organizării de șantier |
| A191 | Sterna sandvicensis Chira de mare | Specie ce apare în pasaj cu o populaţie de 5.200-20.000i. 20 - 300 perechi cuibăritoare in movile de nisip, pietriș, noroi sau coral. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este A: 100 > = p>15%. Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată bună. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „C” – populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este B: valoare bună. Statutul de conservare în România: critic periclitată | Distribuția in România: tărmurile nordice ale Mării Negre, Complexul lagunar Razim Sinoe, Insula Sacalin Specia nu este prezentă în perimetrul organizării de șantier |
| A396 | Branta ruficollis Gâsca cu gât roșu | Specie ce apare în pasaj cu o populaţie de 8.000 - 17.000 exemplare și 9.000 - 20.000 exemplare ce iernează. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este C: 2>=p>0%. Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată bună. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „C” – populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este A: valoare excelentă. Statutul de conservare în România: critic periclitată | În România este oaspete de iarnă. Sosește rareori în luna octombrie, respectiv pleacă în luna aprilie. Specia nu este afectată de lucrări, acestea efectuându-se in afara perioadei octombrie-aprilie. |
| A197 | Chlidonias niger Chirighița neagră | Specie cu o populaţie de 3.000 – 10.000 indivizi în pasaj și 300 - 800 perechi cuibăritoare. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este C: 2>=p>0%. Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată bună. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „C” – populaţie neinzolată cu o arie de răspândire extinsă. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este C: valoare considerabilă. | Distribuția in România: Delta Dunării, lacurile litorale, zonele foarte umede din Lunca Dunării, izolat și în interiorul țării. Sosește din cartierele de iernare în a doua jumătate a lunii aprilie. Numărul de exemplare înregistrat în întreg programul de monitorizare este unul mic (n=29). Specia nu este prezentă în perimetrul organizării de șantier. Poate apare in zbor. |
| A189 | Gelochelidon nilotica Pescărița râzătoare | Specie cu o populaţie de 300 – 1.000 indivizi în pasaj și 5 - 10 perechi cuibăritoare. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este A: 100 > = p>15%. Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată in stare excelentă. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „C” – populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este B: valoare bună. | În România este oaspete de vară. Distribuția in România: tărmurile Mării Negre, Complexul lagunar Razim Sinoe, Insula Sacalin Specia nu este prezentă în perimetrul organizării de șantier Poate apare in zbor. |
| A170 | Phalaropus lobatus Notatița | Specia apare în pasaj cu o populaţie 700 – 1200i. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este C: 2>=p>0%. Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată bună. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „C” – populaţie neinzolată cu o arie de răspândire extinsă. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este C: valoare considerabilă. | În România specia apare în pasaj, mai frecvent observată în luna septembrie. Specia nu a putut fi observată pe durata programului de monitorizare. Specia nu este afectată de lucrări, acestea neefectuându-se in perioada de pasaj |
| A195 | Sterna albifrons Chira mică | Specia apare în pasaj cu o populaţie 200 – 600i. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este B: 15>=p>2%.Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată bună. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „C” – populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este B: valoare bună. Statutul de conservare în România: critic periclitată | Chira mică este o specie migratoare, oaspete de vară în România (lunile mai-septembrie), de origine europeană. Distribuția in România: tărmurile Mării Negre, Complexul lagunar Razim Sinoe, Insula Sacalin Specia nu este prezentă în perimetrul organizării de șantier Poate apare in zbor. |
| A196 | Chlidonias hybridus Chirighița cu obraz alb | Specia apare în pasaj cu o populaţie 4.000 - 5.000i. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este B: 15>=p>2%.Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată bună. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „C” – populaţie neinzolată cu o arie de răspândire extinsă. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este B: valoare bună. | Distribuția in România: Sud-Estul României (Dobrogea, Muntenia, Moldova), izolat în Vest și Sud-Vest (Oltenia și Crișana). Specia nu este prezentă în perimetrul organizării de șantier |
| A038 | Cygnus cygnus Lebăda de iarnă | Specia ienează în sit cu o populaţie de 1000-1500i. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este B: 15>=p>2%.Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată bună. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „C” – populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este B: valoare bună. | Arealul speciei : Vestul Mării Negre. Preferă atât lacurile întinse cu apă dulce sau salmastră (de exemplu cele din sistemul lagunar), cât și cele cu vegetație palustră abundentă. Se hrănește în special cu plante de apă, semințe, viermi, insecte, moluște și uneori pești, în lacurile puțin adânci Specia nu este prezentă în perimetrul organizării de șantier |
| A002 | Gavia arctica Cufundarul polar | Specia iernează în sit cu o populaţie de 250 - 300i. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este A: 100>=p>15%. Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată bună. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „C” – populaţie neinzolată cu o arie de răspândire extinsă. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este „C”: valoare considerabilă. | Este o specie acvatică și migratoare. Cuibărește pe lacuri dulci bogate în pește, rar pe coasta mării. Iernează pe lacuri și pe mare. Statia de monitorizare cu cele mai multe inregistrări este P14 (Vama Veche) Specia nu este prezentă în perimetrul organizării de șantier |
| A001 | Gavia stellata Cufundarul mic | Specie iernează în sit cu o populaţie de 100-200 indivizi. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este A: 100>=p>15%. Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată bună. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „C” – populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este „C”: valoare considerabilă. | Iernează de obicei pe mare, in Vestul și Nord-Vestul Mării Negre. Specia nu este prezentă în perimetrul organizării de șantier |
| A180 | Larus genei Pescăruș rozalb | Specia apare în pasaj cu o populaţie 1.000 - 1.500i. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este B: 15>=p>2%.Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată bună. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „C” – populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este B: valoare bună. Statutul de conservare în România: critic periclitat | În prezent, pescăru܈ul rozalb (Larus genei) este o pasăre rară de pasaj, uneori este observată vara în zona litorală a Dobrogei, iar ocazional chiar în timpul iernilor blânde. În cazul acestei specii s-a petrecut următorul fenomen: în timp ce populația de la nordul Mării Negre a crescut, iar arealul european al speciei s-a extins spre vest, populația clocitoare din Dobrogea s-a redus până la dispariție Specia nu este prezentă în perimetrul organizării de șantier |
| A176 | Larus melano-cephalus Pescărușul cu cap negru | Specia apare în pasaj cu o populaţie 12.000 – 15.000i. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este A: 100>=p>15%. Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată bună. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „B” – populaţie neizolată dar la limita ariei de distribuție. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este A: conservare excelentă. Statutul de conservare în România: periclitat. | Pasăre mediterano-pontică, concentrată la nordul Mării Negre, unde se afla 90% din populația globala a speciei. Poate zbura pentru hrănire până la 80 km distanță de colonie Specia nu este prezentă în perimetrul organizării de șantier, dar poate fi văzută în zbor |
| A068 | Mergus albellus Ferestraș mic | Specie iernează în sit cu o populaţie de 1.000-1.500 indivizi. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este A: 100>=p>15%. Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată bună. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „C” – populaţie ne-izolată cu o arie de distribuție extinsă. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este A: conservare excelentă. Statutul de conservare în România: vulnerabil | Cuibărește în scorburile arborilor din vecinătatea apelor, la sfârșitul lunii aprilie sau în mai. În ultimii ani, Mergellus albellus a redevenit specie clocitoare în România, familii cu boboci sau juvenili fiind observate în Delta Dunării. Pescuiește in ape puțin adânci. Specia folosește aria protejată pe timpul iernii. Specia nu este prezentă în perimetrul organizării de șantier |
| A190 | Sternia caspia Pescărița mare | Specia apare în pasaj cu o populaţie 5.000 – 1.000i. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este A: 100>=p>15%. Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată bună. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „C” – populaţie ne-izolată cu o arie de distribuție extinsă. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este B: conservare bună. | Pescărița mare este caracteristică zonelor umede cu apă dulce sau salmastră, lagunelor ܈și țărmurilor nisipoase. Cuibărește în zonele litorale. Se hranește în special pe lacurile mari continentale la o distanță de până la 60 de km de la colonie. Specia nu este prezentă în perimetrul organizării de șantier |
| A193 | Sterna hirundo Chira de baltă | Specia apare în pasaj cu o populaţie 8.000 – 10.000i. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este A: 100>=p>15%. Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată bună. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „C” – populaţie ne-izolată cu o arie de distribuție extinsă. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este B: conservare bună. | Specia este întâlnită în sezonul de vară pentru a cuibări. Terenurile cu vegetaţie rară şi sol nisipos aferente lacurilor sunt favorabile speciei pentru a cuibări. Cuibul şi-l instalează pe sol nisipos cu vegetaţie rară. Sterna hirundo, o specie destul de abundentă în întreg bazinul Mării Negre, dar legată prin biologia și ecologia ei, mai degrabă de zonele de uscat, cu bălți salmastre, mlaștini, dune și insule (mai ales pentru stabilirea coloniilor de cuibărit). Specia nu este prezentă în perimetrul i organizării de șantier |
| A061 | Aythya fuligula Rața moțată | Specie iernează în sit cu o populaţie de 6300-7450 indivizi. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este A: 100>=p>15%. Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată bună. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „C” – populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este „A”: valoare excelentă. | Este o specie migratoare, de origine siberiană, care iernează pe mare, aproape de linia țărmului, atât timp cât apele nu sunt înghețate. Este întâlnita pe lagunele marine, pe lacuri, bazine de acumulare și bălți. Perioada de cuibărit este relativ târzie, de la jumătatea lunii mai până la sfârșitul lunii iulie sau jumătatea lunii august. Cuibul este amplasat în apropierea apei, în vegetația palustră abundentă, in afara SPA Marea Neagră. Are capacitatea de a se scufunda la adâncimi mai mari (3-14 m) pentru procurarea hranei. Specia nu este prezentă în perimetrul organizării de șantier |
| A125 | Fulica atra Lișiță | Specia iernează în sit cu o populaţie de 25.000-40.000 indivizi. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este C: 2>=p>0%. Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată bună. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „C” – populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este „B”: valoare bună. | Fulica atra folosește zona ROSPA0076 Marea Neagră doar pe timp de iarnă, ca loc de refugiu și hrănire în perioada când apele dulci continentale sunt acoperite de ghețuri. Cuibul este alcătuit din papură, trestie, pipirig, diverse frunze sau resturi vegetale, construit atât pe apă, în vegetația stuficolă, cât și pe insulțe și chiar pe malul apei, în vegetația bogată Specia nu este prezentă în perimetrul organizării de șantier |
| A050 | Anas penelope Rața fluierătoare | Specia apare în pasaj cu o populaţie 1200 – 1.500i. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este A: 15>=p>2%.Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată bună. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „C” – populaţie ne-izolată cu o arie de distribuție extinsă. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este C: valoare considerabilă. | Cuibăresc pe pamânt, bine ascunse de vegetație. Pentru iernat și pasaj, această specie preferă habitatele marine adăpostite, zonele umede din apropierea mării, lagunele, lacurile interioare, râurile încet curgătoare, estuarele, pășunile inundate și zonele mlăștinoase. Cele mai multe exemplare au fost observate în luna decembrie 2014 (811 exemplare), zona adăpostită de la Gura Portiței (P3) fiind de departe preferată de această specie pentru adapost și iernat (624 exemplare observate în lunile de iarnă). Specia nu este prezentă în perimetrul organizării de șantier |
| A053 | Anas plathyrthynchos Rața mare | Specia iernează în sit cu o populaţie de 7.000-9.000 indivizi. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este B: 15>=p>2%. Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată bună. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „C” – populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este „A”: valoare excelentă. | Cuibărește în locuri diferite, dar mai ales în vegetație deasă. Cuibărește fie în apropierea apei, fie la distanțe destul de mari, de regulă pe sol, în mici depresiuni ale solului. Preferă apele de mică adâncime, cu vegetație adiacentă, submersă sau flotantă. Evită în general apele adânci sau cele expuse. Distribuția observațiilor este oarecum uniformă în întreaga zonă, însă prezintă în punctele P2 (Sf. Gheorghe) și P11 (Tatlageac) ܈și P3 (Gura Portiței) efective mai puțin numeroase. Specia a fost observată, de asemenea, și în urma parcurgerii transectelor navale. Specia nu este prezentă în perimetrul organizării de șantier |
| A051 | Anas strepera Rața pestriță | Specia iernează în sit cu o populaţie de 340-410 indivizi. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este C: 2>=p>0%. Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată bună. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „C” – populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este „A”: valoare excelentă. | Cuibul este construit pe sol, bine ascuns în vegetație, arătând o preferință pentru zonele cu vegetație ierboasă înaltă, uscată. Iarna poate fi întâlnită și pe lacuri de acumulare sau terenuri inundate, evitând însă habitatele cu apă sărată. Rața pestriță se hrănește predominant în ape de mică adâncime. In lunile ianuarie, martie și aprilie din perioada 15 noiembrie 2014 - 31 mai 2015 au fost observate cele mai multe exemplare. mai ales in punctual de observație Sf. Gheorghe. Specia nu este prezentă în perimetrul organizării de șantier |
| A059 | Aythya ferina Rața cu cap castaniu | Specia iernează în sit cu o populaţie de 18.000-20.000 indivizi. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este A: 100>=p>15%. Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată bună. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „C” – populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este „B”: valoare bună. | Rața cu cap castaniu își instalează cuibul în apropierea apei (la maximum 5 m depărtare de aceasta), pe sol, în vegetație densă. Specia poate fi întâlnită într-o varietate mare de zone umede. Preferă lacurile dulci sau salmastre de cel puțin câteva hectare, cu adâncime de 1,5-2 m, cu vegetație submergentă bogată și care sunt înconjurate de zone dense de stuf. În timpul iernii și în migrație poate fi întâlnită și pe lacuri de acumulare, ape marine etc. Prezența în ROSPA0076 Marea Neagră în lunile reci ale anului, când majoritatea apelor dulci continentale sunt acoperite de gheață, este una importantă. Specia nu este prezentă în perimetrul organizării de șantier |
| A067 | Bucephala clangula Rața sunătoare | Specia iernează în sit cu o populaţie de 1.500-3.000 indivizi. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este A: 100>=p>15%. Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată bună. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „C” – populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este „B”: valoare bună. | In Romania, este o specie foarte rar cuibaritoare, semnalarile recente fiind din zona Deltei Dunarii. In schimb, este o specie frecventa in timpul migratiei si pe timpul iernii. Distribuția în România: Delta Dunării (cuibărit), în restul teritoriului în habitatele prielnice (migrație și iernat). Specia nu este prezentă în perimetrul organizării de șantier |
| A004 | Tachybaptus ruficollis Corcodel mic | Specia iernează în sit cu o populaţie de 1.200-1.500 indivizi. Mărimea şi densitatea populaţiei in sit raportată la cea de la nivel naţional este B: 15>=p>2%. Conservarea trăsăturilor habitatelor care sunt importante pentru specie este considerată bună. Gradul de izolare a populaţiei speciei este „C” – populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Valoarea sitului pentru conservarea speciei este „B”: valoare bună. | În România este oaspete de vară care rămâne foarte rar pe perioada de iarnă. Cuibul este plutitor alcătuit din plante acvatice, ancorat de vegetația emergentă, ramuri submerse sau arbuști de pe malul apei, lângă coloniile de pescăruși sau lișițe. Distribuția în România: Delta Dunării, cursul Dunării, complexul lagunar RazimSinoe, litoralul Mării Negre, restul țării în habitatele prielnice. Specia nu este prezentă în perimetrul organizării de șantier |

f) alte informaţii prevăzute în legislatia in vigoare

DIRECTIVA 2008/56/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) are ca obiectiv central atingerea stării ecologice bune  a mediului marin.

Prin proiectul propus se urmărește creșterea gradului de siguranță in exploatare a digului de larg, evitându-se astfel punerea în pericol a siguranţei navelor ancorate la dane şi chiar a utilajelor operatorilor portuari (macarale de cheu) aflate pe platforma portuară (moluri). Se vor evita astfel poluări accidentale cu impact asupra calității apei marine.

XIV.	Pentru proiecte care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale actualizate:

1. Localizarea proiectului: incinta Portului Constanța, cu ieșire la bazinul portuar.

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă : funcție de activitatea portuară.

Elaborator,		                  	 Ing. Mirela Alexandrescu

# Footnotes

Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.- publicată în M.Of. nr. 659/2002, cu modificările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României– publicat în M.Of. nr. 672/30.09.2008.

Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.- publicată în M.Of. nr. 659/2002, cu modificările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României– publicat în M.Of. nr. 672/30.09.2008.