ANEXA Nr. 5.E la procedură – Legea 292/2018

MEMORIU DE PREZENTARE

I.  Denumirea proiectului :   CONSTRUIRE IMOBIL P+4E - LOCUINTE COLECTIVE, IMPREJMUIRE  TEREN  SI  RACORD  UTILITATI,  in  oras Navodari,  b-dul Mamaia Nord,  nr. FN, lot 7, nr. cadastral/CF 114299, judetul Constanta.

II. Titular :

- numele – BARIS  STELA – GEORGETA si  BARIS ERDAL;

- adresa poștală; oras Eforie, localitatea Eforie Sud, b-dul I.C.Bratianu, nr. 49, judetul Constanta

- numărul de telefon : 0733/97 33 77 ;  cloude_cc@yahoo.com;

- numele persoanelor de contact: Nediu Claudiu	                   				    -

- responsabil pentru protecția mediului : -

- Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:                                                                                               a) un rezumat al proiectului :

Beneficiarul doreste sa construiasca un imobil locuinte colective-cu regim de inaltime P+4E, pe terenul proprietate aflat in Oras Navodari, jud. Constanta, B-dul Mamaia Nord, nr. FN, LOT 7.

Terenul se invecineaza cu:

La Nord – Vecin: Lot 5 – Alee

La Sud – Vecin: Borcea Tudor

La Est –   Vecin: Lot 8

La Vest – Vecin: Lot 6

Accesul pietonal si auto, in imobil, se realizeaza pe latura de Nord, din Lot 5-Alee.

Documentatia are la baza Certificatul de Urbanism nr. 266 din 27.03.2020 emis de Primaria  Orasului Navodari .

Bilantul teritorial:

- Suprafata teren din acte=410.000mp

- Suprafata teren din masuratori=410.000mp

- Suprafata construita propusa=143.139mp

- Suprafata desfasurata totala propusa=901.341mp

- Suprafata desfasurata totala propusa aferenta calcul C.U.T.=691.815mp

- P.O.T. existent=0                      P.O.T. propus=34.91%

- C.U.T. existent=0                     C.U.T. propus=1,68

Cerinţele funcţionale ale imobilului pentru familia beneficiarului, au determinat următoarea organizare a spaţiului interior cu suprafeţele încăperilor pe funcţiuni organizate pe niveluri după cum urmează:

| PARTER |  |
| --- | --- |
| P01 | Hol | 10,580mp |
| P02 | Hol | 2,645mp |
| P03 | Spatiu tehnic | 3,125mp |
| Apartament 01 |
| P01 | Hol | 5,887mp |
| P02 | Depozitare | 1,436mp |
| P03 | Depozitare | 1,080mp |
| P04 | Camera | 33,595mp |
| P05 | Baie | 4,545mp |
| Suprafata utila | 46,543mp |
| Apartament 02 |
| P06 | Hol | 5,275mp |
| P07 | Depozitare | 1,215mp |
| P08 | Depozitare | 1,080mp |
| P09 | Camera | 28,558mp |
| P10 | Baie | 4,575mp |
| Suprafata utila | 40.703mp |
| Total suprafata utila PARTER | 103,596mp |

| ETAJ 1 |  |
| --- | --- |
| E1.01 | Hol | 5,980mp |
| E1.02 | Hol | 2,645mp |
| Apartament 03 |
| E1.01 | Hol | 3,480mp |
| E1.02 | Depozitare | 1,570mp |
| E1.03 | Depozitare | 1,080mp |
| E1.04 | Camera | 27,305mp |
| E1.05 | Baie | 4,575mp |
|  | Balcon | 10,591mp |
| Suprafata utila | 38,010mp |
| Apartament 04 |
| E1.06 | Hol | 3,819mp |
| E1.07 | Depozitare | 2,010mp |
| E1.08 | Camera | 27,036mp |
| E1.09 | Baie | 4,537mp |
|  | Logie | 6,024mp |
|  | Balcon | 2,666mp |
| Suprafata utila | 37,402mp |
| Apartament 05 |  |
| E1.10 | Hol | 2,520mp |
| E1.11 | Depozitare | 2,016mp |
| E1.12 | Camera | 28,291mp |
| E1.13 | Baie | 4,545mp |
|  | Balcon | 9.063mp |
| Suprafata utila | 37,372mp |
| Total suprafata utila Etaj 1 | 121,409mp |
| Total suprafata utila Etaj 1 terase/logii | 28.344mp |

| ETAJ 2 |  |
| --- | --- |
| E2.01 | Hol | 5,980mp |
| E2.02 | Hol | 2,645mp |
| Apartament 06 |
| E2.01 | Hol | 3,480mp |
| E2.02 | Depozitare | 1,570mp |
| E2.03 | Depozitare | 1,080mp |
| E2.04 | Camera | 27,305mp |
| E2.05 | Baie | 4,575mp |
|  | Logie | 4,951mp |
|  | Balcon | 12,234mp |
| Suprafata utila | 38,010mp |
| Apartament 07 |
| E2.06 | Hol | 3,819mp |
| E2.07 | Depozitare | 2,010mp |
| E2.08 | Camera | 27,036mp |
| E2.09 | Baie | 4,537mp |
|  | Balcon | 3,206mp |
| Suprafata utila | 37,402mp |
| Apartament 08 |  |
| E2.10 | Hol | 2,520mp |
| E2.11 | Depozitare | 2,016mp |
| E2.12 | Camera | 28,291mp |
| E2.13 | Baie | 4,545mp |
|  | Balcon | 9.000mp |
| Suprafata utila | 37,372mp |
| Total suprafata utila Etaj 2 | 121,409mp |
| Total suprafata utila Etaj 2 terase/logii | 29.391mp |

| ETAJ 3 |  |
| --- | --- |
| E3.01 | Hol | 5,980mp |
| E3.02 | Hol | 2,645mp |
| Apartament 09 |
| E3.01 | Hol | 3,480mp |
| E3.02 | Depozitare | 1,570mp |
| E3.03 | Depozitare | 1,080mp |
| E3.04 | Camera | 27,305mp |
| E3.05 | Baie | 4,575mp |
|  | Balcon | 17,332mp |
| Suprafata utila | 38,010mp |
| Apartament 10 |
| E3.06 | Hol | 3,819mp |
| E3.07 | Depozitare | 2,010mp |
| E3.08 | Camera | 27,036mp |
| E3.09 | Baie | 4,537mp |
|  | Logie | 6,429mp |
| Suprafata utila | 37,402mp |
| Apartament 11 |  |
| E3.10 | Hol | 2,520mp |
| E3.11 | Depozitare | 2,016mp |
| E3.12 | Camera | 28,291mp |
| E3.13 | Baie | 4,545mp |
|  | Balcon | 11,296mp |
| Suprafata utila | 37,372mp |
| Total suprafata utila Etaj 3 | 121,409mp |
| Total suprafata utila Etaj 3 terase/logii | 35.057mp |

| ETAJ 4 |  |
| --- | --- |
| E4.01 | Hol | 5,980mp |
| E4.02 | Hol | 2,645mp |
| Apartament 12 |
| E4.01 | Hol | 3,480mp |
| E4.02 | Depozitare | 1,570mp |
| E4.03 | Depozitare | 1,080mp |
| E4.04 | Camera | 27,305mp |
| E4.05 | Baie | 4,575mp |
|  | Balcon | 16,509mp |
| Suprafata utila | 38,010mp |
| Apartament 13 |
| E4.06 | Hol | 3,819mp |
| E4.07 | Depozitare | 2,010mp |
| E4.08 | Camera | 27,036mp |
| E4.09 | Baie | 4,537mp |
|  | Logie | 6,429mp |
| Suprafata utila | 37,402mp |
| Apartament 14 |  |
| E4.10 | Hol | 2,520mp |
| E4.11 | Depozitare | 2,016mp |
| E4.12 | Camera | 28,291mp |
| E4.13 | Baie | 4,545mp |
|  | Balcon | 11,296mp |
| Suprafata utila | 37,372mp |
| Total suprafata utila Etaj 4 | 121,409mp |
| Total suprafata utila Etaj 4 terase/logii | 34,324mp |

Pe teren sunt asigurate 9 locuri de parcare.

ASIGURAREA UTILITĂŢILOR

Zona  beneficiaza  de  echipament  edilitar – apa,  colector  menajer ,  energie  electrica .

- Asigurarea alimentării cu electricitate

Construcţia propusa va fi alimentată cu energie electrică din reţeaua publică de distribuţie a energiei electrice prin intermediul unui branşament la staţia de transformare din zonă.

- Alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate

Construcţia propusa va fi  racordata la reţeaua publică de alimentare cu apă potabilă.

Colectarea apelor menajere si pluviale se va realiza in canalizarea orasului.

În jurul construcţiei a fost prevăzut un trotuar de beton cu lăţimea de min. 50 cm si max. 120 cm cu pantă spre exterior.

- Asigurarea încălzirii

Asigurarea agentului termic şi al apei calde menajere se face cu ajutorul unei centrale murale termice proprii, aferent fiecarui apartament, adecvat dimensionată care va funcţiona cu gaze. Incalzirea este realizata printr-o retea de radiatoare, conectate la centrală.

b) justificarea necesităț ii proiectului;

Imobilul propus își justifica necesitatea prin creșterea numărului de unități locative disponibile .

În plus fondul construit necesita constant o reînnoire pentru a se alinia la standardele locative din

prezent.

c) valoarea investiției: - ;

d) perioada de implementare propusă – aprox. 2 ani dupa obtinerea autorizartiei de construire ;

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație ș i amplasamente);

Limitele amplasamentului proiectului coincid cu limitele de proprietate. Nu se solicita pentru a fi

folosite temporar alte suprafețe de teren. Organizarea de șantier se va face pe terenul proprietarului.

Anexate la prezenta documentație: planul de situație, planul de încadrare in zona.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

– profilul ș i capacităț ile de producție;

Se propune realizarea unui imobil de locuinte colective cu regim de inaltime P+4E.

Spațiile libere de pe teren care nu sunt ocupate cu locuri de parcare și alei carosabile vor fi amenajate

ca spații verzi. Conform HCL 179/27.04.2017 .

Suprafata spatii verzi va fi de aprox. 125  mp.

Accesul pietonal si auto, in imobil, se realizeaza pe latura de Nord, din Lot 5-Alee.

– descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Zona  beneficiaza  de  echipament  edilitar – apa,  colector  menajer ,  energie  electrica.

Alimentarea cu apa si reteaua de canalizare - zona  beneficiaza  de  echipament  edilitar – reteaua de apa,  colectorul  menajer,  energie  electrica.			                                                                                                                              Alimentarea cu energie electrica, zona studiata este deservita de retele electrice. Racordul se va realiza din retele electrice din zona.

Alimentarea cu energie termica: In zona studiata nu se afla retele termice , fiecare cladire asigurindu-si confortul termic prin intermediul cntralelor  termice proprii.

– descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiț iei, produse ș isubproduse obț inute, mărimea, capacitatea: nu este cazul.

– materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora:

Constructia propusa va utiliza energie electrică  ce va fi asigurata prin bransamente la reteaua existenta in zona.

– racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Se propune racordarea la rețele conform specificatiilor operatorilor de rețele:

Reteaua de apa

Reteaua de canalizare

Reteaua de distributie energie electrica

– descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

In urma executiei constructiei propuse terenul ramas liber va fi amenajat conform proiectului cu locuri de parcare si spatii verzi amenajate conform Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr. 152/2013 “privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori  aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta”.

În jurul clădirii  se vor amenaja spații verzi plantate cu respectarea prevederilor HCJC 152 și a Codului Civil și se vor planta plante perene cu frunze persistente tot timpul anului  si plante decorative.

Spatiile verzi vor fi intretinute/udate conform instructiunilor furnizorului. Pentru udarea plantelor sunt prevazute racorduri la apa din instalatia de alimentare cu apa a imobilului. Administratia cladirii va avea un reprezentant responsabil de intretinerea spatiului verde.

– căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul pe teren va ramane neschimbat si se va realiza pe latura de nord, lot 5 alee.

– resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Nu se propune folosirea de resurse naturale pe perioada de implementare și existența a investiției.

– metode folosite în construcție/demolare;

Se vor utiliza metode consacrate de construire. Structura se va realiza din beton armat, iar punerea în

opera se va realiza în conformitate cu legislația specifica în vigoare.

Structura de rezistență propusa este alcătuită din cadre din beton armat cu stalpi si grinzi din beton armat.

Acoperișul este de tip terasa necirculabila.

Detalierea sistemului constructiv este prezentată în memoriul de rezistenţă.

Închiderile exterioare ale construcţiei proiectate sunt realizate din zidărie de b.c.a. de 25 cm. Golurile exterioare sunt închise cu tâmplărie PVC culoare alba RAL 9016, cu geam termoizolant de tip Low-e.

Pentru protecţia termică minimă pe timp friguros, intreaga construcţie va fi placată cu polistiren expandat de min. 100 mm.

– planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară: Imprejmuire teren, Organizare de șantier, Inceperea lucrarilor, - Sapaturi, - Turnare fundatie, - Suprastructura, - Pereți de inchidere, - Montaj tamplarie, - Compartimentari și lucrări interioare, - Lucrări de finisaje, - Finalizarea lucrărilor de construire, - Amenajarea terenului

- Receptia finala, Exploatare .

– relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Terenul este situat în intravilanul Loc. Navodari, jud. Constanta,  proprietatea BARIS STELA-GEORGETA si BARIS ERDAL, dobandit prin CVC 3704/06.11.2017, superficiar BARIS ERDAL prin CVC 3704/06.11.2017.

Folosinta actuala a terenului: CATEGORIE DE FOLOSINTA ARABIL – LIBER DE CONSTRUCTII. 	Zona de impozitare CONFORM HCL 412/22.12.2016 TERENUL FACE PARTE DIN ZONA B DE IMPOZITARE.

Destinatia terenului, stabilita prin documentatiile de urbanism aprobate LOCUINTE CU CARACTER SEZONIER SAU PERMANENT, DOTARI TURISTICE SI COMPLEMENTARE.

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul

– alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unornoi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creș terea numărului de locuinț e, eliminarea apeloruzate și a deșeurilor);

În urma implementării proiectului numărul de unități locative din zona va creste . Locurile de parcare vor fi amenajate pe teren.

În timpul exploatării apele uzate se vor elimina prin bransarea la rețelele de canalizare care vor fi extinse conform specificațiilor operatorilor de rețea.

Deșeurile menajere se vor colecta selectiv în pubele separate, amplasate pe teren, pe platformă betonată în conformitate cu OMS 119/2014 cu modificările ulterioare. Evacuarea deșeurilor menajere se va realize de catre societății de salubritate în baza unui contract între beneficiar și aceasta, conform normelor în vigoare.

– alte autorizații cerute pentru proiect.

Prin certificatul de urbanism au fost solicitate: avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: RAJA SA, E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA, ENGIE ROMANIA SA; avize si acorduri privind: SANATATEA POPULATIEI; avize si acorduri specifice: AVIZ ADPP PENTRU INTERVENTIE IN DOMENIUL PUBLIC(PENTRU BRANSAMENTELE DE UTILITATI); studii de specialitate:  STUDIU DE INSORIRE, STUDIU GEOTEHNIC;

Act administrativ al Agenției pentru protectia mediului Constanta.

- Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

– planul de execuț ie a lucrărilor de demolare, de refacere ș i folosire ulterioară a terenului;

– descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

– căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

– metode folosite în demolare;

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

– alte activităț i care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deș eurilor).

Terenul este liber de constructii, astfel că nu vor fi necesare lucrări de demolare pentru realizarea investiţiei.

- Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidenț a Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare; Nu este cazul.

– localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și  repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanț a Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările ș icompletările ulterioare; Nu este cazul.

– hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

• folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

• politici de zonare și de folosire a terenului;

• arealele sensibile.

Terenul este situat în intravilanul orasului  Navodari, judetul  Constanta.

Folosinta actuala a terenului: CATEGORIE DE FOLOSINTA ARABIL – LIBER DE CONSTRUCTII. 	Zona de impozitare CONFORM HCL 412/22.12.2016 TERENUL FACE PARTE DIN ZONA B DE IMPOZITARE.

Destinatia terenului, stabilita prin documentatiile de urbanism aprobate LOCUINTE CU CARACTER SEZONIER SAU PERMANENT, DOTARI TURISTICE SI COMPLEMENTARE.

– coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în  format digital cu referinț ă geografică, în sistem de proiecț ie naț ională Stereo 1970;

Coordonate Stereo 70 -

– detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul, construcţia se realizează pe teren proprietate privată. Amplasamentul se încadrează în specificul funcţional al zonei, astfel nu a fost necesară studierea altor alternative de amplasament.

# Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului  ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

# A.SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR  ÎN MEDIU

# a)Protecția calității apelor

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

În perioada de execuție a lucrărilor propuse principalele surse de poluare pentru ape sunt reprezentate de ape pluviale ce spală suprafața organizării de șantier și se pot contamina cu noxe şi pulberi provenite din lucrările desfăşurate pe şantier şi traficul utilajelor şi mijloacelor de transport.

Considerăm că impactul asupra componentei de mediu apă în etapa de realizare a investiţiei este nesemnificativ şi temporar, în condițiile în care lucrările de execuţie se vor realiza conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

În perioada funcționării obiectivului, din activitate vor rezulta ape uzate menajere a căror evacuare se va realiza în rețeaua de canalizare existentă în zonă.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate vor respecta condițiile de calitate conform NTPA 002/2005.

Apele pluviale vor fi colectate separat de apele uzate menajere şi vor fi evacuate la sol, în spațiul verde de pe amplasament.

-stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

În perioada de execuţie, vor fi utilizate toaletele existente ce funcționează pe amplasament.

În perioada de exploatare, lucrările realizate nu vor produce poluări care să afecteze factorul  de mediu apa.

# b)Protecția aerului

-sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

În perioada derulării proiectului  principalele surse de poluare sunt:

- procesele de ardere a combustibililor utilizați pentru deplasarea mijloacelor de transport  și funcționarea  utilajelor, principalii poluanți fiind în acest caz  SOx, NOx, CO, particule în suspensie, compuși organici volatili etc.

- pulberi și praf prin operațiunile aferente manevrării materialelor de construcții pulverulente și pământului excavat.

Având în vedere că sursele de poluare asociate activităţilor care se vor desfăşura în faza de execuţie sunt surse libere, deschise nu se poate pune problema unor instalaţii de captare - epurare -evacuare în atmosferă a aerului impurificat/gazelor reziduale.

Lucrările organizării de şantier vor fi corect concepute şi executate, cu dotări moderne care să reducă emisia de noxe în aer, apă şi pe sol. Concentrarea lor într-un singur amplasament este benefică, diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlată şi corectă.

În perioada de funcționare a obiectivului, asigurarea apei calde menajere se va face cu ajutorul unor centrale pe baza de gaze furnizatedin rețeaua localității.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

În ce privește sistemele de ventilație, obiectivul va fi dotat cu aparate de aer condiționat de ultimă generație ce utilizează drept agent de răcire freonul ecologic.

# c)Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

- sursele de zgomot și de vibrații

În perioada realizării investiției se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de :

- intensificarea traficului în zona, ca urmare a aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- executarea anumitor lucrări de construcții în șantier, care presupun producerea unor zgomote de intensitate mai mare;

- lucrări de încărcare-descărcare a materialelor de construcții.

Zgomotul produs de utilajele de pe șantier va fi temporar și se va manifesta local. Lucrarile de construcții se vor desfășura în conformitate cu programul impus de administrația locală, astfel încât să nu fie afectate activitățile turistice și confortul locatarilor din vecinătatea proiectului.

În perioada funcționării obiectivului activitatea desfășurată va fi una specifică zonelor de locuit, iar nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/88 Acustica urbană.

-amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

În timpul execuţiei lucrărilor, se vor avea în vedere următoarele măsuri de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- desfășurarea lucrărilor de construcție numai pe timp de zi, în conformitate cu programul impus de administrația locală, astfel încât să nu producă disconfort  în vecinătate;

- reducerea la minimum a traficului utilajelor de construcţie în apropierea zonelor locuite;

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport silenţioase, precum şi evitarea rutelor de transport prin localităţi şi utilizarea unor rute ocolitoare.

În perioada funcționării obiectivului măsurile tehnice pentru combaterea poluării sonore se referă la ecranarea sursei de zgomot și protecția urechii omului și a locuinței, spațiului în care își desfășoară activitatea.

Pentru investiția propusă s-a asigurat prin proiectare separarea pe funcțiuni împotriva propagării zgomotelor, mirosurilor, vaporilor, precum și izolarea acustică a unităților de lucru.

# d)Protecția împotriva radiațiilor

-sursele de radiații – nu e cazul

-amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor – nu e cazul.e)

e)Protecția solului și a subsolului

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

În perioada execuției lucrărilor de construcție principalele surse de poluare a solului sunt reprezentate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite ;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor special amenajate din zona obiectivului;

- tranzitarea sau staționarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare.

În  perioada funcționării obiectivului pot apărea incidente cauzate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la autoturisme sau alte  mijloacele de transport ce tranzitează obiectivul;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor  special amenajate din zona obiectivului;

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului

În perioada executării lucrărilor

- amenajarea unor spații adecvate în incinta organizării de șantier (platforma betonată de la nivelul parterului imobilului existent) astfel încât deșeurile și materialele de construcții să fie depozitate  pe categorii și să nu existe posibilitatea împrăștierii acestora în zonele învecinate;

- staționarea utilajelor și a mijloacelor de transport în incinta organizării de șantier se va face numai în spațiu special stabilit (platformă pietruită), dotat cu material absorbant;

- dotarea cu material absorbant a organizării de șantier;

- pentru uzul muncitorilor se vor folosi grupurile sanitatre de la parterul imobilului.

În perioada funcționării obiectivului

- Dotarea cu material absorbant a obiectivului;

- Amenajarea adecvată a spațiilor de colectare a deșeurilor. Se va implementa colectarea selectivă a deșeurilor.

# f)Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Amplasamentul nu este situat în incinta sau în vecinătatea unei arii naturale protejate, iar realizarea și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate -  Nu e cazul.

# g)Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele

Investiția propusă se va amenaja pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului, fără a afecta domeniul public. În jurul amplasamentului nu există  obiective culturale sau religioase a căror activitate să fie stânjenită de funcționarea noului obiectiv. Prin realizarea obiectivului propus nu se modifică funcţiunile prevăzute în Certificatul de urbanism şi nu sunt afectate obiective de interes public.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Se va respecta prevederile HCJ 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța, pentru funcțiunea propusă.

# h)Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

În perioada executării lucrărilor de construcție se preconizează generarea următoarelor categorii de deșeuri:

DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI:

17 01 07 amestecuri de beton, caramizi, tigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 01 01 beton

17 01 02 caramizi

17 02 01 lemn

17 02 02 sticla

17 04 05 fier şi oţel

17 04 11 cabluri

17 05 04 pãmânt şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 08 02 materiale de construcţie pe baza de gips, altele decât cele

specificate la 17 08 01

Pe perioada functionarii constructiei:

DEŞEURI DE AMBALAJE:

15 01 01 ambalaje de hârtie şi carton

15 01 02 ambalaje de materiale plastice

15 01 07 ambalaje de sticla

DEŞEURI MUNICIPALE:

20 01 01 hârtie şi carton

20 01 08 deşeuri biodegradabile de la bucatarii şi cantine

20 01 11 textile

20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37

20 01 39 materiale plastice

20 01 40 metale

- deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje etc. se vor precolecta în recipiente separate și vor fi predate unui operator economic autorizat, în vederea valorificării acestora;

- deșeurile de cabluri vor fi colectate separat și predate unor întreprinderi de tratare specializate  care pot separa metalele (cel mai adesea este vorba de cupru) de materialul plastic;

- deșeurile  menajere  vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele și depozitate în spații special amenajate până la preluarea lor de către serviciul de salubritate local;

- material absorbant uzat - va fi colectat, în măsura în care se generează, în recipiente prevăzute cu capac și va fi predat în vederea valorificării/eliminării.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții, astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minimum.

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora, în incinta organizării de șantier .

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

În conformitate cu prevederile Legii 211/2011, constructorul are obligația să realizeze evidența lunară a gestiunii deșeurilor, respectiv producerii, stocării provizorii, tratării și transportului, reciclării și depozitării definitive a deșeurilor.

Colectarea deșeurilor generate pe amplasament se va face într-un spațiu special amenajat, în exteriorul clădirii, dotat cu europubele pentru colectarea selectivă a acestora.

Înainte de punerea în funcțiune a obiectivului se vor încheia contracte cu firme autorizate în valorificarea/eliminarea deșeurilor, după caz.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Din punct de vedere cantitativ, deșeurile generate variază, în funcție de tipul lucrărilor, de ritmul de lucru, de numărul persoanelor  desemnate pentru efectuarea lucrărilor.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minimum, aplicându-se următoarele principii:

- Colectare separata la sursa – se reduce semnificativ cantitatea de deseu destinata depozitarii finale. Deseurile colectate separat sunt sortate, balotate si livrate spre valorificare.

- Recondiționare paleți – valorificarea deeșurilor de ambalaje din lemn prin recondiționarea paleților și reintroducerea lor în circuitul de ambalaje

- Reutilizare – reducerea cantității de ambalaje utilizate si implicit a cantitatii de deseuri generate

- Reciclare – transformarea deseurilor in materie prima secundara si reintroducerea acesteia in circuitul de productie

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate din incinta organizării de șantier.

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

- planul de gestionare a deșeurilor

- deșeuri  menajere  - acestea vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele, și depozitate în spații special amenajate până la preluarea acestora de către serviciul de salubritate local;

- resturi de materiale de construcții - se vor colecta pe categorii astfel încât să poată fi  preluate și transportate  în vederea depozitării în depozitele care le acceptă la depozitare  conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări.

- material absorbant uzat - va fi colectat, în măsura în care se generează, în recipiente prevăzute cu capac și va fi predat în vederea valorificării/eliminării.

# i)Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse – nu e cazul.

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației – nu este cazul.

# B)UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, ÎN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI ȘI A BIODIVERSITĂȚII

Realizarea lucrărilor  nu se va face cu utilizarea resurselor naturale de pe amplasament. Materialele de construcție vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de construcție în cantitățile necesare etapelor planificate.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ) : obiectul de activitate propus nu afecteaza mediul inconjurator.

Lucrările de construcție propuse nu presupun un impact major asupra populatiei, deoarece lucrările se derulează pe o perioada scurta de timp - pe perioada normata a autorizatiei de construire.

Zgomotul produs de utilajele utilizate se va produce local si temporar.

Pe perioada de functionare a cladirii impactul asupra populatiei va fi unul redus, materializat prin cresterea  numarului despatii de cazare in zona.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate) : obiectul de activitate propus nu are impact negativ asupra zonei, se limiteaza la nivel local.

- magnitudinea și complexitatea impactului : impactul activitatii propuse este inexistent raportat  cu zona mediului incojurator										                     - probabilitatea impactului : impactul este redus, si se manifesta prin creșterea numărului de spatii  de locuire si implicit al numărului de persoane si autoturisme.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului : sunt nule.			                                               - măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului : inexistenta impactului nu implica masuri de evitare sau ameliorare		                                                                            - natura transfrontalieră a impactului : activitatea propusa nu produce impact .

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Pe perioada implementarii proiectului se va avea in vedere raportarea modului de gestionare a deseurilor, precum si a apelor uzate evacuate de pe santier.

Pe perioada de functionare  monitorizarea se va realiza conform cerintelor din autorizatiile de functionare.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planifica              A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul propus face parte din planul de dezvoltare urbana a orasul Navodari , conform P.U.G. .

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

Lucrările de execuţie (inclusiv cele pentru împrejmuire) se vor desfăşura numai în limitele incintei deţinute de titular şi nu vor afecta domeniul public.

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele: Legea 90/1996 privind protecţia muncii; Norme generale de protecţia muncii;Regulament MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protecţia şi igiena muncii în construcţii; Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălţime; Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecţie individuală; Normativele generale de prevenire şi stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul nr. 775/22.07.1998.

Pe durata executarii lucrarilor de constructie nu vor fi folosite utilaje ce nu vor avea stationare permanenta, pompe de turnat betoane, cife de transport si turnat betoane – toate acestea vor avea o stationare temporara nu mai mult de 10 ore si vor fi semnalizate corespunzator. Pentru edificarea imobilului se va folosi schele verticala autoridicatoare.

Localizarea organizarii de santier; organizarea de santier va consta prin imprejmuirea intregii suprafete  cu panouri de tabla , amplasarea a doua containere prefabricate avind functiunea de vestiar si birou ,  in limita de proprietate, tot aici se va amplasa un grup sanitar vidanjabil de tip ecologic iar pe containerul prefabricat se va monta un rezevor de apa de 5,00mc, necesarul de apa potabila va fi asigurat cu  apa potabila imbuteliata.

Materialul (pamint) rezultat din excavare acesta fiind transportat in timpul excavari, fierul ce se foloseste pentru armarea cadrelor (stilpi si grinzi) va fi adus in santier si pus in opera, dupa terminarea armarii se vor betona elementele de structura cu beton ce se va transporta de la statia de betoane (cu cife si pus in opera cu pompa), toate aceste operatiuni necesita material ce nu au nevoie de depozitare. Pentru eventualele necorelari intre constructor si transportator mataerialele necesare edificarii imobilului vor putea fi depozitate pe terenul beneficiarului.

Principalele masuri care trebuie avute in vedere la executia lucrarilor :

- personalul muncitor sa aiba cunostiintele profesionale si cele de protectia muncii specifice lucrarilor ce se executa, precum si cunostiinte privind acordarea primului ajutor in caz de accident;

- se vor face instructaje si verificari ale cunostiintelor referitoare la SSM cu toti oamenii care iau parte la procesul de realizare a investitiei ; instruirea este obligatorie atat pentru personalul de pe santier, cat si pentru cel care vine ocazional pe santier in interes personal sau de serviciu;

- pentru evitarea accidentelor personalul va purta echipamente de protectie corespunzatoare in timpul lucrului sau circulatiei pe santier;

- se vor monta placute avertizoare pentru locurile periculoase;

Dupa finalizarea lucrarilor de construire, amplasamentul organizarii de santier va fi eliberat de toate materialele.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității : lucrari de sistematizare pe verticala si  extindere  spații verzi existente prin amplasarea de jardiniere pe fațadele imobilului. În acest fel, pentru funcțiunea propusă, vor fi respectate prevederile HCJ 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale: in cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară  diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi  afectat este solul; în acest caz se recomandă achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă.

Se recomandă amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea controlată a  deșeurilor produse pentru a evita riscul ca acestea să ajungă pe terenurile învecinate sau să fie depozitate necontrolat în incinta obiectivului.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației : nu este cazul .		              - modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului : nu este cazul

XII. Anexe - Piese Desenate

Plan de incadrare in zona

Plan de situatie

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, aflorei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările șicompletările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului ș i distanț a faț ă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum ș icoordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate subformă de vector în format digital cu referinț ă geografică, în sistem de proiecț ie naț ională Stereo 1970, sau detabel în format electronic conț inând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecț ie naț ională Stereo

1970;

b) numele ș i codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezenț a ș i efectivele/suprafeț ele acoperite de specii ș i habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul

conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potenț ial al proiectului asupra speciilor ș i habitatelor din aria naturală protejată de

interes comunitar;

f) alte informaț ii prevăzute în legislaț ia în vigoare.

Conform Deciziei Etapei de Evaluare Initiala nr 4933RP/17.08.2020, emisa de catre APM Constanta, proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu informatii preluate din planurile de management bazinale -Nu este cazul.

Conform Deciziei Etapei de Evaluare Initiala nr. 4933RP/17.08.2020, emisa de catre APM Constanta  in baza informatiilor prezentate , proiectul propus  nu intra sub incidenta prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV -    nu este cazul  .

Semnatura si stampila

Intocmit, Nediu Claudiu