MEMORIU DE PREZENTARE
PROIECT

ALIMENTAREA CU APA A  OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

“EXTINDERE LIVADA NUC  SI CULTURI DIVERSE, IN LOCALITATEA NEGRU VODA”

ORAS NEGRU VODA

JUD. CONSTANTA

MEMORIU DE PREZENTARE
(Intocmit in conformitate cu prevederile Anexei nr.5E din Legea nr.292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului)

Beneficiar

Beneficiar

:  S.C. AVIA AGRO PLANT S.R.L.

Elaborator;

Dr. Ing. Nicolaie Pitu

CUPRINS

I.	Denumirea proiectului

II. Titular

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

IV.	Descrierea lucrarilor de demolare,

V.	Descrierea amplasarii proiectului.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

b) protecţia aerului:

c)	protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

d)	protecţia împotriva radiaţiilor:

e)	protecţia solului şi a subsolului:

f)	protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

h)  prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

i)  gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

VI.	Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile

VIII.	Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

IX.	Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industrial (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara Tn domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului Tnconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele)

- B. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a tost aprobat

X. Lucrari necesare organizarii de santier

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

XII. Anexe - piese desenate

XIII. Proiecte care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Leqea nr. 49/2011. cu modificarile si completarile ulterioare

XIV.	Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

-  bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

XV.	Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele lll-XIV

I.	Denumirea proiectului:

“ALIMENTAREA CU APA A  OBIECTIVULUI DE INVESTITII: “EXTINDERE LIVADA NUC  SI CULTURI DIVERSE, IN LOCALITATEA NEGRU VODA” ORAS NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA.

II.	Titular:

S.C. AVIA AGRO PLANT S.R.L., avand sediul in loc. Negru Voda, Str. Morii, Nr. 2A (Lot 4), Jud. Constanta, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J13/5669/1994, CUI 6875331, Tel. Fax. 0241780221, Mob.0744358105, Cont RO62RNCB0122015203890001, deschis la Banca BCR suc. Mangalia, reprezentata prin Administrator  Ciobanu Mihaita,

-	numele persoanelor de contact: Ciobanu Mihaita,  Administrator,

-	responsabil pentru protectia mediului:  Ciobanu Mihaita.

III.	Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a)	Rezumatul proiectului

Pentru acoperirea necesarului de apa de cca. 48,0 l/s, al investitiei “Extindere livada nuc” la care se adauga realizarea irigatiilor pe o suprafata adiacenta de cca. 150 - 200 ha culturi de legume si culturi de camp (in special porumb si floarea soarelui) in localitatea Negru Voda, in extravilanul localitatii, prin proiect se propune executarea in incinta amplasamentului terenurilor propuse pentru extinderea livezii de nuc si pentru irigarea unor culture diverse, a trei foraje de explorare – exploatare cu adancimea de 500 m avand aceleasi caracteristici constructive, amplasate la distanta de cel putin 250 m intre ele (plansa nr. 3).

-	Modificarea amplasamentelor propuse pentru foraje, in functie de organizarea incintei si proiectarea utilitatilor, nu vor influienta conditiile de executie propuse pentru foraje, conditiile geologice si hidrogeologice, fiind relativ constante in intreaga zona a amplasamentelor propuse.

-	In aceasta etapa, proiectul prevede numai lucrarile de executie a celor 3 foraje. In functie de rezultatele obtinute se vor realiza si lucrarile de echipare ale forajelor cu pompe submersibile si de racordare la sistemul de irigatii, lucrari care vor face obiectul altui proiect.

Lucrarile vor fi realizate cu respectarea normativelor si reglementarilor in vigoare.

Conform Certificat de Urbanism nr. 27/02.07.2020, terenul pe care se va realiza proiectul propus este situat in extravilanul orasului Negru Voda, judetul Constanta, parcela A 195/19 si A250/29, A250/30, identificata cu numarul cadastral 101447, 100142, 100134, inscris in Cartea Funciara a localitatii NegruVoda.

Terenurile pe care urmeaza a fi infiintata livada de nuc, si diverse culturi inclusiv plantatie legumicola, sunt amplasate in extravilanul orasului Negru Voda, jud. Constanta, pe partea dreapta a drumului judetean DJ 391 Mangalia – Negru Voda, intre DJ 391 si DN 38 Constanta – Negru Voda, la cca. 1 km de drumul judetean, langa padurea Negru Voda si la cca. 2 km NE de Negru Voda (plansa nr. 1 si 2).

Pe amplasamentul pe care urmeaza a se executa investitia noua, terenul este clasificat ca teren agricol, un platou relativ inalt avand cota medie a terenului cuprinsa intre +115 m si +130 m, cu o panta usoara catre est, catre localitatea Cotu Vaii.

Livada de nuc si terenul pentru diverse culturi, urmeaza a fi realizata cu fonduri proprii, pe un teren care apartine beneficiarului SC AVIA AGRO PLANT SRL  Negru Voda.

Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr.22/2001, cu completarile ulterioare.

b)	Justificarea necesitatii proiectului

-Valorificarea superioara a terenurilor agricole detinute de beneficiar, in conditiile cerintei crescute de fructe si produse agricole, produse in tara.

c)	Valoarea investitiei

Valoarea estimativa a investitiei este  de cca. cca. 970.000 lei.

d)	Perioada de implementare propusa

Perioda de implementare a proiectului este de cca. 3 ani si depinde de durata procedurilor de reglementare derulate de autoritati si de fondurile de care dispune beneficiarul.

Durata efectiva de executie a forajelor este de cca.  40 zile, pentru fiecare foraj , deci de cca.   120 zile .

e)	Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Se ataseaza prezentului memoriu:

•	Plan de incadrare in teritoriu;

•	Plan de incadrare in zona;

•	Planul de situatie cu amplasrea forajelor proiectate

f)	Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului

• profilul si capacitate de productie

In etapa actuala se prevede numai executia forajelor si in functie de debitele testate, se va face echiparea acestora cu pompe submersibile corelate cu debitul exploatabil al fiecarui foraj si racordarea acestora la instalatiile de irigare.

Amplasamentul propus pentru executia forajelor este liber de constuctii.

Forajele vor executate la adancimea de 500 m, in sistem hidraulic rotativ, avand ca obiectiv captarea orizontului acvifer cantonat din depozite barremian – jurasice, formate in aceasta zona din dolomite calcaroase, brun-galbui, rareori cenusii, fisurate cu depuneri limonitice pe fisuri, pe alocuri cavernoase si dolomite masive zaharoide, brune, brune-galbui, brun-cenusii.

Coloana litologica informativa a forajelor propuse este urmatoarea:

0,0 - 20,0 m,     - loess

20,0 - 60,0 m,    - calcar marnos

60,0 – 180,0m,  - calcare grezoase cu intercalatii de marne, calcare compacte si

calcare marnoase;

180 – 200 m,     - calcare compacte, cu intercalatii de marnocalcare;

200 - 300 m,  - calcare albe-galbui, brun-cenusii, pe alocuri cu resturi fosile, cu

depuneri de oxizi de fier si cu intercalatii marnoase;

300 – 500 m    - dolomite cenusii, uneori masive zaharoide, brune-galbui,

brun-cenusii, fisurate sau cavernoase spre baza.

Fata de cota terenului natural, care este in zona amplasamentului forajelor de cca. +125m, se prognozeaza ca adancimea nivelului piezometric al acviferului captat, va fi de cca. 110,0 ÷ 115,0 m.

• descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

Specificatiile tehnice ale echipamentului pentru executia forajelor

Componenta:

-   instalatie de foraj

-   rampa prajini

-   pompa de noroi 2pn 700

-   Compresor aer

-   Rezervor motorina

-	Dormitor pe roti

-	Batal decantare + batal tragere, fluid de foraj

-	Camion cu brat hidraulic

-	Trailer

-	Remorca cu material tubular, furtune, sape, etc

Caracteristici tehnice:

Instalatie de foraj:  WIRTH B 3 A;

-	Sarcina la carlig = 31 to;

-	Lungime mast = 11 m;

-	Motor   MAGIRUS DEUTZ / 250 kw;

-	Adancime maxima de forare cu diam. 200 mm si prajini 3.1/2” = 1.000 m

Fluxul tehnologic

Fata de conditiile geologice si hidrogeologice existente in zona amplasamentiului forajelor, programul de executie si de echipare a forajelor, va fi:

-  sapat cu diam. 444,50 mm de la 0,00m - 200,00m;

-  operatiuni geofizice;

-  tubat coloana metalica 13. 3/8" la 200,00m, pentru inchiderea si izolarea depozitelor instabile din acesta zona;

-  cimentare coloana 13 3/8";

-  frezat siu, continuat forajul cu sapa cu diam. 311,2 mm de la 200,00m - 300,00 m;

-  operatiuni geofizice;

-  tubat coloana metalica 9 5/8" tip liner de la 190,00 m - 300,00m;

-  frezat siu, si continuat forajul cu sapa cu diam. 215 mm de la 300,00m - 500,00 m;

-  operatiuni geofizice;

- gaura neubata in intervalul  300,00 – 500,00 m;

-  probe de productie in sistem aer-lift, pentru determinarea parametrii hidrogeologici;

-	In cazul in care se constata o instabilitate a gaurii de foraj, se va tuba cu coloana Ø. 5.3/4“, sau PVC R16  pierdut, in intervalul 290,0 - 500,0 m, cu filtru in intervalele cu zone fisurate date de carotajul electric;

-	Programul de executie si de echipare a forajului va fi definitivat de comun acord cu proiectantul in functie de situatia reala intalnita.

-	Nivelul piezometric al apei in stratul de adancime ce urmeaza a fi captat, este situat la o cota absoluta de cca. +15 ÷ +20 m RMN (adancime cca. 105 - 110 m), debitul prognozat este de cca. 15 – 20 l/s/foraj, iar denivelarea de 10,0 – 15,0 m.

-	Executantul va preleva probe de roca la sita din 5 in 5 m.

Dupa executia forajelor se vor efectua pompari experimentale (teste de eficienta si performanta), la terminarea carora se va intocmi de catre constructor un Raport tehnic al forajului hidrogeologic care va contine obligatoriu:

-datele tehnice ale forajului hidrogeologic (H, Dn, coloana litologica, diagrafia electrica, pozitia filtrelor, Nivelul piezometric al apei, Nivelul hidrodinamic, debitul capabil al forajului, debitul de exploatare, etc.);

-tipul pompei recomandate;

-adancimea de montare a pompei;

-calitatea apei.

·	Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE.

Materii prime utilizate:

- pentru executia forajului: carburant pentru functionarea motorului utilajului de foraj, apa, apa pentru prepararea fluidului de foraj pe baza de polimeri biodegradabili, burlane de foraj metalice si PVC,  pentru coloana de tubare si coloana filtranta a forajului, ciment;

Cantitatea principalelor materii prime si a carburantilor utilizati pentru executia unui foraj, este:

-  carburanti :     25 t;

-  apa:                210 mc;

-  polimeri biodegradabili    5 t;

-  coloana de protectie metalica Ф.13.3/8” cca. 200 ml;

- Coloana de tubare Ø.9.5/8” cca: 110 ml;

-  ciment              0,7 t;

-  coloana filtranta PVC Ф 160 mm, R16,  L = 210 ml ( daca este cazul);

·	Racordarea la retelele utilitare existente in zona

-  Racord electric: nu este cazul; pentru iluminat se va utiliza un grup electrogen, de putere mica;

-  Alimentarea cu apa: nu este cazul. Alimentarea cu apa tehnologica se face cu ajutorul cisternei;

-	Apa potabila pentru personalul de executie va fi asigurata din comert – apa inbuteliata;

-  Ape uzate menajere: Nu este cazul.  Apele uzate de la grupul sanitar al dormitorului pe roti sunt colectate intr-un bazin etans cu o capacitate de 1 mc si evacuate periodic prin vidanjare. Pentru echipa de lucratori, este prevazut in cadrul organizarii de santier un WC ecologic  apele uzate fiind evacuate prin vidanjare periodica.

• descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Terenul ocupat de executia forajului si de organizarea de sntier, va fi nivelat si adus la starea initiala., batalele de fluid de foraj vor fi umplute cu pamantul rezultat la executia sapaturii acestora si vor fi acoperite cu solul vegetal depozitat separate la executia sapaturilor . Detritusul rezultat in urma lucrarilor de foraj  este constituit din fragmente de roci traversate/dislocate (necontaminate), acesta se va transporta pe terenul amenajat al  proprietate a beneficiarului.

•	cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul.

•	resursele naturale folosite in constructie si functionare

In faza de executie a forajelor se soloseste apa tehnologica si pentru nevoi gospodaresti, adusa cu cisterna de la gosodaria de apa a plantatiei de alun si nuc din vecinatatea amplasamentelor forajelor realizata in 2018, si care apartine beneficiareului.

•	planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Planul de executie, incluzand toate etapele derularii investitiei cat si un grafic elaborat pentru succesiunea lucrarilor, va fi intocmit de catre antreprenorul lucrarilor.

•	Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul propus se incadreaza in reglementarile Documentatiei de urbanism nr. 1/ 21997 faza P.U.G., aprobata cu Hotararile Consiliului Local  Negru Voda nr.9/28.03.2000.

Dupa executia forajelor  sistemul de irigatii car va face obiectul unui viitor proiect, va fi corelat cu lucrarile de alimentare cu apa pentru Plantatia de alun si nuc  din apropiere, care a fost realizata in baza Autorizatiei de construire nr. 29 din 25.07.2019. emisa de Primaria Negru Voda.

•	detalii privind alternative care au fost luate in considerare

Nu este cazul

•	alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Proiectul  cuprinde numai lucrarile de executie a forajelor. Echiparea cu pompe submersibile cu o capacitate corelata cu debitul forajelor stabilit prin testele de pompare si punerea lor in exploatare va  face obiectul unui proiect viitor.

•	alte autorizatii cerute pentru proiect

In vederea realizarii proiectului propus au fost emise:

-	Certificate de Urbanism nr. 27/02.07.2020

-	Decizia etapei de evaluare initiala nr.3374 RP/17.06.2020 emisa de APM Constanta;

-	Avizul de gospodarire a apelor nr. 67/21.082020.

IV.	Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Nu este cazul

V.	Descrierea amplasarii proiectului

• distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidents Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare

Nu este cazul. Lucrarile care fac obiectul prezentului proiect sun situatat la o distant de cca. 8 km fata de granite cu Bulgaria

•	localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, a probata prin Ordinul ministrului culturii si cultelornr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Nu este cazul

•	harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind :

> Folosintele actuate si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia

Se ataseaza prezentului memoriu, Planul de incadrare in teritoriu, Planul de incadrare in zona si Planul de situatie al amplasamentului forajelor proiectate. Conform Certificatului de Urbanism nr.27 din 02.07.2020, zona amplasamentului forajelor, este situate in extravilanul localitatii, in categoria de folosinta ärabil”, cu functie dominant: agricola.

>	politici de zonare si de folosire a terenului;

Terenul este situat in extravilanul localitatii Negru Voda, jud.Constanta, fiind proprietatea SC AVIA AGRO PLANT SRL, dobandit prin contract de schimb autentificat cu nr. 1314 din 17.05.2017 si 504 din 22.02.2019, contract de comodat autentificat cu nr. 1535 din 29.06.2020. Folosinta terenului este, conform CU nr. 27/02.07.2020, in categoria de folosinta ärabil”, cu functie dominant: agricola.

>	arealele sensibile

Nu este cazul

>	coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970.

Coordonatele stereo pentru terenurile A 195/19 si  A 250/29, A250/30 pe care vor fi amplasate forajele, sunt:

| INVENTAR DE COORDONATE PARCELA A195/19 – PUNCT DE CONTUR |
| --- |
| Sistem de proiectie: Stereo 70 |
| Pct. | E (m) | N (m) |
| 1 | 762431.755 | 264422.362 |
| 2 | 762186.247 | 264417.964 |
| 3 | 762181.864 | 264584.100 |
| 4 | 762375.994 | 264521.660 |
| 5 | 762397.948 | 264513.271 |
| 6 | 762413.477 | 264501.490 |
| 7 | 762426.151 | 264483.419 |
| 8 | 762429.369 | 264448.358 |

INVENTAR DE COORDONATE UAT NEGRU VODA, PARCELA A 250/29

PUNCTE PE CONTUR IMOBIL:

N                 E

1.	 264808.738;  762867.364

2.	 264848.070;  762974.149

3.	 264053.249;  763284.794

4.	 264048.198;  763164.610

INVENTAR DE COORDONATE UAT EGRU VODA, PARCELA A 250/30

PUNCTE PE CONTUR IMOBIL:

N                   E

1.	 264848.070;  762974.149

2.	 264887.718;  763081.791

3.	 264058.34;    763405.942

4.	 264053.249;  763284.794

Coordonatele amplasamentului forajelor proiectate in sistem de proiectie STEREO 70, sunt:

F1:  264811.427 N;  762964.307 E;

F2:  264622.908 N;  763087.117 E;

F3:  264479.095 N;  762378.591 E.

VI.	Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:

A.	Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

Descrierea impactului potential

Impactul potential al investitiei este determinat de amplasarea investitiei fata de zona locuita, de conditiile geologice, hidrogeologice, geomorfologice si pedologice ale amplasamentului si de caracteristicile constructive ale lucrarilor proiectate, de amploarea lor si de durata de executie a acestora.

Lucrarile proiectate sunt amplasate in extravilanul localitatii Negru Voda, la cca. 2,7- 3,5 km nord-est de limita localitatii Negru Voda, judetul Constanta.

Lucrarile proiectate se refera la executia unor foraje de adancime, amplasat pe teren

agricol, apartinand apartinand beneficiarului, pe o suprafata ocupata temporar de cca. 500 mp pentru executia fiecarui foraj si ocupata definitiv, dupa echiparea forajului de 25 mp pentru un foraj.

Obiectivul forajului este captarea orizontului acvifer de adancime, cantonat in calcarele si dolomitele barremian-jurasice, intalnite in zona amplasamentului, sub adancimea de 300 m.

Impactul potential al investitiei care poate aparea in perioada de executie a forajului, poate fi dat de:

-  eventualele scurgeri de carburanti  la instalatia de foraj;

-  colectarea necorespunzatoare a apelor menajere;

- colectarea necorespunzatoare a deseurilor menajere de la organizarea de santier, cu impact asupra apelor subterane si asupra solului si subsolului din zona amplasamentului;

-  zgomot produs de executia forajului, cu impact asupra locuitorilor din zona locuita;

Acest impact poate fi diminuat prin masuri corespunzatoare de gestionare a carburantilor, prin colectarea deseurilor menajere in conformitate cu prevederile legale in domeniu.

Avand in vedere, volumul redus al lucrarilor de foraj si durata redusa de executie a lucrarilor de cca. 120 zile pentru cele 3 foraje, si distanta de cca. 2.700 – 3.500 m pana la primele locuinte, impactul asupra sanatatii populatiei si a factorilor de mediu, va fi nesemnificativ.

Dupa executarea si punerea in functiune a lucrarilor, nu exista un impact negativ asupra populatie si a mediului.

a).  Protectia calitatii apelor

In vecinatatea terenului pe care se amplaseaza forajele pentru alimentare cu apa irigatii, nu exista ape de suprafata. Pe amplasamentul obiectivului ce face obiectul proiectului apele subterane sunt la o adancime de cca 40 m (la primul strat acvifer din depozitele sarmatiene), si la adancimea de 112 -115 m (al doilea strat acvifer din depozitele barremian-jurasice, care urmeaz a fi captat) si sunt bine protejate natural.

•	sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Proiectul cuprinde in aceasta faza numai executia forajului, urmand ca in functie de rezultatele obtinute sa se treaca la echiparea si punerea in exploatare a acestuia, lucrari care vor face obiectul altui proiect.

Prin proiect se prevede executarea a 3 foraje la adancimea de 500 m. si deschiderea, probarea si punerea in exploatare a orizontului acvifer de adancime din calcarele si dolomitele jurasice care in aceasta zona se prognozeaza a fi intalnite sub adancimea de 300  m. si care are o grosime totala de peste 600 m.

Acest orizont acvifer este sub presiune, avand in acoperisul stratului un un complex de depozite marnoase si marnocalcaroase, cu intercalatii de calcare compacte din partea superioara a baremianului, cu o grosime de peste 200 m care asigura o buna protectie a orizontului acvifer din Jurasic impotriva poluarii apei dela suprafata. De altfel prin programul de echipare definitiva a forajului, prin proiect s-a prevazut tubarea cu coloana de tubare Ø. 13.3/8" la 200,0m,  cimentata in spate  si tubat cu coloana metalica Ø.9 5/8" tip liner de la 190,00 m - 300,00m;

Forajul este amplasat in extravilanul localitatii Negru Voda intr-o zona agricola Conf Cert de Urb nr. 27 din 02.07.2020, suprafata ocupata de instalatie si de organizarea de santier aferenta, pe perioada de executie fiind de cca. 500 mp. Dupa terminarea forajului suprafata de teren ocupata inclusiv cabina si imprejmuirea pentru zona de protectie a putului va fi de 25 mp.

Detritusul rezultat in urma executiei forajului, care este un material inert, format din fragmente de roci traversate / dislocate (necontaminate), in cantitate mica (10–15 mc.), va fi depozitat langa instalatia de foraj si va a se va transporta pe terenul amenajat proprietate a beneficiarului, fiind utilizat la nivelari sau umpluturi in incinta

·	sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

In perioada de executie a forajului;

Riscul de poluare a apelor ar putea fi reprezentat de scurgerea apelor menajere pe suprafata solului si de antrenarea acestora in subteran sau spalate de apele de siroiere in perioadele ploioase;

Masuri de reducere a riscului;

Apele uzate de la grupul sanitar al dormitorului pe roti sunt colectate intr-un bazin etans cu o capacitate de 1 mc si evacuate periodic prin vidanjare.

Pe perioada de executie a forajului, pentru echipa de lucratori, este prevazut in cadrul organizarii de santier un WC ecologic  apele uzate fiind evacuate prin vidanjare periodica.

In perioada de exploatare:

Nu este cazul intrucat dupa echiparea forajului, functionarea acestuia va fi automatizata.

Masuri de reducere a riscului:

- nu sunt necesare.

•	statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

Din procesul tehnologic de executie a forajului, nu rezulta ape uzate.

Apele uzate de la grupul sanitar al dormitorului pe roti sunt colectate intr-un bazin etans cu o capacitate de 1 mc si evacuate periodic prin vidanjare.

b). Protectia aerului

•	sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri

In perioada de executie a forajului;

Executia forajului se face cu o instalatie de foraj autopurtata pentru alimentari cu apa tip   WIRTH B 3 A, cu o sarcina la carlig de 31 to si cu u motor   MAGIRUS DEUTZ / 250 kw,  cu un nivel de zgomot asemanator unui autocamion de tonaj mare si emisie de gaze asemanatoare.

Functionarea motorului instalatiei de foraj va emite in timpul functionarii S02, CO, NOx, particule si COV, dar la concentratii foarte mici, dispersia in atmosfera facandu-se imediat, fara a polua mediul din zona santierului si din zonele invecinate. Durata redusa de executie a unui foraj de numai ca. 40 zile, reduce mult concentratiile de poluanti din aer.

In perioada de exploatare:

Nu exista surse de poluare pentru aer, functionarea  sistemului de alimentare cu apa facandu-se cu pompe de capacitate redusa, actionate electric.

•	instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Nu sunt prevazute instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera si nu sunt necesare.

c). Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

•	sursele de zgomot si de vibratii

•	In perioada de executie a forajului;

Functionarea motorului instalatiei de foraj cu o putere de 250 KW are un nivel de zgomot redus si un nivel al vibratiilor de asemenea foarte redus.

•	Durata redusa de executie a unui foraj de numai ca. 40 zile, si distanta mare fata de primele locuinte care este de de peste 2,5 km, reduce mult impacul zgomotului asupra populatiei..

•	In perioada de exploatare:

•	Nu exista surse de poluare pentru aer, functionarea  sistemului de alimentare cu apa facandu-se cu pompe de capacitate redusa, actionate electric.

•	amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Distanta fata de cea mai apropiata gospodarie din localitatea Negru Voda este de peste 2,5km, ceea ce determina o disipare a zgomotelor fara a se realiza propagarea directionata la distante mari, astfel incat, la nivelul celei mai apropiate gospodarii fata de amplasament, intensitatea zgomotului va fi redusa la zero.

d). Protectia impotriva radiatiilor:

•	sursele de radiatii:

Nu este cazul. Executia forajului si a lucrarilor conexe nu sunt producatoare de radiatii.

•	amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor;

Nu este cazul

e). Protectia solului si a subsolului

•	sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime:

-	potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele din dotare;

-	evacuari necontrolate de ape uzate de pe amplasamentul organizarii de santier;

-	ape pluviale care spala depozite neorganizate de deseuri sau eventuale scurgeri de hidrocarburi de la utilajele si echipamentele utilizate;

-	stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice;

•	lucrarile si dotarile pentru protectia solului, a subsolului si panzei freatice:

-  alimentarea cu carburanti a instalatiei de foraj de va face cu grija, fara devesari sau pierderi de combustibili pe sol;

- alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va realiza doar in statii de distributie carburanti din afara amplasamentului forajelor.

- colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor si evacuarea in functie de natura lor pentru eliminare sau valorificare catre societati autorizate, se va face pe baza de contract, tinand cont de prevederile legislatiei in vigoare

-  mentionam ca prepararea fluidului de foraj, se face cu polimeri biodegradabili, materiale minerale inerte, care nu produc poluarea solului si subsolului.

Perioada de functionare.

• sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

Nu sunt.

• lucrarile si masuri pentru protectia solului si a subsolului

Sunt cele mentionate mai sus.

f). Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

•	identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Nu este cazul. In zona de amplasare a lucrarilor proiectate, nu s-au identificat monumente ale naturii sau arii protejate.

•	Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate:

Nu este cazul

g). Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

•	identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele:

Nu este cazul. Amplasamentul lucrarilor proiectate este situat la cca. 2700 - 3500 m de primele locuinte din localitatea Negru Voda. In zona nu sunt identificate obiective de interes public, monumente istorice si de arhitectura, sau zone de interes traditional, asupra carora exista instituit un regim de restrictie.

•	lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

Nu este cazul.

h). Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eiiminarea:

- perioada de executiea forajelor

• tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate

Constructorul are obligatia, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 sa realizeze o evidenta lunara a gestiunii deseurilor, respectiv producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor.

Deseurile rezultate din activitatea de executie a investitiei sunt reprezentate prin:

Deseuri municipale

20 03 01			Deseuri municipale amestecate

Deseuri de ambalaje

15 01 01			Ambalaje de hartie si carton

15 01 02			Ambalaje de materiale plastice

Aceste deseuri vor fi in cantitati reduse si nu prezinta un pericol pentru mediu sau pentru sanatatea oamenilor. Ele pot constitui o sursa de degradare a peisajului doar printr-o gospodarire neadecvata.

Deseuri tehnologice si deseurile din constructii

01 04 09	Deșeuri de nisip și argilă

01 05 04 	Nămoluri și deșeuri de foraj pe bază de apă dulce

01 05 99	Deșeuri nespecificate

17 02 01 	Lemn

17 02 02 	Sticla

17 02 03	Materiale plastice

17 05 04     	Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

13 02 06* 	Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere

13 07 01* 	Ulei combustibil și combustibil diesel

Aceste deseuri rezulta din activitatile de executie a forajelor si de la utilajele si mijloacele de transport folosite in timpul executiei.

Deseurile rezultate din activitatea de executie vor fi colectate corespunzator in pubele sau pe platforme special amenajate in acvest scop, apoi vor fi preluate de societati autorizate, pe baza de contract.

Materialul rezultat in urma excavarii va fi folosit ulterior ca material de umplutura.

Combustibilii lichizi si uleiurile pot apare accidental si in cantitati nesemniftcative. Ele pot constitui o sursa de poluare a solului printr-o gospodarire neadecvata.

Din punct de vedere al managementului deseurilor se recomanda inventarierea deseurilor ce pot fi valorificate si a celor rezultate si eliminate pe amplasament .

• modul de gospodarire a deseurilor menajere

Deseurile menajere generate in locatia santierului vor fi colectate si evacuate in conditii sigure, colectarea se va face in pubele de plasic amplasate in apropierea amplasamentului forajului.

Deseuri tehnologice

Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile OUG nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclate, aprobata prin legea nr. 456/2001).

Deseurile solide rezultate din executia forajului (detritusul de sapa, care este un material inert),  vor fi depozitate astfel incat sa nu conduca la ocuparea unor suprafete de teren suplimentare. Se vor utiliza la nivelarea terenului sau se vor evacua la depozitul de desuri solide al localitatii.

Solul vegetal va fi manevrat si depozitat separat astfel incat sa poata fi folosit la acoperire si revegetare.

i). Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

•	substantele si preparatele chimice periculoase utilizate

Substantele si preparatele periculoase utilizate sunt:

-	 carburant (motorina),

-	uleiuri industriale.

•	modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei

Motorina, uleiuri industriale, necesare functionarii si intretinerii utilajelor specifice utilizate in cadrul activitatii sunt achizitionate de pe piata interna, de la operatori economici de profil, autorizati.

Polimerii utilizati pentru prepararea fluidului de foraj sunt biodegradabili, iar cimentul pentru cimentarea coloanei de protectie, este material mineral inert.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

Nu este cazul.

VII.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

• impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie specials speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ):

-	Impactul asupra populatiei si sanatatii umane

Amplasamentul, pe care se implementeaza proiectul se afla situat la o distanta de peste 2500 m fata de cea mai apropiata gospodarie din localitatea Negru Voda. Nu exista un impact asupra populatiei din zona.

-	 impactul asupra biodiversitatii

Nu este cazul

-	 conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice

Nu este cazul

-	 impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

In imediata vecinatate a terenului pe care se implementeaza proiectul nu exista ape de suprafata.

Din activitatea de executie a forajelor care face obiectul proiectului nu rezulta ape uzate.

Apele uzate de la grupul sanitar al dormitorului pe roti sunt colectate intr-un bazin etans cu o capacitate de 1 mc si evacuate periodic prin vidanjare.

Pentru echipa de lucratori, este prevazut in cadrul organizarii de santier un WC ecologic  apele uzate fiind evacuate prin vidanjare periodica.

Pe amplasamentele pe care se vor executa forajele proiectate, apele subterane sunt intalnite la o adancime de cca 40 m (la primul strat acvifer din depozitele sarmatiene), si la adancimea de 112 -115 m (al doilea strat acvifer sub presiune din depozitele barremian-jurasice , care urmeaza fi captat) si sunt bine protejate natural.

De altfel prin programul de echipare definitiva a forajului, prin proiect s-a prevazut tubarea cu coloana de tubare Ø. 13.3/8" la 200,0m,  cimentata in spate  si tubat cu coloana metalica Ø.9 5/8" tip liner de la 190,00 m - 300,00m, masuri care elimina riscul de poluare de la suprafata a acestor acvifere.,

Fata de cele prezentate, se considera ca probabilitatea de producere a unei poluari accidental a apei subterane prin transferul de poluanti este foarte redusa.

In concluzie, se considera ca impactul negativ asupra factorului de mediu apa subterana, pe durata executiei forajelor, dar si in perioada de exploatare a acestora, este nesemnificativ, cu o probabilitate mica de aparitie.

Programul de tubare si de izolare prin cimentare a orizonturilor acvifere superioare se elimina riscul de patrundere a apelor subterane din acviferul superior in acviferul inferior propus pentru exploatare. In consecinta, nu va exista un impact cumulativ, direct sau indirect asupra conditiilor si hidrogeologice ale amplasamentului.

-	 impactul asupra calitatii aerului

Avand in vedere performantele motorului de la instalatia de foraj referitore la emisiunile de S02, CO, NOx, particule si COV, cu concentratii foarte mici, cu o dispersie imediata in atmosfera a acestora, volumul redus al materialelor manipulate, impactul negativ asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ.

-	impactul asupra solului/terenului

Masurile luate privind alimentarea cu carburanti a instalatiei de foraj, precum si faptul ca materiale utilizate la executia forajului, (fluid de foraj cu polimeri biodegradabili, detritus de foraj – material mineral inert rezultat din executia forajului) sunt materiale inerte sau biodegradabile, se elimina riscul de poluare a solului si subsolului, impactul asupra solului fiind nesemnificativ.

-	 impactul asupra peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente.

Nu este cazul

-	 natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ).

Nu este cazul

•	extinderea impactului (zona geografica, numarul pulatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Nu este cazul

•	magnitudinea si complexitatea impactului

Nu este cazul

•	probabilitatea impactului

Nu este cazul

•	durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Nu este cazul

•	masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Au fost prezentate la pct.VI.

•	natura transfrontaliera a impactului

Nu este cazul

VIII.	Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona.

In timpul realizarii proiectului si functionarii obiectivului, se vor lua masuri de prevenire si limitare a impactului asupra factorilor de mediu si sanatatii umane, masuri prezentate la pct.VI. Totodata, se vor respecta prevederile legale in vigoare, aplicabile proiectului si functionarii obiectivului.

IX.	Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A.	Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

Nu este cazul.

B.	Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul propus se incadreaza in reglementarile Documentatiei de urbanism nr. 1/ 21997 faza P.U.G., aprobata cu Hotararile Consiliului Local  Negru Voda nr.9/28.03.2000.

X.	Lucrari necesare organizarii de santier:

•	descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Organizarea de santier pentru executia fiecarui foraj, cuprinde:

-	Dormitor pe roti

-	Camion cu brat hidraulic

-	Trailer

-	Remorca cu material tubular, furtume sape etc

-   Rezervor motorina

-   WC ecologic

•	localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier este este cuprinsa in suprafa de cca. 500 mp in care sunt amplasate instalatia de foraj cu anexele si organizarea de santier

·	descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Impactul asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier; a fost prezentat  in mare masura in capitolul IV – perioada de executie a lucrarilor.

XI.	Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

•	lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii:

Dupa terminarea executiei forajului, fluidul de foraj va fi scos din batal si transportat la depozitul de deseuri menajere ale localitatii. Detritusul de foraj va fi utilizat la umpluturi sau la nivelarea terenului.

•	aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidental:

Pentru prevenirea producerii unor poluari accidentale, trebuie luate masuri privind:

-	intretinerea corespunzatoare a echipamentelor/utilajelor din dotare;

-	efectuarea reviziilor si intretinerii echipamentelor/utilajelor, la termenele stabilite in cartile tehnice, prin firme specializate, cu personal calificat;

-	instruirea periodica a personalului ce deserveste instalatia de foraj si anexele;

In situatia producerii unor poluari accidentale, functie de natura poluantului si efectele produse, se va interveni cu personal instruit, materiale si echipamente specifice pentru eliminarea cauzelor producerii poluarii, limitarea zonei de manifestare a poluarii si indepartarea efectelor produse de poluare.

•	aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei:

Executia forajelor avand o durata limitata in timp si avad de regula instalatii mobile autopurtate sau tractate, dupa terminarea lucrarilor, amplasamentul este nivelat si adus la starea initiala si pregatit pentru lucrari ulterioare de echipare si punere in functiune a forajelor care constau de regula in executia unei cabine de exploatare a forajului cu dimensiuni de 2 x 2m care cuprinde instalatiile hidraulice si electrice specific pentru exploatarea forajului si eventual o imprejmuire de protective de 5 x 5 m, lucrari care vor face obiectul altui proiect.

Lucrarile de dezafectare se vor realiza cu respectarea masurilor de protectie: PSI, sanatate si securitate in munca, si nu in ultimul rand a masurilor de protectie a factorilor de mediu.

XII.	Anexe - piese desenate:

1.	Contract de comodat autentificat cu nr. 1535 din 29.06.2020;

2.	Contract de schimb, autentificat cu nr. 1314 din 17.05.2017;

3.	Contract de schimb, autentificat cu nr. 504 din 22.02.2019;

4.	Autorizatie de construire foraje plantatie alun si nuc adiacenta- 2019;

5.	Aviz de gospodarire a apelor nr. 67/21.08.2020;

6.	Planul de incadrare in teritoriu a obiectivului;

7.	Planul de incadrare in zona a obiectivului;

8.	Planul de situatie cu amplasarea forajelor proiectate;

9.	Fig. 6.19 Starea cantitativa a corpurilor de apa subterana;

10.	 Fig. 6.21. Starea chimica a corpurilor de apa subterana.

XIII.	Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legeanr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:

a)	descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970, sau de tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970

Nu este cazul

b)	numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

c)	prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului;

Nu este cazul

d)	se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

e)	estimarea impactului potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar;

Nu este cazul

f)	alte informatii prevazute in legislatia in vigoare.

Nu este cazul

XIV.	Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate.

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic; cursul de apa: denumirea si codul cadastral; zona amplasamentului si localitatea Negru Voda aparţin bazinului hidrografic Litoral, iar pe teritoriul său, fiind o zona de platou, incep sa se formeze vaile care   debusaza in principala vale situata la est de Negru Voda, respectiv valea Albesti, cu un traseu in aceasta zona prin localitatile Valcele si Cotu Vaii. In zona nu exista ape de suprafata

- Corpul de apa subteran: RODL  06  - Platforma Valaha - Barremian - Jurasic (Dobrogea de Sud).

2.	Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

-	Corpul de apa de suprafata: Nu este cazul In zona nu exista ape de suprafata;

-	Corpul de apa subterana: In Dobrogea de Sud este reprezentat de: Ape de adâncime – dar parţial şi cu nivel liber (sectorul adiacent Dunării) - cantonate în formaţiuni calcaroase şi dolomitice jurasice şi barremiene, uneori fracturate şi carstificate, cu extindere regională (aprox. 4500 km2) în întreaga Dobroge de Sud. Acviferul Barremian – Jurasic, denumit şi acviferul inferior, este cantonat în formaţiunile carbonatice fisurate şi carstificate de vârstă Barremian şi Jurasic superior (Tithonian, Kimmeridgian, Oxfordian). Formaţiunile de vârstă Jurasic şi Barremian se caracterizează printr-o comunicare hidraulică prin intermediul unui acvitard.

Din punct de vedere geologic, acest complex acvifer prezintă o structură complexă, fiind compartimentat printr-un sistem de falii majore, antesarmaţiene, având orientările aproximativ NNE-SSV şi VNV-ESE.

Grosimea acestui complex descreşte gradat de la sud-vest spre est şi nord-est, de la peste 1000 m la 400 m.

Conform prevederilor din Planul National actualizat – Sinteza planurilor de Mannagement actualizat la nivel de bazine / spatii hidrografice, starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa RODL 06 - Platforma Valaha - Barremian - Jurasic (Dobrogea de Sud), este considerata buna.

XV.	Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele lll-XIV.

Nu este cazul

Elaborator

Dr. Ing. Nicolaie Pitu

Semnatura si stampila titularului