Decizia  etapei  de  încadrare ( proiect)

Nr. 3374RP din 25.09.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate  de  ASFALT  DOBROGEA  S.R.L., cu sediul în municipiul Constanta, str. Interioara 4, nr. 8, judetul  Constanta,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 3374RP/04.06.2020,  în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, dupa consultarea membrilor  C.A.T. in  data de  23.09.2020, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta decide, ca proiectul: AMPLASARE STATIE  MOBILA  DE  PREPARARE  A  MIXTURILOR  ASFALTICE, propus a fi amplasat in oras  Ovidiu,  intravilan, parcela A 473/26, lot 1,  judetul Constanta, nu se supune  evaluarii  impactului  asupra  mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii 292/2009, Anexa nr.II, pct. 10, lit. a) ;

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus  intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea si conceptia intregului proiect :

Pe amplasament exista o statie de preparare mixturi asfaltice.

Proiectul propune montarea in scopul suplimentarii productiei, a unei noi instalatii de mixturi asfaltice tip BENNINGHOVEN “ECO 2000”, de tip mobil,  completata cu spatii amenajate pentru stocarea agregatelor, a filerului si a bitumului.

Randamentul maxim al instalatiei este de 160 tone/h .

Se vor realiza urmatoarele lucrari :

- Executarea de fundatii izolate pentru amplasarea statiei mobile de preparare mixturi asfaltice. ;

- Realizarea unei perne din piatra;

- Amenajarea de cai de acces auto realizate din piatra si covor asfaltic ;

- Amplasarea de padocuri pentru depozitarea agregatelor folosite in procesul de fabricatie ;

- Amenajarea terenului pentru colectarea si evacuarea apelor provenite din precipitatii.

Mobilitatea statiei de asfalt este data de amplasarea tuturor unitatilor pe fundatii mobile, astfel relocarea intregului ansamblu de instalatii se realizeaza fara interventii aditionale privind adaptarea structurii de amplasare

Specificatiile tehnice ale echipamentului

Statia va fi montata pe fundatii metalice mobile, instalatia fiind compusa din elemente modulare. Statia de asfalt este conceputa in sistem modular si nu necesita transport special agabaritic.

Condiţii standard

- Randamentul instalatiei 160 to / h se refera la producerea unui amestec la temperatura de

160° C in urmatoarele conditii:

-  Continut umiditate agregate  ≤4 %

- Temperatura material la intrarea in tamburul de uscare 10°  C

- Densitate mineral 1.650 kg/m³ la un unghi de scuturare de 30°

- Putere calorica combustibil Hu= 10.200 kcal/ kg (42.700 kJ/kg)

- Crestere de temperatura 160 K

- Densitate produs finit ≥ 1.800 kg/m3

- Continut umiditate in amestec ≤ 0,3%

- Granulatie maxima 40 mm

- Debit de material – sita de 80 μm ≤ 8%

- Valoare de productie la un adaos mediu de 4.5% bitum

- Rata de toleranta a productiei in functie de conditiile de mediu si de parametri ± 10%

- Temperatura agregate max. 400 °C

- Acceleratie orizontala ≤ 0,4 m/s²

- Incarcare la vant ≤ 25 m/s

Caracteristici tehnice:

Predozare: Unitate compusa din buncare predozatoare cu sistemul de benzi extractoare si transportoare aferent.

Tamburul uscator este prevazut cu banda de alimentare reversibila si cu arzator dual. Unitatea are ca si dotari suplimentare o unitate de reglare presiune gaz, sistem de alimentare cu combustibil si sistem electronic de control.

Unitatea de filtrare - un concept modular, dotat cu tehnologia Pure-Air. Elementii de filtrare sub forma de tuburi sunt amplasati pe verticala. Curatarea sacilor filtranti de praful acumulat se face printr-o suflanta cu distribuitor de aer circular. Filerul acumulat este transportat de un snec elicoidal in elevatorul de filer.

Turn de cernere si malaxare –componente:

- Elevator de agregate fierbinti dotat cu jgheaburi de intrare şi ieşire cu plăci de uzură înşurubate, usi vizitare pentru lucrari de mentenanta.

- Unitate cernere  : Conceptul acestei maşini de cernut se bazează pe tehnologia de vibraţie. Avantajele acestei tehnologii constau într-o cernere sigură.

Unitatea de cernut este concepută inclusiv pentru producţie la temperaturi înalte.

Agregatul de cernut este poziţionat în patru puncte pe pachete, pe arcuri multiple care pot fi accesate uşor prin clapele mari de inspecţie.

Accesul la maşina de cernut se face prin uşi mari pentru inspecţie, precum şi cu un cărucior mobil cu jgheaburi înclinate. Cu ajutorul căruciorului cu jgheaburi înclinate sitele pot fi înlocuite sau verificate individual.

Conteinerele pentru materialul fierbinte - dotate cu senzori rotativi cu clapete, senzor de temperatură.

- Sectiune cantarire :

Agregatele aflate în containerul de materiale fierbinţi vor fi dozate, în funcţie de reţetă, de un cântar suspendat de două doze tensiometrice de cântărire.

Gurile de evacuare a fiecărui buncăr din containerul de agregate fierbinţi sunt prevazute cu un cilindru pneumatic. Evacuarea materialului din cântar îin malaxor se efectuează prin intermediul unei trape rotative actiontata de un cilindru cu aer. Filerul este directionat in malaxor printr-un snec. Cantarirea se efectueaza cu o electrodoza tensiometrica.

- Malaxorul este tip amestecare forţată, dotat cu doi arbori cu palete şi blindajele dintr-o fonta

specială, asigura cel mai bun rezultat de amestecare. Bratele malaxorului sunt dotate cu protectii contra uzurii.

- Sistem pneumatic si compresoare, sistem de absortie tun, cablaje, sisteme de dozare auxiliare .

Cabina de comanda cu sistem operare si control Benninghoven BLS3000 pentru toata statia de asfalt, modem VPN, imprimanta, dulapuri de comanda, panou de joasa tensiune.

Sistem de alimentare cu filer compus din doua silozuri, cel recuperat si cel aport, cu dotarile aferente, filtre, senzori de nivel, snecuri de dozare, fundatii mobile si sistem de transvazare filer.

Alimentarea cu bitum – este realizata prin rezervoare de bitum, dotate cu sistem de incalzire electrica, si circuitul de conducte aferente, avand ca si componente principale sistem de conducte incalzite, robinete rotative, grup pompare, si sistem de reglare prin control electronic. Rezervoarele sunt dotate cu racordurile necesare pentru alimentarea cu lianti, pentru umplere cu bitum si pentru sistemul de aerisire.

Vecinătățile amplasamentului :

- la Nord Est : DE 473/24

- la Sud Vest : lot 2

- la Sud Est :  proprietate privata  ( A 473/27)

- la Nord Vest: proprietate privata  ( A 473/25)

Accesul catre obiectiv este asigurat din De 473/24.

Bilant teritorial:

- POT existent    =  8,90%

- CUT existent    = 0,094

- Suprafata construita  existenta =  2224,16 mp

- Suprafata desfasurata  existenta =  2361,34 mp

- Suprafata construita  propusa   =  575,80 mp

- Suprafata desfasurata  propusa   =  575,80 mp

- Suprafata totala rezultata    =  2799,96 mp

- Suprafata desfasurata  rezultata    =  2937,14 mp

- POT propus   =  11,20%

- CUT propus   =  0,117

- Suprafata teren ( conform acte) = 25000 mp

- Suprafata spatiu verde = 13750 mp ( 55%)

Pentru parcare va fi rezervat un numar de 20 locuri.

Pentru implementarea proiectului se va utiliza organizarea de santier existenta .

Utilitatile necesare functionarii statiei de preparare a mixturilor asfaltice vor fi asigurate din cele existente in cadrul statiei care functioneaza pe amplasament.

In cadrul procesului tehnologic nu se foloseste apa. Apa este folosita in scop igienico-sanitar, la stropirea spatiilor verzi, a aleilor betonate si drumurilor tehnologice. Pentru baut se foloseste apa imbuteliata.

Alimentarea cu apa se face dintr-un foraj cu urmatoarele caracteristici : Q = 0,41 l/s ; H= 46 m ; Nhs = 12 m ; Nhd = 15 m. Forajul este echipat cu o pompa submersibila cu debitul Q = 3 mc/h. Apa din foraj este inmagazinata intr-un rezervor cu V = 22 mc.

Reteaua de distributie pe amplasament este executata din conducte PEHD cu Dn = 50 mm, lungimea cca. 70 m. Forajul este prevazut cu apometru.

Evacuarea apelor uzate menajere - apele uzate menajere se vor evacua in bazinul vidanjabil ( 5 mc ) al statiei de epurare existente ( tip SBR Aqua Simplex ) , de unde sunt vidanjate de o  societate autorizata.

Apele pluviale- apele pluviale vor fi evacuate printr-un sistem de drenare pe terenul detinut.

Alimentarea cu energie electrica - se va face din reteaua organizarii de santier existente Alimentarea cu energie termica : nu este cazul. Incalzirea birourilor din oganizarea de santier se face cu surse electrice.

Organizarea de santier

Se va utiliza organizarea de santier existenta pe amplasamentul societatii  ASFALT  DOBROGEA S.R.L.

Distanta fata de cea mai apropiata gospodarie din localitate Ovidiu este de 503,44 m .

Pentru activitatea existenta desfasurata pe amplasament este emisa Autorizata de Mediu nr. 75/03.02.2010, revizuita in data de 09.10.2012 si 17.10.2017, si Decizia de modificare a valabilitatii nr. 11309RP/15.04.2020.

b)  cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate : nu este cazul.

c)  utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii – nu este cazul.

d) producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă deşeuri specifice activităţii de construire:

| Nr. crt. | Denumirea deşeului | Codul deşeului | Provenienţa | Cantităţi (kg/an) | Modul de stocare temporară | Mod de valorificare sau eliminare finală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | Activitate administrativa | variabile | Pubele | E/D5-eliminare prin operator autorizat |
| 2 | Hartie-carton | 20 01 01 | Activitate administrativa | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |
| 3 | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 05* | Desfasurarea activitatii | variabile | Recipient imetalici sau de plastic | Vr - prin operatori autorizati |
| 4 | Baterii cu plumb | 16 06 01* | Desfasurarea activitatii | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |
| 5 | Anvelope uzate | 16 01 03 | Desfasurarea activitatii | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |
| 6 | Filtre de ulei | 16 01 07* | Desfasurarea activitatii | variabile | RM+Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |
| 7 | Metale feroase | 16 01 17 | Desfasurarea activitatii | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |
| 8 | Deseuri de pietris si spartura de piatra | 01 04 08 | Desfasurareaactivitatii | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |

e) poluarea si alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sanatatea umana (de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice): nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologica a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luata in considerare, in special in ceea ce priveste:

a) utilizarea actuala si aprobata a terenurilor: conform Certificatului de Urbanism nr. 139/20.05.2020, emis de Primaria orasului Ovidiu;  teren aflat in intravilan;  folosirea actuala a terenului: curti-constructii ; destinația terenului stabilita prin documentatiile de urbanism aprobate:  statie de asfalt –A1- subzona activitatilor industriale.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona si din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala urmatoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale raurilor: nu este cazul.

ii) zone costiere si mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul national; zone Natura 2000 desemnate de statele membre in conformitate cu Directiva 92/43/CEE si cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute in dreptul Uniunii si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri:  nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populatiei: oras Ovidiu.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul .

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate in raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexa, avand in vedere impactul proiectului asupra factorilor prevazuti la articolul 3 alineatul (1), si tinand seama de:

a) importanta si extinderea spatiala a impactului (de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi  afectata):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea si complexitatea impactului: in perioada de executie impactul asupra mediului este redus si temporar, riscul potential de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construire.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

II. In conformitate cu decizia 15314 din 01.09.2020, emisă de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBRGEA LITORAL, proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. ……. din data de ………….2020,  emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL sunt:

- Se vor solicita şi obţine, înainte de începerea lucrărilor, toate avizele şi autorizaţiile necesare, conform legii.

- În timpul executării lucrărilor să nu afecteze  calitatea apelor subterane. Se interzice orice evacuare de ape uzate neepurate în apele de suprafaţă şi subterane. Nu se admite soluţia evacuare în subteran a apelor uzate epurate.

- În cazul producerii unor poluări accidentale în timpul execuţiei lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluarii zonei şi suportării eventualelor costuri revine  beneficiarului.

-  Beneficiarul are obligaţia să anunţe în scris Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral despre data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta, precum şi data de finalizare a acestora.

- După finalizarea investiţiei, beneficiarul are obligaţia să solicite şi să obţină autorizaţie de gospodarire a apelor, pe baza unei documentaţii tehnice de fundamentare întocmită în conformitate cu prevederile  Ordinului nr. 891/2019 al Ministrului Apelor și Pădurilor privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere și suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor, precum și a Normativului de conținut al documentațiilor tehnice, de către o persoană fizică sau juridică certificată de Ministerul Mediului şi Pădurilor.

-Punerea în funcţiune a investiţiei se va face numai după încheierea abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de apă. Pentru utilizarea/exploatarea resursei fără abonament de utilizare/exploatare se percep penalitaţi care reprezintă de zece ori valoarea contribuţiei.

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin respectarea urmatoarelor conditii de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - organizarea de şantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

  - materialele necesare executarii lucrarilor propuse se depoziteaza in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator, in vederea prevenirii poluarii solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

  - titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- se interzic lucrarile de reparatii  si  intretinere a autovehiculelor in cadrul organizarii de santier ; acestea se vor realiza in unitati autorizate si corespunzator dotate ;

- se va asigura spalarea rotilor autovehiculelor pe platforme prevazute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate , astfel incat sa se evite transferul de pamant pe drumurile publice ;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat;

- in mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfasura  cu masuri de protectie si/sau ocolire a zonelor rezidentiale ;

- se vor asigura  utilitatile  necesare pentru realizarea lucrarilor in bune conditii (sursa apa potabila, facilitati igienico-sanitare , inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc. ) ;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport in timpul constructiei datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora.

- se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru sau acoperirea pe cat posibil a acestuia, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare se vor incadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat si completat cu H.G. nr. 352/2005;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Program de monitorizare pe perioada realizarii proiectului:

- buletin de analiza pentru pulberi totale in suspensie (la limita amplasamentului), conform STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate – frecventa – trimestrial.

Buletinele de analiza se vor prezenta trimestrial la APM Constanta pe toata perioada realizarii proiectului.

La finalizarea lucrarilor se va inainta la APM Constanta raportarea privind evidenta

deseurilor generate ca urmare a desfasurarii lucrarilor de construire.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p.DIRECTOR   EXECUTIV,                                 ŞEF  SERVICIU  A.A.A,

Camelia COSTACHE                                           Lavinia Monica ZECA

Intocmit,

Consilier  Otilia  Liana  ISPAS

Notă: redactat  în 3 (trei) exemplare.