AUTORIZATIE   INTEGRATA   DE   MEDIU

Numarul de inregistrare al autorizatiei: ..... din ...........2016

Valabila pana la: ....................2026

Titularul autorizatiei:  S.C. GREENTECH  SERVICII  ECOLOGICE  S.R.L.

# Adresa sediului social : orasul Navodari, str. Randunelelor, bl.R4, sc.A, et.2, ap.8, judetul Constanta.

# Locatia activitatii: comuna Lumina, sat Lumina, soseaua Iuliu Maniu nr. 30G,  judetul Constanta.

Categoria de activitate conform :

- Anexa 1 din  Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

5.5. Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase care nu intră sub incidenţa pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activităţile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 şi 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 de tone, cu excepţia depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării.

- COLECTARE   DESEURI   PERICULOASE   SI   NEPERICULOASE

- TRANSPORT   DESEURI   PERICULOASE/NEPERICULOASE

- TRATARE  SI  VALORIFICARE   ULEIURI  UZATE,  REZIDUURI  PETROLIERE

- VALORIFICARE (PRIN OPERATIUNILE DE SORTARE SI BALOTARE ) DESEURI  NEPERICULOASE

- CURATARE  REZERVOARE /  TANCURI /  RECIPIENTI  DE  REZIDUURI

- TRATAREA  AMBALAJELOR  CARE  CONTIN  SAU  SUNT  CONTAMINATE CU  SUBSTANTE  PERICULOASE ;

- TRATARE  SOLUTII  LICHIDE  ACIDE ( TRATARE  CU HIDROXID DE SODIU (SODA CAUSTICA)) ;

- DEPOZITARI ;

- COLECTARE si COMERT CU RIDICATA AL  DESEURILOR  SI RESTURILOR;

- COLECTARE  APE UZATE MENAJERE.

Cod CAEN:  rev.2 (3811,3812, 3821,3822)/rev.1(9002),  cod CAEN rev.2(3832)/rev.1(3710,3720), cod CAEN rev.2 (4941/rev.1(6024), cod CAEN rev.2 (5210)/rev.1(6312), cod CAEN rev2.(4677)/ rev.1(5157), cod CAEN rev 2.(3700)/ rev.1(9001).

Activitile:

- CURATARE  REZERVOARE /  TANCURI /  RECIPIENTI  DE  REZIDUURI

- TRANSPORT   DESEURI   PERICULOASE/NEPERICULOASE,

se desfasoara atat la punctul de lucru cat si la beneficiari, la nivel national.

Emisa de:  Agentia pentru Protectia Mediului Constanta

# Prezenta Autorizatie Integrata de Mediu inlocuieste in totalitate Autorizatia de Mediu nr.  161/29.05.2013, revizuita in data de 28.03.2014 si 05.10.2015.

DIRECTOR  EXECUTIV,                         			        ŞEF  SERVICIU A.A.A.,

Lavinia Monica ZAHARIA                           		        Elena FILIP

Intocmit,

Consilier  Otilia Liana ISPAS

CUPRINS

| 1. |  | Date de identificare a Operatorului activităţii |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Temeiul legal |  |
| 3. |  | Categoria de activitate |  |
| 4. |  | Documentaţia solicitării |  |
| 5. |  | Managementul activităţii |  |
| 6. |  | Materii prime şi auxiliare |  |
| 7. |  | Apă, energie, combustibili |  |
| 8. |  | Descrierea activităţii şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament |  |
| 9. |  | Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu |  |
| 10. |  | Concentraţii de poluanţi admişi la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot |  |
| 11. |  | Gestiunea deşeurilor |  |
| 12. |  | Gestiunea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase |  |
| 13. |  | Intervenţia rapidă. Prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă. Siguranţa instalaţiei |  |
| 14. |  | Monitorizarea activităţii |  |
| 15. |  | Raportări la autoritatea de mediu şi periodicitatea acestora |  |
| 16. |  | Obligaţiile Operatorului activităţii |  |
| 17. |  | Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor |  |
| 18. |  | Glosar de termeni |  |
| Anexa I | Deşeuri colectate, stocate temporar, tratate prin operatiunile sortare/decantare/ presare –codificate conform HG nr. 856/2002 |  |
| Anexa II | Plan de amplasare in zona |  |
| Anexa III | Plan de situaţie puncte de monitorizare |  |
| Anexa IV | Modelul Raportului lunar/anual de mediu (RAM) |  |
| Anexa V | Modelul Raportului de informare în cazul poluărilor accidentale |  |

A.P.M. Constanta, in exercitarea atributiilor sale sub incidenta:

- HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;

- HG  nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,  cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG             195/2005 privind protectia mediului;

- Legea nr. 278/2013  privind emisiile industriale

- Ord. MMP nr. 3970/ 2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 818/2003;

- Ord MAPAM nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

ca urmare a cererii adresate de S.C. GREENTECH  SERVICII  ECOLOGICE  S.R.L.  înregistrată la APM Constanta cu nr. 15285RP din 15.12.2015 si a completarilor nr.88RP/06.01.2016,

emite Autorizatia Integrata de Mediu,  cu punctul de lucru ( sediul secundar) in comuna Lumina, sat Lumina, soseaua Iuliu Maniu nr. 30G,  judetul Constanta.

# Motivarea deciziei

În urma analizării documentelor transmise şi a verificării în teren, ţinând cont de punctele de vedere primite de la autorităţi, precum şi observaţiile membrilor Comisiei de Analiza Tehnica, A.P.M. Constanta a luat decizia de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu.

Prezenta Autorizaţie integrată de mediu înlocuieşte în totalitate prevederile Autorizaţiei de mediu nr.  161/29.05.2013, revizuita in data de 28.03.2014 si 05.10.2015, emisa pentru S.C. GREENTECH  SERVICII  ECOLOGICE  S.R.L., pentru punctul de lucru din comuna Lumina, sat Lumina, soseaua Iuliu Maniu nr. 30G,  judetul Constanta..

Introducere

Autorizatia Integrata de Mediu  contine ........ de pagini impreuna cu anexele si este valabila 10 (zece) ani, de la .............2016, data emiterii, pana la data de ..............2026.

Nerespectarea celor prevazute in prezenta autorizatie integrata de mediu conduce la suspendarea/anularea acesteia, respectiv la incetarea activitatii, dupa caz, conform art.17 din OUG nr.195/22.12.2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Autorizația Integrata de Mediu reglementează desfășurarea activităților numai din punct de vedere al protecţiei calităţii factorilor de mediu. De legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate se face răspunzătoare societatea solicitantă.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în Raportul de Amplasament  revine titularei activității si a evaluatorului.

Autorizatia  include conditiile necesare pentru a asigura ca:

- Sunt luate toate masurile preventive adecvate impotriva poluarii, in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzata poluare semnificativa;

- Este evitata generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse, ele sunt valorificate sau in cazul in care valorificarea este imposibila din punct de vedere tehnic si economic, deseurile sunt eliminate evitand sau reducand orice impact asupra mediului;

- Energia este utilizata eficient in conformitate cu recomandarile BREF;

- Sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de conditiile anormale de functionare;

- In caz de incetare a activitatii, vor fi luate toate masurile necesare astfel incat sa se evite orice risc de poluare si amplasamentul sa fie refacut si adus la starea initiala;

- Sunt respectate principiile B.A.T.;

- Autorizatia include valori limita de emisie pentru poluantii rezultati de pe amplasament, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale si ia in considerare natura lor si potentialul transferarii poluarii dintr-un mediu in altul.

Autorizatia integrata de mediu contine: cerintele de monitorizare adecvate emisiilor care rezulta de pe amplasament, metodologia specifica si frecventa de masurare a acestora, procedura de evaluare si obligatia de a furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii cu autorizatia integrata de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act de reglementare se face de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si Garda Nationala de Mediu – Serviciul Comisariatul Judetean Constanta.

1.	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

Titular:  S.C. GREENTECH  SERVICII  ECOLOGICE  S.R.L.

# Sediul social : orasul Navodari, str. Randunelelor, bl.R4, sc.A, et.2, ap.8, judetul Constanta.

# Sediul secundar ( punctul de lucru): comuna Lumina, sat Lumina, soseaua Iuliu Maniu nr. 30G,  judetul Constanta.

Date de contact ale societăţii:

# - administrator Vasilcanu Georgian.

- număr de telefon: 0241/760042;  0726/474810 ; e-mail : mail@serviciiecologige.com

- cod unic de înregistrare: 25562179 din data de 18.05.2009;

- număr de ordine în registrul comerţului: J13/1231/2009 din data de 15.05.2009;

-     certificat de înregistrare în Registrul Comerţului: seria B nr. 1814957/2009.

2. TEMEIUL LEGAL

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu in conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr.226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 (M.O. nr. 1196/30.12.2005) privind protecţia mediului;

- Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2005), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată la anexă prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 (M.O. 1091/05.12.2005) si Ordinul M.M.P. nr.3970/2012;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 859/25.09.2005 (M.O. nr. 888/04.10.2005), pentru aprobarea unor ghiduri;

- Legea nr.104/15.06.2011 (M.O. nr. 452/28.06.2011), privind calitatea aerului inconjurător;

- Ordinul M.A.P.P.M. 462/1993 (M.O. nr. 190/10.08.1993), pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu modificările ulterioare;

- STAS 12574/1987, privind condiţiile de calitate pentru aerul atmosferic şi de stabilire a concentraţiilor maxime admisibile ale unor substanţe poluante din aerul zonelor protejate;

- H.G. nr. 140/06.02.2008 (M.O.125/18.02.2008) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind infiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/02.03. 2004 (M.O. 206/09.03.2004) pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- Ordin M.M.G.A. nr. 678/30.06.2006 (M.O 730/25.08.2006) pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor;

- H.G. nr. 321/14.04.2005 (M.O.19/10.01.2008), privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant*) – Republicată in 2008;

- Legea nr. 211/15.11.2011 (M.O. nr. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor;

- H.G. nr. 235/07.03.2007 (M.O. 199/22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 173/2000 (M.O. nr. 131/28.03.2000) pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002) privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzand deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 621/23.06.2005 (M.O. 639/20.07.2005), privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare;

- Ordinul MMP nr. 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997 (M.O. nr. 303 bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 161/16.02.2006 (MO 511/13.062006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă, in vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă (Anexă publicată in M.O. 511 bis/13.06.2006);

- H.G. nr. 351/21.04.2005 (MO 428/20.05.2005), privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă – Republicată in M.O. nr. 554/22.07.2008 , cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 86/10.05.2000 (M.O. nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie in probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- H.G. nr. 878/28.07.2005 (M.O.nr.760/22.08.2005), privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare;

- O.U.G. nr. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu aprobatăcu modificări şi completări prin Legea 105/25.04.2006 (M.O 393/08.05.2006), cu modificările si completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007 (M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/29.02.2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.D.D. nr. 1108/05.07.2007 (M.O.629/13.09.2007), privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului in regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/01.09.2008 (M.O.672/30.09.2008), privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006, privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice de infiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei (REACH);

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008, privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- HG nr. 477/2009 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru incălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);

- OUG nr. 122/28.12.2010 (M.O. 892/30.12.2010) privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru incălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- OUG nr. 121/21.12.2006 (M.O. 1039/28.12.2006) privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobata cu modificări şi completări prin Legea 186/2007;

Incălcarea prevederilor legislaţiei menţionate mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Nerespectarea celor prevăzute in prezenta autorizaţie de mediu conduce conform Legii nr.226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului, la suspendarea acesteia şi la incetarea activităţii, după caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE conform conform Anexei 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale:

5.5. Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase care nu intră sub incidenţa pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activităţile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 şi 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 de tone, cu excepţia depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării.

Activităţile autorizate

Activităţile desfăşurate pe amplasament:

- COLECTARE   DESEURI   PERICULOASE   SI   NEPERICULOASE

- TRANSPORT   DESEURI   PERICULOASE/NEPERICULOASE

- TRATARE  SI  VALORIFICARE   ULEIURI  UZATE,  REZIDUURI  PETROLIERE

- VALORIFICARE (PRIN OPERATIUNILE DE SORTARE SI BALOTARE ) DESEURI  NEPERICULOASE

- CURATARE  REZERVOARE /  TANCURI /  RECIPIENTI  DE  REZIDUURI

- TRATAREA  AMBALAJELOR  CARE  CONTIN  SAU  SUNT  CONTAMINATE CU  SUBSTANTE  PERICULOASE ;

- TRATARE  SOLUTII  LICHIDE  ACIDE ( TRATARE  CU HIDROXID DE SODIU (SODA CAUSTICA)) ;

- DEPOZITARI ;

- COLECTARE si COMERT CU RIDICATA AL  DESEURILOR  SI RESTURILOR;

- COLECTARE  APE UZATE MENAJERE.

Cod CAEN:  rev.2 (3811,3812, 3821,3822)/rev.1(9002),  cod CAEN rev.2(3832)/rev.1(3710,3720), cod CAEN rev.2 (4941/rev.1(6024), cod CAEN rev.2 (5210)/rev.1(6312), cod CAEN rev2.(4677)/ rev.1(5157), cod CAEN rev 2.(3700)/ rev.1(9001).

Activitile:

- CURATARE  REZERVOARE /  TANCURI /  RECIPIENTI  DE  REZIDUURI

- TRANSPORT   DESEURI   PERICULOASE/NEPERICULOASE,

se desfasoara atat la punctul de lucru cat si la beneficiari, la nivel national.

# 4.   DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Formular de solicitare AIM înregistrat la APM Constanta cu nr. 15285RP/15.12.2015  întocmit de S.C. GREENTECH  SERVICII  ECOLOGICE  S.R.L.;

- Raport de amplasament înregistrat la APM Constanta cu nr. 9825RP/28.07.2016,   întocmit de Balaceanu Costescu Eugenia Dorina, elaborator atestat, inregistrat in Registrul national al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului, pozitia 574;

- Anunţuri publice privind depunerea solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aparute în ediţiile din  10.12.2015 - 29.12.2015 a ziarelor  „Observator de Constanţa” si „Cuget Liber”;

- Certificat de înregistrare seria B nr. 1814957/2009 emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa la data de 19.05.2009;

- Certificate Constatatoare emise de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa în data de 17.08.2015;

- Autorizaţiei de mediu nr.  161/29.05.2013, revizuita in data de 28.03.2014 si 05.10.2015, emisa pentru S.C. GREENTECH  SERVICII  ECOLOGICE  S.R.L.;

- Contract de prestari servicii nr. 2040/20.08.2013, incheiat cu  S.C. ECOMASTER-SERVICII ECOLOGICE S.R.L., privind eliminarea finala a deseurilor prin depozitarea acestora la depozitul dedeseuri periculoase  situat in localitatea Targsorul Nou, judetul Prahova;

- Contract privind colectarea si depozitarea gunoilui menajer nr.655/22.01.2013 incheiat cu Primaria comunei Lumina;

- Contract de prestari servicii nr. 447/15.06.2015, incheiat cu  S.C.  CEREALBYM SISTEM S.R.L., privind efectuarea de transport rutier pentru deseuri periculoase si nepericuloase;

- Contract de vanzare-cumparare nr. 1193/26.04.2013,  incheiat cu S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. si anexa nr.1;

- Act aditional nr. 5/14.09.2015 la Contract de prestari servicii nr.27/19.10.2012 incheiat cu S.C. GENTOIL S.R.L., privind preluarea si eliminarea/tratarea desurilor  ;

- Contract de prestari servicii nr.RR1/14.02.2012 si 246/11.12.2012 incheiat cu S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A., privind serviciile de tratare ape uzate;

- Contract de transport nr.004/01.02.2013 incheiat cu S.C. INDECO GROUP S.R.L., privind transport deseuri;

- Contract de prestari servicii, nr. 5/20.05.2015, incheiat cu S.C. IRIDEX  GROUP  IMPORT-EXPORT  BUCURESTI – Filiala COSTINESTI S.R.L.;

- Certificat de absolvire curs de specialitate in domeniul gestionarii deseurilor pentru d-nul Vasilcanu Georgian;

- Plan de inchidere -  masuri de dezafectare instalatie;

- Certificate  EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, ;

- Anexa XVIII?????????????????????????? VEZI CE ESTE

- Copie conforma  pentru transportul rutier international de marfuri contra cost in numele unui tert,   nr. 1179925,  valabila pana la data de 07.10.2016, pentru autovehicolul cu nr. de inregistrare CT-02-VFG ;

- Certificat de agreare pentru vehicule care transporta anumite marfuri periculoase,  pentru autovehicolul cu nr. de inregistrare CT-02-VFG ;

- Contract de inchireiere privind autovehicolul cu nr. de inregistrare CT-02-VFG ;

- Act aditional nr. 4/21.11.2015 la Contract  nr.2599EFS/24.06.2011 incheiat cu S.C. ECO FIRE SISTEMS  S.R.L.;

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 94/28.06.2016 , emisă de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, valabilă până la 28.06.2019;

- Licenta pentru  transportul rutier international de marfuri contra cost in numele unui tert,   nr. 0174231, valabila pana la data de 01.08.2024 ;

- Copie conforma  pentru transportul rutier international de marfuri contra cost in numele unui tert  nr. 1179334,  valabila pana la data de 27.08.2016, pentru vidanja cu nr. de inregistrare CT-10-LXH ;

- Carte de identitate pentru autoutilitara CT 11 LXH;

- Carte de identitate pentru autoutilitara B 31 GBB;

- Carte de identitate pentru autoutilitara CT 12 LXH;

- Carte de identitate pentru autoutilitara CT 02 VFG;

- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa nr. 527/14.01.2013, incheiat cu S.C.  RAJA  S.A.  CONSTANTA;

- Raport de incercare nr. 4394/10.07.2015, pentru sol- zona gard latura Est ,  la 5 cm, emis de Rompetrol Quality Control S.R.L.;

- Raport de incercare nr. 4399/10.07.2015, pentru sol- zona gard latura Est ,  la 30 cm, emis de Rompetrol Quality Control S.R.L.;

- Raport de incercare nr. 4320/08.07.2015, pentru nivel zgomot –  30 minute - la poarta de acces, emis de Rompetrol Quality Control S.R.L.;

- Raport de incercare nr. 4393/10.07.2015,  pentru    apa freatica – put foraj, emis de Rompetrol Quality Control S.R.L.;

- Plan de incadrare in zona;

- Fisa tehnica securitate pentru produsul  HIDROXID  DE  SODIU, solutie apoasa(lichid relativ vascos cu caracter puternic alcalin);

- Fisa tehnica securitate pentru BIONEOL( ingredient principal utilizat in produsele de curatat industriale si de uz casnic);

- Fisa tehnica securitate pentru SOLUTIE DECAPANTA ECOLOGICA „ EMEX PC ECO”( produs profesional foarte eficient pe baza de solventi ecologici , fiind potrivita pentru indepartarea straturilor vechi de vopsea de pe diferite suporturi precum si pentru indepartarea de substante  dificil de indepartat la un timp de contact lung de pe diferite substraturi);

- Fisa tehnica de produs pentru produsul  SIKAFLOOR- 16 PRONTO  – strat de sigilare bicomponent, bazat pe rasini acrilice reactive;

- Fisa tehnica securitate pentru produsul  SIKAFLOOR- 31 N PURCRM  – strat de sigilare poliuretanic fara solventi;

- Plan de situatie;

Scopul autorizatiei

## Instalaţia va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.

- Cu minim 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei integrate de mediu se va solicita la APM Constanta reînnoirea acesteia.

## În cazul modificării prevederilor actelor emise de autorităţile de mediu care au stat la baza emiterii autorizaţiei  integrate de mediu, precum şi a parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica APM Constanta. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/ anularea după caz.

### Orice modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, va fi realizată sau impusă cu notificarea şi acordul prealabil scris al APM Constanţa .

## Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu este emisă in scopul  reglementarii activitatilor desfasurate pe amplasament, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia mediului;

## Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului;

## Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte;

## Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, operatorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta pentru protectia mediului cu privire la orice modificari planificate in ceea ce priveste caracteristicile, functionarea sau extinderea instalatiei, care pot avea consecinte asupra mediului, precum si in ceea ce priveste natura si cantitatile de emisii care pot fi evacuate din instalatie in fiecare factor de mediu;

## Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, la cererea APM Constanta, operatorul prezinta toate informatiile necesare in scopul reexaminarii conditiilor de autorizare, in special rezultatele monitorizarii emisiilor si alte date care permit efectuarea unei comparatii a functionarii instalatiei, cu cele mai bune tehnici disponibile, prevazute in concluziile BAT aplicabile si cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile;

## Orice referire la „amplasament” din prezenta autorizaţie va însemna zona planului/ planurilor cu limitele trasate conform Anexei I  a prezentei autorizaţii;

Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite;

Prezenta autorizaţie se aplică activităţilor de management al deşeurilor, de la punctul de generare /colectare, până la punctul de valorificare si/sau eliminare.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Condiţii generale

Titularul activităţii va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

Operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

Operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile vor fi realizate în aşa manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a zonelor de agrement, recreaţionale sau de locuit din afara limitelor amplasamentului.

Operatorul activităţii trebuie să stabilească şi să menţină un sistem de management, care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii.

Trebuie stabilite şi menţinute proceduri pentru a asigura faptul că sunt luate măsuri corective în cazul în care cerinţele impuse de prezenta autorizaţie nu sunt îndeplinite. In cazul raportării unei neconformări cu condiţiile autorizaţiei, trebuie declarate responsabilitatea şi autoritatea pentru iniţierea de investigaţii şi acţiuni corective suplimentare.

Managementul de mediu

Operatorul trebuie să implementeze şi să adere la un Sistem de management de mediu (standardizat sau nestandardizat; certificat sau nu), care să prevadă, funcţie de situaţia specifică a instalaţiei cel puţin următoarele :

a) definirea unei politici de mediu pentru instalaţie de către conducerea societăţii;

b) planificare şi stabilirea procedurilor necesare;

c) implementarea procedurilor cu accent  pe:

- structură şi responsabilitate;

- instruire, conştientizare şi competenţă;

-comunicare;

-implicarea personalului;

-documentarea;

- eficienţa procesului de control;

- programul de mentenanţă;

- pregătirea urgenţelor şi răspunsul;

- asigurarea conformării cu legislaţia din domeniul protecţiei mediului;

d) verificarea performanţelor şi aplicarea acţiunilor corective, cu accent pe:

- monitorizare şi măsurare;

- actiuni corective şi preventive;

- menţinerea de înregistrări;

- audituri interne (independenta acolo unde este posibil) pentru evaluarea modului de implementare a sistemului de management de mediu;

e) evaluarea de către conducerea societăţii;

Managementul general şi operaţional

Operatorul trebuie să deţină o detaliată documentare a activităţilor desfăşurate pe amplasament, în special cu referire la:

a) descrierea metodelor de tratare a deşeurilor şi procedurile aplicate în instalaţie;

b) diagramele principalelor  componente ale instalaţiei cu relevanţă pentru protecţia mediului şi diagramele de flux a proceselor;

c) detalii privind reacţiile chimice, cinetica de reacţie şi balanţa energetică;

d) detalii privind protecţia asigurată în condiţii de operare altele decît normale, ca de exemplu: întreruperi temporare, pronire/oprire instalaţii;

e) existenţa unui manual cu instrucţiuni;

f) existenţa unui registru zilnic privind operarea instalaţiilor şi mentenanţa;

Operatorul trebuie sa implementeze o procedură de preaceptare a deşeurilor, care sa cuprinda următoarele:

a) teste pentru deşeurile intrate corelate cu tratamentul planificat;

b) asigurarea primirii tuturor informaţiilor necesare referitor la natura proceselor generatoare a deşeurilor, inclusiv a variabilele de proces.

c) un sistem care să furnizeze si să asigure analizarea probei/probelor reprezentative rezultate din procesul de producţie al deţinătorului de deşeuri;

d) un sistem pentru verificarea atentă, în cazul în care nu este contact direct cu producătorul de deşeuri, a informaţiilor primite în etapa de preacceptare, incluzînd: datele de contact ale producătorului de deşeuri şi o descriere corespunzătoare a deşeurilor referitor la compoziţie şi periculozitate;

e) solicitarea încadrării deşeurilor în conformitate cu Lista europeană a deşeurilor cuprinsă în HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzînd deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

f) identificarea tratamentului adecvat pentru fiecare tip de deşeu intrat în instalaţie prin identificarea metodei adecvate de tratare a fiecărui nou deşeu şi disponibilitatea unei metodologii de evaluare a tratamentului aplicat deşeului care să ia în considerare proprietăţile fizico-chimice individuale ale acestuia şi specificaţiile pentru deşeurile tratate;

Operatorul trebuie să documenteze şi să implementeze o procedură de acceptare care să cuprindă cel puţin următoarele:

a) un sistem clar şi specific care să permită acceptarea deşeurilor pe amplasament numai dacă există o metodă de tratament definită şi o rută de eliminare/recuperare pentru deşeurile tratate. In cazul planificării acceptării, trebuie garantat că sunt respectate/asigurate capacităţile necesare de stocare/tratare şi de expediere (adică acceptarea deşeurilor tratate de către o altă instalaţie);

b) un sistem de identificare a capacităţii maxime de stocare pe amplasament.

Responsabilitati

Operatorul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să asigure in fiecare moment siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o intreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta intr-un registru.

Operatorul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să garanteze in orice moment revizia şi intreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea capta imediat emisiile de poluanţi in aer, apă şi sol apărute ca urmare a evacuarilor.

Operatorul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziţie in orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie ce servesc direct protecţiei aerului, apei şi solului.

Operatorul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului in general.

Operatorul activităţii trebuie să asigure, prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului.

Acţiuni de control

Operatorul va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului.

Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

Operatorul trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

Raportări

Un raport privind monitorizarea, indeplinirea sarcinilor stabilite, precum şi modificările intervenite, trebuie depus la  APM Constanţa ca parte a Raportului Anual de Mediu (R.A.M.), care va fi transmis in format electronic si pe suport de hartie (Anexa VI).

Operatorul de activitate trebuie să inregistreze şi să păstreze in registre toate datele privind punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele inscrise in prezenta autorizaţie.

Registrul va fi pus la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 10 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

Persoana imputernicită cu atribuţii in domeniul protecţiei mediului va transmite la APM Constanţa raportările solicitate la datele stabilite, conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

# 6. 	MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Operatorul/operatorul activităţii are obligaţia ca recepţia, manipularea şi depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specifice fiecărui material, a fişelor tehnice de securitate (unde este cazul), în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu.

Operatorul/operatorul activităţii are obligaţia de a achiziţiona şi de a utiliza numai substanţe, care sunt însoţite de fişe cu date de securitate/ de caracterizare ( in cazul deseurilor), care să conţină modul de utilizare a acestora, cu dovada preînregistrării/înregistrării la ECHA.

Principalele materii prime şi materiale auxiliare utilizate în activitate:

| Principalele materii prime/materiale | Natura chimica / compozitie (Fraze R) | Inventarul complet al materialelor tone/an | Modul de stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| Materii prime |
| Deseuri nepericuloase, conform ANEXA 1 | Functie de compozitie | Cca 1068 to/an | In recipienti metalici si din material plastic, big-bag-uri, saci, rezrvoare IBC, paleti de lemn in hala acoperita, magazie tip sopron demontabila, pe platforma betonata si vrac pe platforma betonata. |
| Deseuri pericu loase, conform ANEXA 1 | Functie de compozitia chimica si/sau caracteristica periculoasa | Cca. 1776 to/an | 2 rezervoare cu capacitate de 30 to fiecare, ambalaje cubice tip IBC, recipienti metalici, cuve metalice, saci, big bags-uri. |
| Materiale auxiliare |
| Clei vinilic in solutie apoasa | Adeziv pe baza de polimeri in solutie apoasa | Cca 0,005 to/an | In magazie |
| Vopsea sigilatoare | Rasini acrilice reactive | Cca 0,005 to/an | In magazie |
| Solventi decapanti | Solutie decapanta pe baza de solventi ecologici; R1-slab inflamabil | Cca 0,05 to/an | In magazie |
| Detergenti | Preparatul nu este clasificat în clasa (е) de pericol in conformitate cu Directiva 1999/45/ЕО. | Cca 0,01 to/an | In magazie |
| Hidroxid de sodiu, (NaOH-soda caustica)- conc.50% | Substanta anorganica monoconstituent/ Clasificare -C (corosiv) R34-35 -provoaca arsuri grave; H314-provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor; H290 -poate fi corosiv pt.metale | Cca 2,4 to/an | Ambalaj plastic, in hala acoperita |
| Materiale absorbante |  | Cca 0,4 to/an | In saci depozitati in magazie. |
| Utilitati |
| Apa | - | Cca 60 mc/an |  |
| Energie electrica | - | Cca 7200 kW/an |  |
| Motorina | - | Cca 12 to/an | Nu se stocheaza pe amplasament, se achizitioneaza din statii de distributie a carburantilor. |
| Combustibil solid -deseuri din lemn, nepericuloase . |  | Functie de necesitati | In unitatile de stocare existente pe amplasament |

Materia prima (deseuri nepericuloase si deseuri periculoase) se achizitioneaza de la terti generatori/detinatori de deseuri, in baza documentelor specifice (procese verbale de predare-primire, contracte vanzare-cumparare, facturi, bonuri de cantar,  aviz de transport), si se transporta pe amplasament cu mijloacele de transport din dotare  sau inchiriate, in baza formularelor de transport, conform H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul national (formulare de expeditie-transport deseuri periculoase, formulare de aprobare a transportului de deseuri periculoase, formulare de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase). Deseurile periculoase supuse tratarii trebuie sa fie  insotite de buletine de analiza in conformitate cu cerintele Leg.211/2011 privind regimul deseurilor.

Produsele chimice utilizate in operatiunile de tratare a deseurilor periculoase sunt achizitionate de la furnizori de pe piata interna. Evidenta intrarilor si consumurilor de produse chimice trebuie sa se tina pe fise de magazie si in registre speciale. Pentru fiecare produs chimic utilizat se va detine fisa tehnica de securitate a produsului, iar depozitarea, manipularea si utilizarea acestuia se va face cu respectarea specificatiilor din fisa.

Motorina necesara mijloacelor de transport se achizitioneaza din statii de distributie a carburantilor, nu se stocheaza pe amplasament.

# 7. 	APă, ENERGIE, COMBUSTIBIL

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa a amplasamentului se realizeaza din reteaua S.C. RAJA S.A.,  prin intermediul unui bransament cu lungimea de 10 m.  Consumul de apa este contorizat cu un apometru tip Zenner.

Apa este utilizata in scop igienico-sanitar, uz tehnologic, la clatirea deseurilor de ambalaje cu continut de reziduuri sau contaminate cu substante periculoase supuse tratarii, si la irigarea spatiilor verzi.

Apa pentru stingerea incendiilor - este asigurata de 2 (doi) hidranti de incendiu.

Debitul de apa pentru stingerea incendiilor este de 20 l/s.

Sistemul de evacuare a apelor uzate

Apele uzate menajere sunt preluate de o retea de canalizare de 50 mm PVC -KG in lungime de 10 m, si colectate intr-un bazin betonat vidanjabil cu capacitatea de 6 mc. Vidanjarea se realizeaza cu vidanja proprie din dotare iar apele uzate sunt transportate la statia de epurare apartinand S.C. Rompetrol Rafinare S.A., in baza contractului incheiat.

Eventualele scurgeri din rezervoarele de stocare ulei uzat precum si o parte din apele pluviale potential contaminate, se colecteaza intr-un bazin bicompartimentat, vidanjabil, cu capacitatea de 40 mc. Vidanjarea se realizeaza cu vidanja proprie din dotare iar apele uzate sunt transportate la statia de epurare apartinand  S.C. Rompetrol Rafinare S.A., in baza contractului incheiat.

Apele impurificate chimic (ape uzate tehnologic), provenite de la clatirea ambalajelor se colecteaza in recipienti tip IBC cu capacitate de 1 mc fiecare si se predau pentru tratare finala catre agenti economici autorizati (SC Gentoil SRL in baza contractului incheiat).

Apele rezultate din procesul de decantare al uleiurilor uzate si al reziduurilor petroliere uleioase, se scurg prin robinetii de la baza rezervoarelor in cuvele metalice de unde  se pompeaza in rezervoare IBC si sunt predate catre S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. – instalatia de epurare finala.

Sistem de colectare si evacuare a apelor meteorice

Apele pluviale potential contaminate (provenite de pe platforma betonata unde se depoziteaza deseuri nepericuloase) sunt dirijate prin sistemul de rigole intr-un bazin decantor, vidanjabil, cu capacitatea de 10 mc.

Apele pluviale potential contaminate (provenite de pe platforma betonata unde sunt depozitate deseuri periculoase) sunt colectate impreuna cu eventualele scurgeri din rezervoarele de stocare ulei uzat, in bazinul bicompartimentat, vidanjabil, cu capacitatea de 40 mc, de unde sunt transportate la statia de epurare apartinand SC Rompetrol Rafinare SA.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se realizeaza prin bransamentul la reteaua de distribuitie Enel Energie SA existenta in zona, in baza Contractului de furnizare energie electrica.

Alimentare cu energie termica

Energia termica necesara incalzirii spatiului administrativ si furnizarea apei calde se asigura cu o centrala termica tip Viadrus , cu functionare pe combustibil solid (lemn).

Cazanul este de tip VIADRUS U 22 C (cu cinci elementi din fonta), avand urmatoarele caracteristici:

- putere termica 25 kW

- eficienta termica - 75%

- consumul de lemn -  8 kg/h

- putere calorica lemn -15,01 MJ/kg

- temperatura maxima a gazelor de ardere - max 3200C

Inaltimea cosului de evacuare a gazelor de ardere este de 6 m.

Nivelul de zgomot nu depaseste 65 dB(A);

## Alimentarea cu combustibil

# Combustibilul lichid  utilizat pentru utilaje si echipamente se aprovizioneaza direct de la statiile de distributie carburanti.

# 8. DESCRIEREA   ACTIVITĂŢII  ŞI  A  FLUXURILOR  TEHNOLOGICE  EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Din punct de vedere teritorial administrativ, terenul apartine intravilanului comunei Lumina,  judetul  Constanta si are suprafata de 2389 mp ( teren in concesiune de la Consiliul Local Lumina).

Depozitul de deseuri este amplasat in zona industriala a comunei Lumina, la circa 1,5 Km de zona locuita.

Vecinatatile obiectivului sunt:

la Nord-Vest  - Teren Consiliul Local al Comunei Lumina ocupat de Ferma agricola (PF Ivan Elena);

la Nord-Est       - Teren Consiliul Local al Comunei Lumina;

la Sud                - SC Dan@Mihaita Auto SRL -activitate de dezmembrari auto;

la Est                 -  teren Consiliul Local al Comunei Lumina - Drum proiectat;

la Vest           - teren Consiliul Local al Comunei Lumina ocupat de Ferma animale ( P.F. Caranaum Tiberiu).

Accesul pe amplasament se realizeaza din DJ 226 pe str. Iuliu Maniu pana la obiectiv.

S.C. Greentech Servicii Ecologice S.R.L. desfasoara urmatoarele activitati:

- colectare   deseuri   periculoase   si   nepericuloase

- transport   deseuri   periculoase/nepericuloase

- tratare  si  valorificare   uleiuri  uzate,  reziduuri  petroliere

- valorificare (prin operatiunile de sortare si balotare ) deseuri  nepericuloase

- curatare  rezervoare /  tancuri /  recipienti  de  reziduuri

- tratarea  ambalajelor  care  contin  sau  sunt  contaminate cu  substante  periculoase ;

- tratare  solutii  lichide  acide ( tratare  cu hidroxid de sodiu (soda caustica)) ;

- depozitari ;

- colectare si comert cu ridicata al  deseurilor  si resturilor;

- colectare  ape uzate menajere.

Incinta amplasamentului este imprejmuita cu gard din BCA, cu inaltimea de cca 2,20.m.

Incinta amplasamentului cu suprafata totala de 2389 mp este compusa din:

- hala acoperita, pe structura betonata, cu suprafata de 365 mp pentru depozitare temporara si valorificare/tratare deseuri;

- magazie sopron demontabila, pe structura usoara din lemn, in suprafata de 60mp, pentru stocare temporara deseuri nepericuloase;

- platforma betonata cu suprafata de 1495,87 mp pentru depozitare temporara si tratare/valorificare deseuri;

- birou administrativ in suprafata de 18 mp;

- bazin betonat pentru colectare ape pluviale potential contaminate  - capacitate 10 mc;

- bazin vidanjabil bicompartimentat, pentru colectarea eventualelor scurgeri din rezervoarele de stocare a uleiurilor uzate si a apelor pluviale potential contaminate, cu capacitatea de 40 mc;

- bazin betonat pentru colectare ape uzate menajere- 6 mc;

- spatiu verde = 250 mp;

- zona pietruita pentru acces = 200,13 mp;

- rezervoare, recipienti tip IBC, butoaie, saci pentru colectarea, stocarea temporara a deseurilor pe amplasament.

Capacitatea totala de stocare temporara a deseurilor pe amplasament este:

- pentru deseuri lichide - 240 to (2 rezervoare cu capacitatea de 30 to fiecare si 180 rezervoare IBC cu capacitateade 1 tona fiecare).

- pentru deseuri solide - 900 tone depozitate in hala, magazia sopron demontabila  si pe platforma betonata, ambalate in big bags-uri, saci de plastc, recipienti metalici, recipienti PVC sau depozitate vrac.

Capacitatea de depozitare temporara a deseurilor periculoase:

- pentru deseuri periculoase lichide : 180 to  (2 rezervoare cu capacitatea de 30 tone fiecare din fibra de sticla si 120 rezervoare IBC cu capacitatea de 1 tona fiecare);

- pentru deseuri solide periculoase: cca 500 tone depozitate in recipienti si saci in hala si pe platforma betonata.

Pe amplasament, capacitatea totala de depozitare temporara a deseurilor periculoase depaseste 50 tone si intra sub incidenta pct. 5.5 din Anexa 1 la Leg.278/2013.

Capacitatea de tratare: capacitatea  maxima de tratare este de 7 tone / zi.

Principalele dotări şi utilaje din fluxurile de fabricaţie sunt următoarele:

- 2 buc. rezervoare pentru stocare deseuri lichide periculoase cu capacitatea de 30 tone fiecare;

- 120 buc. ambalaje cubice din material plastic, cu capacitatea de 1000 litri fiecare pentru stocarea deseurilor periculoase;

- 60 buc. ambalaje cubice din material plastic, cu capacitatea de 1000 litri fiecare pentru stocarea deseurilor nepericuloase;

- bazin betonat bicompartimentat si acoperit, cu capacitatea de 40 mc pentru colectare ape pluviale potential contaminate si eventuale scurgeri din rezervoarele de stocare a uleiurilor uzate;

- bazin betonat pentru colectare ape pluviale potential contaminate - capacitate 10 mc;

- bazin betonat pentru colectare ape uzate menajere, cu capacitatea de 6 mc;

- ambalaje big-bags-uri, saci plastic, recipienti metalici sau din PVC.

- cuva metalica in suprafata de 15 mp;

- 2 buc. motopompe pentru transvazarea uleiului uzat sau alte deseuri lichide (10 mc/h si 20 mc/h);

- 1 buc. pompa transvazare tip LUTZ pentru butoaie ;

- 1 buc. pompa cu presiune pentru curatare si spalare;

- 1 buc. instalatie aer comprimat;

- 1 buc. pompa de presiune Karcther pentru spalare si clatire;

- 2 buc cuve PVC pentru agitare in vederea tratarii solutiilor lichide acide;

- 1 buc. presa de balotat verticala, model HSM VL 500.1 (2000);

- 1 buc. autoutilitara  marca Peugeot- 3,5 to, nr.inmatriculare CT 12 LXH;

- 1buc. autovidanja proprie, categoria N3, marca MAN,  capacitate 8 mc nr.inmatriculare CT 10 LXH;

- 1 buc. autoutilitara marca Ford Tranzit, cu capacitate - 3,5 tone; nr.inmatriculare. CT 11 LXH;

- 1 buc. autoutilitara marca SCANIA (S), cu capacitatea - 24 to, nr.inmatriculare CT 02 VFG;

- 1 buc. stivuitor GPL, marca Caterpilar;

- 1 buc.cantar cap.1000 kg;

- 1 buc. centrala termica tip Viadrus, cu functionare pe combustibil solid (lemn).

Flux  tehnologic - Descrierea activitatilor desfasurate in cadrul obiectivului

Colectare deseuri periculoase si nepericuloase

# Societatea colecteaza de la generatorii de deseuri persoane juridice, atat deseuri lichide periculoase si nepericuloase cat si deseuri periculoase si nepericuloase solide. Deseurile colectate sunt aduse pe amplasament si depozitate temporar in recipientii, ambalajele din dotare, in hala sau pe platforma amenajata.

Colectarea deseurilor lichide (uleiuri uzate, solutii acide si alte tipuri de deseuri lichide) se realizeaza in rezervoarele cu capacitate 30 to fiecare, in  ambalaje cubice din material plastic cu o capacitate de 1000 litri, in butoaie metalice cu capacitate de 200 litri, inscriptionate pe tipuri de deseu. Transportul acestor deseuri de la generatori/detinatori la sediul secundar al societatii se realizeaza cu autoutilitarele din dotare si autovehicule inchiriate.

De la sediul secundar al societatii (amplasamentul studiat), deseurile colectate/tratate sunt transportate catre instalatiile de valorificare/eliminare autorizate, cu mijloacele proprii de transport sau inchiriate.

Colectarea deseurilor periculoase si nepericuloase solide - deseurile sunt colectate de la generatori/detinatori de deseuri, in ambalaje cubice din material plastic sau in  saci de plastic si transportate cu autoutilitarele din dotare si autovehicule inchiriate, la sediul secundar al societatii .

La sediul secundar, deseurile sunt receptionate, sortate, stocate  temporar in spatii special amenajate (hala, magazie tip sopron demontabila, platforma betonata, recipienti), urmand a fi supuse operatiunilor de tratare (dupa caz) apoi transportate cu mijloace de transport proprii sau inchiriate la operatori economici autorizati pentru valorificare/eliminare.

Colectarea deseurilor periculoase se face cu luarea de masuri suplimentare functie de caracteristica periculoasa a deseurilor si respectarea legislatiei specifice in vigoare, pentru a preveni sau limita riscurile asupra factorilor de mediu sau sanatatii umane.

Receptia deseurilor

Verificarea documentelor insotitoare si a buletinelor de analiza anexate la documentatie (in cazul deseurilor periculoase);

- inspectia vizuala a deseurilor pentru verificarea conformitatii cu informatiile specificate in documente si pentru verificarea similitudinii caracteristicilor privind aspectul, culoarea, consistenta, etc;

- inregistrarea cantitatilor primite si acceptate, a sursei de provenienta, in conformitate cu documentele de transport detinute;

- intocmirea documentelor de evidenta in care sa fie inregistrate datele privind sursa de generare, tipul deseului, codul deseului (conform codificarii din Anexa 2 la HG 856/2002), caracteristicile fizico-chimice (obligatoriu compozitia si caracteristica/proprietatea care confera caracterul periculos al deseului).

Functie de starea fizica a deseurilor, caracteristicile deseurilor, specificatiile din fisa de caracterizare a fiecarui tip de deseu, si nu in ultimul rand functie de  compatibilitatea deseurilor, acestea sunt dirijate spre spatiile special amenajate pentru depozitarea temporara.

Manipularea deseurilor in incinta obiectivului - se realizeaza in conformitate cu specificatiile din fisele de caracterizare a deseurilor si normele in vigoare, in vederea asigurarii conditiilor de maxima protectie a factorilor de mediu si a sanatatii umane pe toata perioada stocarii temporare si a tratarii deseurilor.

Descarcarea deseurilor in incinta obiectivului:

- se verifica capacitatea de preluare disponibila pentru fiecare tip de deseu receptionat;

- se verifica compatibilitatea dintre deseurile ce urmeaza a fi descarcate si cele existente (pe baza caracteristicilor periculoase mentionate in documente);

- functie de starea fizica si caracteristicile deseurilor, acestea sunt dirijate catre spatiile special amenajate pentru depozitarea temporara si se realizeaza descarcarea propriu-zisa cu ajutorul echipamentelor/utilajelor din dotare sau manual.

Categoriile de deseuri colectate sunt prezentate in Anexa 1 .

Transport deseuri periculoase si nepericuloase

Deseurile sunt transportate de la generatori/detinatori la sediul secundar al societatii cu autoutilitarele din dotare, proprietatea SC Greentech Servicii Ecologice SRL, si autovehicule inchiriate. Transportul deseurilor de la sediul secundar al societatii la instalatiile de valorificare/eliminare se realizeaza cu mijloace de transport proprii si  inchiriate de la operatori autorizati pentru aceasta activitate.

Mijloacele de transport proprii (autoutilitarele din dotare) sunt utilizate pentru transportul categoriilor de deseuri mentionate in Anexa 1, periculoase si nepericuloase.

Transportul deseurilor se face cu respectarea cerintelor H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul national precum si cu prevederile Leg.211/2011 privind regimul deseurilor.

Fiecare transport de deseuri nepericuloase este insotit de formularul de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase (Anexa 3 din H.G 1061/2008).

Fiecare transport de deseuri periculoase este insotit de formularul de expeditie-transport deseuri periculoase (Anexa 2 din H.G.1061/2008).

Fiecare transport de deseuri periculoase care sunt generate intr-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeasi categorie, este insotit de formularul de expeditie transport deseuri periculoase (Anexa 2 din H.G. 1061/2008) si formularul de aprobare al transportului deseurilor periculoase (Anexa 1 din H.G.1061/2008).

Transportul deseurilor se realizeaza cu respectarea principiului proximitatii care presupune ca deseurile sa fie valorificate si eliminate cat mai aproape de locul de generare.

Ruta de transport a deseurilor periculoase este stabilita de catre expeditor si transportator, avandu-se in vedere ocolirea oraselor, zonelor aglomerate, zonelor cu regim special. In cazul deseurilor generate intr-o cantitate mai mare de 1 t/an, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului in care isi desfasoara activitatea expeditorul, aproba ruta de transport si stabileste si o ruta alternativa.

Deseurile colectate sunt transportate de catre SC Greentech Servicii Ecologice SRL, de la generator la sediul secundar al societatii din satul Lumina sau direct la instalatiile de valorificare/eliminare, cu autoutilitarele din dotare sau cu mijloace de transport inchiriate.

Transportul deseurilor se realizeaza cu respectarea cerintelor privind ambalarea si etichetarea deseurilor precum si cu respectarea normelor ADR.

Stocarea temporara a deseurilor pe amplasament

Deseurile colectate de la terti si transportate pe amplasament sunt stocate temporar in rezervoare, recipienti, ambalaje din PVC, saci, big    bags-uri, butoaie, sau vrac, in spatii special amenajate, functie de caracteristicile deseurilor (periculoase sau nepericuloase), functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu.

Recipientii, rezervoarele, ambalajele in care sunt stocate temporar deseurile, precum si spatiile in care sunt depozitate sunt inscriptionate/marcate corespunzator, fiind indicata denumirea si codul deseului.

Capacitatea totala de stocare temporara a deseurilor pe amplasament este:

- pentru deseuri lichide - 240 to (2 rezervoare cu capacitatea de 30 to fiecare si 180 rezervoare IBC cu capacitateade 1 tona fiecare)

- pentru deseuri solide - 900 tone depozitate in hala, magazia sopron demontabila si pe platforma betonata, ambalate in big bags-uri, saci de plastic, recipienti metalici sau din pvc sau depozitate vrac.

Pe amplasament, capacitatea totala de depozitare temporara a deseurilor periculoase depaseste 50 tone si intra sub incidenta pct. 5.5 din Anexa 1 la Leg.278/2013

Capacitatea de depozitare temporara a deseurilor periculoase:

- pentru deseuri periculoase lichide : 180 to (2 rezervoare cu capacitatea de 30 tone fiecare si 120 rezervoare IBC cu capacitatea de 1 tona fiecare).

- pentru deseuri solide periculoase: 500 tone depozitate in recipienti si saci, in hala si pe platforma betonata. O parte din aceasta capacitate este destinata urmatoarelor categorii de deseuri: DEEE-uri - 10 tone, deseuri baterii si acumulatori -10 tone; deseuri cu continut de azbest -25 tone, deseuri cu continut de PCB -25 tone.

Anumite categorii de deseuri colectate, transportate si stocate temporar pe amplasament, sunt supuse tratarii in scopul valorificarii sau eliminarii finale.

Deseurile colectate, transportate si stocate temporar pe amplasament, care nu sunt supuse operatiunilor de tratare, sunt predate societatilor autorizate pentru valorificare sau eliminare.

Pentru deseurile periculoase depozitate temporar pe amplasament sunt luate masuri suplimentare functie de caracteristica periculoasa, astfel incat sa se previna sau sa se limiteze la minim riscul de a se produce efecte nocive asupra mediului si sanatatii populatiei (salariatilor, personalului din vecinatate, etc).

Astfel:

- deseurile de baterii si acumulatori sunt stocate temporar in hala acoperita, in tavi metalice;

- rezervoarele de stocare temporara a uleiurilor uzate si reziduurilor petroliere sunt amplasate in cuve de retentie pentru preluarea eventualelor scurgeri de produse;

- deseurile de azbest sunt stocate temporar intr-un spatiu special amenajat, delimitat; sunt supuse tratarii prin metode care sa reduca riscul eliberarii fibrelor de azbest in atmosfera;

- DEEE-urile se stocheaza temporar in recipienti metalici in interiorul halei;

- personalul este echipat corespunzator;

- personalul este instruit periodic privind conditiile de manipulare, stocare temporara a deseurilor periculoase;

- respectarea specificatiilor din fisele de caracterizare a deseurilor.

Tratare/valorificare deseuri

Tratarea uleiurilor uzate si reziduurilor petroliere uleioase prin procedeul de decantare fizica (operatiunea de valorificare codificata R12 conform Anexei 3 la Leg.211/2011 privind regimul deseurilor - schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11. In cazul in care nu exista niciun alt cod R corespunzator, aceasta include operatiunile preliminare inainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfaramarea, compactarea, granularea, maruntirea uscata, conditionarea, reambalarea, separarea si amestecarea inainte de supunerea la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11);

Etapele parcurse in cadrul procesului de tratare/valorificare a uleiurilor uzate si reziduurilor petroliere uleioase sunt:

- stocarea temporara a uleiurilor uzate sau a reziduurilor petroliere uleioase in cele doua rezervoare supraterane cu capacitatea de 30 tone fiecare existente pe amplasament, ambalaje cubice de capacitate 1 to fiecare;

- decantarea - scurgerea apei decantate prin robinetii de la baza rezervoarelor in cuvele metalice pentru scurgere;

- pomparea apei din cuvele metalice in rezervoarele IBC cu capacitatea de 1 mc fiecare si transportarea acesteia la statia de epurare apartinand S.C. Rompetrol Rafinare S.A.

- transvazarea in cisterne auto a deseului ramas in rezervoare si transportarea acestuia la operatori economici autorizati pentru valorificare conform contractelor incheiate.

Categoriile de deseuri tratate prin procedeul de decantare fizica sunt:

ULEIURI   UZATE

| Cod deseu tratat | Coduri de desuri care rezulta in urma tratarii |
| --- | --- |
| 10.08.19* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei | - 19.02.07* - ulei si concentrate de la separare - APE UZATE, de la decantare. |
| 05.01.05* reziduuri uleioase | - 19.02.07* - ulei si concentrate de la separare - APE UZATE, de la decantare. |
| 05.01.06* Namoluri uleioase de la operatiile de intretinere a instalatiilor si echipamentelor | - 19.02.05* - namoluri de la tratarea fizico-chimica cu continut de substante periculoase - 19.02.07* - ulei si concentrate de la separare - APE UZATE, de la decantare. |
| 12.01.06* Uleiuri minerale de ungere uzate, cu continut de halogeni | - 12.01.06* - APE UZATE, de la decantare. |
| 12.01.07* Uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni | - 12.01.07* - APE UZATE, de la decantare. |
| 12.01.08* emulsii si solutii de ungere uzate cu continut de halogeni | - 12.01.08* - APE UZATE, de la decantare. |
| 12.01.09* emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni | - 12.01.09* - APE UZATE, de la decantare. |
| 12.01.10* uleiuri sintetice de ungere uzate | - 12.01.10* - APE UZATE, de la decantare. |
| 12.01.12* ceruri si grasimi uzate | - 12.01.12* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.01.04* Emulsii Clorurate | - 13.01.04* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.01.05* emulsii neclorurate | - 13.01.05* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.01.09* uleiuri hidraulice minerale clorinate | - 13.01.09* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.01.10* uleiuri hidraulice minerale neclorinate * | - 13.01.10* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.01.11* uleiuri hidraulice sintetice | - 13.01.11* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.01.12* uleiuri hidraulice usor biodegradabile | - 13.01.12* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.01.13* alte uleiuri hidraulice | - 13.01.13* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.02.04* uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere | - 13.02.04* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.02.05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | - 13.02.05* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.02.06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere | - 13.02.06* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.02.07* uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile | - 13.02.07* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.02.08* alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | - 13.02.08* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.03.06* Uleiuri minerale clorinate izolante si de transmisie a caldurii | - 13.03.06* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.03.07* Uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmisie a caldurii | - 13.03.07* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.03.08* uleiuri sintetice izolante si de transmisie a caldurii | - 13.03.08* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.03.09* Uleiuri izolante si de transmisie a caldurii usor biodegradabile | - 13.03.09* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.03.10* Alte ueiuri izolante si de transmisie a caldurii | - 13.03.10* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.04.01* uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare | - 13.04.01* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.04.02* uleiuri de santina din colectoarele de debarcader | - 13.04.02* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.04.03* uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie | - 13.04.03* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.05.06* ulei de la separatoarele de ulei/apa | - 13.05.06* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.05.07* ape ulioase de la separatoarele ulei/apa | - 13.05.07* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.07.01* ulei combustibil si combustibil diesel | - 13.07.01* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.07.02* benzina | - 13.07.02* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.07.03* alti combustibili (inclusive amestecuri) | - 13.07.03* - APE UZATE, de la decantare. |
| 13.08.99* alte deseuri nespecificate | - 13.08.99* - APE UZATE, de la decantare. |

REZIDUURI PETROLIERE

| Cod deseu tratat | Coduri de desuri care rezulta in urma tratarii |
| --- | --- |
| 01.05.05* deseuri si noroaie de foraj cu continut de uleiuri | - 19.02.05* - namoluri de la tratarea fizico-chimica cu continut de substante periculoase - 19.02.07* - ulei si concentrate de la separare - APE UZATE, de la decantare. |
| 01.05.06* noroaie de foraj si alte deseuri de forare cu continut de substante periculoase (reziduuri de titei) | - 19.02.05* - namoluri de la tratarea fizico-chimica cu continut de substante periculoase - APE UZATE, de la decantare. |
| 05.01.03* slamuri din rezervoare | - 19.02.05* - namoluri de la tratarea fizico-chimica cu continut de substante periculoase - APE UZATE, de la decantare. |
| 19.02.07* ulei si concentrate de la separare | - 19.02.07* - ulei si concentrate de la separare - APE UZATE, de la decantare. |
| 19.02.08* deseuri lichide combustibile cu continut de substante periculoase | - 19.02.08* - APE UZATE, de la decantare. |
| 16.07.08* deseuri cu continut de titei | 19.02.07* - ulei si concentrate de la separare - APE UZATE, de la decantare. |
| 16.07.09* deseuri continand alte substante periculoase | 19.02.07* - ulei si concentrate de la separare - APE UZATE, de la decantare. |

Tratarea deseurilor de azbest in vederea eliminarii

Etapele procesului de tratare a deseurilor de azbest in vederea eliminarii sunt:

- tratarea suprafetei materialului sau a fragmentului cu continut de azbest cu lichid de fixare (clei vinilic in solutie apoasa) prin aplicarea cu pensula;

- in cazul in care deseul gestionat are un risc ridicat de fibre libere de azbest (matrice friabila) se va aplica o tratarea prin incapsulare cu ajutorul unor vopsele sigilatoare;

- introducerea in saci/si sau recipienti din polietilena a deseurlui tratat, stocarea succesiva in big bags-uri care se eticheteaza corespunzator.

Deseurile de azbest supuse procesului de tratare, codificate conform HG 856/2002, sunt:

10 13 09* - deseuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu continut de azbest;

17 06 01* - materiale izolante cu continut de azbest;

17 06 05* - materiale de constructie cu continut de azbest.

Tratarea/valorificarea deseurilor nepericuloase prin sortare si  balotare

Deseurile nepericuloase (hartie-carton, plastic, metalice) colectate selectiv sunt balotate cu o presa de balotat verticala, model HSM VL 500.1 (2000).  Deseurile nepericuloase se baloteaza in baloti cu greutate maxima de 450 kg.

Descriere/caracteristici presa de balotat

| Descriere | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Forta de presare | kN | 500 |
| Putere nominala motor electric | kW | 4 |
| Tensiunea de alimentare/Frecventa | V/Hz | 380/50 |
| Deschiderea de alimentare | mm | 1.150 x 565 |
| Dimensiunile maxime ale balotului (lxAxH) | mm | 1200x800x1200 |
| Greutatea maxima a balotului | kg | 450 |
| Productivitate orara | baloti | 1-2 |
| Durata teoretica a ciclului de presare | secunde | 40 |
| Dimensiunile camerei de presare (lxAxH) | mm | 1200x800x1520 |
| Dimensiuni de gabarit | mm | 1824x1292x2987 |
| Greutatea echipamentului | kg | 2100 |
| Legare cu banda poliester textil | legaturi | 4 |

Categoriile de deseuri nepericuloase supuse operatiunilor de sortare si tratare prin balotare, codificate conform HG 856/2002 sunt:

- 15 01 01   ambalaje de hârtie şi carton

- 15 01 02   ambalaje de materiale plastice

- 15 01 04   ambalaje metalice

- 20 01 01   hartie-carton

- 19 12 04   materiale plastice si de cauciuc

- 20 01 39   materiale plastice.

Alte caracteristici ale presei indicate de producator:

- Emisia de zgomot este cuprinsa intre 73/75 dB

- Temperatura in spatiul de lucru al presei trebuie sa se situeze in intervalul 0-400C. Nu este permisa utilizarea presei la temperaturi ce nu se situeaza in acest interval deoarece pot aparea defectiuni;

- Inaltimea tavanului incaperii sau a grinzilor trebuie sa fie de minim 3000 mm.

Tratarea deseurilor de ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase

Deseurile de ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase (cod deseu:15 01 10*), colectate de la generatori/detinatori, se stocheaza temporar in recipienti si spatii special amenajate pe amplasament apoi sunt tratate in vederea predarii spre operatori autorizati pentru valorificarea finala a acestora.

Tipurile de deseuri de ambalaje contaminate sau cu continut de reziduuri periculoase (15 01 10*) supuse tratarii sunt:

- ambalaje contaminate cu uleiuri, reziduuri petroliere, hidrocarburi- sunt curatate cu detergenti (ex. Bioneol) si clatite cu apa.

- ambalaje care contin sau sunt contaminate cu lacuri, vopseluri, emailuri - sunt tratate cu solutii de decapare (ex. "EMEX PC ECO"), apoi  cu detergenti si clatite cu apa.

Tratarea deseurilor de ambalaje se realizeaza intr-un spatiu special amenajat in hala acoperita, respectiv in cuva metalica cu suprafata de 15 mp in care sunt amplasati 2 recipienti cubici din PVC cu capacitate de 1 mc fiecare. Un recipient este utilizat pentru spalarea ambalajelor cu solutii de curatare (solventi, detergenti) si un recipient pentru clatirea ambalajelor spalate. Clatirea se face cu apa calda sau rece (dupa caz). Spatiul pentru curatarea si tratarea deseurilor de ambalaje contaminate sau cu continut de reziduuri periculoase este prevazut cu bordura si paravan pentru a preveni eventualele scurgeri de produse ce provin din activitate.

Capacitatea de tratare : capacitatea maxima de tratare este de 800 kg/zi.

Deseurile lichide sau solide rezultate din curatarea ambalajelor sunt stocate temporar in recipienti si spatii amenajate pana la predarea catre instalatiile de tratare si eliminare finala.

Reteta de tratare:

- curatarea se realizeaza manual actionand cu:solutia de curatare (solvent sau detergent), perii sau carpe (dupa caz), clatire cu apa rece sau calda sub presiune. Pentru clatirea cu apa calda sub presiune se utilizeaza pompa Kartcher din dotare.

- aranjarea pe paleti a deseurilor de ambalajele curatate, pentru scurgere si uscare.

- cantitatile de detergent, solvent decapant si apa folosite sunt dozate in functie de gradul de contaminare al deseului de ambalaj.

Din operatiunea de tratare a deseurilor de ambalaje contaminate sau cu continut de reziduuri periculoase, se genereaza urmatoarele tipuri de deseuri:

- deseuri cu continut de substante periculoase:

- deseuri lichide combustibile cu continut de substanta periculoase (cod 19 02 08*);

- ulei si concentrate de la separare (cod 19 02 07*);

- namoluri de la tratarea fizico-chimica cu continut de substante periculoase (cod 19 02 05*);

- deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase (cod 16 10 01*).

Aceste deseuri se stocheaza separat in recipienti tip IBC cu capacitatea de 1 mc si apoi se predau pentru tratare finala la operatori autorizati conform contractelor incheiate.

- deseuri reciclabile

- ambalaje metalice - cod 15 01 04;

- ambalaje de materiale plastice - cod 15 01 02;

- ambalaje de sticla - cod 15 01 07;

- ambalaje amestecate - cod 15 01 06.

Aceste deseuri sunt stocate vrac in spatii amenajate pe amplasament si apoi predate catre societati autorizate pentru valorificare conform contractelor incheiate.

Tratare solutii lichide acide (tratare cu hidroxid de sodiu)

Operatiunea de tratare a solutiilor acide cu hidroxid de sodiu se efectueaza in recipienti din PVC, in spatiu amenajat in interiorul halei acoperite. Solutia acida colectata de la generatori/detinatorii de deseuri este golita in recipientii pentru tratare. Se determina valoarea pH-ului apoi se adauga solutie de hidroxid de sodiu (NaOH) concentratie 50% pentru corectia pH-lui. Se agita usor solutia pana va reactiona, apoi se masoara din nou valoarea pH-lui. Se repeta actiunea pana cand valoarea pH-ului ajunge intre 6,5 si 8,5.

Tipurile de deseuri supuse tratarii sunt:

- acizi de decapare - cod 11 01 05*;

- acizi fara alta specificatie - cod 11 01 06*;

- alte deseuri cu continut de substante periculoase (solutie de la spalarea fumului acid) - cod 11 01 98*.

Din operatiunea de neutralizare a pH-ului vor rezulta:

- namoluri de la tratarea fizico-chimica cu continut de substante periculoase-cod 19 02 05*.

Aceste deseuri se stocheaza temporar pe amplasament pana la predarea catre instalatiile de tratare si eliminare finala, conform contractelor incheiate.

- Ape industriale uzate care se predau catre operator autorizat pentru epurare.

Reteta de tratare: se utilizeaza urmatoarele echipamente: cuva nr.1 din PVC prevazuta cu sistem de mixare/amestecare, cu capacitate de 1 mc; cuva nr.2 din PVC pentru transvazarea deseului lichid rezultat in urma tratarii, cu capacitate 1 mc, pompa de transvazare, aparat de masura pentru determinarea pH-ului.

Tratarea se realizeaza in cuva nr.1 prevazuta cu sistem de mixare prin adaugare in deseul acid a solutiei de NAOH (concetratie 50%) si amestecarea continua a acesteia. Solutia de NaOH se adauga in doze de 20 litri. Dupa fiecare doza de NaOH amestecata in deseul acid se determina pH-ul. Actiunile se repeta pana cand pH-ul solutiei este cuprins intre 6,5 si 8,5. Dupa operatiunea de neutralizare a pH-ului, deseul obtinut este transvazat in cuva nr.2. La atingerea capacitatii de umplere a cuvei nr.2, deseul este depozitat in recipienti IBC cu capacitatea de 1 mc pana ce va fi predat spre tratare.

Capacitatea de tratare: capacitate maxima de tratare este de 7 tone/zi.

.

Curatare rezervoare, recipienti cu continut de reziduuri (activitate desfasurata la beneficiari)

Activitatea implica urmatoarele operatiuni:

- prelevarea de probe si analizarea deseurilor existente in rezervorul/recipientul ce urmeaza a fi curatat;

- evacuarea produsului existent in interiorul rezervorului si transportul acestuia la o instalatie de eliminare/valorificare;

- spalarea rezervorului cu apa si substante chimice de spalare;

- evacuarea, transportul si eliminarea deseului rezultat din spalare in instalatii autorizate ale tertilor, conform contractelor incheiate;

- danfuire si absorbtia emulsiilor rezultate din danfuire;

- transportul si eliminarea emulsiilor in instalatii autorizate ale tertilor, conform contractelor incheiate;

- uscare rezervor/recipient.

Valorificarea energetica a deseurilor din lemn in centrala termica din dotare

O parte din deseurile de lemn nepericuloase, colectate de la generatori, vor fi valorificate energetic in centrala termica din dotare, centrala tip Viadrus cu cinci elementi, cu functionare pe combustibil solid. Categoriile de deseuri de lemn valorificate energetic sunt cele regasite in Anexa 1 (15 01 03; 17 02 01).

Cantitatile de deseuri valorificate energetic in centrala proprie sunt functie de necesarul pentru asigurarea agentului termic (incalzire si furnizare apa calda).

Colectare si transport ape uzate

Activitatea de colectare si transport ape uzate se realizeaza cu ajutorul autovidanjei din dotare, autovidanja categoria N3, marca MAN,  capacitate 8 mc. Vidanjarea apelor uzate la terti se face in baza contractelor incheiate si/sau note de comanda.

Societatea realizeaza si vidanjarea propriilor ape uzate menajere colectate in bazinul cu capacitatea de 6 mc, a apelor pluviale posibil contaminate si a eventualelor scurgeri de deseuri lichide, colectate in bazinul vidanjabil cu capacitatea de 40 mc, si a apelor pluviale potential contaminate colectate in bazinul cu capacitatea de 10 mc.

Apele uzate vidanjate se transporta la statia de epurare apartinand SC Rompetrol Rafinare SA.

Autovidanja din dotare

# 9.	INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

## AER

Principalele emisii in aer sunt gazele de ardere de la centrala  termica care functioneaza cu combustibil solid (lemn).

Tab.

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus (P) sau Existent (E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producere agent termic in centrala termica cu functionare pe combustibil solid ( lemne) | Cos de dispersie gaze de ardere cu tiraj natural cu inaltimea h=6 m | CO, SO2, NOX, pulberi | Nu exista | E |

Emisii din surse mobile de poluare – emisiile eliberate in aer de utilajele auto (stivuitor) si mijloacele de transport .

| Sursa | Poluant | Masuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Emisii de la mijloacele de transport si utilajele auto | CO, NOx,CO2,SO2, | - pentru reducerea cantitatii de noxe evacuate in atmosfera se va urmari ca autovehiculele si utilajele auto sa-si mentina parametrii inscrisi in cartea tehnica,prin efectuarea la termen a reviziilor tehnice si reparatiilor. |

Este obligatoriu sa nu existe alte emisii semnificative in atmosfera, cu exceptia celor reglementate prin prezenta autorizatie.

Titularul de activitate are obligatia de a lua toate masurile care se impun in vederea limitarii emisiilor de poluanti in atmosfera, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si utilizarea unor echipamente de retinere a poluantilor la sursa, dupa caz.

Titularul este obligat sa intretina echipamentele de retinere, evacuare si dispersie a poluantilor, in stare optima de functionare.

Este interzisa evacuarea gazelor reziduale fara retinere si/sau dispersie.

## Operatorul activitatii se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa fie realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

## APĂ

Apele uzate de tip menajer provenite din zona administrativa, sunt colectate intr-un bazin betonat, vidanjabil, cu volumul de 6 mc, amplasat in vecinatatea sediului administrativ.

Apele pluviale potential contaminate (provenite de pe platforma betonata unde sunt depozitate deseuri periculoase) sunt colectate impreuna cu eventualele scurgeri din rezervoarele de stocare ulei uzat, in bazinul bicompartimentat, vidanjabil, cu capacitatea de 40 mc.

Apele pluviale potential contaminate (provenite de pe platforma betonata unde se depoziteaza deseuri nepericuloase) sunt dirijate prin sistemul de rigole intr-un bazin decantor, vidanjabil, cu capacitatea de 10 mc.

Masuri pentru minimizarea emisiilor in apa

- Vidanjarea periodica a bazinelor ;

- Intretinerea corespunatoare a rigolelor si bazinelor vidanjabile.

SOL

Surse posibile de poluare

– stocarea si depozitarea necorespunzatoare a deseurilor periculose si nepericuloase  ;

– stocarea si depozitarea necorespunzatoare a materiilor prime si materialelor;

– scurgeri de ape uzate menajere  si ape pluviale potential contaminate ;

– evacuarea necorespunzatoare a apelor uzate de pe amplasament;

– scurgeri accidentale de uleiuri si carburanti din motoarele autovehiculelor si utilajelor.

Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol

Căile de acces şi platformele de depozitare deseuri periculose si nepericuloase  sunt betonate.

Cuvele de retenţie sunt supuse unui program sistematic de inspecţie.

Apele pluviale potenţial contaminate sunt preluate in bazine vidanjabile.

Operatorul are obligatia aplicarii urmatoarelor masuri:

- Manipularea de  materii prime si auxiliare, deseuri trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- Desfasurarea activitatii pe suprafete betonate;

- Sa asigure pe amplasamentul societatii o cantitate corespunzatoare de substante absorbante si substante de neutralizare, potrivite pentru cotrolul oricarei deversari accidentale de produse;

- Structurile subterane: bazinele vidanjabile vor fi verificate periodic;

- Rigolele de colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMIŞI LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

AER

Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011, privind calitatea aerului -  toate operatiile efectuate pe amplasament trebuie sa nu determine alterarea calitatii aerului in zonele sensibile.

Emisiile punctiforme de poluanti in atmosfera, rezultate din functonarea centralei termice de la pavilionul administrativ se vor incadra in valorile limita de emisie prevazute in tabelul  de mai jos.

Tabelul 10.1.

| Nr. crt | Instalatia | Sursa / Echipament de depoluare | Combustibil utilizat | Poluant | VLE* mg /Nmc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala termica ce utilizeaza combustibil solid (lemne) | Cos de dispersie | lemn | CO | 250 |
|  |  |  |  | SO2 | 2000 |
|  |  |  |  | NOx | 500 |
|  |  |  |  | pulberi | 100 |

* VLE conform Ordin MAPPM nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

## APA

## -  Nici o emisie nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie stabilite in prezenta autorizatie si in autorizatia de gospodarire a apelor. Nu este permisa existenta emisiilor altor poluanti in apa, semnificativi pentru mediu, in afara celor mentionati in prezenta Autorizatie.

- Titularul/operatorul de activitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate şi accidentale a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

- Pentru toate instalaţiile în care se manipulează substanţe cu risc pentru apă, se vor prevedea măsuri de întreţinere curentă.

- Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane.

- Titularul/operatorul de activitate are obligatia de a verifica si intretine starea instalatiilor de evacuare a apelor uzate;

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale va conţine reglementări pentru un eventual incident, prin care să se garanteze punerea în siguranţă a instalaţiei.

- Se vor păstra la îndemâna şi în cantităţi suficiente substanţe de neutralizare/tratare, în apropierea instalaţiilor de manipulare a substanţelor cu risc pentru apă.

- Se va verifica periodic (la fiecare 2 ani) starea recipientelor/bazinelor/ de stocare pentru depozitare deseuri.

## - Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum este precizat în capitolul monitorizarea activităţii.

### Tipuri de ape uzate şi poluaţii emişi

### Mod de stocare, epurare, valorile limita admise  la  evacuare

Tabelul 10.2

| Categoria apei | Indicator | Valori maxime admise |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere colectate într-un bazin etanş vidanjabil | pH | 6,5-8,5 unităţi |
|  | Materii în suspensie | 350 mg/dm3 |
|  | CBO5 | 300 mgO2/dm3 |
|  | CCO-Cr | 500 mgO2/dm3 |
|  | Azot amoniacal | 30 mg/dm3 |
|  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | 30 mg/dm3 |
|  | Detergenţi sintetici biodegradabili | 25 mg/dm3 |
| Ape pluviale din zona platformelor posibil contaminate ( zona rezervoare uleiuri uzate, platforma depozitare deseuri periculoase) | pH | 6,5-8,5 unităţi |
|  | Materii totale în suspensie | 350 mg/dm3 |
|  | CBO5 | 300 mgO2/dm3 |
|  | CCO-Cr | 500 mgO2/dm3 |
|  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | 30 mg/dm3 |
|  | Azot amoniacal | 30 mg/dm3 |
|  | Fenoli | 30 mg/dm3 |
|  | Plumb | 0,5 mg/dm3 |
|  | Cadmiu | 1,3 mg/dm3 |
|  | Sulfuri | 1 mg/dm3 |

* NTPA-002 aprobat prin H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate,  modificata  si completata prin HG 352/2005.

- Este interzisă deversarea oricărei substanţe care poluează apa de suprafaţă sau apa din canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, Operatorul trebuie să:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice  incidentul la APM Constanţa în termen de 24 ore.

## SOL ŞI APĂ SUBTERANĂ

## Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltraţiile în sol.

## Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone stabilite, protejate împotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi şi gaze.

## Indicatorii de calitate ai probelor de sol prelevate şi menţionate în Raportul de Amplasament trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului MAPPM 756/1997 aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare.

## Sunt interzise deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa. În cazul apariţiei unei deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

## Stocările temporare de materiale şi deşeuri se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

## Monitorizarea calităţii apelor subterane trebuie să fie efectuata periodic, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă.

## Monitorizarea calităţii apei subterane se va realiza prin analiza calităţii apei prelevate din puţul de observaţie a freaticului, urmărindu-se evoluţia calităţii apei subterane în timp şi influenţa  activităţii desfăşurate asupra acestora.

## Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii în sol şi apa subterană trebuie realizate aşa cum este precizat în capitolul monitorizarea activităţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus anual la APM Constanţa .

## Operatorul de activitate trebuie să aibă în depozit o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante, precum si echipamente, pentru eliminarea efectelor oricărui  poluant pe sol.

Valori de referinţă pentru urmele de elemente chimice din sol

Tabelul 10.3.

| Nr. crt. | Indicator | UM/ Metoda de incercare | Simbol proba/adancime [cm]/Valori determinate | Valori normale/Valori limita praguri de alerta pentru soluri mai putin sensibile conf. Ordinului MPAM 756/1997 (mg/kg subst. uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proba de sol ( zona gard latura de Est | Proba de sol (zona gard latura de Est |  |
|  |  |  | 5cm | 30 cm |  |
| 1. | pH | -/ ISO 10390/2005 | 8,5 | 8,5 | - |
| 2. | Hidrocarburi totale din petrol | mg/kg su *SR 13511/2007 | 94,9 | 81,3 | <100/ 1000 |
| 3. | Continut de substanta uscata | % *SR ISO 11465/1998 | 79 | 80 | - |
| 4. | Cupru | mg/kg su SR ISO 11047/1999 | 16,44 | 16,81 | 20/250 |
| 5. | Cadmiu | mg/kg su SR ISO 11047/1999 | 0,96 | 0,85 | 1/5 |
| 6. | Zinc | mg/kg su SR ISO 11047/1999 | 54 | 54,07 | 100/700 |
| 7. | Plumb | mgN/kg su SR ISO 11047/1999 | 20.95 | 19,58 | 20/250 |

In tabel sunt prezentate rezultatele determinărilor fizico - chimice  asupra calităţii solului, realizate înainte de solicitarea A.I.M. In cadrul amplasamentului au fost prelevate probe de sol,  de la o adâncime de 5  cm si 30 cm.

Buletinele de analize aferente monitorizarii solului/subsolului in anul 2015 vor constitui referinta in vederea cuantificarii impactului activitatii asupra factorului de mediu sol.

## Valori de referinţă pentru calitatea apei subterane înregistrate la momentul emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

## Tabelul 10.4

| Puncte de prelevare | Indicatori | Valori de referinta ( monitorizare initiala) | Metoda de incercare |
| --- | --- | --- | --- |
| Put forat la 30 m – in vecinatatea amplasamentului, in aval Data prelevare: 06.07.2015 | pH (unitati pH) | 7,5 | - | SR EN ISO 10523:2012 |
|  | Produs petrolier | <0,05 | mg/l | SR 7877-2:1995 |
|  | Materii totale in suspensie | 12 | mg/l | *STAS 6953-81 |
|  | CCOCr | 34 | mgO2/l | SR ISO 6060/1996 |
|  | Amoniu | 0,067 | mg/l | *SR ISO 7150-1:2001 |
|  | Azotati | 55,4 | mg/l NO3 | HACH 8039, Metoda validata |
|  | Sulfati | 260 | mg/l | *HACH 8051 |
|  | Cloruri | 172 | mg/l | SR ISO 9297/2001 |
|  | Cadmiu | 0,9 | g/l | SR EN ISO 15586/2004 |
|  | Plumb | 28 | g/l | SR EN ISO 15586/2004 |
|  | Zinc | 17 | g/l | SR EN ISO 15586/2004 |
|  | Cupru | 7 | g/l | SR EN ISO 15586/2004 |
|  | Crom | 8 | g/l | SR EN ISO 15586/2004 |

Rezultatele analizelor se vor compara cu rezultatele obtinute la investigatiile initiale, care vor constitui date de referinta .

## ZGOMOT

## Operaţiile generatoare de zgomot:

## functionare presa de balotat - în hala;

## operatiunile  de descarcare/incarcare deseuri, manipulare deseuri, zgomotul motoarelor echipamentelor din dotare, traficul auto ).

## Se vor lua măsuri de ecranare a surselor de zgomot.

Tabelul 10.05

| Nr.crt. | Poluant | Unitate de masura | Valoare prevazuta | Valoare determinata la data de 06.07.2015 | Metoda de incercare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zgomot | dB(A) | 65 | 51,9 | SR ISO 1996-1/2008/C91:2009 |

## Emisiile de zgomot se vor încadra în limita admisibilă a nivelului de zgomot de 65 dB(A), pentru zona industrială grea, conform STAS 10009/1988 – Acustica în construcţii. Acustica urbană. – Limitele admisibile ale nivelului de zgomot, si vor fi efectuate la solicitarea APM Constanta.

# 11. GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deşeurile generate/colectate/tratate vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/15.11.2011 privind regimul deşeurilor şi a H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

Operatorul autorizaţiei trebuie să respecte următoarele condiţii:

## Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, iar în cazul producerii, acestea vor fi gestionate astfel încât să se evite impactul asupra mediului.

## Gestionarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare, în conformitate cu legislaţia in vigoare. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanta.

- Operatorul are obligaţia de a aplica ierarhia deşeurilor  în scopul  încurajării  prevenirii generării şi gestionării eficiente şi eficace a deşeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului.

- Deşeurile reciclabile vor fi obligatoriu colectate pe categorii, în vederea valorificării prin operatori  autorizati. Operatorul va colecta separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

- Începând cu anul 2015 Operatorul autorizaţiei va  întocmi şi implementa un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie, conform prevederilor Legii nr. 211/2011.

- Se va asigura evidenţa gestiunii deşeurilor generate pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu modificările ulterioare. Evidenţa gestiunii deşeurilor se va păstra cel puţin 3 ani.

- Se interzice amestecul diferitelor categorii de deşeuri periculoase, precum şi al deşeurilor periculoase cu deşeuri nepericuloase, conform Lg.211/2011, art.27 :

(1) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, inclusiv comercianţii şi brokerii care pot intra fizic în posesia deşeurilor au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale.

(2) Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului pot autoriza amestecarea dacă:

a) operaţiunea de amestecare este efectuată de un operator economic autorizat, potrivit prevederilor art. 32;

b) sunt respectate condiţiile prevăzute la art. 20, iar efectele nocive ale gestionării deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului nu sunt agravate;

c) operaţiunea de amestecare se realizează în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile;

d) caracterizarea deşeurilor prevăzută la art. 8 alin. (4) permite acest proces.

(4) În situaţiile în care deşeurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deşeuri, substanţe sau materiale, fără a fi cazul celor prevăzute la alin. (3), separarea trebuie să fie efectuată numai dacă este fezabilă din punct de vedere tehnic şi economic şi dacă este necesară pentru respectarea prevederilor art. 20.

## Deşeurile vor fi stocate temporar în spaţii special amenajate în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului.

## Se va evita formarea de stocuri de deşeuri, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei.

- Operatorul autorizaţiei are obligaţia să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală

- Operatorul autorizaţiei are obligaţia să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

- Pentru deşeurile periculoase generate se va ţine o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de tratare şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora.

- Operatorul autorizaţiei are obligaţia de a gestiona deşeurile şi de a efectua operaţiunile de tratare fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special,fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special ; operaţiunile de tratare pot fi transferate  unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor.

- La cererea autorităţilor competente Operatorul are obligaţia să furnizeze documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare a deşeurilor au fost efectuate.

- Aprovizionarea cu materii prime şi materiale se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri.

## Operatorul/operatorul activităţii are obligaţia să se asigure că deşeurile transferate către alte persoane fizice sau juridice sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii. Stocarea temporară se va face în zone şi locuri special amenajate şi protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu.

## Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/ eliminare fără a afecta mediul şi în conformitate cu legislaţia naţională.

## Operatorul/operatorul activităţii are obligaţia să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de gestionare a deşeurilor de pe amplasament, care va fi pus în orice moment la dispoziţia organelor de specialitate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control.

## Acest registru, aflat în păstrarea Operatorului autorizaţiei, trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

## Cantităţile şi codurile deşeurilor;

  - Sursa deşeurilor.

  - Modul de stocare şi tratare a deşeurilor.

## Numele transportatorului de deşeuri şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia.

## Înregistrarea documentelor de transport prevăzute de către reglementările în vigoare.

## Datele de identificare ale agentului economic care realizează valorificarea / eliminarea deşeurilor.

## Detalii privind expedierile respinse.

## O copie a acestui registru privind gestionarea deşeurilor trebuie depusă la APM Constanţa ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

- Predarea deşeurilor de producţie, a deşeurilor menajere, deşeurilor de construcţie şi demolări şi a deşeurilor periculoase, în vederea eliminării acestora, se va face numai pe bază de contract, conform cu legislatia in vigoare.

- Transportul deşeurilor se realizează numai către operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de stocare temporară /tratare /valorificare /eliminare.

- Este interzis transportul deşeurilor de orice natură de la locul de producere la cel de stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare, fără respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

## Stocarea temporară a deşeurilor este permisă pentru o perioadă de maxim 1 an, în cazul în care deşeurile stocate urmează să fie eliminate şi de maxim 3 ani pentru deşeurile care urmează să fie tratate in vederea valorificarii sau eliminarii.

- Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza potrivit prevederilor legale în vigoare.

## Stocarea  DEEE  se va realiza cu respectarea Anexei 8 din O.U.G. 5/2015

## In conformitate cu  H.G. 1032./2008, deşeurile de baterii şi acumulatori auto şi industriali care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfăşoară, pe bază de contract, o activitate de tratare şi/sau reciclare; depozitarea se va face în spaţii special amenajate, împrejmuite şi asigurate pentru prevenirea scurgerilor necontrolate,.

## Se va respecta  H.G. 235/2005 cu privire la desfasurarea  activităţii de colectare a uleiurilor uzate:

## a) să asigure colectarea separată a uleiurilor uzate, conform prevederilor anexei nr. 1, precum şi stocarea în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi protecţia mediului;

## b) să predea toată cantitatea de ulei uzat operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de valorificare sau eliminare, însoţită de declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi să păstreze o probă de ulei prelevată din fiecare transport. Proba se păstrează până când analiza acesteia confirmă calitatea declarată de colector şi uleiul uzat poate fi valorificat sau eliminat;

## c) să inscripţioneze vizibil pe recipiente categoria de ulei uzat colectat, potrivit prevederilor anexei nr. 1;

## d) să păstreze evidenţa privind cantitatea, calitatea, provenienţa, localizarea şi înregistrarea colectării uleiurilor uzate, precum şi înregistrarea predării acestora în conformitate cu prevederile lit. b);

## Pentru stocarea echipamentelor cu PCB uzate sau a deseurilor contaminate cu PCB se vor avea in vedere prevederile Ordinului 1179/2010 pentru aprobarea Ghidului privind gestionarea  ecologica rationala a bifenililor policlorurati;

## Se interzic amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje, cu excepţia celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie.

## Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora.

## Deşeuri generate, stocate temporar

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea S.C. GREENTECH  SERVICII  ECOLOGICE  S.R.L., modul de manipulare şi depozitare sunt :

Deseurile colectate de la terti : sunt cele prezentate in Anexa I;

Deseurile generate din procesele de tratare/valorificare sunt:

- deseuri de uleiuri uzate si reziduuri petroliere supuse decantarii; aceste deseuri sunt transvazate din cele doua rezervoare cu capacitate de 30 to fiecare in cisterne auto si transportate la operatori economici autorizati pentru valorificare conform contractelor incheiate;

- deseuri generate la tratarea ambalajelor care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase:

- deseuri cu continut de substante periculoase:

- deseuri lichide combustibile cu continut de substante periculoase- cod 19 02 08*;

- ulei si concentrate de la separare- cod 19 02 07*;

- deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase - cod 16 10 01*

- namoluri de la tratarea fizico-chimica, cu continut de substante periculoase- cod 19 02 05*;

Aceste deseuri sunt stocate temporar in recipienti tip IBC cu capacitatea de 1 mc, apoi sunt predate spre tratare finala catre operatori autorizati, conform contractelor incheiate.

- deseuri reciclabile

- ambalaje metalice - cod 15 01 04;

- ambalaje de materiale plastice - cod 15 01 02;

- ambalaje de sticla - cod 15 01 07;

- ambalaje amestecate - cod 15 01 06.

Aceste deseuri sunt stocate vrac in spatii amenajate pe amplasament si apoi predate catre societati autorizate pentru valorificare conform contractelor incheiate.

-  deseuri generate din operatiunea de tratare a solutiilor lichide acide:

- deseuri de operatiunea de neutralizare a pH-ului:

- namoluri de la tratarea fizico-chimica cu continut de substante periculoase- cod 19 02 05*;

Aceste deseuri sunt stocate temporar in recipienti tip IBC si spatii special amenajate pana la predarea catre instalatiile de tratare si eliminare finala, conform contractelor incheiate.

- deseuri generate din operatiunea de tratare a deseurilor de azbest:

- deseuri cu continut de azbest tratate prin incapsulare. Aceste deseuri se stocheaza temporar in saci si/sau recipienti pana la predarea catre operatori autorizati pentru operatiuni de tratare finala.

- deseuri generate din activitatea  de curatare a tancurilor, rezervoarelor de reziduuri, desfasurata la beneficiari. Aceste deseuri se stocheaza temporar in recipienti si spatii special amenajate pe amplasamentul studiat, pana la predarea catre operatori autorizati pentru tratarea finala, in baza contractelor incheiate.

- deseuri generate din valorificarea energetica a deseurilor de lemn in centrala termica din dotare;

- cenusa generata prin valorificarea energetica a deseurilor de lemn in centrala termica din dotare - cod 10 01 01 .

- deseuri generate din activitati administrative sunt:

- deseuri de hartie-carton -cod 20 01 01;

- deseuri de ambalaje de hartie-carton- cod 15 01 01;

- deseuri de ambalaje de materiale plastice -cod 15 01 02;

- deseuri municipale amestecate -cod 20 03 01.

- deseuri metalice – 20.01.40

Atat deseurile colectate de la terti cat si deseurile generate din activitatea desfasurata sunt stocate temporar pe amplasament, in rezervoare, recipienti, butoaie, cuve, saci, in spatii special amenajate, astfel incat sa nu se creeze riscul de a se afecta negativ factorii de mediu, de a nu se crea disconfort prin zgomot.

Colectarea si stocarea temporara se face functie de tipurile de deseuri, de compatibilitatile lor si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate in caz de incendiu, astfel incat sa se asigure un grad ridicat de protectie a factorilor de mediu  si a sanatatii umane.

O parte din deseuri sunt supuse operatiunilor de tratare/valorificare apoi predate operatorilor economici autorizati pentru valorificare/eliminare finala.

Deseurile care nu sunt supuse operatiunilor de tratare/valorificare sunt stocate temporar pe amplasament pana la predarea lor catre operatori autorizati pentru valorificare/eliminare.

Pe amplasament, societatea nu realizeaza depozitari definitive de deseuri.

# 12. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

În calitate de utilizator, Operatorul are obligaţia ca, pentru toate substanţele şi preparatele chimice, să solicite şi să obţină de la furnizori dovada preînregistrării/înregistrării  acestora la Agenţia Europeană pentru Substanţe Chimice (ECHA).

Achiziţionarea substanţelor periculoase, definite conform Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, cu modificările şi completările ulterioare, se va face numai în condiţiile în care producătorul, importatorul sau distribuitorul furnizează fişa tehnică de securitate.

În calitate de utilizator, Operatorul trebuie să se conformeze cu măsurile de precauţie pentru utilizarea în condiţii de securitate recomandate în fişele cu date de securitate ale furnizorului său.

Preparatele chimice utilizate trebuie să fie ambalate şi etichetate în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006.

Recipienţii sau ambalajele substanţelor şi preparatelor chimice periculoase trebuie să asigure prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare.

Operatorul/operatorul activităţii va utiliza informaţiile din fişele de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase utilizate în instalaţie pentru gestiunea corespunzătoare a acestora.

Se vor lua următoarele măsuri generale:

- depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va face ţinând seama de compatibilităţile chimice şi de condiţiile impuse de furnizor;

- depozitele vor avea asigurate condiţiile pentru protecţia factorilor de mediu sol, apă, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acţiunea chimică, nu vor avea racord la canalizare, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine.

Gestiunea acestor substanţe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaşte măsurile ce trebuiesc luate în cazul unui accident.

Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

Se vor folosi echipamentele de protecţie a personalului, impuse de legislaţia de protecţie a muncii.

Magazia de  produse chimice (clei vinilic, vopsea sigilatoare, detergenti, decapanti, etc.) este amplasata in hala din dotare.

Hala este impartita in trei zone: zona pentru depozitare temporara, tratare/valorificare a deseurilor; zona atelierului; zona magazie depozitare materiale auxiliare (clei vinilic, vopsea sigilatoare, solvent decapant, detergenti, hidroxid de sodiu).

# 13. INTERVENŢIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

S.C. GREENTECH  SERVICII  ECOLOGICE  S.R.L. nu se încadrează în categoria obiectivelor pentru care se aplică prevederile H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase (SEVESO II), cu modificările ulterioare.

In  procesul de bioremediere sunt utilizate ingrasaminte NPK, acestea nu se depoziteaza pe amplasament; se aprovizioneaza doar in caz de nevoie.

Operatorul are obligaţia de a asigura:

- identificarea, monitorizarea şi evaluarea permanentă a factorilor de risc specifici, care pot genera evenimente periculoase;

- stabilirea şi urmărirea punerii în aplicare a tuturor măsurilor şi acţiunilor de prevenire şi de pregătire a intervenţiei în caz de accident;

- menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor tehnice proprii destinate intervenţiei şi ţinerea evidenţei şi a verificărilor periodice ale acestora.

Operatorul va lua măsuri de prevenire a riscurilor producerii unor accidente prin:

- interzicerea accesului persoanelor neautorizate în incintă;

- asigurarea condiţiilor de igiena la locul de muncă;

- luarea de măsuri pentru eliminarea riscului de incendiu şi explozii prin: instruiri, verificarea  periodica a sistemelor de blocare şi avertizare, asigurarea rezervei intangibile de apă necesară pentru intervenţii, dotarea cu mijloace de stingere a incendiului, asigurarea echipamentelor de protecţie;

- întocmirea planurilor de intervenţie în caz de accidente ce pot avea impact major asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător şi va respecta măsurile cuprinse în acestea.

Toate activităţile de administrare se execută în baza prevederilor legale referitoare la protecţia muncii şi prevenirea incendiilor.

Toate persoanele care desfăşoară o activitate pe amplasament trebuie să fie instruite corespunzător în ceea ce priveşte prevenirea incendiilor şi protecţia muncii.

Personalul angajat trebuie să fie instruit anual în următoarele domenii şi să fie informat imediat la apariţia de noi legi, aprobări şi reglementări legate de funcţionarea instalaţiilor:

- organizarea activităţilor (planul de funcţionare, instrucţiuni de funcţionare, planul de alarmă);

- modificarea obligaţiilor şi responsabilităţilor fiecărui angajat, în vederea asigurării condiţiilor de protecţie a mediului;

- modul de comportare şi acţiune în caz de accidente şi în cazuri de urgenţă.

Se vor asigura pe amplasament dotările necesare din punct de vedere PSI.

Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale va fi revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El va fi disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

Operatorul autorizaţiei trebuie să notifice fără întârziere  APM Constanţa prin fax şi/sau notă telefonică şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confrunta cu oricare din următoarele situaţii:

- orice emisie în aer semnificativă pentru  mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă sau defecţiune a echipamentului de control sau a echipamentului  de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau care necesită un răspuns de urgenţă din partea autorităţii locale;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele prezentei autorizaţii.

Operatorul autorizaţiei trebuie să includă ca parte a notificării, data şi ora incidentului, detalii privind natura emisiilor şi a riscului creat de incident, precum şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţiei. Din analiza informărilor prezentate de operator, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte măsurile de remediere necesare, în urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator.

Operatorul Autorizaţiei trebuie să înregistreze orice incident. Aceasta înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului, gestionarea incidentului, minimizarea deşeurilor generate precum şi pentru evitarea reapariţiei.

După notificarea incidentului, Operatorul autorizaţiei trebuie să depună cât mai curând posibil raportul privind incidentul la APM Constanta.

În cazul oricărui  incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de Operatorul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor de suprafaţă:  APM Constanţa, GNM – CJ Constanţa şi ABA Dobrogea Litoral.

- în cazul unor defecţiuni de operare, al incendiilor, exploziilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Constanta.

# 14. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

- Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

- supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

- automonitorizare.

- Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post – închidere.

- Prelevarea probelor, analizarea acestora şi prelucrarea datelor din cadrul activităţii de monitorizare vor fi realizate printr-un laborator acreditat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice în vigoare.

- Prelevarea probelor şi analiza tuturor poluanţilor, precum şi metodele de măsură de referinţă pentru calibrarea sistemelor automatizate de măsură trebuie efectuate în conformitate cu standardele Comunităţii Europene CEN. În lipsa standardelor CEN se vor aplica standardele naţionale sau internaţionale care vor asigura furnizarea de date de o calitate echivalentă. Buletinele de analiză vor avea precizată incertitudinea metodei de analiză.

- În cazuri de avarii, operatorul va reduce sau opri activitatea imediat ce este posibil, până la restabilirea funcţionarii normale.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

- Operatorul autorizaţiei trebuie să asigure accesul autoritatiilor cu atributii, permanent la următoarele punctele de prelevare şi monitorizare:

  - puncte de prelevare a emisiilor în aer: coşul de dispersie centrala termica ;

  - zgomot la limita amplasamentului instalaţiei;

  - puncte de prelevare a probelor de apă uzată: bazinele etanşe vidanjabile;

  - puncte de prelevare a probelor de sol;

  - puncte de prelevare a probelor de apă subterană: foraje de observaţie .

Puncte de monitorizare

Puncte de monitorizare a emisiilor in aer:

-cosul de evacuare a gazelor arse de la centrala termica ;

Puncte de monitorizare a emisiilor de  poluanti in apa uzata menajera:

- bazinele  betonate vidanjabil cu V= 6, 10 si 40 mc pentru colectarea apelor uzate menajere si apelor pluviale care pot fi contaminate;

Puncte de monitorizare a  emisiilor de poluanti in apa freatica:

- put forat  la  30 m – in vecinatatea amplasamentului,  in aval;

# Puncte de monitorizare a emisiilor de poluanti in sol:

# - la limita incintei, laga gard pe latura de Est;

Puncte de monitorizare a nivelului de zgomot:

- la limita incintei .

### Monitorizarea  CALITATII  AERULUI

### Monitorizarea emisiilor gazoase de la centrala termica.

Evacuarea gazelor de ardere se realizeaza prin intermediul unui cosuri de dispersie:  cos cu tiraj natural cu H=6m.

Monitorizarea emisiilor in aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 14.1.

Tabelul 14.1.

| Nr.crt. | Punctul de prelevare al probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa prelevare probe si analiza poluant | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cos centrala termica | CO | anual | SR EN 15058/2006 |
|  |  | SO2 |  | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |
|  |  | NOx |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |
|  |  | Pulberi (PM10) |  | SR ISO 9096/2005 SR EN 13284-1,2/2005 |

Nota:

Se pot folosi si alte metode de analiza, standardizate sau acreditate.

Monitorizarea emisiilor se va efectua in conditii de functionare normala a instalatiilor, in faza tehnologica in care emisia poluantului masurat este maxima.

### Monitorizarea  CALITATII  APEI

Monitorizarea calitatii apelor uzate menajere si apelor pluviale posibil contaminate, evacuate prin vidanjare,  se va realiza conform prevederilor din Tabelul 14.2.

Tabelul 14.2

| Categoria apei | Punct de prelevare a probei | Indicator | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere | Bazinul vidanjabil pentru ape uzate menajere – 6 mc | pH | Înainte de fiecare vidanjare | Conform H.G. nr. 352/ 21.04.2005 privind modificarea şi completarea H.G. 188/ 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (NTPA 002/2005) |
|  |  | Materii în suspensie |  |  |
|  |  | CBO5 |  |  |
|  |  | CCO-Cr |  |  |
|  |  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici |  |  |
|  |  | Detergenţi sintetici biodegradabili |  |  |
| Ape pluviale | Bazinele vidanjabile pentru apele uzate pluviale ( 10 mc si 40 mc) | pH | Inainte de fiecare vidanjare | Conform H.G. nr. 352/ 21.04.2005 privind modificarea şi completarea H.G. 188/ 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (NTPA 002/2005) |
|  |  | Materii totale în suspensie |  |  |
|  |  | Sulfuri |  |  |
|  |  | CBO5 |  |  |
|  |  | CCOCr |  |  |
|  |  | Azot amoniacal |  |  |
|  |  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici |  |  |
|  |  | Fenoli |  |  |
|  |  | Plumb |  |  |
|  |  | Cadmiu |  |  |

Notă:

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.

- Monitorizarea calităţii apei uzate evacuate se va face conform precizărilor stabilite în tabelul nr. 14.2 de către S.C. GREENTECH  SERVICII  ECOLOGICE  S.R.L. printr-un laborator specializat.

- Metodele de analiză corespunzătoare standardelor menţionate mai sus au caracter orientativ, alte metode alternative putând fi folosite dacă se demonstrează că acestea au aceeaşi sensibilitate şi limita de detecţie

- Se interzice deversarea neautorizată a oricăror substanţe care poluează mediul în apele de suprafaţă, apele freatice sau în canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

  - realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare

  - ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

  - notifice incidentul la APM Constanţa în termen de 24 ore.

## Orice alte analize privind emisiile de poluaţi în ape, solicitate motivat de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

La solicitarea APM Constanţa şi/sau ABADL Constanţa, se vor analiza şi alţi indicatori. Prelevarea probelor se va face de către reprezentanţii unui laborator de analiză autorizat/specializat.

- Pentru activitatea de vidanjare, beneficiarul va tine o evidenta in scris, care va cuprinde:

- Data vidanjarii si locul de transport si descarcare al continutului vidanjei;

- Numarul de vidanje transportate si si volumul de apa uzata evacuat;

- Numarul de inmatriculare al mijlocului de transport auto folosit pentru aceasta activitate.

## Monitorizarea  calitĂŢii  solului

Monitorizarea calităţii solului se va realiza anual în punctele menţionate în Tabelul 10.3 pentru indicatorii menţionaţi în Tabelul 10.3.

Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile de referinţă prevazute in monitorizarea initiala si se vor compara cu cele prevazute in Ordinul MAPPM nr.756/1997, cu modificările ulterioare.

## Monitorizarea calitĂŢii apei subterane

### Monitorizarea calităţii apei subterane se va realiza anual în punctul menţionat în Tabelul 10.4, pentru indicatorii menţionaţi în Tabelul 10.4.

### Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile de referinţă prevăzute in monitorizarea initiala, conform Tabelului 10.4.

### MONITORIZARE ZGOMOT

## Emisiile de zgomot se vor încadra în limita admisibilă a nivelului de zgomot de 65 dB(A), pentru zona industrială grea, conform STAS 10009/1988 –  Acustica urbană – Limitele admisibile ale nivelului de zgomot. Frecventa determinarilor – la solicitarea APM Constanta.

## DEŞEURI

Evidenţa deşeurilor produse va fi ţinută semestial, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002, cu modificările ulterioare şi va conţine următoarele informaţii:

- tipul deşeului;

- codul deşeului;

- instalaţia generatoare;

- cantitatea produsă;

- modul de stocare;

- modul de tratare;

- cantitatea predată către valorificator/ eliminator;

Vor fi păstrate înregistrări privind oparatorii autorizati care preiau deşeurile.

# 15. RAPORTĂRI LA AUTORITATEA DE MEDIU ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

## A.P.M. Constanta va include informaţiile de mediu referitoare la activitatea S.C. GREENTECH  SERVICII  ECOLOGICE  S.R.L. în Registrul Public conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, a Hotărârii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare şi a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul. Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanta ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru, aşa cum este prevăzut în Hotărâre. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

## Operatorul va întocmi un Raport Anual de Mediu (conform Anexei) care va include toate cerinţele prevăzute în autorizaţia integrată de mediu. Raportul anual de mediu va fi un document sintetic, ce trebuie să cuprinda în principal toate informaţiile privind:

- desfăşurarea activităţii în condiţii normale;

- desfăşurarea activităţii în conditii anormale de funcţionare şi impactul asupra mediului în acest caz;

- modul de respectare a prevederilor autorizaţiei integrate de mediu.

## Operatorul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

## Operatorul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

## Operatorul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Operatorul autorizaţiei trebuie să depună un raport la APM Constanţa în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

## Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de A.P.M. Constanta. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţii efectuate de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanţa şi G.N.M. – C.J. Constanţa în orice moment.

## Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

## Operatorul autorizaţiei trebuie să deţină la sediul unităţii un dosar pentru informarea publicului. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Constanta şi Operatorul autorizaţiei;

- Autorizaţia integrată de mediu;

- Solicitarea;

- Raportările către APM Constanţa;

- Alte aspecte pe care Operatorul autorizaţiei le consideră relevante.

## Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii apelor subterane trebuie transmis semestrial  la APM Constanţa, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.

## Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii solului trebuie transmis anual la APM Constanţa, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.

- Raportul privind  Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR) ,

Operatorul care desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa I a Regulamentului EPRTR, a căror capacitate depăşeşte valoarea de prag corespunzătoare specificată, trebuie să comunice autorităţii competente, informaţiile de identificare a complexului industrial în conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptând cazul în care informaţia este deja disponibilă autorităţii competente.

La pregătirea raportului, operatorul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilităţile precum şi modul de informare şi participare a publicului, prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 şi 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducătorului autorităţii publice pentru protecţia mediului.

Documentele se vor transmite la APM Constanţa, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din prezenta HG nr. 140/2008, în format electronic şi pe suport hârtie, până la următoarele termene:

a) 30 aprilie 2016 - pentru primul an de raportare, respectiv anul 2015;

b) 30 aprilie n+1 - pentru următorii ani de raportare, considerând n = anul de raportare.

Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR;

Operatorul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în Anexa III la Regulamentul EPRTR.

## Un raport privind cantităţile de deseuri generate şi a deseurilor colectate si tratate in vederea valorificarii, respectiv eliminarii acestora, trebuie transmis anual la APM Constanţa, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.

15. Operatorul autorizaţiei are obligaţia de a furniza orice informaţii suplimentare la cererea autorităţii de mediu.

Rapoartele trebuie depuse conform: Tabelelor 15.1 Rapoarte obligatorii; Tabel 15.2. Rapoarte singulare; Tabel 15.3. Model notificare;

Tabel 15. 1. Rapoarte obligatorii

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM), conform Anexei III | Anual | Până la 01 februarie al fiecărui an |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi si transferaţi, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Până la 30 aprilie al fiecărui an |
| Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor generate pe amplasament, potrivit HG 856/2002 | Semestrial | Pana la data de 20 a fiecarei luni pentru luna anterioara |
| Raportarea cantitatilor si tipurilor de deseuri tratate in instalatie | Anual | Până la data de 25 ianuarie a anului ulterior celui de referinţă - pentru care se face raportarea |
| Raportarea situaţiei cantităţilor de uleiuri uzate generate din activitate, conform prevederilor HG 235/2007 | Semestrial şi la solicitarea expresă a APM Constanţa | Până la data de 10 a lunii ulterioare celei de referinţă - pentru care se face raportarea |
| Raportarea situaţiei cantităţilor de deşeuri colectate şi predate spre valorificare ( DEEE, deseuri de ambalaje, deseuri de baterii si acumulatori) | Anual sau la solicitarea expresa a APM Constanta | Până la data de 25 ianuarie a anului ulterior celui de referinţă - pentru care se face raportarea |
| Raportarea situaţiei cantităţilor de deşeuri preluate şi valorificate | Trimestrial, la APM Constanţa | Până la data de 10 a lunii ulterioare celei de referinţă - pentru care se face raportarea |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | La 24 de ore după producere |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Anual | Până la data de 10 ianuarie a fiecarui an |
| Plan de închidere a amplasamentului în cazul încetării temporare sau definitive a unei părţi din instalaţie | - | La data producerii |
| Verificarea stării tehnice a construcţiilor subterane | 2 ani | La finalizarea verificării |
| Monitorizarea emisiilor în apă | Anual | Ca parte RAM |
| Monitorizarea emisiilor în apa subterană | Anual | Ca parte RAM |
| Rezultatele monitorizării solului | O data la doi ani, incepand cu data emiterii AIM | Ca parte RAM |
| Rezultatele monitorizării aerului | Anual | Ca parte RAM |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Până la data de 10 a lunii ulterioare perioadei de referinţă |

Tabel  15.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| - Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalaţiei | - Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| - Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | - Odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Tabel 15.3. Model notificare

| Denumirea operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 16. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI ACTIVITĂŢII

## Operatorul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie.

## Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage suspendarea autorizaţiei integrate de mediu în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare (art. 17 pct. 3 din OUG 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu completările şi modificările ulterioare).

## Operatorul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului. Încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

## Operatorul/operatorul activităţii este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror modificări ale prevederilor Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor şi să transmită autorizaţia revizuită.

## Operatorul /operatorul activitatii este obligat sa intretina corespunzator sistemul de colectare a apelor pluviale si tehnologice de pe amplasament.

## Mentinerea platformelor , a cailor de acces si a mijloacelor de transport in conditii optime de exploatare (curatate, igienizate corespunzator);

- Operatorul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta cerinţele de exploatare ale distribuitorului local de energie electrică.

- Operatorul/operatorul activităţii are obligaţia:

- de a păstra evidenţa privind cantitatile de deseuri primite, calitatea acestora şi datele de identificare ale operatorilor economici de la care se primesc aceste deseuri în vederea valorificării, cantitatile valorificate, precum şi înregistrarea cantităţilor de deseuri care nu poat fi valorificate;

- de a asigura colectarea separată a tuturor deseurilor în recipiente închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic, pe categorii, conform prevederilor anexei nr. 1 a HG nr. 235/2007, precum şi stocarea  în spaţii corespunzător amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate;

- de a se înscrie, în calitate de operator economic care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor, la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri după publicarea procedurii de înscriere în Monitorul Oficial, conform prevederilor art. 15 alineatele 2 şi 3 din Legea nr. 211/2011 si  prevederile OUG 5/2015;

## Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute, este revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. Planul trebuie să fie funcţional şi disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanţa, G.N.M-C.J Constanţa, autorităţilor de specialitate.

## Operatorul/operatorul de activitate are obligaţia să actualizeze în funcţie de condiţiile nou apărute „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

## Respectarea prevederilor O.U.G. nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind Fondul pentru mediu.

## În caz de modificare în exploatarea instalaţiilor (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime,  de încetare provizorie sau definitivă a activităţii) Operatorul/operatorul de activitate este obligat să efectueze notificările care se impun de către autoritatea de mediu.

## Operatorul/operatorul activităţii are obligaţia ca în momentul închiderii temporare a instalaţiei/ părţi ale instalaţiilor existente pe amplasamentul societăţii să notifice  APM Constanţa şi să ia masuri de punere în siguranţă:

## Desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranţa instalaţiei;

## Dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/ materiale;

## Evacuarea de pe amplasament a tuturor deşeurilor stocate în zonă;

## Marcarea zonei prin afişare de plăcuţe avertizoare şi interzicerea accesului personalului care nu are împuternicire privind operarea în zonă;

## Stabilirea şi implementarea unui plan intern de inspecţie;

## Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

## Instruirea personalului ce deserveşte instalaţiile învecinate cu privire la deciziile privind punerea în siguranţă a instalaţiei respective;

## Respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI;

## Notificarea APM Constanta asupra oricărui eveniment produs pe amplasamentul respectiv;

## Includerea instalaţiei în Raportul Anual de Mediu (RAM);

## Notificarea APM Constanta după implementarea măsurilor de punere în siguranţă.

## Operatorul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt delimitate spaţiile verzi de pe amplasament, precum şi întreţinerea permanentă a acestora.

## Operatorul/operatorul activităţii are obligaţia ca în momentul închiderii definitive a instalaţiilor / părţi ale instalaţiilor existente pe amplasamentul societăţii să notifice APM Constanţa şi să respecte prevederile precizate în Capitolul 17 “Managementul închiderii instalaţiei. Managementul reziduurilor”.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului, operatorul instalatiei, prin persoana desemnată cu atribuţii in domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punandu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante, le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depolua  re a mediului, precum şi in spaţiile sau in zonele aferente acestora. Operatorul activităţii are obligaţia de a realiza, in totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele imputernicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

Inregistrarea in  Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR), va fi efectuata la termenul stabilit în Cap. 15 al prezentei autorizaţii,  precum şi ca parte a RAM.

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE Operatorul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Operatorul /operatorul activităţii trebuie să raporteze autorităţii competente, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II a Regulamentului pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II a Regulamentului este depăşită.

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II a Regulamentului, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

În cazul producerii unui incident sau accident care afecteaza mediul in mod semnificativ, fara a aduce atingere prevederilor OUG 68/2007, aprobata prin Legea 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul are urmatoarele obligatii:

- sa informeze imediat APM Constanta si GNM CJ Constanta;

- sa ia imediat masurile pentru limitarea consecintelor asupra mediului si prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

- sa ia orice masuri suplimentare considerate adecvate si impuse de APM Constanta si GNM CJ Constanta, pe care acestea le considera necesare, in vederea limitarii consecintelor asupra mediului si a prevenirii altor incidente sau accidente posibile;

- in cel mult 2 ore din momentul producerii oricărui eveniment produs pe amplasamentul instalaţiei, care poate conduce la accidente ecologice agentul economic are obligaţia de a transmite la Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Constanţa, Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale, prezentat în Anexa IV. Transmiterea se efectuează prin fax. Dacă este cazul, agentul economic retransmite acest raport conţinând informaţii suplimentare obţinute în urma efectuării analizelor de laborator.

Operatorul/operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 2 ore din momentul producerii:

- oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major ;

- oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

Operatorul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice incident/accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului/accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului/incidentului, Operatorul trebuie să depună la sediul APM Constanţa raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor/accidentelor consemnate trebuie depus la APM Constanta, ca parte integrantă a RAM.

În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei;

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013 pentru aprobarea OUG 164/2008 , în cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului prin emiterea Autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea Operatorului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului

Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, in cazul incalcarii oricareia dintre conditiile prevazute in autorizatia integrata de mediu, operatorul are urmatoarele obligatii:

-informeaza imediat APM Constanta ;

-ia imediat masurile necesare pentru a restabili conformitatea, in cel mai scurt timp posibil potrivit conditiilor din autorizatia integrata de mediu;

# 17. MANAGEMENTUL  ÎNCHIDERII  INSTALAŢIEI

# MANAGEMENTUL  REZIDUURILOR

## Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea Operatorului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2).

În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la S.C. GREENTECH  SERVICII  ECOLOGICE  S.R.L., după oprirea activităţii, se impune luarea cel putin a următoarelor măsuri:

- Curatarea platformelor de stocare deseuri si golirea (daca este cazul) a bazinelor de  ape uzate;

- Evacuarea tuturor deseurilor si materialelor de pe amplasament( deseuri menajere, deseuri de ambalaje, deseuri metalice, deseuri stocate temporar,  materiale tratate) si predarea lor catre agenti economici autorizati in vederea eliminarii sau valorificarii, dupa caz;

- Igienizarea sistemelor de stocare a deseurilor utilizate in cadrul obiectivului;

- Debransarea de la reteaua de energie electrica;

- Asigurarea securitatii obiectivului;

- Pentru aducerea amplasamentului la starea initiala, se va proceda la demolarea constructiilor si instalatiilor, in baza unui proiect de dezafectare; se vor demola/dezafecta constructiile( hale, magazii, etc); se va asigura colectarea selectiva a deseurilor generate, valorificarea sau eliminarea lor, dupa caz, cu respectarea prevederilor legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor provenite din demolari; dezafectarea instalatiilor electrice se va face in baza planurilor aprobate de autoritatea competenta in domeniu;

- Se vor dezafecta platformele betonate utilizate pentru depozitarea deseurilor; se vor igieniza amplasamentele;

- Ecologizarea intregului amplasament dupa finalizarea dezafectarii;

- Realizarea analizelor la sol si apa subterana in vederea stabilirii starii amplasamentului la incetarea activitatii; compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- Pe parcursul activitatii de dezafectare orice eveniment cu potential impact asupra calitatii factorilor de mediu va fi anuntat autoritatilor de mediu competente.

- Anunţarea oricărui eveniment la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta.

## Planul de închidere al instalaţiei.

## În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, Operatorul/operatorul activităţii a elaborat un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004

## Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor depozitelor de deseuri periculoase,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului

## acolo unde este cazul, prevederi privind golirea completă de conţinut potenţial periculos a depozitelor

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a Operatorului/operatorului activităţii.

## La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

## Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa împreună cu GNM – Comisariatul Judeţean Constanţa.

Autorizatia de Mediu reglementeaza desfasurarea activitatilor numai din punct de vedere al protectiei calitatii factorilor de mediu. De legalitatea si autenticitatea actelor prezentate se face raspunzatoare societatea solicitanta.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate in Raportul de Amplasament si Formularul de Solicitare revine titularei activitatilor si elaboratorului atestat.

# 18. GLOSAR DE TERMENI

| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalaţii situate pe acelaşi locaţie şi în care un operator desfăşoară una sau mai multe activităţi prezentate în Anexa I |
| --- | --- |
| Operator | Orice persoană fizică sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionarii tehnice a instalaţiei |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său. |
| Instalaţie | instalaţie - o unitate tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 7 partea 1, precum şi orice alte activităţi direct asociate desfăşurate pe acelaşi amplasament, care au o conexiune tehnică cu activităţile prevăzute în anexele respective şi care pot genera emisii şi poluare; |
| Emisie | Eliberarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei. |
| COV | Compuşi organici volatili |
| Poluare | Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apa ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului |
| VLE | Valori Limită de Emisie Masa exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp, neluându-se în considerare nici o diluţie. |
| Modificare în exploatare | O schimbare în ceea ce priveşte tipul sau funcţionarea instalaţiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităţilor economice |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor |
| Operaţiunea de valorificare a deşeurilor | Orice operaţiune de valorificare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| epRTr | Registrul European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| APM Constanţa | Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa |
| G.N.M. - C.J. Constanţa | Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Constanţa |

ANEXA I    DESEURI  COLECTATE/ TRATATE

I. Deseuri de baterii si acumulatori, conform Ordinului nr.669/1304/2009 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a producatorilor de baterii si acumulatori:

Baterii portabile (categoriile 1 si 2):

1a Alcaline

1b Litiu

1c Zinc Carbon

1d Zinc Aer

1e Oxide de Mercur (HgO)

1f Oxid de Argint (Ag2O)

1g Ansamblu de baterii

1h Altele

2a Nichel Cadmiu

2b Plumb

2c Nichel Metal Hidrura (NiMH)

2d Litiu Ion

2e Litiu Polimer

2f Altele

Baterii auto (categoria 3):

3a Plumb Acid

3b Nichel Cadmiu (NiCd)

3c Altele

Baterii industriale (categoria 4)

4a Plumb acid

4b Nichel cadmiu (NiCd)

4c Altele

II. Deseuri de echipamente electrice si electronice  - DEEE - prevazute in Anexele 1-4 din O.U.G. 5/2015.

ANEXA nr. 1: Categorii de EEE reglementate pe parcursul perioadei de tranzitie potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a)

1.Aparate de uz casnic de mari dimensiuni

2.Aparate de uz casnic de mici dimensiuni

3.Echipamente informatice si echipamente pentru comunicatii electronice

4.Aparate electrice de consum si panouri fotovoltaice

5.Echipamente de iluminat

6.Unelte electrice si electronice, cu exceptia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni

7.Jucarii, echipament pentru petrecerea timpului liber si echipament sportiv

8.Dispozitive medicale, cu exceptia tuturor produselor implantate si infectate

9.Instrumente de monitorizare si control

10.Distribuitoare automate

ANEXA nr. 2: Categorii de EEE reglementate de art. 2 alin. (1) lit. b)

1.Echipamente de transfer termic

2.Ecrane, monitoare si echipamente care contin ecrane cu o suprafata mai mare de 100 cm2

3.Lampi

4.Echipamente de mari dimensiuni, având oricare dintre dimensiunile externe mai mare de 50 cm, inclusiv, printre altele: echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice si electronice; jucarii, echipamente sportive si de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere si control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenti electrici. Aceasta categorie nu include echipamentele prevazute la pct. 1-3.

5.Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externa mai mare de 50 cm), inclusiv, printre altele: aparate de uz casnic; echipamente de larg consum; aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice si electronice; jucarii, echipamente sportive si de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere si control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenti electrici. Aceasta categorie nu include echipamentele prevazute la pct. 1-3 si 6.

6.Echipamente informatice si de telecomunicatii de dimensiuni mici, nicio dimensiune externa mai mare de 50 cm

ANEXA nr. 3: Lista EEE care sunt cuprinse în categoriile din anexa nr. 1

1.Aparate de uz casnic de mari dimensiuni:

a)aparate frigorifice de mari dimensiuni;

b)frigidere;

c)congelatoare;

d)alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru refrigerarea, conservarea si stocarea alimentelor;

e)masini de spalat rufe;

f)uscatoare de rufe;

g)masini de spalat vase;

h)masini de gatit;

i)sobe electrice;

j)plite electrice;

k)cuptoare cu microunde;

l)alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru prepararea sau procesarea de alta natura a alimentelor;

m)aparate electrice de încalzit;

n)radiatoare electrice;

o)alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru încalzirea camerelor, a paturilor, a scaunelor si a fotoliilor;

p)ventilatoare electrice;

q)aparate de aer conditionat;

r)alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare si de climatizare.

2.Aparate de uz casnic de mici dimensiuni:

a)aspiratoare;

b)aparate de curatat covoare;

c)alte aparate de curatat;

d)aparate utilizate pentru cusut, tricotat, tesut si alte metode de prelucrare a textilelor;

e)fiare de calcat si alte aparate de calcat, calandrat si alte forme de întretinere a îmbracamintei;

f)aparate de prajit pâine;

g)aparate de prajit;

h)masini de macinat, filtre de cafea si echipamente de deschis sau sigilat recipiente sau ambalaje;

i)cutite electrice;

j)aparate de tuns parul, uscatoare de par, periute de dinti, aparate de ras, aparate pentru masaj si alte aparate de îngrijire corporala;

k)ceasuri, ceasuri de mâna si echipamente de masurat, indicat sau înregistrat timpul;

l)cântare.

3.Echipamente informatice si echipamente pentru comunicatii electronice:

a)prelucrarea centralizata a datelor;

b)sisteme de procesare a datelor de mare capacitate;

c)minicomputere; imprimante; informatica personala;

d)calculatoare personale, inclusiv unitate centrala, mouse, monitor si tastatura;

e)calculatoare portabile, inclusiv unitate centrala, mouse, monitor si tastatura;

f)calculatoare mici portabile;

g)calculatoare electronice;

h)imprimante;

i)echipament pentru copiere;

j)masini de scris electrice si electronice;

k)calculatoare de buzunar si de birou;

l)alte produse si echipamente de colectare, stocare, prelucrare, prezentare sau comunicare a informatiilor prin mijloace electronice;

m)terminale si sisteme pentru utilizatori;

n)faxuri;

o)telexuri;

p)telefoane;

q)telefoane publice;

r)telefoane fara fir;

s)telefoane celulare;

s)roboti telefonici;

t)alte produse sau echipamente pentru transmisia de sunete, imagini sau alte informatii prin comunicatii electronice.

4.Aparate electrice de consum si panouri fotovoltaice:

a)aparate de radio;

b)televizoare;

c)camere video;

d)aparate video cu înregistrare;

e)aparate de înregistrare de înalta fidelitate;

f)amplificatoare audio;

g)instrumente muzicale;

h)alte produse sau echipamente destinate înregistrarii sau reproducerii sunetelor sau imaginilor, inclusiv semnale sau alte tehnologii de propagare a sunetului sau imaginii, altfel decât prin comunicatii electronice;

i)panouri fotovoltaice.

5.Echipamente de iluminat:

a)corpuri de iluminat pentru lampi fluorescente, cu exceptia corpurilor de iluminat de uz casnic;

b)lampi fluorescente drepte;

c)lampi fluorescente compacte;

d)lampi cu descarcare în gaze de înalta intensitate, inclusiv lampi cu vapori de sodiu la înalta presiune si lampi cu halogenuri metalice;

e)lampi cu vapori de sodiu la joasa presiune;

f)alte corpuri de iluminat sau echipamente de difuzat sau controlat lumina, inclusiv LED, cu exceptia lampilor cu filament.

6.Unelte electrice si electronice, cu exceptia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni):

a)masini de gaurit;

b)ferastraie;

c)masini de cusut;

d)echipamente de strunjit, de frezat, de slefuit, de polizat, de taiat cu ferastraul, de taiat, de forfecat, de perforat, de gaurit, de stantat, de faltuit, de îndoit sau destinate altor operatiuni de prelucrare a lemnului, a metalului sau a altor materiale;

e)dispozitive de nituit, de fixat cu cuie, de însurubat sau de extragere a niturilor, a cuielor, a suruburilor sau pentru alte utilizari similare;

f)dispozitive pentru sudura, pentru lipit sau pentru utilizari similare;

g)echipamente de pulverizat, de împrastiat, de dispersat sau alte operatiuni de tratare a substantelor lichide sau gazoase prin alte mijloace;

h)unelte de tuns iarba sau pentru alte activitati de gradinarit.

7.Jucarii, echipament pentru petrecerea timpului liber si echipament sportiv:

a)seturi de trenuri electrice sau de curse de masini;

b)console de mâna pentru jocuri video;

c)jocuri video;

d)calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj si altele asemenea;

e)echipamente sportive cu componente electrice sau electronice;

f)automate cu monede.

8.Dispozitive medicale, cu exceptia tuturor produselor implantate si infectate:

a)echipamente de radioterapie;

b)echipamente de cardiologie;

c)echipamente de dializa, ventilatoare pulmonare, echipamente de medicina nucleara;

d)echipamente de laborator pentru diagnosticare în vitro;

e)analizoare;

f)aparate frigorifice;

g)teste de fecundare;

h)alte aparate de detectare, prevenire, supraveghere, tratare, alinare a bolilor, a ranilor sau a incapacitatilor.

9.Instrumente de monitorizare si control:

a)detectoare de fum;

b)regulatoare de caldura;

c)termostate;

d)aparate de masurat, cântarit sau reglat de uz casnic sau utilizate ca echipamente de laborator;

e)alte instrumente de supraveghere si control utilizate în instalatii industriale, de exemplu, în panourile de control.

10.Distribuitoare automate:

a)distribuitoare automate de bauturi calde;

b)distribuitoare automate de sticle sau doze calde sau reci;

c)distribuitoare automate de produse solide;

d)distribuitoare automate de bani;

e)toate aparatele care furnizeaza automat orice fel de produse.

ANEXA nr. 4: Lista EEE care sunt cuprinse în categoriile prevazute în anexa nr. 2

1.Echipamente de transfer termic:

- frigidere, congelatoare, distribuitoare automate de produse reci, echipamente de aer conditionat, echipamente de dezumidificare, pompe de caldura, radiatoare cu ulei si alte echipamente de transfer termic utilizând alte fluide decât apa pentru transferul termic.

2.Ecrane monitoare si echipamente care contin ecrane cu o suprafata mai mare de 100 cm2:

- ecrane, televizoare, cadre foto LCD, monitoare, calculatoare portabile, calculatoare mici portabile.

3.Lampi:

- lampi fluorescente drepte, lampi fluorescente compacte, lampi fluorescente, lampi cu descarcare în gaze de înalta intensitate - inclusiv lampi cu vapori de sodiu la înalta presiune si lampi cu halogenuri metalice -, lampi cu vapori de sodiu la joasa presiune, LED.

4.Echipamente de mari dimensiuni:

- masini de spalat rufe, uscatoare de haine, masini de spalat vesela, masini de gatit, sobe electrice, plite electrice, aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale cu exceptia orgilor instalate în lacasuri de cult, aparate de tricotat si tesut, unitati centrale de calculator de mari dimensiuni, imprimante de mari dimensiuni, fotocopiatoare, automate cu monede de mari dimensiuni, dispozitive medicale de mari dimensiuni, instrumente de supraveghere si control de mari dimensiuni, distribuitoare automate de produse si bancnote de mari dimensiuni, panouri fotovoltaice.

5.Echipamente de mici dimensiuni:

- aspiratoare, aparate de curatat covoare, aparate de cusut, aparate de iluminat, cuptoare cu microunde, echipamente de ventilare, fiare de calcat, aparate de prajit pâine, cutite electrice, fierbatoare de apa, ceasuri desteptatoare si ceasuri de mâna, aparate de ras electrice, cântare, aparate pentru îngrijirea parului si de îngrijire corporala, calculatoare de buzunar, aparate de radio, camere video, aparate video, echipamente de înalta fidelitate, instrumente muzicale, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, jucarii electrice si electronice, echipamente sportive, calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj etc., detectoare de fum, regulatoare de caldura, termostate, unelte electrice si electronice de mici dimensiuni, dispozitive medicale de mici dimensiuni, instrumente de supraveghere si control de mici dimensiuni, distribuitoare automate de produse de mici dimensiuni, echipamente de mici dimensiuni cu panouri fotovoltaice integrate.

6.Echipamente informatice si echipamente pentru comunicatii electronice de dimensiuni mici, nicio dimensiune externa mai mare de 50 cm:

- telefoane mobile, GPS, calculatoare de buzunar, routere, calculatoare personale, imprimante, telefoane.

III. Categorii de deseuri codificate conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase:

01         DEŞEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIERĂ ŞI A CARIERELOR ŞI DE LA

TRATAREA FIZICĂ ŞI CHIMICĂ A MINERALELOR

01 03      deşeuri de la procesarea fizică şi chimică a minereurilor metalifere

01 03 04*  reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri

01 03 05*  alte reziduuri cu conţinut de substanţe periculoase

01 03 07*  alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase de la procesarea

fizică şi chimică a minereurilor metalifere

01 04      deşeuri de la procesarea fizică şi chimică a minereurilor

nemetalifere

01 04 07*  deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase de la procesarea fizică

şi chimică a minereurilor nemetalifere

01 05      noroaie de foraj şi alte deşeuri de la forare

01 05 05*  deşeuri şi noroaie de foraj cu conţinut de uleiuri

01 05 06*  noroaie de foraj şi alte deşeuri de forare cu conţinut de substanţe

periculoase

02         DEŞEURI DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, SILVICULTURĂ,

VÂNĂTOARE ŞI PESCUIT, DE LA PREPARAREA ŞI PROCESAREA ALIMENTELOR

02 01 08*  deşeuri agrochimice cu conţinut de substanţe periculoase

03         DEŞEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI ŞI PRODUCEREA PLĂCILOR ŞI MOBILEI,

PASTEI DE HÂRTIE, HÂRTIEI ŞI CARTONULUI

03 01      deşeuri de la procesarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei

03 01 04*  rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândură şi furnir cu conţinut de

substanţe periculoase

03 02      deşeuri de la conservarea lemnului

03 02 01*  agenţi de conservare organici nehalogenaţi pentru lemn

03 02 02*  agenţi de conservare organocloruraţi pentru lemn

03 02 03*  agenţi de conservare organometalici pentru lemn

03 02 04*  agenţi de conservare anorganici pentru lemn

03 02 05*  alţi agenţi de conservare pentru lemn, cu conţinut de substanţe

periculoase

04         DEŞEURI DIN INDUSTRIILE PIELĂRIEI, BLĂNĂRIEI ŞI TEXTILĂ

04 01 03*  deşeuri de la degresare cu conţinut de solvenţi fără faza lichidă

04 02      deşeuri din industria textilă

04 02 19*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă cu conţinut de

substanţe periculoase

05         DEŞEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE ŞI

TRATAREA PIROLITICĂ A CĂRBUNILOR

05 01      deşeuri de la rafinarea petrolului

05 01 02*  slamuri de la desalinizare

05 01 03*  slamuri din rezervoare

05 01 08*  alte gudroane

05 01 09*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă cu conţinut de

substanţe periculoase

05 01 11*  deşeuri de la spălarea combustibililor cu baze

05 01 15*  argile de filtrare epuizate

05 06      deşeuri de la tratarea pirolitică a cărbunilor

05 06 01*  gudroane acide

05 06 03*  alte gudroane

05 07      deşeuri de la purificarea şi transportul gazelor naturale

05 07 01*  deşeuri cu conţinut de mercur

06         DEŞEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE

06 03      deşeuri de la PPFU sărurilor şi a soluţiilor lor şi a oxizilor

metalici

06 03 11*  săruri solide şi soluţii cu conţinut de cianuri

06 03 13*  săruri solide şi soluţii cu conţinut de metale grele

06 03 15*  oxizi metalici cu conţinut de metale grele

06 04      deşeuri cu conţinut de metale, altele decât cele specificate la 06 03

06 04 03*  deşeuri cu conţinut de arsen

06 04 04*  deşeuri cu conţinut de mercur

06 04 05*  deşeuri cu conţinut de alte metale grele

06 05      nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii

06 05 02*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de

substanţe periculoase

06 06      deşeuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice de

sulfurare şi desulfurare

06 06 02*  deşeuri cu conţinut de sulfuri periculoase

06 07      deşeuri de la PPFU halogenilor şi a proceselor chimice cu halogeni

06 07 01*  deşeuri cu conţinut de azbest de la electroliză

06 07 02*  cărbune activ de la producerea clorului

07 02      deşeuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic şi

fibrelor artificiale

07 02 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie

07 02 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie

07 02 09*  turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 02 10*  alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 02 11*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de

substanţe periculoase

07 03      deşeuri de la PPFU vopselelor şi pigmenţilor organici (cu excepţia

06 11)

07 03 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie

07 03 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie

07 03 09*  turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 03 10*  alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 03 11*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de

substanţe periculoase

07 04      deşeuri de la PPFU produselor de protecţie a instalaţiilor (cu

excepţia 02 01 08 şi 02 01 09), agenţilor de conservare a lemnului

(cu excepţia 03 02) şi altor biocide

07 04 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie

07 04 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie

07 04 09*  turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 04 10*  alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 04 11*  nămoluri de la tratarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de

substanţe periculoase

07 04 13*  deşeuri solide cu conţinut de substanţe periculoase

07         DEŞEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE

07 01      deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (PPFU)

produşilor chimici organici de bază

07 01 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare şi reacţie

07 01 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare şi reacţie

07 01 09*  turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 01 10*  alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 01 11*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de

substanţe periculoase

07 05      deşeuri de la PPFU produselor farmaceutice

07 05 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie

07 05 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie

07 05 09*  turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 05 10*  alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 05 11*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de

substanţe periculoase

07 05 13*  deşeuri solide cu conţinut de substanţe periculoase

07 06      deşeuri de la PPFU grăsimilor, unsorilor, săpunurilor, detergenţilor,

dezinfectanţilor şi produselor cosmetice

07 06 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie

07 06 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie

07 06 09*  turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 06 10*  alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 06 11*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de

substanţe periculoase

07 07      deşeuri de la PPFU produselor chimice înnobilate şi a produselor

chimice nespecificate în listă

07 07 07*  reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie

07 07 08*  alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie

07 07 09*  turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 07 10*  alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 07 11*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de

substanţe periculoase

08         DEŞEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA (PPFU)

STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI ŞI EMAILURI VITROASE), A

ADEZIVILOR, CLEIURILOR ŞI CERNELURILOR TIPOGRAFICE

08 01      deşeuri de la PPFU vopselelor şi lacurilor şi îndepărtarea acestora

08 01 11*  deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau

alte substanţe periculoase

08 01 13*  nămoluri de la vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau

alte substanţe periculoase

08 01 17*  deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor cu conţinut de

solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

08 03      deşeuri de la PPFU cernelurilor tipografice

08 03 14*  nămoluri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase

08 03 17*  deşeuri de tonere de imprimante cu conţinut de substanţe periculoase

08 04      deşeuri de la PPFU adezivilor şi cleiurilor (inclusiv produsele

impermeabile)

08 04 09*  deşeuri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi organici sau

alte substanţe periculoase

08 04 11*  nămoluri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi organici sau

alte substanţe periculoase

10         DEŞEURI DIN PROCESELE TERMICE

10 01      deşeuri de la centralele termice şi de la alte instalaţii de

combustie (cu excepţia 19)

10 01 01   cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan (cu excepţia prafului de

cazan specificat la 10 01 04)

10 01 04*  cenuşă zburătoare de la arderea uleiului şi praf de cazan

10 01 13*  cenuşi zburătoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept

combustibil

10 01 14*  cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan de la co-incinerarea

deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase

10 01 16*  cenuşă zburătoare de la co-incinerare cu conţinut de substanţe

periculoase

10 01 18*  deşeuri de la spălarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase

10 01 20*  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de

substanţe periculoase

10 01 22*  nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere cu conţinut de

substanţe periculoase

10 02      deşeuri din industria siderurgică

10 02 07*  deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe

periculoase

10 02 13*  nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conţinut de

substanţe periculoase

10 03      deşeuri din metalurgia termică a aluminiului

10 03 04*  zguri de la topirea primară

10 03 08*  zguri saline de la topirea secundară

10 03 17*  deşeuri cu conţinut de gudroane de la producerea anozilor

10 03 19*  praf din gazele de ardere cu conţinut de substanţe periculoase

10 03 21*  alte particule şi praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu

conţinut de substanţe periculoase

10 03 23*  deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe

periculoase

10 03 25*  nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conţinut de

substanţe periculoase

10 03 29*  deşeuri de la epurarea zgurilor saline şi scoriile negre cu conţinut

de substanţe periculoase

10 04      deşeuri din metalurgia termică a plumbului

10 04 01*  zguri de la topirea primară şi secundară

10 04 02*  scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară

10 04 03*  arseniat de calciu

10 04 04*  praf din gazul de ardere

10 04 05*  alte particule şi praf

10 04 06*  deşeuri solide de la epurarea gazelor

10 04 07*  nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 05      deşeuri din metalurgia termică a zincului

10 05 03*  praf din gazul de ardere

10 05 05*  deşeuri solide de la epurarea gazelor

10 05 06*  nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 06      deşeuri din metalurgia termică a cuprului

10 06 03*  praf din gazul de ardere

10 06 06*  deşeuri solide de la epurarea gazelor

10 06 07*  nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 08      deşeuri din metalurgia termică a altor neferoase

10 08 08*  zgură salină de la topirea primară şi secundară

10 08 12*  deşeuri cu conţinut de gudron de la producerea anozilor

10 08 15*  praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase

10 08 17*  nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu

conţinut de substanţe periculoase

10 09      deşeuri de la turnarea pieselor feroase

10 09 05*  miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare

cu conţinut de substanţe periculoase

10 09 07*  miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare cu

conţinut de substanţe periculoase

10 09 09*  praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase

10 09 11*  alte particule care conţin substanţe periculoase

10 09 13*  deşeuri de lianţi cu conţinut de substanţe periculoase

10 09 15*  deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, cu conţinut de

substanţe periculoase

10 10      deşeuri de la turnarea pieselor neferoase

10 10 05*  miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare

cu conţinut de substanţe periculoase

10 10 07*  miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare cu

conţinut de substanţe periculoase

10 10 09*  praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase

10 10 11*  alte particule cu conţinut de substanţe periculoase

10 10 13*  deşeuri de lianţi cu conţinut de substanţe periculoase

10 11      deşeuri de la producerea sticlei şi a produselor din sticlă

10 11 03   deseuri din fibre de sticla

10 11 09*  deşeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice,

cu conţinut de substanţe periculoase

10 11 11*  deşeuri de sticlă sub formă de particule fine şi pudră de sticlă cu

conţinut de metale grele (de ex.: de la tuburile catodice)

10 11 13*  nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei cu conţinut de

substanţe periculoase

10 11 15*  deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de

substanţe periculoase

10 11 17*  nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu

conţinut de substanţe periculoase

10 11 19*  deşeuri solide de la epurarea efluenţilor proprii cu conţinut de

substanţe periculoase

10 12      deşeuri de la fabricarea materialelor ceramice, cărămizilor, ţiglelor

şi materialelor de construcţie

10 12 09*  deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe

periculoase

10 12 11*  deşeuri de la smălţuire cu conţinut de metale grele

10 13      deşeuri de la fabricarea cimentului, varului şi gipsului, a

articolelor şi produselor derivate din ele

10 13 09*  deşeuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu conţinut de azbest

10 13 12*  deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe

periculoase

10 14      deşeuri de la crematorii

10 14 01*  deşeuri de la spălarea gazelor cu conţinut de mercur

11         DEŞEURI DE LA TRATAREA CHIMICĂ A SUPRAFEŢELOR ŞI ACOPERIREA

METALELOR ŞI ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROASĂ

11 01      deşeuri de la tratarea chimică de suprafaţă şi acoperirea metalelor

şi altor materiale (de ex.: procese galvanice, de zincare, de

decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalină, de

fabricare a anozilor)

11 01 05*  acizi de decapare

11 01 06*  acizi fără altă specificaţie

11 01 08*  nămoluri cu conţinut de fosfaţi

11 01 09*  nămoluri şi turte de filtrare cu conţinut de substanţe periculoase

11 01 15*  eluanţi şi nămoluri de la sistemele de membrane sau de schimbători de

ioni care conţin substanţe periculoase

11 01 16*  răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate

11 01 98*  alte deşeuri conţinând substanţe periculoase

11 02      deşeuri din procesele de hidrometalurgie neferoasă

11 02 02*  nămoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit)

11 02 05*  deşeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu conţinut de

substanţe periculoase

11 02 07*  alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase

11 03      nămoluri şi solide de la procesele de călire

11 03 01*  deşeuri cu conţinut de cianuri

11 03 02*  alte deşeuri

11 05      deşeuri de la procesele de galvanizare la cald

11 05 03*  deşeuri solide de la epurarea gazelor

11 05 04*  baie uzată

12         DEŞEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICĂ ŞI FIZICĂ A

SUPRAFEŢELOR METALELOR ŞI A MATERIALELOR PLASTICE

12 01      deşeuri de la modelarea şi tratamentul fizic şi mecanic al

suprafeţelor metalelor şi materialelor plastice

12 01 06*  uleiuri minerale de ungere uzate cu conţinut de halogeni (cu excepţia

emulsiilor şi soluţiilor)

12 01 07*  uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepţia

emulsiilor şi soluţiilor)

12 01 09*  emulsii şi soluţii de ungere uzate fără halogeni

12 01 10*  uleiuri sintetice de ungere uzate

12 01 14*  nămoluri de la maşini-unelte cu conţinut de substanţe periculoase

12 01 16*  deşeuri de materiale de sablare cu conţinut de substanţe periculoase

12 01 19*  uleiuri de ungere uşor biodegradabile

12 01 20*  piese de polizare uzate mărunţite şi materiale de polizare mărunţite

cu conţinut de substanţe periculoase

12 03      deşeuri de la procesele de degresare cu apă sau abur (cu excepţia 11)

12 03 01*  lichide apoase de spălare

12 03 02*  deşeuri de la degresarea cu abur

13         DEŞEURI ULEIOASE ŞI DEŞEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI (cu excepţia

uleiurilor comestibile şi a celor din capitolele 05, 12 şi 19)

13 01      deşeuri de uleiuri hidraulice

13 01 01*  uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB*1)

13 01 04*  emulsii clorurate

13 01 05*  emulsii neclorurate

13 01 09*  uleiuri hidraulice minerale clorinate

13 01 10*  uleiuri minerale hidraulice neclorinate

13 01 11*  uleiuri hidraulice sintetice

13 01 12*  uleiuri hidraulice uşor biodegradabile

13 01 13*  alte uleiuri hidraulice

13 02      uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere

13 02 04*  uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere

13 02 05*  uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere

13 02 06*  uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere

13 02 07*  uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere uşor biodegradabile

13 02 08*  alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere

13 03      deşeuri de uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii

13 03 01*  uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii cu conţinut de PCB

13 03 06*  uleiuri minerale clorinate izolante şi de transmitere a căldurii,

altele decât cele specificate la 13 03 01

13 03 07*  uleiuri minerale neclorinate izolante şi de transmitere a căldurii

13 03 08*  uleiuri sintetice izolante şi de transmitere a căldurii

13 03 09*  uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii uşor biodegradabile

13 03 10*  alte uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii

13 04      uleiuri de santină

13 04 01*  uleiuri de santină din navigaţia pe apele interioare

13 04 02*  uleiuri de santină din colectoarele de debarcader

13 04 03*  uleiuri de santină din alte tipuri de navigaţie

13 05      deşeuri de la separarea ulei/apă

13 05 01*  solide din păturile de nisip şi separatoarele ulei/apă

13 05 02*  nămoluri de la separatoarele ulei/apă

13 05 03*  nămoluri de intercepţie

13 05 06*  ulei de la separatoarele ulei/apă

13 05 07*  ape uleioase de la separatoarele ulei/apă

13 05 08*  amestecuri de deşeuri de la păturile de nisip şi separatoarele

ulei/apă

13 07      deşeuri de combustibili lichizi

13 07 01*  ulei combustibil şi combustibil diesel

13 07 03*  alţi combustibili (inclusiv amestecuri)

13 08      alte deşeuri uleioase nespecificate

13 08 01*  nămoluri şi emulsii de la desalinizare

13 08 02*  alte emulsii

13 08 99*  alte deşeuri nespecificate

14         DEŞEURI DE SOLVENŢI 0RGANICI, AGENŢI DE RĂCIRE ŞI AGENŢI DE

PROPULSARE (cu excepţia 07 şi 08)

14 06      deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire şi agenţi de

propulsare pentru formarea spumei şi a aerosolilor

14 06 03*  alţi solvenţi şi amestecuri de solvenţi

14 06 04*  nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de solvenţi halogenaţi

14 06 05*  nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de alţi solvenţi

15         DEŞEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE,

FILTRANTE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE

15 01      ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate

separat)

15 01 01   ambalaje de hârtie şi carton

15 01 02   ambalaje de materiale plastice

15 01 03   ambalaje de lemn

15 01 04   ambalaje metalice

15 01 07   ambalaje de sticlă

15 01 10*  ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe

15 01 11*  ambalaje metalice care contin o matrita poroasa formata din materiale 		     periculoase (de ex.azbest), inclusiv containere goale pentru stocare sub   	     presiune.

15 02      absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi

echipamente de protecţie

15 02 02*  absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă

specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie

contaminată cu substanţe periculoase

15 02 03   absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi

îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02

16         DEŞEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE

16 01      vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv

vehicule pentru transport în afara drumurilor) şi deşeuri de la

dezmembrarea vehiculelor casate şi întreţinerea vehiculelor (cu

excepţia 13, 14, 16 06 şi 16 08)

16 01 03   anvelope scoase din uz

16 01 07*  filtre de ulei

16 01 08*  componente cu conţinut de mercur

16 01 09*  componente cu conţinut de PCB

16 01 11*  plăcuţe de frână cu conţinut de azbest

16 01 14*  fluide antigel cu conţinut de substanţe periculoase

16 01 17   metale feroase

16 01 18   metale neferoase

16 01 19   materiale plastice

16 01 20   sticlă

16 01 21*  componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07

la 16 01 11 şi 16 01 13 şi 16 01 14

16 02      deşeuri de la echipamente electrice şi electronice

16 02 09*  transformatori şi condensatori conţinând PCB

16 02 10*  echipamente casate cu conţinut de PCB sau contaminate cu PCB, altele

decât cele specificate la 16 02 09

16 02 11*  echipamente casate cu conţinut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC

16 02 12*  echipamente casate cu conţinut de azbest liber

16 02 13*  echipamente casate cu conţinut de componente periculoase*2) altele

decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12

16 02 14   echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la

16 02 13

16 02 15*  componente periculoase demontate din echipamente casate

16 02 16   componente demontate din echipamente casate, altele decât cele

specificate la 16 02 15

16 03      grupe nespecificate şi produse neobişnuite

16 03 05*  deşeuri organice cu conţinut de substanţe periculoase

16 05      containere pentru gaze sub presiune şi chimicale expirate

16 05 06*  substanţe chimice de laborator constând din sau conţinând substanţe

periculoase inclusiv amestecurile de substanţe chimice de laborator

16 05 08*  substanţe chimice organice de laborator expirate, constând din sau

conţinând substanţe periculoase

16 06      baterii şi acumulatori

16 06 01*  baterii cu plumb

16 06 02*  baterii cu Ni-Cd

16 06 03*  baterii cu conţinut de mercur

16 06 04   baterii alcaline (cu excepţia 16 06 03)

16 06 05   alte baterii şi acumulatori

16 07      deşeuri de la curăţarea cisternelor de transport şi de stocare (cu

excepţia 05 şi 13)

16 07 08*  deşeuri cu conţinut de ţiţei

16 07 09*  deşeuri conţinând alte substanţe periculoase

16 08      catalizatori uzaţi

16 08 02*  catalizatori uzaţi cu conţinut de metale tranziţionale periculoase*3)

sau compuşi ai metalelor tranziţionale periculoase

16 08 07*  catalizatori uzaţi contaminaţi cu substanţe periculoase

16 10      deşeuri lichide apoase destinate tratării în afara unităţii

16 10 01*  deşeuri lichide apoase cu conţinut de substanţe periculoase

16 10 02   deşeuri lichide apoase, altele decât cele menţionate la 16 10 01

16 10 03*  concentrate apoase cu conţinut de substanţe periculoase

16 11      deşeuri de căptuşire şi refractare

16 11 01*  materiale de căptuşire şi refractare pe bază de carbon din procesele

metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase

16 11 03*  alte materiale de căptuşire şi refractare din procesele metalurgice,

cu conţinut de substanţe periculoase

16 11 05*  materiale de căptuşire şi refractare din procesele nemetalurgice, cu

conţinut de substanţe periculoase

17         DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN

AMPLASAMENTE CONTAMINATE)

17 01      beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice

17 01 06*  amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle sau

materiale ceramice cu conţinut de substanţe periculoase

17 01 07   amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele

decât cele specificate la 17 01 06

17 02      lemn, sticlă şi materiale plastice

17 02 01   lemn

17 02 02   sticlă

17 02 03   materiale plastice

17 02 04*  sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau contaminate cu

substanţe periculoase

17 03      amestecuri bituminoase, gudron de huilă şi produse gudronate

17 03 02   asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 04      metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01   cupru, bronz, alamă

17 04 02   aluminiu

17 04 03   plumb

17 04 04   zinc

17 04 05   fier şi oţel

17 04 06   staniu

17 04 11   cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05      pământ (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre şi

deşeuri de la dragare

17 05 04   pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 06      materiale izolante şi materiale de construcţie cu conţinut de azbest

17 06 01*  materiale izolante cu conţinut de azbest

17 06 03*  alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanţe

periculoase

17 06 04   materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi

17 06 03

17 06 05*  materiale de construcţie cu conţinut de azbest

17 08      materiale de construcţie pe bază de gips

17 08 01*  materiale de construcţie pe bază de gips contaminate cu substanţe

periculoase

17 08 02   materiale de construcţie pe bază de gips, altele decât cele

specificate la 17 08 01

17 09      alte deşeuri de la construcţii şi demolări

17 09 01*  deşeuri de la construcţii şi demolări cu conţinut de mercur

17 09 03*  alte deşeuri de la construcţii şi demolări (inclusiv amestecuri de

deşeuri) cu conţinut de substanţe periculoase

19         DEŞEURI DE LA INSTALAŢII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAŢIILE DE

EPURARE A APELOR UZATE ŞI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE CU

APĂ ŞI UZ INDUSTRIAL

19 01      deşeuri de la incinerarea sau piroliza deşeurilor

19 01 05*  turte de filtrare de la epurarea gazelor

19 01 06*  deşeuri lichide apoase de la epurarea gazelor şi alte deşeuri lichide

apoase

19 01 07*  deşeuri solide de la epurarea gazelor

19 01 10*  cărbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere

19 01 11*  cenuşi de ardere şi zguri cu conţinut de substanţe periculoase

19 01 13*  cenuşi zburătoare cu conţinut de substanţe periculoase

19 01 15*  praf de cazan cu conţinut de substanţe periculoase

19 01 17*  deşeuri de piroliză cu conţinut de substanţe periculoase

19 02      deşeuri de la tratarea fizico-chimică a deşeurilor (inclusiv

decromare, decianurare, neutralizare)

19 02 04*  deşeuri preamestecate conţinând cel puţin un deşeu periculos

19 02 05*  nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conţinut de substanţe

periculoase

19 02 07*  ulei şi concentrate de la separare

19 02 08*  deşeuri lichide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase

19 02 11*  alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase

19 03      deşeuri stabilizate/solidificate*4)

19 03 04*  deşeuri încadrate ca periculoase, parţial*5) stabilizate

19 03 06*  deşeuri încadrate ca periculoase, solidificate

19 04      deşeuri vitrificate şi deşeuri de la vitrificare

19 04 02*  cenuşă zburătoare sau alte deşeuri de la epurarea gazelor de ardere

19 04 03*  faza solidă nevitrificată

19 08      deşeuri nespecificate de la staţiile de epurare a apelor reziduale

19 08 08*  deşeuri ale sistemelor cu membrană cu conţinut de metale grele

19 08 10*  amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor

apă/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09

19 08 11*  nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase de la epurarea

biologică a apelor reziduale industriale

19 08 13*  nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase provenite din alte

procedee de epurare a apelor reziduale industriale

19 10      deşeuri de la mărunţirea deşeurilor cu conţinut de metale

19 10 01   deşeuri de fier şi oţel

19 10 02   deşeuri neferoase

19 10 03*  fracţii de şpan uşor şi praf conţinând substanţe periculoase

19 10 04   fracţii de şpan uşor şi praf, altele decât cele specificate la

19 10 03

19 10 05*  alte fracţii cu conţinut de substanţe periculoase

19 11      deşeuri de la regenerarea uleiurilor

19 11 01*  argile de filtrare epuizate

19 11 02*  gudroane acide

19 11 03*  deşeuri lichide apoase

19 11 05*  nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii cu conţinut de substanţe

periculoase

19 11 07*  deşeuri de la spălarea gazelor de ardere

19 12      deşeuri de la tratarea mecanică a deşeurilor (de ex.: sortare,

mărunţire, compactare, granulare) nespecificate în altă poziţie a

catalogului

19 12 01   hârtie şi carton

19 12 02   metale feroase

19 12 03   metale neferoase

19 12 04   materiale plastice şi de cauciuc

19 12 05   sticlă

19 12 06*  lemn cu conţinut de substanţe periculoase

19 12 07   lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06

19 12 11*  alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea

mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase

19 13      deşeuri de la lucrări de remediere a solului şi apelor subterane

19 13 01*  deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe

periculoase

19 13 03*  nămoluri de la remedierea solului cu conţinut de substanţe

periculoase

19 13 05*  nămoluri de la remedierea apelor subterane cu conţinut de substanţe

periculoase

19 13 07*  deşeuri lichide apoase şi concentrate apoase de la remedierea apelor

subterane cu conţinut de substanţe periculoase

20         DEŞEURI MUNICIPALE ŞI ASIMILABILE DIN COMERŢ, INDUSTRIE, INSTITUŢII,

INCLUSIV FRACŢIUNI COLECTATE SEPARAT

20 01      fracţiuni colectate separat (cu excepţia 15 01)

20 01 01   hârtie şi carton

20 01 02   sticlă

20 01 11   textile

20 01 21*  tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur

20 01 25   uleiuri şi grăsimi comestibile

20 01 38   lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37

20 01 39   materiale plastice

20 01 40   metale

ANEXA  II

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

Anexa III – PLAN DE SITUAŢIE PUNCTE DE MONITORIZARE

# ANEXA VI –  Modelul Raportului DE Mediu Anual

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) |  |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

Consumuri de materii prime

| Tip materie primă | Unitate de măsură | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsură | Producţie maximă proiectată | Producţie anuală realizată |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apă

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf. Autorizaţiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: în adâncime la 5 cm în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori de referinţă pentru folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţă uscată) | Valori măsurate (mg/Kg substanţă uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul revizuirii AIM (mg/l) | Valoarea măsurată (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc lună |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |

ANEXA V - RAPORT DE INFORMARE ÎN CAZUL POLUĂRILOR ACCIDENTALE

| Agent economic ....................................................................... | Autorizaţie/Autorizaţie integrată de mediu nr. .............................................. |
| --- | --- |
| Date de localizare exactă a poluării accidentale | Anul: | Luna: | Ziua: | Ora: |
|  | Localizarea poluarii |  |
| Cauza producerii poluării accidentale (inclusiv tipul poluantului, categoria de periculozitate, cantitatea emisa in mediu) |  |
| Factorii de mediu afectaţi | Aer |  |
|  | Apă |  |
|  | Sol |  |
|  | Alţi subiecţi |  |
| Modul de manifestare a fenomenului |  |
| Rezultatele analizelor (dacă s-au efectuat) | Recoltare probe |
|  | Cine a recoltat |  |
|  | Condiţii de recoltare |  |
|  | Rezultatul analizelor |  |
| Tendinţa evoluţiei | Creştere | Staţionare | Descreştere |
| Măsuri luate | La sursă | De reducere şi/sau eliminare a efectelor |
| Alte informaţii |  |
| Cine completează Raportul de informare | Numele şi prenumele | Funcţia |
|  | Data: | An | Luna | Ziua |
|  | Semnătura | Ştampila |