FORMULAR DE SOLICITARE

PENTRU ACTUALIZAREA

AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU NR. 2/28.03.2016

Categoria de activitate conform Anexa 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

6.6.a - cresterea intensiva a pasarilor de curte cu capacitati de peste 40.000 de locuri

Ferma de pasari pentru reproductie rase grele Mihail Kogalniceanu

Comuna Mihail Kogalniceanu, Ferma 7, N.C. 57 (vechi)/ 101257 (nou), jud. Constanta

Operator: S.C. AAYLEX ONE S.A.

Elaborat de:

Cristina Adriana ARMEANU

Elaborator atestat, inregistrat in  Registrul expertilor atestati

pentru elaborarea de studii de mediu, Certificat Seria RGX nr.245/31.05.2022

Tel: 0721 209999

E-mail:armeanucristina@yahoo.com

Date de identificare a titularului de activitate/operatorul instalatiei care solicita autorizarea activitatii:

- Numele instalatiei: Ferma 1 reproducere rase grele (RRG) - Calarasi

- Numele operatorului:  S.C. AAYLEX ONE S.A.

Nr. Inreg. Reg. Comertului: J10/1501/03.12.2021

C.U.I. : 45303187

Sediu social : Judetul Buzau, municipiul Buzau, DN 2B, km 9+270-km.9+527 (p.stanga).

Adresa punct de lucru: Comuna Mihail Kogalniceanu, Ferma 7, N.C. 57 (vechi)/ 101257 (nou), jud. Constanta.

Tel/fax: +40 238 401 900

E-mail: secretariat@aaylexprod.ro

- Activitatea sau activitatile conform Anexei I din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale: Pct. 6.6   Cresterea intensiva a pasarilor de curte cu capacitate de:

lit.a) peste 40.000 de locuri

- Alte activitati cu impact semnificativ, desfasurate pe amplasament: NU.

- Activitatile desfasurate pe amplasament conform CAEN:

Cod CAEN (rev.2 ) activitate principala: 0147 – cresterea pasarilor

Cod CAEN (rev.2 ) : 4623 – comert cu ridicata al animalelor vii

Cod CAEN (rev.2 ) : 0162 – Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor

- Codurile NFR sub care sunt calculate si raportate emisiile rezultate din managementul dejectiilor

- 3B4gii – Broilers (broilers and parents)*

- Cod SNAP:

- 10 09 08 - Broilers (broilers and parents)*

- Numele si functia persoanei imputernicite sa reprezinte titularul activitatii pe tot parcursul derularii  procedurii de autorizare:

Marilena GHIAURU

Tel / Fax: 0722/134689

E-mail : marilena.ghiauru@aaylex.ro

In numele operatorului mai sus mentionat, solicitam prin prezenta actualizarea autorizatiei integrate de mediu nr. 2/28.03.2016, conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Titularul de activitate/operatorul instalatiei isi asuma raspunderea pentru corectitudinea datelor si informatiilor furnizate autoritatii competente pentru protectia mediului, in vederea analizarii si demararii procedurii de actualizare a autorizatiei integrate de mediu.

Nume : Marilena Ghiauru

Functia : Manager Mediu

Semnatura si stampila :

Data: 19.03.2024

* Ghidul comun EMEP /EEA privind inventarul emisiilor de poluanti in atmosfera (2019)

INFORMATIA SOLICITATA DE LEGEA NR.278/2013 PRIVIND EMISIILE INDUSTRIALE

| O descriere a: | Unde se regaseste in formularul de solicitare | Verificare Efectuata APM |
| --- | --- | --- |
| - instalatiei si activitatilor sale | Formular de solicitare, Sectiunea 4 |  |
| - materiilor prime si auxiliare, altor substante si a energiei utilizate in sau generate de instalatie | Formular de solicitare, Sectiunea 3 |  |
| - surselor de emisii din instalatie | Formular de solicitare, Sectiunea 5 |  |
| - conditiilor amplasamentului pe care se afla instalatia | Formular de solicitare, Sectiunea 12 |  |
| - naturii si a cantitatilor estimate de emisii din instalatie in fiecare factor de mediu precum si identificarea efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului | Formular de solicitare, Sectiunile 13 si 14 |  |
| - tehnologiei propuse si a altor tehnici pentru prevenirea sau, unde nu este posibila prevenirea, reducerea emisiilor de la instalatie | Formular de solicitare, Sectiunile 3,5 si 13 |  |
| - acolo unde este cazul, masuri pentru prevenirea si recuperarea deseurilor generate de instalatie | Formular de solicitare, Sectiunea 6 |  |
| - masurilor suplimentare planificate in vederea conformarii cu principiile generale care decurg din obligatiile de baza ale operatorului / titularului activitatii: | Formular de solicitare, Sectiunea 15 |  |
| sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poluarii, in mod special prin aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile. | Formular de solicitare, Sectiunile 3 si 13 |  |
| nu este cauzata nici o poluare semnificativa. | Formular de solicitare, Sectiunea 14 |  |
| este evitata generarea de deseuri in conformitate cu legislatia specifica nationala in vigoare privind deseurile (11); acolo unde sunt generate deseuri, acestea sunt recuperate sau, unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic, ele sunt eliminate astfel incat sa se evite sau sa se reduca orice impact asupra mediului. | Formular de solicitare, Sectiunea 6 |  |
| energia este utilizata eficient. | Formular de solicitare, Sectiunea 7 |  |
| sunt luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor lor. | Formular de solicitare, Sectiunea 8 |  |
| sunt luate masurile necesare la incetarea definitiva a activitatilor pentru a evita orice risc de poluare si de a aduce amplasamentul la o stare satisfacatoare; | Formular de solicitare, Sectiunea 11 |  |
| - masurile planificate pentru monitorizarea emisiilor in mediu; | Formular de solicitare, Sectiunea 10 |  |
| - alternativele principale studiate de solicitant; | Formular de solicitare, Sectiunile 5 si 12 |  |
| Solicitarea autorizarii trebuie de asemenea sa includa un rezumat netehnic al sectiunilor mentionate mai sus | Formular de solicitare, Sectiunea 1 |  |

LISTA DE VERIFICARE A COMPONENTEI DOCUMENTATIEI DE SOLICITARE

|  | Element | Sectiune relevanta | Verificat de solicitant | Verificat de APM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitatea face parte din sectoarele incluse in autorizarea integrata de mediu |  | DA |  |
| 2 | Dovada ca taxa pentru etapa de evaluare a documentatiei de solicitare a autorizatiei integrate a fost achitata |  | DA |  |
| 3 | Formularul de solicitare a autorizatiei integrate de mediu |  | DA |  |
| 4 | Rezumat netehnic | Sectiunea 1 | DA |  |
| 5 | Diagramele proceselor tehnologice (schematic), acolo unde nu sunt incluse in acest document, includeti punctele de emisie in toti factorii de mediu | Sectiunea 4.5 (daca este cazul) | DA |  |
| 6 | Raportul de amplasament |  | DA |  |
| 7 | Analize cost-beneficiu realizate pentru Evaluarea BAT | Sectiunea 2.3 (daca este cazul) | Nu este cazul |  |
| 8 | O evaluare BAT completa pentru intreaga instalatie | Sectiunea 4.8 | DA |  |
| 9 | Organigrama instalatiei | Sectiunea 2.1 | DA |  |
| 10 | Planul de situatie; Indicati limitele amplasamentului | Anexa la Raportul de amplasament | DA |  |
| 11 | Suprafete construite / betonate si suprafete libere / verzi, permeabile si impermeabile | Formularul de solicitare | DA |  |
| 12 | Locatia instalatiei | Sectiunea 1.1 | DA |  |
| 13 | Locatiile (partile din instalatie) cu emisii de mirosuri | Sectiunea 5.6 (Miros) | DA |  |
| 14 | Receptori sensibili - ape subterane, structuri geologice, daca sunt descarcate direct sau indirect substantele periculoase | Sectiunea 5.5 | DA |  |
| 15 | Receptori sensibili la zgomot | Sectiunea 9.1 | DA |  |
| 16 | Puncte de emisii continue si fugitive | Sectiunea 5 | DA |  |
| 17 | Puncte propuse pentru monitorizare / automonitorizare | Sectiunea 10 | DA |  |
| 18 | Alti receptori sensibili din punct de vedere al mediului, inclusiv habitate si zone de interes stiintific | Sectiunea 14.5 | DA |  |
| 19 | Planuri de amplasament (combinati si faceti trimitere la alte documente dupa caz) aratand pozitia oricaror rezervoare, conducte si canale subterane sau a altor structuri | Raportul de amplasament | DA |  |
| 20 | Copii ale oricaror lucrari de modelare realizate |  | Nu este cazul |  |
| 21 | Harta prezentand reteaua Natura 2000 sau alte arii sau exemplare protejate | Sectiunea 14.5 | Nu este cazul |  |
| 22 | O copie a oricarei informatii anterioare referitoare la habitate furnizata pentru Acordul de Mediu sau pentru oricare alt scop | Sectiunea 14.5 | Nu este cazul |  |
| 23 | Studii existente privind amplasamentul si/sau instalatia sau in legatura cu acestea | Studiu geotehnic -in Raportul de amplasament | DA |  |
| 24 | Acte de reglementare ale altor autoritati publice obtinute pana la data depunerii solicitarii si informatii asupra stadiului de obtinere a altor acte de reglementare deja solicitate | Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 16/09.02.2023 | DA |  |
| 25 | Orice alte elemente in care furnizati copii ale propriilor informatii | (va rugam listati) | - |  |
| 26 | Copie a anuntului public |  | DA |  |

CUPRINS

NOTA INTRODUCTIVA                                                                                                               	    9

1.   REZUMAT NETEHNIC                                                                          			  10

2.   TEHNICI DE MANAGEMENT                                                                                           	20

2.1  Sistemul de management                                                                                                       	20

3.   INTRARI DE MATERII PRIME                                                                                          		23

3.1  Selectia materiilor prime si materialelor                                                                                 	23

3.2  Cerinte BAT                                                                                                                        	25

3.3  Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)             	25

3.4  Utilizarea apei                                                                                                                     	26

4.   ACTIVITATI  PRINCIPALE                                                                                      	30

4.1  Inventarul proceselor                                                                                                           	30

4.2  Descrierea proceselor                                                                                                        	33

4.3  Inventarul iesirilor (produselor)                                                                                          	34

4.4  Inventarul iesirilor (deseurilor)                                                                                  	34

4.5  Diagramele elementelor principale ale instalatiei                                                               	36

4.6  Sistemul de exploatare                                                                                                       	37

4.7  Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare                                                       	38

4.8  Cerinte caracteristice BAT                                                                                                  	39

5.   EMISII SI MASURI PENTRU REDUCEREA POLAURII	39

5.1  Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer                                                         	39

5.2  Minimizarea emisiilor fugitive in aer                                                                             	42

5.3  Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare                    	44

5.4  Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana                                  	47

5.5  Emisii in ape subterane                                                                                                      	49

5.6  Miros                                                                                                                                  	50

5.7  Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/evaluarii BAT	55

6.   MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR                                                    	55

6.1  Surse de deseuri                                                                                                                       55

6.2  Evidenta deseurilor                                                                                                                  58

6.3  Zone de depozitare                                         	58

6.4  Cerinte speciale de depozitare                                                                                                 59

6.5  Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)                                                                 60

6.6  Recuperarea sau eliminarea deseurilor                                                                                    60

6.7  Deseuri de ambalaje                                                                                                               	61

7.   ENERGIE                                                                                                                             	61

7.1  Cerinte energetice de baza                                                                                                 	61

7.2  Masuri tehnice                                                                                                                      	63

7.3  Eficienta energetica                                                                                                              	64

7.4  Alternative de furnizare a energiei                                                                               	  65

8.   ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR                                                                           65

8.1  Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt

implicate substante periculoase – SEVESO                                                                             	65

8.2  Plan de management al accidentelor                                                                                       65

8.3  Tehnici                                                                                                     	66

9.   ZGOMOT SI VIBRATII                                                                                                             67

9.1  Receptori                                                                                                                                 67

9.2  Surse de zgomot                                                                                                                      67

9.3  Studii privind masurarea zgomotului in mediu                                                              	  68

9.4  Intretinere                                                                                                                       	  68

9.5  Limite                                                                                                                                  	  68

9.6  Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat           	  69

10. MONITORIZARE                                                                                                          	  69

10.1  Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer                                                                	  69

10.2  Monitorizarea emisiilor in apa                                                                                              73

10.3  Monitorizarea factorului de mediu sol                                                                      	  76

10.4  Monitorizarea zgomotului                                                                                         	  77

10.5  Monitorizarea cantitatii de azot si forfor total excretat    				              77

10.6  Monitorizarea tehnologica                                                                                                     77

10.7  Monitorizarea si raportarea deseurilor                                                                       	  77

10.8 Monitorizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase                                            78

10.9  Monitorizarea mediului                                                                                               	  78

10.10Monitorizarea variabilelor de process                                                                           	  78

10.11Monitorizarea pe perioada de functionare anormala                                                         	  79

11. DEZAFECTARE                                                                                                                 	  79

11.1  Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare                                           79

11.2  Planul de inchidere a instalatiei                                                                                             80

11.3  Structuri subterane                                                                                                                 80

11.4  Structuri supraterane                                                                                                          	  80

11.5  Lagune                                                                                                                               	  80

11.6  Depozite de deseuri                                                                                                            	  80

11.7  Zone din care se preleveaza probe                                                                                    	  81

12. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA	  81

13. LIMITE DE EMISIE                                                                                                           	  81

13.1  Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor                                                                     81

13.2  Emisii in apa                                                                                                                    	  82

13.3  Emisii pe sol                                                                                                                          84

13.4  Azot si fosfor total excretat asociat BAT                                                                              84

14. IMPACT                                                                                                                               	  85

14.1 Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului                                                                    85

14.2 Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare                        89

14.3 Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului                                     	  89

14.4 Managementul deseurilor                                                                                                       89

14.5 Habitate speciale                                                                                                                	  90

15. PROGRAMELE DE CONFORMARE SI MODERNIZARE                                      	  90

Glosar de Termeni

(A n)                                     	Referinta la un punct de emisie in aer

(L n)                        		Referinta la un punct de emisie in apa

(W n)                       		Referinta la sursa de deseuri

AEM                       		Agentia Europeana de Mediu

BAT                        		Cele Mai Bune Tehnici Disponibile

BPEO                      		Cea Mai Buna Optiune de Mediu Practicabila

BREF                      		Documentul de Referinta BAT

CCC                       		Centrul Comun de Cercetare

CE                           		Comisia Europeana

COV                      		Compusi Organici Volatili

EIONet                    		Reteaua Europeana de Informatii si Observatii

EIPPCB                   		Biroul European IPPC

EMAS                     		Schema de Audit si Management de Mediu

EPER                      		Registrul European al Emisiilor Poluante

EURO                     		Stat Serviciul UE de Statistica

EWC                       		Codul European al Deseurilor

EWC                       		Catalogul European al Deseurilor

GTL                        		Grupurile Tehnice de Lucru

IF                             		Intrebari frecvente

IPPC                        		Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii

NACE                      		Nomenclatorul Activitatilor Comerciale

NOSE-P                   		Clasificarea Eurostat a surselor de poluare – Procese

ONG                        		Organizatii Non Guvernamentale

Program de conformare  	Programul de masuri a caror implementare este obligatorie pentru a atinge BAT sau a respecta SCM

Program de modernizare 	Program de masuri pe care operatorul il identifica in cadrul Sistemului de Management de Mediu

SCASO                   		Substante care afecteaza stratul de ozon

SCM                      		Standard de Calitate a Mediului

SNAP                      		Nomenclatorul Inventarului Emisiilor

TA                           		Luft Prevederile tehnice germane privind calitatea aerului

UE                           		Uniunea Europeana

VLEs                       		Valori Limita de Emisie

Nota introductiva

S.C. AAYLEX ONE S.A., a rezultat in urma fuziunii prin contopire in care au fost implicate 16 societati printre care si  Avicola Buzau S.A. Fuziunea a avut drept consecinta transferul patrimoniului fiecareia dintre cele 16 societati catre societatea AAylex One S.A., care a preluat intreg activul si pasivul fiecareia dintre cele 16 societati, dobandind toate drepturile si fiind tinuta de toate obligatiile asumate de acestea.

Solicitarea de actualizare a autorizatiei integrate de mediu nr. 2 din 28.03.2016  emisa de APM Constanta se conformeaza prevederilor art.21 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale si are drept scop asigurarea faptului ca valorile limita de emisie, in conditii normale de functionare a instalatiei “Ferma de pasari pentru reproductie rase grele M.Kogalniceanu” situata in comuna Mihail Kogalniceanu, Ferma 7, N.C. 57 (vechi)/ 101257 (nou), jud. Constanta,  - operator S.C.AAYLEX ONE S.A., nu depasesc nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, asa cum sunt prevazute in   DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor.

In cadrul analizei pentru actualizarea autorizatiei integrate de mediu, s-au avut in vedere consumurile specifice recomandate in Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (2017), prevederile Ordinului comun MMAP si MADR nr. 333/165/2021 din 2 martie 2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse Agricole, ale Ghidului privind instalatii pentru cresterea intensiva a animalelor de ferma, inclusiv a pasarilor de carne, pasarilor ouatoare, porcilor si scroafelor, din 20.02.2020 aprobat prin Ordinul MMAP nr. 269/2020 precum si reglementarile in domeniul sanitar-veterinar care vizeaza bunastarea animalelor in ferme, in principal Ordinul ANSVSA nr. 21/2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind conditiile de biosecuritate in exploatatiile comerciale de pasari, precum si conditiile privind miscarea pasarilor vii si a subproduselor provenite de la acestea.

SECTIUNEA 1 – REZUMAT NETEHNIC

1.Descriere

O descriere succinta a activitatilor, scopul lor, produsele, diagrama proceselor instalatiei implicate, cu marcarea

punctelor de emisii, nivele de emisii din fiecare punct

Prezentul Formular de solicitare s-a intocmit in vederea actualizarii Autorizatiei integrate de mediu nr. 2/28.03.2016 emisa de APM Constanta, conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, pentru activitatea de crestere a pasarilor pentru reproductie rase grele, in sistem intensiv, la sol, desfasurata in cadrul instalatiei situata in comuna Mihail Kogalniceanu, Ferma 7, N.C. 57 (vechi)/ 101257 (nou), jud. Constanta. Autorizatia integrata de mediu nr. 2/28.03.2016 emisa pentru SC AGRAFOOD SRL a fost transferata catre S.C.BANVIT FOODS S.R.L. ca urmare a fuziunii prin absorbtie. Prin Decizia A.P.M. Constanta nr.2 din 23.07.2021 A.I.M. a fost transferata catre S.C. AAYLEX GENETICA S.R.L. si ulterior, prin Decizia nr.6 din 29.12.2021, catre S.C. AAYLEX ONE S.A. Activitatea de crestere a pasarilor pentru reproductie rase grele, desfasurata de operator, este prevazuta in Legea 278/2013 privind emisiile industriale, in anexa l, la punctul– 6.6.a) Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste de 40.000 de locuri pentru pasari de curte. Instalatia are urmatoarele dotari: Cladiri 18 Hale de productie –constructii cu nivel de inaltime parter, fiecare cu o suprafata de cca.1275 m2 , grupate in doua module: - Un modul (MK 1) format din 12 hale; - Un modul (MK 2) format din 6 hale. Structural fiecare hala are in dotare o camera tehnica, care indeplineste si rolul de spatiu tampon intre exterior si hala propriu – zisa. In halele din sectorul MK1, camera tehnica este pozitionata la un capat al halei in timp ce in halele din sectorul MK2, camera tehnica este pozitionata la mijlocul halei, impartind-o in doua sectiuni identice, A si B. Halele au urmatoarele dotari specifice activitatii: linii de distributie a furajelor (2 linii de furajare pentru femele – cu jgheab cu lant si 2 linii de furajare pentru cocosi dotate cu hranitori tronconice, tip AUGERMATIC BIG DUTCHMAN , BIG PAN 330); 2 linii de distributie a apei dotate cu sistem de adapare automat (nipluri si tavite recuperatoare) activate mecanic, gravitational; sistem de climatizare (ventilatie, incalzire, racire) este asistat de computer ce controleaza admisiile , ventilatoarele, sistemul de racire ,senzorii, sistemul de alarma si panoul de control; Sistem de racire este compus din panouri PAD; Sistem de incalzire , compus din 2 aeroterme pe gaze naturale cu ardere deschisa cu P=112 kW fiecare; sistem de iluminat - linii de becuri cu consum redus, cu P=110 W. un buncar de furaje cu capacitatea de 7 to si un siloz de transfer cu cap. de o tona, prefabricate, exterioare halei; cuibare si linie de colectare automata a oualor in sectorul MK1 si cuibare cu colectare manuala in sectorul MK2; camera tehnica – computerul de comanda , masa de colectare/sortare oua, dulapul pentru fumigarea oualor. Alte dotari Silozuri pentru furaje– cate doua silozuri de furaje aferente fiecarei hale (exterioare, circulare, confectionate din tabla galvanizata): un siloz cu capacitatea de 10 tone si un siloz de transfer, cu capacitatea de 1 tona, unde se realizeaza cantarirea furajului Camera pentru examen necropsic –2 buc.; Pavilion administrative/filtru sanitar- 2 buc; Depozit frigorific pentru oua – 2 buc.; Depozit pentru asternut (paie si coji de orez); Platforma pentru depozitare temporara dejectii; Gospodaria de apa formata din 2 puturi forate pentru alimentare cu apa si un rezervor pentru inmagazinare apa, semiingropat, din betona armat, cu V=150 mc si statie de pompe; Post trafo si electrogenerator de avarie, pentru situatii de urgenta, alimentat cu motorina, stocata in rezervorul propriu cu o capacitate de 700 l. Incinerator pentru cadavre de pasari cu o capacitate de 150 kg/sarja, cu doua camere de ardere – 2 buc. O basa pentru dezinfectie la intrarea in ferma; 2 rezervoare (supraterane , metalice) cu V=3000 l/5000 l pentru stocare motorina, montate in cuve de retentie. Amenajari exterioare: platforme betonate carosabile si spatii verzi. Instalatii aflate in conservare: O hala – Statie de incubatie cu suprafata de 1.641 mp si bazinul aferent pentru colectare ape uzate, cu capacitatea de 32 mc. In hala nu mai exista nici un echipament. Capacitati declarate conform reglementarilor sanitar-veterinare - sector MK1 Tineret (Puicute) 12 x 7.580 locuri/hala = 90.960 locuri/serie Gaini pentru reproductie adulte 12 x 7.020 locuri = 84.240 locuri/serie din care 74.130 gaini si 10.110 cocosi Capacitati declarate conform reglementarilor sanitar-veterinare - sector MK2 Tineret (Puicute) 6 x 6.050 locuri/hala = 36.300 locuri/serie Gaini pentru reproductie adulte 6 x 5.587 locuri = 33.523 locuri/serie din care 29.500 gaini si 4.023 cocosi Capacitati declarate conform reglementarilor sanitar-veterinare - ferma Tineret (Puicute) – 127.260 locuri/serie Gaini pentru reproductie adulte - 117.763 locuri/serie din care cca. 103.630 gaini si 14.133 cocosi. Numar total de oua produse in anul 2023 : 5.857.424 buc. din care oua incubabile 5.225.814 buc.

  - Conditiile prezente ale amplasamentului, inclusiv  poluarea istorica

Actuala exploatatie comerciala de pasari functioneaza pe amplasamentul unei vechi ferme avicole infiintata inainte de 1989, detinuta de S.C.AVICOLA S.A., sub numele de Ferma nr. 7 Mihail Kogalniceanu. Rezultatele analizelor pentru apele subterane in cursul anilor 2022 si 2023 au evidentiat valori mai scazute fata de valorile de referinta (anul2015) , la aproape toti indicatorii analizati in probele de apa prelevata din toate cele trei foraje de observatie ceea ce conduce la concluzia ca activitatea de depozitare a dejectiilor pe platforma de dejectii nu constituie o sursa de poluare pentru apele subterane. In ccea ce priveste calitatea solului de pe amplasament, urmare monitorizarii realizata in anul 2023 se poate observa cu usurinta o scadere a valorilor tuturor indicatorilor analizati la cele patru probe recoltate, fata de valorile de referinta (anul 2015). Nivelul de Cu si Zn in sol masurat in cele doua puncte de monitorizare, in anul 2015 , depaseste limita normala conform Ordin 756/1997 dar se situeaza sub pragul de alerta pentru sol mai putin sensibil, cum este cel de pe amplasament. Nivelul de Cu si Zn in probele analizate in cursul anului 2023 indica valori sub limitele normale.

1.2   Alternative principale studiate de catre Solicitant (legate de locatie, justificare economica, orientare spre alt domeniu, etc.)

Actuala ferma de crestere a pasarilor de reproductie rase grele, la sol, pe asternut adanc de paie sau coji de orez, functioneaza pe amplasamentul unei foste ferme avicole si se supune reglementarilor impuse prin Legea 204/2008 in ceea ce priveste protejarea exploatatiilor agricole ce au functionat anterior, avand ca destinatie ferme zootehnice. Astfel, alternativele analizate au vizat solutiile tehnologice alese astfel incat sa se incadreze in prevederile BAT in domeniu si nu pozitia amplasamentului fata de zone sensibile (zone rezidentiale). Aspect analizat Solutii constructive analizate in faza de proiectare Justificarea alegerii Varianta 1 Varianta 2 Tratarea apelor uzate Inainte de evacuarea in reteaua de canalizare comunala, apele uzate tehnologice sunt trecute prin filtre pentru retinerea grosierului, amplasate in caminele de vizitare. Bazin vidanjabil pentru ape tehnologice Avand in vedere ca volumele de ape uzate sunt relativ mici si evacuarea se realizeaza discontinuu, s-a ales varianta 1 – costuri mai mici . Gestionarea cadavrelor de pasari Incinerare in incinerator propriu Predare catre terti in vederea neutralizarii. S-a ales varianta 1: - fezabil dpdv costuri,si - beneficii pentru mediu. Se apeleaza si la varianta 2 in situatiile in care nu functioneaza incineratoarele. .

2.   Tehnici de management

2.1 Sistemul de management

Pentru activitatea desfasurata de operatorul S.C. AAYLEX ONE S.A. la punctul de lucru situat in comuna M.Kogalniceanu, Ferma 7, N.C. 57 (vechi)/ 101257 (nou), jud. Constanta in cadrul instalatiei denumita “Ferma de pasari pentru reproductie rase grele M.Kogalniceanu” , nu s-a implementat un sistem certificat de management de mediu. Managementul de mediu este asigurat la nivelul companiei in cadrul Departamentului de mediu de catre Director Grup Calitate si Mediu, Manager de calitate si mediu si Responsabil de mediu. La nielul fermei,responsabili pentru respectarea conditiilor din autorizatia integrata de mediu sunt Seful de ferma si Responsabilul economic.

3.   Intrari de materiale

3.1 Selectarea materiilor prime

Materii prime,materiale auxiliare si resurse energetice utilizate in activitatea desfasurata pe amplasament: Pui de o zi (tineret de inlocuire) Puicute cu varsta de 15 saptamani (transfer de la ferma Cotorca apartinand aceluiasi operator) furaje combinate paie si/sau coji de orez pentru asternut apa potabila produse farmaceutice pentru uz veterinar (vaccinuri,vitamine,medicamente) substante biocide pentru dezinfectie/dezinsectie si detergenti combustibili (gaze naturale,motorina) energie electrica

  - Cerintele BAT

Instalatia se conformeaza cerintelor BAT stabilite prin DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, astfel: - mentinerea unui inventar corect al intrarilor si iesirilor pentru toate fazele procesului, de la receptia materiilor prime, pana la livrarea produselor si monitorizarea efluentilor; - selectarea materiilor prime si a materialelor auxiliare care sa minimizeze generarea de deseuri si de emisii de poluanti in aer si in apa; - adoptarea tehnicilor de nutritie care au drept rezultat minimizarea azotul si fosforul total excretat din dejectii; - monitorizarea cu frecventa anuala a emisiilor de amoniac, din intreaga activitate de management a dejectiilor; - asigurarea conditiilor optime de hranire, adapare si microclimat ce au drept rezultat reducerea poluantilor in aer, in special amoniac, rezultati din procesele metabolice ale pasarilor; - conformarea prevederilor BAT privind managementul dejectiilor si al cadavrelor de pasari (SNCU) pentru asigurarea trasabilitatii.

3.3 Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

Program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie pentru anul 2023.

  - Utilizarea apei

Apa este utilizata in scop igienico-sanitar pentru personal, la adaparea pasarilor, la igienizarea halelor in perioada de vid sanitar. Alimentarea cu apa se realizeaza din: - sursa proprie subterana, prin intermediul a doua puturi forate F1 si F2, executate la adancimea de 45 m; Inmagazinarea apei se realizeaza in rezervor din beton armat bicompartimentat, semiingropat, cu V = 150 mc, de unde apa este trimisa in reteaua de distributie din incinta. Denitrificator automat tip single ANL 50/V-C cu debitul maxim 3,2 mc/h, pentru scaderea concentratiei de nitrati a apei captate din subteran. Apa pentru stingerea incendiilor – volumul de apa intangibil de 40 mc este asigurat in rezervorul de inmagazinare a apei de 150 mc. Consumul de apa corespunzator activitatii in anul 2023 a fost de 16.886 m3 .

4. Principalele activitati

Activitatea de pe amplasament se desfasoara 365 zile/an, 24 ore/zi. Metoda de crestere este la sol pe asternut permanent de paie si/sau coji de orez. Un ciclu complet de crestere dureaza cca.62 de saptamani (1,23 ani) urmat de perioada de vid sanitar care este de cca. 3 saptamani. Etapele principale ale fluxului tehnologic: - aprovizionarea cu pui de o zi/puicute cu varsta de ; - aprovizionarea cu furaje si medicamente; - etapa de crestere- puicute (de la 1 zi/15 saptamani la cca.24 saptamani); - mixare si etapa de productie -perioada de ouat (de la 24 saptamani la 62 saptamani): - hranire, administrare corecta a retetei de furaje in concordanta cu varsta pasarilor; - adapare; - supraveghere stare generala de sanatate a pasarilor; - administrare medicamente, daca este cazul; - supraveghere instalatii de ventilatie,climatizare si iluminat; - colectare si selectare oua , transfer la depozitele de oua . - colectare melanj in recipienti etansi si transport la camera de depozitare in vederea incinerarii; - colectare zilnica a cadavrelor din hale si depozitare in lazi frigorifice; -incinerarea cadavrelor de pasari si a oualor neincubabile. - depopulare hale la sfarsitul ciclului de productie si transferul pasarilor la abator: - pregatire hale pentru pentru un nou ciclu de productie (eliminare dejectii si pat epuizat,curatare, igienizare, dezinfectie ). - transfer oua la o statie de incubatie.

- Emisii si reducerea poluarii

Emisii in aer Poluanti Sursa emisiilor de poluanti in aer Amoniac (NH3) Halele de pasari, stocarea temporara a dejectiilor Metan (CH4) Halele de pasari, stocarea temporara a dejectiilor Protoxid de azot (N2O) Halele de pasari, stocarea temporara a dejectiilor SO2,NOx,CO, pulberi Instalatii de combustie: Centrale termice ce utilizeaza drept combustibil gaze naturale Generator electric pe motorina (doar in caz de avarii) Utilajele auto din dotare Dioxid de carbon Hale de pasari, arderea combustibilului utilizat la transport si in CT Miros Halele de pasari, stocarea temporara a dejectiilor Pulberi Halele de pasari, stocarea temporara a dejectiilor Emisii in APA Principalele emisii in apa: azot, fosfor, substante organice, nitriti, microorganisme, metale grele, antibiotice sau alte produse farmaceutice, dezinfectanti. Apele uzate tehnologice si menajere sunt evacuate in reteaua comunala de canalaizare. Emisii pe sol, ape subterane Emisiile din apele uzate, din asternutul de crestere epuizat si dejectii, contin: azot, fosfor, substante organice, nitriti, amoniu (NH4), potasiu, microorganisme si metale. Produsele farmaceutice utilizate la tratamentul pasarilor pot ajunge in dejectii si pot cauza efecte de lunga durata cand sunt utilizate ca fertilizant.

- Minimizarea si recuperarea deseurilor

Deseurile generate de societate sunt gestionate conform prevederilor OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile ulterioare si a H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare. Deseuri valorificate prin unitati specializate si la terti: - ambalaje de hartie, carton si plastic; - dejectii animaliere – predate catre terti pentru fertilizare terenuri agricole; - deseuri de tesuturi animale/SNCU (cadavre de pasari,oua neconforme) – predate catre terti pentru a fi valorificate in instalatie de biogaz (in situatia in care nu functioneaza incineratorul propriu); - deseuri metalice si din plastic rezultate din activitatea de intretinere a echipamentelor de productie. Deseuri eliminate prin unitati specializate: - ambalaje contaminate cu substante periculoase; - deseuri menajere. Deseuri eliminate pe amplasament: - deseuri de tesuturi animale/SNCU (cadavre de pasari,oua neconforme)-incinerare in incineratoarele proprii. Societatea nu detine pe amplasament depozite definitive de deseuri.

- Energie

Operatorul respecta prevederile documentului de referinta in ceea ce priveste utilizarea eficienta a energiei, aplicand urmatoarele tehnici prevazute in BAT 8: sisteme de incalzire/raciere si de ventilatie cu eficienta ridicata; utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. Raportat la volumul de activitate, consumurile in anul 2023 de energie electrica si combustibil au fost urmatoarele: energie electrica – 127,04 MWh gaze naturale – 577,17 mii mc motorina – cca. 5,5 to

- Accidentele si consecintele lor

Titularul autorizatiei se asigura ca este functional Planului operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta care include Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, in vederea minimizarii efectelor asupra mediului, plan ce contine: - Lista punctelor critice din unitate unde pot apare poluari accidentale; - Fisa poluantului potential; - Programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarii accidentale; - Componenta colectivului constituit pentru rezolvarea situatiilor de urgenta interna cu responsabilitatile conducatorilor. - Componenta echipelor de combatere a poluarilor accidentale; - Lista dotarilor si materialelor necesare pentru sistarea poluarii accidentale; - Procedura de alarmare in situatia poluarilor accidentale. Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile Legii 59/2016. Pe amplasamentul instalatiei, pe perioada desfasurarii activitatii societatii nu au fost identificate potentiale accidente majore, care sa conduca la poluarea factorilor de mediu.

- Zgomot si vibratii

Sursele de zgomot in perioada de functionare a instalatiei este determinat de functionarea sistemului de exhaustare a aerului din hale, de activitatile de aprovizionare cu furaje, manevrarea dejectiilor la sfarsitul ciclurilor de crestere si transferul pasarilor din hale. Distanta pana la zona rezidentiala este mai mare de 1200 m.

10.  Monitorizare

Operatorul instalatiei - SC AAYLEX ONE S.A., monitorizeaza nivelul emisiilor de poluanti pe durata desfasurarii activitatii din instalatia Ferma pentru pasari de reproductie rase grele M.Kogalniceanu si raporteaza datele de monitorizare catre APM Constanta, astfel: Monitorizarea emisiilor de poluanti in aer Monitorizarea emisiilor de noxe rezultate din arderea gazului natural la cele doua incineratoare si cele dou centrale termice murale de la filtrele sanitare; Monitorizarea mirosului in situatia existentei reclamatiilor 2. Monitorizarea calitatii apelor uzate evacuate de pe amplasament - monitorizarea emisiilor in apa uzata tehnologica evacuata in reteaua de canalizare- frecventa- in perioada de igienizre a halelor dupa depopulare; 3. Monitorizarea calitatii apelor subterane – analiza semestriala a probelor de apa din cele 3 foraje de observatie din zona platformei de dejectii. 4. Monitorizarea solului Analiza probelor prelevate din cele doua puncta, P1 si P2, cu frecventa- o data la doi ani. 5.Monitorizarea deseurilor Deseuri tehnologice →raportare la APM Constanta, ca parte a RAM si separat, ca gestiune, pana la 15 martie. Ambalaje si deseuri de ambalaje→raportatea la APM Constanta in conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje si deseuri de ambalaje. Monitorizare substante si preparate chimice periculoase folosite Raportare la APM Constanta, ca parte a RAM. Monitorizare tehnologica Operatorul instalatiei are obligatia sa monitorizeze parametrii tehnologici specifici: Intrarile si iesirile de pasari din instalatie, inclusiv mortalitatile Productia de oua Consumul de furaje Consumul de apa Cantitatea de dejectii generata Consumul de energie electrica Consumul de combustibil Raportare la APM Constanta ca parte a RAM. 8.Monitorizare post-inchidere In cazul incetarii definitive a activitatii vor fi realizate si urmarite actiunile conform planului de inchidere. Pentru conformarea cu prevederile DECIZIEI DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor in ceea ce priveste monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces (pct.1.15), planul de monitorizare a instalatiei va include si urmatoarele: Management nutritional - Monitorizarea anuala a cantitatii de azot si fosfor total excretat din dejectiile animaliere (BAT 24); Monitorizarea anuala a emisiilor de amoniac in aer (BAT 25); Monitorizarea anuala a emisiilor de pulberi provenite din fiecare adapost (BAT 27)

11.  Dezafectare

In situatia incetarii activitatii si inchiderii instalatiei se vor lua toate masurile pentru evitarea oricaror riscuri de poluare a mediului prin pregatirea unui plan de inchidere. Dezafectarea se va realiza in baza unui proiect care va face obiectul analizei privind evaluarea impactului asupra mediului, in conformitate cu reglementarile de mediu in vigoare la data respectiva.

12.  Aspecte legate de amplasamentul pe care se afla instalatia

Din punct de vedere administrativ obiectivul este localizat in intravilanul comunei M.Kogalniceanuu, pe partea stanga a DN 2A Constanta - Harsova. Accesul auto si pietonal se realizeaza din DN 2A Constanta-Harsova, pe un drum de exploatare, printr-un filtru sanitar, in conformitate cu normele igienico-sanitare specifice exploatatiilor comerciale de pasari. Terenul pe care este amplasata “Ferma de pasari pentru reproductie rase grele M.Kogalniceanu” are suprafata totala de 78.802 mp din care: Amplasamentul instalatiei se invecineaza, pe laturile de sud si est cu terenuri agricole iar la nord si vest este padure. Distanta pana la zona rezidentiala cea mai apropriata este mai mare de 1200 m iar fata de aeroportul M.Kogalniceanu este de cca. 630 m. Zona de amplasament nu se afla situata in perimetrul sau in imediata vecinatate a ariilor protejate avifaunistice sau de importanta comunitara Natura 2000, conform Ordinului nr. 1964/2007 modificat si completat cu Ordinul nr. 2387/2011 si HG 1284/2007, modificat si completat cu HG 971/2011.

13.   Limite de emisie

AER

Valori limita de emisie pentru ardere combustibil gazos (gaze naturale) la incineratoare si centralele termice murale de la filtrele sanitare Punct de emisie Poluant VLE UM Conditii de referinta Cos evacuare gaze ardere CT filtru sanitar MK1 /MK2 CO NOX SO2 pulberi 100 350 35 5 mg/Nm3 3% oxigen T=273K P=101,3 kPa, gaze uscate Cos dispersie incinerator* MK1/MK2 CO NOX SO2 Pulberi TOC 100 350 35 5 5 mg/Nm3 11% oxigen Nu exista BAT-AEL pentru aceasta categorie de pasari in ceea ce priveste nivelul emisiilor de amoniac din fiecare adapost Nu exista BAT-AEL in ceea ce priveste nivelul emisiilor de pulberi din fiecare adapost Orientativ, se pot folosi ca niveluri de referinta pentru emisiile de amoniac si pulberi (PM10) din hale valorile prezentate pentru puicute, respectiv pui de reproductie (adulte) din Tab 3.53 - Range of reported air emission levels from poultry houses din Documentul de referinta privind BAT pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si porcilor (BREF 2017). Categoaria de pasare NH3 CH4 N2O PM10 kg/loc pentru animal/an Puicute 0,014 - 0,21 NI NI 0,008 - 0,078 Adulte 0,025 – 0,58 NI NI 0,016 – 0,049

APA

Apa uzata evacuata Monitorizarea calitatii apelor uzate tehnologice evacuate in reteaua de canalizare a comunei M.Kogalniceanu se face prin compararea valorilor indicatorilor analizati, prezentati in tabelul de mai jos, cu valorile limita admisibile stabilite prin HG 188/2002, cu modificarile ulterioare - NTPA 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare, la urmatorii indicatori: pH, MTS, CBO5, CCO-Cr, azot amoniacal, fosfor total, detergenti sintetici biodegradabili, Substante extractibile cu solventi organici. Monitorizarea calitatii apelor subterane Monitorizarea calitatii apelor subterane se face prin analiza indicatorilor : pH, azot amoniacal, sulfati, fosfati, azotati, azotiti, cu frecventa semestriala, din probele de apa din cele trei foraje de observatie, si compararea cu valorile de referinta 2015, conform cerintelor autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 99/01.07.2022 emisa de ABADL.

SOL

Analiza calitatii solului prin probele prelevate in 2 puncte: P1 si P2 la adancimea de 5 cm si 30 cm, in vecinatatea platformei de dejectii. Se urmareste ca indicatorii de calitate ai solului sa respecte valorile de referinta pentru urme de elemente chimice in sol, pentru tipul de folosinta mai putin sensibila, conform prevederilor Ordinului MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind poluarea mediului, cu modificarile ulterioare si in celasi timp sa nu depaseasca valorile de referinta stabilite cu ocazia analizelor probelor de sol din anul 2015. Nr. crt. Indicator U.M. Limite normale conform Ordin 756/1997 Prag de alerta pentru soluri mai putin sensibile conf Ordin 756/1997 Prag de interventie pentru soluri mai putin sensibile conf Ordin 756/1997 Probe martor 2015 P1 5 cm P11 30 cm P2 5 cm P21 30 cm 1 pH UpH - - - 8,56 8,40 8,54 8,60 2 Cu mg/kg s.u. 20 250 500 49 45 49 43 3 Zn mg/kg s.u. 100 700 1500 89 164 119 130 4 Total hidrocarburi din petrol mg/kg s.u. - 1.000 2.000 26 28 25 45

ZGOMOT

Punct de monitorizare Frecventa de monitorizare Metoda de analiza Limita admisibila LAeqT La limita nordica a amplasamentului (fata de zona rezidentiala cea mai apropiata) La inregistrarea reclamatiilor sau la solicitarea APM/GNM SR ISO 1996/2-2018 65 dB

MANAGEMENT NUTRITIONAL

In cazul cresterii puilor pentru reproductie rase grele, in ceea ce priveste azotul si fosforul total excretat, nu sunt stabilite niveluri limita asociate BAT. Astfel in Tab.1.2 si Tab.1.3 din Decizia de punere in aplicare (UE) nr.302/2017 se face mentiunea expresa : “Azotul/fosforul total excretat asociat BAT nu este aplicabil puicutelor sau puilor de reproducere, pentru toate speciile de pasari de curte “. O referinta in ceea ce priveste nivelurile calculate de N si P2O5 excretat asociate puilor de reproductie (puicute si adulte (broiler breeders) se regaseste in Documentul de referinta privind BAT pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si porcilor (BREF 2017), Table 3.36: Calculated excretion levels for different poultry categories, in the Netherlands (reference year 2008)-pag 173. Categoria de pasare Ciclu de productie Greutate initiala si finala Rata de conversie Consum total de furaje N excretat P2O5 excretat K2O excretat Zile kg+productie oua kg furaj/kg crestere kg/an kg/loc pt animal/an kg/loc pt animal/an kg/loc pt animal/an Puicute (<18 saptamani 126 0,42-2 (gaini) 2,75 (cocosi) NI 20,7 0,33 0,2 0,16 Adulte pentru reproductie (>18 saptamani) 298 2-7,75 (gaini) 3,7 – 4,8 (cocosi)+11,9 kg oua NI 57,3 1,12 0,55 0,44

14.  Impact

Impactul asupra factorilor de mediu generat de functionarea instalatiei, in conditii normale de functionare sau avarii previzibile, luand in considerare masurile prevazute pentru prevenirea si reducerea acestuia, nu are caracter semnificativ asupra calitatii aerului, freaticului si solului.

15.   Planul de masuri obligatorii si programele de modernizare

Instalatia, prin dotarile sale si procedurile de lucru aplicate, respecta cerintele BAT in domeniu, nefiind necesare programe de modernizare suplimentare.

SECTIUNEA 2 - TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1 Sistemul de management

| Sunteti certificati conform ISO 14001 sau inregistrati conform EMAS(sau ambele)-daca DA indicati aici numerele de certificare/inregistrare | NU Societatea nu are implementat un sistem de management de mediu, certificat. |
| --- | --- |
| Furnizati o organigrama de management in documentatia dvs.de solicitare (indicati posturi si nume).Faceti aici referire la documentul pe care il veti atasa | Anexam organigrama instalatiei . |

Daca nu sunteti certificat sau inregistrat asa cum a fost prezentat mai sus, trebuie sa completati casutele goale de mai jos

|  | Cerinta caracteristica a BAT | DA sau NU | Documentul de referinta sau data la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | Responsabilitati Prezentati ce post sau department este responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aveti o politica de mediu recunoscuta oficial? | Nu |  | Director General Manager Calitate si Mediu |
| 2 | Aveti programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante? | DA | Planul de revizii-intretinere in perioada vidului sanitar | Manager Mentenanta |
| 3 | Aveti o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie? | DA | Idem | Manager Mentenanta |
| 4 | Performanta/acuratetea de monitorizare si masurare | DA | Monitorizarile solicitate de autoritatea de mediu se realizeaza in cadrul unor laboratoare acreditate. | Departament mediu |
| 5 | Aveti un sistem prin care identificati principalii indicatori de performanta in domeniul mediului? | DA | Rapoarte de monitorizare Parametri de proces | Director Grup Calitate si Mediu Manager Calitate si Mediu |
| 6 | Aveti un sistem prin care stabiliti si mentineti un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei? | DA | Documentatii tehnologice Calculatoare de proces Proceduri de sistem PSM Proceduri operationale PMO | Director Grup Calitate si Mediu Manager Calitate si Mediu |
| 7 | Aveti un plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale? | DA | Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale | Manager Calitate si Mediu |
| 8 | Daca raspunsul de mai sus este DA listati indicatorii principali folositi -inspectii vizuale |  | -Verificare etanseitate retea de canalizare/ platforma de dejectii | Manager Calitate si Mediu |
| 9 | Instruire Confirmati ca sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate si vor incepe in interval de 2 luni de la emiterea autorizatiei) pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament) si materiale si care care cuprinde urmatoarele elemente: Constientizarea implicatiilor reglementarii data de Autorizatie pentru activitatea companiei si pentru sarcinile de lucru; Constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si exceptionale; Constientizarea necesitatii de a raporta abaterea de la conditiile de autorizare; Prevenirea emisiilor accidentale si luarea de masuri atunci cand apar emisii accidentale; Constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire. | DA | Registru instructaj protectia mediului | Manager Calitate si Mediu Responsabil de mediu Sef ferma |
| 10 | Exista o declaratie clara a abilitatilor si competentelor necesare pentru posturile cheie? | DA | Precizate in fisele postului pt.fiecare functie | Departament RU |
| 11 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (daca exista) si in ce masura va conformati lor? | DA | Norme specifice in zootehnie Standarde/instructaje referitoare la managementul deseurilor si al substantelor chimice periculoase. | Manager Calitate si Mediu Doctor veterinar Sef de ferma |
| 12 | Aveti o procedura scrisa pentru manevrare, investigare,comunicare si raportare a incidentelor de neconformare actual sau potential, incluzand luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea ei si aplicarea de masuri preventive si corective? | DA | PP.1.02 Actiuni corrective si imbunatatire continua | Manager Calitate si Mediu |
| 13 | Aveti o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corrective si de prevenire a repetarii? | NU | Se va elabora | Manager Calitate si Mediu |
| 14 | Aveti in mod regulat audituri independente (prferabil) pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate in conformitate cu cerintele de mai sus? (Denumiti organismul de auditare) | DA | Rapoarte de audit | Manager Calitate si Mediu |
| 15 | Frecventa acestora este de cel putin o data pe an? | DA | Plan de audit Raport de audit | Director Grup Calitate si Mediu Manager Calitate si Mediu |
| 16 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demonstrat in mod clar, printr-un document,faptul ca managementul de varf al companiei analizeaza performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzatoare atunci cand este necesar sa se garanteze ca sunt indeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu si ca aceasta politica ramane relevanta? Denumiti postul cel mai important care are in sarcina analiza performantei de mediu. | DA | RAM Alte raportari | Manager Calitate si Mediu |
| 17 | Este demonstrat in mod clar,printr-un document,faptul ca managementul de varf analizeaza progresul programelor de imbunatatire a calitatii mediului cel putin o data pe an? | DA | Audit intern Identificarea si Evaluarea aspectelor de mediu Control operational | Manager Calitate si Mediu |
| 18 | Exista o evidenta demonstrabila (proceduri scrise) ca aspectele de mediu sunt incluse in urmatoarele domenii, asa cum sunt cerute de IPPC: |  |  |  |
|  | Controlul schimbarii procesului in instalatie | DA | Documentatii tehnice | Manager de mentenanta |
|  | Proiectarea si inspectarea noilor instalatii,echipamente sau altor proiecte importante; | DA | Documentatii tehnice | Manager de mentenanta Sef de ferma Manager de calitate si Mediu |
|  | Aprobarea de capital; | DA | Bugetul annual | Director General |
|  | Alocarea de resurse; | DA | Bugetul annual | Director General Director Economic |
|  | Planificarea si programarea; | DA | Program de Management de mediu Planuri de masuri | Manager de mentenanta Manager de Calitate si Mediu |
|  | Includerea aspectelor de mediu in procedurile normale de functionare; | DA | Proceduri si instructiuni de lucru | Manager de Calitate si Mediu |
|  | Politica de achizitii; | DA | PP.0.05 Procedura de aprovizionare | Responsabil Achizitii |
|  | Evidente contabile pentru costurile de mediu comparative cu procesele implicate si nu cu cheltuielile de regie | DA | Se detin evidente lunare: cheltuielile de mediu, costuri cu gestiune deseuri | Manager de Calitate si Mediu Departament contabil |
| 19 | Face compania rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit) pentru: |  |  |  |
|  | Informatii solicitate de Autoritatea de reglementare;si | DA | Conform cerintelor A.I.M. | Manager de Calitate si Mediu |
|  | Eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si imbunatatiri viitoare planificate | DA | RAM Alte raportari | Manager de Calitate si Mediu |
| 20 | Se fac raportari externe, preferabil prin declaratii publice privind mediul? | NU | - | - |

SECTIUNEA 3 - INTRARI DE MATERII PRIME

3.1 Selectia materiilor prime si materialelor

| Principa-lele materiale utilizari | Natura chimica/ Compozitie (Fraze H) | Inventarul complet al materia- lelor (calitativ si cantitativ) -2023- | Ponderea %produs %apa de suprafata %in canalizare %in deseuri /pe sol % in aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de exemplu degradabilitate,bioacumulare potential,toxici-tate pentru specii relevante) | Exista o alternativa adecvata (pentru cele cu impact potential semnificativ) si va fi aceasta utilizata (daca nu, explicate de ce?) | Cum sunt stocate? (A-D)Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau cantitatea stocata? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pui de o zi (MK1) Puicute 15 saptamani (MK2) (material biologic) | Nu este cazul | 115.492 Capete/an |  | Miros specific | Nu este cazul | A(i),(ii),B-hale de crestere NU |
| Asternut de crestere –paie si/sau coji de orez | Organic/ amestecuri nepericuloase | 88,44 to/an | 100% in deseuri | -biodegradabil -fertilizant impreuna cu dejectiile evacuate din hale | Nu este cazul | A (i)(ii)-.magazie NU |
| Furaje combinate | Mixtura de substante vegetale, vitamine, aminoacizi | 2.382,25 to/an | 60% in produs 40% in deseuri | Nepericulos | - | A(i),(ii)-buncare metalice, exterioare, NU |
| Medicamente veterinare de uz intern (vaccinuri, antibiotice) | Organic/periculoase,ne-periculoase | 0,23 to/an | 99% in produs 1% in deseuri (dejectii) | Periculozitate specifica | - | A(i),(ii)-in ambalaj original in magazia pt medicamente. NU |
| Produse pentru dezinfectie asternut, hale, echipamente | Produse biocide Amestecuri/ organic, anorganic/ periculoase H314,H302, H332,H400, H411 | Cca. 3,515 to/an | 99,5% in apa uzata Cca.0,5% in aer | Glutaraldehidele sunt foarte toxice ptr. vietuitoarele din apa.Este interzis a se varsa produsele in sisteme de canalizare fara diluare sau fara vreo tratare adecvata. | Sunt produse uzuale. Se inlocuiesc in functie de aparitia unor produse noi. | A(i),(ii),D-Stocat temporar in ambalajul original in magazie cu acces restrictionat. Utilizat doar in perioada de igienizare a halelor dupa depopulare NU |
| Soda caustica | H290, H314 | 1,15 to | 99,5% in apa uzata | Acest produs nu indeplineste criteriile de clasificare ca PBT – persistent, bioacumulabil si toxic sau vPvB – foarte persistent, foarte bioacumulabil |  |  |
| Clorura de var | H272, H302, H314, H400 | 1 to | 99,5% in apa uzata Cca.0,5% in aer | Toxic pentru organismle acvatice |  |  |
| Var hidratat | Dihidroxid de calciu-Ca(OH)2 H315, H318, H335 | 4 to/an | Nu sunt date referitoare la procentul in care se regaseste in apele tehnologice uzate rezultate de la igienizarea halelor sau in aerul din hale. | Persistenta si degradabilitate Nu este relevant pentru substante anorganice. Potential de bioacumulare Nu este relevant pentru substante anorganice. Mobilitate in sol Hidroxidul de calciu este slab solubil si prezinta o mobilitate scazuta in majoritatea solurilor | Sunt produse uzuale. Nu este necesar a fi inlocuite | A(i),(ii),D – Stocat temporar in saci de hartie, pe paleti, in magazie NU |
| Motorina | Fractiuni distillate din petrol H351,H226, H304,H315, H323,H373, H411 | 5,57 to/an | 99% in aer | Periculos-inflamabil Produs cancerigen-cat.2 Toxicitate acuta acvatica (termen scurt) Nu este un produs usor biodegradabil. Constituentii produsului sunt susceptibili la bioacumulare | Nu Este un combustibil uzual | In doua rezervoare metalice, supraterane cu V=3000 l/5000 l montate in cuva de retentie DA |
| Gaze naturale | Organic/periculos H220,H280, H340, H350 | 577.176 mc/an | 100% in aer | Periculos-inflamabil | Nu Este un combustibil uzual | Nu se stocheaza pe amplasament - preluare din retea. |

3.2 Cerinte BAT

| Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| Exista studii pe termen lung care sunt necesare a fi realizate pentru a stabili emisiile in mediu si impactul materiilor prime si materialelor utilizate?Daca da, faceti o lista a acestora si indicate in cadrul programului de modernizare data la care vor fi finalizate | NU este cazul | - |
| Listati orice inlocuiri preconizate si indicate data la care acestea vor fi finalizate,in cadrul programului de modernizare. | Nu este necesar un program de modenizare |  |
| Confirmati faptul ca veti mentine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | DA Urmarire consumuri specifice Evidente contabile | Sef ferma Responsabil economic |
| Confirmati faptul ca veti mentine proceduri pt revizuirea sistematica in concordanta cu noile progrese referitoare la materiile prime si utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | DA, buletine de calitate pentru materiale | Sef ferma Responsabil economic |
| Confirmati faptul ca aveti proceduri de asigurare a calitatii pentru controlul materiilor prime? | DA , materiile prime sunt livrate cu certificatul de calitate si fisele cu date de securitate | Sef ferma Responsabil economic |

  - Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

| Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un audit al minimizarii deseurilor? Indicati data si numarul de inregistrare al documentului. | Nu S-a realizat Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie pentru anul 2022, actualizat 2023 | Sef ferma Responsabil economic |
| Listati principalele recomandari ale auditului si termenele de conformare. Anexati planul de actiune cu masurile necesare pentru corectarea neconformitatilor inregistrate in raportul de audit | - | - |
| Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificati principalele oportunitati de minimizare a deseurilor si termenele de realizare. | Se poate face o minimizare a deseurilor rezultate doar printr-un management nutritional adecvat si tratamente medicamentoase corespunzatoare starii fiziologice a efectivului de pasari, avand drept rezultat scaderea ratei mortalitatii in ferma, respectiv a cantitatii de deseuri reprezntand cadavre de pasari | Sef ferma Responsabil economic Medic veterinar |
| Indicati data programata pentru realizarea viitorului audit | Pana la 31.12.2024 | Sef ferma Responsabil economic |
| Confirmati faptul ca veti realiza un audit privind minimizarea deseurilor cel putin o data la 2 ani? Prezentati procedura de audit si rezultatele/recomandarile auditului precum si modul de punere in practica a acestora in termen de 2 luni de la incheierea lui. | DA Se va urmari atingerea tintelor stabilite in Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie pentru anul 2024. | Sef ferma Responsabil economic |

3.4 Utilizarea apei

In cadrul instalatiei “Ferma de pasari pentru reproductie rase grele M.Kogalniceanu”, apa este utilizata in scop igienico-sanitar de catre personalul ce deserveste ferma si in scop tehnologic, pentru adaparea pasarilor si igienizarea halelor la terminarea ciclurilor de crestere, pentru stropit spatii verzi si ca rezerva de incendiu.

Alimentarea cu apa se realizeaza din sursa proprie subterana, prin intermediul a doua puturi forate F1 si F2, executate la adancimea de 45 m.

3.4.1 Consumul de apa

| Sursa de alimentare cu apa (rau, ape subterane, retea urbana) | Volumul de apa prelevat (m3/an) 2023 | Utilizari pe faze ale procesului | % de recirculare a apei pe faze ale procesului | % apa reintrodusa de la statia de epurare in process pentru faza respectiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puturi forate F1=45 m si F2=45 m; | 14.006 | Adapare pasari | 0% | 0% |
|  | 1500 | Spalare hale de crestere | 0% | 0% |
|  | 180 | Apa de racire - Hale | 0% | 0% |
|  | 1200 | Folosinta igienico-sanitara si potabila pt. personal (34 angajati) | 0% | 0% |

    - Compararea cu limitele existente

| Parametru | Valori limita parametrii relevanti | Referinta |
| --- | --- | --- |
|  | Performanta Fermei de pasari pentru reproductie M.Kogalniceanu | Prin cele mai bune tehnici disponibile |  |
| Apa pentru adapare puicute (< 18 saptamani) | 0,18 l/cap/zi - 61 l/cap/ciclu Consumurile nu pot fi diferentiate pe perioade (puicute/adulte) | 10 l/cap/ciclu* | Tab.3.11 BREF IRPP |
| Apa pentru adapare adulte (> 18 saptamani) |  | 73-120 l/loc/an* |  |
| Apa pentru spalare hale | 0,030 mc/mp spalat | 0,030-0,060 mc/mp spalat*** | Tab.3.12 BREF IRPP |
| Apa pentru racire hale (prin spreiere) | 120 mc/luna/1000m | 190 mc/luna/1000mp**** | Cap.3.2.2.1.3 BREF IRPP |
| *valori indicate pentru gaini ouatoare (pana la productie / in faza de productie) *** valori indicate pentru gaini ouatoare (asternut adanc) **** necesar pt a raci 1000 mp de hala, timp de 10 ore, pe durata a 30 de zile |

Bilantul apei in Ferma de pasari pentru reproductie rase grele M.Kogalniceanu (2023)

16.886 mc/an

15.886 mc/an

1.200 mc/an

1.300 mc/an

1.100 mc/an

3.4.3 Cerintele BAT pentru utilizarea apei: BAT 5 - DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor

| Cerinta caracteristica privind BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind eficienta utilizarii apei?Indicati data si numarul documentului respectiv. | NU | - |
| Listati principalele recomandari ale acelui studiu si termenele de realizare.Anexati planul de actiune pentru punerea in practica a recomandarilor si termenele stabilite | - | - |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apa?Daca DA, descrieti succint principalele rezultate. | DA In concordanta cu tehnicile recomandate in Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302, BAT 5 pct. a),b),c), d) si e) , astfel: - Mentinerea unei evidente a utilizarii apei. - Detectarea si repararea scurgerilor de apa. - Utilizarea aparatelor de curatare cu inalta presiune pentru curatarea halelor de crestere si a echipamentelor. - Dotarea halelor de crestere cu instalatii de adapare cu picurator ce garanteaza, in acelasi timp, disponibilitatea apei (ad libitum). | Sef ferma |
| Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat, identificati principalele oportunitati de imbunatatire a utilizarii eficiente a apei si data pana la care acestea vor fi (sau au fost)realizate | Singura alternativa posibila pentru ferma avicola este minimizarea consumului de apa folosit la spalarea halelor. Societatea se incadreaza si in limitele de referinta mentionate in Ghidul JRC - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (2017), conform pct.3.4.2 de mai sus. |
| Indicati data pana la care va fi realizat urmatorul studiu | - | - |
| Confirmati fatul ca veti realiza un studiu privind utilizarea apei cel putin la fel de frecvent ca si perioada de revizuire a autorizatiei integrate de mediu si ca veti prezenta metodologia utilizata si rezultatele recomandarilor auditului intr-un interval de 2 luni de la incheierea acestuia? | NU este cazul | - |

3.4.3.1 Sistemele de canalizare

Din incinta fermei rezulta:

- Ape uzate tehnologice (spalare hale de crestere, igienizare platforme betonate);

- Ape uzate menajere de la filtrul sanitar, zona administrativa ;

- Levigat de la platforma de dejectii (apa pluviala ce percoleaza gramada de dejectii depozitata).

- Ape pluviale curate de pe invelitori

Evacuarea apelor uzate

Din activitatea fermei rezulta ape uzate menajere de la personalul de intretinere si ape uzate tehnologice rezultate in urma spalarii si dezinfectiei halelor de crestere la schimbarea seriilor de pasari – o data la cca.62 saptamani precum si a depozitului de oua si salilor pentru necropsii.

Apele uzate preepurate sunt evacuate in reteaua de canalizare a localitatii M.Kogalniceanu care apartine SC RAJA SA Constanta, conform contractului nr.46035 NO din 03.01.2022.

Apa uzata tehnologica, inainte de evacuarea in reteaua de canalizare a localitatii M.Kogalniceanu este trecuta prin filtre pentru retinerea grosierului, amplasate in caminele de vizitare prevazute pe retea. Astfel, reteaua de canalizare din interiorul fermei este prevazuta cu 4 filtre (camine betonate prevazute cu gratare, ce sunt curatate manual) pentru retinerea grosierului. Caminele au urmatoarele caracteristici: 1mx1mx2,5m (2 buc) si 1,5mx1mx2,5m(2 buc.).

Reteaua de canalizare a fermei este realizata din conducte de azbociment cu diametrul de 250 mm, in lungime de 1200 m. Reteaua de canalizare a apelor uzate menajere de la cele doua filtre sanitare este separata de reteaua de canalizare a apelor uzate tehnologice.

3.4.3.2 Recircularea apei

Apa trebuie recirculata in cadrul procesului din care rezulta, dupa epurarea sa prealabila, daca este necesar. Acolo unde acest lucru nu este posibil, ea trebuie recirculata in alta parte a procesului care necesita o calitate inferioara a apei; sa se identifice posibilitatile de substitutie a apei cu sursele reciclate, trebuie identificate cerintele de calitate a apei asociate fiecarei utilizari. Fluxurile de apa mai putin poluate, de ex. apele de racire, trebuie pastrate separat acolo unde este necesara reutilizarea apei, posibil dupa o anumita forma de tratare.

Documentele BAT prevad reutilizarea apei de ploaie necontaminate, ca apa pentru curatenie, aplicabilitatea fiind limitata din motive de biosecuritate. In cadrul obiectivului Ferma de pasari pentru reproductie rase grele M.Kogalniceanu apa uzata nu se epureaza pe amplasament si nu se recircula. Apele uzate tehnologice sunt preepurate mecanic prin trecere prin filtre/gratare pentru retinerea grosierelor, inainte de a fi evacuate in reteaua de canalizare a comunei M.Kogalniceanu.

3.4.3.3 Alte tehnici de minimizare

Nu sunt necesare tehnici suplimentare pentru minimizarea consumului de apa. Instalatiile si tehnologiile aplicate in instalatia analizata, respecta cerintele BAT.

3.4.3.4 Apa utilizata la spalare

Acolo unde apa este utilizata pentru curatire si spalare, cantitatea utilizata trebuie minimizata prin :

- aspirare, frecare sau stergere mai degraba decat prin spalare cu furtunul:

- evaluarea scopului reutilizarii apei de spalare

- controale stricte ale tuturor furtunelor si echipamentelor de spalare

- Exista alte tehnici adecvate pentru instalatie?

4. PRINCIPALELE ACTIVITATI

SECTIUNEA 4 - ACTIVITATI PRINCIPALE

4.1 Inventarul proceselor

| Numele procesului | Descriere | Capacitati maxime |
| --- | --- | --- |
| Pregatirea halelor pentru populare si vidul sanitar | Asigurarea functionarii corecte a instalatiilor tehnologice (instalatii de hranire si adapare, instalatiile de exhaustare si iluminat, instalatiile de incalzire). Asigurarea conditiilor septice si de microclimat. Inainte de populare, se introduce in hale asternutul format din paie sau coji de orez si se face o dezinfectie finala. | 18 hale pentru crestere pasari pentru reproductie rase grele grupate in doua module: - Un modul (MK 1) format din 12 hale; - Un modul (MK 2) format din 6 hale. |
| Popularea halelor si cresterea pasarilor pentru reproductie rase grele | In sectorul MK1: Etapa de crestere a puicutelor La inceputul seriei, 7 din cele 12 hale se populeaza cu pui de o zi achizitionati de la diversi furnizori , astfel : 1 hala cu cocosi si 6 hale cu femele. La lotizari ( se realizeaza periodic), se selecteaza puii cu greutate sub medie cat si cei cu greutate peste medie si se populeaza celelalte 5 hale, astfel incat la 12 saptamani, toate cele 12 hale sunt populate astfel: 2 hale cu cocosi si 10 hale cu femele. Puicutele se cresc in acest format pana la varsta de 20 de saptamani Perioada de productie La atingerea maturitatii sexuale, respectiv cca 20 saptamani, puicutele sunt mixate, respectiv introducerea masculilor in toate cele 12 hale, in procent aproximativ 10- 11% ( un cocos la cca.10 femele). In halele unde au crescut cocosii se va completa cu femele din restul halelor, astfel mentinandu-se o densitate si un front de furajare corespunzator pe fiecare hala. O serie de crestere pentru puii de reproductie rase grele- adulti, dureaza de la cca.20 saptamani de viata si pana la cca.62 de saptamani, adica mai sunt crescuti si exploatati pentru o perioada de cca. 42 saptamani. Din saptamana 24, functie de tipul de hibrizi, incepe ouatul. In fiecare hala, ouarea se face intr-un sistem de cuibare, echipat cu banda colectoare pentru oua. Ouale colectate sunt destinate incubatiei. Cele 12 hale de crestere au un numar total de 1632 cuibare (12 hale x 136 cuibare/hala). Adaparea se realizeaza prin intermediul a 2 linii de adapare prevazute cu nipluri (picurator) si cupite recuperatoare pentru evitarea scurgerii apei si udarea asternutului, dozatoare de medicamente, filtre si regulator presiune. Furajarea se face automat, in functie de numarul de pasari, varsta si greutatea lor. In fiecare hala exista cate 2 linii de furaj pentru femele cu lant specific, sistem mecanic complex ce mentine pasarile intr-o „activitate permanenta” pentru gasirea hranei si 2 randuri de tronconici pentru furajarea cocosilor. Reteta de furajare depinde de varsta puilor si se face dupa un retetar stabilit anterior, in functie de recomandarile furnizorului. Colectarea oualor este o operatiune tehnologica caracteristica etapei de productie. Banda de oua colecteaza ouale din cuibare si le transporta in exteriorul halei, in camera tampon, unde se face selectia manuala. Ouale destinate incubarii trebuie sa aiba 48 gr +, sa nu prezinte fisuri si sa fie curate. Ouale de incubat sunt colectate pe site speciale si introduse in fumigator iar ouale neincubabile sunt colectate pe cofraje de carton si depozitate temporar in camera tampon. Ouale neincubabile colectate din acest sector la sfarsitul fiecarei zile, sunt transportate la depozitul de oua aferent sectorului MK2, destinat depozitarii temporare atat a oualor incubabile colectate din sectorul MK2 cat si oualor neincubabile colectate din ambele sectoare. Ouale neincubabile raman in depozit pana la neutralizarea lor in incineratoare. Colectarea cadavrelor de pasari din hale - Cadavrele de pasari sunt colectate zilnic din hale si se inregistreaza pe fiecare hala, separat, masculi si femele, pentru a putea urmari raportul intre sexe. Angajatul de la hala are obligativitatea de a aduna cadavrele din hala in saci menajeri si a le depozita , in containerele secundare, pubele de 120 l situate la nivelul halelor. Containerele secundare sunt preluate de catre responsabilul de la incinerator, de doua ori pe zi, dimineata si seara si transportate in mod obligatoriu in camera de necropsie unde se va stabili diagnosticul anatomopatologic de catre medicul veterinar. Din camera de necropsie cadavrele vor fi transportate in containere ermetic inchise la containerul principal de depozitare (lada frigorifica) din camera de incinerare. In sectorul MK2 Etapa de crestere a puicutelor La inceputul seriei, cele 6 hale se populeaza cu puicute cu varsta de 15 saptamani provenite de la Ferma Cotorca, jud.Ialomita apartinand aceluiasi operator, astfel:1 hala cocosi si 5 hale femele. Puicutele se cresc in acest format inca 5 saptamani, pana la varsta de 20 de saptamani. Perioada de productie La atingerea maturitatii sexuale, respectiv cca 20 saptamani, puicutele sunt mixate, respectiv introducerea masculilor in toate cele 6 hale, in procent aproximativ 10- 11% ( un cocos la cca.10 femele). In halele unde au crescut cocosii se va completa cu femele din restul halelor, astfel mentinandu-se o densitate si un front de furajare corespunzator pe fiecare hala. O serie de crestere pentru puii de reproductie rase grele - adulti, dureaza de la cca.20 saptamani de viata si pana la 60-62 de saptamani, adica mai sunt crescuti si exploatati pentru o perioada de maxim 42 saptamani. Din saptamana 23-24, functie de tipul de hibrizi, incepe ouatul. Colectarea oualor -Halele din acest sector au in dotare cuibare cu colecatre manuala a oualor. Cuibarele sunt amplasate pe mijlocul fiecarei semihale dar si pe peretii laterali. Ouale colectate manual se sorteaza in camera tampon dintre cele doua semihale. Ouale incubabile se depoziteaza pe site si sunt fumigate. Cele neincubabile se depoziteaza temporar in cofraje de carton. De aici, cofrajele si sitele cu oua sunt transportate la depozitul de oua apartinand acestui sector urmand ca, ulterior, cele incubabile sa fie transportate la o statie de incubatie iar cele neincubabile sa fie neutralizate in incineratoarele proprii Restul activitatilor sunt identice ca in sectorul MK1. Mortalitatile si productia de oua se urmaresc zilnic pe fisele de lot. Conform normelor sanitar/veterinare, cerinta minima obligatorie privind densitatea gainilor pentru reproductie rase grele (adulte) este de 25 kg/mp, la o greutate de 3,5 kg/cap→7,1 pasari/mp. | Capacitati declarate conform reglementarilor sanitar-veterinare - sector MK1 Tineret (Puicute) 12 x 7.580 locuri/hala = 90.960 locuri/serie Gaini pentru reproductie adulte 12 x 7.020 locuri = 84.240 locuri/serie din care 74.130 gaini si 10.110 cocosi Capacitati declarate conform reglementarilor sanitar-veterinare - sector MK2 Tineret (Puicute) 6 x 6.050 locuri/hala = 36.300 locuri/serie Gaini pentru reproductie adulte 6 x 5.587 locuri = 33.523 locuri/serie din care 29.500 gaini si 4.023 cocosi Total ferma Tineret (Puicute) – 127.260 locuri/serie Gaini pentru reproductie adulte - 117.763 locuri/serie din care cca. 103.630 gaini si 14.133 cocosi |
| Vid sanitar | Tehnologia aplicata halelor de crestere in perioada de vid sanitar este functie de procesul de crestere al pasarilor pentru reproductie rase grele si anume crestere la sol pe asternut adanc si se rezuma la urmatoarele operatii: Curatare mecanica (evacuarea asternutului permanent) Spalare cu apa cu pompe cu jet sub presiune a tuturor suprafetelor Dispersia de detergent sub forma de spuma cu ajutorul aparatelor sub presiune si spalarea riguroasa a tuturor suprafetelor; Dispersia cu dezinfectant sub forma de spuma; Dezinfectia suplimentara a pardoselii; Recoltarea de teste de sanitatie pentru a stabili eficienta decontaminarii; Introducerea de asternut permanent reprezentat de paie marintite ; Efectuarea unei dezinfectii finale prin termonebulizare. Dezinfectarea coloanelor de apa Sigilarea halelor. Halele se deschid doar pentru a pregati popularea. |  |

4.2 Descrierea proceselor

Prezentati diagrama/diagramele fluxurilor procesului tehnologic al activitatilor, pentru a indica principalele faze ale procesului si pentru a identifica mijloacele prin care materialele sunt transferate de la o activitate la alta.

Fig.x – Schema fluxului tehnologic

4.3 Inventarul iesirilor (produselor)

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Unitate de masura | Cantitatea de produs -2023- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cresterea pasarilor pentru reproductie | Gaini de reproductie reformate | Abatorizare la sfarsitul ciclului de productie | Capete/an | 94.769 |
|  | Oua incubabile | Incubatie in scopul obtinerii puilor de o zi de carne | Buc./an | 5.225.814 |
|  | Oua neincubabile | SNCU – neutralizare prin incinerare | Buc./an | 631.610 |

4.4 Inventarul iesirilor (deseuri/SNCU)

| Numele procesului | Numele deseului | Codul deseu cf.HG 856/2002/ Cf. Reg.UE 1069/2009 | Impactul deseului/emisiei conform Regulament (UE)nr.1357/2014 | Cantitatea (to/an) -2023- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitati administrative | Deseuri municipale amestecate Fractii colectate separat din deseurile menajere: -hartie/carton -plastic | 20 03 01 20 01 01 20 01 39 | Nepericuloase | 19,15 0,01 0,03 |
| Activitati conexe: -vid sanitar ; -incinerare cadavre pasari/melanj | Ambalaje de plastic Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase Cenuşi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11 | 15 01 02 15 01 10* 19 01 12 | Nepericulos Periculos (H4) Nepericulos | - 0,252 0,940 |
| Mentenanta echipamentelor folosite in procesul de productie | -Deseuri de plastic (cu exceptia ambalajelor) -Deseuri metalice -Echipamente casate altele decat cele specificate la 160209 si 160213 (DEEE cat.3- becuri LED, motorase) - Tuburi flourescente si alte deseuri cu continut de mercur - Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35 (becuri cu filament) -Namoluri de la spalare si curatare | 02 01 04 02 01 10 16 02 14 20 01 21* 20 01 36 02 01 01 | Nepericulos Nepericulos Nepericulos Periculos (H6) Nepericulos Nepericulos | Functie de progr.de intretinere - 0,005 - 0,02 |
| Crestere pasari pentru reproductie | Deseuri de tesuturi animale (cadavre pasari) | 02 01 02/ SNCU -Materiale de categoria a 2-a | Nepericulos Pot constitui surse de germeni patogeni in situatii de depozitare si neutralizare necorespunzatoare. Pot produce poluarea apelor pluviale, a solului si a apei subterane in acesta situatie. | 46,558 |
|  | Alte deseuri nespecificate (oua sparte/neconforme – melanj) | 02 01 99/ SNCU Materiale de categoria a 3-a |  | 3 |
|  | Dejecţii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat şi tratate în afara incintei | 02 01 06/ SNCU -Materiale de categoria a 2-a | Nepericulos Pot conduce la poluarea solului si apelor subterane cu nutrienti (azot,fosfor) daca nu se respecta Codul de bune practici agricole. | 1596 |
|  | Ambalaje carton (cofraje pt oua) | 15 01 01 | Nepericulos | 0 |
| Activitati sanitar-veterinare | Deseuri de materiale pentru prevenirea infectiilor | 18 02 02* | Periculos (H9) | 0,0835 |
|  | Deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor (ambalaje ) | 18 02 03 | Nepericulos | 0 |
| Activitati de intretinere a utilajelor | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere | 13 02 05* | Periculos (H14) | 0 |
|  | Baterii cu plumb | 16 06 01* | Periculos (H8) | 0 |
|  | Anvelope scoase din uz | 16 01 03 | Nepericulos | 0 |

4.5 Diagramele elementelor principale ale instalatiei

Crestere pasari pentru reproductie rase grele in sectorul MK1

Populare hale cu pui de o zi

apa potabila                                                                                 Emisii de NH3,CH4,H2S,pulberi

asig. microclimat                                                                        dejectii

furaje                                                                                            cadavre pasari

Cenusa de la incinerare

Mixare puicute

Emisii de NH3,CH4,H2S,pulberi

apa                                                         Dejectii

furaje                                                                          Cadavre pasari

asig.microclimat                                                         Apa uzata

Melanj (oua sparte sau clare)

Cenusa de la incinerare

Crestere pasari pentru reproductie rase grele in sectorul MK2

Populare hale cu puicute cu vasta de 15 saptamani                           (                                                                                            (transfer de la Ferma Cotorca)

apa potabila                                                                                 Emisii de NH3,CH4,H2S,pulberi

asig. microclimat                                                                        dejectii

furaje                                                                                            cadavre pasari

Cenusa de la incinerare

Mixare puicute

Emisii de NH3,CH4,H2S,pulberi

apa                                                         Dejectii

furaje                                                                          Cadavre pasari

asig.microclimat                                                         Apa uzata

Melanj (oua sparte sau clare)

Cenusa de la incinerare

4.6 Sistemul de exploatare

Tinand cont de conditiile de exploatare relevante din punct de vedere al mediului date in diagramele de mai sus, in sectiunile de mai sus, in sectiunile referitoare la reducere si in diagramele conductelor si instrumentelor, furnizati orice alte descrieri sau diagrame necesare pentru a explica modul in care sistemul de exploatare include informatiile de monitorizare a mediului.

| Parametrul de exploatare | Inregistrat Da/Nu | Alarma (N/L/R/ | Ce actiune a procesului rezulta din feedback-ul acestui parametru? | Care este timpul de raspuns?(sec/minute/ore daca nu este cunoscut cu precizie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program automat de climatizare: -umiditate -temperatura | DA DA | L,R L,R | Pornirea/oprirea sistemului de ventilatie | Imediat |
| Nivelul de amoniac si bioxid de carbon din hale | DA | L,R |  | Imediat |
| Program automat de furajare | DA | L,R | Pornirea/oprirea liniilor de furajare | Imediat |
| Program automat de iluminat | DA | N | Aprinderea/stingerea iluminatului | Imediat |
| Program automat pentru efectivele de pasari si oua | DA | - | Stocare informatii privind numarul de pasari si oua. | Imediat |
| Alimentare cu energie electrica | DA | L,R | Intra in functiune electrogeneratoarele | Imediat |

L=alarma locala

N=fara alarma

R=alarma camera de comanda

Instalatiile de asigurare a microclimatului in hale sunt complet automatizate, pornirea si oprirea sistemelor de ventilatie, a clapetelor de admisie aer, a sistemelor de incalzire, fiind reglata in urma masurarii automate a temperaturii si umiditatii in hale – prin computerul automat de sistem.

La depasirea parametrilor in halele de productie se produce alarmarea automata la exterior.

Prin mentinerea la un nivel optim a parametrilor de microclimat se asigura si evacuarea emisiilor de amoniac,metan,CO2 la exterior.

Cu privire la iluminat, se aplica programe speciale de iluminat functie de etapa de dezvoltare a efectivului de pasari si a perioadelor pentru ouat.

4.6.1 Conditii anormale

Protectia in timpul conditiilor anormale de functionare, cum ar fi: pornirile, opririle si intreruperile momentane. Tinand cont de informatiile din Sectiunea 10 privind monitorizarea in timpul pornirilor, opririlor si intreruperilor momentane, furnizati orice informatii suplimentare necesare pentru a explica modul in care este asigurata protectia in timpul acestor faze

Pentru a diminua riscurile asupra productiei datorate de intreruperi in asigurarea utilitatilor – apa, gaz, curent electric, unitatea dispune de personal care supravegheaza permanent activitatea fermei si aplica urmatoarele proceduri de interventie:

- La producerea de mortalitati in efectiv, se evacueaza imediat cadavrele din hale.Medicul veterinar identifica motivul decesului iar daca este cazul se aplica medicatia adecvata pentru intregul efectiv.

- In cazul unor boli infectioase, se instituie carantina si se anunta autoritatea sanitar veterinara.

- In situatia intreruperii alimentarii cu energie electrica, furnizarea energiei este preluata de grupul electrogen din dotarea fermei, care utilizeaza motorina.

4.7 Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

Identificati omisiunile in informatiile de mai sus , pentru care Operatorul crede ca este nevoie de studii pe termen mai lung pentru a le furniza. Includeti-le in sectiunea 15.

| Proiecte curente in derulare | Rezumatul planului studiului |
| --- | --- |
| NU | - |
| Studii propuse |  |
| NU | - |

4.8 Cerinte caracteristice BAT

Descrieti pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT, demonstrand ca propunerile sunt BAT, fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor sau a abaterilor masurilor alternative.

Urmatoarele tehnici trebuie applicate, acolo unde este cazul, tuturor instalatiilor. In paragrafele specifice procesului, prezentate mai jos sunt identificate cerinte suplimentare sau sunt accentuate cerinte specifice.

Asigurarea functionarii corespunzatoare prin:

4.8.1 Implementarea unui sistem eficient de management al mediului

Societatea nu a implementat standardul ISO 14001:2015. Exista disponibilitatea operatorului dar nu se poate indica o data exacta pentru indeplinirea acestui obiectiv. SC AAYLEX ONE SA are stabilite autoritatea si responsabilitatea functiilor ce raspund de implementarea si mentinerea cerintelor de mediu, iar deciziile se iau la niveluri corespunzatoare de autoritate.

4.8.2 Minimizarea impactului produs de accidente si avarii printr-un plan de prevenire si management al situatiilor de urgenta

Pentru desfasurarea in conditii de maxima siguranta a activitatii in cadrul exploatatiei Fermei de pasari pentru reproductie rase grele M.Kogalniceanu – operatorul SC AAYLEX ONE SA  a intocmit:

- Planul de prevenire si combatere a  poluarilor accidentale;

- Planul de prevenire si stingere a incendiilor .

Ferma nu intra sub incidenta Legii nr.59/2016, amplasamentul nedetinand cantitati mari de substante periculoase ce fac obiectul legii.

4.8.3 Cerinte relevante suplimentare pentru activitatile specifice

Intretinerea corespunzatoare a echipamentelor prin respectarea stricta a  indicatiilor de exploatare si efectuarea reviziilor la termenele indicate de producator.

Respectarea operatiunilor in perioada de vid sanitar.

In ceea ce priveste reducerea cantitatii de azot si fosfor din dejectiile pasarilor, managementul nutritional vizeaza respectarea tehnicilor BAT si recomandarile BREF IRPP 2017 pentru continutul de proteina bruta si fosfor total in retetele de furaje pentru acest tip de pasari.

SECTIUNEA 5 - EMISII SI REDUCEREA POLUARII

5.1 Reducerea emisiilor din surse punctiforme in AER

Furnizati scheme(le) simple ale fluxurilor procesului tehnologic pentru a indica modul in care instalatia principala este legata de instalatia de depoluare a aerului. Prezentati reducerea poluarii si monitorizarea relevante din punct de vedere al mediului. Desenati o schema de flux a procesului tehnologic sau completati acest tabel pentru a arata activitatile din instalatia dumneavoastra. Pentru alte tipuri de instalatii furnizati o schema similara.

5.1.1 Emisii si reducerea poluarii

| Proces | Intrari | Iasiri (emisii in aer) | Monitorizare/reducerea poluarii | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cresterea pasarilor pentru reproductie rase grele – procese metabolice | Pui de o zi/puicute de 15 sapt. Asternut Furaje Medicamente Produse DDD Apa Energie el. | Pulberi,compusi mirositori si alte gaze: NH3,CH4,N2O,CO2, | In prezent in cadrul instalatiei nu se realizeaza monitorizarea anuala emisiilor de amoniac si pulberi in aer,conform BAT. Masura este propusa cu prilejul actualizarii AIM. Nu se utilizeaza instalatii de depoluare a aerului exhaustat din hale. Se aplica masuri generale de reducere a emisiilor: respectarea cerintelor BAT privind sistemul de adapostire, sist.de ventilatie,sist.de hranire pe faze, reducerea proteinelor brute din hrana, prevenirea umezirii asternutului prin utilizarea sistemelor de adapare cu nipluri si tavite recuperatoare | Sistemele de ventilatie din hale. |
| Producerea energiei termice - incalzirea halelor | Gaze naturale | Gaze de ardere de la aeroterme:CH4,CO,CO2, NMVOC,NOx,SOx | Nu se face monitorizarea emisiilor in aer/ Filtre de gaz | Sistemele de ventilatie din hale |
| Producerea energiei termice si a apei calde la pavilioane administrative/filtre sanitare | Gaze naturale | Gaze de ardere de la centralele termice: CO, pulberi,NOx,SO2 | Emisiile provenite din arderea GN in CT se monitorizaeaza o data la doi ani cu ocazia verificarilor tehnice periodice. | Cosuri evacuare gaze de ardere |

5.1.2. Protectia muncii si sanatatea publica

Se aplica masuri specifice de protectie a muncii in domeniu.

Se respecta normele specifice din zootehnie.

Se mentin automat parametrii de microclimat si se monitorizeaza concentratiile de amoniac si bioxid de carbon in interiorul halelor de crestere.

Nivelurile emisiilor principalilor poluanti in atmosfera, nu depasesc valorile limita stabilite de legislatia specifica in domeniu astfel ca nu sunt necesare masuri suplimentare de protectie a muncii.

5.1.3 Echipamente de depoluare

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cresterea pasarilor pentru reproductie rase grele | Sistemele de ventilatie din halele de crestere | Pulberi,compusi mirositori si alte gaze: NH3,CH4,N2O,CO2 | Dispersie fara instalatii de depoluare a aerului exhaustat din hale | Nu este cazul Se aplica masuri generale de reducere a emisiilor in ferma prin respectarea cerintelor BAT. |
| Prodecerea energiei termice | Cosuri evacuare gaze de ardere de la CT | Pulberi,CO, SO2,NOx,, | Tiraj fortat fara sisteme de depoluare | Nu este necesar |
| Incinerare cadavre se pasari si oua | Cosuri evacuare gaze de ardere | Pulberi,CO, SO2,NOx,TOC | Camera post-combustie pt arderea completa a compusilor organici volatili la o temperatura de minim 850oC, asigurandu-se un timp de retentie a gazelor de minim 2 secunde pe intrega durata a ciclului de ardere | Existent |

5.1.4 Studii de referinta

| Exista studii care necesita a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvata metoda de incadrare in limitele de emisie stabilite in Sectiunea 13 a acestui formular? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul |  |

5.1.5. COV

Acolo unde exista emisii de COV, identificati principalii constituenti chimici ai emisiilor si evaluati ce se intampla cu aceste substante chimice in mediu.

In procesele de productie nu se folosesc materiale cu continut de solventi organici, prin urmare instalatia nu intra sub incidenta legislatiei COV.

Clasificarea bazata pe TA Luft este furnizata in Indrumarul „Determinarea Valorilor Limita de Emisie pe baza BAT

| Componenta | Punctul de evacuare | Destinatie | Masa/unitate de timp | g/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COV din Clasa I (NMVOC) | Sistemul de ventilatie al halelor (din fermentatia dejectiilor) | Exterior hale-aer atmosferic | 16,51 to/an* | 0,5 |
| COV din clasa II | Nu este cazul | - | - | - |
| COV din clasa III | Nu este cazul | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 16,51 | 0,5 |

*Factor de emisie NMVOC pentru pui de carne si pui de reproductie rase grele 0,108 ( kgAAP-1a-1 NMVOC) – EMEP/EEA air pollutant emission inventory Guidebook 2019 -3.B Manure management ,Tabel 3.4.

5.1.6. Studii privind efectul (impactul) emisiilor COV

| Exista studii pe termen mai lung care necesita a fi efectuate pentru a stabili ce se intampla in mediu si care este impactul materialelor utilizate? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul |  |

5.1.7 Eliminarea penei de abur

Prezentati emisile vizibile si fie justificati ca fiecare emisie este in conformitate cu cerintele BAT sau explicati masurile de conformare pe care intentionati sa le aplicati pentru a reduce pana vizibila

Nu este cazul

5.2  Minimizarea emisiilor fugitive in AER

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | %estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervoare deschise | Nu este cazul. Nu exista statie de epurare care sa deserveasca ferma avicola |
| Zone de depozitare: platforma de dejectii | CH4, NH3,NO2, NMVOC,TSP,pulberi | Nu este posibila cuantificarea | 100% |
| Incarcarea si descarcarea containerelor de transport | - | - | - |
| Transferarea materialelor dintr-un recipient in altul:LA EVACUAREA DEJECTIILOR DIN HALE | NH3,CH4,H2S, N2O, pulberi | Nu este posibila cuantificarea | Nu este posibila cuantificarea |
| Transferarea materialelor dintr-un recipient in altul: LA DESCARCAREA FURAJELOR IN SILOZURI | Nu este cazul. Descarcarea furajelor din autobene in silozuri se realizeaza pneumatic. |
| Sisteme de transport, de ex.benzi transportoare | - | - | - |
| Sisteme de conducte si canale (ex.bazine de decantare,drenuri,guri de vizitare,etc.) | - | - |  |
| Deficiente de etansare/etansare slaba | - | - | - |
| Posibilitatea de by-pass a echipamentului de depoluare (in aer sau apa),Posibilitatea ca emisiile sa evite echipamentul de depoluare a aerului | - | - | - |
| Pierderi accidentale ale continutului intalatiilor sau echipamentelor in caz de avarie | - | - | - |

5.2.1. Studii

Nu este cazul

5.2.2 Pulberi si fum

Urmatoarele tehnici generale ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu:

- Retinerea pulberilor de la echipamentele ce genereaza astfel de poluanti

- Acoperirea rezervoarelor

- Evitarea depozitarii exterioare sau neacoperite

- Acolo unde depozitarea exterioara este inevitabila, utilizati stropirea cu apa, material de fixare, tehnici de management al depozitarii, paravanturi, etc;

Platforma de stocare este o constructie speciala cu suprafata de 420 mp (35x12), cu paviment betonat, cu panta de scurgere a levigatului, prevazuta cu pereti laterali cu inaltimea de cca.80 cm pe 2 laturi si un perete comun cu cladirea fostei statii de incubatie.

- Curatarea rotilor autovehiculelor si curatarea drumurilor (evita transferal poluarii in apa si imprastierea de catre vant);

- Benzi transportoare inchise, transport pneumatic (constatand necesitatile energetice mai mari) minimizarea pierderilor;

Sistemul automat de furajare dispune de linii de transport inchise pentru furaje din silozurile exterioare la buncarele liniilor de hranire pentru cocosi. De la silozuri si pana la hale, sistemul de transport este etans nepermitand pierderi de furaj (Sistem de transport furaje cu spirala).

- Curatenie sistematica

- Captarea adecvata a gazelor rezultate din proces

5.2.3 COV

Oferiti informatii privind transferul COV dupa cum urmeaza:

| De la | Catre | Substante | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Managementul dejectiilor | Aer atmosferic | NMVOC | Nu se aplica |

5.2.4 Sistem de ventilare

| Identificati fiecare sistem de ventilare | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- |
| In sectorul MK1 - fiecare hala are in dotare 8 ventilatoare de 40.000 mc/h si 4 ventilatoare de 10.000 mc/h In sectorul MK2 – fiecare semihala are in dotare 4 ventilatoare de 12.000 mc/h si 3 ventilatoare de 8.000 mc/h. | Nu se aplica tehnici end-of-pipe. Se aplica managementul nutritional in ferma, tehnici BAT privind sistemul de adapostire, sistem de hranire pe faze, sistem de adapare cu nipluri pentru prevenirea umezirii asternutului. |

5.3 Reducerea emisiilor din surse punctiforme in APA de suprafata si canalizare

5.3.1 Sursele de emisie

Descrieti dupa cum urmeaza sistemele de epurare pentru fiecare sursa de apa uzata:

| Sursa de apa uzata | Metode de minimizare a cantitatii de apa uzata | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Spalare 18 hale de crestere | -utilizarea unor instalatii de spalare cu jet de apa sub presiune; | Filtre pentru retinerea grosierului, amplasate in caminele de vizitare prevazute pe retea | Bransament la reteaua de canalizare a comunei M.Kogalniceanu. |
| Apa uzata menajera de la filtrul sanitar/sediu administrativ | Instructajul angajatilor | Nu se epureaza pe amplasamament. | Bransament la reteaua de canalizare a comunei M.Kogalniceanu. |
| Apa pluviala colectata de pe invelitori | Nu se aplica | Colectare prin burlane si rigole | Terenuri limitrofe |
| Apa pluviala ce percoleaza gramezile de dejectii | Nu se aplica | Nu se epureaza | Colectare prin rigola platformei de dejectii conectata la o basa vidanjabila cu V=32mc. Se transporta la o statie de epurare autorizata |

5.3.2 Minimizare

Pentru minimizarea consumului de apa pentru spalarea halelor de crestere/camerelor pentru examen necropsic se utilizeaza instalatii de spalare cu jet de apa sub presiune.Minimizarea consumului de apa pentru adapare in fermele de pasari nu este o tehnica BAT, dimpotriva este obligatoriu accesul liber la apa al pasarilor.Apele uzate rezultate din activitate nu se preteaza pentru epurare si reutilizare din motive de biosecuritate.

5.3.3 Separarea apei meteorice

Apele pluviale de pe acoperisuri se colecteaza prin intermediul jgheaburilor si burlanelor si se deverseaza pe spatiul verde din incinta. Apele pluviale de pe platformele betonate aflate in fata usilor laterale ale halelor pe unde se evacueaza dejectiile din hale sunt colectate prin intermediul rigolelor (panta de minim 2°/oo ) sunt dirijate catre 5 camine colectoare si de aici se descarca gravitational catre terenurile adiacente .

5.3.4 Justificare

Acolo unde efluentul este evacuat neepurat prezentati, o justificare pentru faptul ca efluentul nu este epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat (de ex. prin ultrafiltrare acolo unde este cazul);

5.3.4.1 Studii

| Este necesar sa se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode de incadrare in valorile limita de emisie din Sectiunea 13? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate . |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul |  |

5.3.5 Compozitia efluentului

Identificati principalii constituenti chimici ai efluentului epurat (inclusiv sub forma de CCO) si ce se intampla cu ei in mediu

| Componenta-(in special sub forma CCO) | Punct de evacuare | Destinatie (ce se intampla cu ea in mediu) |
| --- | --- | --- |
| pH | Bransament la reteaua de canalizare a comunei M.Kogalniceanu | Apele uzate tehnologice si menajere evacuate in reteua comunala de canalizare conectata la o Statie de epurare autorizata. Vidanjarea levigatului si a baselor camerelor de necroprie este asigurata de S.C.ASUS SERVICE S.R.L. |
| CCO-Cr |  |  |
| CBO5 |  |  |
| Amoniu |  |  |
| MTS |  |  |
| Fosfor total |  |  |
| Detergenti sintetici |  |  |
| Substante extractibile cu solventi organici |  |  |

5.3.6 Studii

Inventarul studiilor necesare privind stabilirea impactului asupra receptorului

Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stablii destinatia in mediu si impactul acestor evacuari? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi fi finalizate.

Studiu

Nu este cazul

5.3.7 Toxicitate

Prezentati lista poluantilor cu risc de toxicitate din efluentul epurat – Prezentati pe scurt rezultatele oricarei evaluari de toxicitate sau propunerea de evaluare/diminuare a toxicitatii efluentului

Nu este cazul.Pe amplasamentul fermei nu se epureaza apele uzate rezultate din activitate.

5.3.8 Reducerea CBO

In ceea ce priveste CBO, trebuie luata in considerare natura receptorului. Acolo unde evacuarea se realizeaza direct in ape de suprafata, care sunt cele mai rentabile masuri din punct de vedere al costului care pot fi luate pentru reducerea CBO. Daca nu va propuneti sa aplicati aceste masuri, justificati

Inainte de spalarea halelor, in perioada de vid sanitar, se face o curatare mecanica (cu lopeti) astfel incat in apa de spalare sa ajunga o masa cat mai redusa de dejectii.

5.3.9 Eficienta statiei de epurare orasenesti

Daca apele uzate sunt epurate in afara amplasamentului, intr-o statie de epurare a apelor uzate orasenesti, demonstrati ca: epurarea realizata in aceasta statie este la fel de eficienta ca si cea care ar fi fost realizata daca apele uzate ar fi fost epurate pe amplasament, bazata pe reducerea incarcarii (si nu concentratiei) fiecarui poluant in apa epurata evacuata

Nu este cazul - Apele uzate tehnologice si apele menajere sunt evacuate in reteaua de canalizare a localitatii M.Kogalniceanu ,conectata la Statia de epurare M.Kogalniceanu, care asigura tratare corespunzatoare. Statia de epurare a fost modernizata in cursul anului 2015 si dispune de trei trepte - mecanică, biologică şi chimică.

Se vor lua masurile corespunzatoare pentru indeplinirea cerintelor de calitate stabilite prin NTPA- 002 aprobate prin HG 188/2002 cu modificarile ulterioare, pentru apele uzate rezultate din activitate si care sunt evacuate in reteua de canalizare.

5.3.10 By-pass area si protectia statiei de epurare a apelor uzate orasenesti

Nu este cazul

Apele uzate evacuate in reteua de canalizare sunt in cantitate relative mica, iar acestea nu contin substante periculoase/prioritar periculoase care sa afecteze functionarea statiei de epurare .

5.3.10.1 Rezervoare tampon

Demonstrati ca este asigurata o capacitate de rezerva sau tampon sau aratati modul in care sunt rezolvate incarcarile maxime fara a supraincarca capacitatea statiei de epurare

Nu este cazul

5.3.11 Epurarea pe amplasament

Nu se realizeaza epurarea pe amplasament a efluentului rezultat din activitatea fermei avicole.

Apele uzate tehnologice ,inainte de a fi evacuate in reteaua de canalizare sunt trecute prin 4 filtre( camine betonate prevazute cu gratare) pentru retinerea materialului grosier .

5.4    Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana

5.4.1 Informatii despre pierderi si scurgeri

Pierderi si scurgeri de apa uzata

| Sursa | Poluanti | Debit masic/unitatea de timp unde este cunoscuta | %estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Structuri subterane: retea de canalizare separata pentru ape uzate tehnologice si ape menajere. | Conform Sectiunea 5.3.5 | Nu este cazul | Doar in caz de avarii/neetanseitati |
| 2. Platforma de depozitare dejectii | levigat | -nu este cazul | Doar in caz de neetanseitati |

Descrieti pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT care demonstreaza ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor (de la recomandarile BAT) sau a utilizarii masurilor alternative:

5.4.2 Structuri subterane

| Cerinta caracteristica BAT | Conformare cu BAT Da/Nu | Document de referinta | Daca nu va conformati acum, data pana la care va veti conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizati planul (planurile) de amplasament, care identifica traseul tuturor drenurilor, conductelor si canalelor si al rezervoarelor de depozitare subterane din instalatie. (Daca acestea sunt deja identificate in planul de inchidere a amplasamentului sau in planul raportului de amplasament, faceti o simpla referire la acestea). | DA | Planul cu retelele de apa si canalizare | - |
| Pentru toate conductele, canalele si rezervoarele de depozitare subterane confirmati ca una din urmatoarele optiuni este implementata: - izolatie de siguranta; -detectare continua a scurgerilor; -un program de inspectie si intretinere, (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri, verificari ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV-CCTV, care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel (de ex. in ultimii 3 ani si sunt repetate cel putin la fiecare 3 ani) | DA | Planul de intretinere si mentenanta in ferma | - |
| Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu necesita masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici |
| - |

5.4.3 Acoperiri izolante

| Cerinta BAT | Da/Nu | Daca nu, data pana la care va fi |
| --- | --- | --- |
| Exista un proiect de program pentru asigurarea calitatii, pentru inspectie si intretinere a suprafetelor impermeabile si a bordurilor de protectie care ia in considerare: capacitati; grosime; precipitatii; material; permeabilitate; stabilitate / consolidare; rezistenta la atac chimic; proceduri de inspectie si intretinere; asigurarea calitatii constructiei | DA Planul de intretinere si metenanta in ferma |  |
| Aplicarea practicilor de mai sus in toate zonele de acest fel? | DA | - |

5.4.4 Zone de poluare potentiala

Pentru fiecare zona in care exista posibiltatea ca activitatile sa polueze apa subterana, confirmati ca structurile instalatiei (drenuri, conducte, canale, rezervoare, batale) sunt impermeabilizate si ca straturile izolatoare corespund fiecareia dintre cerintele din tabelul de mai jos. Acolo unde nu se conformeaza, indicati data pana la care se vor conforma. Introduceti referintele corespunzatoare instalatiei dumneavoastra si extindeti tabelul daca este necesar

| Cerinta | Platforma pentru depozitarea dejectiilor | Retele subterane de canalizare a apelor uzate de spalare si fecaloid-menajere | Bazin vidanjabil pentru levigat | Cuva metalica rezervoare de motorina motorina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confirmati conformarea sau data pentru conformarea cu prevederile pentru: |  |  |  |  |
| -Suprafata de contact cu solul sau subsolul este impermeabila | DA | DA | DA | DA |
| -Cuve etanse de retinere a deversarilor | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | DA |
| -Imbinari etanse ale constructiei | DA | DA | DA | DA |
| -Conectarea la un sistem etans de drenaj | DA | DA | DA | NU este cazul |

5.4.5 Cuve de retentie

Pentru fiecare rezervor care contine lichide ale caror pierderi prin scurgere pot fi periculoase pentru mediu, confirmati faptul ca exista cuve de retentie si ca acestea respecta fiecare dintre cerintele prezentate in tabelul de mai jos

Pe amplasament exista doar un tip de  echipament ce are in dotare cuva de retentie : doua rezervorare de motorina.

| Cerinta | Rezervoare supraterane |
| --- | --- |
| Sa fie impermeabile si rezistente la materialele depozitate | DA |
| Sa nu aiba orificii de iesire (adica drenuri sau racorduri) si sa se scurga - colecteze catre un punct de colectare din interiorul cuvei de retentie | Se aplica |
| Sa aiba traseele de conducte in interiorul cuvei de retentie si sa nu patrunda in suprafetele de siguranta | Nu este cazul |
| Sa fie proiectat pentru captarea scurgerilor de la rezervoare sau robinete | Se aplica |
| Sa aiba o capacitate care sa fie cu 110% mai mare decat cel mai mare rezervor sau cu 25% din capacitatea totala a rezervoarelor | Nu se aplica |
| Sa faca obiectul inspectiei vizuale regulate si orice continuturi sa fie pompate in afara sau indepartate in alt mod, sub control manual, in caz de contaminare | Se aplica |
| Atunci cand nu este inspectat in mod frecvent, sa fie prevazut cu un senzor de nivel inalt si cu alarma, dupa caz | Nu se aplica |
| Sa aiba puncte de umplere in interiorul cuvei de retentie unde este posibil sau sa aiba izolatie adecvata | Nu se aplica |
| Sa aiba un program sistematic de inspectie a cuvelor de retentie, (in mod normal vizual, dar care poate fi extins la teste cu apa acolo unde integritatea structurala este incerta) | Se aplica program de inspectie vizuala. |

5.4.6 Alte riscuri asupra solului

| Identificati orice alte structuri, activitati, instalatii, conducte,etc. care,datorita scurgerilor, pierderilor, avariilor ar putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau a cursurilor de apa. | Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluari |
| --- | --- |
| Depozitari exterioare neorganizate/ necontrolate pentru dejectiile evacuate din hale dupa depopulare. | Sunt datorate unor practici neconforme.Se impune un management riguros . |
| Pierderi accidentale de produse petroliere sau uleiuri minerale de la utilajele si mijloacele de transport din incinta | Utilizarea de mijloace auto conform normelor RAR .Se interzic lucrari de intretinere a utilajelor (incarcator frontal) si a mijloacelor de transport (tractoare cu remorca) in spatii neamenajate.Existenta pe amplasament a absorbantilor, pentru indepartarea de pe platformele betonate a eventualelor scurgeri accidentale de combustibil/ulei. |
| Exfiltratii din reteaua de canalizare , fisuri ale platformelor betonate din fata halelor de crestere. | Verificarea periodica a retelelor si bazinelor subterane, a integritatii platformelor betonate. |

5.5 Emisii in ape subterane

5.5.1 Exista emisii directe sau indirecte de substante din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004, rezultate din instalatie, in apa subterana?

|  | Nu sunt evacuari directe in ape subterane din activitatile desfasurate pe amplasament. |
| --- | --- |
| 1 | Ce monitorizare a calitatii apei subterane este/va fi realizata? | Indicatori monitorizati conform AGA nr.99/01.07.2022 | Amplasamentul punctelor de monitorizare si caracteristicile tehnice ale lucrarilor de monitorizare | Frecventa (de ex.zilnica, lunar a,etc.) |
|  |  | pH azotati azotiti azot amoniacal fosfati sulfati | Trei foraje de observatie, unil in amonte si doua in aval fata de platforma de depozitare a dejectiilor, pe directia de curgere a freaticului Foraj de observatie X Y F1aval 321874,999 776609,911 F2amonte 321923,546 776516,888 F3aval 321843,999 776535,830 | semestrial |
| 2 | Ce masuri de precautie sunt luate pentru prevenirea poluarii apei subterane? | Se interzic practici neconforme privind evacuarea apelor uzate direct pe sol. Verificarea gradului de impermeabilizare a platformelor betonate din fata halelor de crestere si a rigolelor de preluare a apelor pluviale si de spalare a acestora Curatarea si inspectarea starii bazinelor subterane dupa fiecare vidanjare. Se interzic practici neconforme privind evacuarea si depozitarea dejectiilor in incinta fermei. Din punct de vedere constructiv platforma de dejectii corespunde cerintelor stabilite prin Ordinul 333/165/2021 – Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole. Depozitarea materialelor si produselor chimice periculoase in spatii special amenajate si utilizarea de catre personal instruit conform fiselor tehnice de securitate. |

5.5.2  Masuri de control intern si service al conductelor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si al conductelor, recipientilor si rezervoarelor prin care tranziteaza, respectiv sunt depozitate substante periculoase.

| Frecventa controlului si personalul responsabil: | Control vizual saptamanal, sef ferma |
| --- | --- |
| Cum se face intretinerea: | Exploatarea si intretinerea instalatiilor de gospodarire a apelor si a retelelor de canalizare se asigura de catre personalul de intretinere al societatii,conform programului pentru revizia si intretinerea instalatiilor si echipamentelor inclusiv a celor hidro-edilitare. Reparatiile curente se executa in perioada dintre doua revizii, remediindu-se defectiunile care nu sunt de natura sa produca intreruperea procesului tehnologic. Lucrarile care fac obiectul exploatarii si intretinerii retelelor de canalizare, sunt: -control periodic exterior si interior al retelelor; -intretinerea retelelor si a constructiilor anexe; -spalarea si curatarea retelelor; -desfundarea canalelor si rigolelor. In cazul unor accidente, personalul de exploatare anunta seful ierarhic superior. |
| Exista sume cu aceasta destinatie prevazute in bugetul anual al firmei? | Pentru interventii legate de intretinerea retelelor de conducte de canalizare nu sunt prevazute expres sume in bugetul annual, ele intrand la capitolul cheltuielilor de intretinere. |

5.6   Miros

Activitatea de crestere a pasarilor pentru reproductie rase grele in cele 18 hale si evacuarea dejectiilor solide din adaposturi la sfarsitul ciclului de crestere sunt surse de emisii odorizante. Mirosurile sunt cauzate de degradarea microbiana a substantelor organice (de ex.dejectii). Emisiile de mirosuri din halele de crestere/platformele de depozitare temporara a dejectiilor sunt o combinatie de mai mult de 150 componente in diferite concentratii. Chiar daca toate substantele chimice care conduc la perceptia mirosului sunt cunoascute, perceptia mirosului nu poate fi determinata bazandu-ne pe concentratia individuala a fiecarei substante intrucat disconfortul olfactiv este definit, conform art.1 din Legea nr. 123/2020,  ca “efectul generat de o activitate care poate avea impact asupra stării de sănătate a populaţiei şi a mediului, care se percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se cuantifică obiectiv conform standardelor naţionale, europene şi internaţionale în vigoare”

In general, mirosul este asociat in principal cu emisiile de gaze odorizante (NH3,H2S,etc.) dar luarea in considerare exclusiv a acestora nu trebuie considerat ca un indicator al prezentei mirosului (a se vedea cap.3.3.9 Emissions of odour -BAT/BREF IRPP-2017). In fermele de crestere intensiva a pasarilor, nivelul emisiilor de hidrogen sulfurat din halele de crestere este redus (cca 1 ppm)

Exhaustarea gazelor odorizante din adaposturi atrage dupa sine emisii sesizabile de mirosuri care se produc pe parcursul seriilor de crestere dar si dupa depopularea halelor la sfarsitul fiecarui ciclu de crestere, in primele zile in care se face evacuarea dejectiilor din adaposturi.

Platforma pentru depozitarea temporara a dejectiilor este tot o sursa de miros. Emisiile sunt reduse comparativ cu halele de crestere unde se face evacuarea fortata a aerului la exterior prin sistemele de exhaustare.

Directia predominanta a vanturilor (din secorul nordic- N, NV- care reprezinta 40,3%), conditiile de dispersie din zona Dobrogei, existenta unui corp compact de padure intre amplasamentul fermei si zona rezidentiala a localitatii M.Kogalniceanu situate la o distanta de cca. 1,2 km fata de limita Nordica a amplasamentului, argumenteaza aprecierea unui risc scazut de generare a unui impact generat de mirosuri dezagreabile in special pe directia zonelor sensibile.

Reducerea mirosurilor generate din activitatile desfasurate in instalatie se realizeaza prin conformarea cu tehnicile recomandate BAT.

In cazul existentei reclamatiilor, operatorul va intocmi un Plan de gestionare a disconfortului olfactiv, dupa determinarea prezentei si concentratiei mirosurilor in aerul din zona rezidentiala, evaluate conform standardelor in vigoare, in concordanta cu prevederile Legii nr.123/2020.

5.6.1 Separarea instalatiilor care nu genereaza miros

Activitati care nu utilizeaza sau nu genereaza substante urat mirositoare trebuie mentionate aici. Trebuie furnizate suficiente explicatii in sprijinul acestei optiuni pentru a permite Operatorului sa nu mai dea informatii suplimentare. In cazul in care sunt utilizate sau generate substante urat mirositoare, dar acestea sunt izolate si controlate, nu trebuie completat acest tabel, ci trebuie in schimb descrise in Tabelul 5.6.3

Nu este cazul

5.6.2 Receptori

| Identificati si descrieti fiecare zona afectata de prezenta mirosurilor | Au fost realizate evaluari ale efectelor mirosului asupra mediului? | Se realizeaza o monitorizare de rutina? | Prezentare generala a sesizarilor primite | Au fost aplicate limite sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -Zona rezidentiala a localitatii M.Kogalniceanu – cca.1200 m | NU | NU | Nu s-au inregistrat sesizari privind mirosul dezagreabil provenit din instalatie. | Conditii: -In sistemul de crestere sunt luate masurile necesare pentru reducerea emisiilor de amoniac (management nutritional, evacuarea ritmica a dejectiilor din halele dotate cu baterii imbunatatite si voliere). In hale exista senzori pentru masurarea nivelului de amoniac (maxim 20 ppm) si CO2 (maxim 3000 ppm) la nivelul capetelor puilor, astfel incat calculatorul de proces comanda punerea in functiune a sistemul automat de exhaustare a aerului din hale. -Transportul dejectiilor cu mijloace adecvate, acoperite cu prelate; -Livrarea ritmica a dejectiilor de pe platforma de depozitare temporara pentru evitarea suprastocurilor. |

5.6.3 Surse/emisii nesemnificative

Emisii din surse mobile : incarcatoare frontale , tractor cu remorca, autocamioane pentru descarcare/incarcare pui, autobenere pentru descarcare furaje,etc.

5.6.3.1 Surse de mirosuri

(inclusiv actiuni intreprinse pentru prevenire si/sau minimizarea acestora)

| Unde apar mirosurile si cum sunt ele generate | Descrieti sursele de emisii puncti-forme | Descrieti emanatiile fugitive sau alte posibilitati de emanare ocazionala | Ce materiale mirositoare sunt utilizate sau ce tip de mirosuri sunt generate | Se realizeaza o monito-rizare continua sau ocazionala? | Exista limite pentru emanarile de mirosuri sau alte conditii referitoare la acestea? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emanarilor | Descrieti masurile care trebuie luate pentru respectarea BAT si a termenelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| - Procesele metabolice ale pasarilor genereaza gaze odorizante .In halele de crestere mirosurile sunt generate ca urmare a descompunerii dejectiilor, rezultand gaze odorizante (NH3,CH4,N2O). - Pe platforma de dejectii mirosurile sunt generate ca urmare a descompunerii dejectiilor rezultand gaze odorizante (NH3,CH4,N2O) | Gaze odorizante rezultate din descompunerea microbi-ana a dejectiilor in hale, evacuate prin sistemele de ventilatie ale halelor de crestere | Emisiile fugitive apar in perioade cand: -se asigura ventilatia naturala a halelor; -se evacueaza dejectiile din hale -se incarca dejectiile in mijloace de transport in vederea evacuarii de pe amplasament -se incarca/des-carca pasari la depopularea/popularea halelor. | Mirosurile sunt datorate prezentei in aer a gazelor rezultate din descompu-nerea dejectiilor ,in principal NH3, CH4,N2O | NU Monito-rizarea ocazionata de eventuale sesizari din partea populatiei. | Nu exista limite, stabilite la nivel national prin acte de reglementare, privind concentratia mirosului. Prezenta si concentratia mirosului, stabilite conform: SR EN 16841-1:2017 SR EN 16841-2:2017 SR EN 13725:2022 Calitatea aerului Concentratia maxima admisibila de NH3:, in aerul din zonele protejate, conform STAS 12574-87 Aer din zonele protejate: -CMA24h=0,1 mg/mc -CMA30’=0,3 mg/mc | Reducerea emisiilor de amoniac din hale se face prin: - management nutritional adaptat varstei pasarilor/furaje cu continut redus de proteina bruta; -sistem automat de ventilatie; -utilizarea sistemului de adapare (niplu cu tavita recuperatoare) care asigura minimizarea pierderilor si evitarea umezirii dejectiilor de pe benzile de colectare. Reducerea emisiilor de mirosuri de la manipularea/depozitarea dejectiilor in ferma se face prin: -interdictia depozitarii exterioare a dejectiilor, in afara platformei de depozitare; - reducerea perioadei de depozitare a dejectiilor pe platforma prin transportul regulat la beneficiarii de feertilizant organic; -manipularea dejectiilor exclusiv in perioade cu date climatice favorabile dispersiei poluantilor atmosferici | Conform coloana (g)-sunt masurile aplicate in ferma |

5.6.4 Declaratie privind managementul mirosului

Reducerea mirosurilor dezagreabile generate din activitatile desfasurate in instalatie se realizeaza prin conformarea cu tehnicile recomandate BAT 13, cu tehnicile recomandate prin BAT 3 pentru reducerea emisiilor amoniac prin reducerea azotului total excretat din dejectii si prin reducerea emisiilor de amoniac din depozitare conform BAT 14 , astfel:

- Se aplica managementul nutritional conform BAT 3;

- Se utilizeaza tehnologie care favorizeaza diminuarea emisiilor de amoniac din ferma prin intretinerea unui microclimat optim (de ex. Sistemul de adapare prin picurare, sistem automat de ventilatie);

- Nu se fac evacuari de dejectii din hale in perioade cu date climatice defavorabile dispersiei;

- Livrarea ritmica a dejectiilor depozitate pe platforma de dejectii pentru evitarea suprastocurilor.

Managementul mirosurilor

| Sursa/punct de emanare | Natura/ cauza avariei | Ce masuri au fost implementate pentru prevenirea sau reducerea riscului de producere a avariei? | Ce se intampla atunci cand se produce o avarie? | Ce masuri sunt luate atunci cand apare? | Cine este responsabilul pentru initierea masurilor? | Exista alte cerinte specifice cerute de autoritatea de mediu? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i | j | k | l | m | n |
| -Halele de crestere a pasarilor pentru reproductie rase grele | -Defectarea sistemului de ventilatie sau intreruperea curentului electric. -Avarii la sistemul de alimentare cu apa ce conduce la umezirea asternutului. | -Program de intretinere si reparatii curente ale sistemelor de ventilatie, alimentare cu apa si furajare . - dotarea fermei cu electrogenera-tor. | Depasirea parametrilor tehnologici in hale conduc la acumularea amoniacului in interiorul acestora. | -Remedierea imediata a defectiunii la sistemul de ventilatie sau linia electrica. - punerea imediata in functiune a electrogenera-toarelor. -asigurarea conditiilor pentru ventilatia naturala | Personal de exploatare | NU |
| Dejectii depozitate pe platforma de dejectii | Autoaprinde-rea gramezii de dejectii in zilele caniculare | Reducerea cantitatii de dejectii depozitate prin livrare constanta | Emanatii de fum in atmosfera | Utilizarea mijloacelor PSI din cadrul fermei | Personal de exploatare | NU |
| Mortalitati | -Intreruperea curentului electric. - defectiuni aparute la incineratoare | - Dotarea instalatiei cu electrogenerator pe motorina. - Contract cu un operator autorizat pentru neutralizare SNCU. | Miros datorat descompunerii cadavrelor | -Pornirea automata a electrogeneratorului. - Transportul SNCU la o instalatie de producere a biogazului (SC BIOCARNIC ESCO SRL) | Personal de exploatare -Seful de ferma | NU |

5.7  Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/evaluarii BAT

Sistemul de crestere al pasarilor pentru reproductie rase grele – in hale, la sol, pe asternut permanent de paie sau coji de orez, cat si echipamentele si tehnologia adoptate in cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele M.Kogalniceanu, sunt conforme cu datele de referinta BAT conform DECIZIEI DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor (a se vedea Anexa 1 la Raportul de amplasament).

SECTIUNEA 6 - MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR/SNCU

6.1 Surse de deseuri/SNCU

Surse si fluxuri de deseuri/SNCU

| Denumire SNCU/deseu | Sursa | Cod deseu cf.HG 856/2002/ Cf. Reg.UE 1069/2009 | Cant. Gene-rate 2023 to/an | Cod elimi-nare/ Valori-ficare | Gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dejecţii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat şi tratate în afara incintei | Crestere pasari pentru reproductie rase grele | 02 01 06/ SNCU -Materiale de categoria a 2-a | 1596 | R3 R10 R3 | Stocare temporara pe platforma de dejectii pana la predare catre terti pentru a fi utilizat ca : -materie prima intr-o instalatie de producere a compostului conform art.13, lit. (e), pct. (ii)- Reg.UE nr.1069/2009; sau - pentru a fi aplicat pe soluri fara prelucrare, ca fertilizant conform art.13, lit.(f)- Reg.UE nr.1069/2009, de catre terti pe baza Studiului pedologic si Planului de fertilizare aprobat de OSPA - solutia la data revizuirii AIM - contract incheiat cu SC UNIGRAINS TRADING SRL ; sau -materie prima intr-o instalatie de producere a biogazului conform art.13, lit (e), pct. (ii)- Reg.UE nr.1069/2009. |
| Deseuri de tesuturi animale (cadavre pasari) |  | 02 01 02/ SNCU Materiale de categoria a 2-a | 46,558 | R3 D10 R3 | Stocare temporara in saci de polietilena, in lazi frigorifice, pana la: - predare catre o societate autorizata in vederea utilizarii ca hrana in fermele pentru obtinerea de momeli vii pentru pescuit, conform art.18, alin (1), lit.(h) din Reg.UE 1069/2009; sau -eliminarea prin incinerare, conform art.13, lit.(a), pct.(i) - Reg.UE nr.1069/2009 in incineratoarele proprii - solutia la data actualizarii AIM; Sau - predare catre o societate autorizata in vederea utilizarii ca materie prima intr-o instalatie de producere a biogazului conform.art.13, lit.(e),pct(i) – predare la SC BIOCARNIC ESCO SRL Tulcea conform contract din 07.12.2021, in situatia in care nu functioneaza incineratorul (revizii/reparatii). |
| Alte deseuri nespecificate - Melanj (Oua sparte, oua clare) |  | 02 01 99/ SNCU Materiale de categoria a 3-a | 3 | D10 | Se colecteaza in recipiente de PVC, se depoziteaza temporar in camera special amenajata in cladirea depozitului pentru oua. Se incinereaza in incineratoarele proprii. |
| Ambalaje din hartie si carton (cofraje deteriorate) | Activitati conexe: -vid sanitar ; -incinerare cadavre pasari/melanj | 15 01 01 | 0 | R12 | Colectare separata in containere si pubele si predare la SC MSD COM SRL BUZAU |
| Ambalaje din plastic |  | 15 01 02 | 0 |  |  |
| Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase |  | 15 01 10* | 0,252 | R12 | Stocare temporara in spatii amenajate si securizate - predate la SC ACTIS DISTRIBUTION SRL. |
| Cenuşi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11 |  | 19 01 12 | 0,940 | D5 | Colectare in pubela etansa, depozitata pe platforma de beton din vecinatatea incineratorului. Predare la SC VIVANI SALUBRITATE SA. |
| Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35 | Activitatea de mentenanta a echipamente-lor folosite in procesul de productie | 20 01 36 | 0 | R12 | Colectare separata in containere specializate si predate operatorilor autorizati pentru colectarea acestor tipuri de deseuri. Contract nr.9903/11.04.2022-RECOLAMP |
| Tuburi flourescente si alte deseuri cu continut de mercur |  | 20 01 21* | 0,005 | R12 |  |
| Echipamente casate, altele decat cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 (DEEE cat.3 - corpuri de iluminat LED) |  | 16 02 14 | 0 | R12 |  |
| Deseuri de materiale plastice (cu exceptia ambalajelor) |  | 02 01 04 | 0 | R12 | Colectare separata in containere si pubele si predare la SC MSD COM SRL BUZAU |
| Deseuri metalice |  | 02 01 10 | 0 | R12 |  |
| Namoluri de la spalare si curatare |  | 02 01 01 | 0,02 | R10 | Colectate din caminele filtru pentru grosiere in recipient metalic si transportare la platforma de dejectii. |
| Deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor (ambalaje medicamente, vitamine) | Activitati sanitar-veterinare | 18 02 03 | 0 | D10 | Stocare temporara in recipienti etansi, inscriptionati, in spatii amenajate-magazia pentru produse farmaceuutice si eliminare prin operatori autorizati -SC ACTIS DISTRIBUTION SRL |
| Deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor (ambalaje vaccinuri, antibiotice) |  | 18 02 02* | 0,0835 | D10 |  |
| Deseuri municipale amestecate | Activitati administrative | 20 03 01 | 19,15 | D5 | Colectare in pubele, eliminare prin operatorul de salubritate autorizat - SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA M.KOGALNICEANU |
| Deseuri de plastic |  | 20 01 39 | 0,03 | R12 | Colectare in pubele,valorificare prin operatorul de salubritate autorizat - SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA M.KOGALNICEANU |
| Hartie si carton |  | 20 01 01 | cca.0,01 | R12 |  |
| Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere | Activitati de intretinere a utilajelor | 13 02 05* | 0 | R9 | Se preiau la revizie de firme contractante ale serviciului. |
| Baterii cu plumb |  | 16 06 01* | 0 | R 13 |  |
| Anvelope scoase din uz |  | 16 01 03 | 0 | R12 |  |

6.2 Evidenta deseurilor

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | DA/NU |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse in documente urmatoarele informatii despre deseurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalatie | DA, gestionarea deseurilor se realizeaza conform HG 856/2002 si OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile ulterioare. |
| Cantitate | DA, se mentin evidente cu cantitatile de deseuri generate |
| Natura | DA, se verifica tipul deseului:periculos/nepericulos. |
| Origine (unde este relevant) | DA, se colecteaza separat,functie de origine. |
| Destinatie (obligatia urmaririi-daca sunt trimise in afara amplasamentului) | DA,raspunderea este asumata pana la valorificare/ eliminare. |
| Frecventa de colectare | DA,saptamanal/lunar/pe baza de comanda, functie de termenii contractuali. |
| Modul de transport | DA, doar de operatori autorizati. |
| Metoda de tratare | Pe amplasament nu se trateaza deseuri |

6.3 Zone de depozitare

| Identificati zona | Deseurile depozitate | Sunt ele identificate in mod clar,inclusiv capacitatea maxima de depozitare(CD) si perioada maxima de depozitare(PMD)? | Proximitatea fata de:cursuri de apa;zone de interes public/vulnerabile la vandalism;alte perimetre sensibile (detalii). Identificati masurile necesare pentru minimizarea riscurilor | Amenajarile existente pe depozite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spatiu delimitat pe platforma betonata, in vecinatatea pavilioanelor administrative | Menajere amestecate si fractii colectate separat: Hartie/carton, Plastic | CD=60 mp PMD= 14 zile | Nu este cazul | 2 containere metalice si pubele din plastic pentru fractii colectate separat, platforme betonate |
| Platforma pentru depozitarea dejectiilor situate la limita vestica a amplasamentului | Dejectii amestecate cu pat epuizat | CD=420 mp PMD=4,5-5 luni | Nu este cazul | Constructie speciala cu suprafata de 420 mp (35x12), cu paviment betonat, cu panta de scurgere a levigatului, prevazuta cu pereti laterali cu inaltimea de cca.80 cm (pe doua laturi) iar cea de-a treia latura este perete comun cu cladirea fostei statii de incubatie . Pentru colectarea levigatului platforma de dejectii este dotata cu rigola colectoare ce deverseaza intr-un bazin cu volumul de 32 mc, vidanjabil |
| Lazi frigorifice amplasate in containerele incineratoarelor | Cadavre pasari | CD=2x400l PMD=1 luna | NU este cazul | Spatiu dotat cu sifon de pardoseala pentru asigurarea igienei. |
| Sala in cladirea depozitului de oua | Melanj (oua neconforme-oua clare) | CD 100 l PMD=1-2 zile | Nu este cazul | Containere |
| Magaziile de chimicale din cladirile administrative | Deseurile de ambalaje de la produsele DDD | CD=2x10 mp PMD = max.1 luna | Nu este cazul | Incapere cu pavimentbetonate |

6.4 Cerinte speciale de depozitare

(de ex. Pentru deseuri inflamabile, deseuri sensibile la caldura sau lumina, separarea deseurilor incompatibile, deseuri care se pot dizolva sau pot reactiona cu apa – care trebuie depozitate in spatii acoperite)

| Material | Categorie de mai jos | Este zona de depozitare acoperita (D/N) sau imprejmuita in intregime (I) | Exista un sistem de evacuare a biogazului (D/N) | Levigatul este drenat si tratat inainte de evacuare (D/N) | Exista protectie impotriva inundatiilor sau a patrunderii apei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dejectii | AA,C | I (pe trei laturi) | N | D | D |
| Cadavre pasari | A | D | N | N | D |

A          Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii acoperite

AA       Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii imprejmuite

B          Aceste material este probabil sa degaje praf si sa necesite captarea aerului si directionarea lui catre o instalatie de filtrare.

C          Sunt posibile reactii in apa. Nu trebuie depozitate in zone inundabile

6.5 Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)

Conformarea cu cerintele BAT pentru depozitarea deseurilor in recipienti

| Cerinte BAT | Da/Nu |
| --- | --- |
| Recipientii de depozitare trebuie sa fie: -prevazuti cu capace, valve etc. si securizati; -inspectati in mod regulat si inlocuiti sau reparati cand se deterioreaza -prevazuti cu etichete privind substanta depozitata | Da, - containerele pentru depozitarea SNCU; - doua rezervoare pentru depozitarea motorinei |
| Implementarea unei proceduri bine documentate pentru cazurile recipientilor deteriorati sau sparti | Nu exista procedura scrisa. Se inlocuiesc/se repara, dupa caz,. |

6.6 Recuperarea sau eliminarea deseurilor/SNCU

| Sursa deseurilor | Metale asociate/ prezenta PCB sau azbest | Deseuri generate | Optiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliati (daca este cazul) optiunile utilizate sau propuse in instalatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Reciclare Recuperare Eliminare sau Nu se aplica | Specificati optiunea | Daca optiunea actuala este”eliminare” precizati data pana la care veti implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificati de ce este imposibil de realizat dpdv tehnic si economic |
| Cresterea pasarilor pentru reproductie rase grele | - | Dejectii (SNCU) | Tratare aeroba intr-o instalatie pentru producerea compostului | Recuperare | Valorificare prin aplicare pe terenuri agricole ca fertilizant natural | - |
|  | - | Cadavre de pasari (SNCU) | Fermentare anaeroba intr-o instalatie pentru producerea biogazului | Eliminare | Incinerare in incinerator propriu | - |
|  |  | Oua sparte -melanj (SNCU) | Tratare in instalatii pentru obtinerea prafului de oua | Eliminare | Incinerare in incinerator propriu | - |
| Vid sanitar |  | Ambalaje contaminate cu substante periculoase de la produsele DDD | Nu se aplica | Eliminare | Nu este cazul | Nu este cazul |
| Administra-tiv/personal |  | Deseuri menajere | Colectare selectiva si valorificarea fractiunilor | -Valorificare pentru factiile recilabile; -Eliminare | Valorificare/Eliminare prin terti | Nu este cazul |
| Mentenanta echipamentelor si instalatiilor de productie |  | Deseuri materiale plastice Deseuri metalice DEEE | Colectare separata | Valorificare | Reciclare | Nu este cazul |

6.7 Deseuri de ambalaje

| Material | Deseuri de ambalaje | Valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie (to) -2022 - |
| --- | --- | --- |
|  |  | Reciclare material | Alte forme de reciclare | Total reciclare | Valorificare energetica | Alte forme de valorificare | Incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie | Total valorificate si/sau incinerate in instalatii de valorificare/incinerare sau recuperare de energie |
|  | a(to) | b | c | d | e | f | g | h |
| Sticla | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hartie/carton | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plastic – bidoane produse pentru dezinfectie contaminate cu subst. periculoase (cod 15 01 10*) | 0,252 | - | - | - | - | 0,252 | - | 0,252 |
| Aluminiu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Metal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lemn | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Altele | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 0,252 | - | - | - |  | 0,252 | - | 0,252 |

SECTIUNEA 7 -  ENERGIE

7.1    Cerinte energetice de baza

7.1.1 Consumul de energie

| Sursa de energie | Consum de energie – 2022 - |
| --- | --- |
|  | Furnizata (MWh) | Primara (MWh) | %din total |
| Electricitate din reteaua publica | 127,044 | - | 100% |
| Electricitate din alta sursa | - | - | - |
| Abur/apa fierbinte achizitionata si nu generate pe amplasament | - | - | - |
| Gaze naturale* | 6.106,522 | Nu se aplica | 100% |
| Motorina** | 61,83 | Nu se aplica | 100% |
| Carbune | - | - | - |
| Altele (peleti) | - | - | - |

##### *1 mc gaze naturale= 10,58 kWh

** 1 l motorina=40MJ=11,1 kWh

7.1.2 Energie specifica

Informatii despre consumul specific de energie pentru activitatile din ferma sunt descrise in tabelul urmator:

| Listati mai jos activitatile | Consum specific de energie (CSE) | Descrierea fundamentelor CSE | Comparati CSE cu orice limite furnizate in Indrumarul specific sectorului sau alte standard industriale |
| --- | --- | --- | --- |
| Cresterea pasarilor pentru reproductie rase grele | - | - nu sunt valori BAT-AEL pentru consumuri de energie* -consumurile de energie electrica si GN nu se contorizeaza pe consumatori ci pe instalatie. | - |

* Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302

| Parametru | Valori limita parametrii relevanti | Referinta |
| --- | --- | --- |
|  | Performanta cadrul Fermei 1 reproducere rase grele (RRG)-Calarasi | Prin cele mai bune tehnici disponibile |  |
| Consum de gaz | In cadrul fermei nu se pot separa consumurile de gaz pentru incalzire hale, de cele pt preparare apa calda in cadrul filtrelor sanitare sau incalzire. | 47,6 kWh/mp 1,42 kWh/cap | Tab.3.17 BREF IRPP Tab.3.22 BREF IRPP |
| Consum de gaz |  | 1,1 kWh/mp* | Tab.3.17 BREF IRPP |
| Consum energie electrica pentru puicute | In cadrul fermei nu se pot separa consumurile de energie electrica din halele de productie de restul consumatorilor | 0,45 kWh/cap | Tab.3.22 BREF IRPP |
| Consum energie electrica pentru adulte |  | 18,8 kWh/mp* 2,45 kWh/cap** | Tab.3.18 BREF IRPP Tab.3.22 BREF IRPP |
| * valori indicate pentru pui de carne pentru reproductie (broiler breeders) ** valori indicate pentru gaini ouatoare (sistem de crestere liber) |

    - Intretinere

Masurile fundamentale pentru functionarea si intretinerea eficienta din punct de vedere energetic sunt descries in tabelul de mai jos:

| Exista masuri documentate de functionare,intretinere si gospodarire a energiei pentru urmatoarele componente? (acolo unde este relevant): | DA/NU | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documente de referinta, termenele la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer conditionat,proces de refrigerare si sisteme de racire | DA | - | Program de reparatii si intretinere a utilajelor |
| Functionarea motoarelor si mecanismelor de antrenare | DA | - | Fisa tehnica a instalatiilor pentru: -linie de transport a furajelor de la buncarele exterioare in hale -sistemul de ventilatie hale |
| Sisteme de gaze comprimate | DA |  | Verificare tehnica periodica |
| Sisteme de distributie a aburului | - | DA | Nu exista astfel de sisteme |
| Sisteme de incalzire a spatiilor si furnizare a apei calde | DA | - | Verificare tehnica periodica -centrale termice -sistemul de incalzire hale |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare | DA | - | Fisa tehnica a instalatiilor pentru: -linie de transport furaje |
| Intretinerea boilerelor pt optimizarea excesului de aer | - | DA | Nu exista astfel de sisteme |
| Alte forme de intretinere relevante pentru activitatile din instalatie | DA |  | In perioada de vid sanitar se face intretinerea si revizia tuturor instalatiilor din dotarea halelor,conform programarilor si recomandarilor din fisele tehnice si a normelor sanitar-veterinare. |

7.2 Masuri tehnice

Masurile tehnice fundamentale pentru eficienta energetica sunt descries in tabelul de mai jos:

| Confirmati ca urmatoarele masuri tehnice sunt implementate pentru evitarea incalzirii excesive sau a pierderilor din procesul de racire pentru urmatoarele aspecte: | DA | Nu este relevant | Informatii suplimentare (termenele prevazute prin aplicarea masurilor sau motivul pt.care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficienta a sistemelor de abur, a recipientilor si a conductelor incalzite | - | DA | Nu se folosesc astfel de sisteme |
| Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii | DA | - | Peretii halelor - sistem termoizolant cu polistiren. |
| Senzori si intrerupatoare temporizate simple sau prevazute pentru a preveni evacuarile inutile de lichide si gaze incalzite | DA | - | Sunt utilizate in fiecare hala pentru inregistrarea temperaturii si umiditatii si declansarea automata a sistemului de ventilatie si/sau incalzire. |
| Alte masuri adecvate | DA | - | Automatizarea tuturor sistemelor din dotare (climatizare,incalzire,instalatii de hranire si de adapare,iluminat, preluarea oualor din cuibare si transport la capatul halei). |

7.2.1 Masuri de service al cladirilor

Masuri fundamentale pentru eficienta energetica a service-ului cladirilor sunt descries in tabelul de mai jos:

| Conformati ca urmatoarele masuri de service al cladirilor sunt implementate pentru urmatoarele aspecte: | DA/NU | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documente de referinta,termen de punere in practica/aplicare masuri) |
| --- | --- | --- | --- |
| Exista o iluminare artificiala adecvata si eficienta din punct de vedere energetic: | DA | - | Se asigura iluminarea artificiala a halelor de crestere prin aplicarea unor programe de lumina functie de etapa de dezvoltare a efectivului de pasari si perioadele de ouat. |
| Exista sisteme de control al climatului eficiente energetic pt.: -incalzirea spatiilor -apa calda -controlul temperaturii -ventilatie -controlul umiditatii | DA | - | Halele de crestere/productie sunt dotate cu un sistem de control automatizat care asigura parametrii optimi de microclimat,hranire si adapare pentru cresterea -intretinerea pasarilor |

7.3 Eficienta energetica

| Masura de eficienta energetica | Recuperari de CO2 (tone) | Cost anual echivalent (CAE) EUR | CAE/CO2 recuperat EUR/tona | Data de implemen-tare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anual | Pe durata de functionare |  |  |  |  |
| Sistem automatizat de climatizare | Nu s-a facut evaluarea | Nu s-a facut evaluarea | Nu s-a facut evaluarea | Nu s-a facut evaluarea | - | In cazul sistemului de incalzire pe GN-control automat de sistem. |

7.3.1. Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare/economisire a energiei | Exista aceasta tehnica utilizata in mod current in instalatie? DA/NU | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicate termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Recuperarea caldurii din diferite parti ale proceselor | NU | Nu se recupereaza si nu se reintroduce in proces caldura din hale |
| Tehnici de deshidratare de mare eficienta pentru minimizarea energiei de uscare | NU | Se asigura mentinerea unui asternut uscat in hale prin intermediul sistemului de ventilatie/incalzire. |
| Minimizarea utilizarii apei si utilizarea sistemelor inchise de circulatie a apei | DA | Se face minimizarea consumului de apa utilizata la spalarea halelor prin folosirea inst.de spalare apa sub presiune dar nu se recomanda reintroducerea in circuit dupa o epurare prealabila din motive de biosecuritate. |
| Izolatie buna (cladiri,conducte,etc) | DA | Izolatia peretilor halelor datorita utilizarii sistemului termoizolant. |
| Amplasamentul instalatiei pentru reducerea distantelor de pompare | NU este cazul | Gospodaria de apa este amplasata intre cele goua sectoare MK1 si MK2. |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comanda electronica | NU | Nu se utilizeaza in tehnologie |
| Utilizarea apelor de racire reziduale pentru recuperarea caldurii | NU | Nu se utilizeaza in tehnologie. |
| Transportor cu benzi transportoare in locul celui pneumatic | DA | Transportoare cu benzi pentru colectare oua in halele din sectorul MK1 |
| Masuri optimizate de eficienta pentru instalatiile de ardere, de ex.preincalzirea aerului/comb.,excesul de aer) | NU | Nu se utilizeaza in tehnologie |
| Procesare continua in loc de procese discontinue | NU | Nu se utilizeaza in tehnologie |
| Valve automate | NU | Nu este cazul pentru instalatii |
| Valve de returnare a condensului | NU | Nu este cazul pentru instalatii |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare | NU | In cazul depozitului de dejectii |
| Altele | - | - |

7.4 Alternative de furnizare a energiei

| Tehnici de furnizare a energiei | Este acesta tehnica utilizata in mod curent in instalatie?(DA/NU) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unitatilor de co-generare | NU | Nu este cazul in ferma |
| Recuperarea energiei din deseuri | NU | Nu se realizeaza pe amplasament |
| Utilizarea de combustibili mai putin poluanti | NU | Din punct de vedere al consturilor de investitie, utilizarea instalatiilor de incalzire ce folosesc combustibili fosili este cea mai fezabila. Dintre combustibilii fosili s-a ales solutia gaze naturale , mai putin poluanta si disponibila la amplasament. Se analizeaza utilizarea pentru viitor a surselor de energie regenerabila (energie solara,pompe de caldura, etc) ca back-up pentru GN. |

SECTIUNEA 8 - ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR

8.1 Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase SEVESO

Obiectivul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 59/2016  privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

Cantitatea maxima de motorina existenta in cele 2 rezervoare este de 8 to.

Conform prevederilor Anexei nr.1 la Legea nr.59/2016, ” In situatia in care o substanta periculoasa intra sub incidenta partii 1 din prezenta anexa şi este de asemenea mentionata in lista din partea 2, sunt aplicabile cantitatile relevante pentru incadrare, stabilite in coloanele 2 şi 3 din partea 2.”

Motorina intra sub incidenta Partii1 din Anexa nr.1 la Legea nr. 59/2016 dar se regaseste si in lista din Partea 2 unde cantitatea relevanta pentru incadrarea amplasamentului de nivel inferior  este de  2.500 to.

8.2 Plan de management al accidentelor

Utilizand recomandarile prevazute de BAT ca lista de verificare, completati acest tabel pentru orice eveniment care poate avea consecinte semnificative asupra mediului sau atasati planurile de urgenta (interna si externa) existente care sa prezinte metodele prin care impactul accidentelor si avariilor este minimizat.

| Scenariu de accident sau de evacuare anormala | Probabilitatea de producere | Consecintele producerii | Masuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilitatii de producere | Actiuni planificate in eventualitatea ca un astfel de eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Epidemii | Minima | Majore | Asistenta sanitar-veterinara permanenta | -carantina -planuri de interventie in colaborare cu DSV. |
| Fisurare retea de canalizare sau platforma betonata din fata halelor unde se stocheaza temporar dejectii | Minima | Medie | Verificari periodice privind etanseitatea structurilor | Conform Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale |
| Evacuarea pe sol a apelor pluviale contaminate cu dejectii in situatia unor conditii atmosferice extreme (ploi torentiale) | Minima | Medie | Evitarea evacuarilor in perioade nefavorabile si scurtarea la minim a perioadei de stocare temporara, pana la transport in afara amplasamentului. | Conform Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale. |

Care dintre cele de mai sus considerati ca provoaca cele mai critice riscuri pentru mediu?

8.3 Tehnici

Explicati pe scurt modul in care sunt folosite urmatoarele tehnici, acolo unde este relevant.

|  | Raspuns |
| --- | --- |
| TEHNICI PREVENTIVE |  |
| Inventarul substantelor | Sectiunea 3.1 |
| Trebuie sa existe proceduri pentru verificarea materiilor prime si deseurilor pentru a ne asigura ca ele nu vor interactiona contribuind la aparitia unui incident | DA Se tin evidente pentru: -receptie materiale -fise cu date de securitate -gestioare deseuri |
| Depozitare adecvata | A se vedea Sectiunile 5.4 si 6.3 |
| Alarme proiectate in proces, mecanisme de decuplare si alte modalitati de control | DA Sunt alarme care se declanseaza in caz de sistare a furnizarii energiei electrice, GN si apei. |
| Bariere si retinerea continutului | DA – pereti pe trei laturi (platforma de dejectii) si rigola si bazin cu V=32 mc pt colectare levigate. |
| Cuve de retentie si bazine de decantare | DA -Cuve de retentie ale rezervoarelor de motorina |
| Izolarea cladirilor | DA |
| Asigurarea preplinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi) de ex.masurarea nivelului, alarme independente de nivel inalt | NA |
| Sisteme de securitate pentru prevenirea acesului neautorizat | DA |
| Registru pentru evidenta tuturor incidentelor,rateurilor,schimbarilor de procedura,evenimentelor anormale si constatarilor inspectiilor de intretinere | Sectiunea 2.1 |
| Trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a raspunde si a trage invataminte din aceste incidente | Sectiunea 2.1 |
| Rolurile si responsabilitatile personalului implicat in managementul accidentelor | DA |
| Proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii insuficiente intre angajati in cadrul operatiunilor de schimbare de tura, de intretinere sau in cadrul altor operatiuni tehnice | DA Instructiuni de lucru, rapoarte de tura. |
| Compozitia continutului din colectoarele de retentie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificata inainte de epurare sau eliminare | Nu este cazul |
| Canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarma de nivel inalt sau cu un senzor conectat la o pompa automata pentru depozitare (nu evacuare);trebuie sa fie implementat un sistem pentru a asigura ca nivelurile colectoarelor sunt mereu mentinute la o valoare minima | Nu este cazul |
| Alarmele de nivel inalt nu trebuie folosite in mod obisnuit ca metoda primara de control al nivelului | Nu este cazul |
| ACTIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
| Indrumare privind modul in care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident | DA |
| Caile de comunicare trebuie stabilite cu autoritatile de resort si cu serviciile de urgenta | DA |
| Echipament de retinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anuntarea autoritatilor de resort si proceduri de evacuare | Nu este cazul |
| Izolarea scurgerilor posibile in caz de accident de la anumite componente ale instalatiei si a apei folosite la stingerea incendiilor de apa pluviala, prin retele separate de canalizare | NU |
| Alte tehnici specifice pentru sector | A se vedea Sectiunea 4 |

SECTIUNEA 9 - ZGOMOT SI VIBRATII

9.1 Receptori

| Identificati si descrieti fiecare locatie sensibila la zgomot, care este afectata | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat? | Exista un punct de monitorizare specificat care are legatura cu receptorul? | Frecventa moni-torizarii | Care este nivelul zgomotului cand instalatia functioneaza? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul Distanta fata de zona rezidentiala cea ma apropiata este mai mare de 1200 m. | Nu s-a masurat | NU | - | -sisteme de ventilatie (43-45) dB(A) -populare/ depopulare (55-60) dB(A) -spalare in vid sanitar (80-85)dB(A) -transportul si incarcarea furajelor in silozuri:80-90 dB(A) | NU Valoarea admisa a zgomotului la limita zonei functionale nu va depasi nivelul de zgomot de 65 dB conform SR 10009:2017. |

9.2 Surse de zgomot

| Identificati fiecare sursa semnificativa de zgomot sau/si vibratii | Numarul de referinta al sursei | Descrieti natura zgomotului sau a vibratiei | Exista un punct de moni-tori-zare specificat? | Care este contributia la emisia totala de zgomot? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot | Masuri care trebuie luate pentru respectarea BAT si a termenelor stabilite in programele pentu conformare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme de ventilatie | Nu este cazul | Exhaustare aer din adaposturi | NU | 43-45 dB(A) | Inspectie periodica pentru intretinere in stare corespunzatoare de functionare. | Folosirea unor instalatii de ventilatie silentioase |
| Transportul hranei si incarcarea in silozuri | Nu este cazul | Ocazional - Zgomotul si vibratiile produse de motoarele in functiune | NU | 80-85 dB(A) | Limitarea functionarii mijloacelor auto in incinta | - |
| La populare-depopulare | Nu este cazul | Ocazional- Zgomotul produs de motoarele mijloacelor de transport si de pasari | NU | 55-60 dB(A) | Limitarea functionarii mijloacelor auto in incinta | - |
| In timpul operatiunilor de igienizare a halelor dupa depopulare | Nu este cazul | Ocazional- Zgomotul si vibratiile produse de instalatiile de spalare si autoincarcator | NU | 80-85 dB(A) | Echipamente eficiente cu generare de zgomot redus. | - |

9.3 Studii privind masurarea zgomotului in mediu

Nu s-au realizat.

9.4 Intretinere

|  | DA | NU | Daca nu, indicate termenul de aplicare a procedurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedurile de intretinere identifica in mod precis cazurile in care este necesara intretinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | DA | - | Intretinerea si curatarea sistemului de ventilatie in perioadele de vid sanitar |
| Procedurile de exploatare identifica in mod precis actiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | DA | - | Masurile de limitare a functionarii mijloacelor auto in incinta. |

9.5 Limite

| Receptor sensibil |  | Limite | Limite (la limita amplasamentului) | Nivelul zgomotului cand instalatia functioneaza | In cazul in care nivelul zgomotului depaseste limitele, justificati situatia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - zona rezidentiala a loc.M.Kogalniceanu | Zi | 55 dB(A) | 65 dB (A) | Nu s-au facut masuratori | - |
|  | Noapte | 45 dB(A) |  | Nu s-au facut masuratori | - |

9.6 Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat

Nu este cazul

SECTIUNEA 10 - MONITORIZARE

10.1 Monitorizarea factorului de mediu aer

10.1.1 Monitorizarea emisiilor in aer din surse dirijate (conform AIM nr. 2/28.03.2016)

| Para-metru | Punct de emisie | Frecventa de monitori-zare | Metoda de monitorizare | Este echipa-mentul calibrat? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta | Metode si intervale de corectare a calibrarii | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/ Competente |
| Pulberi (TSP) | Cosuri dispersie incinera-toare (Dn=203 mm, H=2,75 m) | Annual, in luna ianuarie | SR ISO 9096/2005 SR EN 13284-1,2/2005 | - | - | - | SC LAJEDO Acreditare RENAR Certificat LI 652 |
| CO |  |  | SR EN 15058/2006 |  |  |  |  |
| NOx |  |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |  |  |  |  |
| SOx exprimati ca SO2 |  |  | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |  |  |  |  |
| TOC |  |  | SR EN 13137/2002 |  |  |  |  |
| Pulberi (TSP) | Cosuri de evacuare gaze de ardere de la centralele termice aferente filtrelor sanitare, alimentata cu combus-tibil gazos (GN) (Dn=150 mm, H=2 m) | Anual, in luna ianuarie | SR ISO 9096/2005 SR EN 13284-1,2/2005 |  |  |  |  |
| CO |  |  | SR EN 15058/2006 |  |  |  |  |
| NOx |  |  | SR ISO 11564/2005 SR EN 14792/2006 |  |  |  |  |
| SOx exprimati ca SO2 |  |  | SR ISO 11632/2005 SR EN 14791/2006 |  |  |  |  |

Monitorizarea emisiilor in aer din surse dirijate in anii 2022 si 2023, conform RAM 2022-2023, este prezentata in tabelul de mai jos:

| Sursa | Tip combustibil | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 |
| CT1 Filtu sanitar | GN | Pulberi | 5 | 2,23 |
|  |  | CO | 100 | 17,2 |
|  |  | SO2 | 35 | 8,60 |
|  |  | NOx | 350 | 102 |
| CT2 Filtu sanitar | GN | Pulberi | 5 | 1,93 |
|  |  | CO | 100 | 28,2 |
|  |  | SO2 | 35 | 8,95 |
|  |  | NOx | 350 | 96 |
| Cos dispersie incinerator 1 | GN | Pulberi | 5 | 3,24 |
|  |  | CO | 100 | 17,9 |
|  |  | SO2 | 35 | 5 |
|  |  | NOx | 350 | 51,6 |
|  |  | TOC | 5 (la 24 ore) | 2,87 |
| Cos dispersie incinerator 2 | GN | Pulberi | 5 | 20 |
|  |  | CO | 100 | 25,8 |
|  |  | SO2 | 35 | 5,08 |
|  |  | NOx | 350 | 54,4 |
|  |  | TOC | 5 (la 24 ore) | 2,60 |
| 2023 |
| CT1 Filtu sanitar | GN | Pulberi | 5 | 2,49 |
|  |  | CO | 100 | 30,5 |
|  |  | SO2 | 35 | ˂2,86 |
|  |  | NOx | 350 | 216 |
| CT2 Filtu sanitar | GN | Pulberi | 5 | 2,51 |
|  |  | CO | 100 | 25,8 |
|  |  | SO2 | 35 | ˂2,86 |
|  |  | NOx | 350 | 210 |
| Cos dispersie incinerator 1 | GN | Pulberi | 5 | 1,42 |
|  |  | CO | 100 | 7,5 |
|  |  | SO2 | 35 | ˂2,86 |
|  |  | NOx | 350 | 134 |
|  |  | TOC | 5 (la 24 ore) | 2,87 |
| Cos dispersie incinerator 2 | GN | Pulberi | 5 | 1,36 |
|  |  | CO | 100 | 28,9 |
|  |  | SO2 | 35 | ˂2,86 |
|  |  | NOx | 350 | 145 |
|  |  | TOC | 5 (la 24 ore) | 2,60 |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in aer | Buletine de analize RI nr.415/23.03.2022 si nr.142/08.02.2023 emise de SC LAJEDO SRL |
| --- | --- |

Propunere privind monitorizarea emisiilor in aer din surse dirijate:

Renuntarea la  monitorizarea emisiilor de poluanti de la centralele termice ce deservesc filtrele sanitare

Motivare:

Emisiile de la aceaste centrale termica sunt nesemnificative conform rezultatelor monitorizarii din anii 2022 si 2023 si nu sunt reprezentative pentru activitatea desfasurata pe amplasament. Monitorizarea emisiilor de la centrale termice mentionate anterior se face la un interval de 2 ani, conform legislatiei specifice instalatiilor care functioneaza pe gaze, de catre o societate specializata si autorizata cu ocazia verificarii tehnice periodice.

10.1.2 Monitorizara calitatii aerului

Masurarea prin metode standardizate a nivelului de amoniac in aer,conform tabelului de mai jos.:

| Punct de prelevare | Parametru | Frecventa de monitorizare | Metoda de masurare | CMA Media de scurta durata-30 minute (mg/m3 ) | CMA Media zilnica (mg/m3 ) | Temei legal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In zona receptorilor sensibili (zone rezidentiale din vecinatate) | Amoniac (NH3) | In situatia existentei reclamatiilor | STAS 10812-76 | 0,3 | 0,1 | STAS 12574-87– Aer din zonele protejate. Conditii de calitate. |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in aer | RAM 2022 SI RAM 2023 – nu au existat reclamatii privind mirosul. |
| --- | --- |

Propunere privind monitorizarea amoniacului in imisie:

Renuntarea la  monitorizarea amoniacului in imisie in situatia existentei reclamatiilor privind mirosul

Motivare: Modificari legislative ulterioare emiterii AIM  - Legea 123/2020.

10.1.3 Monitorizarea emisiilor de amoniac in aer, se va realiza prin utilizarea uneia din tehnicile indicate mai jos:

| Parametru | Tehnica | Frecventa | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Amoniac, exprimat ca NH3 | Estimare prin utilizarea bilantului masic bazat pe excretie si pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent in fiecare etapa de gestionare a dejectiilor animaliere. | O data pe an pentru fiecare categorie de animale | Decizia UE nr. 302/2017 de stabilire a concluziilor privind BAT, pct.1.15 Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces - BAT 25 si pct.4.9.2 Tehnici de monitorizare a amoniacului si pulberilor |
|  | Calculare prin masurarea concentratiei de amoniac si a ratei de ventilatie prin utilizarea metodelor standard ISO, nationale sau internationale ori a altor metode care asigura date de o calitate stiintifica echivalenta | De fiecare data cand au loc modificari semnificative pentru cel putin unul dintre urmatorii parametri: (a) tipul de animale crescute in ferma; (b) sistemul de adapostire |  |
|  | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. | O data pe an pentru fiecare categorie de animale |  |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in aer | Propunere de monitorizare cu ocazia actualizarii AIM nr. 2/28.03.2016, pentru conformare cu DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor |
| --- | --- |

10.1.4 Monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adapost pentru animale

| Parametru | Tehnica | Frecventa | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulberi | Calculare prin masurarea concentratiei de pulberi si a ratei de ventilatie prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode (ISO, nationale sau internationale) care asigura date de o calitate stiintifica echivalenta. | anual | Decizia UE nr. 302/2017 de stabilire a concluziilor privind BAT, pct.1.15 Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces - BAT 27 si pct.4.9.2 Tehnici de monitorizare a amoniacului si pulberilor |
|  | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. |  |  |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in aer | Propunere de monitorizare cu ocazia actualizarii AIM nr. 2/28.03.2016, pentru conformare cu DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor |
| --- | --- |

10.1.5 Monitorizarea mirosului in zona receptorilor sensibili (zona rezidentiala situata la sud de amplasament); frecventa→doar in situatia existentei reclamatiilor, conform BAT 26 si Legii nr. 123/2020.

Prezenta si concentratia mirosurilor in aerul inconjurator se evalueaza in conformitate cu standardele in vigoare:

- SR EN 16841-1 Aer înconjurator. Determinarea prezentei mirosurilor în aerul înconjurator prin inspectie în teren Partea 1: Metoda grilei ;

- SR EN 16841-2 Aer înconjurator. Determinarea prezentei mirosurilor în aerul înconjurator prin inspectie în teren Partea 2: Metoda darei de miros;

- SR EN 13725 Calitatea aerului. Determinarea concentratiei unui miros prin olfactometrie dinamica.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in aer | Propunere de monitorizare cu ocazia actualizarii AIM nr. 2/28.03.2016, pentru conformare cu DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor si cu Legea nr. 123/2020. |
| --- | --- |

10.2 Monitorizarea factorului de mediu apa

10.2.1 Monitorizarea emisiilor in apa de suprafata

Nu se evacueaza ape uzate in ape de suprafata

10.2.2  Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa uzata (conform AIM nr. 2/28.03.2016)

| Tpul apei | Mod de stocare/ epurare/ evacuare din ferma | Indicatori de calitate | UM | Frecventa de analiza | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ape uzate tehnologice 2.Levigat de la platforma de dejectii | 1.Bransa-ment la reteaua comunala de canalizare 2.Bazin vidanjabil cu V=32 mc | pH | UpH | 1.Cu ocazia spalarii halelor dupa depopulare 2.Cu ocazia vidanjarii | SR ISO 10523:2012 |
|  |  | Materii totale in suspensie (MTS) | mg/l |  | SR EN 872:2005 STAS 6953-81 |
|  |  | Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | mgO2/l |  | SR EN 1899-2:2002 SR EN 1899-1:2003 |
|  |  | Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu (CCO-Cr) | mgO2/l |  | SR ISO 6060-96 |
|  |  | Azot amoniacal (NH4+) | mg/l |  | SR ISO 7150-1/2001 SR ISO 5664:2001 |
|  |  | Fosfor total (P) | mg/l |  | SR EN ISO 6878/2005 |
|  |  | Detergenti sintetici biodegradabili | mg/l |  | SR ISO 17875-96 SR EN 903-2003 |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/l |  | SR 7587:1996 |
| 3.Ape uzate menajere | 3. Bransa-ment la reteaua comunala de canalizare | pH | UpH | Cu ocazia spalarii halelor dupa depopulare | SR ISO 10523:2012 |
|  |  | Materii totale in suspensie (MTS) | mg/l |  | SR EN 872:2005 STAS 6953-81 |
|  |  | Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | mgO2/l |  | SR EN 1899-2:2002 SR EN 1899-1:2003 |
|  |  | Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu (CCO-Cr) | mgO2/l |  | SR ISO 6060-96 |

Monitorizarea emisiilor in apa uzata conform RAM 2021 -2023, este prezentata in tabelul de mai jos:

| Sursa genera-toare | Natura apei | Punct evacuare/preleva-re ape uzate | Poluanti existenti in apa uzata | Valori maxim adm. (mg/l) | Valori masurate 2021 (mg/l) | Valori masurate 2022 (mg/l) | Valori masurate 2023 (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spalare hale de crestere pasari; | Ape uzate tehnolo-gice | Camin /filtru retinere grosiere de la hale | pH (UpH) | 6,5-8,5 | 7,8 | 7,3 | 7,1 |
|  |  |  | Materii totale in suspensie (MTS) | 350 | 6 | 34 | 33 |
|  |  |  | Consum biochimic de oxygen la 5 zile (CBO5) | 300 | 3,2 | 22 | 25 |
|  |  |  | Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu (CCO-Cr) | 500 | <30 | 86 | 107 |
|  |  |  | Azot amoniacal (NH4+) | 30 | <0,1 | 4,79 | - |
|  |  |  | Fosfor total (P) | 5 | 0,08 | 4,25 | - |
|  |  |  | Detergenti sintetici biodegradabili | 25 | 0,5 | 0,73 | - |
|  |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | 30 | <20 | <20 | - |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in apa evacuata | RAM 2021 , 2022,2023 |
| --- | --- |

Propunere privind monitorizarea calitatii apelor uzate evacuate din instalatie:

Renuntarea la  monitorizarea apelor uzate menajere

Motivare: Exista retele separate pentru evacuarea apelor uzate tehnologice si a celor menajere. Apele uzate menajere nu sunt reprezentative pentru activitatea desfasurata pe amplasament.

10.2.3 Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana conform AIM nr. 2/28.03.2016

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | UM | Frecventa de analiza | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1- foraj de observatie (H=28 m) F2 - foraj de observatie (H=32 m) F3- foraj de observatie (H=31 m) | pH | UpH | semestrial | SR ISO 10523/2012 |
|  | MTS | mg/l |  | SR EN 872/2005 |
|  | CCO-Cr | mgO2/l |  | SR ISO 6060/1996 |
|  | CBO5 | mg/l |  | SR EN ISO 1899-2/2002 |
|  | Reziduu filtrat la 105°C | mg/l |  | STAS 9187-84 |
|  | Azot total | mg/l |  | SR EN 12260/2004 |
|  | Fosfor total | mg/l |  | SR EN 6878/2005 |
|  | Azot amoniacal (NH4) | mg/l |  | SR EN 14911/2003 |

Monitorizarea calitatii apelor subterane conform RAM2022 si 2023, este prezentata in tabelul de mai jos:

| Locul de prelevare | Indicatorul analizat | Valoare de referinta Anul 2015 mg/l- mgO2/l | Valoare masurata Anul 2022 mg/l- mgO2/l | Valoare masurata Anul 2023 mg/l- mgO2/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEMESTRUL I |
| F1- foraj de observatie cu H=28 m | pH | 7,15 | 7,0 | 6,9 |
|  | Azotati (NO3) | 23 | 19,3 | 19,0 |
|  | Azotiti (NO2) | <0,1 | <0,041 | <0,041 |
|  | Fosfati (PO4) | <0,1 | <0,2 | <0,2 |
|  | CCOMn | 1,7 | 1,16 | 1,6 |
|  | Azot amoniacal (NH4) | 0,2 | <0,064 | 0,170 |
|  | Sulfati (SO4) | 120 | - | 108 |
| F2 - foraj de observatie cu H=32 m | pH | 7 | 6,9 | 6,7 |
|  | Azotati (NO3) | 23 | 17,1 | 20 |
|  | Azotiti (NO2) | <0,1 | <0,041 | <0,041 |
|  | Fosfati (PO4) | <0,1 | <0,2 | <0,2 |
|  | CCOMn | 1,4 | 1,2 | 1,3 |
|  | Azot amoniacal (NH4) | < 0,1 | <0,064 | <0,064 |
|  | Sulfati (SO4) | 97 | - | 92 |
| F3- foraj de observatie cu H=31 m | pH | 7,44 | 7,2 | 7,1 |
|  | Azotati (NO3) | 23 | 6 | 17 |
|  | Azotiti (NO2) | <0,1 | <0,041 | <0,041 |
|  | Fosfati (PO4) | <0,1 | <0,2 | <0,2 |
|  | CCOMn | 1,5 | 0,9 | 1,4 |
|  | Azot amoniacal (NH4) | < 0,1 | <0,064 | <0,064 |
|  | Sulfati (SO4) | 117 | - | 111 |
| SEMESTRUL II |
| F1- foraj de observatie cu H=28 m | pH | 7,15 | 7,0 | 7,1 |
|  | Azotati (NO3) | 23 | 21 | 6,5 |
|  | Azotiti (NO2) | <0,1 | <0,041 | <0,041 |
|  | Fosfati (PO4) | <0,1 | <0,2 | <0,2 |
|  | CCOMn | 1,7 | 1,3 | 1,5 |
|  | Azot amoniacal (NH4) | 0,2 | <2,0 | <0,064 |
|  | Sulfati (SO4) | 120 | 120 | 112 |
| F2 - foraj de observatie cu H=32 m | pH | 7 | 6,9 | 6,9 |
|  | Azotati (NO3) | 23 | 19 | 6,3 |
|  | Azotiti (NO2) | <0,1 | <0,041 | <0,041 |
|  | Fosfati (PO4) | <0,1 | <0,2 | <0,2 |
|  | CCOMn | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
|  | Azot amoniacal (NH4) | < 0,1 | <0,064 | 0,096 |
|  | Sulfati (SO4) | 97 | 97 | 98 |
| F3- foraj de observatie cu H=31 m | pH | 7,44 | 7,3 | 7,3 |
|  | Azotati (NO3) | 23 | 22 | 6,7 |
|  | Azotiti (NO2) | <0,1 | <0,041 | <0,041 |
|  | Fosfati (PO4) | <0,1 | <2,0 | <2,0 |
|  | CCOMn | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
|  | Azot amoniacal (NH4) | < 0,1 | <0,064 | 0,094 |
|  | Sulfati (SO4) | 117 | 117 | 104 |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana | RAM 2022 SI RAM 2023 |
| --- | --- |

Propunere privind monitorizarea calitatii apelor subterane

Frecventa si indicatorii de monitorizare a emisiilor in apa vor fi cei solicitati prin Autorizatia de gospodarire a apelor nr.99 din 01.07.2022  privind:Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate la “Ferma de reproductie rase grele” Complex de crestere pasari M.Kogalniceanu, judetul Constanta, valabila pana la data de 30.06.2025,  emisa de AN Apele Romane, A.B.A.D.L.

10.3 Monitorizarea factorului de mediu sol/subsol

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | U.M. | Frecventa de analiza | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| In vecinatatea platformei de dejectii (P1 si P2) la 5cm si 30 cm | pH | UpH | O data la doi ani, (prima prelevare APR. 2017) | SR ISO 10390/2015 |
|  | Cu | mg/kg s.u. |  | SR ISO 11047:1999 |
|  | Zn | mg/kg s.u. |  |  |
|  | Total hidrocarburi din petrol | mg/kg s.u. |  | SR ISO 26777:2002 |

Coordonatele punctelor de prelevare a probelor de sol, in sistem STEREO 1970, sunt urmatoarele:

| Punct de monitorizare | X | Y |
| --- | --- | --- |
| P1 | 776532 | 321888 |
| P2 | 776528 | 321852 |

Monitorizarea calitatii solului/subsolului conform RAM 2023, este prezentata in tabelul de mai jos:

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Valuare masurata (mg/kg s.u) | Limite normale conform Ordin 756/1997 | Prag de alerta pt soluri mai putin sensibile conf. Ordin 756/1997 | Prag de interventie pt. soluri mai putin sensibile conf. Ordin 756/1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 (referinta) | 2023 |  |  |  |
| P1 (la 5 cm) | pH la 21.8°C | 8,56 | 6,8 | - | - | - |
|  | Cu | 49 | 11,4 | 20 | 250 | 500 |
|  | Zn | 89 | 46,2 | 100 | 700 | 1500 |
|  | Total hidrocarburi din petrol | 26 | ˂59,4 | - | 1.000 | 2.000 |
| P11 (la 30 cm) | pH la 21.8°C | 8,40 | 7,4 | - | - | - |
|  | Cu | 45 | 9,69 | 20 | 250 | 500 |
|  | Zn | 164 | 39,9 | 100 | 700 | 1500 |
|  | Total hidrocarburi din petrol | 28 | ˂59,4 | - | 1.000 | 2.000 |
| P2 (la 5 cm) | pH la 21.8°C | 8,54 | 7,1 | - | - | - |
|  | Cu | 49 | 8,98 | 20 | 250 | 500 |
|  | Zn | 119 | 38,5 | 100 | 700 | 1500 |
|  | Total hidrocarburi din petrol | 25 | ˂59,4 | - | 1.000 | 2.000 |
| P21(la 30 cm) | pH la 21.8°C | 8,60 | 6,9 | - | - | - |
|  | Cu | 43 | 7,44 | 20 | 250 | 500 |
|  | Zn | 130 | 32,2 | 100 | 700 | 1500 |
|  | Total hidrocarburi din petrol | 45 | ˂59,4 | - | 1.000 | 2.000 |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea calitatii solului | Conform RAM 2023 |
| --- | --- |

10.4 Monitorizarea zgomotului

| Punct de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza | Limita admisibila LAeqT |
| --- | --- | --- | --- |
| La limita nordica a amplasamentului (fata de zona rezidentiala cea mai apropiata) | La inregistrarea reclamatiilor sau la solicitarea APM/GNM | SR ISO 1996/2-2018 | 65 dB |

10.5 Monitorizarea cantitatii de azot si fosfor total excretat din dejectiile animaliere

| Parametru | Tehnica | Frecventa | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Azotul total excretat, exprimat ca N | Calculare prin utilizarea unui bilant masic al azotului bazat pe ratia alimentara, continutul de proteine brute al regimului alimentar si performanta animalelor. | anual | Decizia UE nr. 302/2017 de stabilire a concluziilor privind BAT, pct.1.15 Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces - BAT 24 si pct.4.9.1 Tehnici de monitorizare a excretiilor de azot si fosfor |
|  | Estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de azot total. |  |  |
| Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5 | Calculare prin utilizarea unui bilant masic al fosforului bazat pe ratia alimentara, continutul de proteine brute al regimului alimentar si performanta animalelor. | anual |  |
|  | Estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de fosfor total. |  |  |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea cantitatii de azot si fosfor total din dejectii | Propunere de monitorizare cu ocazia actualizarii AIM nr. 2/28.03.2016, pentru conformare cu DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor |
| --- | --- |

10.6 Monitorizare tehnologica – conform BAT 29

Operatorul instalatiei are obligatia sa monitorizeze parametrii tehnologici specifici:

-	Intrarile si iesirile de pasari din instalatie, inclusiv mortalitatile;

-	Consumul de furaje;

-	Consumul de apa;

-	Cantitatea de dejectii (amestecate cu asternut epuizat) generate;

-	Consumul de energie electrica;

-	Consumul de combustibil.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea tehnologica | Propunere de monitorizare cu ocazia actualizarii AIM nr. 2/28.03.2016, pentru conformare cu DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor |
| --- | --- |

10.7 Monitorizarea si raportarea deseurilor

Pastrarea evidentei gestiunii deseurilor se face cu o frecventa lunara/anuala conform prevederilor art.48(1) din OUG 92/2021 privind evidenta gestiunii deseurilor , cu modificarile si completarile ulterioare, a HG 856/2002 si a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip/codul deseurilor/cantitati de deseuri /SNCU | to/an | Ferma de pasari pentru reproductie rase grele M.Kogalniceanu | Raportari lunare/anuale in SIM si ca parte a RAM | Inregistrarea iesirilor din ferma - evidenta lunara/anuala conform prev.art.48(1) , OUG 92/2021 privind evidenta gestiunii deseurilor, cu modificarile ulterioare |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea gestiunii deseurilor | Evidenta gestiunii deseurilor in ferma ;raportare in SIM -Deseuri si RAM 2023. |
| --- | --- |

10.8 Monitorizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Operatorul tine evidenta substantelor periculoase pe cantitati si tipuri de substante folosite.

10.9 Monitorizarea mediului

10.9.1 Contributia la poluarea mediului ambiant

Este ceruta monitorizarea de mediu in afara amplasamentului instalatiei?

10.9.2 Monitorizarea impactului

| Factor de mediu/ parametru | Studiu/metoda de monitorizare | Concluzii daca au fost trase |
| --- | --- | --- |
| APA | Buletine de analize periodice, stabilite prin autorizatia integrata de mediu,realizate prin laboratoare acreditate. | Conform celor prezentate la punctul 10.2 ,calitatea apelor uzate tehnologice evacuate de pe amplasament se mentine sub valorile limita admisibile stabilite prin NTPA 002. |
| AER |  | In cursul anilor 2021 - 2023 nu s-au inregistrat reclamatii privind mirosul dezagreabil. |
| SOL |  | Conform celor prezentate la punctul 10.3 impactul activitatii asupra solului de pe amplasament este nesemnificativ |
| FREATIC |  | Conform celor prezentate la punctul 10.2 impactul activitatii asupra freaticului este in limite normale |

10.10 Monitorizarea variabilelor de proces

| Urmatoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare: | Descrieti masurile luate sau pe care intentionati sa le aplicati |
| --- | --- |
| -materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere al poluantilor, atunci cand acestia sunt probabili si informatia provenita de la furnizor este necorespunzatoare | DA ( verificarea provenientei furajelor) |
| -Oxigen,monoxid de carbon,presiunea sau temperatura in cuptor sau in emisiile de gaze | NU |
| -eficienta instalatiei atunci cand este importanta pentru mediu | NU |
| -consumul de energie in instalatie si la punctele individuale de utilizare in conformitate cu planul energetic | -Consumul de energie electrica -Consumul de combustibil (motorina si gaze naturale) |
| -calitatea fiecarei clase de deseuri generate | Buletine de analize pentru fiecare transport de dejectii livrat |
| -Temp,presiune,umiditate in adaposturi | DA (automatizat – monitorizarea parametrilor de microclimat in halele de crestere pasari) |

10.11 Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala

Pentru prevenirea unei epizootii SC AAYLEX ONE SA a elaborat Planul de biosecuritate. Acest plan este aprobat şi controlat de autoritatea sanitara veterinara.

In perioada unei epizootii se vor respecta dispoziţiile emise de autoritaţile locale şi sanitar -veterinare.

SECTIUNEA 11 - DEZAFECTARE

11.1 Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare

Utilizarea rezervoarelor si conductelor subterane este evitata atunci cand este posibil (doar daca nu sunt protejate de o izolatie secundara sau printr-un program adecvat de monitorizare);

In subteran nu exista rezervoare pentru depozitarea substantelor/deseurilor periculoase. Singurul rezervor subteran este cel pentru colectarea levigatului de la platforme de dejectii.

- Este prevazuta drenarea si curatarea rezervoarelor si conductelor inainte de demontare;

DA - Inainte de demolare se va curaţa reteaua de canalizare a apelor uzate tehnologice si menajere si bazinul vidanjabil pentru colectarea levigatului.

- Lagunele si depozitele de deseuri sunt concepute avand in vedere evantuala lor golire si inchidere

Pe amplasament nu exista lagune sau zone de depozitare a deseurilor, asa cum sunt definite depozitele conform Ordonantei nr.2/2021 privind depozitarea deseurilor.

- Izolatia este conceputa astfel incat sa fie impermeabila, usor de demontat si fara sa produca praf si pericol;

DA – Termosistem usor de demontat.Datorita compozitiei materialului, se vor lua masuri speciale de protectie pentru ca materialele demontate sa nu fie imprastiate de vant.

- Materialele folosite sunt reciclabile

DA

11.2 Planul de inchidere a instalatiei

| Furnizati un Plan de amplasament cu indicarea pozitiei tuturor rezervoarelor,conductelor si canalelor subterane sau altor structuri.Identificati toate cursurile de apa, canalele catre cursurile de apa sau acvifere.Identificati permeabilitatea structurilor subterane.Daca toate aceste informatii sunt prezentate in Planul de amplasament anexat Raportului de amplasament, faceti o referire la acesta | Plan de inchidere instalatie– Anexa la Formularul de solicitare |
| --- | --- |

11.3 Structuri subterane

Inventarierea structurilor subterane care vor fi scoase din functiune la inchiderea instalatiei

| Structuri subterane | Continut | Masuri pentru scoaterea din functiune in conditii de siguranta |
| --- | --- | --- |
| Retea de canalizare din conducte de azbociment cu Dn=250 mm si L=1200 m. | Ape uzate tehnologice si menajere cu incarcare organica | Golire, spalare conducte, curatare bazine de stocare si scoatere din subteran, dupa caz. Eliminare/valorificare deseuri prin operatori autorizati. |
| Bazin betonat cu V=32 mc si 4 camine/filtru |  |  |
| Conducte polietilena cu Dn=90 mm pentru alimentare cu apa. | Apa potabila | Golire,scoatere din subteran. Eliminare/valorificare deseuri prin operatori autorizati. |

11.4 Structuri supraterane

| Cladire sau alta structura | Materiale periculoase | Masuri pentru scoaterea din functiune in conditii de siguranta |
| --- | --- | --- |
| 18 Hale pentru crestere pasari | Nu contin materiale periculoase | Intreruperea alimentaria cu gaze naturale, energie electrica si apa. Dezafectarea echipamentelor tehnologice si a altor instalatii. Golirea constructiilor de materialele continute si valorificarea/eliminarea prin operatori economici autorizati. Demolare/dezafectarea constructiilor si evacuarea deseurilor prin operatori autorizati. |
| Sediu administrativ/Filtru sanitar -2 cladiri | Nu contine materiale periculoase |  |
| Platforma pentru depozitarea dejectiilor | Nu contine materiale periculoase |  |
| Silozuri furaje (metalice)-36 buc. | Nu contin materiale periculoase |  |
| Rezervor beton armat semiingropat pentru apa captata din put V=150 mc | Nu contine materiale periculoase |  |
| Depozit oua – 1 cladire | Freon din instalatiile frigorifice |  |
| Constructie PT/generatoare electrice | Uleiuri minerale, motorina |  |
| 2 containere ce adapostesc incineratoarele | Nu contin materiale periculoase |  |

11.5 Lagune

Nu exista pe amplasament

11.6 Depozite de deseuri

| Depozite de deseuri |  |
| --- | --- |
| Identificati metoda ce asigura ca orice depozit de deseuri de pe amplasament,poate indeplini conditiile echivalente de incetare a activitatii; | Pe amplasament nu exista depozite de deseuri asa cum sunt definite la art.3 (2) pct.b) din Ordonanta 2/2021 privind depozitarea deseurilor, ci doar zone de depozitare temporara a deseurilor |
| Exista studiu de expertizare sau autorizatie de functionare in siguranta? | NU este cazul |
| Sunt implementate masuri de evacuare a apelor pluviale de pe suprafata depozitelor? | NU este cazul |

11.7 Zone din care se preleveaza probe

Inventarierea zonelor analizate la inchiderea instalatiei

| Zone/locatii din care se preleveaza probe de sol/apa subterana | Motivatie |
| --- | --- |
| Conform celor prezentate in Sectiunea 10 si in Raportul de amplasament | Stabilirea aportului functionarii instalatiei la poluarea factorilor de mediu. |

Inventarul studiilor necesare pentru dezafectarea instalatiilor cu minim de riscuri pentru mediu

| Studiu | Termen |
| --- | --- |
| Plan de dezafectare | Impreuna cu solicitarea actului de reglementare necesar d.p.d.v. al protectiei mediului pentru actiunea de dezafectare |

SECTIUNEA 12 - ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA

| Sunteti singurul detinator de autorizatie integrata de mediu de pe amplasament? Daca DA, treceti la Sectiunea 13 | DA |
| --- | --- |

SECTIUNEA 13 - LIMITE DE EMISIE

Conform documentelor de referinta BREF/BAT cerintele de emisie si de consumuri de utilitati sunt prezentate mai jos.

13.1  Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor

13.1.1 Emisii de amoniac in aer provenite din fiecare adapost pentru pui de reproductie rase grele (broiler breeders)

In cazul cresterii puilor pentru reproductie rase grele (broiler breeders) sunt prezentate doar tehnici pentru reducerea emisiilor de amoniac in aer provenite din fiecare adapost (BAT 31). Nu exista BAT-AEL.

Orientativ, se pot folosi ca niveluri de referinta pentru emisiile de amoniac din hale valorile prezentate pentru puii de reproductie rase grele (broiler breedres) din Tab 3.53 - Documentul de referinta privind BAT pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si porcilor (BREF IRPP -2017) : 0,025-0,58 kg/loc pt animal/an

13.1.2 Emisii de pulberi provenite din fiecare adapost pentru pui de reproductie rase grele (broiler breeders)

Orientativ, se pot folosi ca niveluri de referinta pentru emisiile de pulberi din hale valorile prezentate pentru pui de reproductie rase grele (broiler breedres) din Tab 3.53 - Documentul de referinta privind BAT pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si porcilor (BREF IRPP -2017): 0,016-0,049 kg/loc pt animal/an

13.1.3 Calitatea aerului

| Poluant | STAS 12574/87 (medie de scurta durata – 30 minute) mg/mc | STAS 12574/87 (media zilnica) mg/mc |
| --- | --- | --- |
| NH3 | 0,3 | 0,1 |

13.1.4 Valori limita de emisie pentru ardere combustibil gazos (gaze naturale)

| Punct de emisie | Poluant | VLE | UM | Conditii de referinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cosuri de evacuare CT1 si CT2 | CO NOX SO2 pulberi | 100 350 35 5 | mg/Nm3 | 3% oxigen T=273K P=101,3 kPa, gaze uscate |
| Cosuri de dispersie incineratoare (2 buc.) | CO NOX SO2 Pulberi TOC | 100 350 35 5 5 |  | 11% oxigen |

13.1.5 Emisii de monoxid de carbon de la utilizarea energiei

| Sursa de energie | Emisii anuale de CO in mediu (tone/an) |
| --- | --- |
| Gaze naturale | 0,197 |
| TOTAL | 0,197 |

Specificati mai jos sursa si factorul pentru emisiile de CO

- factor de emisie EFCO = 29 g CO /GJ - 1 GJ=0,2777778 kWh Sursa: Conform metodologiei EMEP/EEA 2019 cap.1.A.4., s-au folosit factorii de emisie indicate in tabelul 3.8 pentru cod NFR 1.A.4.c.i. (surse stationare-agricultura,pescuit,silvicultura), pentru arderea combustibililor gazosi

Nu exista valori limita pentru emisiile masice de CO

13.2 Emisii in APA

13.2.1 Evacuari de ape uzate in bazine vidanjabile

Monitorizarea calitatii apelor uzate menajere , tehnologice,  evacuate in reteaua de canalizare a comunei M.Kogalniceanu  se face prin compararea valorilor indicatorilor analizati, prezentati in tabelul de mai jos, cu valorile limita admisibile stabilite prin HG 188/2002, cu modificarile ulterioare  - NTPA 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare.

| Tpul apei | Mod de stocare/ epurare/ evacuare din ferma | Indicatori de calitate | UM | Frecventa de analiza | VLE conform HG 188/2002- NTPA 002 (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ape uzate tehnologice 2.Levigat de la platforma de dejectii | 1.Bransa-ment la reteaua comunala de canalizare 2.Bazin vidanjabil cu V=32 mc | pH | UpH | 1.Cu ocazia spalarii halelor dupa depopulare 2.Cu ocazia vidanjarii | 6,5-8,5 |
|  |  | Materii totale in suspensie (MTS) | mg/l |  | 350 |
|  |  | Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | mgO2/l |  | 300 |
|  |  | Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu (CCO-Cr) | mgO2/l |  | 500 |
|  |  | Azot amoniacal (NH4+) | mg/l |  | 30 |
|  |  | Fosfor total (P) | mg/l |  | 5 |
|  |  | Detergenti sintetici biodegradabili | mg/l |  | 25 |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/l |  | 30 |

13.2.2 Emisii in cursuri de apa de suprafata (dupa epurarea proprie)

Nu se evacueaza ape uzate epurate/neepurate in ape de suprafata sau subterane.

13.2.3 Emisii in ape subterane

Monitorizarea calitatii apelor subterane se face prin analiza indicatorilor specificati in tabelul de mai jos, pentru probele de apa din cele trei foraje de observatie, si compararea cu valorile de referinta 2015, dupa cum urmeaza:

| Locul de prelevare | Indicatorul analizat | Valoare de referinta Anul 2015 mg/l- mgO2/l |
| --- | --- | --- |
| SEMESTRUL I |
| F1- foraj de observatie cu H=28 m | pH | 7,15 |
|  | Azotati (NO3) | 23 |
|  | Azotiti (NO2) | <0,1 |
|  | Fosfati (PO4) | <0,1 |
|  | CCOMn | 1,7 |
|  | Azot amoniacal (NH4) | 0,2 |
|  | Sulfati (SO4) | 120 |
| F2 - foraj de observatie cu H=32 m | pH | 7 |
|  | Azotati (NO3) | 23 |
|  | Azotiti (NO2) | <0,1 |
|  | Fosfati (PO4) | <0,1 |
|  | CCOMn | 1,4 |
|  | Azot amoniacal (NH4) | < 0,1 |
|  | Sulfati (SO4) | 97 |
| F3- foraj de observatie cu H=31 m | pH | 7,44 |
|  | Azotati (NO3) | 23 |
|  | Azotiti (NO2) | <0,1 |
|  | Fosfati (PO4) | <0,1 |
|  | CCOMn | 1,5 |
|  | Azot amoniacal (NH4) | < 0,1 |
|  | Sulfati (SO4) | 117 |

13.3 Emisii pe sol

Se urmareste ca indicatorii de calitate ai solului sa respecte valorile de referinta pentru urme de elemente chimice in sol, pentru tipul de folosinta mai putin sensibila, conform prevederilor Ordinului MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind poluarea mediului, cu modificarile ulterioare si in celasi timp sa nu depaseasca valorile de referinta stabilite cu ocazia analizelor probelor de sol din anul 2015.

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Valuare masurata (mg/kg s.u) | Limite normale conform Ordin 756/1997 | Prag de alerta pt soluri mai putin sensibile conf. Ordin 756/1997 | Prag de interventie pt. soluri mai putin sensibile conf. Ordin 756/1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 (referinta) |  |  |  |
| P1 (la 5 cm) | pH la 21.8°C | 8,56 | - | - | - |
|  | Cu | 49 | 20 | 250 | 500 |
|  | Zn | 89 | 100 | 700 | 1500 |
|  | Total hidrocarburi din petrol | 26 | - | 1.000 | 2.000 |
| P11 (la 30 cm) | pH la 21.8°C | 8,40 | - | - | - |
|  | Cu | 45 | 20 | 250 | 500 |
|  | Zn | 164 | 100 | 700 | 1500 |
|  | Total hidrocarburi din petrol | 28 | - | 1.000 | 2.000 |
| P2 (la 5 cm) | pH la 21.8°C | 8,54 | - | - | - |
|  | Cu | 49 | 20 | 250 | 500 |
|  | Zn | 119 | 100 | 700 | 1500 |
|  | Total hidrocarburi din petrol | 25 | - | 1.000 | 2.000 |
| P21(la 30 cm) | pH la 21.8°C | 8,60 | - | - | - |
|  | Cu | 43 | 20 | 250 | 500 |
|  | Zn | 130 | 100 | 700 | 1500 |
|  | Total hidrocarburi din petrol | 45 | - | 1.000 | 2.000 |

13.4 Azot si fosfor total excretat asociat BAT

In cazul cresterii puilor pentru reproductie rase grele, in ceea ce priveste azotul si fosforul total excretat, nu sunt stabilite niveluri limita asociate BAT. Astfel in Tab.1.2 si Tab.1.3 din Decizia de punere in aplicare (UE) nr.302/2017 se face mentiunea expresa : “Azotul/fosforul total excretat asociat BAT nu este aplicabil puicutelor sau puilor de reproducere, pentru toate speciile de pasari de curte “.

O referinta in ceea ce priveste nivelurile calculate de N si P2O5 excretat asociate puilor de reproductie (puicute si adulte /broiler breeders) se regaseste in Documentul de referinta privind BAT pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si porcilor (BREF 2017), Table 3.36: Calculated excretion levels for different poultry categories, in the Netherlands (reference year 2008)-pag 173.

SECTIUNEA 14 - IMPACT

14.1 Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

Fermele de crestere a pasarilor sunt, in general, caracterizate de cateva elemente caracteristice, dintre care cel mai important il reprezinta sistemul de crestere aplicat. Acest sistem include urmatoarele elemente:

- modul in care pasarile sunt tinute (baterii, voliere, spatii deschise, in hale de crestere la sol,etc.)

- modul de indepartare si stocare a dejectiilor produse (benzi transportoare, spatii aerate, etc.)

- echipamentele utilizate pentru mentinerea climatului interior;

- echipamentele utilizate pentru hranirea si adaparea pasarilor.

Alte elemente esentiale ale modului de crestere sunt:

- depozitarea furajelor si a aditivilor de hranire;

- stocarea dejectiilor;

- stocarea cadavrelor;

- depozitarea altor reziduri.

In activitatea de crestere a pasarilor, impactul potential asupra componentelor de mediu se refera in special la emisiile de amoniac in aer, la scurgerile de azot si fosfor in sol, in apele subterane si de suprafata , sursa fiind dejectiile pasarilor.

Prelucrarea si depozitarea dejectiilor reprezinta surse de emisii iar aplicarea BAT are ca rezultat reducerea semnificativa a acestora.

- Factor de mediu AER

Principalele surse generatoare de emisii in atmosfera din activitatile Fermei pentru cresterea pasarilor de reproductie rase grele M.Kogalniceanu – operator S.C. AAYLEX ONE S.A.:

- cresterea pasarilor (procese metabolice), evacuarea si fermentatia dejectiilor (halele de crestere, platforma de dejectii) ;

- incalzire hale si producere apa calda (centrala termica si suflantele pentru incalzire hale de crestere pe gaze naturale);

- mijloacele de transport necesare pentru aprovizionarea cu materii prime (material biologic, furaje) si materiale auxiliare, livrarea produselor (oua, pasari pentru abatorizare), transportul dejectiilor la platforma de depozitare si livrarea catre terti.

Tab.nr.x – Surse de emisii atmosferice

| Nr. crt. | Activitate | Poluant emis | Tip sursa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crestere pasari de reproductie rase grele ( puicute/adulte) – sisteme de exhaustare din hale | NH3,Pulberi,N2O, CH4,mirosuri | punctiforma |
| 2 | Manipulare dejectii la evacuarea din hale | NH3,Pulberi,N2O, CH4,mirosuri | fixa / difuza |
| 3 | Depozitare dejectii/platforma de depozitare | NH3,Pulberi,N2O, CH4,mirosuri | fixa / difuza |
| 5 | Asigurare agent termic – Cosuri de evacuare gaze de ardere de la CT | NOx,SO2,CO,CO2,NMVOC,pulberi | fixa/ dirijata |
| 6 | Incinerare cadavre de pasari | NOx,SO2,CO,TOC pulberi | fixa/ dirijata |
| 7 | Trafic auto | NOx,SO2,CO,CO2,NMVOC,pulberi | mobila/difuza |

Prognozarea impactului mirosurilor generate din activitatile ferma

Evaluarea impactului mirosului generat din activitatile activitatile Fermei pentru cresterea cresterea pasarilor de reproductie rase grele M.Kogalniceanu – operator S.C. AAYLEX ONE S.A ia in considerare directia dominanta a vantului functie de anotimp in zona amplasamentului, topografia terenului si alte elemente ce pot constitui factori favorizanti pentru transportul poluantilor. De asemenea trebuiesc avute in vedere urmatoarele aspecte:

- Zona rezidentiala a localitatii M.Kogalniceanu se afla la cca. 1200  m de limita nordica a amplasamentului;

- In zona amplasamentului, directia dominanta a vantului este din secorul nordic- N, NV- care reprezinta 40,3%..

- Peretii halelor pe care sunt amplasate ventilatoarele de extractie nu se afla pe directia zonei rezidentiale.

- Intre amplasamentul fermei si zona rezidentiala a comunei M.Kogalniceanu se afla un corp de padure;

Avand in vedere cele prezentate mai sus se poate estima ca impactul mirosului produs de functionarea instalatiei asupra locuitorilor localitatii M.Kogalniceanu este minor.

- Factor de mediu APA

Impactul produs de prelevarea apei asupra conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului :

Procesele tehnologice consumatoare de apa (cresterea intensiva a pasarilor pentru reproductie rase grele) sunt continue → adaparea pasarilor si discontinue →igienizarea halelor, volumele de apa zilnice prelevate sunt relativ mici, neperturband echilibrul hidrologic al panzei freatice.

Potentialele surse de poluare a apelor subterane in cazul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele M.Kogalniceanu – operator S.C. AAYLEX ONE S.A., sunt urmatoarele:

- accidente/avarii la reteaua de canalizare. Emisiile din aceste ape pot contine azot, fosfor, substante organice, nitriti, microorganisme, metale grele, antibiotice sau alte produse farmaceutice, substante periculoase (dezinfectanti).

- fisurari sau deteriorari grave ale radierului depozitului de dejectii.

Apele uzate tehnologice pot fi incarcate cu poluanti peste nivelurile admisibile stabilite de legislatia specifica in domeniu, in urmatoarele situatii:

-    aplicarea unui management nutritional neconform cu cel recomandat de furnizorul

de material genetic care sa conduca la niveluri ridicate ale azotului si fosforului in dejectiile pasarilor;

-     utilizarea unor cantitati mici de apa pentru igienizarea halelor la sfarsitul ciclului de crestere, sub limitele recomandate de BAT/BREF IRPP 2017.

-     utilizarea unor produse pentru dezinfectie/dezinsectie neconforme/neautorizate.

In timpul functionarii, urmare a masurilor ce se aplica in cadrul Fermei de pasari pentru reproductie rase grele M.Kogalniceanu – operator S.C. AAYLEX ONE S.A privind conformarea cu cerintele BAT/BREF, precum si a unui management corespunzator, impactul asupra factorului de mediu apa este redus.

Pe langa sursele directe, in subteran pot activa si surse indirecte care nu sunt legate de activitatea desfasurata pe amplasament dar pot influenta calitatea apei subterane prin transferul de poluanti din cadrul altor utilizari ale terenurilor, respectiv fertilizare irationala in cadrul lucrarilor agricole , atat cu produse chimice cat si fertilizatori naturali (dejectii animaliere).

Avand in vedere faptul ca in jurul fermei se desfasoara activitati agricole (la sud si est), este posibil ca pe parcursul monitorizarii calitatii apelor subterane sa apara variatii ale indicatorilor nitrati si nitriti care sa nu fie legate de activitatea de pe amplasament.

Monitorizarea calitatii freaticului realizata in cursul anilor anteriori, nu a evidentiat o poluare a acestuia datorata functionarii instalatiei, conform celor prezentate in cuprinsul cap.10 de mai sus.

In conditii normale de functionare – fara descarcari directe de ape uzate , nu pot fi induse fenomene grave de poluare a freaticului.

Prin exploatarea si intretinerea corespunzatoare a conductelor de canalizare si a platformei pentru dejectii este practic redusa la minim probabilitatea  de impurificare a apelor subterane.

Se poate manifesta un impact negativ semnificativ asupra freaticului doar in cazuri accidentale si in situatia neremedierii avariilor timp indelungat.

- Factor de mediu SOL/SUBSOL/FREATIC

Ca surse sau operatii care pot duce la emisii in sol, subsol si in freatic, ca urmare a desfasurarii activitatii s-au identificat urmatoarele situatii:

- unele practici neconforme legate de scoaterea dejectiilor din adaposturile pentru pasari si din incinta de depozitare in perioade cu fenomene meteo care pot favoriza caracterul poluant al acestora (precipitatii);

- depozitari neconforme de dejectii in depozite improvizate in incinta;

- gestiune improprie a deseurilor din ferma si crearea unor depozite neconforme in incinta;

- exfiltratii de ape uzate din reteua de canalizare;

- deversari accidentale pe produse chimice utilizate in vidul sanitar;

- pierderi posibile de combustibili si alte lichide de motor de la mijloacele auto ce deservesc ferma (la popularea si depopularea halelor, alimentarea silozurilor cu furaje,preluarea deseurilor, transportul oualor la depozitul de oua,etc.)

Apele uzate si dejectiile, contin: azot, fosfor, substante organice, nitriti, amoniu (NH4), potasiu, microorganisme si metale.

Produsele farmaceutice utilizate la tratamentul pasarilor pot ajunge in dejectii si pot cauza efecte de lunga durata cand sunt utilizate ca fertilizant.

Imprastierea pe terenuri a dejectiilor este activitatea responsabila pentru numerosii poluanti in sol. Dejectiile pot constitui un bun fertilizator, dar daca sunt aplicate in exces fata de necesarul solului si al recoltelor, devin o sursa majora de emisii poluante.

In cazul aplicarii dejectiilor in stare proaspata, direct pe sol, se poate produce si o poluare biologica a solului. Acesta este caracterizata prin diseminarea pe sol a germenilor patogeni. Supravietuire pe sol a acestora este variabila si depinde atat de specia microbiana cat si de calitatile solului si conditiile meteo-climatice. Indicatorii poluarii biologice ai solului sunt reprezentati de o serie de germeni a caror prezenta si numar arata gradul de poluare.

Avand in vedere cele afirmate mai sus sunt necesare unele clarificari:

Operatorul instalatiei SC AAYLEX ONE SA nu realizeaza operatiuni de fertilizare a terenurilor agricole cu dejectiile generate din activitate. Acestea sunt preluate de societati comerciale, pe baza de contract – societati care asigura transportul si actiunile de fertilizare a terenurilor agricole. Obligatiile legate de aceste proceduri revin societatii care se angajeaza pentru gestiunea acestor dejectii.

Beneficiarii de material fertilizant, vor fi atentionati sa actioneze in conformitate cu cerintele de protejare a mediului acvatic impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole. Acestia vor fi obligati sa intreprinda demersurile legale necesare pentru efectuarea acestor lucrari, pe baza Studiului agrochimic si Planului de fertilizare aprobat de catre autoritatile agricole si de gospodarire a apelor.

- Poluanti de natura biologica

Pe amplasamentul fermei nu se pune problema unei poluari biologice care ar putea apare in urma desfasurarii activitatilor. In timpul exploatarii fermei pot apare situatii exceptionale in care se pot declansa epidemii in cadrul sistemului intensiv de crestere a pasarilor. In aceste situatii se iau masurile care se impun conform Normelor sanitar-veterinare in vigoare, pentru limitarea influentelor la nivelul fermei si in vecinatate. Se va interzice exportul dejectiilor in afara fermei, iar mortalitatile si ouale vor fi depozitate, transportate si incinerate conform prescriptiilor legale in vigoare si numai sub supravegherea medicului de ferma si a reprezentantilor Directiei Sanitar Veterinare.

Bioaerosoli

Exista riscul ca prin sistemele de ventilatie ale halelor sa fie eliminati bioaerosoli care au un rol important in raspandirea bolilor. Tipul si tehnicile de hranire pot influenta concentratia emisiei de bioaerosoli. In cazul acestei ferme avand in vedere sistemele de crestere, in baterii si voliere, cu emisii reduse de pulberi (ce faciliteaza transportul bioaerosolilor), managementul nutritional aplicat si conditiile de biosecuritate , toate acestea duc la diminuarea semnificativa a riscului raspandirii bolilor prin bioaerosoli. Curatarea echipamentelor si a halelor in perioada de vid sanitar dar si pe parcursul realizarii ciclului de crestere prin evacuarea regulata, la intervale de 3-5 zile, a dejectiilor din hale, impiedica aderentele de dejectii si furaj pe echipamente si implicit dezvoltarea microorganismelor patogene. Acest regim este asigurat de sistemul” totul plin-totul gol”, urmat de curatare si dezinfectie.

14.2 Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare

14.2.1 Identificarea receptorilor importanti si sensibili

| Harta de referinta pentru receptor | Tip de receptor care poate fi afectat de emisiile din instalatie | Lista evacuarilor din instalatie care pot avea un efect asupra receptorului si parcursul lor | Localizarea informatiei de suport privind impactul evacuarilor (ex.rezultatele evaluarii BAT, contributia altor surse-anexate acestei solicitari) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de incadrare in zona | Zona rezidentiala aflata la nord de amplasament | Mirosuri,NH3 ,pulberi Zgomot | In Formularul de solicitare cap.10. |

14.3 Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului

Operatorii/Titularii de activitate trebuie sa faca dovada ca o evaluare satisfacatoare a efectelor potentiale ale evacuarilor din activitatile autorizate a fost realizata si impactul este acceptabil. Acest lucru poate fi facut prin utilizarea metodologiei de evaluare a BAT si a altor informatii suplimentare pentru a prezenta efectele asupra mediului exercitate de emisiile rezultate din activitati. Rezultatul evaluarii trebuie inclus in solicitare si rezumat in tabelul 14.3.1 de mai jos:

14.3.1 Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor

Nu sunt evacuari semnificative din instalatie care sa modifice calitatea factorilor de mediu in zona , in conditii de functionare normala si de management corespunzator.

| Evacuarile semnificative de substante si factorul de mediu in care sunt evacuate, de ex.cele in care contributia procesului este mai mare de 1% din SCM* | Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelari detaliate, daca aceasta a fost realizata si localizarea rezultatelor (anexate solicitarii) | Confirmarea ca evacuarile semnificative nu au drept rezultat o depasire a SCM prin listarea Concentratiei Preconizate in Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanta (inclusiv efectele pe termen lung si scurt, dupa caz)* |
| --- | --- | --- |
| A se vedea pct.14.1 |

14.4 Managementul deseurilor

Referitor la activitatile care implica eliminarea sau valorificarea deseurilor, luati in considerare obiectivele relevante in tabelul urmator si identificati orice masuri suplimentare care trebuie luate in afara de cele pe care v-ati angajat deja sa le realizati, in scopul aplicarii BAT- urilor, in aceasta Solicitare de obtinere a autorizatiei integrate de mediu.

| Obiectiv relevant | Masuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| a) asigurarea ca deseul este recuperat sau eliminat fara periclitarea sanatatii umane si fara utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul si mai ales fara: | Deseurile sunt valorificate/eliminate prin operatori economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului. |
| risc pentru apa,aer,sol,plante sau animale;sau | Management nutritional adecvat cu respectarea continutului de proteina bruta si fosfor total conform valorilor de referinta BAT. Reducerea timpului de stocare temporara si respectarea conditiilor de transport a dejectiilor. Deseurile de tesuturi animale/SNCU se vor depozita in totdeauna in spatii frigorifice.Se interzice depozitarea la temperatura ambientala, mai ales in sezonul cald, fiind posibil sa intre in proces de putrefactie si sa genereze mirosuri. Nu se depoziteaza deseuri in afara spatiilor special amenajate. Balanta N si P in ferma. |
| cauzarea disconfortului prin zgomot sau mirosuri; sau |  |
| afectarea negativa a peisajului sau a locurilor de interes special. |  |

b)implementare, cat mai concret cu putinta, a unui plan facut conform prevederilor din Planul Local de Actiune pentru protectia mediului completati tabelul urmator:

| Identificati orice planuri de dezvoltare realizate de autoritatea locala de planificare, inclusiv planul local pentru deseuri | Faceti observatii asupra gradului in care propunerile corespund cu continutul unui astfel de plan |
| --- | --- |
| Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor in Judetul Constanta 2020-2025 (revizia 4). | - |

14.5 Habitate speciale

| Cerinta | Raspuns (DA/NU/identificati/confirmati includerea,daca este cazul) |
| --- | --- |
| Ati identificat Situri de interes comunitar in special reteaua Natura 2000,Zone Speciale de Conservare sau Rezervatii Stiintifice care pot fi afectate de operatiile la care s-a facut referire in Solicitare sau in evaluarea dvs.de impact de mai sus? | NU este cazul Cel mai apropiat sit de importanta comunitara fata de amplasamentul instalatiei este ROSCI 0215 Recifii Jurasici Cheia la 8 km pe directia N. De asemenea, cele mai apropiate arii de protectie avifaunistica din vecinatate sunt: ROSPA 0060 Lacurile Tasaul-Corbu la 7 km pe directia NE fata de obiectiv si ROSPA 0019 Cheile Dobrogei, situat la cca. 7,7 km N fata de obiectiv. |
| Ati furnizat anterior informatii legate de Directiva Habitate,pentru planificarea la nivel urban sau rural,SEVESO sau alt scop? | NU |
| Exista obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate? | NU |
| Realizand evaluarea BAT pentru emisii,sunt emisiile rezultate din activitatea dvs.apropiate de sau depasesc nivelul identificat ca posibil sa aiba un impact semnificativ asupra Zonelor Europene?Nu uitati sa luati in considerare nivelul de fond si emisiile existente provenite din alte zone sau proiecte. | BAT nu prevede limite la emisii pentru activitatea de crestere a puilor pentru reproductie rase grele. Conform evaluarii BAT, tehnicile aplicate in ferma privind limitarea emisiilor rezultate din activitate sunt in concordanta cu cerintele documentului de referinta. |

15. PROGRAMELE DE CONFORMARE SI MODERNIZARE

Va rugam sa rezumati mai jos toate datele pe care le-ati propus in sectiunile anterioare ale solicitarii. Masurile incluse in Planul de actiuni si Programul de modernizare trebuie grupate pe sectiuni pentru fiecare factor de mediu afectat, masuri de reducere a poluarii, masuri de remediere a poluarii istorice, pe baza obiectivului principal al masurii respective

| Masura | Data propusa pentru implementare | Costuri | Sursa de finantare Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Determinari fizico chimice pentru monitoring factorul de mediu apa uzata | FARA PROPUNERI |  |  |
| Determinari fizico chimice pentru monitoring factorul de mediu apa subterana |  |  |  |
| Determinari fizico chimice pentru monitoring factorul de mediu sol |  |  |  |
| Determinari zgomot |  |  |  |

Nota:

- 0= sursa va trebui identificata

- 1 = finantare proprie

- 2 = credit bancar

- 3 = institutie financiara internationala

- 4 = finantare nerambursabila.

Ferma de pasari pentru reproductie rase grele M.Kogalniceanu este echipata si aplica tehnici de productie astfel incat raspunde cerintelor BAT (a se vedea analiza comparativa prezentata in Anexa 1 la Raportul de amplasament).

ANEXE:

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

- Contracte utilitati si preluare deseuri

# Footnotes

A- exista o zona de depozitare acoperita (i)sau complet ingradita (ii)

B- exista un sistem de evacuare a aerului

C- sunt incluse sisteme de drenare si tartare a lichidelor inainte de evacuare

D- exista protectie impotriva inundatiilor sau de patrundere a apei de la stingerea incendiilor

Cap.3.3.2.1 Emisii din halele de crestere pasari (pag.182) – BAT/BREF IRPP 2017.

Ordin 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

VLE conform SR 10009-:2017 Acustica.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant

# Text boxes

S.C.AAYLEX ONE S.A., pentru activitatea desfasurata in instalatia amplasata Comuna Mihail Kogalniceanu, Ferma 7, N.C. 57 (vechi)/ 101257 (nou), jud. Constanta denumita “Ferma de pasari pentru  reproductie rase grele M.Kogalniceanu ”, nu are implementat un sistem certificat de management al organizatiei si mediului.

Sursa proprie (2 foraje de medie adancime )

18 hale de crestere

Rezervor de apa

(150mc)

Filtre sanitare

Reteaua de canalizare a loc.M.Kogalniceanu

Inainte de spalare, se realizeaza curatarea mecanica a dejectiilor din halele de crestere.

Apa uzata nu se preteaza la epurare si recirculare deoarece operatiile din perioada de vid sanitar presupun dezinfectia suprafetelor si echipamentelor.

Se face revizia, intretinerea si reparatia tuturor instalatiilor in primele zile ale vidului sanitar, functie de necesitati si stare de functionare.

Pentru spalarea halelor de crestere se utilizeaza instalatii de spalare cu jet de apa sub presiune, ce au un consum redus de apa.

Mixare la 20 saptamani (cocosei+femele)

Oua embrionate destinate incubarii

Cadavre

Asternut epuizat

Frig. cadavre

(optional)

Neutralizare pe platforma de dejectii

Livrare spre incubator

Folosire ca ingrasamant organic

Hale puicute (cocosei)

-pui de 1 zi (MK1)

-puicute 15 saptamani transfer Cotorca (MK2)

Hale puicute

(femele)

-pui de 1 zi (MK1)

-puicute 15 saptamani transfer Cotorca (MK2)

Livrarea pasarilor catre abator dupa teminarea perioadei de exploatare

Neutralizare

Incinerare pe amplasament/

Inst. de biogaz apartinand tertilor

Melanj

Crestere puicute pana la 20 saptamani  in 7 hale

Etapa productie (crestere adulte pana la varsta de 64 sapt in 12 hale)

Oua fecundate pentru incubatie

Gaini reformate la final ciclu

Transport la o statie de incubatie

Transport la abator

Crestere puicute de la 15 saptamani  in 6 hale (5 cu female si 1 cu cocosi)

Etapa productie (crestere adulte pana la varsta de 62 sapt in 6 hale)

Oua fecundate pentru incubatie

Gaini reformate la final ciclu

Transport la o statie de incubatie

Transport la abator

Silozurile exterioare pentru furaje sunt dotate cu sistem de retinere a pulberilor si incarcarea lor se face pneumatic. Transportul furajelor in hale de la silozurile exterioare se realizeaza prin intermediul unui sistem inchis de transport cu spira.

Silozurile de furaje sunt inchise

Se urmareste mentinerea unui nivel scazut al pulberilor in hale (a se vedea Anexa 1 – BAT 11)

Depozitarea furajelor se realizeaza in silozuri metalice, inchise, aferente halelor de crestere.

Dejectiile evacuate din hale sunt depozitate temporar pe platform de dejectii , pentru fermentare aeroba cu scopul obtinerii unui material stabil, utilizat ca ingrasamant organic. Platforma indeplineste cerintele Codului de bune practice in agricultura.

Se face curatarea acestora, la intrarea si iesirea din ferma, in zona filtrului rutier, din considerente de biosecuritate.

Se realizeaza conform operatiilor prestabilite in vidul sanitar

Neaplicabil. Gazele rezultate din procesele metabolice si descompunerea dejectiilor in halele de crestere precum si cele rezultate din arderea gazelor naturale in aerotermele din hale (sistem de ardere deschisa) sunt evacuate in exterior prin sistemul de exhaustare al halei de crestere.

Dezavantajele epurarii apelor uzate tehnologice pe amplasament:

-pentru ca statia de epurare sa functioneze la parametrii optimi, este necesar un flux relativ continuu in ceea ce priveste evacuarile. In cazul fermelor avicole, evacuarile se realizeaza doar la sfarsitul ciclului de crestere cand se igienizeaza halele iar cantitatea de apa uzata este redusa.

NU consideram ca pot apare riscuri majore pentru mediu datorita cantitatilor relativ mici depozitate (dejectii) si a gradului foarte scazut de periculozitate al acestora.

DA – doar in situatia existentei reclamatiilor privind mirosul dezagreabil