MEMORIU DE  PREZENTARE

I.DENUMIREA PROIECTULUI :

AMENAJARE PARCARE AUTO , STR. EMIL RACOVITA NR. 116, LOCALITATEA AGIGEA, JUD.CONSTANTA

II. TITULAR

a)DENUMIRE TITULAR :  SC GOLFUL PESCARILOR SRL

b) ADRESA TITULARULUI:  STRADA  EMIL RACOVITA NR. 116,COD POSTAL 907015

TELEFON :

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

In localitatea Agigea, beneficiarul detine, conorm contractului de inchiriere nr. 2942/18.02.2015 si a actului aditional inregistrat cu numarul 5587/30.03.2015 un teren de 861 mp, teren pe care se intentioneaza amenajarea unei parcari auto.

Parcarea va deservi clientii restaurantului Golful Pescarilor si se va realiza din piatra compactata. Coeficientii urbanistici propusi sunt POT 100% si CUT 1.

In conformitate cu ordonanata ISC nr.15/5/2003 si a normativului P100/1-2013, constructia se incadreaza in clasa a IV-a de importanta, fiind amplasata in zona seismica caracterizata prin coeficient ag=0,2 si perioada de colt Tc=0.7 S.

Terenul e va decoperta de pamantul vegetal si se va sapa minim 30cm. Executia straturilor de fundatie a platformei se realizeaza prin asternerea si nivelarea agregatului natural( nisip de rau) la sablon, manual sau mecanic, in straturi de maxim 15 cm, inainte de compactare.

Pentru asigurarea umiditatii optime de compactare este necesara adaugarea prin stropire a cantitatii necesare de apa. Indesarea nisipului se va realiza prin vibrare, peste acesta, urmand a se asterne stratul de piatra astfel :

- Se asterne si se compacteaza la uscat piatra sparta pana la inclestarea acesteia ;

- Se impaneaza piatra sparta cu split 16-25 mm, care se compacteaza si se raspandeste succesiv pe toata suprafat ;

- Se innoroieste sau se colmateaza stratul cu nisip sau savura urmata de o compactare corespunzatoare.

Parcarea nu se va dota cu instalatii electrice sau instalatii de apa si canalizare.

IV SURSELE  DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

1.Protecţia calităţii apelor

Lucrarilor proiectate  nu au influenta asupra regimului apelor de suprafata sau subterane.

2. Protecţia calităţii aerului

În faza de execuţie a parcarii se poate aprecia că poluarea aerului este nesemnificativă

Materialele folosite la realizarea lucrarilor de amenajare a parcarlor  asigura nivelul de calitate in concordanta cu cerintele Legii nr. 10/1995 si HG. Nr. 766/1997 privind calitatea in constructii conform standardelor nationale si  internationale.

Natura materialelor folosite, produse de cariera si balastiera de provenienta naturala care prin caracteristicile lor sunt de natura indestructibila, nisip, piatra  sparta  trebuie sa provina din surse deja omologate pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare.

Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevazute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila.Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel.

In concluzie pe  perioada de execuţie a proiectului emisiile din sursele mobile vor fi dispersate în zona de execuţie a lucrărilor datorită circulaţiei curenţilor de aer, fiind diminuate concentraţiile.

3.  Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Având în vedere că lucrările se desfăşoară în timpul zilei, se poate aprecia că nivelul de zgomot se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/1988“Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

4. Protectia impotriva radiatiilor

Lucrarile care fac obiectul prezentului proiect  nu constituie surse de radiatii .

5.Protectia solului şi subsolului

Sursele potenţiale de poluare a solului în perioada de execuţie a lucrărilor pot fi următoarele:

- scurgeri accidentale ale carburanţilor, uleiurilor, pe sol;

- utilajele şi mijloacele auto utilizate în perioada de execuţie (tasare);

-  emisii atmosferice.

Se prognozează că impactul din punct de vedere al poluării asupra solului, în perioada de execuţie, va fi moderat şi se va manifesta doar pe perioada de execuţie a lucrărilor.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Realizarea lucrarilor de  constructii  proiectate nu genereaza un impact negativ asupra ecosistemelor terestre si acvatice .

7. Protectia  aşezărilor umane si a altor obiective de interes public

Problemele mediului înconjurător sunt inseparabile de cele ale bunăstării populaţiei şi de procesele economice   în general. O dezvoltare durabilă viabilă şi susţinută din punct de vedere ecologic,

care satisface nevoile prezentului fără a compromite capacitatea este acea dezvoltare generaţiilor viitoare

de a-şi satisface propriile nevoi.

Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii..

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Pe perioada de execuţie, diriginţii de şantier vor urmării respectarea prevederilor proiectului de organizare de şantier privind modul de depozitare şi transport al deşeurilor rezultate.

Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse ( deşeuri inerte , deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile OUG nr. 78 / 2000 privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare iar depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

9. Gospodărirea substanţelor si preparatelor chimice periculoase

Nu se gestionează substanţe toxice şi periculoase iar daca in cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienti adecvati, şi tratarea de catre firme specializate.

.

V. PREVEDERI  PENTRU  MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu este cazul.

VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI , DUPA CAZ , IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA

Nu este cazul.

VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Materialele utilizate la amenajarea parcarii vor fi aduse in momentul efectuarii lucrarilor de amenajare parcare.

VIII. LUCRARI DE  REFACERE  A  AMPLASAMENTULUI  LA FINALIZAREA INVESTITIEI

Terenul pe care se fac lucrarile este in proprietatea SC GOLFUL PESCARILOR SRL.

IX. ANEXE

-Plan de incadrare in zona;

-Plan de situatie: parcarea P2 si P3;

-Plan de situatie: parcarea P1 si P4.

Beneficiar,

SC GOLFUL PESCARILOR SRL.

Popa Daniel