MEMORIU DE PREZENTARE

privind etapa de incadrare din procedura de evaluare a impactului conform Legii 292/2018 pentru proiectul:

" Modernizare drumuri de exploatare existente comuna Crucea"

Titular:    COMUNA CRUCEA prin

VULTURU WIND FARM S.R.L.

#### Continutul-cadru al memoriului de prezentare conform ANEXA Nr. 5.E din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impacului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

I. Denumirea proiectului:

"MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE COMUNA CRUCEA"

II. Titular:

COMUNA CRUCEA prin VULTURU WIND FARM S.R.L.

VULTURU WIND FARM S.R.L.

-  sediu social: Municipiul Constanta, Str. Zorelelor, nr. 75, camera 3, jud. Constanta;

-  nr. de ordine in Registrul Comertului: J13/476/2009;

-  cod unic de inregistrare: 25159533.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) rezumat al proiectului

Proiectul propus  consta in  modernizarea drumurilor de exploatare existente dupa cum urmeaza :

- De 194/1 – pe o lungime de aproximativ 640 m, inscris in CF 105076 Crucea;

- De 194 – pe o lungime de aproximativ 990 m, inscris in CF 105079 Crucea;

- De 194/11 – pe o lungime de aproximativ 1020 m, inscris in CF nr. 105098 Crucea;

- De 194/3 – pe o lungime de aproximativ 790 m, inscris in CF nr. 105095 Crucea;

- De 211/25 - pe o lungime de aproximativ 250 m, inscris in CF nr. 104696 Crucea.

Amplasamentul proiectului

Terenurile pe care se realizează investitia, apartine domeniului public al comunei Crucea, fiind situate in extravilanul localitatii Crucea, jud.  Constanta, conform Certificatului de Urbanism nr. 65/16.12.2021 emis de Primaria Comunei Crucea.

Conform Adeverintei nr. 8006/19.10.2022 emisa de Primaria comunei Crucea, drumul de exploatare identificat initial in planurile parcelare cu denumirea de De HC 193, ce a fost mentionat in Certificatul de Urbanism nr. 65/16.12.2021, a fost intabulat si incorporate in cadrul drumurilor de exploatare De 194/3 (IE 105095) si De 211/25 (IE 104696).

- justificarea necesității proiectului;

Vulturu Wind Farm S.R.L. planifica sa dezvolte un parc eolian in zona localitatilor Crucea, Vulturu si Saraiu,  judetul Constanta, in zona de terenuri agricole. Astfel pentru realizarea investitiei, se vor consolida si moderniza drumurile de exploatare existente din comuna Crucea prin  executia sistemului rutier pentru drumuri, asigurarea scurgerii apelor pentru desfasurarea traficului in conditii de siguranta si posibilitatea accesului pe aceste drumuri si pe timp ploios. Drumurile de exploatare modernizate vor asigura desfasurarea traficului rutier pentru executia si intretinerea parcului eolian astfel va conduce la:

- posibilitatea utilizării în tot cursul anului indiferent de starea vremii;

- reducerea consumului de carburanţi şi lubrefianţi la vehicule;

- reducerea cheltuielilor de întreţinere a autovehiculelor;

- creşterea vitezei de circulaţie;

- reducerea volumului de praf care împânzeşte atmosfera în anotimpurile călduroase prin circulaţia autovehiculelor;

-eliminarea băltirilor de ape de pe platforma drumului, care constituie o sursă de formare şi transmitere a diferitelor boli infecţioase şi care duc la degradarea drumurilor.

In acest sens se impune realizarea unor lucrări de consolidare si modernizare pentru menţinerea sectoarelor de drum  în stare de viabilitate.

- valoarea investitiei;

Valoarea investitiei va fi de aproximativ 369.000 euro.

d)   perioada de implementare propusa;

Termenul estimat de executie a lucrarilor de modernizare a drumurilor de exploatare este de pana la

24 luni de la data obtinerii Autorizatiei de Construire.

- planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

Plan de situatie.

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul si capacitătile de productie;

Proiectul propus nu implica procese de productie, ci doar lucrari de consolidare si modernizare a drumurilor de exploatare existente de pe teritoriul administrativ al comunei Crucea pentru menţinerea acestora în stare de viabilitate pe o suprafata afectata de  1,476 ha.

La stabilirea solutiei tehnice sunt luate in considerare urmatoarele:

- Clasa tehnica a drumurilor V, cu o parte carosabila de 4,00 m cu o banda de circulatie cu rigole din pâmânt.

- Trafic foarte redus si mare tonaj pe osie si viteza de proiectare de 25 km/h.

- Prevederea unor masuri necesare asigurarii pentru complexul rutier a unor conditii hidrologice cel putin mediocre sau favorabile.

- lmbunatatirea conditiilor de circulatie prin refacerea profilului drumului atât in plan cât si in profil longitudinal.

- Prevederea masurilor necesare scurgerii in bune conditii a apelor din precipitatii prin rigole, podete, canale.

Tehnologia de executie a lucrarilor de reparatie/ modernizare a drumurilor poate implica urmatoarele operatiuni:

-	Lucrari pregatitoare prin care se degajaza terenul;

-	Trasarea lucrarilor;

-	Decopertarea stratului vegetal si depozitarea;

-	Lucrari propriu-zise definite generic: sapaturi, umpluturi, finisaje.

Materialele din care se executa straturile de baza si de fundatie trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate in conformitate cu standardele in vigoare.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Proiectul nu prevede obtinerea unor produse, ci lucrări de consolidare si modernizare a drumurilor de exploatare existente de pe teritoriul administrativ al comunei Crucea, pentru menţinerea acestora în stare de viabilitate pe o suprafata afectata de 1,476 ha.

Lucrarile care urmeaza a fi realizate pot fi urmatoarele:

•	realizarea patului drumului din pamant, prin decapare pamantului vegetal si umpluturi pentru atingerea cotelor proiectate.

•	realizarea unui strat din geotextil cu rol filtrant si rol de drenare a apelor care se va asterne pe intreaga platforma a drumului pâna la marginile taluzurilor.

•	realizarea stratului de fundatie din agregate nelegate (nisip) in grosime de aprox. 20 cm;

•	realizarea stratului de fundatie din piatra sparta in grosime de aprox. 20 cm;

•	realizarea stratului de imbracaminte din macadam	in grosime de aprox. 10 cm, pe o latime de aprox.  4 m.

Pentru realizarea straturilor de fundatie, procesul tehnologic poate cuprinde o succesiune de lucrari asa cum urmeaza:

-	asternerea cu mijloace manuale si mecanice a pietrei sparte. Asternerea se va face cu respectarea latimii si pantelor prevazute in proiect;

-	compactarea pietrei sparte, cu utilaje special de compactare pana la inclestare.

-	impanarea pietrei sparte cu split prin asternerea si cilindrare cu rulou compactor pana la fixarea definitiva;

-	umplerea prin innoire a golurilor ramase dupa impamantare cu savura sau nisip.

Imbracamintea rutiera de tip macadam poate fi alcatuita din piatra sparta monogranulara, cilindrata pana la fixare, apoi impanata cu split raspandit uniform, udata si cilindrata pana la inclestare, dupa care urmeaza umplerea golurilor ramase cu savura sau nisip si cilindrarea in continuare pana la fixarea definitiva.

Lucrarile vor fi urmarite pe intreaga perioada de executie, de consultant sau diriginti de specialitate atestati pentru respectarea si asigurarea calitatii cerute prin proiectul tehnic.

Drumurile sunt intabulate, au latimea de aproximativ 4m si vor respecta specificatiile de transport aferente investiei.

Nota: Drumurile de acces se vor executa numai dupa un proiect tehnic in faza detalii de executie, intocmit de catre un proiectant de specialitate, conform specificatiilor de transport ale producatorului de turbine eoliene. Solutia prezentata in memoriu poate sa difere la recomandarea proiectantului.

Se vor amenaja corespunzator intersectiile respectându-se cotele acestor drumuri, precum si asigurarea scurgerii corespunzatoare a apelor de pe platforma acestora.

Dimensionarea sistemului rutier se va face in conformitate cu Ordinul nr.46/1998, InstructiuniIor PD 177/76 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care se vor lua in calcul urmatoarele elemente:

- Zestrea existenta din pamant;

- Nivelul apelor freatice;

- Materiale utilizate — nisip, piatra sparta.

La toate lucrarile ce urmeaza a se executa se vor respecta normativele si prescriptiiIe tehnice in vigoare privitoare la calitatea materialelor si controlul executiei lucrarilor si are obligatia sa  respecte “Normele generate de protectia muncii” si sa Ie imbunatateasca conform specificului fiecarui loc de munca.

Lucrarile proiectate au in vedere reglementarile de executie a drumurilor si a directivelor din domeniul protectiei mediului. In ansamblu se poate aprecia ca lucrarile care fac obiectul acestui proiect nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia existenta, ci dimpotriva, au un elect pozitiv asupra ecosistemului din zona prin reducerea factorilor de poluare.

-	    materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materialele care se folosesc la executarea macadamului pot fi urmatoarele:

-	piatra sparta, care alcatuieste scheletul de rezistenta al macadamului;

-	split pentru impanarea scheletului de rezistenta;

-	savura sau nisip, pentru umplerea golurilor dupa impanare si ca material de protectie a macadamului;

-	apa, pentru stropirea agregatelor naturale.

Pentru consolidarea/modernizarea drumurilor de exploatare existente se vor folosi aproximativ 2952 m3 nisip, 2952 m3 piatra sparta, 1476 m3 macadam. Astfel va fi decopertata/decapata o suprafata de aproximativ 5904 m3 de pamant vegetal/strat vegetal.

Principalii combustibili folositi sunt:

Motorina/ benzina necesara pentru actionarea utilajelor mici si pentru mijloacele de transport.

Mijloacele de transport vor fi alimentate cu combustibil in centre specializate – benzinarii.

- 	racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Lucrarile propuse prin proiect  nu necesita racordarea la retelele utilitare din zona (energie electrica, apa, canal, etc).

Alimentarea cu apa

Apa necesara in perioada de constructie va fi asigurata cu cisterne auto.

Pentru angajatii temporari se va asigura apa imbuteliata.

Canalizare menajera

Nu se genereaza ape uzate sau alte deseuri în stare lichida si nu necesita realizarea unei retele proprii de canalizare sau racordarea la o retea existenta.

În perioadele în care se vor desfasura activitati de constructie/întretinere vor fi încheiate cu firme specializate si autorizate contracte economice pentru montarea si utilizarea pe amplasament a unor toalete ecologice.

Apele pluviale se vor infiltra liber în sol si pot fi considerate conventional curate.

Alimentarea cu agent termic

Nu este cazul.

Alimentarea cu energie electrica

Nu este cazul.

- 	descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Dupa finalizarea lucrarilor se trece obligatoriu la refacerea amplasamentului in zona afectata de executia investitiei. Aceste lucrari de refacere consta in:

- curatirea terenului de eventualele deseuri rezultate in urma lucrarilor iar deseurile revalorificabile rezultate se predau unitatilor autorizate sa preia acest tip de deseuri;

- In cazul tronsonului cu beton existent, acesta va fi transportat si depozitat in locurile specificate de Primaria Comunei Crucea, pentru a putea si refolosit/concasat;

- 	căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Prin proiectul propus  nu creeaza cai noi de acces si nu le schimba pe cele existente.

- 	resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

In constructie se foloseste ca resursa naturala: agregatele minerale, piatra sparta si apa.

In functionare nu se va folosi resursa energetica reprezentata in mod direct, amplasamentul proiectului fiind tranzitat de mijloace auto alimentate cu combustibil.

- 	metode folosite în construcție/demolare;

Lucrarile care urmeaza a fi realizate pot fi urmatoarele:

•	realizarea patului drumului din pamant, prin decapare pamantului vegetal si umpluturi pentru atingerea cotelor proiectate.

•	realizarea unui strat din geotextil cu rol filtrant si rol de drenare a apelor care se va asterne pe intreaga platforma a drumului pâna la marginile taluzurilor.

•	realizarea stratului de fundatie din agregate nelegate (nisip) in grosime de aprox. 20 cm;

•	realizarea stratului de fundatie din piatra sparta in grosime de aprox. 20 cm;

•	realizarea stratului de imbracaminte din macadam	in grosime de aprox. 10 cm, pe o latime de aprox.  4 m;

•	in anumite situatii, unele tronsoane modernizate pot prezenta ultimul strat de beton/asphalt.

- 	planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Pentru realizarea lucrărilor de executie este necesara o perioadă de aproximativ 24 luni de la semnarea contractului de execuţie.

Activităţile ce vor fi derulate în cadrul planului de execuţie al lucrării vor cuprinde:

- achiziţionarea materialelor si echipamentelor conform proiectului;

- realizarea lucrărilor de construcţie;

- remedierea şi realizarea lucrărilor acolo unde cazul.

Se va stabili desfăşurarea lucrărilor de comun acord cu beneficiarul.

Lucrările de realizare a proiectului cuprind următoarele faze:

- pregătirea terenului;

- realizarea obiectivului;

- recepţia lucrărilor de construcţii/montaj.

- 	relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Proiectul analizat nu interfereaza cu alte planuri/proiecte. Specificul lucrarilor care se vor desfasura nu genereaza cai de cumulare a impactului asupra factorilor de mediu.

- 	detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

a) alternativa 0 – nerealizarea proiectului;

b) o alternativa la proiect este modernizarea drumurilor pe intreaga suprafata. Alternativa neviabila deoarece implica costuri mai mari si nejustificate.

c) In varianta aleasa si prezentata, modernizarea tronsoanelor se realizeaza pe o suprafata de 1,476 ha si pe o lungime de aproximativ 3690 m.

- De 194/1 – pe o lungime de aproximativ 640 m;

- De 194 – pe o lungime de aproximativ 990 m;

- De 194/11 – pe o lungime de aproximativ 1020 m;

- De 194/3 – pe o lungime de aproximativ 790 m;

- De 211/25 - pe o lungime de aproximativ 250 m.

- 	alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

In timpul executiei lucrarii si in exploatare nu rezulta activitati care pot deriva din proiectul propus.

Proiectul propus este in stransa legatura si este necesar pentru dezvoltarea  proiectului „Parc eolian Vuturu Vest” pe care societatea Vulturu Wind Farm S.R.L. planifica sa-l dezvolte in zona localitatilor Vulturu, Crucea si Saraiu, jud. Constanta.

- 	alte autorizații cerute pentru proiect.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 65 din  16.12.2021 emis de Primaria Comunei Crucea, sunt necesare urmatoarele aviz:

- Avize si acorduri specifice ale administratiei publice locale sau institutii descentralizate ale acestora: Aviz O.C.P.I., H.C.L. Crucea pentru modernizare, consolidare drumuri de exploatare, Studiu Geotehnic, Actul administartiv al A.P.M. Constanta.

IV.Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu se executa lucrari de demolare.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu e cazul.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu e cazul.

Metode folosite în demolare;

Nu e cazul.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu e cazul.

Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu e cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului:

Proiectul propus a se realiza este amplasat precum urmeaza :

- De 194/1 – pe o lungime de aproximativ 640 m;

- De 194 – pe o lungime de aproximativ 990 m;

- De 194/11 – pe o lungime de aproximativ 1020 m;

- De 194/3 – pe o lungime de aproximativ 790 m;

- De 211/25 - pe o lungime de aproximativ 250 m.

- 	distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Proiectul nu intra  sub incidenta Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

- 	localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Proiectul nu se regaseste in zona sau in apropierea obiectivelor care intra sub protectia Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000.

Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât si artificiale si alte informatii privind:

- folosintele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cât si pe zone adiacente acestuia

- folosinta actuala – drumuri de exploatare;

- folosinte planificate – drumuri de exploatare.

- politici de zonare si de folosire a terenului – conform PUG aprobat prin HCL Crucea nr. 23/18.04.2008, prelungit prin HCL Crucea nr. 20/29.03.2018.

- arealele sensibile – în zona amplasamentului studiat nu se afla areale sensibile.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Coordonatele Stereo 1970 ale proiectului sunt redate in tabelul de mai jos si se regasesc pe CD-ul atasat la documentatie.

| Coordonate Stereo 1970 Vulturu Vest - Modernizare drumuri UAT Crucea |
| --- |
| Nr. | X ( Est ) | Y ( Nord ) |  |
| 1 | 756596.7157 | 353646.2824 |  |
| 2 | 756596.7157 | 353646.2824 |  |
| 3 | 756598.058 | 353644.807 |  |
| 4 | 756597.2833 | 353641.5325 |  |
| 5 | 756443.6877 | 353497.7409 |  |
| 6 | 756395.4937 | 353452.6229 |  |
| 7 | 756170.6667 | 353242.1459 |  |
| 8 | 756135.355 | 353208.748 |  |
| 9 | 756135.355 | 353208.748 |  |
| 10 | 756135.355 | 353208.748 |  |
| 11 | 756132.4516 | 353211.8494 |  |
| 12 | 756167.933 | 353245.066 |  |
| 13 | 756392.76 | 353455.543 |  |
| 14 | 756440.954 | 353500.661 |  |
| 15 | 756593.3398 | 353643.32 |  |
| 16 | 757276.87 | 354270.3679 |  |
| 17 | 757280.7225 | 354272.275 |  |
| 18 | 757281.634 | 354270.368 |  |
| 19 | 757446.428 | 353931.261 |  |
| 20 | 757447.959 | 353928.114 |  |
| 21 | 757717.4958 | 353373.4744 |  |
| 22 | 757713.898 | 353371.726 |  |
| 23 | 757279.801 | 354264.99 |  |
| 24 | 757277.751 | 354268.521 |  |
| 25 | 756832.2078 | 352553.7146 |  |
| 26 | 756769.322 | 352572.68 |  |
| 27 | 756766.967 | 352570.483 |  |
| 28 | 756689.752 | 352498.458 |  |
| 29 | 756533.82 | 352353.007 |  |
| 30 | 756463.091 | 352287.032 |  |
| 31 | 756460.0833 | 352290.2551 |  |
| 32 | 756532.009 | 352357.373 |  |
| 33 | 756613.896 | 352433.788 |  |
| 34 | 756693.72 | 352508.28 |  |
| 35 | 756722.48 | 352535.11 |  |
| 36 | 756768.095 | 352577.68 |  |
| 37 | 756775.814 | 352575.39 |  |
| 38 | 756833.061 | 352558.403 |  |
| 39 | 756460.0833 | 352290.2551 |  |
| 40 | 756076.029 | 351931.871 |  |
| 41 | 756073.4049 | 351928.8099 |  |
| 42 | 756078.3659 | 351926.1175 |  |
| 43 | 756512.1917 | 351697.4535 |  |
| 44 | 756548.3037 | 351686.4019 |  |
| 45 | 756581.9242 | 351660.041 |  |
| 46 | 756596.6454 | 351640.731 |  |
| 47 | 756603.6645 | 351619.7161 |  |
| 48 | 756605.6971 | 351465.1189 |  |
| 49 | 756616.187 | 351452.5883 |  |
| 50 | 756632.8753 | 351449.6922 |  |
| 51 | 756668.2679 | 351456.6675 |  |
| 52 | 756720.1494 | 351453.2107 |  |
| 53 | 756727.2354 | 351453.1594 |  |
| 54 | 756786.5277 | 351446.7242 |  |
| 55 | 756810.5841 | 351437.8968 |  |
| 56 | 756813.715 | 351436.428 |  |
| 57 | 756826.3353 | 351430.5678 |  |
| 58 | 756828.02 | 351434.1955 |  |
| 59 | 756811.962 | 351441.652 |  |
| 60 | 756787.446 | 351450.648 |  |
| 61 | 756727.667 | 351457.136 |  |
| 62 | 756720.4137 | 351457.202 |  |
| 63 | 756668.012 | 351460.694 |  |
| 64 | 756632.829 | 351453.76 |  |
| 65 | 756618.314 | 351456.279 |  |
| 66 | 756609.678 | 351466.595 |  |
| 67 | 756607.656 | 351620.392 |  |
| 68 | 756600.229 | 351642.628 |  |
| 69 | 756584.795 | 351662.873 |  |
| 70 | 756550.186 | 351690.009 |  |
| 71 | 756513.723 | 351701.168 |  |
| 72 | 756080.231 | 351929.656 |  |
| 73 | 756463.1175 | 352287.0036 |  |

- 	detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu a fost luata in calcul alta varianta de amplasament, proiectul se dezvolta pe un teren reglementat conform PUG nr. 6/2000 aprobat prin HCL Crucea nr. 23/18.04.2008, prelungit prin HCL Crucea nr. 20/29.03.2018.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Etapa de construire

Principalele surse de poluare a apei, pe durata implementarii proiectului, pot fi:

- Scurgeri accidentale de combustibil , ulei sau de alte substante/materii prime utilizate in faza de executie a lucrarilor;

- Depozitarea necontrolata a materialelor si a deseurilor de constructii;

- Orice evacuare de ape uzate rezultate din organizarea de santier, in apele de suprafata, pe sol sau in apele subterane.

In timpul desfasurarii operatiunilor in cadrul organizarii de santier nu se utilizeaza apa in lucrarile de constructii ci doar in scop menajer si este strict interzisa evacuarea apelor uzate in apele de suprafata sau in apele subterane.

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in toalete ecologice care sunt vidanjate periodic de catre o firma specializata.

Masurile de reducere a impactului asupra factorului de mediu apa in faza de implementare a proiectului sunt:

- Respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

- Operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate;

- Depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, pot fi spalate de apele pluviale, putand polua solul si subsolul, de aceea ele se vor depozita in spatii inchise sau acoperite;

- Amenajarea unor spatii de depozitare temporara a deseurilor, in conformitate cu reglementarile in vigoare;

- Reducerea la minim a interventiilor constructive care ar putea duce la modificari ale nivelului freatic pe amplasament;

- In cazul unor deversari accidentale pe sol a unor substante poluante se vor lua masuri imediate de colectare, depozitare si eliminare prin firme autorizate, pentru evitarea ajungerii poluantilor in apele de suprafata si in cele freatice cu deprecierea calitativa a acestora;

- Pe amplasament vor fi montate toalete ecologice si vestiare ecologice care vor fi descarcate periodic de catre societati autorizate.

Etapa de functionare

In perioada de exploatare obiectivul nu implica consum de apa potabila sau tehnologica. Nu sunt necesare lucrari de racord la retele.

Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute:

Nu este cazul

b) protecția aerului:

Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi

Etapa de construire

Lucrarile includ operatii care se constituie in surse de emisie a prafului: operatii aferente manevrarii pamantului, materialelor balastoase si a cimentului/asfaltului si a celorlalte materiale, precum si sapaturi (excavari), umpluturi (descarcare material, imprastiere, compactare), lucrari de infrastructura.

O sursă de praf suplimentară este reprezentată de eroziunea vântului, fenomen care însoţește lucrările de construcţie, datorită existenţei pentru un anumit interval de timp, a suprafeţelor de teren neacoperite expuse acţiunii vântului. În timpul desfășurării lucrărilor de construcţie, factorul de mediu aer va fi influenţat de traficul utilajelor și mijloacelor de transport de pe șantier. Utilajele, indiferent de tipul lor, funcţionează cu motoare Diesel, gazele de eșapament evacuate în atmosferă conţinând întregul complex de poluanţi specifici arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2), particule și hidrocarburi.

Particulele rezultate din gazele de eșapament de la utilaje se încadrează, în marea lor majoritate, în categoria particulelor respirabile.

Un aspect important îl reprezintă faptul că toate materialele de constructie vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de construcţie în cantitătile strict necesare şi în etapele planificate, evitandu-se astfel depozitarea prea îndelungată a stocurilor de materiale pe șantier și supraîncărcarea șantierului cu materiale.

Etapa de functionare

In timpul functionarii proiectului, emisiile de poluanti sunt generate de catre sursele mobile rutiere ce tranziteaza amplasamentul.

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Având în vedere că sursele de poluare asociate activităţilor care se desfăşoară în faza de execuţie sunt surse libere, deschise şi au cu totul alte particularităţi decât sursele aferente activităţilor industriale, nu se poate pune problema unor instalaţii de captare - epurare - evacuare în atmosferă a aerului impurificat/gazelor reziduale.

Măsuri de protecţie a aerului în perioada de execuţie:

-  Corelarea graficelor de lucru ale utilajelor din frontul de lucru, cu cele ale mijloacelor de transport care aprovizionează şantierul cu materiale;

-  Transportul materialelor se va face pe cât posibil pe drumurile din afara zonelor locuite;

-  Curăţarea pneurilor mijloacelor de transport, la ieşirea din zona fronturilor de lucru, în cazul utilizării drumurilor publice;

-  Se va asigura restricţionarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor, în corelare cu factorii locali;

-  Vehiculele care transportă materiale ce pot elibera în atmosferă particule fine, vor fi acoperite cu prelate;

-  Elaborarea unui plan de întreţinere a utilajelor pentru asigurarea unui nivel de emisii redus;

-  Întreţinerea stării tehnice bune a utilajelor şi maşinilor de transport;

-  Verificarea tehnică periodică a utilajelor şi mijloacelor de transport în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament şi punerea în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni;

-  Se va evita decopertarea suprafeţelor mari de sol vegetal, pentru a nu crea suprafeţe libere de vegetaţie care expuse vântului pot fi generatoare de praf;

-  Menţinerea unui grad optim de umiditate a solului decopertat;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic, sau se va urmări o umectare mai intensă a suprafeţelor;

-  Nu se vor depozita în spațiu deschis materiale pulverulente pentru prevenirea poluării aerului în perioadele cu vânt

-  Se vor utiliza tehnici/ tehnologii de construire performante, cu emisii atmosferice cât mai reduse;

-  Luarea si respectarea măsurilor specifice privind riscul de producere a incendiilor şi exploziilor datorat manipulării defectuoase şi utilizării în condiţii neadecvate a explozivilor folositi la derocări;

-  Lucrările de organizare a şantierului trebuie să fie corect concepute şi executate, cu dotări moderne care să reducă emisia de substanţe poluante în aer;

Etapa de functionare

Pe perioada de exploatare a obiectivului nu vor fi poluari ale factorului de mediu aer datorita modernizarii caii de rulare si a solutiilor constructive adoptate.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Sursele de zgomot și de vibrații:

In etapa de executie, principalele surse de zgomot si vibratii rezulta din exploatarea utilajelor anexe in functiune, ce deservesc lucrarile, si de la mijloacele de transport care tranziteaza amplasamentul.

Zgomotele si vibratiile se produc in situatii normale de exploatare a utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter temporar si nu au efecte negative asupra mediului.

Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare omologate, nivelul zgomotului produs se incadreaza in limitele impuse

Amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor

In timpul executiei lucrarilor pot aparea periodic zgomote produse de motoarele utilajelor folosite de constructor.

Masuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Etapa de executie

-  Evitarea lucrului în timpul orelor de odihnă;

- Alegerea unor echipamente de munca adecvate, care sa emita, tinand seama de natura activitatii desfasurate, cel mai mic nivel de zgomot posibil;

- Viteză redusă autobasculante şi mijloace de transport agabaritice la trecerea prin localităţi;

- Utilizarea de echipamente şi vehicule silenţioase, întreţinerea periodică în vederea menţinerii emisiilor acustice în limitele operaţionale normale;

- Dotarea utilajelor cu amortizoare de zgomot;

- Limitarea funcţionării simultane a utilajelor în zonele cu receptori sensibili;

- Limitarea pe cât posibil a operaţiilor generatoare de zgomot la perioade care nu coincid cu cele de odihnă ale populaţiei.

Etapa de functionare

In perioada de functionare nu vor fi necesare amenajări pentru protecţia împotriva zgomotului și vibraţiilor, având în vedere funcţiunea propusă. În situaţia unei exploatări normale zgomotele și vibraţiile se încadrează în limitele impuse de legislaţia în vigoare. De asemenea nivelul de zgomot se va incadra in limitele stabilite prin Stas 10009/1988 Acustică urbană. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot si Ordin nr. 119 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, iar valorile limita de expunere la zgomot vor fi in concordanta cu cele prevazute de HG nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la zgomot.

Lucrările de întreţinere au ca efect reducerea impactului produs de zgomot şi vibraţii, datorită îmbunătăţirii caracteristicilor suprafeţei de rulare.

d) protecția împotriva radiațiilor:

Nu este cazul de asigurare a protectiei deoarece nu exista surse de radiatii ori materiale radioactive.

e)protecția solului și a subsolului:

Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

Pe perioada executării lucrărilor care fac obiectul proiectului formele de impact identificate asupra solului și subsolului pot fi:

- înlăturarea stratului de sol vegetal și pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol fertil prin depozitare neadecvată;

- deversări accidentale ale unor substanţe/compuşi direct pe sol.

O altă sursă potenţială de poluare dispersă a solului şi subsolului este reprezentată de activitatea utilajelor în zonele de lucru. Utilajele, din cauza defecţiunilor tehnice, pot pierde carburant şi ulei. Neobservate şi neremediate, aceste pierderi reprezintă surse de poluare a solului şi subsolului.

Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

Solul vegetal (fertil) decopertat va fi depozitat separat de solul care va rezulta din săparea șanțurilor, fundatiilor, etc. fie în cadrul organizării de șantier, fie în altă locație stabilită de comun acord cu autoritățile locale și va fi utilizat la finalizarea lucrărilor pentru reconstrucţia ecologică a zonelor.

Etapa de executie

Măsurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt prezentate în continuare:

- este interzisă deversarea apelor uzate rezultate pe perioada construcţiei în spaţiile naturale (pe sol);

- spălarea mijloacelor de transport și a utilajelor se va face exclusiv în zone special amenajate pentru astfel de operaţiuni;

- utilajele și mijloacele de transport vor folosi doar căile de acces stabilite conform proiectului, evitând suprafeţele nepavate;

- utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic în vederea evitării posibilitaţii de apariţie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defecţiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosferă;

- depozitarea materialelor în cadrul organizării de șantier trebuie să asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvată și eficientă, toate acestea în scopul de a evita pierderile și poluarea accidentala; -operaţiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar în locuri special amenajate, de către personal calificat, prin recuperarea integrală a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizaţi să desfășoare activităţi de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate;

- reparaţiile utilajelor / mijloacelor de transport care deservesc organizarea de șantier se fac în locuri special amenajate cu platforme betonate.

Vor fi amenajate spaţii speciale pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor (ambalaje ale materialelor de construcţii, deșeuri provenite din resturi ale materialelor de construcţii), astfel încât deșeurile nu vor fi niciodată depozitate direct pe sol.

Toate deșeurile vor fi valorificate/eliminate controlat de pe amplasament în baza contractelor încheiate cu firme specializate.

Etapa de functionare

În cazul respectării tehnologiilor de execuţie a lucrărilor factorii „sol” și „subsol” nu vor fi afectaţi de poluare.

Având în vedere cele menționate anterior, impactul global asupra solului și subsolului pentru perioada de realizare a investiției, poate fi caracterizat ca fiind moderat, pe termen scurt, local.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

În vecinătatea amplasamentului nu au fost identificate alte areale sensibile.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodivertatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

Prin implementarea proiectului nu va exista un impact asupra ariei naturale protejate.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Nu este cazul, in zona nu sunt obiective de interes public, in zona nu exista monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Lucrarile ce urmeaza a se executa vor respecta normativele si prescriptiiIe tehnice in vigoare privitoare la calitatea materialelor si controlul executiei lucrarilor si are obligatia sa  respecte “Normele generate de protectia muncii” si sa Ie imbunatateasca conform specificului fiecarui loc de munca.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Deseuri rezultate in timpul executarii lucrarilor de constructii pot fi:

- nisip, piatra sparta, pietris, pamant - cod 17 01 07 (conform HG 856/2002), in cantitati variabile. Acestea vor fi utilizate ca materiale de umplutura pentru alte lucrari edilitare sau vor fi eliminate cu societati autorizate;

- deseurile menajere – cod 20 03 01 rezultate pe perioada etapei de constructie.

Deseurile rezultate ca urmare a punerii in opera a obiectivului se vor depozita pe amplasament in spatiu pus la dispozitie de beneficiar.

## - modul de gospodărire a deşeurilor

Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de constructii vor fi preluate in baza unui contract/Comezi de prestari servicii incheiat cu societatea autorizata.

Deseuri generate in perioada de functionare

Nu este cazul.

Programul de prevenire și reducere a cantităţilor de deșeuri generate

Activităţile desfășurate trebuie să ţină cont întotdeauna de o ierarhie a opţiunilor de gestionare a deșeurilor:

• prevenire/reducere;

• reutilizare;

• reciclare;

• valorificare energetică;

• eliminare/depozitare.

Operatorii econonici care generează deșeuri în urma activităţii de producţie, conform legislaţiei actuale sunt obligaţi să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităţilor de deșeuri generate din activitate și să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deșeurilor.

Prima opţiune este prevenirea producerii de deșeuri prin alegerea, încă din faza de proiectare, a celor mai bune tehnologii. Nu întodeauna se poate evita producerea deșeurilor.

Trebuie luate măsuri de minimizare a cantităţilor de deșeuri generate. Acest lucru se va face prin: prin reutilizare, reciclare și valorificare energetică.

Reducerea cantităţii de deșeuri se poate face și prin colectarea selectivă a deșeurilor în vederea valorificării acestora.

Reutilizarea: vor fi luate măsuri de reutilizare a tuturor deșeurilor reciclabile, se va proceda la colectarea selectivă a deșeurilor, vor fi reutilizate ambalajele de lemn/metal/plastic utilizate pentru transportul produselor, vor fi reutilizate pungile de plastic sau vor fi înlocuite cu sacoșe din materiale textile.

Reciclare: deșeurile vor fi colectate selectiv și predate în vederea reciclării firmelor specializate și se va asigura ca deșeurile de ambalaj să fie curate și uscate, deoarece instalaţiile de sortare și procesare pot fi afectate de materialele neconforme, iar procesul de reciclare poate fi îngreunat.

Valorificare energetică: predarea deșeurilor pretabile pentru valorificare energetică societăţilor specializate în detrimentul depozitării.

Eliminarea/depozitarea va fi ultima opţiune aleasă, atunci când celelalte au fost epuizate.

Planul de gestionare a deșeurilor

Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu Ordonanță de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor privind regimul deşeurilor şi a legislaţiei speciale şi subsecvente aplicabile pentru categorii de deşeuri şi pentru operaţiunile cu deşeurile.

Toate categoriile de deșeuri sunt depozitate astfel încât să nu afecteze mediul înconjurător, în recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzător codului deșeului. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incediu, mirosuri etc. pentru vecinatăţi.

Pământul se precolectează în containere sau se depozitează pe amplasament (conform precizărilor din Autorizaţia de Construire) și va fi transportat de un operatorul autorizat sau se va folosi la umpluturi.

Substanţele reziduale-fecaloide din WC-urile ecologice, se vor fi vidanja periodic de către o firma specializată pe perioada execuţiei lucrărilor de construire.

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare a proiectului şi de a se asigura ca operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate, autorizate și reglementate din punct de vedere al protecţiei mediului pentru desfășurarea acestor tipuri de activităţi. Se vor contracta de către prestator firme specializate şi autorizate pentru preluarea deşeurilor de construcţii reciclabile şi prelucrarea acestora, respectiv pentru eliminarea deşeurilor nereciclabile în depozite de deşeuri inerte.

Transportul deșeurilor se realizează numai de către operatori economici care deţin autorizaţie de mediu pentru activităţile de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare, conform legislaţiei în vigoare privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

La predarea deșeurilor se solicită și sunt păstrate conform legislaţiei, formularele doveditoare privind trasabilitatea deșeurilor periculoase sau nepericuloase.

Pentru a evita aparitia unor situatii ce nu respecta prevederile legislative si/sau producerea unor poluari datorita gestionarii neadecvate a deseurilor, in perioada derularii lucrarilor de amenajare trebuie respectate cateva reguli de baza, care trebuie aduse la cunostinta tuturor celor ce desfasoara activitati pe amplasament, inclusiv contractori si subcontractori care au responsabilitati in ceea ce priveste gestionarea deseurilor generate:

- deseurile produse se vor colecta separat, pe categorii, astfel incat sa poata fi preluate si transportate de pe amplasament in vederea valorificarii sau eliminarii; se vor asigura facilitati de depozitare intermediara in cadrul organizarii de santier, pe tipuri de deseuri, creandu-se conditii pentru colectarea selectiva;

- este interzisa cu desavarsire incinerarea deseurilor pe amplasament;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toti lucratorii vor fi instruiti in acest sens;

- se va urmari transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si aparitia astfel a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri sau imprastierea lor pe teren sub influenta vantului.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Prin proiectul propus a se realiza nu se vor genera substante chimice periculoase.

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Nu se impun lucrari sau masuri pentru gospodarirea preparatelor chimice periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Resursele naturale regenerabile utilizate sunt: piatră, nisip, apa – folosite în construcţie – vor fi asigurate de constructor, nu vor fi exploatate de pe amplasamentul proiectului.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

O scurta  descriere a impactului potential, cu luarea în conderare a urmatorilor factori:

Natura impactului (adica  impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

- impactul asupra populatiei – Soluţia propusa va avea un impact direct, pozitiv, asupra zonei, deoarece implementarea acesteia poate conduce la beneficii generale pentru comunitate, va determina condiţii ameliorate de circulaţie rutiera, un nivel de zgomot mai redus si o calitate imbunatatita a aerului.

Magnitudinea impactului asupra populaţiei este mică şi de complexitate redusă manifestându- se numai pe perioada de realizare a lucrărilor, în zonele vizate de proiect.

- impactul asupra sanatatii umane -  redus, doar in perioada de realizare a proiectului. Pulberile rezultate se vor limita la zona amplasamentului.

In timpul realizarii proiectului, suprafetele si deseurile de constructii vor fi stropite cu apa. Masinile nu vor parasi incinta santierului cu rotile murdare.

In timpul functionarii: se estimeaza reducerea poluarii atmosferice pe termen lung, datorita timpului mai scurt petrecut in trafic, fapt ce conduce la emisii de poluanti mai scazute, impactul fiind pozitiv pe termen mediu si lung.

- impactul asupra faunei si florei – nu are un impact semnificativ, în zona studiata nefiind situate Rezervatii, Parcuri Naturale protejate, arealele protejate Natura 2000.

- impactul asupra solului - nu existã surse de poluanti pentru sol si subsol, impactul fiind redus.  Pot sa apara poluari accidentale daca exista pierderi de carburanti de la motoarele utilajelor de constructii sau de la masinile care vin in santier pentru aprovizionarea cu materiale de constructii. In cazul unor poluari accidentale , constructorul va lua imediat masuri de remediere a acestora prin utilizarea de materiale  absorbante.

- impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale – impact pozitiv indirect, prin cresterea potentialului de dezvoltare a zonei; în apropiere nu se afla obiective de patrimoniu.

- impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei – fara impact, neexistând surse de poluare a apelor.

- impactul produs de  zgomot si vibratii – redus doar in perioada de construire.

- impactul asupra peisajului si mediului vizual – impact nesemnificativ.

- impactul asupra patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente - impact pozitiv, necesitatea unui asemenea proiect este oportună, deoarece implementarea în condiţii normale poate conduce la beneficii generale pentru comunitate şi pentru mediul social şi economic din zonă.

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate) – nu se estimeaza o extindere a impactului asupra zonei geografice, populatiei din zona si din localitatile învecinate, asupra habitatelor sau anumitor specii,

- magnitudinea si complexitatea impactului -  impact redus.

- probabilitatea impactului – probabilitate redusa.

- durata, frecventa si reverbilitatea impactului – impactul este redus si temporar pe întreaga durata de realizare a obiectivului . Luand in considerare destinatia subsecventa a terenului  impactul implementarii proiectului propus este unul pozitiv. Impactul pe termen scurt este unul negativ, generator de praf in perioada de constructie, insa pe termen lung, efectele cumulative sunt net superioare avnd rol in cresteea calitatii vietii pentru locuitorii zonei.

- natura transfrontiera a impactului

Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera. Nu se regaseste in anexa nr. I –„Lista activitatilor propuse” din Legea nr. 22/2001.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Avand in vedere specificul activitatii si impactul redus asupra factorilor de mediu, nu se impune monitorizarea prin prelevarea periodica de probe si analizarea acestora in laboratoare acreditate.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Proiectul propus nu se încadreaza în niciuna dintre reglementarile respective.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul propus a se realiza va fi amplasat pe un teren reglementat in baza documentatiei de urbanism - faza PUG nr. 6/2000, aprobata cu Hotararea Consiliului Local Crucea nr. 23/18.04.2008, prelungit prin HCL nr. 20/29.03.2018.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Deoarece lucrarile de modernizare/consolidare a drumurilor de exploatare existente se vor desfasura concomitent cu lucrarile de construire ale parcului eolian propus, organizarea de santier aferenta consolidarii/modernizarii drumurilor de exploatare va coincide cu organizarea de santier aferenta proiectului de constructie “Parcului eolian Vulturu Vest”.

Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de Vulturu Wind Farm SRL si au un caracter temporar. Terenul cu suprafata de 12218 mp este destinat organizarii de santier cat si amplasarii sistemului de stocare energie electrica, substatie transformare energie electrica aferente “Parcului eolian Vulturu Vest”

Astfel, organizarea de santier care va deservi si la realizarea lucrarilor de modernizare a drumului de exploatare existent nu face obiectul prezentei documentatiii, aceasta fiind inclusa in documentatia de realizare a investitiei “Parc eolian Vulturu Vest”, conform CU nr. 115/05.07.2021.

- căile de acces: Accesul pe santier se va face direct din drumul comunal Dc 72.

- unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare: In incinta acestei locatii va fi amplasata o baraca pentru aparate, scule, echipamentul de protectie al personalului, etc; de asemenea va fi depozitat materialul tubular si utilajele necesare realizarii intregii lucrari.

- sursele de energie: nu este cazul.

- vestiare, apă potabilă, grup sanitar: muncitorii vor folosi grupul sanitar temporar vidanjabil inchiriat, asigurarea apei potabile va sta in sarcina constructorului si se va face prin achizitie din comert.

- grafice de execuţie a lucrărilor: lucrarile vor dura aproximativ 24  luni.

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor: Materialele si uneltele necesare pentru constructie vor fi depozitate la fata locului, pe masura punerii in opera, evitandu-se depozitarea acestora pe termen indelungat.

- măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare):

- transmiterea vibratiilor - nu e cazul de a se lua masuri de preventie.

- degajari mari de praf - se intrerup lucrarile in caz de vant puterrnic.

- asigurarea acceselor necesare - nu este cazul.

- localizarea organizarii de santier – organizarea de santier aferenta lucrarilor de consolidare/modernizare a drumurilor de exploatare va coincide cu organizarea de santier aferenta proiectului “Parcului eolian Vulturu Vest” si se va realiza pe teritoriul administrativ al U.A.T. Vulturu.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier – impact temporar redus pe perioada executarii proiectului.

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu în timpul organizarii de santier - motoarele utilajelor si ale masinilor de transport a materialelor puse în opera reprezinta sursele de poluanti; nu este cazul de amplasare a unor instalatii speciale pentru protectia mediului în timpul organizarii de santier, impactul fiind temporar si redus.

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu – folosirea unor utilaje cu motoare cu emisii reduse de poluanti. Emisiile vor fi de durată scurtă şi nu sunt necesare instalaţii pentru reţinerea sau dispersia acestora.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

La terminarea lucrarilor, toate terenurile afectate vor fi redate in starea in care au fost preluate.

In caz de poluare accidentala se va interveni de urgenta cu materiale absorbante, pentru a se evita intinderea poluarii. Constructorul si beneficiarul este obligat ca la inceperea lucrarilor de santier sa fie dotat cu materiale absorbante si unelte si scule pentru interventie.

## - pentru protecţia factorilor de mediu, se prevede:

Interzicerea depozitării direct pe sol a oricăror produse ori materiale care ar putea afecta calitatea acestuia;

Desemnarea unui persoane în vederea monitorizării deşeurilor rezultate, stocate, manipulate, valorificate, gestionate;

Valorificarea cât mai eficientă a deşeurilor rezultate la firme specializate;

Toate deşeurile cu conţinut de substanţe periculoase se vor elimina de pe amplasament prin firme specializate în colectare şi neutralizare;

În caz de poluare accidentală se procedează la limitarea propagării şi se anunţă Agenţia de Protecţia Mediului pentru stabilirea soluţiilor optime de depoluare.

-aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Constructorul va fi instruit cu privire la modul de răspuns în caz de accidente/avarii care pot provoca poluări, inclusiv dotarea organizării de şantier cu materiale absorbante.

In vederea prevenirii poluarilor accidentale se iau masurile mentionate la cap. anterioare, personalul este instruit sa alerteze echipele de decontaminare si sa anunte superiorii ierarhici, cu privire la producerea poluarii accidentale.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu e cazul.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

- îndepăratarea tuturor utilajelor şi echipamentelor folosite, precum şi a materialelor neutilizate;

- transportul deşeurilor: conform cerinţelor gestionării deşeurilor;

- deşeurile valorificabile/reciclabile: conform cerinţelor gestionării deşeurilor.

XII. Anexe:

1. Planul de încadrare în zonă;

2. Planul de situaţie;

4. Adeverinta nr. 8006/19.10.2022 emisa de Primaria comunei Crucea;

3. Extrase CF nr. 105076, nr. 105079, nr. 105098, nr. 105095, nr. 104696 Crucea.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970

Nu este cazul. Amplasamentul proiectul nu se suprapune cu arie naturala protejata.

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul.

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului

Nu este cazul.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul.

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar

Nu este cazul.

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform Deciziei etapei de evaluare initiala nr. 279/26.05.2022 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Nu este cazul.

Proiectul nu intra sub incidenta art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Deciziei etapei de evaluare initiala nr. 279/26.05.2022 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.

1. Localizarea proiectului:

Nu este cazul.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV.  Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

COMUNA CRUCEA

prin Vulturu Wind Farm S.R.L.

Administrator,

Catalin Mrejeru

Intocmit,

Responsabil de mediu

Iulia-Madalina Motataianu