DECIZIA    ETAPEI    DE   INCADRARE

Nr.  05  din 12.01.2023

Titular: OVIDIU PV REGENERABILE  SRL, cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, str. Biruintei nr. 24, birou A56, et. 1

Referitor la solicitarea Dumneavoastra, inregistrata la A.P.M. Constanta cu nr. 6326RP/07.09.2022, prin care solicitaţi emiterea avizului de mediu  pentru :  PLAN URBANISTIC ZONAL – PARC FOTOVOLTAIC OVIDIU, extravilan oras Ovidiu, jud. Constanta,

In conformitate cu prevederile HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, in urma analizarii documentatiei in sedinta Comitetului Special Constituit  ( CSC) din cadrul A.P.M Constanta din data de 15.09.2022, va comunicam decizia A.P.M. Constanta :

PLAN URBANISTIC ZONAL – PARC FOTOVOLTAIC OVIDIU, extravilan oras Ovidiu, jud. Constanta,  nu necesita evaluare de mediu, urmand a fi supus procedurii  de adoptare fara aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost urmatoarele:

- Zona studiată în cadrul planului menţionat nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Pe suprafata care a generat planul se propun proiecte care intra sub incidenta Legii nr. 292/2018, anexa 2;

- In conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului prevăzute in Anexa 1, planul nu ridica probleme din punct de vedere al protecţiei mediului şi nu prezintă efecte probabile asupra zonei din vecinatatea amplasamentului studiat.

- Pană la luarea prezentei decizii, publicul nu a depus comentarii.

Informarea  şi participarea publicului in procedura s-a realizat astfel:

- Anunţurile privind depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu  şi de declanşare a etapei de încadrare a planului conform H.G. nr. 1076/2004 au apărut in datele de  16.08.2022 si 19.08.2022 in ziarul Cuget Liber.

- Decizia initiala nr. 70  din 15.09.2022, conform consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit ( CSC) din data de 15.09.2022, a fost afisata pe site-ul APM Constanta;

- Anuntul privind luarea deciziei in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta CSC, a fost publicat in  data  de 20.09.2022, in ziarul „CUGET LIBER", in conformitate cu art. 12 din HG nr. 1076/2004.

Caracteristicile planului:

Terenul in suprafata de 99,7913 ha.

Terenul este compus din doua parcele. Parcela CF 111963 este scoasa din circuitul agricol, cu categoria de folosinta intravilan neproductiv. Parcela CF 109809 nu este scos din circuitul agricol, avand categoria de folosinta extravilan neporductiv.

Pe amplasament nu se afla constructii.

Prin prezenta documentatie urbanistica zonala se doreste introducerea in intravilan a unei suprafete de 99,7913 ha cu functiunea de zona echipare edilitara pentru producerea de curent electric printr-un parc de panouri fotovoltaice.

Centrala fotovoltaica va fi compusa dintr-un număr de 109296 panouri fotovoltaice monocristaline din siliciu cu o putere de 540 W. Energia în curent continuu produsa de panouri va fi preluata și transformată in curent alternativ de 276 de invertoare cu o putere de 175 kW. Invertoarele vor fi repartizate în 11 posturi de transformare de 20/0.8 kV care conțin câte un transformator de putere de 5 MVA. Cele 11 posturi de transformare formează o rețea de medie tensiune de 20kV racordata într-un punct de conexiune din interiorul parcului.

Panourile fotovoltaice vor fi montate pe o structură metalică tip Tracker, care va urmarii soarele de la E-V. Structura metalica este modulara realizata din otel zincat. Profilele folosite corespund normelor NEN10147, având o rezistenta ridicata la factorii externi de coroziune.

Structura metalica de sustinere a panourilor va fi montata pe pilonii realizati tot din otel zincat. Piloni vor fi fixati prin batere sau insurubare în pământ până la o cota de maxim 2 m.

Centrala Electrica Fotovoltaica CEF Ovidiu va fi formata din:

- 109296 panouri fotovoltaice cu o putere de 540 W, putere totala in curent continuu 60,11 MWp;

- 276 de invertoare cu o putere de 175 kW, putere totala in curent alternativ 48,30 MVA;

- 11 de statii de transformare PCT echipate cu câte un transformator de 5MVA;

- Rețele electrice interne subterane ale parcului de josă tensiune și de medie tensiune;

- Statie transformare ridicatoare de tensiune 20/110 kV;

- Racord subteran LES 110 kV de aproximativ 300 m pana la LEA 110 kV existentă;

- Drumuri pietruite in incinta, unde este cazul.

- Împrejmuire.

Caracteristici ale amplasamentului:

- Se constituie din teren neproductiv situat, partial, in extravilanul si, partial, in  intravilanul orasului Ovidiu.

- Zona studiata se situeaza la 5800 m de zona centrala a orasului Ovidiu.

| CF | Nr. cadastral | Tarla | Parcelă | Suprafață [mp] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109809 | 109809 | - | NP 237/2 - LOT 1 | 703.489,00 |
| 111963 | 111963 | - | 257 | 294.424,00 |
| TOTAL Suprafață | 997.913,00 |

Zonele functionale propuse in P.U.Z. sunt:

Constructii tehnico-edilitare: 29,9374 ha (30,00%)

Plantatii de protectie antieroziune a solului: 64,8541 ha (64,99 %)

Drumuri, alei, parcaje : 4,9896 ha (5,00%)

Ape, canale : 0,0102 ha (0.01%)

Suprafata totala teren : 99,7913 ha (100%)

Suprafete si coeficienti :

POT : 30,00%

CUT : 0,3

Regim de inaltime :

Maxim P

In calitate de titular al planului aveti urmatoarele obligatii  :

  - conform art. 26 din HG 1076/2004, veti supune procedurii de adoptare planul, precum si orice modificare a acestuia, dupa caz, numai in forma avizata de autoritatea competenta pentru protectia mediului ;

  - se vor respecta prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

  - se vor respecta prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014, cu completarile si modificarile ulterioare;

  - respectarea consitiilor impuse in avizul de gospodarirea apelor nr. 89 din 10.11.2022’

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii Conteciosului Administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV,                                     ŞEF  SERVICIU   A.A.A,

Celzin LATIF      					   Lavinia Monica ZECA

NOTA: redactat  in 3 ( trei) exemplare.