ANEXA Nr. 5 - ANEXA Nr. 5.E la procedură -

MEMORIU DE PREZENTARE

I.  Denumirea proiectului :   LOCUINTE COLECTIVE  S + P + 6 ETAJE CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER SI ETAJ TEHNIC  _ PROIECT NR 015/2021 _ proiectul se incadreaza in anexele legii 292/03.XII.2018 la articolu 10 litera b  _ nu se incadreaza legea 107/1996.                                                                                                                                II. Titular : - numele; NACIADI ENACHE SI NACIADI MAGDALENA - adresa poștală; MUNICIPIUL TULCEA , STRADA BABADAG, NR 158 - numărul de telefon ; 0723502922 - numele persoanelor de contact: NACIADI ENACHE - director/administrator; responsabil pentru protecția mediului : NACIADI ENACHE.                                                                                                                                III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:                                                                                                a) un rezumat al proiectului : Documentatia are la baza C.U. _ Certificat de Urbanism nr 3048/04.10.2021 eliberat de P.M.C._ Primaria Municipiului Constanta si urmareste realizarea unei compozitii coerente din punct de vedere urbanistic, configurarea estetici ansamblului compozitional in zona studiata, mobilare a terenurilor libere si incadraerea in compozitia intregului ansamblu _ P.U.Z. Tomis Plus, Plazu Mare. Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.D. _ CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+8ETAJE : P.U.G. MUNICIPIUL CONSTANTA P.U.Z. TOMIS PLUS – PALAZU MARE conform H.C.L.M. nr 121/16.05.2011 si H.C.L.M. Nr 258/31.07.2017. Documentatia de P.U.Z. (H.C.L. 121/16.05.2011; H.C.L. 258/31.07.2017) prin care s-a reglementat zona, a propus aceasta zona cu o mare diversitate functionala ; institutii si servicii publice supramunicipale si municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale; servicii de sanatate; servicii financiar bancare si de asgurari,posta/telecomunicatii, servicii manageriale, tehnice si profesionale; cercetare-dezvoltare,edituri,servicii media, centre de informare, biblioteca/mediateca, activitati asociative diverse; servicii profesionale, hoteluri, alimentatie publica, comert, expozitii, recreeere, show-roomuri auto, benzinarii, activitati de manufacturare si depozite engros legate de polul tertiar, parcari multietajate, locuinte colective. Prezenta documentatia este intocmita in conformitate cu prevederile P.U.Z. _ CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+6ETAJE CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER SI ETAJ TEHNIC _ ce respecta prevederi H.C.L. 121/16.05.2011; H.C.L. 258/31.07.2017, H.C.L.M. 173/25.04.2018.  Terenul cu numar cadastral 200389 in suprafata totala de 833,00 mp_conform CVCNR2469/11.10.2006 si conform masuratori topografice _, este amplasat in intravilanul municipiului Constanta (UAT Constanta), in zona Palazu Mare (PUZ, HCLC NR121/16.05.2011; HCLC NR258/31.07.2017 si HCLC NR 254/28.06.2018), strada NESPECIFICATA (TOMIS), nr FN, parcela VN385/1/2. Vecinatatile terenului studiat sunt : la nord proprietate IE 216325; la est proprietate IE237195; la sud De 379 ; la vest proprietate IE 218240. Terenul are forma poligon (26,35 ml X 31,54ml) avind o suprafata de 833,00mp conform masuratorilor topografice si conform CVC nr 2469/11.10.2006, orientat nord – sud  si cu o declivitate mai mica de 1,75% de la nord la sud. Distantele imobilului propus fata de limitele de proprietate la nivelul solului sunt fata de limita din nord 9,94ml, fata de limita de sud 0,00ml, fata de limita de est _ retragerea este de 7,48ml, fata de limita de vest _ retragerea este de 3,61ml. Retragerile imobilului la nivelul etajelor I – VI fata de limitele de proprietate sunt : la nord 8,40ml; la sud 0,00ml; la est 6,00ml; la vest 2,00ml. Sunt permise console, balcoane, bovindouri catre aliniamente si limitele de proprietate de maxim 1,50m latime in conditiile pastrarii unei distante pe verticala (intre intradosul consolei si CTA – cota teren amenajat) de 3,50m. Avind in vedere  amplasarea  terenului  studiat  in cadrul  intravilanului Municipiului Constanta,  precum  si faptul ca in  zona mai sunt  terenuri  neocupate  se  impune  ca  noile imobile propuse,  sa  imbunatateasca din  punct  de  vedere  estetic  imaginea  zonei  si  sa  asigure  o  buna  functionare  a  acesteia. Suprafata  de teren  acopera  necesarul  suprafetelor  functionale  cerute  de beneficiar  prin  tema  de  proiectare si anume realizarea “ LOCUINTE COLECTIVE  S + P + 6 ETAJE CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER SI ETAJ TEHNIC  “. Imobilul este compus din subsol, parter, sase etaje locuinte_apartamente de doua si trei camere si etaj tehnic ; subsolul este alcatuit din spatiu pentru aparare civila si spatiu depozitare(boxe individuale); la parter se va desfasura pe intreaga suprafata doua spatii comerciale cu depozitare si grupuri sanitare; la etajele unu – sase vor fi apartamente, trei apartamente pe nivel, un apartament de doua camere SU53,05mp si doua partamente de trei camere SU82,80mp, casa scariisi casa lifturilor SU28,80mp: la etajul tehnic se va amplasa casa scariisi casa lifturilor  si centrala de ventilatie.  Constructia propusa va avea o inaltimea de 22,50ml de la CTA (cota teren amenajat) = 28,40RMN. Prin amplasarea noii constructii nu se creeaza disfunctionalitati din punct de vedere al distantelor fata de cladirile invecinate, respectindu-se prevederile Codului Civil art 612;613;615, a legii 114/1996 cu privinta la iluminarea si aerisirea directa a camerelor, si prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr 536/1997 si anume privind insorirea fata de imobilele vecine. Distantele imobilului propus fata de vecinatati sunt _ fata de imobilul locuinte collective P+5ET (NOIR RESIDENCE DEVELOPMENT) distanta totala este de 27,50ml compusa din 17,50 ml de la limita de proprietate la imobilul P+5ET iar fata de latura de nord a proprietatii imobilul nou propus va fi pozitionat  la o distanta de 9,94ml(respective 8,40ml de la fata consolei) cu fatada orientata la nord; _ imobilul nou propus  un are in vecinatatea de est si vest imobile edificate : la sud imobilul nou propus se invecineaza cu bulevardul Tomis.                                                                                                                                           Pe terenul descris, in suprafata totala de 833,00 mp se doreste edificarea unui imobil subsol, parter, sase  etaje  si etaj tehnic locuinte collective _ avind functiunea de  locuire cu parcare in limita de proprietate, locuinte tip apartamente de doua si trei camera.  Din punct de vedere al functionalului ce alcatuieste structura imobilului, functiunile sunt astfel repartizate: la parter spatiu comercial; etajele unu – sase inclusiv, trei apart / nivel, apart de doua si trei camere. Imobilul va avea un numar de 18 apartamete si spatiu comercial la parter.                                                                                                                                                               BILANT TERITORIAL PROPUS

|  | FUNCTIUNI | MP | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZONE FUNCTIONALE | 277,00MP | 33,25% |
| 1 | IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE - PROPUS | 277,00MP | 33,25% |
| 2 | CIRCULATII | 201,50MP | 24,20% |
| 3 | SPATII VERZI SI DALE INIERBATE | 354,50MP | 42,55% |
|  | T O T A L | 833,00MP | 100,00% |

FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE						                                         Finisajele interioare pentru spatiile de locuit vor fi prevazute pardoseli ceramice in holuri, bucatarii, bai si balcoane si pardoseli cu parchet in camerele de zi si dormitoare. Pe pereti se vor executa vopsitorii lavabile pe gleturi de ipsos in holuri si in camere. Pe peretii din bai, pe inaltimea de 2,10m se executa placaj din faianta, montata fug pe fug, cu rosturi de 4 mm, in culoarea cimentului. Compartimentarile se fac din pereti din BCA de 25cm intre apartamente si de 15cm zidurile despartitoare din cadrul apartamentului. Timplariile interioare vor fi din PVC cu finisaj ce va imita stejarul.                                                                                                                                            Finisajele exterioare sunt urmatoarele: tencuieli structurate cu vopsele lavabile aplicate pe termosistem, tamplarie din PVC cu geam termopan, glafuri mozaicate, balustrazi din inox . Constructia are o structura din cadre de beton armat . Zidurile exterioare se executa din blocuri de bca cu grosimea de 30 cm si se vor placa cu polistiren expandat de exterior de 10 cm . Zidaria se va executa cu rosturi mici de 3mm cu mortar adeziv conform normativ P104/83 - anexa 6 si 7. Puntile termice din dreptul stalpilor si a grinzilor se vor izola cu polistiren expandat de exterior de 10 cm in functie de gabaritul stilpilor si a grinzilor pentru a se obtine o suprafata plana a peretelui . Zidurile exterioare ale demisolului se realizeaza din beton armat de 25cm si sunt hidroizolate si placate cu polistiren extrudat de 10cm .   Zonele de consola de sub spatiile demisolului si parterului, se vor izola cu polistiren extrudat de exterior de 10cm. Placa de peste demisol se va izola cu polistiren extrudat de 10cm la partea inferioara. Balcoanele deschise de pe latura vest, est si sud se vor izola cu polistiren extrudat de 10cm montat sub placa de ba. Peste ultimul nivel se va realiza o termoizolatie din saltele de vata minerala de 20cm.                         			                                                                                            REZISTENTA                                                                                                                                                                    Structura de rezistenta este executata in conformitate cu proiectul tehnic – PT structura de rezistenta – predate beneficiarului si constructorului. Nerespectarea prevederilor documentatiei de executie , precum si a normelor si normativelor specifice activitatii de constructii exonereaza proiectantul de orice responsabilitate. Extras al PT _ proiect tehnic, face parte din DTAC prezenta documentatie.   CATEGORIA  DE  IMPORTANTA  A  CONSTRUCTIEI “C”conform  HGR 766/1997 - CONSTRUCTIE  DE  IMPORTANTA  NORMALA.Conform tabel 4.3 CLASA DE IMPORTANTA -III- , cladire de tip curent careia ii corespunde factorul de importanta γ1 = 1 rezistenta din beton, beton armat si zidarie.	                     	                                                                                   INSTALATII ELECTRICE								                                           Instalatiile electrice se vor executa cu conductoare AFY si FY in tuburi IPY si IPEY, montate ingropat. Instalatiile se vor executa diferit, functie de destinatia spatiilor. Iluminatul se va realiza cu corpuri incandescente si fluorescente comandate local. Se prevad prize duble in camere si prize cu contact de protectie in spatiile umede. Bransarea instalatiilor electrice se face la reteaua subterana de 0,4kv aflata dea  lungul bulevardului Tomis – DN2. Se preved instalatii prin cablu pentru telefonie,TV si internet. Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare se vor lega la priza de pamant partile metalice ale instalatiei care nu sunt in mod normal sub tensiune, dar putea fi in mod accidental. Se va lucra numai cu electricieni autorizati. ECHIPAREA EDILITARA									                                 Zona  beneficiaza  de  echipament  edilitar – apa,  colector  menajer  si  pluvial,  energie  electrica,  telefonie, – toate  acestea  se  afla  pozate  dea  lungul bulevardului Tomis – DN2A.		                                Alimentarea cu apa si reteaua de canalizare, zona  beneficiaza  de  echipament  edilitar – apa,  colector  menajer  si  pluvial,  energie  electrica,  telefonie, – toate  acestea  se  afla  pozate  dea  lungul bulevardului Tomis – DN2A.			                                                                                                                              Alimentarea cu energie termica, In zona studiata nu se afla retele termice ,fiecare cladire asigurindu-si confortul termic prin intermediul unei centrale termice proprii. Alimentarea cu energie electrica, zona studiata este deservita de retele electrice. Racordul se va realiza din retele electrice dispuse in lungul bulevardului Tomis – DN2A.	                                                                                                                                         Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus: - profilul si capacitatile de productie; nu estecazul.                                                                                                                                                                                                          - descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz); nu este cazu.                               - descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;nu este cazul.                                                                                                         - materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora; nu este cazu.                                  - racordarea la retelele utilitare existente in zona; prin bransare la reteaua edilitara existenta in zona si in conformitate cu avizele detinatorilor de retea edilitara.	                                                                                               - descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei : Conform CU nr 3048/04.10.2021 si HCJC nr 152/22.05.2013, pe terenul ramas liber de construtii din jurul imobilului S+P+6etaje se vor amenaja spatii verzi si plantate in limita de proprietate avind urmatoarea componenta spatii verzii, gard viu si arbusti ornamentali in pateuri pe latura de est 26,35ml, de pe nord 31,73ml ,latura de vest 26,35ml; aleile de access si parcarile la nivelul solului vor fi dale inierbate  suprafata 354,50mp, deasemenea contribuie la zona verde a imobilului si zona de parcare acoperita cu pergola verde 150,00mp.  Suprafata de spatii verzi la CTA este de cca 354,50 ( 42,55%). Suprafata totala spatii verzi alei, dale inierbate organizate la orizontala _ la nivelul solului si pe vertical _ pergola verde 42,55% din suprafata terenului. Total suprafata de spatii plantate ce au rol decorativ si de protectie este de (suprf totala al sol si pe verticala 354,50mp), valoarea estimata a lucrarilor este de cca 249 mii lei (reprezentind cca 5,00% din valoarea investitiei) .                                                                                                                                                                               - cai noi de acces sau schimbarea celor existente; 					                                             - circulatia principala in zona se desfasoara in lungul bulevardului Tomis_DN2A  strada de categoria aIIa. Circulatia pietonala  neamenajata impreuna cu circulatia auto se desfasoara dea lungul bulevardului Tomis_DN2A . Acesul auto si al locatarilor la terenul studiat se face din drumul colector _ De379 paralel cu bulevardul Tomisi. Cladirea va avea accesele principale pietonale realizabile prin intermediul unei rampe de scara de 3 trepte cit si prin intermediul unei rampe pentru handicapati acestea se vor face dinspre aleea pietonala amplasata pe latura de nord in limita proprietatii, si se vor realizeaza la nivelul parterului COTA ±OOO. Locurile de parcare au fost proiectate in conformitate cu HGR 525/1996 (REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM), ANEXA 5 – PARCARE – ARTICOL 5.10.1(constructii de turism), si cu NORMATIVUL P132/1993, si sunt dispuse astfel : - la cota terenului amenajat CTA = 28,40RMN (cu panta de 1,75%), pe latura de nord a proprietatii se vor amenaja 26 locuri de parcare din care 13 sistem multiparking (2 sisteme X 2locuri/sistem) - in limita de proprietate in lungul laturei de est  se vor amenaja 3 locuri de parcare, la CTA =28,40RMN, cu acces din aleea proiectata in incinta.	                                                                                                                                                                                                                                                  Din punct de vederea al circulatiilor interioare si a acceselor auto nu exista disfunctionalitati , fiind luate toate masurile necesare ca sa nu fie perturbata circulatia in zona.                                                                                                  - detalii privind alternativele care au fost luate in considerare; nu este cazul.				              - alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor); nu este cazul.	                                                                                                                             - alte autorizatii cerute pentru proiect. nu este cazul.					                  Localizarea proiectului: 									                             - distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001; Prezenta  documentatie  a  fost  intocmita  la  solicitarea  beneficiarului  pentru construire “ LOCUINTE COLECTIVE  S + P + 6 ETAJE CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER SI ETAJ TEHNIC  SI IMPREJMUIRE. Terenul cu numar cadastral 200389 in suprafata totala de 833,00 mp_conform CVCNR2569-11.10.2006 si 833,00mp_conform masuratori topografice _, este amplasat in intravilanul municipiului Constanta (UAT Constanta), in zona Palazu Mare (PUZ, HCLC NR121/16.05.2011; HCLC NR258/31.07.2017 si HCLC NR 254/28.06.2018), strada NESPECIFICATA, nrFN, PARCELA Vn385/1/2. Vecinatatile terenului studiat sunt : la nord IE 216325 ; la est IE 237195 ;  la sud drum colector al bulevardului Tomis DN2A ; la vest IE218248. Distantele imobilului propus fata de limitele de proprietate la nivelul solului sunt fata de limita din nord 9,94ml, fata de limita de sud 0,00ml, fata de limita de est _ retragerea este de 7,48ml, fata de limita de vest _ retragerea este de 3,61ml. Retragerile imobilului la nivelul etajelor I – VI fata de limitele de proprietate sunt : la nord 8,40ml; la sud 0,00ml; la est 6,00ml; la vest 2,00ml.			                                                  Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii:							        Zona studiata se afla in intravilanul municipiului Constanta, in zona de nord-vest a acestuia, delimitata fiind de bulevardul Tomis la sud,la nord est si vest loturi de teren neconstruite apartinind de cartierul Palazu Mare.                                                                                                                 Relationarea zonei cu localitatea sub aspectul pozitiei, accesibilitatii,  cooperarii In domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general.									     Avand in vedere amplasamentul in zona de nord - vest a municipiului Constanta, zona studiata are un mare potential de interconectare cu restul orasului, atat sub aspect functional/relatie directa cat si sub aspect edilitar (cu traseul pe strazile zonei exista toate tipurile de retele edilitare). Zona este situata la distante relativ mici de 4 pina la 12Km fata de dotari orasenesti importante (gara, primarie, spital, centre comerciale importante, scoli, gradinite, casa de cultura, banci, etc). Constructia propusa va avea o inaltimea de 22,50ml de la CTA (cota teren amenajat = 28,40 RMN). Prin amplasarea noii constructii nu se creaza disfunctionalitati din punct de vedere al distantelor fata de cladirile invecinate, respectindu-se prevederile Codului Civil art 612;613;615, a legii 114/1996 cu privinta la iluminarea si aerisirea directa a camerelor, si prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr 119/2014 – capitol -I- norme de igiena referitoare la zonele de locuit, articol 3 (1) privind insorirea fata de imobilele vecine. Distantele imobilului propus fata de limitele de proprietate la nivelul solului sunt fata de limita din nord 9,94ml, fata de limita de sud 0,00ml, fata de limita de est _ retragerea este de 7,48ml, fata de limita de vest _ retragerea este de 3,61ml. Retragerile imobilului la nivelul etajelor I – VI fata de limitele de proprietate sunt : la nord 8,40ml; la sud 0,00ml; la est 6,00ml; la vest 2,00ml. Sunt permise console, balcoane, bovindouri catre aliniamente si limitele de proprietate de maxim 1,50m latime in conditiile pastrarii unei distante pe verticala (intre intradosul consolei si CTA – cota teren amenajat) de 3,50m Avind in vedere marimea suprafetei de teren 833,00 mp, silueta noului imobil (regim de inaltime S+P+6ET, H=22,50ml si SC= 277,00mp si faptul ca amplasamentul se inscrie in zona strategica cu ample posibilitati de dezvoltare, studiul de insorire isi propane analiza modului in care constructia nou propusa afecteaza insorirea cladirilor invecinate. Prin analiza situatiei existente in imediata vecinatate terenuri libere de constructii, amplasamentul noului imobil nu afecteaya imobilele invecinate cel mai apropiat  imobilul locuinte collective P+5ET (NOIR RESIDENCE DEVELOPMENT) distanta totala este de 27,50ml compusa din 17,50 ml de la limita de proprietate la imobilul P+5ET iar fata de latura de nord a proprietatii imobilul nou propus va fi pozitionat  la o distanta de 9,94ml(respective 8,40ml de la fata consolei) cu fatada orientata la nord. Pentru o redare cit mai fidela, studiul s-a efectuat pe un program specializat, folosindu-se coordonatele locale aferente amplasamentului si anume latitudine 44.2230426 si longitudine 28.5953737, deasemenea s-a tinut cont si de perioada de insorire a zilei respectiv la 21 decembrie  de la rasaritul sorelui 748,  pana la apusul soarelui la orele 1638, durata de insorire fiind de 8ore si 50 min; in perioada solstitiului de vara 21 iunie de la rasaritul sorelui 534,  pana la apusul soarelui 2104 , durata de insorire fiind de 20ore si 22 min. Se observa faptul ca, in momentele de rasarit si apus, umbra purtata a imobilului propus se proiecteaza pe o raza cel putin echivalenta cu inaltimea imobilului mai mica decit distanta dintre imobile. Tinind cont de cele expuse, impactul asupra vecinatatilor a cladirii nou propuse este inexistent, acest lucru datorindu-se faptului ca distanta dintre imobile este mai mare decit inaltimea (H = 22,50ml) imobilului propusS+ P+6ET+ ETAJ TEHNIC , imobil cu o silueta lamelara orientat est - vest. In consecinta dinamica umbrei este foarte mare, acest lucru insemnand lipsa perioadei de umbrire a constructiilor invecinate avind in vedere distanta fata de imobilul propus.                            						                                                  CONCLUZII : Conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr 536/1997 si anume privind insorirea fata de imobilele vecine si a  normativului privind proiectatrea cladirilor de locuit _ NP057/92, art.3.4(D).1, durata minima de insorire respectiv 1,5 ore, este respectata atat pentru imobilul nou propus cat si pentru constructiile din vecinatatea acestuia. Impactul imobilului propus este minim acesta rezultind din lipsa perioadei de umbrire, astfel perioadele minime de insorire sunt respectate.		                               Constructia se încadreaza în categoria  de importanta ,,C”, clasa de importanta “III”, grad de rezistenta la foc “II”, si risc de incendiu_risc mic. 	                                                                                                                                        b) justificarea necesității proiectului : dezvoltarea si diversificarea fondului locativ insuficient necesitatilor.                                                                                                                                                  c) valoarea investiției : 5008462,90 lei =  5003962,90 + 4500,00 + 1500,00                                                                      d) perioada de implementare propusă : 30.VI.2022 -  30.VI.2025					            e) planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafată de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situatie si amplasamente);	                                                                               f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de constructie si altele) : IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+ P+6ETAJE+ETAJ TEHNIC in plan rectangular  14,35m X 20,50m  si volumetrica paralelipiped dreptunghic cu inaltimea H = 22,50m, structura in cadre de BA, inchideri din blocuri ceramice de 29 cm si compartimentari de 15 cm cu termosistem  de 15 cm, cu terasa , intreaga structura va sprijini pe un radier general.                                                                                                                            Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:					              - profilul si capacitățile de productie : investitia nu este destinata productiei				              - descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz) : nu este cazul	                                                                                                                                                    - descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, în functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, mărimea, capacitatea : nu este cazul.                                                                                          - materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora : nu este cazul.	              - racordarea la retelele utilitare existente în zonă : alimentarea se va realiza din caminul apometric racordat la reteaua stradala existenta in zona, colectarea apelor menajere se face prin colectorul stradal. 	                                                                                                                                                - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de executia investitiei : se vor executa lucrari de sistematizare si readucere la forma initiala a amplasamentului. 			                               - căi noi de acces sau schimbări ale celor existente : nu este cazul					                - resursele naturale folosite în constructie si functionare : nu este cazul				               - metode folosite în constructie/demolare : elementele ce alcatuiesc structura armatura va fi fasonata in poligon si montata pe amplasament in urma executarii radierului general, metoda de executie fiind cea obisnuita nu necesita o tehnologie anume de punere in opera.  					              - planul de executie, cuprinzând faza de constructie, punerea în functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioară : executia se va desfasura in conformitate de programul de control al calitaii si prevederile legii 10/1995, receptie si program de urmarire in timp a investitiei.		                                                                  - relatia cu alte proiecte existente sau planificate :  P.U.G. MUNICIPIUL CONSTANTA P.U.Z. TOMIS PLUS – PALAZU MARE conform H.C.L.M. nr 121/16.05.2011 si H.C.L.M. Nr 258/31.07.2017		                                - detalii privind alternativele care au fost luate în considerare : nu este cazul.	                                             - alte activităti care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a  energiei, cresterea numărului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor) : nu este cazul	                                                                                                                        - alte autorizatii cerute pentru proiect :  autorizatia de constructie, insotita de avizele de alimentare cu apa, salubrizare, energie electrica, DSP Constanta, ISU Constanta, APM Constanta .	                                          IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: nu este cazul				                         - - - planul de executie a lucrărilor de demolare, de refacere si folosire ulterioară a terenului : nu este cazul                                                                                                                                                       - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului : lucrari de sistematizare pe verticala.		              - căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz : nu este cazul	                                                              - metode folosite în demolare  : nu este cazul						                                 - detalii privind alternativele care au fost luate în considerare : nu este cazul.	                                              - alte activităti care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deseurilor) : nu este cazul                                                                                                                                                                                           V. Descrierea amplasării proiectului:							                        - - - - distanta fată de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea timpactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare :  distantele imobilului propus fata de limitele de proprietate la nivelul solului sunt : - fata de limita din nord 9,94ml, fata de limita de sud 0,00ml, fata de limita de est retragerea este de 7,48ml, fata de limita de vest _ retragerea este de 3,61ml. 		                                                                                                                            - localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevăzut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicată, cu modificările si completările ulterioare : pe teritoriul UTR 1 sit arheologic Palazu Mare cod LMI 2004CT-i-s-b-02724, nr crt 365. 								                                                   - hărti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât si artificiale, si alte informatii privind : nu este cazul.			                                        -folosintele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cât si pe zone adiacente acestuia : zona destinata activitatilor auxiliare agriculturi.			                                                                                             - politici de zonare si de folosire a terenului : zona destinata activitatilor auxiliare agriculturi.		                      - arealele sensibile  : nu este cazul							                                - coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970 :  latitudine 44.2230426 si longitudine 28.595373                                                                                                                                                                        - detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare : terenul este proprietate privata  conform CVC nr 2469-11.10.2006 (BNP Joita Botezatu).			                                                VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile: constructia propusa nu dezvolta reactii negative asupra mediului nici in timpul executie si nici in timpul expluatarii. 								                                                                A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu:	                a) protectia calitătii apelor : sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul : apele uzate se colecteaza prin colectorul menajer strada existent in zona. 		                                 	                                              - statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute : nu este cazul.		            b) protectia aerului: sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri  : nu este cazul .                                                                                                                                                                    - instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor în atmosferă : nu este cazul.	                                           c) protectia împotriva zgomotului si vibratiilor : se vor respecta prevederile STAS 10009                                        - sursele de zgomot si de vibratii : nu este cazul.							                - amenajările si dotările pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor : nu este cazul.	            d) protectia împotriva radiatiilor : - sursele de radiatii : nu este cazul. 				              - amenajările si dotările pentru protectia împotriva radiatiilor : nu este cazul.			               e) protectia solului si a subsolulu :- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice si de adâncime : nu este cazul.								                                                         - lucrările si dotările pentru protectia solului si a subsolului : nu este cazul, adincimea de fundare pentru radierul general este de 3,76ml.						                                                                f) protecsia ecosistemelor terestre si acvatice: - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect : nu este cazul.									                            - lucrările, dotările si măsurile pentru protectia biodiversitătii, monumentelor naturii si ariilor protejate : nu este cazul.									                                                       g) protectia asezărilor umane si a altor obiective de interes public: - identificarea obiectivelor de interes public, distanta fată de asezările umane, respectiv fată de monumente istorice si de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restrictie, zone de interes tradițional si altele : nu este cazul.                                                                                                                                                                                 - lucrările, dotările si măsurile pentru protectia asezărilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public : nu este cazul.								                          h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:                                                                                                                                         - lista deseurilor (clasificate si codificate în conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantităti de deseuri generate : deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamantul excavat din amplasament) - cod 17; amestecuri de benot, caramida, tigle, materiale ceramice - cod 17 01 07 ; lemn, sticla, materiale plastice – cod 17 02 ; fier si otel – cod 17 04 05 ; pamant si piatra – cod 17 05 04, si  deseuri municipale - cod 20 (deseuri de tip menajer) ; hirtie, carton – cod15 01 02(20 01 01) ; sticla – cod 20 01 02 ; deseuri biodegradabile de la bucatarii – cod 20 01 08 ; imbracaminte – cod 20 01 10 ; textile – cod 20 01 11.	                                    			                                                                                                                         - programul de prevenire si reducere a cantitătilor de deseuri generate : Pe latura de nord-est in limita de proprietate se va amenaja o plantforma gospodareasca PG. Deseurile menajere vor fi depozitate in recipienti de plastic RP, saci S. 							                                                                       - planul de gestionare a deseurilor : colectate (prin incheerea unui contract ferm) de o firma de salubrizare specializata in acest domeniu 						                                                                      i) gospodărirea substanțelor si preparatelor chimice periculoase: - substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse : nu este cazul					                                                      - modul de gospodărire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sănătătii populatiei : nu este cazul				            B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitătii.                               VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:	                             - impactul asupra populatiei, sănătătii umane, biodiversitătii (acordând o atentie specială speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitătii si regimului cantitativ al apei, calitătii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ) : obiectul de activitate propus nu afecteaza mediul inconjurator.				                                                                                                  - extinderea impactului (zona geografică, numărul populatiei/habitatelor/speciilor afectate) : obiectul de activitate propus nu are impact negativ asupra zonei					                              - magnitudinea si complexitatea impactului : impactul activitatii propuse este inexistent raportat  cu zona mediul incojurator										                     - probabilitatea impactului : activitatea propusa nu produce impact asupra mediului			              - durata, frecventa si reversibilitatea impactului : sunt nule				                                               - măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului : inexistenta impactului nu implica masuri de evitare sau ameliorare		                                                                            - natura transfrontalieră a impactului : activitatea propusa nu produce impact .                                                       VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări si măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluansi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenteze negativ calitatea aerului în zonă. 				                                                                        IX. Legătura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planifica                                    A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).									             B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. Proiectul propus face parte din planul de dezvoltare urbana a municipiului Constanta in baza P.U.G. MUNICIPIUL CONSTANTA P.U.Z. TOMIS PLUS – PALAZU MARE conform H.C.L.M. nr 121/16.05.2011 si H.C.L.M. Nr 258/31.07.2017		                                                                                                             X. Lucrări necesare organizării de santier:						                                          Lucrarile de constructie se desfasura numai in limitele incintei detinute de beneficiar (inclusiv cele pentru imprejmuire). Pe durata executarii lucrarilor de constructie nu vor fi folosite utilaje ce nu vor avea stationare permanenta, pompe de turnat betoane, cife de transport si turnat betoane – toate acestea vor avea o stationare temporara nu mai mult de 10 ore si vor fi semnalizate corespunzator. Pentrun edificarea imobilului se va folosi schele verticala autoridicatoare, ce nu va depasi inaltimea de 22,50m inaltimea maxima a imobilului. Pentru edificarea imobilului pe latura de nord s-a instalat o macara fixa. Localizarea organizarii de santier; organizarea de santier va consta prin imprejmuirea intregii suprafete (833,00mp) cu panouri de tabla pe o lungime de cca 115,00ml, avind acces pe latura de sud, din drumul colector paralel cu bulevardul Tomis, amplasarea a doua containere prefabricate avind functiunea de vestiar si birou de 11,80mp fiecare (4,90 X 2,40 X 2,60) pe latura de est in limita de proprietate, tot aici se va amplasa un grup sanitar vidanjabil de tip ecologic iar pe containerul prefabricat se va monta un rezevor de apa de 4,00mc, necesarul de apa potabila va fi asigurat de rezervoare de 10,00l apa potabila imbuteliata.Materialul (pamint) rezultat din excavare acesta fiind transportat in timpul excavari, fierul ce se foloseste pentru armarea cadrelor (stilpi si grinzi) este fi fasonat in poligon, apoi transportat la santier si pus in opera, dupa terminarea armarii se vor betona elementele de structura cu beton ce se va transporta de la statia de betoane (cu cife si pus in opera cu pompa), toate aceste operatiuni necesita material ce nu au nevoie de depozitare, ele fiind pregatite in poligonul propriu din localitatea Lumina si la santier puse direct in opera. Pentru eventualele necorelari intre constructor si transportator mataerialele necesare edificarii imobilului vor putea fi depozitate pe terenul liber de pe latura de nord terenul fiind inchiriat pe o durata determinata de timp dupa obtinerea autorizatiei de construire. Materialele si operatiunile descrise duc la realizarea subsolului si a parterului, in aceasta faza de executie aceste spatiu devine spatiu de depozitare pentru elementele ceramice ce vor compune zidariile etajelor superioare (I – VI) . 	                                                                                                                                                   Tot pe durata executiei imobilului se vor mai face urmatoarele lucrari ce au caracter de OS – organizare de santier, lucrarile constau in : 							                                                    - platforma depozitare materiale  47,25mp(3,50X13,50ml) situata in partea de nord - vest a terenului, in limita de proprietate. 								                        - desnisipator 4,00mc, bransat la menajerul existent in zona pearalel cu bulevardul Tomis aflat in zona verde a bulevardului, o rampa de spalat anvelopele auto 15mp(3,00X5,00ml) situata in sud - est, la iesirea din incinta in drumul colector, bransament provizoriu pe durata executiei imobilu                                                                            - surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier; intregul imobil va fi protejat pe timpul executiei de plase de retinere a prafului si pentru a impiedica caderea diverselor material. 							              - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu; protejarea constructiei cu plase anti praf ce nu permit propagarea acestuia in mediul inconjurator, praful fiind singura sursa de poluare, fiind vorba de construirea unui imobil de locuinte.					                                                            XI.Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile                                                                                              - lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii; la finalizarea executiei lucrarilor de constructie se va sistematiza vertical si orizontal terenul din jurul imobilului, prin crearea de trotuare, alei de acces la zonele de garare autovehicule, zonele ramase libere se vor planta cu arbusti decorativi. 		                                                                                                       - aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale; pentru constructiile de tip residential modul de prevenire a emanarii prafului este montarea de plase anti praf la exteriorul schelelorpe intreaga inaltime a lucrarilor. 						            In zona ce nu va fi folosita pentru edificarea imobilului se vor amenaja spatiile pentru depozitarea materialelor si pentru igiena muncitorilor.								           Pe durata executarii imobilului se vor respecta :							         -Legea 90/1996 privind protectia muncii							                     -Normele generale de protectia muncii							              -Regulamentul MLPAT 9/N/15 martie 1993, privind protectia si igiena muncii in constructiii, ed1995	    -Ordinul MMPS 235/1995, privind securitatea muncii la inaltime			                                -Ordinul MMPS 235/1995, Normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala	       -Normativele generale privind prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI 775/ 22 iulie 1998 -Ordinul MLPAT 20/N/11 iulie 1994, Normativ C300/1994				                                                              -alte acte normative in vigoare la data executarii propriuzise a lucrarilor de constructie.		              - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de santier : nu este cazul		              - surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu în timpul organizării de santier : nu este cazul					                                                               - dotări si măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu : nu este cazul	                                                                                       - aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei : nu este cazul		              - modalități de refacere a stării initiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului : nu este cazul                                                                                                                                                            XII. Anexe - piese desenate:								                               1. planul de încadrare în zonă a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizării suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafată de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situatie si amplasamente);			                                             2. schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitătii, cu instalatiile de depoluare : nu este cazul                                                                                                                                                                      3. schema-flux a gestionării deseurilor ; nu este cazul					                                4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protectia mediului.                                                     XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările si completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:	                                                                                           a) Pe terenul descris, in suprafata totala de 833,00 mp se va edifica un imobilul S+P+6ET+ETAJ TEHNIC locuinte collective cu spatiu comercial la parter, avind functiunea de  locuire, locuinte tip apartamente de doua si trei camera, la etajele I – VI.  Constructia se încadreaza în categoria  de importanta ,,C”, clasa de importanta “III”, grad de rezistenta la foc “II”, si risc de incendiu_risc mic.  b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar : nu sunt ari protejate de interes comunitar in imediata vecinatate a amplasamentultui IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+4ETAJE+ETAJ TEHNIC.                                                                                                              c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar în zona proiectului : in zona nu sunt specii sau habitate protejate.						                                   d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar : nu este necesar. 	                                                                       e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar : obiectivul propus nu are impact asupra zonei incojuratoare.                                                                     f) alte informatii prevăzute în legislatia în vigoare : nu anafara celor prevazute de legislatia in vigoare.                                                                                                                                                XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: nu este cazul	            1. Localizarea proiectului:nu este cazul							                              - bazinul hidrografic; nu este cazul								                   - cursul de apă: denumirea si codul cadastral; nu este cazul						              - corpul de apă (de suprafată si/sau subteran): denumire si cod. nu este cazul	                                           2. Indicarea stării ecologice/potentialului ecologic si starea chimică a corpului de apă de suprafată; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă si starea chimică a corpului de apă. nu este cazul                                                                                                                                                                               3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, după caz. nu este cazul                                                                              XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr 292/03.12.2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informatiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura si stampila titularului

IANUARIE 2022