DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE   proiect

Nr. 7224RP  din  17.09.2019

Actualizata  cu nr. ……..din data de 24.02.2023

Ca urmare a solicitării de actualizare  a acordului de mediu adresate de  TANASE CONSTANTIN pentru PALAVOTI GROUP SRL,   com. Pestera, str. Saidia nr. 1,  jud. Constanta,   înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 162RP din 10.01.2023, în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 22.02.2023, că proiectul:                                      INFIINTARE FERMA AGROZOOTEHNICA”, amplasat  in Com. Pestera, extravilan, parcela A 361/13/2 – str. Saidia, nr. 1A,  jud. Constanta,  nu se supune  evaluarii  impactului  asupra  mediului și  decide actualizarea  Deciziei  Etapei  de  Incadrare nr. 7224RP/17.09.2019.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa II, punctul 1, litera e, pct. 2, lit. d3);

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus  intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Modificare de proiect – Infiintare Ferma agrozootehnica

| Nr. | Caracteristici SF | Caracteristici PTh |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | SITUATIA EXISTENTA | SITUATIA PROPUSA PRIN PROIECT | SITUATIA IN URMA REALIZARII INVESTITIEI |  | SITUATIA EXISTENTA | SITUATIA PROPUSA PRIN PROIECT | SITUATIA IN URMA REALIZARII INVESTITIEI |
|  | S total teren | 52.200,00 mp | S total teren | 17.871,00 mp |
|  | Sc = Sd = | 0,00 mp | 2.195,23 mp | 2.195,23 mp | Sc = Sd= | - | 1.655,94 mp | 1.655,94 mp |
|  | POT | 0,00% | 4,20% | 4,20% | POT | - | 9,26% | 9,26% |
|  | CUT | 0,00 | 0,04 | 0,04 | CUT | - | 0.092 | 0.092 |
|  | Platforme tehnologice | 0,00 mp | 1.571,31 mp | 1.571,31 mp | Platforme tehnologice | - | 892,93 mp | 892,93 mp |
|  | Alte constructii | 0,00 mp | 25,90 mp | 25,90 mp | - |  |  |  |
|  | Platforme carosabile | 0,00 mp | 5.931,00 mp | 5.931,00 mp | Platforme carosabile pe amplasament | - | 2.285,10 mp | 2.285,10 mp |
|  | - | - | - | - | Platforme carosabile in afara amplasamentului | - | 528,40 mp | 528,40 mp |
|  | Alei pietonale | 0,00 mp | 2.195,23 mp | 2.195,23 mp | - | - |  |  |
|  | Imprejmuire | 0,00 mp | 650,00 m | 650,00 m | Imprejmuire | - | 611,55 m | 611,55 m |
| Justificare: La faza de proiectare Proiect Tehnic modificarile survenite la nivelul bilantului teritorial sunt determinate de urmatoarele: Imobilul detinut in proprietate de PALAVOTI GROUP S.R.L. in baza Contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 383/05.02.2018 a fost dezmembrat in imobilele cu nr. cad. 106708 – extravilan, UAT Pestera, parcela A361/13/2/1, avand suprafata masurata de 34.329,00 mp, si nr. cad. 106709 – intravilan, UAT Pestera, parcela A361/13/2/2, cu acces din A361/13/2/1, avand suprafata masurata de 17.871,00 mp, proiectul propus urmand a fi executat pe imobilul cu nr. cad. 106709, fapt ce a contribuit la calculul POT si CUT. Diminuarea suprafetei construite si desfasurate ca urmare a modificarii solutiei constructive a obiectului „Filtru sanitar” si comasarea celor doua Adaposturi bovine intr-un singur adapost cu suprafata construita si desfasurata de 2195,23 mp, fapt ce a influentat calculul POT si CUT. Diminuarea suprafetei platformelor tehnologice apare ca urmare a modificarii suprafetei obiectelor: „Punct de sacrificare”, „Cantar pod bascula” si „Platforma container frigorific”, tinandu-se cont de cerintele furnizorilor de echipamente tehnologice. Excluderea obiectului „Fanar” din calculul platformelor tehnologice. Renuntarea la realizarea obiectului „Gospodarie de apa” si diminuarea suprafetei obiectului „Platforma de dejectii”, tinandu-se cond de modificarile Codului de bune practici agricole si Calculatorului capacitatii de stocare. Totodata in calculul suprafetei platformelor tehnologice au fost adaugate obiectele “Filtru sanitar” si “Bazin dezinfectant roti”. Comasarea obiectului „Bazin dezinfectant roti” in suprafata platformelor tehnologice, nerealizarea “Platformei pubele”si renuntarea la „Alte constructii”. Diminuarea suprafetei platformelor carosabile a fost influentata de comasarea celor doua adaposturi bovine intr-unul singur si reconfigurarea pozitionarii obiectelor in plan pentru eficientizarea fluxului tehnologic. Platformele carosabile in afara amplasamentului (nr. cad. 106708) reprezinta accesul pe terenul aferent investitiei avand in vedere dezmembrarea acestuia in imobilele cu nr. cad. 106708 – extravilan si nr. cad. 106709 – intravilan. Suprafata platformelor tehnologice permite utilizarea lor si ca alei pietonale, astfel s-a renuntat la aleile pietonale. Diminuarea lungimii imprejmuirii tinand cont de noul inventar de coordonate aferent terenului cu nr. cad. 106709, rezultat in urma actului de dezmembrare. |
| 2 | <Filtru sanitar> | < Filtru sanitar > |
|  | Cladirea Filtrului Sanitar este o constructie cu regim de inaltime parter si cu dimensiuni maxime 8,10 m x 10,15 m. Cladirea are functiunea principala de Filtru sanitar si asigura respectarea exigentelor sanitare si sanitar – veterinare prevazute in legislatia in vigoare. Constructia va fi compartimentata astfel incat, pe langa spatiile necesare Filtrului Sanitar (Vestiar si Grup Sanitar), sa fie prevazute si spatii pentru Birou Sef Ferma si Birou Medic Veterinar, Centrala termica, precum si un Spatiu pentru servirea mesei de catre angajatii fermei. Regimul de inaltime proiectat este parter. Suprafata construita = 82,21 mp Suprafata desfasurata = 82,21 mp Suprafata utila = 63,33 mp Volum = 220,00 mc Inaltime maxima coama = +3,93 m (fata de cota +0,00) Inaltime minima cornisa = +2,50 m (fata de cota +0,00) Cota +0,00 = +0,25 m fata de cota terenului amenajat (CTA) Structura functionala a filtrului sanitar este: Vestiar haine strada = 4,91mp Grup sanitar = 5,80mp Vestiar haine lucru = 5,00mp Hol = 5,82mp Spatiu pentru servirea mesei = 8,26mp Birou Sef Ferma = 10,07mp Birou Medic Veterinar = 9,28mp Farmacie = 1,44mp Centrala termica = 12,75mp Structura constructiva: Închiderile si compartimentarile sunt zidarie din BCA de 30cm si respectiv 15 cm grosime, cu termoizolatie din polistiren expandat 10 cm. Invelitoarea este confectionata din tabla amprentata cu aspect de tigla. Materialele prevazute: blocuri BCA, grosime 30 cm, 15 cm; termoizolatie polistiren expandat, grosime 10 cm; tabla amprentata aspect de tigla; jhgeaburi si burlane din tabla. Finisaje: Finisaje interioare. Vor fi realizate: pardoseli din gresie antiderapanta; pereti cu tencuieli si vopsitorii cu vopsea pe baza de apa, placari cu faianta; tâmplărie PVC si geam termopan; Materialele prevazute: gresie antiderapanta faianta tencuieli interioare si vopsitorii cu vopsea pe baza de apa Finisaje exterioare. Vor fi realizate termoizolatii: la soclu se va folosi termoizolatie din polistiren extrudat de 5-10 cm, iar sub placa de la parter polistiren extrudat de 5 cm. Finisaj cu tencuiala tip Similipiatra la soclu, tencuiala texturata de exterior pe fatade. Tâmplărie PVC si geam termopan. Materialele prevazute: tamplarie PVC; tencuieli exterioare. | Platforma tehnologica din piatra sparta cu dimensiuni maxime 6,00m x 7,00m pe care se va amplasa un ansamblu de echipamente de tip container prefabricat, cu functiunea de „Filtru sanitar”, care asigura respectarea exigentelor sanitare si sanitar – veterinare prevazute in legislatia in vigoare. S = 42,00 mp Cota +0,00 = +0,10 m fata de cota terenului amenajat CTA |
| Justificare: La faza de proiectare Proiect Tehnic, a fost adoptata o solutie tehnica simplificata pentru reducerea timpului de executie in vederea realizarii obiectului <Filtru sanitar>. Suprafata platformei este conforma cu specificatiile furnizorului de echipament de tip container prefabricat. |
| 3 | <Adapost bovine 1>, <Adapost bovine 2> | <Adapost bovine> |
|  | Pe amplasamentul investitiei se vor pozitiona 2 constructii <Adapost bovine>, cu dimensiunile maxime pentru o hala 54,60 m x 19,35 m, proiectate pentru o capacitate unitara de 72 taurasi, respectiv o capacitate totala de 144 taurasi. Adapostul de bovine este o constructie rectangulara, dimensionata conform cerintelor fluxului tehnologic specific, in scopul asigurarii conditiilor de crestere al bovinelor. Adapostul pentru cresterea bovinelor este prevazut cu alee de furajare, fronturi de furajare, porti si imprejmuiri despartitoare boxe (zona de odihna si crestere), instalatie de adapare, culoare de circulatie. Zona de odihnă si crestere este prevazuta cu pardoseală acoperita cu asternut permanent din paie. Regimul de inălțime proiectat este parter. Suprafata construita = 1056,51 mp Suprafata desfasurata = 1056,51 mp Suprafata utila = 1.015,30 mp Inaltime maxima coama = +8,86m (fata de cota +0,00) Inaltime minima cornisa = +5,12 m (fata de cota +0,00) Cota +0,00 = +0,18 m fata de cota terenului amenajat (CTA) • Structura functionala a adapostului de bovine este: Zona de furajare = 222,30 mp Boxe animale = 698,76mp Culoare de circulatie = 94,24mp Inchiderile si compartimentarile sunt prevazute a se executa astfel: Laturile laterale ale cladirii sunt prevazute cu un parapet din beton armat cu inaltimea de 1,50m, la partea superioara a peretului un panou tip sandwich, suprafata din mijloc a peretelui ramanand deschisa pentru admisia aerului. Pentru protectia deschiderilor necesare admisiei se vor monta prelate antivant. Frontoanele cladirii sunt prevazute la partea inferioara cu porti culisante pentru accesul animalelor, respectiv poarta sectionala pentru accesul utilajelor de furajare. Invelitoarea va fi din panouri pentru invelitori, de tip sandwich cu miez din spuma poliuretanica. Pentru o ventilare naturala a spatiului, acoperisul este inaltat pe zona mediana. Materialele prevazute: Panou tip sandwich, pe ce ele 4 fatade; prelate antivant; panouri pentru invelitoare tip sandwich cu miez din spuma poliuretanica; confectii metalice pentru montarea si protejarea panourilor tip sandwich; jgheaburi si burlane din tabla protejata anticoroziv. Finisaje: Finisaje interioare: vor fi realizate: pardoseli din ciment sclivisit pe zona de furajare si circulatie pentru accesul personalului de deservire si mijlocului de transport ce distribuie hrana, si pe culoarele de circulatie; Materialele prevazute: ciment sclivisit; Finisaje exterioare: Tamplărie cu rame si toc din otel zincat pentru usile culisante de acces si panouri din tabla otel tratata pentru usile sectionale de acces. Materialele prevazute: tamplarie otel cu panouri din lambriu/otel | Cladire tehnologica pentru ingrasare taurasi formata dintr-un echipament de tip constructie prefabricata ce se va pozitiona pe o infrastructura din beton armat. Dimensiuni maxime constructive: 96,22m x 17,21m. Intrucat echipamentul de tip constructie prefabricata este prevazut cu structura, inchideri, invelitoare si tamplarie, acesta nu a fost tratat in cadrul specialitatii arhitectura. Reprezentarile grafice din piesele desenate sunt conforme cu specificatiile furnizorului. Structura functionala a adapostului de bovine este: Alee de furajare Boxe animale Sc = Sd = 1.655,94 mp Cota +0,00 = +0,10 m fata de cota terenului amenajat CTA |
| Justificare: La faza de proiectare Proiect Tehnic, pentru realizarea obiectului <Adapost bovine>, se prevede o solutie ce consta intr-o cladire tehnologica pentru ingrasare taurasi formata dintr-un echipament de tip constructie prefabricata ce se va pozitiona pe o infrastructura tehnologica din beton armat. Intrucat echipamentul de tip constructie prefabricata este prevazut cu structura, inchideri, invelitoare si tamplarie, acesta nu a fost tratat in cadrul specialitatii arhitectura. Reprezentarile grafice din piesele desenate sunt conforme cu specificatiile furnizorului. Cele doua adaposturi au fost comasate intr-o singura cladire tehnologica pentru eficientizarea ingrijirii bovinelor. |
| 4 | <Punct de sacrificare> | <Punct de sacrificare> |
|  | Constructia este reprezentata de o platforma betonata, cu dimensiunile maxime 18,50m x 5,00m, pentru amplasarea containerelor ce vor alcatui Punctul de sacrificare. Suprafața construita = 92,50 mp Cota +0,00 = +0,10 m fata de cota terenului amenajat CTA. | Platforma tehnologica din beton armat cu dimensiuni maxime 20,20m x 10,00m pe care se va amplasa un ansamblu de echipamente de tip container prefabricat, cu functiunea de „Punct de sacrificare”. S = 202,00 mp Cota +0,00 = +0,20 m fata de cota terenului amenajat CTA. |
| Justificare: La faza de proiectare Proiect Tehnic, pentru realizarea obiectului <Punct de sacrificare>, reprezentarile grafice din piesele desenate sunt conforme cu specificatiile furnizorului de echipament tehnologic. |
| 5 | <Cantar pod bascula> | <Cantar pod bascula> |
|  | Cantarul se va aseaza in zona de acces a autovehiculelor in incinta. Cantarul este compus din sistemul de cântărire, asezat pe o platforma din beton armat, iar accesul autovehiculelor pentru cantarire se face cu ajutorul unei rampe din beton armat, poziționata la capatul dinspre acces a cantarului. Dimensiunile maxime sunt 26,50 m x 4,00 m din care o rampa de 4 metri lungime. Suprafata construita = 105,96 mp Cota +0,00 = +0,56 m fata de cota terenului amenajat CTA | Pe teren se va amplasa un cantar bascula compus din sistem de cantarire, asezat pe o platforma din beton armat. S = 97,67 mp Cota +0,00 = +0,00 m fata de cota terenului amenajat (CTA) |
| Justificare: La faza de proiectare Proiect Tehnic, pentru realizarea obiectului <Cantar pod bascula>, reprezentarile grafice din piesele desenate sunt conforme cu specificatiile furnizorului. |
| 6 | <Platforma dejectii> | <Platforma de dejectii> |
|  | Platforma dejectii asigura colectarea si depozitarea pe o perioada de 6 luni a gunoiului de grajd provenite din cele 2 adaposturi de bovine . Platforma, dimensiuni maxime 29,75m x 24,25 m, cu suprafata utila de 696,00 mp, este construita din beton, cu pardoseala hidroizolata, iar pentru a preveni scurgerile accidentale s-a proiectat o rampa cu lungimea de 3 m si panta de 3%. Au fost prevazute canale de scurgere. Regimul de inaltime proiectat este parter. Suprafata construita = 721,43 mp Suprafata utila = 696,00 mp Inaltime maxima = +1,80m (fata de cota +0,00) Cota +0,00 = +0,10m fata de cota terenului amenajat CTA Structura functionala platformei pentru gunoi de grajd este: Compartiment dejectii 1 - 348,00 mp Compartiment dejectii 2 - 348,00 mp Finisaje: Finisaje interioare. Vor fi realizate pardoseli din ciment sclivisit. Finisaje exterioare. Pereti din beton aparent. Materialele prevazute: ciment sclivisit; | Platforma de dejectii asigura colectarea si depozitarea pe o perioada de 6 luni a gunoiului de grajd provenit din obiectul „Adapost bovine”. Platforma din beton cu dimensiuni maxime de 20,65m x 13,70m. Pentru a preveni scurgerile accidentale s-a proiectat o rampa cu lungimea de 3,00m si panta spre compartimentul de depozitare al gunoiului de grajd. Suprastructura este realizata din pereti perimetrali din beton armat, pe trei laturi. Regimul de inaltime proiectat este parter. S = 281,70 mp Su = 232,08 mp V util = 696,24 mc H max = +1,80m (fata de cota +0,00) Cota +0,00 = +0,00 m fata de cota terenului amenajat (CTA) |
| Justificare: La faza de proiectare Proiect Tehnic, pentru realizarea obiectului <Platforma de dejectii>, s-a respectat „Codul de bune practici agricole” si „Calculatorul capacitatii de stocare dejectii” actualizat. Tinand cont de aciditatea dejectiilor depozitate pe platforma si impactul negativ pe care acestea il au asupra finisajelor, s-a renuntat la finisajul pardoselii din ciment sclivisit, existand riscul de macinare in timp. |
| 7 | <Platforma container frigorific> | <Platforma container frigorific> |
|  | Constructia este reprezentata de o platforma betonata, cu dimensiunile maxime 6,40m x 2,80m, pentru amplasarea unui echipament cu functiunea de Container Frigorific. Echipamentul asigura spatiul necesar pentru depozitarea in conditii optime a bovinelor moarte in conformitate cu legislatia in vigoare, luand in calcul un varf de maxim 2% din efectivul total, intr-o perioada de maxim o saptamana pana la predarea acestora catre o unitate autorizata pentru neutralizarea deseurilor animale. Containerul frigorific nu permite scurgerea lichidelor si eliberarea accidentala a deseurilor de origine animala. Suprafata construita = 17,92 mp Cota +0,00 = +0,10 m fata de cota terenului amenajat CTA Suprastructura este un echipament prefabricat, preechipat, care se monteaza pe fundatia din beton armat. | Platforma tehnologica din piatra sparta cu dimensiuni maxime 3,00m x 6,60m pe care se va amplasa un echipament de tip container prefabricat, cu functiunea de „Container frigorific” pentru depozitarea animalelor decedate. S = 19,80 mp Cota +0,00 = +0,10 m fata de cota terenului amenajat CTA Suprastructura este un echipament de tip container prefabricat, cu functiunea de „Container frigorific”. |
| Justificare: La faza de proiectare Proiect Tehnic, pentru realizarea obiectului <Platforma container frigorific>, suprafata platformei este conforma cu specificatiile furnizorului de echipament de tip container prefabricat. Realizarea platformei din piatra sparta are avantajul drenarii apei meteorice direct in sol. |
| 8 | <Remiza utilaje> | <Remiza utilaje> |
|  | Constructia este reprezentata de o platforma betonata, cu dimensiunile maxime 21,00m x 10,00m, pentru amplasarea echpamentului de tip „tunel agricol” prevazut cu inchideri pe frontoane, ce vor alcatui Remiza utilaje. Suprastructura este un echipament prefabricat, preechipat, care se monteaza pe fundatia din beton armat. | Platforma tehnologica din piatra sparta cu dimensiuni maxime 10,00m x 21,00m destinata montarii unui echipament prefabricat de tip tunel agricol, cu functiunea de „Remiza utilaje”. S = 210,00 mp Cota +0,00 = +0,10 m fata de cota terenului amenajat CTA Suprastructura este un echipament prefabricat de tip tunel agricol, cu functiunea de „Remiza utilaje”. |
| Justificare: La faza de proiectare Proiect Tehnic, pentru obiectul <Remiza utilaje>, realizarea platformei din piatra sparta are avantajul drenarii apei meteorice direct in sol. |
| 9 | <Platforma pubele> | - |
|  | Constructia este reprezentata de o platforma betonata, cu dimensiunile maxime 1,90m x 1,00m, pentru amplasarea pubelelor pentru colecatrea selectiva a gunoiului menajer. Suprafata construita = 1,90 mp Cota +0,00 = +0,10 m fata de cota terenului amenajat CTA |  |
| Justificare: La faza de proiectare Proiect Tehnic, s-a renuntat la realizarea obiectului <Platforma pubele>, acesta urmand a fi depozitate direct pe platforma carosabila intr-o zona special destinata acestora. |
| 10 | <Bazin dezinfectant roti> | <Bazin dezinfectant roti> |
|  | Constructia este reprezentata de o cuva betonata, cu dimensiunile maxime 8,00m x 3,00m, pentru indeplinirea standardelor de biosecuritate la nivel de ferma. Constructia este destinata pentru dezinfectarea rotilor autovehiculelor ce patrund in incinta. Suprafata construita = 24,00 mp Cota +0,00 = +0,00 m fata de cota terenului amenajat CTA | Cuva betonata cu dimensiuni maxime 10,80m x 3,60m destinata dezinfectarii rotilor autovehiculelor ce patrund in incinta. S = 39,76 mp |
| Justificare: La faza de proiectare Proiect Tehnic, dimensiunile maxime ale obiectulu <Bazin dezinfectant roti> au fost marite, tinand cont de gabaritul autovehiculelor ce patrund in incinta. |
| 11 | <Platforme, alei si imprejmuire> | <Platforme si imprejmuire> |
|  | Platformele carosabile propuse pentru circulatiile din incinta vor avea acces principal din partea de Nord a terenului. S = 5.931,00 mp Structura rutiera propusa pentru platformele carosabile din macadam este urmatoarea: - macadam simplu - strat de balast - strat de nisip Alei pietonale S = 570,50 mp Structura propusa pentru alei pietonale este urmatoarea: - fundatie de balast; - strat de beton de ciment C12/15; Imprejmuirea incintei este realizata din panouri din plasa bordurata montate pe stâlpi din țeava metalica cu secțiune pătrata, cu inaltimea de 1,90m. L = 650,00 mp | Platforme carosabile Platformele carosabile propuse pentru circulatiile auto pe amplasament si in afara amplasamentului vor fi realizate din macadam, cu accesul principal pe latura de nord-est a terenului. S platforme carosabile pe amplasament = 2.285,10 mp S platforme carosabile in afara amplasamentului = 528,40 mp Structura rutiera propusa pentru platformele carosabile de pe amplasament si din afara amplasamentului este din macadam: - macadam simplu - 14 cm; - strat de balast – 20 cm; - strat de nisip - 10 cm Imprejmuire Se propune realizarea unei imprejmuiri din plasa bordurata zincata montata pe spalieri batuti din beton precomprimat, pentru delimitarea terenului aferent investitiei, respectiv protectia incintei, separarea obiectului ”Punct de sacrificare ” de restul investitiei si porti de acces auto cu poarta pietonala inclusa pe latura de nord-est a terenului. L = 611,55 m |
| Justificare: Diminuarea suprafetei platformelor carosabile a fost influentata de comasarea celor doua adaposturi bovine intr-unul singur si reconfigurarea pozitionarii obiectelor in plan pentru eficientizarea fluxului tehnologic. Platformele carosabile in afara amplasamentului (nr. cad. 106708) reprezinta accesul pe terenul aferent investitiei avand in vedere dezmembrarea acestuia in imobilele cu nr. cad. 106708 – extravilan si nr. cad. 106709 – intravilan. S-a renuntat la realizarea aleilor pietonale, functiunea acestora fiind preluata de suprafata platformelor tehnologice. In cadrul imprejmuirii s-a optat pentru modificarea solutiei tehnice, noua solutie prezentand avantaje privind achizitionarea, transportul si punerea in opera a materialelor necesare si care indeplineste cerintele specifice de biosecuritate. Diminuarea lungimii imprejmuirii tine cont de noul inventar de coordonate aferent terenului cu nr. cad. 106709, rezultat in urma actului de dezmembrare. |

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

- organizarea de santier se va amenaja strict pe terenul aflat in proprietatea beneficiarilor si nu va afecta domeniul public.

- se va realiza imprejmuirea organizarii de santier;

- accesul in organizarea de santier va avea loc controlat , atat pentru personal cat si pentru autovehicule;

- se va avea in vedere dotarea organizarii de santier cu o toaleta ecologica prevazuta cu lavoar;

- materialele de constructii vor fi aduse zilnic pe amplasament, in cantitati reduse, conform graficului de lucrari.

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate –proiectele in curs de executie din zona.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)  producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor de executie rezultă deşeuri specifice activităţii de construire, ce vor fi gestionate conform OUG 92/2021, privind regimul deseurilor, cu modificari si compleatari; nu sunt identificate deşeuri potenţial periculoase pentru mediu.

Tipurile de deseurilor care apar pe perioada lucrarilor de construire sunt urmatoarele:

Tipurile de deseurilor care apar pe perioada lucrarilor de construire sunt urmatoarele:

15 01 02 ambalaje  materiale plastice;

15 01 01 – hartie si carton;

17 01 beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 01 Beton

17 01 02 Cărămizi

17 01 03 țigle și produse ceramice

17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02 lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01 Lemn

17 02 02 Sticlă

17 02 03 Materiale plastice

17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate

17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huilă

17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 04 metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01 cupru, bronz, alamă

17 04 02 Aluminiu

17 04 03 Plumb

17 04 04 Zinc

17 04 05 fier și oțel

17 04 06 Staniu

17 04 07 amestecuri metalice

17 06 materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

17 06 04 materiale izolante

17 08 materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 02 materiale de construcții pe bază de gips

20 03 01 deşeuri municipale amestecate;

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): lucrarile nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte risc de contaminare si poluare a aerului.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologica a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luata in considerare, in special in ceea ce priveste:

a) utilizarea actuala si aprobata a terenurilor: conform Certificatului de Urbanism nr. 9 din 20.06.2022,  emis de Primaria Comunei Pestera;    folosirea actuala a terenului intravilan arabil; functiuni predominante – ferme  de animale;

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona si din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala urmatoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale raurilor: nu este cazul.

ii) zone costiere si mediul marin:  nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul national; zone Natura 2000 desemnate de statele membre in conformitate cu Directiva 92/43/CEE si cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute in dreptul Uniunii si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri:  nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populatiei: com. Pestera;

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul .

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate in raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexa, avand in vedere impactul proiectului asupra factorilor prevazuti la articolul 3 alineatul (1), si tinand seama de:

a) importanta si extinderea spatiala a impactului (de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi  afectata):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea si complexitatea impactului: in perioada de executie impactul asupra mediului este redus si temporar, riscul potential de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construire.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

II. In conformitate cu decizia nr. 2902 din 16.02.2023, emisă de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBRGEA LITORAL, proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr…… din ………..,  emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL, sunt:

-Se vor solicita şi obţine, înainte de începerea lucrãrilor, toate avizele şi autorizaţiile necesare, conform legii.

-Forajul se va opri la adâncimea proiectată şi va avea caracter de explorare - exploatare.

-Alegerea intervalului captat, tipul de filtre şi sortul de pietriş mărgăritar vor fi stabilite pe baza litologiei întâlnite în timpul săpării găurii de sondă şi a carotajului geofizic.

-După execuţia forajului se vor efectua teste de pompare pentru determinarea parametrilor reali ai acviferului şi stabilirea debitului optim de exploatare.

-Se va întocmi fişa forajului conform prevederilor Ordinului Ministerului Apelor si Padurilor nr. 891/23.07.2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere si suspendare temporara a autorizatiei de gospodărire a apelor, precum si a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse autorizarii.

-Se vor preleva probe de apă din foraj, se vor efectua analize fizico - chimice şi bacteriologice.

-Să monteze aparat de măsură a debitelor şi volumelor de apă captate din subteran, conform art. 59 din Legea Apelor nr. 107/1996  cu modificările şi completările ulterioare.

-Debitul pompei cu care se va echipa forajul nu va depăşi debitul recomandat pentru exploatare.

- În timpul executării lucrărilor să nu afecteze  calitatea apelor subterane. Se interzice orice evacuare de ape uzate neepurate în apele de suprafaţă şi subterane. Nu se admite soluţia evacuare în subteran a apelor uzate epurate.

-Bazinele  vidanjabile vor fi etanşe şi vor fi dimensionate corespunzător pentru prevenirea poluării solului şi a pânzei freatice. Se vor încheia contracte pentru vidanjarea acestora şi transportul apelor uzate la o staţie de epurare.

-Se vor încheia contracte de preluarea dejecţiilor de pe platforma de depozitare.

-În cazul producerii unor poluări accidentale în timpul execuţiei lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluarii zonei şi suportării eventualelor costuri revine  beneficiarului.

- -Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificată şi completată.

-După finalizarea investiţiei, beneficiarul are obligaţia să solicite şi să obţină autorizaţie de gospodarire a apelor, pe baza unei documentaţii tehnice de fundamentare întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Apelor si Padurilor nr. 891/23.07.2019.

-Punerea în funcţiune a investiţiei se va face numai după încheierea abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de apă. Pentru utilizarea/exploatarea resursei fără abonament de utilizare/exploatare se percep penalitaţi care reprezintă de zece ori valoarea contribuţiei.

-Avizul de gospodărire a apelor îşi menţine valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, dacă execuţia acestora a început în cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia şi dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz, în caz contrar avizul îşi pierde valabilitatea.

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin respectarea urmatoarelor conditii de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021 cu modificarile si completarile ulterioare, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări şi producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1), conform prevederilor OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare;

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu completari si modificari, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare.

La finalizarea lucrarilor se va inainta la APM Constanta raportarea privind evidenta

deseurilor generate ca urmare a desfasurarii lucrarilor de construire.

Program de monitorizare pe perioada realizării proiectului:

- buletin de analiză pentru pulberi totale în suspensie (la limita amplasamentului), conform STAS 12574/1987 – Calitatea aerului în zone protejate – frecventa - trimestrial.

- buletin de analiză pentru zgomot (la limita amplasamentului), conform  SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației – frecvența trimestrial.

Buletinele de analiză se vor prezenta la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța pe toată perioada realizării proiectului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                  ŞEF  SERVICIU  A.A.A,

Celzin LATIF                                                         Lavinia Monica ZECA

Intocmit,

Consilier  Simona SIMA

Notă: redactat  în 3 (trei) exemplare.