ACORD DE MEDIU

Nr.  …. din 30.05.2022  - DRAFT

Ca urmare a cererii adresate de SC COUNTRY SRL cu sediul in municipiul Constanta, str. Interioara 3, nr. 3- corp C1, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 9206 din 14.05.2021, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul „CONSTRUIRE IMOBILE D+P+9E SI S+P+10E LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI MIXTE LA NIVELUL PARTERULUI”, amplasat in municipiul Constanta, str. Baba Novac nr. 165, lot 3/1, județul Constanța, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 pct.10, lit.b.

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasament

Terenul este amplasat in municipiul Constanta, str. Baba Novac nr. 165, lot 3/1, in intravilan.

In zona se afla cartierul Compozitorilor, cu vile și mici blocuri de locuințe, Cimitirul Municipal și blocurile ANL, cu regim mare de înălțime.

Terenul identificat cu nr. cadastral 251760 are o suprafață de 16.934 mp și este în proprietatea COUNTRY ESTATE S.R.L. în baza Actului de dezmembrare cu încheiere de autentificare nr. 115/15.01.2020.

Conform Certificatului de urbanism nr. 1400/05.05.2021, terenul studiat este liber de construcții, avînd categoria de folosință curți-construcții.

Prin documentația de urbanism faza PUZ, aprobată prin HCL Constanța nr. 238/25.06.2019, terenul a fost încadrat în zona de reglementare L1 – zonă de locuit.

Terenul face parte din zona de impozitare D, conform HCL nr. 236/2005 privind împărțirea pe zone a terenurilor din municipiul Constanța și are ca vecinătăți configurate conform PUZ., străzi proiectate.

Conform OMC nr. 2.828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr.2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei monumentelor istorice disparate, cu modificările ulterioare, imobilul este situat în zona Necropola orașului antic Tomis, Cod CT-I-s-A-02555 nr.crt.15, perimetrul delimitat de strada Iederei, bd. Aurel Vlaicu de la intersețtia cu bd.1Mai, strada Cumpenei, strada Nicolae Filimon, bd. Aurel Vlaicu până la Pescărie – la S de Mamaia, malul Mării și Portul Comercial, fara interdicții temporare sau definitive de construire.

Coordonate STEREO 70:

| Nr. crt. | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 788453.8960 | 305339.4830 |
| 2 | 788454.2310 | 305339.4700 |
| 3 | 788454.6370 | 305339.4210 |
| 4 | 788455.2020 | 305339.2880 |
| 5 | 788455.9940 | 305338.9620 |
| 6 | 788456.7970 | 305338.4200 |
| 7 | 788457.5580 | 305337.5920 |
| 8 | 788457.9330 | 305336.9640 |
| 9 | 788458.2300 | 305336.1800 |
| 10 | 788458.3720 | 305335.4120 |
| 11 | 788458.3910 | 305335.0610 |
| 12 | 788461.9050 | 305131.4750 |
| 13 | 788461.8930 | 305131.2200 |
| 14 | 788461.8410 | 305130.8490 |
| 15 | 788461.7590 | 305130.4820 |
| 16 | 788461.6040 | 305130.0130 |
| 17 | 788461.3370 | 305129.4490 |
| 18 | 788461.0750 | 305129.0370 |
| 19 | 788460.8500 | 305128.7470 |
| 20 | 788460.5490 | 305128.4250 |
| 21 | 788460.1410 | 305128.0730 |
| 22 | 788459.8260 | 305127.8540 |
| 23 | 788459.3380 | 305127.5850 |
| 24 | 788458.5190 | 305127.2900 |
| 25 | 788457.7650 | 305127.1660 |
| 26 | 788403.3180 | 305122.9050 |
| 27 | 788402.5220 | 305122.9140 |
| 28 | 788401.9280 | 305123.0130 |
| 29 | 788401.4610 | 305123.1510 |
| 30 | 788400.9440 | 305123.3720 |
| 31 | 788400.5430 | 305123.6000 |
| 32 | 788400.1340 | 305123.8950 |
| 33 | 788399.5950 | 305124.4120 |
| 34 | 788399.2130 | 305124.9100 |
| 35 | 788398.8760 | 305125.5170 |

Bilant teritorial:

| SUPRAFAȚA TERENULUI 16.934 mp (cf. acte și măsurători cadastrale) |
| --- |
| SUPRAFEȚE | EXISTENT | APROBAT | PROPUS |
| Suprafața construită la sol | 0,00 mp | - | 5.556,13 mp |
| Suprafața desfășurată totală | 0,00 mp | - | 70.194,19 mp |
| Suprafață balcoane/terase, spații tehnice | 0,00 mp | - | 13.154,09 mp |
| Suprafața desfășurată aferentă CUT | 0,00 mp | - | 57.040,10 mp |
| Suprafață locuibilă | 0,00 mp | - | 23.488,17 mp |
| Suprafață utilă | 0,00 mp | - | 49.832,42 mp |
| P.O.T. | 0% | 40% | 32,81 % |
| C.U.T. | 0 | 3,50 | 3,37 |
| Înălțimea maximă | - | 38 m | 37,10 m |

Pe amplasament se propune realizarea unor imobile de locuinte colective realizate din 7 corpuri, cu diferite regimuri de inaltime, dupa cum urmeaza:

Blocul 1 pana la 6 au regimul de inaltime S+P+10E

Subsolul este impartit in doua compartimente, la nivelul subsolurilor sunt propuse spatii pentru depozitat bicicletelor, boxe de depozitare si 373 locuri de parcare.

Accesul la subsol se face auto prin intermediul unor rampe auto cu o declivitate de 18.00 % pe latura de est. Latimea rampei este de 5.00 m si inaltimea golului de acces de 2.35 m. Dimensiunile locurilor de parcare sunt variabile dar nu mai mici de 2.30 m x 5.00 m.

Culoarul de circulatie a masinilor care intra in subsol vor avea o latime de 5.00 m si o inaltime libera de 2.85 m

Cota ± 0.00 a constructiei propuse se realizeaza la -3.00 fata de cota actuala a terenului natural.

La nivelul subsolului S1:

- Suprafata Construita (SC) = 5 659,72 mp ; Suprafata balcoane (SB) = 0.00 mp; Suprafata utila (SU) = 5 335,19 mp; Suprafata locuibila (SL) = 0.00 mp

- Sunt propuse 222 locuri de parcare.

La nivelul subsolului S2:

- Suprafata Construita (SC) = 4 009,21 mp ; Suprafata balcoane (SB) = 0.00 mp; Suprafata utila (SU) = 3 714,87 mp; Suprafata locuibila (SL) = 0.00 mp

- Sunt propuse 151 locuri de parcare.

La nivelul subsolului S1 + S2 ( suprafata pe nivel) :

- Suprafata Construita (SC) = 9 668,92 mp ; Suprafata balcoane (SB) = 0.00 mp; Suprafata utila (SU) = 9 050,06 mp; Suprafata locuibila (SL) = 0.00 mp

- Total locuri de parcare propuse: 373

Blocul 1:

Parterul propus este alcatuit din: hol de acces, nod vertical de circulatie, camera TEG+TEV, spatiu tehnic, o gradinita si un spatiu comercial cu birou, grup sanitar si spatiu depozitare.

Gradinita este compusa dintr-un windfang, o zona de asteptare, un hol, 5 sali de clasa, doua grupuri sanitare pe sexe pentru copii, o sala multifunctionala, un loc de joaca, zona spatiilor anexe care cuprinde doua vestiare evidentiate pe sexe cu toaleta si dus, un birou, un hol, doua depozitari si o bucatarie.

Inaltimea libera a parterului este de 3,75 m.

La nivelul parterului avem urmatoarele suprafete pe corp:

- Suprafata Construita (SC) = 1 137,07 mp ; Suprafata balcoane (SB) = 0.00 mp; Suprafata utila (SU) = 795,78 mp; Suprafata locuibila (SL) = 0.00 mp

Etajele 1-10 vor gazdui 9 apartamente pe nivel:

- 6 apartamente de 2 camere compus din hol, depozitare, baie, dormitor, living si bucatarie.

- 3 apartamente cu 3 camere compus din hol, depozitare, doua dormitoare, doua bai, living si bucatarie.

Inaltimea libera a etajului este de 2,75 m.

La nivelul etajului 1 avem urmatoarele suprafete pe corp:

- Suprafata Construita (SC) = 797,33 mp ; Suprafata balcoane (SB) = 45,01 mp; Suprafata utila (SU) = 579,18 mp; Suprafata locuibila (SL) = 357,25 mp

Blocul 2:

Parterul propus este alcatuit din: hol de acces, nod vertical de circulatie, camera TEG+TEV, spatiu tehnic, si doua spatii comerciale cu birou, grup sanitar si spatiu depozitare.

Inaltimea libera a parterului este de 3,75 m.

La nivelul parterului avem urmatoarele suprafete pe corp:

- Suprafata Construita (SC) = 726.697 mp ; Suprafata balcoane (SB) = 0.00 mp; Suprafata utila (SU) = 543,41 mp; Suprafata locuibila (SL) = 113,65 mp

Etajele 1-10 vor gazdui 8 apartamente pe nivel:

- 1 garsoniera compusa din hol, baie, dormitor, living cu bucatarie open-space.

- 4 apartamente de 2 camere compus din hol,baie, depozitare, dormitor, living si bucatarie.

- 3 apartamente cu 3 camere compus din hol, depozitare, doua dormitoare, doua bai, living si bucatarie

Inaltimea libera a etajului este de 2,75 m.

La nivelul etajului 1 avem urmatoarele suprafete pe corp:

- Suprafata Construita (SC) = 727,91 mp ; Suprafata balcoane (SB) = 42,96 mp; Suprafata utila (SU) = 522,06 mp; Suprafata locuibila (SL) = 332,83 mp

Blocul 3:

Parterul propus este alcatuit din: hol de acces, nod vertical de circulatie, camera TEG+TEV, spatiu tehnic, si doua spatii comerciale cu birou, grup sanitar si spatiu depozitare.

Inaltimea libera a parterului este de 3,75 m.

La nivelul parterului avem urmatoarele suprafete pe corp:

- Suprafata Construita (SC) = 877,11 mp ; Suprafata balcoane (SB) = 0,00 mp; Suprafata utila (SU) = 647,43 mp; Suprafata locuibila (SL) = 168,08 mp

Etajele 1-10 vor gazdui 10 apartamente pe nivel:

- 1 garsoniera compusa din hol, baie, living si bucatarie.

- 6 apartamente de 2 camere compus din hol,baie, depozitare, dormitor, living si bucatarie.

- 3 apartamente cu 3 camere compus din hol, depozitare, doua dormitoare, doua bai, living si bucatarie

Inaltimea libera a etajului este de 2,75 m.

La nivelul etajului 1 avem urmatoarele suprafete pe corp:

- Suprafata Construita (SC) = 877,68 mp ; Suprafata balcoane (SB) = 58,84 mp; Suprafata utila (SU) = 634,65 mp; Suprafata locuibila (SL) = 391,80 mp

Blocul 4:

Parterul propus este alcatuit din: hol de acces, nod vertical de circulatie, camera TEG+TEV, spatiu tehnic, si doua spatii comerciale cu birou, grup sanitar si spatiu depozitare.

Inaltimea libera a parterului este de 3,75 m.

La nivelul parterului avem urmatoarele suprafete pe corp:

- Suprafata Construita (SC) = 726,697 mp ; Suprafata balcoane (SB) = 0,00 mp; Suprafata utila (SU) = 543,41 mp; Suprafata locuibila (SL) = 113,65 mp

Etajele 1-10 vor gazdui 8 apartamente pe nivel:

- 1 garsoniera compusa din hol, baie, dormitor, living cu bucatarie open-space.

- 4 apartamente de 2 camere compus din hol,baie, depozitare, dormitor, living si bucatarie.

- 3 apartamente cu 3 camere compus din hol, depozitare, doua dormitoare, doua bai, living si bucatarie

Inaltimea libera a etajului este de 2,75 m.

La nivelul etajului 1 avem urmatoarele suprafete pe corp:

- Suprafata Construita (SC) = 727,91 mp ; Suprafata balcoane (SB) = 42,96 mp; Suprafata utila (SU) = 522,06 mp; Suprafata locuibila (SL) = 332,83 mp

Blocul 5:

Parterul propus este alcatuit din: hol de acces, nod vertical de circulatie, camera TEG+TEV, spatiu tehnic, si doua spatii comerciale cu birou, grup sanitar si spatiu depozitare.

Inaltimea libera a parterului este de 3,75 m.

La nivelul parterului avem urmatoarele suprafete pe corp:

- Suprafata Construita (SC) = 855,54 mp ; Suprafata balcoane (SB) = 0,00 mp; Suprafata utila (SU) = 537,16 mp; Suprafata locuibila (SL) = 116,95 mp

Etajele 1-10 vor gazdui 9 apartamente pe nivel:

- 6 apartamente de 2 camere compus din hol,baie, depozitare, dormitor, living si bucatarie.

- 3 apartamente cu 3 camere compus din hol, depozitare, doua dormitoare, doua bai, living si bucatarie

Inaltimea libera a etajului este de 2,75 m.

La nivelul etajului 1 avem urmatoarele suprafete pe corp:

- Suprafata Construita (SC) = 824,71 mp ; Suprafata balcoane (SB) = 58,08 mp; Suprafata utila (SU) = 598,36 mp; Suprafata locuibila (SL) = 381,45 mp

Blocul 6:

Parterul propus este alcatuit din: hol de acces, nod vertical de circulatie, camera TEG+TEV, spatiu tehnic, si doua spatii comerciale cu birou, grup sanitar si spatiu depozitare.

Inaltimea libera a parterului este de 3,75 m.

La nivelul parterului avem urmatoarele suprafete pe corp:

- Suprafata Construita (SC) = 473,90 mp ; Suprafata balcoane (SB) = 0,00 mp; Suprafata utila (SU) = 537,16 mp; Suprafata locuibila (SL) = 0,00 mp

Etajele 1-10 vor gazdui 5 apartamente pe nivel:

- 1 garsoniera compusa din hol, baie, depozitare, bucatarie si living.

- 3 apartamente de 2 camere compus din hol,baie, depozitare, dormitor, living si bucatarie.

- 1 apartamente cu 4 camere compus din hol, dressing, trei dormitoare, doua bai, living si bucatarie

Inaltimea libera a etajului este de 2,75 m.

La nivelul etajului 1 avem urmatoarele suprafete pe corp:

- Suprafata Construita (SC) = 439,72 mp ; Suprafata balcoane (SB) = 32,57 mp; Suprafata utila (SU) = 300,43 mp; Suprafata locuibila (SL) = 187,01 mp

Blocul 7 are regim de inaltime D+P+9E

Accesul la demisol se face pietonal si auto prin intermediul unei rampe auto cu o declivitate de 12.00 % pe latura de sud. Latimea rampei este de 5.00 m si inaltimea golului de acces de 2,35 m. Dimensiunile locurilor de parcare sunt variabile dar nu mai mici de 2,30 m x 5,00 m.

Culoarul de circulatie a masinilor care intra in demisol vor avea o latime de 5,00 m si o inaltime libera de 2,85 m

Cota ± 0.00 a constructiei propuse se realizeaza la -1.70 fata de cota actuala a terenului natural.

La nivelul demisolului sunt propuse un hol, nodul vertical de circulatie si 23 locuri de parcare;

Parterul propus este alcatuit din: hol de acces, nod vertical de circulatie, camera TEG+TEV, spatiu tehnic, administratie, precum si 6 unitati locative:

- 2 garsoniere compuse din hol, baie, bucatarie, depozitare si living.

- 1 apartament cu 2 camere compus din bucatarie, baie, dormitor si living;

- 2 apartamente cu 3 camere compus din hol, depozitare, doua dormitoare, doua bai, living si bucatarie;

- 1 apartament cu 4 camere compus din hol, dressing, trei dormitoare, doua bai, living si bucatarie

Inaltimea libera a parterului este de 3,75 m.

La nivelul parterului avem urmatoarele suprafete pe corp:

- Suprafata Construita (SC) = 579,69 mp ; Suprafata balcoane (SB) = 0,00 mp; Suprafata utila (SU) = 394,31 mp; Suprafata locuibila (SL) = 224,83 mp

Etajele 1-9 vor gazdui 6 apartamente pe nivel:

- 1 garsoniera compusa din hol, baie, depozitare, bucatarie si living.

- 2 apartamente de 2 camere compus din hol,baie, depozitare, dormitor, living si bucatarie.

- 2 apartamente de 3 camere compus din hol, doua bai, depozitare, doua dormitoare, living si bucatarie.

- 1 apartament cu 4 camere compus din hol, dressing, trei dormitoare, doua bai, living si bucatarie

Inaltimea libera a etajului este de 2.75 m.

La nivelul etajului 1 avem urmatoarele suprafete pe corp:

- Suprafata Construita (SC) = 592,82 mp ; Suprafata balcoane (SB) = 51,97 mp; Suprafata utila (SU) = 404,15 mp; Suprafata locuibila (SL) = 250,01 mp

In cele 7 corpuri vor fi : 585 UNITATI LOCATIVE

- 52 garsoniere,

- 321 apartamente de 2 camere

- 192 apartamente de 3 camere,

- 20 apartamente de 4 camere

Înălţimea la atic a construcţiei propuse va fi de aproximativ 37,10 m - măsurată de la cota terenului amenajat.

La cele 585 de locuri de parcare necesare, vor fi 117 locuri de parcare pentru vizitatori;

Total  = 702 locuri de parcare.

Locurile de parcare sunt locuri special amenajate si semnalizate pentru stationarea vehiculelor. In scopul asigurarii necesarului de locuri de parcare, se propune amenajarea unui spatiu destinat parcarii de autovehicule la subsolul si demisolul cladirilor rezultand un numar de 386 locuri de parcare la nivelul solului, 373 locuri de parcare la nivelul subsolului si 23 locuri de parcare la nivelul demisolului. Locurile de parcare propuse vor avea dimensiuni de 2,30×5,00m si de 2,50×5,00m.

Total locuri propuse = 782 locuri de parcare

Spaţii plantate

La nivelul solului se propune amenajarea unui spatiu verde de 3 591,06 mp, iar la nivelul teraselor circulabile vom avea un spatiu verde de 2 335,94 mp. Spatiile verzi se vor amenaja peste placa de la etajul 10.

Total = 5 927.00 mp2 rezultand 35.00% spaţii plantate;

Modul de asigurare a utilităților

Racordarea la rețeaua de alimentare cu apă potabilă/canalizare

Alimentarea cu apa si canalizare

Se va realiza din rețeaua orășenească existentă în zonă. Apa va fi utilizată în scop menajer, pentru stropirea spațiului verde și pentru stingerea incendiilor, dacă va fi cazul.

Beneficiarul a obținut avizul de amplasament nr. 1360/39233/24.06.2021 emis de RAJA S.A în care se precizează existenta următoarelor rețele:

- pe str. Constantin Bobescu: conducta de distribuție apă Dn 110mm PEHD și două rețele de canalizare menajera Dn 250mm PVC-KG, una dintre ele fiind privată;

- pe str. Ionel Perlea: conducta de distribuție apă Dn. 110mm PEHD;

- pe str. Baba Novac: conducta de distribuție apă Dn 250mm AZB, conducta de distribuție apă Dn 400mm PEHD, colectorul menajer Dn 250mm PVC-KG, colectorul menajer Dn 315mm PVC-KG și două conducte de refulare Dn 160mm PEHD și Dn 400mm.

- Conductă de refulare Dn 800mm PREMO+OL, de la E20.

Cu acordul deținătorului de rețele din zonă se va proceda la racordarea imobilului la conductele de distribuție apă potabilă și canalizare.  Conform HG 930/2005, cap VIII, , art. 30, alin. “e” precum și a Regulamentului Tehnic al RAJA SA Constanța, se va avea în vedere condiția de respectare a culoarului  de teren de 3m stânga –dreapta de la generatoarele exterioare ale conductei de alimentare cu apă ce reprezinta zonele de protecție sanitară cu regim sever și culoarul de teren de 3m stânga-dreapta de la generatoarele exterioare ale conductelor de canalizare ce cuprind zona de protective si de siguranta, care nu se vor betona și pe care nu se vor realiza constructii provizorii sau definitive. In aceste zone terenul va fi acoperit cu material demontabil (dale, pavele).

Presiunea apei în zonă este 1,8 atm, motiv pentru care se va proiecta câte o stație de hidrofor pentru ridicarea presiunii apei necesară funcționării în parametri normali a instalației de alimentare cu apă, pentru fiecare bloc în parte.

Acestea vor fi amplasate subteran în gospodăria de apă. Statia de hidrofor va avea urmatoarele caracteristici:

        - Vas hidrofor : V = 2000 litri;

        - Rezervor acumulare PAFS : V = 2000 litri;

        - Electropompa hidrofor din inox (1A + 1R) : Q = 15,0 mc/h; H = 60,0mCA.

La limita de proprietate se va executa 1 bransament din teava PEHD dn110mm, in caminul Cag . Alimentarea cu apa a celor 7 blocuri se va realiza astfel :

- Din caminul apometric general CAg va fi alimentata reteaua de hidranti exteriori, bransamentul pentru hidrantii interiori si cele doua camine apometrice CAg1 si CAg2;

- Din caminul CAg1 va fi alimentata gospodaria de apa (statia de hidrofor) aferenta corpului 7,6,5,4;

- Din caminul CAg2 va fi alimentata gospodaria de apa (statia de hidrofor) aferenta corpului 3,2,1.

Căminele apometrice sunt construcții tip cuvă, cu adâncimea de 1,50 m față de cota amenajată a terenului CTA realizate din beton armat B 200 (Bc 15, C 12/15).

Panta hidraulică a conductei va fi de 2‰.

Debitul necesar pentru consum pentru fiecare bloc în parte este qc = 3,86 litri/sec.

Pentru contorizarea consumurilor de apă rece s-au prevăzut 4 apometre combinate tip ZENNER dn50/20 mm cu distanțele de laminare amonte și aval, conform normelor tehnice.

Bucla de contorizare va cuprinde armături de închidere, golire și de măsurare a presiunii.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt evacuate gravitational și colectate de reteaua exterioara de canalizare menajera, ce se va executa cu tubulatura din PVC-KG (greu), cu mufe etansate cu garnituri din cauciuc si apoi deversata in colectorul menajer stradal.

Pentru evitarea unor eventuale infiltrații în subsolul clădirilor și pentru asigurarea stabilității acestora, se propune :

-realizarea unei rețele de drenaj orizontal perimetral celor 7 clădiri pentru captarea apei freatice și a eventualelor infiltrații de la suprafața terenului;

-executarea a 13 cămine de inspecție (observație) astfel : 8 cămine de linie, 4 cămine de schimbare de direcție și 1 cămin de vizitare colector (CD5), toate căminele se vor executa din beton armat sau prefabricate;

-căminul colector CD5 va fi prevăzut cu basa (stație pompare drenaj);

-montarea unei pompe submersibile în căminul colector CD5;

-realizarea unei conducte de refulare între căminul colector și cel mai apropiat cămin de pe colectorul menajer stradal.

Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor

Instalația pentru stingerea incendiilor va dispune de cămin apometric hidranți, camera pompe incendiu și un rezervor cu V= 4000 l .

Au fost prevăzuți 4 hidranți exteriori Dn 80, amplasati la minimum 5 m de clădire, în apropiere de intrarea în parcări și mai mulți hidranți interiori.

Pentru nivelurile supraterane construcțiile au fost echipate cu coloane uscate

Apele pluviale

In perioada functionarii obiectivului, apele pluviale de pe acoperișuri și terase vor fi colectate și vor fi evacuate prin burlane în zonele de spații verzi de pe amplasament.

Apele pluviale de  pe platformele de parcare și trotuare  vor fi colectate  separat de apele uzate menajere și, după o prealabilă epurare prin separatoare de hidrocarburi corect dimensionate, vor fi evacuate în rețeaua stradală de canalizare pluvială.

Alimentarea cu energie electrica

Se va realiza prin racord la sistemul de distributie existent .

Obiectivul se va alimenta cu energie electrică în regim trifazat de la rețeaua din zonă prin intermediul firidei de branșament montată pe peretele exterior al clădirilor. Din aceste firide se va alimenta tabloul electric general aflat în parterul clădirilor. Înainte de alimentarea tabloului electric general, pe branșament se va amplasa un bloc de masură și protecție, care cuprinde contorul trifazat de energie electrică. Protecția împotriva tensiunilor accidentale de atingere se realizează prin legarea la nul de protecție, prin legarea la priza de pământ și prin dispozitive diferențilale de protecție.

Numărul și poziția corpurilor de iluminat au fost stabilite în vederea asigurării nivelului minim de iluminare necesar în fiecare încăpere în funcție de destinația ei.

Executarea tuturor lucrărilor de instalaţii se face cu personal specializat şi autorizat pentru astfel de lucrări.

Alimentarea cu gaze naturale

Pentru producerea agentului termic pentru radiatoare și circuitul primar de preparare a apei calde menajere se propune montarea de microcentrale termice murale cu tiraj forțat, cu funcționare în regim de condensație, de 24 KW, în apartamentele cu 1 și 2 camere și de 26 KW cu boiler încorporat în apartamentele cu 3 și 4 camere. Apa caldă menajeră va fi preparată în regim prioritar față de sistemul de încălzire.

Microcentralele se vor monta în încăperi care îndeplinesc condițiile și prescripțiile PTA1-2010, de regulă în bucătării.

Gazele rezultate în urma arderii combustibilului în cazan se vor evacua în atmosferă în mod forțat, prin intermediul unui kit coaxial cu D=100/60 mm.

Pentru admisia aerului de ventilație se prevede o priză de aer proaspat în partea inferioară a peretelui exterior, lateral cazanului. Pentru evacuarea aerului viciat se prevede o gură de evacuare la partea superioară a peretelui exterior, lateral cazanului. Se va monta câte un detector de gaze și monoxid de carbon aferent fiecarei microcentrale în parte.

Evacuarea condensului se va realiza prin racordarea sifonului pentru condensat al centralei, la cea mai apropiată gură de scurgere menajeră.

Organizarea de santier

Organizarea de șantier va fi dotată cu toalete ecologice ce vor fi prevăzute cu lavoare. Toaletele vor fi vidanjate periodic, cu firme autorizate. Se va asigura un număr suficient de toalete,platforme pentru depozitarea selectiva a deseurilor si  platforme depozitare materiale.

Spaţiile de desfãşurare a lucrarilor de organizare de şantier se vor ingradi.

Aceasta va cuprinde:

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori si depozitare scule ;

- tablou electric ;

- punct PSI (in imediata apropiere a fântânii ori sursei de apa) ;

- platou depozitare materiale.

Se va avea in vedere realizarea bransamentului electric, inainte de inceperea lucrarilor, precum si asigurarea apei pentru lucrari tehnologice cu cisterna sau un racord provizoriu la reteau publica de apa.

Pamantul rezultat din realizarea sapaturilor constructiei va fi pastrat pe terenul beneficiarului pentru viitoare investitii sau pentru amenajari peisagistice.

Santierul va fi dotat cu:

Descrierea etapei de constructie

- organizarea de șantier se va amenaja strict pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului și nu va afecta domeniul public; poziționarea sa se va face spre limita vestică a amplasamentului;

- se va realiza împrejmuirea provizorie a organizării de șantier cu un gard din plasă de sârmă și plasă de protecție de la nivelul schelei;

- Organizarea de santier va va fi compusa din urmatoarele:

- 4 containere modulare : biroul organizării de șantier, vestiar, servire masă;

- 1 container sanitar cu WC-uri cu apă curentă și chiuvete;

- 1 WC ecologic;

- Două zone ce vor servi drept baza macara;

- platforme depozitare materiale de construcție;

- pichet PSI;

- punct de prim ajutor;

- la ieșirea din organizarea de șantier se va amenaja o rampă pentru spălarea anvelopelor auto 15 mp (3,00x5,00 ml) înainte ca autovehiculele să părăsească incinta, pe o platformă provizorie prevăzută cu filtre de reținere a hidrocarburilor și a nămolului;

- aprovizionarea șantierului cu materiale de construcție se va face ritmic pentru a se evita formarea de stocuri pe amplasament;

- va exista o zonă de depozitare intermediară/temporară a deșeurilor, amenajată corespunzător, delimitată, împrejmuită și asigurată împotriva pătrunderii neautorizate și dotată cu containere / recipienți / pubele de capacitate  corespunzătoare, asigurându-se colectarea selectivă a acestora;

- se vor lua toate măsurile necesare astfel încât apele uzate să nu fie deversate pe amplasament, iar deșeurile sau materialele de construcții să nu fie depozitate în locuri neadecvate (spații verzi, circulații, spații publice);

- staționarea autovehiculelor va fi permisă pe platforma auto organizată în acest scop;

- materialul rezultat din excavare (pământ)  nu se va depozita în incintă, acesta fiind transportat ritmic pe măsura desfășurării lucrărilor, în locurile desemnate de Primăria Constanța prin Autorizația de construire;

- fierul ce va fi folosit pentru armarea cadrelor (stâlpi și grinzi) va fi fasonat pe platformele furnizorului, apoi transportat la șantier și pus în operă;

- elementele de structură se vor betona după terminarea armării, cu beton ce se va transporta de la stația de betoane cu cife și va fi pus în operă cu pompa; Toate aceste operațiuni necesită materiale ce nu au nevoie de depozitare;

- pe parcursul derulării lucrărilor de execuție, întregul imobil va fi protejat de plase de reținere a prafului și pentru a împiedica căderea diverselor materiale;

- se va avea în vedere dotarea organizării de șantier cu material absorbant;

- este prevăzută realizarea iluminatului perimetral-periferic al șantierului pe timp de noapte.

Nu vor fi necesare lucrări de demolare sau igienizare a terenului întrucât acestea au fost realizate printr-un proiect anterior.

Vor fi necesare lucrări pentru:

- amenajarea organizarii de șantier,

- Lucrari de terasamente;

- lucrări de excavare a pământurilor în vederea realizării fundațiilor și nivelurilor de subsol.

- Sapaturi, sprijiniri, așternere pat de pozare, umpluturi;

Construirea propriu-zisa a imobilului presupune urmatoarele lucrari:

- Realizare infrastructura;

- Realizare structura din beton armat;

- Realizare inchideri perimetrale din zidarie de BCA;

- Realizari compartimentari interioare din zidarie de caramida;

- Realizare instalatii interioare

- Realizare finisaje interioare si exterioare;

- Realizare instalatii exterioare;

- Realizare imprejmuire teren;

- Amenajare exterioara – locuri de parcare, spatii verzi, alee pietonala;

In scopul realizarii obiectivului proiectat sunt necesare lucrari de organizare de santier si lucrari de constructii si montaj, care se vor desfasura pe etape, astfel :

a.Lucrari de organizare de santier:

Organizarea de șantier se va amplasa în incinta obiectivului de investiții. Aceasta va avea caracter temporar, urmând ca terenul neconstruit să fie adus la starea inițială.

Amenajari/dotari in cadrul organizarii de santier:

- spații corespunzătoare pentru materii prime, materiale, necesare lucrărilor de construcții – montaj;

- spațiu destinat depozitării deșeurilor, dotat cu recipienti adecvati pentru colectarea selectiva a deseurilor rezultate în etapa de constructive; deșeurile vor fi valorificate/eliminate ritmic prin firme autorizate cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare; nu se vor crea stocuri de deșeuri pe amplasament;

- toalete ecologice, numarul acestora va fi stabilit in functie de numarul de lucratori ce isi vor desfasura activitatea pe santier;

- material absorbant pentru interventia prompta si eficienta in cazul aparitiei unor scurgeri accidentale de produse petroliere determinate de defectiuni neprevazute/accidente/manipulare defectuoasa a mijloacelor de transport, echipamentelor, utilajelor ce deservesc santierul;

- se interzice repararea si intretinerea de utilaje/autovehicule in cadru organizarii de santier, acestea se vor realiza in unitati autorizate si dotate corespunzator;

- se va asigura curatarea rotilor autovehiculelor inainte ca acestea sa patrunda pe drumurile publice.

În ceea ce privește traficul de șantier, se vor lua următoarele măsuri:

- oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare;

- umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier, respectiv a zonei în care se descarcă materialele de construcţii;

- acoperirea mijloacelor de transport ce intră sau ies din şantier;

- amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc;

- utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice, conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în jurul şantierului.

La terminarea lucrarilor, executantul va curata zonele afectate de orice material si reziduuri, va executa lucrari de refacere a zonelor afectate de execuţia investiţiei, de aducere a terenului neconstruit la starea iniţială, sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcţiile ecologice naturale.

Contractantul execuției lucrarilor va fi responsabil pentru curațenia in incinta zonei, unde se executa lucrarile propuse, cât si pentru respectarea normelor actuale de protecție și securitate a muncii.

b. Lucrarile de constructii, constructii-montaj :

Lucrările de constructii, construcții-montaj:

- săpături, umpluturi, balastare, montare armături;

- turnarea betonului;

- montajul structurii de rezistenta, al peretilor de inchidere si compartimentare, al invelitorii, realizarea finisajelor interioare si exterioare, etc;

- lucrari de realizare a racordurilor la retelele de utilitati, montaj instalatii interioare si exterioare;

- lucrari de incercare, verificari, probe instalatii;

- amenajari exterioare (spatii verzi, imprejmuire amplasament, trotuare);

- dezafectarea organizarii de santier;

Tehnicile de constructie folosite sunt tehnici clasice, ce utilizeaza echipamente si materiale de constructie uzuale si care trebuie sa asigure stabilitate si rezistenta necesara elementelor proiectului. Consumurile de materii prime si materiale vor fi corespunzatoare cerintelor rezultate din proiectare.

Utilajele care se folosesc in santierul de constructii sunt: excavatoare, vole, buldozere, autogredere, finisoare, autobasculante, in principal cu motoare Diesel.

Nivelul consumului zilnic de motorina va fi determinat de tipul lucrarilor executate si a utilajelor folosite.

Activitati de dezafectare

Nu sunt necesare lucrari de dezafectare in aceasta etapa, terenul este liber de constructii.

In cazul in care se va decide dezafectarea ansamblului imobiliar, se vor respecta urmatoarele etape:

- golirea instalatiilor;

- oprirea alimentarii cu energie electrica;

- dezafectarea instalatiilor;

- demontarea instalatiilor și transportul materialelor rezultate spre destinatii bine stabilite;

- demolarea constructiilor și cladirilor;

- eliminarea corespunzatoare a tuturor deșeurilor de pe amplasament;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- ecologizarea amplasamentului;

- redarea terenului folosintei de dinaintea implementarii obiectivului analizat.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Conform Certificatului de urbanism nr. 1400/05.05.2021 emis de Primaria Municipiului Constanta, destinatia terenului stabilita prin documentatiile de urbanism, conform PUZ aprobat prin HCL Constanta nr. 238/25.06.2019, este de zona de locuit  - zona de reglementare urbanistica L1.

UTILIZARI ADMISE:locuire: locuinte collective; amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile si pietonale, parcaje, spatii plantate, constructii si amenajari aferente echiparii tehnico-edilitare, locuri de joaca pentru copii in aer liber, terenuri de sport in aer liber; parc de cartier, parcaj colectiv subteran si/sau parcare la sol, parcaj colectiv cu mai multe niveluri cu conditia ca fatadele sa fie tratate architectural astfel incat sa nu intre in contradictie cu functiunile invecinate sis a fie imbricate in perdele de vegetatie intretinute periodic.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Alegerea amplasamentului a fost legată în primul rand de potențialul acestuia: teren liber de construcții, într-o zonă rezidențială deja antropizată.

Prin realizarea investiției propuse, nu se va modifica destinația actuală a zonei, reglementată conform PUZ aprobat prin HCL 238/25.06.2019 și evidențiată în certificatul de urbanism nr.1400/05.05.2021: L1 – zonă de locuit.

Terenul face parte din zona de impozitare D, conform HCL nr. 236/2005 privind împărțirea pe zone a terenurilor din municipiul Constanța și are ca vecinătăți configurate conform PUZ, străzi proiectate.

Prin urmare, nu s-a pus problema analizarii alternativelor privind amplasamentul.

Analiza alternativelor

- Alternative realizabile

Analiza alternativelor:

*alternativei „0”, nerealizarea investiției și păstrarea situației existente.

Alternativa “0” reprezintă situația în care proiectul nu se va realiza, iar amplasamentul studiat își va menține categoria de folosință actuală. Menținerea acestei situații este de natură să determine o înrăutățire a stării factorilor de mediu, în lipsa unei amenajări coerente a amplasamentului, precum și scăderea atractivității zonei.

În cazul alternativei zero, principalele forme de impact se referă la:

- emisii de noxe în lipsa parcărilor și condițiilor nefavorabile de trafic;

- posibile fenomene de băltire și degradare a solului prin lipsa sistemelor de drenaj;

- scăderea potențialului economic al zonei;

- blocarea activității și reducerea veniturilor beneficiarului;

- pierderea unor oportunităţi privind apariţia unor locuri de muncă directe, în cadrul proiectului şi indirecte, în activităţi comerciale (lipsa unor noi surse pentru bugetul local).

*alternativa „1”prevazuta prin prezentul proiect,

Alternativa „0”- nu este acceptabilă din punct de vedere economic și nici de mediu.

Alternativa „1”-

Soluția propusă prezintă cele mai bune rezultate din punct de vedere al ratei de recuperare și costuri de construcții mai mici; în mod similar costurile de exploatare sunt mai reduse.

Alternativele de asigurare a utilităților și a conectivității cu infrastructura existentă în zonă s-au adoptat în vederea asigurării unor servicii de calitate pentru populație, corelate cu măsuri de prevenire/reducere a impactului asupra factorilor de mediu: peisajului, solului, apei, aerului și asupra patrimoniului cultural, în special pe termen lung, respectiv în perioada de exploatare a obiectivului.

Astfel:

- s-a optat pentru alimentarea din rețeaua municipală de alimentare cu apa potabila și nu din surse proprii – foraj de alimentare, executat la mare adancime;

- evacuarea apelor uzate se va face în rețeaua municipală de canalizare cu epurare acestora în Stația de epurare a apelor uzate Constanța Nord și nu se va proceda la epurarea apelor uzate pe amplasament cu evacuarea acestora într-un receptor natural;

- pentru furnizarea agentului termic necesar încălzirii și preparării apei calde menajere s-a optat pentru folosirea unor centrale pe bază de gaze naturale din rețeaua orășenescă, fiind exclusă utilizarea de combustibil greu poluant sau utilizarea de centrale electrice care ar presupune supraîncărcarea rețelei de electricitate;

- Soluția aleasă rezolvă și problema locurilor de parcare, rezervând totodată și spațiu la nivelul parterului pentru înființarea spațiilor verzi. Alternativa organizării subterane a spațiilor de parcare în completarea locurilor supraterane, va conduce și la reducerea nivelului de zgomot perceput de rezidenți din activitatea de parcare a autovehiculelor.

Având în vedere considerente tehnice, economice dar și de mediu (legate de aspecte de însorire și de amenajare a spațiilor verzi) a fost aleasă alternativa prezentată și analizată. Investiția se va integra rapid în dinamica de dezvoltare locală.

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile BREF aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Legea nr. 278/2013, privind Emisiile Industriale;

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala – in conformitate cu punctul de vedere nr. 21380/OA/02.12.2021, emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL, proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă si nu necesita obtinerea avizului de gospodarirea apelor;

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Compatibilitatea cu obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000 – amplasamentul nu se pozitioneaza in perimetrul siturilor Natura 2000 .

Impactul cumulat

In zonele invecinate amplasamentului analizat, la sud  si la est de acesta, sunt in curs de executie si de aprobare proiecte care prevad realizarea unor imobile de locuinte colective S+P+9-10E, care pot genera un impact cumulat mai ales in ceea ce priveste factorul de mediu aer.

In zonele invecinate amplasamentului analizat, la sud de acesta, pe terenul identificat cu numar cadastral 251762 se desfasoara in prezent lucrari de construire ale unor imobile de locuinte colective S+P+9-10E, lucrari care sunt in stadiu avansat, marea majoritate a acestora se concentreaza pe amenajari interioare si lucrari la fatada, astfel incat se apreciaza ca lucrarile in cadrul acestei investitii vor fi finalizate pana la inceperea lucrarilor de constructii pentru proiectul analizat.

Tot la sud de amplasamentul analizat, pe terenul identificat cu numar cadastral 251761, se deruleaza procedurile de obtinere a autorizatiei de construire pentru realizarea unor imobile de locuinte colective S+P+9-10E, lucrari care, cel putin partial, este de asteptata sa se desfasoare concomitent cu lucrarile propuse prin prezentul proiect.

La est de amplasamentul analizat, pe terenul identificat cu numar cadastral 252237, se deruleaza procedurile de obtinere a autorizatiei de construire pentru realizarea unui ansamblu ce va include  8 BLOCURI DE APARTAMENTE S+P+10E SI DOUA CORPURI S+P+1E COMERT CU SPA, lucrari care desi sunt prevazute a se  realiza etapizat, cel putin partial, este de asteptat sa se desfasoare concomitent cu lucrarile propuse prin prezentul proiect.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Concluzia evaluarii impactului asupra mediului este ca realizarea investitiei are un impact in limite admisibile asupra factorilor de mediu, totusi trebuie avute in vedere anumite masuri mai ales in ceea ce privesc managementul deseurilor, evacuarea apelor uzate, modul de colectare si evacuare a apelor puviale, modul de incalzire a spatiilor, amenajarea de spatii verzi in incinta obiectivului, astfel incat sa se asigure prevenirea, diminuarea sau chiar eliminarea potentialelor efecte negative asupra mediului.

Calculul pentru stabilirea indicelui de poluare globala IPG, pe etape, conform metodei a condus la următoarele valori:

| Valoare IPG | Concluzii |
| --- | --- |
| IPGe = 1,83 | În perioada executării lucrărilor, mediul este supus activității umane, provocând stare de disconfort formelor de viață. |
| IPGf = 1,56 | În perioada funcționării obiectivului, mediul este supus activității umane în limite admisibile. |
| IPG = (IPGe + IPGf)/2 IPG = 1,70 | În ansamblu, mediul este supus activității umane în limite admisibile. |

In aceste conditii, avand in vedere ca indicele de poluare globala are valoarea IPG = 1,70, concluzia este ca  mediul in zona amplasamentului este supus activitatii umane in limite admisibile.

Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora:

APA

- împrejmuirea organizării de șantier;

- utilizarea toaletelor ecologice prevăzute cu lavoare, în număr suficient în cadrul organizării de șantier;

- vidanjarea periodică a toaletelor ecologice din șantier, evitându-se posibilitatea apariției scurgerilor necontrolate de ape uzate în zona amplasamentului;

- vidanjarea și transportul apelor uzate din șantier se va face cu firme autorizate, iar apele uzate vidanjate vor fi deversate în cea mai apropiată stație de epurare autorizată;

- staționarea mijloacelor de transport și a utilajelor în incinta organizării de șantier, numai în spațiile special amenajate (platforme pietruite sau betonate);

- se interzice spălarea, efectuarea de reparații sau lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor sau echipamentelor în incinta șantierului;

- nu se vor organiza depozite de combustibili în incinta șantierului;

- achiziționarea de material absorbant și intervenția promptă în caz de producere a unor  poluări accidentale cu produse petroliere;

- depozitarea materialelor de construcții și a deșeurilor se va face numai în incinta organizării de șantier, în spațiile special amenajate; se recomandă ca materialele de construcții să fie aduse pe șantier numai în cantități necesare executării lucrărilor zilnice, iar deșeurile generate să fie zilnic îndepărtate din zona șantierului;

- se interzice orice evacuare de ape uzate epurate sau neepurate în subteran;

- pe perioada execuţiei nu se admite stagnarea apelor de precipitaţii în săpături, fiind necesare măsuri de dirijare sau de evacuare rapidă în exterior;

AER

- transportul materialelor pulverulente (ex. nisip, var, ciment) se va face cu autovehicule corespunzătoare, acoperite cu prelate,  iar depozitarea acestora se va face în spații special amenajate; materialele se vor acoperi cu folii din plastic astfel încât să nu fie posibilă antrenarea particulelor fine de către vânt;

- pentru transportul materialelor, mai ales în cazul celor ce pot elibera în atmosferă particule fine, se vor alege traseele optime, cât mai scurte și care să nu traverseze centrul orașului sau arterele foarte aglomerate;

- se vor utiliza echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși  în atmosferă;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea creșterii performanțelor;

- în general, materialul excavat va fi imediat încărcat în autobasculante și îndepărtat de pe amplasament; dacă nu este posibil acest lucru, depozitarea temporară pe amplasament se va realiza astfel încât depozitele să nu aibă o înălțime mai mare de 1 m, evitându-se astfel spulberarea de către vânt a particulelor fine de sol;

- se va proceda la curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

- dotarea corespunzătoare cu mijloace și echipamente pentru stingerea incendiilor;

- se va proceda la curățarea roților autovehiculelor înainte de ieșirea acestora din șantier, de asemenea se va păstra permanent curățenia pe stradă, în zona de acces în șantier.

SOL SI SUBSOL

- se va avea în vedere dotarea organizării de șantier cu toalete ecologice prevăzute cu lavoare în număr suficient;

- depozitarea deșeurilor se va face pe categorii,  numai în spații special amenajate, până la valorificarea sau eliminarea finală a acestora;

- se recomandă evacuarea ritmică, periodică a deșeurilor rezultate de pe amplasament;

- se va evita formarea de stocuri de deșeuri pe amplasament, ceea ce ar putea determina împrăștierea acestora în afara spațiilor special amenajate, favorizând apariția unor potențiale poluări ale solului;

- este interzisă spălarea, efectuarea de reparații, lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor folosite în incinta șantierului, în afara spațiilor special amenajate;

- se va proceda la achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol;

- nu se vor organiza depozite de carburanți în incinta obiectivului. Aprovizionarea cu combustibili a mijloacelor de transport, echipamentelor, utilajelor folosite se va face în stații de distribuție carburanți autorizate;

- se recomandă folosirea de mijloace de transport a materialelor și a deșeurilor prevăzute cu mijloace de protecție împotriva împrăștierii lor pe traseele de circulație, conform normelor impuse prin lege;

- pământul excavat va fi ritmic îndepărtat de pe șantier, imediat după executarea lucrărilor de excavare. Nu se va proceda la depozitarea acestuia în incinta organizării de șantier.

- depozitarea materialelor  de construcții se va face numai în incinta organizării de șantier, în spațiile special amenajate;

- interzicerea spălării, efectuării de reparații, lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor folosite în incinta șantierului;

- proiectul recomandă un sistem de fundare alcătuit dintr-un radier general din beton  armat, așezat pe o pernă generală de fundare din piatră spartă compactată, armată cu cel puțin un strat de geogrilă. Perna de fundare va avea rolul de nivelare și uniformizare a terenului de fundare, de creștere a rigidității acestuia și de uniformizare a tasărilor radierului.

- Din cauză că faptul excavației se va afla sub nivelul apei subterane, pe toată suprafața excavației va fi realizat un strat de blocaj din piatră spartă sort 125-200 mm (cap de miel) ce va fi introdusă în terenul de fundare prin compactare până la refuz.

- Se are în vedere realizarea unei rețele de drenaj orizontal perimetral celor 7 clădiri pentru captarea apei freatice și a eventualelor infiltrații de la suprafața terenului, care vor fi evacuate prin pompare.

- Terenul va fi astfel stabilizat și se va evita apariția fenomenului de băltire.

BIODIVERSITATEA

- amenajarea de spații verzi în zona obiectivului, conform propunerilor din proiect, la terminarea lucrărilor de construcții;

- totodată arbuștii sau tufele plantate vor avea un rol benefic prin îmbogățirea solului cu substanțe nutritive din frunzișul căzut, păstrarea umezelii și nu în ultimul rând prin găzduirea de cuiburi ale unor specii de paseriforme sinantrope, aparținând unor familii adaptate și tolerante la impactul antropic.

PEISAJ

- imprejmuirea terenului sau numai a zonei destinate organizarii de santier;

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului se va avea in vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrarilor si asigurarea unui ritm corespunzator a lucrarilor executate, astfel incat sa se minimizeze timpul necesar, in acord cu activitatile ce se desfasoara in zona.

Se vor adopta solutii optime din punct de vedere estetic pentru amplasarea containerelor pentru colectarea deseurilor generate in cadrul obiectivului.

Din punct de vedere al impactului transfrontier, distanta pana la cele mai apropiate granite nu ofera vizibilitate transfrontiera proiectului.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

- se va împrejmui incinta organizării de șantier.

- încărcarea/descărcarea materialelor de construcții, pamantului excavat, în/din mijloace de transport se va face astfel încât distanța între cupa excavatorului și bena autocamionului să fie cât mai mică evitându-se astfel împrăștierea particulelor fine de praf în zonele adiacente;

- transportul materialelor pulverulente se va face cu autovehicule corespunzătoare, acoperite cu prelate, iar depozitarea temporară a acestora ( în cazul în care nu se utilizează imediat la lucrările din șantier) se va face în spații special amenajate; se vor acoperi sau stropi materialele astfel încât să nu fie posibilă antrenarea în atmosferă a particulelor fine, de către vânt;

- pentru transportul materialelor, mai ales în cazul celor ce pot elibera în atmosferă particule fine, se vor alege traseele optime, cât mai scurte și care să nu traverseze centrul orașului;

- utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare;

- curățarea și stropirea periodică a zonelor de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

- verificarea periodică din punct de vedere tehnic a utilajelor, în vederea creșterii performanțelor;

- lucrările pentru amenajarea obiectivului, ce presupun producerea de zgomote cu intensități ridicate se vor realiza într-un anumit interval orar, în principiu pe timpul zilei;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;

- oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare, utilaje, pompe etc);

- programarea activităților astfel încât să se evite creșterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultană a mai multor utilaje care au asociate emisii sonore importante.

- programul de aprovizionare va fi adaptat astfel încât să nu se creeze disconfort pentru locuitorii din zonele învecinate;

- colectarea selectivă a deșeurilor generate pe timpul executarii lucrarilor de constructii și stocarea temporară a acestora numai în spațiile special amenajate in spatii acoperite si/sau in containere acoperite astfel incat acestea sa nu se poata imprastia nic pe terenul afectat de lucrarile propuse nici pe terenurile invecinate;

- se va asigura evacuarea ritmica a deseurilor din zona organizarii de santier pentru a nu se crea depozite necontrolate de deseuri;

- pe parcursul avansarii lucrarilor de constructii, evacuarea deseurilor/ materialelor de constructii de la etajele superioare catre locurile de stocare temporar a acestora la nivelul terenului se va face prin intermediul sistemelor prevazute cu tubulaturi, care vor fi de preferat montate pe partea de sud sau de est a cladirii in constructie.

ZGOMOT SI VIBRATII

- programarea transportului utilajelor, materialelor si deseurilor in orele de zi;

- reducerea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- diminuarea la minimum a inaltimii de descarcare a materialelor;

- oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;

- oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea materialelor;

Combaterea zgomotului care cuprinde:

a) sursa - alegerea de utilaje moderne, putin zgomotoase;

b) calea de propagare – carcasarea sau montarea surselor in spatii inchise, acolo unde este posibil.

Pentru reducerea poluarii sonore se pot adopta unele masuri generale de prevenire sau de reducere a zgomotului generat de utilaje. Astfel:

- folosirea de utilaje moderne, bine intretinute, care sa nu produca zgomote peste cele normale asociate prin cartea tehnica a utilajului;

- se va stabili ca acele actiuni ce necesita interventia utilajelor cu tonaj mare sa se desfasoara in afara orelor recunoscute ca fiind ore de odihna intr-o comunitate; de asemenea, aprovizionarea necesarului de materiale sa se realizeze pe cat posibil in mod grupat, pe capacitatea maxima de transport a autovehiculului, astfel incat sa se minimizeze numarul de  transporturi si, implicit, zgomotul generat de acestea;

- activitatile de amenajare se vor adapta/armoniza cu cele desfasurate in vecinatate, astfel incat sa se minimizeze disconfortul inerent creat de lucrarile de construire;

Nu este accesibila in faza de realizare a obiectivului optiunea de reducere a zgomotului prin carcasarea sursei de zgomot, tinand cont ca este vorba in principal de utilaje si autovehicule.

DESEURI

Se va amenaja spatiu special pentru amplasarea europubelelor pentru colectarea deseurilor municipal amestecate, inclusiv pentru colectarea selectiva a categoriilor de deseuri reciclabile.

Evacuarea deseurilor se va realiza periodic de catre firma de salubritate cu care beneficiarul va incheia contract si care asigura serviciul pe teritoriul Municipiului Constanta.

| Cod deșeu | Denumirea deșeului | Sursa de generare | Cantitati estimate/Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Deșeuri de pământ excavat | Realizarea fundațiilor | 27.800 mc/pământ excavat va fi transportat în locuri indicate de Primărie prin AC |
| 17 01 07 | Resturi materiale de constructii și deșeuri din construcții | Construcții și construcții - montaj | 14 tone/vor fi transportate in locuri indicate de Primaria Constanța |
| 15 02 021 | Material absorbant uzat | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant | functie de poluari produse /Va fi predat catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 15 0101 | ambalaje de hârtie și carton | Saci de ciment, adezivi, altele generate de personalul muncitor | 2,4 t/Vor fi predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 15 01 02 | Ambalaje de plastic, | folii, saci, căldări, bidoane | 2 t/ se vor preda la societati autorizate in vederea valorificarii |
| 15 01 03 | Ambalaje din lemn | paleți | Se vor reutiliza pentru transport materii prime |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Lucrări de instalații | 1,5 t/ se vor preda la societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Organizarea de șantier | 1,5 t/ se vor preda la societati autorizate in vederea valorificarii / eliminarii |
| 17 02 01 | lemn | Organizare șantier | 2,4 t/ se vor preda la societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 02 | sticlă | Organizarea de șantier | 2 t/ se vor preda la societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Organizarea de șantier | 800 kg/ se vor preda la societati autorizate in vederea valorificarii |
| 20 03 012 | Deșeuri menajere | Organizarea de șantier | 7 t/vor fi preluate de serviciul de salubrizare si eliminate la un depozit ecologic |

1   material absorbant uzat – se generează în cazul producerii unor poluări accidentale iar    cantitatea generată depinde de amploarea poluării dar și de modul de intervenție

2  deșeuri menajere- din punct de vedere cantitativ acestea variază, în funcție de tipul  lucrărilor, de ritmul de lucru, de numărul persoanelor  desemnate pentru efectuarea lucrărilor

În perioada executării lucrărilor, pământul excavat va fi îndepărtat de pe amplasament pe măsura generării lui și transportat în locurile indicate prin Autorizația de Construcție.

Materialele inerte, precum resturile de materiale de construcții, sau cele rezultate din îndepărtarea platformei pietruite, vor fi folosite ca materiale de umplutură în locuri indicate de Primăria Constanța prin Autorizația de Construire, sau vor fi transportate la un depozit de deșeuri inerte.

Deșeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubrizae orășenesc și transportate la depozitul ecologic autorizat (Ovidiu).

Deșeurile de materiale reciclabile vor fi predate către societăți autorizate în valorificarea acestor tipuri de materiale.

Pentru a evita apariția unor situații neplăcute și producerea unor poluări cauzate de gestionarea neadecvată a deșeurilor,  în această perioadă trebuie respectate câteva reguli de bază, care trebuie aduse la cunoștință tuturor celor ce desfășoară activități pe amplasament și au responsabilități în ceea ce privește gestionarea acestor deșeuri:

- Deșeurile produse  se vor colecta separat, pe categorii astfel încât să poată fi preluate și transportate în vederea depozitării în depozitele care le accepta la depozitare  conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005, sau în vederea unei eventuale valorificări. În acest sens, în incinta organizării de șantier va fi amenajat corespunzător un spațiu unde  se vor depozita pe categorii deșeurile generate în perioada derulării lucrărilor de construcții evitându-se posibilitatea producerii poluării solului, subsolului și amestecarea diferitelor categorii de deșeuri între ele;

- Se va urmări preluarea cât mai rapidă a deșeurilor din zona șantierului, de către firmele cu care sunt încheiate contracte în vederea valorificării/eliminării acestor deșeuri, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția în acest fel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri în zona șantierului;

- Amplasamentul va fi dotat cu containere de preluare a deșeurilor, inscripționate corespunzător, pentru colectarea selectivă a acestora;

- Pentru deșeurile care nu pot fi stocate în containere și nici nu pot fi evacuate de pe amplasament imediat după generare, se vor amenaja corespunzător  spații pentru stocarea temporară a acestora ( suprafețe impermeabilizate, îngrădite, fără posibilitatea apariției scurgerilor sau împrăștierii de vânt);

- Este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor,  imediat după producere direct pe sol sau în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora. Toți lucrătorii vor fi instruiți în acest sens, iar responsabilii de mediu, atât din partea antreprenorului general cât și din partea beneficiarului (din punct de vedere legal, titularul acordului de mediu este responsabil de respectarea legislației de mediu și a condițiilor impuse in acordul de mediu, legat de proiectul analizat)   vor efectua zilnic inspecții pe amplasament în vederea  verificării modului  de colectare și depozitare a deșeurilor;

- Este interzisă cu desăvârșire arderea deșeurilor pe amplasament.

Printre măsurile cu caracter general ce trebuie adoptate în vederea asigurării unui management corect al deșeurilor produse în perioada executării lucrărilor de construcție a obiectivului, se numără următoarele:

- încă de la faza de proiectare trebuie să se adopte acele soluții și tehnologii care să reducă la minim posibil producerea deșeurilor;

- evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare în vederea evitării formării de stocuri și amestecării diferitelor tipuri de deșeuri între ele;

- pentru transportul deșeurilor din zona de generare către locațiile de valorificare sau eliminare se vor alege traseele optime, cele mai scurte dar care în același timp să evite tranzitarea localităților și/sau centrul orașului;

- se va evita de asemenea transportul deșeurilor pe timp de noapte;

- transportul tuturor deșeurilor se va face cu mijloace de transport corespunzătoare, etanșe și  acoperite astfel încât să se evite scurgerea sau împrăștierea acestor deșeuri pe drumurile publice;

- se vor respecta prevederile și procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru a avea siguranța că numai deșeurile provenite din activitatea analizată ajung la depozitul de deșeuri și pentru a evita un refuz  la depozitare pe motiv că transportul conține și alte deșeuri în afara celor acceptate în depozitul respectiv;

- se interzice abandonarea deșeurilor pe traseu și/sau depozitarea în locuri neautorizate;

- toate autovehiculele ce transportă materiale potențial pulverulente vor fi acoperite și vor avea ușile securizate astfel încât să se evite spulberarea și/sau împrăștierea materialelor transportate în timpul deplasării;

- se va institui evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu H.G. 856/2002 și OUG 92/2021, evidențiindu-se atât cantitățile de deșeuri rezultate, cât și modul de gestionare a acestora;

- predarea deșeurilor către diverși beneficiari se va face pe bază de procese verbale de predare-primire în care vor fi evidențiate cantitățile de deșeuri predate, respectiv preluate și vor fi întocmite formularele de transport deșeuri, conform prevederilor legislației în domeniu.

Prin aplicarera măsurilor menționate se asigură îndeplinirea obiectivelor stipulate în Ordonanță de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor:

- asigurarea unui înalt nivel de protecție a mediului și sănătății populației prin instituirea de măsuri:a) de prevenire și reducere a generării de deșeuri și de gestionare eficientă a acestora;

- reducerea efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor;

- reducerea efectelor generale determinate de utilizarea resurselor și de creștere a eficienței utilizării acestora, ca elemente esențiale pentru asigurarea tranziției către o economie circulară și a garanta competitivitatea pe termen lung.

| Denumirea deseului | Starea fizica (Solid-S,Lichid-L, Semisolid-SS) | Codul deseului | Sursa | Management |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | S | 17 05 04 | Lucrari de excavare | Eliminare in depozit deseuri inerte |
| Deseuri metalice (fier si otel) | S | 17 04 05 | Lucrari de construire (de la armaturi) | Valorificare prin unitati specializate |
| Cabluri | S | 17 04 11 | Lucrari de racord si retele electrice | Valorificare prin unitati specializate |
| Beton | S | 17 01 01 | Lucrari de construire (fundatii, structura de rezistenta), resturi de bca | Depozit de deseuri inerte sau valorificare conform ghidurilor in materie |
| Amestecuri de beton, materiale ceramice, etc., altele decat cele specificate la 17 01 06 | S | 17 01 07 | Lucrari de constructie si amenajri interioare (tencuieli, sparturi gresie, faianta, etc.) | Eliminare in depozit de deseuri inerte |
| Lemn | S | 17 02 01 | Lucrari de construire (cofrare) | Valorificare prin unitati specializate |
| Ambalaje de hartie si carton | S | 15 01 01 | Ambalaje de la produsele utilizate pentru finisajele si amenajarile interioare (produse ceramice, corpuri iluminat, etc.) | Valorificare prin unitati specializate |
| Ambalaje de plastic | S | 15 01 02 | Ambalaje de la produsele utilizate pentru finisajele si amenajarile interioare (produse ceramice, corpuri iluminat, etc.) | Valorificare prin unitati specializate |
| Deseuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | Activitatile personalului angajat in perioada implementarii proiectului | Eliminare prin depozitare in depozit de deseuri |
| Deseuri de hartie/carton | S | 20 01 01 | Activitatile personalului ce va deservi organizarea de santier | Valorificare prin unitati specializate |

Managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

SCHIMBARI CLIMATICE

Autovehicule folosite in realizarea imobilului vor fi echipate cu motoare convenţionale corespunzatoare tehnic ceea ce va genera emisii poluante foarte reduse. De asemenea vor fi folosite si autovehicule echipate cu motoare convenţionale (cu ardere internă), care utilizează parţial sau integral combustibili alternativi (în general carburanţi lichizi), care nu vor afecta schimbarile climatice.

Prin masurile de reducere a impactului care se vor lua, impactul direct pe termen scurt, pentru afectarea schimbarilor climatice este nesemnificativ, temporar, local. Vor fi adoptate masuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera precum si cele de economisire a energiei (performanta energetica a cladirii - prin utilizarea materialelor de constructii cu performante termotehnice superioare, echipamente cu eficienta energetica superioara).

Pe termen mediu si lung impactul direct este generat de perioada de functionare a obiectivului si va fi nesemnificativ.

Măsuri în timpul exploatarii si efectul implementarii proiectului:

APA

- consumul de apa se va contoriza cu apometre;

- se va verifica periodic integritatea sistemului de conducte de evacuare ape uzate, astfel incat sa se reduca riscul aparitiei unor avarii la conductele subterane cu efect de evacuare a apelor uzate in subteran;

- colectarea separate a apelor meteorice provenite de pet erase si dirijarea acestora catre zonele neprotejate, pentru infiltrare direct in sol;

- colectarea separata a apelor meteorice provenite de pe suprafetele betonate (circulatii, alei), preepurarea acestora intr-un separator cu coalescenta, stocarea intr-un bazin de retentie in vederea utilizarii acestora in administrarea gospodareasca a obiectivului (irigarea spatiilor verzi, stropit cai de acces rutiere si pietonale etc.);

- valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere evacuate in conducta de canalizare a R.A.J.A Constanta se vor incadra in valorile limita admisibile, conform prevederilor NTPA 002/2005.

AER

- dotarea apartamentelor cu centrale termice moderne de mare randament, care sa asigure un consum minim de combustibil pe unitatea caloric furnizata sis a genereze emisii de poluanti reduse;

- elaborarea si implementarea unui program de verificare si de intretinere preventive a instalatiilor de ardere in vederea eliminarii posibilelor pierderi accidentale de emisii in atmosfera;

- amenajarea de spatii verzi pe terenul neocupat de constructii si amenajari (se evita astfel

antrenarea de pulberi de pe sol); asigurarea de spatii verzi in interiorul terenului, prin intretinerea de spatii verzi, amenajari floristice, jardiniere, arbusti, etc.; irigarea spatiilor verzi.

SOL –SUBSOL

- managementul deseurilor conform cerintelor legale si celor mai bune practice, prin: colectarea selectiva a deseurilor la surse, depozitarea deseurilor in spatii special amenajate avand suprafetele, in mod separat, valorificarea si eliminarea deseurilor prin operatori autorizati;

- depozitarea combustibilului pentru grupul electrogen exclusiv in rezervorul aferent acestui utilaj, rezervor care va fi prevazut cu o cuva de retentie;

- protejarea prin betonare a parcarii exterioare, a drumurilor de acces si aleilor, astfel incat poluantii generate de traficul de incinta sa nu afecteze calitatea solului;

- colectarea apelor pluviale de pe suprafetele betonate, preepurarea acestora intr-un separator de hidrocarburi si namol, colectarea apelor preepurate intr-un bazin de retentie si utilizarea acestora pentru administrarea obiectivului (irigarea spatiilor verzi, stropirea cailor de acces rutiere si pietonale in perioadele secetoase);

- instituirea unui program de intretinere preventive si inspectii periodice al retelei interioare de canalizare;

- supravegherea integritatii sistemului de preluare si transport ape uzate;

- stationarea autovehiculelor se va face numai in zona parcarilor amenajate.

BIODIVERSITATEA

In perioada exploatarii investitiei nu sunt necesare masuri special de implementat, impactul asupra biodiversitatii fiind nesemnificativ. Va fi necesara intretinerea corespunzatoare a spatiului verde amenajat, ce va avea rol estetic, cat si rol de absorbant.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

- se va urmari asigurarea dotarilor necesare astfel incat eventualele activitati generatoare de zgomot sa fie gestionate in spatii inchise, in principal in perioadele recunoscute ca fiind de odihna pentru populatie.

Nu sunt necesare masuri pentru protejarea patromoniului cultural.

DESEURI

In perioada de functionare rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

| Descrierea deşeului | Codificarea deşeului conform Deciziei 2014/955/UE | sursă | Modalități de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| deşeuri municipale amestecate | 20 03 01 | Activități curente | Preluate de Serviciul local de salubrizare |
| ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 |  | Vor fi predate către societăți autorizate în vederea valorificării |
| ambalaje metalice | 15 01 04 |  |  |
| ambalaje de sticlă | 15 01 07 |  |  |
| ambalaje materiale plastice | 15 01 02 |  |  |

- se vor lua măsuri corespunzătoare pentru asigurarea permanentă a curăţeniei atât în incinta cât şi în jurul obiectivului;

- deşeurile menajere se colectează, se depozitează în spaţiu acoperit, special amenajat şi sunt preluate de către serviciul de salubrizare local – se va asigura un număr suficient de pubele pentru depozitarea deşeurilor menajere;

- se vor gestiona corespunzător ambalajele şi deşeurile de ambalaje reciclabile provenite din activitatea desfăşurată ( sticle, PET, hârtie-cartoane, etc.); se va asigura colectarea selectivă, în containere speciale şi predate operatorilor economici  autorizati din punct de vedere al protecţiei mediului;

- gestionarea deşeurilor generate se va realiza cu respectarea O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

- preluarea ritmica a deseurilor de pe amplasament pentru evitarea formarii de stocuri;

- va fi evitată degradarea zonelor învecinate amplasamentului, prin depozitarea de deşeuri şi materiale;

SCHIMBARI CLIMATICE

Prin proiect se vor implementa următoarele măsuri:

- izolarea termică corespunzătoare a anvelopei clădirii şi evitarea punţilor termice (gradul de izolare termică al clădirii propus urmăreşte o izolare termică superioară;

- soluţia de amenajare a spaţiilor exterioare urmăreşte economia de apă şi energie, precum şi evitarea formării insulei de caldură, creând spaţii verzi plantate cu arbori şi vegetaţie uşor adaptabile, ce necesită minima irigare, ţinând cont de clima şi vânturile dominante în zonă;

- reducerea consumului de apa prin reutilizarea apei meteorice preepurate la irigarea spatiilor verzi;

- cresterea suprafetelor de spatii verzi pe amplasamentul investitiei;

- economia de energie şi minimizarea impactului asupra mediului vor fi în special urmărite în timpul execuţiei lucrărilor de construcţie, prin: utilizarea materialelor locale pentru a minimiza energia încorporată, managementul corespunzător al deşeurilor din timpul execuţiei, prevenirea poluării, etc.

- achizitionarea de catre consumatori de articole electrice si electrocasnice cu eficienta energetica crescuta.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

La închidere/demolare/dezafectare, titularul va solicita la Autoritatea competenta pentru protectia mediului Acordul de Mediu pentru dezafectare. Incetarea activitatii si aducerea amplasamentului in starea care sa permita utilizarea sa in viitor, se vor face astfel incat sa nu se genereze efecte negative in timpul actiunii de inchidere si sa se minimizeze impactul potential remanent dupa incetarea activitatii.

Desfasurarea actiunilor de demolare şi de dezafectare se va realiza cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare, cu protejarea tuturor factorilor de mediu. În perioada de închidere/dezafectare impactul este datorat activităţilor de la fronturile de lucru, similare cu cel din perioada de execuţie.

Masuri de  reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice:

Impactul asupra climei este nesemnificativ. Nu prezinta un factor de risc pentru implementarea si functionarea acestui tip de proiect

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specific

- operatorii economici generatori de deseuri iau masuri pentru:

- a) reducerea volumului deseurilor generate, in special al deseurilor care nu pot fi pregatite pentru reutilizare sau reciclare;

- b) reducerea generarii de deseuri in cadrul proceselor legate de constructii si desfiintari, luind in considerare cele mai bune tehnici disponibile;

- conform prevederilor O.U.G. nr. 92/2021, clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza potrivit:

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit.(a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

- Anexei nr. 4.

- Producatotrii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia de a se asigura ca deseurile sunt pregatite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare, in conformitate cu prevederile art. 4 si art. 21 din O.U.G. nr. 92/2021;

- Producatorii si detinatorii de deseuri, personae juridice, sunt obligati cumulativ sa clasifice si sa codifice deseurile generate din activitate in lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1) sub doua coduri diferite in functie de posibila prezenta a unor caracteristici periculoase – codurile marcate cu asterisc, incadrarea ca deseu nepericulos se realizeaza de catre producatorii si detinatorii de astfel de deseuri numai in baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante solicitate de catre autoritatea de protectie a mediului;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii de ordin tehnic care reies din  raportul privind impactul asupra mediului

- în incinta şantierului se va prevea o zonă pentru spălarea utilajelor de transport şi roţilor acestora;

- se vor lua măsuri pentru pre-epurarea apelor de spălare;

- apele pluviale cu continut de hidrocarburi vor fi mai intai trecute prin separatorul de hidrocarburi, dupa care, gravitational deversate in reteaua de canalizare menajera exterioara.

Conditii necesare  a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

- organizarea de șantier se va amplasa pe o suprafață de teren judicios planificată, astfel încât terenul afectat să fie de dimensiuni minime, fără afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut; se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curățarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzătoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

- In timpul  exploatarii:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

- Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate care se vor evacua în reţeaua de canalizare a S.C. RAJA S.A. Constanţa vor fi conform prevederilor H.G. 188/2002 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, modificat şi completat prin H.G. 352/2005, NTPA 002.

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- pentru dezafectarea imobilului se va realiza un proiect de dezafectare, care va prevedea cel puţin următoarele:

- deconectarea imobilului de la reţelele de utilităţi;

- producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri cu conditia respectarii prevederilor art. 16 alin. (1) si (4) introduce colectarea separata cel putin pentru hartie, metal, plastic si sticla, iar pana la data de 1 ianuarie 2025 si pentru textile, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 92/2021;

- gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediul, in special:

* fara a genera riscuri de contaminare pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

* fara a crea discomfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

* fara a afecta negative peisajul sau zonele de interes special.

- demolarea construcţiei şi a structurilor subterane, conform prevederilor proiectului de dezafectare aprobat în condiţiile legii;

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a

terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului;

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 15.09.2021, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 18.05.2022 - etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare  (Cuget liber): depunerea solicitării acordului de mediu – 16.11.2021, etapa de incadrare – 04.02.2022, depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice –29.03.2022 si 12.05.2022, anunţ public privind emiterea acordului de mediu – 23.05.2022, in cotidianul*Cuget liber*;

# -Raportul la studiul de impact asupra mediului, a fost elaborat de evaluator de mediu: SELEA ADRIANA – Certificat  de inscriere nr. 772/18.06.2021 si postat pe site-ul A.P.M. Constanta spre consultare;

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, din data de 12.05.2022; pe toata perioada derularii procedurii nu s-au primit propuneri/observaţii justificate din partea publicului referitoare la proiect.

II. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica;

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

1. In timpul executiei:

    - calitatea aerului : la limita amplasamentului, semestrial - conform STAS nr. 12.574/1987: pulberi totale in suspensie: media de scurta durata (30 minute) – 0,5 mg/mc; conform STAS nr. 12.574/1987, pulberile sedimentabile: 17 g/mp/lună;

    - raport privind gestionarea apelor uzate generate de pe amplasamentul organizarii de santier – anual ;

    - date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier - anual ;

    - zgomot : masuratori anual sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor de constructii ;

    - deseuri : intocmirea unui plan de gestionare a deseurilor din activitati de construire prin care se instituie sisteme de sortare pentru deseurile provenite din activitati de constructie, cel putin pentru lemn, materiale minerale-beton, caramida, gresie si ceramica, piatra, metal, sticla, plastic si ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, in masura in care este fezabil din punct de vedere economic, nu afecteaza mediul inconjurator si siguranta in constructii si inaintarea acestuia la finalizarea proiectului;

- mentionam ca monitorizarea in timpul constructiei trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de constructie ;

-  raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi  inaintat autoritatii de mediu.

2. In timpul exploatarii :

- Se va monitoriza calitatea apelor uzate, inainte de evacuarea in canalizarea centralizata, pentru indicatorii : pH ; MTS ; CBO5 ; CCOCr, detergenti – frecventa –la solicitarea autoritatii de mediu ;

- se va monitoriza nivelul  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei – frecventa –la solicitarea autoritatii de mediu ;

- respectarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator si Ord. MAPPM nr. 462/1993 la urmatorii indicatori: pulberi – 5 mg/mcN; CO - 100 mg/mcN; SOx – 35 mg/mcN; NOx 350 mg/mcN, pentru gazele arse evacuate in atmosfera ca urmare a arderii combustibilului gazos - frecventa – la solicitarea autoritatii de mediu ;

- raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor generate se face catre

autoritatea de mediu, anual,  pana la 15 martie a anului urmator celui de raportare,  atat pe

suport hartie, cat si electronic, conform O.U.G. nr. 92/2021, art. 48, alin (1) ;

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurilor, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

- inchiderea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- cerere si notificare;

- Memoriu de prezentare;

- Raport la studiul de impact asupra mediului;

- Dovada achitarii tarifului .

- Coordonatele Stereo 70;

- Plan de incadrare in zona ;

- Plan de situatie;

- Punctele de vedere exprimate de membrii CAT pe parcursul procedurii.

Avize, acte emise de alte autorităţi:

- aviz Sucursala CF Constanta;

- aviz RAJA;

- notificare-asistenta de specialitate in sanatate publica – Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta;

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                               ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                               Lavinia  Monica  ZECA

###### INTOCMIT,

Consilier Elena FILIP

Nota: Prezentul acord contine 37 (treizeci si sapte) pagini si s-a redactat in trei exemplare.