ACORD DE MEDIU

Nr.  ….  din 16.11.2022  -draft

Ca urmare a cererii adresate de UAT MANGALIA prin primar RADU CRISTIAN cu sediul in municipiul Mangalia, Sos. Constantei nr. 13, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 14.256 din 25.08.2021, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul „INFIINTARE CIMITIR – MANGALIA STR. OITUZ NR. 107, cu respectarea prevederilor regulamentului de urbanism inscris in prezentul certificat de urbanism”, amplasat in municipiul Mangalia, str. Oituz nr. 107, județul Constanța, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 pct.10, lit.b.

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasament

Terenul pe care urmeaza a se realiza proiectul este situat in intravilanul Municipiului Mangalia, este domeniu privat al U.A.T. Mangalia, intabulat cu drept de proprietate, conform adeverintei nr. 23460 din 11.08.2006, emisa de catre Primaria Municipiului Mangalia.

Conform Certificatului de urbanism nr. 462 /05.08.2021, eliberat de catre Primaria Municipiului Mangalia, terenul este situat in intravilanul localitatii si are suprafata de 108.300 mp conform actelor, iar conform masuratorilor suprafata este 133.105 mp.

Amplasamentul are urmatoarele vecinatati :

- la Nord - str. Oituz, IE 108199;

- la Est    - IE 102272, IE 102278, IE 102138, IE 104915, IE 102322, IE 104739;

- la Sud   - IE 106367, cale ferata;

- la Vest  - teren  M.A.p.N.

In prezent terenul este liber, fara constructii.

Documentatia de urbanism a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local Mangalia nr. 78 din 09.06.2021, la faza P.U.Z. si R.L.U. pentru INFIINTARE CIMITIR .

Coordonate STEREO 70:

| X [m] | Y [m] |
| --- | --- |
| 263806,146 | 785754,201 |
| 263776,341 | 785746,653 |
| 263746,838 | 785994,974 |
| 263715,753 | 785986,022 |
| 263682,528 | 785976,450 |
| 263713,634 | 785853,546 |
| 263600,177 | 785952,724 |
| 263540,191 | 785935,443 |
| 263374,448 | 785887,687 |
| 263392,711 | 785833,385 |
| 263556,070 | 785880,451 |

Cimitirul va avea  209 parcele, ,,complete” si ,,incomplete” .

O parcela ,, completa ” va contine un numar  de  24 de locuri de inhumare (morminte).

Capacitatea cimitirului va fi de cca. 4147 de locuri de inhumare (morminte).

Locurile de inhumare vor avea suprafata standard de 4,50 mp (1,50 x 3,00 m) .

Locurile de inhumare (mormintele), au fost grupate sub forma de ,, parcele “, dimensiunile unei parcele ,,complete“, fiind de 14,10 x 9,60 m (parcelele situate pe la colturile terenului de amplasament, sunt ,,incomplete”, in sensul ca au o suprafata mai redusa, astfel si locuri de inhumare mai putine).

Intre ,,parcele”, vor fi amenajate alei necesare fluxurilor pietonale cu latimea de 2,00 m, avand  traseele  perpendiculare intre ele.

Parametrii specifici obiectivului de investitii:

- suprafata carosabil strazi si parcaj, proiectate:  11131,53 mp;

- suprafata trotuare de incadrare strazi  proiectate: 3308,45 mp;

- suprafata alei pietonale  proiectate intre parcele : 11588,96 mp;

- strat de forma din ,,deseu de cariera” : 2226,31 mc;

- containere complet echipate, pentru: administratie + magazie + grup sanitar  = 3 buc. (aprox. 27 mp) ;

- indicatoare de circulatie: 4 buc.;

- marcaje rutiere : 230 mp;

-     volum total de terasamente in:

* sapatura: 12607,60 mc;

* umplutura : 2708,15 mc.

Accesul rutier si pietonal in incinta cimitirului, va fi realizat  prin intermediul  a doua  artere carosabile, una  principala (str. A) si celalalta secundara (str. G), dispuse  fiecare la  cate un capat al  amplasamentului  pe latura de nord, ambele  racordate rutier la carosabilul strazii  Oituz .

Pe latura de nord a incintei cimitirului, va fi amenajat un parcaj organizat pentru stationarea autoturismelor (cu acces din str. B) – amplasat  paralel si adiacent traseului arterei principale de pe aceasta directive (str. C) - accesul autovehiculelor spre acesta, realizandu-se numai din accesul secundar in incinta (str. G), care este  racordat la  str. Oituz .

Acesta  va fi realizat in conformitate cu prevederile  ,,Normativului P 132-93, pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane“, avand urmatoarele caracteristici :

- o capacitate totala de  40 de  locuri, dispunerea  in plan a locurilor de parcare, fiind realizata perpendicular ( la 900 );

-  lungimea unui loc de parcare  va fi de 5,00 m, latimea  de 2,50 m, iar  latimea caii de acces   de intrare / iesire, in/din parcaj , va fi  6,00 m .

In profil longitudinal, arterele si accesele carosabile proiectate (denumite generic ,,strazi “) au urmatoarele caracteristici:

1. Str. A – se va amplasa la limita imprejmuirii existente de pe latura de est a cimitirului;

- Lungime totala - 386,69 ml;

- latimea de 7,00 m;

Apele pluviale se vor scurge gravitational in lungul strazii, spre zona de spatiu verde , existenta la limita de sud a amplasamentului.

2. Str. B  - se racordeaza  rutier la traseul accesului secundar( str. G ) – racordat la  str. Oituz;

- va fi paralela cu traseul  strazii C si cu  trotuar comun;

- Lungime totala - 112 ml;

- latimea de 6,00 m;

Apele pluviale se vor colecta pe traseul strazii G, de unde se vor scurge liber, spre zona de spatiu verde de pe latura de vest a cimitirului.

3. Str. C - se racordeaza  la celalalt capat la traseul accesului secundar (str.G) in cimitir ;

- Lungime totala - 246,91 ml;

- latimea de 7,00 m;

Apele pluviale se vor scurge liber spre zona de spatiu verde de pe latura de vest a cimitirului.

4. Str. D – se racordeaza la un capat la strazile C si G, iar la celalalt capat la traseul strazii A;

- are un traseu  paralel cu cel al  strazii  C si cu un parcurs  printre parcele;

- Lungime totala – 313,08 ml;

- latimea de 5,00 m;

Apele pluviale colectate se vor scurge gravitational in spatiul verde adiacent.

5. Str. E – se va racorda la un capat la traseul strazii D, iar la celalalt capat la traseul strazii A;

- Lungime totala – 158,50 ml;

- latimea de 5,00 m;

Apele pluviale colectate se vor scurge gravitational in spatiul verde adiacent.

6. Str. F – se va desprinde din traseul strazii A,  va avea un parcurs printre parcelele proiectate in partea de sud a cimitirului si se va conecta iar la traseul strazii A;

- Lungime totala – 275,06 ml;

- latimea de 5,00 m;

Apele pluviale colectate se vor scurge gravitational in spatiul verde adiacent.

Pe amplasament se propun urmatoarele:

* constructii propriu-zise, in incinta cimitirului, amplasate  la limita platformei carosabile a strazii A, trei containere modulare, complet echipate, care vor avea  functionalitati distincte, astfel :

- administrativ ;

- magazie ;

- grup sanitar .

* lucrari de sistematizare pe verticala generala;

* lucrari de amenajare a acceselor carosabile si pietonale.

Amenajarea carosabilului  arterelor si a  acceselor carosabile, precum si a parcajului proiectat, ,va fi realizata cu un  sistem rutier, alcatuit din urmatoarele straturi :

- 4 cm - strat de uzura BA16 rul. 50/70 ;

- 6 cm - strat de legatura BAD 22,4 rul. 50/70 ;

- 10 cm - strat de baza din piatra sparta cu impanare (macadam ordinar) sort 40 ÷ 63 mm ;

- 25 cm - fundatie din piatra sparta cu impanare , sort 63 ÷ 90 mm ;

- 7 cm - substrat izolator din nisip ;

- 20 cm - strat de forma din deseu de cariera (Ovidiu).

- Incadrarea carosabilului, va fi executata cu borduri prefabricate din beton de 20 x 25 cm, asezate pe fundatie din beton de 15 x 30 cm , montarea lor realizandu-se astfel :

- la arterele principale si secundare cu latimea de 7,00 m -  cu 15 cm  deasupra suprafetei finite a imbracamintei  asfaltice a carosabilului ;

-  la parcaj - cu 10 cm  deasupra suprafetei finite a imbracamintei asfaltice a carosabilului ;

- la accesele carosabile cu latimea de 5,00 m - la nivelul suprafetei finite a imbracamintei  asfaltice a carosabilului.

Amenajarea aleilor pietonale cu latimea de 2,00 m dintre parcele, se va realiza cu un strat constant alcatuit din  :

- 10 cm - imbracaminte din beton de ciment clasa C8/10 ;

- hartie Kraft 160g/mp sau folie de polietilena ;

-  5 cm - substrat izolator din  nisip .

Incadrarea aleilor pietonale, va fi  executata cu  borduri  prefabricate  din beton de 10 x 15 cm, asezate pe fundatie din beton de 10 x 20 cm, montarea lor realizandu-se cu 5 cm deasupra  suprafetei finite a imbracamintei din beton de ciment.

Modul de asigurare a utilităților

Racordarea la rețeaua de alimentare cu apă potabilă/canalizare

Alimentarea cu apa si canalizare

Pe amplasament nu exista conducte de alimentare cu apa si canalizare, insa in vecinatatea acestuia, pe strada Oituz exista conducta de aductiune apa Dn 800 mm PREMO, Dn 600 mm PREMO (dezafectata), conducta de aductiune apa Dn 500 mm AZB, conducte distributie apa Dn 250 mm si Dn 200 mm OL, precum si colectroul menajer Dn 400 mm AZB.

Apa necesară consumului personalului muncitor pe parcursul perioadei de realizare a lucrărilor de infiintare a cimitirului va fi adusă la punctele de lucru în sticle tip PET.

Organizarea de santier va fi dotata cu WC ecologic.

Pentru evacuarea acestor ape se va realiza un bazin vidanjabil realizat din polipropilena cu capacitatea de 9 mc.

Apele uzate vor indeplini conditiile prevazute in NTPA002/2005.

Apele pluviale

Colectarea apei meteorice se va face prin intermediul unor rigole si vor fi directionate catre spatiile verzi aferente cimitirului.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a spatiului administrativ si a iluminatului cimitirului se va realiza prin racord la reteaua existenta in zona ce apartine de E-Distributie Dobrogea.

In apropierea amplasamentului se afla o retea LES 6kV.

Organizarea de santier

Amplasamentul organizarii de santier pentru lucrarile solicitate, va fi  realizat pe terenul  liber situat pe domeniul privat al U.A.T. Mangalia din  incinta viitorului cimitir si nu va  afecta in nici un fel proprietatile vecine .

Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente, se va face de catre antrepriza autorizata de constructii si instalatii, care va executa si lucrarile la obiectivul principal.

Descrierea etapei de constructie

- realizarea unei imprejmuiri provizorii din plasa metalica sudata sau panouri din tabla cu h= 2,0 m, executata pe intreg  perimetrul  amplasamentului organizarii de santier proiectate ;

- amplasarea unei baraci pentru vestiar muncitori ;

- amplasarea unei magazii pentru materiale  ;

- amplasarea unui wc ecologic  ;

- perioada de desfasurare a  lucrarilor va fi de cca. 4  luni de la inceperea lor;

- programul de lucru va fi de 8-10 ore zilnic; in timpul asternerii imbracamintilor bituminoase si a celor din beton de ciment, programul poate fi si de 12 ore, dar nu mai tarziu de ora 20 (pe timpul verii) ;

- toate locurile cu risc de accidente vor fi imprejmuite si semnalizate corespunzator, existand in acest sens o  persoana specializata pentru aceasta activitate;

- va fi amenajat un punct de prim – ajutor, dotat cu trusa sanitara;

- va fi amplasat un pichet de incendiu, dotat corespunzator si toate baracile vor fi dotate cu  extinctoare ;

- se va realiza bransamentul electric, inainte de inceperea lucrarilor, precum si asigurarea apei pentru lucrarile tehnologice, transportata cu cisterna sau un racord provizoriu la  reteaua de apa din zona;

* Materialele necesare executarii lucrarilor propuse se depoziteaza in locuri bine stabilite, amenajate corepunzator, in vederea prevederii poluarii solului/subsolului;

* Managementul deseurilor generate in urma executiei lucrarilor prevazute in proiect se va realiza in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea societatii care realizeaza lucrarile, astfel:

- Deseurile municipale amestecate generate pe perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate si stocate temporar in pubele si eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- Deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate si stocate temporar pe tipuri, in recipienti speciali, in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate;

- Deseurile de constructii rezultate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate si stocate temporar, in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate.

Nu se vor repara si intretine utilaje/autovehicule in cadru organizarii de santier, acestea se vor realiza in unitati autorizate si dotate corespunzator.

Vecinatatile amplasamentului nu vor fi afectate.

Se vor asigura utilitatile necesare pentru realizarea lucrarilor in bune conditii (sursa de apa potabila, facilitate igienico-sanitare, inclusiv toaletele pentru personal).

La finalizarea lucrărilor de constructii, pe terenul rămas liber au fost propuse lucrări de amenajare spații verzi, prin înierbări.

a.Lucrari de organizare de santier:

Organizarea de șantier se va amplasa în incinta obiectivului de investiții.

Aceasta va avea caracter temporar, urmând ca terenul neconstruit să fie adus la starea inițială.

Amenajari/dotari in cadrul organizarii de santier:

- spații corespunzătoare pentru materii prime, materiale, necesare lucrărilor de construcții ;

- spațiu destinat depozitării deșeurilor, dotat cu recipienti adecvati pentru colectarea selectiva a deseurilor rezultate în etapa de constructie; deșeurile vor fi valorificate/eliminate ritmic prin firme autorizate cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare; nu se vor crea stocuri de deșeuri pe amplasament;

- toalete ecologice, numarul acestora va fi stabilit in functie de numarul de lucratori ce isi vor desfasura activitatea pe santier;

- material absorbant pentru interventia prompta si eficienta in cazul aparitiei unor scurgeri accidentale de produse petroliere determinate de defectiuni neprevazute/accidente/manipulare defectuoasa a mijloacelor de transport, echipamentelor, utilajelor ce deservesc santierul;

- se interzice repararea si intretinerea de utilaje/autovehicule in cadru organizarii de santier, acestea se vor realiza in unitati autorizate si dotate corespunzator;

- se va asigura curatarea rotilor autovehiculelor inainte ca acestea sa patrunda pe drumurile publice.

În ceea ce privește traficul de șantier, se vor lua următoarele măsuri:

- oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare;

- umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier, respectiv a zonei în care se descarcă materialele de construcţii;

- acoperirea mijloacelor de transport ce intră sau ies din şantier;

- amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc;

- utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice, conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în jurul şantierului.

La terminarea lucrarilor, executantul va curata zonele afectate de orice material si reziduuri, va executa lucrari de refacere a zonelor afectate de execuţia investiţiei, de aducere a terenului neconstruit la starea iniţială, sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcţiile ecologice naturale.

Contractantul execuției lucrarilor va fi responsabil pentru curațenia in incinta zonei, unde se executa lucrarile propuse, cât si pentru respectarea normelor actuale de protecție și securitate a muncii.

Activitati de dezafectare

Nu sunt necesare lucrari de dezafectare in aceasta etapa, terenul este liber de constructii.

Desfiintarea si schimbarea destinatiei unui cimitir se poate face numai dupa 30 de ani de la ultima inhumare si dupa stramutarea tuturor osemintelor, pentru motive temeinic justificate si cu avizul Secretariatului de Stat pentru Culte si al cultului respectiv.

Desfiintarea cimitirelor inainte de acest termen se face cu avizul autoritatilor de sanatate publica judetene, respectiv a Municipiului Mangalia.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Conform Certificatului de urbanism nr. 462/05.08.2021 emis de Primaria Municipiului Mangalia, destinatia terenului stabilita prin documentatiile de urbanism, conform PUZ aprobat prin HCL Mangalia nr. 78/09.06.2021, este de cimitir si constructii anexe cimitirului.

UTILIZARI ADMISE: cimitir si constructii anexe cimitirului (ateliere pietre funerare, imprejmuiri, utilitati, sala ceremonii funerare, spatii funerare, spatii tehnice, grupuri sanitare).

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Alegerea amplasamentului a fost legată în primul rand de potențialul acestuia: teren liber de construcții, într-o zonă rezidențială deja antropizată.

Terenul face parte din zona de impozitare *C*, conform Hotararii Consiliului Local nr. 116 din 21.12.2016-anexa 1.

Functiuni premise: locuire, institutii de interes public, institutii sociale (casa de batrani, casa de copii) industrie mica si platforma de servicii, obor de animale.

Prin urmare, nu s-a pus problema analizarii alternativelor privind amplasamentul.

Analiza alternativelor

- Alternative realizabile

Atat din punct de vedere tehnic cat si din punct de vedere al protectiei factorilor de mediu, pentru proiectul analizat au fost luate in considerare urmatoarele alternative:

- Alternativa 0 : reprezentata de neimplementarea proiectului propus a se realiza de catre Primaria Municipiului Mangalia; astfel zona va continua sa fie o zona nevalorificata din punct de vedere urbanistic, cu posibilitatea aparitiei unor depozite de deseuri menajere, inerte, avand in vedere ca in zonele inveciante se dezvolta cartiere rezidentiale, ca rezultat al activitatilor neorganizate.

- Alternativa 1: consta in realizarea proiectului de infiinare a unui cimitir.

Avantajele implementarii alternativei 1, constau in necesitatea respectarii prevederilor legale din regulamentul de urbanism referitoare la forma, dimensiunile constructiilor, dar si a modului de amplasare a acsetora si a distantelor fata de vecinatati, avand in vedere masurile de prevenire si reducere a impactului asupra factorilor de mediu.

Amplasamentul obiectivului de investitii supus realizarii unui cimitir este situat in Municipiul Mangalia, distanta fata de zona de locuire situata in zona de est este de 266 m.

In conformitate cu Legea nr. 102/2014, prevede ca pentru infiintarea cimitirelor noi, distanta minima intre zonele protejate si gardul cimitirului sa fie de minim 100 m.

Zone protejate fiind considerate: zone de locuit, zone balneoclimaterice, zone de odihna si de recreere, institutii socio-culturale, unitati sanitare si unitati de invatamant.

Legea prevede ca cimitirele sa fie imprejmuite cu gard, iar la cimitirele infiintate dupa intrarea in vigoare a legii, gardul sa fie dublat cu o perdea de arbori.

Intre morminte si gardul cimitirului se va asigura o zona libera de 3 m.

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile BREF aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Legea nr. 278/2013, privind Emisiile Industriale;

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala – in conformitate cu punctul de vedere nr. 4067/15.03.2022, emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL, proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă si nu necesita obtinerea avizului de gospodarirea apelor;

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Compatibilitatea cu obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000 – amplasamentul nu se pozitioneaza in perimetrul siturilor Natura 2000 .

Impactul cumulat

# Activitatile principale observate in zona de amplasament a proiectului care pot genera  un potential  impact cumulativ în special asupra biodiversitatii locale sunt legate de activitati rezidentiale si industriale desfasurate în vecinatatea proiectului.

# Activitatile care au fost luate în considerare pentru evaluarea efectelor semnificative, singulare sau cumulate, sunt reprezentate de activitatile rezidentiale singurele care se desfasoara în zona cercetata.

# Investitia se va derula prin  deschidere de fronturi de lucru reduse, avand loc o schimbare în timp a pozitiei surselor de emisie (datorita deplasarii frontului de lucru pe distante mici), iar activitatile care se desfasoarara temporar, nu vor fi afectate de realizarea lucrarilor, deoarece in perioada sezonului estival nu se va lucra; lucrarile pentru realizarea investitiei vor fi realizate in perioada de extrasezon.

# In ceea ce priveste perioada executarii lucrarilor de constructii, poate sa se manifeste un impact cumulat manifestat in principal la nivelul factorului de mediu aer, determinat de executarea mai multor lucrari de constructii in acelasi timp.

# Prin derularea lucrarilor de constructie din zona, emisiile cumulate care pot avea influente asupra factorilor de mediu sunt  locale, punctuale, temporare si vor fi in limite admisibile.

# In perioada executarii lucrarilor de infiintare a cimitirului pot avea loc lucrari de constructii autorizate in zona L conform PUZ aprobat, se apreciaza ca acest tip de impact cumulat este unul nesemnificativ avand in vedere ca este putin probabil ca toate lucrarile de constructii sa se desfasoare in acelasi timp.

# Un impact cumulat asupra factorilor de mediu sol-subsol se va manifesta in perioada functionarii cimitirului, avand in vedere ca la vest de acesta exista tot un cimitir, musulman. Avand in vedere ca cimitirul existent musulman functioneaza de o perioada de timp fara a fi inregistrate situatii de poluare se apreciaza ca impactul cumulat este unul nesemnificativ, se poate considera ca cele doua obiective reprezinta in ansamblu un singur cimitir.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Concluzia evaluarii impactului asupra mediului este ca realizarea investitiei are un impact in limite admisibile asupra factorilor de mediu, totusi trebuie avute in vedere anumite masuri mai ales in ceea ce privesc managementul deseurilor, evacuarea apelor uzate, modul de colectare si evacuare a apelor puviale, amenajarea de spatii verzi in incinta obiectivului, astfel incat sa se asigure prevenirea, diminuarea sau chiar eliminarea potentialelor efecte negative asupra mediului.

CALCULUL PENTRU STABILIREA INDICELUI DE POLUARE GLOBALA

| FACTORI DE MEDIU | NOTE DE BONITATE |
| --- | --- |
|  | Stare ideala | Stare reala |
| ZGOMOT | 10 | 8 |
| AER | 10 | 8 |
| SOL SI SUBSOL | 10 | 7 |
| VEGETATIE SI FAUNA | 10 | 7 |
| PEISAJ | 10 | 9 |

- suprafata ce corespunde starii ideale a mediului   Si = 63,455	      IPG = Si/Sr

- suprafata ce corespunde starii reale a mediului    Sr = 38,581	      IPG = 1,64

Calculul pentru stabilirea indicelui de poluare globala IPG in cazul de fata, conform metodei descrise a condus la urmatoarea valoare : IPG = 1,64 .

Rezulta ca prin realizarea si functionarea obiectivului analizat mediul este supus activitatii umane in limite admisibile.

Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora:

APA

- achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor poluari accidentale cu produse petroliere de la autovehicule;

- în situația unor scurgeri accidentale de produse petroliere se vor utiliza materiale absorbante, urmând a fi eliminate ca deșeuri prin societăți autorizate;

- reviziile echipamentelor și utilajelor se vor realiza numai în unități autorizate;

- alimentarea cu carburanți a utilajelor și autovehiculelor se va desfășura numai în locurile speciale amenajate în acest sens;

- în cadrul organizării de șantier pentru personalul muncitor se vor amplasa containere sanitare, prevăzute rezervor de înmagazinare a apei potabile, urmând ca apa uzată să fie colectată într-un bazin etanș vidanjabil și evacuată la cea mai apropiată stație de epurare, cu respectarea indicatorilor de calitate prevazuti de NTPA 002/2005;

- depozitarea materialelor de constructii se va face numai in incinta organizarii de santier, in spatiile special amenajate, astfel incat sa se evite antrenarea materialelor pe sol de catre apele pluviale;

- amenajarea zonei corespunzatoare pentru depozitarea materialelor de constructii;

- se va avea in vederea gestionarea optima a deseurilor generate pe perioada lucrarilor de investitie, utilizarea containerelor dedicate pentru depozitarea intermediara a acestora.

AER

- folosirea utilajelor si echipamentelor specifice in bune conditii de functionare, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera;

- semnalizarea lucrarilor in zona santierului cu panouri de avertizare;

- asigurarea pazei şi securitatii utilajelor şi instalatiilor din frontul de lucru;

- terenurile ocupate de depozitele de materiale vor fi redate folosintei initiale sau vor fi reamenajate;

- platformele tehnologice se vor menţine curate, prin stropire şi spălare zilnică, pentru evitarea acumulării prafului;

- intreţinerea corespunzatoare a utilajelor şi maşinelor, prin efectuarea verificărilor tehnice periodice şi a reparaţiilor necesare;

- amenajarea de spatii verzi, plantarea de arbori, arbusti, gard viu.

Perimetral cimitirului va fi amenajata o zona verde, sub forma de perdea vegetala de protectie care va contribui la reducerea poluarii atmosferice, in special prin stoparea particulelor de praf rezultate din procesele de eroziune superficiala a solului.

Pentru o mai mare eficienta, se recomanda utilizarea de arbore si arbusti pentru realizarea acestei perdele vegetale, astfel incat suprafata foliara sa fie cat mai mare, pe mai multe segmente de inaltime.

SOL SI SUBSOL

interzicerea efectuarii de interventii la mijloacele de transport si utilajele de lucru la locul executarii lucarilor de constructie in vederea prevenirii scaparilor accidentale de produs petrolie;

achizitionare de material absorbant si interventia prompta in cazul scurgerilor accidentale de produs petrolier pe sol;

gestionarea corespunzatoare a deseurilor generate prin lucrarile de constructie, acestea vor fi colectate selectiv in recipienti ce vor fi amplasati in spatii amenajate in cadrul organizarii de santier;

acoperirea depozitelor de materii prime si materiale in vederea reducerii actiunii vantului;

depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor se va face numai in incinta organizarii de santier, in spatii special amenajate;

asigurarea pazei in zonele de depozitare;

verificarea periodica a utilajelor din punct de vedere tehnic;

folosirea de utilaje si camioane de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera;

folosirea combustibililor lichizi in alimentarea utilajelor si camioanelor, care sa respecte ultimele norme legale in vigoare;

la finalizarea lucrărilor se va asigura curățarea amplasamentului organizării de șantier și curatarea caii de acces;

- se va avea în vedere dotarea organizării de șantier cu toalete ecologice prevăzute cu lavoare în număr suficient;

- depozitarea deșeurilor se va face pe categorii,  numai în spații special amenajate, până la valorificarea sau eliminarea finală a acestora;

- se recomandă evacuarea ritmică, periodică a deșeurilor rezultate de pe amplasament;

- se va evita formarea de stocuri de deșeuri pe amplasament, ceea ce ar putea determina împrăștierea acestora în afara spațiilor special amenajate, favorizând apariția unor potențiale poluări ale solului;

- este interzisă spălarea, efectuarea de reparații, lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor folosite în incinta șantierului, în afara spațiilor special amenajate;

- nu se vor organiza depozite de carburanți în incinta obiectivului. Aprovizionarea cu combustibili a mijloacelor de transport, echipamentelor, utilajelor folosite se va face în stații de distribuție carburanți autorizate;

- se recomandă folosirea de mijloace de transport a materialelor și a deșeurilor prevăzute cu mijloace de protecție împotriva împrăștierii lor pe traseele de circulație, conform normelor impuse prin lege;

BIODIVERSITATEA

- amenajarea de spații verzi în zona obiectivului, conform propunerilor din proiect, la terminarea lucrărilor de construcții;

- totodată arbuștii sau tufele plantate vor avea un rol benefic prin îmbogățirea solului cu substanțe nutritive din frunzișul căzut, păstrarea umezelii și nu în ultimul rând prin găzduirea de cuiburi ale unor specii de paseriforme sinantrope, aparținând unor familii adaptate și tolerante la impactul antropic.

Avand in vedere ca amplasamentul proiectului se afla in intravilanul Municipiului Mangalia, in zona de implementare a proiectului nu sunt corpuri de padure, zone umede sau corpuri de apa de suprafata care sa necesite instituirea unor masuri speciale de protectie. Prin executarea proiectului nu se va reduce suprafata de teren inclusa in zone importante din punct de vedere al conservarii biodiversitatii si nici nu exista riscuri de afectare a biotopului acestor zone.

Amplasamentul din zona proiectului nu prezinta caracteristici speciale din punct de vedere al compozitiei florale, vegetatia ierboasa este cea specifica zonei litorale, fiind influentata din punct de vedere calitativ de ariditatea intregii zone si de substratul nisipos.

PEISAJ

- imprejmuirea terenului sau numai a zonei destinate organizarii de santier;

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului se va avea in vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrarilor si asigurarea unui ritm corespunzator a lucrarilor executate, astfel incat sa se minimizeze timpul necesar, in acord cu activitatile ce se desfasoara in zona.

Se vor adopta solutii optime din punct de vedere estetic pentru amplasarea containerelor pentru colectarea deseurilor generate in cadrul obiectivului.

Din punct de vedere al impactului transfrontier, distanta pana la cele mai apropiate granite nu ofera vizibilitate transfrontiera proiectului.

- delimitarea strictă a zonei de lucrări și împrejmuirea amplasamentului;

- deseurile rezultate vor fi depozitate corespunzator pana la predarea acestora catre operatori autorizati.

La finalizarea lucrărilor de constructii, pe terenul rămas liber au fost propuse lucrări de amenajare spații verzi, prin înierbări, precum si realizarea unui gard care sa acopere perimetrul cimitirului.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

- se va împrejmui incinta organizării de șantier;

- încărcarea/descărcarea materialelor de construcții, pamantului excavat, în/din mijloace de transport se va face astfel încât distanța între cupa excavatorului și bena autocamionului să fie cât mai mică evitându-se astfel împrăștierea particulelor fine de praf în zonele adiacente;

- transportul materialelor pulverulente se va face cu autovehicule corespunzătoare, acoperite cu prelate, iar depozitarea temporară a acestora (în cazul în care nu se utilizează imediat la lucrările din șantier) se va face în spații special amenajate; se vor acoperi sau stropi materialele astfel încât să nu fie posibilă antrenarea în atmosferă a particulelor fine, de către vânt;

- pentru transportul materialelor, mai ales în cazul celor ce pot elibera în atmosferă particule fine, se vor alege traseele optime, cât mai scurte și care să nu traverseze centrul orașului;

- utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare;

- curățarea și stropirea periodică a zonelor de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

- verificarea periodică din punct de vedere tehnic a utilajelor, în vederea creșterii performanțelor;

- lucrările pentru amenajarea obiectivului, ce presupun producerea de zgomote cu intensități ridicate se vor realiza într-un anumit interval orar, în principiu pe timpul zilei;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;

- oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare, utilaje, pompe etc);

- programarea activităților astfel încât să se evite creșterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultană a mai multor utilaje care au asociate emisii sonore importante;

- programul de aprovizionare va fi adaptat astfel încât să nu se creeze disconfort pentru locuitorii din zonele învecinate;

- colectarea selectivă a deșeurilor generate pe timpul executarii lucrarilor de constructii și stocarea temporară a acestora numai în spațiile special amenajate in spatii acoperite si/sau in containere acoperite astfel incat acestea sa nu se poata imprastia nici pe terenul afectat de lucrarile propuse nici pe terenurile invecinate;

- se va asigura evacuarea ritmica a deseurilor din zona organizarii de santier pentru a nu se crea depozite necontrolate de deseuri;

- pe parcursul avansarii lucrarilor de constructii, evacuarea deseurilor/ materialelor de constructii de la etajele superioare catre locurile de stocare temporar a acestora la nivelul terenului se va face prin intermediul sistemelor prevazute cu tubulaturi, care vor fi de preferat montate pe partea de sud sau de est a cladirii in constructie.

ZGOMOT SI VIBRATII

- programarea transportului utilajelor, materialelor si deseurilor in orele de zi;

- reducerea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- diminuarea la minimum a inaltimii de descarcare a materialelor;

- oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;

- oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea materialelor;

Combaterea zgomotului care cuprinde:

a) sursa - alegerea de utilaje moderne, putin zgomotoase;

b) calea de propagare – carcasarea sau montarea surselor in spatii inchise, acolo unde este posibil.

Pentru reducerea poluarii sonore se pot adopta unele masuri generale de prevenire sau de reducere a zgomotului generat de utilaje.

Astfel:

- folosirea de utilaje moderne, bine intretinute, care sa nu produca zgomote peste cele normale asociate prin cartea tehnica a utilajului;

- se va stabili ca acele actiuni ce necesita interventia utilajelor cu tonaj mare sa se desfasoara in afara orelor recunoscute ca fiind ore de odihna intr-o comunitate; de asemenea, aprovizionarea necesarului de materiale sa se realizeze pe cat posibil in mod grupat, pe capacitatea maxima de transport a autovehiculului, astfel incat sa se minimizeze numarul de  transporturi si, implicit, zgomotul generat de acestea;

- activitatile de amenajare se vor adapta/armoniza cu cele desfasurate in vecinatate, astfel incat sa se minimizeze disconfortul inerent creat de lucrarile de construire;

Nu este accesibila in faza de realizare a obiectivului optiunea de reducere a zgomotului prin carcasarea sursei de zgomot, tinand cont ca este vorba in principal de utilaje si autovehicule.

DESEURI

Se va amenaja spatiu special pentru amplasarea europubelelor pentru colectarea deseurilor municipale amestecate, inclusiv pentru colectarea selectiva a categoriilor de deseuri reciclabile.

Evacuarea deseurilor se va realiza periodic de catre firma de salubritate cu care beneficiarul va incheia contract si care asigura serviciul pe teritoriul Municipiului Mangalia.

| Cod | Denumirea deșeului | Sursa de generare | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 07 | Resturi de materiale de constructii și deșeuri din construcții | Construcții și construcții - montaj | Transportate la un depozit de deseuri autorizat |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant | functie de poluari produse. Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | Organizarea de șantier | Transportate la un depozit de deseuri autorizat |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Lucrari de instalatii | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Organizarea de șantier | Se vor preda catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 17 02 01 | lemn | Organizare santier | Se vor preda catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Organizarea de șantier | Se vor preda catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 15 01 01 | Ambalaje din hârtie și carton (saci de ciment, adezivi, altele generate de personalul muncitor) | Organizarea de șantier | Se vor preda catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 15 01 02 | Ambalaje din materiale plastice (folii, saci, recipienți vopsele ) | Organizarea de șantier | Se vor preda catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 15 01 03 | Ambalaje din lemn (paleți de la transportul materialelor de construcții) | Organizarea de șantier | Predate către personae fizice în vederea folosirii ca lemn de foc |

În perioada executării lucrărilor, pământul excavat va fi îndepărtat de pe amplasament pe măsura generării lui și transportat în locurile indicate prin Autorizația de Construcție.

Materialele inerte, precum resturile de materiale de construcții, sau cele rezultate din îndepărtarea platformei pietruite, vor fi folosite ca materiale de umplutură în locuri indicate de Primăria Municipiului Mangalia prin Autorizația de Construire, sau vor fi transportate la un depozit de deșeuri inerte.

Deșeurile municipal amestecate vor fi preluate de serviciul de salubrizare  și transportate la un depozit ecologic autorizat .

Deșeurile de materiale reciclabile vor fi predate către societăți autorizate în valorificarea acestor tipuri de materiale.

Pentru a evita apariția unor situații neplăcute și producerea unor poluări cauzate de gestionarea neadecvată a deșeurilor, în această perioadă trebuie respectate câteva reguli de bază, care trebuie aduse la cunoștință tuturor celor ce desfășoară activități pe amplasament și au responsabilități în ceea ce privește gestionarea acestor deșeuri:

- Deșeurile produse se vor colecta separat, pe categorii astfel încât să poată fi preluate și transportate în vederea depozitării în depozitele care le accepta la depozitare conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005, sau în vederea unei eventuale valorificări. În acest sens, în incinta organizării de șantier va fi amenajat corespunzător un spațiu unde  se vor depozita pe categorii deșeurile generate în perioada derulării lucrărilor de construcții evitându-se posibilitatea producerii poluării solului, subsolului și amestecarea diferitelor categorii de deșeuri între ele;

- Se va urmări preluarea cât mai rapidă a deșeurilor din zona șantierului, de către firmele cu care sunt încheiate contracte în vederea valorificării/eliminării acestor deșeuri, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția în acest fel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri în zona șantierului;

- Amplasamentul va fi dotat cu containere de preluare a deșeurilor, inscripționate corespunzător, pentru colectarea selectivă a acestora;

- Pentru deșeurile care nu pot fi stocate în containere și nici nu pot fi evacuate de pe amplasament imediat după generare, se vor amenaja corespunzător  spații pentru stocarea temporară a acestora (suprafețe impermeabilizate, îngrădite, fără posibilitatea apariției scurgerilor sau împrăștierii de vânt);

- Este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor, imediat după producere direct pe sol sau în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora. Toți lucrătorii vor fi instruiți în acest sens, iar responsabilii de mediu, atât din partea antreprenorului general cât și din partea beneficiarului (din punct de vedere legal, titularul acordului de mediu este responsabil de respectarea legislației de mediu și a condițiilor impuse in acordul de mediu, legat de proiectul analizat) vor efectua zilnic inspecții pe amplasament în vederea  verificării modului  de colectare și depozitare a deșeurilor;

- Este interzisă cu desăvârșire arderea deșeurilor pe amplasament.

Printre măsurile cu caracter general ce trebuie adoptate în vederea asigurării unui management corect al deșeurilor produse în perioada executării lucrărilor de construcție a obiectivului, se numără următoarele:

- încă de la faza de proiectare trebuie să se adopte acele soluții și tehnologii care să reducă la minim posibil producerea deșeurilor;

- evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare în vederea evitării formării de stocuri și amestecării diferitelor tipuri de deșeuri între ele;

- pentru transportul deșeurilor din zona de generare către locațiile de valorificare sau eliminare se vor alege traseele optime, cele mai scurte dar care în același timp să evite tranzitarea localităților și/sau centrul orașului;

- se va evita de asemenea transportul deșeurilor pe timp de noapte;

- transportul tuturor deșeurilor se va face cu mijloace de transport corespunzătoare, etanșe și  acoperite astfel încât să se evite scurgerea sau împrăștierea acestor deșeuri pe drumurile publice;

- se vor respecta prevederile și procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru a avea siguranța că numai deșeurile provenite din activitatea analizată ajung la depozitul de deșeuri și pentru a evita un refuz  la depozitare pe motiv că transportul conține și alte deșeuri în afara celor acceptate în depozitul respectiv;

- se interzice abandonarea deșeurilor pe traseu și/sau depozitarea în locuri neautorizate;

- toate autovehiculele ce transportă materiale potențial pulverulente vor fi acoperite și vor avea ușile securizate astfel încât să se evite spulberarea și/sau împrăștierea materialelor transportate în timpul deplasării;

- se va institui evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu H.G. 856/2002 și OUG 92/2021, evidențiindu-se atât cantitățile de deșeuri rezultate, cât și modul de gestionare a acestora;

- predarea deșeurilor către diverși beneficiari se va face pe bază de procese verbale de predare-primire în care vor fi evidențiate cantitățile de deșeuri predate, respectiv preluate și vor fi întocmite formularele de transport deșeuri, conform prevederilor legislației în domeniu.

Prin aplicarera măsurilor menționate se asigură îndeplinirea obiectivelor stipulate în Ordonanță de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificari si completari:

- asigurarea unui înalt nivel de protecție a mediului și sănătății populației prin instituirea de măsuri:a) de prevenire și reducere a generării de deșeuri și de gestionare eficientă a acestora;

- reducerea efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor;

- reducerea efectelor generale determinate de utilizarea resurselor și de creștere a eficienței utilizării acestora, ca elemente esențiale pentru asigurarea tranziției către o economie circulară și a garanta competitivitatea pe termen lung.

| Denumirea deseului | Starea fizica (Solid-S,Lichid-L, Semisolid-SS) | Codul deseului | Sursa | Management |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | S | 17 05 04 | Lucrari de excavare | Eliminare in depozit deseuri inerte |
| Deseuri metalice (fier si otel) | S | 17 04 05 | Lucrari de construire (de la armaturi) | Valorificare prin unitati specializate |
| Cabluri | S | 17 04 11 | Lucrari de racord si retele electrice | Valorificare prin unitati specializate |
| Beton | S | 17 01 01 | Lucrari de construire (fundatii, structura de rezistenta), resturi de bca | Depozit de deseuri inerte sau valorificare conform ghidurilor in materie |
| Amestecuri de beton, materiale ceramice, etc., altele decat cele specificate la 17 01 06 | S | 17 01 07 | Lucrari de constructie si amenajri interioare (tencuieli, sparturi gresie, faianta, etc.) | Eliminare in depozit de deseuri inerte |
| Lemn | S | 17 02 01 | Lucrari de construire (cofrare) | Valorificare prin unitati specializate |
| Ambalaje de hartie si carton | S | 15 01 01 | Ambalaje de la produsele utilizate pentru finisajele si amenajarile interioare (produse ceramice, corpuri iluminat, etc.) | Valorificare prin unitati specializate |
| Ambalaje de plastic | S | 15 01 02 | Ambalaje de la produsele utilizate pentru finisajele si amenajarile interioare (produse ceramice, corpuri iluminat, etc.) | Valorificare prin unitati specializate |
| Deseuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | Activitatile personalului angajat in perioada implementarii proiectului | Eliminare prin depozitare in depozit de deseuri |
| Deseuri de hartie/carton | S | 20 01 01 | Activitatile personalului ce va deservi organizarea de santier | Valorificare prin unitati specializate |

Managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

SCHIMBARI CLIMATICE

Autovehicule folosite in realizarea imobilului vor fi echipate cu motoare convenţionale corespunzatoare tehnic ceea ce va genera emisii poluante foarte reduse. De asemenea vor fi folosite si autovehicule echipate cu motoare convenţionale (cu ardere internă), care utilizează parţial sau integral combustibili alternativi (în general carburanţi lichizi), care nu vor afecta schimbarile climatice.

Prin masurile de reducere a impactului care se vor lua, impactul direct pe termen scurt, pentru afectarea schimbarilor climatice este nesemnificativ, temporar, local.

Din punct de vedere al emisiilor directe de gaze cu efect de sera si modul in care proiectul contribuie la schimbarile climatice, corelat cu amplasamentul proiectului, tipologia lucrarilor si a activitatii ce urmeaza a se desfasura pe amplasament, nu s-au identificat cai prin care obiectivul ar putea influenta aspectele climatice.

Activitatea de inhumare ce se va desfasura nu va contribui la afectarea schimbarilor climatice.

Ca măsuri de reducere a impactului schimbărilor climatice, se recomandă adoptarea unor măsuri de încurajare a utilizării surselor alternative de producere a energiei electrice și termice (panouri fotovoltaice, panouri solare, centrale electrice).

De asemenea tot o masura de reducere a impactului asupra schimbarilor climatice o reprezintă utilizarea materialelor si alegerea solutiilor constructive care sa asigure o eficienta energetică ridicata a spatiilor  propuse.

Prin masurile de reducere a impactului care se vor lua, impactul  direct pe termen  scurt, pentru  afectarea schimbarilor climatice  este nesemnificativ, temporar, local. Pe termen mediu si lung impactul direct  este generat de perioada de functionare a obiectivului si va fi nesemnificativ.

Măsuri în timpul exploatarii si efectul implementarii proiectului:

APA

- consumul de apa se va contoriza cu apometre;

- se va verifica periodic integritatea sistemului de conducte de evacuare ape uzate, astfel incat sa se reduca riscul aparitiei unor avarii la conductele subterane cu efect de evacuare a apelor uzate in subteran;

- colectarea separata a apelor meteorice provenite de pe alei si parcare si dirijarea acestora catre zonele neprotejate – spatiu verde, pentru infiltrare direct in sol;

- valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere evacuate in conducta de canalizare a R.A.J.A Constanta se vor incadra in valorile limita admisibile, conform prevederilor NTPA 002/2005.

AER

- dotarea apartamentelor cu centrale termice moderne de mare randament, care sa asigure un consum minim de combustibil pe unitatea caloric furnizata sis a genereze emisii de poluanti reduse;

- elaborarea si implementarea unui program de verificare si de intretinere preventive a instalatiilor de ardere in vederea eliminarii posibilelor pierderi accidentale de emisii in atmosfera;

- amenajarea de spatii verzi pe terenul neocupat de constructii si amenajari (se evita astfel

antrenarea de pulberi de pe sol); asigurarea de spatii verzi in interiorul terenului, prin

intretinerea de spatii verzi, amenajari floristice, jardiniere, arbusti, etc.; irigarea spatiilor

verzi.

SOL – SUBSOL

- managementul deseurilor conform cerintelor legale si celor mai bune practice, prin: colectarea selectiva a deseurilor la surse, depozitarea deseurilor in spatii special amenajate avand suprafetele, in mod separat, valorificarea si eliminarea deseurilor prin operatori autorizati;

- protejarea prin betonare a parcarii exterioare, a drumurilor de acces si aleilor, astfel incat poluantii generate de traficul de incinta sa nu afecteze calitatea solului;

- colectarea apelor pluviale de pe suprafetele betonate, preepurarea acestora intr-un separator de hidrocarburi si namol, colectarea apelor preepurate intr-un bazin de retentie si utilizarea acestora pentru administrarea obiectivului (irigarea spatiilor verzi, stropirea cailor de acces rutiere si pietonale in perioadele secetoase);

- stationarea autovehiculelor se va face numai in zona parcarilor amenajate.

Nivelul hidrostatic al apei din subteran se afla la adancimi foarte mari in aceasta zona si anume: 75 m la Hagieni, 41 m la Pecineaga si 36 m la Mmangalia, adancimi foarte mari, tinand cont ca un cavou este sapat la cca. 2 m – 3 m, iar acesta este realizat in argile, care sunt roci impermeabile.

BIODIVERSITATEA

In perioada exploatarii investitiei nu sunt necesare masuri speciale de implementat, impactul asupra biodiversitatii fiind nesemnificativ.

Va fi necesara intretinerea corespunzatoare a spatiului verde amenajat, ce va avea rol estetic, cat si rol de absorbant.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

In jurul amplasamentului nu există  obiective culturale sau religioase a căror activitate să fie afectata de funcționarea obiectivului realizat.

In conditiile de functionare obisnuita se poate considera că activitatea nu va avea un impact negativ.

In timpul executiei lucrarilor de constructii, impactul negativ asupra asezarilor umane este redus, fiind cauzat de zgomotul utilajelor de pe santier (temporar) si a pulberilor sedimentabile.

Distanta amplasamentului fata de cele mai apropiate locuinte este de 266 m.

Astfel, Legea privind cimitirele nr. 102/2014, prevede pentru infiintarea cimitirelor noi, ca distanta minima intre zonele protejate si gardul cimitirului trebuie sa fie de 100 m iar zone protejate se considera urmatoarele: zonele de locuit, zonele balneoclimaterice, zonele de odihna si recreere, institutiile socio-culturale, unitatile saniatre si unitatile de invatamant.

De asemenea legea prevede ca cimitirele se imprejmuiesc cu gard iar la cimitirele infiintate dupa intrarea in vigoare a legii, se dubleaza cu o perdea de arbori. Intre morminte si gardul cimitirului se va asigura o zona libera de 3m.

Prin masurile de reducere a impactului care se vor lua,  impactul  direct pe termen  scurt, pentru  afectarea populatia si sanatatatii acestora este nesemnificativ, temporar, local. Pe termen mediu si lung impactul direct  este generat de perioada de functionare a obiectivului si va fi nesemnificativ.

Infiintarea unui nou cimitir in Municipiul Mangalia vine in intampinarea necesitatilor intregii comunitati.

Conform listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și repertoriului arheologic național prevăzut de ordonanța guvernului  nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare , fata de cimitirul proiectat, monumentele istorice existente, cele mai apropiate de traseul acesteia, sunt urmatoarele :

- mormintele hypogee paleocrestine cu inscriptii , avand codul LMI : CT-I-m-A-02696.02 , situate la o distanta de cca. 2200 ml de amplasamentul  acestuia ;

- necropola , avand codul LMI : CT-I-m-A-02696.05 , situata la o distanta de cca. 1600 ml de amplasamentul acestuia .

Deoarece patrimoniul cultural, precum si niciunul dintre sit-urile arheologice nu se află în zona amplasamentului obiectivului, impactul pe termen  scurt,  mediu si lung va fi nesemnificativ.

PEISAJ

- se va urmari asigurarea dotarilor necesare astfel incat eventualele activitati generatoare de zgomot sa fie gestionate in spatii inchise, in principal in perioadele recunoscute ca fiind de odihna pentru populatie.

- Se va inregistra un impact vizual negativ direct, pe termen lung si ireversibil, pe perioada de implementare a proiectului si de functionare a acestuia, deoarece amplasamentul nu va putea fi adus la starea initiala nici chiar dupa incheierea duratei de functionare. Impactul va fi resimtit in plan vizual si nu va avea vreo influenta asupra regimului zonei, iar disconfortul va fi preponderent de natura emotionala.

- Zona in care se va implementa proiectul nu este desemnata ca fiind de o valoare rara sau neobisnuita, deci intruziunea in peisaj nu va afecta un peisaj cu carateristici deosebite.

- De asemenea, planul urbanistic zonal, aprobat in conformitate cu legislatia in vigoare de la momentul respectiv, a fost in acord cu reglementarile administratiei locale privind dezvoltarea orasului.

DESEURI

In perioada de functionare rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

| Descrierea deşeului | Codificarea deşeului conform Deciziei 2014/955/UE | sursă | Modalități de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| deşeuri municipale amestecate | 20 03 01 | Activități curente | Preluate de Serviciul local de salubrizare |
| ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 |  | Vor fi predate către societăți autorizate în vederea valorificării |
| ambalaje metalice | 15 01 04 |  |  |
| ambalaje de sticlă | 15 01 07 |  |  |
| ambalaje materiale plastice | 15 01 02 |  |  |

Colectarea deșeurilor generate pe amplasament se va face într-un spațiu special amenajat. Se va institui colectarea selectivă a deșeurilor pe categorii, în recipiente colorate diferit și inscripționate.

- se vor lua măsuri corespunzătoare pentru asigurarea permanentă a curăţeniei atât în incinta cât şi în jurul obiectivului;

- deşeurile menajere se colectează, se depozitează în spaţiu acoperit, special amenajat şi sunt preluate de către serviciul de salubrizare local – se va asigura un număr suficient de pubele pentru depozitarea deşeurilor menajere;

- se vor gestiona corespunzător ambalajele şi deşeurile de ambalaje reciclabile provenite din activitatea desfăşurată ( sticle, PET, hârtie-cartoane, etc.); se va asigura colectarea selectivă, în containere speciale şi predate operatorilor economici  autorizati din punct de vedere al protecţiei mediului;

- gestionarea deşeurilor generate se va realiza cu respectarea O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

- preluarea ritmica a deseurilor de pe amplasament pentru evitarea formarii de stocuri;

- va fi evitată degradarea zonelor învecinate amplasamentului, prin depozitarea de deşeuri şi materiale;

SCHIMBARI CLIMATICE

Prin proiect se vor implementa următoarele măsuri:

- soluţia de amenajare a spaţiilor exterioare urmăreşte economia de apă şi energie, precum şi evitarea formării insulei de caldură, creând spaţii verzi plantate cu arbori şi vegetaţie uşor adaptabile, ce necesită minima irigare, ţinând cont de clima şi vânturile dominante în zonă;

- reducerea consumului de apa prin reutilizarea apei meteorice preepurate la irigarea spatiilor verzi;

- cresterea suprafetelor de spatii verzi pe amplasamentul investitiei;

- economia de energie şi minimizarea impactului asupra mediului vor fi în special urmărite în timpul execuţiei lucrărilor de construcţie, prin: utilizarea materialelor locale pentru a minimiza energia încorporată, managementul corespunzător al deşeurilor din timpul execuţiei, prevenirea poluării, etc.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

La închidere/demolare/dezafectare, titularul va solicita la Autoritatea competenta pentru protectia mediului Acordul de Mediu pentru dezafectare. Incetarea activitatii si aducerea amplasamentului in starea care sa permita utilizarea sa in viitor, se vor face astfel incat sa nu se genereze efecte negative in timpul actiunii de inchidere si sa se minimizeze impactul potential remanent dupa incetarea activitatii.

Desfasurarea actiunilor de demolare şi de dezafectare se va realiza cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare, cu protejarea tuturor factorilor de mediu. În perioada de închidere/dezafectare impactul este datorat activităţilor de la fronturile de lucru, similare cu cel din perioada de execuţie.

Nu sunt necesare lucrari de dezafectare in aceasta etapa, terenul este liber de constructii.

Desfiintarea si schimbarea destinatiei unui cimitir se poate face numai dupa 30 de ani de la ultima inhumare si dupa stramutarea tuturor osemintelor, pentru motive temeinic justificate si cu avizul Secretariatului de Stat pentru Culte si al cultului respectiv.

Desfiintarea cimitirelor inainte de acest termen se face cu avizul autoritatilor de sanatate publica judetene, respectiv a Municipiului Mangalia.

Masuri de reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice:

Impactul asupra climei este nesemnificativ. Nu prezinta un factor de risc pentru implementarea si functionarea acestui tip de proiect

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specific

- operatorii economici generatori de deseuri iau masuri pentru:

- a) reducerea volumului deseurilor generate, in special al deseurilor care nu pot fi pregatite pentru reutilizare sau reciclare;

- b) reducerea generarii de deseuri in cadrul proceselor legate de constructii si desfiintari, luind in considerare cele mai bune tehnici disponibile;

- conform prevederilor O.U.G. nr. 92/2021, cu modificari si completari, clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza potrivit:

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit.(a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

- Anexei nr. 4.

- Producatotrii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia de a se asigura ca deseurile sunt pregatite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare, in conformitate cu prevederile art. 4 si art. 21 din O.U.G. nr. 92/2021;

- Producatorii si detinatorii de deseuri, personae juridice, sunt obligati cumulativ sa clasifice si sa codifice deseurile generate din activitate in lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1) sub doua coduri diferite in functie de posibila prezenta a unor caracteristici periculoase – codurile marcate cu asterisc, incadrarea ca deseu nepericulos se realizeaza de catre producatorii si detinatorii de astfel de deseuri numai in baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante solicitate de catre autoritatea de protectie a mediului;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii de ordin tehnic care reies din  raportul privind impactul asupra mediului

- în incinta şantierului se va prevea o zonă pentru spălarea utilajelor de transport şi roţilor acestora;

- se vor lua măsuri pentru pre-epurarea apelor de spălare;

- apele pluviale cu continut de hidrocarburi vor fi mai intai trecute prin separatorul de hidrocarburi, dupa care, gravitational deversate in reteaua de canalizare menajera exterioara.

Conditii necesare  a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

- organizarea de șantier se va amplasa pe o suprafață de teren judicios planificată, astfel încât terenul afectat să fie de dimensiuni minime, fără afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut; se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curățarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzătoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

- In timpul  exploatarii:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

- Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate care se vor evacua în reţeaua de canalizare a S.C. RAJA S.A. Constanţa vor fi conform prevederilor H.G. 188/2002 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, modificat şi completat prin H.G. 352/2005, NTPA 002.

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- pentru dezafectarea imobilului se va realiza un proiect de dezafectare, care va prevedea cel puţin următoarele:

- deconectarea imobilului de la reţelele de utilităţi;

- producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri cu conditia respectarii prevederilor art. 16 alin. (1) si (4) introduce colectarea separata cel putin pentru hartie, metal, plastic si sticla, iar pana la data de 1 ianuarie 2025 si pentru textile, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 92/2021;

- gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediul, in special:

* fara a genera riscuri de contaminare pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

* fara a crea discomfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

* fara a afecta negative peisajul sau zonele de interes special.

- demolarea construcţiei şi a structurilor subterane, conform prevederilor proiectului de dezafectare aprobat în condiţiile legii;

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a

terenului;

-eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

-refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului;

Nu sunt necesare lucrari de dezafectare in aceasta etapa, terenul este liber de constructii.

Desfiintarea si schimbarea destinatiei unui cimitir se poate face numai dupa 30 de ani de la ultima inhumare si dupa stramutarea tuturor osemintelor, pentru motive temeinic justificate si cu avizul Secretariatului de Stat pentru Culte si al cultului respectiv.

Desfiintarea cimitirelor inainte de acest termen se face cu avizul autoritatilor de sanatate publica judetene, respectiv a Municipiului Mangalia.

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 02.06.2022, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 02.11.2022 - etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

- Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare  (Cuget liber): depunerea solicitării acordului de mediu – 08.09.2021, etapa de incadrare – 10.06.2022, depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice –05.09.2022 si 14.10.2022, anunţ public privind emiterea acordului de mediu – 10.11.2022, in cotidianul*Cuget liber*;

# - Raportul la studiul de impact asupra mediului, a fost elaborat de evaluator de mediu: SELEA Adriana – Certificat  de inscriere nr. 772/18.06.2021 si  Viorel Paul COSTACHE postat pe site-ul A.P.M. Constanta spre consultare;

- Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, din data de 10.11.2022; pe toata perioada derularii procedurii nu s-au primit propuneri/observaţii justificate din partea publicului referitoare la proiect.

II. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica;

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

1. In timpul executiei:

    - calitatea aerului : la limita amplasamentului, semestrial - conform STAS nr. 12.574/1987: pulberi totale in suspensie: media de scurta durata (30 minute) – 0,5 mg/mc; conform STAS nr. 12.574/1987, pulberile sedimentabile: 17 g/mp/lună;

    - raport privind gestionarea apelor uzate generate de pe amplasamentul organizarii de santier – anual ;

    - date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier - anual ;

    - zgomot : masuratori anual sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor de constructii ;

    - deseuri : intocmirea unui plan de gestionare a deseurilor din activitati de construire prin care se instituie sisteme de sortare pentru deseurile provenite din activitati de constructie, cel putin pentru lemn, materiale minerale-beton, caramida, gresie si ceramica, piatra, metal, sticla, plastic si ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, in masura in care este fezabil din punct de vedere economic, nu afecteaza mediul inconjurator si siguranta in constructii si inaintarea acestuia la finalizarea proiectului;

- mentionam ca monitorizarea in timpul constructiei trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de constructie ;

-  raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi  inaintat autoritatii de mediu.

2. In timpul exploatarii :

- Se va monitoriza calitatea apelor uzate, inainte de evacuarea in canalizarea centralizata, pentru indicatorii: pH ; MTS ; CBO5 ; CCOCr, detergenti –frecventa – la solicitarea autoritatii de mediu ;

- se va monitoriza nivelul  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica–Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei – frecventa – la solicitarea autoritatii de mediu ;

- raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor generate se face catre

autoritatea de mediu, anual,  pana la 15 martie a anului urmator celui de raportare,  atat pe

suport hartie, cat si electronic, conform O.U.G. nr. 92/2021, art. 48, alin (1) ;

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurilor, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

- inchiderea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- cerere si notificare;

- Memoriu de prezentare;

- Raport la studiul de impact asupra mediului;

- Dovada achitarii tarifului .

- Coordonatele Stereo 70;

- Plan de incadrare in zona ;

- Plan de situatie;

- Punctele de vedere exprimate de membrii CAT pe parcursul procedurii.

Avize, acte emise de alte autorităţi:

- aviz RAJA;

- notificare-asistenta de specialitate in sanatate publica – Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta;

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                               ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                               Lavinia  Monica  ZECA

###### INTOCMIT,

Consilier Elena FILIP

Nota: Prezentul acord contine 30 (treizeci ) pagini si s-a redactat in trei exemplare.