ACORD DE MEDIU                 PROIECT

Nr.      din  27.06.2022

Ca urmare a cererii adresate de C.N. ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME CONSTANTA SA, cu sediul in  Judetul Constanta, Municipiul Constanta, Gara Maritima, Incinta Port, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 5990 din 25.03.2021, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul „MODERNIZAREA SI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APA SI CANALIZARE IN PORTUL CONSTANTA”, amplasat in Judetul Constanta, Municipiul Constanta, Comuna Agigea, Localitatea Agigea, intravilan, in scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 pct. 10, litera a), pct. 11, litera c),  pct. 13, litera a).

- proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasament

Proiectul care urmeaza sa fie implementat reprezinta: „Modernizare si extindere infrastructura de alimentare cu apa si canalizare in Portul Constanta” este situat in intravilanul Localitatii Agigea si in intravilanul Municipiului Constanta, Judetul Constanta.

Amplasamentul analizat este reprezentat de Portul Constanta cu o suprafata de 1.130 ha, situat la extremitatea de Sud-Est a Municipiului Constanta si se desfasoara in lungul falezei Marii Negre intre promontoriul denumit “PENINSULA” (extremitatea nordica) si limita de Nord a statiunii Eforie Nord (extremitatea sudica) pe o lungime de cca. 13,0 km.

Obiectivul de investitii din incinta Portului Constanta va avea urmatoarele vecinatati:

- la Nord: teritoriu apartinand UAT Constanta;

- la Sud: Marea Neagra;

- la Est: Marea Neagra;

- la Vest: teritoriu apartinand UAT Constanta si Agigea.

Amplasarea obiectivului in raport cu:

- corpurile de apa de suprafata: bazin hidrografic Litoral, cod bazin hidrografic: XV – 1.000.00.00.00.0, Hectometrul: 1745 – 1470 (Marea Neagra), cod corp de apa de suprafata ROCT02_B1;

- corpurile de apa subterana: RODL10 – Dobrogea de Sud;

- siturile Natura 2000: cel mai apropiat sit Natura 2000 de limitele Portului Constanta, la cca. 50 m, este ROSPA0076 Marea Nagra. In zona proiectului, dar la distante mai mari se afla si urmatoarele arii naturale protejate: ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea, ROSCI0197 Plaja submersa Eforie Nord - Eforie Sud, ROSCI0398 Straja – Cumpana, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0057 Lacul Siutghiol.

Imobile U.A.T. Agigea sunt domeniul public de interes local al U.A.T. Agigea si domeniul public al statului, iar imobile U.A.T. Constanta sunt domeniul pubic de interes local al U.A.T. Constanta, iar terenul situat in incinta Portului Constanta, identificat cadastral cu nr. 222953 constituie domeniul public al statului dat in administrare C.N. Administratia Porturilor Maritime Constanta S.A., prin H.G. nr. 517/1998 si H.G. nr. 464/2003. Teritoriul portului Constanta este un teritoriu castigat asupra marii prin executia unor mari volume de umpluturi.

Conform certificatului de urbanism nr. 6/25.01.2021, terenul studiat are urmatoarele functiuni:

- imobile U.A.T. Agigea: folosinta actuala a terenului este cai de comunicatii rutiere, cai ferate, terenuri cu constructii – curti constructii si terenuri cu alte destinatii; destinatia stabilita prin planurile de urmabnism si de amenajare a teritoriului aprobate: teren aflat in intravilan.

- imobile U.A.T. Constanta: folosinta actuala a terenului situat in incinta portului: curti constructii, iar folosinta actuala a terenurilor care apartin domeniului public al municipiului Constanta, situate in exteriorul incintei Portului Constanta: circulatie publica carosabila – str. Sudului, conform Deciziei nr. 1163/1990.

In prezent, C.N. A.P.M. S.A. Constanta are propriile surse de apa pentru 2 zone (aglomerari) de aprovizionare cu apa potabila.

Acest sistem este alcatuit din retele ce preiau apa de la cele doua surse mentionate mai sus si o distribuie pe tot teritoriul Portului Constanta (mai putin in zona nedezvoltata – Incinta de Nord a Portului Constanta Sud – Zona Fluvio - Maritima). Pentru realizarea distributiei de apa potabila in bune conditii de debit si presiune la consumator, sunt realizate o serie de instalatii si echipamente specifice – rezervoare, statii de pompare, sisteme de dezinfectie etc.

Sistemul de canalizare al apelor uzate al Portului Constanta este alcatuit din retele de canalizare ce preiau gravitational apa uzata de la agentii economici situati pe platforma portuara, apa care este colectata in bazinele statiilor de pompare si transportata apoi prin retelele de refulare in vederea epurarii.

Epurarea se realizeaza atat prin Statia de Tratare Ape Uzate proprie, cat si prin statia de epurare Constanta Sud apartinand RAJA S.A. Constanta. Fluxul de epurare incepe cu colectarea apelor uzate intr-o singura Statie de Pompare Ape Uzate, care are si rolul de Statie de Preepurare, echipament din care apa colectata se transfera optional catre cele doua statii de epurare mentionate.

Sistemul pluvial al Portului Constanta este alcatuit din retele care preiau gravitational apa pluviala de pe platforma portuara prin gratare, rigole deschise/ inchise etc. (prevazute cu decantoare), cu deversare in acvatoriul portuar.

Astfel, sistemul de canalizare al Portului Constanta este un sistem divizor, practic apa menajera este separata de apa pluviala (meteorica).

Reteaua de canalizare prevede 3 zone (clustere) delimitate ale sistemului de canalizare, respectiv Portul Vechi si Portul Nou din cadrul Portului Constanta Nord si Incinta Sud a Portului Constanta Sud. Zona Fluvio - Maritima nu detine sistem de canalizare, cu toate ca este un teritoriu aflat in plina dezvoltare economica.

Obiectivul acestui proiect este de a crea un sistem de alimentare cu apă și de canalizare eficient pentru Portul Constanța:

1. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

1.1	Reabilitarea a cca. 30 km rețele de apă

1.2	Construirea de noi rețele de apă de cca. 45 km.- Include și legătura pe sub pod CDMN

1.3	Construirea a trei noi captări de apă. Se va fora un put cu adancimea de 120 m,in zona Poarta 6 din Port Constanta Nord-Port Nou.Forajul va avea character de exploatare si va fi dotat cu pompa ce va avea un debit de 6-8 l/s.Apa va fi stocata in 2 rezervoare de 1000 mc existente.

1.4	Modernizarea a 3 Stații de apă. In vederea dezinfectarii apei furnizate s-a prevazut o statie de tratare clorinare amplasata langa putul forat de la Poarta 6. Statia de clorinare se va dimensiona pentru un debit de transit de 30 l/s. Amestecul clorului cu apa şi timpul de contact se realizează în conducta de aducţiune de la staţia de clorinare la cele 2 rezervoarele de 1000mc

1.5	Construirea a trei noi Stații de apă

1.6	Modernizarea a 6 Stații de ridicare presiune și contorizare

1.7	Modernizarea și dezvoltarea echipamentelor și instalațiilor specifice

2. SISTEMUL DE CANALIZARE APE UZATĂ

2.1	Inspectarea și decolmatarea a 19500 m canalizare ape uzate

2.2	Reabilitarea a 2800 m canalizare ape uzate curgere liberă

2.3	Reabilitarea a 7300 m conducte refulare ape uzate

2.4	Reabilitarea a 16 stații de pompare ape uzate

2.5	Executarea de 2500 m conducte de canalizare ape uzate curgere liberă noi

2.6	Executarea de 3400 m conducte de refulare ape uzate noi

2.7	Executarea de 5 stații de pompare ape uzate noi

3. SISTEMUL DE TRATARE ȘI EPURARE APE UZATE

3.1	Realizarea transvazării apei uzate între cele două rezervoare de 10.000 m3/fiecare.

3.2	Realizarea unui sistem de colectare a reziduului petrolier

3.3	Proiectarea și realizarea unei extinderi a fazei biologice existente,

3.4	Adaptarea sistemului SCADA de monitorizare on -line

3.5	Monitorizarea on-line a calității influentului (apa uzată intrată în flux)

4. SISTEMUL DE CANALIZARE PLUVIALĂ

4.1	Amenajare faleză ( P2-P9 ).

4.2	Canalizare pluvială Port II.

4.3	Canalizare pluvială depozit minereu.

4.4	Reabilitarea sistemului pluvial existent în Portul Nou și Portul Vechi.

4.5	Achizitia de utilaje și echipamente specifice

- Autocurățitor Canale - 1 și Vidanje - 2.

- Alte echipamente specifice	.

Suprafața acvatoriului este de 25 880 000 mp, iar 11 300 000 mp reprezintă teren construibil (moluri, diguri, căi de acces, etc).

| Suprafața teren Sc teren = 11 300 000 mp |
| --- |
| SUPRAFEȚE | EXISTENT | PROPUS |
| Suprafața ocupată definitiv | - | 504 mp |
| Suprafața ocupată temporar | - | 48 110 mp |

Sistemul de alimentare apă potabilă:

Sistemul de alimentare va conține toate elementele necesare funcționarii si anume: sursa de apă, gospodărie de apă (rezervor și stații de pompare), rețele de conducte de transport și distribuție, branșamente cu contorizare și dotarea ei cu un sistem SCADA performant în vederea monitorizarii consumurilor de la distanță.

A.Captare apă

Singura captare de apă se proiectează în zona Poarta 6 din Port Constanța Nord-Port Nou.

Se va fora unui puț cu adâncimea de 120 ml,și diametru de 251, în zona  Poarta 6. Pompa se montează la adâncimea de 110 ml.Debitul de exploatare va fi de 6-8 l/s

Puţul forat va fi destinat asigurării apei în regim indepedent, apă ce se va stoca în cele două rezervoare de 1.000 mc existente. Forajul executat va avea caracter de exploatare şi va fi tubat.

B. Stații de tratare

În cazul surselor de apă proprii sunt necesare sisteme de tratare pentru apă distribuită consumatorilor.

Port Constanța Nord - Port Nou

În cazul surselor de apă proprii sunt necesare sisteme de tratare pentru apă distribuită consumatorilor.În vederea dezinfectării apei furnizate la consumatori s-a prevăzut o staţie de tratare clorinare amplasată lângă puțul forat de la Poarta 6.

Staţia de tratare clorinare a apei se va dimensiona pentru un debit de tranzit de 30 l/s. Amestecul clorului cu apa şi timpul de contact se realizează în conducta de aducţiune de la staţia de clorinare la cele 2 rezervoarele de 1000mc.

Pentru a se realiza o instalaţie performantă şi o montare corectă a aparaturii cu care este echipată, pentru staţia de tratare clorinare, întreaga instalaţie urmează a fi amplasată într-o construcție existentă.

Instalația este prevăzută cu dispozitive și instalații de protecție a personalului de exploatare, precum detectoare ale scăpărilor de clor, ventilații mecanice, măști de gaze etc.

Port Constanța Sud – Incinta de Nord (Sector Fluvio-Maritim)

La zona de aprovizionare cu apă existentă este necesară introducerea treptei de tratare respectiv instalație clorinare.

C. Extindere și redimensionare rețele de apă

Port Constanța Nord - Port Vechi

Reţeaua de alimentare cu apă proiectată se va realiza din conducte PEHD-PN10-PE100-RC, având diametre de De 63 / 315 mm. Conductele se vor poza pe un pat de nisip de 10 cm, iar deasupra lor se va realiza un strat de protecţie din nisip, avand 30 cm peste creasta conductei. Rețelele de apă potabilă propuse vor avea o lungime totală de 12.154 m  din care 1284 m sunt montate  suprateran pe estacade.

| Tronson | Traseu | De63 | De110 | De160 | De200 | De250 | De315 | Cămine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tronson 1 | CV1ex-CV1-CV2-CV3-CV4-CV5 |  |  |  |  |  | 437 | 6 |
| Tronson 2 | N385-N371 |  |  | 83 |  |  |  |  |
| Tronson 2 | CV2-N385, N371-CV3 |  |  | 84 |  |  |  |  |
| Tronson 3 | CV4-N378 |  |  | 113 |  |  |  |  |
| Tronson 3 | N378-CV6-CV7 |  |  | 89 |  |  |  | 2 |
| Tronson 4 | CV7-CV8-CV9 |  |  | 175 |  |  |  | 2 |
| Tronson 5 | CV8-CV22-CV11 |  |  | 218 |  |  |  | 2 |
| Tronson 6 | CV13-CV12 |  | 155 |  |  |  |  | 2 |
| Tronson 7 | CV14-CV16 |  |  |  |  |  | 54 | 2 |
| Tronson 8 | CV14-CV15 |  |  |  | 56 |  |  | 1 |
| Tronson 9 | CV17-CV18 |  |  | 115 |  |  |  | 2 |
| Tronson 10 | CV19-CV20 |  |  | 117 |  |  |  | 2 |
| Tronson 11 | CV20-CV22 |  |  | 33 |  |  |  |  |
| Tronson 12 | CV10-CV21 |  |  | 114 |  |  |  | 2 |
| Tronson 13 | CV21-CV7 |  |  | 169 |  |  |  |  |
| Tronson 14 | CV23-CV24 |  |  | 115 |  |  |  | 2 |
| Tronson 15 | CV24-CV25 | 94 |  |  |  |  |  | 1 |
| Tronson 16 | CV26-CV27 | 39 |  |  |  |  |  | 2 |
| Tronson 17 | CV5-CV28-CV29 |  | 99 | 87 |  |  |  | 2 |
| Tronson 18 | CV5-CV30 |  |  |  |  |  | 40 | 1 |
| Tronson 19 | CV30-CV31-CV32 |  |  |  |  |  | 299 | 2 |
| Tronson 20 | CV31-CV33 | 70 |  |  |  |  |  | 1 |
| Tronson 21 | CV32-CV34 |  |  |  | 125 |  |  | 1 |
| Tronson 22 | CV32-CV35-CV36-CV37 |  |  |  |  |  | 178 | 3 |
| Tronson 23 | CV36-N165 |  |  | 9 |  |  |  |  |
| Tronson 25 | CV37-N139 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Tronson 26 | CV37-CV38-CV39-CV40 |  |  |  |  | 776 |  | 3 |
| Tronson 27 | CV40-CV41-CV42 |  |  |  |  | 82 |  | 2 |
| Tronson 28 | CV43-CV44-CV45 |  |  | 667 |  |  |  | 3 |
| Tronson 29 | CV40-CV45 |  |  | 95 |  |  |  |  |
| Tronson 30 | CV45-CV43-CV42 |  |  | 253 |  |  |  | 1 |
| Tronson 31 | CV46-CV47-CV48 |  |  | 387 |  |  |  | 2 |
| Tronson 32 | CV41-CV49 |  |  |  | 263 |  |  | 1 |
| Tronson 33 | Rez Dana Militara-CV50-CV42 |  |  | 638 |  |  |  | 1 |
| Tronson 34 | CVDM-CV51-CV52 |  |  | 960 |  |  |  | 2 |
| Tronson 35 | CV52-CV53 |  | 562 |  |  |  |  | 1 |
| Tronson 36 | CVex-CV54-CV55 |  |  |  |  |  | 86 | 2 |
| Tronson 37 | CV55-CV56-CV57-CV58 |  |  |  |  | 106 |  | 3 |
| Tronson 38 | CV55-CV59-CV60-CV61-CV62 |  |  |  | 320 |  |  | 4 |
| Tronson 39 | CV59-CV63 |  |  | 86 |  |  |  | 1 |
| Tronson 40 | CV64-CV65-CV66-CV67 |  |  |  | 381 |  |  | 4 |
| Tronson 41 | CV69-CV68 |  |  | 141 |  |  |  | 2 |
| Tronson 42 | CV70-CV71-CV72-CV74-CV75 |  |  | 88 |  |  |  | 5 |
| Tronson 43 | CV71-CV74 |  |  | 298 |  |  |  | 1 |
| Tronson 44 | CV73-CV74 |  |  | 259 |  |  |  |  |
| Tronson 45 | CV75-CV76-CV74 |  |  | 306 |  |  |  | 1 |
| Tronson 46 | CV75-CV77-CV78 |  | 214 |  |  |  |  | 2 |
| Tronson 47 | CV78-CV72-CV79 |  | 145 |  |  |  |  | 2 |
| Tronson 48 | CV70-CV80 |  |  | 159 |  |  |  | 1 |
| Tronson 49 | CV80-N2 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| Tronson 50 | CV80-CV79-CV81-CV82 |  |  | 289 |  |  |  | 2 |
| Tronson 51 | CV81-CV83 | 75 |  |  |  |  |  | 1 |
| Tronson 52 | CV84-CV85 |  |  | 32 |  |  |  | 2 |
| Total | 278 | 1.175 | 6.214 | 1.145 | 964 | 1.094 | 87 |
| TOTAL |  | 10.870 |  |  |  |  | 87 |
|  | Conductă preizolată supraterană pe estacade |
| Tronson | Traseu | De63 | De125 | De150 | De200 | De250 | De315 | Camine |
| Tronson 52 | CV85-N621 |  |  | 395 |  |  |  |  |
| Tronson 53 | CV86-N621 |  |  | 103 |  |  |  | 1 |
| Tronson 54 | N621-CV Put SN |  |  |  |  | 786 |  | 1 |
| Total |  |  | 498 |  | 786 |  | 2 |
| TOTAL |  | 1.284 |  |  |  |  | 2 |
| TOTAL GENERAL |  |  | 12.154 |  |  |  | 89 |

Numărul total al branşamentelor este de 185, fiecare fiind prevăzut cu cămin de apometru.

Pentru asigurarea posibilității de intervenție în caz de incendiu au fost prevăzuți un număr de 73 hidranți subterani de tip B – Dn100/Dn 80mm, 58 bucăți hidranți de cheu care se înlocuiesc și se echipează cu debitmetre  și 2 bucăți care se proiectează.

Port Constanța Nord - Port Nou

Reţeaua de alimentare cu apă proiectată se va realiza din conducte PEHD-PN10-PE100-RC, având diametre de De 110 / 315 mm. Conductele se vor poza pe un pat de nisip de 10 cm, iar deasupra lor se va realiza un strat de protecţie din nisip, avand 30 cm peste creasta conductei. Rețelele de apă potabilă propuse vor avea o lungime totală de 5.397 m.

| Tronson | Traseu | De110 | De160 | De200 | De225 | De250 | De315 | Cămine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tronson 55 | SPA SN-CV Put SN-CV87 |  |  |  |  |  | 152 | 1 |
| Tronson 56 | CV87-CV88 |  |  |  |  | 8 |  | 1 |
| Tronson 57 | CV87-CV89-CV90 |  |  |  |  |  | 407 | 2 |
| Tronson 58 | CV90-CV92-CV93-CV91 |  | 185 |  |  |  |  | 3 |
| Tronson 59 | CV89-CV94-CV95-CV96 |  |  |  | 454 |  |  | 3 |
| Tronson 60 | CV96-CV97-CV98 |  |  |  |  |  | 173 |  |
| Tronson 61 | CV98-CV99-CV100-CV101-CV102 |  |  |  |  |  | 145 | 4 |
| Tronson 62 | CV102-CV103-CV104-SPPC7 |  |  |  |  |  | 172 | 3 |
| Tronson 63 | SPPC7-CV105-CV106-CV107-CV108-CV109-CV110 |  |  |  |  | 299 |  | 6 |
| Tronson 64 | CV110-SPPC6 |  |  |  | 18 |  |  |  |
| Tronson 65 | CV106-CV111 |  | 349 |  |  |  |  |  |
| Tronson 66 | CV112-CV113-CV114-CV115-CV116 |  |  |  | 643 |  |  | 5 |
| Tronson 67 | CV116-CV117-CV118-CV119 |  |  |  | 241 |  |  | 3 |
| Tronson 68 | CV119-CV120 |  |  |  |  |  | 188 | 1 |
| Tronson 69 | CV120-CV121-CV122-CV123 |  |  |  |  |  | 441 | 3 |
| Tronson 70 | CV GA6-CV124-CV125 |  |  | 880 |  |  |  | 2 |
| Tronson 71 | PF-ST-Rez |  |  | 45 |  |  |  |  |
| Tronson 72 | Rez-ST-CV126 |  |  |  |  |  | 82 | 1 |
| Tronson 73 | CV127-CV128 | 193 |  |  |  |  |  | 2 |
| Tronson 74 | CV129-CV132 | 140 |  |  |  |  |  | 2 |
| Tronson 75 | CV130-CV131 | 182 |  |  |  |  |  | 2 |
| Total | 515 | 534 | 925 | 1.356 | 307 | 1.760 | 87 |
| TOTAL GENERAL | 5.397 | 87 |

Numărul total al branşamentelor este de 145, fiecare fiind prevăzut cu cămin de apometru.

Pentru asigurarea posibilității de intervenție în caz de incendiu au fost prevăzuți un număr de 49 hidranți subterani de tip B – Dn100/Dn 80mm și 77 bucăți hidranți de cheu care se înlocuiesc și se echipează cu debitmetre și 6 bucăți care se proiectează. .

Port Constanța Sud – Incinta de Nord (Sector Fluvio-Maritim)

Reţeaua de alimentare cu apă proiectată se va realiza din conducte PEHD-PN10-PE100-RC, având diametre de De 63 / 315 mm. Conductele se vor poza pe un pat de nisip de 10 cm, iar deasupra lor se va realiza un strat de protecţie din nisip , avand 30 cm peste creasta conductei. Rețelele de apă potabilă propuse vor avea o lungime totală de 5.457 m.

| Tronson | Traseu | De110 | De160 | De200 | De315 | Cămine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tronson 76 | CV133-CV137-CV134-CV138-CV139-Rez P9 |  |  | 2404 |  | 5 |
| Tronson 77 | CV134-CV135-CV136 |  | 429 |  |  | 2 |
| Tronson 78 | Rez-SPA P9 |  |  |  | 14 |  |
| Tronson 79 | SPA P9-CV141-CV140 |  |  |  | 55 | 2 |
| Tronson 80 | CV141-CV142 | 125 |  |  |  | 1 |
| Tronson 81 | CV140-CV143-CV144-CV145-CV146 |  | 795 |  |  | 4 |
| Tronson 82 | CV144-CV150-CV151-CV146 |  | 468 |  |  | 3 |
| Tronson 83 | CV146-CV147-CV148-CV149 |  | 345 |  |  | 2 |
| Tronson 84 | CV140-CV153-CV154-CV152 |  |  |  | 295 | 3 |
| Tronson 85 | CV152-CV155 |  |  |  | 527 |  |
| Total | 125 | 2.037 | 2.404 | 891 | 22 |
| TOTAL GENERAL |  | 5.457 |  |  | 22 |

Nu există branșamente . Pentru asigurarea posibilității de intervenție în caz de incendiu au fost prevăzuți un număr de 43 hidranți subterani de tip B – Dn100/Dn 80mm și 9 bucăți hidranți de cheu care se proiectează.

Port Constanța Sud – Incinta de Sud (Agigea)

Reţeaua de alimentare cu apă proiectată se va realiza din conducte PEHD-PN10-PE100-RC, având diametre de De 200 mm. Conductele se vor poza pe un pat de nisip de 10 cm, iar deasupra lor se va realiza un strat de protecţie din nisip , avand 30 cm peste creasta conductei. Rețelele de apă potabilă propuse vor avea o lungime totală de 2.306 m.

| Tronson | Tronson2 | De200 | Camine |
| --- | --- | --- | --- |
| Tronson 86 | CV156-CV157 | 266 | 1 |
| Tronson 87 | CV157-CV158-CV159-CV160-CV161 | 2040 | 4 |
| Total | 2.306 | 5 |
| TOTAL GENERAL | 2.306 | 5 |

Numărul total al branşamentelor este de 95, fiecare fiind prevăzut cu cămin de apometru. Pentru asigurarea posibilității de intervenție în caz de incendiu au fost prevăzuți un număr de 23 hidranți subterani de tip B – Dn100/Dn 80mm și 37 bucăți hidranți de cheu care se proiectează.

Pe rețeaua de alimentare cu apă s-au prevăzut:

- cămine de vane;

- hidranți de incendiu Dn 80/100 de tip subteran;

- cămine de branșamente

-cămine pt.hidranții de cheu

Pentru executarea eventualelor lucrări de reparaţii la conducta de apă, s-au prevăzut cămine de vane, pentru izolarea rețelei pe tronsoane. Căminul este prevăzut să se realizeze din beton monolit, asigurat cu capac şi ramă, montate cu piesa suport tip IV carosabil. Pentru execuţia tuturor lucrărilor: rețea de alimentare cu apă, branșamente, cămine şi hidranți se vor respecta prevederile caietului de sarcini.

Pe conductele de distribuție și conductele de transport se vor prevedea următoarele tipuri de cămine:

•	cămine de golire, cămine de vane cu golire care se amplasează în punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conductă, pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

•	cămine de aerisire-dezaerisire, cămine de vane și aerisire amplasate în punctele înalte ale conductei pentru a permite eliminarea aerului care se formează în timpul funcționării;

•	cămine cu vane de linie, amplasate la intersecții pentru izolarea tronsoanelor componente;

D. Gospodărie de apă

Se urmărește echilibrarea presiunilor în rețea și asigurarea debitelor necesare la orele de consum maxim prin construirea unui rezervor de apă potabilă și a unei stații de pompare apă potabilă.

Gospodăria de apă va fi echipată cu instalații și utilaje moderne, grup de pompare cu turație variabilă pentru asigurarea necesarului de apă potabilă și incendiu, inclusiv automatizarea lor.

Port Constanța Sud – Incinta de Nord (Sector Fluvio-Maritim)

Înmagazinarea apei constă în realizarea unui rezervor din otel, cu un volum util de 1000 mc.

Pentru a asigura debitul necesar, este necesară amplasarea  unei stații de pompe SPA care să pompeze apa din rezervor în rețea.

Stația de pompare va fi alcatuită din:

- construcție supraterană de beton

- grup de pompare

- instalaţii electrice

Instalaţia de pompare va fi formată dintr-un ansamblu agregat + motor.

Caracteristicile de pompare sunt:

Q pompă – 40mc/h;

H = 40.0 mCA;

Port Constanța Nord - Port Nou

Pentru a asigura debitul necesar, este necesară amplasarea  unei stații de pompe SPA care să pompeze apa din rezervoarele existente în rețea .

Stația de pompare va fi alcatuită din:

- construcție supraterană de beton

- grup de pompare

- instalaţii electrice

Instalaţia de pompare va fi formată dintr-un ansamblu agregat + motor.

Caracteristicile de pompare sunt:

Q pompă – 40mc/h;

H = 40.0 mCA;

Stațiile de pompare existente SPPC3 – SPPC8 nefuncționale în prezent se reabilitează.

E. Montarea echipamentelor și instalațiilor specifice

Prin aceasta se înțelege echiparea din punct de vedere SCADA a rețelei de apă cu echipamente specifice hardware și software, dar și cu senzori  pentru presiune, temperatură, debit etc., precum și extinderea sistemului de distribuție apă la cheu și integrarea acestuia într-un sistem SCADA (este prescurtarea pentru Monitorizare, Control și Achiziții de Date -Supervisory Control And Data Acquisition) centralizat.

Subtraversări de CF și drumuri

Realizarea lucrărilor de subtraversare a căilor de comunicaţie trebuie realizate de regulă în  condiţiile de circulaţie.

Conductele se prevăd în tuburi de protecţie din plastic de 5mm cu diametrul 1,5 x Dn prevăzute la capete cu cămine de vizitare.

Subtraversările din acest proiect sunt executate prin foraj dirijat.

Tehnologia de foraj orizontal dirijat reprezintă un sistem de foraj rotativ, hidrodinamic, dirijat prin care se pot realiza subtraversări și pozări de conducte cu diametre cuprinse între 90 mm și 800 mm .

Subtraversarile si supratraversarile prevazute in acdrul proiectului sunt urmatoarele:

Port Constanța Nord - Port Vechi

| Tronson | Traseu | Sub/Supratraversari |
| --- | --- | --- |
| Tronson 1 | CV1ex-CV1-CV2-CV3-CV4-CV5 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă De315mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De450mm, L=9m |
| Tronson 8 | CV14-CV15 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă De200mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De315mm, L=54m |
| Tronson 18 | CV5-CV30 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă De315mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De450mm, L=8m |
| Tronson 22 | CV32-CV35-CV36-CV37 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă De315mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De450mm, L=16m |
| Tronson 26 | CV37-CV38-CV39-CV40 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă De250mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De355mm, L=16m |
| Tronson 37 | CV55-CV56-CV57-CV58 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De250mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De355mm, L=16m Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De250mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De355mm, L=10m Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De250mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De355mm, L=17m |
| Tronson 38 | CV55-CV59-CV60-CV61-CV62 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De200mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De315mm, L=6m |
| Tronson 39 | CV59-CV63 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De160mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De315mm, L=7m |
| Tronson 40 | CV64-CV65-CV66-CV67 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De200mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De315mm, L=7m |
| Tronson 42 | CV70-CV71-CV72-CV74-CV75 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De160mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De315mm, L=7m Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De160mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De315mm, L=5m Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De160mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De315mm, L=10m Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De160mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De315mm, L=8m |
| Tronson 45 | CV75-CV76-CV74 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De160mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De315mm, L=6m |
| Tronson 46 | CV75-CV77-CV78 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De110mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De225mm, L=14m |
| Tronson 47 | CV78-CV72-CV79 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De110mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De225mm, L=11m |
| Tronson 50 | CV80-CV79-CV81-CV82 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De160mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De315mm, L=11m |

Port Constanța Nord - Port Nou

| Tronson | Traseu | Sub/Supratraversari |
| --- | --- | --- |
| Tronson 56 | CV87-CV88 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De250mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De355mm, L=8m |
| Tronson 58 | CV90-CV92-CV93-CV91 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De160mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De315mm, L=8m |
| Tronson 59 | CV89-CV94-CV95-CV96 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De225mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De355mm, L=8m |
| Tronson 61 | CV98-CV99-CV100-CV101-CV102 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De315mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De450mm, L=6m Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De315mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De450mm, L=6m |
| Tronson 62 | CV102-CV103-CV104-SPPC7 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De315mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De450mm, L=15m |
| Tronson 63 | SPPC7-CV105-CV106-CV107-CV108-CV109-CV110 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De250mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De355mm, L=8m Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De250mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De355mm, L=10m |
| Tronson 66 | CV112-CV113-CV114-CV115-CV116 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De250mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De355mm, L=10m |
| Tronson 67 | CV116-CV117-CV118-CV119 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De250mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De355mm, L=6m |

Port Constanța Sud – Incinta de Nord (Sector Fluvio-Maritim)

| Tronson | Traseu | Sub/Supratraversari |
| --- | --- | --- |
| Tronson 77 | CV134-CV135-CV136 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De160mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De315mm, L=12m |
| Tronson 80 | CV141-CV142 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De160mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De315mm, L=10m |
| Tronson 81 | CV140-CV143-CV144-CV145-CV146 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De160mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De315mm, L=10m Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De160mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De315mm, L=7m |
| Tronson 82 | CV144-CV150-CV151-CV146 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De160mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De315mm, L=7m |
| Tronson 83 | CV146-CV147-CV148-CV149 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De160mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De315mm, L=7m |
| Tronson 84 | CV140-CV153-CV154-CV152 | Subtraversare cale ferată realizată prin foraj orizontal cu conductă de apă potabilă PEHD, De315mm, protejata în conductă de protecție PEHD, De450mm, L=25m |
| Tronson 85 | CV152-CV155 | Supratraversare pod Agigea - OL Preizolat, De300mm L=527 ml |

Rețeaua de canalizare a apelor menajere

A. Reabilitarea și extinderea conductelor de transport apă uzată sub presiune (conducte refulare) din PEHD-RC.

Port Constanța Sud – Incinta de Sud (Agigea)

Reţeaua de transport apă uzată sub presiune se va realiza din conducte PEHD-PN10-PE100-RC, având diametre de De 200/500 mm. Conductele se vor poza pe un pat de nisip de 10 cm, iar deasupra lor se va realiza un strat de protecţie din nisip , avand 30 cm peste creasta conductei. Rețelele de apă uzată subpresiune propuse vor avea o lungime totală de 2.069 m.

| Tronson | Diametru Nominal | Subtraversari CF foraj orizontal | Lungime | Camine 1500x1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Refulare SPAU 1 | 200 |  | 336 |  |
| Refulare SPAU 2 | 200 |  | 653 | 1 |
| Refulare SPAU 5 | 250 | 14 | 947 | 2 |
| Refulare SPAU 7 | 500 |  | 89 | 1 |
| Evacuare Emisar Pompare | 200 |  | 44 |  |
| Total | DN200 | 14 | 1.033 | 4 |
|  | DN250 |  | 947 |  |
|  | DN500 |  | 89 |  |
| TOTAL GENERAL | 14 | 2.069 | 4 |

Subtraversări de CF

Realizarea lucrărilor de subtraversare a căilor de comunicaţie trebuie realizate de regulă în  condiţiile de circulaţie.

Subtraversările din acest proiect sunt executate prin foraj dirijat.

Tehnologia de foraj orizontal dirijat reprezintă un sistem de foraj rotativ, hidrodinamic, dirijat prin care se pot realiza subtraversări și pozări de conducte cu diametre cuprinse între 90 mm și 800 mm.

C. Reabilitare și construcția  Stațiilor de pompare ape uzate.

Pentru asigurarea colectarii și transportului apelor uzate menajere spre stația de epurare, din cauza declivităţii terenului natural, sunt necesare staţii de pompare a apelor uzate menajere.

Stațiile de pompare sunt echipate cu 1+1 pompe (1A+1R) cu capacitatea calculată în funcție de debitul colectat și de înălțimea de pompare necesară pe refulare.Pentru toate stațiile de pompare s-a optat pentru soluția pompelor cu tocator.

Stațiile de pompare a apelor uzate vor fi din cheson îngropat de beton.

Pompele funcţionează alternativ în regim 1A+1R, și sunt permanent controlate de către sistemul de automatizare astfel încât să realizeze un număr egal de ore de funcţionare. Stația de pompare a fost dimensionată pentru funcţionare cu intermitență, adică cu un total de 35 minute/oră funcţionare și 25 minute/oră repaos) pentru debitul de apă uzată menajeră din punctul de racord.

D.Stație de epurare.

Port Constanța Sud – Incinta de Sud (Agigea)

- Stația de epurare a apelor uzate (SEAU)  în zona Portului Agigea, va prelua apa menajeră prin rețeaua de canalizare și o va epura pentru a fi deversată în acvatoriu.

Stația de epurare este containerizată, modulată, monobloc cu debitul Quz zi max = 760,50 mc/zi, care îndeplineşte normele minime admise la evacuarea apelor în emisar conform NTPA 001-2005.

Procedeul de epurare biologic are la bază principiul de epurare mecano-biologic cu biomasă în suspensie, aerată cu bule fine, cu funcționare secvențială cu nivel constant și curgere continuă.

Stația de epurare este echipată și cu sistem de precipitare a fosforului.

-	Sursa de energie electrică : 400 V

-	Funcţionare: automată

-	Parametrii de evacuare: conform NTPA 001/2005

-	Materiale: bazin din beton + echipamente inox

Caracteristicile influentului în stația de epurare :

Valorile standard pentru încărcările specifice pentru 1 LE:

CBO5 	 	 60 g / pers / zi;

Suspensii 	 70 g / pers / zi;

CCOCr	 	120 g / pers / zi;

N-Kj:		  11 g / pers / zi;

PT:		    4 g / pers / zi.

Parametrii de intrare a apei uzate în stația de epurare: conf. NTPA 002/2005.

Tehnolgia de epurare cu funcționare secvențială

Etapele de epurare ale tehnologiei cu funcționare secvențială sunt:

-	Epurare mecanică fină, realizată cu echipament integrat de sitare-deznisipare-îndepartare grăsimi

-	Compartimente de precipitare fosfor P

-	Compartimente de aerare AIR

-	Compartimente de sedimentare/recirculare RMSE

-	Suflante bazine biologice

-	Sistem de aerare bazine biologice

-	Suflantă depozit de namol

-	Sistem de aerare depozit namol

-	Instalație de dozare precipitat

-	Pompe submersibile evacuare nămol în exces

-	Deshidratare nămol cu filtru presă cu banda

-	Debitmetru inductiv

-	Debitmetru Parshall pentru măsurare efluent

-	Dezinfecție efluent cu hipoclorit de sodiu

-	Sistem de monitorizare, control și vizualizare tip SCADA.

Reactorul biologic din beton este format din două linii tehnologice, fiecare linie constând dintr-un bazin de îndepartare a fosforului poziționat înaintea bazinului de aerare. Din compartimentul de îndepartare fosfor, apele uzate ajung într-o zonă de aerare cu nămol activat conectata hidraulic cu două zone ce realizează ciclic recircularea nămolului, amestecul nămolului, sedimentarea și evacuarea apei epurate. În procesul biologic au loc procese de oxidare-nitrificare, denitrificare, Îndepărtare bio-chimică a fosforului și sedimentare.

Admisia continuă a influentului, mărește capacitatea procesului de epurare de a face față debitelor de vârf care sunt distribuite în întregul proces biologic al stației de epurare.

Schema tehnologică a stației de epurare:

Apa uzata este pompată în echipamentul integrat pentru reținerea impurităților mecanice fine, a nisipului și a grăsimilor (sitare + deznisipare + îndepărtare grăsimi). Nisipul reținut ajunge într-o pubelă mobilăce are rolul de a îndeparta apa de nisip iar impuritățile mecanice fine ajung într-o altă pubelă mobilă. În cazul în care apa uzată conține o cantitate mai mare de grăsimi, uleiuri, produse petroliere, etc. - datorită principiului de funcționare cu insuflare de aer - acestea vor pluti la suprafața cilindrului de liniștire din cadrul deznisipatorului de unde pot fi îndepărtate, manual, de cptre operator și depozitate într-un recipient special de grăsimi. Grăsimile vor fi preluate de către o firmă specializată și autorizată în acest scop. Reținerile din treapta de pre-epurare mecanică sunt depozitate într-un container iar în caz de depozitare pe o perioadă mai mare de timp acestea trebuiesc dezinfectate cu clorură de var. Pe conducta de admisie în echipamentul integrat se va monta și un debitmetru inductiv ce va realiza monitorizarea debitului influent în stația de epurare.

Din unitatea de pre-epurare mecanică, apele uzate pre-epurate mecanic ajung în compartimentul de recepție P pozitionat înaintea bazinului de aerare, unde are loc amestecul apei uzate cu nămolul recirculat. Rolul acestui bazin este de a omogeniza apă uzata pre-epurata mecanic și de a mări concentrația nămolului activat în bazinul de aerare AIR.

Din compartimentul de îndepartare fosfor, apele uzate ajung într-o zona de aerare cu nămol activat (AIR) conectata hidraulic cu două zone ce realizează ciclic recircularea nămolului, amestecul nămolului, sedimentarea și evacuarea apei epurate (RMSE1 și RMSE2).

Pozitionarea bazinului de precipitare fosfor în interiorul bazinului de aerare permite compartimentarea bazinului de aerare, asigurând astfel un control mai eficient asupra procesului și o operare mai ușoară.

Influentul în stația de epurare angrenează, pe baza principiul vaselor comunicante, biomasa amestecată cu apa parțial epurată către evacuare astfel încât eflentul evacuat sî corespundî cerințelor impuse.

După terminarea fazei de mixare pe linia RMSE-1 se continuă faza de sedimentare și pornește aerarea în bazinul AIR.

Mixarea în bazinele RMSE se realizează tot cu ajutorul aerului furnizat de suflante printr-un sistem de aerare cu bule fine.

Datorită ciclurilor repetate din reactoarele RMSE în reactorul AIR, în bazinele de epurare este prezentă o cantitate mare de nămol. Aceasta permite o denitrificare endogenă, o îndepărtare biologică a fosforului, o reducere suplimentară de CCOCr și o dezvoltare a unui filtru care asigură o concentrație redusă a suspensiilor în efluentul stației de epurare.

Evacuarea nămolului în exces se realizează cu ajutorul pompelor submersibile montate în compartimentul Bio-P, opusă zonei în care influentul pătrunde în acest compartiment.

Din compartimentul de îndepărtare fosfor Bio-P, periodic, trebuie îndepartat nămolul în exces, prin pomparea acestuia în bazinul de stocare nămol. Bazinul de stocare nămol este aerat cu un sistem de aerare cu bule medii, ce contribuie la o mai bună omogenizare și stabilizare a nămolului și previne fermentarea acestuia. Sursa de aer pentru depozitul de nămol este asigurată de suflantă. Controlul suflantei se realizează din tabloul de comandă printr-un dispozitiv cu timer. Nămolul din depozitul de nămol va fi deshidratat cu ajutorul unei instalații de deshidratare a nămolului tip filtru presă cu bandă, echipament ce reduce volumul nămolulului de aprox. 5 ori.

Sistemul de aerare funcționează în mod automat conform informațiilor primite de la sondele de oxigen. Aceste echipamente dictează pornirea/oprirea suflantelor funcție de concentrația de oxigen dizolvat măsurată în bazinul de aerare AIR astfel încât aceasta concentrație să fie menținută la valori cuprinse între 1.5-2.5 mgO2/l, concentrație optimă pentru desfășurarea proceselor biologice din reactor.

Sursa de aer pentru bazinul de aerare AIR este poziționată în camera suflantelor și constă în 1A+1R suflante ce alimentează bazinul cu aer printr-un sistem de conducte. În camera suflantelor mai este pozitionată o suflantă pentru depozitul de nămol.

Cunoscând faptul că pentru stabilizarea aerobă a nămolului nu se folosesc substanțe dăunatoare, acesta se poate folosi ca îngrășământ în agricultură.

Stația de epurare este echipată cu o instalație pentru îndepărtarea chimică a fosforului, pe bază de coagulanți care sunt dozați în apă uzată.

Elemente de măsură și control

Funcționarea echipamentului integrat de pre-epurare mecanică fină se realizează complet automat.

Controlul aerarii stației de epurare se realizează automat cu ajutorul sondei de oxigen ce reglează ciclurile pornit/oprit ale suflantelor funcție de concentrația oxigenului din reacatorul biologic.

Debitul de apă uzată influent în stația de epurare este monitorizat cu ajutorul unui debitmetru inductiv.

Eliminarea nămolului în exces din bazinul de îndepărtare fosfor se face în mod automat, cu ajutorul unei sonde de suspensii.

Debitul de apă efluent este măsurat cu ajutorul unui debitmetru Parshall.

Efluentul va fi dezinfectat cu sistem cu hipoclorit de sodiu.

Sistem de monitorizare, control și vizualizare date tip SCADA.

Caracteristicile efluentul la ieșirea din stația de epurare:

Calitatea apei uzate atinsă dupa epurare permite acesteia să fie deversată într-un emisar natural conform normativelor in vigoare.  Eficiența acestor stații de epurare este proiectată să atingă valori de 90-98 %, datorită tehnologiei cu biomasă în suspensie, recirculare și stabilizarea nămolului.

CBO5  = 25 mg/l

CCOCr  = 125  mg/l

Suspensii= 35 mg/l

Parametrii la ieșirea din stația de epurare : conf. NTPA 001/2005

Construcţia staţiei de epurare

Echipamentele tehnologice sunt montate în bazin de beton, înălțimea coloanei de apă fiind de 5000 mm. Grosimile pereților și radierului bazinului de beton vor fi stabilite în funcție de condițiile hidro-geologice ale solului din zona realizării bazinului.

Sistemul este alcătuit din următoarele componente:

-	Pre-epurarea mecanică realizată cu echipament integrat de pre-epurare mecanică fină

mecanice, deznisipare și îndepărtare grăsimi

-	Compartimente de precipitare fosfor P

-	Compartimente de aerare AIR

-	Compartimente de sedimentare/recirculare RMSE

-	Suflante de aer

-	Sistem de aerare cu bule fine în bazinele de aerare

-	Sistem de aerare cu bule medii în depozitul de nămol

-	Echipament pentru reducerea fosforului

-	Pompe submersibile evacuare nămol in exces

-	Deshidratare nămol filtru presă banda

-	Debitmetru inductiv pentru măsurare influent

-	Debitmetru Parshall pentru măsurare efluent

-	Dezinfectie efluent cu hipoclorit de sodiu

-	Sistem de electrovane pentru distribuția aerului în procesul biologic al stației de epurare

-	Sistem de electrovane evacuare efluent epurat

-	Sistem de automatizare, control și vizualizare date tip SCADA.

D. Montarea echipamentelor și instalațiilor specifice

Prin aceasta se înțelege echiparea din punct de vedere SCADA a rețelei de canalizare cu echipamente specifice hardware și software, dar și cu senzori  pentru presiune, temperatură, debit etc., precum și a stațiilor de pompare,stațiilor de epurare și integrarea acestora într-un sistem SCADA centralizat.

SCADA este prescurtarea pentru Monitorizare, Control și Achiziții de Date (Supervisory Control And Data Acquisition). Termenul se referă la un sistem amplu de măsura și control.

Rețeaua de canalizare a apelor pluviale

Se propun următoarele investiții menite să aducă îmbunătățiri în preluarea,transportul și descărcarea apei pluviale.

A. Sistem complet de canalizare pluvială

(rețea gravitațională, cămine, separator de hidrocarburi).

Apele meteorice vor fi colectate prin soluții distincte și anume:

- apele colectate de pe acoperișul construcțiilor propuse, ape convențional curate vor fi evacuate valorificând diferențele de nivel asigurate prin sistematizarea verticală și dirijate către gurile de colectare(geigere) pentru a fi deversate în drenul propus a fi realizat în zona ravenei;

- apele meteorice rezultate de pe platforme, dupa colectarea lor și epurarea prin sisteme de separatoare de nisip și uleiuri petroliere “Separator de nisip și ulei mineral”, asigurându-se încadrarea în normele Normelor NTPA-001/97, se vor racorda la rețelele de incintă și vor fi deversate într-un emisar existent.

Colectoarele de canalizare vor fi prevăzute cu cămine de vizitare, amplasate la distanţă maximă de 40-50 m între ele, precum şi la fiecare schimbare de pantă, diametru sau direcţie. Căminele de vizitare se propun a fi realizate de formă circulară, din beton Dn 1000/1500 şi vor fi prevăzute cu capace carosabile.

Tuburile de canalizare vor fi aşezate pe un pat de nisip 10 cm grosime şi vor fi înglobate în strat de nisip până la o înălţime de 30 cm peste creasta tubului. La cota săpăturii se va realiza un strat de separare din geosintetic.

Port Constanța Nord - Port Nou

Înlocuire conductă

| Tronson | DN250 | DN315 | DN400 | DN500 | DN680 | DN1147 | Camine DN1000 | Camine DN1500 | Camera amestec 3500x3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A116 |  | 89 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| A117 |  | 121 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| A118 |  |  |  |  | 579 |  |  | 11 | 4 |
| A119 |  | 253 |  | 19 |  |  | 9 |  |  |
| A120 |  |  | 354 |  |  |  | 9 |  |  |
| A121 | 95 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| A122 |  |  |  |  | 829 |  |  | 19 | 1 |
| A123 |  | 124 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| A125 |  | 165 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| A127 |  |  |  |  | 496 |  |  | 12 | 1 |
| A128 |  | 397 |  |  |  |  | 8 |  |  |
| A130 |  | 123 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| A131 | 56 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| A132 |  | 211 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| A133 | 54 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A135 |  |  |  |  | 668 |  |  | 15 |  |
| A136 |  |  |  |  | 478 |  |  | 10 |  |
| A140 |  | 184 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| A141 |  | 212 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| A142 |  |  | 204 |  |  |  | 6 |  |  |
| A144 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| A145 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A146 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| A147 |  | 212 |  |  |  | 22 | 8 | 1 |  |
| A148 |  |  | 451 |  |  |  | 10 |  |  |
| A149 |  | 185 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| A150 |  |  |  |  | 517 |  | 6 |  |  |
| A151 |  | 172 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| A152 |  | 174 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| A153 |  | 163 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| A158 |  | 205 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| A159 | 29 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A160 |  | 79 | 50 |  |  |  | 3 |  |  |
| A161 |  | 301 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| A162 |  | 263 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| A166 |  | 147 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| A167 | 274 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| A169 |  | 146 |  |  |  |  | 7 |  |  |
| A170 |  | 83 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A171 |  | 109 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| A172 |  |  | 273 |  |  |  | 9 |  |  |
| A173 |  | 224 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| A174 |  | 70 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| A176 |  |  | 201 |  | 78 |  | 6 | 2 |  |
| A177 |  |  | 352 |  |  |  | 10 |  |  |
| A178 |  | 259 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| A182 |  | 180 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| A183 |  | 53 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A184 |  | 59 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| A319 |  | 135 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| A333 |  | 139 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| A401 |  | 90 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| A441 |  | 149 | 31 | 160 |  |  | 7 | 1 |  |
| A442 |  | 145 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| A443 |  | 96 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| A444 |  | 149 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| A445 |  | 84 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| A446 |  | 108 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| A58 |  |  | 337 |  |  |  | 7 |  |  |
| A62 |  | 120 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| A77 |  |  | 332 |  |  |  | 6 |  |  |
| A85 |  | 60 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A86 |  | 60 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A88 |  | 89 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| A96 |  |  |  |  | 420 |  |  | 7 |  |
| Total | 507 | 6385 | 2584 | 179 | 4064 | 22 | 261 | 78 | 6 |
| TOTAL GENERAL | 13.741 | 261 | 78 | 6 |

Extindere canal

| Tronson | DN820 | Camine DN1500 |
| --- | --- | --- |
| A134 | 833 | 13 |
| TOTAL GENERAL | 833 | 13 |

Canal rigole carosabile

| Tronson | Diametru Nominal | Lungime |
| --- | --- | --- |
| A129 | 430x430 | 108 |
| A143 | 430x430 | 133 |
| A180 | 430x430 | 53 |
| A188 | 430x430 | 118 |
| A197 | 430x430 | 131 |
| A198 | 430x430 | 119 |
| A201 | 430x430 | 80 |
| A203 | 430x430 | 143 |
| A206 | 430x430 | 67 |
| A212 | 430x430 | 128 |
| A216 | 430x430 | 74 |
| A217 | 430x430 | 128 |
| A224 | 430x430 | 71 |
| A228 | 430x430 | 129 |
| A267 | 430x430 | 62 |
| A54 | 430x430 | 108 |
| TOTAL GENERAL | 1.652 |

Canal reabilitat prin cămășuire sau torcretare

| Tronson | Diametru Nominal | Lungime ml | Camin DN 1500 buc | Camera Amestec 3500x3500 buc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A114 | 1142 | 1170 | 11 | 8 |
| A138 | 1142 | 862 | 169 | 6 |
| A155 | 1142 | 714 | 9 | 6 |
| A164 | 1142 | 824 | 15 | 10 |
| A165 | 1142 | 892 | 16 | 2 |
| A179 | 1142 | 588 | 12 | 7 |
| TOTAL GENERAL | 5.049 | 232 | 39 |

Se vor monta 30 separatoare de nămol și hidrocarburi

- bazin(Ø x H) -(2040 x 2000)mm + -(2540 x 2400)mm

- dimensiuni cămine by-pass - 2 buc x (1400 x 1400 x 1600)mm

- debit nominal: 420 l/s - 900l/s

- debit total prin by-pass: 1000 l/s

Evacuarea apelor pluviale colectate de pe suprafața studiată,se va face prin guri de vărsare existente realizate din beton care se vor echipa cu o vană tip stăvilar cu grătar cu bare vertical pentru a preveni accesul în canal.

Port Constanța Sud – Incinta de Sud (Agigea)

Extindere canal

| Tronson | Diametru Interior | Lungime | Camin DN1000 | Camin DN 1500 | Camin Amestec 3500x3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A231 | 1100 | 1826 |  | 30 | 1 |
| A471 | 315 | 452 | 8 |  |  |
| Total | DN315 | 452 | 8 | 30 | 1 |
|  | DN1100 | 1.826 |  |  |  |
| TOTAL GENERAL | 2.278 | 8 | 30 | 1 |

Se va monta un separator de nămol și hidrocarburi

- bazin(Ø x H) -(2040 x 2000)mm + -(2540 x 2400)mm

- dimensiuni cămine by-pass - 2 buc x (1400 x 1400 x 1600)mm

- debit nominal: 420 l/s - 900l/s

- debit total prin by-pass: 1000 l/s

Evacuarea apelor pluviale colectate de pe suprafața studiată,se va face prin guri de vărsare existente realizate din beton care se vor echipa cu o vană tip stăvilar cu grătar cu bare vertical pentru a preveni accesul în canal.

B. Achiziția de utilaje și echipamente specifice, pentru decolmatarea rețelelor.

În scopul realizării de servicii performante de apă și ape uzate, sunt necesare și o serie de utilaje specializate pentru mentenanța rețelelor de apă, canalizare pluvială.

Autovidanja + woma - se folosește la :

■	citirile lunare ale apometrelor consumatorilor terți (la citirea apometrelor este necesară prezența autoutilitarei vidanja pentru golirea căminelor inundate);

■	curățarea/decolmatarea și spălarea căminelor de canalizare pluvială de pe întreaga platformă portuară.

■   spălarea/desfundarea conductelor de canalizare menajeră și pluvială, transport de apă tehnică la consumatori; - 3 bucăți.

Tehnologia de realizare a lucrarilor

Principalele lucrari pentru realizarea proiectului sunt:

- Trasarea lucrarilor

La trasare se va incheia un proces verbal de trasare (conform modelului din C56/2002), intre delegatii constructorului, beneficiarului si proiectantului.In procesul verbal se va mentiona punctele fixe folosite ca si repere de referinta si cotafata de NMN.

Cotele de nivel se va transmite cu teodolitul, cu nivela cu luneta, cu aparate cu laser, cu furtunul de nivel pe balizele fixate pe amplasamentul caminelor de vizitare.Transeele se executa cu traseul, latimea, panta si adancimea indicate de proiectant.Verificarea cotei sapaturii pentru radierul conductei de canalizare se va face cu un teu translant intre doua balize cotate conform datelor din proiect, sau cu teodolitul.

- Executarea sapaturilor

Dupa recunoasterea terenului si trasarea retelei se va incepe executarea lucrarilor cu respectarea tehnologiilor de executie:

- se va materializa pe teren exact traseul cu repere pentru determinarea radierului;

- se vor materializa pozitia caminelor cu cotele radierului;

- se va degaja terenul pentru inceperea lucrarilor de sapatura cu determinarea exacta a traseelor din retea care se pot realiza cu sapatura mecanizata si care se pot realiza cu sapatura manuala;

- executia sapaturilor se va face cu sprijiniri, cu respectarea tehnologiilor de executie in conformitate cu prevederile din normativul I9/2013 si a normelor de tehnica securitatii si protectie a muncii cuprinse in actele normative in vigoare;

- ultima portiune din sapatura se va finisa manual indiferent de felul cum s-a executat restul executiei.

Este foarte importanta realizarea patului transeei cu panta proiectata. Realizarea lucrarilor de sapatura se va face manual, cu atentia pentru a se evita avarierea sau degradarea instalatiilor de utilitati subterane existente.Adancimea santului de pozare a conductelor de canalizare va fi si conform precizarilor din proiect si trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

- sa fie sub cota minima de inghet;

- sa asigure racordarea conductelor de canalizare aflate la cotele cele mai joase;

- sa asigure panta minima necesara intre instalatiile interioare de canalizare si caminul de racord amplasat pe reteaua de canalizare sau pe colectorul principal.Dupa executarea sapaturilor, fundul transeei se finiseaza si se verifica cota radierului conductei de canalizare, fundul transeei trebuie sa respecte panta si adancimea indicata in proiect.La fundul transeei se realizeaza un pat de pozare cu o grosime de minim 10 cm din nisip.

- Umplutura

Umplutura si compactarea trebuie sa urmeze procedeele obisnuite recomandate pentru tuburile sub presiune. In transeele adanci, trebuie avut grija sa se realizeze densitatea necesara in prima zona de umplere si sa se elimine golurile de sub vutele tubului. Panourile de protectie ale transeei trebuie mutate pe etape pentru a permite umplerea si compactarea completa a spatiului eliberat.

- Montarea tuburilor

Montarea tuburilor se va face cu respectarea pantei prevazute in proiect si a tehnologiilor de executie a furnizorului pentru conducte din PEHD/PP imbinate cu mufa si garnitura de cauciuc.

- Pozarea conductelor

Conductele, pozate in panta la adancimi de acoperire mai mari de 0,90 m si este esential sa se cunoasca importanta metodelor de constructie folosite pentru aceste adancimi.

Lungimea nominala de 6 m a tuburilor din poliester, greutatea mica, precum si metoda de imbinare simpla si eficienta, permit pozarea rapida si precisa a tuburilor chiar in sapaturi dificile.

- Imbinari mecanice

In unele cazuri este preferata o imbinare mecanica, de exemplu acolo unde trebuie sa se realizeze o jonctiune cu o conducta de apa existenta sau unde este necesara repararea unor deteriorari.

- Executia caminelor

Caminele sunt constructii accesorii ale retelei de alimentare cu apa sau canal care permit accesul la retele in scopul controlarii si intretinerii starii acestora,  pentru controlul calitativ si cantitativ al apelor. Caminele, de intersectie si de schimbare de directie se vor executa conform SR EN 1917:2003/AC 2008.

Inainte de executia caminelor se va verifica daca corespunde cota radier a sapaturii cu cota radier din proiect. Caminele se vor executa cu respectarea prevederilor din STAS 2448 si vor fi prevazute cu:

- fundatie camin cu radier din beton;

- camera de lucru (cos de acces);

- piesa suport si capac cu rama din fonta,

- camine din tuburi de prefabricate.

Odata cu executia caminelor se vor executa si constructiile anexe – aferente retelei.In situatia in care se monteaza camine prefabricate, se vor respecta normele tehnologice de montaj a furnizorului.

- Probe tehnologice si teste

- Testele de dare in exploatare se efectueaza dupa testele de testare anterioare darii in exploatare. Testele de dare in exploatare vor fi desfasurate pe toate componentele civile, mecanice, electrice si de instrumentatie si control, cu conditia existentei unui debit real prin statiile de pompare. Testele trebuie sa demonstreze ca, in conditii de debit real,statiile de pompare indeplinesc Cerintele Autoritatii Contractante.

Lucrări necesare organizării de șantier

Pentru organizarea de santier necesara pentru executarea lucrarilor asociate etapei de construire, se va folosi spatiul incintei proprietatii. Organizarea de santier se va realiza pe terenul aflat in proprietatea beneficiarului.

Lucrarile executate sunt urmatoarele:

- Accesul in santier se va face pe una din 6 (sase) porti de acces auto si pietonal functie de evalutia lucrarilor si amplasarea organizarilor de santier.

- Realizarea unei imprejmuiri provizorii opace de aprox. 2 m inaltime din panouri metalice si/sau plasa metalica dublata cu materiale textile, prinse pe stilpi fixati in teren la limita de proprietate sau la limita zonelor invecinate. Pentru zonele destinate baracilor se poate realiza o imprejmuire din panouri de plasa metalica, fixate pe talpi. Pe gard se amplaseaza semne de avertizare de tipul "Atentie santier in lucru" si bannere de prezentare a investitiei.

- Baracile se vor muta pe zona proprietatii in functie de evolutia lucrarilor. In zonele destinate baracilor se realizeaza o platforma balastata (15 cm balast si cu 10 cm de piatra sparta marunta compactata) sau platforma din beton.

- Se vor realiza spatii de depozitare materiale pe masura dezvoltarii lucrarilor, conform planului de organizare de santier (pe platforme betonate/balast compactat).

- Se va amplasa panoul de semnalizare a santierului la inceperea lucrarilor, intr-un loc vizibil.

( Utilitati

Lucrarile pentru utilitati se vor realiza conform cu dinamica dezvoltarii proiectului pe fazele propuse.

Organizarea de santier ce se va amplasa in interiorul amplasamentului se va racorda la reteaua de utilitati din incinta portului.

( Distributie retea de forta si iluminat

Lucrarile executate sunt urmatoarele:

- Realizarea conexiunii la Postul Trafo.

- Realizarea retelei de iluminat.

- Realizarea retelei de forta, montare de tablouri de conexiune mobile.

- Realizarea conectarii la energie electrica a containerelor de santier si a cabinelor de paza.

( Apa-canalizare

Lucrarile executate sunt urmatoarele:

- Se utilizeaza bransamente de apa/canal cu camin si apometru.

- Conectarea baracilor tip container sanitar, cantina, dusuri, la reteaua de apa si la reteaua de canalizare interioara din amplasament.

- Se realizeaza o retea de apa care va asigura necesarul de apa pentru santier.

( Containere de santier

Se realizeaza un ansamblu de baraci cu urmatoarele destinatii:

- Birouri pentru management santier (vor fi dotate cu birouri individuale, scaune aferente, dulapuri cu sertare, dulapuri cu rafturi si usi)

- Birouri pentru subcontractori (vor fi dotate cu birouri individuale, scaune aferente, dulapuri cu sertare, dulapuri cu rafturi si usi)

- Sala sedinte (va fi dotata cu mese , scaune aferente, proiector, avizier, dulapuri depozitare)

- Bucatarie/sala de mese (echipate cu spalator vase, cuptor cu microunde, frigider, dulap depozitare, mese si scaune aferente)

- Grup sanitar management (va fi echipat pentru grupur sanitar separat pe sexe)

- Grup sanitar/vestiare lucratori (vestiarele au posibilitatea de a fi incuiate, au loc pentru incaltaminte si sunt dotate cu banci din lemn)

- Camera prim ajutor (pentru acordarea primului ajutor, echipat complet conform legislatiei europene – pat, targa, trusa de prim ajutor, etc.)

- Depozite scule si unelte – cu posibilitatea de inchidere cu lacat pentru depozitarea sculelor si uneltelor

Astfel pentru realizarea ansamblului de baraci se vor folosii containere de tip modular cu dimensiunea de 2,5 m x 6 m si h = 2,5 m in ansamblu de trei, doua sau simplu, asezate pe doua si trei niveluri, in incinta santierului. Accesul de la exterior se va face cu ajutorul scarilor metalice speciale.

( Paza in santier

Se prevad cabine de paza. Se considera 3 schimburi pentru paza santierului care vor acoperi intreaga perioada de desfasurare a santierului (24 ore pe zi, 7 zile pe saptamana). Tot personalul care intra sau iese din santier trebuie sa fie legitimat si inregistrat. Accesul in santier va fi restrictionat, nu se va permite accesul in santier a persoanelor neautorizate sau care nu poseda documentele necesare. Toate autovehiculele de marfa care intra sau ies din santier vor fi verificate si inregistrate. Paza va avea in grija materialele, utilajele, echipamentele, etc. existente pe santier, astfel ca la sfarsitul fiecarei zile de lucru va prelua cu PV toate acestea si le va preda a doua zi dimineata.

( Utilaje

Utilajele folosite sunt urmatoarele: basculante, excavatoare, buldozere, cife beton, autoutilitare, macarale turn actionate electric.

Activitati de dezafectare

Terenurile afectate de lucrare se situeaza pe teritoriul UAT Constanta si UAT Agigea, in intravilan si fac parte din domeniul public de interes local si domeniul public al statului.

Folosinta actuala a terenurilor: cai de comunicatii rutiere, cai ferate, terenuri cu constructii – curti constructii si terenuri cu alte destinatii, curti constructii, circulatie publica carosabila – str. Sudului.

Lucrarile de constructie se vor executa pe amplasamentul existent si nu vor afecta spatiile verzi de pe domeniul public.

Fata de situatia analizata initial a terenului amplasamentului nu au aparut modificari, lucrarile necesare pentru realizarea modificarilor propuse sunt din acceasi categorie si natura cu cele evaluate intial.

Traseele retelelor de alimentare cu apa si canalizare au fost alese urmand in mare parte drumurile existente in amplasament.

Considerand natura constructiilor nu vor fi necesare lucrari majore de amenajare a zonei afectate de procesul de constructie.

S-a luat in considerare ca sistemele de alimentare cu apa si canalizare din Portul Constanta vor functiona pe o perioada de circa 30 de ani, cu probabilitatea de prelungire in urma reviziilor. Astfel nu sunt necesare, la acest moment, prevederea de modalitati de inchidere, dezafectare.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Conform Certificatului de urbanism nr. C.U. nr. 6/25.01.2021, eliberat de Primaria Municipiului Constanta, folosirea actuală a amplasamentului analizat este teren intravilan, destinația stabilită prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului aprobate –conform PUZ Port Constanta aprobat cu HCL 113/ 2008, PUG Constanta-aprobat prin HCL Constanta nr.327/2015, respectiv PUG preliminar Agigea aprobat prin HCL Agigea nr. 151/2009- cai de comunicatii rutiere, cai ferate, terenuri cu constructii-curti-constructii si terenuricu alte destinatii.

Impactul proiectului asupra mediului se va manifesta temporar, doar in perioada de realizare a proiectului.

Avand in vedere caracteristicile proioectului, localizarea acestuia si durata de realizare a lucrarilor de executie, nu se estimeaza aparitia unui impact cumulat cu alte proiecte din zona. Prin implementarea masurilor de reducere propuse prin proiect, atat in perioada de executie cat si in perioada de operare nu se va inregistra un impact semnificativ asupra mediului.

In conformitate cu decizia nr. 10465//16.06.2021 emisă de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBRGEA LITORAL, proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Masurile si conditiile de realizare a proiectului in conformitate cu Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 97 din 06.10.2021 emis de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral sunt:

- se vor solicita si obtine, inainte de inceperea lucrarilor, toate avizele si autorizatiile necesare, conform legislatiei in vigoare;

- forajul se va opri la adancimea proiectata si va avea caracter de explorare-exploatare;

- alegerea intervalului captat, tipul de filtre si sortul de pietris margaritar vor fi stabilite pe baza litologiei intalnite in timpul saparii gaurii de sonda si a carotajului geofizic;

- dupa executia forajului se vor efectua teste de pompare pentru determinarea parametrilor reali ai acviferului si stabilirea debitului optim de exploatare;

- se va intocmi fisa forajului conform prevederilor Odinului Ministerului Apelor si Padurilor nr. 891/23.07.2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare, retragere si suspendare temporara a autorizatiei de gopodarire a apelor, precum si a Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse autorizarii;

- se vor preleva probe de apa din foraj, se vor efectua analize fizico-chimice si bacteriologice si se va obtine avizul sanitar;

- se vor institui zonele de protectie conform prevederilor HG 930/2005;

- sa monteze aparate de masura a debitelor si volumelor de apa captate si evacuate, conform art.59 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

- debitul pompei cu care se va echipa forajul nu va depasi debitul recomandat pentru exploatare;

- indicatorii apleor uzate evacuate in reteaua de canalizare portuara se vor incadra in limitele stabilite de HG 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare NTPA 002, in conditiile respectarii  prevederilor HG 351/2005;

- apele pluviale evacuate in Marea Neagra precum si cele provenite de la statia de epurare se vor incadra in limitele stabilite de H.G. nr. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare – NTPA 001/2002, in conditiile respectarii prevederilor HG 351/2005.

- In timpul executarii lucrarilor sa nu afecteze calitatea apelor subterane si de suprafata (acvatoriul portuar si Marea Neagra), stabilirea lucrarilor hidrotehnice din zona;

- Responsabilitatea privind dimensionarea lucrarilor revine, integral, proiectantului si elaboratorului documentatiei tehnice de fundamentare.

- In cazul producerii unor poluari accidentale in timpul executiei lucrarilor, intreaga raspundere din punct de vedere al depoluarii zonei si suportarii eventualelor costuri revine beneficiarului;

- Beneficiarul are obligatia să anunțe in scris ABADL, data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta, precum si data de finalizare a acestora;

- Sa permira accesul personalului de gospodarire a apelor in incinta obiectivului, in scopul indeplinirii atributiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificata si completata.

- După finalizarea investiției, beneficiarul are obligația să solicite și să obțină autorizație de gospodărire a apelor, pe baza unei documentatii tehnice de fundamentare intocmita in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Apelor si Padurilor nr. 891/23.07.2019.;

- Avizul de gospodarire a apelor isi mentine valabilitatea pe toata durata de realizare a lucrarilor, daca executia acestora a inceput in cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia si daca au fost respectate prevederile inscrise in aviz, in caz contrar avizul isi pierde valabilitatea;

- Daca pe parcursul derularii investitiei, apar modificari ale datelor care au stat la baza emiterii prezentului aviz, se va solicita aviz de gospodarire a apelor modificator, conform prevederilor Ordinului Ministerului Apelor si Padurilor nr. 828/04.07.2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare, retragere a avizului de gospodarire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, aprobarea Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse avizarii, precum si a Continutului cadrul al Studiului de evaluare a aimpactului asupra corpurilor de apa.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Analiza alternativelor

Alternative privind amplasamentul

Solutiile constructive propuse, materialele utilizate pentru realizarea lucrarilor, regimul volumelor, regimul lucrarilor desfasurate sunt menite sa asigure functionalitatea, durabilitatea si rezistenta constructiei, respectand caracteristicile amplasamentului.

Alternativa 0 - Neimplementarea proiectului

Varianta neimplementarii proiectului propus este una practic imposibil de luat in calcul avand in vedere ca acesta are drept scop modernizarea si extinderea retelei de apa si canalizare in Portul Constanta, vizand accelerarea procesului de conformare cu angajamentele asumate de Romania in cadrul Tratatului de Aderare la UE si aducerea sectorului de apa uzata la nivelul standardelor prevazute de Directiva 91/271/CEE si Directiva nr.98/83/CE.

Nerealizarea proiectului propus ar determina evitarea producerii impactului asociat perioadei de executare a lucrarilor propuse, ar priva Portul Constanta de un sistem de alimentare cu apa si de canalizare eficient tehnic, dar si economic. In lipsa proiectului nu s-ar aduce contributii la imbunatatirea managementului apelor uzate in arealul vizat de proiect.

Alternative/scenarii/optiuni tehnico-economice propuse

Prin implementarea proiectului se intentioneaza modernizarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in Portul Constanta, judetul Constanta.

In realizarea studiului de fezabilitate au fost analizate 2 scenarii tehnico-economice, cu aceleasi caracteristici constructive, insa cu capacitati functionale diferite, prezentate in tabelele urmatoare.

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA

| Nr. crt. | Obiectivul Investitiei (Proiectul) 2014-2023 | Scenariul 1 | Scenariul 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lucrari noi | - Construirea a cca. 45 km retele de apa | Construirea a cca. 45 km retele de apa Realizarea a 3 noi captari de apa Realizarea a 3 noi Statii de Apa |
| 2. | Reabilitarea sistemului de apa existent | - Reabilitarea a cca. 30 km retele de apa | - Reabilitarea a cca. 30 km retele de apa |
| 3. | Modernizarea sistemului de apa | Modernizarea a 3 Statii de Apa Modernizarea a 6 Statii de ridicare presiune si contorizare Modernizarea si dezvoltarea echipamentelor si instalatiilor specifice | Modernizarea a 3 Statii de Apa Modernizarea a 6 Statii de ridicare presiune si contorizare Modernizarea si dezvoltarea echipamentelor si instalatiilor specifice |

SISTEMELE DE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA

| Nr. crt. | Obiectivul Investitiei (Proiectul) 2014-2023 | Scenariul 1 | Scenariul 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modernizare si reabilitare -canalizare menajera | - | Inspectarea si decolmatarea a 19500 m canalizare ape uzate |
|  |  | Reabilitarea a 2.800 m canalizare ape uzate curgere libera | Reabilitarea a 2.800 m canalizare ape uzate curgere libera |
|  |  | Reabilitarea a 7.300 m conducte refulare ape uzate | Reabilitarea a 7.300 m conducte refulare ape uzate |
|  |  | Reabilitarea a 16 statii de pompare ape uzate | Reabilitarea a 16 statii de pompare ape uzate |
| 2. | Lucrari noi – canalizare menajera | Construirea a 2.500 m conducte noi de canalizare ape uzate curgere libera | Construirea a 2.500 m conducte noi de canalizare ape uzate curgere libera |
|  |  | Construirea de 3.400 m conducte noi de refulare ape uzate | Construirea de 3.400 m conducte noi de refulare ape uzate |
|  |  | Construirea de 5 statii noi de pompare ape uzate | Construirea de 5 statii noi de pompare ape uzate |
| 3. | Modernizare si actualizare- Statii de tratare si epurare | - Adaptarea sistemului SCADA de monitorizare on -line la noile extinderi a treptei biologice si a sistemului de colectare a reziduului petrolier precum si a apei menajere intrate in flux | Adaptarea sistemului SCADA de monitorizare on -line la noile extinderi a treptei biologice si a sistemului de colectare a reziduului petrolier precum si a apei menajere intrate in flux; Monitorizarea on-line a calitatii influentului (apei uzate intrate in flux) |
|  |  | - Realizarea unui sistem de colectare a reziduului petrolier rezultat in urma separarii grosiere din cele doua separatoarele gravitationale din incinta Oil Terminal | - Realizarea unui sistem de colectare a reziduului petrolier rezultat in urma separarii grosiere din cele doua separatoarele gravitationale din incinta Oil Terminal. |
| 4. | Lucrari noi - Statii de tratare si epurare | -Realizarea transvazarii apei uzate intre cele doua rezervoare de 10.000 mc | - Realizarea transvazarii apei uzate intre cele doua rezervoare de 10.000 mc - Proiectarea si realizarea unei extinderi a fazei biologice existente, care sa cuprinda faze de denitrificare si nitrificare si sa asigure desfasurarea corecta a procesului tehnologic (actualizare flux tehnologic) |
| 5. | Lucrari noi – Canalizare pluviala | - Amenajare faleza (P2-P9) - Canalizare pluviala Port II - Canalizare pluviala | - Amenajare faleza (P2-P9) - Canalizare pluviala Port II - Canalizare pluviala |
| 6. | Reabilitarea sistemului pluvial existent | - Portul Nou - Portul Vechi | - Portul Nou - Portul Vechi |
| 7. | Achizitia de utilaje si echipamente specifice | - Autocuratitor de canale- 1buc. -Vidanja-2 buc. - Alte echipamente specifice | - Autocuratitor de canale- 1 buc. -Vidanja-2 buc. - Alte echipamente specifice |

Caracteristici sisteme de alimentare cu apa si canalizare

| CANALIZARE |  | Scenariu I Scenariu II |
| --- | --- | --- |
| Colector de canalizare PAFSIN (m) | De 250 | 12.660 | 12.980 |
| Camine de canalizare | Buc. | 276 | 284 |
| Statii de pompare apa uzata menajera | Buc. | 8 | 7 |
| Conducte de refulare PEID (ml) | De 180 | 12.660 | 12.660 |
|  | De 125 | 12.660 | 12.660 |
|  | De 110 | 12.660 | 12.660 |
|  | De 75 | 12.660 | 12.660 |
| Racorduri | buc | 837 | 837 |
| ALIMENTARE CU APA |  | Scenariu I Scenariu II |
| Conducte de alimentare cu apa PEID (ml) | De 250 | 12.660 | 12.980 |
| Camine de vane | Buc. | 276 | 284 |
| Hidranti | Buc. | 8 | 7 |
| Conducte de refulare PEID (ml) | De 180 | 12.660 | 12.660 |
|  | De 125 | 12.660 | 12.660 |
|  | De 110 | 12.660 | 12.660 |
|  | De 75 | 12.660 | 12.660 |
| Bransamente | Buc. | 837 | 837 |

In urma analizei celor doua variante s-a optat pentru Scenariul 2 la ambele sisteme mai ales din punct de vedere tehnic, economic necesita un efort financiar considerabil, dar efectele in timp sunt net superioare, sunt componente de eficienta economica pentru orice activitate industriala desfasurata pe domeniul portuar.

Sistemul de alimentare cu apa

| Nr. crt. | Obiectivul Investitiei (Proiectul) 2014-2023 | Scenariul propus |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lucrari noi | Port Constanta Nord - Port Nou - Construirea a 2.428 ml retele de apa - Construirea unui Put forat - Construirea unei statii de tratare - Construirea unei statii de pompare Port Constanta Nord - Port Vechi - Construirea a 2.425 ml retele de apa Port Constanta Sud – Incinta de Nord (Sector Fluvio-Maritim) - Construirea a 3.774 ml retele de apa - Construirea unui Rezervor metalic suprateran 1000mc - Construirea unei statii de clorinare - Construirea unei statii de pompare Port Constanta Sud – Incinta de Sud (Agigea) - Construirea a 2.306 ml retele de apa |
| 2. | Reabilitarea sistemului de apa existent | Port Constanta Nord - Port Nou - Reabilitarea a 2.969 ml retele de apa Port Constanta Nord - Port Vechi - Reabilitarea a 9.729 ml retele de apa Port Constanta Sud – Incinta de Nord (Sector Fluvio-Maritim) - Reabilitarea a 1.683 ml retele de apa |
| 3. | Modernizarea sistemului de apa | Port Constanta Nord - Port Nou Modernizarea a 6 Statii de pompare Modernizarea si dezvoltarea echipamentelor si instalatiilor specifice precum si adaptarea sistemului SCADA de monitorizare on-line Port Constanta Nord - Port Vechi Modernizarea si dezvoltarea echipamentelor si instalatiilor specifice precum si adaptarea sistemului SCADA de monitorizare on-line Port Constanta Sud – Incinta de Nord (Sector Fluvio-Maritim) Modernizarea si dezvoltarea echipamentelor si instalatiilor specifice precum si adaptarea sistemului SCADA de monitorizare on-line Port Constanta Sud – Incinta de Sud (Agigea) Modernizarea si dezvoltarea echipamentelor si instalatiilor specifice precum si adaptarea sistemului SCADA de monitorizare on-line |

Sistemele de canalizare menajera si pluviala

| Nr. crt. | Obiectivul Investitiei (Proiectul) 2014-2023 | Scenariul propus |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reabilitarea retelei de canalizare menajera | Port Constanta Sud – Incinta de Sud (Agigea) - Reabilitarea de 2.069 m conducte de refulare ape uzate |
| 2. | Lucrari noi – canalizare menajera | Port Constanta Sud – Incinta de Sud (Agigea) Construirea unei statii noi de epurare ape uzate – SC 4500 |
| 3. | Modernizarea retelei de canalizare menajera | Port Constanta Nord - Port Nou Modernizarea a 3 Statii de pompare Modernizarea si dezvoltarea echipamentelor si instalatiilor specifice precum si adaptarea sistemului SCADA de monitorizare on-line Port Constanta Nord - Port Vechi Modernizarea si dezvoltarea echipamentelor si instalatiilor specifice precum si adaptarea sistemului SCADA de monitorizare on-line Port Constanta Sud – Incinta de Nord (Sector Fluvio-Maritim) Modernizarea si dezvoltarea echipamentelor si instalatiilor specifice precum si adaptarea sistemului SCADA de monitorizare on-line Port Constanta Sud – Incinta de Sud (Agigea) Modernizarea a 3 Statii de pompare Modernizarea si dezvoltarea echipamentelor si instalatiilor specifice precum si adaptarea sistemului SCADA de monitorizare on-line |
| 4. | Lucrari noi – Canalizare pluviala | Port Constanta Nord - Port Nou - Construirea a 833 ml retele de canalizare pluviala Port Constanta Sud – Incinta de Sud (Agigea) - Construirea a 2.278 ml retele de canalizare pluviala |
| 5. | Reabilitarea sistemului pluvial existent | Port Constanta Nord - Port Nou - Reabilitarea a 1.374 ml retele de canalizare pluviala - Rigole carosabile 1.652 ml canalizare pluviala - Reabilitarea prin camasuiala si torcretare a 5.049 ml retele de canalizare pluviala |
| 6. | Achizitia de utilaje si echipamente specifice | - Autovidanja + woma - 3buc. - Alte echipamente specifice |

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile Bref aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Lg. 278/2013, privind Emisiile  Industriale;

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala – in conformitate cu punctul de vedere nr. 7854/05.05.2021, emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBRGEA LITORAL, proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă. A obtinut avizul de Gospodarire a apelor nr. 8/28.12.2021.

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Impactul cumulat

Prin impactul cumulativ se au in vedere acei factori cumulativi care pot sa isi cumuleze efectul in spatiu si timp si care pot conduce la efecte cumulative asupra populatiei, florei, faunei si in general asupra biodiversitatii.

Amplasamentul este situat intr-o zona cu intensa activitate industriala si economica.

Evaluarea impactului cumulativ s-a realizat prin :

- identificarea proiectelor importante existente si/sau propuse in zonele de implementare a proiectului;

- analizarea probabilitatii ca aceste proiecte sa genereze forme de impact cumulativ (sa contribuie cu efecte aditionale si/sau efecte sinergice cu proiectul analizat);

- Evaluarea semnificatiei impactului cumulativ.

In etapa de executie a proiectului, potentialele efecte cumulate cu cele ale proiectelor sau activitatilor in desfasurare sunt nesemnificative, cu extindere locala, pe termen scurt, manifestat doar pe perioada de derularea lucrarilor.

In etapa de exploatare, raportat la efectele cumulative cu alte proiecte sau activitati portuare, proiectul este de mica anvergura, iar efectele asupra factorilor de mediu sunt nesemnificative. Evacuarea apelor epurate in emisar se face controlat, cu monitorizarea indicatorilor de calitate.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Concluzia evaluarii impactului asupra mediului este ca realizarea investitiei are un impact in limite admisibile asupra factorilor de mediu, totusi trebuie avute in vedere anumite masuri mai ales in ceea ce privesc managementul deseurilor, evacuarea apelor uzate, modul de colectare si evacuare a apelor puviale, astfel incat sa se asigure prevenirea, diminuarea sau chiar eliminarea potentialelor efecte negative asupra mediului.

In aceste conditii, impactul asupra mediului asociat implementarii proiectului ”Modernizare si extindere infrastructura de alimentare cu apa si canalizare in Portul Constanta” este identificat ca fiind unul MINOR (risc tolerabil), datorita incadrarii in grila de risc ca prezentand un risc mediu spre minim, pentru factorii de mediu susceptibili analizati.

.

Masuri de evitare, reducere si compensare a impactului asupra factorilor de mediu

| Factori de mediu ce pot fi afectati de proiect | Masuri de reducere |
| --- | --- |
|  | Etapa de executie | Etapa de exploatare |
| Populatie Sanatate umana | Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia populatiei, asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public: organizarea de santier va fi amplasata in interiorul amplasamentului; vor fi utilizate echipamente moderne care sa genereze un nivel de zgomot cat mai mic; vor fi respectate orele legale de odihna si nu se va lucra noaptea; santierul va fi semnalizat cu panouri de avertizare si va fi imprejmuit pentru a limita emisiile de poluanti atmosferici si de zgomot; drumurile de acces vor fi permanent mentinute curate si se va asigura accesul echipelor de interventie; itinerariul vehiculelor care vor transporta deseurile rezultate va fi ales astfel incat sa nu afecteze populatia locala, pe cat posibil sa fie alese rutele din afara localitatilor; viteza de deplasare a vehiculelor care transporta deseurile rezultate din constructii nu poate fi mai mare de 40 km/h in interiorul localitatilor; depozitele de deseuri in vrac rezultate vor fi imprejmuite pentru a limita antrenarea de particule de catre precipitatii sau vant; utilajele vor fi verificate si reparate periodic, pentru a limita emisiile de noxe si de zgomot; nivelul zgomotului in amplasamentul organizarii de santier si la limita zonelor rezidentiale va fi verificat periodic; calitatea aerului ambiental in amplasamentul organizarii de santier si la limita zonelor rezidentiale va fi verificat periodic; iluminarea lucrarilor de demolare se va face astfel incat sa nu afecteze locuitori din zona analizata. se va acorda o atentie sporita manevrarii utilajelor in apropierea zonelor locuite si a obiectivelor care isi desfasoara activitatea langa amplasamentul proiectului stropirea cu apa a structurilor din beton/ zidarie ce urmeaza a fi demolate, a cailor circulabile din santier, a materialelor cu continut pulverulent depozitate vrac. In practica se pot folosi in apa de stropire adaosuri de produse speciale, nepericuloase, ce ajuta la fixarea mai buna a pulberilor Se va evita aruncarea resturilor de moloz si a elementelor de constructie de la inaltime, pentru a nu se imprastia pe paviment si genera astfel cantitati suplimentare de praf; se vor folosi jgheaburi, de preferat inchise, pentru descarcarea deseurilor Se recomanda stocarea materialelor in gramezi cat mai compacte (raport suprafata/volum cat mai mic) Deseurile vor fi evacuate cat mai repede de pe amplasament Lucrarile cu potential ridicat de generare a prafului (demolare, manipulari de materiale pulverulente) se vor evita a se realiza in zilele cu vant puternic. Se vor programa lucrarile in functie de prognoza meteo, iar in cazul inceperii vantului in timpul lucrarilor aceste se vor sista Se vor utiliza pe cat posibil perdele de protectie din material textil care sa retina praful in zona de lucru/zona de stocare si sa evite propagarea acestuia la distanta Se va utiliza o statie de spalare a rotilor autovehiculelor la iesirea din santier. In acest fel se evita murdarirea carosabilului stradal precum si antrenarea prafului Mijloacele de transport moloz si alte materiale cu pulberi vor fi acoperite Utilajele folosite in activitatea de demolare trebuiesc sa fie moderne si intretinute corespunzator si verificate din punct de vedere al noxelor (revizia tehnica la zi) La stationare autovehiculele vor avea motorul oprit Se vor stabili trasee circulabile cat mai scurte si se vor impune limite de viteza pentru reducerea antrenarii pulberilor. Masurile pentru prevenirea si reducerea efectelor adverse asupra asezarilor umane, in perioada de santier pot fi: controlarea poluarii fonice; controlarea poluarii aerului; masurari ale emisiilor difuze si emisiilor fugitive; controlarea nivelul concentratiilor poluantilor evacuati in canalizarea publica; intretinerea si verificarea periodica a statiei de epurare; respectarea Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei. | Masurile pentru prevenirea si reducerea efectelor adverse asupra asezarilor umane, in perioada de exploatare: utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic; intretinerea utilajelor, reparatia si revizuirea acestora sa se faca conform cartii tehnice a utilajului; asigurarea echipamentelor de protectie acustica pentru personalul implicat in activitatile statiei de epurare a apelor uzate si a statiilor de tratare a apei; pentru evitarea raspandirii mirosurilor in atmosfera, este necesara respectarea executiei sistemelor de etansare necesare pentru caminele de acces la colectoarele de canalizare si respectarea pantelor de curgere necesare; intretinerea in buna stare de functionare a statiei de epurare; in cazul unor interventii la infrastructura de apa si apa uzata, materiile utilizate si deseurile generate sub forma de pulberi vor fi gestionate adecvat pentru a preveni contaminarea factorului de mediu aer. |
| Biodiversitate | respectarea graficului de lucrari in sensul limitarii traseelor si programului de lucru pentru a limita impactul asupra florei si faunei specifice amplasamentului; lucrarile de executie a proiectului se vor realiza numai pe amplasamentele stabilite, fara a afecta alte ecosisteme naturale; impunerea vitezei de deplasare a autovehiculelor pe drumurile de acces sa fie redusa (sub 30 km/ ora) astfel incat pasarile sa se poata feri din calea pericolelor; folosirea de utilaje si mijloace de transport silentioase, pentru a diminua zgomotul datorat activitatii de constructie, care poate alunga speciile de animale si pasari, precum si echiparea cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera; este interzisa orice forma de recoltare, capturare, ucidere, vatamare a eventualelor specii de fauna aflate in mediul lor natural, personalul fiind instruit in acest sens; reconstructia ecologica a tuturor terenurilor afectate temporar, la finalizarea lucrarilor de executie si redarea acestora la folosintele initiale; se vor respecta toate conditiile si masurile de protectia mediului stabilite de autoritatile pentru protectia mediului. | conductele de apa uzata, precum si instalatiile statie de epurare si ministatiile de epurare, vor fi intretinute corespunzator pentru a preveni poluarile accidentale. |
| Terenuri, sol | efectuarea in mod controlat a lucrarilor de construire in scopul protejarii pe cat posibil a stratului de sol atat din zona frontului de lucru, cat si din zonele invecinate; interzicerea amplasarii directe pe sol a materialelor de constructie si deseurilor generate; depozitarea provizorie a pamantului excavat pe suprafete cat mai reduse; pamantul decopertat va fi depozitat in conditii care sa permita folosirea sa ulterioara; acesta se va utiliza la umplere dupa pozarea conductelor; controlul periodic al utilajelor si a vehiculelor utilizate, in vederea inlaturarii producerii unor scurgeri de carburanti; alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va face de la statii de distributie carburanti autorizate, interzicerea operatiilor de intretinere a mijloacelor auto si a utilajelor pe amplasamentul de realizare a proiectului; se va asigura controlul strict al transportului materialelor de constructii cu autovehicule dotate astfel incat sa previna deversarile accidentale pe traseu; spalarea rotilor masinilor la iesirea din santier; evitarea oricarei pierderi din camioane in timpul transportului prin acoperire; transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare, evitandu-se formarea de stocuri de deseuri care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care sa prezinte riscuri asupra sanatatii umane; interzicerea evacuarii de ape uzate, necontrolat pe teren; in cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se vor utiliza materiale absorbante, decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor si a solului decopertat in recipiente adecvate in vederea neutralizarii de catre firme specializate. | verificarea periodica a etanseitatatii si integritatatii retelelor de canalizare de pe amplasament, precum si mentinerea misitatiilor de epurare si a statiei de epurare in stare buna de functionare, in scopul minimizarii pierderilor si se va interveni prompt pentru remedierea eventualelor defectiuni; controlul periodic al vehiculelor de interventie pentru a nu prezenta scurgeri de carburanti; respectarea arealelor de depozitarea a namolului rezultat din epurare, a celui din curatarea retelelor de canalizare, astfel incat sa nu se produca un impact direct cu solul; gestionarea adecvata a deseurilor rezultate in urma lucrarilor de interventie lainfrastructura de apa. |
| Zgomot si vibratii | Principalele masuri de prevenire si reducere a zgomotului si vibratiilor in perioada de executie a proiectului sunt: utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic; intretinerea utilajelor, reparatia si revizuirea acestora sa se faca conform cartii tehnice a utilajului; limitarea vitezei utilajelor de transport pentru diminuarea nivelului de zgomot si de vibratii pe amplasamente si in vecinatati; utilajele in repaus vor avea motoarele oprite. Nici un vehicul nu va avea motorul pornit in timpul stationarii; desfasurarea activitatilor doar pe timp de zi; manipularea materialelor de constructie cu atentie sporita, in special la operatiunile de descarcare a acestora. | Principalele masuri de prevenire si reducere a zgomotului si vibratiilor in perioada de exploatare a proiectului sunt: utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic; intretinerea utilajelor, reparatia si revizuirea acestora sa se faca conform cartii tehnice a utilajului; asigurarea echipamentelor de protectie acustica pentru personalul implicat in activitatile statiei de epurare a apelor uzate si a statiilor de tratare a apei. |
| Apa | lucrarile de excavare nu se vor executata in conditii meteorologice extreme (ploaie, vant puternic); gestionarea corespunzatoare a materiilor prime, respectarea arealelor de epozitare (depozitarea in aer liber, in spatii inchise), in functie de starea fizica a materialelor folosite si de potentialul impact asupra mediului; amenajarea platformelor/spatiilor de depozitare a deseurilor rezultate, astfel incat sa fie evitat contactul cu componenta hidrica; executarea santurilor de pozare a conductelor de transport apa se va face deasupra nivelului freatic; in vederea prevenirii formarii de praf in zonele de lucru se va utiliza apa netratata pentru stropirea zonelor de lucru; verificarea periodica a starii de functionare a utilajelor in vederea evitarii eventualelor disfunctionalitati; intretinerea si mentinerea intr-o stare curata si permanent functionala a containerelor sanitare. | monitorizarea periodica a starii de functionare a instalatiilor din dotarea statiei de epurare a apelor uzate, pentru a fi asigurata functionarea optima a acestora; interventia rapida si remedierea urgenta a situatiilor de avarie a conductelor de transport si de distributie a apei potabile si a conductelor de transport al apelor uzate; remedierea urgenta a eventualelor disfunctii ale instalatiilor de epurare a apelor uzate; evacuarea apelor epurate in emisar numai dupa verificarea conformitatii parametrilor fizici si chimici cu cerintele impuse prin autorizatia de gospodarire a apelor si autorizatia de mediu obtinute; inspectii periodice ale retelei de canalizare pentru detectarea in timp util a disfunctionalitatilor si adoptarea masurilor necesare pentru remediere. |
| Aer, schimbari climatice | In vederea prevenirii si reducerii impactului asupra factorului de mediu aer, in perioada de executie a proiectului vor fi luate urmatoarele masuri: se vor stabili trasee circulabile cat mai scurte si se vor impune limite de viteza pentru reducerea antrenarii pulberilor; lucrarile cu potential ridicat de generare a prafului (demolare, manipulari de materiale pulverulente) se vor evita a se realiza in zilele cu vant puternic; circulatia autovehiculelor pe amplasament se va face cu viteza redusa; umectarea cu apa prin pulverizare a fronturilor de lucru pentru evitarea antrenarii pulberilor fine de praf; stropirea cu apa a structurilor din beton/ zidarie ce urmeaza a fi demolate, a cailor circulabile din santier, a materialelor cu continut pulverulent depozitate vrac; se va evita aruncarea resturilor de moloz si a elementelor de constructie de la inaltime, pentru a nu se imprastia si genera astfel cantitati suplimentare de praf; se vor folosi jgheaburi, de preferat inchise, pentru descarcarea deseurilor; mijloacele de transport moloz si alte materiale pulverulente vor fi acoperite; intretinerea corespunzatoare a motoarelor mijloacelor de transport si a utilajelor si verificarea din punct de vedere al noxelor (revizia tehnica la zi); la stationare autovehiculele vor avea motorul oprit. Ca masuri recomandate pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si implicit a impactului asupra schimbarilor climatice sunt: Pentru reducerea emisiilor provenite din transportul rutier, se propune utilizare de vehicule grele de ultima generatie care au un nivel de CO2 g/kg combustibil mai redus fata de cele conventionale. Pentru reducerea consumului de combustibil se va realiza si implementa un Plan de trafic adecvat care sa tina cont de rutele alese pentru transport, optimizarea transportului de deseuri, evitarea traficului si limitarea accelerarii si franarii puternice, mentinerea anvelopelor intr-o conditie optima, mentinerea sistemelor mecanice. Un stil de condus ecologic poate determina reducerea emisiilor intre 5% si 15%. Reducerea consumului de combustibil fosil pentru activitatile de transport prin aplicarea unui condus ecologic. | In vederea prevenirii si reducerii impactului asupra factorului de mediu aer, in perioada de exploatare a proiectului vor fi luate urmatoarele masuri: pentru evitarea raspandirii acestor mirosuri in atmosfera, este necesara respectarea executiei sistemelor de etansare necesare pentru caminele de acces la colectoarele de canalizare si respectarea pantelor de curgere necesare; intretinerea in buna stare de functionare a statiei de epurare; in cazul unor interventii la infrastructura de apa si apa uzata, materiile utilizate si deseurile generate sub forma de pulberi vor fi gestionate adecvat pentru a preveni contaminarea factorului de mediu aer. |
| Bunuri materiale | Nu este cazul, lucrarile propuse nu vor afecta alte zone decat cele ale amplasamentului si nu vor periclita bunuri materiale din afara perimetrului Portului Constanta. | Nu este cazul, proiectul este amplasat doar incinta Portului Constanta. |
| Patrimoniu cultural, arheologic, peisaj | Amplasamentul proiectului se afla in zona de interes arheologic. Pentru acest proiect a fost obtinut avizul nr. 459 din 29.04.2021 emis de Directia Judeteana pentru Cultura Constanta, cu conditia de reavizare in faza DTAC a investitiei ce urmeaza sa se realizeze. Se vor respecta prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul descoperirii de vestigii arheologice in timpul lucrarilor, beneficiarul are obligatia de a sista lucrarile de constructie in vederea solicitarii autorizattiei si executarii cercetarilor arheologice preventive. |

Pe perioada de executie a lucrarilor se va elabora planul calitatii prin care se va stabili managementul lucrarilor si se vor propune masuratorilor de control al calitatii.

- Monitorizarea starii tehnice a parcului de utilaje pentru depistarea eventualelor defectiuni

- Verificarea periodica a etanseitatii rezervoarelor si recipientilor de stocare a carburantilor si altor substante/deseuri periculoase, daca este cazul

- Stabilirea de catre contractor unui program de prevenire si combatere a poluarii accidentale: masuri necesar a fi luate, echipe de interventie, dotari si echipamente pentru interventie in caz de poluare accidentala

DESEURI

In perioada lucrarilor de executie a proiectului se preconizeaza ca vor  rezulta urmatoarele categoriile de deseuri, prezentate in tabelul urmator.

Managementul deseurilor generate in perioada de executie

| Cod deseu | Denumire deseu | Stare fizica** | Sursa deseului | Mod de depozitare temporara | Mod de gestionare (valorificare, eliminare) | Responsabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 02 06* | Uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere | L | Activitati de intretinere utilaje | Colectare in recipiente metalice inchise, etichetate si depozitate in conditii de siguranta, avand in vedere inflamabilitatea si gradul ridicat de toxicitate pentru organisme | Valorificare prin societati autorizate | Antreprenor, prin grija responsabilului de mediu |
| 13 02 07* | Uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile | L |  |  |  | Antreprenor, prin grija responsabilului de mediu |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | S | Aprovizionarea cu materiale | Colectare selectiva si stocare temporara in pubele etichetate corespunzator, amplasate in spatii special amenajate | Valorificare prin societati autorizate | Antreprenor, prin grija responsabilului de mediu |
| 15 01 02 | Ambalaje de mase plastice | S |  |  |  |  |
| 15 01 03 | Ambalaje de lemn | S |  |  |  |  |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice | S |  |  |  |  |
| 15 01 07 | Ambalaje de sticla | S |  |  |  |  |
| 15 02 03 | Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02 | S | Activitati desfasurate in cadrul fronturilor de lucru | Colectare in recipiente adecvate si depozitare temporara pe amplasamentul organizarii de santier | Eliminare prin societati autorizate | Antreprenor, prin grija responsabilului de mediu |
| 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | S | Activitati de intretinere a utilajelor si autovehiculelor | Depozitare temporara pe amplasamentul organizarii de santier | Valorificare prin societati autorizate | Antreprenor, prin grija responsabilului de mediu |
| 16 01 17 | Metale feroase | S | Activitati desfasurate in cadrul fronturilor de lucru, demolari | Depozitare temporara pe amplasamentul organizarii de santier | Valorificare prin societati autorizate | Antreprenor, prin grija responsabilului de mediu |
| 16 06 01* | Baterii cu plumb | S | Activitati de intretinere a utilajelor si autovehiculelor | Depozitare in conditii de siguranta, avand in vedere potentialul toxic ridicat | Valorificare prin societati autorizate | Antreprenor, prin grija responsabilului de mediu |
| 16 06 04 | Baterii alcaline (cu exceptia 16 06 03) | S |  |  |  |  |
| 16 06 05 | Alte baterii si acumulatori | S |  |  |  |  |
| 17 01 01 | Beton | S | Prepararea si turnarea betoanelor – beton rebutat, lucrari realizate in cadrul fronturilor de lucru | Depozitare temporara pe amplasamentul organizarii de santier | Reutilizare la realizarea umpluturilor, daca este posibil sau valorificare prin societati autorizate | Antreprenor, prin grija responsabilului de mediu |
| 17 01 07 | Amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06 | S | Activitati desfasurate in cadrul fronturilor de lucru, demolari | Depozitare temporara pe amplasamentul organizarii de santier | Reutilizare la realizarea umpluturilor, daca este posibil sau valorificare prin societati autorizate | Antreprenor, prin grija responsabilului de mediu |
| 17 02 01 | Lemn | S | Activitati de cofrare | Depozitare temporara pe amplasamentul organizarii de santier | Reutilizare sau eliminare prin societati autorizate | Antreprenor, prin grija responsabilului de mediu |
| 17 02 03 | Materiale plastice | S | Pozarea conductelor noi, inlocuirea conductelor existente | Depozitare temporara pe amplasamentul organizarii de santier | Valorificare prin societati autorizate | Antreprenor, prin grija responsabilului de mediu |
| 17 03 02 | Asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01 | S | Prepararea mixturilor asfaltice – mixturi asfaltice necorespunzatoare din punct de vedere calitativ | Depozitare temporara pe amplasamentul organizarii de santier | Eliminare prin societati autorizate | Antreprenor, prin grija responsabilului de mediu |
| 17 04 05 | Fier si otel | S | Activitati desfasurate in cadrul fronturilor de lucru, demolari (conducte, vane Inlocuite) | Depozitare temporara pe amplasamentul organizarii de santier | Valorificare prin societati autorizate | Antreprenor, prin grija responsabilului de mediu |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice | S | Activitati desfasurate in cadrul fronturilor de lucru, demolari (armaturi, taieri, suduri, piese de schimb) | Depozitare temporara pe amplasamentul organizarii de santier | Valorificare prin societati autorizate | Antreprenor, prin grija responsabilului de mediu |
| 17 05 04 | Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | S | Activitati desfasurate in cadrul fronturilor de lucru, sapaturi, excavari | Depozitare temporara pe amplasamentul organizarii de santier | Valorificare prin societati autorizate | Antreprenor, prin grija responsabilului de mediu |
| 17 09 04 | Amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 | S | Activitati desfasurate in cadrul fronturilor de lucru, demolari | Depozitare temporara pe amplasamentul organizarii de santier | Valorificare prin societati autorizate | Antreprenor, prin grija responsabilului de mediu |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | S | Activitati desfasurate de catre personalul angajat in cadrul fronturilor de lucru si organizarii de santier | Colectare in pubele ecologice | Eliminare prin societati autorizate | Antreprenor, prin grija responsabilului de mediu |
| 20 03 04 | Namoluri din fosele septice | SS | Activitati desfasurate in cadrul fronturilor de lucru si organizarii de santier (toalete ecologice) | Bazin vidanjabil | Eliminare prin vidanjare, pe baza de contract cu o societate autorizata | Antreprenor, prin grija responsabilului de mediu |
| 20 03 06 | Deseuri de la curatarea canalizarii | SS | Activitati desfasurate in cadrul fronturilor de lucru, curatarea conductelor reabilitate, caminelor de vizitare | Colectare in recipiente adecvate si depozitare temporara pe amplasamentul organizarii de santier | Eliminare prin societati autorizate | Antreprenor, prin grija responsabilului de mediu |

Deseurile de pamant si materiale excavate, piatra si sparturi de piatra, beton, caramizi, materiale ceramice sunt deseuri provenite de la excavatiile si lucrarile necesare pentru realizarea constructiilor proiectate.

Deseurile amestecate de materiale de constructie, asfalt, amestecurile metalice sunt deseuri provenite de la surplusul de materiale de constructii, demolari: lucrarile vor fi realizate dupa normele de calitate in constructii astfel incat cantitatile de deseuri rezultate sa fie limitate la minim.

Deseurile generate din realizarea proeictului de modernizare si extindere infrastructura de alimentare cu apa si canalizare, vor fi preluate de societati autorizate cu care beneficiarul va incheia contracte, iar materialele revalorificabile vor fi depozitate separat.

Organizarea de santier va cuprinde facilitati pentru depozitarea controlata, selectiva a tuturor categoriilor de deseuri. Pe durata executarii lucrarilor, vor fi asigurate toalete ecologice intr-un numar suficient, raportat la numarul mediu de muncitori din santier.

Deseuri rezultate in perioada de exploatare

In perioada de exploatare rezulta urmatoarele categorii de deseuri:

- deseuri menajere provenite de la personalul de intretinere si exploatare a lucrarii. Deseurile menajere vor fi colectate in pubele si evacuate periodic la rampele de gunoi ale localitatilor.

- deseuri rezultate din intretinerea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare (piese uzate provenite de la gospodariile de apa si statiile de epurare, cabluri electrice, vane uzate etc);

- deseuri de la functionarea statiilor de tratare a apelor pentru alimentare cu apa si de epurare a apelor uzate

| Cod deseu | Denumire deseu | Stare fizica** | Sursa deseului | Mod de depozitare temporara | Mod de gestionare (valorificare, eliminare) | Responsabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 04 05 | Fier si otel | S | Activitati de intretinerea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare | Depozitare temporara intr-un loc special amenajat | Valorificare prin societati autorizate | Titular |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice | S | Activitati de intretinerea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare | Depozitare temporara intr-un loc special amenajat | Valorificare prin societati autorizate | Titular |
| 17 0411 | Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 | S | Activitati de intretinerea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare | Depozitare temporara intr-un loc special amenajat | Valorificare prin societati autorizate | Titular |
| 19 08 05 | Namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti | SS | Statia de epurare ape uzate | Bazin vidanjabil | Eliminare prin vidanjare pe baza de contract cu o societate autorizata | Titular |
| 19 09 99 | Alte deseuri nespecificate | SS | Statii de tratare apa | Bazin vidanjabil | Eliminare prin vidanjare pe baza de contract cu o societate autorizata | Titular |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | S | Personalul de intretinere si exploatare a lucrarii | Colectare in pubele ecologice | Eliminare prin societati autorizate | Titular |

Zonele de depozitare a deseurilor vor fi marcate si semnalizate, iar deseurile vor fi sortate corespunzator. Deseurile se vor depozita astfel incat sa se previna contaminarea solului si/ sau apei subterane si de suprafata. Stocarea tuturor deseurilor susceptibile se va face astfel incat sa se asigure reducerea la minim a posibilelor infiltratii ale poluantilor in sol si/sau apa subterana sau de suprafata.

Tehnicile care vor fi implementate pentru colectarea, stocarea temporara si eliminarea deseurilor vor respecta cerintele de baza mentionate in legislatia in vigoare si ghidurilor cadru, respectiv:

- Deseurile vor fi predate pe baza de contract, exclusiv unor colectori sau unor operatori autorizati;

- Va fi pastrata evidenta tipurilor si cantitatilor tuturor gategoriilor de deseuri generate pe amplasament;

- Va fi implementat si operat un sistem de colectare separata, care sa previna amestecarea deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase si care va permite valorificarea acestora;

- Deseurile nepericuloase rezultate in urma demolarii, se vor colecta selectiv, se vor depozita temporar pe platforme betonate, de unde vor fi preluate de firme autorizate;

- Substantele periculoase se vor transporta in recipienti, containere, vase conforme, inchise etans si etichetate in conformitate cu prevederile legale.

Conform art. 21 din OUG 92/2021  privind regimul deseurilor, gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediului, in special:

- fara a genera riscuri de cotaminare pentru aer, apa , sol, fauna sau flora;

- fara a crea discomfort din cauza zgomotului sau a mirosului;

- fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Materialele inerte, precum resturile de materiale de constructii, materiale de termoizolatie, vor fi transportate in locurile indicate de administratia publica locala prin Autorizatia de Construire sau vor fi transportate la un depozit de deseuri inerte, autorizat conform legislatiei in vigoare.

In vederea asigurarii unui management corespunzator al deseurilor pe amplasament, in perioada executiei lucrarilor de constructie a proiectului, se vor lua masuri precum:

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

- reducerea volumului de deseuri generate , in special al deseurilor care nu pot fi pregatite pentru reutilizare sau reciclare;

- conform OUG nr. 92/2021 clasificarea si codificarea deseurilor , inclusiv a deseurilor periculoase se realizeaza potrivit:

- Deciziei Comisiei 2000/ 532/ CE din 3 Mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/ 3/CE de stabiliere a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 , alin (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE  a Consiliului de stabiliere a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art.1 , alin (4) din Directiva 91/ 689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase , cu modificarile ulterioare;

- Anexei 4.

- se va institui evidenta gestiunii deseurilor evidentindu-se atat cantitatile de deseuri rezultate, cat si modul de gestionare a acestora si se vor raporta catre autoritatea locala de mediu;

- conform art.4  si art. 21  din OUG nr. 92/2021, producatorii si detinatorii de deseuri au obligatia de a se asigura ca deseurile sunt pregatite pentru reutilizare, reciclare sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

- autovehiculele care vor transporta material pulverulente vor fi acoperite si vor avea usile securizate astfel incat sa se evite spulberarea si/sau imprastierea materialelor transportate in timpul deplasarii;

- deseurile produse se vor colecta separat, pe categorii astfel incat sa poata fi preluate si transportate in vederea depozitarii in depozitele care le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau in vederea unei eventuale valorificari; se vor asigura facilitati de depozitare intermediara in cadrul organizarii de santier, pe tipuri de deseuri, creandu-se premise pentru colectarea selectiva;

- deseurile rezultate din activitate vor fi colectate selectiv in pubele inscriptionate si vor fi preluate de catre serviciile specializate; deseurile reciclabile vor fi valorificate prin agenti economici reglementati din punctul de vedere al protectiei mediului;

- este interzisa incinerarea deseurilor pe amplasament;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toti lucratorii vor fi instruiti in acest sens;

- la finalizarea santierului, respectiv la terminarea lucrarilor de construire a proiectului, se vor indeparta toate deseurile de pe amplasament.

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii prevazute in Avizul de gospodarire a apelor

- se vor solicita si obtine, inainte de inceperea lucrarilor, toate avizele si autorizatiile necesare, conform legislatiei in vigoare;

- forajul se va opri la adancimea proiectata si va avea caracter de explorare-exploatare;

- alegerea intervalului captat, tipul de filtre si sortul de pietris margaritar vor fi stabilite pe baza litologiei intalnite in timpul saparii gaurii de sonda si a carotajului geofizic;

- dupa executia forajului se vor efectua teste de pompare pentru determinarea parametrilor reali ai acviferului si stabilirea debitului optim de exploatare;

- se va intocmi fisa forajului conform prevederilor Odinului Ministerului Apelor si Padurilor nr. 891/23.07.2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare, retragere si suspendare temporara a autorizatiei de gopodarire a apelor, precum si a Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse autorizarii;

- se vor preleva probe de apa din foraj, se vor efectua analize fizico-chimice si bacteriologice si se va obtine avizul sanitar;

- se vor institui zonele de protectie conform prevederilor HG 930/2005;

- sa monteze aparate de masura a debitelor si volumelor de apa captate si evacuate, conform art.59 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

- debitul pompei cu care se va echipa forajul nu va depasi debitul recomandat pentru exploatare;

- indicatorii apleor uzate evacuate in reteaua de canalizare portuara se vor incadra in limitele stabilite de HG 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare NTPA 002, in conditiile respectarii  prevederilor HG 351/2005;

- apele pluviale evacuate in Marea Neagra precum si cele provenite de la statia de epurare se vor incadra in limitele stabilite de H.G. nr. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare – NTPA 001/2002, in conditiile respectarii prevederilor HG 351/2005.

- In timpul executarii lucrarilor sa nu afecteze calitatea apelor subterane si de suprafata (acvatoriul portuar si Marea Neagra), stabilirea lucrarilor hidrotehnice din zona;

- Responsabilitatea privind dimensionarea lucrarilor revine, integral, proiectantului si elaboratorului documentatiei tehnice de fundamentare.

- In cazul producerii unor poluari accidentale in timpul executiei lucrarilor, intreaga raspundere din punct de vedere al depoluarii zonei si suportarii eventualelor costuri revine beneficiarului;

- Beneficiarul are obligatia să anunțe in scris ABADL, data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta, precum si data de finalizare a acestora;

- Sa permira accesul personalului de gospodarire a apelor in incinta obiectivului, in scopul indeplinirii atributiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificata si completata.

- După finalizarea investiției, beneficiarul are obligația să solicite și să obțină autorizație de gospodărire a apelor, pe baza unei documentatii tehnice de fundamentare intocmita in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Apelor si Padurilor nr. 891/23.07.2019.;

- Avizul de gospodarire a apelor isi mentine valabilitatea pe toata durata de realizare a lucrarilor, daca executia acestora a inceput in cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia si daca au fost respectate prevederile inscrise in aviz, in caz contrar avizul isi pierde valabilitatea;

- Daca pe parcursul derularii investitiei, apar modificari ale datelor care au stat la baza emiterii prezentului aviz, se va solicita aviz de gospodarire a apelor modificator, conform prevederilor Ordinului Ministerului Apelor si Padurilor nr. 828/04.07.2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare, retragere a avizului de gospodarire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, aprobarea Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse avizarii, precum si a Continutului cadrul al Studiului de evaluare a aimpactului asupra corpurilor de apa.

Conditii necesare  a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

- organizarea de șantier se va amplasa pe o suprafață de teren judicios planificată, astfel încât terenul afectat să fie de dimensiuni minime, fără afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut; se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curățarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzătoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

- In timpul  exploatarii:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr.352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- OUG nr. 92/2021, privind regimul deseurilor;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje si Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr.878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

- Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate care se vor evacua în reţeaua de canalizare a S.C. RAJA S.A. Constanţa vor fi conform prevederilor H.G. 188/2002 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, modificat şi completat prin H.G. 352/2005, NTPA 002.

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- pentru dezafectarea proiectului se va realiza un proiect de dezafectare, care va prevedea cel puţin următoarele:

- colectarea pe categorii a deşeurilor generate pe amplasament din activitatea de dezafectare şi evacuarea acestora cu respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021;

- demolarea structurilor subterane, conform prevederilor proiectului de dezafectare aprobat în condiţiile legii;

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului;

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 03.11.2021, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 08.06.2022 - etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare locale( Cuget Liber):  depunerea solicitării acordului de mediu – 25.03.2021,  etapa de incadrare – 10.01.2022, depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice –30.05.2022, anunţ public privind emiterea acordului de mediu –20.06.2022;

# -Raportul la studiul de impact asupra mediului, a fost elaborat de evaluator de mediu: CP MED LABORATORY S.R.L., certificat nr. 858/02.07.2021, valabil pana la data de 02.07.2022;

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, din data de 30.05.2022;

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica;

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

1. In timpul executiei:

    - calitatea aerului : fronturile de lucru, lunar - conform STAS nr. 12.574/1987: pulberi totale in suspensie: media de scurta durata (30 minute) – 0,5 mg/mc; conform STAS nr. 12.574/1987, pulberile sedimentabile: 17 g/mp/lună;

    - date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier - anual;

    - zgomot : masuratori lunare ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor de constructii;

    - deseuri : raportul trimestrial privind monitorizarea deseurilor generate in timpul lucrarilor de constructie va contine: tipurile de deseuri codificate conform OUG 92/2021, cantitatile rezultate din activitate, destinatia finala a acestora;  se vor prezenta contractele incheiate cu unitati autorizate pentru preluarea fiecarui tip de deseu in vederea tratarii/eliminarii/reciclarii;

- mentionam ca monitorizarea in timpul constructiei trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de constructie;

- raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi inaintat catre APM Constanta.

In etapa de exploatare se vor monitoriza constructiile realizate in vederea:

- identificarii surselor de poluare (neetanseitati, fisuri, avarii);

- observarii si controlul continuu al traseului de conducte;

- realizarii unui sistem de monitorizare adecvat;

- planificarii prealabile a reparatiilor capitale ale conductelor.

Instalatiile care vor fi utilizate in cadrul sistemului de alimentare cu apa si canalizare, respectiv a statiilor de epurare, vor fi dotate cu un sistem de automonitorizare si comanda pentru a controla parametrii procesului tehnologic.

Totodata, emisiile de substante poluante rezultate din procesul de epurare vor fi in permanenta monitorizate prin analiza parametrilor cantitativi si calitativi.

Monitorizarea tehnologica a functionarii instalatiilor

- Verificarea permanenta a starii de functionare a tuturor componentelor sistemului de alimentare cu apa si canalizare, cat si a ministatiilor de epurare si a statiei de epurare:

- functionarea instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare;

- starea traseelor de alimentare cu apa catre consumatori;

- functionarea instalatiilor de retinere a poluantilor (bazinele si rezervoarele).

- Urmarirea gradului de tasare a terenului:

- comportarea constructiilor;

- aparitia unor tasari diferentiale si stabilirea masurilor de prevenire a acestora.

- Controlul intrarilor si iesirilor de deseuri: verificarea documentelor care insotesc intrarile si livrarile de deseuri.

- Masuratori ale parametrilor cantitativi: debitele de apa uzata vehiculate prin statie.

- Masuratori ale parametrilor de calitate care necesita prelevare de probe pentru analize de laborator acreditat RENAR. Acestea vor respecta prescriptiile NTPA 001/2002.

2. In timpul exploatarii :

- Se va monitoriza calitatea apelor uzate, la iesirea din statia de epurare, pentru indicatorii : pH ; MTS ; CBO5 ; CCOCr, azot amoniacal, fosfor total, detergenti sintetici, substante extractibile (conform autorizatiei de gospodarire a apelor)- la solicitarea autoritatii de mediu;

- se va monitoriza nivelul  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei - la solicitarea autoritatii de mediu;

- raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor generate se face catre   autoritatea de mediu, anual,  pana la 15 martie a anului urmator celui de raportare,  atat pe suport hartie, cat si electronic, conform OUG nr. 92/2021;

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurilor, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

- inchiderea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- cerere si notificare;

- Memoriu de prezentare;

- Raport la studiul de impact asupra mediului;

- Dovada achitarii tarifului .

- Coordonatele Stereo 70;

- Plan de incadrare in zona ;

- Plan de situatie;

- Punctele de vedere exprimate de membrii CAT pe parcursul procedurii;

Avize, acte emise de alte autorităţi:

- Aviz ABADL nr. 97/06.10.2021;

- Notificare DSP nr. 89/31.03.2021;

- Certificat de Urbanism nr. 6/25.01.2021;

- Aviz Directia de Cultura  nr. 937/29.04.2021;

- Aviz Sucursala Regionala CF Constanta nr. 7/2/1205/09.04.2021;

- Aviz CN CAN SA  nr. 9666/24.05.2021;

- Aviz E-Distributie Dobrogea SA nr. 07739448/15.04.2021;

- Aviz IPTANA SA nr. 327/15.04.2021;

- Adresa Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dobrogea” al Judetului Constanta nr. 2425083/20.04.2021;

- Adresa RAJA SA Constanta nr. 947/24100/14.05.2021;

- Aviz MAN nr. DT5147/04.06.2021;

- Aviz Oil Terminal nr. 3942/01.04.2021;

- Aviz Transelectrica SA nr. 4272/13.04.2021.

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                              ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                      Lavinia  Monica  ZECA

###### Intocmit,

consilier Camelia COSTACHE

Prezentul acord contine 63 pagini si s-a redactat in trei exemplare.