ACORD DE MEDIU

Nr. xx din 08.06.2023

Ca urmare a cererii adresate de BUNDUC VASILE reprezentant al AVICOLA LUMINA S.A., cu sediul in jud. Constanta, com. Lumina, str. Sos. Tulcei nr. FN, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 12825 din 23.11.2022, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul INFIINTARE FERMA TINERET LA VOLIERE – ADAPOSTURI DE ANIMALE, propus a fi amplasat in judeţul Constanţa, com. Lumina, extravilan, parcela A902/6, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa I, la pct. 17, litera a).

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasament

Amplasamentul analizat este situat în extravilanul localitatii Lumina, în partea de Nord-Est a teritoriului administrativ al comunei, la aproximativ 1,2km sud-vest de intravilanul localitatii Sibioara.

Aşezată în partea central - estică a judeţului, comuna Lumina se învecinează la sud cu lacul Siutghiol, la sud-vest cu oraşul Ovidiu (5 km), la vest cu comuna Mihail Kogălniceanu și  la nord-est cu oraşul Năvodari.

Lumina se află la 17 km nord de oraşul Constanţa, la 4 km vest de staţiunea Mamaia și la 7 km sud-est de aeroportul internaţional Mihail Kogălniceanu.

Terenul analizat are o suprafață de 20.000 mp, este identificat cu numărul cadastral 104062 si este proprietatea persoanelor fizice Pîslaru Gabriel si Pîslaru Vica, conform contract de vanzare-cumparare. Pentru acest teren s-a constituit drept de superficie pe o perioadă de 49 (patruzecișinouă) de ani în favoarea societății AVICOLA LUMINA S.A., conform contractului privind dreptul de superficie  si alte drepturi reale.

Conform certificatului de urbanism nr. 299 din 16.11.2022, terenul analizat este situat in extravilanul localitatii Lumina, fiind înregistrat la categoria de folosință arabil. Din punct de vedere al încadrării în planurile de urbanism aprobate, amplasamentul se află în zona reglementată prin PUG aprobat cu HCL Lumina nr. 38/2001 prelungită cu HCL nr. 289/2016 si respectiv HCL nr. 266/2018.

Asa cum reiese din certificatul de urbanism nr. 299 din 16.11.2022, conform PUG Lumina, destinatia terenului analizat este de zona teren agricol, extravilan nereglementat din punct de vedere urbanistic.

Lotul pe care se vor amplasa construcțiile viitorului obiectiv zootehnic, respectiv parcela agricolă A902/6, are următoarele vecinătăți:

- Nord: teren agricol aparținândmoștenitorilor defunctului Turcanu Ion;

- Sud: teren Agricol A902/7, proprietar Flerea Mirică si drum exploatare-De 904;

- Vest: teren neproductiv, parcela NP 907;

- Est: drum de exploatare De 904.

În tabelul următor sunt prezentate coordonatele în proiecție STEREO 1970 ale amplasamentului.

| Nr. Crt. | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 782312.218 | 323031.420 |
| 2 | 782296.120 | 323015.153 |
| 3 | 782267.701 | 322979.970 |
| 4 | 782020.591 | 322935.145 |
| 5 | 782018.617 | 322947.356 |
| 6 | 782010.401 | 322998.179 |
| 7 | 782476.368 | 323082.705 |

Amplasamentul este situat situat la aproximativ 1,2 km sud-vest de zona de locuințe a satului Sibioara, la aproximativ 2,5 km nord-est de zona de locuințe din satul Oituz, la cca. 5,3 km nord de zona de locuințe a localității Lumina, la aproximativ 4,2 km est de aeroportul Mihail Kogălniceanu  și la cca. 210m nord-est de ferma de crestere pui broiler La Ferm Grup S.R.L..

În zonă predomină terenurile agricole iar terenul este accesibil din De 904, ce margineste amplasamentul la est si partial la sud, prin E87.

Proiectul prevede construirea unei ferme de tineret la voliere avand capacitatea de 168.000 capete/serie.  Estimându-se 2,5 serii/an, rezultă o capacitate de producție de 420.000 capete/an.

În vederea realizării lucrărilor de construcții ale obiectivului propus, vor fi necesare următoarele lucrari :

- îndepărtarea solului vegetal de la suprafața terenului  in zona in care urmeaza sa fie amenajata organizarea de santier;

- amenajarea organizarii de șantier cu:

  - imprejmuire organizare;

  - platforme balastate pentru amplasarea de baraci pentru personal si pentru depozitarea materialelor și deșeurilor;

  - platforme balastate pentru parcarea utilajelor de constructie (buldozer, cilindru compactor, excavator, macara, convertizor de sudura, motocompresor, ciocan pneumatic, grapa cu disc, autocisterna si autobasculante);

  - amplasare grup sanitar ecologic pentru muncitori;

- lucrari de terasamente;

- Sapaturi, sprijiniri, asternere pat de pozare, umpluturi.

Ulterior, construirea propriu-zisa a  obiectivului presupune urmatoarele lucrari:

- Realizare infrastructura;

- Realizare structura din beton armat;

- Realizare inchideri perimetrale;

- Realizari compartimentari interioare;

- Realizare instalatii interioare

- Realizare finisaje interioare si exterioare;

- Realizare instalatii exterioare;

- Realizare imprejmuire teren;

- Amenajare exterioara – locuri de parcare, spatii verzi, trotuare, circulații auto;

- Bilanț al suprafețelor necesare pentru execuția lucrărilor.

| SUPRAFAŢA TERENULUI – 20.000,00 mp |
| --- |
| SUPRAFEŢE | EXISTENT | PROPUS |
| Suprafaţa construită | 0,00 mp | 5.984,00 mp |
| Suprafaţa desfăşurată | 0,00 mp | 6.084,00 mp |
| P.O.T. | 0,00 % | 29,70% |
| C.U.T. | 0,00 | 0,30 |
| Suprafata alei pietonale | 0,00 mp | 625,00 mp |
| Suprafata alei carosabile | 0,00 mp | 2.300,00 mp |
| Suprafata parcari | 0,00 mp | 340,00 mp |
| Suprafata spatii verzi | 0,00 mp | 10.201,00 mp |

Pentru adapostul gainilor ouatoare vor fi construite 5 hale adapost, avand aceleasi dimensiuni si caracteristici constructive.

Ferma propusă va avea următoarele componente:

- 5 hale pentru cresterea pasarilor (realizata din structura metalica si inchideri perimetrale cu panouri tip sandwich cu spuma poliuretanica) in sistem de crestere ın voliera, cu o capacitate maxİma de 33600 capete/hala, avand o suprafata totala de 1120 mp/hala (L=80 m, 1=14 m), in total 5 hale x 1120 mp = 5600 mp.

| Tip construcție | Dimensiuni | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 5 hale adăpost identice ca dimensiuni și soluție constructive | suprafața construită: 1140 m2/hală suprafața utila: 1120 m2/hală dimensiuni hală: 80,20 m x 14,20 m, regim de înălțime: parter Spatii asigurare utilitati hale- centrale termice si tablouri electrice, aferente celor cinci hale -84mp | fundații izolate din beton armat realizata din structura metalica si inchideri perimetrale cu panouri tip sandwich cu spuma poliuretanica structura de rezistență – cadre transversale elementele portante ale structurii sunt stâlpii și grinzile metalice învelitoarea este în două ape, cu pantă 20% închiderile de acoperiș și închiderile perimetrale se vor realiza din panouri termoizolante pardoseala interioară din beton |
| spațiu-anexă cu instalațiile aferente | suprafața construită: 150 m2 suprafata desfasurata : 300 mp dimensiuni 15x10m regim de înălțime – parter+1E compartimentare interioară: Parter vestiar – filtru sanitar birou șef fermă și medic veterinar laborator spațiu pentru servirea mesei holuri access SNCU Sala necropsii Magazie Atelier Spalatorie +CT Etaj birou medic veterinar sala conferinte camera paza grupuri sanitare magazine hol | fundația – suprastructura- inchideri perimetrale – învelitoare acoperiș, identice cu cele ale halelor adăpost acoperiș tip șarpantă tâmplăria exterioară - PVC geam tip termopan |
| Bazine stocare ape uzate | bazin vidanjabil impermeabilizat cu capacitatea de 20 mc, ce va colecta apele uzate de la spălarea adăposturilor bazin vidanjabil impermeabilizat cu capacitatea de 20 mc, ce va colecta apele provenite din zona platformei de stocare a dejectiilor bazin vidanjabil impermeabilizat cu capacitatea de 10mc, ce va colecta apele uzate menajere provenite din zona spatiului anexa | construcții subterane, din beton armat cu platforma de la bază și pereții laterali impermeabilizate, prevăzute cu gură de vizitare pentru vidanjare. |
| platformă depozitare dejecții | suprafața construită 600 mp volum total: 1000 m3 | platformă betonată pe pat de piatră spartă compactată, prevăzută cu pantă de înclinare și rigolă de preluare a apelor pluviale și drenarea lor, către bazinul de colectare a apelor uzate împrejmuire BCA înălțime: 1,8 m |
| alei de acces si parcare | pietonale 625 m2 carosabile 2300 m2 parcare 340mp | aleile pietonale si carosabile vor fi realizate din beton asfaltic, pe pat de piatră spartă compactată parcarea va fi pietruita. |
| Împrejmuire | lungime: 1.000 m înălțime : 2,50 m | plasă metalică zincată, fixate pe stâlpi metalici, fixați în fundații punctuale de beton. |
| Platformă cântărire auto | lungime 18 m lățime 3m înălțime 28 cm | se execută suprateran la nivelul căii principale de acces în fermă, din beton rutier. Pe platforma betonată construită se va monta platforma metalică a cântarului |

Instalare echipamente

In perioada de functionare

In hala adapost vor fi instalate urmatoarele echipamente:

| Tip sistem | Componente și caracteristici |
| --- | --- |
| Sistem furajare | buncăre exterioare cu capacitate 27 mc transportor furaje tip spirală linii de furajare |
| Sistem adăpare | adăpători tip niplu , cu cupita colectoare |
| Sistem ventilație | se va utiliza ventilația tip tunel și ventilația de coamă, alternanța celor două făcându-se automatizat, în funcție de anotimp control automatizat |
| Sistem răcire | tip pad cooling cu apa recirculata |
| Sistem încălzire | centrală cu control automat al funcționării, putere termică -300kw, 3 buc. Incalzire in pardoseala 8 turbosuflante cu motorină combustibil lichid- motorină |
| Sistem iluminat | corpuri de iluminat cu lumină albă, lămpi cu intensitate luminoasă reglabilă |
| Sistem control computerizat al procesului tehnologic | sistem alarmă senzori presiune, temperatură, umiditate, consum furaje si apă |
| Tablouri electrice |  |

Utilajele utilizate in perioada de proiectare vor fi:

Excavator

Autoîncarcator

Compactor

Macara

Tractor cu remorcă

Autocamion

Utilaje pentru funcționarea fermei și protejarea mediului

| Tip utilaje | Componente și caracteristici | Număr bucăți |
| --- | --- | --- |
| Centrale termice | combustibil utilizat - motorina putere: 300 kw sistem alimentare automatizat | 3 |
| Centrala electrică | putere max.30kw va asigura încălzirea și apa caldă în spațiile pentru personalul fermei. | 1 |
| Grup electrogen | putere: 65 kVA tensiune: 400 V frecvență: 50 Hz 1500 rot/min, motor Diesel în 4 timpi filtru de aer uscat cu indicator de colmatare dimensiuni: 2 800 mm x 980 mm x 1 535 mm greutate: 1 640 kg rezervor motorina 500 litri, incorporat | 1 |
| Turbosuflantele cu aer cald Ermaf | putere:100kW combustibil :motorina 8bucati/hala | 40 |
| Rezervoare stocare motorină | Capacitate 8mc/fiecare Prevazute cu cuve de retentie si pompa distributie motorina | 3 |
| Boiler electric | Volum: 200litri |  |
| Rezervor apă | capacitate: 100 m3 diametru: 3 m soluția constructivă – material plastic, semiîngropat accesorii: gură de vizitare | 1 |
| grup de pompare apa | 2 pompe Pedrollo 2CP 32/200B, 4kW alimentare trifazica, Hmax 81m. | 2 |
| Lăzi frigorifice | capacitate: 300 l clasa energetică: A+ | 3 |
| Încărcător frontal | capacitate de încărcare: 900-1 100 kg caracteristici cupă: 1,3 m, 400 l înălțimea de ridicare: max. 2,8 m lățime totală: max. 2,8 m | 1 |
| Dotări PSI | pichet de incendiu | 1 |
| Aparat de spălat cu presiune | presiune de lucru maxim 200bar debit maxim 20l/min | 1 |
| termonebulizator | distanta de pulverizare 20-50m pentru distrugerea insectelor instalate în adăposturi în perioada unui ciclu de producție | 1 |
| Sistem supraveghere video | 16 camere exterioare 8 camere interioare | 1 |
| Incarcator BOBCAT |  | 1 |
| remorca |  | 1 |
| sărăriță |  | 1 |
| Lama zapada |  | 1 |
| Lazi vaccinare |  | 1 |

Asigurarea utilităților

Alimentarea cu apă

Solutia propusa pentru alimentarea cu apa a fermei este de realizare a unui bransament la reteaua RAJA existentă in zonă.

Apa preluată din reteaua RAJA S.A. va fi stocata intr-un rezervor de inmagazinare ingropat, cu capacitatea de 100 mc, care va asigura si rezerva de incendiu.

Racordarea va fi executată din conductă de polietilenă de înaltă densitate dimensionată spre punctele de consum, funcţie de debitul necesar pe fiecare ramură în parte. Conductele se vor poza în săpătură la min -1.10 m adâncime.

Contorizarea consumurilor de apă se va realiza prin echiparea unui cămin apometric proiectat cu un contor de apă de clasă de precizie „C” cu filtru și compensator care să înregistreze consumul de apă rece. Căminul va fi o construcție din beton acoperit cu ramă și capac metalic.

Activitățile din cadrul fermei care vor necesita consum de apă sunt următoarele:

- necesarul biologic pentru păsări;

- curățarea spațiilor de depopulare;

- satisfacerea nevoilor igienico-sanitare ale personalului;

- stropirea platformelor și căilor de acces interioare.

Rețeaua de distribuție proiectată va asigura atât necesarul de apă de uz general cât și a debitului de incendiu exterior și interior.

Construcțiile și amenjarile prevazute in incinta fermei se vor realiza astfel incat sa se respecte prevederile H.G. 930/2005 referitoare la asigurarea zonei de protectie sanitara cu regim sever din jurul conductei de aductiune apa Dn140 mm PEHD, care este de 10m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale conductei . Aceasta zona nu se va betona si pe ea nu se vor realiza constructii si parcari. In aceasta zona terenul se va acoperi cu material demontabil(dale,pavele).

Pentru transportul apei în rețeaua de distribuție a fermei se va utiliza un sistem hidrofor.

In perioada executarii lucrarilor de constructii, rezulta ape menajere rezultate din zona organizarii de santier. Organizarea de santier va fi dotata cu toalete ecologice ce vor fi prevazute in interior cu chiuvete. Toaletele vor fi vidanjate periodic.

In perioada functionarii obiectivului, apa uzată menajeră rezultată de la vestiare și grupuri sanitare se scurge prin conductele de scurgere montate în elementele de construcție, către fosa septică ce deservește spațiile pentru personal, cu capacitate de 10mc.

Apa uzată tehnologică rezultată în urma procesului de spălare-dezinfecție-dezinsecție  a adăposturilor la finalul ciclului de creștere este preluată printr-un sistem de rigole montate în pardoseală și condusă într-un bazin vidanjabil impermeabilizat, cu capacitatea de 20 mc, amplasat in apropierea halei nr. 1.

Apele uzate provenite din zona platformei de stocare temporara a dejectiilor sunt colectate intr-un bazin vidanjabil impermeabilizat cu capacitatea de 20 mc, amplasat in imediata vecinatate a platformei de dejectii si sunt periodic vidanjate.

Capacitatea de stocare a platformei de dejecții fost calculată în functie de specia de animale și sistemul de creştere, având în vedere acoperirea unei perioade de stocare de 6 luni pentru dejectii. Datorită condițiilor de realizare a sistemului de colectare, stocare și tratare dejecții, proiectul îndeplinește cerințele minime obligatorii de respectare a bunelor practici agricole privind gestionarea dejecțiilor. Dejecţiile pot fi considerate deşeuri de producţie până se stabilizează (fermentează), după care constitue un îngrăşământ valoros pentru fertilizarea solului. După stabilizare dejecţiile sunt evacuate pe terenurile agricole din zonă.

Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe acoperișurile clădirilor vor fi colectate printr-un sistem de jgheaburi, burlane și rigole și vor fi evacuate liber, la nivelul terenului.

Funcționarea obiectivului nu presupune deversarea sau infiltrarea lentă în subteran de ape uzate, nici descărcări de ape uzate în rețele de canalizare ale localităților învecinate sau în receptori naturali.

Poluarea aerului

Pe amplasamentul analizat si in zonele invecinate amplasamentului se desfasoara cu precădere activitati agricole (cultura cerealelor), emisiile in acest caz fiind cele specifice generate de mijloacele de transport si utilajele folosite precum si emisiile de pulberi generate de activitatile agricole de cultivare a cerealelor.

La acestea se adauga emisiile generate de activitatea desfăsurata de societatile invecinate

In ceea ce priveste emisiile generate prin implementarea proiectului propus:

In perioada derularii lucrarilor de constructii  principalele surse de poluare a aerului sunt reprezentate de :

- operatiile de transport, manipulare, depozitare a materialelor de constructii si in special a celor  pulverulente, ceea ce determina in principal o crestere a concentratiilor de pulberi , in suspensie sau sedimentabile, dupa caz, in zona afectata de lucrari;

- excavarea solului, manipularea pamantului rezultat din excavare, precum si descarcarea si imprastierea pamantului, compactarea pentru realizarea diverselor lucrari ( drumuri, platforme, etc.)  ;

- traficul intern, avand asociate emisii de poluanti specifici gazelor de esapament ( NOx, SOx, CO, COV-uri, metale grele, etc.);

- procese de combustie determinate de functionarea unor echipamente si utilaje, avand asociate emisii de poluanti precum NOx, SOx, CO, pulberi.

În perioada funcționării obiectivului,  cele mai importante emisii sunt cele de amoniac, metan, H2S, pulberi.  Acestea rezultă atât ca urmare a activității de creștere a păsărilor, cât și a managementului dejecțiilor.

Sursele de emisii  care pot induce un impact asupra factorului de mediu aer se clasifică în:

  - surse fixe nedirijate: emisii de poluanți proveniți din halele ce adapostesc gainile

  - surse fixe dirijate: emisii gaze de ardere de la centrala termică;

  - surse mobile - emisii de la sursele mobile care deservesc ferma pentru manipulare materii prime, dejecții, furaje etc.;

  - surse de suprafață: emisiile provenite de la platforma de depozitare a dejecțiilor  (miros).

| Poluant | Sursă |
| --- | --- |
| amoniac (NH3) | hale pentru păsări evacuarea de dejecții |
| metan (CH4) | hale pentru păsări evacuarea de dejecții |
| protoxid de azot (N2O) | hale pentru păsări evacuarea de dejecții |
| dioxid de carbon (CO2) | hale pentru păsări combustibil utilizat la transport auto |
| miros (H2S) | hale pentru păsări evacuarea de dejecții după fiecare serie |
| praf (pulberi sedimentabile și în suspensie, PM10, PM2,5) | transportul și manipularea furajelor în incintă, hale pentru păsări evacuarea de dejecții din adăposturi |
| gaze de eșapament (SOx, NOx, CO, particule, COV, PAH) | mijloace de transport în incintă (pentru furaje, dejecții) |
| gaze de ardere, praf | generator curent;centrale termice |

O alta categorie de emisii in aer este reprezentata de pulberile eliberate prin activitatile de depozitare si preparare a hranei. La acestea se adauga emisiile de noxe provenite de la gazele de esapament ale autovehiculelor ce tranziteaza zona.

Dintre poluantii fermelor zootehnice, atentia majora este acordata amoniacului, acesta fiind gazul emis in cea mai mare cantitate si pentru care exista cel mai mare numar de date. Se considera, totusi, ca tehnicile capabile sa reduca semnificativ emisiile de amoniac, manifesta o eficacitate asemanatoare in reducerea emisiilor altor gaze, inclusiv mirosuri.

    - Poluarea solului și subsolului

In perioada de derulare a lucrarilor de construire a obiectivului, surse potentiale de poluare a solului si subsolului sunt considerate:

- scurgerile accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transporta diverse materiale sau de la utilajele, echipamentele folosite;

- depozitarea necontrolata a materialelor folosite si deseurilor rezultate,  direct pe sol in spatii neamenajate corespunzator;

- evacuarea de ape uzate, necontrolat pe teren.

Depozitarea de deseuri sau orice alt fel de materiale , necontrolat in afara spatiilor special amenajate din zona  obiectivului poate reprezenta o potentiala sursa de poluare a solului, in perioada de functionare a obiectivului.

In perioada functionarii obiectivului, principalele surse de poluare ale solului si/sau subsolului pot fi considerate :

    - eventuale scurgeri necontrolate de ape uzate din conducte de canalizare ;

    - scurgerile accidentale determinate de depozitarea necorespunzatoare de materiale sau deseuri in zona obiectivului

    - infiltratii in subsol, determinate de impermeabilizarea necorespunzatoare a bazinelor de colectare a apelor uzate si a platformei pentru stocarea temporara a dejectiilor;

    - imprastierea dejectiilor pe terenurile agricole, fara aplicarea masurilor prevazute conform Codului bunelor practici agricole.

    - Zgomot și vibrații

Întreaga zonă, atât cea supusă studiului cât și cea învecinată, este una cu funcțiune agricolă. Lucrările pentru construirea obiectivului vor determina o creștere a nivelului de zgomot în pricipal prin:

- intensificarea traficului în zonă, determinat de necesitatea aprovizionării șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- executarea anumitor lucrări de construcții în șantier, care presupun producerea unor zgomote puternice.

Zgomotul va fi generat de utilajele de construcţii utilizate: un excavator; un compactor; un autoîncǎrcǎtor; o macara şi un mijloc de transport (tractor cu remorcǎ, autocamion). În tabelul de mai jos sunt prezentate nivelele de presiune pentru aceste utilaje:

Tabelul nr. 8

| Utilajul | Nivel de presiune dB(A) |
| --- | --- |
| Excavator | 93 |
| Autoîncarcator | 101 |
| Compactor | 101 |
| Macara | 101 |
| Tractor cu remorcă | 95 |
| Autocamion | 95 |

Ținând cont că amplasamentul este situat la peste 1 km de cele mai apropiate locuințe și că aceste  utilaje nu vor funcționa simultan, considerăm că  în perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii proiectate, activitatea nu va fi percepută de receptor ca o sursă de zgomot.

În perioada funcționării obiectivului, principalele surse de zgomot sunt determinate de accesul mijloacele auto în zona și de funcționarea motoarelor electrice care acționează utilajele dinamice și instalațiile mecanizate cu care este dotată ferma. Acestea sunt însă amplasate în interiorul halelor de producție și sunt izolate fonic. Întrucât zgomotele bruște sau intense produc stări de panică și agitație printre animalele din fermă, ele sunt evitate pe cât posibil pe perioada staționării animalelor în hale.

Principalele surse de zgomot conform BAT sunt prezentate în tabelul următor:

| Sursa | Durata | Frecvenţa | Activitate zi / noapte | Nivel de presiune dB(A) | Echivalent continuu dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel normal din adăpost | Continuu | Continuu | Zi | 67 |  |
| Ventilatoare hală | Continuu | Tot anul | Zi/noapte | 43 |  |
| Livrare hrană | 1 h | 2-3ori/săpt. | Zi | 92 |  |
| Curăţare dejecţii | 2h |  | Zi | 88 (86-100) |  |
| Livrare combustibil | 2h | 6-7 ori/an | zi |  |  |
| Generator de urgenta | 2h | saptamanal | Zi |  |  |

Se apreciază următoarele niveluri de zgomot:

Lzi = 67dB; nivelul mediu aproximat pentru zi;

Lseara = 48 dB; nivelul mediu aproximat pentru activitaţile care au loc seara;

Lnoapte = 43 dB; nivelul mediu aproximat pentru activităţile care au loc noaptea.

Având în vedere ca primele zone locuite  sunt situate la cca. 1200 m de fermă, zgomotul produs de activitatea fermei nu va modifica nivelul presiunii acustice în zonă. Menţionăm că activităţile care produc mai mult zgomot se efectuează ȋn timpul zilei şi au o durată limitată.

Toate sursele de zgomot enumerate au un caracter discontinuu, iar efectele determinate de existența acestor surse pot fi diminuate prin aplicarea unui management corespunzător.

Principalele măsuri ce se impun pentru ca realizarea lucrărilor să nu constituie o sursă majoră de disconfort pentru locuitorii din zonă, din punct de vedere al zgomotului, sunt următoarele:

- împrejmuirea incintei organizării de șantier;

- se vor utiliza echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși  în atmosferă, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea creșterii performanțelor;

- lucrările ce presupun producerea unor zgomote și/sau vibrații puternice se vor executa numai ziua și numai în anumite intervale de timp, iar populația din zonă va fi informată asupra acestor tipuri de  lucrări ce urmează să se execute.

    - Radiație electromagnetică, radiație ionizantă

Viața a evoluat într-un mediu bombardat cu radiații ionizante. Acestea provin din spațiul cosmic, din pământ și chiar din propriile corpuri. Radiația ionizantă poate determina modificări chimice la nivelul celulelor vii. Dacă doza de radiație este mică sau persoana o primește de-a lungul unei perioade îndelungate de timp, organismul poate, în general, să repare sau să înlocuiască celulele afectate, fără a se înregistra efecte negative asupra sănătății. Însă, expunerea la nivele ridicate de radiații, așa cum se întâmplă în cazul unor accidente nucleare, poate provoca efecte de scurtă durată, dar și stocastice, a căror probabilitate de apariție depinde de doza totală absorbită .

În situația studiată, lucrările de construcții și ulterior funcționarea obiectivului nu presupun existența unor surse de poluare cu radiații electromagnetice sau radiații ionizante.

    - Poluare biologică (microorganisme, viruși)

Poluarea biologică, cea mai veche și mai bine cunoscută dintre formele de poluare, este produsă  prin eliminarea și răspândirea în mediul înconjurător a germenilor microbieni producători de boli, în principal prin deversarea apelor fecaloid-menajere și a deșeurilor menajere, cu conținut mare de substanțe organice, care favorizează dezvoltarea bacteriilor patogene și virusurilor.

Microrganismele reprezintă cu siguranță componentul cel mai dinamic al dejecțiilor care acționeaza încă din tubul digestiv, până la mineralizarea substratului organic. Prezenţa microorganismelor în aerul din halele de creştere a păsărilor este un fenomen natural, numărul şi tipul microorganismelor fiind un indicator important al stării de igienă şi al respectării bunelor practici de creştere a păsărilor.

Studiile arată că păsările din ferme sunt expuse în permanenţă unui număr mare de microorganisme atât din aer cât şi de la nivelul pardoselii şi în permanenţă trebuiesc aplicate măsuri de reducere a încărcăturii microbiene din fermă.

Ghidul elaborat de industria europeană a producătorilor de carne de pasăre prevede o serie de măsuri în acest sens precum:

- Verificarea zilnică a efectivelor de păsări și toate păsările moarte și păsările ucise trebuie înlăturate și depozitate în recipiente închise ermetic și protejate împotriva dăunătorilor pentru a preveni accesul paraziţilor și/sau al animalelor sălbatice.

- Personalul și vizitatorii trebuie să beneficieze de îmbrăcăminte și încălţăminte de protecţie curate, speciale pentru fermă. Toată îmbrăcămintea de protecţie trebuie spălată sau îndepărtată între efective.

- De asemenea, se recomandă dezinfecţia eficientă a vehiculelor de acces în fermă prin pulverizarea roţilor și a altor părţi contaminate ale vehiculelor la punctul de intrare în fermă.

- Personalul trebuie să aibă proceduri clare de lucru care să aibă în vedere problemele legate de biosecuritate și de igienă.

Totodată există riscul ca prin sistemul de ventilaţie al adăposturilor să fie eliminaţi bioaerosoli care au un rol important în răspândirea bolilor. Tipul de hrană administrat şi tehnicile de hrănire pot influenţa concentraţia emisiei de bioaerosoli. În cazul fermei, managementul nutriţional şi măsurile de biosecuritate vor fi aplicate astfel încât să se elimine riscul răspândirii bolilor prin bioaerosoli.

Pentru realizarea securității biologice, accesul în cadrul fermei se realizează numai prin filtrul sanitar echipat cu dușuri și vestiare, cu schimbarea completă a hainelor de stradă cu echipamente de protecție de unica folosință.

Toate vehiculele care vor intra în fermă vor trece obligatoriu prin vadul de dezinfecție (filtru rutier).

Pentru prevenirea contaminării mediului din fermele zootehnice, o importanţă deosebită o prezintă ritmul şi calitatea operaţiunilor de dezinfecţie. Dezinfecţiile profilactice se vor efectua după fiecare ciclu de producţie, utilizîndu-se numai produse avizate sanitar veterinar şi cu respectarea întocmai a modului de aplicare, a concentraţiei şi a timpului de contact, recomandate prin instrucţiunile de utilizare.

Nici o substanţă dezinfectantă nu distruge agenţii patogeni, dacă microbii sunt încorporaţi în dejecţii sau în alte materiale organice. Din aceste motive, curăţirea minuţioasă a tuturor suprafeţelor este o condiţie primordială pentru asigurarea eficienţei dezinfecţiilor.

Dezinsecţia este obligatorie ori de câte ori se constată prezenţa în fermă a insectelor şi/sau acarienilor paraziţi sau transmiţători de boli. Metodele de dezinsecţie sunt alese în funcţie de speciile combătute (muşte, gândaci, acarieni etc.). În unele cazuri, dezinsecţia poate fi mai dificilă şi mai riscantă decât dezinfecţia, motiv pentru care este efectuată de către echipe specializate.

Combaterea rozătoarelor se va desfăşura în toată ferma.

    - Alte tipuri de poluare biologică sau fizică

Mirosul este o problema locală în cazul fermelor de creșterea a animalelor, dar devine o problema importantă pe măsură ce creșterea intensivă de animale se dezvoltă și se înregistrează o extindere a zonelor rezidențiale în vecinatatea fermelor.

Se consideră că tehnicile capabile să reducă semnificativ emisiile de amoniac, manifestă o eficacitate asemănătoare în reducerea emisiilor de mirosuri.

În cazul tehnicilor BAT pentru crescătoriile intensive, se recomanda să utilizeze, în locul valorilor limită de emisie, parametri și măsuri tehnice echivalente, bazate pe cele mai bune tehnici disponibile.

Acest lucru are o importanță specială pentru sectorul agro-zootehnic, în care reducerea emisiilor în atmosferă nu poate fi controlată, ca pentru orice alt sector industrial, din cauza dificultăților intrinseci în reglementarea proceselor biologice, dificultatea neîntâlnită în cazul proceselor industriale.

Generarea și managementul deșeurilor

Tipuri de deseuri generate si modul de gestionare a acestorarea deseurilor

In perioada executarii lucrarilor de constructii se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de deseuri:

| Cod | Denumirea deșeului | Sursa de generare | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant | Va fi predat catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 17 05 04 | Sol vegetal | excavatii | stratul vegetal se va decoperta separat și va fi reutilizat la amenajarile de spatii verzi |
| 17 05 04 | deșeuri de pământ excavat | Execuție fundație, Sistematizare, nivelare teren | va fi reutilizat la lucrarile de umpluturi de pe amplasament iar surplusul va fi transportat în locuri indicate de Primărie prin AC |
| 17 01 07 | resturi de materiale de construcții și deșeuri din construcții | Construcții și construcții - montaj | vor fi transportate în locuri indicate de Primăria Lumina |
| 17 04 05 | Fier și oțel | Construcții și construcții - montaj | Vor fi predate către societăți autorizate în vederea valorificării |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Lucrari de instalatii | Vor fi predate către societăți autorizate în vederea valorificării |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Organizarea de șantier | Vor fi predate către societăți autorizate în vederea valorificării |
| 15 01 01 | Ambalaje din hârtie și carton (saci de ciment, adezivi etc) | Organizarea de șantier | Vor fi predate către societăți autorizate în vederea valorificării |
| 15 01 02 | Ambalaje din materiale plastice (folii, saci, recipienți vopsele ) | Organizarea de șantier | Vor fi predate către societăți autorizate în vederea valorificării |
| 15 01 03 | Ambalaje din lemn (paleți de la transport materiale de construcții) | Organizarea de șantier | vor fi predate către personae fizice în vederea folosirii ca lemn de foc |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | Organizarea de șantier | acestea vor fi colectate in recipiente inchise , tip europubele si depozitate spatii special amenajate pana la preluarea lor de catre serviciul de salubritate al localitatii |

Notă:interesul beneficiarului cât și a constructorului constă in reducerea  cantităților de deșeuri rezultate din materia primă, având in vedere costurile destul de mari ale materialelor de construcții, astfel incât achiziționarea materialelor de construcții se realizează după calcule precise iar dacă rămâne o cantitate de materie primă aceasta este utilizată la un alt proiect sau returnată furnizorului (in general există precizata in contractul de cumpărare a materialelor de construcții, o clauză in acest sens).

Din punct de vedere cantitativ, deșeurile generate variază, în funcție de tipul lucrărilor, de ritmul de lucru, de numărul persoanelor  desemnate pentru efectuarea lucrărilor.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minimum, aplicându-se următoarele principii:

- Colectare separata la sursa – se reduce semnificativ cantitatea de deseu destinata depozitarii finale. Deseurile colectate separat sunt sortate, balotate si livrate spre valorificare.

- Reutilizare – reducerea cantității de ambalaje utilizate si implicit a cantitatii de deseuri generate

- Reciclare – transformarea deseurilor in materie prima secundara si reintroducerea acesteia in circuitul de productie

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate din incinta organizării de șantier.

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

In perioada functionarii obiectivului, colectarea deșeurilor generate pe amplasament se va face în spații destinate, amenajate în incinta obiectivului.

Înainte de punerea în funcțiune a obiectivului se vor încheia contracte cu firme autorizate în valorificarea/eliminarea deșeurilor, după caz.

| Denumire deșeului | Cod | Construcţii şi amenajări necesare | Managementul deșeurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Dejecții animaliere | 02 01 06 | platformă betonată pe pat de piatră spartă compactată, prevăzută cu pantă de înclinare și rigolă de preluare a apelor pluviale și drenarea lor, către bazinul de colectare a apelor uzate, vidanjabil impermeabilizat, cu capacitatea de 20mc. Platforma este prevazuta cu imprejmuire alcatuita din pereti laterali de BCA , cu inaltime de 1,80m | Evacuarea dejecțiilor se va realiza odată la 2-3 zile prin intermediul benzilor de dejecție instalate sub sistemul de voliera, care descarcă pe o bandă transversală montată la capătul halei, care la rândul ei descarcă pe o bandă înclinată de unde cade direct într-o remorcă. Dejectia astfel colectată se transporta și se depozitează pe platforma betonată destinată depozitării dejecțiilor. Dejectia va fi stocată pe platforma timp de 6 luni după care va fi încărcată cu un incarator frontal în camioane și livrată agricultorilor pe baza de precontract |
| Cadravre păsări | 02 01 02 | Spatiu special amenajat, frigorific in camera de necropsie | Se vor colecta ȋn spatiu frigorific şi se vor preda unei unităţi de neutralizare |
| Deseuri ambalaje tratamente sanitar-veterinare | 18 02 03 | Recipient dedicat în magazie | Se va încheia un contract cu o unitate specializată pentru neutralizarea lor |
| Echipamente de protectie si lucru | 15 02 03 | Containere de depozitare | Se depozitează temporar în spațiu special amenajat în cadrul gospodăriei de deșeuri şi se valorifică prin unităţi specializate |
| Deseuri din ambalaje (hartie, platic, lemn) | 15 01 01 15 01 02 15 01 03 | Containere de depozitare | Se depozitează temporar ȋn spațiu special amenajat în cadrul gospodăriei de deșeuri şi se valorifică prin unităţi specializate |
| Deşeuri metalice (întreținere și reparații) | 17 04 05 16 01 17 | Containere de depozitare | Se depozitează temporar în spațiu special amenajat în cadrul gospodăriei de deșeuri şi se valorifică prin unităţi specializate |
| Deșeuri menajere | 20 03 01 | Containere ȋnchise, amplasate ȋn incinta fermei | Un operator autorizat le va prelua şi le va transporta la un depozit de deşeuri conform |
| DEEE nepericuloase (becuri) | 16 02 14 | Containere de depozitare | Se depozitează temporar ȋn spațiu special amenajat în cadrul gospodăriei de deșeuri şi se valorifică prin unităţi specializate |
| nămol de la curăţarea bazinelor vidanjabile | 20 03 04 | Bazin vidanjabil | Se va încheia un contract cu o unitate specializată pentru eliminarea lui |

Materii prime si auxiliare necesare in faza de construire: beton de ciment, prefabricate de beton de ciment, lemn si metal, materiale care au un impact minim asupra mediului fiind realizate din agregate minerale naturale in proportie de 100%.

Pentru executarea adăposturilor, soluțiile constructive aplicate sunt similare pentru toate speciile. În scopul realizării obiectivului studiat vor fi utilizate materiale obișnuite de construcție.

Astfel, in cazul halelor, fundarea se va face direct pe stratul de loess galben cu urmatoarele etape: egalizare, talpa, cuzinet, grinzi perimetrale de echilibrare.

Pardoseala se va executa din beton armat ce se va elicopteriza. Se vor respecta recomandarile privind adancimea de fundare din studiul geotehnic.

Suprastructura va fi realizata din 17 cadre metalice, cu contravantuiri de pereti si acoperis, pane metalice de acoperis.

Inchiderile perimetrale se vor realiza din panouri tip sandwich de 100mm. Invelitoarea se va realiza din panouri de 30mm grosime acoperis si 60mm grosime tavan. Perimetral, pe interiorul adaposturilor va fi  prevazut un soclu din beton armat H=75cm.

În spatiul anexa, fundarea se va face direct pe stratul de loess galben cu urmatoarele etape:

Fundatii continue sub ziduri, egalizare, talpa, grinzi de fundare, placa armata B.A.

Inchierile perimetrale se vor realiza din zidarie de B.C.A. rigidizata cu samburi si centuri/grinzi din B.A. Acoperisul va fi de tip sarpanta din lemn in doua ape, cu invelitoare din tabla cutata tip LINDAB.

In faza de functionare:

Suprafața construită totală va fi de 5.984 mp, cu un procent de ocupare a terenului de 29,70%.

Se vor organiza spații verzi pe o suprafață de cca. 10.201 mp, reprezentând puțin peste 50% din suprafața terenului.

Accesul pe amplasament se va realiza direct din De 904, pe limita de sud-vest a terenului.

În cadrul proiectului o deosebită preocupare a fost arătată la proiectarea bazinelor de stocare a apelor uzate si a platformei de dejectii:

- Bazinele de colectare au pereți realizați din beton armat cu aditiv de impermeabilizare;

- platformă de stocare temporara a dejectiilor este betonată, cu suprafata de 600mp, realizată pe pat de piatră spartă compactată, prevăzută cu pantă de înclinare și rigolă de preluare a apelor pluviale și drenarea lor către un bazin de colectare a apelor uzate, vidanjabil, impermeabilizat, cu capacitate de 20mc. Platforma este prevazuta cu pereti laterali pe 3 laturi, realizati din BCA, care vor avea o inaltime de minim 1,80m. Astfel platforma va avea o capacitate de stocare de aproximativ 1.000 mc de dejectii.

#### Sistemul de creștere

Capacitatea maxima totala a fermei va fi de 168.000 capete puicute/livrare/16 saptamani.

Un ciclu este format din 16 săptămâni de creștere, 3 săptămâni vid sanitar, 1 săptămână populare, 1 săptămână transfer.

Ca urmare, vor fi 2,5 cicluri/an, deci o productie anuala de 420.000 capete.

Tehnologia de creștere.

Popularea halelor se va face cu puicuțe de 1 zi, sexate.

Înainte cu 48 de populare, se va preîncălzi hala la temperatura de 33-36°C, asigurându-se o  umiditate de 60%. Temperatura la pardoseală va fi de 32°C în timpul populării. Controlul temperaturii și umidității se va face prin intermediul computerului de hală și a senzorilor montați în interiorul halei. Instalația de încălzire este formată din sistemul de încălzire în pardoseală, radiatoarele din sistemul de volieră și generatoarele de aer cald din hala.

Popularea se face în sistemul de voliere. Liniile de adăpare vor putea fi reglate pe înălțime,  corespunzătoare vârstei puicuțelor. Presiunea apei pe liniile de adăpare va fi ajustată prin intermediul regulatoarelor de presiune astfel încât picăturile la nipluri să fie vizibile și adecvate vârstei păsărilor. Vitaminizarile și tratamentele vor fi realizate cu ajutorul dozatorului de medicamente. Zilnic liniile de adăpare vor fi purjate cu apă sub presiunea rețelei pentru a elimina biofilmul format la interiorul conductelor.

Lumina în hală va avea la populare intensitate de 30-50 lux pentru ca puicuțele să se poată orienta ușor și să găsească liniile de furajare și de adăpare. După prima săptămână se va reduce intensitatea luminoasă și se va trece la un program de lumină conform vârstei și recomandarilor hibrizilor. Intensitatea luminoasă este variabilă așa încât prin intermediul sistemului de control al tensiunii se poate simula răsăritul și apusul soarelui.

Începând cu vârstă de 15 zile,  puicuțelor li se permite să coboare pe pardoseală de aceea este foarte important ca temperatura pardoselii să fie corespunzătoare, pentru a preîntâmpina îmbolnăvirea păsărilor. Încălzirea pardoselii se va face cu ajutorul apei calde care circulă în conductele înglobate în pardoseală.

Microclimatul în hala trebuie să asigure condițiile corespunzătoare pentru hibrid, astfel încât să se evite stresul. Computerul de hala înregistrează în timp real valorile de temperatura și umiditate de la interiorrul și exteriorul halei, și face corecțiile necesare prin încălzirea sau răcirea ambientului. Încălzirea se realizează prin generatoare de aer cald alimentate cu motorină și prin intermediul încălzirii în pardoseală. Răcirea este efecutata prin intermediul ventilatoarelor montate pe acoperiș și pe frontonul din spatele halei. Aerul este introdus prin depresiune, prin intermediul admisiilor din peretele halei care sunt deschise proporțional cu necesarul de căldură stabilit de setările computerului de hala.

Climatul este corelat cu vârstă păsării, dar și cu perioada (vara-iarnă) când se crește seria respectivă. Pe perioada de caniculă, va există un sistem de răcire cu apă montat la exteriorul halei în partea din față. Apa este pompată și se prelinge pe suprafață unor faguri (PAD-uri) din carton cerat iar aerul este absorbit prin celulele fagurilor cu ajutorul depresiunii create de ventilatoare și este introdus în hală, unde reușește să scadă temperatura cu până la 8 grade.

Alimentarea cu furaj se face în primele zile în jgheaburi de furajare din sistemul de furajare din sistem și suplimentar pe hârtia instalată în sistem, pe care se poate administra și vaccinul pentru coccidioză.

Pentru a evita prinderea puicuțelor în sistemul de furajare, motoarele de acționare ale lanțului de furajare trebuie să pornească cu viteză mai mică și apoi să crească viteză progresiv, pentru a le face să iasă din jgheab. Zilnic se va monitoriza consumul de furaj și se va compara cu recomandările hibridului. Pentru a realiza acest lucru este necesar că buncarele de stocare furaj să fie montate pe doze tensiometrice și conectate la computerul halei.

Evacuarea dejecțiilor se va realiza odată la 2-3 zile prin intermediul benzilor de dejecție instalate sub sistemul de voliera, care descarcă pe o bandă transversală montată la capătul halei, care la rândul ei descarcă pe o bandă înclinată de unde cade direct într-o remorcă. Dejectia astfel colectată se transporta și se depozitează într-o platforma betonată destinată depozitării dejecțiilor obținute de la păsări. Dejectia va fi stocată pe platforma timp de 6 luni după care va fi încărcată cu un incarator frontal în camioane și livrată agricultorilor pe baza de precontract.

La vârstă de 16-17 săptămâni puicuțele se vaccineaza individual și se transferă către fermele de adulte din cadrul Avicola Lumina S.A. Păsările sunt prinse, vaccinate și apoi sunt stocate în cutii din plastic în care rămân până la finalizarea acțiunii de vaccinare, timp în care se face și evacuarea dejectiei de pe pardoseală cu ajutorul unui utilaj special de curățenie, care poate intra pe intervalele dintre rândurile de voliera fără a deteriora sistemul.

După livrare, halele se curăță mecanic (scoatere gunoi, maturare) cu un echipament care are acces între rândurile de voliera. După care, se suflă praful de pe voliera cu ajutorul unor suflante cu aer și se trece la spumarea cu detergent și spălarea cu jet de apă cu presiune a adăpostului și a sistemului de voliera.

După spălarea adăposturilor se face dezinfecția cu soluții decontaminante și se sigilează halele timp de o săptămâna. Înaintea popularii se iau probe de sanitatie pentru a se verifica eficienta dezinfecției.

Depopularea halelor se face conform cu fluxul tehnologic, atunci cand a expirat timpul de stationare cand păsările au atins varsta si greutatea planificata.

Depopularea se face pentru toată ferma, deoarece conform fluxului tehnologic - dupa perioada in care se va curata, se dezinfecteaza spatiile respective si se vor verifica instalatiile aferente, ferma urmeaza sa fie repopulata cu o noua serie.

Alte activități necesare desfășurării în condiții optime a fluxului tehnologic sunt:

Adaparea

Accesul liber si asigurarea in permenenta cu apa se recomanda pentru toate categoriile de păsări, indiferent de sistemul de furajare.

Adaparea pasarilor se va realiza prin intermediul unei retele de distributie inelare, din liniile de adapare ce vor fi montate in fiecare hala.

Hranirea animalelor

Furajele necesare pentru hranirea efectivului de animale vor fi achizitionate de la FNC-uri specializate si vor alimenta silozurile de capat ale halelor.  Alimentatia va fi in concordanta cu greutatea corporala a animalelor, in sistemul de hranire permanenta.

La capatul fiecarei hale va fi amplasat cate un siloz de alimentare cu furaje, cu capacitate de 27mc ( aproximativ 15 tone), care va fi periodic alimentat cu furaje. Mijloacele de transport hrana sunt dotate cu un furtun special care se cupleaza etans la partea superioara a silozurilor pentru a se evita imprastierea pulberilor in atmosfera si risipa de hrana.

Din siloz furajul va fi introdus in hala, pe liniile de hrănire, prin intermediul unei tevi cu spira transportoare.

Conform BAT, cantitatea si consumul de furaje alocate este un factor important in determinarea cantitatii de dejectii produs, compozitia chimica si structua psihologica. Astfel furajarea devine un factor important in performantele de mediu.

Emisiile dintr-o ferma sunt predominant relatate la procesele metabolice ale pasarilor. Urmatoarele doua procese sunt considerate esentiale :

- digestia enzimatica a furajelor in tractul gastro-intestinal

- absorbtia nutrientelor din tractul gastro-intestinal

Structura retetelor utilizate pentru hrana este :

- 65% cereale (porumb, grau, orz)

- 25% cereale proteice(soia, floarea soarelui)

- 10% carbonat de calciu;

- 10% tarate – vitamine – saruri, etc;

Pasarile trebuie sa fie alimentate doar cu furaje ce provin din surse autorizate, certificate. Alimentele sa fie produse fara substante chimice si sa nu provina de la plante modificate genetic. Compoziţia hranei în amino-acizi se bazează pe conceptul de “proteină ideală” pentru speciile relevante.

Cu acest concept de “proteină ideală”, nivelele necesare de amino-acizi sunt determinate prin indicarea nivelului de lizină şi legătura dintre alţi amino-acizi cu nivelul curent al lizinei din hrană.

Încercările au arătat deasemenea,  că este posibil a se reduce nivelul proteic în hrană cu până la 20 % pentru toate categoriile, rezultând o scăderea în excreţia de azot cu până la 20 % fără nici o aptitudine tehnică specifică. Cu toate acestea, este necesar a se adăuga patru amino acizi esenţiali (lizină, methionine, threonine şi tryptophane) pentru a preveni reducerea nivelului de creştere.

Conţinutul redus de proteină în alimentaţie reduce si emisia de componente mirositoare ca H2S .

Contribuţia măsurilor de hrănire la reducerea emisiilor din sistemele de adăposturi pentru pasari variază in functie de anumiti factori, cum ar fi temperatura aerului în interiorul adăpostului, umiditatea, viteza aerului (rata de ventilaţie) şi aria suprafeţei ocupate cu dejectii.

Asemenea diete reduc deasemeni consumul de apă pentru animale. Aceasta conduce la economisirea apei şi la un volum de excretie mai scăzut pentru manipulat. Cu un conţinut de materie uscată mai ridicat, mixtura de dejecţii poate deasemeni câştiga în valoare, în termeni referitori la calitate ei de fertilizare.

Deasemenea,  alimentaţia cu un conţinut scăzut de proteine fortificată cu amino acizi după cum s-a arătat în încercările discutate mai sus nu a afectat creşterea, conversia hranei sau retenţia de azot.

Gestionarea dejectiilor animaliere

In hale:

Colectarea dejectiilor se face cu ajutorul benzilor transportatoare amplasate in hale, care preiau dejectiile uscate si le descarca intr-o remorca.

In incinta:

Dejectiile vor fi  depozitate temporar pe platforma de depozitare dejectii din ferma, care va dispune de suprafata betonata, S=600 mp, prevăzută  cu pereti rezistenti din beton armat si inchisa perimetral, pe 2/3 din inaltime,  cu ziduri din beton armat, pentru a se evita imprastierea dejectiilor pe sol. De aici, dejectiile sunt comercializate, catre fermieri in vederea folosirii la fertilizarea terenurilor agricole din zonă, prin încheierea de contracte cu deținătorii acestora, dupa ce sunt stocate timp de 6 luni pe platforma.

In cazul in care exista fermieri care detin platforme adecvate, autorizate pentru stocarea temporara de dejectii animaliere provenite din ferme zootehnice, dejectiile evacuate din halele obiectivului propus vor putea fi predate catre acesti fermieri, urmand ca acestia, ulterior sa faca dovada gestionarii corespunzatoare a dejectiilor preluate.

Totusi, avand in vedere prevederile OUG 92/2021, cu modificările și completările ulterioare, generatorul de deseuri este responsabil de circuitul acestora pana la valorificarea/eliminarea acestora,  de aceea este necesar ca titularul activitatii sa se asigure ca aceste deseuri sunt predate catre persoane fizice/juridice care gestioneaza in continuare in mod corespunzator si adecvat aceste tipuri de deseuri.

Asistenta veterinara

Serviciul de asistenta veterinara va fi asigurat de catre persoanalul specializat prin contract de prestari servicii.

Vidul sanitar

Fiecare ciclu de productie este urmat de o perioada de 3 saptamani in care se efectueaza decontaminarea fermei

Tehnica efectuarii decontaminarii curente se desfasoara in modul urmator:

- se evacueaza animalele din hale;

- se scoate de sub tensiune reteaua electrica a adapostului;

- se umezeste intreaga suprafata decontaminabila cu apa;

- suprafata decontaminabila se curata atent de resturile organice aderente, cu ajutorul unui jet de apa sub presiune, al aerului comprimat, al periilor, al maturilor sau al unor solutii decapante;

- se efectueaza reparatiile curente necesare reluarii procesului de productie, in conformitate cu tehnologia de crestere si cu prevederile programului sanitar- veterinar;

- se face curatenia mecanica;

- se aplica decontaminantul.

Serviciul de decontaminare va fi asigurat de personalul din cadrul fermei.

Mortalitati

Animalele moarte vor fi transportate de catre o firma specializata la un incinerator de pe raza judetului. Pentru perioada cat sunt stocate in ferma, cadavrele animalelor vor fi depozitate intr-un spatiu special ( necropsie in camera de frig) destinat acestui scop.

### Activități de dezafectare

Nu sunt necesare lucrari de dezafectare, amplasamentul este liber de construcții. Terenul este utilizat in prezent ca teren arabil , pentru cultivare de cereale.

Alimentarea cu energie electrică se realizează din rețeaua de medie tensiune aflată în apropierea amplasamentului. De asemenea, se va achiziționa și un grup electrogen de rezervă de 50 kWA pentru asigurarea independenței energetice a fermei în perioade de strictă necesitate.

Tehnicile BAT privind utilizarea eficientă a energiei au în vedere următoarele aspecte:

- utilizarea optimă a capacității de adăpostire disponibile, optimizarea densității animalelor;

- menținerea temperaturii la limitele stricte care asigură confortul animalelor;

- optimizarea poziției și reglării echipamentelor de încălzire;

- luarea în considerare a utilizării instalațiilor de încălzire de mare eficiență.

Pentru respectarea recomandărilor BAT privind utilizarea eficientă a energiei, la noul obiectiv se vor avea în vedere următoarele:

- cantitatea de energie consumată care va fi urmarită periodic și contorizată;

- se va proceda la izolarea corespunzătoare a halelor;

- se va urmări funcționarea corespunzătoare a sistemului de ventilație în hale;

- se va avea în vedere curățarea periodică a sistemului de ventilație, pentru evitarea înfundărilor;

- iluminarea spatiilor de lucru se va face cu sisteme ce asigură consum mic de energie.

Documentul de referință BAT/BREF pentru creșterea păsărilor, elaborat de Comisia Europeană, estimează consumul de energie electrică pentru diferite folosințe, după cum urmează:

| Activitate | Consum de energie electrică (kWh/cap/an) |
| --- | --- |
| Furajare | 0,5-0,8 |
| Ventilare | 0,13-0,45 |
| iluminat | 0,15-0,40 |

Utilizarea energiei pentru încălzirea apei este un alt punct energetic important. Apa fierbinte se utilizează pentru consum igienico-sanitar şi pentru  instalaţia de dezinfecţie (> 82 ºC). În cazul noului obiectiv, apa calda se va obține prin intermediul unui boiler cu capacitatea de 200 de litri.

Asigurarea materialelor auxiliare folosite în procesul de producție

Nu sunt utilizate substanțe chimice în tehnologie, cu excepția substanțelor comune folosite în dezinfecție după depopularea halelor (detergenți neutri, produse de tip bactericid-fungicid-virucid-sporicid, adaosuri în dejecții pentru legarea amoniacului și reducerea emisiilor și mirosurilor). Nu se depoziteaza substanțe  pentru combaterea dăunătorilor.

Pe amplasamentul viitoarei ferme nu vor fi folosite substanțe toxice și periculoase.

Pentru efectuarea spălărilor s-au prevăzut agregate de spălare cu apă cu presiune înaltă, care îndepărtează murdăria cu uşurinţă cu un consum redus de apă. Pulverizarea soluţiilor de dezinfectanţi se va face cu ajutorul unor aparate de pulverizat (nebulizatoare) care asigură dispersia dezinfectantului în locurile dorite.

Materiile prime si auxiliare in perioada de functionare:

| Materii prime / auxiliare | Utilizare |
| --- | --- |
| Gaini ouatoare | Populare ferma |
| Furaje combinate | Hrana pasari |
| Dezinfectanti | Dezinfectia/igienizare halelor dupa depopulare |
| Apa | Adapare si spalare hale |

- Alimentarea cu apă

Conform avizului de amplasament nr. 1090/13281 din 02.12.2022, emis de RAJA S.A., in zona amplasamentului, pe drumul de exploatare De 904, la aproximativ 3 m de limita amplasamentului, există conducta de alimentare cu apă Dn 140mm PEHD. Presiunea in zona este de 1,5 atm.

Avand in vedere acest aspect solutia propusa pentru alimentarea cu apa a fermei este de realizare a unui bransament la reteaua RAJA existentă in zonă.

Apa preluată din reteaua RAJA S.A. va fi stocata intr-un rezervor de inmagazinare ingropat, cu capacitatea de 100 mc, care va asigura si rezerva de incendiu.

Distributia apei la consumatorii din ferma va fi  realizata prin intermediul unei statii de pompare a apei, cu dimensiunile 4,0 x 5,0 m, in montaj ingropat avand doua pompe 1A+1R tip Pedrollo 2CP 32/200B, 4Kw, alimentare trifazica, Hmax 81m.

Alimentarea cu apa potabilă si tehnologică, a consumatorilor din ferma va fi realizată prin intermediul unei rețele de distributie formata dintr-o conducta principala de distributie HDPE 100mm montată subteran, care leaga statia de pompare cu punctul de bransament. De la conducta principala de distributie de apa se vor alimenta cu apa halele de productie si cladirile secundare, prin racorduri subterane din polietilena, cu diametrul de Dn 50mm.

Pentru estimarea consumului de apă în cadrul obiectivului propus a fost realizat un calcul al necesarului de apă, în funcţie de consumatorii potențiali și perioada de lucru anticipată.

Activitatea în cadrul obiectivului se desfășoară 24 ore/zi, 365 zile/an, cu un număr mediu de 10 angajați.

Necesarul total de apa al obiectivului proiectat este de aproximativ 6.612 mc/an.

Necesarul de apă pentru consumul biologic al puicutelor

Sectorul avicol, implică un consum de apă necesar pentru satisfacerea nevoilor fizice ale  păsărilor. Acest consum depinde de o serie de factori precum:

  - specia și vârsta;

  - condiții de sănătate;

  - temperatura apei;

  - temperatura ambientală;

  - consumul de furaje;

  - sistemul de apă potabilă folosit.

Conform datelor furnizate de titularul proiectului, o  puicuta consuma 6-7 kg de furaj pana la varsta de 16 saptamani, raportul apa/furaj fiind  de 1,6-1,8litri/kg furaj.

168000 capete x 7kg furaj= 1.176 tone furaj

1.176 x1,8 = 2116,8mc apa/serie

Estimand o productie de 2,5 serii pe an, rezulta:  2116,8mc x 2,5serii = 5.292 mc apa potabila consumata de pasari intr-un an.

Necesarul de apă pentru curăţare spaţii la depopulare

Volumul de apă folosit pentru curățenie este variabil și depinde de tehnica aplicată și presiunea apei. Aceasta este apă necesară pentru operaţiunea de spălare mecanică a halelor. Conform tabel 3.12. din “Documentul de Referinţă asupra Celor mai bune tehnici disponibile în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor” ediţia iulie 2013, volumul maxim de apă , utilizat pentru curățenie, în fermele de păsări este de 0,025mc/mp/an.

În cazul proiectului analizat, datele luate în calcul sunt urmatoarele:

Suprafata utila/hala= 1120 mp

N= 5 hale

Suprafata utila totala = 1120x5=5.600 mp

Qanual = 5.600mp x 0,025 mc/mp/an = 140 mc/an

Necesarul de apă pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare ale personalului

Apa consumată în spaţiile anexă pentru: personal TESA, tehnicieni veterinari, personal direct productiv.

N = 10 persoane

qspecific  = 30 l/ muncitor/zi – consumul specific

Qzi med  = 5 x 30 = 150 l/zi = 0,15 mc/zi

Qmax zi = 0,15 x 1,3 = 0,2 mc/zi

Qanual = 0,2 x 365 = 73 mc/an

Necesarul de apa pentru stropirea spatiilor verzi

Qsp. verzi = qsp. verzi x Ssp. verzi

qsp. verzi = 2 l/mp/zi.

Ssp. verzi = 10201 mp

Qsp. verzi = 2 l/mp/zi x 10201 mp = 20.402 l/zi =  20 mc/zi,

Considerand ca udarea spatiilor verzi se face etapizat, pe tronsoane de cel mult 2500 mp/zi, rezulta un consum zilnic de 5 mc/zi. Deasemenea, considerand ca udarea spatiilor verzi se face in anotimpurile calde, respective aproximativ 6 luni din an, rezulta:   Qanual = 5 mc/zi x 180 zile  = 900 mc/an.

Necesarul de apa pentru stropirea spatiilor de circulatie

Qsp. circ. = qsp. circ. x Ssp. circ.

qsp. circ=1 l/mp/zi

Ssp.circ.= 2300 mp

Qsp. circ. = 1 l/mp/zi x 2300 mp= 2.300 l/zi= 2,3 mc/zi

Considerand ca udarea aleilor carosabile se face in perioadele cu seceta si vant puternic in anotimpul cald, respectiv aproximativ 3 luni din an, rezulta:   Qanual = 2,3 mc/zi x 90 zile  = 207 mc/an.

Necesarul total de apă

Vanual mediu = 5.292+672+73+900+207 = 6.612 mc

- Evacuarea apelor uzate

Apa uzată tehnologică rezultată în urma procesului de spălare-dezinfecție-dezinsecție  a adăposturilor la finalul ciclului de creștere este preluată prin intermediul rigolelor ( fiecare hala este prevazuta cu cate o rigola si base de colectare a apelor uzate) și condusă într-un bazin vidanjabil impermeabilizat, cu capacitatea de 20 mc, amplasat in apropierea halei nr. 1.

Apele uzate menajere din spatiul anexa, se vor colecta prin prin conductele de scurgere montate în elementele de construcție si vor fi conduse catre  fosa septica vidanjabila V = 10 mc, amplasata in apropierea cladirii din care provin apele respective, de unde vor fi evacuate periodic prin vidanjare.

Apele uzate provenite provenite din zona platformei de stocare a dejectiilor, sunt colectate prin intermediul unei rigole amplasata la marginea platformei, in zona de vest a acesteia, intr-un bazin vidanjabil impermeabilizat cu capacitatea de 20 mc, situate in imediata vecinătate a platformei de dejectii.

Pentru determinarea volumelor de ape uzate generate am luat in considerare faptul ca ape uzate rezulta numai din activitatile de spalare-dezinfecție a halelor și ca urmare a utilizarii apei pentru satisfacerea nevoilor igienic- sanitare ale personalului ce deserveste ferma.

Vanual mediu ape uzate  = 140+73 = 213 mc

Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe acoperișurile clădirilor vor fi colectate printr-un sistem de jgheaburi, burlane și rigole și vor fi evacuate liber, la nivelul terenului.

Funcționarea obiectivului nu presupune deversarea sau infiltrarea lentă în subteran de ape uzate, nici descărcări de ape uzate în rețele de canalizare ale localităților învecinate sau în receptori naturali.

- Alimentarea cu energie electrică

Obiectivul se va alimenta cu energie electrică prin conectarea la reteaua de medie tensiune existenta in imediata vecinatate a aplasamentului prin intermediul unui post de transformare aerian. Din postul de transformare, printr-o firida de bransament se va alimenta tabloul electric general TG al fermei.

Instalatia electrica din incinta fermei va fi compusa din iluminat interior si exterior cu corpuri fluorescente sau led, comutatoare, intrerupatoare, prize simple/duble.

Instalatiile electrice de forta sunt reprezentate de motoarele electrice. Circuitele de alimentare se vor realiza cu conductoare din cupru sau aluminiu avand sectiunile corespunzatoare puterilor nominale si vor fi protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie. Instalatiile electrice de protectie vor asigura protectie impotriva electrocutarii si a paratrasnetelor. Ele vor fi realizate din priza de pamant naturala combinata cu una artificiala. Impamantarea se va racorda la TG.

Retele de alimentare cu energie electrică – cablu energie pentru tensiuni sub 1 kV, tip CYAbY, CYEAbY sau NYCWY cu sectiuni de 3x4 mmp, pana la 5x50 mmp, pentru iluminatul exterior si respectiv pentru alimentarea diferitelor cladiri.

Iluminatul exterior se va realiza cu stilpi din teava OL cu corpuri de iluminat cu becuri fluorescente sau led compacte de 50 W, legate pe o retea subterana realizata cu cablu de energie armat, pentru tensiuni sub 1 kV, tip CYAbY, CYEAbY sau NYCWY, de 3x4 mmp.

Pentru situatii de urgenta, in cazul intreruperii furnizarii energiei electrice din reteaua nationala, este prevazuta dotarea fermei cu un generator. Acesta va fi prevazut cu rezervor de motorina incorporat, cu capacitatea de 500 litri.

- Alimentare cu energie termica

Încălzirea halelor va fi asigurată printr-un sistem de încălzire in pardoseala si cu ajutorul unor turbosuflante.

Pentru incalzirea in pardoseala, agentul termic va fi furnizat prin intermediul unor centrale termice care vor functiona cu combustibil lichid - motorina. Ferma va fi dotata cu 3 astfel de centrale termice, cu P= 300kW fiecare, doua dintre ele vor deservi fiecare cate doua hale, cea de a treia centrala termica urmand sa deserveasca o singura hala.

Turbosuflantele cu aer cald, tip Ermaf, au P=100kW fiecare, vor functiona cu motorina și  vor avea circuit centralizat de alimentare cu combustibil, comun cu cel de la cazanele centralelor termice ce asigură încalzirea in pardoseala a halelor. Fiecare hala va fi prevăzută cu 8 astfel de turbosuflante.

Pentru incalzirea spatiilor din corpul anexa se va utiliza o centrala electrica, cu putere P=30kW iar pentru asigurarea apei calde in spatiul anexa se va instala un boiler electric cu capacitate de 200 de litri.

Lucrari de demolare/dezafectare/inchidere

In situatia dezafectarii instalatiilor, se vor respecta urmatoarele etape:

- Se procedeaza la oprirea normala a instalatiilor de ventilare, monitorizare, de adapare, de furajare in conformitate cu instructiunile de oprire aferente fiecarei instalatii sau utilaj;

- Colectarea si evacuarea din incinta a produselor ( oua, furaje) si a tuturor deseurilor( dejectii) dupa un plan bine stabilit;

- Neutralizarea prin curatare si spalare a tuturor zonelor pe categorii de contaminari si cu materiale adecvate;

- Intreruperea alimentarii cu energie electrica;

- Se executa demontarea echipmentelor ale fermei: sisteme de adapare, furajare, evacuare dejectii, sortare oua, ventilatoare, instalatii de monitorizare, silozuri, conducte, diverse echipamente electrice

- demolarea constructiilor

- Colectarea si evacuare selectiva a deseurilor rezultate din demolarea constructiilor si evacuarea prin societati autorizate;

- Refacerea terenului afectat de constructii.

Organizarea de şantier se va face cu respectarea tuturor cerinţelor impuse de legislaţia naţională privind protecţia mediului: staţionare vehicule şi utilaje, vestiare personal, deşeuri menajere etc. Organizarea de şantier va ființa o perioadă scurtă de timp şi pe o suprafaţă limitată, ȋn incinta amplasamentului analizat.

Organizarea de şantier va cuprinde:

- Zona de vestiare: se vor amplasa două containere ce vor găzdui biroul organizării de șantier și vestiare în containere uzinate cu dotări minime pentru muncitori; apa potabilă va fi asigurată în recipiențe tip La Fântâna; zona va fi dotată cu toalete ecologie a căror vidanjare se va face periodic de către societăți specializate, autorizate;

- Zona pentru staţionarea utilajelor/mijoacelor de transport va fi organizată pe platformă pietruită; întreţinerea acestora se va executa în unităţi service specializate autorizate (service auto).

- Zonă de depozitare a echipamentelor şi materialelor va fi astfel organizată încât să fie limitat impactul datorat deplasărilor vehiculelor, iar transportul materialelor și echipamentelor să fie cât mai eficient;

- aprovizionarea șantierului cu materiale de construcție se va face ritmic pentru a se evita formarea de stocuri pe amplasament;

- Zonă de depozitare temporară a solului rezultat din decopertările necesare realizării drumului şi a fundaţiilor construcţiilor; acesta va fi refolosit pentru refacerea terenului după finalizarea construcţiilor.

- Surplusul rezultat din excavări nu se va depozita în incintă, acesta fiind transportat ritmic pe măsura desfășurării lucrărilor, în locurile desemnate de Primărie prin Autorizația de construire;

- Zonă de depozitare temporară a deşeurilor din faza de construcţie: Deşeurile rezultate (metale/amestecuri metalice, ambalaje, lemn, deşeuri menajere etc.) vor fi colectate separat şi stocate temporar ȋn containere/recipiente adecvate, urmând a fi predate periodic în vederea reciclării/eliminării, unor societăți autorizate pentru acest gen de activități;

- se va realiza împrejmuirea provizorie a organizării de șantier pentru a securiza șantierul și pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate;

- la ieșirea din zona de lucru se va asigura curățarea roților autovehiculelor înainte ca acestea să pătrundă pe drumurile publice;

- titularul va avea obligația de a urmări modul de respectare a legislației de mediu în vigoare pe toată perioada de execuție a lucrărilor și de a lua toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafață, a solului sau a aerului.

Organizarea de şantier se va face în sistemul „fluxuri în lanţ” – desfăşurarea fluxurilor tehnologice fiind următoarea:

- lucrări de împrejmuire

- lucrări de infrastructură

- lucrări de suprastructură

- lucrări de închidere şi compartimentare

- lucrări de tâmplărie şi finisaje

- lucrări de amenajare exterioară.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Proiectul se va realiza in temeiul Documentatiei de urbanism nr. 6/1999 faza PUG aprobata prin Hotararea Consiliului local Lumina nr. 38/2001, prelungit prin HCL 289/2016, respective HCL 266/2018.

Potrivit Certificatului de urbanism nr 299 din 16.11.2022, emis de Primaria Comunei Lumina, categoria de folosinta actuala este arabil. Destinatia terenului, stabilita prin documentatiile PUG: zona teren agricol extravilan nereglementat din punct de vedere urbanistic.

2.1.1 Descrierea alternativelor de amplasament

Nu au fost luate in considerare alte alternative privind amplasamentul, avand in vedere faptul ca forma de proprietate a terenului, modul de acces la teren, existenta in zona a unor ferme, nu se suprapune cu arii protejate sau cu situri arheologice.

2.1.2 Descrierea alternativelor tehnologice

Alternativele tehnologice se refera la varianta privind  sistem de creșterea tineret la voliere:

Aceasta alternativă consta in existenta, in continuare, a amplasamentului la starea actuala, fara derularea investitiei propuse, ceea ce prezinta urmatoarele dezavantaje:

- valoarea economica a terenului ramane scazuta, acesta urmând a fi utilizat în continuare ca teren agricol, pentru cultivarea cerealelor;

- nu sunt create – direct si indirect – locuri de munca pentru localnici;

- masa vegetala, produsa in zona, risca sa ramana nevalorificata.

    - Descrierea alternativelor de proiectare – nu este cazul.

Alternative privind alegerea amplasamentului

La analiza alternativelor s-au avut in vedere mai multi factori de influenta asupra productivitatii vizate si reducerii cheltuielilor: caracteristicile topografice, geotehnice si hidrologice ale terenului, clima, sursa de furaje, sursa de apa potabila, epurarea si evacuarea apelor reziduale, apropierea de caile de transport, locul de desfacere a productiei, sursa de energie electrica, forta de munca, distanta fata de zonele locuite etc.

Amplasamentul proiectului a fost ales din mai multe variante de loturi, în funcție de factorii enumerati.

Avantajele alternativei selectate pentru prezentul proiect sunt următoarele:

- terenul este situat la distanta mai mare decat distanta minima stabilita de normele sanitare, in raport cu asezarile umane și fata de zonele protejate;

- terenul este uscat şi stabil, în zonă nivelul pânzei freatice fiind scăzut;

- exista un acces facil la teren, din De 904, prin E87, ceea ce permite o aprovizionare ritmica si usoara a fermei cu materii prime și permite desfasurarea fara dificultati a fluxurilor de păsări (intrari-iesiri);

- permite depozitarea întregii cantități de dejecții și asigura un acces facil la incarcarea materialului final in utilajele destinate transportului si imprastierii lui in brazda.

- Oferă posibilitatea racordării facile la rețeaua Sistemului Electric Național.

Alternative privind realizarea proiectului

Din punct de vedere al tehnologiei propuse aceasta corespunde cerințelor și prevederilor documentelor de referință privind cele mai bune tehnologii disponibile și legislației europene, astfel încât utilajele și echipamentele specifice să corespundă din punct de vedere tehnic și economic cerinței beneficiarului.

Avantajele procesului tehnologic selectat pentru prezentul proiect sunt următoarele:

- Permite realizarea de productii mari, constante si ritmice

- echipamentele fermei au fost alese în funcţie de comportamentul şi dimensiunile animalelor

- permite asigurarea unei densități optime de animale, care să permită dezvoltarea normală și reducerea stresului

- Soluția constructivă asigură o suprafaţă mare sub un singur acoperiş, viteză de construcţie mare

Varianta aleasă pentru amplasamentul fermei aparținând AVICOLA LUMINA S.A. respecta valorile limită impuse prin Ord. 119/2014 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind  mediul de viață al populatiei iar tehnologia folosită respectă recomandările BAT din domeniu.

Avand in vedere masurile prevazute prin proiect, efectele anticipate privind impactul asupra mediului inconjurator, precum si tehnologia folosită respectă recomandările BAT din domeniu rezulta faptul ca, alternativa aleasa corespunde cerintelor din punct de vedere al protectiei mediului inconjurator dar si din punct de vedere tehnic si economic.

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile BREF aplicabile:  se incadreaza in prevederile Legea nr. 278/2013, privind Emisiile Industriale;

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala – in conformitate cu punctul de vedere nr. 15105/12.08.2022, emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL, proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă si nu necesita obtinerea avizului de gospodarirea apelor;

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Compatibilitatea cu obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000 – amplasamentul nu se pozitioneaza in perimetrul siturilor Natura 2000 .

Impactul cumulat

In vecinatatea amplasamentului au fost identificate urmatoarele ferme:

| Nr. crt. | Zona | Distanta proiectului fata de zona industriala (km) |
| --- | --- | --- |
| 1 | LA FERM GRUP | 0.210 |

Principalele efecte cumulative identificate, se manifesta prin :

Etapa de construire

- Cresterea concentratiilor emisiilor in aer in zona;

- Cresterea nivelului de zgomot si vibratii.

Etapa de functionare

- Calitatea apelor subterane poate fi afectate prin infiltrații de ape pluviale sau dejecții care schimbă starea de calitate a freaticului, în special cu privire la conținutul în azot.

- Emisii de gaze ( amoniac, hidrogen sulfurat) de la ferme

Etapa de dezafectarea

In etapa de dezafectarea instalatiei, impactul cumulativ este similar cu cel din etapa de construire.

Impactul cumulat in etapa de construire respectiv dezafectarea instalatiei este negativ, direct cu extindere locala, reversibil, pe termen scurt, cu potential mare de aparitie si intensitate mica. Impactul cumulat  in timpul functionarii in conditii normale este negativ minor insa in situatia anormale de desfasurare a activitatii in care  toate fermele genereaza emisii de gaze ( amoniac, hidrogen sulfurat) in acelasi timp, impactul va fi negativ moderat.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Concluzia evaluarii impactului asupra mediului este ca realizarea investitiei are un impact in limite admisibile asupra factorilor de mediu, totusi trebuie avute in vedere anumite masuri mai ales in ceea ce privesc managementul deseurilor, evacuarea apelor uzate, modul de colectare si evacuare a apelor puviale, modul de incalzire a spatiilor, amenajarea de spatii verzi in incinta obiectivului, astfel incat sa se asigure prevenirea, diminuarea sau chiar eliminarea potentialelor efecte negative asupra mediului.

Aplicare masurilor stabilite in  prezentul  raport de evaluare a impactului va asigura o minimizare a efectelor negativ asociate implementarii proiectului.

În concluzie, apreciem ca implementarea proiectului este necesara pentru asigurarea produselor ecologice.

### Masuri de evitarea/ prevenirea/ reducerea impactului asupra populatiei si sanatatii umane

Etapa de construire

Pentru reducerea la minim a impactului asupra populatie si sanatatii umane, în etapa de construire se vor lua urmatoarele masuri:

- încurajarea angajarii de personal calificat si necalificat din zona de implementare a proiectului;

- protectia si semnalizarea zonelor de lucru, cu marcaje clare privind limita de siguranta în perimetrul lucrarilor;

- interzicerea accesului în zonele de lucru pentru persoanele neautorizate;

- utilizarea de vehicule, echipamente si utilaje, conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente;

- limitarea traseelor din zonele locuite de catre utilajele si autovehiculele cu mase mari.

Etapa de functionare

- Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru a preveni efectele negative asupra populației: tehnici de gestiune a dejecțiilor, tehnici de minimizare a emisiilor de amoniac; tehnici de prevenire a infecțiilor

- Asigurarea zonei de protecție sanitară și aplicarea de măsuri de carantină în cazul unor epidemii;

Etapa de dezafectarea

In perioada de dezafectare a instalatiei, masurile de evitare, prevenire si reducere sunt similar cu cele din etapa de construire.

### Masuri de evitarea/ prevenirea/ reducerea  impactului asupra faunei si florei:

Masuri propuse pentru protectia biodiversitatii

Etapa de Construire

- măsurile de prevenire/reducere/compensare a efectelor asupra solului, calității apei de suprafață și subterane și calității aerului, de prevenire și reducere a accidentelor și incidentelor din timpul construcției și traficului operațional vor diminua și impactul asupra florei;

Etapa de functionare

- Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru a preveni efectele negative asupra populației: tehnici de gestiune a dejecțiilor, tehnici de minimizare a emisiilor de amoniac; tehnici de prevenire a infecțiilor

- Asigurarea zonei de protecție sanitară și aplicarea de măsuri de carantină în cazul unor epidemii;

### Masuri de evitarea/ prevenirea/ reducerea a impactului asupra solului si a folosintei terenului:

Etapa de construire

Pentru etapa de construire sunt recomandate urmatoarele masuri:

- se vor utiliza doar caile de acces si zonele de parcare stabilite pentru vehicule;

- se va evita poluarea solului cu uleiuri si carburant prin asigurarea functionarii corespunzatoare a utilajelor si efectuarea operatiilor de întretinere în spatii special destinate;

- evitarea amplasarii directe pe sol a materialelor de construire  si a deseurilor rezultate în urma lucrarilor;

- deseurilor generate în urma lucrarilor, precum si a celor de tip menajer vor fi colectate în recipiente corespunzatoare, în spatii special amenajate;

- utilizarea de vehicule corespunzatoare din punct de vedere tehnic pentru construire , precum si pentru transportul materialelor si pentru preluarea si transportul deseurilor rezultate în urma lucrarilor de construire;

- depozitarea combustibililor, lubrifiantilor  în spatiile de depozitare adecvate;

- respectarea cu strictete a normelor de gestiune a deseurilor, de distributie si alimentare cu carburanti, eliminarea apelor uzate  prin  vidanjarea toaletelor ecologice;

- se va evita ocuparea unor suprafete de teren în plus fata de cele prevazute prin proiect;

- în cazul unei contaminari a solului, portiunea afectata va fi îndepartata si tratata / eliminata în functie de tipul de contaminare; organizarile de santier vor fi dotate corespunzator cu materiale absorbante specifice pentru fiecare tip de material / substanta care poate cauza poluare în urma unei gestionari necorespunzatoare;

Etapa de functionare

- Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru a preveni efectele negative asupra solului: tehnici de gestiune a dejecțiilor;

- Rețelele de canalizare și bazinul vidanjabil sunt verificate periodic în scopul identificării și remedierii eventualelor fisuri.

- Toate categoriile de deșeuri sunt corect gestionate.

- Respectarea cailor de transport deseuri

Aplicarea dejecțiilor pe soluri agricole cu respectarea codului de bune practici în fermă, respectiv:

- Fertilizarea terenurilor agricole cu dejecții se va realiza numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru stabilizare/fermentare de minim 6 luni. Procesul de fertilizare cu îngrășăminte organice se va face după analizarea calității dejecțiilor fermentate precum și a terenurilor agricole din punct de vedere agrochimic și pedologic;

- Nu se vor depozita sau lăsa dejecții solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar și pentru un timp relativ scurt pentru evitarea atât a poluării solului și a apei prin scurgerile din dejecțiile spălate de ploi, cât și a irosirii și pierderii azotului pe care-l conțin;

- Se va evita administrarea dejecțiilor stabilizate pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic, pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. De asemenea, este interzis să fie aplicate dejecțiile dacă: solul este puternic înghețat; solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură; câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni;

- Nu se vor aplica dejecții pe terenurile adiacente cursurilor de apă și a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate;

- Se va respecta distanța minimă de 300 m între limita zonei de împrăștiere a dejecțiilor și limita locuințelor particulare (conform Ord. 119/2014).

Etapa de dezafectarea

In perioada de dezafectarea , masurile de evitare, prevenire si reducere sunt similar cu cele din etapa de construire.

### Masuri de evitarea/ prevenirea/ reducerea a impactului asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Etapa de construire

Avand în vedere impactul potential asupra calitatii si regimului cantitativ al apei se propun urmatoarele masuri pentru diminuarea impactului în timpul executarii lucrarilor:

- Aplicarea bunelor practici în construcție;

- se va întocmi Planul de prevenire a poluarilor;

- toate echipamentele mobile utilizate vor fi în stare buna si nu vor prezenta scurgeri de uleiuri de lubrifiere si hidraulice;

- în cazul interventiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase în ateliere specializate, unde se vor lua toate masurile de protectie a mediului în timpul reparatiilor;

- în cazul scurgerilor accidentale de carburant sau lubrifianti in zona de lucru, sursa va fi  identificata si se va actiona pentru oprirea scurgerii. Pamantul contaminat va fi excavat, colectat in saci si transportat in oragnizarea de santier sau la o societate autorizata pentru decontaminare;

- se va pune la dispozitie grupuri sanitare adecvate si eficiente pentru personalul.

Etapa de functionare

În perioada de Functionarea se vor aplica cele mai bune tehnici disponibile pentru a preveni efectele negative asupra apei: tehnici de gestiune a dejecțiilor;

- Rețelele de canalizare și platforma de dejecții vor fi verificate periodic în scopul identificării și remedierii eventualelor fisuri;

- Toate categoriile de deșeuri vor fi corect gestionate. Se prevăd spații amenajate pentru stocarea temporară a fiecărei categorii de deșeuri. Sunt eliminate astfel posibilitățile de scurgere a levigatelor; dejecțiile sunt evacuate cu benă închisă.

- Personalul va fi instruit pentru a preveni orice evacuare de substanțe sau materii care poluează mediul în apele uzate, pluviale sau apele de subterane.

Etapa de dezafectarea

În etapa de dezafectare a instalatiei, principalele masuri de reducere a impactului pentru corpurile de apa sunt:

- lucrarile de dezafectare a instalatiei se vor limita la suprafata halei fara ocuparea unor suprafete suplimentare de teren natural;

- toate deseurile rezultate din etapa de dezafectarea instalatiei vor fi gestionate conform legislatiei în vigoare si nu vor fi depozitate în locatii neautorizate;

Masuri de evitarea/ prevenirea/ reducerea  impactului asupra calitatii aerului si climei

Etapa de construire

Pentru diminuarea impactului asupra calitatii aerului, se recomanda luarea urmatoarelor masuri în perioada de construire:

- utilizarea unor echipamente si utilaje conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

- colectarea, depozitarea temporara  si livrarea corespunzatoare a deseurilor rezultate;

- utilizarea traseelor optime pentru transportul materialelor,

- se vor stabili zone pentru fumat pe amplasament;

- personalul va fi instruit cu privire la pericolul de incediu

- dotarea cu mijloace tehnice de interventie în caz de incendiu, substante de stingere si accesorii

- interzicerea executarii oricaror lucrari de sudura sau taiere cu flacara deschisa în apropierea materialelor inflamabile. Acestea  vor fi executate de catre personal special instruit si dotat pentru executarea acestor tipuri de lucrari

Etapa de functionare

Pentru diminuarea impactului asupra calitatii aerului, se recomanda luarea urmatoarelor masuri în perioada de functionare:

- Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru a preveni efectele negative asupra aerului: tehnici de gestiune a dejecțiilor; tehnici nutriționale;

- Aplicarea codului de bune practici agricole la împrăștierea pe sol a dejecțiilor;

Etapa de dezafectarea

În perioada de dezafectarea  vor fi prevazute masuri similare cu cele din perioada de construire.

Dezafectarea se face în baza unui proiect de dezafectare care are ca scop inclusiv prevenirea emisiilor de pulber.

### Masuri de evitarea/ prevenirea/ reducerea impactului generat de zgomot si vibratii

Etapa de construire

Pe perioada lucrarilor de executie masurile de evitare , prevenire si reducere sunt urmatoarele

- se vor utiliza echipamente si utilaje al caror nivel de zgomot si vibratii se încadreaza în limitele admise.

- rutele pentru transportul materialelor nu vor tranzita locatii sensibile

Etapa de functionare

- respectarea programului de mentenanta se vor utiliza echipamente si utilaje al caror nivel de zgomot si vibratii se încadreaza în limitele admise.

Etapa de dezafectarea

In etapa de dezafectarea instalatiei, masurile sunt similar cu cele din etapa de construire

#### GESTIUNEA DESEURI GENERATE

###### a) deseuri generate in timpul constructiei fermei

În cursul construcției se pot genera diferite tipuri de deșeuri, cum ar fi:

- deșeuri menajere,

- deșeuri periculoase,

- deșeuri rezultate din construcții sau demolări etc.

Tipurile şi cantităţile estimate pentru deşeurile asociate etapei de construire şi modul de gospodărire a acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tipurile si cantitatile de deseuri estimate a fi generate in etapa de construire

| Codul deşeului | Denumirea deşeului | Cantitatea maxima estimate ( tone) | Modalitate de depozitare | Operatie de valorificare/ eliminare conform OUG 92/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 | 0.5 | Stocare temporara in container metalic | Eliminare D5 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 17 02 01 | Lemn | 0.1 | Container metalic | Valorificare R12 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 17 02 02 | Sticla | 0.03 | Container metalic | Valorificare R12 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice | 0.8 | Container metalic | Valorificare R4 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 17 04 11 | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | 0.02 | Container metalic | Eliminare D10 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 17 05 04 | pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 2.0 | Vrac | stocare în vederea utilizării ca material de acoperire si umplutura |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03 | 0.3 | Container metalic | Eliminare D10 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | 0.05 | Recipient de plastic | Valorificare R12 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 15 01 02 | Ambalaje materiale plastice | 0.01 | Recipient de plastic | Valorificare R12 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 15 01 03 | Ambalaje de lemn( paleti lemn) | 0.1 | Vrac | Valorificare R12 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 15 01 10* | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 0.1 | Container metalic | Eliminare D10 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 15 02 03 | absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02 | 0.02 | Recipient plastic | Eliminare D10 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | 0.5 | Recipient plastic | Eliminare D5 pe baza de contract cu operatorul de salubrizare. |

b) deseuri generate in perioada de functionare:

Tipurile şi cantităţile estimate pentru deşeurile asociate etapei de operare şi modul de gospodărire a acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tipuri de deseuri si cantitati estimate a fi generate in perioada de operare

| Codul deşeului | Denumirea deşeului | Cantitatea maxima estimate ( tone/an) | Modalitate de depozitare | Operatie de valorificare/ eliminare conform OUG 92/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Deseuri generate in hala adapost |
| 02 01 02 | Deseuri de tesuturi animale ( cadavre pasari) | 0.15 | Stocare temporara in saci polietilena, in lazi frigorifice | Eliminare D10 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 02 01 06 | materii fecale, urină și gunoi de grajd de la animale (inclusiv resturi de paie), efluente, colectate separat și tratate în afara incintei( | 400 | Depozitate temporar pe platforma de dejectii | Valorificare R10 – utilizare fertilizator pe terenuri agricole |
|  | dejectii solide + resturi paie) |  |  |  |
| B. Deseuri generate din activitatea sanitar veterinara |
| 18 02 01 | Obiecte ascutite | 0.0005 | Stocare temporara in recipienti etansi, inscriptionati, in spatii amenajate | Eliminare D10 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 18 02 02 | deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor(ambalaje de la antibiotice, seruri) | 0.001 |  |  |
| 18 02 03 | deșeuri a căror colectare și liminare nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor (ambalaje) | 0.001 |  |  |
| 18 02 08 | medicamente | 0.001 |  |  |
| C. Deseuri generate din activitatea de vid sanitar |
| 15 01 10* | Deseuri de ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase ( ambalaje dezifectanti) | 0.10 | Stocare temporara in container metalic in spatiu amenajat | Eliminare D10 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| D. Deseuri generate din activitatea de colectare, ambalare inscriptionare oua |
| 02 01 99 | Alte deseuri ( coji oua) | 0.050 | Depozitare temporara pe platforma de dejectii | Valorificare R10 – utilizare fertilizator pe terenuri agricole |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton( cofraje oua) | 0.001 | Recipient de plastic | Valorificare R12 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 15 01 02 | Ambalaje din material plastic | 0.001 | Recipient de plastic | Valorificare R12 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie si | 0.05 | Recipient de plastic | Valorificare R12 pe |
|  | carton |  |  | baza de contract cu operatori economici autorizati |
| E. Deseuri generate de activitatea de mentenanata utilaje si echipamente |
| 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 0.09 | Stocare temporara in recipienti etansi, inscriptionati, in spatii amenajate | Valorificare R12 pe baza de contract cu operatori economici autorizati |
| 16 01 07* | Filtre uzate | 0.0005 |  |  |
| 16 01 03 | Anvelope uzate | 0.3 | Vrac pe platforma betonata |  |
| F. Deșeuri generate din activitatea administrativa |
| 20 01 01 | Hartie si carton | 0.1 | Recipient plastic | Valorificare R12 pe baza de contract cu operatorul de salubrizare. |
| 20 01 39 | Materiale plastice | 0.05 | Recipient plastic |  |
| 20 01 40 | Metale | 0.05 | Recipient plastic |  |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | 0.5 | Recipient plastic | Eliminare D5 pe baza de contract cu operatorul de salubrizare. |

c) deseuri generate in timpul dezafectarii

In urma lucrarilor de dezafectare a instalatiei vor fi generate urmatoarele tipuri de deseuri:  - deseuri metalice;

- deseuri menajere.

- absorbanti contaminati/necontaminati;

- deseuri dela constructii si demolari

Lista principalelor categorii de deseuri si cantitatile de deseuri estimate a fi generate în etapa de dezafectarea instalatiei sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Lista deseurilor generate in timpul dezafectarii

| Sursa de deseuri | Cod deseu Conform europene deseurilor | listei a | Denumirea deseului | Cantitate estimate a fi generat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demontare echipamente/ demolare constructii | 17 04 07 |  | Deseuri metalice | 1.2 to/proiect |
|  | 17 01 07 |  | Amestec de beton, caramizi | 3.0 to/proiect |
|  | 15 02 02* |  | Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, îmbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | 0.05 to/ proiect |
| Zona administrativa | 20 03 01 |  | Deseuri municipale si asimilabile,inclusiv fractiuni colectate separat | 3.0 to/proiect |
| Zona de administrativa | 15 01 01 15 01 02 15 01 04 |  | Deseuri de ambalaje (hartie si carton, materiale plastice, metalice) | 0.3 to/an |

Masuri de evitarea/ prevenirea/ reducerea cantitatii de deseuri generate si depozitate:

###### Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

Avicola Lumina SA isi propune ca desfasurarea activitatii sa fie bazata principiul prevenirii generarii deseurilor la sursa, fiind respectata si ierarhia optiunilor de gestionare a deseurilor.

Masurile pentru prevenirea si reducerea cantitatii de deseuri generate sunt urmatoarele:

- Tiparirea documentelor in activitatile de birou doar daca este absolut necesar;

- Angajatii sunt incurajati sa utilizeze pahare din sticla/ cani din ceramica;

- Reutilizarea ambalajelor de lemn utilizate  pentru transportul produselor;

- Achizitionarea doar a cantitatii necesare de produse pentru dezinsectie

Atat în perioada de executie a proiectului cat si în cea operationala se vor aplica urmatoarele masuri în ceea ce priveste gospodarirea deseurilor si reducerea deseurilor generate :

- gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza în conformitate cu prevederile OUG 92/2021 privind regimul deseurilor (avandu-se în vedere în special aplicarea ierarhiei deseurilor, respectiv: prevenirea, prepararea pentru reutilizare, reciclarea, alte operatiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetica), eliminarea,

- gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune în pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, în special:

o 	fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

o 	fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

o 	fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- toate tipurile de deseuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienti adecvati. Recipientii pentru stocarea temporara a deseurilor vor fi etichetati cu codul corespunzator deseului stocat,

- se va asigura în cadrul halei spatii amenajate corespunzatoare, pentru stocarea temporara pe categorii a deseurilor,

- deseurile menajere se vor depozita în containere tip europubela care vor fi predate catre societatea de salubritate din zona,

- se interzice amestecul diferitelor categorii de deseuri periculoase, precum si al deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase,

- evidenta si gestionarea deseurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase,

- toate categoriile de deseuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizati în acest sens,

- transportul deseurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei,

- pentru toate deseurile rezultate pe amplasament, vor fi incheiate contracte cu operatori economici autorizati, respectand prevederile Legii nr. OUG 92/2021 privind regimul deseurilor (republicata), cu modificarile si completarile ulterioare.

Masuri de evitarea/ prevenirea/ reducerea impactului generat de miros

In perioada de functionare  se adoptă măsurile BAT:

- Măsuri de igienă a producției prin respectarea strictă a procesului de exploatare a creșterii gainilor ouatoare;

- Utilizarea unui regim nutrițional adecvat în vederea reducerii emisiilor de miros;

- Respectarea programului de eliminare a dejecțiilor, evitându-se stagnarea lor în adăposturi

- Gestiunea corectă a dejecțiilor

- Întreținerea și igienizarea periodică a sistemului de dejecții și a rețelelor de canalizare.

- Planificarea activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecțiilor, anumite lucrări de întreținere), ținând seama de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților, pentru prevenirea răspândirii mirosului la distante mari. De asemenea, toate operațiile de pe amplasament sunt realizate în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Masuri de evitarea/ prevenirea/ reducerea a impactului asupra patrimoniului cultural

Pentru evitarea şi reducerea impacturilor asupra moştenirii culturale în etapa de construcţie sunt propuse următoarele:

- in cazul se vor releva existenta unor straturi de depuneri arheologice, lucrarile sunt oprite si  este necesara asigurarea cercetarii arheologice;

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

La închidere/demolare/dezafectare, titularul va solicita la Autoritatea competenta pentru protectia mediului Acordul de Mediu pentru dezafectare. Incetarea activitatii si aducerea amplasamentului in starea care sa permita utilizarea sa in viitor, se vor face astfel incat sa nu se genereze efecte negative in timpul actiunii de inchidere si sa se minimizeze impactul potential remanent dupa incetarea activitatii.

Desfasurarea actiunilor de demolare şi de dezafectare se va realiza cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare, cu protejarea tuturor factorilor de mediu. În perioada de închidere/dezafectare impactul este datorat activităţilor de la fronturile de lucru, similare cu cel din perioada de execuţie.

Masuri de  reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice:

Impactul asupra climei este nesemnificativ. Nu prezinta un factor de risc pentru implementarea si functionarea acestui tip de proiect.

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specific

- operatorii economici generatori de deseuri iau masuri pentru:

- a) reducerea volumului deseurilor generate, in special al deseurilor care nu pot fi pregatite pentru reutilizare sau reciclare;

- b) reducerea generarii de deseuri in cadrul proceselor legate de constructii si desfiintari, luind in considerare cele mai bune tehnici disponibile;

- conform prevederilor O.U.G. nr. 92/2021, clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza potrivit:

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit.(a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

- Anexei nr. 4.

- Producatotrii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia de a se asigura ca deseurile sunt pregatite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare, in conformitate cu prevederile art. 4 si art. 21 din O.U.G. nr. 92/2021;

- Producatorii si detinatorii de deseuri, personae juridice, sunt obligati cumulativ sa clasifice si sa codifice deseurile generate din activitate in lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1) sub doua coduri diferite in functie de posibila prezenta a unor caracteristici periculoase – codurile marcate cu asterisc, incadrarea ca deseu nepericulos se realizeaza de catre producatorii si detinatorii de astfel de deseuri numai in baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante solicitate de catre autoritatea de protectie a mediului;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii de ordin tehnic care reies din  raportul privind impactul asupra mediului

- adoptarea unor tehnici constructive care sa stimuleze eficienta energetica;

- respectarea normelor de proiectare antiseismica;

- operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat;

- se vor folosi WC-uri ecologice pe perioada organizarii de santier sau racordarea la canalizarilor;

- solutiile de fundare adaptate categoriei geotehnice unde se amplaseaza proiectele;

- adaptarea solutiilor constructive de preluare a apelor pluviale existenta in zona;

- în incinta şantierului se va prevea o zonă pentru spălarea utilajelor de transport şi roţilor acestora;

- se vor lua măsuri pentru pre-epurarea apelor de spălare;

- apele pluviale cu continut de hidrocarburi vor fi mai intai trecute prin separatorul de hidrocarburi, dupa care, gravitational deversate in reteaua de canalizare menajera exterioara.

Conditii necesare  a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

- lucrarile de organizare a santierului trebuie sa fie corect concepute si executate, cu dotari moderne, care sa reduca emisia de noxe in aer, apa si pe sol. Concentrarea lor intr-un singur amplasament este benefica diminuand zonele de impact si favorizand o exploatare controlata si corecta.

- organizarea de șantier se va amplasa pe o suprafață de teren judicios planificată, astfel încât terenul afectat să fie de dimensiuni minime, fără afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut; se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curățarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzătoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

- In timpul  exploatarii:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

- Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate care se vor evacua în reţeaua de canalizare a S.C. RAJA S.A. Constanţa vor fi conform prevederilor H.G. 188/2002 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, modificat şi completat prin H.G. 352/2005, NTPA 002.

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- pentru dezafectarea imobilului se va realiza un proiect de dezafectare, care va prevedea cel puţin următoarele:

- deconectarea imobilului de la reţelele de utilităţi;

- producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri cu conditia respectarii prevederilor art. 16 alin. (1) si (4) introduce colectarea separata cel putin pentru hartie, metal, plastic si sticla, iar pana la data de 1 ianuarie 2025 si pentru textile, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 92/2021;

- gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediul, in special:

* fara a genera riscuri de contaminare pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

* fara a crea discomfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

* fara a afecta negative peisajul sau zonele de interes special.

- demolarea construcţiei şi a structurilor subterane, conform prevederilor proiectului de dezafectare aprobat în condiţiile legii;

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- Golirea instalatiilor si a echipamentelor de substante chimice periculoase sau nu;

- Golirea bazinelor vidanjabile;

- Lucrari de demontare a structurilor;

- Lucrari de demontare a instalatiilor electrice;

- Lucrari de demontare a echipamentelor AMC;

- Lucrari de demontare a conductelor tehnologice;

- Indepartarea deseurilor si materialelor periculoase;

-     Igienizarea zonelor in care au fost deseuri, substante sau materiale periculoase;

-     Demontarea instalatiilor, echipamentelor, conductelor si structurilor metalice.

- Refacerea terenului dupa demolare. Terenul va fi nivelat, curatat de orice deseurefacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a

terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului;

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 01.02.2023, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 31.05.2023 - etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare locale ( Cuget Liber):  depunerea solicitării acordului de mediu – 23.11.2022,  etapa de incadrare – 28.11.2022, depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice –25.05.2023, anunţ public privind emiterea acordului de mediu – 01.02.2023;

# -Raportul la studiul de impact asupra mediului, a fost elaborat de evaluator de mediu: BLUE TERRA CONSULTING S.R.L., inscrisa in Asociatia Romana de Mediu 1998 -  Comisia de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaboreaza studii de mediu, cu certificate de atestare seria RGX nr. 257/07.06.2022;

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, din data de 25.05.2023; pe toata perioada derularii procedurii nu s-au primit propuneri/observaţii justificate din partea publicului referitoare la proiect.

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica;

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

1. In timpul executiei:

    - calitatea aerului : la limita amplasamentului, trimestrial - conform STAS nr. 12.574/1987: pulberi totale in suspensie: media de scurta durata (30 minute) – 0,5 mg/mc; conform STAS nr. 12.574/1987, pulberile sedimentabile: 17 g/mp/lună;

    - raport privind gestionarea apelor uzate generate de pe amplasamentul organizarii de santier – anual ;

    - date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier - anual ;

    - zgomot : masuratori anual sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor de constructii ;

    - deseuri : intocmirea unui plan de gestionare a deseurilor din activitati de construire prin care se instituie sisteme de sortare pentru deseurile provenite din activitati de constructie, cel putin pentru lemn, materiale minerale-beton, caramida, gresie si ceramica, piatra, metal, sticla, plastic si ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, in masura in care este fezabil din punct de vedere economic, nu afecteaza mediul inconjurator si siguranta in constructii ; conform OUG 92/2021, aveti obligatia sa raportati anual la APM pana la  data de 30 aprilie a anului urmator pentru care se raporteaza, conformarea cu art. 17, alin (7) si masurile adoptate cf. art. 31, alin(1).

- mentionam ca monitorizarea in timpul constructiei trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de constructie ;

-  raportul trimestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi  inaintat autoritatii de mediu.

2. In timpul exploatarii :

In perioada de functionarea a obiectivului, se propune urmatorul program pentru monitorizarea mediului, conform tabelului de mai jos:

###### Program pentru monitorizarea mediului

| Componenta mediu | de | Punct de monitorizare | Parametrii | Frecventa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aer |  | Masuratori la limita amplasamentului inspre sat | Pulberi totale in suspensie, | trimestrial |
|  |  |  | NH3, H2S | anual |
| Apa |  | Bazinul vidanjabil | pH, materii in suspensie, CBO5, CCoCr, substante extractabile cu solvent organici, nitriti, nitrati, fosfor total | Inainte de fiecare vidanjare a bazinului |
| Sol |  | Zona de sol din jurul platformei de dejectii | pH, Cu, Zn, Mn, Cd. | o dată la 3 ani |

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurilor, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

- inchiderea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- cerere si notificare;

- Memoriu de prezentare;

- Raport la studiul de impact asupra mediului;

- Dovada achitarii tarifului .

- Plan de incadrare in zona ;

- Plan de situatie;

- Punctele de vedere exprimate de membrii CAT pe parcursul procedurii.

Avize, acte solicitate prin CU:

- aviz ANIF Constanta;

- aviz Autoritatea Civila Aeronautica Romana;

- aviz Directa Sanitar Veterinara;

- plan de situatie (ridicare topo) vizat ANCPI Constanta;

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                          ŞEF SERVICIU A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                       Lavinia-Monica ZECA

###### Intocmit,        		                                                          Consilier Anca CARACUDĂ

Prezentul acord s-a redactat in trei exemplare.