PROIECT

ACORD DE MEDIU

Nr. XXX  din  XX.09.2022

Ca urmare a cererii adresate de C.N. CAI FERATE - CFR SA prin Baicons Impex SRL, cu sediul in  Municipiul Bucuresti, Sector 1, str. Dinicu Golescu, nr. 38, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 10550  din 10.06.2021, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII FEROVIARE DIN PORTUL CONSTANTA”, amplasat in Judetul Constanta, UAT VALU LUI TRAIAN, UAT CONSTANTA SI UAT AGIGEA, in scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa II,  pct. 13, litera a).

- proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasament

Proiectul care urmeaza sa fie implementat reprezinta: „Modernizarea  infrastructurii feroviare din Portul Constanta” este situat in intravilanul si extravilanul a trei UAT-uri:   UAT Constanţa, UAT Valul lui Traian, UAT Agigea, Judetul Constanta.

Zona de interes pentru proiect se află în Județul Constanța, atât intravilan, cât şi extravilan. Mai exact, există trei zone mari împărţite astfel:

- Zona 1: Port Constanţa Nord:

Port Constanţa Zona A;

Port Constanţa Zona B;

Port Constanţa Mol V.

- Zona 2: Port Constanţa Sud:

Stația Agigea Nord;

H.M. Agigea Ecluză;

Stația Agigea Sud;

Linia 813B (linia de legătură între Agigea Ecluză și Ferry Boat);

Port Constanța Ferry Boat;

- Zona de interes din afara portului:

Staţia Valu lui Traian (inclusiv grupa de așteptare);

Linia de legătură între grupa de aşteptare Valu lui Traian și Palas;

Staţia Palas;

Liniile c.f. 813, 814, 814A, 814B.

Realizarea proiectului propus presupune utilizarea infrastructurii feroviare din interiorul şi exteriorul portului. În interiorul portului cuprinde 322 de linii în proprietatea publică a statului român administrate de CNCF “CFR” - S.A. şi 45 de linii private conectate la reţeaua publică. Zona de interes din exteriorul portului aparţine domeniului public al statului aflat în concesiunea CNCF “CFR” S.A, cât şi zonele adiacente care aparţin proprietarilor (persoane fizice, juridice şi domeniului public de interes local, după caz).

Situaţia actuală a proiectului vs situatia proiectată:

| Obiectiv | U.M. | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
|  |  | Situaţie existentă | Situaţie proiectată |
| Lungime linii C.F. | km | 230 | 272 |
| Lungime linii c.f. noi | km | - | 14 |
| Viteză maximă de operare | km/h | 80 | 80 |
| Declivitatea maximă | ‰ | 18 | 17 |
| Pod încrucișare | buc. | 1 | 1 |
| Podeţe | buc. | 18 | 18 |
| Treceri la nivel | buc. | 40 | 41 |
| Număr halte | buc. | 1 | 1 |
| Număr de stații | buc. | 6 | 8 (Se reînfiinţează staţia Constanţa Port Zona A, iar grupa de linii Agigea Sud devine Stația Agigea Sud) |
| Sistem de centralizare | tip | CED | CE |
| Sistem de protecţie împotriva zgomotului montat pe traversă | km | 0 | 10 |
| Separatoare de hidrocarburi | buc. | 0 | 140 |
| Volumul de material decontaminat prin decaparea terasamentului si inlocuirea pietrei sparte din prisma caii, mc | t | 8000 | 8000 |
| Parcari | Nr. locuri | 0 | 90 |
| Spatii verzi | mp | 0 | 5000 |
| Bazine de evaporare, buc. | Buc. | 0 | 2 |
| Sistem de reducere a zgomotului, montat pe trsaversă | km | - | 10 |
| Centrale noi pe gaz/electrice | Buc. | 0 | 1 (La CMT) |
| Cladiri reconstruite, modernizate | Buc. | 5 | 16 Containere CE 4 districte 1 CMT |
| Peroane reconstruite | Buc. | 2 | 0 |
| Grupuri sanitare noi | Buc. | 10 | 28 |
| Sisteme de drenare ape meteorice Drenuri Şanţuri şi rigole din beton | ml | 0 0 | 138000 16500 |

Lucrările care se vor realiza în cadrul acestui proiect sunt următoarele:

- infrastructură și suprastructură c.f.;

- lucrări de artă (poduri și podețe);

- instalații de semnalizare feroviară;

- instalații de telecomunicații feroviare;

- linie de contact;

- protecția instalațiilor din cale și vecinătate;

- energoalimentare;

- construcții civile (inclusiv instalații noi și racorduri la rețelele existente) și arhitectură;

- consolidări;

- protecția mediului.

În afara lucrărilor specifice specialităților tehnice de mai sus vor mai fi lucrări de relocări cabluri și conducte, precum și lucrări de dezafectări instalații nefuncționale și demolări platforme și construcții.

Proiectul prevede reabilitarea unui singur pod şi anume, podul de încrucișare de la km 218+093 care asigură supratraversarea liniilor magistralei 800 de către linia de acces în triaj. Acesta se va reface pentru a permite trecerea liniei proiectate care pleacă din port spre Grupa de așteptare Valul lui Traian.

Suprastructura podului de încrucișare va fi un tablier tip grindă metalică cu inimă plină cu calea jos, sudată.

Grinzile principale ale tablierului vor fi grinzi compuse din inimă și tălpi.

Antretoazele vor fi elemente sudate alcătuite din inimă și talpă. Prinderea antretoazelor de grinzile principale se va realiza cu șuruburi IP pretensionate.

Lonjeronii vor fi elemente compuse din inimă și tălpi sudate, cu diferență de înălțime între lonjeronul exterior și cel interior, pentru a asigura supraînălțarea liniei pe pod. Calea va fi pe traverse de lemn, cu supraînălțarea corespunzătoare.

Podul de încrucișare va avea trotuare exterioare și parapet, iar la partea inferioară va avea plasă de protecție pentru linia magistrală.

Infrastructura podului de încrucișare va fi formată din două culee din beton. Culeea existentă de pe partea stângă a magistralei se va repara și adapta pentru noul pod de încrucișare (se va reface partea superioară), iar culeea existentă de pe partea dreaptă se va demola și se va reface una nouă din beton armat, fundată direct, pe poziția corespunzătoare zonei de rezemare a suprastructurii noi.

Racordările cu terasamentul de pe partea stângă se vor păstra, adapta la soluția nouă de pod de încrucișare și repara, iar pe partea dreaptă se vor executa sferturi de con noi. Scările de acces pe taluz se vor reface.

În cadrul proiectului este prevăzută înlocuirea a 18 podeţe.

Podețul de la km pr. 215+260 este amplasat pe linia de cale ferată care se desprinde din stația Valul lui Traian. În prezent este abandonat, linia ferată de peste podeț fiind colmatată și greu vizibilă. Podețul este alcătuit din 25 de elemente/ cadre prefabricate tip C2 din beton armat, de 2 m lumină, fundate direct pe blocuri din beton simplu, și deservește un canal de irigații, care este traversat oblic de liniile c.f.

Podețul existent va asigura dezvoltarea liniilor pentru Grupa de așteptare Valul lui Traian. Podețul se va repara și se va prelungi cu 5 elemente/ cadre prefabricate tip C2. Se va reface pereul în podeț, timpanul din amonte și mâna curentă. Drumul comunal ce traversează canalul de irigaţii pe acest podeț va fi amenajat cu ziduri de sprijin din beton monolit (tronsonate la 5 m) pe porțiunea de traseu aflată în vecinătatea canalului.

Podețul de la km ex. 216+640 (km pr. 0+023) este amplasat pe zona în care linia de cale ferată este desprinsă de stația Valul lui Traian și care va deservi Portul. Acesta deservește un canal de irigație care este traversat oblic de liniile/ linia cf. Podețul este alcătuit din 8 elemente/ cadre prefabricate tip C2 din beton armat, de 2 m lumină, fundate direct pe blocuri din beton simplu. Podețul se va înlocui cu unul nou realizat din 8 elemente/ cadre  prefabricate tip C2. Se vor reface scările de acces pe taluz, pereul în podeț și la capetele acestuia.

Podețul de la km ex. 217+201 (km pr. 0+593) este amplasat pe magistrala 800, între stațiile Valul lui Traian și Palas. Podețul se va prelungi pentru linia de cale ferată proiectată care se dezvoltă pe partea dreaptă a magistralei 800. Prin proiect podețul se prelungește pe partea dreaptă cu un număr de 3 elemente/ cadre prefabricate tip C2, aripile se vor demonta de pe poziția existentă și se vor monta pe noua poziție. Pe zona pe care s-a lucrat se va reface pereul amonte, aval și în interiorul podețului şi se vor reface scările de acces pe taluz.

Podețul de la km ex. 217+230  (km pr. 0+621) este amplasat pe magistrala 800, între stațiile Valul lui Traian și Palas. Prin proiect podețul se va prelungi pe partea dreaptă cu încă 3 elemente/ cadre prefabricate tip C2, aripile se vor demonta de pe poziția existentă și se vor monta pe noua poziție. Pe zona pe care s-a lucrat se va reface pereul amonte, aval și în interiorul podețului şi se vor reface scările de acces pe taluz.

Podețul de la km ex. 218+093  (km pr. 1+485)  este amplasat pe magistrala 800, între stațiile Valul lui Traian și Palas, și a fost construit pentru 3 linii cf (două linii pe magistrală și o linie de tragere pe partea stângă). Prin proiect podețul existent se va prelungi pe partea dreaptă cu încă 3 elemente/ cadre prefabricate tip C2, pentru linia proiectată pe partea dreaptă a magistralei 800, aripile se vor demonta de pe poziția existentă și se vor monta pe noua poziție. Pe zona pe care se va lucra se va reface pereul amonte, aval și în interiorul podețului şi se vor reface scările de acces pe taluz

Podețul de la km ex. 218+362  (km pr. 1+754) asigură subtraversarea liniilor cf de către 6 conducte metalice (Ø500 mm) care transportă petrol și benzină. Podețul este amplasat pe magistrala 800, între stațiile Valul lui Traian și Palas, și a fost construit pentru 3 linii cf (două linii pe magistrală și o linie de tragere pe partea stângă). Prin proiect podețul se va prelungi pe partea dreaptă cu elemente prefabricate de tip dală rezemată pe culee monolite, se vor demonta de pe poziția existentă și se vor monta pe noua poziție, pe zona de podeț existent realizându-se protecția extradosului cu hidroizolație.

Podețul de la km ex. 219+540  (km pr. 2+952) este amplasat în Complexul CFR  Palas. Lungimea podețului este de circa 128 m. Podețul existent se va repara, se va prelungi în aval cu un cadru prefabricat tip C2 pentru linia nouă de acces în port, iar aripile se vor demonta de pe poziția existentă și se vor monta pe noua poziție.

Podețul de la km ex. 0+450  (km pr. 0+445) este amplasat pe linia 814, între stația Palas și Port. Podețul de pe linia 1 realizat din pachete de șini și cel de pe linia 2 care este un podeț deschis din beton armat, se vor înlocui cu unul nou realizat din 7 cadre prefabricate tip C2. Racordarea cu terasamentele se va realiza cu aripi prefabricate.

Podețul de la km ex. 0+517 (km pr. 0+513)  este amplasat pe linia 814, între stația Palas și Port. Podețul  de pe linia 1 realizat din pachete de șini și cel de pe linia 2 care este un podeț deschis din beton armat, se înlocuiesc cu unul nou realizat din 7 cadre prefabricate tip C2. Racordarea cu terasamentele se va realiza cu aripi prefabricate.

Podețul de la km ex. 0+792  (km pr. 0+785) este amplasat pe linia 814, între stația Palas și Port. Podețul de pe linia 1 realizat din pachete de șini și cel de pe linia 2 care este un podeț deschis din beton armat, se înlocuiesc cu unul nou realizat din 7 cadre prefabricate tip C2. Racordarea cu terasamentele se va realiza cu aripi prefabricate.

Podețul de la km ex. 4+600  (km pr. 4+591) este amplasat pe linia 814, între stația Palas și Port. Acesta se va înlocui cu un podeț nou realizat din 7 cadre prefabricate tip C2. Racordarea cu terasamentele se va realiza cu o cameră de cădere amonte și cu aripi monolite aval.

Podețul de la km ex. 231+453 (km pr. 231+436) este amplasat pe linia 813, între stațiile Constanța și Agigea. Podețul se va înlocui cu un podeț nou realizat din dale de beton tip D5. Culeele se vor realiza din beton armat monolit, având o fundație directă. Racordarea cu terasamentele se realiza cu aripi monolite.

Podețul de la km ex. 231+488 (km pr. 231+488) este amplasat pe linia 813, între stațiile Constanța și Agigea. Acesta se va înlocui cu un podeț nou realizat din 8 elemente/ cadre  prefabricate tip C2, se vor reface scările de acces pe taluz şi se va realiza pereul în podeț și la capetele acestuia. Racordarea cu terasamentele se va realiza cu aripi prefabricate amonte și aval.

Podețul de la km ex. 232+590 (km pr. 232+544) este amplasat pe linia 813, între stațiile Constanța și Agigea. Acesta se va înlocui cu un podeț nou realizat din 11 elemente/ cadre prefabricate tip C2, se vor reface scările de acces pe taluzuri şi se va realiza pereul în podeț și la capetele acestuia. Racordarea cu terasamentele se va realiza cu aripi prefabricate amonte și aval.

Podețul de la km ex. 0+185 (km pr. 0+163) este amplasat pe linia de racord spre Agigea Sud. Podețul se va înlocui cu un podeț nou realizat din 15 cadre prefabricate tip C2, se vor reface scările de acces pe taluzuri şi se va realiza pereul în podeț și la capetele acestuia. Racordarea cu terasamentele se va realiza cu aripi prefabricate amonte și aval

Podețul de la km ex. 0+136 (km pr. 0+213) este amplasat pe linia de racord electrificată (813B) spre Ferry Boat Agigea Sud. Acesta a fost construit în anul 1984 pentru  o linie cf. Podețul este drept și în curbă. Podețul este alcătuit din 13 elemente/cadre prefabricate tip C2 din beton armat, de 2,0m lumină, fundate direct pe blocuri din beton simplu. Acesta se va înlocui cu un podeț nou realizat din 15 cadre prefabricate tip C2, se vor reface scările de acces pe taluzuri, se va realiza pereul în podeț și la capetele acestuia. Racordarea cu terasamentele se va realiza cu aripi prefabricate amonte și aval.

Podețul de la km ex. 1+444 (km pr. 1+422) este amplasat la intrarea în stația Agigea Sud și a fost construit pentru 5 linii cf. Acesta se va înlocui cu un podeț nou realizat din 20 de cadre prefabricate tip C2, realizându-se pereul în podeț. Racordarea cu terasamentele se va realiza cu cameră amonte, iar aval se racordează la podețul de șosea.

Podețul din Port Constanța, zona Poarta Nord este amplasat în Port, în vecinătatea porții de intrare din N. Acesta se va înlocui cu un podeț nou realizat din 7 cadre prefabricate tip C2, reduse. Racordarea cu terasamentele se face cu o cameră de cădere amonte și aripi monolite aval.

În cadrul proiectului se vor realiza lucrări de infrastructura si suprastructura astfel:

Proiectul este împărţit în trei mari zone şi anume:

- Port Constanţa Nord;

- Port Constanţa Sud;

- Zona de interes din afara Portului Constanţa.

Zona 1 (Port Constanţa Nord) cuprinde:

Port Constanţa Zona A;

Port Constanţa Zona B;

Port Constanţa Mol V.

Zona 2 (Port Constanţa Sud) cuprinde:

Staţia Agigea Nord;

H.m. Agigea Ecluză;

Grupa de linii Agigea Sud;

Linia 813B (linia de legătură între H.m. Agigea Ecluză şi Port Constanţa Ferry Boat);

Port Constanţa Ferry Boat.

Zona 3 (Zona de interes din afara portului Constanţa) cuprinde:

Staţia Valu lui Traian (inclusiv grupa de aşteptare);

Linia de legătură între grupa de aşteptare Valu lui Traian şi Palas;

Staţia Palas;

Liniile c.f. 813, 814, 814A, 814B.

- PORT CONSTANȚA NORD

În zona A se vor realiza lucrări de reparație totală.

În zona B se va sistematiza și moderniza dispozitivul de linii. Se vor transforma grupele triajului CPZB în 2 grupe de primire-expediere cu posibilitatea transformării în staţii noi. Dimensionarea acestora se va face pe baza calculelor de capacitate şi a traficului prognozat. Se vor desființa cocoașele de triere. De la grupele de zonă va fi realizată linie dublă de legătură cu dispozitivul de linii de la fiecare dană. Vor fi prevăzute 2 linii de circulaţie între Port B şi Port A.

Se va sistematiza şi moderniza dispozitivul de linii din zona Portului Constanța Mol V. În stația Mol 5 Gr. VB se vor realiza 3 linii cu lungimi utile de 750 m, cu diagonale suplimentare pentru manevra convoaielor, fără ostilizarea capătului X. Se va asigura linie dublă către fronturile de încărcare-descărcare.

- PORT CONSTANȚA SUD

În stația Agigea Nord vor fi prevăzute trei linii noi de primire-expediere pe partea dreaptă a dispozitivului de linii existent, în scopul îmbunatăţirii coeficientului de solicitare al liniilor de primire-expediere. Totodată, se va desființa breteaua din capătul X al stației și se va înlocui cu două diagonale. Se vor elimina toate TDJ-urile existente.

La H.M. Agigea Ecluză se va sistematiza capătul X, odată cu dublarea intervalului Agigea Ecluza - Constanța Port Terminal Ferry-Boat.

Grupa Agigea Sud va fi transformată în stație c.f., astfel încât  trenurile să nu mai fie duse/ aduse pe cale de manevră pe distanța H.M. Agigea Ecluză - Agigea Sud. Intervalul c.f. Agigea Ecluza - Agigea Sud va fi electrificat și astfel nu mai este necesară schimbarea locomotivei electrice în Palas, eliminându-se manevra din H.m. Agigea Ecluza cu ieșirea convoiului în linie curentă.

În cazul liniei 813B (linia de legătură între Agigea Ecluză și Ferry Boat) se va dubla linia existentă. Linia dublă se va considera în continuarea liniei de tragere din capătul X al stației Constanța Ferry Boat.

Se va sistematiza și moderniza dispozitivul de linii din Constanţa Port Terminal Ferry Boat. Se va elimina breteaua existentă din capătul X și se va sistematiza capătul X al stației, în vederea dublării. Se va reconfigura capătul  Y al stației CPT Ferry Boat, astfel încât să existe o legătură între fascicolul de  linii  12-17 cu linia de legătura care dă acces la liniile c.f. de la terminalul de containere, acest lucru reducând mult timpii necesari manevrelor de regarare pentru convoaiele de manevră intrate/ieșite în/din terminalul de containere. Vor fi prevăzute trei linii suplimentare cu lungimi utile de minim 750 m, pe partea dreaptă a dispozitivului de linii existent pentru așteptare intrare la front. Se va sistematiza capătul Y al staţiei pentru realizarea unui racord nou la terminalul de containere.

Se vor realiza trei linii c.f. noi  la terminalul de containere, cu lungimi utile de minim 650 m. Dispozitivul de linii din zona Danei 120, care permit încărcarea/ descărcarea vagoanelor de pe Ferry Boat va fi modernizat astfel încât să permită lucrul și cu vagoane care folosesc ecartament larg. De o parte și de alta a dispozitivului de linii existent se vor realiza linii încălecate. În acest sens, în această zonă se va realiza un sistem mecanizat de transpunere a vagoanelor.

- ZONA DE INTERES DIN AFARA PORTULUI

În stația Valu lui Traian se vor moderniza și electrifica liniile c.f. 5, 6, 7, 8. Pe partea dreaptă a liniilor directe se va reface grupa de așteptare. Această grupă de aşteptare are rol de garare/ depozitare a trenurilor destinate staţiilor Constanţa Port Zona A, Constanţa Port Zona B, Constanţa Port Mol V, Agigea Nord şi Constanţa Port Terminal Ferry Boat, pentru care nu a sosit nava la operare.

Pe partea dreaptă a liniei duble de cale ferată Valu lui Traian – Palas, se va realiza o linie nouă care va face legătura între grupa de așteptare din Valu lui Traian și Palas. Această linie nouă de cale ferată va fi poziționată la distanța de 6 m față de firul I. La subtraversarea Autostrăzii A4 există loc suficient pe sub pasajul existent. La intersecția denivelată cu linia care vine din Palas Grupa B este necesară refacerea podului de încrucișare existent.

În stația Palas se vor moderniza liniile 10A și 11A (liniile 10 și 11 din grupa A).

Linia c.f. 813 se va moderniza pe zona triunghiului de la Constanța Vii.

Liniile c.f. 814, 814A și 814B se vor moderniza pe toată lungimea lor.

Având în vedere natura pământului din umplutură, dar și din terenul natural, structura căii va fi următoarea:

- platformă de pământ stabilizată cu var și ciment;

- geotextil cu rol de separație și geogril cu rol de ranforsare;

- substratul căii cu grosimi de 0,30 m armat cu geogrile sau cu grosimi de 0,35 m nearmat cu geogrile pentru liniile din grupe; substratul căii cu grosimi de 0,40 m armat cu geogrile sau cu grosimi de 0,50 m nearmat cu geogrile pentru liniile directe și liniile de legătură dintre grupe sau stații;

- prisma căii din piatră spartă cu grosimea de 30 cm sub talpa traversei;

- șină tip 60;

- traverse de beton cu prindere elastică.

Pe zonele de linie cu rază mică se pot folosi traverse din materiale sintetice. Nu se vor mai folosi traverse din lemn.

Se va realiza calea fără joante și se vor îngloba aparatele de cale în CFJ.

Pe zonele pe care din calcul rezultă pericolul de șerpuire se vor amplasa sape de siguranță pentru creșterea rezistențelor căii ferate.

În ceea ce priveşte lucrările de colectare şi scurgerea apelor acestea sunt prezentate în detaliu în capitolul 3.1.7.

În cazul pasajelor superioare existente, de o parte și de alta a acestora, pe o lungime de 25 m vor fi prevăzute contrașine.

Trecerile la nivel sunt în prezent realizate cu dale de beton, degradate. Traversele din lemn prezintă semne de degradare (putrezire), prinderile nu mai sunt active, iar piatra cubică a suferit degradări majore. În zonele unde nu mai există piatră cubică s-a turnat asfalt pentru asigurarea continuității căii. Semnalizarea trecerilor la nivel este realizată cu indicatoare IR, de asemenea deteriorate. În acest sens, în prezentul proiect au fost prevăzute o serie de lucrări (reabilitare, introducerea instalaţiilor BAT/SAT, introducerea instalaţiilor de supraveghere CCTV) în scopul asigurării functionalităţii trecerilor la nivel.

Proiectul prevede pe de o parte demolarea unor construcţii civile existente care vor fi afectate de lucrările de îmbunătăţire a sistemului de cale ferată şi pe de altă parte propune realizarea a unor construcţii noi.

Construcţii civile existente şi propuse prin proiect

| Zona de interes | Post Central/ Local | Intervenții |
| --- | --- | --- |
| Port Constanța Nord |
| Zona A | Construcții existente |
|  | Clădire CED | Nu sunt propuse intervenţii |
|  | Clădire sediu District EU |  |
|  | Magazie metalică DEU |  |
|  | Magazie carburanți DEU |  |
|  | Atelier |  |
|  | Magazie |  |
|  | Ateliere |  |
|  | Magazie |  |
|  | Sediu secție L + Locuință |  |
|  | Clădirea sediu District + Locuință |  |
|  | Cabină grup electrogen |  |
|  | Construcții Noi Propuse |
|  | Post Central - Zona A | Container CE |
|  | Post Local – Triaj Betonaj | Container CE |
|  | Post Local – Triaj port Vechi | Container CE |
| Zona B | Construcții existente |
|  | Clădire sediu District Linii | Nu sunt propuse intervenţii |
|  | Clădirea sediu stație |  |
|  | Clădire CED + MM |  |
|  | Clădire pentru circulație și manevră |  |
|  | Clădire CED B3 |  |
|  | Clădirea CED B1 | Demolare |
|  | Clădirea stație compresoare |  |
|  | Cladire CED B2 |  |
|  | Clădirea stație compresoare |  |
|  | Magazie metalică pentru drezină |  |
|  | Construcții Noi Propuse |
|  | Post Local - Grupa B1 | Container CE |
|  | Post Local - Grupa B2 | Container CE |
|  | Post Local - Grupa B3 | Container CE |
|  | Post Local - Zona Triaj | Container CE |
|  | Post Central-2 - Chimpex Gr. III | Container CE |
| Mol V | Construcții existente |
|  | Clădirea pentru circulație și manevră | Nu sunt propuse intervenţii |
|  | Clădirea District + Locuință |  |
|  | Clădire CED |  |
|  | Construcții Noi Propuse |
|  | Post Central 3 | Container CE |
|  | Post Local – Grupa Va | Container CE |
| Port Constanța Sud |
| Agigea Nord | Construcții existente |
|  | Cabina sediu poliție km 229+783 | Nu sunt propuse intervenţii |
|  | Cabina sediu poliție km 229+786 |  |
|  | Clădire pentru circulație și manevră km 229+802 |  |
|  | Clădire pentru cameră acumulatori km 229+779 |  |
|  | Clădire sală relee km 229+779 |  |
|  | Construcții Noi Propuse |
|  | Post Central | Container CE |
| Stația Agigea Sud | Construcții Noi Propuse |
|  | Post Local | Container CE |
| Agigea Ecluză | Construcții existente |
|  | Clădirea pentru circulație și manevră km 234+444 | Nu sunt propuse intervenţii |
|  | Clădirea CED km 234+463 (22) |  |
|  | Construcții Noi Propuse |
|  | Post Local | Container CE |
|  | Sit GSM-R | Cu antena |
| Constanța Ferry-Boat | Construcții existente |
|  | Clădire CED Port Constanța | Nu sunt propuse intervenţii |
|  | Clădirea sediu District + Locuință Port Constanța |  |
|  | Clădire post-trafo Port Constanța |  |
|  | Construcții noi Propuse |
|  | Post Local | Container CE |
| Zona de interes din afara portului |
| Stația Valu lui Traian | Construcții noi Propuse |
|  | Post Central | Container CE |
|  | Post Local | Container CE |
| Stația CF Constanta | Construcții noi Propuse |
|  | CMT | Clădire P+2 |
|  | Sit GSM-R | Cu antena |

Lucrările de colectare şi scurgere a apelor constau în:

- şanţuri de platformă, din pământ sau beton, pentru colectarea şi evacuarea apelor meteorice;

- şanţuri de gardă pentru preîntâmpinarea degradării taluzurilor;

- drenuri longitudinale, pentru colectarea apelor subterane și de infiltrație.

În grupele de linii, dispozitivul de colectare şi scurgere a apelor este constituit din drenuri longitudinale, dispuse din două în două linii, unde platforma de pământ este prevăzută a se amenaja cu coame şi dolii.

Drenurile se vor poziţiona în funcţie de poziţia stâlpilor liniei de contact, astfel încât să permită continuitatea scurgerii apelor prin tuburile de colectare. Acestea vor fi realizate cu tuburi PEHD şi protejate cu geotextil cu rol de filtrare. Pentru întreţinerea drenurilor se vor prevedea cămine de vizitare (Ø = 1000 mm) amplasate la distanţă de 100 m unul de altul. La jumătatea distanţei dintre acestea, se vor prevedea cămine de inspecţie (Ø = 600 mm).

La descărcarea drenurilor vor fi amplasate separatoare de grăsimi și produse petroliere.

În zonele în care nu există condiţii bune de descărcare a apelor colectate de pe terasamentul CF, proiectul a prevăzut bazine de evaporare. Acestea sunt prevăzute în 2 locaţii astfel:

- În zona podului de încrucişare – km 218+093;

- Pe linia 814, în zona km 1+180.

În cadrul proiectului se vor realiza lucrări noi de consolidare. Acestea sunt prezentate tabelar în cele ce urmează, împreună cu zonele în care urmează a fi realizate:

| Obiect | Zona | Obiectiv | km pr. început | km pr. sfârşit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Port Constanța Nord | Port Zona B | Sprijinire cu piloți forați D=1080mm dispuși pe două rânduri pe partea stângă | km 1+550 | km 1+870 |
| Port Constanța Sud | Stația Agigea Sud | Rigolă prefabricată cu umăr și capac pe partea dreaptă | km 0+846 | km 0+865 |
|  |  | Sprijinire cu piloți forați D=1080mm dispuși pe un rând pe partea dreaptă | km 0+865 | km 1+000 |
|  |  | Rigolă prefabricată cu umăr și capac pe partea dreaptă | km 1+000 | km 1+010 |
|  |  | Rigolă prefabricată simplă cu capac pe partea dreaptă | km 1+010 | km 1+040 |
|  |  | Rigolă prefabricată simplă cu capac pe partea dreaptă | km 1+428 | km 1+450 |
|  |  | Rigolă prefabricată cu umăr și capac pe partea dreaptă | km 1+450 | km 1+670 |
|  |  | Rigolă prefabricată simplă cu capac pe partea dreaptă | km 1+670 | km 1+866 |
|  |  | Rigolă prefabricată simplă cu capac pe partea stângă | km 1+390 | km 1+415 |
|  | Ferry Boat (linia 813B) | Rigolă prefabricată simplă cu umăr și capac pe partea stângă | km 1+300 | km 1+400 |
|  |  | Rigolă prefabricată simplă cu umăr și capac pe partea stângă | km 1+650 | km 1+890 |
|  |  | Rigolă prefabricată simplă cu capac pe partea stângă | km 1+890 | km 1+990 |
|  |  | Rigolă prefabricată simplă cu capac pe partea dreaptă | km 2+075 | km 2+400 |
| Zona de interes din afara portului | Stația Valu lui Traian | Canal pereat pe partea dreaptă | km 0+915 | km 1+375 |
|  | Linia 814 | Rigolă prefabricată simplă cu capac pe partea dreaptă | km 1+950 | km 2+330 |
|  |  | Rigolă prefabricată simplă cu capac pe partea dreaptă | km 2+347 | km 3+170 |
|  |  | Rigolă prefabricată cu umăr și capac pe partea dreaptă | km 3+170 | km 3+800 |
|  |  | Rigolă prefabricată simplă cu capac pe partea dreaptă | km 3+800 | km 4+582 |
|  |  | Rigolă prefabricată simplă cu capac pe partea dreaptă | km 4+592 | km 4+689 |
|  |  | Rigolă prefabricată simplă cu capac pe partea dreaptă | km 4+707 | km 6+022 |
|  |  | Rigolă prefabricată simplă cu capac pe partea stângă | km 3+850 | km 4+582 |
|  |  | Rigolă prefabricată simplă cu capac pe partea stângă | km 4+592 | km 4+689 |
|  |  | Rigolă prefabricată simplă cu capac pe partea stângă | km 4+707 | km 5+265 |
|  |  | Zid din beton armat pe partea stângă | km 5+265 | km 5+425 |
|  |  | Rigolă prefabricată simplă cu capac pe partea stângă | km 5+425 | km 6+022 |

Prin instalaţiile de energoalimentare se asigură alimentarea cu energia electrică a liniei de contact în vederea utilizării acesteia pentru remorcarea trenurilor cu locomotive electrice. Tronsonul de cale ferată electrificată Valu lui Traian – Palas – Linia 814 – Port Constanța Nord – Agigea Nord – Port Constanța Zona C -  Agigea Ecluză – Port Constanța Ferry-Boat va fi alimentat cu energie electrică în sistemul 1x25 kV - 50 Hz prin intermediul substaţiilor de tracţiune Palas (existentă) și Port Constanța Nord (nouă).

Sunt prevăzute lucrări la postul dispecer energetic feroviar Port Constanța (nou prevăzut) cuprinse în aplicația SCADA care va controla toate instalațiile fixe aferente tronsonului studiat.

Sistemul de teleconducere destinat comenzii și controlului prin dispecerul energetic feroviar (DEF) a instalaţiilor aferente va fi implementat sub forma unui sistem unitar integrat, redundant, bazat pe o arhitectură hardware și software deschisă, prin utilizarea exclusivă a echipamentelor de tip numeric dedicate aplicațiilor SCADA/EMS. Componentele hardware și software utilizate vor fi de ultimă generație.

- Instalaţii de energoalimentare în Port Constanţa Nord – Zona A

Comanda la distanţă a separatoarelor (CDS Port Grupa B1);

Posturi de transformare din linia de contact pentru instalațiile de semnalizare.

Vor fi prevăzute separatoare acționate electric care vor fi comandate la distanță de la panoul CDS aferent grupei, cât și prin telemecanică de la Postul Dispecer Energetic Feroviar Port/ Constanța.

Vor fi prevăzute panouri CDS în post CED pentru Triaj Port Nou.

Vor fi prevăzute rețele electrice de cabluri pentru comanda/ semnalizarea și alimentarea dispozitivelor de acționare a separatoarelor.

Vor fi prevăzute 2 posturi de transformare din linia de contact ca sursă de rezervă pentru instalațiile de semnalizare aferente celor 2 posturi locale CE.

- Instalaţii de energoalimentare în Port Constanţa Nord – Zona B

În statia Port Consțanța Zona B sunt prevăzute următoarele instalații de energoalimentare:

substație de tracțiune ST Port Constața;

comanda la distanţă a separatoarelor;

posturi de transformare din linia de contact pentru instalațiile de semnalizare.

Vor fi prevăzute separatoare acționate electric care vor fi comandate la distanță de la panoul CDS aferent grupei, cât și prin telemecanică de la Postul Dispecer Energetic Feroviar Port/Constanța.

Vor fi prevăzute rețele electrice de cabluri pentru comanda/semnalizarea și alimentarea dispozitivelor de acționare a separatoarelor.

Vor fi prevăzute 5 posturi de transformare din linia de contact ca sursă de rezervă pentru instalațiile de semnalizare aferente celor 5 posturi locale CE.

În triunghiul format de liniile 814 – 814B va fi amplasată o substație de tracțiune noua ST Port Constanța.

Substația de tracțiune va fi racordată la rețeaua de 110kV a Portului prin conexiune intră/iese sau prin racord la stația 110/20kV Port în funcție de soluția prezentată de studiul de soluție.

Substația de tracțiune va fi echipată cu două celule de transformare 110/27,5kV – 10MVA și va asigura alimentarea liniei de contact aferente prin intermediul a 4 fidere de alimentare.

- Instalaţii de energoalimentare în Port Constanţa Nord – MOL V

In stația Port Consțanța Mol V sunt prevăzute următoarele instalații de energoalimentare:

Comanda la distanţă a separatoarelor (CDS Port Constanța Mol V);

Post de transformare din linia de contact pentru instalațiile de semnalizare.

Vor fi prevăzute separatoare acționate electric care vor fi comandate la distanță de la panoul CDS cât și prin telemecanică de la Postul Dispecer Energetic Feroviar Port/Constanța.

Vor fi prevăzute panouri CDS în Post Central 3 CE şi post local B5 CE pentru grupa B5.

Vor fi prevăzute două posturi de transformare din linia de contact ca sursă de rezervă pentru instalațiile de semnalizare.

- Instalaţii de energoalimentare în Port Constanţa Sud – Staţia Agigea Nord

In stația Agigea Nord sunt prevăzute următoarele instalații de energoalimentare:

Comanda la distanță a separatoarelor (CDS Agigea Nord);

Post de transformare din linia de contact pentru instalațiile de semnalizare.

Vor fi prevăzute separatoare acționate electric care vor fi comandate la distanță de la panoul CDS amplasat în încăperea IDM, cât și prin telemecanică de la Postul Dispecer Energetic Feroviar Constanța.

Va fi prevăzut un post de transformare din linia de contact ca sursă de rezervă pentru instalațiile de semnalizare.

- Instalaţii de energoalimentare în Port Constanţa Sud – H.M. Agigea Ecluză

În stația Agigea Ecluză sunt prevăzute următoarele instalații de energoalimentare:

Comanda la distanță a separatoarelor (CDS Agigea Ecluză);

Post de transformare din linia de contact pentru instalațiile de semnalizare.

Vor fi prevăzute separatoare acționate electric care vor fi comandate la distanță de la panoul CDS amplasat în încăperea IDM, cât și prin telemecanică de la Postul Dispecer Energetic Feroviar Constanța.

Va fi prevăzut un post de transformare din linia de contact ca sursă de rezervă pentru instalațiile de semnalizare.

- Instalaţii de energoalimentare în Port Constanţa Sud – Grupa Agigea Sud

In stația Agigea Sud sunt prevăzute următoarele instalații de energoalimentare:

Comanda la distanță a separatoarelor (CDS Agigea Sud);

Post de transformare din linia de contact pentru instalațiile de semnalizare.

Vor fi prevăzute separatoare acționate electric care vor fi comandate la distanță de la panoul CDS amplasat în încăperea IDM, cât și prin telemecanică de la Postul Dispecer Energetic Feroviar Constanța.

Va fi prevăzut un post de transformare din linia de contact ca sursă de rezervă pentru instalațiile de semnalizare.

- Instalaţii de energoalimentare în Port Constanţa Sud – Zona C

Nu sunt prevăzute instalaţii de energoalimentare.

- Instalaţii de energoalimentare în Port Constanţa Sud – Ferry-Boat

In stația Port Constața Ferry-Boat sunt prevăzute următoarele instalații de energoalimentare:

Comanda la distanță a separatoarelor (CDS Ferry-Boat);

Post de transformare din linia de contact pentru instalațiile de semnalizare.

Vor fi prevăzute separatoare acționate electric care vor fi comandate la distanță de la panoul CDS amplasat în încăperea IDM, cât și prin telemecanică de la Postul Dispecer Energetic Feroviar Constanța.

Va fi prevăzut un post de transformare din linia de contact ca sursă de rezervă pentru instalațiile de semnalizare.

- Instalaţii de energoalimentare în ZONA DE INTERES DIN AFARA PORTULUI – Staţia Valu lui Traian

In stația Valul lui Traian sunt prevăzute următoarele instalații de energoalimentare:

Comanda la distanţă a separatoarelor (extindere CDS Valul lui Traian);

Comanda la distantă a separatoarelor în grupa de așteptare (CDS Valul lui Traian – Gr. Așteptare);

Post de transformare din linia de contact pentru instalațiile de semnalizare pentru grupa de așteptare.

- Instalaţii de energoalimentare în ZONA DE INTERES DIN AFARA PORTULUI - Linie de legătură între grupa de așteptare din Valu lui Traian și Palas

Nu sunt prevăzute lucrări de energoalimentare.

- Instalaţii de energoalimentare în ZONA DE INTERES DIN AFARA PORTULUI – Staţia Palas

În stația Palas este prevăzută o lamă  de aer în cap X șuntată de un separator de sarcină actionat electric.

Liniile 10A și 11A din Grupa A se vor electrifica formând o grupă electrică alimentată din linia I directă prin intermediul unui separator acționat electric.

Postul de subsecționare amplasat pe linia 814 va fi demontat și vor fi prevăzute 2 lame de aer șuntate de separatoare de sarcină acționate electric.

Va fi extinsă rețeaua de cabluri de comandă/semnalizare și energie astfel încât să poată fi preluate noile separatoare prevăzute.

Tabloul CDS va fi extins pentru a putea fi preluate separatoarele noi prevăzute.

- Instalaţii de energoalimentare în ZONA DE INTERES DIN AFARA PORTULUI – Liniile c.f. 813, 814, 814 A, 814 B

Se vor înlocui separatoarele existente cu separatoare noi acționate manual.

Se va menține locul de montaj al fiecăruia pe stâlpul LC.

Pentru a asigura separarea față de ST Palas este prevăzut un post de secționare pe linia 814.

Proiectul prevede electrificarea tuturor liniilor CF din portul Constanţa, cu excepţia liniilor de încărcare-descărcare. Lungimea totală a liniilor propuse pentru electrificare este de circa 220km.

Instalațiile de semnalizare existente se vor înlocui cu instalații de semnalizare şi centralizare electronice cu post de comanda central (PC). Pentru zone de manevra s-au prevăzut instalații de centralizare distincte, Posturi Locale, subordonate Posturilor Centrale, a căror operare va putea fi realizată şi local în funcție de necesitățile de trafic.

Vor fi asigurate instalații de semnalizare noi, care vor înlocui în totalitate instalațiile de semnalizare existente atât la interior, cât şi la exterior, adaptate la configurația dispozitivului de linii, interdependente cu instalațiile de centralizare reabilitate din stațiile Constanţa şi Palas.

Pentru liniile c.f. de ieșire din zona Portului Constanţa se vor prevedea instalații ETCS nivel 2 şi GSM-R integrate într-un sistem ERTMS nivel 2.

Pentru fiecare Post central sau Post Local principalele tipuri de lucrări, vor fi:

- Lucrări de interior:

- montare instalaţii de electroalimentare (redresori, invertori, baterii de acumulatori) într-un spaţiu dedicat din Clădirea Container;

- Realizarea surselor alternative de alimentare cu energie electrică din linia de contact;

- Asigurarea grupurilor electrogeneratoare cu panouri de comutare automată a pornirii grupului la întreruperea sursei de alimentare de rezervă din linia de contact;

- Constituirea repartitoarelor de cabluri cu rame cu conectori specializaţi (cu posibilitate de separare a circuitelor electrice) într-un spaţiu dedicat din Clădirea container;

- Montarea rackurilor cu echipamente specifice instalaţiilor de centralizare electronica;

- Montarea elementelor interioare ale sistemului ERTMS nivel 2 in posturile centrale in PC1- Zona B si PC Agigea Ecluza;

- Montarea unui RBC aferent ETCS-2 din Portul Constanta in locaţia OCC Constanta

- Realizarea modificărilor in instalaţiile de centralizare existente pentru asigurarea provizoratelor;

- Realizarea de teste si verificări funcţionale;

- Demontarea instalaţiilor de centralizare si automatizare a existente.

- Lucrări de exterior:

- Introducerea electromecanismelor de macaz trifazate la schimbătoarele de cale centralizate precum si la saboţii de deraiere;

- Montarea semnalelor de circulaţie cu sistemul de semnalizare TMV;

- Montarea semnalelor de manevra;

- Introducerea unităţilor luminoase cu LED la toate semnalele;

- Introducerea sistemelor de detecţie a trenurilor care îndeplinesc cerinţele din documentele STI CCS, documentul de referinţă ERA / ERTMS / 033281 şi care sunt certificate SIL4;

- Introducerea instalaţiilor de bloc de linie automat integrat (BLAI)

- Introducerea instalaţiilor BAT/SAT la trecerile la nivel la care se impune conform STAS_1244 precum si regulamentelor si instrucţiilor feroviare in vigoare;

- Asigurarea instalaţiilor de protecţie automată a trenurilor tip INDUSI pentru semnalele de circulaţie si trecere de pe linii reabilitate

- Introducerea instalaţiilor ERTMS Nivel 2 exterioare (balize);

- Montarea antenelor GSM-R în vecinătatea PC1- Zona B şi PC Agigea Ecluză;

- Asigurarea reţelelor de cabluri de semnalizare pentru toate staţiile si intervalele pentru protecţia la influenta curentului de tracţiune pe zonele electrificate;

- Introducerea instalaţiilor de supraveghere video a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei (CCTV);

- Demontarea instalaţiilor de centralizare si automatizare a existente in zonele care vor fi reabilitate.

În cadrul proiectului este prevăzută modernizarea tuturor instalaţiilor de telecomunicaţii, prin înlocuirea echipamentelor existente cu echipamente moderne de ultimă generaţie şi implementarea de instalaţii noi de telecomunicaţii.

În proiect sunt prevăzute lucrări de decontaminare a pietrei sparte şi a solului posibil contaminat cu produse petroliere, şlamuri şi metale grele. Lucrările de decontaminare se vor realiza în baza unei proceduri de lucru specifice, acestea putând consta în următoarele etape:

- investigaţii calitative ale nivelurilor de poluare, privind prisma şi o parte din terasament, unde au staționat trenuri de marfă; gradul de contaminare a solului/ pietrei sparte se va stabili pe baza rezultatelor analizelor fizico-chimice;

- piatra spartă şi solul contaminat vor fi tratate pe o platformă autorizată din punct de vedere al protecţiei mediului pentru această activitate sau decontaminate printr-un procedeu eficient cu respectarea legislaţiei de mediu;

- transportul deşeurilor provenite din curăţarea pietrei sparte/ solului contaminat se va face conform H.G. 1061/2008 prin contractori autorizaţi;

- obiectivele de remediere impuse sunt ca după efectuarea lucrărilor de decontaminare, concentraţiile de poluanţi să fie situate la valori normale conform Ordinului nr. 756/1997; confirmarea remedierii solului se va face prin analize care trebuie să dovedească faptul că prin lucrările de remediere s-au atins concentraţiile de poluanţi stabilite ca obiective de remediere conform Ordinului nr. 756/1997.

Solul (încadrat ca deşeu: codul 17 05 03* - Pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase) se va decontamina, conform normelor, prin excavare şi tratare cu substanţe specifice, de către operatori autorizaţi. În urma decontaminării, deșeul rezultat cu cod 17 05 04 - Pământ şi pietre altele decât cele specificate la 17 05 03*, va fi reutilizat/ valorificat ca material de umplutură la un depozit de umplutură cu acordul autorităților locale.

Cantitatea estimată de pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase este de circa 80.000 de tone.

Lucrările pentru siguranţa populaţiei şi a protecţiei mediului prevăzute în proiect constau în:

lucrări de curăţare a vegetaţiei spontane pe amplasamentul c.f. şi lucrări de plantare specii arboricole şi arbustive specifice;

sistemul de protecţie împotriva zgomotului (montat pe traversă) pe linia 814 şi în zona Agigea Sud;

preluarea şi evacuarea controlată a apelor din zona tunelului Anghel Saligny precum şi decontaminarea amplasamentului contaminat din zonă;

managementul deşeurilor generate (depozitare, transport, valorificare, eliminare);

lucrări de drenare a apelor de pe terasamentul c.f. şi sistemul aferent de depoluare (separatoare de hidrocarburi şi bazinele de evaporare).

Pentru protecţia zonelor locuite s-a prevăzut un sistem de protecţie împotriva zgomotului montat pe traversă (spre zona locuită).

Sistemul de protecţie împotriva zgomotului montat pe traversă se montează la limita gabaritului de liberă trecere. Atât structura metalică de fixare de traversă cât şi peretele de protecţie sunt în afara acestuia.

Caracteristicile sistemului de protecţie împotriva zgomotului montat pe traversă sunt:

- dimensiune element: 1.800mm x 380mm (1.800mm lungime; 380mm înălţime);

- greutate pe element: 125 kg;

- fixarea: structura metalică la talpa şinei;

- reducerea nivelului de zgomot: până la 6 dB(A);

- montaj uşor şi rapid (se pot monta circa 30-40 ml pe oră).

Sistemul de protecţie împotriva zgomotului montat pe traversă va fi agrementat AFER.

În cadrul proiectului de modernizare a infrastructurii feroviare din Portul Constanţa au fost prevăzute 140 de separatoare de hidrocarburi, și anume:

- 118 buc (SN1 – SN118) în Port Constanța Nord;

- 10 buc (SN1 – SN10) în Port Constanța Sud;

- 12 buc (SN1 – SN12) în Zona de interes din afara portului.

În cadrul proiectului sunt propuse spre demolare următoarele construcţii civile:

- Clădirea CED B1;

- Clădirea stație compresoare;

- Cladire CED B2;

- Clădirea stație compresoare;

- Magazie metalică pentru drezină.

Lucrări de demolare prevăzute în proiect

| Obiect | Zona | Tip structură | Coordonate identificare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| Construcţii civile |
| Port Constanța Nord | Port Zona B | Clădirea CED B1 | 790865,1064 | 301638,8374 |
|  |  | Clădirea stație compresoare | 790862,3011 | 301671,2263 |
|  |  | Clădire CED B2 | 790823,3086 | 301442,7772 |
|  |  | Clădirea stație compresoare | 790858,677 | 301427,9285 |
|  |  | Magazie metalică pentru drezină | 790812,4015 | 301370,1885 |
| Lucrări de artă |
| Port Constanța Nord | Port Zona A | Podeț în Port Constanța, zona Poarta Nord | 792295,4764 | 303745,7824 |
| Id Port Constanța Nord | Stația Agigea Nord | Podeț | 791148,1826 | 296780,4164 |
|  |  | Podeț | 791133,874 | 296744,7818 |
|  |  | Podeț | 790323,6443 | 296105,7888 |
|  | HM Agigea Ecluză | Podeț | 790386,4526 | 294447,0852 |
|  |  | Podeț | 790352,203 | 294394,95 |
|  | Stația Agigea Sud | Podeț | 791415,3393 | 294972,9275 |
| Zona de interes din afara portului | Stația Valu lui Traian | Podeț | 782407,6942 | 301957,3189 |
|  | Linia c.f. 814 | Podeț | 788237,8573 | 302827,1603 |
|  |  | Podeț | 788303,9614 | 302842,2296 |
|  |  | Podeț | 788574,3195 | 302871,06 |
|  |  | Podeț | 790355,2985 | 299849,2338 |
| Zona de interes din afara portului | Linie de legătură între grupa de așteptare Valu lui Traian și Palas | Pod de încrucișare | 784170,6834 | 302057,8588 |

Suprafața totală estimată a fi ocupată definitiv este ≈ 3.194.532 m2 ≈ 319,5 ha.

Suprafaţa de teren ocupată definitiv de lucrările proiectate

| Suprafaţa totală de teren ocupată definitiv (m2) |
| --- |
| Suprafaţă ocupată de calea ferată şi construcţiile aferente (noi şi existente reabilitate), din care: | 3194532 |
| Administrare/ gestiune CNCF ”CFR” SA | 2353457 |
| Exproprieri | 79105 |
| Suprafaţă terenuri transferate de la Administraţia Portului Constanţa la CFR | 761970 |

Lucrările necesare organizărilor de şantier vor cuprinde:

- Construcţii şi instalaţii ale Antreprenorului, echipate cu mijloace la alegerea lui, care să-i permită să satisfacă obligaţiile de execuţie şi calitate, în relaţie cu Beneficiarul, precum şi cele privind controlul execuţiei;

- Toate materialele, instalaţiile şi dispozitivele, sistemele de control necesare execuţiei, în conformitate cu prevederile din proiect, caietul de sarcini, normativele în vigoare şi protejarea mediului.

Pentru execuţia lucrărilor de construcţii s-a propus amenajarea a 7 organizări de şantier. De asemenea, pentru realizarea lucrărilor de artă (pod şi podeţe) s-au prevăzut platforme tehnologice amplasate în proximitatea lucrărilor. Pentru depozitarea materialelor scoase din cale dar şi a materialelor necesare în etapa de construcţie se vor utiliza şi spaţiile existente în staţii, halte de mişcare sau puncte de oprire, acestea fiind delimitate strict în limita stabilită a proiectului.

| Obiect | Zona | Suprafața organizării de șantier (m2) | Acces organizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Port Constanța Nord | Zona B | 2000 | Rețeaua de drumuri din port |
|  | Zona Mol V | 1500 | Rețeaua de drumuri din port |
| Port Constanța Sud | Stația Agigea Nord | 3000 | Strada Sanatoriului |
|  | Terminal Ferry Boat | 1000 | Rețeaua de drumuri din port |
|  | Terminal Ferry Boat | 5000 | Rețeaua de drumuri din port |
| Zona de interes din afara portului | Stația Valu lui Traian | 1300 | DC 1 |
|  | Stația Palas | 2000 | Str. Locotenent Petre Mănoiu |

În organizările de şantier vor fi depozitate temporar doar o parte din materiale, întrucât multe din acestea (balast, nisip, pietriş, piatră spartă, mixtură asfaltică, betoane, panouri de cale etc.) pot fi aduse în amplasamentul lucrării şi puse direct în operă (fară depozitarea temporară în organizările de şantier). De asemenea, Antreprenorul va folosi propria bază de producţie şi montaj sau va închiria una existentă pentru depozitarea materialelor  (prefabricate, agregate naturale pe sorturi, armătură, geotextil, geogrilă, etc.).

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în şantier în perfectă stare de funcţionare, având toate reviziile tehnice şi schimburile de lubrifianţi. Schimbarea lubrifianţilor se va executa după fiecare sezon de lucru în ateliere specializate, unde se vor efectua şi schimburile de uleiuri hidraulice şi de transmisie. În cazul în care vor fi necesare operaţii de întreţinere sau schimbare a acumulatorilor auto, acestea nu se vor executa în organizările de şantier, ci în atelierele specializate autorizate, unde se vor efectua şi schimburile de anvelope.

Alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport va fi efectuată cu cisterne auto, ori de câte ori va fi necesar cu personal instruit (exclusiv pentru autovehiculele de dimensiuni reduse din fronturile de lucru -  alimentare de la staţiile autorizate).

Alimentarea cu energie electrică pentru lucrările de infrastructură (tehnologie clasică) şi pentru lucrările de artă va fi asigurată cu ajutorul grupurilor electrogene. Doar dacă Antreprenorul consideră necesar, energia electrică în organizările de şantier va putea fi asigurată prin racord la reţeaua existentă.

Apa potabilă pentru consum individual va fi achiziţionată din comerţ în bidoane de plastic de unică folosinţă.

Apa pentru execuţia lucrărilor se va aduce la fronturile de lucru şi în organizările de şantier cu ajutorul cisternelor auto. Alimentarea cisternelor de apă se va asigura de către Antreprenor de la reţeaua de apă existentă, din surse proprii sau locale.

Apele pluviale care spală platforma organizării de şantier, din zona parcărilor şi din zonele de depozitare vor fi colectate în şanţuri perimetrale ce vor fi dirijate către instalaţii de preepurare. Apele uzate menajere din grupurile sanitare prevăzute în organizările de şantier vor fi evacuate prin vidanjare de către societăţi autorizate.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Confom  Certificatului de Urbanism nr. 50 din 22.06.2020 eliberat de CJ Constanţa, folosința actuală a terenului este: căi ferate – CF, arabil – A, ape stătătoare – HB, curți construcții – CC – construcții industrial și edilitare, altele. Destinația terenului, stabilită prin documentațiile de urbanism aprobate: terenuri cu destinații speciale - TDS, terenuri cu destinație agricolă – TDA, terenuri aflate în intravilan, terenuri aflate permanent sub ape.

Impactul proiectului asupra mediului se va manifesta temporar, doar in perioada de realizare a proiectului.

Parametrii luaţi în considerare pentru evaluarea impacturilor

| Parametru de evaluare | Variabilele parametrilor de evaluare | Descrierea caracteristicilor variabilelor parametrilor de evaluare |
| --- | --- | --- |
| Tip impact | Pozitiv | Modificările contribuie la îmbunătăţirea stării/atingerea obiectivelor componentei analizate. |
|  | Negativ | Modificările contribuie la înrăutăţirea stării/neatingerea obiectivelor componentei analizate. |
| Natură impact | Direct | Formă de impact principală produsă de apariţia unui efect. |
|  | Secundar | Formă de impact generată de un impact direct. |
|  | Indirect | Forma de impact care apare nu datorită unui efect generat de proiect, ci a unor activităţi ce sunt încurajate să se producă ca o consecinţă a proiectului. |
| Potenţial cumulativ | Da | Impactul are potenţialul de a genera, împreună cu alte efecte/ impacturi din acelaşi proiect sau din proiecte diferite, modificări mai mari la nivelul componentei de mediu analizate. |
|  | Nu | Nu există riscul ca acest impact să producă, alături de alte impacturi, modificări mai mari la nivelul componentei de mediu. |
| Extindere spaţială | Local | Impactul se manifestă pe suprafeţe mai mici decât limita unui UAT, în una sau mai multe locaţii ale proiectului. |
|  | Zonal | Impactul se manifestă pe suprafeţe mai mari decât limita unui UAT, în una sau mai multe locaţii ale proiectului. |
|  | Regional | Impactul se manifestă la nivelul regiunii (mai multe judeţe), înţelegând prin aceasta toată lungimea proiectului şi zonele adiacente. |
|  | Naţional | Impactul produce modificări resimţite la nivelul întregii ţări. |
|  | Transfrontalier | Impactul se manifestă pe teritoriul unor ţări vecine. |
| Durata | Termen scurt | Impactul se manifestă doar pe durata intervenţiei. |
|  | Termen mediu | Impactul se manifestă pe durata lucrărilor de construcţie şi pentru o perioadă scurtă post-construcţie (sau pe durata dezafectării şi o perioadă scurtă post-dezafectare). |
|  | Termen lung | Impactul se manifestă pe toată durata construcţiei şi operării (sau pe toată durata dezafectării şi foarte mulţi ani după dezafectare). |
| Frecvenţa | Accidental | Impactul se manifestă doar ca urmare a unui accident (o poluare accidentală). |
|  | O singură dată/ temporar | Impactul se manifestă o singură dată în una dintre etapele proiectului. Cel mai adesea asociat unei durate scurte. |
|  | Intermitent | Impactul se manifestă repetat/ discontinuu, cu o frecvenţă necunoscută. |
|  | Periodic | Impactul se manifestă repetat, cu o frecvenţă cunoscută. |
|  | Fără întrerupere | Impactul se manifestă continuu după momentul apariţiei (Atenţie! Trebuie corelat cu parametrul „Durata”: “fără întrerupere” pe “termen mediu” înseamnă că impactul este continuu în perioada de construcţie). |
| Probabilitate | Incert | Probabilitatea de producere a impactului este necunoscută, cel mai sigur nu o să apară. |
|  | Improbabil | Probabilitatea de producere a impactului este scăzută – este posibil să apară. |
|  | Probabil | Probabilitatea de producere a impactului este ridicată – este foarte posibil să apară. |
|  | Foarte probabil | Producerea impactului este sigură. |
| Reversibilitate | Reversibil | După dispariţia impactului, componenta afectată se poate întoarce la condiţiile iniţiale. |
|  | Ireversibil | Impactul nu permite întoarcerea la condiţiile iniţiale ale componentei de mediu afectate. |

Avand in vedere caracteristicile proiectului, localizarea acestuia si durata de realizare a lucrarilor de executie, nu se estimeaza aparitia unui impact cumulat cu alte proiecte din zona. Prin implementarea masurilor de reducere propuse prin proiect, atat in perioada de executie cat si in perioada de operare nu se va inregistra un impact semnificativ asupra mediului.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Analiza alternativelor

Alternative privind amplasamentul

Solutiile constructive propuse, materialele utilizate pentru realizarea lucrarilor, regimul volumelor, regimul lucrarilor desfasurate sunt menite sa asigure functionalitatea, durabilitatea si rezistenta constructiei, respectand caracteristicile amplasamentului.

Alternativa 0 - Neimplementarea proiectului

Varianta nerealizării investiţiei (alternativa 0) corespunde alternativei prin care se menţine situaţia existentă, fără electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată, fiind efectuate doar lucrări de întreţinere curentă (înlocuirea traverselor uzate, înlocuirea elementelor uzate ale sistemului de fixare a şinei de traverse etc.).

Alegerea alternativei „0” nu este în măsură să contribuie la îmbunătăţirea calităţii mediului în zona analizată şi nici la îmbunătăţirea condiţiilor socio-economice.

Neimplementarea proiectului reprezintă alternativa cea mai defavorabilă, principalele argumente care ne permit să facem această afirmaţie fiind următoarele:

- Din punct de vedere al impactului asupra mediului economic, lipsa unei infrastructuri de transport adecvate poate sufoca dezvoltarea, iar economia naţională/regională stagnează sau chiar înregistrează un regres. O analiză a timpilor de parcurs evidenţiază beneficiile importante ale implementării proiectului în ceea ce priveşte reducerea timpilor de parcurs precum şi de staţionare pe liniile de primire-expediere. De exemplu pentru CP Terminal Ferry-Boat este de menţionat că timpul de introducere la front - încărcare şi descărcare - scoatere de la frontul de containere este de 12,8 ore în situaţia existentă şi de  10,4 ore în situaţia proiectată, timp foarte bun pentru cele 2 operaţii de încărcare şi descărcare.

- Din punctul de vedere al impactului asupra mediului social dezvoltarea infrastructurii de transport contribuie la creşterea mobilităţii şi accesibilităţii mărfurilor şi a persoanelor. Acest lucru atrage investitori şi capital, dezvoltându-se mediul de afaceri estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei. Astfel, putem preciza că neimplementarea proiectului reprezintă o piedică în direcţia dezvoltării zonei şi realizarea importurilor şi exporturilor într-un timp mai ridicat.

Alternative/scenarii/optiuni tehnico-economice propuse

Pentru fiecare staţie c.f. din Portul Constanţa au fost propuse mai multe Alternative de traseu rezultate din cumulul opţiunilor propuse. Alternativele de traseu studiate sunt prezentate în cele ce urmează.

- Constanţa Port Zona A

Au fost propuse patru alternative:

- Alternativa 0A = Valu lui Traian +  Palas + 813, 814, 814A, 814B + Port A + Port B;

- Alternativa 1A = Valu lui Traian +  Palas + 813, 814, 814A, 814B + 10 +  816 + 1 + Port A;

- Alternativa 2A = Valu lui Traian +  Palas + 813, 814, 814A, 814B + 10 +  816 + 1 + 9 + Port A;

- Alternativa 3A = Valu lui Traian +  Palas + 813, 814, 814A, 814B + 10 + Port A + 12.

- Constanţa Port Zona B:

Au fost propuse şase alternative:

- Alternativa 0B = Valu lui Traian +  Palas + 813, 814, 814A, 814B + Port B;

- Alternativa 1B = Valu lui Traian +  Palas + 813, 814, 814A, 814B + 10 + 12;

- Alternativa 2B = Valu lui Traian +  Palas + 813, 814, 814A, 814B + 10 + 816 + 2 + 12;

- Alternativa 3B = Valu lui Traian +  Palas + 813, 814, 814A, 814B + 10 + 816 + 9 + 2 + 12;

- Alternativa 4B = Valu lui Traian +  Palas + 813, 814, 814A, 814B + 10 + 3 + 12;

- Alternativa 5B = Valu lui Traian +  Palas + 813, 814, 814A, 814B + 8 + 3 + 12.

- Constanţa Port Mol 5:

Au fost propuse patru alternative:

- Alternativa 0M = Valu lui Traian +  Palas + 813, 814, 814A, 814B + Mol V;

- Alternativa 1M = Valu lui Traian +  Palas + 813, 814, 814A, 814B + 10 + 13;

- Alternativa 2M = Valu lui Traian +  Palas + 813, 814, 814A, 814B + 10 + 3 + 13;

- Alternativa 3M = Valu lui Traian +  Palas + 813, 814, 814A, 814B + 8 + 3 + 13.

- Constanţa Port Zona C:

Au fost propuse patru alternative:

- Alternativa 0C = Valu lui Traian +  Palas + 813, 814, 814A, 814B + 15;

- Alternativa 1C = Valu lui Traian +  Palas + 813, 814, 814A, 814B + 10 + 14 + 15;

- Alternativa 2C = Valu lui Traian +  Palas + 813, 814, 814A, 814B + 10 + 4 + 14 + 15 + 6;

- Alternativa 3C = Valu lui Traian +  Palas + 813, 814, 814A, 814B + 8+ 4 + 14 + 15 + 6.

- Constanţa Port Terminal Ferry-Boat:

Au fost propuse patru alternative:

- Alternativa 0F = Valu lui Traian +  Palas + 813, 814, 814A, 814B + 813B + Port Ferry Boat;

- Alternativa 1F = Valu lui Traian +  Palas + 813, 814, 814A, 814B + 14 + 813B + 11 + 16;

- Alternativa 2F = Valu lui Traian +  Palas + 813, 814, 814A, 814B + 4 + 14 + 6 + 813B + 11 + 16;

- Alternativa 3F = Valu lui Traian +  Palas + 813, 814, 814A, 814B + 5 + 14 + 6 + 813B + 11 + 16;

- Alternativa 4F = Valu lui Traian +  Palas + 813, 814, 814A, 814B + 7 + 14 + 6 + 813B + 11 + 16.

Pentru toate staţiile portuare cele mai bune alternative au fost considerate cele aferente Scenariului 2, apoi cele aferente Scenariului 1. Alternativele care aparţin Scenariului 3 au obţinut cel mai slab punctaj.

În final au fost studiate două scenarii : Scenariul 1 şi Scenariul 2.

În primul scenariul au fost prevăzute lucrări de reparaţie totală a reţelei feroviare existente, în vederea eliminării restricţiilor de viteză şi a îmbunătăţirii parametrilor de stare ai structurii căii ferate.

În cel de al doilea scenariu au fost prevăzute lucrări de modernizare a reţelei feroviare şi optimizare a circulaţiei feroviare. Lucrările au fost prevăzute la toate obiectivele. În acest scenariu au fost avute în vedere toate constrângerile existente.

În scenariul 1 lucrările de artă sunt mai reduse numeric decât în scenariul 2, fiind lucrări necesare pentru obţinerea funcţionalităţii, atât lucrări de reparaţii, cât şi noi. Lucrările din acest scenariu nu aduc un plus de creştere a capacităţii de transport pentru port, în plus aşteptându-se o creştere a costurilor de întreţinere şi exploatare ulterioară.

În scenariul 2 lucrările presupun înlocuirea podeţelor care nu mai corespund din punct de vedere funcţional. Prin proiectarea unor linii noi apar lucrări suplimentare costisitoare (cum ar fi podul de încrucişare), însă prin acest lucru va creşte capacitatea de transport şi operare în Port. Costurile cu execuţia sunt mult mai mari decât cele din scenariul 1, însă vor scădea costurile de întreţinere a acestor lucrări. Aşadar, din punct de vedere tehnic, economic şi financiar se recomandă scenariul 2, chiar dacă costurile sunt mai mari comparativ cu cele din scenariul 1.

Categoriile de lucrări de protecţia mediului sunt aceleaşi în cele două scenarii. Diferenţele rezultă din faptul că în scenariul 2 sunt atinse mai multe obiective, iar spaţiul rezultat din sistematizarea dispozitivului de linii este mai mare.

Din punctul de vedere al lucrărilor de infrastructură şi suprastructură soluţiile constructive de realizare a structurii căii din cele două scenarii sunt identice. Diferenţele dintre cele două scenarii rezultă nu din modul de realizare a structurii căii ci din soluţiile prevăzute pentru eliminarea constrângerilor existente. Este evident că pentru a elimina constrângerile sunt necesare mai multe lucrări, deci un cost de investiţie mai mare.

Deşi are un cost mai mare, Scenariul 2 asigură cea mai bună opţiune din punct de vedere tehnic şi operaţional, în ceea ce priveşte modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa, precum şi modernizarea legăturilor de acces către port.

În concluzie conform analizei efectuate rezultă că scenariul recomandat este Scenariul 2.

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile Bref aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Legea nr. 278/2013, privind Emisiile  Industriale;

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala – in conformitate cu punctul de vedere nr. 22825/24.12.2021, emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBRGEA LITORAL, proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă. A obtinut avizul de Gospodarire a apelor nr. 21 din 28.02.2022.

Proiectul este localizat integral în bazinul hidrografic Dobrogea-Litoral. În zona de implementare a proiectului se află 4 corpuri de apă de suprafaţă, pe niciunul dintre acestea nefiind propuse lucrări.

În următorul tabel sunt prezentate corpurile de apă din zona proiectului.

| Nr. crt. | Bazinul hidrografic | Denumire corp de apă | Codul corpului de apă | Distanţa faţă de zona proiectului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dobrogea-Litoral | Cap Singol - Eforie Nord | ROCT02_B1 | în imediata vecinătate a amprizei |
| 2 |  | Eforie Nord-Vama Veche | ROCT02_B2 | 600 m |
| 3 |  | CDMN2-CPAMN/Fluviul Dunărea | RORW15.1.10B_B2 | 70 m |
| 4 |  | Chilia - Vama Veche | ROTEW01_B1 | 2,2 km |

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Impactul cumulat

Prin impactul cumulativ se au in vedere acei factori cumulativi care pot sa isi cumuleze efectul in spatiu si timp si care pot conduce la efecte cumulative asupra populatiei, florei, faunei si in general asupra biodiversitatii.

Amplasamentul este situat intr-o zona cu intensa activitate industriala si economica.

Evaluarea impactului cumulativ s-a realizat prin :

- identificarea proiectelor importante existente si/sau propuse in zonele de implementare a proiectului;

- analizarea probabilitatii ca aceste proiecte sa genereze forme de impact cumulativ (sa contribuie cu efecte aditionale si/sau efecte sinergice cu proiectul analizat);

- Evaluarea semnificatiei impactului cumulativ.

Principalele presiuni actuale ce ar putea avea potenţialul de a crea efecte cumulative ca urmare a realizării proiectului sunt: infrastructura rutieră şi operatorii economici care desfăşoară activităţi proximitatea proiectului (inclusiv amplasamente SEVESO).

Infrastructuri rutiere care pot avea efecte cumulative cu proiectul analizat în ceea ce priveşte zgomotul, emisiile atmosferice şi bariere comportamentale pentru faună:

- E87 (DN39), tronsonul Constanţa – Mangalia intersectează ampriza proiectului în dreptul cartierelor 4 şi 4-5 din Constanţa, care traversează calea ferată prin 2 poduri rutiere. În direcţie de mers spre Mangalia, primul din cele două poduri este un fost pod destinat tramvaielor convertit pentru traficul auto (1 bandă pentru fiecare sens de deplasare) acesta face legătura Şoseaua Mangaliei cu Bulevardul Aurel Vlaicu şi se află la 250 m Sud de baza sportivă Triunghiul. Al doilea pod este parte a Şoselei Mangaliei, are cu 2 benzi pe fiecare sens de mers şi se află la 50 m Est de centrul comercial Doraly. Traseul DN39 merge în paralel cu calea ferată pe o distanţă mare a traseului căii ferate (în special în zona Portului Constanţa).

- Autostrada A4 care intersectează proiectul CF Port Constanţa la 1,2 km Nord-Est de Ecluza Agigea în extremitatea sa esteică, aproape de accesul în Şantierul Naval al Portului Constanţa prin Porţile 9 şi 10.

Proiectul poate interfera pe anumite segmente cu diferite activităţi industriale aflate în vecinătatea acestuia, în special prin cumularea zgomotului.

Obiectivele industriale existente în zonă şi factorii de mediu potenţial afectaţi ca urmare a efectelor cumulative

| Denumire proiect | Domeniu de activitate | Factori de mediu potenţial afectaţi ca urmare a cumularii efectelor | Distanţa faţă de proiect |
| --- | --- | --- | --- |
| Umex SA | Manipularea mărfurilor în cadrul Portului Constanţa, inclusiv a mărfurilor periculoase | Apă Sol Zgomot | În zona proiectului |
| C.E.T. Constanţa | Producţia de energie electrică | Aer | În zona proiectului |
| Zona industrială (lângă E87) – existenţa mai multor fabrici | Diferite activităţi industriale | Apă Aer Sol Zgomot Biodiveristate | În zona proiectului |
| Staţia de epurare Raja SA | Epurare ape uzate | Apă Biodiversitate | În zona proiectului |
| S.C. Şantierul Naval Constanţa S.A. | Constructii, reparatii si conversii nave – amplasament SEVESO | Apă Sol Aer Zgomot | în zona proiectului |
| S.C. Chimpex S.A. | Manipularea mărfurilor în cadrul Portului Constanţa, inclusiv a mărfurilor periculoase – amplasament SEVESO | Apă Sol Zgomot | în zona proiectului |
| S.C. Oil Terminal S.A. - S.P. Nord | Activitatea de manipulare pentru export de produse petroliere – amplasament SEVESO | Apă Aer Sol | în zona proiectului |
| S.C. Oil Terminal S.A. - S.P. Sud |  |  |  |
| S.C. Oil Terminal S.A. - S.P. Port |  |  |  |
| S.C. Milenium Gas S.R.L. | Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului | Apă Aer Sol Zgomot | cca. 0,7 km |
| S.C. Schenker Logistics Romania S.R.L. - Sucursala mol 1 Constanta Sud | Manipularea mărfurilor în cadrul Portului Constanţa, inclusiv a mărfurilor periculoase – amplasament SEVESO | Apă Sol Zgomot | în zona proiectului |

Proiectele planificate sau în curs de implementare identificate in zona proiectului

| Denumire proiect | Domeniu de activitate | Factori de mediu potenţial afectaţi ca urmare a cumularii efectelor | Distanţa faţă de proiect |
| --- | --- | --- | --- |
| Drum Expres proiect: Dobrogea Expres DX8 | Construcţii drumuri | Biodiversitate Zgomot Aer Sol | > 9 km |
| Proiectul Neptun Deep | Explorare şi dezvoltare perimetrul de gaze naturale | Biodiversitate Apă Sol | > 20 km |
| "REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE, FAZA II (2014- 2020)": - Protecţia şi reabilitarea structurilor costiere în zona Eforie Sud şi Centru | Lucrări de reabilitare zonă costieră | Biodiversitate Zgomot Aer | > 6 km |
| "REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE, FAZA II (2014- 2020)": - Protecţia şi reabilitarea structurilor costiere în zona Costineşti; | Lucrări de reabilitare zonă costieră | Biodiversitate Zgomot Aer | > 13 km |
| "REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE, FAZA II (2014- 2020)": - Protecţia şi reabilitarea structurilor costiere în zona Agigea | Lucrări de reabilitare zonă costieră | Biodiversitate Zgomot Aer | în zona proiectului |

In etapa de executie a proiectului, potentialele efecte cumulate cu cele ale proiectelor sau activitatilor in desfasurare sunt nesemnificative, cu extindere locala, pe termen scurt, manifestat doar pe perioada de derularea lucrarilor.

In etapa de exploatare, raportat la efectele cumulative cu alte proiecte sau activitati industriale / portuare, efectele asupra factorilor de mediu sunt nesemnificative.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Concluzia evaluarii impactului asupra mediului este ca realizarea investitiei are un impact in limite admisibile asupra factorilor de mediu, totusi trebuie avute in vedere anumite masuri mai ales in ceea ce privesc managementul deseurilor, evacuarea apelor uzate, modul de colectare si evacuare a apelor puviale, astfel incat sa se asigure prevenirea, diminuarea sau chiar eliminarea potentialelor efecte negative asupra mediului.

In aceste conditii, impactul asupra mediului asociat implementarii proiectului ”Modernizare si extindere infrastructura de alimentare cu apa si canalizare in Portul Constanta” este identificat ca fiind unul MINOR (risc tolerabil), datorita incadrarii in grila de risc ca prezentand un risc mediu spre minim, pentru factorii de mediu susceptibili analizati.

Masuri de evitare, reducere si compensare a impactului asupra factorilor de mediu

Apa/corpuri de apa

Implementarea proiectului de modernizare a căii ferate din Portul Constanţa nu presupune traversarea unor corpuri sau cursuri de apă. Astfel, având în vedere faptul că proiectul este situat într-o zonă fără prezenţa corpurilor de apă sau a cursurilor de apă de suprafaţă/ fără conectivitate cu alte corpuri de apă, în cazul componentei apă a fost considerată o singură clasă de sensibilitate, respectiv Foarte mică/ nesensibilă.

#### Cursuri de apă de suprafaţă

Etapa de execuţie

În ceea ce priveşte etapa de execuţie, având în vedere faptul că proiectul nu intersectează cursuri/ corpuri de apă de suprafaţă, sensibilitatea a fost considerată foarte mică/ nesensibilă.

În ceea ce priveşte evacuările din etapa de execuţie, organizările de şantier vor avea prevăzute soluţii de colectare şi epurare/ preepurare a apelor uzate menajere şi a apelor pluviale potenţial contaminate colectate din punctele critice ale amplasamentelor (zone de depozitare, zona de parcare a utilajelor etc.). Apele uzate menajere din grupurile sanitare prevăzute în organizările de şantier vor fi evacuate prin vidanjare de către societăţi autorizate.

Singurele situaţii de risc din etapa de execuţie sunt reprezentate de poluările accidentale ale corpurilor de apă din vecinătatea proiectului. Cu toate acestea, astfel de situaţii pot apărea exclusiv accidental, fiind limitate temporar.

Etapa de operare

Implementarea proiectului nu presupune captări de apă de suprafaţă şi nici evacuări de ape uzate în interiorul cursurilor/ corpurilor de apă din proximitatea amplasamentului. Aşadar, alimentarea cu apă se va realiza din sursele existente, iar în ceea ce priveşte evacuarea apelor meteorice pe zona din afara Portului (zona intre Port şi Valu lui Traian), apele pluviale (meteorice) infiltrate în terasamentul c.f. vor fi colectate în drenuri şi evacuate la podeţe de descărcare (văi fără nume – necadastrate, fără statut de conservare şi care nu sunt de interes d.p.d.v. al biodiversităţii) şi la cele 2 bazine de evaporare nou propuse prin proiect. Înainte de evacuare, apele colectate în drenuri vor fi preepurate (ape convenţional curate) în separatoare de hidrocarburi prevăzute prin proiect. În zona Portului Constanţa evacuarea apelor uzate se va realiza prin intermediul sistemului portuar de canalizare.

În cadrul analizei  în prezent calea ferată nefiind prevăzută cu separatoare de hidrocarburi, prin proiect, pentru protecţia corpurilor de apă au fost prevăzute separatoare de hidrocarburi (140 bucăţi) pentru pre-epurarea apelor pluviale potenţial contaminate cu hidrocarcuri, colectate în şanţurile de descărcare proiectate de-a lungul întregului traseul al căii ferate.

#### Ape subterane

Etapa de execuţie

În această etapă există riscul de producere a unor accidente şi de poluare accidentală a corpurilor de apă subterană ca urmare a desfăşurării traficului de şantier. Cu toate acestea, impactul potenţial se poate manifesta doar în cazul corpului de apă de tip freatic şi este considerat nesemnificativ deoarece poluarea poate apărea exclusiv în mod accidental, în astfel de situaţii fiind utilizate kiturile prevăzute în organizările de şantier pentru astfel de situaţii.

Etapa de operare

Apa uzată rezultată în etapa de operare a proiectului se va evacua în văi nepermanente/ necadastrate, astfel încât există posibilitatea apariţiei unui impact negativ asupra corpurilor de apă subterană. Cu toate acestea, având în vedere realizarea separatoarelor de hidrocarburi ca urmare a implementării proiectului, se consideră că impactul estimat este negativ nesemnificativ, apele uzate fiind preepurate înainte de a fi evacuate. În această etapă nu poate fi exclusă producerea unor accidente, respectiv a unor poluări accidentale (ex: subtanţe periculoase transportate pe calea ferată).

Este important de menţionat faptul că proiectul se suprapune pe suprafaţa a trei corpuri de apă subterană, doar unul dintre acestea fiind freatic şi posibil de a fi afectat de proiect. Celelalte două corpuri de apă subterană prezintă grad de protecţie/ adâncime (RODL04 şi RODL06), fiind improbabilă afectarea acestora.

Având în vedere faptul că pentru acest proiect a fost necesară emiterea de către Agenţia Naţională Apele Române, respectiv Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral a Avizului de Gospodărire a Apelor nr. 21/ 28.02.2022, în ceea ce priveşte măsurile necesar a fi luate pentru protecţia corpurilor de apă subterană şi de suprafaţă se vor respecta condiţiile prevăzute în acest aviz.

Aer

În perioada de construcţie, ca măsuri de protecţie se impun cele din categoria măsurilor preventive, realizabile prin supravegherea funcţionării obiectivelor în limitele proiectate, iar în cazul apariţiei unei defecţiuni se impune depistarea rapidă a acesteia, urmată de remedierea în scurt timp.

Pentru diminuarea impactului asupra calităţii aerului, se recomandă luarea următoarelor măsuri în perioada de execuţie a lucrărilor:

- limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor la maxim 20 km/h pe utilizate în scopul realizării lucrărilor;

- în perioadele lipsite de precipitaţii se va asigura umectarea zonelor cu lucrări active în vederea reducerii emisiilor de particule şi încadrarea concentraţiilor (PM10/ PM2,5) în valorile limită prevăzute de legislaţia în vigoare;

- transportul pământului, deşeurilor şi oricăror materiale care degajă praf se va realiza la nivelul întregului proiect exclusiv cu autocamioane acoperite cu prelate (prelate pentru bene) în scopul reducerii emisiilor de particule;

- curăţarea roţilor vehiculelor înainte de ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

- evitarea executării lucrărilor care presupun manevrarea maselor de sol (decopertări/ umpluturi) în perioadele cu vânturi puternice;

- în timpul lucrărilor de demolare / dezafectare se va asigura umectarea materialelor pentru reducerea la minim a emisiilor de particule, precum şi acoperirea deşeurilor rezultate din demolări sau umectarea acestora pentru prevenirea împrăştierii prafului în perioadele cu vânturi puternice.

Având în vedere că nu sunt aşteptate concentraţii mari de emisii atmosferice în perioada de operare, nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a acestora.

În perioada de dezafectare vor fi prevăzute măsuri similare cu cele din perioada de construcţie.

Schimbari climatice

Pentru toate riscurile identificate în cadrul Studiului de schimbări climatice realizat pentru proiectul analizat au fost stabilite măsuri de adaptare, prezentate în cele ce urmează:

  - Temperatură (Creşterea temperaturii medii, Creşterea temperaturilor extreme, Valuri de căldură)

- Adaptarea şinelor la creşterile de temperatură;

- Realizarea unei strategii de monitorizare şi inspecţie a semnelor de apariţie a riscurilor atunci când sunt depăşite anumite praguri de temperatură ridicată;

- Impunerea restricţiilor de viteză pe anumite sectoare de cale ferată în cazul episoadelor de temperaturi extreme;

- Proiectarea liniilor aeriene pentru o amplitudine mai mare a temperaturilor

- Proiectarea locomotivelor şi vagoanelor pentru temperaturi între -30  şi 45 ;

- Utilizarea unor incinte pentru echipamente non-metalice sau vopsite pentru menţinerea temperaturilor joase într-un mod mai eficient decât incintele metalice sau închise la culoare;

- Utilizarea unor incinte mai spaţioase pentru disiparea mai eficientă a căldurii din echipamente;

- Realizearea unei strategii de diminuare a stresului termic.

  - Precipitaţii (Creşterea precipitaţiilor medii anuale, Modificări ale cantităţilor de precipitaţii extreme)

- Utilizarea geotextilelor şi geogrilelor;

- Lucrări de consolidare a terasamentelor;

- Evitarea pe cât posibil a zonelor cu risc mare la inundaţii;

- Prevederea unor pante scurgere şi şanţuri de colectare adaptate unei marje de 20% de potenţiale modificări în variabilele climatice cauzate de schimbări climatice;

- Lucrări de consolidare a terasamentelor.

  - Inundaţii

- Evitarea pe cât posibil a zonelor cu risc mare la inundaţii;

- Prevederea unor pante scurgere şi şanţuri de colectare adaptate unei marje de 20% de potenţiale modificări în variabilele climatice cauzate de schimbări climatice;

- Lucrări de consolidare a terasamentelor;

- Monitorizare şi intervenţie în cazul pagubelor cauzate de inundaţii.

  - Furtuni

- Impunerea restricţiilor de viteză pe anumite sectoare;

- Monitorizarea segmentelor de cale ferată pentru identificarea pagubelor generate de furtuni.

  - Creşterea nivelului mării

- Monitorizare şi intervenţie în cazul pagubelor cauzate de creşterea nivelului mării;

- Proiectarea infrastructurii în zonele cu risc, la cote peste nivelurile previzionate ca urmare a creşterii nivelului mării;

- Lucrări de consolidare a terasamentelor.

Sol

Pentru etapa de construcţie sunt propuse următoarele măsuri:

- Interzicerea ocupării terenurilor cu categorii de folosinţă sensibile pentru organizări de şantier, zone de depozitare şi platforme tehnologice, în cazul în care va fi identificată necesitatea unor suprafeţe suplimentare;

- La amenajarea zonelor de depozitare temporară sau a platformelor tehnologice vor fi utilizate cu prioritate soluţii care asigură reducerea suprafeţelor la nivelul cărora este necesară îndepărtarea vegetaţiei naturale, precum şi construcţia de fundaţii şi platforme definitive;

- Stratul de sol vegetal va fi îndepărtat treptat, odată cu avansarea lucrărilor de terasamente. Solul fertil va fi depozitat în grămezi separate în vederea reutilizării în cadrul lucrărilor de reabilitare, atât la nivelul zonelor cu lucrări temporare cât şi pe suprafaţa zonelor reabilitate la nivelul lucrărilor permanente;

- Materialele scoase din cale, în special cele care prezintă riscuri de contaminare (sol contaminat, piatră spartă, traverse etc.) se vor depozita doar pe suprafeţe impermeabilizate prevăzute cu rigole perimetrale de colectare a apelor pluviale care intră în contact cu materialele;

- În cazul identificării solurilor contaminate cu hidrocarburi pe amplasamentul CF, se va notifica GNM –CT şi se vor desfăşura activităţi de curăţare, remediere şi reconstrucţie ecologică în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate;

- Depozitarea temporară pe amplasamente a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, precum şi a celor de tip menajer, până la preluarea de către firme specializate în vederea eliminării finale sau valorificării, se va realiza în recipienţi corespunzători, în spaţii special amenajate;

- Depozitarea materialelor de construcţii necesare se va realiza doar în locuri special amenajate. Se va evita depozitarea materialelor direct pe sol;

- Depozitarea substanţelor periculoase se va face pe platforme special amenajate, în scopul protejării solului de scurgeri accidentale şi infiltraţii;

- Se va evita poluarea solului cu uleiuri şi produse petroliere prin asigurarea funcţionării corespunzătoare a utilajelor şi efectuarea operaţiilor de întreţinere în spaţii special destinate;

- Este interzisă ocuparea unor suprafeţe de teren suplimentar faţă de cele prevăzute prin proiect;

- În cazul unei contaminări a solului, porţiunea afectată va fi îndepărtată şi tratată / eliminată în funcţie de tipul de contaminare. Organizările de şantier vor fi dotate corespunzător cu materiale absorbante specifice pentru fiecare tip de material / substanţă care poate cauza poluare în urma unei gestionări necorespunzătoare;

- La finalizarea lucrărilor de construcţie, terenurile afectate temporar vor fi reabilitate. În acest sens se recomandă utilizarea solului vegetal decopertat la iniţierea lucrărilor (acolo unde acesta nu este contaminat), pentru a păstra aceleaşi calităţi structurale ale acestuia, respectiv menţinerea băncii de seminţe;

- Zonele care au fost afectate de îndepărtări ale vegetaţiei vor fi stabilizate corespunzător, iar în zonele rămase libere după finalizarea construcţiilor, vegetaţia iniţială va fi refăcută.

Pentru etapa de operare sunt propuse următoarele măsuri:

- Pentru controlul vegetaţiei ruderale de pe terasamentul căii ferate se vor utiliza erbicide cu un grad de toxicitate mai mic. Erbicidele organice persistente nu vor fi utilizate pe porţiuni extinse ale terasamentului. Personalul care va realiza lucrările de erbicidare va fi instruit cu privire la riscurile ce implică activitatea de erbicidare. Aplicarea erbicidului trebuie să fie conform cu specificaţiile producătorului;

- Stocarea substanţelor cu potenţial de contaminare a solurilor necesare în lucrările de întreţinere a căii ferate se va face exclusiv în incinte acoperite, special prevăzute în acest sens.

Pentru etapa de dezafectare sunt recomandate următoarele:

- Nu vor fi depozitate cantităţi de material obţinute din dezafectarea proiectului sau unor secţiuni ale proiectului pe sol natural;

- Depozitarea temporară a deşeurilor rezultate din demolări se va realiza pe suprafaţa ocupată terasamentul căii ferate şi în cadrul organizării de şantier, fără ocuparea unor suprafeţe suplimentare de teren;

- La finalizarea lucrărilor de dezafectare, terenurile afectate vor fi reabilitate;

- Lucrările de refacere ulterior etapei de dezafectare vor avea ca scop refacerea solului la un nivel similar celui anterior etapei de construcţie şi va ţine cont de particularităţile solului învecinat de la acel moment.

Subsol

Având în vedere faptul că nu au fost identificate impacturi semnificative ce ar putea apărea ca urmare a implementare proiectului, nu sunt necesare măsuri speciale de evitare sau reducere a impactului asupra mediului geologic.

Biodiversitate

În etapa de execuţie se propun următoarele măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii:

- Pentru execuţia proiectului se elaborează un Plan de Management de Mediu (PMM), ce va detalia toate măsurile de evitare şi reducere a impactului (alături de alte cerinţe) prevăzute în Raportul privind Impactul asupra Mediului, Acordul de mediu şi Avizul de Gospodărirea Apelor. PMM se elaborează după emiterea Acordului de mediu şi se revizuieşte după cum urmează:

- Înainte de demararea lucrărilor de construcţie;

- La fiecare 6 luni pe perioada derulării lucrărilor de construcţie;

- Înainte de punerea în funcţiune a căii ferate;

- La oricare modificare a proiectului legată de soluţiile constructive sau măsurile de evitare şi reducere a impactului precum şi la revizuirea actelor de reglementare;

- La dezafectarea căii ferate.

- Înainte de demararea lucrărilor de construcţie se va realiza un Inventar actualizat al habitatelor şi speciilor de interes comunitar aflate în interiorul limitelor de proiect. 
Inventarul actualizat este necesar în condiţiile în care între momentul colectării datelor din teren pentru caracterizarea condiţiilor iniţiale şi momentul demarării lucrărilor de construcţii poate trece un număr mare de ani.

- Deschiderea oricărui front de lucru trebuie făcută după ce în prealabil responsabilii cu biodiversitatea au evaluat prezenţa speciilor de interes comunitar în zona ce urmează a fi afectată şi pot garanta că au fost luate toate măsurile privind evitarea/ reducerea impactului asupra acestor specii, inclusiv operaţiuni de relocare, acolo unde este cazul.

- Fronturile de lucru vor fi verificate periodic de responsabilii cu biodiversitatea pentru a se asigura că au fost luate toate măsurile pentru evitarea instalării speciilor de faună în zonele temporar inactive în care reluarea lucrului ar putea conduce la distrugerea de cuiburi şi adăposturi şi/ sau apariţia de victime. Soluţiile pentru evitarea instalării speciilor pot consta în: instalarea de plase/ prelate, eliminarea vegetaţiei înainte de perioada de cuibărire (perioada de cuibărire pentru speciile de păsări este cuprinsă în intervalul aprilie – iulie), îngrădiri temporare etc.

- Realizarea de instruiri periodice pentru tot personalul implicat în lucrările de construcţie / dezafectare, cu privire la problemele generale de mediu, habitate şi specii protejate recunoaşterea şi controlul speciilor invazive şi măsuri de evitare şi reducere a impacturilor. Se va acorda o atenţie sporită problemelor privind interzicerea colectării de plante şi animale sau rănirea şi omorârea deliberată a speciilor protejate.

- Niciun fel de substanţe lichide nu vor fi deversate în interiorul ariilor protejate, niciun fel de specii de plante sau animale nu vor fi introduse şi nu vor fi abandonate resturi de mâncare sau oricare alt fel de deşeuri pe suprafaţa solului sau în apă.

- Desfăşurarea activităţilor de construcţie pe timpul nopţii se va limita la minim în vecinătatea siturilor Natura 2000 pentru a evita coliziunea dintre fauna nocturnă şi utilaje.

- În situaţiile în care în perioada de construcţie este identificat în ampriza proiectului lemn mort, este necesară mutarea acestuia în zone din afara amprizei proiectului, preferabil în interiorul habitatelor forestiere învecinate (zona de pădure din vecinătatea localităţii Valu lui Traian).

- Implementarea unui program de identificare şi control al speciilor de plante invazive (în zona de învecinare a proiectului cu cu situl Natura 2000 ROSCI0073). Vor fi prevăzute acţiuni de îndepărtare mecanică a speciilor invazive sau potenţial invazive identificate.

- Pentru evitarea riscului de pătrundere a unor taxoni invazivi sau potenţial invazivi în zonele amenajate, solul utilizat pentru lucrări (dacă va fi cazul) va trebui adus din zone neafectate de prezenţa unor specii de plante alohtone/ cu caracter invaziv.

- Este interzisă amplasarea zonelor de depozitare definitivă de material de umplutură rezultat din săpături, precum şi a depozitelor temporare la distanţe mai mici de 1 km de limitele siturilor Natura 2000.

- Implementarea pentru toate componentele proiectului, a unor sisteme de iluminat cu grad scăzut de atractivitate pentru nevertebratele zburătoare (având în consecinţă efecte şi asupra avifaunei şi chiropterelor) şi care să asigure direcţionarea luminii exclusiv către zonele de activitate ale căii ferate şi limitarea dispersiei luminii în habitatele naturale.

- Pentru evitarea pătrunderii amfibienilor şi reptilelor în decantoarele sau separatoarele de produse petroliere se vor implementa soluţii (ex: site) în zonele de conexiune între şanţurile de pluvial şi instalaţiile de preepurare.

- În perioada construcţiei se va evita menţinerea deschisă a oricăror bazine, şanţuri, săpături pentru fundaţii etc., în care exemplarele de amfibieni şi reptile pot să rămână captive. Aceste potenţiale capcane trebuie inventariate şi inspectate periodic pentru evitarea producerii de victime. Zonele în care se vor realiza lucrări vor fi împrejmuite cu garduri temporare pentru evitarea pătrunderii amfibienilor şi reptilelor în aceste zone.

- Toată infrastructura electrică realizată în cadrul proiectului va fi izolată pentru evitarea electrocutării păsărilor.

- În cazul în care vor fi necesare lucrări de demolare, este necesar ca acestea să se realizeze în afara perioadei sensibile pentru coloniile de maternitate ale liliecilor (în afara perioadei mai - august). Lucrările pot fi demarate doar după inspectarea locaţiilor de către un biolog sau ecolog specializat. În cazul identificării unor colonii de lilieci, înaintea desfăşurării lucrărilor va fi necesară montarea unor adăposturi artificiale în alte locaţii adecvate (adăposturile vor fi de tip „căsuţe pentru lilieci” şi pot fi montate în arbori sau pe construcţii, preferabil la distanţă de calea ferată şi drumuri), iar indivizii identificaţi vor fi relocaţi.

- În cazul lucrărilor de demolare a lucrărilor de artă, structurile propuse a fi demolate se vor inspecta de către un biolog sau ecolog specializat. În cazul în care vor fi identificaţi indivizi de chiroptere în aceste zone, vor fi stabilite soluţii pentru relocarea acestora înaintea demarării lucrărilor.

În etapa de operare se propun următoarele măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii:

- În etapa de operare, în funcţie de rezultatele programului de monitorizare se pot adopta soluţii suplimentare cu privire la derularea traficului feroviar. Aceste măsuri pot include de exemplu reducerea vitezelor de deplasare pe anumite sectoare ale căii ferate.

- Pentru reducerea nivelului de alterare a habitatelor în perioada de operare ca urmare a activităţilor de control al vegetaţiei, este recomandată utilizarea unor soluţii alternative (fie de natură biologică, fie de natură mecanică) la cele bazate exclusiv pe soluţii chimice. Activităţile de control al vegetaţiei trebuie să se limiteze la suprafaţa strict necesară pentru asigurarea siguranţei feroviare;

- Implementarea pentru toate componentele proiectului a unor sisteme de iluminat cu grad scăzut de atractivitate pentru nevertebratele zburătoare (având în consecinţă efecte şi asupra avifaunei şi chiropterelor) şi care să asigure direcţionarea luminii exclusiv către zonele de activitate ale căii ferate. Acesta este necesar pentru a se evita/ reduce riscul de coliziune cu traficul feroviar şi se va aplica pe întreaga lungime a CF.

- Eficacitatea pe termen lung a măsurilor de reducere a impactului depinde în timpul operării proiectului de asigurarea integrităţii şi funcţionalităţii tuturor elementelor componente ale acestora. În acest sens este necesară prevederea unui program periodic de verificare şi întreţinere a elementelor constructive, precum şi de asigurare a viabilităţii exemplarelor vegetale plantate în etapa de reabilitare ecologică.

- În cadrul PMM este necesară specificarea substanţelor utilizate în tratamentele fitosanitare aplicate pe terasament în vederea menţinerii siguranţei feroviare şi a vizibilităţii, cu evitarea afectării faunei şi florei locale.

- Implementarea unui sistem de identificare şi colectare a potenţialelor victime de animale de pe calea ferată. Rolul acestui sistem este de a reduce riscul de coliziune pentru alte păsări sau alte animale ce ar putea fi atrase de existenţa carcaselor.

- Prevederea în PMM a unui program de verificare şi întreţinere a dotărilor pentru preepurarea apelor pluviale (separatoare de produse petroliere).

În etapa de dezafectare, măsurile de evitare şi reducere a impactului vor fi similare cu cele propuse în etapa de construcţie.

Peisaj

În etapa de execuţie, se propun următoarele măsuri de reducere a impactul asupra peisajului:

- minimizarea pe cât posibil a suprafeţelor afectate de construcţii, decopertări, amenajări temporare;

- refacerea suprafeţelor afectate temporar ca urmare a desfăşurării lucrărilor de construcţie şi încadrarea acestora în peisaj;

- pe toate suprafeţele afectate temporar în timpul construcţiei (ex: organizări de şantier, fronturi de lucru, platforme tehnologice, zone de depozitare pământ) se vor executa lucrări de instalare a vegetaţiei la finalizarea lucrărilor de construcţie.

- refacerea zonelor incluse în limita de construcţie, care nu sunt ocupate de construcţiile aferente căii ferate, inclusiv în zonele aferente relocărilor de utilităţi;

- zonele afectate de lucrările de construcţie vor fi aduse la o stare care să reprezinte cât mai fidel starea naturală a zonelor afectate şi să asigure integrarea peisagistică a elementelor supuse lucrărilor de refacere;

- pentru plantarea de arbori, arbuşti şi vegetaţie ierboasă se vor utiliza exclusiv specii de plante native, non-invazive;

- sistemul de protecţie împotriva zgomotului, precum şi panourile cu rol de reducere a coliziunii speciilor cu traficul feroviar vor fi realizate cu materiale, texturi şi culori care să asigure un grad ridicat de integrare estetică cu elementele naturale de peisaj din zona în care sunt montate;

Principalele măsuri de reducere a impactului asupra peisajului în perioada de operare sunt reprezentate de:

- asigurarea lucrărilor de întreţinere a vegetaţiei plantate în cadrul lucrărilor de refacere şi realizarea de lucrări de plantare suplimentare în cazul în care se constată uscarea vegetaţiei;

- întreţinerea sistemului de protecţie împotriva zgomotului;

- întreţinerea elementelor constructive ale căii ferate.

Principalele măsuri de reducere a impactului asupra peisajului în perioada de dezafectare sunt reprezentate de:

- minimizarea pe cât posibil a suprafeţelor afectate de lucrările de dezafectare şi amenajările temporare necesare realizării lucrărilor (organizări de şantier, zone temporare de depozitare, drumuri temporare de acces);

- reabilitarea terenurilor la o formă cât mai apropiată de cea iniţială şi realizarea lucrărilor de refacere prin implementarea lucrărilor de revegetare (plantări de arbori, arbuşti, vegetaţie ierboasă), pentru a putea fi reintegrate structural şi funcţional în categoria anterioară de folosinţă a terenului;

- pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a suprafeţelelor afectate şi amenajarea cu vegetaţie a acestora se vor folosi doar speciile din compoziţia fitocenotică locală. Se va interzice utilizarea oricăror specii de plante străine (non-native) şi/sau cu caracter invaziv.

Mediul social si economic

Pentru reducerea la minim a impactului asupra mediului social, în etapa de execuţie se vor lua următoarele măsuri:

- informarea cetăţenilor din zonă cu privire la programul lucrărilor şi în special a perioadelor în care vor fi întrerupte temporar reţelele de furnizare a utilităţilor edilitare (energie electrică, apă, gaze etc.);

- lucrările nu se vor desfăşura noaptea, în intervalul 22:00-07:00;

- încurajarea angajării de personal calificat şi necalificat din zona de implementare a proiectului;

- curăţarea zilnică a căilor de acces în vecinătatea zonelor de lucru şi întreţinerea acestor drumuri;

- protecţia şi semnalizarea zonelor de lucru, cu marcaje clare privind limita de siguranţă în perimetrul lucrărilor;

- interzicerea accesului în zonele de lucru pentru persoanele neautorizate;

- toate utilajele şi echipamentele folosite în lucrările de construcţie trebuie să corespundă cerinţelor Directivei 2000/14/CE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la zgomotul emis de echipamentele utilizate în exterior. Echipamentele trebuie să poarte marcajul CE şi indicaţia nivelului de zgomot generat şi să fie însoţite de declaraţia de conformitate CE;

- limitarea traseelor din zonele locuite de către utilajele şi autovehiculele cu mase mari;

- deplasarea vehiculelor în şantier se va face cu viteză redusă de maxim 30 km/h.

- montarea unor panouri fonoabsorbante mobile în zonele în care fronturile de lucru se află la o distanţă mai mică de 50 metri faţa de zonele locuite. Acestea se vor utiliza pe toata durata etapei de construcţie în zonele respective.

Pentru diminuarea impactului asupra zonelor locuite în etapa de operare, se vor lua următoarele măsuri:

- montarea unui sistem de reducere a nivelului de zgomot în zona localităţilor sensibile, respectiv Municipiul Constanţa, Valu lui Traian, Agigea, Sanatoriu Agigea, Staţiunea Zoologică Marină Agigea. Sistemul se va monta în toate zonele în care au rezultat depăşiri ale limitei prevăzute în legislaţia în vigoare şi va asigura un reducerea nivelului de zgomot la un nivel optim pentru locuitorii din zonele afectate anterior menţionate;

- verificarea şi întreţinerea sistemului de reducere a zgomotului;

- întreţinerea adecvată a infrastructurii ferate, inclusiv a garniturilor de tren, în vederea reducerii zgomotului de rulare.

Implementarea proiectului se va realiza astfel încât să se asigure continuarea desfăşurării vieţii comunităţilor şi activităţilor economice. Drumurile şi reţelele de utilităţi intersectate de proiect vor fi relocate, continuând a fi funcţionale şi pe durata operării căii ferate.

În etapa de dezafectare se vor implementa aceleaşi măsuri prevăzute în etapa de execuţie.

Conditii culturale si entice, patrimonial cultural

Pentru evitarea şi reducerea impacturilor asupra moştenirii culturale în etapa de construcţie se recomandă următoarele măsuri:

- În timpul execuţiei lucrărilor este necesară supravegherea arheologică a tuturor lucrărilor la calea ferată care afectează solul, având în vedere că, în profida antropizării zonei proiectului, mai pot fi interferate vestigii arheologice, caz în care supravegherea se poate transforma în cerecetare preventivă;

- În situaţia în care în etapa de construcţie sunt identificate noi situri arheologice, lucrările vor fi oprite, iar autorităţile competente vor fi contactate pentru expertiză şi stabilirea soluţiilor necesare. Orice descărcări de sarcină arheologică se vor realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cerinţele Comisiei Naţionale de Arheologie.

În etapa de operare nu sunt necesare măsuri specifice pentru reducerea impactului asupra patrimoniului cultural.

În etapa de dezafectare se vor adopta aceleaşi seturi de măsuri stabilite pentru perioada de execuţie.

Resurse naturale

Pentru etapa de execuţie sunt recomandate următoarele măsuri:

- Interzicerea exploatării de resurse naturale din interiorul ariilor naturale protejate;

- Minimizarea necesarului de piatră spartă prin recuperarea acesteia din terasamentul actual;

- Aprovizionarea materiilor prime se va face exclusiv din surse autorizate, prin intermediul furnizorilor;

- Se va evita ocuparea unor suprafeţe de teren în plus faţă de cele prevăzute prin proiect;

- Terenurile ocupate temporar vor fi reabilitate la sfârşitul lucrărilor;

- Zonele care au fost afectate de îndepărtări ale vegetaţiei vor fi stabilizate corespunzător, iar în zonele rămase libere după finalizarea construcţiilor se va asigura reinstalarea vegetaţiei;

- Nu se vor realiza captări de apă pentru asigurarea necesarului de apă în timpul construcţiei.

În etapa de operare este necesară implementarea următoarelor măsuri:

- Asigurarea mentenanţei instalaţiilor sanitare astfel încât să se asigure reducerea pierderilor de apă;

- Evitarea ocupării unor suprafeţe suplimentare de teren în timpul lucrărilor de mentenanţă şi reparaţii, altele decât terenurile aferente infrastructurii feroviare rezultate în urma implementării proiectului.

În etape de dezafectare măsurile vor fi similare celor din perioada de execuţie.

Pe perioada de executie a lucrarilor se va elabora planul calitatii prin care se va stabili managementul lucrarilor si se vor propune masuratorilor de control al calitatii.

- Monitorizarea starii tehnice a parcului de utilaje pentru depistarea eventualelor defectiuni

- Verificarea periodica a etanseitatii rezervoarelor si recipientilor de stocare a carburantilor si altor substante/deseuri periculoase, daca este cazul

- Stabilirea de catre contractor unui program de prevenire si combatere a poluarii accidentale: masuri necesar a fi luate, echipe de interventie, dotari si echipamente pentru interventie in caz de poluare accidentala

DESEURI

In perioada lucrarilor de executie a proiectului se preconizeaza ca vor  rezulta urmatoarele categoriile de deseuri, prezentate in tabelul urmator.

Managementul deseurilor generate

| Denumire deşeu | Cantitate estimată a fi generată | Unitate de măsură | Starea fizică* | Cod deşeu** | Modul de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de execuţie |
| Deşeuri municipale amestecate | 459,9 | t/an | S | 20 03 01 | Eliminare la depozit de deşeuri autorizat |
| Deşeuri municipale colectate separat – hârtie şi carton | 0,7 |  | S | 20 01 01 | Reciclare şi valorificare |
| Deşeuri municipale colectate separat - plastic | 0,7 |  | S | 20 01 39 | Reciclare şi valorificare |
| Deşeuri municipale colectate separat - metale | 0,7 |  | S | 20 01 40 | Reciclare şi valorificare |
| Lemn | 3.500 | t |  | 17.02.01 | Pot fi refolosite ca elemente de sprijin în construcţii sau ca lemne de foc pentru populaţie |
| Amestecuri metalice (în principal linii de cale ferată) | 95.558 | t | S | 17 04 07 | Valorificare |
| Deşeuri din lemn cu conţinut de substanţe periculoase (traverse contaminate cu creozot) | 22.415 | t | S | 17 02 04* | Valorificare energetică (incinerare) |
| Beton | 51.990 | t | S | 17 01 01 | Tratare şi valorificare |
| Deşeuri din materiale plastice | 0,5 | t | S | 17 02 03 | Reciclare şi valorificare |
| Sticlă | 0,6 |  | S | 17 02 02 |  |
| Deşeuri de ambalaje fără conţinut de substanţe periculoase | 7 |  | S | 15 01 01 |  |
|  |  |  | S | 15 01 02 |  |
|  |  |  | S | 15 01 03 |  |
|  |  |  |  | 15 01 04 |  |
| Ambalaje cu conţinut de substanţe periculoase | 7 |  | S | 15 02 10* | Decontaminare şi valorificare |
| Absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificaţie), materiale lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase | 0,7 |  | S | 15 02 02* | Eliminare prin incinerare |
| Alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere | 29,42 |  | S | 13 02 08* | Valorificare |
| Amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 | 55.200 | t | S | 17 01 07 | Utilizare ca material de umplutură |
| Deşeuri de la sudură | 14,71 | t | S | 12 01 13 | Valorificare |
| Pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase | 80.000 | t | S | 17 05 03* | Decontaminare şi reutilizare ca material de umplutură în zone acceptate de autorităţi conf. NTF nr. 71-002:2006 |
| Pământ şi pietre altele decât cele specificate la 17 05 03* | 2.300.000 | t | S | 17 05 04 | Reutilizare ca material de umplutură la o groapă de umplutură cu acordul autorităților locale. |
| Componente periculoase demontate din echipamente casate | 11,77 | t/perioada de execuţie | S | 16 02 15* | Eliminare prin operatori autorizaţi |
| Cabluri | 42,00 | t | S | 17 04 11 | Valorificare |
| Etapa de operare |
| Deşeuri municipale amestecate | 114,80 | t/an | S | 20 03 01 | Eliminare la depozit de deşeuri autorizat |
| Hârtie şi carton | 0,70 |  | S | 20 01 01 | Reciclare şi valorificare |
| Amestecuri metalice | 50 |  | S | 17 04 07 | Reciclare şi valorificare |
| Materiale plastice | 0,10 |  | S | 17 02 03 | Reciclare şi valorificare |
| Amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09 | 882,54 | m3/an | SS | 19 08 10* | Eliminare |

Tehnicile care vor fi implementate pentru colectarea, stocarea temporara si eliminarea deseurilor vor respecta cerintele de baza mentionate in legislatia in vigoare si ghidurilor cadru, respectiv:

- Deseurile vor fi predate pe baza de contract, exclusiv unor colectori sau unor operatori autorizati;

- Va fi pastrata evidenta tipurilor si cantitatilor tuturor gategoriilor de deseuri generate pe amplasament;

- Va fi implementat si operat un sistem de colectare separata, care sa previna amestecarea deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase si care va permite valorificarea acestora;

- Deseurile nepericuloase rezultate in urma demolarii, se vor colecta selectiv, se vor depozita temporar pe platforme betonate, de unde vor fi preluate de firme autorizate;

- Substantele periculoase se vor transporta in recipienti, containere, vase conforme, inchise etans si etichetate in conformitate cu prevederile legale.

Conform art. 21 din OUG 92/2021  privind regimul deseurilor, gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediului, in special:

- fara a genera riscuri de cotaminare pentru aer, apa , sol, fauna sau flora;

- fara a crea discomfort din cauza zgomotului sau a mirosului;

- fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Materialele inerte, precum resturile de materiale de constructii, materiale de termoizolatie, vor fi transportate in locurile indicate de administratia publica locala prin Autorizatia de Construire sau vor fi transportate la un depozit de deseuri inerte, autorizat conform legislatiei in vigoare.

In vederea asigurarii unui management corespunzator al deseurilor pe amplasament, in perioada executiei lucrarilor de constructie a proiectului, se vor lua masuri precum:

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

- reducerea volumului de deseuri generate , in special al deseurilor care nu pot fi pregatite pentru reutilizare sau reciclare;

- conform OUG nr. 92/2021 clasificarea si codificarea deseurilor , inclusiv a deseurilor periculoase se realizeaza potrivit:

- Deciziei Comisiei 2000/ 532/ CE din 3 Mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/ 3/CE de stabiliere a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 , alin (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE  a Consiliului de stabiliere a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art.1 , alin (4) din Directiva 91/ 689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase , cu modificarile ulterioare;

- Anexei 4.

- se va institui evidenta gestiunii deseurilor evidentindu-se atat cantitatile de deseuri rezultate, cat si modul de gestionare a acestora si se vor raporta catre autoritatea locala de mediu;

- conform art.4  si art. 21  din OUG nr. 92/2021, producatorii si detinatorii de deseuri au obligatia de a se asigura ca deseurile sunt pregatite pentru reutilizare, reciclare sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

- autovehiculele care vor transporta material pulverulente vor fi acoperite si vor avea usile securizate astfel incat sa se evite spulberarea si/sau imprastierea materialelor transportate in timpul deplasarii;

- deseurile produse se vor colecta separat, pe categorii astfel incat sa poata fi preluate si transportate in vederea depozitarii in depozitele care le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau in vederea unei eventuale valorificari; se vor asigura facilitati de depozitare intermediara in cadrul organizarii de santier, pe tipuri de deseuri, creandu-se premise pentru colectarea selectiva;

- deseurile rezultate din activitate vor fi colectate selectiv in pubele inscriptionate si vor fi preluate de catre serviciile specializate; deseurile reciclabile vor fi valorificate prin agenti economici reglementati din punctul de vedere al protectiei mediului;

- este interzisa incinerarea deseurilor pe amplasament;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toti lucratorii vor fi instruiti in acest sens;

- la finalizarea santierului, respectiv la terminarea lucrarilor de construire a proiectului, se vor indeparta toate deseurile de pe amplasament.

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii prevazute in Avizul de gospodarire a apelor

- se vor solicita si obtine, inainte de inceperea lucrarilor, toate avizele si autorizatiile necesare, conform legislatiei in vigoare;

- Se interzice orice evacuare de ape uzate epurate sau neepurate in acvatoriul portuar, in Marea Neagra si in subteran. Nu se admite solutia de evacuare in subteran a apelor uzate epurate;

- In timpul executarii lucrarilor sa nu afecteze in nici un fel  calitatea apei din acvatoriul portuar si din afara acestuia si stabilitatea constructiilor hidrotehnice existente;

- Dupa finalizarea lucrarilor se va elibera amplasamentul de orice fel de obstacole, materiale sau alte deseuri si terenul se va aduce la statrea initiala;

- In cazul producerii unor poluari accidentale in timpul executiei lucrarilor, beneficiarul va anunta imediat Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral, intreaga raspundere din punct de vedere al depoluarii zonei si suportarii eventualelor costuri revine beneficiarului si constructorului;

- In timpul executiei lucrarilor, sa aiba in permanenta in dotare material absorbant de produse petroliere pentru interventia operativa in caz de poluare accidentala;

- Alimentarea cu carburanti si lubrefianti a utilajelor si autovehiculelor, precum si interventiile tehnice asupra acestora, se vor face in locuri special amenajate;

- Responsabilitatea privind alegerea solutiei si dimensionarea lucrarilor revine, integral, beneficiarului si proiectantului lucrarilor;

- Beneficiarul are obligatia să anunțe in scris ABADL, data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta, precum si data de finalizare a acesora;

- Sa permita accesul personalului de gospodarire a apelor in incinta obiectivului, in scopul indeplinirii atributiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificata si completata;

- Avizul de gospodarire a apelor isi mentine valabilitatea pe toata durata de realizare a lucrarilor, daca executia acestora a inceput in cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia si daca au fost respectate prevederile inscrise in aviz, in caz contrar avizul isi pierde valabilitatea;

- Daca pe parcursul derularii investitiei, apar modificari ale datelor care au stat la baza emiterii prezentului aviz, se va solicita aviz de gospodarire a apelor modificator, conform prevederilor Ordinului Ministerului Apelor si Padurilor nr. 828/04.07.2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare, retragere a avizului de gospodarire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, aprobarea Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse avizarii, precum si a Continutului cadrul al Studiului de evaluare a aimpactului asupra corpurilor de apa.

Conditii necesare  a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

- organizarea de șantier se va amplasa pe o suprafață de teren judicios planificată, astfel încât terenul afectat să fie de dimensiuni minime, fără afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut; se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curățarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzătoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

- In timpul  exploatarii:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr.352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- OUG nr. 92/2021, privind regimul deseurilor;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje si Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr.878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

- Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate care se vor evacua în reţeaua de canalizare a S.C. RAJA S.A. Constanţa vor fi conform prevederilor H.G. 188/2002 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, modificat şi completat prin H.G. 352/2005, NTPA 002.

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- pentru dezafectarea proiectului se va realiza un proiect de dezafectare, care va prevedea cel puţin următoarele:

- colectarea pe categorii a deşeurilor generate pe amplasament din activitatea de dezafectare şi evacuarea acestora cu respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021;

- demolarea structurilor subterane, conform prevederilor proiectului de dezafectare aprobat în condiţiile legii;

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului;

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 06.04.2022, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 17.08.2022 - etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare locale ( National):  depunerea solicitării acordului de mediu – 25.02.2022,  etapa de incadrare – 08.04.2022, depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice –06.07.2022, anunţ public privind emiterea acordului de mediu –26.08.2022;

# -Raportul la studiul de impact asupra mediului, a fost elaborat de evaluator de mediu: BAICONS IMPEX S.R.L; subcontractant: EPC CONSULTANTA DE MEDIU SRL., certificat nr. 261/07.06.2022, 260/07.06.2022; 262/07.06.2022;

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, din data de 11.08.2022;

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica;

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

| Factorul de mediu | Amplasament puncte de monitorizare | Puncte de monitorizare | Parametrii monitorizaţi | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA DE CONSTRUCŢIE |
| Apă | Organizările de şantier | Organizarea de şantier din: Portul Constanţa Nord Zona B; Portul Constanţa Nord Mol V; Portul Constanţa Sud, staţia Agigea Nord; Portul Constanţa Sud Terminal Ferry Boat, capătul X; Port Constanţa Sud Terminal Ferry Boat; Zona de interes din afara portului, staţia Valu lui Traian; Zona de interes din afara portului, staţia Palas. | Parametrii de calitate a apei conform NTPA- NTPA-002. | Lunar pe toată perioada activă a organizărilor de şantier şi a fronturilor de lucru |
| Aer | Fronturi de lucru amplasate în apropierea zonelor locuite Organizări de şantier | Organizarea de şantier din: Portul Constanţa Nord Zona B; Portul Constanţa Nord Mol V; Portul Constanţa Sud, staţia Agigea Nord; Portul Constanţa Sud Terminal Ferry Boat, capătul X; Port Constanţa Sud Terminal Ferry Boat; Zona de interes din afara portului, staţia Valu lui Traian; Zona de interes din afara portului, staţia Palas. În fronturile de lucru din proximitatea zonelor locuite (în special zona Municipiului Constanţa, Agigea, Sanatoriu Agigea, Staţiunea Zoologică Marină Agigea şi Valu lui Traian. | NO2; SO2; pulberi în suspensie; pulberi sedimentabile. | Lunar pe toată perioada activă a organizărilor de şantier şi a fronturilor de lucru |
| Sol | Organizări de şantier Platforme tehnologice | Organizarea de şantier din: Portul Constanţa Nord Zona B; Portul Constanţa Nord Mol V; Portul Constanţa Sud, staţia Agigea Nord; Portul Constanţa Sud Terminal Ferry Boat, capătul X; Port Constanţa Sud Terminal Ferry Boat; Zona de interes din afara portului, staţia Valu lui Traian; Zona de interes din afara portului, staţia Palas. În zonele în care vor fi amplasate platformele tehnologice prevăzute în proiect. | pH; Hidrocarburi totale din produse petroliere; Metale grele. Prelevările de probe vor fi realizate din minim 2 puncte de prelevare situate la distanţe diferite faţă de fronturile de lucru/organizările de şantier (ex: 25 m şi 50 m), de la o singură adâncime (mică adâncime, 5 – 10 cm). | Anual şi în cazul poluărilor accidentale |
| Zgomot | Fronturi de lucru amplasate în apropierea zonelor locuite Organizări de şantier | Municipiul Constanţa; Localitatea Valu lui Traian; Localitate Agigea; Localitate Sanatoriu Agigea; Staţiunea Zoologică Marină Agigea. | Nivelul de zgomot dB (A) | Lunar pe toată perioada activă a organizărilor de şantier şi a fronturilor de lucru |
| ETAPA DE OPERARE |
| Apa | Separatoarele de hidrocarburi din afara Portului Constanţa (evacuare în văi nepermenente) | Toate punctele de evacuare în văi nepermanente; | Parametrii de calitate a apei conform NTPA-001 | Trimestrial în primii 2 ani de operare |
| Zgomot | În interiorul localităţilor intersectate de calea ferată. | Municipiul Constanţa; Localitate Valu lui Traian; Localitate Agigea; Localitate Sanatoriu Agigea; Staţiunea Zoologică Marină Agigea. | Nivelul de zgomot dB(A) | Anual în primii 2 ani de operare |
| ETAPA DE DEZAFECTARE |
| Pentru etapa de dezafectare, programul de monitorizare va fi similar celui din etapa de execuţie. |

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- cerere si notificare;

- Memoriu de prezentare;

- Raport la studiul de impact asupra mediului;

- Dovada achitarii tarifului .

- Coordonatele Stereo 70;

- Plan de incadrare in zona ;

- Plan de situatie;

- Punctele de vedere exprimate de membrii CAT pe parcursul procedurii;

Avize, acte emise de alte autorităţi:

- Aviz ABADL nr. 21/28.02.2022;

- Certificat de Urbanism nr. 50/22.06.2020;

- Aviz Garda Forestiera  nr. 7465/29.06.2021;

- Aviz RNP-ROMSILVA Directia Silvica Constanta-OS Murfatlar nr. 1095/07.05.2021;

- Aviz CN APM SA  Constanta nr. 186/05.11.2021;

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                              ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                        Lavinia  Monica  ZECA

###### Intocmit,

consilier Camelia COSTACHE

Prezentul acord contine 55 pagini si s-a redactat in trei exemplare.