ACORD DE MEDIU

Nr. …………. din 28.02.2023

Ca urmare a cererii adresate de DOBROGEA PIGLETS SRL, cu sediul in municipiul Mangalia, str. Rozelor nr. 19, bl. C18A, sc. B, et. 2, ap. 21, judetul Constanta, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 7357 RP din 21.10.2022, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul „ INFIINTARE FERMA DE REPRODUCERE SUINE SI CRESTERE TINERET PORCIN” , amplasat in orasul Negru Voda, str. DC14 fost sat Graniceru, lot 1, județul Constanța, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 1 la pct. 17, lit. b si c.

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasament

Amplasamentul analizat este situat în intravilanul localității Negru Vodă, în partea de Est a orașului, adiacent DC 14‐ drum ce face legătura cu satul Darabani .

Terenul are o suprafață de 217.449,00 mp, fiind identificat cu numărul cadastral 105263,  înscris în cartea funciară 105263 UAT Negru Vodă și aparține domeniului privat al orașului  Negru Vodă. Pentru această suprafață s-a constituit drept de superficie pe o perioadă de 25 (douăzeci și cinci) de ani în favoarea societății DOBROGEA PIGLETS SRL.

Conform certificatului de urbanism nr. 71 din 18.10.2022 , terenul este înregistrat la categoria de folosință arabil, cu funcțiunea dominantă agro-industrială, iar funcțiunea complementară este de dotări aferente funcțiunii agro industriale. Din punct de vedere al încadrării în planurile de urbanism aprobate, amplasamentul se află în zona reglementată prin PUG aprobat cu HCL Negru Vodă  nr. 9/28.03.2000.

Lotul pe care se vor amplasa construcțiile viitorului obiectiv zootehnic are următoarele vecinătăți:

- Nord: drum comunal Dc 14

- Sud: Teren Agricol

- Vest: Drum de exploatare

- Est: Teren Agricol

Amplasamentul este situat situat la aproximativ 3,2 km est de zona de locuințe a orașului Negru Vodă, la aproximativ 1,8 km vest de zona de locuințe din satul Darabani și la cca. 3,15 km sud de fosta fermă Darabani.

În zonă predomină terenurile agricole și nu există rețea de apă, de canalizare sau de alimentare cu gaze.

Terenul este accesibil din DC14, drum asfaltat, ce mărginește amplasamentul la nord.

Proiectul realizat a ținut cont de capacitatea dorită de beneficiar, adică 3000 scroafe și 25 vieri, cu scopul final de a vinde cca. 18.000 purcei cu greutate de 25-30 kg.

Tehnologia moderna ce va fi utilizata in cadrul fermei, va conduce la obtinerea de porci de calitate superioara, in concordanta cu cerintele pietei. In aceasta situatie, tehnologia folosita va contribui direct la productivitatea sporita a muncii si implicit la operarea fermei in conditii de rentabilitate economica ridicata, la realizarea unor conditii optime de lucru, precum si la protectia mediului.

Conform memoriului pus la dispoziție de proiectant, situația ocupărilor definitive de teren în cazul realizării proiectul va fi următoarea :

Bilanțul teritorial

| SUPRAFAŢA TERENULUI - 217.449,00 mp din acte și măsurători cadastrale |
| --- |
| SUPRAFEŢE | EXISTENT | PROPUS |
| Suprafaţa construită | 0,00 mp | 27.096,15 mp |
| Suprafaţa desfăşurată | 0,00 mp | 27.456,40 mp |
| P.O.T. | 0,00 % | 12,46% |
| C.U.T. | 0,00 | 0,1262 |

Suprafața rămasă liberă la finalizarea construcției va fi curățată și amenajată cu spații verzi. Astfel se vor asigura la sol aproximativ 100.000 mp de spatii verzi., aproximativ 50% din suprafata terenului.

Toate cladirile aferente fermei nou construite vor fi conforme standardelor comunitare in domeniu, indeplinindu-se toate conditiile de protectie a mediului impotriva poluarii, de depozitare si gestionare a gunoiului, conditiile sanitare, sanitar-veterinare, precum si cele de protectie si bunastare a animalelor.

Ferma pentru reproducere suine și creștere tineret porcin va avea următoarele componente (anexa 6):

Tabelul nr. 2

| Tip construcție | Dimensiuni | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| Spațiu anexă | suprafața construită: 150 m2 suprafața desfășurată: 300 m2 regim de înălțime: parter +mansardă | compartimentare interioară parter: hol acces magazie echipamente, scule cameră tablouri electrice depozit echipamente lucru vestiare pe sexe dușuri pe sexe doua grupuri sanitare doua camere de odihna compartimentare interioară mezanin: hol acces depozit medicamente depozit detergenți depozit echipamente electrice/mecanice uscător băi |
| Filtru sanitar Utilizat în vederea realizării condițiilor de securitate biologică | suprafața construită: 210 m2 suprafața desfășurată: 420 m2 regim de înălțime: parter + 1E | compartimentare interioară parter: vestiare pe sexe /zona murdară vestiare pe sexe /zona curată grupuri sanitare pe sexe sală de mese bucătărie debara frig compartimentare interioară etaj birou medic veterinar gestație birou medic veterinar tineret birou medic veterinar maternitate birou șef de fermă farmacie |
| Fosă septică spațiu anexă și filtru sanitar | V= 25 mc | Executată subteran, din beton armat, prevăzută cu guri de vizitare pentru facilitatrea vidanjării |
| Hală carantină suine | suprafața construită: 650 m2 suprafața desfășurată: 650 m2 regim de înălțime: parter | hol tehnic acces camera carantină capacitate 720 locuri |
| Hală vieri | suprafața construită: 340 m2 suprafața desfășurată: 3400 m2 regim de înălțime: parter | hol tehnic acces camera vieri laborator cameră montă capacitate 25 buc. |
| Hală inseminare/gestație scroafe | suprafața construită: 4900 m2 suprafața desfășurată: 4900 m2 regim de înălțime: parter | hol tehnic acces camera montă cameră pregestație cameră gestație magazie capacitate 1145 buc. |
| Hală gestație scoafe | suprafața construită: 4900 m2 suprafața desfășurată: 4900 m2 regim de înălțime: parter | hol tehnic de acces cameră gestație 1 cameră gestație 2 cameră spital magazie 1140 buc. |
| Hală maternitate/ scroafe lactante | suprafața construită: 4900 m2 suprafața desfășurată: 4900 m2 regim de înălțime: parter | hol tehnic de acces 5 camere maternitate (715 buc.) hol maternitate |
| Hală purceluși x 2 buc | suprafața construită: 4900m2 S constr.tot :9800 m2 suprafața desfășurată: 4900 m2 S desf.tot: 9800 m2 regim de înălțime: parter | hol tehnic acces 8 camere tineret/hală hol hala tineret capacitate 9000 buc./hală |
| Necropsie | suprafața construită: 90 m2 suprafața desfășurată: 90 m2 regim de înălțime: parter | compartimentare interioară: filtru sanitar necropsie depozit frig magazie |
| Fosă septică necropsie | V=6 mc | Executată subteran, din beton armat, prevăzută cu guri de vizitare pentru facilitatrea vidanjării |
| Șopron hrană animale | suprafața construită: 397 m2 suprafața desfășurată: 397 m2 regim de înălțime: parter |  |
| Filtru mașină transport purceluși | suprafața de 92,00mp | Echipament pentru dezinfectarea masinilor înainte de preluarea purcelușilor. Echipamentul pornește automat la trecerea vehiculului și se oprește automat după trecerea lui. Dezinfectarea este rapidă: pulverizare de lichid în decurs de 2 secunde |
| Holuri tehnologice acces hale | Suprafața de 670 mp |  |
| Cântar rutier | suprafața de 18,00 mp | Realizat sub forma unei platforme betonate echipata cu utilajele si automatizarile specifice acestui tip de constructie. |
| Bazine dejecții – 2 buc. | V= 300 mc fiecare Vtot = 600 mc | construcții subterane, din beton armat cu platforma de la bază și pereții laterali impermeabilizate, prevăzute cu gură de vizitare pentru vidanjare |
| Lagune dejecții – 2 buc. | V=30.000 mc fiecare Vtot = 60.000 mc | bazine din pământ formate dintr-un compartiment, cu capacitatea utilă de aprox 30.000 mc fiecare, izolate cu membrană (polietilenă sau polipropilenă de înaltă densitate ori din cauciuc impermeabil cu întărituri din poliester, rezistentă sporită la tracțiune, rupere, exfoliere și flexibilitate la temperatură scăzută min.- 35grade), impermeabilă, termosudabilă, ancorată la partea superioară a taluzului cu un inel perimetral din nisip compactat, îngropat în taluz. |
| Platformă dejecții solide | S= 1.125 mp | Aceasta se va realiza din piatra sparta cu grosimea compactata de 15 cm, stratul de beton va fi de min 10 cm. |
| Puț /puțuri forate și Rezervor apă pentru asigurare rezervă intangibilă de apă | put forat la adâncimea de 200 m, echipat cu pompă rezervor de apă tampon cu volum de 300mc, metalic, așezat pe radier din beton armat dimensiuni radier 11x11m diametru rezervor 10m inaltime rezervor 4m | Al doilea foraj va fi executat în situația în care debitul obținut după execuția și testarea F1 nu asigură necesarul de apă stabilit de proiect |
| Trotuare de incintă impermeabile | 2.905 m2 | Acestea se vor realiza din piatra sparta cu grosimea compactata de 15 cm, stratul de beton va fi de min 8 cm |
| Platforme rutiere incintă | 5.800 m2 | Sistemul rutier de incinta va fi executat din: - 10 cm beton rutier - 20 cm piatra sparta - 25 cm balast geotextil pentru drumuri - 10 cm strat strat de forma din balast |
| Spații plantate | 100.000 mp (aproximativ 50% din suprafata terenului) | Suprafața rămasă liberă la finalizarea construcției va fi curățată și amenajată cu spații verzi |
| Împrejmuire teren | înălțime : 2 m lungime 2.295 m | fundatie din beton in care se fixeaza stalpi metalici de sustinere si pabori din plasa bordurata si zincata. |
| Împrejmuire hale (delimitare zonă cu restricție sanitară) | inălțime: 2 m lungime 950 m | fundatie din beton in care se fixeaza stalpi metalici de sustinere si pabori din plasa bordurata si zincata. |

# Halele adăpost porcine vor fi realizate astfel:

- sistemul constructiv este format din: cadre din beton si metal, stalpi din beton armat, grinzi, pane, contravantuita vertical in plan transversal si longitudinal din metal, si orizontal in planul acoperisului;

- Invelitoarea si inchiderile perimetrale sunt din panouri cu termoizolatie de 10 cm. Soclul se va realiza pana la inaltimea de 1m din beton armat pentru evitarea degradarii peretilor de compartimentare si exterior

- pardoseala de 15 cm grosime, se va realiza prin driscuire mecanica, cu un strat de uzura din cuart, de min. 3 mm grosime și se executa din panouri de beton sprijinite pe o stuctura din beton armat. Panourile sunt prevazute cu fante prin care dejectiile se scurg in bazinul colector executat sub pardoseala. In zona spatiilor pentru personal si sectia de procesare, pardoseala se executa din placi ceramice.

- Fundatiile sunt izolate sub stalpi, formate din bloc si cuzinet, si legate prin grinzi din beton armat.; acestea se vor turna peste un strat de beton de egalizare de 5 cm C6/7.5 (B50). Fundatiile se vor turna din beton C16/20(B250). Adancimea de fundare este Df = -1,30 m dimensiune raportata la cota terenului natural CTN.

- Finisajul exterior: panouri termoizolante

- Finisajul interior: in zona halelor panouri termoizolante pe care se aplica un strat de vopsea, pentru curatare periodica.

# Spațiul anexă, filtrul sanitar și camera necropsie vor fi realizate din:

- zidarie portanta de BCA (samburi + centuri din beton armat) cu grosimea de 25 cm, intarita cu samburi si centuri din beton armat.

- Peretii sunt realizati din BCA.

- Planseele sunt executate din beton armat.

- Invelitoarea va fi realizata din tigla metalica pe sarpanta de lemn.

- Fundatiile vor fi de tip talpi continue sub ziduri si se vor realiza din beton armat.

Toate elementele din lemn se vor trata anti-insecte, anti-fungicide și anti-foc (prin ignifugare trebuie asigurată o rezistență la foc de min. 1h). Materialul lemnos de rășinoase va fi de calitate superioară (clasa extra) conform STAS 1949/86: uscat, fără putregai, neregularități, crăpături în lungul fibrelor, noduri, zone îmbibate cu rășină, etc.

Asigurarea utilităților

Alimentarea cu apă

Întreaga zonă, atât cea supusă studiului cât și cea învecinată, este una cu funcțiune agricolă. In zona amplasamentului nu exista un sistem de alimentare cu apa si canalizare, centralizat de aceea prin proiect se propune realizarea pe amplasament a unui  sistem propriu  de alimentare cu apa al fermei  bazat pe surse proprii de alimentare. În acest sens inițiatorii proiectului au solicitat/au obținut  avizul de gospodărire a apelor .

Sistemul de alimentare cu apă va cuprinde:

- Sursa de apa

Alimentarea cu apa a cladirilor si a instalatiei pentru stingerea incendiilor se va efectua dintr-un put propus in incinta, sau 2 puturi forate in situatia in care dupa executia primului foraj, nu este asigurat debitul de apa necesar pentru activitățile din fermă, de cca. 3,0 l/s. (10,8 mc/h)

Pentru acoperirea necesarului de apa, se propune executarea in incinta amplasamentului fermei, a doua foraje de explorare – exploatare de medie adancime, avand aceleasi caracteristici constructive, amplasate la distanta de cca. 200 m intre ele.

Forajele vor fi executate la adancimea de 200 m, in sistem hidraulic rotativ, avand ca obiectiv captarea orizontului acvifer cantonat in partea superioara a depozitelor barremian – jurasice, formate in aceasta zona din calcare albe, rareori galbui, cu aspect cretos, pe alocuri fosilifere, care trec la calcare cu o structura pseudoolitica si spre baza la  dolomite calcaroase, brun-galbui, rareori cenusii, fisurate si calcare marnoase, cenusii-albicioase, ce trec la calcare si calcare dolomitice, albicioase, cenusii-verzui;

Al doilea foraj va fi executat in situatia in care debitul obtinut dupa executia si testarea forajului F1, nu asigura necesarul de apa stabilit de proiect.

Forajul va fi echipat cu o pompa submersibila tip  Pedrollo, avand caracteristicile:

- Putere: 5,5kw

-  Debit : 9,6 – 8,4 mc/h;

-  Inaltime de pompare : H = 128 m – 150 m CA

- Rezervorul de inmagazinare

Langa putul forat se va amplasa gospodaria de apa pentru compensare zilnica  a consumului de apa si pentru stingerea incendiilor, formata dintr-un rezervor de inmagazinare ingropat, cu capacitatea de 300 mc din care rezerva de incendiu va avea o capacitate de 108mc.

Din putul forat, apa va fi pompata in rezervorul de inmagazinare printr-o conducta de aductiune cu Dn 100 mm (PE 110 mm) montata subteran.

- Statia de pompare

Distributia apei la consumatorii din ferma va fi  realizata prin intermediul unei statii de pompare  a apei, cu dimensiunile 4,0 x 5,0 m, in montaj ingropat avand doua pompe 1A+1R fiecare cu un debit de 2,5 l/s si o inaltime de pompare de 35 mcA, pentru asigurarea necesarului de apa la consumatorii fermei si doua pompe 1A+1R fiecare cu un debit de 10,0 l/s si o inaltime de pompare de 50 mcA, pentru instalatia de stingere a incendiilor.

- Reteaua de distributie

Alimentarea cu apa potabilă si tehnologică, a consumatorilor din ferma va fi realizată prin intermediul unei rețele de distributie formata dintr-o conducta principala de distributie HDPE 100 montată subteran, cu lungimea de 425 m, care leaga statia de pompare cu capatul cladirii principale. De la conducta principala de distributie de apa se vor alimenta cu apa halele de productie si cladirile secundare, prin racorduri subterane din polietilena, cu diametrul de Dn 50mm.

Camera necropsie si corpul  tehnic vor fi alimentate cu apă prin intermediul unor racorduri subterane din polietilena, cu diametrul  Dn 25mm .

Reteaua de apa pentru stingerea incendiilor se va realiza de asemenea cu conducte polietilena de inalta densitate HD PE 100, cu diametrul de 160 mm (Dn 150 mm) in lungime de 200 m, montate subteran si va porni de la statia de pompare apa antiincendiu, situata langa rezervorul de apa si cladirea principala, respectiv hidrantii exteriori de incendiu, amplasati pe langa calea de acces principala din incinta. Pe partea stanga a caii principale de acces ce traverseaza ferma se vor amplasa 11 hidranti de incendiu exteriori supraterani, la distanta minima de 5 m fata de cladiri si 2 m fata de calea de acces. Alimentarea cu apa a rezervorului din cadrul gospodariei de apa se va realiza din conducta de refulare de la puturile forate, din polietilena HDPE 100, cu diametrul de  90mm (Dn 75 mm) montata subteran, cu lungimea de 50 m (de la F1).

Necesarul de apa al obiectivului proiectat este următorul:

Necesarul de apa

- Q zi med. = 108,15 mc/zi;

- Q zi max. = 135,19 mc/zi (1,57 l/s);

- Q or.max = 14,08 mc/h (3,91 l/s);

Cerinta de apa

- Qs zi med = 121,35 mc/zi (1,41 l/s);

- Qs zi max = 151,69 mc/zi (1,76 l/s)

Apa pentru refacere rezervei de incendii = 2,25 mc/h (0,63 l/s).

Total cerinta anual :

- Qs zi med = 44.292,75 mc

Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate de la ferma se va face divizat, in functie de natura si provenienta acestora, astfel :

- apele uzate menajere din spatiul anexa, se vor colecta prin conducta PVC‐KG 110 mm, pozata subteran pana la fosa septica vidanjabila V = 10 mc, amplasata in apropierea cladirii din care provin apele respective, de unde vor fi evacuate periodic prin vidanjare.

- Evacuarea apelor uzate menajere de la cladirile filtrului sanitar, centrala termica și camera necropsie, se va face la un bazin vidanjabil proiectat, cu volumul  V = 25 mc, amplasat in imediata vecinatate a celor 2 cladiri deservite, prin retele de canalizare menajera PVC KG cu diametrul de 110 mm, in lungime totala cumulata de 35m, montata ingropat, cu panta corespunzatoare catre bazine.

Debitele de ape uzate evacuate sunt:

- Qu zi med. = 0,60 mc/zi

- Qu zi max. = 0,75 mc/zi.

- Qu anual = 219 mc

- Apele uzate tehnologice, cu dejectii animale, provenite din cladirile principale de reproductie si crestere, se vor colecta gravitational prin conducte PVC KG cu diametrul de 250 si respectiv 300 mm, intr-un bazin colector V1=300mc. Din primul bazin colector, apele dejective sunt evacuate prin pompare în al doilea bazin colector V2=300 mc, amplasat lângă lagunele de dejecții.

De la bazinul colector V2 evacuarea apelor uzate tehnologice cu dejectii (după omogenizarea conținutului cu ajutorul a două mixere submersibile) se va face prin statia de pompare la cele doua bazine de stocare dejectii tip laguna, cu o capacitate de 30.000 mc/fiecare, prin conducte de canalizare sub presiune cu diametrul de 160 mm (Dn 150mm). Pe traseul conductelor, între  cele doua bazine de stocare există camin de vane de unde se realizeaza dirijarea dejectiilor. Capacitatea totală de stocare a lagunelor va fi de 60.000 mc. Conducta de canalizare sub presiune se va realiza din tevi de polietilena montate ingropat, iar in caminul de vane subteran din beton armat se vor monta 2 vane cu clapeta fluture protejate anticoroziv.

Capacitatea de stocare a fost calculată în functie de specia de animale și sistemul de creştere, având în vedere acoperirea unei perioade de stocare de 6 luni pentru dejectii. Datorită condițiilor de realizare a sistemului de colectare, stocare și tratare dejecții, proiectul îndeplinește cerințele minime obligatorii de respectare a bunelor practici agricole privind gestionarea dejecțiilor.

Dejecţiile pot fi considerate deşeuri de producţie până se stabilizează (fermentează), după care constitue un îngrăşământ valoros pentru fertilizarea solului. După fermentare dejecţiile vor fi folosite la fertilizarea terenurilor agricole din zonă, prin încheierea de contracte cu deținătorii acestora.

- Dejecțiile solide în amestec cu resturi de paie provenite din hala vieri vor fi evacuate periodic pe o platformă betonată cu S= 1125 mp și vor fi utilizate ca îngrășământ organic pe terenuri agricole. Platforma betonată va fi amplasată între cele două lagune, iar scurgerea fracțiunii lichide se va face prin rigolă în bazinul colector V2 = 300 mc.

Evacuarea apelor pluviale

Apele meteorice colectate de pe acoperis, considerate conventional curate, platforme și drumuri, vor fi dirijate prin rigole deschise direct către canalul pluvial de la marginea proprietatii.

Funcționarea obiectivului nu presupune deversarea sau infiltrarea lentă în subteran de ape uzate, nici descărcări de ape uzate în rețele de canalizare ale localităților învecinate sau în receptori naturali.

Alimentarea cu energie electrică

Obiectivul se va alimenta cu energie electrică de la linia electrica aeriana aflata pe terenul fermei. In functie de solutia tehnica stabilita de catre Electrica SA se va realiza racordul electric, care poate sa fie aerian sau subteran.

In cadrul fermei se va monta un post de transformare propriu, propus, de 20/0,4 kV si capacitatea de 80-160 kVA, montat pe un stâlp din beton armat SE 8 sau similar, amplasat la limita de proprietate. De la postul de transformare, respectiv dulapul de distributie de joasa tensiune amplasat la baza stilpului, se vor alimenta cladirile din incinta prin cabluri subterane realizate cu cablu de energie armat, pentru tensiuni sub 1 kV, tip CYAbY, CYEAbY sau NYCWY, de 5x50 mmp pentru hale de reproductie.

Iluminatul exterior se va realiza cu stilpi din teava OL cu corpuri de iluminat cu becuri fluorescente sau leduri compacte de 50 W, legate pe o retea subterana realizata cu cablu de energie armat, pentru tensiuni sub 1 kV, tip CYAbY, CYEAbY sau NYCWY, de 3x4 mmp.

Alimentare cu energie termica a obiectivelor se va realiza de la centrala termica proprie, cu funcționare pe lemne, amplasata intr-o cladire cu regim de inaltime P+M, prin retele termice subterane, realizate din tevi preizolate Dn 100 mm (tur+retur), intre cladirea filtrului sanitar si centrala termica. Halele vor avea propriul sistem de incalzire prin intermediul utilajelor de hale.

Lucrări necesare organizării de șantier

Organizarea de şantier se va face cu respectarea tuturor cerinţelor impuse de legislaţia naţională privind protecţia mediului: staţionare vehicule şi utilaje, vestiare personal, deşeuri menajere etc. Organizarea de şantier va ființa o perioadă scurtă de timp şi pe o suprafaţă limitată, ȋn incinta amplasamentului analizat şi nu se va amenaja ȋn zona de protecţie standard a forajului de alimentare cu apă.

Organizarea de şantier va cuprinde:

- Zona de vestiare: se vor amplasa două containere ce vor găzdui biroul organizării de șantier și vestiare în containere uzinate cu dotări minime pentru muncitori; apa potabilă va fi asigurată în recipiențe tip La Fântâna; zona va fi dotată cu toalete ecologie a căror vidanjare se va face periodic de căter societăți specializate, autorizate;

- Zona pentru staţionarea utilajelor/mijoacelor de transport va fi organizată pe platformă betonată; întreţinerea acestora se va executa în unităţi service specializate autorizate (service auto).

- Zonă de depozitare a echipamentelor şi materialelor va fi astfel organizată încât să fie limitat impactul datorat deplasărilor vehiculelor, iar transportul materialelor și echipamentelor să fie cât mai eficient;

- aprovizionarea șantierului cu materiale de construcție se va face ritmic pentru a se evita formarea de stocuri pe amplasament;

- Zonă de depozitare temporară a solului rezultat din decopertările necesare realizării drumului şi a fundaţiilor construcţiilor; acesta va fi refolosit pentru refacerea terenului după finalizarea construcţiilor.

- Surplusul rezultat din excavări nu se va depozita în incintă, acesta fiind transportat ritmic pe măsura desfășurării lucrărilor, în locurile desemnate de Primărie prin Autorizația de construire;

- Zonă de depozitare temporară a deşeurilor din faza de construcţie: Deşeuri rezultate (metale/amestecuri metalice, ambalaje, lemn, deşeuri menajere etc.) vor fi colectate separat şi stocate temporar ȋn containere/recipiente adecvate, urmând a fi predate periodic în vederea reciclării/eliminării, unor societăți autorizate pentru acest gen de activități;

- se va realiza împrejmuirea provizorie a organizării de șantier pentru a securiza șantierul și pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate;

- la ieșirea din zona de lucru se va asigura curățarea roților autovehiculelor înainte ca acestea să pătrundă pe drumurile publice;

- titularul va avea obligația de a urmări modul de respectare a legislației de mediu în vigoare pe toată perioada de execuție a lucrărilor și de a lua toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafață, a solului sau a aerului.

Organizarea de şantier se va face în sistemul „fluxuri în lanţ” – desfăşurarea fluxurilor tehnologice fiind următoarea:

- lucrări de împrejmuire

- lucrări de infrastructură

- lucrări de suprastructură

- lucrări de închidere şi compartimentare

- lucrări de tâmplărie şi finisaje

- lucrări de amenajare exterioară.

Se impune :

    - asigurarea accesului  controlat;

    - amenajarea unui container ca vestiar pentru muncitori. Alimentarea cu apă se va asigura prin achiziționarea de apă îmbuteliată. Se vor folosi toalete ecologice pentru igiena muncitorilor;

    - amenajarea unei platforme pentru depozitarea deșeurilor;

    - desemnarea spațiilor pentru depozitarea materialelor, echipamentelor și utilajelor în condițiile specificate de furnizori, urmărindu-se paza și protecția acestora;

    - la ieșirea din zona de lucru se va asigura curățarea roților autovehiculelor înainte ca acestea să pătrundă pe drumurile publice;

    - titularul va avea obligația de a urmări modul de respectare a legislației de mediu în vigoare pe toată perioada de execuție a lucrărilor și de a lua toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafață, a solului sau a aerului.

Activitati de dezafectare

Terenul este liber de constructii. In aceasta etapa nu sunt prevazute lucrari de dezafectare.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Amplasamentul se află în zona reglementată prin PUG aprobat cu HCL Negru Voda  nr. 9/28.03.2000. Astfel, terenul este înregistrat la categoria de folosință arabil, cu  functiunea dominanta agro-industriala iar functiunea complementara este de dotari aferente functiunii agro industriale.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Analiza alternativelor

Alternative privind alegerea amplasamentului

La analiza alternativelor s-au avut in vedere mai multi factori de influenta asupra productivitatii vizate si reducerii cheltuielilor : caracteristicile topografice, geotehnice si hidrologice ale terenului, clima, sursa de furaje, sursa de apa potabila, epurarea si evacuarea apelor reziduale, apropierea de caile de transport, locul de desfacere a productiei, sursa de energie electrica, forta de munca, distanta fata de zonele locuite etc.

Amplasamentul proiectului a fost ales din mai multe variante de loturi, în funcție de factorii enumerati.

Avantajele alternativei selectate pentru prezentul proiect sunt următoarele:

- terenul este situat la mare distanta fata de asezarile umane și fata de zonele protejate;

- terenul este uscat şi stabil, în zonă nivelul pânzei freatice fiind scăzut;

- exista un acces facil la teren, din DC 14, ceea ce permite o aprovizionare ritmica si usoara a fermei cu materii prime și permite desfasurarea fara dificultati a fluxurilor de suine (intrari-iesiri);

- permite depozitarea întregii cantități de dejecții și asigura un acces facil la incarcarea materialului final in utilajele destinate transportului si imprastierii lui in brazda.

- Oferă posibilitatea racordării facile la rețeaua Sistemului Electric Național.

Alternative privind realizarea proiectului

Din punct de vedere al tehnologiei propuse aceasta corespunde cerințelor și prevederilor documentelor de referință privind cele mai bune tehnologii disponibile și legislației europene, astfel încât utilajele și echipamentele specifice să corespundă din punct de vedere tehnic și economic cerinței beneficiarului.

Din punct de vedere al tehnologiei propuse aceasta corespunde cerinţelor şi prevederilor documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnologii disponibile şi legislaţiei europene.

Avantajele procesului tehnologic selectat pentru prezentul proiect sunt următoarele:

- Permite realizarea de productii mari, constante si ritmice

- echipamentele destinate porcinelor au fost alese în funcţie de comportamentul şi dimensiunile animalelor

- se inlatura posibilitatea de a se produce accidente prin scurgerea dejectiilor

- permite asigurarea unei densități optime de animale, care să permită dezvoltarea normală și reducerea stresului

- lagunele sunt amenajate cu un “volum de tratament” permanent care permite cresterea si dezvoltarea bacteriana sub actiunea careia materia organica continuta in dejectiile provenite de la suine se descompune si se stabilizeaza;

- Soluția constructivă asigură o suprafaţă mare sub un singur acoperiş, ventilaţie natural prin luminatoare eficientă şi uşor de realizat , viteză de construcţie mare

Varianta aleasă pentru amplasamentul fermei aparținând DOBROGEA PIGLETS S.R.L. respecta valorile limită impuse prin Ord. 119/2014 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind  mediul de viață al populatiei iar tehnologia folosită respectă recomandările BAT din domeniu.

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile Bref aplicabile:  proiectul se incadreaza in prevederile Legea nr. 278/2013, privind Emisiile  Industriale, anexa 1, punctul 6.6;

| NR. CRT. | CERINTA CONFORM DECIZIEI (UE) 2017/302 | Descriere cerinta | Masuri in proiect pentru implementarea cerintei in cadrul noului obiectiv |
| --- | --- | --- | --- |
| CONCLUZII GENERALE PRIVIND BAT |
| 1 | Sisteme de management de mediu | BAT 1. Pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală a fermelor, BAT constau în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care încorporează toate caracteristicile următoare: | La punerea in functiune a obiectivului , titularul proiectului, respectiv titularul activitatii, va implementa in cadrul fermei un sistem de management de mediu, care va include toate caracteristicile enumerate |
|  |  | angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; |  |
|  |  | definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației; |  |
|  |  | planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile; |  |
|  |  | punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție specială: structurii și responsabilității; formării, conștientizării și competenței; comunicării; implicării angajaților; documentației; controlului eficient al proceselor; programelor de întreținere; pregătirii și intervenției în caz de urgență; garantării conformității cu legislația in domeniul mediului. |  |
|  |  | verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție specială: monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referință al JRC privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile IED – ROM); măsurilor corective și preventive; păstrării evidențelor; auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozițiile prevăzute și dacă acesta a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător. |  |
|  |  | revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia; |  |
|  |  | urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate; |  |
|  |  | luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a unei noi instalații și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare; |  |
|  |  | aplicarea cu regularitate a evaluărilor sectoriale comparative (de exemplu Documentul sectorial de referință EMAS). |  |
|  |  | În mod specific pentru sectorul de creștere în sistem intensiv a păsărilor sau a porcilor, BAT trebuie să includă, de asemenea, următoarele elemente în sistemul de management de mediu: punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului (a se vedea BAT 9); punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului (a se vedea BAT 12). |  |
| 2 | Buna organizare interna | BAT 2. Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. |  |
|  |  |  | Amplasarea corespunzătoare a instalației/fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru: a reduce transporturile de animale și de materiale (inclusiv a dejecțiilor animaliere); a asigura distanțe adecvate față de receptorii sensibili care au nevoie de protecție; a lua în considerare condițiile climatice existente (de exemplu vântul și precipitațiile); a lua în considerare capacitatea potențială de dezvoltare ulterioară a fermei; a preveni contaminarea apelor. |  |
|  |  |  | Educarea și formarea personalului, în special pentru: reglementări relevante, creșterea animalelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, gestionarea dejecțiilor animaliere, siguranța lucrătorilor; transportul și împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere; planificarea activităților; planificarea și gestionarea situațiilor de urgență; repararea și întreținerea echipamentelor. | Inainte de punerea in functiune a obiectivului personalul va fi instruit cu privire la toate aspectele mentionate. De asemenea, pe parcursul functionarii obiectivului , se va asigura instruirea periodica a personalului angajat . |
|  |  |  | Pregătirea unui plan de urgență pentru a face față emisiilor și incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. Acesta poate include: un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare și sursele de apă/efluenți; planuri de acțiune pentru intervenție în cazul unor evenimente posibile (de exemplu incendii, scurgeri ale depozitelor de dejecții lichide sau prăbușirea acestora, scurgerea necontrolată din grămezile de dejecții animaliere, scurgeri de combustibil); echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu echipament pentru blocarea drenărilor în teren, îndiguirea șanțurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil). | Pregatirea unui astfel de plan, care sa includa toate elementele mentionate, este parte a procedurii de obtinere a Autorizatiei de Gospodarire a Apelor, la punerea in functiune a obiectivului |
|  |  |  | Verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor, cum ar fi: depozitele de dejecții lichide, la orice semn de deteriorare, degradare, scurgere; pompele pentru dejecții lichide, dispozitive de amestec, separatoare și irigatoare; sistemele de aprovizionare cu apă și furaje; sistemul de ventilație și senzorii de temperatură; silozurile și echipamentele de transport (de exemplu, supape, țevi); sistemele de purificare a aerului (de exemplu, prin inspecții periodice). Acestea pot include curățenia fermei și gestionarea dăunătorilor. | La punerea in functiune a obiectivului va fi elaborat regulamentul de functionare, exploatare si intretinere (RFIE) a obiectivului, care va include efectuarea tuturor lucrarilor de intretinere si verificare a structurilor si echipamentelor, precum si periodicitatea cu care se vor executa acestea |
|  |  |  | Depozitarea animalelor moarte astfel încât să se prevină sau să se reducă emisiile. | Animalele moarte vor fi transportate de catre o firma specializata, la un incinerator de pe raza judetului. Pentru perioada cat sunt stocate in ferma, cadavrele animalelor vor fi depozitate intr-un spatiu special destinat acestui scop(camera frig din cladirea necropsie). |
| 3 | Management nutritional | BAT 3. Pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora: |  |
|  |  | Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili. | Reducerea continutului de proteine brute prin utilizarea unui regim echilibrat in azot |
|  |  | Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. |  |
|  |  | Adăugarea unei cantități controlate de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute. |  |
|  |  | Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat. | Utilizarea de aditivi furajeri |
|  |  | Azotul total excretat asociat BAT, exprimat in kg de N excretat/spațiu pentru animal/an trebuie sa se incadreze in urmatoarele valori : Scroafe (inclusiv purcei) 17,0-30,0 Purcei înțărcați 1,5-4,0 | Tehnicile privind regimul alimentar al animalelor, ce vor fi aplicate in ferma la punerea in functiune a obiectivului, sunt de natura sa reduca cantitatile de azot excretat astfel incat emisiile de N sa se incadreze in limitele asociate BAT |
|  |  | BAT 4 Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |  |
|  |  | Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. |  |
|  |  | Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc cantitatea totală de fosfor excretat (de exemplu fitază). | Utilizarea de aditivi furajeri |
|  |  | Utilizarea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a surselor convenționale de fosfor din furaje. |  |
|  |  | Fosforul total excretat asociat BAT, exprimat in kg de P2O5 excretat/spațiu pentru animal/an trebuie sa se incadreze in urmatoarele valori : Scroafe (inclusiv purcei) 9,0-15,0 Purcei înțărcați 1,2-2,2 | Tehnicile privind regimul alimentar al animalelor, ce vor fi aplicate in ferma la punerea in functiune a obiectivului, sunt de natura sa reduca cantitatile de azot excretat astfel incat emisiile de N sa se incadreze in limitele asociate BAT |
| 4 | Utilizarea eficienta a apei | BAT 5 Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |  |
|  |  |  | Menținerea unei evidențe a utilizării apei. | La punerea in functiune a obiectivului se va institui un registru de evidenta a utilizarii apei. |
|  |  |  | Detectarea și repararea scurgerilor de apă. | Vor fi efectuate verificari periodice ale instalatiilor , conform RFIE( vezi BAT 2 litera e) in vederea detectarii repararii scurgerilor de apa |
|  |  |  | Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor. | Se va aplica |
|  |  |  | Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător (de exemplu adăpători de tip biberon, adăpători circulare, jgheaburi cu apă) pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum). | Se vor utiliza jgheaburi cu apa |
|  |  |  | Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. | Se va aplica , conform RFIE |
|  |  |  | Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apă utilizată pentru curățenie. | Nu se va aplica |
| 5 | Emisii provenite din ape uzate | BAT 6 Pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |  |
|  |  |  | Menținerea suprafeței zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil. | Se va aplica, prin efectuarea zilnica a curateniei in curtea fermei. |
|  |  |  | Reducerea la minimum a consumului de apă. | Se va aplica, prin utilizarea aparatelor de curatare cu inalta presiune si selectarea echipamentelor corespunzatoare pentru adapatori |
|  |  |  | Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. | Se va aplica, apele pluviale conventional curate vor fi colectate separat si evacuate in zonele de spatii verzi din ferma |
|  |  | BAT 7 Pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |  |
|  |  | Scurgerea apelor menajere uzate către un bazin vidanjabil | Se va aplica |
|  |  | Epurarea apelor uzate. | Nu se va aplica |
|  |  | Împrăștierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigații, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bară de împrăștiere. | Nu se va aplica |
| 6 | Utilizarea eficienta a energiei | BAT 8 Pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |  |
|  |  | Sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu eficiență ridicată. | Se va aplica |
|  |  | Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizează sisteme de purificare a aerului. | nu se utilizeaza sisteme de purificare a aerului, se va folosi ventilatia aerului |
|  |  | Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale. | se asigura izolarea constructiilor cu panouri de tip sandwich de grosimi diferite |
|  |  | Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. | Se va aplica |
|  |  | Utilizarea schimbătoarelor de căldură. Poate fi utilizat unul dintre următoarele sisteme: 1.aer – aer; 2. aer – apa; 3. aer – sol. | Nu se va aplica, se va utiliza o centrala termica electrica . |
|  |  | Utilizarea pompelor de căldură pentru recuperarea căldurii. | Nu se va aplica |
|  |  | Recuperarea căldurii prin intermediul podelei cu așternut prevăzute cu sistem de încălzire și răcire (sistem „combideck”). | Nu se va aplica |
|  |  | Utilizarea ventilației naturale. | Se va aplica |
| 7 | Emisii de zgomot | BAT 9. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, BAT constau în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) BAT 9 sunt aplicabile doar în cazurile în care se preconizează și/sau s-a dovedit o poluare fonică la nivelul receptorilor sensibili. | Nu este cazul, nu se estimeaza aparitia unei poluari fonice la nivelul receptorilor sensibili. Se va aplica totusi in cadrul noului obiectiv, dupa punerea in functiune a acestuia, numai in cazul in care se vor inregistra sesizări referitoare la neplaceri cauzate de nivelul de zgomot inregistrat la nivelul unor potentiali receptori sensibili. Se estimeaza ca este foarte putin probabil sa apara astfel de sesizari in cadrul noului obiectiv , avand in vedere ca amplasamentul ales pentru viitoarea ferma este situat la peste 3km de orice receptor sensibil. |
|  |  | BAT 10. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |  |
|  |  | Asigurarea unor distanțe adecvate între instalație/fermă și receptorii sensibili. În etapa de planificare a instalației/fermei, distanțele adecvate dintre instalație/fermă și receptorii sensibili sunt asigurate prin aplicarea distanțelor standard minime. |  |
|  |  | Amplasarea echipamentelor. Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin: mărirea distanței dintre emițător și receptor (prin amplasarea echipamentelor cât mai departe posibil de receptorii sensibili); reducerea la minimum a lungimii țevilor de distribuire a furajelor; amplasarea recipientelor și a silozurilor cu furaje astfel încât să se reducă la minimum circulația vehiculelor în cadrul fermei. | Se va aplica |
|  |  | Măsuri operaționale. Acestea includ măsuri cum ar fi: închiderea ușilor și a orificiilor principale ale clădirii, în special pe perioada hrănirii, în cazul în care este posibil; utilizarea echipamentului de către personal cu experiență; evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții și la sfârșit de săptămână, în cazul în care este posibil; măsuri pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere; operarea conveierelor și a transportoarelor elicoidale pline cu furaje, în cazul în care este posibil; efectuarea a cât mai puține lucrări de terasament în zonele aflate în aer liber pentru a reduce zgomotul generat de tractoarele cu grapă. | Se vor aplica |
|  |  | Echipamente silențioase. Acestea includ echipamente cum ar fi: ventilatoare cu randament ridicat, în cazul în care ventilația naturală nu este posibilă sau nu este suficientă; pompe și compresoare; sisteme de hrănire care reduc stimulul înainte de hrănire (de exemplu recipiente cu hrană prevăzute cu pâlnie, ad libitum, echipamente compacte de distribuire a hranei). | Singurele echipamente din hale sunt echipamentele de ventilatie a caror functionare este aproape imperceptibila |
|  |  | Echipamente de control al zgomotului. Acestea includ: reductoare de zgomot; izolarea surselor de vibrații; amplasarea în spații închise a echipamentelor care fac zgomot (de exemplu mori, benzi transportoare pneumatice); izolarea fonică a clădirilor. | Nu e cazul |
|  |  | Reducerea zgomotului. Propagarea zgomotului poate fi redusă prin introducerea de obstacole între emițători și receptori. |  |
| 8 | Emisii de pulberi | BAT 11. Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |  |
|  |  |  | Reducerea formării pulberii în interiorul clădirilor destinate creșterii animalelor. În acest scop se poate utiliza o combinație între următoarele tehnici: |  |
|  |  |  | 1 | utilizarea unui material de așternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumeguș în loc de paie tăiate); |  |
|  |  |  | 2 | aplicarea unui așternut proaspăt prin utilizarea unei tehnici de presare a așternutului care generează un nivel scăzut de pulberi (de exemplu cu mâna); |  |
|  |  |  | 3 | alimentarea ad libitum; |  |
|  |  |  | 4 | utilizarea hranei umede, a hranei sub formă de pelete sau adăugarea unor materii prime uleioase sau lianți în sistemele de furajare uscate; | Se va folosi hrana sub forma de pelete |
|  |  |  | 5 | montarea unor separatoare de pulberi în depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice. |  |
|  |  |  | 6 | proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost. | Sincronizarea functionarii sistemului de ventilatie in asa fel ca viteza aerului sa nu activeze pulberi |
|  |  |  | Reducerea concentrației de pulberi în interiorul adăpostului pentru animale prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: |  |
|  |  |  | 1 | ceață de apă; | Sistem de pulverizare apa |
|  |  |  | 2 | pulverizarea cu ulei; |  |
|  |  |  | 3 | Ionizare. |  |
|  |  | c. |  | Purificarea aerului expirat de un sistem de purificare a aerului, cum ar fi |  |
|  |  |  | 1 | Captator de apa; |  |
|  |  |  | 2 | Filtru uscat; |  |
|  |  |  | 3 | epurator de apă; |  |
|  |  |  | 4 | epurator umed cu acid; |  |
|  |  |  | 5 | epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); |  |
|  |  |  | 6 | sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; |  |
|  |  |  | 7 | Biofiltru. |  |
| 9 | Emisii de mirosuri | BAT 12. Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o fermă, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include următoarele elemente: | Nu e cazul BAT 12 sunt aplicabile numai în cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. Obiectivul propus va fi amplasat la peste 3km de orice receptori sensibili astfel incat nu se estimeaza generarea, din activitatea propusă, a unor emisii care sa cauzeze neplaceri determinate de mirosuri, la nivelul unor receptori sensibili. |
|  |  | (i) | un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; |  |
|  |  | (ii) | un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; |  |
|  |  | (iii) | un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; |  |
|  |  | (iv) | un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; |  |
|  |  | (v) | o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri. |  |
|  |  | BAT 13. Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |  |
|  |  |  | Asigurarea unei distanțe adecvate între fermă/instalație și receptorii sensibili. |  |
|  |  |  | Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: |  |
|  |  |  | menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor animaliere în zonele de odihnă sau pe podelele parțial acoperite cu grătare); | Vor fi asigurate in permanenta suprafete uscate si curate prin existenta gratarelor si prin administrarea de material absorbant |
|  |  |  | reducerea suprafeței emițătoare a dejecțiilor animaliere (de exemplu grătare de metal sau plastic, canale cu o suprafață redusă expusă la dejecțiile animaliere); |  |
|  |  |  | evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către un depozit de dejecții animaliere (acoperit) situat în exterior; |  |
|  |  |  | reducerea temperaturii dejecțiilor animaliere (de exemplu prin răcirea dejecțiilor animaliere) și a temperaturii mediului interior; |  |
|  |  |  | scaderea fluxului și a vitezei aerului pe suprafața dejecțiilor animaliere; |  |
|  |  |  | menținerea așternutului uscat și în condiții aerobe în sistemele cu așternut. |  |
|  |  |  | Optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din adăposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici sau a unei combinații a acestora: |  |
|  |  |  | creșterea înălțimii la care este amplasat orificiul de evacuare (de exemplu evacuarea aerului deasupra nivelului acoperișului, coșuri, devierea aerului evacuat prin coama acoperișului, și nu prin partea inferioară a pereților); | Se aplica |
|  |  |  | cresterea vitezei de ventilație a orificiului vertical de ventilație; |  |
|  |  |  | amplasare eficientă a barierelor externe pentru a crea turbulențe ale fluxului de aer aflat în mișcare (de exemplu vegetație); |  |
|  |  |  | adaugarea unor acoperitori deflectoare în orificiile de evacuare amplasate în partea inferioară a pereților pentru a devia aerul evacuat către sol; |  |
|  |  |  | devierea aerului evacuat către părțile laterale ale adăpostului care sunt orientate în direcția opusă receptorului sensibil; |  |
|  |  |  | alinierea axei coamei acoperișului unei clădiri ventilate natural transversal față de direcția predominantă a vântului. |  |
|  |  |  | Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: |  |
|  |  |  | Epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); | Nu se aplica |
|  |  |  | biofiltru | Nu se aplica |
|  |  |  | sistem de purificare a aerului in doua sau trei trepte | Nu se aplica |
|  |  |  | Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici de depozitare a dejecțiilor animaliere sau a unei combinații a acestora: |  |
|  |  |  | Acoperirea dejecțiilor lichide sau solide în timpul depozitării; |  |
|  |  |  | amplasarea depozitului, luând în considerare direcția generală a vântului și/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul și deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale); | Se aplica |
|  |  |  | reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. |  |
|  |  |  | Prelucrarea dejecțiilor animaliere utilizând una dintre următoarele tehnici pentru a reduce la minimum emisiile de mirosuri în timpul (sau înaintea) împrăștierii pe sol: |  |
|  |  |  | fermentarea aerobă (aerarea) dejecțiilor lichide; | da, stocarea temporara in laguna |
|  |  |  | compostarea dejecțiilor solide; |  |
|  |  |  | fermentarea anaerobă. |  |
|  |  |  | Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor sau a unei combinații a acestora: | Nu se vor aplica , imprastierea se va face de terti |
|  |  |  | Imprastierea în fâșii, injector cu brazdă de suprafață sau de adâncime pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide; |  |
|  |  |  | Utilizarea dejecțiilor animaliere cât mai repede posibil. |  |
| 10 | Emisiile provenite din depozitarea dejectiilor solide | BAT 14. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |  |
|  |  |  | Reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul grămezii de dejecții solide. | Se aplica |
|  |  |  | Acoperirea grămezilor de dejecții solide. |  |
|  |  |  | Depozitarea dejecțiilor uscate solide într-un hambar. |  |
|  |  | BAT 15. Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile în sol și apă provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos, în următoarea ordine de prioritate: |  |
|  |  |  | Depozitarea dejectiilor uscate intr-un hambar |  |
|  |  |  | Utilizarea unui siloz din beton pentru depozitarea dejecțiilor solide. |  |
|  |  |  | Depozitarea dejecțiilor solide pe o podea solidă impermeabilă echipată cu sistem de scurgere și rezervor de captare a scurgerilor. | Se aplica |
|  |  |  | Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile solide în timpul perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora. |  |
|  |  |  | Depozitarea dejecțiilor solide în grămezi amplasate pe câmp, departe de cursurile de ape de suprafață și/sau subterane în care s-ar putea scurge fracțiunea lichidă. |  |
| 11 | Emisiile provenite din depozitarea dejectiilor lichide | BAT 16. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer generate de un depozit de dejecții lichide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |  |
|  |  |  | Proiectarea și gestionarea corespunzătoare a depozitului de dejecții lichide prin utilizarea mai multor tehnici prezentate mai jos: |  |
|  |  |  | reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul depozitului de dejecții lichide. |  |
|  |  |  | reducerea vitezei vântului și a ratei de schimb a aerului pe suprafața dejecțiilor lichide prin operarea depozitului la un nivel mai scăzut de umplere. | Se poate aplica, prin gestionarea corespunzatoare a dejectiilor din lagune si evacuarea periodica a acestora in vederea imprastierii, dupa timpul minim de fermentare. |
|  |  |  | reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. | Se va aplica |
|  |  |  | Acoperirea depozitului de dejecții lichide. În acest scop se poate utiliza una dintre următoarele tehnici: | Nu se aplica |
|  |  |  | Acoperitoare rigida; |  |
|  |  |  | Acoperitori flexibile; |  |
|  |  |  | acoperitori plutitoare, cum ar fi: pelete de plastic materiale vrac usoare acoperitori flexibile plutituare; placi geometrice din plastic; acoperitori gonflabile; crusta naturala; paie. |  |
|  |  |  | Acidifierea dejecțiilor lichide. | Nu se va aplica |
|  |  | BAT 17. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite dintr-un depozit îngropat (lagună) de dejecții lichide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |  |
|  |  |  | Reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. | Se va aplica |
|  |  |  | Acoperirea depozitelor îngropate de dejecții lichide (lagune) cu o acoperitoare flexibilă și/sau plutitoare, cum ar fi: - Folii de plastic flexibile; - Materiale vrac usoare; - Crusta naturala; - Paie. |  |
|  |  | BAT 18. Pentru a preveni emisiile în sol și în apă provenite din colectarea, transportarea prin conducte și depozitarea dejecțiilor lichide într-un depozit și/sau într-o lagună (depozit îngropat), BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |  |
|  |  |  | Utilizarea depozitelor care pot rezista influențelor mecanice, chimice și termice | Se aplica |
|  |  |  | Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile lichide pe durata perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora. | Se aplica |
|  |  |  | Construirea de instalații etanșe și echipament pentru colectarea și transferarea dejecțiilor lichide (de exemplu puțuri, canale, canale de scurgere, stații de pompare). | Se aplica |
|  |  |  | Depozitarea dejecțiilor lichide în depozite îngropate (lagune) care au baza și pereții impermeabili, de exemplu acoperiți cu argilă sau un strat de plastic (sau un strat dublu). | Se aplica |
|  |  |  | Instalarea un sistem de detectare a scurgerilor, constând, de exemplu într-o geomembrană, un strat de drenare și un sistem de țevi de drenare. | Se aplica |
|  |  |  | Verificarea integrității structurale a depozitelor cel puțin o dată pe an. | Se aplica |
| 12 | Prelucrarea dejectiilor animaliere in ferme | BAT 19. În cazul în care se utilizează prelucrarea în ferme a dejecțiilor animaliere, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor, mirosuri și organisme patogene microbiene în aer și apă și pentru a facilita depozitarea dejecțiilor animaliere și/sau împrăștierea pe sol, BAT constau în prelucrarea dejecțiilor animaliere prin aplicarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | Nu se proceda la prelucrarea dejectiilor in incinta fermei |
|  |  |  | Separare mecanică a dejecțiilor lichide. Aceasta include, de exemplu: Separator cu presa si filet Separator cu decantor si centrifuga Coagulare-floculare Separare prin site |  |
|  |  |  | Fermentarea anaerobă a dejecțiilor animaliere într-o instalație de biogaz. |  |
|  |  |  | Utilizarea unui tunel extern pentru uscarea dejecțiilor animaliere. |  |
|  |  |  | Fermentarea (aerarea) a dejecțiilor lichide. |  |
|  |  |  | Nitrificarea – denitrificarea dejecțiilor lichide. |  |
|  |  |  | Compostarea dejecțiilor solide. |  |
| 13 | Împrăștierea pe sol a dejectiilor animaliere | BAT 20. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. | In cadrul fermei propuse , dejecțiile animaliere nu vor fi imprastiate pe terenuri de catre titularul activitatii. Dejectiile vor fi predate detinatorilor de terenuri din zona, pe baza de contract. Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca va preda aceste dejectii catre detinatori de terenuri care respecta aceste reguli. |
|  |  |  | Evaluarea terenului pe care sunt împrăștiate dejecțiile pentru a identifica riscurile de scurgere, luând în considerare: Tipul de sol, conditiile si panta terenului; Conditiile climatice; Drenarea si irigarea terenului; Rotatiile culturilor; Resursele de apa si zonele de apa protejate. |  |
|  |  |  | Mentinerea unei distanțe suficiente între terenurile pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere (lăsând o fâșie de teren netratată) și: zonele în care există un risc de scurgere în apă, cum ar fi cursuri de apă, izvoare, puțuri etc.; proprietățile învecinate (inclusiv împrejmuirile). |  |
|  |  |  | Evitarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere atunci când riscul de scurgere poate fi semnificativ. În special, dejecțiile animaliere nu se aplică atunci când: - terenul este inundat saturat de apa, inghetat sau acoperit de zapada; - condițiile solului (de exemplu saturația apei sau tasarea) în combinație cu panta terenului și/sau drenarea terenului sunt de așa natură încât riscul de scurgere sau drenare este ridicat; - scurgerea poate fi anticipată având în vedere precipitațiile preconizate. |  |
|  |  |  | Adaptarea frecvenței de împrăștiere pe sol a dejecțiilor animaliere, luând în considerare conținutul de azot și fosfor al dejecțiilor animaliere și caracteristicile solului (de exemplu conținutul de nutrienți), cerințele privind culturile sezoniere și condițiile climatice sau ale solului care ar putea cauza scurgeri. |  |
|  |  |  | Sincronizarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere cu cererea de nutrienți a culturilor. |  |
|  |  |  | Verificarea la intervale regulate a terenurilor pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere pentru a identifica orice semn de scurgere și intervenția corespunzătoare atunci când este necesar. |  |
|  |  |  | Asigurarea unui acces adecvat la depozitul de dejecții animaliere și efectuarea în mod eficace a încărcării dejecțiilor animaliere fără a avea loc scurgeri |  |
|  |  |  | Verificarea utilajelor pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor, astfel încât acestea să fie în stare bună de funcționare și să fie configurate la o rată de aplicare adecvată. |  |
|  |  | BAT 21. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. | In cadrul fermei propuse , dejecțiile animaliere nu vor fi imprastiate pe terenuri de catre titularul activitatii. Dejectiile vor fi predate detinatorilor de terenuri din zona, pe baza de contract. Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca va preda aceste dejectii catre detinatori de terenuri care respecta aceste reguli. |
|  |  |  | Diluarea dejecțiilor lichide, urmată de tehnici cum ar fi sistemul de irigare cu presiune scăzută a apei. |  |
|  |  |  | Dispozitiv de împrăștiere în fâșii, prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: rampă orizontală cu furtunuri; rampă orizontală cu duze de stropire la înălțime mică. |  |
|  |  |  | Injector cu brazdă de suprafață (deschisă). |  |
|  |  |  | Injector cu brazdă de adâncime (închisă). |  |
|  |  |  | Acidifierea dejecțiilor lichide. |  |
|  |  | BAT 22. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere, BAT constau în încorporarea dejecțiilor animaliere în sol cât mai repede posibil. Descriere Încorporarea dejecțiilor animaliere împrăștiate pe suprafața solului se realizează fie prin arare, fie prin utilizarea altor echipamente pentru cultivare, cum ar fi grape cu dinți sau cu discuri, în funcție de tipul și de condițiile solului. Dejecțiile animaliere sunt amestecate complet cu solul sau sunt îngropate în acesta. Împrăștierea dejecțiilor solide se efectuează cu un dispozitiv de împrăștiere adecvat (de exemplu un dispozitiv de împrăștiere rotativ, un dispozitiv de împrăștiere cu descărcare prin partea din spate, un dispozitiv de împrăștiere dublu). Împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide se efectuează conform BAT 21. Aplicabilitate Nu este aplicabilă pășunilor și aratului de conservare, cu excepția conversiei în teren arabil sau în momentul reînsămânțării. Nu este aplicabilă terenului pe care sunt culturi care pot fi afectate de încorporarea dejecțiilor animaliere. Încorporarea dejecțiilor lichide nu este aplicabilă după împrăștierea pe sol a acestora cu ajutorul injectoarelor cu brazdă de suprafață sau de adâncime. Intervalul de timp asociat BAT cuprins între împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere și încorporarea acestora în sol este cuprins intre 0-4ore | In cadrul fermei propuse , dejecțiile animaliere nu vor fi incorporate in sol de catre titularul activitatii. Dejectiile vor fi predate detinatorilor de terenuri din zona, pe baza de contract si ulterior vor fi incorporate in sol de acestia, cu respectarea regulilor BAT. Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca va preda aceste dejectii catre detinatori de terenuri care respecta aceste reguli. |
| 14 | Emisiile provenite din întregul proces de productie | BAT 23. Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din întregul proces de producție pentru creșterea porcilor (inclusiv scroafe), BAT constau în estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de întregul proces de producție care utilizează BAT disponibile puse în aplicare în cadrul fermei. | Se va aplica in cadrul noului obiectiv , dupa punerea in functiune a acestuia |
| 15 | Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces | BAT 24. BAT constau în monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. |  |
|  |  |  | Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor. | Frecventa O data pe an pentru fiecare categorie de animale | - |
|  |  |  | Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total. |  | Se va aplica in cadrul noului obiectiv , dupa punerea in functiune a acestuia |
|  |  | BAT 25. BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac în aer prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. |  |
|  |  |  | Tehnica | Frecventa |  |
|  |  |  | Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. | Se va aplica in cadrul noului obiectiv , dupa punerea in functiune a acestuia |
|  |  |  | Calculare prin măsurarea concentrației de amoniac și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard ISO, naționale sau internaționale ori a altor metode care asigură date de o calitate științifică echivalentă. | De fiecare dată când au loc modif. semnific. pentru cel puțin unul dintre urmat. parametrii: (a) tipul de animale crescute în fermă; (b) sistemul de adăpostire. | Se va aplica, daca va fi cazul |
|  |  |  | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. | Se va aplica |
|  |  | BAT 26. BAT constau în monitorizarea periodică a emisiilor de mirosuri în aer. Descriere Emisiile de mirosuri pot fi monitorizate prin utilizarea: — Standardelor EN (de exemplu prin olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 pentru a determina concentrația de mirosuri). — În cazul în care se aplică metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde EN (de exemplu prin măsurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri, prin estimarea impactului mirosurilor), se pot utiliza standarde ISO, standarde naționale sau alte standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă. Aplicabilitate BAT 26 sunt aplicabile numai în cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. | Se va aplica in cadrul noului obiectiv , dupa punerea in functiune a acestuia, numai in cazul in care se vor inregistra sesizări referitoare la neplaceri cauzate de mirosuri , la nivelul unor potentiali receptori sensibili. Se estimeaza ca este foarte putin probabil sa apara astfel de sesizari in cadrul noului obiectiv , avand in vedere ca amplasamentul ales pentru viitoarea ferma este situat la peste 3km de orice receptor sensibil. |
|  |  | BAT 27. BAT constau în monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adăpost pentru animale, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. |  |
|  |  |  | Calculare prin măsurarea concentrației de pulberi și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode (ISO, naționale sau internaționale) care asigură date de o calitate științifică echivalentă. | Frecventa O data pe an |  |
|  |  |  | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. |  | Se va aplica in cadrul noului obiectiv, dupa punerea in functiune a acestuia. |
|  |  | BAT 28. BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac, pulberi și/sau mirosuri generate de fiecare adăpost pentru animale echipat cu un sistem de purificare a aerului, prin utilizarea tuturor tehnicilor următoare, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. |  |
|  |  |  | Tehnica | Frecventa |  |
|  |  |  | Verificarea performanței sistemului de purificare a aerului prin măsurarea amoniacului, a mirosurilor și/sau a pulberilor în condițiile practice din fermă și conform unui protocol de măsurare prevăzut și prin utilizarea metodelor de standard EN sau a altor metode (ISO, naționale ori internaționale) care asigură date de o calitate științifică echivalentă. | O singura data | Nu este aplicabilă în cazul în care sistemul de purificare a aerului a fost verificat în combinație cu un sistem de adăpostire similar și în condițiile de funcționare. |
|  |  |  | Controlul eficienței funcționării sistemului de purificare a aerului (de exemplu prin înregistrarea în mod continuu a parametrilor de funcționare sau prin utilizarea unor sisteme de alarmă). | zilnica | General aplicabila |
|  |  | BAT 29. BAT constau în monitorizarea următorilor parametri ai procesului, cel puțin o dată pe an. |  |
|  |  |  | Parametru | Descriere |  |
|  |  |  | Consumul de apa | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. | Se va monta apometru la put |
|  |  |  | Consumul de energie electrică. | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. Consumul de energie electrică al adăposturilor pentru animale este monitorizat separat de cel al altor instalații din fermă. | Se va aplica |
|  |  |  | Consumul de combustibil. | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. | Se va aplica prin evidentierea consumului din facturi |
|  |  |  | Numărul de animale care intră și ies, inclusiv nașterile și mortalitățile în cazul în care este relevant. | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente. | Se va aplica prin introducerea registrelor de evidenta a intrarilor si iesirilor. |
|  |  |  | Consumul de furaje. | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a facturilor sau a registrelor existente. | Se va aplica prin evidentierea consumului din facturi si prin introducerea registrelor de evidenta |
|  |  |  | Generarea de dejecții animaliere. | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente. | Se va aplica prin introducerea registrelor de evidenta |
| CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU CREȘTEREA ÎN SISTEM INTENSIV A PORCILOR |
| 1 | Emisiile de amoniac provenite din adaposturile pentru porci | BAT 30. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru porci, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |  |
|  |  |  | Una dintre următoarele tehnici, care aplică unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: (i) reducerea suprafeței emițătoare de amoniac; (ii) creșterea frecvenței de transportare a dejecțiilor lichide (dejecții animaliere) către depozite externe; (iii) separarea urinei de materiile fecale; (iv) păstrarea așternutului curat și uscat. |  |
|  |  |  | O fosă adâncă (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare) numai în cazul în care este utilizată în combinație cu o măsură de reducere suplimentară, de exemplu: — o combinație de tehnici de management nutrițional; — un sistem de purificare a aerului; — reducerea pH-ului dejecțiilor lichide; — răcirea dejecțiilor lichide. | Nu se aplica prezentului proiect. Conform BAT, această tehnică nu este aplicabilă instalațiilor noi, cu excepția cazului în care o fosă adâncă este utilizată în combinație cu un sistem de purificare a aerului, răcirea dejecțiilor lichide și/sau reducerea pH-ului dejecțiilor lichide. |
|  |  |  | Un sistem de aspirat pentru evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). |  |
|  |  |  | Pereți înclinați ai canalului pentru dejecții animaliere (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). |  |
|  |  |  | O racletă pentru evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). |  |
|  |  |  | Evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide prin spălare sub presiune (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). | Se va aplica |
|  |  |  | Fosă pentru dejecții animaliere de dimensiuni reduse (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). | Se va aplica |
|  |  |  | Sistem de așternut complet (în cazul unei podele cu suprafață solidă din beton). |  |
|  |  |  | Cuști sau padocuri (în cazul unei podele prevăzute parțial cu grătare). |  |
|  |  |  | Sistem de așternut cu paie (în cazul unei podele cu suprafață solidă din beton). |  |
|  |  |  | Podea convexă și canale separate pentru apă și dejecții animaliere (în cazul boxelor cu podele prevăzute parțial cu grătare). |  |
|  |  |  | Boxe cu așternut cu generare combinată de dejecții animaliere (dejecții solide și lichide). |  |
|  |  |  | Hrănire/odihnă pe podea solidă (în cazul boxelor cu așternut). |  |
|  |  |  | Bazin pentru dejecții animaliere (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). | Se va aplica |
|  |  |  | Colectarea dejecțiilor animaliere în apă. |  |
|  |  |  | Benzi pentru dejecții animaliere în formă de „V” (în cazul unei podele prevăzute parțial cu grătare). |  |
|  |  |  | O combinație de canale pentru apă și pentru dejecții animaliere (în cazul unei podele prevăzute integral cu grătare). |  |
|  |  |  | Alee acoperită cu așternut situată în exterior (în cazul unei podele cu suprafață solidă din beton). |  |
|  |  |  | Răcirea dejecțiilor animaliere. | Nu se va aplica |
|  |  |  | Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: epurator umed cu acid; sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; epurator biologic (sau filtru „biotrickling”). | Nu se va aplica |
|  |  |  | Acidifierea dejecțiilor lichide. | Nu se va aplica |
|  |  |  | Utilizarea unor bile plutitoare în canalul pentru dejecții animaliere. | Nu se va aplica |
|  |  | BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer, exprimate in kg NH3/spatiu pentru animal/an, provenite din adăposturile pentru scroafe aflate în călduri și scoafe gestante: 0,2-2,7 |  |
|  |  | BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer, exprimate in kg NH3/spatiu pentru animal/an, provenite din adăposturile pentru scroafe care alăptează( inclusiv purcei) din boxele de fătare: 0,4-5,6 |  |
|  |  | BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer, exprimate in kg NH3/spatiu pentru animal/an, provenite din adăposturile pentru purcei înțărcați: 0,03-0,53 |  |

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala – in conformitate cu Adresa A.B.A. Dobrogea-Litoral nr. 22899108.12.2022, proiectul nu necesita elaborarea Studiului de Evaluare a lmpactului asupra Corpurilor de Apa

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Compatibilitatea cu  obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000 – amplasamentul nu se pozitioneaza in perimetrul siturilor Natura 2000 .

Impactul cumulat

In zonele invecinate amplasamentului, nu se desfășoară în prezent niciun fel de lucrări de construcții, iar în cazul proiectului analizat au fost prevazute măsuri si au fost facute si recomandari privind posibilitățile de diminuare a impactului asupra mediului.

Astfel se apreciaza că nu se va manifesta un impact cumulat asupra factorilor de mediu cu alte lucrari, în perioada executării lucrărilor de construcții.

In ceea ce priveste perioada funcționării obiectivului, in zona nu exista alte ferme, in vecinatae se desfasoara numai activitati agricole, astfel incat impactul cumulat este unul nesemnificativ.

Extinderea impactului va fi locală, de scurta durata, manifestat doar pe perioada de derulare a lucrărilor în zona de lucru respectivă, fapt ce denotă natura reversibilă a impactului.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Având în vedere caracteristicile proiectului, durata de execuție a investiției, durata de funcționare a obiectivului și caracteristicile acestui tip de impact, în cazul în care se aplică în mod corect măsurile propuse de diminuare a impactului asupra mediului, se apreciază că nu  apar efecte semnificative adverse asupra mediului.

Calculul pentru stabilirea indicelui de poluare globala IPG, pe etape, a condus la urmatoarele valori :

| VALOARE IPG | CONCLUZII |
| --- | --- |
| IPGe = 1,82 | IN PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR MEDIUL ESTE SUPUS ACTIVITATII UMANE , IN LIMITE ADMISIBILE |
| IPGf =1,57 | IN PERIOADA FUNCTIONARII OBIECTIVULUI MEDIUL ESTE SUPUS ACTIVITATII UMANE IN LIMITE ADMISIBILE |
| IPG = (IPGe + IPGf)/2 IPG = 1,69 | IN ANSAMBLU MEDIUL ESTE SUPUS ACTIVITATII UMANE IN LIMITE ADMISIBILE |

IPG = (IPGe + IPGf)/2 = 1,69

Rezulta ca prin realizarea si functionarea obiectivului analizat mediul este supus activitatii umane in limite admisibile.

Impactul direct

Acest tip de impact apare și se manifestă pe parcursul derulării lucrărilor de construcții și în perioada funcționării obiectivului, fiind determinat de  emisiile generate în apă, aer, sol, în această perioadă.

Un impact direct asupra personalului muncitor este  determinat de zgomotele produse atât în perioada executării lucrărilor, cât și în perioada funcționării obiectivului. Nivelul emisiilor variază destul de mult, fiind determinat de activitățile desfășurate, de condițiile de vreme din perioada respectivă și nu în ultimul rând de managementul care se aplică în cadrul lucrărilor care se execută.

De aceea acest tip de impact se caracterizează prin faptul ca este unul temporar, reversibil, se manifesta în mod  discontinuu  și la nivel local, în zona obiectivului.

Având în vedere caracteristicile proiectului, durata de execuție a investiției, durata de funcționare a obiectivului și caracteristicile acestui tip de impact, în cazul în care se aplică în mod corect măsurile propuse de diminuare a impactului asupra mediului, se apreciază că nu  apar efecte semnificative adverse asupra mediului.

Impactul indirect

Acest tip de impact se referă la transferul poluanților emiși într-un factor de mediu, către un alt factor de mediu.

Astfel emisiile generate în aer, pot fi transferate parțial, la nivelul pulberilor respirabile, către factorul uman, putând afecta astfel sănătatea populației, iar o altă parte a acestor emisii, la nivelul pulberilor sedimentabile, pot fi transferate către factorul de mediu sol.

În cadrul obiectivului analizat, acest tip de impact se manifestă doar  în măsura în care emisiile directe care afectează factorii de mediu aer, apă, sol, sunt în cantități semnificative, peste limitele admise și se manifestă timp îndelungat astfel încât să permită transferul  de la un factor de mediu la altul.

De aceea și în acest caz având în vedere caracteristicile proiectului, durata de execuție a investiției, durata de funcționare a obiectivului și caracteristicile acestui tip de impact, în cazul în care se aplica în mod corect măsurile propuse de diminuare a impactului asupra mediului se apreciază că nu  apar efecte semnificative adverse asupra mediului.

Măsuri în timpul realizării proiectului si in perioada functionarii (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora:

APA

In perioada de derulare a lucrarilor de constructii

- achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor  poluari accidentale cu produse petroliere;

- depozitarea materialelor  de constructii si a deseurilor se va face numai in incinta organizarii de santier, in spatiile special amenajate;

- dotarea organizarii de santier cu toalete ecologice in numar suficient. Se vor achizitiona toalete ecologice ce vor fi prevazute in interior cu chiuvete. Toaletele vor fi vidanjate periodic;

In perioada de functionare a obiectivului

- canalele de sub adaposturi vor fi executate cu radierul si peretii din beton, care se vor impermeabiliza, pentru a se preveni exfiltratiile;

- conductele prin care se vor evacua apele uzate tehnologice si dejectiile se vor realiza din materiale  rezistente la coroziune (PVC);

- prevenirea exfiltratiilor prin imbinarea etansa a tuburilor;

- renuntarea la imprastierea dejectiilor pe terenuri saturate de apa, inundate, inghetate sau acoperite cu zapada;

- imprastierea dejectiilor pe cat este posibil in perioadele apropriate fazei de crestere maxima a culturii, pentru utilizarea nutrientilor de catre plante;

- Sistemele de distributie a apei vor asigura in permanenta necesarul de apa, in conditiile prevenirii risipei de apa; se vor folosi adapatori tip suzeta;

- Igienizarea adaposturilor se va face cu sistem cu jet de apa cu presiune (cf. BREF/BAT);

- Se va urmari permanent starea retelelor de apa si canalizare pentru detectarea scurgerilor si repararea imediata a defectiunilor constatate;

- Se va realiza o contorizare a apei prelevate.

- verificarea periodica a sistemului de colectare a apelor pluviale si a apelor uzate pentru detectarea scurgerilor si remedierea imediata a acestor defectiuni;

- interzicerea spalarii, efectuarii de reparatii la mijloacele de transport in incinta obiectivului, in afara spatiilor special amenajate in acest scop.

AER

In timpul desfășurării lucrărilor de construire a fermei se vor aplica urmatoarele masuri:

    - transportul materialelor  pulverulente (ex.nisip, var, ciment) se va face cu autovehicule corespunzatoare, acoperite cu prelate,  iar depozitarea acestora se va face in spatii special amenajate si se vor acoperi materialele cu folii din plastic astfel incat sa nu fie posibila antrenarea particulelor fine de catre vant;

    - pentru transportul materialelor, mai ales in cazul celor ce pot elibera in atmosfera particule fine, se vor alege traseele optime, cat mai scurte si care sa nu traverseze centrul orasului sau arterele foarte aglomerate;

    - imprejmuirea zonei organizarii de santier cu panouri metalice;

    - se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi  in atmosfera.

In perioada de functionare a obiectivului

Tehnologia de crestere a porcilor aplicata in cazul studiat este una moderna, in conformitate cu prevederile BREF/BAT . Astfel :

- Hrana administrata va avea in componenta aditivi, prin intermediul carora se va reduce foarte mult nivelul mirosurilor;

- Hala este prevazuta cu ventilatoare de mare putere care au ca scop eliminarea amoniacului, concentratia de amoniac in hala reducandu-se astfel la minim;

- In cadrul procedurilor de stabilizare a dejectiilor se recomandă utilizarea unor produse bacterial-enzimatice care să aiba ca efect:

  - abaterea mirosurilor neplacute prin controlarea fermentarii gazelor si a componentelor rau mirositoare in timpul depozitarii ingrasamintelor;

  - intensificarea procesului de fermentare a substantelor organice, reducerea valorii CBO5-ului, facand ingrasamantul mai omogen atunci cand va fi transferat;

  - prevenirea formarii crustelor pe peretii laterali si eliminarea ingrasamintelor intr-un mod rapid si usor.

- Pentru reducerea emisiilor de amoniac, in vederea diminuarii mirosurilor, in procesul de imprastiere pe sol a fertilizantilor, un factor important este incorporarea rapida in terenul arabil;

- Se vor respecta prevederile cuprinse in Codul Bunelor Practici Agricole, cu precadere Calendarul de interdictie pentru imprastierea ingrasamintelor;

- Trebuie avute in vedere conditiile atmosferice la planificarea activitatilor din care rezulta mirosuri neplacute persistente, pentru a evita perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor (inversiuni termice, timp innourat). In acest fel, se va preveni transportul mirosului la distante mari.

SOL-SUBSOL:

In perioada executarii obiectivului:

- decopertarea separata a solului vegetal din zonele afectate definitiv sau temporar de lucrarile de constructii si depozitarea temporara a acestuia in spatiu special amenajat in vederea reutilizarii la terminarea lucrarilor de constructii pentru redarea suprafetelor afectate temporar de lucrari, circuitului agricol;

- lucrările de amenajare se vor realiza numai pe amplasamentul prevăzut în proiect;

- transportul utilajelor grele se va face numai pe drumurile special amenajate pentru evitarea tasării solurilor;

- depozitarea deseurilor se va face pe categorii,  numai in spatii special amenajate, pana la valorificarea sau eliminarea finala a acestora;

- se va evita formarea de stocuri de deseuri pe amplasament, evitandu-se astfel imprastierea acestora pe amplasament in afara spatiilor special amenajate si favorizand astfel aparitia unor potentiale poluari ale solului determinate de depozitarea in conditii necorespunzatoare a deseurilor din cauza spatiilor insuficiente de depozitare;

- interzicerea spalarii, efectuarii de reparatii, lucrari de intretinere a mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor folosite in incinta santierului, in afara spatiilor special amenajate;

- achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol;

- nu se vor organiza depozite de carburanti in incinta obiectivului. Aprovizionarea cu combustibili a mijloacelor de transport se va face in statii de distributie carburanti autorizate;

- inainte de iesirea din incinta santierului , rotile autovehiculelor vor fi curatate.

In perioada functionarii obiectivului

- pentru deseurile menajere generate in perioada functionarii obiectivului a fost  proiectat un spatiu special amenajat pentru colectarea lor pe categorii, cu acces usor, pentru a putea fi preluate si transportate de serviciul de salubrizare;

- se va avea in vedere preluarea ritmica a deseurilor rezultate de pe amplasament pentru a  evita  depozitarea necontrolata a acestora;

- stationarea autovehiculelor se va face numai in zona parcarilor amenajate;

- zonele de parcare si stationare a autovehiculelor sunt amenajate ca platforme betonate;

- amenajarea   corespunzatoare a zonelor  de spatiu verde  in jurul  obiectivului,in zonele ramase libere dupa finalizarea construirii obiectivului;

- administrarea dejectiilor solide si lichide pe terenurile agricole nu se va face:

- pe timp de ploaie, ninsoare si soare puternic

- pe terenurile cu exces de apa, sau acoperite cu zapada;

- cand solul este puternic inghetat sau solul este crapat in adancime.

In ceea ce priveste subsolul  vor fi  avute în vedere următoarele măsuri de diminuare a impactului:

    - depozitarea materialelor  de constructii si a deseurilor se va face numai in incinta organizarii de santier, in spatiile special amenajate;

    - reducerea suprafetei de teren degradate prin activitatea desfasurata in santier;

    - dotarea organizarii de santier cu toalete ecologice in numar suficient;

    - interzicerea spalarii, efectuarii de reparatii, lucrari de intretinere a mijloacelor de transport , utilajelor si echipamentelor folosite  in incinta fermei zootehnice;

    - achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol;

    - efectuarea de verificari periodice privind starea retelei de canalizare in zona obiectivului in vederea depistarii la timp a eventualelor scurgeri si interventia prompta in caz de avarii.

    - Laguna/bazinele vor fi hidroizolate şi verificate din punct de vedere al etaşeităţii

    - Deşeurile menajere vor fi colectate în pubele amplasate în locuri special amenajate, protejate împotriva poluării apelor freatice (platforme betonate) şi transportate la depozitul de deşeuri municipale autorizat.

    - imprastierea dejectiilor pe camp numai conform planurilor aprobate de OSPA, in conditii de timp favorabile acestei activitati.

    - Pe terenul liber din incintă se va planta vegetaţie de protecţie.

Biodiversitate

- având în vedere faptul ca vegetația are capacitatea de a purifica aerul, eliminând praful și gazele nocive, de a regulariza temperatura și umiditatea aerului captând vara până la 50% din praful atmosferic (iarna, 37%) și  funcționând astfel  ca o barieră biologică de epurare microbiană a aerului prin proiect s-a prevăzut dispunerea de spații vezi generoase. Spațiile verzi vor ocupa o suprafață totală de aproximativ 100.000 mp, reprezentând 50% din suprafața totală a lotului;

- totodată arbuștii sau tufele plantate vor avea un rol benefic prin îmbogățirea solului cu substanțe nutritive din frunzișul căzut, păstrarea umezelii și nu în ultimul rând prin găzduirea de cuiburi ale unor specii de paseriforme sinantrope, aparținând unor familii adaptate și tolerante la impactul antropic;

- aplicarea unui management corespunzator, atat in perioada efectuarii lucrarilor, cat si in perioada functionarii obiectivului;

PEISAJ

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului se va avea in vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrarilor si asigurarea unui ritm corespunzator a lucrarilor executate, astfel incat sa se minimizeze timpul necesar, in acord cu activitatile ce se desfasoara in zona.

Se vor adopta solutii optime din punct de vedere estetic pentru amplasarea containerelor  pentru colectarea deseurilor generate in cadrul obiectivului.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

În perioada executării lucrărilor de construcție a obiectivului principalele măsuri de diminuare a impactului sunt următoarele:

- se va împrejmui incinta organizării de șantier.

- încărcarea/descărcarea materialelor de construcții, pamantului excavat, în/din mijloace de transport se va face astfel încât distanța între cupa excavatorului și bena autocamionului să fie cât mai mică evitându-se astfel împrăștierea particulelor fine de praf în zonele adiacente;

- transportul materialelor pulverulente se va face cu autovehicule corespunzătoare, acoperite cu prelate,  iar depozitarea temporară a acestora ( în cazul în care nu se utilizează imediat la lucrările din șantier) se va face în spații special amenajate; se  vor acoperi sau stropi materialele astfel încât să nu fie posibilă antrenarea în atmosferă a particulelor fine, de către vânt;

- pentru transportul materialelor, mai ales în cazul celor ce pot elibera în atmosferă particule fine, se vor alege traseele optime, cât mai scurte și care să nu traverseze centrul orașului;

- utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare;

- curățarea și stropirea periodică a zonelor de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

- verificarea periodică din punct de vedere tehnic a utilajelor, în vederea creșterii performanțelor;

- lucrările pentru amenajarea obiectivului, ce presupun producerea de zgomote cu intensități ridicate se vor realiza într-un anumit interval orar, în principiu pe timpul zilei;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;

- oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare, utilaje, pompe etc);

- programarea activităților astfel încât să se evite creșterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultană  a mai multor utilaje care au asociate emisii sonore importante.

- programul de aprovizionare  va fi adaptat astfel încât să nu se creeze disconfort pentru locuitorii din zonele învecinate;

- colectarea selectivă a deșeurilor generate pe timpul executarii lucrarilor de constructii și stocarea temporară a acestora numai în spațiile special amenajate in spatii acoperite si/sau in containere acoperite astfel incat acestea sa nu se poata imprastia nic pe terenul afectat de lucrarile propuse nici pe terenurile invecinate;

- se va asigura evacuarea ritmica a deseurilor din zona organizarii de santier pentru a nu se crea depozite necontrolate de deseuri;

- pe parcursul avansarii lucrarilor de constructii, evacuarea deseurilor/ materialelor de constructii de la etajele superioare catre locurile de stocare temporar a acestora la nivelul terenului se va face prin intermediul sistemelor prevazute cu tubulaturi, care vor fi de preferat montate pe partea de sud sau de est a cladirii in constructie.

Din punct de vedere al asezarilor umane si sanatatii populatiei realizarea investitiei are efecte benefice, contribuind la dezvoltarea economica a localitatii.

Mirosul este o problema locala si poate deveni o problema in masura in care zona rezidentiala se va dezvolta catre  obiectiv. Insa acest lucru poate fi reglementat prin planurile de dezvoltare a localitatii ( PUG, PUZ) astfel incat sa se respecte distantele fata de astfel de obiective, in conformitate cu prevederile legislative. In prezent obiectivul este situat la distanta de peste 2000m de primele zone locuite.

ZGOMOT SI VIBRATII

In perioada de construire si de functionare

Pentru reducerea poluarii sonore se pot adopta unele masuri generale de prevenire sau de reducere a zgomotului generat de utilaje. Astfel:

- folosirea de utilaje moderne, bine intretinute, care sa nu produca zgomote peste cele normale asociate prin cartea tehnica a utilajului;

-se va stabili ca acele actiuni ce necesita interventia utilajelor cu tonaj mare sa se desfasoara in afara orelor recunoscute ca fiind ore de odihna intr-o comunitate; de asemenea, aprovizionarea necesarului de materiale sa se realizeze pe cat posibil in mod grupat, pe capacitatea maxima de transport a autovehiculului, astfel incat sa se minimizeze numarul de  transporturi si, implicit, zgomotul generat de acestea;

-activitatile de amenajare se vor adapta/armoniza cu cele desfasurate in vecinatate, astfel incat sa se minimizeze disconfortul inerent creat de lucrarile de construire.

Nu este accesibila in faza de realizare a obiectivului optiunea de reducere a zgomotului prin carcasarea sursei de zgomot, tinand cont ca este vorba in principal de utilaje si autovehicule.

DESEURI

In perioada de construire:

Se va amenaja spatiu special pentru amplasarea europubelelor pentru colectarea deseurilor menajere, inclusiv pentru colectarea selectiva a categoriilor de deseuri reciclabile.

Evacuarea deseurilor se va realiza periodic de catre firma de salubritate cu care beneficiarul va incheia contract.

| Cod | Denumirea deșeului | Sursa de generare | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant | Va fi predat catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 17 05 04 | deșeuri de pământ excavat | Execuție fundație, Sistematizare, nivelare teren | stratul vegetal se va decoperta separat și va fi reutilizat pe amplasament. Surplusul va fi transportat în locuri indicate de Primărie prin AC |
| 17 01 07 | resturi de materiale de construcții și deșeuri din construcții | Construcții și construcții - montaj | vor fi transportate în locuri indicate de Primăria Negru Vodă |
| 17 04 05 | Fier și oțel | Construcții și construcții - montaj | Vor fi predate către societăți autorizate în vederea valorificării |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Lucrari de instalatii | Vor fi predate către societăți autorizate în vederea valorificării |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Organizarea de șantier | Vor fi predate către societăți autorizate în vederea valorificării |
| 15 01 01 | Ambalaje din hârtie și carton (saci de ciment, adezivi etc) | Organizarea de șantier | Vor fi predate către societăți autorizate în vederea valorificării |
| 15 01 02 | Ambalaje din materiale plastice (folii, saci, recipienți vopsele ) | Organizarea de șantier | Vor fi predate către societăți autorizate în vederea valorificării |
| 15 01 03 | Ambalaje din lemn (paleți de la transport materiale de construcții) | Organizarea de șantier | vor fi predate către personae fizice în vederea folosirii ca lemn de foc |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | Organizarea de șantier | acestea vor fi colectate in recipiente inchise , tip europubele si depozitate spatii special amenajate pana la preluarea lor de catre serviciul de salubritate al localitatii |

Managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare,  titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

In perioada functionarii obiectivului, colectarea deșeurilor generate pe amplasament se va face în spații destinate, amenajate în incinta obiectivului, după cum se evidențiază în tabel.

Înainte de punerea în funcțiune a obiectivului se vor încheia contracte cu firme autorizate în valorificarea/eliminarea deșeurilor, după caz.

| Denumire deșeului | Cod | Construcţii şi amenajări necesare | Managementul deșeurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Dejecții animaliere (purin și ape uzate tehnologice) | 02 01 06 | Bazine impermeabilizate și etanșeizate pentru stocare temporara si lagune dejectii pentru stocare pe termen mediu(minim 6 luni) Platformă betonată pentru gunoiul de grajd și resturile de paie | Se evacuează din hale vacuumetric (sucțiune), se transportă gravimetric prin sistemul de canalizare și cu ajutorul stației de pompare, se stochează în bazinul V1=300mc, se omogenizează în V2=300 mc si apoi, prin pompare se evacuează în cele două lagune e dejecții de unde, după stabilizare (6 luni) se utilizează ca fertilizant pe terenuri agricole |
| Cadravre porcine | 02 01 02 | Spatiu special amenajat, frigorific in camera de necropsie | Se vor colecta ȋn spatiu frigorific şi se vor preda unei unităţi de neutralizare |
| Deseuri ambalaje tratamente sanitar-veterinare | 18 02 03 | Recipient dedicat în magazie | Se va încheia un contract cu o unitate specializată pentru neutralizarea lor |
| Echipamente de protectie si lucru | 15 02 03 | Containere de depozitare | Se depozitează temporar în spațiu special amenajat în cadrul gospodăriei de deșeuri şi se valorifică prin unităţi specializate |
| Deseuri din ambalaje (hartie, platic, lemn) | 15 01 01 15 01 02 15 01 03 | Containere de depozitare | Se depozitează temporar ȋn spațiu special amenajat în cadrul gospodăriei de deșeuri şi se valorifică prin unităţi specializate |
| Deşeuri metalice (întreținere și reparații) | 17 04 05 16 01 17 | Containere de depozitare | Se depozitează temporar în spațiu special amenajat în cadrul gospodăriei de deșeuri şi se valorifică prin unităţi specializate |
| Deșeuri menajere | 20 03 01 | Containere ȋnchise, amplasate ȋn incinta fermei | Un operator autorizat le va prelua şi le va transporta la un depozit de deşeuri conform |
| DEEE nepericuloase (becuri) | 16 02 14 | Containere de depozitare | Se depozitează temporar ȋn spațiu special amenajat în cadrul gospodăriei de deșeuri şi se valorifică prin unităţi specializate |
| nămol de la curăţarea bazinului vidanjabil | 20 03 04 | Bazin vidanjabil | Se va încheia un contract cu o unitate specializată pentru eliminarea lui |

Dejecțiile (90% fracție lichidă și 10v% fracție solidă) cod 02 01 06 eliminate împreună cu apa de spălare-transport pot fi considerate deșeuri de producție până se stabilizează, după care constituie un îngrășământ valoros pentru fertilizarea solului. Dejecțiile sunt în stare lichidă având în proporție de 8% suspensii solide, umiditatea reală fiind de 92%. în tehnologiile care se folosesc în etapa actuală, din cauza măsurilor igienice care se impun, se folosesc cantitati mari de apă de spălare, care măresc de 8-12 ori volumul normal al dejecțiilor.

Conținutul acestor nămoluri este bogat în elemente nutritive pentru plante, legate în combinații organice ușor biodegradabile.

Calculele de specialitate au arătat că prin îngrășarea solului cu 10 tone nămol la hectar se administrează 45,3-102 kg/ de azot, 28,5-60 kg/ha fosfor (P2O5) și 3,3-9 kg/ha de potasiu total (K2O) (Tărăboanță, Gh. și colab.). Se preconizează folosirea apei epurate pentru irigații și a nămolului ca îngrășământ pentru culturile agricole ce urmează să se înființeze pe suprafețele luate în arendă de beneficiar.

In timpul colectarii dejectiilor - in bazinul destinat acestora -, se folosesc aditivi care schimba proprietatile fizice, chimice si microbiologice ale acestora. Sunt utilizati aditivii destinati cresterii valorii de fertilizare, care inhiba procesul metabolic al microorganismelor care au drept finalitate emisii de NH3, mentinand nivelul concentratiei de azot total, in balegar favorizand, totodata, cresterea sintezei de celule microbiene si, implicit, de crestere a masei proteice in amestecul de ape uzate. Se utilizeaza aditivi de inhibare a microorganismelor patogene, inhibitori ureatici, regulatori de pH, agenti de oxidare, floculanti, agenti pentru fluidizare si impotriva formarii crustelor de suprafata.

Eliminarea/valorificarea lor se va realiza în concordanță cu “Cele mai bune practici agricole”.

O altă categorie de deșeuri care poate rezulta pe amplasament odată cu demararea activității de producție este reprezentată de animalele moarte (cadavre porci, embrioni morţi) cod 02 01 02. Este prevăzut un spațiu special, poziționat lângă hala de necropsie pentru stocarea lor în containere frigorifice. Pentru transportul și eliminarea lor se va încheia contract cu o unitate tip PROTAN.

Eliminarea acestor deșeuri se va efectua cu respectarea OG nr 24/2016 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 242/2019.

În privința ambalajelor medicale cod 18 02 03, precizăm faptul că de obicei, în fermele pentru îngrășarea porcilor tratamentele cu antibiotice nu sunt recomandate, nefiind economice, astfel încât pe amplasament se vor genera doar deșeuri de la tratamente medicale de prevenție.  Acestea vor fi returnate furnizorului.

Aspectul cheie în activitatea de creștere suine este strans legat de procesul natural de viață și anume de faptul că animalele metabolizează hrana și elimină restul de nutrienți prin dejecții. Se vor asigura cerințele nutriționale, dar se va evita ca animalele să fie hrănite cu nutrienți în exces.

Societatea va realiza un Plan de gestionare a deșeurilor generate pe amplasament, în care se va specifica denumirea deșeului produs, codul deșeului, cantitatea produsă, cantitatea valorificată/eliminată, destinația deseului, precum și stocul existent la sfărșitul anului.

Operatorul trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană fizică sau juridică sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare alte norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii.

SCHIMBARI CLIMATICE

In perioada de construire si de functionare

Cresterea eficientei energetice are in vedere utilizarea de echipamente de inclazire cu eficiente superioare, iar in cazul energiei electrice, utilizarea corpurilor de iluminat mai eficiente din punct de vedere energetic.

- izolarea termică corespunzătoare a anvelopei clădirii şi evitarea punţilor termice;

- soluţia de amenajare a spaţiilor exterioare urmăreşte economia de apă şi energie, precum şi evitarea formării insulei de caldură, creând spaţii verzi plantate cu arbori şi vegetaţie uşor adaptabile, ce necesită minima irigare, ţinând cont de clima şi vânturile dominante în zonă;

- Sisteme de economisire a apei, prin utilizarea apei de ploaie pentru irigaţii;

- economia de energie şi minimizarea impactului asupra mediului vor fi în special urmărite în timpul execuţiei lucrărilor de construcţie, prin: utilizarea materialelor locale pentru a minimiza energia încorporată, managementul corespunzător al deşeurilor din timpul execuţiei, prevenirea poluării, etc.

- echipamentele de climatizare/ventilare vor fi cu randament energetic sporit;

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

La închidere/demolare/dezafectare, titularul va solicita la Autoritatea competenta pentru protectia mediului Acordul de Mediu pentru dezafectare. Incetarea activitatii si aducerea amplasamentului in starea care sa permita utilizarea sa in viitor, se vor face astfel incat sa nu se genereze efecte negative in timpul actiunii de inchidere si sa se minimizeze impactul potential remanent dupa incetarea activitatii.

Desfasurarea actiunilor de demolare şi de dezafectare se va realiza cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare, cu protejarea tuturor factorilor de mediu. În perioada de închidere/dezafectare impactul este datorat activităţilor de la fronturile de lucru, similare cu cel din perioada de execuţie.

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii de ordin tehnic care reies din  raportul privind impactul asupra mediului

- în incinta şantierului se va preveda o zonă pentru spălarea utilajelor de transport şi roţilor acestora;

- se vor lua măsuri pentru pre-epurarea apelor de spălare;

- respectarea concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în deciziile BAT adoptate de Comisia Europeană : Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE  a Parlametului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor.

Conditii necesare  a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

- organizarea de șantier se va amplasa pe o suprafață de teren judicios planificată, astfel încât terenul afectat să fie de dimensiuni minime, fără afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut; se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curățarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzătoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

- In timpul  exploatarii:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr.352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- OUG nr. 92/2021, privind regimul deseurilor;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje si Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr.878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

- Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate care se vor evacua în reţeaua de canalizare proprie vor fi conform prevederilor H.G. 188/2002 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, modificat şi completat prin H.G. 352/2005, NTPA 002.

- respectarea concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în deciziile BAT adoptate de Comisia Europeană : Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE  a Parlametului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor.

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- pentru dezafectarea imobilului se va realiza un proiect de dezafectare, care va prevedea cel puţin următoarele:

- deconectarea imobilului de la reţelele de utilităţi;

- colectarea pe categorii a deşeurilor generate pe amplasament din activitatea de dezafectare şi evacuarea acestora cu respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021;

- demolarea construcţiei şi a structurilor subterane, conform prevederilor proiectului de dezafectare aprobat în condiţiile legii;

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului;

Conditii impuse in  avizul de gospodarirea apelor nr.  98  din  14/12/2022:

- Se vor solicita și obține, înainte de începerea lucrărilor, toate avizele și autorizațiile necesare, conform legislației în vigoare.

- Caracteristicile forajului/forajelor se vor determina prin pompări experimentale executate în trei trepte. Ultima treaptă de pompare va avea o durată de minim 24 ore.

- Debitul pompei cu care se va echipa forajul nu va depăşi debitul recomandat pentru exploatare. Forajul va fi prevăzut cu cămin de protecție închis cu capac.

- Se va întocmi fişa forajului/forajelor conform prevederilor Ordinului nr. 891/2019 al Ministerului Apelor şi Pădurilor.

- În timpul executării lucrărilor să nu afecteze calitatea apelor subterane.

- Se vor preleva probe de apă din foraj, se vor efectua analize fizico-chimice pentru stabilirea calităţii apei.

- Se vor institui zonele de protecţie conform prevederilor H.G. 930/2005.

-  Să monteze aparat de măsură a debitelor şi volumelor de apă captate din subteran, conform art. 59 din Legea Apelor nr. 107/1996  cu modificările şi completările ulterioare.

- După execuţia bazinelor vidanjabile și a lagunelor de stocare a dejecțiilor, se va verifica impermeabilizarea acestora pentru prevenirea oricărei forme de poluare a apelor subterane.

- La punerea în funcţiune, se va încheia contract pentru preluarea apelor uzate menajere şi transportul acestora la o staţie de epurare.

- În cazul producerii unor poluări accidentale în timpul execuției lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri revine  beneficiarului și constructorului.

- Se interzice orice evacuare de ape uzate neepurate în apele de suprafaţă şi subterane. Nu se admite soluţia de evacuare în subteran a apelor uzate epurate.

- Beneficiarul are obligaţia să anunţe în scris Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea- Litoral despre data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta, precum şi data de finalizare a acestora.

- Se interzice distrugerea sau deteriorarea unităților și instalațiilor rețelei naționale de observații, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor însemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a stațiilor de determinare automată a calității apelor și a altora asemenea.

- Responsabilitatea privind alegerea soluției și dimensionarea lucrărilor revine, integral, beneficiarului și proiectantului lucrărilor.

- După finalizarea investiţiei, beneficiarul are obligaţia să solicite şi să obţină autorizaţie de gospodarire a apelor, pe baza unei documentaţii tehnice de fundamentare întocmită în conformitate cu prevederile  Ordinului nr. 891/2019 al Ministrului Apelor și Pădurilor privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere și suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor, precum și a Normativului de conținut al documentațiilor tehnice, de către o persoană fizică sau juridică certificată de Ministerul Mediului şi Pădurilor.

-Punerea în funcţiune a investiţiei se va face numai după încheierea abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de apă. Pentru utilizarea/exploatarea resursei fără abonament de utilizare/exploatare se percep penalități care reprezintă de zece ori valoarea contribuţiei.

- Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificată şi completată.

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 14.12.2022, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 22.02.2023 - etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziar (Ziarul Cuget Liber):  depunerea solicitării acordului de mediu – 24.02.2022,  etapa de incadrare – 30.03.2022, depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice –20.06.2022, anunţ public privind emiterea acordului de mediu –05.09.2022;

-Raportul la studiul de impact asupra mediului a fost elaborat de BLUE TERRA CONSULTING SEL si postat pe site-ul A.P.M. Constanta spre consultare;

-  la dezbaterea publica din data de 20.02.2023 publicul interesat nu s-a prezentat.

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica;

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

1. In timpul executiei:

    - calitatea aerului : la limita amplasamentului, semestrial - conform STAS nr. 12.574/1987: pulberi totale in suspensie: media de scurta durata (30 minute) – 0,5 mg/mc; conform STAS nr. 12.574/1987, pulberile sedimentabile: 17 g/mp/lună;

    - raport privind gestionarea apelor uzate generate de pe amplasamentul organizarii de santier – anual ;

    - date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier - anual ;

    - zgomot : masuratori anual sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor de constructii ;

    - deseuri : Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări şi producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1), conform prevederilor OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare;

- mentionam ca monitorizarea in timpul constructiei trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de constructie ;

- raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi inaintat catre APM Constanta.

2. In timpul exploatarii :

- monitorizarea se va stabili prin autorizatia integrata de mediu, cu respectarea concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în deciziile BAT adoptate de Comisia Europeană : Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE  a Parlametului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor.

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurilor, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

- inchiderea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- cerere si notificare;

- Memoriu de prezentare;

- Raport la studiul de impact asupra mediului;

- Dovada achitarii tarifului .

- Plan de incadrare in zona ;

- Plan de situatie;

- Punctele de vedere exprimate de membrii CAT pe parcursul procedurii.

Avize, acte emise de alte autorităţi:

- Certificat de urbanism, emis de Primaria orasului Negru Voda;

- Aviz DSP;

- Aviz de gospodarirea apelor;

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                              ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                      Lavinia  Monica  ZECA

Prezentul acord contine 62 pagini si s-a redactat in trei exemplare.