ACORD DE MEDIU

Nr.        din    22.07.2022            DRAFT

Ca urmare a cererii adresate de TRACON SRL, cu adresa in mun.Braila, str.Vapoarelor, nr.21, jud.Braila, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr.116426/14.10.2021, în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: * EXTINDERE DEPOZIT ECOLOGIC DE DESEURI MENAJERE SI INDUSTRIALE ( DEDMI), OVIDIU CU CELULA VIII * propus a fi amplasat in oras Ovidiu, trup independent T16, judetul Constanta, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 pct.13, lit.a.

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasament

Terenul este amplasat în intravilanul orașului Ovidiu, județul Constanța, trup industrial T16, pe un teren în suprafață totală de 32,7 ha situat pe malul stâng al canalului Poarta Alba-Midia-Năvodari la o distanță de aproximativ 500 m, în apropiere de drumul european E60 (DN 2A) , având urmãtoarele vecinãtãti:

- Nord: teren agricol (teren viran)

- Vest: teren agricol

- Sud: la cca. 180 m - Canalul Poarta Albă- Midia- Năvodari, sud – est; la cca 700m Wattrom – producător panouri fotovoltaice

- Est: depozite de pământ/ argilă din excavaţiile pentru Canalului Poarta Albă- Midia- Năvodari şi cariera de calcar Ovidiu.

Extinderea urmareste crearea celei de a VIII-a celule, cu suprafata construita de 3,80 ha din care suprafata utila indiguita de aproximativ 3.08 ha; capacitatea de depozitare va fi de aproximativ 660.000 mc, respectiv 1.089.000 to pentru un grad de compactare de 1,65 to/mc.

Celula 8 face parte din ansamblul de depozitare compus din 9 celule de diferite dimensiuni, impuse de forma terenului.

Conform Certificatului de urbanism nr.328/26.10.2020 emis de Primaria Orasului Ovidiu, folosirea actuala a terenului este cea de altele, iar destinatia terenului stabilita prin documentatiile de urbanism aprobate este depozitarea controlata a deseurilor – G2 – functiunea de gospodarire comunala – incinta apartinand sistemului de management controlat al deseurilor.

Accesul pietonal si carosabil se va realiza astfel:

Obiectivul este racordat la următoarele drumuri județene și naționale:

- DN 22, care traversează județul Constanța pe direcția N-S;

- DN 2A care asigură legătura inter - regională pe direcția NV-SE;

- DC 87 și DC 88, care asigură legăturile către V și E de-a lungul Canalului Poarta Albă- Midia- Năvodari.

Accesul către depozit se face pe un drum secundar pietruit cu o lungime de cca. 2 km și o lățime de 7 m, ce se desprinde din DN 2A, de-a lungul Canalului Poarta Albă- Midia-Năvodari.

Amplasamentul celulei  VIII  este în zona nord-vestică a depozitului, (la vest de celulule 3,4,5 ) la o distanță de aproximativ 200 m de drumul de piatră de acces din  E90  (DN 2A.)

Deseurile care vor depozita în celulă constau din:

- deşeuri  menajere din gospodăriile populației, spații comerciale, instituții;

- deşeuri  industriale netoxice de la ateliere, întreprinderi industriale;

- deşeuri  stradale;

- deşeuri  rezultate din activitatea de construcții.

Durata estimata de funcționare a celulei:

Perioada estimata de functionare a celulei nr. 8 este de 4 ani (sem.II 2022 – sem.II 2026) pe baza istoricului cantitatilor de deseuri intrate in depozit, a prognozei cantitatilor de deseuri acceptate la depozitare in conditiile respectarii prevederilor Ordonantei nr.2/2021 privind depozitarea deseurilor.

660.000 mc x 1,685 to/mc : 260.000 to depozitate/an ≈ 4 ani ( densitatea medie a deșeurilor  din DEDMI Ovidiu determinată în  cadrul expertizei din anul 2015).

##### Detalii constructive

Extinderea depozitului ecologic pentru deșeuri menajere și industriale, urmăreste executarea celei de-a VIII-a celule, din cele 9 (nouă) celule preconizate a fi construite, de diferite dimensiuni impuse de forma terenului. Celula 8 este separată de celelalte celule și de restul terenului prin diguri de compartimentare din loess.

Caracteristicile geometrice ale celulei nr.8

  - lungime medie baza celulă	 		= 137,00 m;

  - lățime medie baza celula			= 119,50 m;

  - înălțime medie interioara			=   18,00 m;

  - lungime medie la coronament interior 	= 188,50 m;

  - lățime medie la coronament interior	 	= 164,00 m;

  - lungime medie la coronament exterior 	= 199,50 m;

  - lățime medie la coronament exterior	 	= 175,00 m;

- lungime coronament la interior 		= 643,00 m;

- lungime coronament la exterior 		= 679,00 m;

- lățime medie coronament dig perimetral	=    5,00 m;

- suprafața construită                              	=    3,80 ha;

- suprafața utilă indiguită                          	=    3.08 ha.

Dimensiunile relativ egale și mari ale bazei celulei `[≈ (120÷157)m x (113÷125)m] au impus adoptarea unei pante de 1% atât in profil longitudinal cât si în profil transversal întrucât o pantă mai mare ar fi generat diferențe de nivel între laturile opuse de peste 1.50 m, cu implicații asupra uniformității caracteristicilor pământurilor de la baza celulei 8.

UTILITATI:

- Alimentarea cu apă:

În cadrul D.E.D.M.I. Ovidiu apa este utilizată pentru scopuri igienico- sanitare, pentru funcționarea centralei termice și în mod excepțional pentru stropirea drumurilor de acces din incintă și completarea rezervei de apă pentru incendii.

Alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar se face din subteran, din cadrul unui puț forat existent pe amplasament

Volume și debite de apă potabilă autorizate: Conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr.105/31.05.2021 emisa de  AN Apele Romane -ABA Dobrogea-Litoral

- zilnic mediu = 82,26 mc (0,952 l/s)

- zilnic maxim = 89,11 mc (1,032 l/s)

- anual = 30.025 mc

Necesarul de apă

- zilnic mediu = 74,78 mc

- zilnic maxim = 81,01 mc

Cerința totală de apă

- medie = 82,26 mc/zi (0,952 l/s)

- maximă = 89,11 mc/zi (1,032 l/s)

- maximă orară = 3,71 mc/h (1,029 l/s)

- volum anual = 30.025 mc

Volum minim asigurat în sursă

- zilnic = 82,26 mc

- anual = 30.000 mc

Sursa de apă: subterană; alimentarea cu apă în scop igienic- sanitar se realizează dintr-un puț forat pe amplasament, -  F4 cu rol și de foraj de observație – coordonate STEREO70 X= 314481,742;  Y= 781881,416 cu următoarele caracterstici: Q= 3,6 l/s, H= 93 m, NHs= 61 m, NHd= 62,5 m. Puțul este echipat cu o pompă submersibilă tip HEBE cu Q instalat= 5 mc/h, H= 80 mCA.

Pentru menținerea presiunii în rețea este prevăzută o instalație hidrofor cu rezervor tampon cu V= 500 l, tip DAB K 45/50M, cu Q= 2-6,5 mc/h, P=2,2 kW, n= 2200 rotații/min.

Instalații de tratare: apa prelevată din  puț nu este tratată.

Rețeaua de distribuție a apei: distribuția apei se face prin intermediul unei rețele realizată din țeavă OL de de ¾” la clădirea administrativă.

B. Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate

Categoriile de ape uzate evacuate sunt următoarele:

- ape uzate menajere provenite de la pavilionul adminsitrativ;

- levigatul generat de depozitarea deșeurilor în depozit, respectiv permeatul rezultat din epurarea levigatului în stația proprie de epurare;

- ape pluviale colectate prin sistemul de rigole perimetrale.

Apele uzate menajere provenite de la sediul administrativ sunt evacuate într-un bazin etanș vidanjabil, betonat și impermeabilizat, cu V= 10 mc, de unde sunt preluate și transportate de către Stația de epurare apartinand  RAJA S.A. Constanța.

Rețeaua de canalizare menajeră este executată din tuburi PVC, cu Dn= 250 mm și L=80 m.

Volumele de ape uzate menajere evacuate sunt:

- zilnic mediu = 0,624 mc

- zilnic maxim = 0,811 mc

- anual = 228 mc

Apele pluviale

Apele care cad pe suprafața depozitului se infiltrează în masa acestora și formează împreună cu apele provenite din fermentație, levigatul.

Apele provenite de pe suprafețele din zona depozitului sunt colectate în șanțuri perimetrale aferente fiecărei celule și se descarcă în rigola betonată paralelă cu drumul de acces în depozit.

Levigatul preluat prin sistemul de drenaj și colectare din depozit este dirijat în 2 bazine de levigat, cu V=500 mc, de unde este pompat în stația de epurare a levigatului de pe amplasament.

Sistemul de drenare a levigatului din depozit se compune din:

- rețea de drenaj din tuburi perforate din polietilenă de înaltă densitate cu diametrul Dn=250 mm, cu fante de diametru 6-8 mm, așezate pe fundul celulei:

- tuburi de drenaj înglobate într-un strat drenant de 50 cm grosime format din pietriș cu dimensiuni între 16-32 mm;

- puțuri (camine) colectoare, din tuburi prefabricate din beton armat, perforate cu fante de diametru 50 mm, având latura de 1000 mm, așezate pe fundații de dale prefabricate din beton cu dimensiunile 2,00 x 2,00 x 2,00 m.

Căminele sistemului de drenaj se ridică concomitent cu umplerea celulei și au rolul de colectare a levigatului, acesta fiind direcționat prin pompare către un bazin de stocare cu un volum de 500 mc. S-a realizat un nou bazin pentru colectarea levigatului, cu capacitatea de 500 mc, care va fi amplasat în vecinătatea stației de tratare levigat, între bazinul de permeat și drumul de acces către rampa de descărcare a deșeurilor aferentă celulei nr. 7 .

În bazine are loc o omogenizare a levigatului și o decantare grosieră a acestuia. Căminele au ca fundație câte o dală din beton de 2 x 2 așezată pe un strat de nisip de 0,10 m, cu rol de protecție a geomembranei și a geotextilului din sistemul de impermeabilizare.

Volumul bazinului de retenție necesar pentru funcționarea celulei 8 este de 532 mc. Se propune utilizarea celor 2 bazine de retenție impermeabile, existente pe amplasament, cu vol. 2x500 mc.

Epurarea levigatului

Stația de epurare existentă pe amplasament, de tip modular PALL DT are o capacitate de 1,5 mc/h și utilizează ca tehnologie de epurare procedeul osmozei inverse.

Echipamentele stației sunt instalate într-un container etanș, amplasat pe platformă betonată și constau în:

- bazin decantor pentru levigat, acoperit, cu V=500 mc, realizat în semirambleu, căptușit la interior cu geomembrană HDPE cu grosimea de min. 2,00 mm, aplicată pe un strat de argilă compactată;

- bazin de reacție, confecționat din HDPE, cu V=1 mc, în care are loc reglarea pH-ului;

- pompă pentru dozarea acidului sulfuric;

- rezervoare de reactivi: acid sulfuric pentru corecția pH-ului și sodă (NaOH) pentru corecția permeatului, confecționate din PPE, cu pereți dubli și sisteme de colectare în caz de pierderi accidentale de lichid;

- container standardizat cu dimensiunile- suprafață 12,19 x 2,438 m, lațimea 2,59 m, în care sunt amplasate echipamentele de epurare propriu-zise tip PALL DT; Containerul este izolat termic, ventilat și încălzit și conține: sistem de prefiltrare în două trepte (filtru cu nisip cu spălare automată și filtru cu cartuș filtrant), sistem de pompare tip GRUNDFOS BM8-25 și linie de distribuție, module tubulare cu discuri și membrane grupate în două trepte de epurare, două panorui de control (treapta I și II), panou de comandă integrat și instalație electrică aferentă, sistem CIP integrat care asigură curățarea periodică a sistemului cu permeat, recipienți cu agenți de curățare și pompe dozatoare, coloana de degazeificare (cu stocarea permeatului utilizat la spălarea instalației), bazin colector de permeat cu V=1 mc.

Levigatul colectat prin intermediul sistemului de drenaj și control este dirijat în bazinele cu V= 500 mc, cu rol de decantor și omogenizator, de unde este pompat în stația de epurare, unde urmează fluxul tehnologic, astfel:

- Reglarea pH-ului prin dozare automată cu reactiv (H2SO4) în bazinul de reacție;

- Prefiltrare în filtru cu nisip (filtrare grosieră) și în cartușe filtrante (filtrare fină);

- După prefiltrare levigatul este preluat de un sistem de pompare și distribuție spre modulele de tratare propriu- zisă;

- Tratare propriu- zisă prin osmoză inversă- filtrare membrană, care are două trepte în două sisteme de module tubulare cu discuri membrane (PALL DT); 10+4 module

- În treapta a II-a (de permeat) are loc o epurare suplimentară a permeatului rezultat după primul sistem de module, pentru asigurarea unei eficiențe ridicate de epurare. Procesul tehnologic este controlat prin monitorizarea automată a pH-ului, a presiunii de lucru pe filtre și a conductivității permeatului din cele două trepte;

- Modulele tubulare sunt conectate la conductele de colectare permeat și respectiv concentrat;

- Concentratul colectat de la fiecare modul în conducta de colectare este pompat pe depozit;

- Permeatul din conducta de colectare se descarcă în bazinul pentru permeat cu V= 500 mc, de unde este pompat în bazinul care asigură rezerva de incendiu, fie este utilizat pentru desprăfuirea drumurilor interioare sau întreținerea spațiilor verzi, sau este transportat cu autovidanja la Stația de epurare Constanța Sud, în baza contractului   încheiat cu SC RAJA  SA Constanta.

Instalaţii de stins incendiu :

Apa pentru stingerea incendiilor: este asigurată din rezervorul PSI cu funcția de rezervă intangibilă de incendiu, cu V=300 mc și din bazinul de permeat cu V= 500 mc. Pe conducta de distribuție sunt montați 2 hidranți pentru incendiu.

Tot din rezervorul de permeat se utilizează apa și pentru desprăfuirea drumurilor și întreținerea spațiilor verzi.

Descrierea etapei de constructie

Lucrări propuse pentru Celula a VIII-a

  - realizarea unui dig de separație pe latura de est între Celulele 3, 4 si 5 și viitoarea Celulă 8 cu lungimea de aproximativ 200 m (lungimea totală a digului este 657,04 m), înălțimea variabilă in funcție de geometria terenului, lățime coronament 5,00 m și pante taluze spre interiorul celulei de 2:3, realizat din argila compactată cu γmin = 1,65 t/m3. Pămantul necesar executării digului este obținut prin sistematizarea pe verticală a gropii celulei;

  - realizarea de diguri perimetrale pe laturile de nord, vest si sud cu lungimea totală de 657.04 m, înălțimea variabilă în funcție de geometria terenului, lățime coronament 5,00 m și pante taluze spre interiorul celulei de 2:3, realizate din argilă compactată cu γmin = 1,65 t/m3. Pământul necesar executării digurilor este obținut prin sistematizarea pe verticală a gropii celulei;

  - așternerea la baza celulei a unui strat de argilă cu grosimea minimă de 0,75 m (0,25 x 3 straturi), care va fi compactat cu utilaje terasiere (γ = 1,65 t/m);

  - crearea la baza celulei a pantelor necesare drenării atât a lichidului de fermentație (levigat) cât și a apelor meteorice care vor cădea pe suprafața Celulei 8. Pantele transversale  vor fi de 1,00% și cele longitudinale vor fi de 1,00%;

  - realizarea unui șant perimetral din pământ pentru preluarea apelor pluviale, cu secțiune trapezoidală, lățimea de min. 1,50 m și adâncimea variabilă;  șantul a fost prevăzut la exterior, la baza digurilor perimetrale, spre partea de nord-est. Pe partea vestică, terenul se va amenaja asfel încât apele pluviale care cad pe suprafața digului să se scurgă în interiorul incintei, iar pe suprafața aflată dupa limita de proprietate apele pluviale se scurg gravitational către șantul existent ;

  - realizarea sistemului de impermeabilizare se va face conform cu varianta de impermeabilizare 3.1.3 (a) din Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor - Ordin nr.757/2004, cu folie (geomembrana) PEHD de 2,0 mm grosime ce se va poziționa pe umplutura de argilă amenajată (3 str. x 25 cm), nivelată și compactată, dublată local pe traseul conductelor retelei de drenaj pentru levigat cu o folie PEHD de 1,0 mm grosime ;

  - la baza celulei, geomembranele se protejează cu geotextil de 1000 gr/m2, iar peste geotextil se asează un strat de drenaj aferent etanșării sintetice din pietriș in grosime de 0,50 m;

  - construirea unei rețele de drenaj din tuburi perforate PEHD, cu DN 250, PN10, cu fante numai pe 2/3 din secțiunea transversală, asezată pe fundul celulei, peste geomembrane PEHD de 2,0 mm și 1,0 mm grosime și geotextile de 1000 gr/m2. Tuburile se pozează deasupra sistemului de etanșare a bazei celulei, în stratul de drenaj cu h=50 cm format din pietriș. Grosimea stratului de drenaj deasupra generatoarei superioare a conductelor va avea cel putin 50 cm;

  - realizarea puțurilor colectoare in numar de 9: 6 puțuri pentru levigat din tuburi prefabricate de beton armat cu latura interioară de 1,00 m si 3 puțuri pentru gazul de depozit ;

  - epurarea levigatului colectat într-o stație de tratare proprie, modulară de tip PALL, care funcționează pe principiul osmozei inverse, în două trepte;

  - stocarea apei epurate într-un bazin de stocare cu V = 500 mc și  utilizarea ei ca rezerva intangibilă de incendiu, pentru stropit platforme și  spatii verzi;

  - accesul auto prevăzut începe dintr-un drum pietruit existent și  se racordează cu platforma din beton proiectată a Celulei 8, are lățimea de 7.00 m (cate o bandă carosabilă pe sens, cu lățimea de 3.50m), iar structura rutieră proiectată este alcatuită din:

- 20 cm strat de uzură din beton BcR 3.5;

- folie polietilenă de joasă densitate;

- 2 cm nisip;

- 15 cm fundație superioară din piatră spartă sau beton concasat;

- 20 cm fundație din balast;

- 5 cm strat din nisip.

  - construirea rampei de descărcare deșeuri în interiorul celulei se va face cu argilă compactată și va avea lățimea de 35.00 m și lungimea de 33.75 m, panta transversală de 46.64%;

  - lucrări de reecologizare a depozitului prin acoperirea celulei aflate în exploatare, după finalizarea exploatării acesteia, cu un strat de susținere (egalizare) și impermeabilizare a acesteia - acoperire temporară (pentru o perioadă de 3-5 ani in care au loc cele mai mari tasări), în grosime de min 0,5 m. Peste acest strat in aceasta perioadă se va însămânța gazon și se vor asigura plantații specifice zonei, asigurându-se totodată și reabilitarea terenului pană la închiderea definitivă;

  - de asemenea, pe partea dinspre exterior a digurilor perimetrale va fi prevăzut un strat de înierbare în grosime de 20 cm pentru asigurarea stabilității taluzului;

  - împrejmuirea amplasamentului se continuă cu gard de plasa de oțel (mărimea ochiurilor plasei 40 x 40 mm).

IMPERMEABILIZARE CELULA

Sistemul de impermeabilizare constă din asocierea a două tipuri de materiale de etanșare, respectiv:

- strat de argilă, la fundul celulei, cu grosimea minimă de 0,75 m (0,25m x 3 straturi), care va fi compactat cu utilaje terasiere (γ = 1.65 t/m) și care va constitui a doua barieră impermeabilă (de siguranță) după folia PEHD;

- un strat de etanșare din folie/geomembrană PEHD de 2 mm grosime pe intreaga suprafață a celulei și un al doilea strat de folie/geomembrană PEHD de 1 mm grosime care dublează doar traseul sistemului de drenaj al conductelor de la baza celulei.

Bariera construită se realizează dintr-o folie/geomembrană PEHD de 2 mm grosime CARBOFOL HDPE 406 2,0 s/s,  concepută special pentru impermeabilizarea depozitelor de deșeuri  și care are un coeficient mediu de permeabilitate la lichide de 10-6 m/s.

Sistemul de impermeabilizare cu folie de etanșare din PEHD sau PEHD modificată, prezinta următoarele proprietați:

- proprietati fizice : înaltă flexibilitate, rezistența la întindere pe o axa si pe mai multe axe, înaltă rezistență la fisurile cauzate de eforturi, tehnologie de îmbinare foarte bună si sigură, rezistență la raze ultra-violete;

- proprietați biologice : rezistență la acțiunea animalelor rozătoare, rezistență la acțiunea rădăcinilor, rezistență la acțiunea microbiană, nu conțin substanțe toxice care sa se dizolve şi să acționeze asupra plantelor, pestilor, sau să schimbe caracteristicile solului si substanțelor chimice;

- proprietați chimice : buna rezistență la acțiunea substanțelor chimice.

Asigurarea etanșării stratului de impermeabilizare cu geomembrană se realizează prin procedee de îmbinare a foliei PEHD prin sudura de contact si /sau prin sudură cu adaos de material extrus.

Suprafața acoperită de geomembrana cuprinde suprafața fundului celulei, taluzele digurilor separatoare și perimetrale și zona de ancorare pe diguri. Prin construcția lipită una de cealalta a noilor celule de exploatare se realizează unificarea celulelor nu doar in ceea ce privește digurile separative și taluzele comune, ci și partea de geomembrană de inaltă densitate PEHD care se unește prin lipire.

Procedura de unificare și lipire a geomembranei PEHD la nivelul coronamentului se realizează prin desfacerea foliei din locul de ancorare de pe celulele existente care se unește prin lipitură cu folia celulei nou construite, ancorarea celulei fiind realizată pe latura superioară a digurilor ce înconjoară celula. Prin lipirea geomembranelor din celulele învecinate nu mai este necesară ancorarea geomembranei deoarece se realizează continuitatea acesteia, iar datorita caracteristicilor tehnice, permite depozitarea peste aceasta a deșeurilor pentru acoperirea și umplerea tuturor spațiilor până la nivelul coronamentului, după darea in exploatare a celulei noi, deșeurile se depozitează astfel încât până la închiderea provizorie și acoperirea cu pământ să se uniformizeze aceasta porțiune comună între celulele învecinate.

HIDROEDILITARE – SISTEM DRENAJ SI AERISIRE

Soluția proiectată  presupune:

- realizarea unui sistem de drenaj cu filtru invers pe fundul celulei pentru colectarea levigatului rezultat;

- levigatul este drenat prin conductele de drenaj către puțurile colectoare în căminul de cea mai joasă cotă, de unde se pompează cu ajutorul pompei de epuisment pe traseul stabilit pe digul dintre celulele 3 și 4 sau este vidanjat în bazinele de levigat și de aici tratat în stația de epurare;

- protejarea solului, subsolului și apelor freatice de acțiunea resturilor lichide rezultate în urma descompunerii chimice și fizice a deșeurilor depozitate, printr-un sistem de impermeabilizare constituit din strat de argilă de grosime minimă 0,75 m (3 straturi x 0,25 cm) și folie/geomembrană din polietilenă de înaltă densitate de 2 mm grosime dublată local cu geomembrană de 1,0 mm grosime – pe traseul conductelor sistemului de drenaj.

Tehnologia executării și exploatării celei de-a VIII-a celule a depozitului ecologic a fost proiectată astfel:

- realizarea digurilor propuse :

- realizarea unui dig de separație pe latura de est între Celulele 3, 4 si 5 și viitoarea Celulă 8

- realizarea de diguri perimetrale pe laturile de nord, vest și sud cu lungimea totală de aproximativ 657.04 m, înălțimea variabilă în funcție de geometria terenului, lațime coronament 5,00 m și pante taluze spre interiorul celulei de 2:3, realizate din argila compactată cu γmin = 1,65 t/m3. Pământul necesar executării digurilor este obținut prin sistematizarea pe verticală a gropii celulei;

- așternerea foliei/geomembranei PEHD cu grosimea de 2,0 mm pe toata suprafața celulei 8, peste stratul de argilă de minim 0,75 m grosime (3 straturi x 0,25 cm); dublarea stratului de geomembrana PEHD pe traseul conductelor sistemului de drenaj de pe fundul celulei cu geomembrana de 1,0 mm grosime și protecția geomembranelor cu geotextile (1000 g/mp);

- montarea sistemului de drenaj, a conductelor și a căminelor în vederea colectării levigatului și a gazelor provenite din fermentarea gunoiului;

- levigatul captat prin intermediul sistemului de drenaj va curge gravitațional spre un cămin de colectare de cea mai joasă cotă de unde, prin pompare, va fi dirijat pe traseul construit peste digul separativ dintre celelule 3 și 4 spre bazinele de stocare a acestuia sau vidanjat în bazinele de levigat, în vederea tratării lui în stația de epurare, amplasată în incinta depozitului ecologic;

- evacuarea gazelor rezultate în urma reacțiilor chimice din masa de deseuri, se va face prin căminele de gaz de depozit care se vor înălța pe măsura cresterii în grosime a masei de deseuri depozitate. Partea terminală a acestor cămine va depăși nivelul final de umplere al celulei cu cel putin 2,00 m și vor avea montate plăcuțe de avertizare privind pericolul de explozie si de incendiu;

- la baza digurilor perimetrale, în partea lor exterioară pe laturile de nord, vest și sud, se va executa un sanț perimetral din pământ care va prelua apele din precipitații și le va dirija în valea existentă, în scopul păstrarii integrității bazei digurilor;

- suprafața exterioară a digurilor se va înierba pentru a elimina fenomenul de șiroire a apelor și degradarea treptată a taluzelor;

- după terminarea exploatării celulei, se va proceda la acoperirea acesteia pe toată suprafața cu un strat de susținere și acoperire temporară cu grosimea între 30÷50 cm peste care se așează un strat de pământ vegetal urmat de o înierbare și menținerea cadrului vegetal;

- stația de epurare este un echipament compact, complet automatizat, existent, care nu face obiectul prezentei documentații.

Realizarea rețelei de drenaj se va face într-un sistem cu ramificații interioare, în funcție de panta proiectată a terenului și  cu o curgere gravitațională cu o pantă de minim i = 0,01.

Rețeaua va fi realizată din conducte de polietilenă de înaltă densitate cu DN 250, perforate pe 2/3 din secțiunea transversală la partea superioară, rămânând la partea inferioară 1/3 din secțiunea transversală neperforată. Conductele se vor poza pe geomembranele PEHD protejate cu geotextile ce acoperă baza celulei.

Lungimea totală a rețelei la celula 8 va fi de cca 350 m. La schimbarea de direcție și la intersecții se vor monta cămine cu rol și de drenaj, necesare pentru buna funcționare a sistemului de colectare levigat.

Peste tuburile de drenaj se pozează stratul de filtrare invers din pietris în grosime totală de minim 50 cm măsurată deasupra generatoarei superioare.

După montarea și  imbinarea tubulaturii de drenaj se realizează o verificare a etanseității acesteia trecându-se apoi la acoperirea cu filtrul invers.

Căminele colectoare se execută din tuburi prefabricate din beton armat perforate cu găuri de Ø 50 mm, având laturile interioare de 1.00 m. Căminele sistemului de drenaj se ridică concomitent cu umplerea celulei și  au rolul de colectare a levigatului care este scos cu o pompă de epuisment și  trimis la bazinul de stocare levigat.

Bazinele de stocare levigat au un volum de 500 mc fiecare și  au rol de omogenizare și  predecantare (decantare grosiera) a levigatului înainte de a fi pompat spre stația de epurare.

Căminele colectoare au ca fundație câte o dală de beton (pe sub care este asigurată continuitatea foliei de PEHD) de dimensiuni 2.00 m x 2.00 m x 0.20 m asezată pe un strat de nisip de 10 cm cu rol de protecție a geomembranei și  a geotextilului din sistemul de impermeabilizare. Această soluție se adoptă pentru protejarea solului astfel încât levigatul să nu pătrundă in sol și  să-l polueze.

Partea terminală a căminelor de colectare levigat va depăși nivelul final de umplere al gropii cu cel puțin 2 m și va avea montate plăcute de avertizare privind pericolul de explozie si de incendiu.

Puțurile de gaz de depozit se constituie efectiv atunci când înălțimea de depozitare a deșeurilor în celula ajunge să depășească 4 m și se înalță pe parcursul depozitării.

Tehnologia de depozitare a deșeurilor propusă, nu permite nicio infiltrație de ape contaminate provenite de la aceste deșeuri în pânza de apă freatică. Totodată pentru o drenare foarte bună a apelor din precipitații, depunerea deșeurilor menajere se face în straturi succesive de 2-3 m după care se așterne un strat din materiale inerte sau pământ care permite o presare și în acelasi timp o drenare a acestor ape de pe intreaga coloană de deșeuri.

La baza celulei se va avea în vedere crearea pantelor necesare drenării atât a lichidului de fermentatie (levigat) cât și a apelor meteorice care vor cădea pe suprafața celulei 8. Pantele transversale vor fi de 1.00%, iar cele longitudinale vor fi de 1.00%.

Din bazinele colectoare, levigatul este trecut prin stația de epurare, după care apa rezultată, epurată și curată din punct de vedere biologic (permeatul), este evacuată în bazinul de permeat.

PUTURI COLECTOARE LEVIGAT SI GAZ DE DEPOZIT

S-au prevăzut 9 puțuri astfel:

- 6 puțuri colectoare pentru levigat care au rol în menținerea unui nivel minim al acestuia in celulă;

- 3 puțuri de gaz de depozit care se vor constitui când înălțimea deșeurilor ajunge să depașească înălțimea de depozitare de 4 m și vor fi inălțate pe parcursul depozitarii.

Căminele ce se vor poziționa pe baza celulei, au secțiunea interioară de 1,00 m x 1,00 m și înălțimea de 2,00 m, cu pereți de 12 cm grosime. Ele se montează pe placi/dale prefabricate din beton armat, cu dimensiunile (2,00 x 2,00 x 0,20) m, care servesc drept fundație.

Geomembrana se dublează local în zona săpăturilor pentru cămine în scopul evitarii străpungerii sistemului de impermeabilizare la montajul dalelor de beton armat, dar și pe traseul conductelor sistemului de drenaj de la baza celulei.

In jurul căminelor se execută un filtru invers din material drenant (sort) care fixează și căminele pe pozitie, nepermițându-le să se deplaseze de pe dalele de beton armat.

Căminele sistemului de drenaj se ridică concomitent cu umplerea celulei și au rolul de colectare și menținere la un nivel minim a levigatului de unde este scos cu o pompă submersibilă și trimis către bazinul de stocare levigat prin vidanjare sau prin traseul protejat de îngheț stabilit pe digul dintre celulele 3 și 4. Bazinul de stocare are rol de omogenizare a levigatului cât și rol de predecantare (decantare grosieră). Căminele au ca fundație câte o dală din beton prefabricat de 2,0 x 2,0 m asezată pe un strat de nisip de 10 cm, iar folia PEHD și protecția cu geotextil a acesteia sunt dublate pe zona de așezare.

Dimensionarea sistemului de levigat s-a făcut la un debit total maxim de levigat de 14,77l/s rezultați din celula 8, este necesară o tubulatură canalizare drenaj DE 250 PEHD in lungime de 265,2 m.

Pentru monitorizarea impactul asupra apelor subterane, pentru toata suprafata amplasamentului  (inclusiv celula VIII) depozitului de deseuri au fost executate 4 foraje de observatie P1*, P2, P3, P0. Deoarece putul P1 si-a pierdut functia de monitorizare prin executia celulei VII, s-a luat in considerare pentru monitorizarea calitatii apei subterane forajul de alimentare cu apa pentru nevoi gospodaresti F4, situat in aval, pe direcția de curgere a apelor subterane.

AMENAJARE PLATFORME SI ACCESE. SISTEMATIZARE VERTICALĂ

Pentru proiectarea accesului la Celula VIII, s-a executat o ridicare topografică cât mai fidelă și precisă a traseului, constructiilor și instalatiilor existente pe teren (stâlpi, constructii, garduri, conducte, cămine, elemente existente de scurgere a apelor, etc).

- Drumul de acces proiectat către Celula VIII pornește dintr-un drum existent pietruit și se termină in platforma betonată de descărcare aferentă Celulei VIII. El va urca cu o pantă variabilă de 4.57% ÷ 9.83% spre aceasta platformă, și ca drept urmare diferența de nivel dintre drumul de acces proiectat și terenul existent va depăși o înălțime de 5.00 m. Acest aspect a condus la introducerea unor parapete de protecție pe partea dreaptă în sensul de mers al kilometrajului.

- Din punct de vedere al scurgerii apelor pluviale au fost prevăzute șanturi de pământ la baza taluzurilor care se vor descărca în rigolele existente. Pe zonele unde nu au fost prevăzute șanturi, scurgerea apelor pluviale se va face gravitațional spre șanturile existente.

STABILITATEA TALUZELOR

Datorită cotelor rezultate pentru realizarea Celulei 8, înălțimea taluzelor variază de la 2.00 la aproximativ 5.00m atat la drumul de acces (intre km 0+083 – km 0+298.36) cat și digul perimetral.

Ca drept urmare, începând de la km 0+083 la drumul de acces, taluzele au pante de 2:3, vor fi îmbrăcate cu pământ vegetal și înierbate. Pentru realizarea lor se vor executa trepte de înfrățire având lungimea de minim 1.00m. Treptele de înfrățire se vor executa de sus in jos, iar așternerea se va face de jos in sus.

Având in vedere că înălțimea taluzelor este mare, iar umplutura care se va executa este de asemenea în cantitate mare, există riscul ca terenul natural sa se lase. Pentru a evita acest aspect se va proceda astfel:

- Primii 2 m de umplutură din pământ local aflați sub structura rutieră vor trebui compactați asfel incât gradul de compactare obținut să fie 100%;

- Următorii metri de umplutura până la terenul natural decapat se vor compacta astfel încât gradul de compactare obținut sa fie 95-96%.

Referitor la decaparea stratului vegetal existent, aceasta se va face pe aproximativ 20cm adâncime. După decapare, fundația terenului trebuie nivelată si compactată astfel încât gradul de compactare să ajungă la min. 95%.

Scurgerea apelor

Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale a fost prevăzut la baza taluzelor digurilor perimetrale, un sanț de pământ cu secțiune trapezoidală, cu adâncime variabilă  de ~50 cm, taluze 1:1 si care se descarcă in rigolele existente.

Pe zonele unde nu au fost prevăzute șanțuri, scurgerea apelor pluviale se va face gravitațional spre șanțurile existente.

Lucrari de demolare/dezafectare/inchidere

Terenul studiat este liber de constructii si nu necesita lucrari de demolare.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Concluziile favorabile ale Raportului de evaluare a impactului asupra mediului;

Pe parcursul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, publicul interesat nu a formulat observatii si nici in cadrul dezbaterii publice desfasurata in data de 14.07.2022.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Analiza alternativelor

- Alternative realizabile

În actuala conjunctură, în care celula nr. 8 este parte integrantă a proiectului inițial de realizare a D.E.D.M.I. este greu de identificat alternative.

Alternativele la proiect se pot referi la:

- un amplasament alternativ,

- alt moment de demarare a proiectului,

- alte soluții tehnice și tehnologice,

- măsuri de ameliorare a impactului.

2.Solutii analizate si adoptate

Varianta 0 - Aceasta varianta presupune păstrarea terenului în condițiile actuale, practic soluția de „a nu face nimic”.

Din motive atât tehnico-economice (pierderi însemnate din punct de vedere calitativ și cantitativ), cât și de protecție a mediului această variantă nu a fost luată în considerare.

Varianta I – această variantă presupune extinderea D.E.D.M.I Ovidiu Constanța cu celula nr. 8.

Din punct de vedere a amplasamentul nu au fost studiate alte terenuri pentru realizarea proiectului. În cadrul depozitului ecologic amplasat pe acest teren, se depozitează și se neutralizează deșeuri menajere și industriale asimilabile cu cele menajere, din anul 1995, de la punerea în funcțiune a depozitului, respectiv deschiderea celulei nr. 1.

Scopul implementării variantei I este asigurarea depozitării deșeurilor menajere și industriale asimilabile acestora pentru  zona I a județului Constanța în condiții ecologice, în concordanță cu Planul național și Planul regional de gestionare a deșeurilor și cu respectarea Ordonanței nr 2/2021 – privind depozitarea deșeurilor cât și Ordinul MMGA 757/2004 – Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor .

Măsurile de ameliorare a impactului s-au luat în actuala concepție și vor fi descrise la capitolul de evaluare a efectelor care ar putea apărea asupra factorilor de mediu.

Alternativa de a depozita în altă locație sau cu o altă tehnologie, total diferită (ex. incinerare/coincinerare) nu poate fi asumată de beneficiar .

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile Bref aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Lg. 278/2013, privind Emisiile  Industriale;

Cele mai bune tehnici disponibile pentru depozitele de deșeuri se consideră respectate dacă se conformează prevederilor Ordonanței nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor și O.M. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor.

În tabelul următor este prezentat modul de conformare a proiectului propus - extinderea D.E.D.M.I. Ovidiu – Constanta,  Celula nr 8  de depozitare a deșeurilor, cu cele mai bune tehnici disponibile:

| Cerințe conform Ordonanței 2/2021 privind depozitarea deșeurilor și O.M. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor | Modul de conformare |
| --- | --- |
| Cerințe generale la amplasarea unui depozit |
| Amplasarea depozitelor de deșeuri este interzisă în următoarele zone: 1. Zone carstice sau zone cu roci fisurate, foarte permeabile pentru apa; excepțiile sunt posibile doar pentru depozite de tip c, dacă din verificările în fiecare caz rezulta ca amplasamentul este corespunzător 2. Zone inundabile sau zone supuse viiturilor 3. Zone ce se constituie în arii naturale protejate si zone de protecție a elementelor patrimoniului natural si cultural 4. Zone de protecție a surselor de apa potabilă sau zone izolate temporar, prevăzute în acest scop de autoritățile competente, zone cu izvoare de apa minerala sau termala cu scop terapeutic; 5. În excavații din care nu este posibila evacuarea levigatului prin cădere liberă în conductele de evacuare plasate în afară zonei de depozitare; 6. Zone portuare, zone libere | Studiul geotehnic întocmit de o societate specializată, relevă faptul că nu sunt consemnate zone carstice sau zone cu roci fisurate, foarte permeabile pentru apă în zona amplasamentului depozitului, nu se află în zonă inundabilă sau supusă viiturilor. Deasemenea amplasamentul depozitului nu se află în zone de protecția a surselor de apă, sau în arii naturale protejate, acesta fiind situat la distanța 4,12 km est de ROSPA0057 Lacul Siutghiol- (distanța minimă față de o arie naturală protejată). |
| Pentru verificarea amplasamentului unui depozit se va ține seama de: 1. Condițiile geologice, hidrogeologice, pedologice si geotehnice de pe amplasamentul depozitului si în zonele imediat învecinate; 2. Poziționarea fata de zonele locuite existente sau planificate; distanta de protecție fata de corpul depozitului trebuie sa fie de cel puțin 1.000 m pentru depozitele de deșeuri nepericuloase si periculoase; 3. Poziționarea în zone seismice sau în zone active tectonic 4. Poziționarea în zone în care pot apărea alunecări de teren si căderi de pământ în mod natural, respectiv în care exista posibilitatea apariției acestor fenomene în urma exploatărilor miniere în subteran sau la suprafața. | Conform studiului Geotehnic efectuat de GTF PROSPECT SRL., în vederea realizării proiectului de extindere a depozitului ecologic de deșeuri menajere și industriale nepericuloase Ovidiu, cu celula nr. 8, acesta este amplasat în Podișul Sud-Dobrogean, subregiunea litorală, pe malul stâng al Canalului Poarta Albă – Midia- Năvodari, pe un teren plan, neexpus riscului unor fenomene de instabilitate de tipul prăbușirilor sau alunecărilor de teren, stabil din punct de vedere geotehnic. Relieful este constituit dintr-un substart impermeabil de argilă prăfoasă loessoidă cafeniu galbuie, loess argilos cafeniu, argilă prăfoasă cafenie și argilă roșcată. Pânza freatică, lipsește fiind cunoscută existența acesteia în zonă doar la mare adâncime. Conform studiului geotehnic intocmit pe amplasamentul viitoarei celule VIII de GTF PROSPECT S.R.L. si verificat la cerinta de calitate Af de către verificatorul de proiecte dr.ing.Cornel Ciurea, bariera geologică naturală existentă la fundul celulei se compune din straturi de argile si calcar degradat ce însumează peste 5,00 m grosime medie. Proiectul este amplasat într-o zonă industrială, cele mai apropiate zone rezidențiale, reprezentate de locuințe din localitățile Ovidiu și Lumina, fiind situate la distanțe de 2,38 km SV și respectiv 2,46 km NE. Din punct de vedere al zonei seismice- Seismicitatea zonei Constanța este de grad 7 pe scara MSK, având accelerația terenului ag=0,20, perioada de colț a spectrului de răspuns Tc= 0,7 s. |
| Cerințe cuprinse în proiectul unui depozit |
| 1.Natura si provenienta deșeurilor care urmeazã sa fie depozitate; 2.Cantitãţile de deșeuri care vor fi eliminate final prîn depozitare; 3.Tehnologiile de tratare a deșeurilor înainte de depozitare si/sau în incinta depozitului 4. Criterii și proceduri de acceptare a deșeurilor în depozit | - Deșeurile acceptate la depozitare conform prevederilor autorizației integrate de mediu sunt: deșeuri municipale și deșeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de acceptare a deșeurilor la depozitul pentru deșeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu Ordonanta nr 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, Ord. MMGA 95/2005, care sunt generate pe raza localităților arondate. - Celula nr. 8 va avea următoarele valori estimate: suprafața construită de 3,80 ha din care suprafața utilă îndiguită de 3,08 ha, capacitatea de depozitare de cca. 660 000 mc, respectiv 1.112.100 tone, pentru un grad de compactare a deșeurilor de 1,685 t/mc. Întreaga activitate este reglementată prin proceduri ale sistemului de management integrat şi instrucţiuni de operare pe linie de protecţia mediului. Tracon SRL operatorul D.E.D.M.I Ovidiu- Constanta este certificat conform standardelor - SR EN ISO 9001:2015 “Sistem de management al calității” (certificat nr. RO2019.095 041Q/02.09.2019), - SR EN ISO 14001: 2015 “Sistem de management de mediu” (certificat nr. RO2019.095.041E/02.09.2019) și - SR OHSAS 18001:2007 “Sistem de management al sănătății și securității ocupaționale” (certificat nr. CZE190102/23.09.2019). - Toate documentele, informațiile și instrucțiunile care se referă la activitățile de pe depozit se păstrează în Registrul de funcționare al depozitului. - Tehnologia de neutralizare a deșeurilor se desfășoara dupa cum urmează: deșeurile sunt impinse, nivelate și așezate în straturi succesive, cu ajutorul buldozerelor cu lama. Ulterior, sunt compactate cu utilaje terasiere speciale (cu picior de oaie greu), care sfărâmă, mărunțesc, fărâmițează si stabilizeaza masa deșeurilor odata cu compactarea, mărind greutatea specifică a acestora, implicit densitatea, și-n acest fel realizând o accelerare a procesului de biodegradare. Totodată are loc o reducere a volumului deșeurilor și o creștere a densității acestora până la cel puțin 1 t/m3.Straturile succesive se acoperă prin pudrare consistentă cu material inerte, dupa atingerea unei grosimi de 0,5 m-1,0m. - Levigatul rezultat din fermentarea deșeurilor, dar si din apele pluviale ce cad pe suprafața celulelor de depozitare, este drenat prin rețeaua de conducte riflate si perforate, în căminul cu cea mai joasa cotă, de unde se pompează în bazinul de levigat si de aici, in stația de epurare. S-a construit un nou bazin pentru colectarea levigatului, identic cu cel existent, cu capacitatea de 500 mc, amplasat în vecinătatea stației de tratare levigat existentă. Stația de epurare a levigatului este de tip PALL, containerizată, cu funcționare pe principiul osmozei inverse, în două trepte și este amplasată în incinta depozitului lângă bazinul de colectare a levigatului. - Se solicită modificarea statutului deșeului "concentrat de levigat "cod 19 02 06 din deșeu in subprodus in vederea utilizării acestuia in procesul tehnologic, in temeiul prevederilor Directivei (UE) 2018/851A a Parlamentului și a Consiliului, prevederi transpuse prin OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor. Conform studiilor,concentratul rezultat în urma epurării levigatului se poate utiliza la reinfiltrarea în celulele de depozitare a deșeurilor menajere constituind o măsura de îmunătățire a operarii depozitului (obținerea de coeficienți mai mari de tasare, îmbunătățirea calității și cantității de biogaz obținut, evitarea fenomenului de mumificare a deșeurilor în urma căruia pot apare incendii pe corpul depozitului) . Activitatea principală de neutralizare a deșeurilor prin depozitare finală impune și desfășurarea unor activități anexe: întreținerea utilajelor din dotare; captarea și tratarea levigatului; colectarea și vidanjarea apelor uzate menajere si a permeatului; salubrizarea si igienizarea periodică a amplasamentului.. |
| Modul de realizare a bazei depozitului: - modul de impermeabilizare a cuvei depozitului (baza si taluzurile interioare ale digurilor de protecţie); - modul de protecţie a sistemului de impermeabilizare Bariera construită trebuie să îndeplinească cel puțin cerintele prevazute in Ordinul MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, cap.3 - Cerinte constructive, pct. 3.1.6.2, respectiv: grosime geomembrana PEHD- 2 mm, permeabilitate strat - 10‾9 m/s, grosime strat- ≥ 0,5 m. | Realizarea sistemului de impermeabilizare se va face conform cu varianta de impermeabilizare 3.1.3 (a) din Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor - Ordin nr.757/2004, cu folie (geomembrana) PEHD de 2,0 mm grosime ce se va poziționa pe umplutura de argilă amenajată (3 str. x 25 cm), nivelată și compactată, dublată local pe traseul conductelor retelei de drenaj pentru levigat cu o folie PEHD de 1,0 mm grosime. - la baza celulei, geomembranele se protejează cu geotextil de 1000 gr/m2, iar peste geotextil se asează un strat de drenaj aferent etanșării sintetice din pietriș in grosime de 0,50 m;Sistemul de impermeabilizare ales pentru celula 8 constă din asocierea a două tipuri de materiale de etanșare, respectiv: - strat de argilă, la fundul celulei, cu grosimea minimă de 0,75 m (0,25m x 3 straturi), care va fi compactat cu utilaje terasiere (γ = 1.65 t/m) și care va constitui a doua barieră impermeabilă (de siguranță) după folia PEHD; - un strat de etanșare din folie/geomembrană PEHD de 2 mm grosime pe intreaga suprafață a celulei și un al doilea strat de folie/geomembrană PEHD de 1 mm grosime care dublează doar traseul sistemului de drenaj al conductelor de la baza celulei Bariera construită se realizează dintr-o folie/ geomembrană PEHD de 2 mm grosime CARBOFOL HDPE 406 2,0 s/s, produsă de firma NAUE GmBH & Co.KG din Germania, concepută special pentru impermeabilizarea depozitelor de deșeuri, și care are un coeficient mediu de permeabilitate la lichide de 10-6 m/s. Proprietățile fizice si rezistențele mecanice ale geomembranei CARBOFOL HDPE 406 2,0 s/s, produsă de firma NAUE GmBH & Co.KG din Germania |
| Sistemul de drenare, colectare, epurare si evacuare a levigatului, apelor pluviale si a apelor exfiltrate; Sistemul de colectare, înmagazinare si valorificare a gazelor de depozit, unde este cazul, sau sistemul de ardere controlatã a gazelor de depozit | În cadrul celulei nr. 8 se va construi o rețea de drenaj din tuburi perforate PEHD, cu DN 250, PN10, cu fante numai pe 2/3 din secțiunea transversală, așezată pe fundul celulei, peste geomembrane PEHD de 2,0 mm si 1,0 mm grosime și geotextile de 1000 gr/m2. Tuburile se pozează deasupra sistemului de etanșare a bazei celulei, în stratul de drenaj cu h=50 cm format din pietriș 16/32 mm. Grosimea stratului de drenaj deasupra generatoarei superioare a conductelor va avea cel puțin 50 cm. Dimensionarea sistemului de levigat s-a facut tinand seama de recomandarile Normativului 757/2004, STAS 4273/83 Clasa de importanta a depozitului, STAS 1846/2007 frecventa ploii de calcul, STAS 9470/73 rezultand ca la un debit total maxim de levigat de 14,77l/s rezultati din celula 8 , este necesara o tubulatura canalizare drenaj DE 250PEHD in lungime de 265,2 m. Caminele/Puțurile colectoare vor fi în număr de 9, astfel: 6 cămine pentru levigat și 3 puțuri pentru gazul de depozit, din tuburi prefabricate de beton armat cu latura interioară de 1,00 m. Căminele sistemului de drenaj se ridică concomitent cu umplerea celulei si au rolul de colectare si mentinere la un nivel minim a levigatului de unde este scos cu o pompa de epuisment si trimis către bazinele de stocare levigat cu un volum de 2x 500 mc. Bazinele de stocare au rolul de omogenizare a levigatului cât si rol de predecantare (decantare grosieră). Căminele au ca fundație câte o dală din beton prefabricat de 2,0 x 2,0 m așezată pe un strat de nisip de 10 cm, iar folia PEHD si protecția cu geotextil a acesteia sunt dublate pe zona de așezare. Puțurile de gaz de depozit se constituie efectiv atunci când înălțimea deșeurilor ajunge sa depășească înălțimea de depozitare de 4 m și se înalță pe parcursul depozitării, conform Normativului Tehnic privind Depozitarea Deșeurilor. Conform Proiectului de închidere al depozitului, funcție de cantitatea de metan măsurată la fiecare puț de colectare gaz de depozit se vor face calculele necasare și propuneri din partea proiectantului și verificatorului ANRE, in conformitate cu diagrama de implementare a sistemului de degazare a fiecărei celule în parte prevazută în Normativului Tehnic privind Depozitarea Deșeurilor, referitor la soluția de captare, tratare si eliminare a acestuia. |
| Organizarea tehnica a depozitului, utilitățile | Structural, amplasamentul are următoarele componente: - Zona de depozitare a deșeurilor; - Zona de servicii si administrativă: Depozitul are în componență următoarele instalații și echipamente fixe principale: - Clădire administratiă care conține două birouri, sală de mese și filtru sanitar; - Clădire primire/ recepție deșeuri (cabina cântar); - 2 poduri basculă de 60 to, lungime 15 m, conectate la computerul din cabina cântar, unde se înregistrează cantitatea de deșeuri intrată pentru depozitare; - Hală pentru garaj și atelier întreținere, revizii și reparații pentru utilajele in dotare; - Stație alimentare cu combustibil lichid (motorină), dotată cu rezervor metalic suprateran, cu V=9000 l, amplasat în cuvă metalică de retenție și pompă pentru alimentarea utilajelor; - Depozit subteran de combustibil lichid (motorină)- rezervor metalic cu V=12.000 l, amplasat în cuvă betonată, dotat cu pompă pentru alimentarea utilajelor, în prezent aflat în conservare - gol; - Rezervor suprateran pentru GPL, cu capacitatea de 3000 l, amplasat pe suprafață betonată; - Bazin de apă pentru incendii- rezervor deschis, impermeabilizat cu geomembrana PEHD, cu V=300 mc, legat la rețeaua de incendiu, dotată cu 2 hidranți exteriori; -. Puţ forat pentru alimentarea cu apă în scop menajer – care prin desfiinţarea putului forat nr. 1 de monitorizare (observaţie), devine noul puţ de monitorizare (conform Aviz de gospodărire a apelor nr. 49/02.10.2018 emis de Administraţia Bazinală de Apă „Dobrogea – Litoral”); - Rețea de canalizare menajeră și bazin betonat vidanjabil cu V= 10 mc, pentru colectarea apelor uzate menajere; - Stație de epurare tip PALL monobloc, cu osmoză inversă pentru tratarea levigatului; - Platforme betonate de descărcare a autogunoierelor; - Bașă de dezinfecție a autovehiculelor pe sensul de ieșire din depozit; - Drumuri de acces interioare, drumuri perimetrale; - Post TRAFO – dotat cu un transformator 20 kV/0,4 kV, cu putere instalata 63 kVA; - Spații verzi - Împrejmuire cu gard din plasă de sârma și stâlpi metalici, cu înălțimea de 3 m și este prevăzut cu 2 porți de acces la înălțimea gardului. |
| Sistemul de control si de supraveghere a depozitului; | Automonitorizarea tehnologică: se realizează conform prevederilor autorizației integrate de mediu. Detalii privind automonitorizarea tehnologică sunt prezentate în capitolul 8 al prezentului studiu. Automonitorizarea calității factorilor de mediu pentru faza de exploatare: se realizează conform prevederilor autorizației integrate de mediu. Detalii privind automonitorizarea tehnologică sunt prezentate în capitolul 8 al prezentului studiu. Monitorizarea post- închidere a depozitului: se va realiza conform cerințelor autorizației integrate de mediu și a prevederilor Ordonanței nr 2/2021 -Anexa nr 3. Proiect tehnic de inchidere și monitorizare post închidere -atașate – conform prevederilor Ord. 2/2021 art.17 |
| Mãsurile de siguranță în timpul exploatãrii, cum ar fi prevenirea incendiilor, prevenirea si combaterea exploziilor si planul de intervenţie în caz de accidente sau avarii într-un depozit; | Pentru desfășurarea în condiții de maximă siguranță a activității, a fost întocmit Planul de intervenție în situații de urgență pentru prevenirea și combaterea poluărilor accidentale, în care au fost identificate punctele critice din depozit de unde pot proveni poluări accidentale și a fost întocmite fișele poluanților potențiali. Planul cuprinde atât măsuri care trebuie luate pentru prevenirea poluărilor accidentale cât și măsuri de remediere în cazul în care s-a produs poluarea, stabilindu-se modalitățile de acțiune, răspunderile și mijloacele necesare. Acest plan a fost actualizat si revizuit în 2021, având în vedere noile condiții de pe amplasament și se aplică pentru toate activitățile desfășurate pe amplasamentul D.E.D.M.I Ovidiu atât pentru exploatarea depozitului cât și pentru activitatea de construcție a noii celule. Au fost intocmite si actualizate Planurile de management de mediu PMM DEDMI Ovidiu Constanța 2021. |
| Mãsuri de protecţie a muncii. | Tracon SRL este certificat conform standardului SR OHSAS 18001:2007 “Sistem de management al sanatatii și securitatii ocupationale” (certificat nr. CZE 190102/23.09.2019.) Toate activitățile de administrare a depozitului de deșeuri se execută în baza prevederilor legale referitoare la protecția muncii și prevenirea incendiilor. Toate persoanele care desfășoară o activitate pe depozit trebuie să fie instruite corespunzător în ceea ce privește prevenirea incendiilor și protecția muncii. |
| Proceduri de control și monitorizare post- închidere a depozitelor de deșeuri | Monitorizarea post- închidere a depozitului se va realiza conform Anexei 3 din Ordonanța nr 2/2021, pe o perioadă de minim 30 de ani și constă în: determinarea cantitativă și calitativă a levigatului; determinarea cantitativă și calitativă a gazului de depozit; înregistrarea datelor meteo (precipitații, temperatură, vânt); analiza apelor subterane din puțurile de monititorizare; analiza apelor pluviale evacuate de pe depozit; determinarea concentrațiilor indicatorilor specifici în aerul ambiental din zona de influență a depozitului; determinarea poluanților specifici din sol în zona de influență a depozitului; urmărirea topografiei depozitului. Toate rezultatele monitorizării post - închidere a depozitului se vor păstra în Registrul de funcționare a depozitului, pe toată durata programului de monitorizare. În conformitate cu prevederile HG 349/2005, art. 12, a fost constituit un fond pentru închiderea si urmărirea post - închidere a depozitului constând într-o cota parte din tariful de depozitare perceput și garanția financiară de mediu |

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala – in conformitate cu decizia nr.22131/13.12.2021 emisă de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBRGEA LITORAL , proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă; proiectul are Aviz de gospodarire a apelor nr.116/16.12.2021, emis cu urmatoarele conditii:

- Se vor solicita şi obţine, înainte de începerea lucrãrilor, toate avizele şi autorizaţiile necesare, conform legii.

- Beneficiarul are obligaţia să anunţe în scris Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral despre data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta, precum şi data de finalizare a investiţiei.

- Proiectantul lucrărilor îşi asumă întreaga responsabilitate privind soluţiile constructive alese şi dimensionarea acestora, iar în cazul producerii unor fenomene de natură să producă pagube materiale sau umane, autoritatea de gospodărire a apelor va fi exonerată de la plata daunelor.

- Dacă pe parcursul derulării lucrărilor de investiţii apar modificări ale datelor în baza cărora a fost emis avizul de gospodărire a apelor, beneficiarul va solicita aviz modificator în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Apelor si Padurilor nr. 828/04.07.2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, aprobarea Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a Conținutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

- Dupa finalizarea investiţiei, titularul are obligaţia să solicite şi să obţină autorizaţie de gospodarire a apelor, pe baza unei documentaţii tehnice de fundamentare întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Apelor si Padurilor nr. 891/23.07.2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere si suspendare temporara a autorizatiei de gospodărire a apelor, precum si Normativului de conținut al documentației tehnice supuse autorizarii.

- După finalizarea executiei celulei a VIII-a, înainte de punerea în funcțiune a acesteia, beneficiarul va efectua, printr-un laborator acreditat, un set de analize a apei din forajele de observație pentru indicatorii: pH, fosfati, cloruri, sulfati, amoniu, azotiţi, azotaţi, Cu, Cr, Zn, Ni, Cd, Pb, Hg, As. Rezultatele obținute vor constitui valori de referință față de care vor fi comparate viitoarele analize.

- În timpul execuţiei lucrărilor, să nu polueze apele subterane sau de suprafaţă, prin deversarea de produse petroliere sau alte produse periculoase.

- Se interzice orice evacuare de ape uzate neepurate în cursuri de apă de suprafață sau/și în subteran. Nu se acceptă soluția evacuării în subteran a apelor uzate epurate.

- În cazul producerii unei poluări accidentale în timpul execuţiei lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei şi al suportării eventualelor costuri revine beneficiarului şi constructorului.

- În cazul aparitiei unei poluãri accidentale în timpul executãrii lucrãrilor, sã anunţe imediat Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral.

- Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Compatibilitatea cu  obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000 – amplasamentul nu se pozitioneaza in perimetrul siturilor Natura 2000 .

Impactul cumulat

Referitor la impactul potential asupra mediului, din cuantificarea efectelor pe care proiectul de realizare a celulei nr. 8 a DEDMI OVIDIU CONSTANTA le-ar putea avea asupra mediului, în toate etapele acestuia, se observă că impactul identificat ca fiind cu potențial major ar fi datorat eventualei folosiri a unor tehnologii învechite, care să nu asigure respectarea legislatiei nationale și comunitare privind depozitarea deșeurilor.

Centralizator impact moderat  pe etape de realizare/implementare proiect

| ETAPA | Impact moderat |
| --- | --- |
| ETAPA DE CONSTRUIRE | Poluare ape subterane ca urmare a avarierii infrastructurii de colectare levigat sau a sistemului de impermeabilizare la celulele existente, funcționarea defectuoasă a stației de osmoză -imapct ape subterane |
| ETAPA DE DEZAFECTARE/ INCHIDERE | Mirosuri ca urmare a manipulării deșeurilor în activitatea de închidere a celulei -impact aer mirosuri |
|  | Poluarea apelor subterane ca urmare a avarierii accidentale a infrastructurii de colectare a levigatului sau a sistemului de impermebilizare a celulelor existente-impact apa subterană |
|  | Posibile incendii locale cu degajare de noxe specifice, ca urmare a avarierii accidentale a unor instalatii de colectare biogaz- impact aer |
|  | Modificarea calitatii solului ca urmare a avarierii accidentale a infrastructurii de colectare a levigatului sau a sistemului de impermebilizare a celuleor existente -impact sol |
| ETAPA DE FUNCTIONARE | Disconfort asupra sănătăţii lucrătorilor datorat emiisilor de praf, zgomot sau alți poluanți chimici sau cu risc bilogic la locul de muncă |
|  | Risc de accidente pe depozit (incendii, explozii) care pot să afecteze sănătatea oamenilor de pe amplasament şi din vecinătate şi altor obiective -impact angajati, bunuri materiale |
|  | Infiltrări de ape uzate, levigat, datorate unor defecțiuni la sistemele de canalizare levigat, drenare sau distrugerea accidentală a impermebilizarii etc -impact sol |
|  | Poluarea apelor subterane prin perforarea accidentală a impermeabilizării sau prin deteriorarea infrastructurii de colectare levigat sau prin exces de concentrat returnat pe celula -impact ape subterane |
|  | Emisii de pulberi, gaze de depozit (CH4, CO2, H2S, NH3, COV) din functionarea celulei nr.8 -impact aer |
|  | Emisii complexe provocate de incendii accidentale pe amplasament -impact aer |
|  | Emisii de la arderea gazului de depozit -impact aer |

Majoritatea formelor de impact identificate că ar putea să apară ca urmare a implemetării proiectului sunt cu impact minor.

### Impact rezidual

Efectele care rămân în urma aplicării măsurilor de evitare și reducere a impactului proiectului asupra factorilor de mediu sunt exprimate sub forma impactului rezidual.

Efectele potențiale identificate cu impact moderat se manifestă în special ca urmare a unor situații accidentale, fie în etapa de construire, dezafectare și închidere, fie în etapa de funcționare. Chiar dacă au fost identificate efecte potenţiale cu impact moderat, se consideră că, prin aplicarea măsurilor prevăzute încă din etapa de proiectare, care asigură controlul asupra emisiilor, acestea vor putea fi ţinute sub control, impactul rezidual fiind minim.

Evaluarea eficienței măsurilor propuse în acest caz poate fi probată având în vedere că prezentul proiect face parte din proiectul general al DEDMI Ovidiu Constanta instalație care funcționează deja din anul 1995 și care se conformează cerințelor celor mai bune tehnici disponibile, iar măsurile de reducere a impactului propuse sunt similare celor care sunt și au fost aplicate la celelalte celule ale

Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora:

APA

- Întreţinerea permanentă a căilor de acces;

-Utilizarea de vehicule şi utilaje care respectă normele tehnice de funcţionare;

-Transportul şi stocarea adecvată a materialelor de construcţie şi a deşeurilor, pentru evitarea pierderilor de orice fel;

-Instruirea și informarea angajaților constructorului în legătură cu infrastructura de colectare levigat și a planurilor amplasamentului;

-Marcarea zonelor sensibile;

-Inspectare periodică a infrastructurii pentru a putea interveni în timp real;

-Mentinerea la zi a Planului de prevenire a situațiilor accidentale cu stabilirea punctelor critice și a modului de intervenție;

AER

-Prevenirea aparitiei prafului prin stropire cu apă, pe vreme uscată;

-Limitarea vitezelor de mişcare a mijloacelor de transport în incintă;

-Întreţinerea căilor de acces;

-Transportul şi stocarea adecvată a materialelor de construcție şi a deșeurilor, pentru evitarea pierderilor de orice fel;

-Dotarea corespunzătoare cu infrastructură de colectare a deșeurilor.

Stocarea corespunzătoare a materialelor de construire în zone delimitate, acoperite, după caz.

SOL SI SUBSOL

-Îndepărtarea și depozitarea solului în incinta amplasamentului și reutilizarea imediată şi pentru amenajare a zonelor neimpermeabilizate, la finalizarea lucrărilor;

-Utilizarea unor utilaje adecvate pentru curățarea terenurilor pentru a minimiza perturbarea solului;

-Eliberarea terenului la finalizarea lucrărilor de toate deșeurile rezultate și materialele de construire neutilizate;

-Instruirea personalului în legătură cu materialele utilizate și cu modul de aplicare a planului de intervenție în caz de poluări accidentale;

- Marcarea zonelor sensibile;

-Inspectarea periodică a infrastructurii pentru a putea interveni în timp real și aplicarea   planului de prevenire a situațiilor accidentale cu stabilirea punctelor critice și a modului de intervenție;

-Întreținerea şi alimentarea cu combustibil a vehiculelor și a echipamentelor la societăţi specializate sau locuri care asigură prevenirea adecvată a scurgerilor (suprafeţe impermeabilizate, cuve de retenţie);

-Depozitarea combustibililor, lubrifianților în spațiile de depozitare adecvate (acces restrâns, ambalaje sigilate, suprafețe și recipienți stocare deșeuri de combustibili și lubrifianți în recipienți adecvați, dotați cu tăvi colectoare);

-Utilizarea echipamntelor fixe și mobile verificate, care nu prezintă pierderi de produse petroliere;

BIODIVERSITATEA

Reutilizarea pe cât posibil a solului fertil în incinta amplasamentului.

PEISAJ

Celula 8 este amplasată în zonă cu un peisaj deja modificat,  reglementat de planul urbanistic.

Organizarea și întreținerea adecvată a șantierului de construcții.

Limitarea duratei lucrărilor de realizare a investiției.

Restabilitarea zonelor afectate de lucrări, amenajarea întregii incinte la finalizarea lucrărilor.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

Utilizarea mijloacelor de transport adecvate tipului de materiale transportate, pentru a evita împrăştierea acestora.

Interzicerea traficului și activităților de realizare a proiectului pe timpul nopții;

Restricții de viteză și tonaj pentru vehiculele grele care trec prin zone rezidențiale.

Întreținerea corespunzătoare a vehiculelor pentru operarea silențioasă, spălarea roților și a vehiculelor pentru a evita formarea prafului.

Întreținerea căilor de acces, curățarea acestora, udarea periodică etc.

Nu sunt necesare masuri pentru protejarea patromoniului cultural.

ZGOMOT SI VIBRATII

Programul de lucru pentru realizarea celulei trebuie astfel stabilit încât impactul poluării sonore asupra așezarilor umane sa fie minim.

Evitarea trecerii prin zone urbane și a locațiilor sensibile - rute alternative pentru transportul materialelor

Se va avea în vedere refacerea şi îndesirea in permanență a perdelei de protecţie.

Echipamentele și utilajele care vor lucra pentru construirea celulei vor fi verificate din punct de vedere tehnic.

DESEURI

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

- reducerea volumului de deşeuri generate , in special al deseurilor care nu pot fi pregatite pentru reutilizare sau reciclare;

- se va institui evidenta gestiunii deseurilor evidentindu-se atat cantitatile de deseuri rezultate, cat si modul de gestionare a acestora si se vor raporta catre autoritatea locala de mediu;

- conform art.4  si art. 21  din OUG nr. 92/2021, producatorii si detinatorii de deseuri au obligatia de a se asigura ca deseurile sunt pregatite pentru reutilizare, reciclare sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

- autovehiculele care vor transporta material pulverulente vor fi acoperite si vor avea usile securizate astfel incat sa se evite spluberarea si/sau imprasierea materialelor transportate in timpul deplasarii;

- deseurile produse se vor colecta separat, pe categorii astfel incat sa poata fi preluate si transportate in vederea depozitarii in depozitele care le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau in vederea unei eventuale valorificari; se vor asigura facilitati de depozitare intermediara in cadrul organizarii de santier, pe tipuri de deseuri, creandu-se premise pentru colectarea selectiva;

- deseurile rezultate din activitate vor fi colectate selectiv in pubele inscriptionate si vor fi preluate de catre serviciile specializate; deseurile reciclabile vor fi valorificate prin agenti economici reglementati din punctul de vedere al protectiei mediului;

- este interzisa incinerarea deseurilor pe amplasament;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora; totilucratorii vor fi instruiti in acest sens;

- la finalizarea santierului, respectiv la terminarea lucrarilor de construire a imobilului, se vor indeparta toate deseurile de pe amplasament.

In perioada lucrarilor de executie se preconizeaza ca vor rezulta urmatoarele categoriile de deseuri:

- sol fertil si pământ excavat;

- deșeuri din construcții (deșeuri din polietilena);

- deșeuri rezultate din activitățile de întreținere și reparații ale utilajelor- uleiuri uzate, acumulatori si anvelope uzate, materiale impregnate cu produși petrolieri (ex. lavete, filtre auto de ulei);

- deșeuri valorificabile- ambalaje din plastic și hârtie- caton;

- deșeuri menajere rezultate din activitatea personalului angajat în activitatea de construcție.

Măsuri în timpul exploatarii si efectul implementarii proiectului:

APA

Respectarea procedurilor și regulamentelor de exploatare. Realizarea monitorizărilor de proces prevăzute de regulamentele de exploatare ale stației de osmoză. Urmărirea randamentului stației de tratare levigat.

In situația în care staţia de tratare nu va putea funcționa în parametrii proiectaţi, apele levigatul  se va stoca în sistemele de colectare existente pe amplasament si va fi  transportat la statia de epurare.

Se va monitoriza calitatea şi cantitatea apelor evacuate (tehnologice şi pluviale).Verificarea periodică și întreţinerea sistemelor de transport și colectare levigat, concentrat, a pompelor, etanșeităţii flanșelor și ventilelor,  structurilor staţiei de tratare.

Verificarea stării recipienților în care se stochează chimicale pentru stația de tratare levigat.

Asigurarea produselor neutralizante adecvate pentru controlul oricarei deversari accidentale, instruirea personalului cu privire la modul de utilizare a acestora.

Aplicarea procedurilor de lucru, de prevenire și intervenţie pentru situaţii de urgenţă/ risc.

Stocarea temporară și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor, conform reglementărilor și procedurilor interne.

Se va monitoriza freaticul, conform cerințelor din autorizația de gospodărire a apelor și Autorizatiei Integrate de Mediu.

AER

Acoperirea periodică (1-3 zile), cu un strat de material inert în grosime de cca. 15-20 cm în vederea reducerii emisiilor, periodicitatea acoperirii este funcţie de starea deşeurilor (miros, pulverulenta) şi a condiţiilor meteo.

Controlul emisiilor la instalaţia de ardere a gazului de depozit de pe  celulele inchise.

Controlul emisiilor la puţurile de captare biogaz de pe celule inchise, care nu sunt conectate la instalaţia de ardere.

Gestionarea corectă a deșeurilor pe amplasament, acoperirea periodică, conform Regulamentelor de exploatare, periodicitatea acoperirii este funcţie de starea deşeurilor (miros, pulverulenta) şi a condiţiilor meteo.

Zona activă se acoperă periodic cu un strat de acoperire, pentru a nu permite antrenarea deșeurilor ușoare de către curenții de aer sau răspandirea lor de către păsări; deși grosimea lui este 10 cm, el are și rolul stopa parțial migrarea gazului de depozit in atmosfera reducând parțial mirosurile specifice depozitelor de deșeuri.

Evacuarea gazelor de fermentare se va face in mod controlat prin coșuri de gaz care se ridică concomitent cu nivelul deșeurilor depuse; in acest mod se va evita riscul de autoaprindere a deșeurilor si de explozii

Retinerea unor poluanți gazoși (ex: CO2 sau pulberi in suspensie) și diminuarea mirosurilor neplăcute generate de diferitele activităti din depozit va fi realizată și prin intermediul perdelei de arbori prevazută pe perimetrul amplasamentului .

Acoperirea periodică (1-3 zile), cu un strat de material inert în grosime de cca. 15-20 cm în vederea reducerii emisiilor, periodicitatea acoperirii este funcţie de starea deşeurilor (miros, pulverulenta) şi a condiţiilor meteo.

Realizarea reviziilor tehnice ale utilajelor și înlocuirea acestora când gradul de uzură este prea mare.

Realizarea reviziilor tehnice ale utilajelor și înlocuirea acestora când gradul de uzură este prea mare.

Respectarea procedurilor de depozitare și acceptare a deșeurilor pe amplasament. Actualizarea, respectarea planurilor de intervenție în situații accidentale, instruirea permanentă a angajaților și realizarea de simulări pentru testarea planurilor de intervenție.

Respectarea procedurilor de acopeire și tasare permanentă a deșeurilor depuse pe celulă.

Evacuarea gazelor de fermentare se va face in mod controlat prin cosuri de gaz care se ridica concomitent cu nivelul deseurilor depuse.

La celula 5 si 6 se efectueaza extracția și eliminarea biogazului prin procedura activă la instalația de ardere cu facla GEKO 500mc/h, ;  celulele 1 si 2 sunt inchise definitiv s-au montat biofiltre pentru degazare.  Monitorizarea semestriala a posibilelor emisii de gaz pe sectiuni relevante de depozit.

Se recomandă golirea şi curăţarea periodică a  bazinelor de levigat şi concentrat

SOL – SUBSOL

Se vor verifica periodic reţelele şi rezervoarele, pentru a se asigura integritatea acestora.

Verificarea periodică a etanșeității a bazinelor, rezervoarelor și a altor construcții subterane.

Depozitarea chimicalelor şi a deșeurilor, inclusiv a celor destinate prelucrării în instalaţiile de pe amplasament se va face în zone impermeabilizate şi/sau zone amenajate și/sau recipienți adecvaţi.

Măsurile de prevenire a poluarii solului prevăzute asigură și prevenirea contaminării apei freatice.

BIODIVERSITATEA

Respectarea procedurilor de acoperire periodică a straturilor de deșeu depuse pe celulă.

Refacerea şi îndesirea in permanentă a perdelei de protecţie arboricolă.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

Utilizarea corespunzătoare a echipamentelor de protecție adecvate și urmărirea funcționării în parametri a echipamentelor, utilajelor, instalațiilor, precum și respectarea și regulamentelor interne pentru a minimiza emisiile.

Se vor realiza monitorizări la locurile de muncă și se va urmări prin analize respectarea limitelor de expunere la poluanți chimici și biologici la locurile de muncă.

Testarea, actualizarea și implemntarea planurilor pentru situații de urgență.

Se va asigura întreținerea corectă a vehiculelor pentru operare silențioasă.

Se va evita traficul pe timp de noapte.

Amplasamentul se află la o distanță de este 1 km de cei mai apropiați  receptori umani sensibili la zgomot și miros.

MIROS

Se va respecta managementul corespunzator al deșeurilor pe întregul amplasament, conform procedurilor. Anual se va întocmi plan de management al mirosurilor.

Managementul propus pentru colectarea biogazului constă utilizarea eficienta a energiei de îndata ce cantitatea de gaze este suficient de mare și calitatea gazelor se va dovedi a fi stabilă.

Pe lângă colectarea și managementul gazului de depozit, sunt planificate următoarele măsuri: mărirea suprafetei plantate cu perdea de arbori; păstrarea clădirilor, platformelor și a containerelor in bună stare de funcționare; udarea aleilor și platformelor in perioadele de vreme uscată. Se va interveni imediat când vor fi sesizări ale publicului în registrul deschis de operator,  prin identificarea sursei semnificative şi aplicarea de măsuri specifice pentru reducerea mirosului.

ZGOMOT SI VIBRATII

Planificarea transporturilor grele de materiale in timpul zilei;

Se va asigura verificarea periodica si mentenanta conform cartilor tehnice ale instalatiilor si utilajelor;

Distanţa fata de zone rezidenţiale reglementate este mai mare de 1000 m.

Monitorizarea anuala a nivelului de zgomot  pe amplasament.

DESEURI

| Denumire deșeu/ activitatea generatoare de deșeuri | Cantitatea generată / (estimată) a fi generată /an | Starea fizica (solid – S; Lichid – L; semisolid – SS) | Cod deșeu | Cod privind principala proprietate periculoasă | Managementul deșeurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Valorificată | Eliminată | Stocare temporară |
| Deșeuri rezultate din implementarea proiectului |
| Sol fertil Pâmânt ( din lucrări de excavații | Sol fertil- 10.000 mc Pământ- 8.000 mc | S | 17 05 04 | nepericulos | Acoperirea periodică în faza de operare a depozitului, precum și la inchiderea celulei 4 |  | Pe amplasament, in partea de nord-est a celulei 1 |
| Materiale plastice (deșeuri geomembrană, geotextile și tubulatură PVC) | necuantificat | S | 17 02 03 | nepericulos | Valorificare rin unitati autorizate |  | Se vor stoca temporar în zone special desemnate, delimitate și inscripționate, pe amplasament |
| Deșeuri municipale amestecate | 0,05 t | S | 20 03 01 | nepericulos |  |  | Eliminare prin depozitare în depozitul D.E.D.M.I. Ovidiu |
| Deșeuri rezultate din faza de funcționare a depozitului an 2021 conform RAM |
| Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase (de la substanțele chimice utilizate în cadrul stației de epurare) | - | S | 15 01 10* | periculos H14 | Valorificare prin operatori autorizați sau returnate furnizorilor de substanțe chimice | - | Magazie betonată, acoperită și securizată |
| Baterii cu plumb- baterii auto (activitatea de întreținere autovehicule și utilaje) | - | S | 16 06 01* | periculos H14 | Se valorifică prin operatori autorizați ( sau pe baza de comanda) | - | Socate temporar în tăvi metalice în hala de reparații și întreținere utilaje |
| Filtre de ulei (activitatea de întreținere autovehicule și utilaje) | 39 kg | S | 16 01 07* | periculos H14 | Se valorifică prin operatori autorizați sau pe baza de comanda | - | Socate temporar în recipienți metalici în hala de reparații și întreținere utilaje |
| Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere (activitatea de întreținere autovehicule și utilaje) | - | L | 13 02 05* | periculos H14 | Se valorifică prin operatori autorizați (Contract nr. 166/15.12.2015 încheiat cu Jifa SRL) | - | Se stochează temporar în recipienți metalici în hala de reparații și întreținere utilaje |
| Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere (activitatea de întreținere autovehicule și utilaje) | 370 | L | 13 02 06* | periculos H14 | Se valorifică prin operatori autorizați (Contract nr. 166/15.12.2015 încheiat cu Jifa SRL) | - | Se stochează temporar în recipienți metalici în hala de reparații și întreținere utilaje |
| Anvelope scoase din uz (activitatea de întreținere autovehicule și utilaje) | - | S | 16 01 03 | nepericulos | Se valorifică prin operatori autorizați | - | Se stochează temporar pe suprafață betonată în hala de reparații și întreținere utilaje |
| Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase (activitatea de operare a depozitului, activitatea de întreținere autovehicule și utilaje) | - | S | 15 02 02* | periculos H14 | - | Transportul și eliminarea se realizează | Stocare temporară în magazie închisă, amenajată |
| Absorbanți, materiale filtrante, altele decât cele specificate la 15 02 02*- Cartușe filtrante/ Stația de epurare levigat | - | S | 15 02 03 | nepericulos |  | Eliminare prin depozitare în depozitul D.E.D.M.I. Ovidiu | Stocare temporară în recipient din plastic, în interiorul stației de epurare |
| Fier și oțel (din activități de întreținere și reparații utilaje) | - | S | 17 04 05 | nepericulos | Se valorifică prin operatori autorizați în baza contractelor existente sau pe bază de comandă. | - | Se stochează temporar pe suprafață betonată în hala de reparații și întreținere utilaje |
| Deșeuri de ambalaje de hârtie și carton (administrativ) | 0,01t | S | 15 01 01 | nepericulos | Se valorifică prin operatori autorizați | - | Se stochează temporar în Big bag-uri, în magazie amenajată |
| Deșeuri de ambalaje de materiale plastice (administrativ) | 0,01t | S | 15 01 02 | nepericulos | Se valorifică prin operatori autorizați | - | Se stochează temporar în Big bag-uri, în magazie amenajată |
| Nămoluri din fosele septice/ bazinul de colectare ape uzate menajere | - | / SS | 20 03 04 | nepericulos | - | Eliminare prin depozitare în depozitul D.E.D.M.I. Ovidiu | Nu se realizează o stocare temporară |
| Deșeuri municipale amestecate (administrativ | 0,395 t | S | 20 03 01 | - | - | Eliminare prin depozitare în depozitul D.E.D.M.I. Ovidiu | Colectare și stocare temporară în europubele |

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

AER

Au fost prevazute 3 puturi de captare a gazelor in scopul degazării, estimat ca suficiente pentru degazarea celulei 8. După umplerea celulei, in funcție de cantitatea reală de biogaz, dacă va fi cazul se vor mai executa puțuri de captare, astfel incât in celula 8 sa nu existe pericol de explozie.

Proiectul de închidere a celulei va conține măsuri concrete de prevenire a accidentelor, proceduri de lucru și planuri ale infrastructurii, ce vor trebui cunoscute de cei care vor realiza închiderea celulei.

APA

Întreţinerea permanentă a căilor de acces; utilizarea de vehicule şi utilaje care respectă normele tehnice de funcţionare; transportul şi stocarea adecvată a materialelor de construcţie şi a deşeurilor, pentru evitarea pierderilor de orice fel. Alimentarea vehiculelor la staţii de distribuţie, a echipamentelor în ateliere/ locuri cu prevenirea adecvată a scurgerilor (de exemplu suprafață impermeabilă, cuvă colectare scurgeri);

Instruirea și informarea angajaților constructorului în legătură cu infrastructura de colectare levigat și a planurilor amplasamentului. Marcarea zonelor sensibile. Inspectarea periodică a infrastructurii pentru a putea interveni în timp real. Mentinerea la zi a planului de prevenire a situațiilor accidentale cu stabilirea punctelor critice și a modului de intervenție.

Realizarea bilanțului de mediu/a raportului de amplasament la închiderea activității pentru a cuantifica impactul și a lua măsurile de remediere.

Întocmirea unui plan de gestionare a deșeurilor rezultate din dezafectare și contratarea de operatori autorizați pentru gestionarea acestora, pe tipuri și categorii.

Urmărirea prin analize de sol și freatic a calității acestor factori de mediu, înainte și dupa închidere.

Întreţinerea permanentă a căilor de acces; utilizarea de vehicule şi utilaje care respectă normele tehnice de funcţionare; transportul şi stocarea adecvată a materialelor de construcţie şi a deşeurilor, pentru evitarea pierderilor de orice fel. Alimentarea vehiculelor la staţii de distribuţie, a echipamentelor în ateliere/ locuri cu prevenirea adecvată a scurgerilor (de exemplu suprafață impermeabilă, cuvă colectare scurgeri);

Instruirea și informarea angajaților constructorului în legătură cu infrastructura de colectare levigat și a planurilor amplasamentului. Marcarea zonelor sensibile. Inspectarea periodică a infrastructurii pentru a putea interveni în timp real. Mentinerea la zi a planului de prevenire a situațiilor accidentale cu stabilirea punctelor critice și a modului de intervenție.

Realizarea bilanțului de mediu/a raportului de amplasament la închiderea activității pentru a cuantifica impactul și a lua măsurile de remediere.

Întocmirea unui plan de gestionare a deșeurilor rezultate din dezafectare și contratarea de operatori autorizați pentru gestionarea acestora, pe tipuri și categorii.

Urmărirea prin analize de sol și freatic a calității acestor factori de mediu, înainte și dupa închidere.

Întreţinerea permanentă a căilor de acces; utilizarea de vehicule şi utilaje care respectă normele tehnice de funcţionare; transportul şi stocarea adecvată a materialelor de construcţie şi a deşeurilor, pentru evitarea pierderilor de orice fel. Alimentarea vehiculelor la staţii de distribuţie, a echipamentelor în ateliere/ locuri cu prevenirea adecvată a scurgerilor (de exemplu suprafață impermeabilă, cuvă colectare scurgeri);

Instruirea și informarea angajaților constructorului în legătură cu infrastructura de colectare levigat și a planurilor amplasamentului. Marcarea zonelor sensibile. Inspectarea periodică a infrastructurii pentru a putea interveni în timp real. Mentinerea la zi a planului de prevenire a situațiilor accidentale cu stabilirea punctelor critice și a modului de intervenție.

Realizarea bilanțului de mediu/a raportului de amplasament la închiderea activității pentru a cuantifica impactul și a lua măsurile de remediere.

Întocmirea unui plan de gestionare a deșeurilor rezultate din dezafectare și contratarea de operatori autorizați pentru gestionarea acestora, pe tipuri și categorii.

Urmărirea prin analize de sol și freatic a calității acestor factori de mediu, înainte și dupa închidere.

SOL - SUBSOL

Îndepărtarea și depozitarea solului în incinta amplasamentului și reutilizarea imediată şi pentru amenajare a zonelor neimpermeabilizate, la finalizarea lucrărilor.

Utilizarea unor utilaje adecvate pentru curățarea terenurilor pentru a minimiza perturbarea solului;

Eliberarea terenului la finalizarea lucrărilor de toate deșeurile rezultate și materialele de construire neutilizate.

Instruirea personalului în legătură cu materialele utilizate și cu modul de aplicare a planului de intervenție în caz de poluări accidentale. Marcarea zonelor sensibile.

Inspectarea periodică a infrastructurii pentru a putea interveni în timp real și aplicarea   planului de prevenire a situațiilor accidentale cu stabilirea punctelor critice și a modului de intervenție.

Întreținerea şi alimentarea cu combustibil a vehiculelor și a echipamentelor la societăţi specializate sau locuri care asigură prevenirea adecvată a scurgerilor (suprafeţe impermeabilizate, cuve de retenţie).

Depozitarea combustibililor, lubrifianților în spațiile de depozitare adecvate (acces restrâns, ambalaje sigilate, suprafețe și recipienți stocare deșeuri de combustibili și lubrifianți în recipienți adecvați, dotați cu tăvi colectoare).

Utilizarea echipamentelor fixe și mobile verificate, care nu prezintă pierderi de produse petroliere.

Realizarea bilanțului de mediu/a raportului de amplasament la închiderea activității, pentru a cuantifica impactul și a lua măsurile de remediere impuse de situatie.

Reabilitarea șantierului şi drumurilor după finalizarea dezafectării

Revegetare după închidere .

BIODIVERSITATE

Refacerea şi îndesirea in permanentă a perdelei de protecţie arboricolă.

POPULAȚIE ȘI SĂNATATEA UMANĂ

Utilizarea mijloacelor de transport adecvate tipului de materiale transportate, pentru a evita împrăştierea acestora.

Interzicerea traficului și activităților de dezafectare pe timpul nopții;

Restricții de viteză și tonaj pentru vehiculele grele care trec prin zone rezidențiale.

Întreținerea corespunzătoare a vehiculelor pentru operarea silențioasă, spălarea roților și a vehiculelor pentru a evita formarea prafului.

Întreținerea căilor de acces, curățarea acestora, udarea periodică etc.

Evitarea formării de stocuri mari de materiale și deșeuri rezultate din dezafectare.

ZGOMOT SI VIBRATII

- Creșterea nivelului zgomotului ambiental și de vibrații pe  drumurile din zona şi în incinta amplasamentului datorită intensificării traficului

Zgomot generat de echipamente, utilaje folosite la executarea lucrărilor de dezafectare.

PEISAJ

Forma finală și reabilitarea peisagistică a amplasamentului după dezafectare și închidere depozit ar putea îmbunătăți (impact pozitiv) peisajul inițial prin: revegetarea amplasamentului; folosințe diferite pentru zonă.

Masuri de  reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice:

Eficientizarea proceselor și creşterea gradului de economisire a energie și a combustibililor.

Colectarea/utilizarea apelor tratate din procese și a apei pluviale dacă e posibil și reutilizare tehnologică (de ex. concentratul).

Amplasarea rețelelor și a infrastructurii sub adâncimea de ingheț.

Realizarea unui bun sistem de drenaj a apei pe amplasament, pentru a face față unor eventuale situații extreme.

Luarea în considerare a instalării de echipamente care să producă energie verde.

MONITORIZAREA

Monitorizarea în faza de construcție a obiectivului

Activităţile de monitorizare in perioada construcției includ inspecţiile pe şantier, monitorizarea stadiului realizării construcțiilor, verificarea acestora să fie conforme cu proiectul, inspectarea împrejurimilor și evacuarilor de ape de pe amplasament, menținerea ordinii, colectarea şi analizarea datelor de monitorizare asociate, inclusiv cele referitoare la gestiunea deșeurilor de construcții.

Deșeurile din construcții şi demolări - (17 01 07,17 01 02,17 01 03,17 01 01,17 05 04,17 09 04) - pot fi folosite drept material de acoperire, pentru amenajarea drumurilor şi aleilor de acces cu condiţia ca acestea să fie mărunţite (max. 10 cm lungime). Deșeurile din construcții şi demolări se colecteaza în limita necesarului şi se stochează în spaţii special amenajate, în vederea valorificării interne pe amplasamentul depozitului.

În perioada de realizare a investiției se recomandă o monitorizare operațională, cuprinzând:

- calitatea și cantitatea de ieșiri de deșeuri;

- tipul și cantitatea de combustibil consumat (zilnic, lunar);

- cantitățile si tipurile de materiale periculoase utilizate;

- cantitățile si tipurile de deșeuri periculoase generate.

Monitorizarea în timpul funcţionării obiectivului

În etapa de funcționare programul de monitorizare trebuie să atingă următoarele obiective:

- să dovedească respectarea legislației/standardelor relevante, a actelor de reglementare;

- să evalueze eficacitatea măsurilor de atenuare implementate;

- să furnizeze date pentru a informa publicul;

- să furnizeze baze de date pentru rapoartele/inventarele solicitate de autorităţi;

- să asiste la o investigație în cazul în care se încalcă un nivel de declanșare sau o valoare limită de emisie.

În perioada de exploatare a investiției se vor monitoriza cel puţin următoarele:

- emisii în aer şi apă din surse dirijate – calitativ şi cantitativ

- consumuri de utilităţi

- tipuri şi cantităţi de deşeuri care intră în depozit/pe celulă, mod de gestionare

Conform prevederilor  Ordonanței nr 2/2021 si  Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor aprobat prin Ord. nr. 757/2004, TRACON SRL în calitate de operator al depozitului are obligația de a institui un sistem de automonitorizare a depozitului de deşeuri şi să suporte costurile acestuia.

Procedurile de control şi monitorizare în faza de exploatare a   DEDMI OVIDIU CONSTANTA  cuprind:

- automonitorizarea tehnologică;

- automonitorizarea calităţii factorilor de mediu.

Automonitorizarea tehnologică are ca scop verificarea periodică a stării şi funcţionării amenajărilor din depozitul de deșeuri nepericuloase, în vederea reducerii riscurilor unor accidente prin incendii, explozii, distrugerea stratului de impermeabilizare, colmatarea sau sistemului de drenaj, tasării inegale a deșeurilor, avarierea accidentală a sistemului de colectare levigat, avarierea infrastructurii depozitului.

Astfel, se vor realiza următoarele monitorizări:

- Verificarea permanentă  a stării de funcţionare a tuturor componentelor depozitului:

  - starea drumurilor de acces şi a drumurilor din incintă;

  - starea impermeabilizării depozitului;

  - funcţionarea sistemelor de drenaj aferente depozitului de deșeuri;

  - urmărirea gradului de tasare şi a stabilităţii depozitului:

  - comportarea taluzurilor şi a digurilor;

  - urmărirea anuală a gradului de tasare a zonelor deja acoperite, apariţia unor tasări diferenţiate şi stabilirea măsurilor de prevenire a lor;

  - urmărirea stabilităţii – modul corect de depunere a straturilor de deșeuri;

  - înălțimea deșeurilor în celulă;

  - ridicări topo pentru verificare volumelor depozitate - odată pe an.

  - funcţionarea instalaţiilor de colectare și tratare levigat/ape uzate tehnologice;

  - funcţionarea instalaţiilor de captare şi ardere a gazelor de depozit;

  - funcţionarea instalaţiilor de evacuare a apelor pluviale;

  - starea altor utilaje şi instalaţii din cadrul depozitului (sortare materiale reciclabile, spălare/dezinfecţie auto).

- Anual se controlează conductele de levigat externe, iar tipul şi dimensiunea deteriorărilor constatate se înregistrează în planurile stării de fapt, ţinând seama de:

- deteriorări mecanice: deformări, fisuri, rupturi, deteriorări ale îmbinărilor;

- depuneri de cruste.

Automonitorizarea calităţii factorilor de mediu pentru exploatare şi postînchidere se realizează cu respectarea cerințelor din Anexa nr. 3 din Ordonanta nr 2/2021 şi ale Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul nr. 757/2004.

Conform legislaţiei in vigoare, sistemul de control şi urmărire a calitătii factorilor de mediu pentru depozitul de deşeuri trebuie să cuprindă elementele sintetizate în tabelul de mai jos.

Cerinţe legale de monitorizare pentru depozitul de deşeuri prevăzute în Ordin 757/2004 şi Ordonanța nr.2/2021

| Parametru | Faza de funcţionare | Faza post-închidere |
| --- | --- | --- |
| Date meteorologice* |  |  |
| Cantitatea de precipitaţii | zilnic, suma zilnică | zilnic, medie lunară |
| Temperatura (min., max., la ora 15:00) | zilnic | medie lunară |
| Direcţia şi viteza vântului dominant | zilnic | nu este necesar |
| Evaporare (lisimetrul sau alte metode adecvate) | zilnic | zilnic, suma lunară |
| Umiditatea aerului (ora 15:00) | zilnic | lunar, medie lunară |
| Date despre emisii |  |  |
| Volumul de levigat | lunar | la 6 luni |
| Compoziţia levigatului | trimestrial | la 6 luni |
| Volumul şi compoziţia apei de suprafaţă | trimestrial | la 6 luni |
| emisii de gaz: CH4, CO2, O2 - regulat alte gaze după necesitate (H2S, H2 etc.) | lunar | la 6 luni |
| Date despre apa subterană |  |  |
| Nivelul apei subterane | la 6 luni | la 6 luni |
| Compoziţia apei subterane | specific amplasamentului | specific amplasamentului |
| Date despre corpul depozitului |  |  |
| Construcţia şi compoziţia corpului depozitului | anual | nu este necesar |
| Tasarea corpului depozitului | anual | anual |

*Date meteorologice, colectate de la cea mai apropiată staţie meteorologică sau din monitorizarea depozitului, necesare stabilirii balanţei de apă

Pentru DEDMI Ovidiu Constanta se propune planul de monitorizare a factorilor de mediu prezentat în tabelul următor.

plan de monitorizare factori de mediu

| Puncte de monitorizare | Parametri | Frecvenţa de monitorizare | Cerinţe de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| AER |
| celulele 3,4,7 puţuri captare biogaz pe corpul depozitului - câte un punct de monitorizare/ celula - in caminele de colectare a gazului celulele 1 si 2 – intrare si iesire biofiltre -1 punct/celula celula 8 - 1 puţ captare biogaz din anul 2 de functionare până la conectarea la instalatia de ardere | Metan, bioxid ce carbon, gaze odorizante (hidrogen sulfurat, COV) | semestrial | Ordonanta nr.2/2021 Ordin nr. 757/2004 Autorizaţia integrată de mediu |
| Instalaţia de ardere controlată a gazului de depozit colectat de pe celulele 5 si 6 | Emisii din faclă: temperatura, debit CO, NOx, TOC, PM 10 imisie | semestrial | Ordonanta nr.2/2021 Ordin 757/2004 AIM |
| APA |
| Camine de monitorizare c1-CM4;c2-CM2; c3-CM5;c4-CM9; c5-CM10; c6- CM3;c7- CM2 | Volum levigat | lunar |  |
| Permeat evacuat din staţia de epurare | pH, suspensii, reziduu filtrabil la 1050C, CBO5, CCO-Cr, amoniu, azotati, azotiti, fosfor total, sulfuri+hidrogen sulfurat, substanțe extractibile, sulfaţi, cloruri, cianuri,detergenti sintetici; metale - Cd,Cu,Ni,Cr,Zn,Pb,Fe | semestrial | Ordonanta nr.2/2021 HG 188/2002, NTPA 001 AIM, AGA |
| Apa freatică 4 foraje : F4, foraj situat în interiorul amplasamentului(puț alimentare cu apă) X=314543,01; Y=781782,55 P0-foraj situat amonte de depozit X=314855,28; Y=782238,48; P2-foraj situat aval de depozit X=314357,69; Y=781728,13; P3 aval depozit X=314297,56; Y=781569,18; | pH, Pb, As, Cu, Cr, Zn, Cd, Ni, Hg, sulfati, amonniu, azotiti, azotati, cloruri, fosfor total, | semestrial | Lege nr. 278/2013 Ordin nr. 390/2015 AIM |
| SOL |
| Punct de prelevare stabilit punct de monitorizare sol- X= 314726,51; Y=781736,88); in vecinatatea bazinului de levigat | Cu, Cd, Zn, Ni, Cr, Pb ,Mn | o data la 3 ani | Lege 278/2013 AIM |
| ZGOMOT |
| Nivel de zgomot din mediul ambient- limita amplasament societate GPS 44,274375; 28,530524 | Nivel acustic Laeq | anual | Lege 278/2013 AIM |

Datele de monitorizare se păstrează într-un registru pe toată perioada de monitorizare şi se comunică autorităţilor competente în cadrul raportului anual şi/sau la cerere.

Monitorizarea deșeurilor rezultate din activitatea de exploatare a depozitului

  - se va păstra un registru cu înregistrările privind cantitățile de deșeuri care sunt depozitate în depozit, caracteristicile deșeurilor depozitate, originea și natura, data livrării, identitatea producătorului, a deținătorului sau, după caz a colectorului- în cazul deșeurilor municipale.Datele se introduc și pe suport electronic tip baza de date.

  - se va realiza evidența gestiunii deșeurilor proprii generate, conform HG 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor pentru toate tipurile de deșeuri generate în urma activităților desfășurate pe amplasament.

Monitorizarea post- închidere a depozitului

Perioada de urmărire post- închidere este de minim 30 de ani și poate fi prelungită dacă se constată că depozitul nu este încă stabil și prezintă risc potențial pentru factorii de mediu. Rezultatele activității de monitorizare post- închidere se vor păstra în Registrul de funcționare pe toată durata programului de monitorizare.

Monitorizarea post- închidere se va realiza conform Ordonantei nr.2/2021, Anexa 3 si va cuprinde:

- determinarea cantitativă și calitativă a levigatului- o dată la 6 luni;

- volumul și compoziția gazului de depozit (CH4, CO2, H2S, etc)- o dată la 6 luni, din cămin reprezentativ din fiecare celulă, prin rotație;

- analiza apelor subterane din puțurile de monitorizare- o dată la 6 luni, din cele 4 puțuri de monitorizare de pe amplasament;

- gradul de tasare- se va urmări în 4 borne pe acoperișul și taluzurile depozitului, câte 1 la fiecare 5000 mp;

- înregistrarea datelor meteo:

- cantitatea de precipitații- zilnic și valori medii lunare;

- temperatura minimă și maximă la ora 15- valori medii lunare;

- direcția dominantă și viteza vântului- conform practicilor de urmărire meteorologică;

- evapotranspirația- valori medii lunare;

- umiditatea atmosferică la ora 15- valori medii lunare.

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

-         se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei,

aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- respectarea Ordonantei nr.2/2021 ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii necesare  a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

Întreaga organizare de șantier necesară implementării proiectului se va desfășura numai pe amplasamentul depozitului. Organizarea de șantier va consta din:

- realizarea platformei de depozitare a materialelor necesare realizării investiției;

- realizarea locației de parcare și staționare a utilajelor pe perioada lucrărilor; suprafața de teren pe care se va depozita temporar solul rezultat din excavări  și deșeurile;

- identificarea și realizarea traseelor utilajelor astfel încât să nu perecliteze sau să perturbe pe perioada lucrărilor de construcție a celulei nr. 8 activitatea de depozitare în celula nr. 7 a autovehiculelor care transportă deșeuri pe amplasament;

- igienizarea și reabilitarea facilităților existente în pavilionul administrativ, pentru echipele de supreveghetori, consilieri, muncitori, șoferi, mecanici și intreg personalul participant la această activitate;

- realizarea măsurilor specifice privind protecția și securitatea în muncă pentru fiecare activitate cu specificul și normele proprii de desfășurare a procesului tehnologic;

- implementarea  Planului de intervenție pentru cazuri accidentale și/sau de urgență în care se prevede: modul de acțiune în cazul apariției unei situații de urgență, echipele de intervenție, lista punctelor critice unde pot apare situațiile de urgență, fisele poluantilor potențiali (inclusiv gradul de periculozitate), măsurile și lucrările ce se impun în cazul apariției unor accidente, lista dotărilor și materialelor pentru intervenție, programul de instruire a personalului, planul de simulare și lista unităților care pot acorda sprijin în caz de accidente sau explozii.

Având în vedere că  amplasamentul organizării de șantier se va afla pe terenul din incinta depozitului - categoria de folosință a acestuia este curți-construcții și nu se pune problema vecinătății cu folosințe sensibile. Utilitățile sunt asigurate din incinta depozitului. Gestionarea deșeurilor generate se va face conform prevederilor legislației în vigoare și cu procedurile deja implementate în  cadrul depozitului.

Se va asigura colectarea selectivă  a deșeurilor cu:

- depozitarea în celula activă a celor menajere;

- transportarea la stația de sortare a celor reciclabile;

- pământul rezultat din decapare se va transporta intr-un depozit intermediar (ravena existentă);

- solul rezultat din săpături va fi utilizat pentru acoperirea deșeurilor în celula activă.

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

- In timpul  exploatarii:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

- Ordonanta nr.2/2021 privind depozitarea deşeurilor;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr.352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje si Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr.878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea 278/2013,cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- Închiderea celulei se va realiza conform prevederilor alin. (1) din Ordonanta nr.2/2021 şi ale Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Se va realiza proiectul tehnic de închidere;

- Suprafeţele care au fost ocupate de depozite de deşeuri se înregistrează în registrul de cadastru şi se intabulează.

- Titularul/Operatorul depozitului este responsabil de întreţinerea, supravegherea, monitorizarea şi controlul postînchidere al depozitului, potrivit actului de reglementare emis de agenţia judeţeană pentru protecţia mediului în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care include şi planul de monitorizare postînchidere.

- Perioada de urmărire postînchidere stabilită de agenţia judeţeană pentru protecţia mediului este de minimum 30 de ani şi poate fi prelungită dacă se constată că depozitul nu este încă stabil şi/sau prezintă un risc potenţial pentru factorii de mediu.

- Monitorizarea postînchidere va fi efectuată conform procedurilor prevăzute în anexa nr. 3, iar rezultatele determinărilor efectuate sunt păstrate de operator într-un registru pe toată perioada de monitorizare.

- Operatorul depozitului este obligat să anunţe imediat agenţia judeţeană pentru protecţia mediului şi comisariatul judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu în cazul producerii unor efecte negative asupra mediului şi să respecte măsurile stabilite pentru astfel de situaţii prin actul de reglementare aferent perioadei de monitorizare postînchidere.

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a

terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului;

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data 04.05.2022, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 20.07.2022 etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare locale ( Cuget Liber):  depunerea solicitării acordului de mediu – 25.11.2021,  etapa de incadrare – 06.05.2022, depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice – 15.06.2022, anunţ public privind emiterea acordului de mediu – 21.07.2022;

-Raportul la studiul de impact asupra mediului, a fost elaborat de evaluator de mediu: ASRO SERV SRL,  avand nr. de inregistrare 774/18.06.2021 in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului si postat pe site-ul A.P.M. Constanta spre consultare;

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, din data de 14.07.2022; pe toata perioada derularii procedurii nu s-au primit propuneri/observaţii justificate din partea publicului referitoare la proiect.

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica;

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

1. In timpul executiei:

    - calitatea aerului : la limita amplasamentului, semestrial - conform STAS nr. 12.574/1987: pulberi totale in suspensie: media de scurta durata (30 minute) – 0,5 mg/mc; conform STAS nr. 12.574/1987, pulberile sedimentabile: 17 g/mp/lună;

    - raport privind gestionarea apelor uzate generate de pe amplasamentul organizarii de santier – anual ;

    - date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier - anual ;

    - zgomot : masuratori anual sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor de constructii ;

    - deseuri : raportul semestrial privind monitorizarea deseurilor generate in timpul lucrarilor de constructie va contine: tipurile de deseuri codificate conform OUG92/2021, cantitatile rezultate din activitate, destinatia finala a acestora;  se vor prezenta contractele incheiate cu unitati autorizate pentru preluarea fiecarui tip de deseu in vederea tratarii/eliminarii/reciclarii;

- mentionam ca monitorizarea in timpul constructiei trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de constructie ;

- realizarea celulei VIII se va executa in conditiile prevederilor Ordonantei 2/2021 privind depozitarea deseurilor;

- raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi inaintat catre APM Constanta.

2. In timpul exploatarii :

- cu respectarea prevederilor  alin. (1) din Ordonanta nr.2/2021 privind depozitarea deseurilor;şi ale Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- se va monitoriza nivelul  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei – frecventa – la solicitarea autoritatii de mediu;

- raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor generate se face catre autoritatea de mediu, anual,  pana la 15 martie a anului urmator celui de raportare, atat pe suport hartie, cat si electronic, conform O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor.

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- Închiderea celulei se va realiza conform prevederilor alin. (1) din Ordonanta nr.2/2021 şi ale Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Se va realiza proiectul tehnic de închidere.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- Notificare înregistrată la A.P.M. Constanta la nr.16426/14.10.2021;

- Memoriu de prezentare;

- Raportul evaluarii  impactului asupra mediului;

- Dovada achitarii tarifului .

- Plan de incadrare in zona ;

- Plan de situatie;

Avize, acte emise de alte autorităţi:

- Certificatul de urbanism nr.328/26.10.2020, emis de Primaria Orasului Ovidiu

- Aviz de gospodarire a apelor nr.116/16.12.2021

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                              ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                                    Lavinia  Monica  ZECA

###### Intocmit,

Consilier Madalina MOGA

Prezentul acord contine 21 pagini si s-a redactat in trei exemplare.