ACORD DE MEDIU    -proiect

Nr.     /09.03.2023

Ca urmare a cererii adresate de WHITE GATE INDUSTRIAL PARK SRL prin TANASE SEBASTIAN -LIVIU, cu sediul  in  Mun. Constanta, b-dul. Aurel Vlaicu, nr. 307, camera 8, etaj 6, jud. Constanta, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 3144RP din 09.05.2022, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul CONSTRUCTIE PARC ENERGETIC DE PRODUCTIE SI STOCARE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSA REGENERABILA SOLARA, propus a fi amplasat în Com. Poarta Alba, parcelele A35/2, A35/3, A35/4/1, A35/4/2, A35/5, A35/6, A43/16, A43/31/1, A43/31/4, A43/31/5, A43/33, A43/34,   județul Constanța, in scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 pct.3, lit.a.

- proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

-  proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasament

Amplasamentul proiectului este situat în intravilanul și extravilanul comunei Poarta Albă, jud. Constanța, pe parcelele de teren identificate cu următoarele numere cadastrale:

| Nr. Crt. | Proprietar | Parcela | Suprafata | Cote indivize | Nr cadastral | Categorie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prod Com Clas SRL | A 35/3 | 50.000 | 100% | 100583 | Intravilan |
| 2. | Prod Com Clas SRL | A 35/4/1 | 25.000 | 100% | 100986 | Intravilan |
| 3. | Prod Com Clas SRL | A 35/2 | 40.000 | 100% | 100600 | Intravilan |
| 4. | Prod Com Clas SRL | A 35/4/2 | 25.000 | 100% | 100582 | Intravilan |
| 5. | Prod Com Clas SRL | A 43/16 | 100.000 | 100% | 104345 | Extravilan |
| 6. | Prod Com Clas SRL | A 43/31/1 | 74.938 | 97% | 104556 | Extravilan |
| 7. | Prod Com Clas SRL | A 43/31/1 | 2.063 | 3% | 104556 | Extravilan |
| 8. | Prod Com Clas SRL | A 43/31/5 | 19.250 | 100% | 104560 | Extravilan |
| 9. | Caraghorghe Mihai | A 43/31/4 | 19.250 | 100% | 104559 | Extravilan |
| 10. | Sufana Ion | A 43/33 | 110.000 | 100% | 104562 | Extravilan |
| 11. | Sufana Ion | A 43/34 | 140.000 | 100% | 104563 | Extravilan |
| 12. | Prod Com Clas SRL | A 35/5 | 50.000 | 60% | 100681 | Extravilan |
| 13. | Prod Com Clas SRL | A 35/6 | 20.000 | 100% | 100604 | Extravilan |
|  | TOTAL |  | 655.500 |  |  |  |

Astfel, proiectul va fi amplasat în judeţul Constanţa, localitatea Poarta Albă, pe parcelele având numerele cadastrale si de carte funciara: 104562, 104559, 104345, 104560, 104563, 104556, 100600, 100986, 100583, 100604 si 100681.

Pentru parcelele mai susmenționate titularul proiectului a încheiat următoarele contracte de superficie, încheiate în forma autentică cu proprietarii acestora: 269/09.03.2022, 270/09.03.2022, 449/15.04.2022.

Conform Certificatului de urbanism nr. 48 din 27.04.2022, suprafața de teren pe care se va construi parcul fotovoltaic are folosința actuală de teren arabil si este situat atât în intravilanul, cât și în extravilanul Comunei Poarta Albă.

Amplasamentul se află în proximitatea unei zone industriale (investiție propusă de același beneficiar, White Gate Industrial Park S.R.L.), cu o suprafață totală de 15,6 Ha, astfel încât energia electrică produsă de către parcul fotovoltaic să poată fi direcționată către consumul înregistrat de către rezidenții zonei industriale. Astfel, se creează o insulă energetică unde producția se cuplează în mod direct cu consumul.

Accesul spre parcul fotovoltaic se va realiza din drumul județean DJ228, pe drumul comunal DC89.

Proiectul propus are ca vecinătăți:

| Nord: | Proprietăți private – terenuri agricole; |
| --- | --- |
| Est: | Proprietăți private – terenuri agricole; |
| Sud: | Drumul județean DJ228; |
| Vest: | Proprietăți private – terenuri agricole și zona industrială. |

Amplasamentul proiectului analizat nu se suprapune cu arii naturale protejate de interes național, comunitar și/sau internațional.

Distanțele minime măsurate în linie dreaptă de la amplasamentul proiectului până la cele mai apropiate arii naturale protejate sunt urmatoarele:

- cca. 2,47 km până la rezervația naturală Valu lui Traian (Cod național: 2.359; Cod Inspire: RONPA0376);

- cca. 6,87 km până la aria specială de conservare ROSAC0083 Fântânița Murfatlar;

- cca. 7,83 km până la rezervația naturală Fântânița Murfatlar (Cod național: 2.364; Cod Inspire: RONPA0381);

- cca. 11,3 km până la aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0057 Lacul Siutghiol;

Coordonatele in proiectie STEREO 70 ale amplasamentului.

De introdus tabelul cu coord.

| Coordonate stație de transformare |
| --- |
| Nr. | X | Y |
| 1. | 310145.242 | 773160.128 |
| 2. | 310148.048 | 773135.286 |
| 3. | 310078.490 | 773127.430 |
| 4. | 310075.684 | 773152.272 |

| Coordonate stație de stocare |
| --- |
| Nr. | X | Y |
| 1. | 310134.568 | 773133.613 |
| 2. | 310137.373 | 773108.771 |
| 3. | 310112.531 | 773105.965 |
| 4. | 310109.726 | 773130.807 |

Caracteristici fizice ale proiectului:

Prin proiect se  propune realizarea unui parc fotovoltaic, pentru producerea de energie electrica din surse regenerabile, pe o suprafață de 655500 mp.

Lucrările de construcție se vor desfășura pe o perioadă aproximativ 12 luni.

Durata medie de utilizarea a parcului fotovoltaic va fi de aproximativ de 25 – 30 ani.

Costurile investiției au fost evaluate la cca. 35 milioane euro.

• Situația existentă

Conform Certificatului de urbanism nr. 48 din 27.04.2022 emis de Primăria Comunei Poarta Alba suprafața de teren pe care se va construi parcul fotovoltaic are folosința actuală de teren arabil și este situat atât în intravilanul, cât și în extravilanul Comunei Poarta Albă.

Parcelele de teren pe care se va amplasa parcul fotovoltaic Poarta Albă se află în folosința companiei White Gate Industrial Park, pe baza celor 3 contracte de superficie încheiate prin notariat cu proprietarii acesteia.

• Situația propusă

Destinația stabilită C.U. nr. 48 din 27.04.2022 este conform planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate: „Construcție parc energetic de producție și stocare energie electrică din sursa regenerabilă solară”.

În zona amplasamentului există două linii electrice, prima de transport având o capacitate de 400kVA aparținând Operatorului de Transport și Sistem Transeletrica, iar cea de-a doua are o capacitate de 110kVA și care aparține operatorului de distribuție E-Distribuție Dobrogea. În cea de-a doua linie va fi racordată și centrala de producție energetică din surse regenerabile solare Poarta Alba, iar această linie este dublu circuit asigurând debitarea în Sistemul Energetic Național atât prin intermediul stației de transformare Constanța Nord, cât și a stației de transformare Medgidia 1.

Indici de suprafață:

| Elemente constructive | Sc [mp] | Sd [mp] | H max. [m] | Lățime [ m ] | Lungime [ m ] | Nr. [ buc.] | Total Sc [ mp ] | Total Sd [ mp ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structura metalică susținere panouri | - | - | 3,5 | - | - | 17.681 | - | - |
| Posturi de transformare | 50,00 | 50,00 | 3,5 | - | - | 22 | - | - |
| Linie electrică subterană | - | - | - | - | C MT = 8.130 C JT = 22.200 C 1,5 kV = 743.000 | - | - | - |
| Sistem de stocare energie împreună cu zona afectată stației de transformare step-up și organizare de șantier | - | - | - | - | - | - | 3.591 | 3.591 |
| Drumuri noi și platforme de manevră | - | - | - | - | 4.267 | - | - | - |
| Stâlpi de iluminat | 0,5 | 0,5 | 10,00 | - | - | 165 | 82.5 | 82.5 |
| Gard protecție | - | - | 2,50 | 0,04 | 7.940 | - | - | - |

- Indicatori urbanistici:

S. teren = 655500 m2

Suprafață construită totală = 3591 m2

Suprafață desfășurată totală = 3591 m2

- Regim maxim de înălțimă: Hmax = 40 m (la paratrăsnet)

P.O.T. propus = 0.55%

C.U.T. propus = 0.55%

- Suprafață neocupată (spații verzi):

Suprafață neutilizată (spații verzi) propusă = 634.649 m2

P.O.T. propus suprafață neutilizată (spații verzi) = 96.82%

Elementele tehnico-constructive ale proiectului propus cuprind:

- Panouri fotovoltaice

-	număr de panouri fotovoltaice de aproximativ = 71280 buc.;

-	puterea unui panou fotovoltaic de aproximativ = 650 W;

-	puterea instalată de aproximativ = 46,2 MW.

Tip panouri folosite - module monocristaline de siliciu care nu reflectă razele solare.

Panourile fotovoltaice urmează a fi amplasate cvasi-ordonat, urmărindu-se o poziționare care să exploateze cât mai judicios forma terenului, orientarea fața de soare, respectarea unor distanțe minime necesare unei bune funcționari a întregului sistem, poziția față de drumurile de acces și rețelele electrice.

Panourile fotovoltaice sunt conectate între ele în serie și formează string-uri. String-ul de panouri fotovoltaice se conectează la invertor prin cabluri electrice de curent continuu. Cablurile de curent continuu sau alternativ, precum și cele de comunicații și/sau fibră optică se vor poza subteran sau pe paturi de cabluri amplasate deasupra solului. Panourile sunt formate din două sau mai multe straturi de material semiconductor, cel mai comun fiind siliciul cristalin.

Panoul fotovoltaic are rolul de a prelua radiația solară pentru a o transforma în energie electrică.

Panourile fotovoltaice sunt fixate pe structuri metalice ai căror stâlpi metalici au o înălțime maximă de 3.5 m.

Energia electrică produsă este transformată din curent continuu în curent alternativ prin intermediul invertoarelor.

Structura metalica a panourilor fotovoltaice este calculată din punct de vedere seismic, încărcări de zăpada, încărcări de vânt și condiții geotehnice conform normelor naționale. Panourile fotovoltaice se vor amplasa cu ajutorul unor structuri de susținere metalice realizate din oțel galvanizat, cu un înalt nivel de rezistență la coroziune și care sunt fixate în sol.

Soluția tehnică pentru structura de susținere, ancorarea acesteia, va fi reprezentată de fixarea la sol prin batere sau prin fundații, acolo unde este cazul.

- Generatorul fotovoltaic

Rolul Generatorului fotovoltaic („GFV”) este de a converti, folosind efectul fotovoltaic, energia primita de la soare în energie electrică de curent continuu.

GFV este format din una sau mai multe celule fotovoltaice interconectate ce formează module fotovoltaice, iar ansamblul acestora formează panoul fotovoltaic.

Modulul fotovoltaic reprezintă cel mai mic ansamblu de celule fotovoltaice interconectate, complet protejate față de mediul ambiant.

Panourile fotovoltaice realizează conversia directă a luminii în energie electrică la nivel atomic, având în vedere proprietatea anumitor materiale de a absorbi fotonii și de a elibera electroni. Acest efect poartă numele de efect fotoelectric. Atunci când acești electroni sunt captați rezultă un curent electric care poate fi utilizat ca electricitate.

Pentru celulele fotovoltaice (FV), un strat subțire semiconductor este tratat special pentru a forma un câmp electric, pozitiv pe o parte și negativ pe cealaltă. Atunci când energia luminoasă ajunge la celula FV, în masa semiconductorului se produce o eliberare de electroni de pe nivelele atomice. Dacă se atașează conductori electrici pe părțile pozitive și negative, formând un circuit electric, electronii pot fi captați sub formă de curent electric - adică, energie electrică.

Celulele FV se clasifică după cum urmează:

- În funcție de grosimea materialului: celulele cu strat gros și celule cu start subțire ca o peliculă;

- În funcție de natura materialului: materiale semiconductoare CdTe, GaAs, compuși ai cuprului-indiului-seleniului, germaniul. Dar cel mai bine cunoscut și utilizat este siliciul;

- În funcție de structura cristalelor: cristalină (mono-/policristalină) sau amorfă. În plus față de materialele semiconductoare, există și abordări de noi materiale, cum ar fi substanțe organice și pigmenți organici;

- În funcție de tipul cristalului putem distinge trei tipuri de celule pe baza de siliciu:

  - Celula din siliciu monocristalină- Pentru a produce acest tip de celulă este necesar un material semiconductor absolut pur.

Fibrele  monocristaline sunt extrase din topitura de siliciu și apoi țesute astfel încât să formeze plăci fine. Acest proces de producție garantează un nivel de eficiență relativ mare.

  - Celule amorfe sau cu strat subțire- Un tip de celulă cu strat subțire este cea din siliciu amorf, care este produs prin așezarea unor straturi subțiri din siliciu pe un substrat de sticlă. Rezultatul constă într-o celulă foarte subțire și flexibilă ce folosește mai puțin de 1% din siliciul necesar pentru o celulă cristalină. Eficiența acesteia este redusă din cauza așezării atomilor care nu sunt atât de ordonați ca în forma cristalină și lasă anumite urme care în contact cu alte materiale devin inactive electric.

  - Celule policristaline- Celula policristalină sau multicristalină conține mai multe puncte de cristale. Acestea sunt realizate doar prin turnarea unor forme cubice din siliciul topit, apoi tăiate si ambalate similar cu celulele monocristaline, sub formă de plăci. Este o variantă mai puțin eficientă, însă și cu costuri financiare scăzute.

GFV de mare putere se realizează interconectând mai multe panouri fotovoltaice. Un panou fotovoltaic este format dintr-un grup de module fixate împreună, preasamblate și cablate electric.

GFV de mare putere (sute kW - zeci MW) se realizează interconectând un număr suficient de mare de module sau panouri fotovoltaice. O denumire alternativă pentru aceste GFV este aceea de array (lb. engleza) sau de matrice  fotovoltaică.

- Unitatea de stocare e energiei

Întrucât GFV nu produc energie decât în prezența luminii solare și în zilele mai însorite, iar noaptea și în zilele înnorate energia produsă este redusă către minim, pentru a putea stoca parte din energia produsă pe timpul zilei și a fi livrată în rețea în alte intervale orare decât a fost produsă este necesară o unitate de stocare a energiei. Cel mai adesea acest lucru este realizat folosind sisteme de baterii.

- Blocul de procesare a puterii generate fotovoltaic

GFV generează tensiune și curent continuu, fiind transformat apoi în curent alternativ pentru a putea fi debitat în sistemul energetic național. Sistemul fotovoltaic trebuie astfel să conțină un convertor prin intermediul căruia curentul continuu se transformă în curent alternativ (CC - CA), adică un invertor. Pe lângă funcția de conversie, un invertor realizează multe alte funcții fiind astfel componenta cea mai inteligentă a unui SFV.

O altă componentă importantă a blocului de procesare este regulatorul (sau controller-ul) de încărcare care controlează procesul de stocare a energiei în acumulatori asigurând prelungirea duratei de viață a acestora (prin evitarea descărcării excesive sau a supraîncărcării).

Uneori mărimea tensiunii continue generată de GFV în multe situații nu corespunde celei necesare bunei funcționări a consumatorului. Pentru a aduce tensiunea continuă la un nivel corespunzător se folosesc blocuri electronice numite convertoare C.C.. Acestea se întâlnesc și ca blocuri distincte, dar de cele mai multe ori apar în componența invertoarelor sau a unor blocuri de adaptare a sarcinii la generator.

- Descrierea parcului fotovoltaic

În general, un număr de panouri fotovoltaice dispuse pe o suprafață constituie un sistem fotovoltaic („SFV”) care convertește în mod direct energia solară în energie electrică pe baza efectului fotovoltaic și o aduce la parametrii electrici necesari racordării la sistemul energetic național. Puterea instalată a parcului fotovoltaic care face obiectul prezentului studiu va fi de 46,2 MW.

Panourile fotovoltaice vor fi instalate pe o linie poziționată vest–est pentru a asigura o expunere cât mai ridicată la soare. Un număr de maximum 510 panouri vor fi legate printr-un sistem de cabluri de joasă tensiune (curent continuu) la o serie de invertoare și cel mult 10 invertoare vor fi cuplate printr-un sistem de cabluri de joasa tensiune (de data aceasta de curent alternativ) la cate un transformator dintr-un total de 22 bucăți, iar fiecare transformator va fi conectat printr-un cablu de medie tensiune la o stație de trasformare step-up 20kV – 110kV prin intermediul căreia energia electrică produsă de parcul fotovoltaic va fi debitată în sistemul energetic național.

Împrejmuirea amplasamentului va consta în panouri din plasă de gard zincată, fixate pe stâlpi din ţeavă de oţel galvanizat, direct fixate în sol cu ajutorul echipamentului de baterea stâlpilor metalici.

Porțile de acces pietonale vor fi realizate din țevi de oțel cu panouri de gard zincate. Înălțimea gardului este de maxim 2,5 m la panourile de plasă zincata.

Supravegherea video se va face cu camere video IP de exterior, cu o rezoluție corespunzătoare, montate pe stâlpii pentru iluminatul exterior. Comunicația între camerele video și înregistrator de rețea (NVR) se va face prin intermediul cablurilor de comunicație (Ethernet). Înregistratorul de rețea se va amplasa în anvelopa de conversie, transformare existentă a parcului fotovoltaic.

Rețeaua de iluminat exterior a parcului fotovoltaic se va realiza perimetral și se va conecta în tabloul de servicii interne curent alternativ.

Stâlpii de iluminat se vor monta perimetral, amplasați din 50 în 50 m. Fundațiile proiectate pentru stâlpii de iluminat sunt izolate, rigide, din beton armat.

- Posturi de transformare

Posturile de transformare electrice JT/MT kV vor fi amplasate în anvelope prefabricate sau în structuri tip container în interiorul parcului.

În funcție de puterea transformatoarelor și a necesarului de invertoare se determină un număr de 22 posturi de transformare.

Cele 22 de posturi de transformare amplasate au rolul de a ridica tensiunea generată de panourile fotovoltaice și invertoare de la JT (joasa tensiune) la MT (medie tensiune).

În urma calculelor de specialitate, numărul de posturi de transformare și/sau a invertoarelor sau caracteristicile tehnice ale transformatoarelor de putere poate fi modificat. De asemenea, având in vedere dezvoltarea accelerata și evoluția pieței materialelor/echipamentelor din industria de profil, soluția de realizare a centralei propuse poate lua în calcul utilizarea invertoarelor de tip centralizat.

- Stația de transformare

Energia electrică produsă va fi evacuată către Sistemul Energetic Național (SEN) prin intermediul unei Stații de transformare step-up 20 kV - 110 kV cuplată la Stația de transformare Nazarcea 110kV - 20 kV ce aparține E-Distribuție Dobrogea.

Soluția finală de conectare a parcului în vederea evacuării energiei produse în SEN (cu privire la amplasarea Stației de transformare step-up 20kV – 110kV) va fi însă determinată într-o fază viitoare în urma avizării studiilor de specialitate de către comisiile tehnice ale operatorilor relevanți și evidențiate în avizul tehnic de racordare.

- LES - Linii electrice subterane aferente parcului fotovoltaic

Cablurile de joasă și medie tensiune se pozează în șanț între două straturi de nisip de cca. 10 cm fiecare, la o adâncime de cca. 1 m. Semnalizarea prezenței cablurilor se va realiza prin folii inscripționate avertizoare pe toată lungimea șanțului, la cota stabilită în profile. Peste stratul de nisip, canalul de cablu se acoperă cu pământ rezultat din săpătură și după refacerea îmbrăcăminților aferente, se va realiza marcarea traseului de cablu.

Cablurile de curent continuu și fibră optică se pot instala și aerian, în pat-cabluri prinse pe structura de susținere a panourilor fotovoltaice.

Marcarea cablurilor MT se va realiza subteran sau suprateran cu borne electronice, am-plasate în aliniament, din 100 în 100 m, la schimbarea direcției traseului, la capetele subtraversarilor și in locurile de manșonare.

Toate camerele de manșonare vor fi realizate subteran. La camerele de manșonare pe o parte și pe cealaltă se va lăsa o rezervă de cablu cu o lungime necesară refacerii de doua ori a manșonului respectiv.

- Sistemul de stocare a energiei electrice

Proiectul este prevăzut și cu un sistem de stocare a energiei care va corespunde tuturor cerințelor și reglementarilor tehnice în vigoare.

Sistemul de stocare a energiei electrice va folosi sisteme pe baterii sau orice altă soluție tehnică existentă și viabilă. Sistemul de stocare a energiei electrice va fi instalat în clădire de tip container/hala sau orice altă soluție constructivă aleasa de beneficiar și are ca rol înmagazinarea parțială sau totală a energiei produse și injectarea acesteia în rețea în momentele în care sunt îndeplinite anumite condiții/cerințe tehnico-economice.

- Drumuri noi de acces

Se vor realiza drumuri noi de acces, din piatră spartă și tasată, de la drumurile de exploatare existente, pentru accesul la echipamente.

Drumurile propuse spre a fi nou construite vor face legătura între noul parc fotovoltaic și drumurile comunale și de exploatare agricolă existente.

În total sunt propuși a fi construiți aproximativ 4,3 km liniari de drum.

Accesul spre parcul fotovoltaic se va realiza din drumul comunal DC89.

Drumurile de acces (existente) vor fi dimensionate cu lățimea de 3 m și raza de curbură de 6 m, în conformitate cu specificațiile de transport ale furnizorilor de echipamente, pentru a putea fi circulate de mașini de transport speciale, acolo unde este cazul.

În interiorul parcelelor lățimea drumurilor va fi de 3 m.

Modul de asigurare al utilitatilor:

Alimentare cu apă

Întrucât funcționarea parcului fotovoltaic nu necesită apă tehnologică, nu va fi necesară racordarea la sistemul de alimentare cu apă.

Apa necesara în perioada de construcție va fi asigurata cu cisterne auto. Pentru angajații temporari se va asigura apă potabilă îmbuteliată în ambalaje de tip PET.

Canalizare ape uzate și pluviale

Procesele tehnologice și activitatea desfășurată pe amplasament nu generează ape uzate și nu necesită realizarea unei rețele proprii de canalizare sau racordarea la o rețea existentă.

În perioadele în care se vor desfășura activități de construcție/întreținere vor fi încheiate cu firme specializate și autorizate contracte pentru montarea și utilizarea pe amplasament a unor toalete ecologice.

Apele pluviale se vor infiltra liber în sol și pot fi considerate convențional curate.

Alimentarea cu agent termic

Nu este cazul.

Alimentarea cu energie electrică

În perioada de construcție pot fi utilizate generatoare electrice.

În perioada de funcționare obiectivul va fi racordat la rețeaua electrică existentă din zona amplasamentului.

- Spații verzi

Întreținerea spațiilor verzi se va realiza prin favorizarea pășunatului controlat pe amplasament, astfel se va limita dezvoltarea pe înălțime a vegetației herbacee și va fi evitată aplicarea ierbicidelor pentru combaterea buruienilor.

Descrierea etapei de constructie

Realizarea obiectivelor parcului FV se va face conform metodelor și tehnicilor aferente edificării parcurilor fotovoltaice.

Tehnologia de realizare a parcului fotovoltaic cuprinde:

• lucrări în vederea nivelării terenului;

• lucrări de amenajare a drumurilor de acces și a drumurilor interne;

• montarea elementelor metalice de susținere a panourilor fotovoltaice, precum și a stâlpilor de fixare a gardului perimetral;

• realizarea structurilor aferente stâlpilor de iluminat, dacă se decide instalarea unui astfel de sistem;

• realizarea platformelor pentru posturile de transformare și a sistemului de stocare energie electrică;

• lucrări pentru montarea panourilor fotovoltaice;

• montarea posturilor de transformare;

• lucrări de construire a sistemului de stocare a energiei electrice;

• săparea șanțurilor și amplasarea liniilor electrice subterane;

• realizarea închiderilor perimetrale;

• lucrări de refacere a terenului în zonele folosite temporar (organizarea de șantier).

Lucrări necesare organizării de șantier

Organizarea de șantier constă în amenajarea temporară a unui spațiu pentru amplasarea containerelor de birouri, a unui spațiu de depozitare a componentelor parcului fotovoltaic, materialelor și a parcării pentru autovehicule și utilaje.

Locația organizării de șantier și a spațiului de depozitare se găsește la intrarea în parcul fotovoltaic, cu acces dinspre DC 89, iar porțile de acces vor avea o deschidere de până la 10 m, astfel încât să permită accesul utilajelor ce urmează a fi utilizate în cadrul dezvoltării proiectului.

La intrarea principală va fi amplasată o gheretă. Atât intrarea cât și zona îngrădită vor fi asigurate cu personal de pază permanent. Paza amplasamentului se va face 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămâna. Minim două persoane vor fi de pază la amplasament.

Suprafața destinată organizării de șantier este de 3591 mp, iar la finalizarea lucrărilor, aceasta va reveni parcului fotovoltaic, fiind completată cu panouri fotovoltaice si/sau alte echipamente considerate necesare bunei funcționari a ansamblului.

De pe această suprafață se va îndepărta solul fertil și vegetația existentă care va fi depozitată în vecinătatea acesteia. Zona va fi nivelată și compactată și va fi acoperită cu piatră spartă.

La finalizarea lucrărilor, ansamblul organizării de șantier va fi dezafectat.

În cadrul organizării de șantier va fi amenajată o zonă pentru realizarea activităților administrative și depozitarea materialelor, unde vor fi amplasate următoarele dotări:

- container de tip administrativ (Lxlxh 6.055x2.435x2.591),

- container de tip vestiar (Lxlxh 6.055x2.435x2.591),

- container de tip magazie (Lxlxh 6.055x2.435x2.591) pentru depozitarea sculelor și aparatelor necesare lucrărilor de asamblare–montaj,

- 3 europubele cu capacitatea de 110L,

- cabina de paza (Lxlxh 1500x1500x2300),

- 2 toalete ecologice vidanjabile (Lxlxh 1200x1200x2200).

Vor fi prevăzute 2 zone de depozitare - magazia pentru depozitarea materialelor și echipamentelor fiind realizată din structuri prefabricate si/sau containere tip. Totodată, un DG 40MVA (grup diesel generator) va fi prevăzut și dimensionat pentru asigurarea alimentării cu energie electrica a tuturor consumatorilor organizării de șantier (iluminat perimetral, iluminat birouri, vestiare, alimentarea sistemului de climatizare etc.).

În urma studiului de specialitate se va stabilii puterea maxim simultan absorbită considerând coeficienții de utilizare și simultaneitate din cadrul organizării de șantier.

Grupul diesel generator va alimenta dulapul de distribuție destinat organizării de șantier. Acesta va fi prevăzut cu echipamente de comutație și protecție dimensionate astfel încât să se asigure buna funcționare a activității.

Toate elementele metalice a componentelor organizării de șantier vor fi legate la priza de pământ realizată din electrozi verticali și orizontali îmbinați prin înșurubare și/sau sudură. Valoarea măsurată Rp (rezistentei de dispersie a prizei de pământ) va fi mai mică de 4R (ohmi). Pentru valoarea calculată a rezistenței de dispersie va fi luat în considerare coeficientul de umiditate a solului cu valori situate in intervalul 1.1 - 1.2 - 1.3, în funcție de tipul de sol și condiția acestuia la momentul măsurării.

Organizarea de șantier va fi semnalizată corespunzător prin panouri astfel realizate în vederea respectării tuturor normelor și măsurilor impuse în vigoare.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Conform Certificatului de urbanism nr. 48 din 27.04.2022, suprafața de teren pe care se va construi parcul fotovoltaic are folosința actuală de teren arabil si este situat atât în intravilanul, cât și în extravilanul Comunei Poarta Albă.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Analiza alternativelor

Alternative privind amplasamentul

Alternativele care au fost luate în considerare pentru proiectul propus și motivul alegerii alternativei 2 au fost descrise, după cum urmează:

- Alternativa „0”- nerealizarea proiectului

Nu se va derula nicio investiție și astfel nu se va modifica situația existentă pe amplasament.

În acest caz, efectele nerealizării investiției ar putea fi:

- starea terenului va rămâne aceeași (teren agricol, care în conformitate cu documentația pedologică emisă de Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Constanta sub nr. 234/16.05.2022 este încadrat în clasa a III-a de calitate);

- sunt eliminate avantajele economice și sociale pentru comuna Poarta Alba, județ Constanța (taxe și impozite care se pot colecta, posibilitatea creării unor locuri de muncă atât în perioada de realizare a investiției în parcul FV și în dezvoltarea zonei industriale din vecinătate, cât și în perioada de operare a investițiilor realizate în perimetrul viitorului parc industrial White Gate, care va include și parcul FV).

- Alternativa 1 – utilizarea unui număr mai mare de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică – alternativă nefezabilă deoarece implică alocarea unei suprafețe de teren mai mari decât cea deținută de Titularul proiectului, precum și pietruirea spațiilor dintre panourile fotovoltaice, alternativă ce implică costuri mai ridicate.

- Alternativa 2 – realizarea proiectului pe terenul reglementat conform înscrisurilor din C.U. nr. 48/27.04.2022. Pentru această alternativă se conturează câteva avantaje precum:

- amplasamentul a fost ales astfel încât gradul de însorire anual să fie cât mai ridicat;

- apropierea liniilor electrice aeriene pentru furnizarea energiei electrice în Sistemul Energetic Național (practic, linia în care va fi debitată energia electrică generată de parcul solar tranzitează amplasamentul);

- s-a optat pentru o dotare a amplasamentului cu un număr suficient de panouri fotovoltaice de o putere ridicată, astfel încȃt parcul să corespundă din punct de vedere tehnic și să aibă eficiență economică crescută (prin dimensionarea panourilor fotovoltaice de o putere ridicată – 650 W – inclusiv terenul destinat proiectului are o dimensiune mai redusa);

- alternativa aceasta nu va avea un impact suplimentar semnificativ asupra mediului;

- contribuție la dezvoltarea socio-economică a zonei.

În urma analizelor cost – beneficiu efectuate se recomandă ca fiind viabilă și realizabilă Alternativa 2.

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile Bref aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Lg. 278/2013, privind Emisiile  Industriale;

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala –  in conformitate cu punctul de vedere, emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBRGEA LITORAL, proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă si nu necesita obtinerea avizului de gospodarirea apelor;

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Compatibilitatea cu  obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000: nu este cazul.

Impactul cumulat

În timpul construcției parcului fotovoltaic s-a avut în vedere posibilitatea cumulării impactului datorită traficului rutier existent in zonă, a activităților agricole mecanizate, dar și a emisiilor din surse de suprafață (în special gospodării) și surse fixe din vecinătate. Cu toate acestea, considerăm ca emisiile rezultate în cadrul proiectului sunt nesemnificative comparativ cu nivelul emisiilor rezultate din alte activități desfășurate in vecinătatea proiectului. Traficul desfășurat în localități, pe drumul județean 228 precum și emisiile din alte tipuri de surse sunt semnificativ mai mari față de emisiile generate de numărul mic de utilaje și autovehicule care vor fi implicate concomitent (2-3 utilaje) în etapa de executare a lucrărilor.

În timpul funcționării parcului fotovoltaic nu vor exista emisii de poluanți datorită tehnologiei folosite, prin urmare nu va exista un impact cumulat asupra factorilor de mediu din acest punct de vedere.

Proiectul parcului fotovoltaic va asigura complementaritatea cu activitățile propuse în zone industriale din vecinătate, astfel încât energia electrică produsă în cadrul acestuia să fie direcționată pe viitor către consumul zonei industriale. Astfel, se creează o insulă energtică unde producția se cuplează în mod direct cu consumul, iar proiectul analizat are rolul de a reduce amprenta de carbon realizată de obiectivul industrial.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Concluzia evaluarii impactului asupra mediului este ca realizarea investitiei are un impact in limite admisibile asupra factorilor de mediu, totusi trebuie avute in vedere anumite masuri mai ales in ceea ce priveste managementul deseurilor,  amenajarea obiectivului, astfel incat sa se asigure prevenirea, diminuarea sau chiar eliminarea potentialelor efecte negative asupra mediului.

In aceste conditii, avand in vedere ca indicele de poluare globala are valoarea IPG = 1,575, concluzia este ca  mediul in zona amplasamentului este supus activitatii umane in limite admisibile.

Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora:

APA

- se va realiza imprejmuirea organizarii de santier ;

- achiziţionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor  poluari accidentale cu produse petroliere;

- stationarea utilajelor si a mijloacelor de transport in incinta organizarii de santier se va face numai in spatiu special stabilit (platforma betonata sau pietruita) dotat cu material absorbant;

- depozitarea materialelor  de constructii si a deseurilor se va face numai in incinta organizarii de santier, in spatiile special amenajate;

- nu se vor organiza depozite de combustibil in incinta santierului;

- dotarea organizarii de santier cu toalete ecologice in numar suficient;

AER

- imprejmuirea organizarii de santier;

- utilajele vor fi periodic verificate periodic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera;

- utilizarea de combustibili cu continut redus de sulf, conform prevederilor legislative in vigoare (H.G. 346/2016 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi);

SOL SI SUBSOL

- amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea temporara a deseurilor si  materialelor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii in perioada  de  realizare a  lucrarilor investitiei, in incinta organizarii de santier;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor,  imediat dupa producere direct pe sol, pe nisip, sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora ;

- interzicerea spalarii, efectuarii de interventii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii, pentru a evita scurgerile de produse petroliere;

- se va urmari transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in  zona de producere si aparitia astfel a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri;

- in cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere se va interveni imediat cu material absorbant.

BIODIVERSITATEA

- se recomanda implementarea unui plan de management al lucrarilor care sa prevada proceduri aplicabile activitatilor de constructie si amenajare si care sa contina aspect de protectie a mediului, evitandu-se influente negative asupra factorilor biotici, ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a unor aspecte ce tin de management si organizare;

- pentru toate speciile de pasari de importanta comunitara este interzisa detinerea, uciderea, vanarea, capturarea , cat si perturbarea in cursul perioadei de reproducere, de cresterea a puilor si de migratie;

- limitarea pe cat posibil a activitatilor generatoare de poluare fonica pentru evitarea factorului de stress pentru speciile faunistice din zona;

PEISAJ

- imprejmuirea terenului sau numai a zonei destinate organizarii de santier;

- stocarea controlata, in zone special destinate a materialelor si deseurilor de constructii;

- planificarea lucrarilor de constructie astfel incat zona afectata sa fie redusa la minimul necesar.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

- minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera;

- transportul materialelor de constructie (in special cele pulverulente: ciment, nisip) ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face cu autovehicule corespunzatoare, acoperite cu prelata;

- colectarea selectiva a deseurilor si stocarea temporara a acestora in spatii special amenajate;

ZGOMOT SI VIBRATII

Pentru reducerea poluarii sonore se pot adopta unele masuri generale de prevenire sau de reducere a zgomotului generat de utilaje. Astfel:

- folosirea de utilaje moderne, bine intretinute, care sa nu produca zgomote peste cele normale asociate prin cartea tehnica a utilajului;

- activitatile de amenajare se vor adapta/armoniza cu cele desfasurate in vecinatate, astfel incat sa se minimizeze disconfortul inerent creat de lucrarile de construire.

Nu este accesibila in faza de realizare a obiectivului optiunea de reducere a zgomotului prin carcasarea sursei de zgomot, tinand cont ca este vorba in principal de utilaje si autovehicule.

DESEURI

In perioada lucrarilor de executie a obiectivului se preconizeaza ca vor rezulta urmatoarele categoriile de deseuri prezentate in tabelul urmator.

| Nr. crt. | Denumirea deșeului | Cod deșeu | Stare fizică | Modul de stocare | Sursă | Cantitate | Gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 17 05 04 | S | Spațiu special amenajat și protejat | Lucrări de construcții din cadrul amplasamentului | variabilă - depinde de configurația terenului din zonele de lucru | Eliminare și depozitare în depozit de deșeuri inerte sau utilizare ca materiale de umplutură |
| 2. | Beton | 17 01 01 | S | Spațiu special amenajat și protejat | Lucrări de realizare a fundațiilor pentru posturile de transformare, stâlpii de susținere a gardului perimetral și a stâlpilor de iluminat | variabilă - depinde de configurația terenului din zonele de lucru | Eliminare și depozitare în depozit de deșeuri inerte |
| 3. | Deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | S | Pubela | Personal muncitor | variabilă în funcție de numărul de muncitori | Eliminare prin depozitare în depozit de deșeuri |
| 4. | Deseuri de hartie/carton | 20 01 01 | S | Spațiu de depozitare special amenajat | Personal angajat - ce va deservi organizarea de șantier | Cantități ce nu se pot estima la acest moment | Reutilizare, reciclare, valorificare prin unități specializate |
| 5. | Ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | S | Pubelă inscripționată în vederea colectării selective | Ambalaje de protecție ale echipamentelor și a materialelor de construcție | Cantități ce nu se pot estima la acest moment | Reutilizare, reciclare, valorificare prin unități specializate |
| 6. | Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | S | Pubelă inscripționată în vederea colectării selective | Ambalaje de protecție ale echipamentelor și a materialelor de construcție | Cantități ce nu se pot estima la acest moment | Reutilizare, reciclare, valorificare prin unități specializate |
| 7. | Ambalaje de lemn | 15 01 03 | S | Spațiu de depozitare special amenajat | Ambalaje de protecție ale echipamentelor și a materialelor de construcție | Cantități ce nu se pot estima la acest moment | Reutilizare, reciclare, valorificare prin unități specializate |
| 8. | Fier și oțel | 17 04 05 | S | Spațiu de depozitare special amenajat | Împrejmuiri și structura de fixare | Cantități ce nu se pot estima la acest moment | Reutilizare, reciclare, valorificare prin unități specializate |
| 9. | Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10* | 17 04 11 | S | Spațiu de depozitare special amenajat | Lucrări pentru montarea cablurilor | Cantități ce nu se pot estima la acest moment | Valorificare prin unități specializate |

Colectarea deseurilor generate in perioada construirii se va face intr-un spațiu special amenajat. Se va institui colectarea selectiva a deseurilor pe categorii, in recipiente colorate diferit si inscripționate.

Pentru toate categoriile de deseuri generate din activitatea de constructie a obiectivului se va avea in vedere colectarea selectiva la locul de producere si depozitarea in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier.

Deseurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubrizare orasenesc, iar deseurile reciclabile vor fi predate catre societati autorizate in valorificarea/eliminarea acestor tipuri de materiale.

Conform art. 21 din OUG 92/2021  privind regimul deseurilor,  cu completari si modificari, gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediului, in special:

- fara a genera riscuri de cotaminare pentru aer, apa , sol, fauna sau flora;

- fara a crea discomfort din cauza zgomotului sau a mirosului;

- fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

In vederea asigurarii unui management corespunzator al deseurilor pe amplasament, in perioada executiei lucrarilor de constructie a obiectivului, se vor lua masuri precum:

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

- reducerea volumului de deseuri generate, in special al deseurilor care nu pot fi pregatite pentru reutilizare sau reciclare;

- conform OUG nr. 92/2021 clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase se realizeaza potrivit:

- Deciziei Comisiei 2000/ 532/ CE din 3 Mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/ 3/CE de stabiliere a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 , alin (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE  a Consiliului de stabiliere a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art.1 , alin (4) din Directiva 91/ 689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase , cu modificarile ulterioare;

- Anexei 4.

- se va institui evidenta gestiunii deseurilor evidentindu-se atat cantitatile de deseuri rezultate, cat si modul de gestionare a acestora si se vor raporta catre autoritatea locala de mediu;

- conform art.4  si art. 21  din OUG nr. 92/2021, producatorii si detinatorii de deseuri au obligatia de a se asigura ca deseurile sunt pregatite pentru reutilizare, reciclare sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

- autovehiculele care vor transporta material pulverulente vor fi acoperite si vor avea usile securizate astfel incat sa se evite spulberarea si/sau imprastierea materialelor transportate in timpul deplasarii;

- deseurile produse se vor colecta separat, pe categorii astfel incat sa poata fi preluate si transportate in vederea depozitarii in depozitele care le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau in vederea unei eventuale valorificari; se vor asigura facilitati de depozitare intermediara in cadrul organizarii de santier, pe tipuri de deseuri, creandu-se premise pentru colectarea selectiva;

- deseurile rezultate din activitate vor fi colectate selectiv in pubele inscriptionate si vor fi preluate de catre serviciile specializate; deseurile reciclabile vor fi valorificate prin agenti economici reglementati din punctul de vedere al protectiei mediului;

- este interzisa incinerarea deseurilor pe amplasament;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toti lucratorii vor fi instruiti in acest sens;

- la finalizarea santierului, respectiv la terminarea lucrarilor de construire a imobilului, se vor indeparta toate deseurile de pe amplasament.

SCHIMBARI CLIMATICE –

Masurile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera recomandate in Anexa II la Ghidul general – Integrarea schimbarilor climatice in evaluarea impactului asupra mediului din Ord. nr. 202/2018, pentru domeniul „Spatiu locativ si dezvoltare urbana”, aplicate in cazul investitiei analizate sunt:

- imbunatatirea performantei termice a cladirilor in vederea economiei de energie;

- asigurarea performantelor optime de izolare termica atat pentru fatade, cat si pentru terase;

- montarea de materiale termoizolante in zona de contact a cladirii cu exteriorul, atat la subteran, cat si la suprateran (in zonele de interventie);

- protejarea elementelor de beton armat pentru evitarea aparitiei de punti termice;

- dotarea cu termoizolatii la terase si invelitori care sapermita asigurarea confortului termic corespunzatorsi economia de energie;

- achizitionarea de catre consumatori de articole electrice si electrocasnice cu eficienta energetica crescuta;

- reducerea consumului de apa prin reutilizarea apei meteorice preepurate la irigarea spatiilor verzi;

- cresterea suprafetelor de spatii verzi pe amplasamentul investitiei

Măsuri în timpul exploatarii si efectul implementarii proiectului:

APA

În timpul functionarii parcul fotovoltaic nu vor exista premize pentru apariția unui impact asupra factorului de mediu apa. Investiția nu este sursă de poluare pentru ape, nu utilizează apă în perioada de funcționare. Nu va exista impact direct, pe termen mediu sau lung asupra factorului de mediu apă.

Apele pluviale (convențional curate) căzute pe teren se infiltrează gravitațional în teren sau se scurg gravitațional.

AER

În etapa de exploatare a obiectivului singurele surse de emisii în atmosferă sunt reprezentate de traficul realizat de autovehiculele echipei de operare și întreținere a parcului FV și a celor ce asigură paza. Cu toate acestea autovehiculele implicate în activitățile de întreținere, în număr mic, nu sunt în măsură să inducă modificări ale calității aerului din zona analizată.

SOL –SUBSOL

Nu se preconizează apariția unui potențial impact negativ asupra solului și a subsolului în perioada de funcționare a parcului fotovoltaic.

BIODIVERSITATEA

Conform literaturii de specialitate din ultimii ani una dintre cele mai vehiculate probleme legate de interacțiunea dintre păsări și investițiile care au ca specific utilizarea luminii solare pentru generarea curentului electric este efectul luciului de apă creat prin reflectarea luminii de la nivelul panourilor (Taylor și colab. 2019).  Astfel păsările acvatice, unele specii răpitoare de talie mică, dar și rândunelele se presupune că pot confunda suprafețele lucioase ale panourilor, care reflectă lumina polarizată, cu luciul apei existând posibilitatea coliziunii dintre acestea în momentul aterizării (pentru păsările acvatice) sau în timpul zborului la înălțimi mici și hrănirii (specii insectivore).

Cu toate acestea este cunoscut faptul că panourile fotovoltaice sunt proiectate pentru a absorbi cât mai eficient posibil lumina solară, iar din acest motiv majoritatea sunt acoperite cu o folie antireflex. În plus, configurarea panourilor sub formă de grilă determină fragmentarea suprafeței reflectorizante astfel reducând efectul similar luciului de apă ceea ce contribuie și mai mult la diminuarea posibilității coliziunii păsărilor cu panourile fotovoltaice.

În cazul proiectului analizat vor fi utilizate panouri tip - module monocristaline de siliciu, care nu reflectă razele solare astfel că este puțin probabilă apariția coliziunii păsărilor cu panourile fotovoltaice ca urmare a apariției efectului luciului de apă.

Un impact direct poate să apară ca urmare a coliziunii păsărilor și liliecilor cu gardurile ce împrejmuiesc parcurile fotovoltaice.

Iluminatul continuu al parcului fotovoltaic pe timpul nopții, poate genera un impact negativ indirect, prin modificarea comportamentului mamiferelor în apropierea amplasamentului în sensul evitării acestuia sau a creșterii gradului de vigilență. În același context, iluminatul fără întrerupere va atrage exemplare de lilieci din genul Pipistrellus, care frecvent vânează insecte pe lângă becurile aprinse, sporind astfel posibilitatea coliziunii acestora cu gardurile din plasă metalică sau panourile fotovoltaice.

Impactul negativ cel mai probabil al parcurilor fotovoltaice este legat de pierderea habitatelor de hrănire în special pentru păsările răpitoare și mamifere ca urmare a ocupării terenului cu structuri antropice și efectului de barieră cauzat de existența împrejmuirilor. Dacă în cazul speciilor de păsări răpitoare impactul poate fi considerat nesemnificativ, datorită disponibilității în continuare a habitatului de hrănire și cuibărire (stâlpii de medie și înaltă tensiune pentru specia Falco tinunnculus identificată pe amplasament), în cazul mamiferelor cum ar fi: vulpi, iepuri, șacali, bursuci, căprioare împrejmuirea perimetrală creează un efect de barieră, pe o suprafață relativ mare, pe toată perioada de funcționare a obiectivului și ca urmare impactul fără luarea unor măsuri de reducere a impactului va fi unul cu semnificație moderată.

Înlăturarea mecanică sau manuală (cosirea) vegetației nedorite poate constitui un impact direct asupra vegetației, dar este nesemnificativ deoarece pe amplasament nu sunt prezente specii de plante și habitate de interes conservativ. În același timp poate constitui un impact indirect nesemnificativ asupra păsărilor (ex.: Alauda arvensis) care vor continua să folosească habitatul de pe amplasament pentru adăpost și hrănire.

Deși există posibilitatea apariției impactului legat de fenomenul roadkill (mortalitate din cauza traficului rutier) în perioada de funcționare, datorită numărului mic de autovehicule și a intensității scăzute a traficului impactul poate fi considerat nesemnificativ.

Conform literaturii de specialitate (RSPB 2017) alegerea amplasamentului parcului fotovoltaic într-o zonă agricolă, la distanțe apreciabile față de arii naturale protejate este cea mai bună soluție pentru reducerea posibilității apariției unui impact semnificativ asupra biodiversității.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

Dat fiind faptul că singurele surse de zgomot și emisii în aer, în perioada de funcționare a parcului fotovoltaic, sunt reprezentate de autovehiculele echipei de operare și întreținere a parcului fotovoltaic și a celor ce asigură paza și nu există premize pentru apariția unor modificări ale calității aerului, apei, solului și subsolului se poate concluziona că nu va exista un impact negativ asupra sănătății populației în timpul funcționării parcului fotovoltaic.

DESEURI

In perioada de functionare rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

| Nr. crt. | Denumirea deșeului | Cod deșeu | Stare fizică | Modul de stocare | Sursă | Cantitate | Gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | S | Pubelă inscripționată în vederea colectării selective | Personal de pază și mentenanță a parcului FV | Cantități ce nu se pot estima la acest moment | Reutilizare, reciclare, valorificare prin unitati specializate |
| 2. | Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | S | Pubelă inscripționată în vederea colectării selective | Personal de pază și mentenață a parcului FV | Cantități ce nu se pot estima la acest moment | Reutilizare, reciclare, valorificare prin unitati specializate |
| 3. | Deșeuri biodegradabile | 20 02 01 | S | Spațiu de depozitare special amenajat | Lucrări de mentenanță- material vegetal | Cantități ce nu se pot estima la acest moment | Reutilizare ca furaj sau compost sau |
| 4. | Echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 | 16 02 14 | S | Spațiu de depozitare special amenajat | Echipamente electrice și panouri fotovoltaice | Cantități ce nu se pot estima la acest moment | Valorificare prin unități specializate |
| 5. | Componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15 | 16 02 16 | S | Spațiu de depozitare special amenajat | Subansambluri/componente ale echipamnetelor electrice | Cantități ce nu se pot estima la acest moment | Valorificare prin unități specializate |
| 6. | Alte baterii şi acumulatori | 16 06 05 | S | Spațiu de depozitare special amenajat | Acumulatori din stația de stocare | Cantități ce nu se pot estima la acest moment | Valorificare prin unități specializate |

Deșeurile ce vor fi generate în faza de exploatare se vor depozita selectiv în containere în incinta obiectivului, pe categorii, urmând sa fie valorificate sau eliminate, după caz, prin intermediul firmelor autorizate.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

În cazul dezafectării parcului, se va întocmi un Plan de execuție a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului, iar activitățile vor fi reglementate din punct de vedere a protecției mediului.

Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioara a terenului, incluzând toate etapele derulării lucrărilor, cât și un grafic elaborat pentru etapizarea lucrărilor, vor fi întocmite de către antreprenorul lucrărilor împreună cu deținătorul de drept al obiectivului. Înainte de începerea lucrărilor de demolare a obiectivului se vor obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legislației în vigoare.

Prin Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului, se vor stabili și măsurile care să asigure:

- Reciclarea materialelor utilizate la realizarea proiectului; recuperarea si utilizarea componentelor de construcție demontabile și reutilizabile ca atare, recuperarea elementelor de construcție valorificabile;

- Dezafectarea tuturor subansamblelor parcului fotovoltaic, instalațiilor și echipamentelor cu efectuarea următoarelor activități:

- demontarea panourilor FV și a instalațiilor aferente;

- dezafectarea posturilor de transformare si a liniilor electrice și de fibră optică;

- dezafectarea sistemului de stocare a energiei;

- transportarea componentelor și a deșeurilor în afara parcului FV;

- Colectarea selectivă a deșeurilor rezultate în diferite etape ale activității de demolare, evitându-se amestecarea acestora;

- Predarea deșeurilor generate către operatori autorizați pentru valorificare/eliminare;

- Protecția factorilor de mediu și a sănătății umane în timpul executării lucrărilor de demolare;

- Aducerea amplasamentului la starea inițială (teren agricol) sau în funcție de destinația ulterioară ecologizarea terenului.

La încheierea duratei de exploatare, de aproximativ 30 de ani, se va decide dacă se va continua activitatea de producere a energiei electrice prin retehnologizare sau parcul fotovoltaic va fi dezafectat.

În cazul în care se decide continuarea activității de producere a energiei electrice vor fi necesare următoarele lucrări:

  - verificarea tehnică a instalațiilor parcului fotovoltaic, a posturilor de transformare, a sistemului de stocare a energiei electrice și a liniilor electrice;

  - înlocuirea panourilor fotovoltaice;

  - verificarea tehnică a platformelor pe care sunt instalate construcțiile;

  - consultarea specialiștilor și modernizarea componentelor, sistemelor sau refacerea construcțiilor, după caz.

Masuri de  reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice:

Masurile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera recomandate in Anexa II la Ghidul general – Integrarea schimbarilor climatice in evaluarea impactului asupra mediului din Ord. nr. 202/2018, pentru domeniul „Spatiu locativ si dezvoltare urbana”, aplicate in cazul investitiei analizate sunt:

- imbunatatirea performantei termice a cladirilor in vederea economiei de energie;

- asigurarea performantelor oprime de izolare termica atat pentru fatade, cat si pentru terase;

- montarea de materiale termoizolante in zona de contact a cladirii cu exteriorul, atat la subteran, cat si la suprateran (in zonele de interventie);

- protejarea elementelor de beton armat pentru evitarea aparitiei de punti termice;

- dotarea cu termoizolatii la terase si invelitori care sapermita asigurarea confortului termic corespunzatorsi economia de energie;

- achizitionarea de catre consumatori de articole electrice si electrocasnice cu eficienta energetica crescuta;

- reducerea consumului de apa prin reutilizarea apei meteorice preepurate la irigarea spatiilor verzi;

- cresterea suprafetelor de spatii verzi pe amplasamentul investitiei

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări şi producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1), conform prevederilor OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare;

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu modificari si completari, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii necesare  a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

- organizarea de șantier se va amplasa pe o suprafață de teren judicios planificată, astfel încât terenul afectat să fie de dimensiuni minime, fără afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut; se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curățarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzătoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

- In timpul  exploatarii:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr.352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- OUG nr. 92/2021, privind regimul deseurilor, cu modificari si completari;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje si Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr.878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

- Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate care se vor evacua în reţeaua de canalizare a S.C. RAJA S.A. Constanţa vor fi conform prevederilor H.G. 188/2002 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, modificat şi completat prin H.G. 352/2005, NTPA 002.

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- pentru dezafectare se va realiza un proiect de dezafectare, care va prevedea cel puţin următoarele:

- colectarea pe categorii a deşeurilor generate pe amplasament din activitatea de dezafectare şi evacuarea acestora cu respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021, cu completari si modificari;

- demolarea structurilor, conform prevederilor proiectului de dezafectare aprobat în condiţiile legii;

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului;

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 03.08.2022, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 01.02.2023 - etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare locale:  depunerea solicitării acordului de mediu – 21.06.2022(Ziarul Anunt de Mediu),  etapa de incadrare – 25.08.2023(Ziarul Anunt de Mediu), depunerea Raportului privind impactul asupra mediului -14.12.2022 si anunt privind organizarea dezbaterii publice – 23.12.2022, anunţ public privind emiterea acordului de mediu –17.02.2023;

# -Raportul la studiul de impact asupra mediului, a fost elaborat de evaluator de mediu: PFA CUGUT ARTHUR, certificat de inscriere nr. 271/15.06.2022, valabil pana la data de 15.06.2025;

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, din data de 25.01.2023;

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica;

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

1. In timpul executiei:

    - calitatea aerului : la limita amplasamentului, semestrial - conform STAS nr. 12.574/1987: pulberi totale in suspensie: media de scurta durata (30 minute) – 0,5 mg/mc; conform STAS nr. 12.574/1987, pulberile sedimentabile: 17 g/mp/lună;

    - date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier - anual;

    - zgomot : masuratori anual sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor de constructii;

    - deseuri : raportul semestrial privind monitorizarea deseurilor generate in timpul lucrarilor de constructie va contine: tipurile de deseuri codificate conform OUG 92/2021, cu completari si modificari,  cantitatile rezultate din activitate, destinatia finala a acestora;  se vor prezenta contractele incheiate cu unitati autorizate pentru preluarea fiecarui tip de deseu in vederea tratarii/eliminarii/reciclarii;

- mentionam ca monitorizarea in timpul constructiei trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de constructie;

- raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi inaintat catre APM Constanta.

2. In timpul exploatarii :

- raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor se face catre autoritatea de mediu, anual,  pana la 15 martie a anului urmator celui de raportare,  pe suport electronic, în sistemul pus la dispoziţie de Agentia Nationala Pentru Protectia Mediului, conform OUG nr. 92/2021, cu completari si modificari;

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurilor, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

- inchiderea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- cerere si notificare;

- Memoriu de prezentare;

- Raport la studiul de impact asupra mediului si errata la acesta;

- Dovada achitarii tarifelor .

- Coordonatele Stereo 70;

- Contracte de superficie teren ;

- Extrase de carte funciara ;

- Plan de incadrare in zona ;

- Plan de situatie;

- Punctele de vedere exprimate de membrii CAT pe parcursul procedurii;

Avize, acte emise de alte autorităţi:

- Certificat de Urbanism nr. 48/27.04.2022;

- Studio pedologic nr. 234/16.05.2022, emis de MADR;

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                              ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                      Lavinia  Monica  ZECA

###### Intocmit,

Cons. Simona SIMA

Prezentul acord contine 31 pagini si s-a redactat in trei exemplare.