ACORD DE MEDIU    proiect

Nr.     din 19.06.2023

Ca urmare a cererii adresate de EURO HOUSE CONSTRUCT  SRL, cu sediul în Mun. Constanta, str. Interioara 3, nr. 19, jud. Constanta, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 6827RP din 28.09.2022, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: CONSTRUIRE IMOBIL S+P+12-15E CU FUNCTIUNEA DE HOTEL APARTAMENT, SPATII COMERCIALE, ALIMENTATIE PUBLICA SI SPA; CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5-8E – PARCARE ETAJATA, AMENAJARE INCINTA, PISCINA EXTERIOARA, SPATIU DE JOACA PENTRU COPII, ORGANIZARE DE SANTIER,  propus a fi amplasat în Mun. Constanta, statiunea Mamaia, zona Mal Lac Siutghiol, vis-a-vis de Hotel Rex, județul Constanța, in scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 pct.10, lit.b.

- proiectul intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul se suprapune partial cu situl Natura 2000 ROSPA0057 Lacul Siutghiol pentru care s-a parcurs etapa de incadrare in procedura de evaluare adecvata  si s-a stabilit ca nu este necesara continuarea procedurii de evaluare adecvata.

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasament

Zona vizata de proiect se afla in intravilanul municipiului Constanta, Statiunea Mamaia, Mal Lac Siutghiol, vis-a-vis de Hotel Rex, nr. Cadastral 229158, jud. Constanta, amplasamentul fiind identificat cu nr. cadastral 229158. Terenul este detinut de societatea TOMIS GENERAL CONTRACTOR SA si dobandit de catre societatea EURO HOUSE CONSTRUCT SRL in baza unui contract de constituire a unui drept de superficie in vederea edificarii unui imobil si promisiune bilaterala de schimb fara sulta, autentificat sub nr. 976/07.06.2021.

Vecinatatile terenului sunt urmatoarele:

- la vest:

- lacul Siutghiol, lungime aliniament 185,40 m;

- la nord:

- proprietate nr. cadastral 227000, lungimealiniamentcca. 37,9 m,

- proprietate nr. cadastral 210213, lungimealiniamentcca. 22.2 m;

- la est:

- drum public BulevardulMamaia, lungimealiniament 174,50 m;

- la sud:

- proprietate nr. cadastral 237971, lungimealiniament 51,60 m;

- proprietate, lungimealiniament 102.8 m.

Conform Certificatului de urbanism nr. 3698 din 13.12.2021, suprafata de teren(13290) aferenta proiectului analizat are folosinta actuala a terenului este: teren liber, conform Anexa Nr. 1 la Partea I CF 229158/2021.

Folosinta actuala a terenului este de “teren liber”, conform Anexa nr. 1 la Partea 1 CF 229158/2021.

Categoria de folosinta: intravilan construibil, conform PUG aprobat prin HCLM nr.653/25.11.1999 si PUZ aprobat cu HCL nr.121/2013.

Conform regulamentului si plansei de reglementari aferente PUZ aprobat cu HCL nr. 121/2013, terenul se incadreazain Zona D, UTR 23.

Destinatia terenului, in conformitate cu Certificatul de urbanism nr. 3698 din 13.12.2021 emis de Primaria Municipiului Constanta:

-	conform RLU aferent PUZ aprobat cu HCL 121/24.05.2013 – zona D, UTR 23, este de: vile turistice, hotel, piscine, centru de afaceri, alimentatie publica, circulatii carosabile existente, (inclusiv parcaje la sol), circulatii carosabile propuse prin documentatii de urbanism aprobate;

-	utilizari admise: functiuni de turism, apartamente de vacanta, locuinte permanente individuale si colective; functiuni de alimentatie publica; loisir; functiuni de comert; functiuni sportive; functiuni de agrement; functiuni de cultura; servicii; functiuni de sanatate; functiuni legate de culte;

-	utilizari admise cu conditionari: constructiisi instalatii demontabile pentru functiuni comerciale si de alimentatie publica realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale, targuri, expozitii; corturi cu caracter provizoriu numai cu ocazia unor evenimente; amenajari pentru alimentatie publica numai cu ocazia unor evenimente; organizari de evenimente in perioada sezonului estival; extinderea sau supraetajarea cladirilor existente, cu respectarea conditiilor de amplasare, echipare si configurare precum si a posibilitatilor maxime de ocupare si utilizare a terenului prevazute de prezentul regulament si tabelele anexate.

- utilizari interzise: activitati de orice tip care sunt poluante, prezinta risc tehnologic sau incomodeaza prin traficul generat; functiuni industriale; depozitare si vanzare en-gros; depozitarea de substante inflamabile sau toxice; depozitari de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deseurilor urbane; statii de intretinere auto; spalatorii chimice; lucrarile de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente, orice functiuni, cladirisi amenajari care produc agresarea peisajului, prin poluari sau diminuarea vegetatieisi distrugerea habitatului natural si contravin normelor de protectie stabilite pe plan national/local.

Coordonatele in proiectie STEREO 70 ale amplasamentului.

| Nr. | Coordonate |
| --- | --- |
| 1 | 311881,570 | 789089,720 |
| 2 | 311884,470 | 789113,620 |
| 3 | 311885,780 | 789124,100 |
| 4 | 311887,804 | 789146,244 |
| 5 | 311862,410 | 789150,811 |
| 6 | 311861,929 | 789148,133 |
| 7 | 311826,732 | 789152,773 |
| 8 | 311827,115 | 789155,660 |
| 9 | 311720,279 | 789167,889 |
| 10 | 311716,042 | 789127,655 |
| 11 | 311725,013 | 789119,943 |
| 12 | 311748,318 | 789105,307 |
| 13 | 311731,805 | 789079,012 |
| 14 | 311711,009 | 789092,072 |
| 15 | 311708,363 | 789074,283 |
| 16 | 311712,050 | 789073,302 |
| 17 | 311724,174 | 789069,671 |
| 18 | 311743,297 | 789060,765 |
| 19 | 311770,691 | 789057,607 |
| 20 | 311795,769 | 789065,063 |
| 21 | 311846,828 | 789092,336 |
| 22 | 311857,048 | 789094,871 |
| 23 | 311861,519 | 789094,549 |
| 24 | 311878,525 | 789087,822 |
| 25 | 311881,139 | 789086,538 |

Caracteristici fizice ale proiectului:

Conform temei de proiect, pe amplasament se doreste construirea a doua imobile, cladirea A, avand regim de inaltime S+P+12-15E, cu functiunea hotel apartament, spatii comerciale, alimentatie publicasi SPA si cel de-al doilea imobil – cladirea B, avand regim de inaltime S+P+5-8E – parcare etajata, amenajare incinta, piscina exterioara, spatiu de joaca pentru copii si organizare santier.

Locatia va dispune de dotari moderne, la un grad de confort sporit, conform cerintelor normelor actuale europene pentru zonele rezidentiale.

Primul imobil – cladirea A, va cuprinde 377 de unitati de cazare de tip garsoniera sau apartament cu 2 sau 3 camere (de vacanta) la nivelurile 1-14.

Functiunile propuse in cadrul acestuia sunt urmatoarele:

- subsol: parcaj tip P2 – 188 locuri parcare autovehicule, spatii tehnice, adaposturi de protectie civila (pe timp de pace va fi utilizat ca parcaj), noduri circulatie (holuri, ascensoare si scari);

- parter: receptiesi anexe, spatii pentru personal, parcaj deschis - 50 locuri parcare autovehicule, spatii comerciale, spatii tehnice, noduri circulatie (holuri, ascensoare si scari);

- etaj 1: sala fitness, SPA, bar, unitati de cazare de tip garsoniera sau apartament cu 2 sau 3 camere (de vacanta), noduri circulatie (holuri, ascensoare si scari), oficiu de etaj, spatii tehnice;

- etaje 2-14: unitati de cazare de tip garsoniera sau apartament cu 2 sau 3 camere (de vacanta), oficiu de etaj, spatii tehnice, noduri circulatie (holuri, ascensoare si scari);

- etaj 15: spatii tehnice, noduri circulatie (holuri, ascensoare si scari).

Al doilea imobil, cladirea B, va contine 199 locuri de parcare autovehicule (19 in subteran si 180 in partea supraterana a cladirii)

Functiunile propuse in cadrul acestuia sunt urmatoarele:

- la subsol: parcaj tip P1 - 19 locuri parcare autovehicule, spatii tehnice, nod circulatie (hol, ascensor, scara);

- parter: parcaj cu fatade deschise in vedere ventilarii naturale - 18 locuri parcare autovehicule, nod circulatie (hol, ascensor, scara);

- etaje 1-8: parcaj cu fatade deschise in vederea ventilarii naturale - 18 locuri parcare autovehicule, nod circulatie (hol, ascensor, scara);

- terasa: parcaj deschis -18 locuri parcare autovehicule, nod circulatie (hol, ascensor, scara).

Regimul de inaltime propus:

-	S+P+12-15E, conform plansei de reglementare;

-	S+P+5-8E, conform plansei de reglementare.

Bilant teritorial:

Suprafata teren:

-	din acte St = 13290,29 mp

-	din masuratori St = 13290 mp

Situatie existenta:

St =13290 mp

Teren liber de constructii, cf Anexa nr. 1 la partea 1CF 229158/2021; in prezent, pe teren se afla o platforma betonata cu suprafata de aproximativ 6750 mp, utilizata ca parcare.

POT existent: 0%;

CUT existent: 0.

Situatie propusa:

Suprafata construita totala (POT) propusa: 3431,00 mp

POT PROPUS = 25.82 %

POT MAXIM = 40-70%

Suprafata desfasurata aferenta CUT propusa: Sd = 44768,00 mp

CUT PROPUS = 3.37 ADC/mp teren

CUT MAXIM = 4 ADC/mp teren

| Suprafata desfasurata subterana | Sdinf = 7195 mp |
| --- | --- |
| Suprafata desfasurata supraterana (fara logii, balcoane sau terase) | Sdsupr- = 43663 mp |
| Suprafata desfasurata supraterana (cu logii, balcoane si terase circulabile) | Sdsupr+ = 52496 mp |
| Suprafata desfasurata totala (fara logii, balcoane sau terase) | Sdt- = 50858 mp |
| Suprafata desfasurata totala (cu logii, balcoane si terase circulabile) | Sdt+ = 59691 mp |
| Suprafata utila subterana | Sdt+ =6512 mp |
| Suprafata utila supraterana (fara logii, balcoane sau terase) | Susupr- =35479 mp |
| Suprafata utila totala (fara logii, balcoane sau terase) | Sut- = 41990 mp |

Suprafetele destinate constructiilor, amenajarilor si plantatiilor sunt urmatoarele:

| SUPRAFATA STUDIATA (mp) | Sd (mp) |
| --- | --- |
|  | 13.290 | 100% |
| SUPRAFETE CONSTRUITE PARTER (mp) | 2.286 | 17.20% |
| Acces carosabil si parcari | 3.800 | 28.59% |
| Alei pietonale si terase | 2.628 | 19.77% |
| Spatii verzi – la sol | 3.221 | 24.23% |
| Spatii verzi – pe placa parter | 863 | 6.50% |
| Amenajari exterioare (piscina, loc de joaca) | 289 | 2.18% |
| Platforme gospodaresti, imprejmuire, socluri, firide instalatii | 203 | 1.53% |

Total spatii verzi: 4084 mp = 30.7%

Total spatii verzi, spatii de joc si de odihna: 7001 mp = 52.70%

Pentru investitia propusa, locurile de parcare necesare vor fi asigurate in conformitate cu prevederile Anexei la HCL nr. 113 din 27.04.2017, respectiv un total de 480 locuri dispuse astfel:

- cladire hotel-apartament: 241 locuri (198 locuri in subteran + 43 locuri in parter);

-cladire parcare: 199 locuri (19 locuri in subteran + 180 locuri in suprateran);

- la sol: 49 locuri;

Total locuri parcare: 489 locuri.

Relatia cu constructiile si loturile invecinate:

Folosirea actuala a terenului este intravilan construibil.

Perimetral, constructia propusa va avea urmatoarele retrageri fata de aliniament si fata de celelalte limite de proprietate:

-	La N amplasarea constructiilor (cladire A) fata de limita de proprietate se face retras cu min 13.00m fata de limita de proprietate;

-	La S amplasarea constructiilor (cladire B) fata de limita de proprietate se face retras cu min.2.50 m fata de limita de proprietate;

-	La V amplasarea constructiilor (cladire B) fata de limita de proprietate se face retras cu minim 7.00 m fata de limita de proprietate;

-	La E amplasarea constructiilor (cladire A) fata de limita de proprietate se face retras cu min 6.4m fata de limita de proprietate.

Intrucat terenul se aflain zona de protectie a lacului Siutghiol, se va respecta retragerea de 5 m fata de acesta, impusa prin PUZ aprobat cu HCL nr. 121/2013.

IMOBILE VECINE:

- La N: In partea de nord, ansamblul propus se afla la o distanta de ~18m de o cladire cu regim de inaltime parter, avandfunctiunea de alimentatie publica. De asemenea, la nord de teren, se afla o cladire P+3E cu functiunea de hotel, la o distanta de ~120m de ansamblul propus. Pe directia nord-est, ansamblul propus se afla la o distanta de ~85m fata de o cladire P+3E cu functiunea de hotel.

- la S: In partea de sud, ansamblul propus se invecineaza cu o cladire de locuinte colective P+10E, aflata la o distanta de ~48m fata de Cladirea B si ~93m fata de Cladirea A. Tot pe latura de sud, ansamblul se invecineaza cu o cladire cu regim de inaltime parter, avandfunctiunea de alimentatie publica, ce se afla la o distanta de ~25m fata de Cladirea B si ~58m fata de Cladirea A.

In zona de sud-est se afla o cladire P+10E cu functiunea de hotel, aflata la o distanta de ~77m de ansamblu si o cladire P+3E, de asemenea cu functiunea de hotel, ce se situeaza la o distanta de ~94m fata de ansamblu.

- la E: In partea de est, ansamblul propus se afla la o distanta de peste 200m fata de o cladire P+4E cu functiunea de hotel

- la V: In partea de vest, terenul se invecineaza cu lacul Siutghiol.

Sistemul constructiv

Infrastructura

Infrastructura va fi de tip radier general cu grosime de 1 m amplasat pe perna de piatra sparta groasa de 1.5 m conform proiectului de rezistenta.

Suprastructura

Suprastructura cladirilor propuse va fi conventionala din beton armat cu stalpi, pereti si plansee, cu deschideri obisnuite (inter axe < 8.00), rigidizata local cu pereti din beton armat.

Inchideri exterioare si compartimentarile interioare

Cladire A (hotel-apartament, spatii comerciale, alimentatie publicasi SPA):

-	pereti exteriori din zidarie de caramida / BCA de 30cm, termoizolati cu termoizolatie 15 cm (clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1,d0);

-	placarifatada ventilata piatra / fibrociment / ceramica (clasa de reactie la foc A1 sau A2- s1,d0) – culoare alb, gri, albastru, bej;

-	pereti exteriori vitrati de tip perete cortina cu tamplarie metalica (clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1,d0);

-	pereti interiori din zidarie de caramida/BCA de 30cm intre unitatile de cazare si intre unitatile de cazare si spatiile comune;

-	pereti interiori din BCA/gipscarton dublu placat de grosime 15cm, peretii de zidarie vor fi finisati cu tencuiala umedasi vopsitorie lavabila;

Cladire B (parcaj):

-	pereti exteriori din zidarie de caramida / BCA de 30cm / beton armat;

-	parapete placare piatra / fibrociment / ceramica / panouri compozite;

-	pereti interiori din BCA/gipscarton dublu placat de grosime 15cm, peretii de zidarie vor fi finisati cu tencuiala umeda si vopsitorie lavabila.

FINISAJE INTERIOARE

Cladire A (hotel-apartament, spatii comerciale, alimentatie publica si SPA):

-	Spatii comune – holuri, scari, sasuri, coridoare: pardoseala piatra / placi ceramice, plinta piatra / ceramica, peretisi plafoane vopsitorie alba;

-	Living room-uri, dormitoare si holuri: pardoseala parchet, plinta duropolimer, pereti vopsitorie alba, plafoane vopsitorie alba;

-	Bucatariisi bai: pardoseala piatra / placi ceramice, pereti vopsitorie alba / piatra naturala/ sticla / ceramica, plafoane vopsitorie alba;

-	Spatii comerciale: pardoseala piatra / placi ceramice, plinta piatra / ceramica, pereti vopsitorie alba / placari, plafoane vopsitorie alba / plafoane suspendate;

-	Bar, SPA, fitness: pardoseala piatra / placi ceramice, plinta piatra / ceramica, pereti vopsitorie alba / placari, plafoane vopsitorie alba / plafoane suspendate;

-	Grupuri sanitare, vestiare personal: pardoseala piatra / placi ceramice, plinta piatra / ceramica, pereti vopsitorie alba / placari, plafoane vopsitorie alba / plafoane suspendate;

-	Parcare: pardoseala finisaj epoxidic / poliuretanic / pardoseala beton elicopterizat cu granule de cuart, pereti vopsitorie alba / beton finisat, plafoane vata mineral caserata / beton finisat;

-	Spatii tehnice: pardoseala gresie ceramica / pardoseala beton elicopterizat cu granule de cuart, pereti vopsitorie alba / beton finisat, plafoane vopsitorie alba / beton finisat.

Cladire B (parcaj):

-	Spatii comune – holuri, scari, sasuri, coridoare: pardoseala piatra / placi ceramice, plinta piatra / ceramica, peretisi plafoane vopsitorie alba;

-	Parcare: pardoseala finisaj epoxidic / poliuretanic / pardoseala beton elicopterizat cu granule de cuart, pereti vopsitorie alba / beton finisat, plafoane vata mineral caserata / beton finisat;

-	Finisaje scari: pardoseala piatra naturala antiderapanta.

Tamplaria exterioara si interioara:

-	tamplarie exterioara: tamplarie de aluminiu cu rupere de punte termica (clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1,d0) si vitraj termoizolant cf. calcul G;

-	usi acces unitati de cazare: tamplarie metalica cu incuietoare de securitate

-	usi interioare unitati de cazare: usi pline din MDF

-	usi acces sasuri, case de scara, spatii tehnice: usi metalice

-	prescriptii tehnice care trebuie respectate: termoizolatie cf. calculului G (izolare termica) si calculului inertiei termice.

FINISAJE EXTERIOARE

Cladire A (hotel-apartament, spatii comerciale, alimentatie publica si SPA):

- materiale: fatada ventilată piatra / fibrociment / ceramic si termoizolatie vata minera la15 cm (clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1d0, adica material incombustibile);

- culori: alb, albastru, gri, albastru deschis;

- prescriptii tehnice care trebuie respectate-cf. detaliilor producatorului;

- materiale: termosistem (clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1d0), grosime min. 5cm (laterale logii);

- culori: alb, gri, albastru, bej;

- pereti exterior vitrati de tip perete cortina cu tamplarie metalica (clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1d0);

- prescriptii tehnice care trebuie respectate- cf. detaliilor producatorului.

Cladire B (parcaj):

- materiale: parapet placare piatra/fibrociment/ceramica/placi compozite

- materiale: termosistem

- culori: alb, gri, bej

- prescriptii tehnice care trebuie respectate- cf.detaliilor producatorului.

Acoperisul si invelitoarea

- tip: terasa necirculabila, panta 2%

- solutia de alcatuire, termo-hidroizolatii, materiale.

Cladire A (hotel-apartament, spatii comerciale, alimentatie publica si SPA):

- hidroizolatie autoprotejata cu granule de ardezie, stratdifuzie, sapa de panta, termoizolatie vata minerala 20cm (clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1d0), bariera contra vaporilor, strat difuzie, placa-suport beton;

Cladire B (parcaj):

- hidroizolatie auto protejata cu granule de ardezie, sapa de panta, placa-suportbeton.

Colectarea si scurgerea apelor pluviale:

- sistem de rigole si sifoane pentru terase si scurgeri pluviale legate la sistemul de canalizare;

- modul de respectare a NP 040-2002 pentru terase si NP 069-2002 pentru invelitori in panta: sistemul de scurgere se va dimensiona conform suprafetei de invelitoare deservite.

Cosurile de fum pentru centralele termice:

- vor fi realizate conform regulamentelor de incendiu:

Cladirea A va fi echipata cu doua centrale termice proprii care vor permite contorizarea individuala si setarea temperaturii de confort pentru fiecare unitate de cazare in parte.

Cosurile centralei vor fi ridicate pana pe invelitoare. Cosurile de fum situate la mai putin de 1,5 m, in plan orizontal de coama acoperisului, trebuie sa depaseasca coama cu minim 0,5 m pentru invelitori incombustibile si 1 m pentru invelitori combustibile. Cosurile de fum trebuie sa depaseasca cu minim 0,5 m inaltimea elementelor de suprainaltare a terasei (atice, peretiantifoc, calcane etc.) cand sunt situate la mai putin de 3 m de marginea terasei si cu minimum 1 m cand sunt situate la peste 3 m de marginea terasei.

SISTEMATIZARE INCINTA

Din punct de vedere al sistematizarii incintei aceasta va cuprinde alei pietonale, spatii de parcare si spatii verzi.

SPATII VERZI

Spatiile verzi se vor amenaja cu gazon si vegetatie pitica (arbusti / gard viu dispusi perimetral), in proportie de 30,7%.

Spatiile verzi vor ocupa o suprafatade 4084 mp, reprezentand gazon, gard viu, perete vegetal si vegetatie pitica.Spatiile verzi peste placa parter se vor amenaja cu gazon si vegetatie pitica. Spatiile verzi pe pamant natural se vor amenaja cu gazon, vegetatie pitica, arbori si arbusti. Total spatii verzi, spatii de joc si de odihna: 7001 mp = 52.70%.

IMPREJMUIRE:

Imprejmuire la strada: nu este cazul; cladirea este dispusa pe aliniament.

Imprejmuirecatre lotul vecin NV: imprejmuire opacainaltime 2.50m; in rest imprejmuire transparenta cu zone pline in dreptul camerei de deseurisi a firidelor de bransament.

In zona acceselor auto si pietonale imprejmuirea va fi intreruptasi se vor monta bariere de acces.

Se vor respecta cerintele impuse prin Certificatul de Urbanism nr.3698/13.12.2021, privind lucrarile de imprejmuire.

CAI DE ACCES SI LOCURI DE PARCARE

Accesul pietonal se va realiza din/spre b-dul. Mamaia.

Conform PUZ aprobat prin HCL nr. 121/24.05.2013 (Zona D, UTR 23), in zona de sud- est a terenului trebuie creata o noua cale de circulatie carosabila, care sa conecteze o viitoare strada paralela cu bd. Mamaia (prevazutain PUZ aprobat prin HCL nr.121/24.05.2013) cu respectivul bulevard. Cladirea, cu functiunea de hotel apartament, va avea acces direct din drumul public bd. Mamaia, atat pietonal cat si carosabil. Cladirea cu functiunea de parcaj va avea acces din circulatia propusa, prevazutain PUZ aprobat prin HCL nr. 121/24.05.2013, atat pietonal cat si carosabil.

Pentru investitia propusa – apartamente de vacanta – locurile de parcare necesare vor fi asigurate in conformitate cu prevederile Anexei la HCL nr. 113 din 27.04.2017 privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare pentru lucrarile de constructii si amenajari autorizate pe raza Municipiului Constanta si Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane, indicativ P192-23.

Stationarea autovehiculelor se va face in parcarile amenajate pe teren cat si in cele construite in subsolul blocurilor. Vor fi amenajate 480 locuri de parcare in incinta obiectivului, dispuse astfel: cladire Hotel-apartament: 241 locuri (198 locuri in subteran + 43 locuri in parter); cladire parcare: 199 locuri (19 locuri in subteran + 180 locuri in suprateran);la sol: 49 locuri.

SISTEMATIZARE INCINTA

Din punct de vedere al sistematizarii incintei aceasta va cuprinde alei pietonale, spatii de parcare si spatii verzi.

SPATII VERZI

Spatiile verzi se vor amenaja cu gazon si vegetatie pitica (arbusti / gard viu dispusi perimetral), in proportie de 30,7%.

Spatiile verzi vor ocupa o suprafatade 4084 mp, reprezentand gazon, gard viu, perete vegetal si vegetatie pitica.Spatiile verzi peste placa parter se vor amenaja cu gazon si vegetatie pitica. Spatiile verzi pe pamant natural se vor amenaja cu gazon, vegetatie pitica, arbori si arbusti. Total spatii verzi, spatii de joc si de odihna: 7001 mp = 52.70%.

IMPREJMUIRE:

Imprejmuire la strada: nu este cazul; cladirea este dispusa pe aliniament.

Imprejmuirecatre lotul vecin NV: imprejmuire opacainaltime 2.50m; in rest imprejmuire transparenta cu zone pline in dreptul camerei de deseurisi a firidelor de bransament.

In zona acceselor auto si pietonale imprejmuirea va fi intreruptasi se vor monta bariere de acces.

Se vor respecta cerintele impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 3698/13.12.2021, privind lucrarile de imprejmuire.

CAI DE ACCES SI LOCURI DE PARCARE

Accesul pietonal se va realiza din/spre b-dul. Mamaia.

Conform PUZ aprobat prin HCL nr. 121/24.05.2013 (Zona D, UTR 23), in zona de sud- est a terenului trebuie creata o noua cale de circulatie carosabila, care sa conecteze o viitoare strada paralela cu bd. Mamaia (prevazutain PUZ aprobat prin HCL nr.121/24.05.2013) cu respectivul bulevard. Cladirea, cu functiunea de hotel apartament, va avea acces direct din drumul public bd. Mamaia, atat pietonal cat si carosabil. Cladirea cu functiunea de parcaj va avea acces din circulatia propusa, prevazuta in PUZ aprobat prin HCL nr. 121/24.05.2013, atat pietonal cat si carosabil.

Pentru investitia propusa – apartamente de vacanta – locurile de parcare necesare vor fi asigurate in conformitate cu prevederile Anexei la HCL nr. 113 din 27.04.2017 privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare pentru lucrarile de constructiisi amenajari autorizate pe raza Municipiului Constanta si Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane, indicativ P192-23.

Stationarea autovehiculelor se va face in parcarile amenajate pe teren cat si in cele construite in subsolul blocurilor. Vor fi amenajate 480 locuri de parcare in incinta obiectivului, dispuse astfel: cladire Hotel-apartament: 241 locuri (198 locuri in subteran + 43 locuri in parter); cladire parcare: 199 locuri (19 locuri in subteran + 180 locuri in suprateran);la sol: 49 locuri.

MÃSURI DE PROTECTIE CIVILA

- Cladire A (hotel-apartament, spatii comerciale, alimentatie publica si SPA):

- compartimente de incendiu: un compartiment de incendiu suprateran si un compartiment de incendiu subteran;

- riscul de incendiu si spatiile care se incadreaza in categorii de pericol de incendiu:

  - risc mic de incendiu pentru compartimentul suprateran;

  - risc mare de incendiu pentru compartimentul subteran

- gradul de rezistenta la foc: gradul I de rezistenta la foc – compartimentul suprateran

- nivelul de stabilitate la incendiu: nivelul I de stabilitate – compartimentul subteran

- parcaj subteran de tip P2 – un acces cu doua fire de circulatie

- limitarea propagarii incendiului - sasuri, usi rezistente la foc, presurizare, desfumare: spatii presurizate sau desfumate, pereti, plansee si usi rezistente la foc

- dimensionarea cailor de evacuare a persoanelor:

- scara de circulatie si evacuare cu o rampa dreapta intre parter si etajul 1, latimea rampei 1.80 m;

- scara de circulatie si evacuare cu o rampa dreapta intre etajul 1 si etajul 15, latimea rampei 1.25 m;

- scara de circulatie si evacuare cu doua rampe drepte la 90° intre parter si subsol, latimea rampei 1.25 m;

- scara de circulatie si evacuare cu trei rampe drepte la 90° intre parter si subsol, latimea rampei 1.25 m;

- scara de circulatie si evacuare cu doua rampe drepte la 90° intre parter si subsol, latimea rampei 1.15 m;

- scara de circulatie si evacuare cu o rampa dreapta intre parter si subsol, latimea rampei 1.25 m;

- scara de circulatie si evacuare cu o rampa dreapta intre parter si subsol, latimea rampei 1.35 m.

- Cladire B (parcaj):

- compartimente de incendiu: un compartiment de incendiu  suprateran si un compartiment de incendiu subteran;

- riscul de incendiu si spatiile care se incadreaza in categorii de pericol de incendiu;

- risc mare de incendiu pentru compartimentul suprateran; risc mare de incendiu pentru compartimentul subteran;

- gradul de rezistenta la foc: gradul II de rezistenta la foc – compartimentul suprateran;

- nivelul de stabilitate la incendiu: nivelul II de stabilitate – compartimentul subteran;

- limitarea propagarii incendiului - sasuri, usi rezistente la foc, presurizare, desfumare:

- spatii presurizate sau desfumate, pereti, plansee si usi rezistente la foc;

- dimensionarea cailor de evacuare a persoanelor:

  - o scara de circulatie si evacuare cu doua rampe drepte la 90° intre parter si terasa de peste etajul 8, latimea rampei 1.10 m;

  - o scara de circulatie si evacuare cu doua rampe drepte la 90° intre parter si subsol, latimea rampei 1.10 m.

- o rampa dreapta intre parter si etajul 1, latimea rampei 1.80 m;

- scara de circulatie si evacuare cu o rampa dreapta intre etajul 1 si etajul 15, latimea rampei 1.25 m;

- scara de circulatie si evacuare cu doua rampe drepte la 90° intre parter si subsol, latimea rampei 1.25 m;

- scara de circulatie si evacuare cu trei rampe drepte la 90° intre parter si subsol, latimea rampei 1.25 m;

- scara de circulatie si evacuare cu doua rampe drepte la 90° intre parter si subsol, latimea rampei 1.15 m;

- scara de circulatie si evacuare cu o rampa dreapta intre parter si subsol, latimea rampei 1.25 m;

- scara de circulatie si evacuare cu o rampa dreapta intre parter si subsol, latimea rampei 1.35 m.

Modul de asigurare al utilitatilor:

- Alimentare cu apa si canalizare

Conform Avizului emis de SC RAJA SA nr. 1935/21.12.2022, pe amplasamentul studiat exista conducta magistrala de apa DN 600 mm PREMO +OL si conducta de distributie apa DN 90 mm PEHD. La limita proprietatii exista conducta de aductiune apa DN 500 mm PEHD. Presiunea apei in zona este 1.2 atm.

Prin avizul dat se impune o zona de protectie de 5 m stanga dreapta de la generatoarele exterioare ale conductei magistrale DN 600 mm, necesara lucrarilor de interventie RAJA.

Se recomanda ca in aceasta zona terenul sa fie acoperit cu material demontabil: dale, pavele si conducta magistrala sa fie protejata prin montarea unui canivou de beton pe toata lungimea constructiei proiectate.

Alimentarea cu apa a imobilului se va face prin intermediul unei retele de distributie ce se va racorda la reteaua de alimentare cu apa existenta in zona ce apartine de SC RAJA SA Constanta.

- Consum total de apa anual

Qszi.med. = 138.70 mc/zi;

Qs zi. max. = 187,24 mc/zi;

Qszi.med. = 138.70 mc/zi x 365 zile/an = 50 625,5 mc/an;

Qs zi. max. = 187,24 mc/zi x 365 zile/an = 68 342,6 mc/an.

Canalizare ape uzate menajere

Apele uzate menajere se vor colecta la nivelul subsolului si se vor dirija spre sistemul de canalizare urban prin intermediul unui camin amplasat la limita de proprietate.

Din cadrul cladirii se vor colecta urmatoarele tipuri de ape uzate:

-	ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare de la suprastructura cladirii;

-	ape pluviale, conventional curate, colectate la nivelul teraselor;

-	ape uzate conventional curate (condens) rezultate din instalatiile de aer conditionat (colectate gravitational);

-	ape uzate impure potential incarcate cu hidrocarburi, provenite accidental de pe pardoseala subsolului, de la accesele in parcaj si de la parcarea supraterana;

-	ape meteorice din incinta, canalizate in sistem gravitational prin intermediul unor rigole sau guri de scurgere (pentru zone carosabile sau pentru zone verzi).

Asa cum se specifica in Avizul de GA nr. 1/03.01.2023, apele pluviale conventional curate vor fi colectate printr-un sistem de conducte intr-un bazin de retentie cu V= 150mc.

Apele pluvial colectate de pe platform parcajelor (contaminate accidental) vor fi colectate printr-un sistem de conducte si pre-epurate prin intermediul a trei separatoare de hidrocarburi cu Q = 20 l/s si descarcate in bazinul de retentie cu V= 150mc. Apele din acest bazin vor fi utilizate pentru irigarea spatiilor verzi din incinta.

Conductele de canalizare se vor realiza din PP pentru coloanele si distributia din interiorul cladirii, PVC-KG pentru conductele ingropate si PEHD pentru canalizarea pompata.

- Instalatii sanitare pentru stingere incendiu

Pentru investitia de fata s-au propus instalatii de stins incendiu folosind apa.

Apa necesara pentru instalatiile de stins incendiu se va asigura din reteaua de distributie  a apei potabile.

Avand in veder ecaracteristicile constructive si functionale si tinand cont de prevederile normelor si standardelor in vigoare (P118-2/2013, SR EN 12845/2009, Normativ P118-99, STAS 1478, NP 127//2009, etc.) s-au prevazut urmatoarele:

-	instalatii cu hidranti interiori;

-	instalatii cu hidranti exteriori;

-	instalatii cu sprinklere;

-	instalatii cu sprinklere deschise;

-	gospodarie de apa pentru hidranti interiori, sprinklere si sprinklere deschise, cu rezerva de apa si statie de pompe.

Alimentarea cu energie electricã

Alimentarea cu energie electrica se va realize prin racordare la reteaua de energie electrica din zona, conform conditiilor impuse prin avizul nr. 099718182/06.05.2022 emis de E-Distributie Dobrogea S.A. Astfel, in apropierea amplasamentului studiat s-au identificat LES 20kV si LES 0,4 kV.

Instalatiile electrice vor fi dimensionate pentru tensiunea de utilizare 3x400/230V si frecventa de 50 Hz.

Alimentarea obiectivului se va realiza la medie tensiune prin intermediul a doua posturi de transformare care vor fi echipate dupa cum urmeaza:

-	PTAB 1, Post de transformatoare in anvelopa de beton echipat cu doua transformatoare uscate 20/0.4kV de 630 kVA, de tip eco-design A0Ak cu pierderi si toleranta „0” sau foarte apropiate de „0”, amplasat in exteriorul imobilului in continuarea caii de acces;

-	PTAB 2, Post de transformatoare in anvelopa de beton echipat cu un transformator uscat 20/0.4kV de 630 kVA, de tip eco-design A0Ak cu pierderi si toleranta „0” sau foarte apropiate de „0”, amplasat in exteriorul imobilului in continuarea caii de acces;

Alimentare din sursa de rezerva.

Grupul electrogen

Pentru asigurarea energiei electrice in caz de defect pe sursa de baza (reteaua furnizorului local) s-a prevazut un grup electrogen cu o putere estimata de 550kVA/440kW, cu pornire automata, ceva alimenta receptoarele neprioritare (stabilite conform cerintei beneficiarului) si receptoarele prioritare (cele cu rol in securitatea la incendiu).

Grupul electrogen se va monta in exteriorul cladirii intr-o zona amenajata, pe o platform betonata si va avea carcasa insonorizata si rezistenta la intemperii cu capitonaj din vata minerala de inalta densitate, cu tampoane pentru reducerea vibratiilor sie chipat cu atenuatoare de zgomot.

Rezervorul interior al generatorului trebuie sa fie cu pereti dubli, pentru a evita scurgerile accidentale.

Alimentarea cu gaze naturale

Pentru asigurarea agentului termic Cladirea A va fi echipata cu doua centrale termice proprii care vor permite contorizarea individuala si setarea temperaturii de confort pentru fiecareunitate de cazare in parte.

Conform avizului Distrigaz Sud Retele nr. 7759/18.04.2022, pentru imobilul propus exista posibilitati de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale existent in zona amplasamentului.

Descrierea etapei de constructie

În cazul de față, în vederea realizării lucrărilor de construcții ale imobilului propus, vor fi necesare lucrari astfel:

- îndepărtare a vegetației spontane de la suprafață,

- amenajarea organizarii de șantier,

- Lucrari de terasamente;

Ulterior, construirea propriu-zisa a imobilului  presupune urmatoarele lucrari:

- Realizare infrastructura;

- Realizare structura din beton armat;

- Realizare inchideri perimetrale din zidarie de BCA;

- Realizari compartimentari interioare din zidarie de caramida;

- Realizare instalatii interioare

- Realizare finisaje interioare si exterioare;

- Realizare instalatii exterioare;

- Realizare imprejmuire teren;

- Amenajare exterioara – locuri de parcare, spatii verzi,  alee pietonala;

Lucrări necesare organizării de șantier

Executantului ii revine in exclusivitate responsabilitatea modului cum isi organizeaza santierul. Executantul lucrarilor de constructie este responsabil si are obligatia sa asigure constituirea spatiilor necesare activitatii de supraveghere a executiei, realizarii lucrarilor de constructii-montaj si testare precum si pentru depozitarea materialelor necesare realizarii prezentei investitii.

Se va realiza imprejmuirea corespunzatoareatat a organizarii de santier cat si a amplasamentului pe care se va realiza constructia, astfel incat sa se evite imprastierea materialelor de constructii, a deseurilor produse si/sau aparitia unor poluari accidentale in zonele invecinate acestor amplasamente.

Atat pentru organizarea de santier cat si pentru organizarea tehnologica, incinta se va imprejmui pe toate laturile cu un gard realizat din panouri opace.

Proiectantul propune amplasarea cabinei de paza pe latura de E, in zona acceselor provizorii pietonal si carosabil si amplasarea in imediata vecinatate, a platformei de spalare a rotilor autovehiculelor.

Latura de N, precum si zona dintre cele doua viitoare cladiri sunt libere pentru circulatia vehiculelor de santier.

In zona de S, precum si pe latura de N sunt amplasate platformele de depozitare a materialelor.

De asemenea, in zona de S, se vor afla containerele de organizare a santierului si un grup sanitar. Celelalte grupuri sanitare sunt situate adiacent cabinei de paza.

Containerele  de depozitare a deseurilor vor fi amplasate adiacent accesului carosabil din zona mediana a terenului.

Toata incinta va fi iluminata cu lampi amplasate provizoriu pe imprejmuire in punctele esentiale – cele in colturi si intermediar, in cazul laturilor cu lungime peste 30m. Vor fi prevazute extinctoare la cabina de paza, la containerele de organizare de santier si la depozitele de materiale.

Accesul vehiculelor de livrare a materialelor si echipamentelor, precum si al utilajelor de executie, se va desfasura pe zona dintre cele doua cladiri, dar si pe latura de N a terenului. Materialele livrate vor fi depozitate pe platformele special amenajate din zona de S sau N.

Pentru racordarea provizorie la utilitati (alimentare cu apasi energie electrica) se vor utiliza punctele de bransare indicate de beneficiar pentru racordarea cladirilor finite.

Pe durata executiei se va realiza o imprejmuire provizorie, urmand ca la finalul lucrarilor ea sa fie demontata. Imprejmuirea va asigura protectia persoanelor fata de pericolele din incinta santierului (alunecare, lovire, prabusire), precum si protectia impotriva efractiei a santierului si a materialelor depozitate in perimetrul parcelei.

Accesul pana la limita incintei organizarii de santier se va face din drumul public bd. Mamaia. Vor fi prevazute doua accesuri carosabile provizorii pentru autovehiculele de santier si doua accesuri pietonale provizorii pe latura de E.

Specificul lucrarilor de trasare implica doar stabilirea amplasamentelor pentru constructiile provizorii, cu destinatie de depozitare, a structurii de sustinere necesara pentru imobil, pentru amplasarea utilajelor, accese, imprejmuire, traseele racordurilor la utilitati.

Unitatea de executie va amplasa in interiorul incintei containere pentru organizarea de santier, depozite de materiale si eventual laborator de prelevare probe de beton.

De asemenea, se va amplasa langa poarta de acces o cabina poarta dotata cu extinctor.

In incinta se amplaseaza4 cabine ecologice pentru toalete.

Tabloul general al Organizarii de santier (TGD), va fi alimentat din cel mai apropiat PTM existent in zona. Tabloul de distributie al Organizarii de santier (TD), se alimenteaza din TGD din plecarea rezervatain acest scop.

Din tabloul TGD si TD se vor alimenta consumatorii aferenti.

Materialele de constructie cum sunt caramizile, nisipul, se vor putea depozita in incinta proprietatii, in aer liber, fara masuri deosebite de protectie. Materialele de constructie care necesitaprotectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executieilucrarilor de constructiein incinta magaziei provizorii.

Executantului ii revine in exclusivitate responsabilitatea modului cum isiorganizeazasantierul.

Executantul lucrarilor de constructieeste responsabil si are obligatia sa asigure constituirea spatiilor necesare activitatii de supraveghere a executiei, realizarii lucrarilor de constructii-montaj si testare precum si pentru depozitarea materialelor necesare realizarii prezentei investitii.

Se va realiza imprejmuirea corespunzatoare atat a organizarii de santier cat si a amplasamentului pe care se va realiza constructia, astfel incat sa se evite imprastierea materialelor de constructii, a deseurilor produse si/sau aparitia unor poluari accidentale in zonele invecinate acestor amplasamente.

Atat pentru organizarea de santier cat si pentru organizarea tehnologica, incinta se va imprejmui pe toate laturile cu un gard realizat din panouri opace.

Proiectantul propune amplasarea cabinei de paza pe latura de E, in zona acceselor provizorii pietonal si carosabil si amplasarea in imediata vecinatate, a platformei de spalare a rotilor autovehiculelor.

Latura de N, precum si zona dintre cele doua viitoare cladiri sunt libere pentru circulatia vehiculelor de santier.

In zona de S, precum si pe latura de N sunt amplasate platformele de depozitare a materialelor.

De asemenea, in zona de S, se vor aflacontainerele de organizare a santieruluisi un grup sanitar. Celelalte grupuri sanitare sunt situate adiacent cabinei de paza.

Containerele de depozitare a deseurilor vor fi amplasate adiacent accesului carosabil din zona mediana a terenului.

Toata incinta va fi iluminata cu lampi amplasate provizoriu pe imprejmuirein punctele esentiale – cele in colturi si intermediar, in cazul laturilor cu lungime peste 30m. Vor fi prevazuteextinctoare la cabina de paza, la containerele de organizare de santiersi la depozitele de materiale.

Accesul vehiculelor de livrare a materialelor si echipamentelor, precum si al utilajelor de executie, se va desfasura pe zona dintre cele doua cladiri, dar si pe latura de N a terenului. Materialele livrate vor fi depozitate pe platformele special amenajate din zona de S sau N.

Pentru racordarea provizorie la utilitati (alimentare cu apasi energie electrica) se vor utiliza punctele de bransare indicate de beneficiar pentru racordarea cladirilor finite.

Pe durata executiei se va realiza o imprejmuire provizorie, urmand ca la finalul lucrarilor ea sa fie demontata. Imprejmuirea va asigura protectia persoanelor fata de pericolele din incinta santierului (alunecare, lovire, prabusire), precum si protectiaimpotrivaefractiei a santieruluisi a materialelor depozitate in perimetrul parcelei.

Accesul pana la limita incintei organizarii de santier se va face din drumul public bd. Mamaia. Vor fi prevazutedoua accesuri carosabile provizorii pentru autovehiculele de santiersi doua accesuri pietonale provizorii pe latura de E.

Specificul lucrarilor de trasare implica doar stabilirea amplasamentelor pentru constructiile provizorii, cu destinatie de depozitare, a structurii de sustinere necesara pentru imobil, pentru amplasarea utilajelor, accese, imprejmuire, traseele racordurilor la utilitati.

Unitatea de executie va amplasa in interiorul incintei containere pentru organizarea de santier, depozite de materiale si eventual laborator de prelevare probe de beton.

De asemenea, se va amplasa langa poarta de acces o cabina poarta dotata cu extinctor.

In incinta se amplaseaza 4 cabine ecologice pentru toalete.

Tabloul general al Organizarii de santier (TGD), va fi alimentat din cel mai apropiat PTM existent in zona. Tabloul de distributie al Organizarii de santier (TD), se alimenteaza din TGD din plecarea rezervatain acest scop.

Din tabloul TGD si TD se vor alimenta consumatorii aferenti.

Materialele de constructie cum sunt caramizile, nisipul, se vor putea depozita in incinta proprietatii, in aer liber, fara masuri deosebite de protectie. Materialele de constructie care necesita protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie n incinta magaziei provizorii.

Activitati de dezafectare

Anterior implementarii proiectului nu sunt prevazute lucrari de dezafectare cladiri sau alte echipamente.

Dupa terminarea duratei de viata a imobilelor, cladirile vor fi debransate de la utilitati.

Pentru aducerea amplasamentului la starea initiala, se va proceda la demolarea constructiilor, in baza unui proiect de dezafectare.

-	inainte de inceperea lucrarilor de desfiintarea obiectivului se vor obtine toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare, conform legii;

-	inainte de demolarea propriu-zisa a constructiei este necesara dezafectarea tuturor echipamentelor, instalatiilor, respectand procedurile de colectare, sortare si depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezulta din aceste activitati;

-	materialele rezultate in urma dezafectarii vor fi valorificate prin firme autorizate sau, dupa caz eliminate in depozite autorizate, care le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in ordinul MAPPM nr. 3838/2012;

-	se va realize separarea deseurilor de materiale cu continut de substante periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generarii acestora;

Se va reface amplasamentul la starea initiala (teren liber) sau va fi pregatit pentru o viitoare constructie, in functie de destinatia ulterioara a terenului.

Se va realize demontarea instalatiilor si valorificarea/eliminarea materialelor rezultate. Se vor demola/dezafecta structurile subterane: conducte, camine etc.

Se va asigura colectarea selectiva a deseurilor generate, valorificarea sau eliminarea lor, dupa az.

Dezafectarea instalatiilor electrice se va face in baza planurilor aprobate de autoritatea competent in domeniu.

In urma dezafectarii vor rezulta material inerte (betoane, caramizi, elemente de zidarie), deseuri metalice pentru care se vor adopta masuri de valorificare si/sau eliminare prin agenti economici autorizati pentru astfel de activitati, cu respectarea prevederilor legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor provenite din demolari.

Se va proceda la ecologizarea intregului amplasament dupa finalizarea dezafectarii.

Lucrarile de dezafectare se vor face in conditii de protective pentru calitatea factorilor de mediu, dupa caz in baza actului de reglementare care stabileste obligatiile de mediu la incetarea unei activitati, conform prevederilor OUG 195/2005, aprobata de Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Conform Certificatului de urbanism nr. 3698/13.12.2021, emis de Primaria Municipiului Constanta, folosirea actuală a amplasamentului analizat este teren liber, iar destinația stabilită prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului aprobate –conform PUZ aprobat cu HCL 121/ 24.05.2013- ZONA D, UTR 23: vile turistice, hotel, piscine, centru de afaceri, alimentatie publica, circulatii carosabile existente( inclusiv parcaje la sol), circulatii carosabile propuse prin documentatii de urbanism aprobate.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Analiza alternativelor

Alternative privind amplasamentul

Posibilitatea studierii unor alternative si aspectele ce pot genera alternative sunt generate de tipul proiectului, faza de dezvoltare la care se afla acesta si reglementarile urbanistice existente.

In cazul prezentei lucrari, tipul de alternative studiate se refera in principal la solutiile identificate pentru realizarea cladirilor, tehnologiile utilizate, modalitatile de asigurare a utilitatilor.

In cazul alternativelor de amplasament, trebuie subliniat faptul ca titularul are un drept de utilizare asupra terenului. Alternativele de amplasament, pentru a fi viabile si rezonabile, trebuie sa se refere la terenuri care sa fie disponibile beneficiarului spre utilizare. In acest moment, se poate considera faptul ca analizarea unor alternative de amplasament nu mai are caracter relevant sau rezonabil.

Alternativa 0: reprezentata de neimplementarea proiectului propus a se realiza, astfel zona va continua sa fie o zona nevalorificata la potentialul maxim. Mentinerea acestei situatii este de natura sa determine o inrautatire a starii factorilor de mediu, in lipsa unei amenajari coerente a amplasamentului, precum si scadereaatractivitatii zonei.

In cazul alternativei zero, principalele forme de impact se refera la:

-	posibile fenomene de alunecari de degradare a malului lacului;

-	scadereapotentialului economic al zonei;

-	blocarea activitatiisi reducerea veniturilor beneficiarului;

-	pierderea unor oportunitati privind aparitia unor locuri de munca directe, in cadrul proiectului si indirecte, in activitati comerciale (lipsa unor noi surse pentru bugetul local).

Alternativa 1: consta in realizarea investitiei.

In vederea realizarii proiectului, beneficiarul a luat in considerare alternative de amplasament comparandrestrictiile urbanistice si caracteristicile solului. In acest sens s-au efectuat studii geotehnice si s-au analizat conformatiile structurii si ale arhitecturii viitorului imobil varianta finala aleasa corespunde din punctul de vedere al solutiei de fundare, accesului, numarului de locuinte oferit.

Localizarea amplasamentului ales a fost determinatasi de faptul ca beneficiarul dispunea de terenul pe care se va amplasa proiectul.

Motivatia alegerii amplasamentului a fost legata in primul rand de potentialul acestuia: teren liber de constructii, intr-o zona turistica deja antropizata.

Solutia tehnologica aleasa in urma analizarii celorlalte variante de constructie se preteaza cel mai bine conditiilor seismice ale zonei, asigurarii eficientei energetice, confortului locatarilor.

Solutiile constructive sunt solutii clasice pentru constructiile rezidentiale, eventualele alternative tin strict de siguranta si rezistenta obiectivului, fara sa genereze presiuni diferite asupra factorilor de mediu.

In general, solutiile tehnice alese reprezinta solutii clasice utilizate in dezvoltarea urbana, care si-au afirmat fiabilitatea in timp si care nu au generat impacturi deosebite asupra calitatii factorilor de mediu.

Pentru realizarea proiectului au fost analizate variante tehnice / solutii constructive moderne, alegandu-se varianta optima din punct de vedere al costurilor, eficientei energetice, asigurarea utilitatilor, desfasurareafunctiunilor propuse.

Materialele utilizate pentru realizarea proiectului sunt cele uzuale de constructie, iar cele pentru realizarea finisajelor au fost alese astfel incat sa corespunda segmentului de lux.

Se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationalein vigoare, precum si legislatiasi standardele nationale armonizate cu legislatia UE.

Din punct de vedere al asigurarii utilitatilor necesare conform cu destinatia cladirilor, urmatoarele aspecte sunt relevante:

-	alimentarea cu apa: in zona este disponibila reteaua publica de distributie apa potabila; amplasarea terenului, caracteristica zonei, tipul de proiect propus (proiect imobiliar) nu genereaza o alta alternativa rezonabila de alimentare cu apa potabila;

-	alimentare cu energie electrica se va realiza din reteaua de distributie locala, existand posibilitatea sa se opteze si pentru surse alternative de energie (panouri solare, etc.)

-	alimentare cu energie termica: in zona este disponibila retea de distributie a gazelor naturale.

Solutiile tehnice alese sunt solutii fiabile care nu genereaza impacturi deosebite asupra factorilor de mediu.

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile Bref aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Lg. 278/2013, privind Emisiile  Industriale;

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala – in conformitate cu punctul de vedere nr. 24430/27.12.2022, emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBRGEA LITORAL, proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă. A obtinut avizul de Gospodarire a apelor nr. 1/03.01.2023.

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Compatibilitatea cu  obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000 :

Amplasamentul se suprapune parțial cu situl Natura 2000 ROSPA 0057 Lacul Siutghiol, dar suprapunerea are loc numai in zona malului lacului, acolo unde prin proiect nu se intervine asupra amplasamentului, avand in vedere ca zona cu o lățime de 5m de la malul lacului este zonă de protectie a lacului, instituită conform Legii 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, zona in care sunt interzise orice fel de lucrari si care trebuie sa ramana libera accesului public. Astfel, procentul afectat de proiect din suprafața sitului este 0%.

Zona de protecție a Lacului Siutghiol, stabilită pe o lățime de 5 m de la malul lacului, rămâne liberă de constructii  şi se va asigura accesul liber în zona malului lacului.

Concluzii privind evaluarea adecvata

Pe amplasamentul analizat și în imediata vecinătate a acestuia nu se regăsesc habitate naturale și/sau specii de interes comunitar ce ar putea fi afectate de implementarea proiectului.

In acest sens s-a parcurs etapa de incadrare in procedura de evaluare adecvata si s-a stabilit  ca nu este necesara continuarea procedurii de evaluare adecvata.

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare

adecvată sunt următoarele:

-  proiectul se suprapune parțial cu limitele sitului Natura 2000 ROSPA0057 Lacul Siutghiol;

- conform Memoriului de prezentare nu au fost identificate habitate și specii comunitare pe suprafața de teren vizată de proiect, categoria de folosință actuală a amplasamentului fiind curti-construcții.

- proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică, din cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar.

-  proiectul nu are legătură directă și nu este necesar pentru managementul sitului;

- în cadrul procedurii parcurse a fost estimat impactul proiectului asupra obiectivelor  de conservare specifice sitului ROSPA0057 Lacul Siutghiol, comunicate de ANANP prin Nota nr. 6586/24.09.2020 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSPA0057 Lacul Siutghiol rezultând că, impactul lucrărilor propuse prin proiect asupra speciilor, habitatelor și asupra integrității sitului Natura 2000 ROSPA0057 Lacul Siutghiol este nesemnificativ.

- ANANP a emis Avizul favorabil cu condiții nr. 7/09.02.2023.

Impactul cumulat

In timpul lucrarilor de constructie

In perioada de realizare a lucrarilor de constructie efectele cumulative sunt cele ce constau in cresteri temporare ale emisiilor, atat de pulberi in suspensie cat si de noxe rezultate din arderea combustibililor, precum si cresteri ale nivelului de zgomot si vibratii, peste nivelul actual existent in zona proiectului.

Cresterea intensitatii traficului rutier in zona, determinat de realizarea obiectivelor proiectului precum si functionarea ulterioara a acestora, pot genera impacturi asupra factorilor de mediu, in special aer,  populatia si sanatatea umana, constituind efecte cumulative.

La evaluarea impactului cumulat in perioada de constructie a proiectului s-a avut in vedere faptul ca in vecinatatea amplasamentului nu se desfasoara in prezent nici un fel de lucrari de constructie si ca urmare  nu se va manifesta un impact cumulat asupra factorilor de mediu cu alte lucrari de constructii.

Cumularea impactului rezultat din circulatia autovehiculelor de transport implicate in activitatile de santier si traficul rutier caracteristic zonei, va fi una nesemnificativa deoarece activitatile de constructie se vor derula in extra sezon turistic (conform LEGE nr. 597 din 31 octombrie 2001), atunci cand traficul pe bulevardul Mamaia se afla la un nivel mai scazut.

In timpul functionarii

In perioada de functionare a obiectivelor din cadrul proiectului, care prezinta aceleasi caracteristici cu celelalte imobile din vecinatate (cu functiuni de locuire, turistice, alimentatie publica si de agrement), impactul cumulat cu obiectivele existente se va incadra in limitele admisibile in conditiile respectarii reglementarilor urbanistice existente pentru zona analizata (conform P.U.Z. Statiunea Mamaia actualizat si a Regulamemtului Local de Urbanism) precum si a masurilor de prevenire a impactului pentru fiecare plan si/sau proiect in parte.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Concluzia evaluarii impactului asupra mediului este ca realizarea investitiei are un impact in limite admisibile asupra factorilor de mediu, totusi trebuie avute in vedere anumite masuri mai ales in ceea ce privesc managementul deseurilor, evacuarea apelor uzate, modul de colectare si evacuare a apelor puviale, modul de incalzire a spatiilor, amenajarea de spatii verzi in incinta obiectivului, astfel incat sa se asigure prevenirea, diminuarea sau chiar eliminarea potentialelor efecte negative asupra mediului.

In aceste conditii, avand in vedere ca indicele de poluare globala are valoarea IPG = 1,56, concluzia este ca  mediul in zona amplasamentului este supus activitatii umane in limite admisibile.

Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora:

APA

- se va realiza imprejmuirea organizarii de santier ;

- achiziţionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor  poluari accidentale cu produse petroliere;

- stationarea utilajelor si a mijloacelor de transport in incinta organizarii de santier se va face numai inspecial stabilit (platforma betonata sau pietruita) dotat cu material absorbant;

- depozitarea materialelor  de construtii si a deseurilor se va face numai in incinta organizarii de santier, in spatiile special amenajate;

- nu se vor organiza depozite de combustibil in incinta santierului;

- dotarea organizarii de santier cu toalete ecologice in numar suficient;

- la iesirea din organizarea de santier se va asigura curatarea rotilor autovehiculelor inainte ca acestea sa paraseasca incinta;

- se interzice evacuarea apelor uzate catre zona lacului Siutghiol sau pe terenurile limitrofe;

- se interzice distrugerea sau deteriorarea unitatilor si instalatiilor retelei nationale de observatii, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor insemne tehnice sau topografice, a statiilor de determinare automata a calitatii apelor si a altora asemenea.

AER

- imprejmuirea organizarii de santier;

- acoperirea depozitelor de materiale de constructii ce pot genera pulberi, mai ales in perioadele cu vanturi puternice ;

- utilajele vor fi periodic verificate periodic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera;

- utilizarea de combustibili cu continut redus de sulf, conform prevederilor legislative in vigoare (H.G. 346/2016 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi);

- transportul materialelor de constructii (in special cele pulverulente: var, ciment, nisip) ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face cu autovehicule corespunzatoare, acoperite cu prelata;

- se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafetei de rulare pentru minimizareacantitatilor de pulberi antrenate in aer;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera;

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera;

- obiectivul va fi prevazut cu instalatii si echipamente corespunzatoare pentru prevenirea si stingerea incendiilor

SOL SI SUBSOL

- amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea temporara a deseurilor si  materialelor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii in perioada  de  realizare a  lucrarilor investitiei, in incinta organizarii de santier;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor,  imediat dupa producere direct pe sol, pe nisip, sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora ;

- interzicerea spalarii, efectuarii de interventii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii, pentru a evita scurgerile de produse petroliere;

- se va urmari transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in  zona de producere si aparitia astfel a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri;

- in cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere se va interveni imediat cu material absorbant.

BIODIVERSITATEA

- se recomanda implementarea unui plan de management al lucrarilor care sa prevada proceduri aplicabile activitatilor de constructie si amenajare si care sa contina aspect de protectie a mediului, evitandu-se influente negative asupra factorilor biotici, ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a unor aspecte ce tin de management si organizare;

- pentru toate speciile de pasari de importanta comunitara este interzisa detinerea, uciderea, vanarea, capturarea , cat si perturbarea in cursul perioadei de reproducere, de cresterea a puilor si de migratie;

- limitarea pe cat posibil a activitatilor generatoare de poluare fonica pentru evitarea factorului de stress pentru speciile faunistice din zona;

- se vor respecta traseele si caile de acces pentru utilaje , precum si ale tehologiei de executie si se vor utiliza drumurile deja existente.

- se vor respecta prevederilecuprinse in Nota nr. 14745/CA/6586/24.09.2020, privind aprobarea setului minim de masuri special de protective si conservare a diversitatii biologice, precum si conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, de siguranta a populatiei si a investitiilor din ROSPA0057/Lacul Siutghiol;

- respectarea cu strictete a OUG 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- se vor respecta conditiile de realizare ale proiectului, propuse in documentatie, in vederea reducerii impactului asupra ariei natural protejate;

- toate etapele  activitatilor se vor realiza in  conformitate cu memoriul de prezentare si cu respectarea conditiilor impuse prin actele de reglementare emise de autoritatile competente;

- beneficiarul are obligatia sa afecteze cat mai putin posibil, suprafetele aferente proiectului, fara sa depoziteze necontrolat, materialele  de constructii sau de alta natura, in afara sectorului pe care este autorizat sa lucreze, in ariile natural protejate;

- in vederea minimizarii impactului asupra biodiversitatii zonei, se vor respecta traseele si caile de acces pentru utilaje precum si ale tehnologiei de executie si se vor utiliza drumurile deja existente;

- pe toata durata de  desfasurare a activitatilor se va tin cont ca, pentru toate speciile de pasari de importanta comunitara este interzisa detinerea, uciderea, vanarea, capturarea lor, cat si perturbanta in perioada de reproducere, de crestere a puilor, si de migratie;

- in zona ariei naturale protejate, se va evita derularea lucrarilor in perioadele ploioase pentru a reduce gradul de afectare a vegetatiei si de compactare a solului;

- limitarea pe cat posibil, a activitatilor generatoare de poluare fonica pentru evitarea factorului de stress pentru speciile faunistice din zona;

- lucrarile se vor desfasura cu precadere in afara perioadelor de reproducere si crestere a puilor pentru speciile de fauna de interes comunitar, pentru care au fost declarate siturile Natura 2000 peste cre se suprapune/se afla in vecinatate proiectul;

- organizarea/organizarile de santier vor fi amplasate in afara ariilor natural protejate;

- capturarea sau uciderea accidental a unor exemplare de fauna salbatica din speciile protejate va fi anuntata in cel mai scurt timp, ANANP si autoritatile competente pentru protectia mediului;

- informarea tuturor lucratorilor cu privire la faptul ca lucrarile de construire se desfasoara in aria naturala protejata ce face obiectul acestui aviz si respectarea de catre acestia a prevederilor legale in vigoare, referitoare la protectia speciilor de flora si fauna salbatica;

- in cazul producerii accidentale a unor prejudicii ce afecteaza valorile naturale pentru care au fost desemnate ariile natural, se va anunta in cel mai scurt timp ANANP , in vederea stabilirii masurilor de remediere ce vor fi puse in aplicare de cel care a determinat afectarea ariei protejate, acesta avand si obligatia de a suporta costurile masurilor;

- capturarea sau uciderea accidentala a unor exemplare de fauna salbatica din speciile protejate va fi anuntata imediat ANANP si autoritatilor competente pentru protectia mediului;

- respectarea prevederilor articolului 33 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

PEISAJ

- imprejmuirea terenului sau numai a zonei destinate organizarii de santier;

- stocarea controlata, in zone special destinate a materialelor si deseurilor de constructii;

- planificarea lucrarilor de constructie astfel incat zona afectata sa fie redusa la minimul necesar.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

- minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera;

- transportul materialelor de constructie (in special cele pulverulente: ciment, nisip) ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face cu autovehicule corespunzatoare, acoperite cu prelata;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera;

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera;

- transportul materialelor pulverulente se va face cu autovehicule corespunzatoare , acoperite cu prelate ;

- verificarea periodica din punct de vedere tehnic a utilajelor in vederea cresterii performantelor;

- colectarea selectiva a deseurilor si stocarea temporara a acestora in spatii special amenajate;

- pe parcursul derularii lucrarilor de executie intregul imobil va fi protejat de plase  de retinere a prafului care vor impiedica totodata si caderea diverselor materiale.

ZGOMOT SI VIBRATII

Pentru reducerea poluarii sonore se pot adopta unele masuri generale de prevenire sau de reducere a zgomotului generat de utilaje. Astfel:

- folosirea de utilaje moderne, bine intretinute, care sa nu produca zgomote peste cele normale asociate prin cartea tehnica a utilajului;

-se va stabili ca acele actiuni ce necesita interventia utilajelor cu tonaj mare sa se desfasoara in afara orelor recunoscute ca fiind ore de odihna intr-o comunitate; de asemenea, aprovizionarea necesarului de materiale sa se realizeze pe cat posibil in mod grupat, pe capacitatea maxima de transport a autovehiculului, astfel incat sa se minimizeze numarul de  transporturi si, implicit, zgomotul generat de acestea;

-activitatile de amenajare se vor adapta/armoniza cu cele desfasurate in vecinatate, astfel incat sa se minimizeze disconfortul inerent creat de lucrarile de construire.

Nu este accesibila in faza de realizare a obiectivului optiunea de reducere a zgomotului prin carcasarea sursei de zgomot, tinand cont ca este vorba in principal de utilaje si autovehicule.

DESEURI

In perioada lucrarilor de executie a obiectivului se preconizeaza ca vor rezulta urmatoarele categoriile de deseuri prezentate in tabelul urmator.

Categorii de deseuri generate in etapa de construire.

| Codul deseului | Denumirea deseului | Starea fizica (Solid-S, Lichid- L, Semisolid-SS | Optiuni de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Posibilvalorificabil | Posibildeeliminat |
| 15 01 01 | ambalaje de hartiesi carton | S | X |  |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | S | X |  |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | S | X |  |
| 15 01 05 | ambalaje metalice | S | X |  |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate | S |  | X |
| 15 01 07 | ambalaje de sticla | S | X | X |
| 15 01 10* | ambalaje care contin reziduuri de substante periculoase sau sunt contaminate cu substante periculoase | S |  | X |
| 17 01 01 | beton | S |  | X |
| 17 01 02 | caramizi | S |  | x |
| 17 01 06* | amestecuri de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de substante periculoase sau fractii separate din acestea | S |  | X |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, caramizi, tiglesi produse ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06 | S |  | X |
| 17 02 01 | lemn | S | X |  |
| 17 02 02 | sticla | S | X |  |
| 17 02 03 | materiale plastice | S | X |  |
| 17 02 04* | sticla, materiale plastice si lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase | S |  | X |
| 17 04 05 | fier si otel | S | X |  |
| 17 04 07 | amestecuri metalice | S |  | X |
| 17 04 09* | deseuri metalice contaminate cu substante periculoase | S |  | X |
| 17 05 03* | pamantsi pietre cu continut de substante periculoase | S |  | X |
| 17 05 04 | pamantsi pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | S |  | X |
| 20 01 01 | hartiesi carton | S | X |  |
| 20 01 08 | sticla | S | X |  |
| 20 01 11 | materiale textile | S |  | X |
| 20 01 13* | solventi | L |  | X |
| 20 02 01 | deseuri biodegradabile | S |  | X |
| 20 02 02 | pamantsi pietre | S |  | X |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | S |  | X |
| 20 03 99 | alte deseuri municipale nespecificate | S |  | X |

Colectarea deseurilor generate in perioada construirii imobilelor, se va face intr-un spațiu special amenajat. Se va institui colectarea selectiva a deseurilor pe categorii, in recipiente colorate diferit si inscripționate. Inainte de punerea in functiune a obiectivului se vor incheia contracte cu firme autorizate in valorificarea/eliminarea deseurilor.

Pentru toate categoriile de deseuri generate din activitatea de constructie a obiectivului se va avea in vedere colectarea selectiva la locul de producere si depozitarea in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier.

Deseurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubrizare orasenesc, iar deseurile reciclabile vor fi predate catre societati autorizate in valorificarea/eliminarea acestor tipuri de materiale.

Conform art. 21 din OUG 92/2021  privind regimul deseurilor,  cu completari si modificari, gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediului, in special:

- fara a genera riscuri de cotaminare pentru aer, apa , sol, fauna sau flora;

- fara a crea discomfort din cauza zgomotului sau a mirosului;

- fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Materialele inerte, precum resturile de materiale de constructii, materiale de termoizolatie, vor fi transportate in locurile indicate de administratia publica locala prin Autorizatia de Construire sau vor fi transportate la un depozit de deseuri inerte, autorizat conform legislatiei in vigoare.

Pamantul rezultat din realizarea sapaturilor fundatiei pentru imobile  va fi pastrat pe terenul beneficiarului pentru amenajari peisagistice.

In vederea asigurarii unui management corespunzator al deseurilor pe amplasament, in perioada executiei lucrarilor de constructie a obiectivului, se vor lua masuri precum:

- alegerea solutiilor si tehnologiilor care sa conduca la o cantitate minima de deseuri;

- deseurile produse se vor colecta separat, pe categorii astfel incat sa poata fi preluate si transportate in vederea depozitarii in depozitele care le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in Ordinul MMGA nr.95/2005 cu modificari sicompletari, sau in vederea unei eventuale valorificari; se va incheia contract cu o societate specializata in vederea preluarii deseurilor de pe amplasament;

- alegerea variantelor de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate, ca prima optiune de gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

- transportul tuturor deseurilor se va face cu mijloace de transport corespunzatoare, etanse si acoperite astfel incat sa se evite scurgerea sau imprastierea acestor deseuri pe drumurile publice, de catre firme autorizate;

- se vor respecta prevederile si procedurile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice abandonarea deseurilor pe traseu si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

- se va instituie evident gestiunii deseurilor in conformitate cu H.G. nr. 856/2002 si cu OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor cu modificari si completari ulterioare, evidentiindu-se atat cantitatile de deseuri rezultate cat si modul de gestionare a acestora.

- este interzisa cu desavarsire arderea deseurilor pe amplasament;

- se vor alege variantele de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate, ca prima optiune de gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

- se va acorda o atentie deosebita minimizarii cantitati de deseuri;

- este interzisa stocarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora. Toti lucratorii vor fi instruiti in acest sens iar responsabilul de mediu al societatii va efectua inspectii pe amplasament in vederea verificarii modului de colectare si depozitare a deseurilor;

- se va urmari transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si aparitia astfel a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri.

SCHIMBARI CLIMATICE verifica in RIM

Masurile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera recomandate in Anexa II la Ghidul general – Integrarea schimbarilor climatice in evaluarea impactului asupra mediului din Ord. nr. 202/2018, pentru domeniul „Spatiu locativ si dezvoltare urbana”, aplicate in cazul investitiei analizate sunt:

- imbunatatirea performantei termice a cladirilor in vederea economiei de energie;

- asigurarea performantelor oprime de izolare termica atat pentru fatade, cat si pentru terase;

- montarea de materiale termoizolante in zona de contact a cladirii cu exteriorul, atat la subteran, cat si la suprateran (in zonele de interventie);

- protejarea elementelor de beton armat pentru evitarea aparitiei de punti termice;

- dotarea cu termoizolatii la terase si invelitori care sapermita asigurarea confortului termic corespunzatorsi economia de energie;

- achizitionarea de catre consumatori de articole electrice si electrocasnice cu eficienta energetica crescuta;

- reducerea consumului de apa prin reutilizarea apei meteorice preepurate la irigarea spatiilor verzi;

- cresterea suprafetelor de spatii verzi pe amplasamentul investitiei

Conditii prevazute in Avizul de gospodarire a apelor

  - Se vor solicita şi obţine, înainte de începerea lucrărilor, toate avizele şi autorizaţiile necesare, conform legislaţiei în vigoare.

  - În timpul executării lucrărilor vor fi luate toate măsurile necesare pentru a nu fi afectate malul și apa  lacului Siutghiol, precum și zona de protecție a acestuia.

  - Se vor lua toate măsurile, atât în faza de proiectare, cât şi la execuţie, pentru protecţia obiectivului împotriva inundaţiilor, inclusiv a influenţei pânzei freatice ridicate din zona amplasamentului.

  - Se interzice realizarea oricăror construcţii pe o distanță de 5 m față de malul lacului spre uscat care ar putea impiedica accesul liber în zona malului lacului Siutghiol.

  - Să asigure dreptul de servitute conform art. 28 din Legea Apelor nr. 107/1996 actualizată.

  - Să respecte cu strictețe limitele amplasamentului.

  - Se interzice realizarea de construcții și instalații în zona de protecție a lacului Siutghiol.

  - Se interzice depozitarea a oricăror tipuri de materiale în zona de protecție a lacului Siutghiol.

  - În cazul producerii unei poluări accidentale în timpul execuţiei lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri revine beneficiarului.

  - Valorile indicatorilor de calitate a apei uzate evacuate se vor încadra în limitele admisibile prevăzute de NTPA 002/2002 modificat şi completat cu HG 352/2005 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localitaţilor.

  - Se interzice orice evacuare de ape uzate în lacul Siutghiol sau pe terenurile limitrofe.

  - Beneficiarul îşi va asuma toate riscurile şi pagubele în caz de avarie datorită furtunilor sau inundaţiilor. Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral nu este obligată să suporte eventualele pagube.

  - Se interzice distrugerea sau deteriorarea unităţilor şi instalaţiilor reţelei naţionale de observaţii, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor însemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a staţiior de determinare automată a calităţii apelor şi a altora asemenea.

  - Responsabilitatea privind alegerea soluţiei şi dimensionarea lucrărilor revine, integral, beneficiarului şi proiectantului lucrărilor.

  - Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificată şi completată.

  - Evacuarea apelor de epuisment în lacul Siutghiol poate fi acceptată în anumite condiții și numai în situația în care nu există altă posibilitate de evacuare (rețea de canalizare). Pentru evacuarea în lacul Siutghiol se va solicita și obține acordul A.B.A.D.L. Până la obținerea acordului A.B.A.D.L. se interzice evacuarea apelor de epusiment pe terenurile limitrofe proprietății, inclusiv în lacul Siutghiol.

  - Beneficiarul are obligaţia să anunţe în scris Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral despre data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta, precum şi data de finalizare a investiţiei.

Măsuri în timpul exploatarii si efectul implementarii proiectului:

APA

- evacuarea apelor uzate rezultate in timpul functionariiobiectivelor se efectueaza in reteaua existenta;

- reteaua de canalizare vafi montata si ingropa sub cota de inghet;

- se vor contoriza consumurile de apa rece;

- se va verifica periodic reteaua de canalizare pentru a evita scurgerile accidentale;

- orice avarie aparuta trebuie inlaturata imediat, fara a se permite infiltrarea de apa in sol deci implicit in apele subterane;

- in locurile de parcare nu se vor spala sau repara masini si nici nu se schimba uleiul.

- Se va proceda la monitorizarea apele uzate menajere rezultate in urma desfasurariiactivitatii pe amplasament si care trebuie sa indeplineascaconditiile de calitate prevazute in Hotararea nr. 352/2005 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcarein mediul acvatic a apelor uzate si normativul NTPA 002 – 2005.

- Consumul de apa al ansamblului va fi masurat prin intermediul apometrului general montat la limita proprietatii.

- Ca potentiale efecte pozitive referitoare la calitatea apelor: prin masurile proiectate de colectare si evacuare dirijata a apelor uzate menajere si pluviale, se apreciaza ca eroziunea solului si sedimentarile necontrolate din zona analizata se vor reduce.

AER

- functionarea in parametrii a centralei pe gaz;

- centralele termice vor utiliza kituri de evacuare agrementate conform normelor in vigoare;

- impunerea unor viteze maxime de circulatie in zonele de parcare;

- asigurarea suprafetei si calitatii spatiilor verzi impuse prin actele de reglementare;

- plantarea de arbori sau arbusti perimetral fata de spatiile de parcare si intretinerea acestora;

- terenul liber, ramas in afara circulatiilor, parcajelor va fi plantat cu 1 arbore/100 m2 (conform Art. 13 din RLU);

- spatiul liber dintre cladire si aliniament va fi tratat peisagistic si plantat (conform Art. 13 din RLU);

- in cazul dotarii cu instalatii de climatizare se vor achizitiona numai aparate ce utilizeaza agenti de racire ecologici.

SOL –SUBSOL

- depozitarea selectiva a  deseurilor generate din activitate, in spatii special amenajate si predarea periodica a acestora catre societati autorizate; deseurile vor fi depozitate in recipienti inscriptionati, preazuti cu capac;

- se va verifica periodic integritatea constructiei si starea retelelor de alimentare cu apa si evacuare ape uzate, pentru evitarea infiltrarilor de ape in sol sau scurgerilor necontralate de ape uzate, ce pot afecta atat integritatea terenurilor , dar pot  determina si aparitia unor fenomene de poluare a solului, subsolului, apelor freatice.

BIODIVERSITATEA

In perioada exploatarii investitiei nu sunt necesare masuri special de implementat, impactul asupra biodiversitatii fiind nesemnificativ. Va fi necesara intretinerea corespunzatoare a spatiului verde amenajat, ce va avea rol estetic, cat si rol de absorbant.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

- imbunatatirea peisajului prin realizarea unui aspect placut al zonei prin realizarea spatiilor verzi.

- amplasarea platformelor de colectare a deseurilor fata de imobile la distante conforme cu prevederile Ord. nr. 119/2014, actualizat prin Ord. nr. 1378/2018;

- asigurarea luminii naturale conform normelor in vigoare , in incinta imobilelor propuse;

- Respectarea prevederilor legislatiei specifice in vigoare cu privire la cladirilerezidentiale, inclusiv Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991.

- Limitarea vitezei de circulatie in parcare si asigurarea bunei functionari a instalatiei de parcare.

- Asigurarea depozitarii deseurilor in spatiile amenajate corespunzator.

- conform alineatului 1, articolul 3 din Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 21.02 2014, “amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1 ½ ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate.”

DESEURI

In perioada de functionare rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

| Codul deseului | Denumirea deseului | Starea fizica (Solid-S, Lichid- L, Semisolid-SS | Optiuni de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Posibil valorificabil | Posibil de eliminat |
| 15 01 01 | ambalaje de hartiesi carton | S | X |  |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | S | X |  |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | S | X |  |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate | S |  | X |
| 15 01 07 | ambalaje de sticla | S | X | X |
| 20 01 01 | hartiesi carton | S | X |  |
| 20 01 08 | sticla | S | X |  |
| 20 01 03 | deseuri biodegradabile de la bucatariisi cantine | SS,L |  | X |
| 20 02 01 | deseuri biodegradabile | S |  | X |
| 20 02 02 | pamantsi pietre | S |  | X |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | S |  | X |
| 19 08 09 | amestec de grasimisi uleiuri de la separarea amestecurilor ulei/apacontinand numai uleiuri si grasimi comestibile | SS,S, L |  | X |
| 20 03 99 | alte deseuri municipale nespecificate | S,SS, |  | X |

Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si populatie, colectarea selectiva a deseurilor nepericuloase provenite din activitati casnice si asimilabil casnice in vederea reutilizarii, reciclarii si alte operatiuni de valorificare materiala si limitarea cantitatilor de deseuri eliminate final prin depozitare, in conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Deseurile generate in cadrul imobilului vor fi colectate selectiv, in containere speciale, amplasate pe special platforme amenajate prevazute prin proiect si realizate in conformitate cu prevederile legale aplicabile (Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile ulterioare).

Toate deseurile vor fi colectate controlat, in recipiente tip, confectionate din metal sau din plastic, amplasate pe platforme betonate si inscriptionate cu tipurile si codurile deseurilor stocate.

Valorificarea si eliminarea deseurilor menajere se vor face prin operatori autorizati.

Conditii prevazute in Avizul de gospodarire a apelor

- Se interzice depozitarea a oricaror tipuri de materiale pe malul sau în zona de protecţie a lacului.

- In cazul producerii unei poluari accidentale in timpul execuţiei lucrarilor, intreaga raspundere din punct de vedere al depoluarii zonei si suportarii eventualelor costuri revine beneficiarului.

- Se interzice orice evacuare de ape uzate în lacul Siutghiol. Nu se admite solutia de evacuare in subteran a apelor uzate epurate.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

In prezent, terenul studiat este liber de constructii.

Anterior implementarii proiectului nu sunt prevazute lucrari de dezafectare cladiri sau alte echipamente.

Dupa terminarea duratei de viata a imobilelor, cladirilevor fi debransate de la utilitati.

Pentru aducerea amplasamentului la starea initiala, se va proceda la demolarea constructiilor, in baza unui proiect de dezafectare.

- inainte de inceperea lucrarilor de desfiintare a obiectivului se vor obtine toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare, conform legii;

-	inainte de demolarea propriu-zisa a constructiei este necesara dezafectarea tuturor echipamentelor, instalatiilor, respectand procedurile de colectare, sortare si depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezulta din aceste activitati;

-	materialele rezultate in urma dezafectarii vor fi valorificate prin firme autorizate sau, dupa caz eliminate in depozite autorizate, care le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in ordinul MAPPM nr. 3838/2012;

-	se va realize separarea deseurilor de materiale cu continut de substante periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generarii acestora;

Se va reface amplasamentul la starea initiala (teren liber) sau va fi pregatit pentru o viitoare constructie, in functie de destinatia ulterioara a terenului.

Se va realize demontarea instalatiilor si valorificarea/eliminarea materialelor rezultate. Se vor demola/dezafecta structurile subterane: conducte, camine etc.

Se va asigura colectarea selectiva a deseurilor generate, valorificarea sau eliminarea lor, dupa caz.

Dezafectarea instalatiilor electrice se va face in baza planurilor aprobate de autoritatea competent in domeniu.

In urma dezafectarii vor rezulta material inerte (betoane, caramizi, elemente de zidarie), deseuri metalice pentru care se vor adopta masuri de valorificare si/sau eliminare prin agenti economici autorizati pentru astfel de activitati, cu respectarea prevederilor legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor provenite din demolari.

Se va proceda la ecologizarea intregului amplasament dupa finalizarea dezafectarii.

Lucrarile de dezafectare se vor face in conditii de protective pentru calitatea factorilor de mediu, dupa caz in baza actului de reglementare care stabileste obligatiile de mediu la incetarea unei activitati, conform prevederilor OUG 195/2005, aprobata de Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Masuri de  reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice:

Masurile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera recomandate in Anexa II la Ghidul general – Integrarea schimbarilor climatice in evaluarea impactului asupra mediului din Ord. nr. 202/2018, pentru domeniul „Spatiu locativ si dezvoltare urbana”, aplicate in cazul investitiei analizate sunt:

- imbunatatirea performantei termice a cladirilor in vederea economiei de energie;

- asigurarea performantelor oprime de izolare termica atat pentru fatade, cat si pentru terase;

- montarea de materiale termoizolante in zona de contact a cladirii cu exteriorul, atat la subteran, cat si la suprateran (in zonele de interventie);

- protejarea elementelor de beton armat pentru evitarea aparitiei de punti termice;

- dotarea cu termoizolatii la terase si invelitori care sapermita asigurarea confortului termic corespunzatorsi economia de energie;

- achizitionarea de catre consumatori de articole electrice si electrocasnice cu eficienta energetica crescuta;

- reducerea consumului de apa prin reutilizarea apei meteorice preepurate la irigarea spatiilor verzi;

- cresterea suprafetelor de spatii verzi pe amplasamentul investitiei

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu completari si modificari, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);  de modificat......

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu completari si modificari, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii prevazute in Avizul de gospodarire a apelor

  - Se vor solicita şi obţine, înainte de începerea lucrărilor, toate avizele şi autorizaţiile necesare, conform legislaţiei în vigoare.

  - În timpul executării lucrărilor vor fi luate toate măsurile necesare pentru a nu fi afectate malul și apa  lacului Siutghiol, precum și zona de protecție a acestuia.

  - Se vor lua toate măsurile, atât în faza de proiectare, cât şi la execuţie, pentru protecţia obiectivului împotriva inundaţiilor, inclusiv a influenţei pânzei freatice ridicate din zona amplasamentului.

  - Se interzice realizarea oricăror construcţii pe o distanță de 5 m față de malul lacului spre uscat care ar putea impiedica accesul liber în zona malului lacului Siutghiol.

  - Să asigure dreptul de servitute conform art. 28 din Legea Apelor nr. 107/1996 actualizată.

  - Să respecte cu strictețe limitele amplasamentului.

  - Se interzice realizarea de construcții și instalații în zona de protecție a lacului Siutghiol.

  - Se interzice depozitarea a oricăror tipuri de materiale în zona de protecție a lacului Siutghiol.

  - În cazul producerii unei poluări accidentale în timpul execuţiei lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri revine beneficiarului.

  - Valorile indicatorilor de calitate a apei uzate evacuate se vor încadra în limitele admisibile prevăzute de NTPA 002/2002 modificat şi completat cu HG 352/2005 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localitaţilor.

  - Se interzice orice evacuare de ape uzate în lacul Siutghiol sau pe terenurile limitrofe.

  - Beneficiarul îşi va asuma toate riscurile şi pagubele în caz de avarie datorită furtunilor sau inundaţiilor. Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral nu este obligată să suporte eventualele pagube.

  - Se interzice distrugerea sau deteriorarea unităţilor şi instalaţiilor reţelei naţionale de observaţii, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor însemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a staţiior de determinare automată a calităţii apelor şi a altora asemenea.

  - Responsabilitatea privind alegerea soluţiei şi dimensionarea lucrărilor revine, integral, beneficiarului şi proiectantului lucrărilor.

  - Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificată şi completată.

  - Evacuarea apelor de epuisment în lacul Siutghiol poate fi acceptată în anumite condiții și numai în situația în care nu există altă posibilitate de evacuare (rețea de canalizare). Pentru evacuarea în lacul Siutghiol se va solicita și obține acordul A.B.A.D.L. Până la obținerea acordului A.B.A.D.L. se interzice evacuarea apelor de epusiment pe terenurile limitrofe proprietății, inclusiv în lacul Siutghiol.

  - Beneficiarul are obligaţia să anunţe în scris Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral despre data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta, precum şi data de finalizare a investiţiei.

Conditii necesare  a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

- organizarea de șantier se va amplasa pe o suprafață de teren judicios planificată, astfel încât terenul afectat să fie de dimensiuni minime, fără afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut; se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curățarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzătoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

- In timpul  exploatarii:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr.352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- OUG nr. 92/2021, privind regimul deseurilor, cu completari si modificari;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje si Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr.878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

- Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate care se vor evacua în reţeaua de canalizare a S.C. RAJA S.A. Constanţa vor fi conform prevederilor H.G. 188/2002 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, modificat şi completat prin H.G. 352/2005, NTPA 002.

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- pentru dezafectarea imobilului se va realiza un proiect de dezafectare, care va prevedea cel puţin următoarele:

- deconectarea imobilului de la reţelele de utilităţi;

- colectarea pe categorii a deşeurilor generate pe amplasament din activitatea de dezafectare şi evacuarea acestora cu respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021, cu completari si modificari;

- demolarea construcţiei şi a structurilor subterane, conform prevederilor proiectului de dezafectare aprobat în condiţiile legii;

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului;

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 11.01.2023, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 04.05.2023 - etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare locale( Cuget Liber):  depunerea solicitării acordului de mediu – 08.11.2022,  etapa de incadrare – 02.02.2023, depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice –28.03.2023, anunţ public privind emiterea acordului de mediu –16.06.2022;

# -Raportul la studiul de impact asupra mediului, a fost elaborat de evaluator de mediu: dr. biolog Jianu Loreley -Dana, certificat de inscriere nr. 002/05.08.2021, valabil pana la data de 02.09.2024 si msc. ecolog Cugut Artur, certificat de inscriere nr. 002/05.08.2021, valabil pana la data de 02.09.2024;

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, din data de 28.04.2023;

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica;

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

1. In timpul executiei:

    - calitatea aerului : la limita amplasamentului, semestrial - conform STAS nr. 12.574/1987: pulberi totale in suspensie: media de scurta durata (30 minute) – 0,5 mg/mc; conform STAS nr. 12.574/1987, pulberile sedimentabile: 17 g/mp/lună;

    - raport privind gestionarea apelor uzate generate de pe amplasamentul organizarii de santier – anual;

    - date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier - anual;

    - zgomot : masuratori anual sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor de constructii;

    - deseuri : raportul semestrial privind monitorizarea deseurilor generate in timpul lucrarilor de constructie va contine: tipurile de deseuri codificate conform OUG 92/2021, cu modificari si completari, cantitatile rezultate din activitate, destinatia finala a acestora;  se vor prezenta contractele incheiate cu unitati autorizate pentru preluarea fiecarui tip de deseu in vederea tratarii/eliminarii/reciclarii;

- mentionam ca monitorizarea in timpul constructiei trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de constructie;

- raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi inaintat catre APM Constanta.

2. In timpul exploatarii :

- Se va monitoriza calitatea apelor uzate, inainte de evacuarea in canalizarea centralizata, pentru indicatorii : pH ; MTS ; CBO5 ; CCOCr, detergenti - la solicitarea autoritatii de mediu;

- se va monitoriza nivelul  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei - la solicitarea autoritatii de mediu;

- respectarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator si Ord. MAPPM nr. 462/1993 la urmatorii indicatori: pulberi – 5 mg/mcN; CO - 100 mg/mcN; SOx – 35 mg/mcN; NOx 350 mg/mcN, pentru gazele arse evacuate in atmosfera ca urmare a arderii combustibilului gazos - frecventa – la solicitarea autoritatii de mediu;

- raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor generate se face catre   autoritatea de mediu, anual,  pana la 15 martie a anului urmator celui de raportare,  atat pe suport hartie, cat si electronic, conform OUG nr. 92/2021;

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurilor, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

- inchiderea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- cerere si notificare;

- Memoriu de prezentare;

- Raport la studiul de impact asupra mediului;

- Dovada achitarii tarifului .

- Coordonatele Stereo 70;

- Plan de incadrare in zona ;

- Plan de situatie;

- Contract de constituire a unui drept de superficie – promisiune bilateral de schimb fara sulta, privind terenul, cu incheiere de autentificare nr. 608/08.04.2022;Punctele de vedere exprimate de membrii CAT pe parcursul procedurii;

Avize, acte emise de alte autorităţi:

- Aviz ABADL nr. 1/03.01.2023;

- Notificare DSP nr. IMA 32669R/08.12.2022;

- Aviz ANANP nr. 7/09.02.2023;

- Certificat de Urbanism nr. 3698/13.12.2021;

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                              ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                      Lavinia  Monica  ZECA

###### Intocmit,

Cons. Simona SIMA

Prezentul acord contine 42 pagini si s-a redactat in trei exemplare.