ACORD  DE  MEDIU                 proiect

Nr.      din   12.06.2023

Ca urmare a cererii adresate de RADU NICULAE reprezentant al EXTRACT AGREGAT CONSULT SRL, cu  sediul  in Com. Valu lui Traian, str. Crinului  nr. 15,  jud. Constanta, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr.  2484RP din 13.03.2022, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD  DE  MEDIU

pentru proiectul:  DESCHIDERE, EXPLOATARE „CARIERA DE NISIP PESTERA”, JUDETUL CONSTANTA - propus a fi amplasat în Com. Pestera, sat Pestera, extravilan, Parcela NB610/1/1,  județul Constanța, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2,  pct.2, lit.a) -   Industria extractivă -  cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasament

Amplasamentul proiectului se afla la cca. 1,5 km SUD de localitatea Peștera și la cca. 16 km  de orașul Medgidia si este  reprezentat de  Parcela NB 610/1/1, situata în extravilan  Comuna Peștera, Satul Peștera, Județul Constanța.

Suprafața totală este evaluată la 1,76 ha, din care, perimetrul de exploatare temporară este 1,5 ha, pe un teren de folosință neproductivă și destinație stabilită prin planuri de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate, terenuri aflate în extravilan(TDE), conform cu CU nr. 04/ 26.04.2022. Terenul  este înscris în CF nr. 25109/12.04.2022, este identificat cu NC 103320 - Parcela NB 610/1/1, este proprietate privată UAT Peștera și a fost inchiriat locatarului Extract Agregat Consult Srl, pentru o perioada de 5 ani, până la 28.12.2026, cu drept de prelungire având clauza de PREEMPȚIUNE, în baza Contractului de închiriere nr. 9103 din 28.12.2021. Din punct de vedere administrativ, perimetrul aparține  Consiliului Local  Pestera. Asupra terenului nu este instituit un regim urbanistic special.

Amplasamentul proiectului se află în jurul unei mici cariere situate în marginea de sud a localității Peștera, din care au mai fost exploatate nisipuri de vârstă cenomaniană, lângă fostul SMA. Suprafata  este acoperita cu o vegetatie ruderala, dezvoltata pe terenul unei foste livezi, care a fost desființată. În cea mai mare parte a versantului vestic, dealul este pietros.

Terenul are următoarele vecinătați:

- Nord: P 600 - teren agricol ;

- Sud: NB 600/1/2 - teren extravilan-pășune ;

- Est: L 607, A 611 - teren extravilan pășune

- Vest: DE 544.

Accesul în localitatea Peștera dinspre Medgidia se face pe DN222 cu prelungirea acestuia până în localitatea Pietreni și apoi prin DJ 28 în localitatea Peștera. Accesul la terenul aferent proiectului se face din strada Izvorului, strada Veteranului și din drumul de exploatare existent în zonă.

Spre est, pe coama dealului se află terenuri agricole.

Coordonatele perimetrale ale amplasamentului proiectului sunt preluate din Planul de amplasament și delimitare a imobilului:

| Nr.crt | E | N | Lungime latură |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 750587,895 | 301366,519 | 69,562 m |
| 2. | 750653,007 | 301342,037 | 51,570 m |
| 3. | 750538,896 | 301236,201 | 26,392 m |
| 4. | 750690,715 | 301280,595 | 24,223 m |
| 5. | 750669,805 | 301268,367 | 18,860 m |
| 6. | 750655,726 | 301255,816 | 50,309 m |
| 7. | 750680,427 | 301211,991 | 51,301 m |
| 8. | 750642,380 | 301177,612 | 118,892 m |
| 9. | 750538,896 | 301236,201 | 139,225 m |

Amplasarea proiectului este in afara ariilor naturale protejate si este in afara zonelor umede de importanta conservativa.

Accesul la amplasament:

Accesul la locația proiectului se face din strada Izvorului, strada Veteranului și din drumul de exploatare existent în zonă.

Nu se propun modificari ale circulatiei in zona, practic terenul este accesibil prin caile de acces pe care a fost transportat si depozitat materialul derocat din albia canalului.

Caracteristici fizice ale proiectului

Lucrări propuse: Deschidere, exploatare Cariera de nisip Peștera, județui Constanța pentru exploatarea nisipului și calcarului din perimetrul stabilit

- Obiectivele și necesitatea proiectului

Luând-se în considerare  că  pe o  rază cuprinsă între 50-70 km nu există  în funcțiune nici o carieră care să produca piatră pentru construcții și nisip, s-a luat în considerare oportunitatea resursei geologice locale și a exploatării de calcar și nisip din Cariera de nisip Peștera, în contextul realizării unor potențiale proiecte ale Consiliului Local, cum ar fi  Centura de ocolire a orașului  Medgidia,  Parcul de eoliene din zona Adamclisi, repararea și întreținerea  drumurilor de pe raza  comunei Peștera și alte proiecte de construcții (rezidențiale, sociale, etc), proiecte care vor ajuta la dezvoltarea economică și socială a comunei, la creare de noi locuri de muncă pe plan local.

- Perioada de implementare propusă pentru proiect este de de 5 ani, conform contractului de închiriere nr. 9103 din 28.12.2021 încheiat între titularul proiectului, Extract Agregat Consult SRL cu Consiliul Local Peștera, pentru suprafața de teren propusă de 1,76 ha.

- Mărimea și caracteristicile fizice ale proiectului

Suprafața terenului identificat cu NC 103320 -Parcela NB 610/1/1, este de 17.600 m2 (1,76 ha), este situat în extravilan, de folosință neproductivă. Documentația de urbanism în vigoare este PUG Comuna Peștera aprobată cu HCL nr. 37/31.08.2006 cu termen de prelungire conform HCL nr. 57/25.07.2019. Conform mențiunilor din certificatul de urbanism, pe terenurile aflate în extravilan, în condițiile Legii nr. 50/1991 republicată și actualizată și ale Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare, pot fi amplasate obiective de investiții, care prin natura lor nu pot fi amplasate în intravilan, cum sunt cariere și balastiere.

Terenul are o formă poligonală (neregulată) și se află amplasat în jurul unei mici cariere din care au mai fost exploatate  în trecut, nisipuri de vârstă cenomaniană, pentru utilizări locale.

Pentru evalurea rezervei geologice în perimetrul propus pentru exploatare, titularul proiectului a realizat studiul de “Evaluare a rezervelor de roci utile din perimetrul Peștera Sud”, studiu elaborat în anul 2017 de Geomathics One Srl -București. Suprafața terenului este acoperită de vegetație ruderală. În cea mai mare parte parte a versantului vestic, dealul este pietros. În aflorimente apar capete  de strat ale calcarelor sarmațiene, iar în carieră este deschis un orizont de nisipuri cenomaniane.

Zona analizată aparține Platformei Sud Dobrogene, constituită din două etaje principale: soclul cristalin și cuvertura sedimentară.

Estimarea calitativă a resursei în zona evaluată

Nisipurile cenomaniene care apar în cariera de la sudul localității Peștera, în perimetrul evaluat, aparțin Formațiunii de Peștera, care în această zonă se prezintă într-un facies nisipos-grezos. Local, nisipurile pot fi mai bogate în fracție granulară mare, (microconglomerate), sau în fracții mai fine(gresii marnoase). Conținutul mediu de argilă poate atinge 10%. Dacă nisipurile sunt supuse unor operațiuni de spălare a fracției levigabile, se poate ajunge la un conținut de cuarț de 98%, ceea ce le face aplicabile în mai multe aplicații.

Microconglomeratele conțin mai puțină fracție argiloasă și sunt recomandate pentru utilizare în construcții.

Calcarele sarmațiene pot fi exploatate ca roci ornamentale sau roci pentru construcții, ca adaos în rețete pentru fundații de drumuri secundare și pentru umpluturi. Pentru a exploata calcarele sarmațiene este necesară o tehnologie de detașare a blocului de zăcământ, ceea ce poate îngreuna exploatarea concomitentă a nisipurilor cenomaniene. În general randamentul de exploatare al calcarelor sarmațiene ca rocă ornamentală, poate fi de max 25%. Pierderile reprezentate de spărturi și bucăți ce nu pot fi fasonate, pot fi concasate și utilizate ca roci pentru construcții.

Estimarea cantitativă a resursei minerale în zona evaluată

Resursa geologică reprezintă volumul de roci utile cuprins între capota de bază a exploatării și suprafața terenului, delimitată de perimetrul de exploatare. Ea include și rezerva care rămâne imobilizată în taluzele fronturilor, conform normelor de exploatare care implică măsuri de siguranță privind stabilitatea mecanică a rocilor.

Perimetrul evaluat de 1,7 ha a fost împărțit în 2 zone:

- Zona “A” – în care se găsește actuala carieră și în care rezerva rămasă nu poate fi exploatată, luându-se în considerare metoda propusă de exploatare în trepte descendente și condițiile de siguranță pentru a acest tip de exploatare.

- Zona “B” – partea sudică, unde estimarea s-a făcut pe profile amplasate pe secțiunile II-II’, III-III’, IV-IV’, V-V’, cu o suprafață conform

Volumul fiecărui bloc delimitat de suprafețele cu secțiuni verticale a fost calculat pe baza formulei de calcul:

V=(S1+S2)/2 x Dm,

Unde: S1,S2 sunt suprafețele luate în calcul, iar Dm reprezintă distanța medie dintre secțiuni.

Pentru nisipurile cenomaniene s-a folosit o densitate de 2,4 to/m3, iar pentru calcarele sarmațiene 2,25 to/ m3.

Resursa geologică reprezintă volumul de roci utile cuprins între cota de bază a exploatării și suprafața terenului din perimetrul de exploatare. Aceasta include și rezerva care rămâne imobilizată pe taluzurile fronturilor, conform normelor de exploatare, acestea implică condiții de siguranță privind stabilitatea mecanică a rocilor.

Perimetrul “A”

Fâșia din suprafața terenului cuprinsă între limita perimetrului de exploatare și frontul nord-estic al carierei actuale poate fi aproximată cu o prismă neregulată având lățimea de 16 m, lungimea de 118 m și înălțime de 13 m(cota de bază fiind stabilită la +49 m). Resursa care mai există în acest perimetru este de 24.500 m3 fiind constituită din nisipuri. În perimetrul ”A” nu poate fi utilizată metoda de exploatare în trepte, considerată metodă de exploatare în condiții de siguranță, adică folosind o exploatare în trepte și berne de siguranță. În această zonă se poate extrage cantitatea de resursă geologică rămasă (24.500 m3 nisipuri) dacă s-ar extinde perimetrul de exploatare.

Perimetrul “B”

În această zonă s-a folosit metoda secțiunilor paralele și au fost obținute următoarele rezultate.

| BLOC | Secțiuni de contur | Dm | Suprafața secțiunii(m2) | Volumul blocului(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculul copertei de loess |
| BLOC I | II-II’ | 17 | 94 | 1127 |
|  | III-III’ |  | 42 |  |
| BLOC II | III-III’ | 20 | 42 | 870 |
|  | IV-IV’ |  | 45 |  |
| BLOC III | IV-IV’ | 44 | 45 | 1591 |
|  | V-V’ |  | 28 |  |
| TOTAL |  |  | 3588 m3 |
| Calculul rezervei de calcar sarmațiene |
| BLOC I | II-II’ | 17 | 885 | 10524 |
|  | III-III’ |  | 387 |  |
| BLOC II | III-III’ | 20 | 387 | 7970 |
|  | IV-IV’ |  | 410 |  |
| BLOC III | IV-IV’ | 44 | 410 | 17226 |
|  | V-V’ |  | 373 |  |
| TOTAL |  |  | 35720 m3 |
| Calculul rezervei de nisipuri cenomaniene |
| BLOC I | II-II’ | 17 | 1678 | 24888 |
|  | III-III’ |  | 1250 |  |
| BLOC II | III-III’ | 20 | 1250 | 24840 |
|  | IV-IV’ |  | 1234 |  |
| BLOC III | IV-IV’ | 44 | 1234 | 49016 |
|  | V-V’ |  | 994 |  |
|  | TOTAL |  |  | 98744 |

Calculul volumelor de roci din taluze finale

Exploatare rezervelor din perimetrul temporar de exploatare Cariera Peștera, va lăsa taluze finale, ai caror parametri de stabilitate sunt reprezentați prin unghiuri de taluz și lățime berne.

În zona definită perimetrul B din cadrul Carierei de nisip Peștera, pe latura de sud-est, calculul volumului de roci imobilizate în taluze a fost aproximat prin prisme drepte cu baza egală cu suprafața secțiunii transversale și lugimea egală cu lungimea medie a frontului, iar pe laturile  de sud, de est și nord-est, calculul volumului de roci imobilizate în taluze a fost aproximat prin piramide cu baza triunghiulară și a dat următoarele rezultate:

| Sectiune de bază | Lungime (m) | Volum (m3) |
| --- | --- | --- |
| Calcul volum loess- Secțiune de bază 5,8 m2 |
| Latura SE prismă | 50 | 290 |
| Latura S-piramidă | 36 | 70 |
| NE-piramidă | 31 | 60 |
|  | TOTAL | 420 m3 |
| Calcul volum calcare sarmațiene Secțiune de bază 51 m2 |
| Latura SE prismă | 40 | 2040 |
| Latura S-piramidă | 64 | 1088 |
| NE-piramidă | 61 | 1037 |
|  | TOTAL | 4165 m3 |
| Calcul volum nisipuri Secțiune de bază 272 m2 |
| Latura SE prismă | 30 | 8160 |
| Latura S-piramidă | 100 | 9067 |
| NE-piramidă | 91 | 8251 |
|  | TOTAL | 25478 m3 |

Rezerva exploatabilă din perimetrul evaluat al Carierei de nisip Peștera și volumul de roci de decopertat, rezultă prin diferență volumelor calculate în tabelele de mai sus:

| Roca | Resursa geologică (m3) | Imobilizat(m3) | Rezerva exploatabilă |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3 | tone |
| Loess | 3.588 | 420 | 3.168 | Aprox. 7.300 |
| Calcare | 35.720 | 4.165 | 31.555 | Aprox. 71.000 |
| Nisipuri | 98.744 | 25.478 +24.500 | 48.766 | Aprox.117.000 |

Loessul este considerat coperta care urmează să fie înlaturată, iar rocile utile sunt calcarul și nisipul, astfel că rezultă:

- coeficient de decopertă= 3168/ 80321=0,04 (4%)

- coeficientul de rocă utilă = 80321/83489 = 0,96 (96%)

Utilitati

Alimentarea cu apa

In prezent pe terenul analizat nu exista retele de alimentare cu apa si canalizare si nici in imediata apropiere a terenului.

- Necesarul de apă va fi asigurat prin intermediul unui cubitainer de 1000 l  iar apa potabilă pentru muncitori se va achiziționa în recipienți de plastic(cca. 2 l/zi/persoană) din rețeaua comercială.

Canalizare ape uzate menajere si pluviale

In zona nu exista reteau publica pentru preluarea apelor uzate. Prin proiect nu se prevede realizarea de astfel de retele pe amplasament.

Pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului se vor utiliza toalete ecologice.

Combustibili

Utilajele se vor alimenta de la statiile autorizate de distributie a carburantului ( din zona amplasamentului).

Alimentare cu energie electrica

- Pentru iluminatul pe timp de noapte, energia electrică se va asigura prin intermediul unui  grup electrogen care va funcționa doar pe  timp de noapte sau în caz de necesitate. Ulterior, pe parcursul etapei de funcționare, titularul proiectului are în vedere montarea de stâlpi cu lămpi cu panouri fotovoltaice.

## Principalele caracteristici ale etapei de funcționare a proiectului

1.Etapa de implementare, in care au loc procesele tehnologice de constructie si montaj si amenajare a amplasamentului

Conform Fișei de Instituire a perimetrului temporar de exploatare, în etapa de funcționare a proiectului, suprafața propusă pentru exploatare va fi de 0,015 km2(15.000 m2).

Conform Certificatului de înregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, operatorul economic Extract Agregat Consult Srl are ca domeniu de activitate principală  "Extractia pietrei, nisipului si argilei, a pietrei ornamentale si a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase” – cod CAEN   081- 0811 – Extracția pietrei, nisipului și argilei:

- 0811-Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, Extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;

- 0812 – Extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului.

Valoarea investiției este estimată la 200.000 Euro.

Principalele caracteristici ale etapei de pre-construcție ale proiectului sunt următoarele:

Suprafața proiectului 1,76 ha, din care perimetrul de exploatare temporara va fi de 1,5 ha, iar halda de steril și halda de sol vagetal de 500 m2, fiecare, se vor amplasa ca halde exterioare.

Un element de proiectare pentru faza de funcționare a proiectului este acela al exploatării descendente în trepte, cu înălțimea treptei de 5-8 m și lățimea bernelor finale de 5 m. Înclinarea maximă a taluzelor va fi condiționată de unghiul de frecare internă al diverselor categorii de roci care se întâlnesc în coloana stratigrafică. Pentru loess și calcar a fost luat în considerare un unghi de 70°, iar pentru nisipurile cenomaniene un unghi de 40°.

Pentru calculul volumelor resursei exploatabile au fost luate în considerare o greutate volumetrică pentru nisipurile cenomaniene de 2,4 to /m3 , iar pentru calcarele sarmațiene de 2,25 to /m3, astfel ca a rezultat o rezervă exploatabilă de aproximativ 117.000 to nisipuri cenomaniene și aprox. 71.000 to calcare sarmațiene.

Volumul de decopertă(loessul) a fost stabilit la  3.168 m3 loess care va fi depus în halda de steril de 500 m2, steril care se va utiliza în lucrările de refacere a mediului la închiderea perimetrului de exploatare temporară.

Activitatea de extracție a nisipului și calcarului se va desfășura pe o perioadă de 5 ani conform contractului de închiriere nr. 9103 din 28.12.2026 încheiat cu CL Peștera, în baza permiselor de exploatare emise anual de ANRM.

Volume max.de exploatare preconizate în cadrul Carierei de nisip

| An de funcționare | Anul I (m3) | Anul II (m3) | Anul III (m3) | Anul IV (m3) | Anul V (m3) | Rezerva geol. estimată | Rezerva geol exploatabila (to) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volum decopertă | 635 | 634 | 633 | 633 | 633 | 3.168 m3 | Aprox. 7.300 |
| Volum material excavat, max. | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 236.985 to nisip 80.370 to calcar | Aprox. 117.000 nisip Aprox. 71.000 calcar |

Principalele caracteristici ale etapei de construcție ale proiectului (organizare de șantier) sunt următoarele:

- În prezent nu există dotări ale perimetrului evaluat și nu vor fi necesare lucrări de demolare a unor construcții.

- Lucrările de deschidere vor consta din execuție căi de acces: Pentru accesul în perimetrul de exploatare în primul an de funcționare se va amenaja un drum de acces în perimetru, de cca 1 km, care va face legatura dintre drumul de exploatare existent și locația perimetrului de exploatare.

Deschiderea treptei de exploatare se va realiza din drumul de acces executat (către perimetrul de exploatare),  printr-un drum tehnologic de acces la treapta carierei de +49 m, drum tehnologic care va avea o lungime de cca. 82 m și o pantă maximă de 9-12%. Execuția și amenajarea drumului de acces din incinta perimetrului se va face în funcție de necesități, pe faze de execuție. Pe acest drum care se va face prin lucrări de lărgire, nivelare, compactare și racordare la drumul de exploatare existent, vor circula utilaje și autobasculante.

La nivelul cotei de +49 m se va amenaja o platformă de descărcare și manevră a autobasculatelor care vor transporta pamantul vegetal, decoperta(loessul) și materialul exploatat din carieră.

Drumurile tehnologice de acces din perimetru vor avea și rol de platforme de lucru, urmând ca exploatarea să se facă prin metoda treptelor drepte de carieră în evoluție descendentă. Lucrările de reprofilare, nivelare, compactare, după  caz, se vor executa ori de căte ori va fi necesar. Toate lucrările de deschidere și pregătire vor fi executate în util.

- Halda de sol vegetal prevazută pentru depozitarea solului vegetal rezultat din lucrarile de pregătire a treptelor de exploatare, va avea o suprafață de 500 m2. Halda de steril prevazută pentru depozitarea decopertei(loessului) rezultat din lucrarile de pregatire a treptelor de exploatare, va avea o suprafață de 500 m2 . Cele două halde se vor amplasa ca halde exterioare, pe suprafețe diferite, în partea nord-estică a amplasamentului proiectului.

- Pe amplasamentul proiectului vor fi instalate 2 grupuri sanitare ecologice.

- Pentru poziționarea celor 2 containere pentru birou și personalul propriu, se va amenaja o platformă impermeabilizată cu argilă, în suprafață de 30 m2, terenul având o stabilitate foarte bună.

- Perioada de implementare propusă:

Activitatea se va desfășura pe o perioadă de 5 ani, conform contractului de închiriere nr. 9103 din 28.12.2021 încheiat cu CL Peștera, în baza permiselor de exploatare emise anual de ANRM. La finalul perioadei  de închiriere, în funcție de situația existentă(cerere de material mineral în funcție de proiectele de construcții și amenajări din zonă: șosea ocolitoare oraș Medgidia, reparații drumuri în comuna Peștera, alte proiecte inițiate de Consiliul Local) se va prelungi durata contractului și implicit perioada de funcționare a carierei de nisip, sau în caz de încetare a activității, se va proceda la lucrări de refacere mediu.

Pe fiecare an de funcționare se preconizeaza un volum maxim de excavat de 25000 m3 material mineral excavat și se va obțime Aviz de Exploatare de la ANRM București.

2. Etapa de exploatare a obiectivului

Flux proces tehnologic

Regimul de lucru va fi de 8 ore/zi x 5 zile pe săptămână,  cca. 235 zile pe an, dar activitatea va fi funcție de cerere, prin urmare va fi discontinuă. De regulă, producția de vârf în acest domeniu se înregistrează în perioada de vara.

Personalul care va deservi Cariera de nisip Peștera va fi format din 8-10 angajati, dupa cum urmeaza:

- 1 șef de exploatare, 2 conducatori  auto, 3 mașiniști utilaje, 1 gestionar-cantaragiu, 1 lăcătuș-sudor;

- 1 geolog cu program part time;

- Personal auxiliar: 2 paznici.

- În vederea realizării etapei de funcționare a proiectului, pentru pregătirea exploatării vor avea loc lucrări de pregătire a fiecarei trepte de exploatare, conform cu permisul de exploatare obținut, care vor consta din:

- lucrari de bornare a perimetrului de exploatare temporar,

- lucrari de decopertare,

- semitranșee de pregătire,

- lucrări de haldare exterioară,

- lucrari de exploatare a resursei minerale.

Lucrări de bornare a perimetrului de exploatare

Bornarea perimetrului de exploatare se va realiza conform Legii Minelor nr. 85/2006, iar activitatea de exploatare se va desfășura strict in perimetrul delimitat de borne conform cu avizele de exploatare anuale obținute de la ANRM București.

Lucrările de decopertare

Avându-se în vedere ca stratul de copertă este foarte subțire, asa cum a rezultat din Studiul de evaluare a rezervelor de roci din perimetrul Peștera de Sud, coperta se va îndepărta fie cu excavatorul, fie prin împingere cu buldozerul către marginea perimetrului bornat, pe platforma creată pe pilierul de siguranță. Lucrările de decopertare (sol vegetal/loess) nu vor fi precedate de lucrări de defrișare deoarece pe terenul studiat nu sunt pomi și nu există vegetație forestieră. Sterilul decopertat va fi stocat temporar pe halda de steril prevăzută pe amplasament și va fi reutilizat în totalitate în lucrarile de refacere a mediului aferente fiecarei trepte de exploatare.

În cea mai mare parte a versantului vestic, dealul este pietros. În afloriment, apar capete de strat al calcarelor sarmațiene, iar în carieră este deschis un orizont de nisipuri cenomaniene, care fac obiectul principal al  viitoarei  exploatări și a stratului de calcar industrial și de construcții.

Semitranșee de pregătire

În vederea sistematizării corespunzătoare a carierei, lucrările de pregătire vor începe în zona superioara a perimetrului de exploatare. După execuția unei trepte se va trece la activitatea de exploatare propriu-zisă de pe treapta respectivă. În condițiile morfologice de versant ale zăcământului de calcar, lucrarile de pregătire vor avea profil de semitranșee de deschidere care vor asigura accesul la nivelul treptei de nisip. Metoda de exploatare va fi în trepte descendente, datorită faptului că metoda asigură protecția solului și subsolului.

Prima semitranşee de pregătire va fi realizată la cota +48 m şi va avea dimensiuni de 5-8 m  pentru a se asigura spaţiul necesar de manevră al utilajelor de încărcare şi pentru transportul materialului. Treapta II, cea de nisip aflata la cota +38 m, va fi pregătita pentru exploatareea concomitentă și pentru  anii următori.

Pe parcursul lucrărilor de exploatare au loc lucrări de taluzare, lucrari de creare si lărgire a bermelor, lucrări de exploatare  a rezervei minerale și de haldare a materialului steril.

Lucrări de taluzare a fronturilor

Unghiul de taluz recomandat prin Studiul de evaluare rezerve geologice din Cariera de nisip Peștera de Sud este de 70°. Pentru menținerea unui unghi de taluz de 70°, frontul va fi coptuit și taluzat ori de căte ori va fi nevoie.

Lucrări de creare și lărgire a bermelor

Lucrările de creare și lărgire a bermelor sunt strict necesare pentru menținerea parametrilor bermelor de lucru, prevăzute de normele de protecția muncii, (lățimea bermei se va stabili pe baza razei de acțiune a utilajului de încărcare, gabaritul longitudinal al mijlocului de transport, lățimea drumului de acces la care se va adăuga o zonă de siguranță de 3 m.

Lucrările de exploatare  vor consta din:

- Lucrări de decopertare sol vegetal și roci sterile

- Solul vegetal și rocile sterile din copertă se transportă la cele două halde;

- Halda de sol vegetal - amplasată ca haldă exterioară

- Halda de steril – amplasată ca haldă exterioară.

- Derocare steril – mecanizat cu buldozerul/excavatorul;

- Derocare util – prin perforare cu fitil detonant, piconare și taiere prin utilizarea de dispozitive moderne

- Încărcare copertă și util – cu excavatorul/încărcătorul frontal;

- Transport copertă și util – cu mijloace auto din dotarea proiectului.

În funcție de structura masivului, de caracteristicile fizico-mecanice ale rocii și natura rocii, a fost stabilită metoda de exploatare în trepte descendente proiectate pentru perioada 2022-2027, cu haldare exterioara. Pe baza acestor criterii, metoda de exploatare se încadrează în grupa C, metoda C.2, și anume Metoda de exploatare cu transportul rocilor sterile la halde exterioare. Exploatarea se va realiza strict în perimetrul delimitat de borne și conform cu condițiile Avizelor anuale de exploatare emise de ANRM.

Pentru operațiunile de derocare a calcarului se va utiliza metoda de perforare cu fitil detonant, piconare și taiere prin utilizarea de dispozitive moderne, astfel încăt să fie evitată derocarea cu explozibili.

Exploatarea nisipului se va face prin excavare cu excavator, materialul excavat fiind încărcat direct în autobasculante.Transportul materialului util din carieră se realizează cu autobasculate din dotare de capacitate 20-30 to.

Pentru activitatea desfășurată în perimetrul de exploatare temporar propus de 1,5 ha, din suprafața totală a proiectului de 1,76 ha, nu se vor monta instalații industriale. SC Extract Agregat Consult Srl va utiliza în perimetrul de exploatare doar utilajele specifice menționate mai-sus, precum: excavator, încărcător frontal, autobasculante pentru transportul materialului exploatat.

Dotările sunt următoarele:

    - Un perforator actionat electric;

    - Excavator cu o greutate intre 18-22 to cu o capacitate a cupei de 1,2 m3 dotat cu motor diesel  de 94-120 KW;

    - Încărcător frontal  cu o cupă de 3,0-3,5 mc echipat cu motor diesel cu o putere de 124 kW.

    - 2 Autobasculante cu capacitate de  20-30 to.

Lucrări de haldare exterioară a materialului steril

Coperta nu prezintă la suprafață strat consistent de sol vegetal, iar sterilul, așa cum a rezultat din calculul rezervei exploatabile, a fost estimat limitat cantitativ. Astfel, nu sunt preconizate lucrări ample de decopertare. Acolo unde totuşi acest strat există, este îndepărtat selectiv şi folosit la reconstrucția ecologica. Pentru limitarea suprafeţelor afectate de activitatea minieră, haldarea sterilului se va face temporar pe amplasamente situate în imediata vecinătate a perimetrului de exploatare, un amplasament pentru sol vegetal(halda de sol vegetal) şi un amplasament pentru roci sterile amestecate cu sol vegetal(halda de steril). Lucrările de descopertare, acolo unde este cazul, se vor executa în paralel cu lucrările de exploatare, dar decalată faţă de acestea cu o fâşie–două de exploatare. Lucrările de decopertare se execută în avans faţă de lucrările de exploatare şi includ îndepărtarea copertei şi depozitarea selectivă a acesteia. Sterilul depozitat temporar la marginea treptei va fi repus în loc la finalul exploatării, acestea considerându-se parte din lucrarile de refacere a mediului.

Atât sterilul rezultat din copertă cât şi sterilul rezultat din pierderile de extractie, va fi utilizat in întregime pentru lucrările de reconstrucţie ecologică a zonelor afectate de exploatare. Volumul fizic de material rezultat în copertă, pierderi tehnologice și de exploatare este de cca.15.000 to. Deşeul rezultat din intercalaţiile sterile va fi utilizat în întregime la lucrările de refacere a mediului. Solul fertil decopertat va fi de asemenea folosit la lucrările de refacere a mediului fiind depus la suprafață cu rol de strat vegetal.

Pentru realizarea proiectului substanțele utilizate și manipulate și cantitățile folosite nu intră sub incidența Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase. Motorina nu se stochează pe amplasament și nu sunt prevăzute capacități de depozitare.

În faza de exploatare, bilanțul de materiale estimat pentru primul an de funcționare este următorul:

Bilant de materii prime și utilități pentru primul an de funcționare

| Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Destinație | Mod de depozitare | Clasificare, Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Extras geologic | Materii prime calcar și nisip | Max. 25.000 | mc/an | Se încarcă în mijloace de transport și se transportă pe drumurile de acces existente . Se utilizează în construcții. | Nu se depozitează | Nu este periculos Minerale naturale: calcar decorativ și nisip |
| Fitil detonant | Fitil detonant | 10 | Cutii/an | Derocare | Nu se depoziteaza | Exploziv ușor |
| Motorina | Combustibil | 3600 | litri/luna | Functionare utilaje(excavator, încărcător frontal), autobasculante Alimentarea se face din stații distributii carburanți. | Nu se stocheaza | Inflamabil Periculos pentru mediu |
| Uleiuri minerale | Lubrifianți | 480 | litri/an | Functionare utilaje (excavator, încărcător frontal) | Recipienti de 20 litri | Nu este periculos |
| Energie electrica | Energie electrică | 800 | KWh/an | Iluminat pe timp de noapte | Panouri fotovoltaice-grup electrogen | Nu e cazul |
| Apa | Apa | Este funcție de regimul meteo | m3/an | Stropire drumuri de exploatare | Bazin de colectare ape pluviale. Cubitainer 1 mc. | Nu este periculos |
| Apa potabila | Apa potabila | Cca. 5,2 | m3/an | Consum salariati | Recipienti de plastic | Nu este periculos |

3.Etapa de dezafectare a obiectivului

La finalizarea proiectului, titularul va întocmi Proiectul de închidere a exploatării carierei de nisip și Planul de refacere a mediului, documente care se vor elabora conform cerințelor legale aplicabile:

- Ordin Nr. 243/2019 din 6 iunie 2019, pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Raportului privind execuţia lucrărilor de închidere, ecologizare şi/sau monitorizare postînchidere

- ORDIN Nr. 254/2019 din 1 iulie 2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului.

Conform Planului de reface al mediului  aprobat și a Proiectului tehnic de închidere, la terminarea activităţii se vor efectua lucrări de închidere ale obiectivului, în vederea revenirii la condiţiile de mediu iniţiale, care vor consta în:

- evacuarea utilajelor şi echipamentelor;

- evacuarea deşeurilor de pe amplasament

- taluzarea versanţilor haldei de steril, pentru asigurarea unei stabilităţi de durată;

- corectarea taluzelor carierei şi acoperirea cu sol vegetal a treptelor haldei;

- stabilizarea solului depus pe berme prin creșterea naturală a vegetației specifice solului indigen.

Prin execuţia acestor lucrări se urmăreşte atât ecologizarea terenului utilizat pe perioada derulării proiectului, redarea terenului pentru o utilizare ulterioară, cât și armonizarea amplasamentului proiectului în cadrul peisajului natural din zonă.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Conform Certificatului de urbanism nr. 4 din 26.04.2022, emis de Primaria comunei Pestera,  folosirea actuala a terenului este cea de teren neproductiv, iar destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate, este cea de terenuri aflate in extravilan.

Analiza alternativelor

- Alternative realizabile

Pentru analiza alternativelor referitoare la proiectul “ Deschidere, exploatare Cariera de nisip Peștera”- Județul Constanța s-au luat în considerare următoarele aspecte:

a. Alegerea amplasamentului și utilizarea terenului

b. Tehnologie de exploatare a resursei minerale aplicată, tehnici recomandate BREF(Best References Documents) din domeniu Considerații tehnice relevante pentru aplicabilitate

c. Performanța mediului și date operaționale, beneficii de mediu

d. Aspecte economice

e. Efecte cross-media

f. Siguranță și eficiență operațională

g. Forța motrice pentru implementare

a. Alegerea amplasamentului și utilizarea terenului

- Terenul la nivelul căruia se propune amplasarea proiectului de exploatare imobilul Parcela NB 610/1/1, a fost inventariat în cadastrul funciar în extravilanul Comunei Peștera, ca folosință teren neproductiv conform Certificatului de Urbanism nr. 04 din 26.04.2022 emis de Primăria Comunei Peștera. Asupra terenului nu este instituit un regim urbanistic special conform PUG și PUZ.

- Pentru alegerea amplasamentului privind perimetrul de exploatare, un factor important în alegere, este reprezentat de raportul de decopertă (mc decopertă/mc zăcământ) .

Cu ocazia realizării studiului de “Evaluare a rezervelor de roci utile din perimetrul Peștera Sud”, de către Geomathics One Srl -București, s-au stabilit datele de intrare referitoare la zăzământ:

  - Topografie,

  - Profilul litologic

  - Calitatea

  - Raportul de decopertă

  - S-a stabilit că loessul este considerat coperta care urmează să fie înlăturată, iar rocile utile sunt calcarul și nisipul.

Astfel, a rezultat:

  - coeficientul de decopertă= 0,04 (4%)

  - coeficientul de rocă utilă = 0,96 (96%),

Acest coeficient este foarte bun în cazul rocilor utile.

- Alegerea amplasamentului din punct de vedere al execuției unor lucrari suplimentare pentru pregătirea primetrului de exploatare minieră :

- Nu vor fi necesare lucrări de defrișare și nu vor fi necesare lucrări de demolare ceea ce face ca din punct de vedere al mediului impactul să fie minim. În zonă terenul are o stabilitate foarte bună.

- Alternative de amplasare a lucrărilor de haldare, cerințe BAT

BAT 6. Pentru a preveni generarea de deșeuri solide extractive, BAT constă în utilizarea uneia sau a unei combinații de tehnici, selectate corespunzător:

- b- Plasarea materialelor extractive care, în principiu, se califică drept subproduse/produse înapoi în golurile de excavare

- c- Utilizarea de materiale extractive care în principiu se califică drept produse secundare/produse la lucrari de reabilitare în interiorul sitului , la închiderea proiectului .

Pentru amplasamentul proiectului vor fi prevăzute 2 halde una de steril și una de sol vegetal, care se vor amplasa pe terenul aferent proiectului, în afara perimetrului de exploatare, în zona “A” identificată prin studiul de Evaluare a rezervelor de roci utile din perimetrul Peștera Sud, unde configurația terenului nu permite activitatea de exploatare, în partea de NE a carierei. Atât sterilul, cât și solul vegetal sunt materiale inerte, nepericuloase, iar cele doua halde se vor amplasa ca halde exterioare, pe suprafețe diferite, în partea nord-estică a carierei pe suprafețe separate.

- Proiectul nu intră sub incidența art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, proiectul nefiind amplasat în arii naturale proejate sau în vecinătatea acestora.

b. Considerații tehnice relevante pentru aplicabilitate. Alternative privind tehnologii de exploatare a resursei minerale aplicate, tehnici recomandate BAT. Alternative privind închiderea carierei de nisip

Prin metoda de exploatare la zi a resursei minerale se înțelege ordinea stabilită în timp și spațiu de execuție a lucrărilor de decopertare, de pregătire și extragere a substanței minerale utile care asigura exploatarea rațională a zăcământului, în cazul Carierei Peștera, nisip în principal și calcar.

Proiectul are stabilite lucrările pentru fiecare fază:

- faza de organizare de șantier

- faza operațională a proiectului

- faza de închidere și post-închidere a proiectului.

- Pentru faza de organizare de șantier s-a ales alternativa cu lucrări minime, amenajarea unei suprafețe impermeabilizate cu argilă de 30 m2, la cota +49 m pentru amplasarea  celor doua containere și execuția unui drum de acces de cca. 1 km care să asigure legătura între drumul de exploatare existent și carieră. Nu sunt prevazute lucrări de betonare sau asfaltare ci doar lucrări de impermeabilizate cu argilă.

- Pentru faza operațională a proiectului a fost aleasă metoda exploatării descendente în trepte, cu înălțimea treptei de 5-8 m și lățimea bernelor finale de 5 m. Înclinarea maximă a taluzelor va fi condiționată de unghiul de frecare internă al diverselor categorii de roci care se întâlnesc în coloana stratigrafică. Pentru loess și calcar a fost luat în considerare un unghi de 70°, iar pentru nisipurile cenomaniene un unghi de 40°. Cariera Peștera este una de mici dimensiuni și se preconizează ca vor fi 2 trepte de exploatare.

Activitatea de extracție a nisipului și calcarului se va desfășura pe o perioadă de 5 ani conform contractului de închiriere nr. 9103 din 28.12.2026 încheiat cu CL Peștera, în baza permiselor de exploatare emise anual de ANRM.

Pentru operațiunile de derocare a calcarului se va utiliza metoda de perforare cu fitil detonant, piconare și taiere prin utilizarea de dispozitive moderne, astfel încăt să fie evitată derocarea cu explozibili.

Utilizarea de explozibili pentru activitatea de derocare este o metoda generatoare de vibrații și zgomot și este in general aplicabilă carierelor de dimensiuni mari , unde utilul este repezentat de roci dure. Cariera Peștera este o carieră mică, unde resursa minerala care se va exploata va fi în principal nisipul cenomanian.

- Pentru faza de închidere și post-închidere a proiectului lucrările de închidere se vor stabili pe baza unui proiect de închidere  și a unui Plan de refacere a mediului care vor respecta cerințele legale aplicabile Ordinul Nr.243/2019 din 6 iunie 2019, pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Raportului privind execuţia lucrărilor de închidere, ecologizare şi/sau monitorizare postînchidere și Ordinul  Nr. 254/2019 din 1 iulie 2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului.

Conform cu HG 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, art.32 –“Când deşeurile extractive provenite din extracţia de suprafaţă sau subterană sunt puse la loc în golurile de excavare în vederea reabilitării ori reconstrucţiei acestora, operatorul ia măsurile corespunzătoare pentru:

a) asigurarea stabilităţii deşeurilor extractive, conform art. 35, mutatis mutandi;

b) prevenirea poluării solului, apei de suprafaţă şi subterane, conform art. 44, 46 şi 48, mutatis mutandi;

c) asigurarea monitorizării deşeurilor extractive şi a golurilor de excavare, conform art. 41 şi 42, mutatis mutandi”.

2. Solutii analizate si adoptate

Activitatile noi care apar sunt in legatura directa cu proiectul si asigura functionarea acestuia.

Solutiile propuse pentru realizarea obiectivului nu vor genera modificari in sistemele de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica la nivelul localitatii.   Detalii privind alternativele cu privire la alternativele tehnologice/ tehnice:

In ceea ce priveste amenajarile propuse pe teren, s-au ales solutii constructive uzuale pentru proiecte de acest tip.

Nu sunt disponibile alternative tehnologice importante (care sa genereze impact diferit cuantificabil asupra calitatii factorilor de mediu din zona de influenta).

3. Alternativa „0”

In cazul alternative „zero” nu s-au identificat evolutii importante ale zonei, nici in sens pozitiv, nici in sens negativ.

Principalele forme de impact social asociate adoptarii alternativei "zero" sunt:

- pierderea oportunitatilor privind dezvoltarea economica a localitatii;

- pierderea unui numar de locuri de munca pe plan local.

| Factor de mediu | Aspecte identificate | Evolutia probabila in cazul alternativei “0” |
| --- | --- | --- |
| Apa | Zona studiata nu prezinta retele hidroedilitare. Cea mai apropiata apa de suprafata este CDMN. In zona nu exista puturi forate pentru alimentare cu apa. | Se va mentine tendinta actuala. Nu se preconizeaza imbunatatiri sau regrese in calitatea apelor fata de situatia prezenta in cazul neimplementarii proiectului |
| Aer | Eroziunea naturala a terenurilor cu antrenarea de pulberi in atmosfera (pe tot spectrul dimensional). Trafic auto, naval, cariere, depozit ecologic de deseuri. | Mentinerea presiunii asupra calitatii aerului urmare a surselor mentionate. Se va mentine tendinta actuala in evolutia calitatii aerului, asa cum a fost identificata in lucrarile publice privind starea factorilor de mediu. |
| Sol/subsol | Teren neproductiv. | Se va mentine situatia actuala. |
| Biodiversitate | Amplasament in afara zonelor protejate. | Se va mentine situatia actuala. |
| Asezari umane, mediul social si economic, sanatatea populatiei | Avand in vedere amplasarea terenului, la distanta fata de localitate, dezvoltarea economica este relativ redusa, iar perspectivele in acest sens de asemenea reduse. Dezvoltarea unor activitati economice intr-o zona cu potential particular (resursa minerala) este o oportunitate ce poate fi exploatata in mod judicios, asigurand si locuri de munca pentru populatie, venituri suplimentare la bugetul local. | Se va mentine situatia actuala, fara modificari in ceea ce priveste dezvoltarea economica a zonei in relatie cu acest teren sau modificari cunatificabile in starea de sanatate a populatiei la nivelul localitatii. |

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile Bref aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Legii 278/2013, cu modificari si completari,  privind Emisiile  Industriale.

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala – nu se aplica.

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Compatibilitatea cu  obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000 – amplasamentul este in afara ariilor de interes comunitar.

Impactul cumulat:Nu este cazul

Matricea impactului proiectului asupra mediului

| Factor de mediu | Impact |
| --- | --- |
| AER | Minor |
| APA de SUPRAFATA si APA SUBTERANA | Făra impact |
| SOL | Minor |
| TERENURI | Minor |
| POPULATIE si SANATATE UMANA | Minor |
| BUNURI MATERIALE si PATRIMONIU CULTURAL | Făra impact |
| BIODIVERSITATE | Minor |
| Clima si Schimbări climatice | Proiectul nu este vulnerabil la schimbari climatice iar activitatea nu este generatoare de emisii majore de GES. |

În această secțiune a fost analizat impactul potențial al proiectului de Deschidere, exploatare Cariera de nisip Peștera din Județul Constanța, pentru fiecare componentă de mediu ce ar putea fi afectată de prezența acestuia, concluzia rezultată fiind aceea că proiectul prezintă impact minor pentru componentele AER, SOL, TERENURI, BIODIVERSITATE, POPULAȚIE și SĂNĂTATE  UMANĂ, nu prezintă impact pentru APĂ , BUNURI MATERIALE și PATRIMONIU CULTURAL și nu prezintă vilnerabilitate fată de SCHIMBĂRILE CLIMATICE.

De asemenea pe amplasamentul proiectului nu se stochează și nu se manipulează substanțe periculoase astfel că amplasamentul nu intră sub incidența Legii nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

- Proiectul nu produce modificări ale reliefului manifestate prin degradarea peisajului şi strămutări ale gospodăriilor;

- Proiectul nu implică ocuparea unor mari suprafeţe de teren pentru activitatea de exploatare, haldare, depozitare a substanţelor minerale utile, instalaţii industriale, căi de acces etc., suprafeţe ce ar deveni astfel total inutilizabile în alte scopuri, pentru o perioadă lungă de timp;

- Proiectul nu produce degradarea terenului, prin deplasări pe verticală şi orizontală ale suprafeţei şi alunecarea haldelor şi iazurilor de decantare, cu provocarea unor grave accidente;

- Proiectul nu produce impurificarea apelor curgătoare de la suprafaţă şi a apelor freatice potabile;

- Prezentța proiectului nu se așteaptî să producă un dezechilibru hidrodinamic al apelor subterane;

- Proiectul nu are influenţe negative asupra atmosferei, florei şi faunei din zona analizată ;

- Proiectul nu produce poluarea chimică a solului, care poate afecta pentru mulţi ani proprietăţile fertile ale acestuia;

- Proiectul nu desfășoară activități care să conducă la niveluri mari de zgomot, vibraţii şi radiaţii care să producă o puternică acţiune nefavorabilă pentru mediul înconjurător.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Concluzia evaluarii impactului asupra mediului este ca realizarea investitiei are un impact in limite admisibile asupra factorilor de mediu, totusi trebuie avute in vedere anumite masuri mai ales in ceea ce privesc managementul deseurilor, protectia factorului de mediu – aer, astfel incat sa se asigure prevenirea, diminuarea sau chiar eliminarea potentialelor efecte negative asupra mediului.

Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora:

APA

Titularul proiectului va efectua nivelarea suprafețelor din pantă pe care este depus materialul, pentru a se asigura scurgerea apelor din precipitații.

La baza treptelor definitive se vor executa șanțuri de colectare a apelor din precipitații

La baza carierei se va executa un canal de drenaj prevăzut cu un bazin de decantare pentru separarea particulelor de rocă. Apa colectată și decantată se va putea reutiliza pentru umectarea drumurilor de acces din zona proiectului.

Haldele de sol vegetal și de steril vor fi amplasate pe suprafețe diferite, având o pantă ușoară către estul carierei pentru facilitarea scurgerii apelor provenite din precipitații.

Se va asigura colectarea şi evacuarea apelor de pe versanţi, pentru evitarea inundarii carierei şi asigurarea stabilităţii haldelor, luându-se în considerare debitele maxime posibile.

AER

Stropirea cu apă a căilor de acces și în incinta carierei pe conditii meteo de vânt și secetă îndelungate

Perforarea sau taierea cu lama diamantata se va executa cu umectare locală pentru a se limita emisiile de pulberi

Utilizarea de mijloace de transport și utilaje tehnologice cu emisii reduse, performante și realizarea inspecțiilor tehnice periodice la timp conform normelor specifice în vigoare

Imlementarea unui management al deșeurilor adecvat

Monitorizarea calității aerului conform cu program de monitorizare stabilit

Stropirea cu apă a căilor de acces și în incinta carierei pe conditii meteo de vânt și secetă îndelungate

Perforarea sau taierea cu lama diamantata se va executa cu umectare locală pentru a se limita emisiile de pulberi

Utilizarea de mijloace de transport și utilaje tehnologice cu emisii reduse, performante și realizarea inspecțiilor tehnice periodice la timp conform normelor specifice în vigoare

Imlementarea unui management al deșeurilor adecvat

Monitorizarea calității aerului conform cu program de monitorizare stabilit

SOL SI SUBSOL

Întreținerea și verificarea echipamentelor și utilajelor din dotare și efectuarea inspecțiilor tehnice numai în unități autorizate de service

Colectarea selectivă a deșeurilor și predarea acestora serviciului de salubritate al Comunei Peștera, pe bază de contract

Se va obține anual Avizul/Permisul de exploatare de la ANRM

Frontul de lucru se va desfășura strict în perimetrul delimitat de borne

Se vor respecta condiţiile de exploatare ce sunt stabilite prin toate avizele/ autorizațiile, acordul de mediu şi din permisul de exploatare, se vor respecta normele specifice privind exploatarea substanţelor minerale utile şi se vor evidenţia într-un registru cantităţile extrase zilnic.

Geometria carierei trebuie să respecte unghiul de taluz şi înălţimea treptelor de lucru, mărimea bermelor de siguranţă și unghiul general al treptelor de lucru

Adâncimea limită de exploatare va fi astfel stabilită încât să asigure extragerea maximă a rezervelor, evitându-se imobilizarea în berme, taluze, pilieri, etc, a unor rezerve a căror recuperare ulterioară poate deveni dificilă sau neeconomică

Respectarea zonele de haldare și de depozitare a sterilului, acestea făcându-se în afara rezervelor, evitându-se imobilizarea rezervelor care pot forma obiectul exploatării;

Se va intocmi Planul de refacere mediu încă din faza operațională și va fi actualizat pe tot parcursul proiectului

BIODIVERSITATEA

  - gestionarea corespunzatoare a deseurilor generate de activitatea de constructie; nu se vor realiza depozite neorganizate (se evita atragerea pasarilor);

- desfasurarea activitatii  se va realiza fara deteriorarea terenurilor adiacente;

- decopertarea solului vegetal de pe amplasament, chiar daca acesta este prezent in strat subtire, pentru reutilizare la faza de reconstructie ecologica, astfel incat sa se favorizeze inierbarea rapida a terenului

- se va opta pentru adaos de sol vegetal din alte surse in situatia in care solul decopertat de pe amplasament nu este suficient sau nu se poate recupera datorita dispunerii in strat subtire, neuniform.

- suplimentarea cu sol vegetal, dupa caz, pentru refacerea terenului la finalul exploatarii se va realiza din zone imediat invecinate obiectivului astfel incat sa se dezvolte vegetatia specifica zonei

PEISAJ

  - se va avea in vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrarilor si asigurarea unui ritm corespunzator  a lucrarilor executate, astfel incat sa se minimizeze timpul necesar, in acord cu activitatile ce se desfasoara in zona.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

Activitatea in cadrul zonei perimetrului proiectului se va desfășura numai în timpul zilei, în intervalul orar stabili 8:00 – 18:00

Respectarea monitorizării calității factorilor de mediu conform program de monitorizare stabilit

DESEURI

Coperta rezultată din lucrările de pregatire a perimetrului de exploatare se va depozita în halda de sol vegetal și halda de steril, amplasate în incinta proiectului și în exteriorul perimetrului de exploatare. Cele doua halde vor fi amplasate pe suprafețe diferite, având fiecare o suprafață de 500 m2. Haldele sunt realizate cu depozitarea deșeului inert într-o singură treaptă și sunt prevăzute cu taluz.

Materialul geologic rezultat din decopertare cu ocazia lucrărilor pregătitoare a fiecărei trepte de exploatare, care se va depozita în halda de sol vegetal și în halda de steril, va fi reutilizat integral în lucrările de refacere a mediului, în etapa de închidere a proiectului.

Conform cu cerințele HG 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, titularul proiectului va elabora un Plan de gestionare a deşeurilor extractive pentru reducerea, tratarea, valorificarea şi eliminarea acestora, având în vedere principiul dezvoltării durabile..

Monitorizarea managementului deșeurilor conform program de monitorizare stabilit

Deseurile generate in perioada de constructie sunt dependente de sistemele constructive utilizate si de modul de gestionare a lucrarilor. Pentru toate deseurile generate se va realiza sortarea la locul de producere si depozitarea temporara in incinta organizarii de santier.

| Denumirea deseului | Starea fizica (Solid - S, Lichid - L, Semisolid - SS) | Codul deseului | Sursa | Cantitati | Management |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | S | 17 05 04 | Lucrari de amenajare | Cantitatile vor depinde de conformatia terenului in zona de amplasare a organizarii de santier | Eliminare in depozit deseuri inerte |
| Deseuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | Activitatile personalului angajat in perioada implementarii proiectului | Cca. 0,5-1 mc/zi | Eliminare prin depozitare in depozit de deseuri |
| Deseuri de hartie/carton | S | 20 01 01 | Activitatile personalului ce va deservi organizarea de santier | Nu se pot estima la aceasta faza | Valorificare prin unitati specializate |

Printre masurile cu caracter general ce trebuie adoptate in vederea asigurarii unui management corect al deserilor produse in perioada executarii lucrarilor de amenajare, se numara urmatoarele:

-	evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

-	alegerea variantelor de reutilizare si  reciclare a deseurilor rezultate, ca prima optiune de gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

-	se vor respecta prevederile si procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

-	se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

-	se va institui evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu H.G. 856/2002, evidentiindu-se atat cantitatile de deseuri rezultate, cat si modul de gestionare a acestora.

Măsuri în timpul exploatarii si efectul implementarii proiectului:

APA

- achiziţionarea de material absorbant si intervenţia promptă în caz de producere a unor  poluări accidentale cu produse petroliere; pregatirea si utilizarea rapida a substantelor absorbante, instruirea personalului in acest sens, in special pentru zonele de lucru cu risc marit (de exemplu, in zona pompei de alimentare cu combustibil);

- se interzice efectuarea pe amplasament a intretinerii si reparatiilor curente la utilaje; acestea se vor efectua in unitati autorizate;

- intretinerea corespunzatoare a utilajelor si echipamentelor;

- canalele si rigolele de protectie si colectare ape pluviale de la depozite de steril si drumuri tehnologice se vor intretine in permanenta conform prevederilor din proiectul tehnic.

AER

  - umectarea periodica a drumurilor tehnologice si a materialului ce urmeaza fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera; utilizarea de combustibili cu continut redus de sulf, conform prevederilor legislative in vigoare.

SOL SI SUBSOL

- instituirea unui sistem eficent de gestionare a deseurilor produse, astfel incat sa se evite antrenarea agentilor poluanti si infiltrarea acestora in sol/subsol in perioadele ploioase;

- respectarea unghiului de taluz pentru fronturile de extractie in jurul valorii de 45⁰-60⁰.

- intretinerea santurilor de scurgere aferente exploatarii si asigurarea unghiului de scurgere naturala pentru eliminarea baltirilor

- depozitarea separata a solului vegetal decopertat de pe amplasament astfel incat sa poata fi utilizat la refacerea amplasamentului

BIODIVERSITATEA

  - gestionarea corespunzatoare a deseurilor generate de activitatea de constructie; nu se vor realiza depozite neorganizate (se evita atragerea pasarilor);

- desfasurarea activitatii  se va realiza fara deteriorarea terenurilor adiacente;

- decopertarea solului vegetal de pe amplasament, chiar daca acesta este prezent in strat subtire, pentru reutilizare la faza de reconstructie ecologica, astfel incat sa se favorizeze inierbarea rapida a terenului

- se va opa pentru adaos de sol vegetal din alte surse in situatia in care solul decopertat de pe amplasament nu este suficient sau nu se poate recupera datorita dispunerii in strat subtire, neuniform.

- suplimentarea cu sol vegetal, dupa caz, pentru refacerea terenului la finalul exploatarii se va realiza din zone imediat invecinate obiectivului astfel incat sa se dezvolte vegetatia specifica zonei

- inceperea lucrarilor de amenjare si exploatare se va realiza in afara intervalului martie-iulie, astfel incat sa nu se afecteze eventuale exemplare cuibaritoare la nivelul zonei.

- Pentru stabilizarea taluzurilor se recomanda plantarea speciei Eleagnus angustifolia sau amestec ale speciilor lemnoase caracteristice zonei: Crataegus sp, Lycim sp., Rosa canina.

PEISAJ

- Se vor utiliza utilaje, autovehicule, instalatii cu aspect conform, salubre, astfel incat sa nu se suplimenteze nivelul de intruziune oricum existent in cazul amplasarii oricarei amenajari noi in mediu.

- Reamenajarea cadrului natural se va realiza pe masura dezvoltarii exploatarii, conform Proiectului tehnic intocmit in acest scop. Din punct de vedere al peisajului, se recomanda efectuarea lucrarilor de refacere a zonelor exploatate pe masura incheierii unei faze extragere a resursei, pentru reducerea efectelor asupra peisajului si reintegrarea suprafetelor afectate in cadrul natural, precum si semnalizarea corespunzatoare a obiectivului.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

- Din punct de vedere al sanatatii publice, se poate aprecia ca realizarea investitiei propuse si functionarea ulterioara a obiectivului nu va induce modificari in starea de sanatate si confort a populatiei.

Nu sunt necesare masuri pentru protejarea patromoniului cultural.

ZGOMOT SI VIBRATII

Se recomanda folosirea de utilaje moderne, bine intretinute, care sa nu produca zgomote peste cele normale asociate prin cartea tehnica a utilajului.

Nu este accesibila optiunea de reducere a zgomotului prin carcasarea sursei de zgomot, tinand cont ca este vorba in principal de utilaje si autovehicule si activitatea consta in exploatare unei resurse naturale.

DESEURI

In perioada de functionare se estimeaza generarea urmatoarelor tipuri de deseuri:

| Denumirea deseului | Starea fizica (Solid - S, Lichid - L, Semisolid - SS) | Codul deseului | Cantitati anuale estimate (to) | Sursa | Management |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | cca. 700 | Personal intretinere, exploatare | Stocate temporar in recipienti, in incinta obiectivului, pana la preluarea de catre operatori autorizati |
| Hartie si carton | S | 20 01 01 | cca. 0,5 | Activitate birouri |  |
| Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | S | 15 02 02* | in functie de necesitate | Interventie in caz de poluare cu produs petrolier |  |
| Deseuri de la excavarea minereurilor nemetalifere | s | 01 01 02 | 20 000 t sterile (10500 mc argile) | Steril rezultat dupa excavarea rocii | Depozitare temporara sub forma a 2 halde |
| Deseuri din pietris si roci sparte | s | 01 04 08 | Nu se pot estima in aceasta faza | In urma prelucrarii prin concasare – sortare a calcarului | Depozitare temporara si ulterior plasare in golul de excavatie |

Deseurile se vor depozita in spatii special amenajate in incinta obiectivului, pe categorii, urmand sa fie valorificate sau eliminate, dupa caz, prin firme autorizate. Se va promova colectarea selectiva a deseurilor pe amplasament.

Pe amplasament se va amenaja spatiu dedicat pentru amplasarea containerelor ce colecteaza deseuri de la mai multe locuri de munca.

Printre masurile cu caracter general ce trebuie adoptate in vederea asigurarii unui management corect al deserilor produse in perioada executarii lucrarilor de amenajare, se numara urmatoarele:

  - evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

  - alegerea variantelor de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate, ca prima optiune de gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

  - se vor respecta prevederile si procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

  - se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

  - se va institui evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu H.G. 856/2002, evidentiindu-se atat cantitatile de deseuri rezultate, cat si modul de gestionare a acestora.

Beneficiarul are obligatia respectarii legislatiei specifice in domeniul transportului si  gestionarii deseurilor, in toate fazele de implementare a proiectului, si anume:

  - OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari;

  - H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, in conformitate cu Catalogul European al Deseurilor; Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziie 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului; Ord. MMGA 95/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor de preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri;

  - HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

Conform Legii minelor nr. 85/18.03.2003, cu modificarile si completarilor ulterioare şi a Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, în perioada de derulare a activităţii de exploatare şi până la încetarea acesteia, beneficiarul are obligaţia de a executa lucrări de conservare, dezafectare şi închidere a exploatării, care, în final, să asigure reconstrucţia ecologică a zonei.

Principalele lucrari de inchidere si refacere a mediului sunt urmatoarele:

Dupa finalizarea perioadei de exploatare a obiectivului urmeaza etapa de dezafectare, care va fi data de durata de exploatare a carierei, etapa care prevede ca masuri de ordin general:

-	evacuarea tuturor deseurilor de pe amplasament si predarea lor catre unitati autorizate in vederea eliminarii sau valorificarii, dupa caz; igienizarea sistemelor de stocarea a deseurilor utilizate in cadrul obiectivului;

-	asigurarea securitatii obiectivului;

-	pentru aducerea amplasamentului la starea initiala, se va proceda la indepartarea containerelor, rezervoarelor si a toaletelor ecologice;

-	ecologizarea intregului amplasament dupa finalizarea dezafectarii.

In urma dezafectarii, pentru deseurile rezultate  se vor adopta masuri de valorificare si/sau eliminare prin agenti economici autorizati pentru astfel de activitati, cu respectarea prevederilor legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor.

Lucrarile de dezafectare se vor face in conditii de protectie pentru calitatea factorilor de mediu, dupa caz in baza actului de reglementare care stabileste obligatiile de mediu la incetarea unei activitati, conform prevederilor OUG 195/2005, aprobata de Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Masuri de  reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice:

Impactul asupra climei este nesemnificativ. Nu prezinta un factor de risc pentru implementarea si functionarea acestui tip de proiect

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice

- operatorii economici generatori de deseuri iau masuri pentru:

- a) reducerea volumului deseurilor generate, in special al deseurilor care nu pot fi pregatite pentru reutilizare sau reciclare;

- b) reducerea generarii de deseuri in cadrul proceselor legate de constructii si desfiintari, luind in considerare cele mai bune tehnici disponibile;

- conform prevederilor O.U.G. nr. 92/2021, clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza potrivit:

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit.(a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

- Anexei nr. 4.

- Producatotrii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia de a se asigura ca deseurile sunt pregatite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare, in conformitate cu prevederile art. 4 si art. 21 din O.U.G. nr. 92/2021;

- Producatorii si detinatorii de deseuri, personae juridice, sunt obligati cumulativ sa clasifice si sa codifice deseurile generate din activitate in lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1) sub doua coduri diferite in functie de posibila prezenta a unor caracteristici periculoase – codurile marcate cu asterisc, incadrarea ca deseu nepericulos se realizeaza de catre producatorii si detinatorii de astfel de deseuri numai in baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante solicitate de catre autoritatea de protectie a mediului;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii de ordin tehnic care reies din  raportul privind impactul asupra mediului

- valorificarea/eliminarea deşeurilor de construcţii se va face prin firme specializate şi autorizate.

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul presedintelui ANRM, al ministrului MMSC si ministrul Economiei nr. 202/2881/2348/2013, cu modificari si completari;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006, cu modificari si completari;

- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei.

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare:

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- pentru inchiderea carierei se va realiza un proiect tehnic de refacere a mediului conform Ord. presedintelui ANRM, al ministrului MMSC si ministrul Economiei nr. 202/2881/2348/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;

- gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediul, in special:

* fara a genera riscuri de contaminare pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

* fara a crea discomfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

* fara a afecta negative peisajul sau zonele de interes special.

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară.

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a

terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului.

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de Analiza Tehnica (CAT) din data de : 03.08.2022 - etapa de incadrare,  10.05.2023 - etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala de emitere a acordului de mediu.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare locale ( Cuget Liber):  depunerea solicitării acordului de mediu -09-10.07.2022,  etapa de incadrare -02.09.2022, depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice – 04.04.2023 si 12.04.2023( anunt rectificare), anunţ public privind emiterea acordului de mediu – ……………….;

-Raportul la studiul de impact asupra mediului a fost elaborat de:

Ing. Luminita Zamfirescu, elaborator inregistrat la ASOCIATIA ROMANA DE MEDIU ( Certificat de Atestare Seria RGX nr. 154/10.03.2022),

Ing. Ligia Milea, elaborator inregistrat la ASOCIATIA ROMANA DE MEDIU ( Certificat de Atestare Seria RGX nr. 251/07.06.2022),

GERA SRL – Dr. Geolog Glicherie Caraivan

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica din data de 04.05.2023; pe toata perioada derularii procedurii nu s-au primit propuneri/observaţii justificate din partea publicului referitoare la proiect.

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica.

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

- In timpul executiei:

-calitatea aerului :

- la limita amplasamentului, semestrial - conform STAS nr. 12.574/1987: pulberi totale in suspensie: media de scurta durata (30 minute) – 0,5 mg/mc; conform STAS nr. 12.574/1987, pulberile sedimentabile: 17 g/mp/lună;

- la N de limita perimetrului proiectului: anual – cf. Lg. 104/2011 : PM10, NO2, SO2, CO ; -din RIM - pg. 86

-date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier - anual ;

- -zgomot : la solicitarea autoritatilor de mediu,  la limita amplasamentului;  sau    ca in DEI    buletin de analiză pentru zgomot (la limita amplasamentului), conform  SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației – frecvența trimestrial.

-deseuri : raportul semestrial  privind monitorizarea deseurilor generate in timpul lucrarilor de constructie va contine: tipurile si cantitatile de deseuri rezultate din activitate, destinatia finala a acestora;  se vor prezenta contractele incheiate cu unitati autorizate pentru preluarea fiecarui tip de deseu in vederea tratarii/eliminarii/reciclarii(conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor);

- mentionam ca monitorizarea in timpul constructiei trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de constructie ;

- raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi inaintat catre APM Constanta.

- In timpul exploatarii :

- calitatea aerului: analiza semestriala pentru pulberi sedimentabile, cu prelevare continua de 30 zile si  pulberi in suspensie – conform STAS 12574/1987 si la N de limita perimetrului proiectului: anual – cf. Lg. 104/2011 : PM10, NO2, SO2, CO ; -din RIM - pg. 86

număr de utilaje active pe șantier în perioada de raportare, cantități de combustibil utilizate ;

- zgomot : măsurători semestriale  si la orice solicitare a autoritatii de mediu,  la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor, se va respecta nivelul  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

- deseuri : raportul semestrial privind monitorizarea deseurilor generate in timpul lucrarilor, conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, care va contine: tipurile de deseuri, cantitatile rezultate din activitate, destinatia finala a acestora.

- In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- raportarea lucrarilor efectuate pentru refacerea mediului, conform Planului de Refacerea Mediului si  a proiectului Tehnic pentru Refacerea Mediului.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu a conţinut:

Solicitare privind obtinerea acordului de mediu, Certificat de Urbanism emis de Primaria comunei Pestera, Memoriu de prezentare, Anunţ public privind depunerea solicitării acordului de mediu,   Anunţ public privind decizia etapei de incadrare, Decizia etapei de incadrare, Indrumar emis de A.P.M. Constanta transmis titularului privind problemele de mediu care trebuie analizate in raportul privind impactul asupra mediului, Raport la studiul de impact asupra mediului,  Anunţ public pentru depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice, Decizia finala  pentru emiterea acordului de mediu, Anunţ public privind emiterea acordului de mediu,  Planuri de amplasament si plan de incadrare in zona, Dovada achitarii tarife si taxa: OP– 100 lei (OP 1/10.06.2022)/ 400 lei(OP 5/08.07.2022)/1000/lei(OP 6/14.09.2022)/2000 lei.

Avize, acte emise de alte autorităţi:

- Certificat de urbanism nr. 4/ 26.04.2022, emis de Primaria comunei Pestera.

- Adresa nr. 10041 din 25.06.2022 emisă de Agenția Națională de Resurse Minerale(ANRM) prin care se confirmă ca pe terenul propus pentru proiect nu există alte activități miniere concesionate prin licență/permis de exploatare sau date în administrare prin licență;

- Adresa nr. 1609/18.05.2022, către Muzeul Național de Istorie și Arheologie prin care se precizează ca în zonă nu sunt cunoscute situri arheologice sau monumente istorice;

- Adresa nr. 2943 RP/04.05.2022 emisă de APM Constanța referitoare la Încadrarea Perimetrului Peștera față de rezervații naturale prin care se confirmă ca terenul nu se află în interiorul sau în vecinatatea ariilor naturale protejate de interes comunitar.

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                              ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                         Lavinia  Monica  ZECA

###### Intocmit,

Consilier Simona SIMA

Nota: redactat in 3 (trei) exemplare.

# Footnotes

Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Management of Waste from Extractive Industries-2018