TEPES-VODA FARM PROJECT S.R.L. MEMORIU DE PREZENTARE

„EXTINDERE CAPACITATE FERMA PRIN CONSTRUIREA A DOUA ADAPOSTURI”

# I. Denumirea proiectului

„EXTINDERE CAPACITATE FERMA PRIN CONSTRUIREA A DOUA ADAPOSTURI”

II. Titular

| Numele: | TEPES-VODA FARM PROJECT S.R.L. |
| --- | --- |
| Sediul: | Mun. Constanta, bulevardul Mamaia, nr. 158, birou 3-1, et.1, jud. Constanta |
| Nr. de înregistrare ORC | J13/1308/03.05.2017 |
| Cod unic de înregistrare: | 37497554 |
| Telefon / Fax: | 0723.304.785 |
| Adresa de email: | shaperamihai@yahoo.com |
| Activitatea principala: | Cod CAEN 0142 – Cresterea altor bovine |
| Activitate propusa prin proiect: | Cod CAEN 0145 – Cresterea ovinelor si caprinelor |
| Reprezentant legal: | Sapera Mihai |
| Funcţie: | Administrator |
| Domiciliu: | municipiul Constanta, judeţul Constanta, strada Pescarilor, nr. 35E, bl FZ14, et 3, ap.12. |

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- Rezumatul proiectului

Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investiții, in suprafața de 40.496,00 mp este situat in intravilanul comunei Silistea, localitatea Tepes Voda, nr. cad. 102031, jud. Constanta si este detinut in proprietate de catre TEPES-VODA FARM PROJECT S.R.L. in baza Contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1489 din data de 17.05.2017.

Vecinatatile amplasamentului sunt:

    - pe latura de nord	- Ferma 7 Zootehnie, Lot1;

    - pe latura de sud 		- Drum exploatare;

    - pe latura de est 		- Drum exploatare;

    - pe latura de vest 	- nr. cad. 101991.

Conform Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, capitolul 1, articolul 11, distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si ferme de ovine, sunt de minim 100,00 m.

    - Nord: sat Galbiori	– 3.250,00m

    - Sud: sat Dorobantu 	– 6.240,00m

    - Vest: sat Tepes Voda	– 1.950,00m

    - Est: sat Mireasa		– 7.250,00m

Accesul principal pe amplasament se face de pe latura de est, din Drum exploatare.

In prezent, pe teren sunt in executie investitiile „Infiintare ferma de ingrasare taurasi” si „Extindere capacitate ferma zootehnica”.

Obiectul general al proiectului consta in extinderea investitiilor in executie „Infiintare ferma de ingrasare taurasi” si „Extindere capacitate ferma zootehnica” prin construirea a doua adaposturi ovine, realizarea unei platforme de dejectii, lucrari pentru platforma carosabila.

In conformitate cu Anexa 6 la Ghidul solicitantului pentru Submasura 4.1 Investitii in exploatatii agricole, „Calculator capacitate de stocare pentru gunoi de grajd”, rezulta ca dejectiile provenite de la obiectul Adapost ovine 2 si Adapost ovine 3 propuse, se pot depozita in cadrul obiectului <Platforma de dejectii 2> propus prin proiect si in cadrul obiectului <Platforma de dejectii> in curs de executie pe amplasament. Aceastea au suprafata, respectiv volumul necesar stocarii dejectiilor.

De asemenea pentru respectarea cerintelor sanitar-veterinare si a biosecuritatii fermei, pentru accesul in incinta va fi folosit Filtrul sanitar si Bazinul dezinfectant roti auto propus prin proiectele aflat in executie, mai sus mentionat.

Astfel, se propun urmatoarele:

- lucrari de constructii si instalatii, respectiv:

- lucrari de constructii pentru Adapost ovine 2 si Adapost ovine 3;

- lucrari de constructii pentru Platforma de dejectii 2;

- lucrari pentru platforma carosabila;

- asigurarea cu utilitatile necesare functionarii investitiei;

- achizitionarea echipamentelor tehnologice corespunzatoare fluxurilor tehnologice proiectate, respectiv:

- dotari zootehnice pentru obiectele „Adapost ovine 2” si „Adapost ovine 3”, de exemplu (fronturi de furajare cu tub reglabil, cu stalpi din teava, bara superioara fixa si bara inferioara reglabila in inaltime; poarta cu tub reglabil, inchidere cu zavor; poarta cu tevi rotunde verticale divizori pentru boxe; imprejmuiri din tevi rotunde cu stalpi de sistinere; adapatoare)

- dotarea cu utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii;

- incarcator multifunctional

- echipamente pentru producerea energiei regenerabile pentru autoconsum.

- Sistem fotovoltaic off-grid, de exemplu (panouri fotovoltaice, structua de montaj pentru acoperis inclinat, baterii solare, invertoare, regulatoare de incarcare, cablaje)

- Justificarea necesitatii proiectului

Zootehnia are un potenţial enorm pentru îmbunătăţirea securităţii alimentare şi reducerea sărăciei în zonele rurale, iar creşterea productivităţii în acest sector depinde de eforturile de dezvoltare durabilă a agriculturii. În România, la fel ca întregul sector agricol, creşterea animalelor, prezintă probleme structurale grave datorate fragmentării excesive a proprietăţii, productivităţii scăzute dar şi autoconsumului ridicat în ferme. Nivel producţiei animaliere este scăzut, ca efect al reducerii accentuate şi constante a efectivelor de animale, a performanţelor slabe precum şi a lipsei de competitivitate.

În contextul asigurării unor producţii animaliere care să răspundă cerinţelor interne de consum şi al unor disponibilităţi pentru export, creşterea animalelor în România, vizează în egală măsură existenţa unor efective numeric corespunzătoare şi o structură de rasă cu o valoare genetică ridicată.

Diversitatea producţiilor pe care le realizează, consumul redus de energie şi natura furajelor pe care le consumă, conferă creşterii şi exploatării ovinelor caracterul unei activităţi durabile şi de perspectivă.

Creşterea oilor în ţara noastră are tradiţie de secole. Această specie valorifică cel mai bine păşunile şi fîneţele, din care o bună parte se află în zona de munte. Acesta este motivul alături de producţia diversificată, care face din creşterea ovinelor o ramură foarte importantă a zootehniei, avînd o tradiţie atît de veche. Ovinele reprezintă o specie de animale domestice cu mari flexibilităţi biologice, tehnice şi economice. Capacitatea ovinelor este de a utiliza eficient resursele furajere sărace de pe terenurile accidentate, posibilitatea integrării lor în forme şi sisteme diferite de creştere, contribuind la fondul produselor animaliere (carne, lapte, lână, piei şi pielicele).

Multitudinea produselor ovicole, faptul că ovinele consumă mari cantităţi de furaje de origine vegetală, creşterea ovinelor nu face concurenţă omului, ca, de exemplu, păsările şi porcinele care consumă multe concentrate, conferă creşterii ovinelor caracterul unei activităţi rentabile, durabile şi de certă perspectivă. Conform datelor FAO, creşterea ovinelor, pe plan mondial, s-a dezvoltat mai puţin prin creşterea numerică a efectivelor şi mai mult prin sporirea producţiilor pe cap de oaie exploatată, atât în ţările dezvoltate din punct de vedere economic, în special în cele din Uniunea Europeană, cât şi în ţările în curs de dezvoltare.

Principalele particularităţi morfologice, economice şi productive sunt următoarele:

- ca animale rumegătoare au un aparat digestiv care permite o mai bună valorificare a furajelor grosiere şi a reziduurilor fitotehnice cu conţinut sporit de celuloză, precum şi substanţe azotate de origine neproteică.

- datorită dezvoltării bune a învelişului pilos au rezistenţă sporită la condiţiile aspre de climă, fapt ce nu necesită investiţii mari pentru construcţia adăposturilor, comparativ cu porcinele, păsările domestice.

- tineretul ovin are o capacitate sporită de creştere în primele luni de viaţă, ceea ce permite creşterea intensivă şi producerea cărnii cu consum minim de furaje la o unitate de spor zilnic în greutate, obţinerea cărnii cu conţinut mic de grăsimi, recomandată ca produs alimentar dietetic.

- după tipul morfo-productiv, ovinele, comparativ cu alte specii de animale de fermă, asigură producerea celei mai mari diversităţi de produse alimentare şi materie primă. Ele se caracterizează ca animale producătoare de lână, carne, lapte, piei şi pielicele, blănuri şi seu (grăsime alimentară).

Având in vedere aspectele prezentate anterior, se poate concluziona ca realizarea proiectului va însemna pentru societatea Tepes-Voda Farm Project SRL valorificarea unui întreg sir de oportunități de ordin economic si social, cu efecte favorabile in dezvoltarea economiei locale (vor fi stimulați furnizorii locali de input-uri, servicii, etc.), precum si in creșterea veniturilor la bugetul local.

- Valoarea investitiei

Valoarea investitiei ~ 2.800.000 euro

- Perioada de implementare propusa

Perioada de implementare: 3 ani

- Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente).

A se vedea punctul XII. Anexe - piese desenate

- Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

|  | SITUATIA EXISTENTA | SITUATIA PROPUSA PRIN PROIECT AFLAT IN EXECUTIE „INFIINTARE FERMA DE INGRASARE TAURASI” | SITUATIA PROPUSA PRIN PROIECT AFLAT IN EXECUTIE „EXTINDERE CAPACITATE FERMA ZOOTEHNICA” | SITUATIA PROPUSA PRIN PROIECT | SITUATIA IN URMA REALIZARII INVESTITIEI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S teren | 40.496,00mp |
| Sc = Sd | 2.123,00 mp | 3.944,81 mp | 2.444,36 mp | 5.088,38 mp | 13.600,55 mp |
| POT | 5,24% | 14,98% | 21,01% | - | 33,58% |
| CUT | 0,05 | 0,15 | 0,21 | - | 0.33 |
| Platforme tehnologice | - | 1.245,77 mp | 560,68 mp | 327,12 mp | 2.133,57 mp |
| Platforma carosabila | - | 2.371,54 mp | 1.769,00 mp | 2.823,48 mp | 6.964,02 mp |
| Alei pietonale | - | 40,13 mp | 128,00 mp | - | 168,13 mp |
| Imprejmuire | - | 1.272,00 m | 600,00 m | - | 1.872,00 m |

Principalele obiecte propuse sunt:

| Obiect | Caracteristicile principale ale constructiilor |
| --- | --- |
| Adapost ovine 2 | Dimensiuni maxime 25,25 m x 100,76 m Constructie rectangulara, formata din 20 travee cu lungimi de 5,00 m, doua deschideri de 9,75 m si o deschidere de 5,50 m. Regimul de inaltime proiectat este parter. Sc = Sd = 2.544,19 mp Su = 2.435,97 mp H max = +8,45 m (fata de cota +0,00) H min = +4,00 m (fata de cota +0,00) Cota +0,00 +0,00 m fata de cota terenului amenajat (CTA) |
| Adapost ovine 3 | Dimensiuni maxime 25,25 m x 100,76 m Constructie rectangulara, formata din 20 travee cu lungimi de 5,00 m, doua deschideri de 9,75 m si o deschidere de 5,50 m. Regimul de inaltime proiectat este parter. Sc = Sd = 2.544,19 mp Su = 2.435,97 mp H max = +8,45 m (fata de cota +0,00) H min = +4,00 m (fata de cota +0,00) Cota +0,00 +0,00 m fata de cota terenului amenajat (CTA) |
| Platforma de dejectii 2 | Dimensiuni maxime 16,75 m x 19,53 m Constructie rectangulara, formata din 1 compartiment de depozitare dejectii. Regimul de inaltime proiectat este parter. S platforma = 327,12 mp Su = 302,72 mp V = 908,16 mc H max = +3,00 m (fata de cota +0,00) |
| Platforma carosabila | S =2.823,48 mp |
| Retele exterioare |  |
| Retea de alimentare cu apa Retea de canalizare Bazin vidanjabil prefabricat Retea de alimentare cu energie electrica Panouri fotovoltaice |  |

| Denumire | Propus |
| --- | --- |
|  | Suprafaţa construita | Suprafaţa desfășurată |
| 1 | Adapost ovine 2 | 2.544,19 mp | 2.544,19 mp |
| Denumire | Propus |
|  | Suprafaţa construita | Suprafaţa desfășurată |
| 2 | Adapost ovine 3 | 2.544,19 mp | 2.544,19 mp |

Pe amplasamentul investitiei se vor realiza doua constructii cu functiunea de Adapost ovine 2 si Adapost ovine 3, având dimensiunile maxime 25,25 m x 100,76 m.

Adapostul de ovine este o constructie rectangulara, dimensionata conform cerintelor fluxului tehnologic specific, in scopul asigurarii conditiilor de crestere al ovinelor.

Adapostul pentru cresterea ovinelor este prevazut cu zona de furajare, fronturi de furajare, porti si imprejmuiri despartitoare boxe (zona de odihna si crestere), instalatie de adapare.

Regimul de inaltime este parter.

| Suprafata construita | 2.544,19 mp |
| --- | --- |
| Suprafata desfasurata | 2.544,19 mp |
| Suprafata utila | 2.435,97 mp |
| Inaltime maxima Inaltime minima | +8,45 m (fata de cota +0,00) +4,00 m (fata de cota + 0,00) |
| Cota +0,00 | +0,00 m fata de cota terenului amenajat (CTA) |

Structura functionala pentru adapostul de ovine este:

| Alee de furajare | 530,37 mp |
| --- | --- |
| Box de ingrasare | 1.905,60 mp |

- Structura constructiva:

- Fundatiile structurii sunt fundatii izolate sub stalpi, alcatuite din cuzinet din beton armat si bloc din beton simplu

Materialele prevăzute:

- beton de clasa C8/ 10 pentru egalizare;

- beton de clasa C20/ 25;

- armaturi din otel PC52/ Bst500S;

- tipul de ciment: CEM II/ A–S 32.5R;

- Suprastructura este o structura in cadre alcatuita din stalpi metalici si grinzi principale dotate cu elemente de contravantuiri de perete, respectiv pane din otel. Perimetral se va realiza un parapet din beton armat.

Materialele prevazute:

- otel laminat tip S355J2;

- beton de clasa C25/ 30;

- armaturi din otel PC52/ Bst500S;

- tipul de ciment: CEM II/ A–S 32.5R

- Inchideri si compartimentari

Sunt prevazute a se executa astfel: un parapet din beton armat cu inaltimea de 2,00 m; la partea superioara a peretului inchiderile vor fi realizate din panouri sandwich; suprafetele laterale ale adapostului ramanand deschise pentru admisia aerului. Pentru protectia deschiderilor necesare admisiei se vor monta ferestre cu cadru din aluminiu si lamele din policarbonat.

Invelitoarea va fi din panouri pentru invelitori, de tip sandwich. Pentru a obtine o ventilare naturala se vor amplasa in coama acoperisului deschideri de evacuare a aerului, acoperite cu placi de culoare deschisa din policarbonat.

Materialele prevazute:

- Panouri sandwich pentru pereti exteriori;

- Panouri din policarbonat;

- panouri pentru invelitoare tip sandwich;

- placi policarbonat;

- confectii metalice pentru montarea si protejarea panourilor tip sandwich;

- jgheaburi si burlane din tabla protejata anticoroziv;

- Finisaje:

Finisaje interioare: vor fi realizate:

- pardoseli din beton elicopterizat pe zona de furajare;

Materialele prevazute:

- beton elicopterizat;

Finisaje exterioare: Tamplărie cu rame si toc din otel zincat cu panouri sandwich prevopsite.

Materialele prevazute:

- Tamplărie cu rame si toc din otel zincat cu panouri sandwich prevopsite;

- Instalatii:

Toate instalatiile aferente procesului tehnologic de crestere a ovinelor pentru aceasta zona vor fi achizitionate de la furnizorul de tehnologie selectat in urma procedurii de atribuire. Pentru buna functionare a echipamentelor tehnologice au fost prevazute instalatii de alimentare cu apa si energie electrica.

| Denumire | Propus |
| --- | --- |
|  | Suprafaţa |
| 3 | Platforma de dejectii 2 | 327,12 mp |

Platforma gunoi de dejectii asigura colectarea si depozitarea pe o perioada de 6 luni a gunoiului de grajd provenite din obiectul <Adapost ovine 2> si <Adapost ovine 3>.

Platforma, dimensiuni maxime 16,75m x 19,53m, cu suprafata utila de 302,72 mp, este construita din beton, cu pardoseala hidroizolata, iar pentru a preveni scurgerile accidentale s-a proiectat o rampa cu lungimea de 3,50 m si panta de 3%. Au fost prevazute canale de scurgere.

Regimul de inaltime proiectat este parter.

| Suprafata | 327,12 mp |
| --- | --- |
| Suprafata utila | 302,72 mp |
| Volum | 908,16 mc |
| Inaltime maxima | +3,00 m (fata de cota +0,00) |

În vederea respectarii conditiilor de bune practici agricole pentru gestionarea gunoiului de grajd a fost calculata capacitatea de stocare aferenta gunoiului de grajd în conformitate cu documentul „Cerințe minime privind depozitare gunoi de grajd” - Anexa 6 la Ghidul Solicitantului pentru Submăsura 4.1„Investiţii în exploataţii agricole”.

| Miel de 3,5 luni sau cârlan - Anexa_6_-_Calculator_capacitate_de_stocare_pentru_gunoi_de_grajd |
| --- |
| Categoria de animal | Sistem de întreţinere | Numar animale | Aşternut [kg/animal/ zi] | Tipul de gunoi | Producţia de gunoi, inclusiv aşternutul [kg/animal/zi] | Capacitatea de stocare [m3/animal/luna] | Campie - zile depozitare | Capacitatea minima de stocare pentru zona de campie( m3) |
| Miel de 3,5 luni sau cârlan | Aşternut | 3287.67 | 0,3 | Bălegar | 1,5 | 0,050 | 145 | 794,52 |
| TOTAL capacitate de stocare în m cubi (înălțimea recomandată este între 1 și 2 m, însă grămezile de gunoi de grajd se pot înălța și la 3 m, dacă ferma dispune de un utilaj cu care să efectueaze această operațiune (de exemplu, un încărcător frontal). Capacitatea de stocare a fost dimensionata pentru efectivul de ovine propus prin prezentul proiect. In dimensionarea numarului de animale s-a utilizat formula de calcul pentru efectivul mediu de ovine, astfel: 4.000 capete/serie x 100 (zile)/365 zile = 1095,89 capete Efectivul mediu anul de ovine este de 3287.67 capete (1095,89 capete x 3 serii). |

Structura functionala a platformei de dejectii este:

| Compartiment dejectii | 302,72 mp |
| --- | --- |

A. Structura constructiva:

- Fundatiile structurii sunt fundatii continue tip radier general din beton armat, pozat pe un strat din beton de egalizare.

Materialele prevazute:

- beton de clasa C8/10 pentru egalizare;

- beton armat clasa C20/25;

- armaturi din otel PC52/ Bst500S;

- tipul de ciment: CEM II/A–S  32.5R

- Structura  este o structura alcatuita din platforma hidroizolata si din pereti de beton armat hidroizolati, cu inaltimea de 1,80m.

Materialele prevazute:

- beton de clasa C8/10 pentru egalizare;

- beton armat clasa C20/25;

- armaturi din otel PC52/ Bst500S;

- tipul de ciment: CEM II/A–S  32.5R;

- Închiderile si compartimentarile sunt din pereti din beton armat, cu inaltimea de 3,00m.

Materialele prevazute:

- beton de clasa C8/10 pentru egalizare;

- beton armat clasa C20/25;

- armaturi din otel PC52/ Bst500S;

- tipul de ciment: CEM II/A–S  32.5R;

- Finisaje: Nu sunt prevazute finisaje

| Denumire | Propus |
| --- | --- |
|  | Suprafaţa |
| 4 | Platforma carosabila | 2.823,48 mp |

Structura constructiva

Structura rutiera propusa pentru platformele carosabile din beton este:

- strat de beton de ciment rutier BcR

- strat de piatra sparta

- strat de balast

- strat de nisip

Pentru realizarea acestora, se propun urmatoarele operatii tehnologice:

- sapatura/umplutura pana la cota de fundare ;

- realizare strat de nisip;

- realizare strat de balast;

- realizare strat de piatra sparta;

- montare borduri 20x25 cm ;

- realizare strat din beton de ciment rutier BcR.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- Profilul şi capacităţile de producţie;

Nu e cazul.

- Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul.

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, în functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Fluxul tehnologic aferent Fermei cuprinde urmatoarele etape:

- pregatirea adapostului

- preluarea si receptia ovinelor

- receptia si stocarea ovinelor

- hranirea (furajarea) ovinelor

- evacuarea dejectiilor din adapost;

- stocarea gunoiului de grajd pana la administrarea in câmp ca ingrasamant organic;

- livrarea ovinelor

Pregatirea adapostului

Pregătirea adăpostului constă în curăţarea mecanică, dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea adăpostului. La populare se aplică principiul „populării şi depopulării totale”. Perioada necesara pentru pregatirea adapostului intre ciclurile de crestere este de aproximativ 21 zile.

Preluarea si receptia ovinelor

Preluarea si recepția animalelor pentru ingrasare se va face din ferme specializate pentru tineret ovin, gospodăriile populației si din târguri si oboare. Transportul animalelor in ferma se realizeaza cu ajutorul mijloacelor de transport specializate, respectiv autoutilitara transport animale proprie sau cu mijloacele de transport proprii ale vanzatorilor.

Baza biologica o reprezintă rasele de carne autohtone cu aptitudini foarte bune de ingrasare care se remarca prin adaptabilitate la diferite condiții climaterice, dezvoltare corporala mare, precocitate in procesul de ingrasare, capacitate buna de valorificare a hranei si nu in ultimul rând prin calitatea carcasei.

Tineretul ovin supus ingrasarii in regim intensiv realizează sporuri medii de cca.300 gr./zi. Randamentul la taiere pentru tineretul mascul ingrasat este de aproximativ 50%, iar calitatea carnii este foarte buna, cu insusiri organoleptice superioare.

Recepția cantitativa, cat si calitativa, se va face individual, iar afluirea animalelor se va face numai din zone atestate indemne de boli infecto-contagioase.

Vor fi acceptate pentru ingrasare doar animale perfect sănătoase, confirmate prin certificate medicale eliberate de personalul sanitar-veterinar abilitat. Conformația si dezvoltarea corporala trebuie sa fie buna, specifica rasei si sa corespunda categoriei de vârsta.

Transportul se efectuează cu vehicule rutiere special amenajate, care sa asigure protecția si confortul animalelor pe durata deplasarii, iar accesul in incinta al autovehiculelor se va face pe poarta de acces, prevăzuta cu dezinfector auto. Mijlocul de transport sosit este dirijat către adăpostul de ovine ce urmează a fi populat, unde are loc descărcarea, lotizarea si adăpostirea in stare libera.

Funcție de proveniența si distanta de transport, animalele recepționate se supun, după caz, tratamentului antistres fie in ferma de proveniența, fie la sosire in ferma de ingrasare. Cele provenite din târguri si oboare si din gospodăriile populației vor fi supuse tratamentului antistres la sosirea in ferma de ingrasare. De asemenea, animalele provenite din gospodăriile populației si târguri vor fi supuse, suplimentar, unui tratament antiparazitar.

Cazarea ovinelor

Cazarea ovinelor se face in adăpostul de ovine. Întreținerea si furajarea animalelor se face in sistem de stabulatie, in boxe colective cu capacitate de maxim 50 capete/boxa.

Boxele sunt întreținute zilnic si sunt dispuse pe doua rânduri a 20 boxe/rand. Rândurile de boxe sunt amplasate de o parte si de alta a aleii centrale de furajare.

Pe partile laterale, de-a lungul pereților longitudinali ai adăpostului, sunt prevăzute adapatorile.

Adăpostul este echipat cu instalație electrica adecvata pentru asigurarea unui iluminat corespunzător. Microclimatul din adăpost este asigurat prin ventilaţie naturală, respectiv deflectoare pe coamă, iar admisia aerului proaspăt in adăpost este facilitata de închiderile laterale. Ventilația este corespunzătoare si nu permite acumularea de gaze nocive, praf, umiditate excesiva sau creșterea incarcaturii microbiene a aerului.

La populare boxele trebuie să fie curate şi dezinfectate, iar animalele se lotizează şi li se aplică, dupa caz, tratamentul antistres si deparazitarea. De asemenea, după fiecare depopulare, boxele se curata si se dezinfectează, fiind pregătite pentru repopulare.

Lotizarea animalelor, cazarea in fiecare boxa si furajarea, se fac in funcție de varsta, rasa, greutate, stare de ingrasare si proveniența, astfel incat la livrare sa poata fi respectat principiul ,,totul plin, totul gol”. Perioada de vid sanitar intre repopulari este de aproximativ 3 saptamani.

Receptia si stocarea furajelor

Furajele vor proveni de la terti. In conformitate cu necesarul anual de furaje pentru efectivul total de ovine rezulta urmatoarele cantitati necesare asigurarii exigentelor nutritionale ale ovinelor.

| SITUATIA CANTITATILOR PENTRU NECESARUL DE FURAJARE PENTRU OVINE |
| --- |
| pentru proiectul de finantare |
| Nr crt | Specificare | Ratii furajare/zi |
|  |  | Ovine ziua 1-30 | Ovine ziua 31-70 | Ovine ziua 71-100 |
|  |  | g/cap/zi | g/cap/zi | g/cap/zi |
|  |  | 895 | 982 | 1075 |
|  |  | 625 | 682 | 750 |
|  |  | 270 | 300 | 325 |
| 1 | Paie | 270,00 | 300,00 | 325,00 |
| 2 | Nutret combinat granulat | 625,00 | 682,00 | 750,00 |
| 2.1 | Porumb boabe | 250,00 | 272,80 | 300,00 |
| 2.2 | Grau comun | 312,50 | 341,00 | 375,00 |
| 2.3 | Mazare boabe | 31,25 | 34,10 | 37,50 |
| 2.4 | Orz | 31,25 | 34,10 | 37,50 |
| TOTAL Cantitati materii prime/cap | 625,00 | 682,00 | 750,00 |

Hranirea (furajarea)

Tineretul mascul ovin va fi preluat la varsta de cca. 3 luni si greutatea medie de cca 15 kg/exemplar si va fi ingrasat in regim intensiv timp de aproximativ 100 de zile atingând greutatea corporala medie de cca 45 kg/exemplar, la un spor mediu de cca. 300g/zi, in functie de rasa si tehnologia de crestere si furajare.

Sursele principale în alimentaţia ovinelor sunt nutreturile combinate sub forma de pelet si fibra (in special paie).

Distribuirea furajelor în adăpost se face cu ajutorul unei masini specializate (remorca tehnologica), tractata, care are menirea de a amesteca furajele in funcție de rațiile stabilite şi de a le distribui prin deplasare de-a lungul culoarului de furajare, alimentand fronturile de furajare ce comunica la rândul lor cu boxele de cazare a animalelor.

Adăparea se va face prin adapatori montate de-a lungul peretilor longitudinali.

| SITUATIA CANTITATILOR PENTRU NECESARUL DE FURAJARE PENTRU OVINE |
| --- |
| PENTRU PROIECTUL DE FINANTARE AFLAT IN IMPLEMENTARE |
| Nr crt | Specificare | Ratii furajare/zi |
|  |  | Ovine ziua 1-30 | Ovine ziua 31-70 | Ovine ziua 71-100 |
|  |  | g/cap/zi | g/cap/zi | g/cap/zi |
|  |  | 895 | 982 | 1075 |
|  |  | 625 | 682 | 750 |
|  |  | 270 | 300 | 325 |
| 1 | Paie | 270,00 | 300,00 | 325,00 |
| 2 | Nutret combinat granulat | 625,00 | 682,00 | 750,00 |
| 2.1 | Porumb boabe | 250,00 | 272,80 | 300,00 |
| 2.2 | Grau comun | 312,50 | 341,00 | 375,00 |
| 2.3 | Mazare boabe | 31,25 | 34,10 | 37,50 |
| 2.4 | Orz | 31,25 | 34,10 | 37,50 |
| TOTAL Cantitati materii prime /cap | 625,00 | 682,00 | 750,00 |
| Nr crt | Specificare | Cantitate furajare total |
|  |  | Ovine ziua 1-30 | Ovine ziua 31-70 | Ovine ziua 71-100 |
|  |  | kg/an | kg/an | kg/an |
|  |  | 25.401,60 | 28.224,00 | 30.576,00 |
| 1 | Paie | 27.216,00 | 40.320,00 | 32.760,00 |
| 2 | Nutret combinat granulat | 63.000,00 | 91.660,80 | 75.600,00 |
| 2.1 | Porumb boabe | 25.200,00 | 36.664,32 | 30.240,00 |
| 2.2 | Grau comun | 31.500,00 | 45.830,40 | 37.800,00 |
| 2.3 | Mazare boabe | 3.150,00 | 4.583,04 | 3.780,00 |
| 2.4 | Orz | 3.150,00 | 4.583,04 | 3.780,00 |
| TOTAL Cantitati materii prime /cap | 63.000,00 | 91.660,80 | 75.600,00 |
| SITUATIA CANTITATILOR PENTRU NECESARUL DE FURAJARE PENTRU OVINE |
| PENTRU PROIECTUL DE FINANTARE PROPUS |
| Nr crt | Specificare | Ratii furajare/zi |
|  |  | Ovine ziua 1-30 | Ovine ziua 31-70 | Ovine ziua 71-100 |
|  |  | g/cap/zi | g/cap/zi | g/cap/zi |
|  |  | 895 | 982 | 1075 |
|  |  | 625 | 682 | 750 |
|  |  | 270 | 300 | 325 |
| 1 | Paie | 270,00 | 300,00 | 325,00 |
| 2 | Nutret combinat granulat | 625,00 | 682,00 | 750,00 |
| 2.1 | Porumb boabe | 250,00 | 272,80 | 300,00 |
| 2.2 | Grau comun | 312,50 | 341,00 | 375,00 |
| 2.3 | Mazare boabe | 31,25 | 34,10 | 37,50 |
| 2.4 | Orz | 31,25 | 34,10 | 37,50 |
| TOTAL Cantitati materii prime /cap | 625,00 | 682,00 | 750,00 |
| Nr crt | Specificare | Cantitate furajare total |
|  |  | Ovine ziua 1-30 | Ovine ziua 31-70 | Ovine ziua 71-100 |
|  |  | kg/an | kg/an | kg/an |
|  |  | 90.720,00 | 100.800,00 | 109.200,00 |
| 1 | Paie | 97.200,00 | 108.000,00 | 117.000,00 |
| 2 | Nutret combinat granulat | 225.000,00 | 245.520,00 | 270.000,00 |
| 2.1 | Porumb boabe | 90.000,00 | 98.208,00 | 108.000,00 |
| 2.2 | Grau comun | 112.500,00 | 122.760,00 | 135.000,00 |
| 2.3 | Mazare boabe | 11.250,00 | 12.276,00 | 13.500,00 |
| 2.4 | Orz | 11.250,00 | 12.276,00 | 13.500,00 |
| TOTAL Cantitati materii prime /cap | 225.000,00 | 245.520,00 | 270.000,00 |

Evacuarea gunoiului de grajd din adapost

Evacuarea gunoiului de grajd din adăpost se va face cu ajutorul incarcatorului multifunctional propus spre achizitionare prin proiect.

Stocarea gunoiului de grajd

Platforma de dejectii asigura depozitarea gunoiului de grajd rezultat in vederea fermentarii/mineralizarii. După aceasta perioada gunoiul fermentat/mineralizat poate fi administrat in teren agricol.

În vederea respectarii conditiilor de bune practici agricole pentru gestionarea gunoiului de grajd a fost calculata capacitatea de stocare aferenta gunoiului de grajd în conformitate cu documentul „Cerințe minime privind depozitare gunoi de grajd” - Anexa 6 la Ghidul Solicitantului pentru Submăsura 4.1„Investiţii în exploataţii agricole”.

| Miel de 3,5 luni sau cârlan - Anexa_6_-_Calculator_capacitate_de_stocare_pentru_gunoi_de_grajd |
| --- |
| Categoria de animal | Sistem de întreţinere | Numar animale | Aşternut [kg/animal/ zi] | Tipul de gunoi | Producţia de gunoi, inclusiv aşternutul [kg/animal/zi] | Capacitatea de stocare [m3/animal/luna] | Campie - zile depozitare | Capacitatea minima de stocare pentru zona de campie( m3) |
| Miel de 3,5 luni sau cârlan | Aşternut | 3287.67 | 0,3 | Bălegar | 1,5 | 0,050 | 145 | 794,52 |
| TOTAL capacitate de stocare în m cubi (înălțimea recomandată este între 1 și 2 m, însă grămezile de gunoi de grajd se pot înălța și la 3 m, dacă ferma dispune de un utilaj cu care să efectueaze această operațiune (de exemplu, un încărcător frontal). Capacitatea de stocare a fost dimensionata pentru efectivul de ovine propus prin prezentul proiect. In dimensionarea numarului de animale s-a utilizat formula de calcul pentru efectivul mediu de ovine, astfel: 4.000 capete/serie x 100 (zile)/365 zile = 1095,89 capete Efectivul mediu anul de ovine este de 3287.67 capete (1095,89 capete x 3 serii). |

In cadrul proiectului de investitii s-a propus o “Platforma de dejectii”- dimensiuni maxime de 16,75 m x 19,53 m si o suprafata de 327,12 mp, respectiv un volum de 908,16 mc. Prin prezentul proiect de finantare se propune achizitionarea unui incarcator multifunctional pentru manipularea gunoiului de grajd, permitand astfel inaltarea gramezilor de gunoi de grajd pana la 3 m. Platforma de dejectii asigura capacitatea minima de stocare necesara pentru intreg efectivul de ovine de carne propus prin prezentul proiect de finantare.

Livrarea ovinelor

Ovinele ajunse la starea de ingrasare si greutate optime, sunt livrate către unitățile de valorificare, respectiv abatoarele specializate in sacrificarea si valorificarea cărnii de ovine, folosind mijlocul specializat de transport animale propriu.

In vederea circulaţiei pentru abatorizare se monitorizează fiecare mijloc de transport cu privire la ferma de origine, destinaţia si traseul ce urmează a fi parcurs. Se aplica totodată procedura scrisa cu privire la documentele ce se vor elibera de DSVSA.

Astfel, se încheie ciclul de producţie si se încep pregătirile necesare pentru reluarea unui nou ciclu de producţie.

Asigurarea biosecuritatii fermei

Având in vedere faptul ca ferma este noua nu se impun condiții deosebite de carantinizare a animalelor. Totuși, dat fiind faptul ca animalele provin din surse diferite (ferme specializate pentru tineret ovin, gospodăriile populației si din târguri si oboare), se impun anumite condiții de biosecuritate si anume:

- incinta va fi delimitata cu gard;

- accesul personalului si mijloacelor de transport se va face prin locuri special amenajate prevăzute cu dezinfector;

- se va interzice intrarea persoanelor străine in zona de producție, in special a deținătorilor de animale;

- distanta intre clădiri va asigura protecția împotriva incendiilor.

Gunoiul de grajd din adapostul de ovine sunt evacuate la fiecare final de serie.

Ferma este prevăzuta cu filtru sanitar (aflat in executie) pentru personalul propriu, compus din vestiar de tip filtru si cu spatiile de birou pentru seful de ferma si personalul ce asigura asistenta veterinara.

In ferma vor fi păstrate toate evidentele zootehnice prevăzute de lege, inclusiv Registrul de tratamente, in care se vor menționa: data tratamentului, medicamentele utilizate, doza, animalul/grupa de animale tratate. Documentele respective vor fi păstrate min. 3 ani si vor fi puse la dispoziția autoritatilor pentru inspecție.

- Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Alimentarea cu apa se va realiza prin racordarea la putul forat existent pe amplasament.

In prezent amplasamentul investiției dispune de rețea de alimentare cu energie electrica. Pentru furnizarea de energie electrica se propune racordarea investiei la tabloul electric general de pe amplasament. Totodata pentru asigurarea necesarului de consum propriu prin realizarea investitiei se propune si o instalatie de producere a energiei electrice din surse regenerabile respectiv panouri fotovoltaice.

Apele uzate provenite de la golirea adapatorilor si apele uzate provenite de la „Platforma de dejectii 2” vor fi colectate si dirijate prin curgele libera in bazinul vidanjabil propus prin proiect.

Gunoiul de grajd rezultat din cele doua Adaposturi ovine va fi colectat si stocat pe obiectul <Platforma de dejectii 2> propus prin proiect.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de executie.

Cantitatea de sol fertil care va ramane fara utilitate locala se va depozita in locuri indicate de catre Primaria Comunei Silistea.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu este cazul, accesul principal pe amplasament se face de pe latura de est, din Drum exploatare.

- Resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Resursele naturale regenerabile utilizate sunt:

  - piatră, nisip, lemn – folosite in constructie – vor fi asigurate de constructor, nu vor fi exploatate de pe amplasamentul proiectului;

  - apă – resursa folosita constructie.

- Metode folosite în construcţie

Sistemele constructive vor respecta normativele si legislatia in vigoare:

- Legea 319/2006 privind protectia muncii; HGR 1425/2006

- Norme generale de protectia muncii;

- Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

- Ordin MMPS 255/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala;

- Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 – Normativ C300-1994;

Constructorul va respecta in organizarea procesului de lucru normele de protectie a muncii in vigoare in Romania ce sunt specifice domeniului de activitate.

Lucrarile de constructie vor incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si in conditiile stabilite de aceasta.

Lucrarile de constructie desfasurate nu vor avea un caracter special, constand in procese uzuale, specifice acestui tip de proiect.

Asigurarea respectarii cerintelor de calitate in constructii.

Vor fi respectate prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si prevederile.

Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor aprobat prin HG nr. 766/1997.

Siguranta la foc va fi satisfacuta prin respectarea criteriilor de performante generale existente in normele in vigoare (“Normativul de siguranta la foc a constructiilor – P 118 – 99” aprobat MLPAT cu Ordin nr. 27/N din 7 aprilie 1999).

In proiectarea obiectivului s-au luat in considerare normele cuprinse in Ordinul 381/1219/M.C. Ordin al Ministerului de Interne si a Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor.

Prin activitatea sa, obiectivul propus nu elimina noxe si substante nocive in atmosfera sau in sol. La proiectare si in exploatare se vor respecta prevederile de protectie a mediului prevazute de legislatia in vigoare pentru evitarea poluarii mediului.

Nu vor fi executate lucrari de demolare.

- Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Pe perioada executiei obiectivului se va respecta cu strictete proiectul pentru obiectivul propus cat si recomandarile specifice pentru protectia mediului. Pentru perioada de functionare si exploatare a obiectivului propus se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea producerii de factori poluanti pentru mediul inconjurator conform normelor in vigoare. Pentru etapa de refacere si utilizare post construire se vor respecta prevederile proiectului de refacere a mediului.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Proiectul reprezinta extinderea investitiilor „Infiintare ferma de ingrasare taurasi” si „Extindere capacitate ferma zootehnica” in curs de executie pe acelasi amplasament si de catre acelasi beneficiar.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

| Denumire | Propus |
| --- | --- |
|  | Suprafaţa construita | Suprafaţa desfășurată |
| 1 | Adapost ovine 2 | 2.544,19 mp | 2.544,19 mp |
| Denumire | Propus |
|  | Suprafaţa construita | Suprafaţa desfășurată |
| 2 | Adapost ovine 3 | 2.544,19 mp | 2.544,19 mp |

Pe amplasamentul investitiei se vor realiza doua constructii cu functiunea de Adapost ovine 2 si Adapost ovine 3, având dimensiunile maxime 25,25 m x 100,76 m.

Adapostul de ovine este o constructie rectangulara, dimensionata conform cerintelor fluxului tehnologic specific, in scopul asigurarii conditiilor de crestere al ovinelor.

Adapostul pentru cresterea ovinelor este prevazut cu zona de furajare, fronturi de furajare, porti si imprejmuiri despartitoare boxe (zona de odihna si crestere), instalatie de adapare.

Regimul de inaltime este parter.

| Suprafata construita | 2.544,19 mp |
| --- | --- |
| Suprafata desfasurata | 2.544,19 mp |
| Suprafata utila | 2.435,97 mp |
| Inaltime maxima Inaltime minima | +8,45 m (fata de cota +0,00) +4,00 m (fata de cota + 0,00) |
| Cota +0,00 | +0,00 m fata de cota terenului amenajat (CTA) |

Structura functionala pentru adapostul de ovine este:

| Alee de furajare | 530,37 mp |
| --- | --- |
| Box de ingrasare | 1.905,60 mp |

In vederea analizarii fezabilitatii acestei constructii s-au avut in vedere mai multe variante constructive, dintre care prezentam:

- Varianta I: are in vedere o structura cu stalpi metalici din otel laminat zincat la cald si grinzi din lemn lamelar incleiat.

Fundatiile vor fi continue din beton armat. Perimetral sunt dispuse grinzi de inchidere, pe care este asezata placa de pardoseala. Sub placa de pardoseala este prevazut un strat de rupere a capilaritatii din agregate naturale compactate;

- Varianta II: avuta in vedere, cu stalpi metalici din otel laminat zincat la cald si grinzi cu ferme metalice, pe care reazema panele ce sustin invelitoarea din panouri sandwich. Fundatiile structurii vor fi izolate sub stalpii metalici;

In urma analizei celor doua variante s-a optat pentru „Varianta II”, alegere motivata de rapiditatea in executie si de costurile mai scazute.

| Denumire | Propus |
| --- | --- |
|  | Suprafaţa |
| 3 | Platforma de dejectii 2 | 327,12 mp |

Platforma gunoi de dejectii asigura colectarea si depozitarea pe o perioada de 6 luni a gunoiului de grajd provenite din obiectul <Adapost ovine 2> si <Adapost ovine 3>.

Platforma, dimensiuni maxime 16,75m x 19,53m, cu suprafata utila de 302,72 mp, este construita din beton, cu pardoseala hidroizolata, iar pentru a preveni scurgerile accidentale s-a proiectat o rampa cu lungimea de 3,50 m si panta de 3%. Au fost prevazute canale de scurgere.

Regimul de inaltime proiectat este parter.

| Suprafata | 327,12 mp |
| --- | --- |
| Suprafata utila | 302,72 mp |
| Volum | 908,16 mc |
| Inaltime maxima | +3,00 m (fata de cota +0,00) |

Structura functionala a platformei de dejectii este:

| Compartiment dejectii | 302,72 mp |
| --- | --- |

In vederea analizarii fezabilitatii acestei constructii s-au avut in vedere mai multe variante constructive, dintre care prezentam:

- Varianta I: are in vedere o structura din beton armat monolit, turnat la fata locului;

- Varianta II: avuta in vedere, presupune o constructie din elemente prefabricate imbinate prin monolitizare;

In ambele cazuri se va realiza o platforma betonata cu pereti perimetrali din beton armat, pe un pat de balast compactat cu rol de rupere a capilaritatii. In zona centrala se prevede un canal si o basa pentru colectarea lichidelor de pe platforma.

In urma analizei celor doua variante s-a optat pentru „Varianta I”, alegere motivata de posibilitatea realizarii unei etanseizari mai bune si pentru evitarea corodarii elementelor de prindere intre panourile prefabricate, fata de varianta realizata monolit.

| Denumire | Propus |
| --- | --- |
|  | Suprafaţa |
| 4 | Platforma carosabila | 2.823,48 mp |

Platforma carosabila va avea acces din partea de est a amplasamentului.

Pentru stabilirea sistemului constructiv pentru platforma carosabila au fost studiate mai multe variante, dintre care menționam:

- Varianta I: presupune realizarea unei structuri carosabile din macadam, necesitand ca si structura constructiva: sapatura/umplutura, strat de nisip si strat de balast, montare borduri, strat superior de macadam simplu.

- Varianta II: presupune realizarea unei structuri carosabile in totalitate din beton necesitând ca si structura constructiva: sapatura/umplutura, strat de nisip, strat de balast, strat de piatra sparta, montare borduri, hârtie Kraft si strat din beton rutier.

In urma analizei celor doua variante s-a optat pentru „Varianta II”, alegere motivata de rapiditatea in executie si de rezistenta mai buna in timp.

Tinand cont de specificitatea proiectului si de locatia propusa pentru amplasarea sa, nu s-a pus problema luarii in calcul a unor alternative din punctul de vedere al amplasamentului si al desfasurarii activitatii.

- Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Proiectul nu prevede alte activitati de tipul extragerii de agregate, surse sau linii de transport a energiei sau cresterea numarului de locuinte.

Alimentarea cu apa se va realiza prin racordarea la putul forat existent pe amplasament.

In prezent amplasamentul investiției dispune de rețea de alimentare cu energie electrica. Pentru furnizarea de energie electrica se propune racordarea investiei la tabloul electric general de pe amplasament. Totodata pentru asigurarea necesarului de consum propriu prin realizarea investitiei se propune si o instalatie de producere a energiei electrice din surse regenerabile respectiv panouri fotovoltaice.

Apele uzate provenite de la golirea adapatorilor si apele uzate provenite de la „Platforma de dejectii 2” vor fi colectate si dirijate prin curgele libera in bazinul vidanjabil propus prin proiect.

Gunoiul de grajd rezultat din cele doua Adaposturi ovine va fi colectat si stocat pe obiectul <Platforma de dejectii 2> propus prin proiect.

Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

- Alte autorizatii cerute prin proiect:

Conform Certificatului de Urbanism nr. 281 din 07.01.2022, emis de Primaria Comunei Silistea, județul Constanta, pentru autorizarea lucrarilor de construire sunt necesare urmatoarele avize si acorduri:

- Avize si acorduri privind: DSP Constanta; DSVSA Constanta.

- Punctul de vedere/ actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului

- IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul. Nu sunt prevazute lucrari de demolare.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul. Nu sunt prevazute lucrari de demolare.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul, accesul pe amplasament se face de pe latura de est, din Drum exploatare.

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul. Nu sunt prevazute lucrari de demolare.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul. Nu sunt prevazute lucrari de demolare.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul. Proiectul nu cade sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul. Amplasamentul propus pentru realizarea investiției in suprafața de 40.496,00 mp este situat in intravilanul comunei Silistea, localitatea Tepes Voda, nr. cad. 102031, jud. Constanta.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind: folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia; politici de zonare și de folosire a terenului; arealele sensibile;

Folosinta actuala: teren intravilan curti constructii si arabil;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

| INVENTAR COORDONATE |
| --- |
| Sistem de proiectie: Stereo `70 |
| Pct. | X | Y |
| 24 | 334251.790 | 760600.715 |
| 23 | 334244.687 | 760591.955 |
| 22 | 334222.142 | 760564.109 |
| 21 | 334215.095 | 760555.610 |
| 37 | 334205.020 | 760543.697 |
| 36 | 334198.128 | 760535.424 |
| 35 | 334177.398 | 760510.709 |
| 34 | 334232.302 | 760463.366 |
| 33 | 334225.186 | 760455.075 |
| 32 | 334170.352 | 760502.431 |
| 31 | 334109.274 | 760442.730 |
| 30 | 334102.475 | 760435.010 |
| 29 | 334114.587 | 760424.594 |
| 28 | 334092.115 | 760398.462 |
| 27 | 334136.655 | 760359.369 |
| 26 | 334181.413 | 760320.104 |
| 13 | 334176.319 | 760314.187 |
| 14 | 334151.759 | 760285.998 |
| 15 | 334115.095 | 760312.321 |
| 16 | 334061.647 | 760351.455 |
| 17 | 334067.190 | 760377.086 |
| 18 | 334065.098 | 760378.703 |
| 19 | 334006.204 | 760429.625 |
| 20 | 333979.206 | 760452.078 |
| 1 | 334188.722 | 760683.451 |
| 2 | 334260.862 | 760621.748 |
| 25 | 334266.078 | 760617.237 |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

# Surse de poluanți si instalații pentru reținerea, evacuare si dispersia poluanților in mediu

- Protecția calitatii apelor

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

In zona de interventie, nu exista ape de suprafata, astfel incat impactul asupra acestora este inexistent.

In perioada de executie a proiectului, sursele de poluanti ai factorului de mediu apa provenite de la organizarea de santier sunt:

- posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite in cadrul organizarii de santier;

- orice evacuare de ape uzate neepurate pe sol de unde poate ajunge în apele subterane.;

In timpul desfasurarii operatiunilor in cadrul organizarii de santier este strict interzisa evacuarea apelor reziduale tehnologice pe sol.

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC ecologic care se va vidanja periodic de catre o firma specializata.

In cazul afectarii calitatii apelor prin posibile pierderi accidentale de carburanti si uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele necesare desfasurării lucrarilor de organizare de santier, pentru prevenirea acestui tip de poluari accidentale vor fi instituite o serie de masuri de prevenire si control, respectiv:

- respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

- operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate;

- dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si utilizarea acestora in caz de nevoie.

De asemenea depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, pot fi spalate de apele pluviale, putand polua solul si subsolul, implicit apele subterane, de aceea ele trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite.

In conditiile respectarii proiectelor de constructii si instalatii, in perioada exploatarii imobilului nu vor fi poluari accidentale ale apelor.

In perioada de functionare

Evacuarea apelor pluviale de pe obiectele ”Adapost ovine 2” si ”Adapost ovine 3 ” se va face gravitational prin jgheaburi si burlane la nivelul solului.

Apele pluviale de pe platforma carosabila propusa prin proiect se vor evacua la nivelul solului.

Apele uzate provenite de la golirea adapatorilor si apele uzate provenite de la „Platforma de dejectii 2” vor fi colectate si dirijate prin curgele libera in bazinul vidanjabil propus prin proiect.

Gunoiul de grajd rezultat din cele doua Adaposturi ovine va fi colectat si stocat pe obiectul <Platforma de dejectii 2> propus prin proiect.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

Nu este cazul. Nu sunt prevazute statii si instalatii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.

- Protecția aerului

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

In perioada de executie, sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice proiectului studiat sunt surse la sol, deschise (cele care implica manevrarea materialelor de constructii si prelucrarea solului) si mobile (trafic utilaje si autocamioane – emisii de poluanti si zgomot).

Toate aceste categorii de surse din etapa de constructii/montaj sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafata, liniare.

O proportie insemnata a lucrarilor include operatii care se constituie in surse de emisie a prafului. Este vorba despre operatiile aferente manevrarii pamantului, materialelor balastoase si a celorlalte materiale, precum sapaturi (excavari), umpluturi (descarcare material, imprastiere, compactare), lucrari de infrastructura.

O sursa de praf suplimentara este reprezentata de eroziunea vantului, fenomen care insoteste lucrarile de constructie, datorita existentei pentru un anumit interval de timp, a suprafetelor de teren neacoperite expuse actiunii vantului.

In timpul desfasurarii lucrarilor de constructie factorul de mediu aer va fi influentat de traficul utilajelor si mijloacelor de transport de pe santier. Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2), particule si hidrocarburi.

Particulele rezultate din gazele de esapament de la utilaje se incadreaza, in marea lor majoritate, in categoria particulelor respirabile.

Dispunerea geografica, administrativa, topografica, precum si directia dominanta a vanturilor au o contributie favorabila la atenuarea impactului emisiilor de gaze de combustie asupra zonelor afectate.

Un aspect important îl reprezintă faptul că toate materialele de constructie vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de constructie în cantitătile strict necesare şi în etapele planificate, evitandu-se astfel depozitarea prea indelungata a stocurilor de materiale pe santier si supraincarcarea santierului cu materiale.

Se estimeaza ca impactul va fi strict local şi de nivel redus.

In perioada de functionare

Sursele de emisii în aer de la activitatea analizată sunt:

- emisiile de la mijloacele de transport.

Masuri compensatorii:

  - Utilizarea de echipamente performante, verificate tehnic pentru a reduce consumul de combustibil;

  - Functionarea optima, fara pierderi, pentru a se evita producerea pulberilor;

  - Revizia periodica a mijloacelor de transport pentru a diminua noxele produse prin arderea combustibililor;

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

In perioada de executie a lucrarilor de constructii, pentru evitarea dispersiei particulelor in atmosfera, se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf, iar materialele de constructie trebuie depozitate in locuri special amenajate si ferite de actiunea vantului. In cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, acestea vor fi acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului.

Realizarea lucrarilor se va executa cu mijloace mecanice si manuale, depozitarea materialului efectuandu-se in zone special amenajate.

De asemenea, pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf in timpul transportului, materialele se vor transporta in conditii care sa asigure acest lucru prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane cu bene/containere adecvate tipului de material transportat, etc.

Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

Mijloacele de transport si utilajele vor folosi numai traseele prevazute prin proiect, suprafete amenajate, evitandu-se suprafetele nepavate, astfel incat sa se reduca pe cat posibil reantrenarea particulelor in aer.

Se vor efectua verificari periodice, conform legislatiei in domeniu, pentru utilajele si mijloacele de transport implicate in lucrarile de constructie, astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise.

In urma verificarilor periodice in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament, daca vor aparea depasiri ale indicatorilor admisi (depasiri ale limitelor aprobate prin cartile tehnice ale utilajelor), acestea vor fi oprite si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

Pentru reducerea emisiilor de gaze de eşapament se recomanda folosirea de utilaje si echipamente moderne, ce respecta standardele EURO cu privire la construcţia motoarelor noi, respectiv la sistemele pentru controlul emisiilor, tinand cont de tendinta mondiala de fabricare a unor motoare cu consum redus de carburant pe unitatea de putere si control restrictiv al emisiilor.

Este important ca in pauzele de activitate motoarele mijloacelor de transport si ale utilajelor sa fie oprite, evitandu-se functionarea nejustificata a acestora, sau manevrele nejustificate.

Avand in vedere masurile prezentate anterior, nu se estimează a fi necesare instalaţii pentru controlul emisiilor in cadrul organizarii de şantier.

In perioada de functionare

Microclimatul din adăposturi este asigurat prin ventilaţie naturală, respectiv deflectoare pe coamă, iar admisia aerului proaspat in adapost este facilitata de inchiderile laterale mobile.

Ventilatia este corespunzatoare si nu permite acumularea de gaze nocive, praf, umiditate excesiva sau cresterea incarcaturii microbiene a aerului.

Datorita echipamentelor performante propuse pentru dotarea fermei, echipamente ce includ dotari corespunzatoare pentru retinerea/minimizarea poluantilor emisi in atmosfera, impactul asupra aerului al activitatilor desfasurate pe amplasament, in timpul functionarii, este redus.

- Protecția împotriva zgomotului sau vibrațiilor

- Sursele de zgomot si de vibratiii;

Nu sunt surse generatoare de zgomot peste limitele admisibile.

In perioada de executie, principalele surse de zgomot si vibratii rezulta din exploatarea utilajelor in functiune, ce deservesc lucrarile, si de la mijloacele de transport care tranziteaza incinta.

Zgomotele si vibratiile se produc în situatii normale de exploatare a utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter temporar si nu au efecte negative asupra mediului.

Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse.

In perioada de functionare

In unitate nivelul de zgomot va respecta valoarea conform Ordinului 508/2002 al M.M.S.S.F. si Ordinului 933/2002 al M.S.

Nivelul de zgomot la limita incintei se va incadra in valoarea admisa conform normelor in vigoare (SR 2017), respectiv nivelul zgomotului este diminuat prin peretii si invelitoarea din panouri sandwich termoizolante.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor;

Nu este cazul. Atat in faza de construire cat si in faza de functionare, zgomotul si vibratiile se incadreaza in limitele normate.

- Protecția împotriva radiațiilor

- Sursele de radiatii;

Nu este cazul. Proiectul nu genereaza radiatii.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor;

Nu este cazul. Proiectul nu genereaza radiatii.

- Protecția solului si subsolului

- sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;

In perioada de executie se manifesta un impact fizic asupra solului/subsolului ce consta in lucrarile de terasamente ce urmeaza a fi efectuate (excavare, nivelare, compactare) pentru infrastructura si retelele aferente.

Impactul asupra solului/subsolului se mai poate produce si ca urmare a aparitiei unor posibile scurgeri accidentale de lubrefianti, carburanti sau substante chimice, datorita functionarii utilajelor si mijloacelor de transport folosite in cadrul organizarii de santier.

De asemenea, gospodarirea incorecta a deseurilor poate duce la poluarea solului, subsolului si apelor freatice.

Cand se realizeaza decopertarea stratului fertil si depozitarea lui partiala, se scoate din circuitul natural, o cantitate de elemente nutritive. Insa, cea mai mare parte a acestora va fi reintegrata acestui circuit, pe masura ce stratul vegetal de sol depozitat va fi utilizat la refacerea ecologica a teritoriului, inclusiv a invelisului de sol, acolo unde aceasta se va preta.

In perioada de functionare nu se estimeaza un impact asupra factorului de mediu sol/subsol, avand in vedere functiunea propusa.

Deseurile menajere si asimilabile se vor pastra in containere speciale metalice si/sau din material plastic si in saci din material plastic pana in momentul preluarii pe baza de contract de catre firme specializate in acest sens.

Sunt prevăzute cai de acces, platforme de manevra si spatii de aşteptare a mijloacelor de transport betonate.

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

In perioada de executie

Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt prezentate in continuare:

- este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale (pe sol)

- spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face exclusiv in zone special amenajate pentru astfel de operatiuni

- utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele nepavate

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosfera

- depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala

- operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate).

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale materialelor de constructii).

Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor factorul „sol” si „subsol” nu va fi afectat de poluare.

In perioada de functionare

Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt prezentate in continuare:

- spalarea mijloacelor de transport specializate va fi in sarcina transportatorilor si se va face exclusiv de catre acestia in afara amplasamentului.

- utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele nepavate

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosfera

- operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport va fi in sarcina transportatorilor si se va face exclusiv de catre acestia in afara amplasamentului, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate).

Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

- Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Investiţia propusa a se realiza de TEPES-VODA FARM PROJECT S.R.L. nu are impact semnificativ asupra arealului protejat, iar amplasamentul nu se suprapune cu nicio arie naturala protejata.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate;

Deşeurile rezultate de la lucrările de construire (moluz, pământ de la săpături, deşeuri metalice de la lucrările de montaj utilaj şi conducte etc.) se vor gestiona de către societate, conform aceloraşi principii şi metode.

Infrastructura de drumuri şi reţele cu care societatea este legată va permite preluarea fluxului de materiale şi va asigura desfăşurarea fără probleme a investiţiei. Mijloacele de transport utilizate vor fi inchise sau prevazute cu prelata.

- Protecția așezărilor umane si a altor obiective de interes public

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictive, zone de interes traditional si altele;

Activitatea desfășurata nu afectează așezările umane.

Conform Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, capitolul 1, articolul 11, distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si ferme de ovine, sunt de minim 100,00 m.

    - Nord: sat Galbiori	– 3.250,00m

    - Sud: sat Dorobantu 	– 6.240,00m

    - Vest: sat Tepes Voda	– 1.950,00m

    - Est: sat Mireasa		– 7.250,00m

In perioada de executie, impactul dat de realizarea acestui obiectiv, din punct de vedere al conditiilor de viata se poate lua in considerare ca urmare a zgomotului produs de intensificarea activitatii in zona si de desfasurarea efectiva a lucrarilor de constructii-montaj, insa nu va exista un impact semnificativ asupra populatiei ca urmare a zgomotului produs in aceasta etapa.

In perioada de functionare, prin natura proiectului, nu se va manifesta impact asupra asezarilor umane.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public;

Nu e cazul.

Conform Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, capitolul 1, articolul 11, distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si ferme de ovine, sunt de minim 100,00 m.

    - Nord: sat Galbiori	– 3.250,00m

    - Sud: sat Dorobantu 	– 6.240,00m

    - Vest: sat Tepes Voda	– 1.950,00m

    - Est: sat Mireasa		– 7.250,00m

Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/ in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea;

- Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate

In perioada de executie, majoritatea deşeurilor de construcţie vor avea un impact relativ redus asupra mediului, în condiţiile unei gestionări conforme cu cerinţele legale şi aplicării de măsuri de minimizare/eliminare a impactului.

Impactul asociat deşeurilor de construcţie se manifesta astfel:

  - impactul vizual – se disipează în ansamblul general al şantierului de construcţii;

  - impactul eventual daca depozitarea temporară a deşeurilor de construcţii nu se va face direct în recipienţi speciali sau nu este posibilă containerizarea.

In continuare sunt prezentate principalele tipuri de deşeuri ce pot fi generate din perioada de executie (inclusiv starea deseului: solid, lichid, semisolid) şi opţiunile de depozitare temporara.

| Nr. crt | Cod deşeu cf. HG 856/2002 | Denumire deşeu | Sursa de provenienţa | Cantitate prevăzută a fi generată (an) | Starea fizică | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 01 01 | Beton | Întreaga unitate | 1 mc | solida | Cifa |
| 2 | 17 04 05 | Fier şi otel | Întreaga unitate | 50 kg | solida | Containere |
| 3 | 17 04 07 | Amestecuri metalice | Întreaga unitate | 50 kg | solida | Containere |
| 4 | 17 02 01 | Deşeuri de lemn | Întreaga unitate | 0,50 t | solida | Containere |
| 5 | 17 02 03 | Materiale plastice | Întreaga unitate | 100 kg | solida | Containere |
| 6 | 15 01 01 | Ambalaje de hartie şi carton | Întreaga unitate | 50 kg | solida | Containere/saci plastic |
| 7 | 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Întreaga unitate | 50kg | solida | Containere/saci plastic |
| 8 | 15 01 07 | Ambalaje de sticla | Întreaga unitate | 50 kg | solida | Containere/saci plastic |
| 9 | 20 01 01 | Hartie/carton | Întreaga unitate | 50 kg | solida | Containere/saci plastic |
| 10 | 20 01 02 | Deseuri de sticla | Întreaga unitate | 20 kg | solida | Containere/saci plastic |
| 11 | 20 01 39 | Materiale plastice | Întreaga unitate | 50 kg | solida | Containere/saci plastic |
| 12 | 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate - deseuri menajere generate din activitatea personalului | Întreaga unitate | 50kg | solida | Containere/saci plastic |

Deşeurile rezultate din perioada de executie se stochează in containere /saci din plastic, in locuri special amenajate si sunt preluate pe baza de contract, de catre firme de prestari servicii specializate si autorizate.

In perioada de functionare

Ca urmare a activității prevazuta in proiect se estimează a rezulta următoarele tipuri si cantități de deşeuri:

| Nr. crt | Cod deşeu cf. HG 856/2002 | Denumire deşeu | Sursa de provenienţa | Cantitate prevăzută a fi generată (an) | Starea fizică | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 01 07 | Ambalaje de sticla | Întreaga unitate | 0,5 t | solida | Containere/saci plastic |
| 2 | 18 02 03 | Ambalaje uz veterinar | Proces tehnologic | 0,65 t | solida | Pubele speciale |
| 3 | 15 01 01 | Ambalaje de hartie şi carton | Întreaga unitate | 0,5 t | solida | Containere/saci plastic |
| 4 | 02 01 06 | Gunoi de grajd | 2x Adapost ovine | 794,52 mc | Balegar | Platforma de dejectii 2 |
| 5 | 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Întreaga unitate | 0,5 t | solida | Containere/saci plastic |
| 6 | 20 30 01 | Deseuri menajere si asimilabile | Întreaga unitate | 1 t | solida | Containere/saci plastic |

Deşeurile menajere si asimilabile provenite de la salariaţii societăţii, inclusiv cele rezultate din activitatea de întreţinere a curăţeniei în incinta, se stochează în pubele si saci de plastic, in locuri special amenajate si sunt preluate ritmic, pe baza de contract, de catre firme de prestari servicii specializate si autorizate.

Dezinsectia se face de catre o firma autorizata pe baza de contract.

- Programul de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri generate

Angajatii unitatii vor fi instruiti pe parcursul exploatarii pentru a reduce cantitatile de deseuri generate.

- Planul de gestionare a deseurilor;

Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerinţele Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor şi a legislaţiei speciale şi subsecvente aplicabile pentru categorii de deşeuri şi pentru operaţiunile cu deşeurile.

In perioada de executie

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare a proiectului şi de a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

Se vor contracta de catre prestator firme specializate şi autorizate pentru preluarea deşeurilor de construcţii reciclabile şi prelucrarea acestora, respectiv pentru eliminarea deşeurilor nereciclabile in depozite de deşeuri.

Substantele reziduale-fecaloide din WC-ul ecologic, se vor vidanja periodic de catre o firma specializata pe perioada executiei lucrarilor de construire.

In perioada de functionare

In perioada de functionare deseurile menajere vor fi colectate in pubele si vor fi evacuate de catre o firma de specialitate de salubritate pe baza contractului ce va fi incheiat.

Deseurile reciclabile (hartie/carton, plastic, metal, sticla) vor fi colectate selectiv, in vederea valorificarii prin agenti economici autorizati si reglementati din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

- Gospodărirea substanțelor si preparatelor chimice periculoase

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

In perioada de executie nu se vor produce substante si preparate chimice periculoase pe amplasamentul proiectului.

Operatiile de schimbare a uleiului (uleiurile uzate) pentru utilajele si mijloacele de transport din cadrul organizarii de santier se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

Alimentarea cu combustibil, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se vor face numai la societati specializate si autorizate.

In perioada de functionare nu se vor produce deseuri periculoase si nu se vor folosi substante si preparate chimice periculoase.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Nu este cazul, pe amplasamentul proiectului nu se vor produce deseuri periculoase si nu se vor folosi substante si preparate chimice periculoase, nici in perioada de construire a proiectului si nici in perioada de exploatare a acestuia.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Alimentare cu apa se va realiza din sursa proprie (put forat existent pe amplasament).

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Lucrarile se vor derula pe o perioada scurta de timp - pe perioada normata a Autorizatiei de Construire.

Zgomotul produs de utilajele agrementate de pe santier se va produce local si temporar.

Implementarea proiectului nu va avea impact negativ asupra conditiilor de viata ale locuitorilor nici in etapa de constructie si nici in cea de functionare a proiectului.

Conform Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, capitolul 1, articolul 11, distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si ferme de ovine, sunt de minim 100,00 m.

    - Nord: sat Galbiori	– 3.250,00m

    - Sud: sat Dorobantu 	– 6.240,00m

    - Vest: sat Tepes Voda	– 1.950,00m

    - Est: sat Mireasa		– 7.250,00m

In procesul tehnologic de construire toate deseurile rezultate vor fi colectate in pubele tipizate si preluate de serviciile de salubritate specializate din zona.

Amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar, astfel nu va exista un impact asupra speciilor si habitatelor protejate. Pe suprafaţa amplasamentului nu se regasesc specii sau habitate de importanta comunitara. De asemenea, impactul proiectului asupra biodiversitatii este minor si limitat in timp si ca suprafata.

Asupra solului si subsolului se va manifesta in principal un impact fizic datorat lucrarilor efective de terasamente ce urmeaza a fi efectuate - excavare, nivelare, compactare, prin modificarea configuratiei amplasamentului.

De asemenea, impactul asupra solului, subsolului si apelor subeterane se poate manifesta si ca urmare a producerii unor situatii accidentale, datorita unor scurgeri de combustibili sau lubrifianti utilizati in functionarea mijloacelor de transport/utilajelor.

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei. De asemenea, nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului.

Avand in vedere dimensiunea investitiei se estimeaza ca impactul emisiilor in faza de constructie va fi redus ca intensitate, suprafata si in timp.

In timpul functionarii, avand in vedere natura proiectului, nu vor exista surse de zgomot.

Colectarea deseurilor se va face in recipiente etanse cu capac (pubele). Din aceste pubele, deseurile vor fi preluate de catre o firma de specialitate de salubritate pe baza contractului ce va fi incheiat.

Impactul asupra faunei si florei - biodiversitatea

Impactul proiectului asupra biodiversității este minor si limitat ca timp si arie. Nu sunt necesare masuri suplimentare, pentru protecția acestui parametru de evidențiere ecologica a zonei. Nu se pune problema afectării zonelor protejate, având in vedere faptul ca amplasamentul studiat nu se afla in apropierea unei astfel de zone.

Impactul asupra solului

Impactul asupra solului pe perioada de executie a proiectului este redus si temporar si poate fi cauzat, in situatii accidentale, de depozitari necontrolate a deseurilor rezultate, a evacuarilor necontrolate de ape uzate sau scurgerilor de combustibil/uleiuri de la utilajele de constructie si mijloacele de transport.

In condiții normale de funcționare, impactul asupra solului este redus si doar in cazuri accidentale cauzat de:

- scurgeri accidentale de ape uzate cauzate de avarii la rețeaua de canalizare interna;

- pierderi ale etanșeității vidanjei de transport.

Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei si nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului. Obiectivul nu va modifica regimul de curgere al apelor de suprafata si subterane sau debitul acestora.

Avand in vedere ca apa subterana constituie sursa de apa pentru desfasurarea activitatii in cadrul fermei, masurile luate in implementarea proiectului pentru protejarea acestui factor de mediu conduc catre un impact nesemnificativ, impactul putand fi semnificativ doar in situatii accidentale.

Impactul asupra calitatii aerului

In perioada de execuție a lucrărilor calitatea aerului poate fi afectata de emisiile de gaze de ardere provenite de la motoarele utilajelor si mijloacelor de transport si pulberile rezultate in urma manipulării si punerii in opera a materialelor de construcții.

Având in vedere dimensiunea investiției, apreciem ca impactul emisiilor in faza de execuție va fi redus ca intensitate, in timp si in spațiu. In scopul eliminării posibilității dispersiei pulberilor provenind din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor atunci când este cazul.

Datorita echipamentelor performante propuse pentru dotarea fermei, echipamente ce includ dotări corespunzătoare pentru reținerea/minimizarea poluanților emiși in atmosfera, impactul asupra aerului al activităților desfășurate pe amplasament, in timpul funcționarii, este redus.

Conform Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, capitolul 1, articolul 11, distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si ferme de ovine, sunt de minim 100,00 m.

    - Nord: sat Galbiori	– 3.250,00m

    - Sud: sat Dorobantu 	– 6.240,00m

    - Vest: sat Tepes Voda	– 1.950,00m

    - Est: sat Mireasa		– 7.250,00m

Clima

Elementele climatice ale zonei difera in functie de forma de relief si de altitudine.

Cel mai important element climatic este temperatura.

Regimul eolian este influentat de relief.

Datele fenologice sunt influentate de altitudine, expozitia versantilor, panta, temperatura, cantitatea de precipitatii, geneza vânturilor.

Calitatea aerului

La nivelul judetului Constanta masuratorile sistematice privind concentratiile de poluanti in atmosfera se efectueaza cu ajutorul unei retele de monitorizare, calitatea aerului din zona, nefiind monitorizata.

In perioada de execuție a lucrărilor calitatea aerului poate fi afectata de emisiile de gaze de ardere provenite de la motoarele utilajelor si mijloacelor de transport si pulberile rezultate in urma manipulării si punerii in opera a materialelor de construcții.

Având in vedere dimensiunea investiției, apreciem ca impactul emisiilor in faza de execuție va fi redus ca intensitate, in timp si in spațiu. In scopul eliminării posibilității dispersiei pulberilor provenind din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor, atunci când este cazul.

In perioada de funcționare impactul asupra aerului este reprezentat de:

- pulberi rezultate din procesul de descărcare/depozitare al materiei prime in procesul de fabricare – bare metalice si tabla;

Datorita echipamentelor performante propuse pentru dotarea investitiei, ce includ dotări corespunzătoare pentru reținerea/minimizarea poluanților emiși in atmosfera, impactul asupra aerului al activităților desfășurate pe amplasament, in timpul funcționarii, este redus.

Conform Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, capitolul 1, articolul 11, distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si ferme de ovine, sunt de minim 100,00 m.

    - Nord: sat Galbiori	– 3.250,00m

    - Sud: sat Dorobantu 	– 6.240,00m

    - Vest: sat Tepes Voda	– 1.950,00m

    - Est: sat Mireasa		– 7.250,00m

Zgomote si vibratii

Nu este cazul. In vecinătatea amplasamentului nu sunt receptori sensibili.

Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Proiectul propus nu prezintă elemente funcționale sau de alta natura care ar putea sa aducă prejudicii peisajului din zona. Implementarea proiectului nu va afecta contextul existent si urmărește sa se încadreze in zona.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Se estimeaza ca impactul se va resimti la nivel local, in zona organizarii de santier.

Impactul pozitiv: reusita proiectului de investitii va genera un impact pozitiv extins prin replicabilitatea investitiei realizata de catre alti investitori din zona;

Impact negativ: in situatia putin probabila a unor defectiuni la sistemul de colectare a apelor menajere in activitatea propusa impactul eventualelor deversari nu va afecta din punct de vedere al contaminarii solului proprietatile invecinate, singurul disconfort posibil fiind de ordin olfactiv.

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Avand in vedere faptul ca investitia propusa nu este de o complexitate ridicata apreciem faptul ca magnitudinea si complexitatea impactului asupra mediului sunt reduse.

- probabilitatea impactului;

Solutiile tehnice constructive propuse pentru realizarea obiectivului de investitii au urmarit respectarea exigentelor prevazute de legislatie in vigoare astfel incat eventualiatea unor deficiente de proiectare este putin probabila. Totodata, se va urmari executia obiectivului in toate etapele de lucrari si in exploatare astfel incat toate deficientele survenite sa fie remediate in timp util.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Impact temporar, pe perioada efectuarii lucrarilor de constructie. In utilizare nu s-a prognozat impact.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu sunt prezentate in continuare:

- este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale (pe sol);

- spalarea mijloacelor de transport specializate va fi in sarcina transportatorilor si se va face exclusiv de catre acestia in afara amplasamentului;

- utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele nepavate;

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosfera;

- depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala;

- operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate).

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale materialelor de constructii).

Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor factorul „sol” si „subsol” nu va fi afectat de poluare.

- natura transfrontalieră a impactului.

Proiectul nu are impact transfrontalier.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

In perioada de execuție a lucrărilor calitatea aerului poate fi afectata de emisiile de gaze de ardere provenite de la motoarele utilajelor si mijloacelor de transport si pulberile rezultate in urma manipulării si punerii in opera a materialelor de construcții.

Având in vedere dimensiunea investiției, apreciem ca impactul emisiilor in faza de execuție va fi redus ca intensitate, in timp si in spațiu. In scopul eliminării posibilității dispersiei pulberilor provenind din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor atunci când este cazul.

Datorita echipamentelor performante propuse pentru dotarea, echipamente ce includ dotări corespunzătoare pentru reținerea/minimizarea poluanților emiși in atmosfera, impactul asupra aerului al activităților desfășurate pe amplasament, in timpul funcționarii, este redus.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul. Proiectul nu intra sub directiva legilor de mai sus, dar va respecta directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele.

B. Se va menționa planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul. Proiectul nu intra sub directiva legilor de mai sus, dar va respecta legislatia.

X. Lucrări necesare organizării de șantier

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Organizarea de șantier se va realiza pe amplasament, se vor asigura căile de acces, se vor amenaja 2 obiective provizorii – magazie provizorie cu rol de depozitare materiale, scule si vestiar pentru muncitori. Pentru personalul angajat in organizarea de santier se va asigura apa potabila pentru baut imbuteliata. Substantele reziduale-fecaloide din WC-ul ecologic, se vor vidanja periodic de catre o firma specializata pe perioada de executie.

Materialele de construcție cum sunt cărămizile, nisipul, se vor putea depozita si în incinta proprietatii, în aer liber, fara masuri deosebite de protecție.

Tot prin organizarea de șantier se vor asigura:

- tablou electric;

- punct PSI (in imediata apropiere a sursei de apa);

- platou depozitare materiale.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

La executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecția muncii si de gospodărire a apelor in vigoare.

Nu se vor realiza lucrări de întreținere si reparații ale utilajelor si mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investiții; alimentarea cu carburant se va realiza numai prin unitati specializate autorizate.

- Localizarea organizarii de santier;

Dotarile si utilajele vor fi amplasate pe terenul propriu.

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizatorii de santier;

In perioada de executie, sursele de poluanti ai factorilor de mediu provenite de la organizarea de santier sunt:

- posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite in cadrul organizarii de santier;

- orice evacuare de ape uzate neepurate pe sol de unde poate ajunge în apele subterane.

Depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, pot fi spalate de apele pluviale, putand polua solul si subsolul, implicit apele subterane, de aceea ele trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite.

Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

Zgomotele si vibratiile se produc în situatii normale de exploatare a utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter temporar si nu au efecte negative asupra mediului.

Cand se realizeaza decopertarea stratului fertil si depozitarea lui partiala, se scoate din circuitul natural, o cantitate de elemente nutritive. Insa, cea mai mare parte a acestora va fi reintegrata acestui circuit, pe masura ce stratul vegetal de sol depozitat va fi utilizat la refacerea ecologica a teritoriului, inclusiv a invelisului de sol, acolo unde aceasta se va preta.

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

Pentru a asigura retentia deseurilor generate de prezenta muncitorilor dar si de activitatile operationale, mentionam asigurarea de: toalete ecologice, platforme de deseuri si containere de colectare selectiva a acestora; preluarea regulata de catre un operator economic autorizat.

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu;

Din punct de vedere a protecției mediului, se vor lua masuri specifice pe perioada realizării proiectului de investiții:

- se va evita poluarea accidentala a factorilor de mediu pe toata durata execuției;

- managementul deșeurilor rezultate din lucrările de construcții va fi in conformitate cu legislația specifica de mediu si va fi atât in responsabilitatea titularului de proiect, cat si a constructorului ce realizează lucrările;

- se vor amenaja spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deșeurilor rezultate atât in timpul realizării construcțiilor, cat si in timpul funcționarii obiectivului,

- se va organiza colectarea selectiva a deșeurilor, in conformitate cu prevederile legii 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- deșeurile de construcție vor fi transportate si depozitate pe baza de contract, cu unitățile si in amplasamentul stabilit de Primărie.

- nu se vor depozita materii prime, materiale sau deșeuri in afara perimetrului amenajat al obiectivului.

La executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecția muncii si de gospodărire a apelor in vigoare.

Nu se vor realiza lucrări de întreținere si reparații ale utilajelor si mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investiții; alimentarea cu carburant se va realiza numai prin unitati specializate autorizate.

# XI Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

La incetarea sau oprirea planificata a activitatii sau a unei parti a acesteia, amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare/eliminare instalaţiile, echipamentele, deseurile, materialele sau substantele pe care acestea le contin si pot genera poluarea mediului.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Pentru a evita poluarile accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

- controlul strict al personalului muncitor privind disciplina în santier: instructajul periodic, echipamentul de protectie, etc.;

- verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor, mijloacelor de transport;

- realizarea de împrejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul si restrictionarea accesului persoanelor în santier;

- întocmirea unui plan de interventii în caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitatii abundente, furtuni); planul va prevedea în special masurile de alertare, informare, solutii pentru minimizarea efectelor.

Aceste masuri vor fi mentionate în contractul de executie a lucrarilor de constructii proiectate, cu respectarea legislatiei românesti privind Securitatea si Sanatatea Muncii, Paza contra incendiilor, Paza si Protectia Civila, Regimul deseurilor si altele. De asemenea se vor respecta prevederile Proiectelor de executie, a Caietelor de sarcini, a Legilor si normativelor privind calitatea în constructii.

In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se aduc la amplasament diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul, in acest caz recomandandu-se utilizarea de material absorbant pentru interventia prompta.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea constructiilor;

Eventuala dezafectare/demolare a elementelor constructive consta în executarea urmatoarelor lucrari:

- dezmembrarea elementelor de constructie, cu recuperarea si valorificarea materialelor refolosibile;

- demolarea fundatiilor si utilizarea betonului pentru diferite amenajari (de ex.: drumuri, umpluturi, etc.);

- recuperarea si valorificarea cablurilor electrice;

- umplerea fundatiilor si refacerea covorului vegetal.

Volumul de lucrari necesare a fi executate la închidere genereaza modificari fizice în amplasament; impactul va fi redus pentru a nu afecta semnificativ zona.

Dezafectarea, postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face conform normativelor în vigoare.

Datorita faptului ca sunt probabilitati foarte reduse ca in timpul exploatarii sa se produca o poluare a solului sau a subsolului, a apelor de suprafata, refacerea amplasamentului dupa încetarea activitatii va consta doar în eliminarea materialelor de constructie care în momentul respectiv vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

In principal aceste modalitati implica, dupa dezmembrare/demolare, aducerea terenului la starea initiala prin realizarea de umpluturi, aducerea terenului la cote asemanatoare cu terenurile invecinate si refacerea covorului vegetal. Insa, aceste modalităţi se vor stabili clar la momentul luării deciziei privind desfiinţarea obiectivului in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

XII Anexe - piese desenate

Plan de amplasare in zona

Planuri de situatie

Planuri arhitectura

# XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Conform Deciziei etapei de evaluare initiala nr. 35 din data 19.01.2022, proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.

Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investiții, in suprafața de 40.496,00 mp este situat in intravilanul comunei Silistea, localitatea Tepes Voda, nr. cad. 102031, jud. Constanta.

| INVENTAR COORDONATE |
| --- |
| Sistem de proiectie: Stereo `70 |
| Pct. | X | Y |
| 24 | 334251.790 | 760600.715 |
| 23 | 334244.687 | 760591.955 |
| 22 | 334222.142 | 760564.109 |
| 21 | 334215.095 | 760555.610 |
| 37 | 334205.020 | 760543.697 |
| 36 | 334198.128 | 760535.424 |
| 35 | 334177.398 | 760510.709 |
| 34 | 334232.302 | 760463.366 |
| 33 | 334225.186 | 760455.075 |
| 32 | 334170.352 | 760502.431 |
| 31 | 334109.274 | 760442.730 |
| 30 | 334102.475 | 760435.010 |
| 29 | 334114.587 | 760424.594 |
| 28 | 334092.115 | 760398.462 |
| 27 | 334136.655 | 760359.369 |
| 26 | 334181.413 | 760320.104 |
| 13 | 334176.319 | 760314.187 |
| 14 | 334151.759 | 760285.998 |
| 15 | 334115.095 | 760312.321 |
| 16 | 334061.647 | 760351.455 |
| 17 | 334067.190 | 760377.086 |
| 18 | 334065.098 | 760378.703 |
| 19 | 334006.204 | 760429.625 |
| 20 | 333979.206 | 760452.078 |
| 1 | 334188.722 | 760683.451 |
| 2 | 334260.862 | 760621.748 |
| 25 | 334266.078 | 760617.237 |

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Terenul studiat nu face parte din arii naturale protejate de interes comunitar.

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul.

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul.

- se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul.

- alte informaţii prevăzute în legislatia in vigoare.

Nu este cazul.

# XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Conform Deciziei etapei de evaluare initiala nr. 35 din 19.01.2022, proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

# XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Proiectant general

ENGINEERING DIVISION S.R.L.

Intocmit,

arh. Catalina Maria PARVU