DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE -  PROIECT

Nr.       din  07.04.2023

# Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  ONE CHEMICAL RECYCLING SRL, cu sediul in Mun. Constanta, b-dul. Tomis 143A, cam. 405/2, etaj IV, jud. Constanta,   înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 7228 din  14.06.2022, în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 15.03.2023, că proiectul:                                      MONTARE INSTALATIE COLECTARE, TRATARE, RECUPERARE MATERIALE RECICLABILE SORTATE, propus a fi amplasat în Oras Navodari, str. Uzinei nr. 1, lot 6,  județul Constanța, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa II, punctul 11, litera b);

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Spatiul de productie

Suprafata betonata de 595 mp:

• spatiu logistic pentru receptie si livrare – 77 mp

• spatiu instalatie - 252 mp (acoperit-sopron)

• spatiu depozitare deseuri - 216 mp

• platforma rezervoare combustibil lichid si GPL – 20mp

• platforma rezervor pentru apa de racire – 30mp

Instalatia de depolimerizare este compusa din:

• reactor de depolimerizare

• camera de ardere (focar) prevazut cu 4 arzatoare alimentate cu combustibil lichid sau GPL, avand o putere de 200.000 kcal/h.

• sistem de snecuri pentru evacuarea prafului si a metalelor din reactor

• sistem de condensare a uleiului primar

• sistem de racire, filtrare si evacuare a gazelor de ardere

• rezervoare stocare ulei, in IBC-uri

• rezervor pentru apa de racire.

Capacitatea de tratare, energie si combustibili, materii prime, produse si subproduse obtinute

Capacitatea de tratare este de 12 t deseuri/zi, intr-o singura sarja.

Instalatia de depolimerizare termica este modulara, montarea va fi realizata prin conectarea modulelor. Perioada de montaj si punere in functiune a fost calculata la maxim 4 saptamani de la data obtinerii tuturor autorizatiilor.

Durata de exploatare este de 10 ani, iar durata de dezafectare a instalatiei este de 3 luni.

Capacitatea de tratare este de 12 t deseuri/zi, disponibilitate 5 zile/saptamana 50 saptamani/an, capacitate anuala de tratare 3.000 tone.

Timpul de alimentare este de 2 ore, iar procesul de depolimerizare dureaza 10 ore, conform descrierii de mai jos:

• incarcare reactor - 2 h

• procesul de incalzire si piroliza (cumulat) - 10 h

• descarcare negru de fum si cord de otel - 2 h

Racirea reactorului chimic se realizeaza in aproximativ 4 ore. Pentru manipularea deseurilor este utilizat un motostivuitor.

In urma procesului de depolimerizare rezulta: o fractie gazoasa (syngas) care se utilizeaza pentru intretinerea procesului de ardere, fractia lichida (syncrude) - uleiul primar si fractia solida - praful de carbune (char) si cordul metalic (in cazul tratarii anvelopelor uzate).

Utilitati:

Pe amplasament exista  retea de alimentare cu apa. Apa este folosita in scop tehnologic pentru sistemul de racire, se recircula, nu se evacueaza, se fac completari la nevoie.Capacitatea sistemului de racire este de 30mc. Preluarea apelor uzate menajere sunt preluate de Euro –Ecologic SRL.

Energia electrica este asigurata din sistemul national.

Componente:

Reactorul (01)

• contine camera in care se produce depolimerizarea termica a deseurilor de plastic / cauciuc in lipsa oxigenului;

• este realizat din doua cazane: cel interior (camera de depolimerizare) din tabla de

otel cu volumul de 40,6 mc si grosimea de 16mm si cel exterior (mantaua) din tabla de otel cu volumul de 42.0 mc si grosimea de 3 mm izolat termic pe interior cu caramida refractara, in care circula gazele fierbinti pentru a asigura temperatura necesara procesului de depolimerizare termica;

• alimentarea se face printr-un capac etans cu diametrul de 1800 mm;

• interiorul camerei de depolimerizare are forma unui snec melcat pentru ghidarea materiei prime (deseuri material plastic/cauciuc);

• cantitatea maxima de deseu ce poate fi tratata este de 12 tone /zi.

Camera catalitica (02)

• actioneaza ca un buffer pentru stabilizarea fluxului de vapori;

• are dimensiunile Φ660 mm x H 1800 mm

Camera catalitica este un cilindru metalic etans si izolat termic cu volumul de 0,45mc.

Vaporii care intra din reactor in camera catalitica o vor incalzi la o temperatura apropiata de temperatura din reactor.

Rolul camerei catalitice este:

- Stabilizeaza fluxul de vapori pentru a asigura o curgere laminara (fara turbioni) a vaporilor catre condensori, actionand ca un buffer;

• Se finalizeaza reactia de depolimerizare in volumul camerei catalitice si la temperatura acesteia, apropiata de temperatura reactorului;

In cazul in care se doreste obtinerea unei ponderi mai mari de Syngas in detrimentul producerii de Syncrude se pot folosi catalizatori. In practica uzuala de a se folosi catalizatori in proces, aceste se folosesc numai pentru obtinerea unui procent mai mare de Syngas (cracare mai eficienta).

Intrucat beneficiarul doreste obtinerea unui un procent cat mai mare de Syncrude, NU se vor folosi catalizatori.

Condensorii pentru fractia de distilare grea (03) si (04)

• racesc si condenseaza vaporii fractiei grele (cu temperatura de distilare mai mare de 250oC) din amestecul de vapori;

• au dimensiunile Φ 377 mm x H 2500 mm.

Rezervorul temporar pentru fractia de distilare grea (05)

• asigura depozitarea in tipul procesului a fractiei de distilare grele;

• are dimensiunile Φ 900 mm x H 2000 mm;

• este pozitionat orizontal si prevazut cu sticla de nivel si pompa de transfer a continutului.

• capacitatea rezervorului este de 1,3 mc

Condensorul pentru fractia de distilare medie (06)

• raceste si condenseaza vaporii fractiei medii (cu temperatura de distilare mai mare de 200oC) din amestecul de vapori;

• are dimensiunile Φ 900 mm x H 1800 mm.

Rezervorul temporar pentru fractia de distilare medie (07)

• asigura depozitarea in tipul procesului a fractiei de distilare medii;

• are dimensiunile Φ900mm x H2000mm;

• este pozitionat orizontal si prevazut cu sticla de nivel si pompa de transfer a continutului.

• capacitatea rezervorului este de 1,3 mc

Condensorii orizontali pentru fractia de distilare usoara (08) si (09)

• racesc si condenseaza vaporii fractiei usoare (cu temperatura de distilare mai mica de 100oC) din amestecul de vapori care nu s-au condensat in etapa anterioara;

• au dimensiunile Φ 900 mm x H 4000 mm

Rezervorul temporar pentru fractia de distilare usoara (10)

• asigura depozitarea in tipul procesului a fractiei de distilare usoare;

• are dimensiunile Φ 900 mm x H 2000 mm;

• este pozitionat orizontal si prevazut cu sticla de nivel si pompa de transfer a continutului.

• capacitatea rezervorului este de 1,3 mc

Racitoarele verticale pentru syngas-ul necondensabil (11) si (12)

• racesc fractia necondensabila (syngas) care trece in dispozitivele de etansare cu apa.

• au dimensiunile Φ 325 mm x 4000 mm

Dispozitivul de etansare cu apa - antiflacara (13)

• impiedica intoarcerea gazelor de sinteza (syngas) in circuit si pastreaza presiunea ridicata a acestora;

• au dimensiunile Φ 630 mm x H 1500 mm

Sistemul de vidare

• este o pompa de vidare cu inel de apa;

• pastreaza presiunea in sistem mai mica decat cea atmosferica cu 0,05atm pentru a elimina aerul intrat accidental si pentru a nu exista presiune asupra componentelor sistemului;

• are dimensiunile L 1500 mm x W 1000 mm x H 1200 mm.

Sistemul de purificare a gazului de sinteza (syngas) (14)

• inlatura componentele solide, lichide si contaminantii din syngas pe principiul scrubber-ului (trecerea prin apa recirculata din rezervorul sistemului si prin filtre ceramice);

• instalatia de purificare este formata din 4 vase

verticale reprezentand: un rezervor tampon, 2 coloane de curatarea gazului si un rezervor etans de apa( water seal tank);

• gazul necondensat (syngas) intra in rezervorul tampon de unde este dirijat prin conducta spre cele doua coloane de curatare. Aici are loc fenomenul de adsorbtie a impuritatilor prin trecerea succesiva a gazului prin 2 filtre de ceramica de granulatie mare. Straturile de ceramica cu elemente de 30 mm in diametru, sunt asezate pe cate o placa metalica perforata, cu gauri de 10 mm pozitionate la distanta egala intre ele;

• ultima etapa a procesului de purificare este de introducerea syngaz intr-un rezervor etans de apa (water sealed tank) cu rolul de spalare a gazelor si de a preveni o raspandirea unei incendiu cauzat de producerea aprinderii gazelor. Rezervorul contine 800 litri de apa. Water seal tank are montat in interior (partea superioara) un de-mister, dispozitiv cu rol de indepartarea picaturilor de apa si a cetii din fluxul de gaz .

• in urma procesului rezulta gaz de sinteza cu un continut de sulf mai mic de 10 ppm;

• din rezervorul etans de apa, Syngas-ul este transportat prin conducte catre instalatia de ardere.

Sistemul de curatare a gazelor arse (15)

• gazele de ardere rezultate de la instalatia de ardere sunt colectate prin conducte si dirijate in vederea filtrarii in sistemul de epurare inainte de evacuarea in aer.

• epuratorul de gaze este format din 2 coloane verticale prevazute cu filtre ceramice. In coloanele verticale are loc desulfurarea gazului, prin pulverizare in contracurent a unei solutii alcaline de hidroxid de calciu, de concentratie 5-8 % si

prin trecerea gazului printr-un strat de ceramica. Straturile de ceramica, cu elemente de 30 mm in diametru, sunt asezate pe cate o placa metalica perforata cu gauri de 10 mm, pozitionate la o distanta egala intre ele;

• dupa filtrare va rezulta un gaz cu vapori de apa, nepoluant, care va fi aspirat de un Exhaustor si evacuat prin Cosul de dispersie.

Sistemul de recirculare a apei de racire

• apa utilizata drept agent de racire in procesul de condensare a vaporilor si de racire a syngas-ului este circulata in sistem inchis (intra in instalatia de condensare a vaporilor si va fi recirculata in totalitate);

• apa calda va fi dirijata prin conducta de retur catre unitatea de racire de capacitate 80 tone/ora, in vederea atingerii parametrilor de reutilizare. Dupa racire apa va ajunge intr-un rezervor de apa de capacitate de 30 mc;

• din rezervor apa, prin intermediul pompei de apa si conducte, ajunge in instalatia de condensare. Periodic datorita procesului de evaporare, este necesara completare cu apa pentru inlocuirea apei evaporate. Cantitatea de apa evaporata estimata este de 2 mc pe zi.

Descrierea fluxului tehnologic

Alimentarea

Alimentarea reactorului (01) se face cu stivuitorul. Se transporta deseurile din zona de stocare si se descarca in reactor, reactorul fiind rotit astfel incat snecul melcat din interiorul camerei de depolimerizare sa deplaseze deseul catre spatele acesteia. Usa reactorului se etanseaza cu banda de grafit si se strang suruburile.

Faza de initiere a procesului

Faza de initiere a procesului (de incalzire a reactorului) pentru prima sarja se realizeaza prin intermediul celor 4 arzatoare de 200.000 kcal cu combustibil lichid sau GPL, situate la partea inferioara a reactorului.

Se porneste sistemul de vidare.

Dupa initierea reactiei, temperatura in reactor pentru desfasurarea procesului este asigurata prin arderea gazelor de sinteza ce alimenteaza cele 4 arzatoare pentru syngas.

Procesul de depolimerizare

Depolimerizarea se face separat pentru deseuri de cauciuc si separat pentru deseuri de mase plastice.

Procesul incepe odata cu atingerea temperaturii de 200-250oC, aceasta fiind temperatura la care incepe descompunerea termica a deseurilor din mase plastice / cauciuc din reactor, deseurile descompunandu-se in trei fractii: lichida - Syncrude (ulei pirolitic), gaz de sinteza (Syngas) si solida (carbune).

Cele trei rezervoare pentru fractii diferite de distilare sunt necesare deoarece s-a optat pentru separarea Syncrude in trei fractii (dupa temperatura de distilare si implicit dupa densitate):

• din considerente tehnice, condensarea vaporilor intr-o singura etapa este dificila si riscanta. S-a ales varianta de condensare in trei etape pentru care necesita condensori mai mici si cu control exact al racirii. In acelasi timp securitatea operarii este mult mai buna.

• din considerente comerciale, fractia de distilare usoara are valoare mai mare decat cea medie iar fractia medie are valoare mai mare decat cea grea. Fractiile vor fi depozitate separat in UBC-uri si vor fi valorificate separat.

Fractia de distilare ușoară (cu densitate mica si temperatura mica 40-150oC de condensare-vaporizare) contine compusii organici cei mai valorosi C5-C14 din care se pot extrage prin procesare diluanti.

Fractia de distilare medie (cu densitate medie si temperatura medie 120-250 oC de condensare-vaporizare) contine compusi organici valorosi C12-C18, proprietati fiziceasemanatoare kerosen-ului.

Fractia de distilare grea (cu densitate mare si temperatura mare 220-300 oC de condensare-vaporizare) contine compusi organici mai putin valorosi C>18 (propietati fizice asemanatoare parafine).

Amestecul celor trei fractii constituie Syncrude numit si "uleiul primar", obtinut prin condensarea vaporilor care intra in sistemul de condensare/distilare.

La aparitia gazului de sinteza se porneste incalzirea cu syngas si se reduce treptat cea cu combustibil lichid sau GPL ridicand in continuare temperatura.

Temperatura de lucru depinde de tipul deseului si este de 350-500oC. Reactia se termina in momentul in care nu mai rezulta gaz de sinteza ce alimenteaza arzatoarele din instalatie.

Parametrii tehnologici sunt reglati manual de la panoul de comanda ce se afla in cabina de comanda. Pe panou sunt afisaje de temperatura pentru toate zonele procesului.

Vaporii proveniti din depolimerizarea termica a deseului se deplaseaza catre camera de catalizare (02), acesta fiind amplasata in partea opusa capacului de incarcare a reactorului. Vaporii rezultati din procesul de depolimerizare termica din reactor sunt dirijati catre condensorii (03) si (04) raciti cu apa, unde vaporii cu temperatura de condensare >250oC se condenseaza sub forma lichida in rezervorul (05) pentru fractia grea. In continuare, vaporii care nu s-au condensat trec in condensorul (06) racit cu apa unde se va condensa fractia cu temperatura >200oC in rezervorul de fractie medie (07). Vaporii necondensati se deplaseaza spre condensorii orizontali (08) si (09) raciti cu apa unde se va condensa fractia cu temperatura de distilare > 100oC in rezervorul de fractie usoara (10).

Fractia de vapori necondensati inca, se deplaseaza spre racitoarele (11) si (12) raciti cu apa pana la 30oC, de unde fractia condensata se depoziteaza in rezervorul pentru fractia usoara (10) iar gazul de sinteza necondensabil este dirijat catre dispozitivul de etansare cu apa (13) unde presiunea syngas-ului creste.

Syngas-ul este transportat in sistemul de purificare (14) unde sunt eliminate impuritatile solide, lichide si sulful. Dupa purificare syngas-ul trece prin intermediul unei conducte la arzatoarele de syngas din reactor asigurand mentinerea regimului termic in reactorul de depolimerizare si realizand prin reciclarea acestora, economisind de energia si protejand astfel mediul.

Gazele arse sunt evacuate din mantaua reactorului prin intermediul unei conducte in sistemul de curatare a gazelor arse (15) unde sunt eliminate componentele poluante. Gazele arse purificate sunt apoi aspirate de exhaustor catre cosul de dispersie.

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

- organizarea de santier se va amenaja strict pe terenul destinat proiectului.

- se va realiza imprejmuirea organizarii de santier;

- accesul in organizarea de santier va avea loc controlat , atat pentru personal cat si pentru autovehicule;

- se va avea in vedere dotarea organizarii de santier cu o toaleta ecologica prevazuta cu lavoar;

- materialele de constructii vor fi aduse zilnic pe amplasament, in cantitati reduse, conform graficului de lucrari.

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate –proiectele in curs de executie din zona.

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor de executie rezultă deşeuri specifice activităţii de construire, ce vor fi gestionate conform OUG 92/2021, privind regimul deseurilor;

- deseuri menajere  (20 03 01);

- deseuri reciclabile: deseuri de hartie si carton (20 01 01),  deseuri de ambalaje de plastic (15 01 02);

- deseuri de constructii:  pamant si piatra rezultata din excavatii (17 05 04),  resturi de beton (17 01 01), lemn (17 02 01);

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): lucrarile nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte risc de contaminare si poluare a aerului.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:   teren intravilan –  curti constructii;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relativa ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: oras Navodari.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu completarile si modificarile ulterioare, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- In conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu completarile si modificarile ulterioare,  gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări şi producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1), conform prevederilor OUG nr. 92/2021, cu modificarile si completarile ulterioare;

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

Program de monitorizare pe perioada realizării proiectului:

- buletin de analiză pentru pulberi totale în suspensie (la limita amplasamentului), conform STAS 12574/1987 – Calitatea aerului în zone protejate – frecventa - trimestrial.

- buletin de analiză pentru zgomot (la limita amplasamentului), conform  SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației – frecvența trimestrial.

Buletinele de analiză se vor prezenta la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța pe toată perioada realizării proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                              ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                       Lavinia  Monica  ZECA

###### Intocmit,        					                                                                Consilier Simona SIMA

Nota: redactat in 3 exemplare.