MEMORIU DE PREZENTARE

(întocmit conform Anexei nr. 5.E  la procedură- Legea nr. 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor  proiecte publice şi private asupra mediului)

I. Denumirea proiectului:

„CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI, REALIZARE BAZIN VIDANJABIL SI REALIZARE IMPREJMUIRE TEREN”

Adresa amplasament: JUDEȚUL CONSTANTA, ORAS NĂVODARI, B-DUL NAVODARI, NR. FN, PARCELA A 433/1/7, lot 2/1.

Memoriul de prezentare este elaborat în conformitate cu Legea nr. 292/2018, respectiv Anexa nr. 5.E „Conţinutul-cadru al Memoriului de  prezentare”, completat cu informaţiile  cuprinse  în Ordinul 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, modificat prin Ordinul nr. 262/2020.

- Titular:

- numele beneficiar: PROTA OIL TRADING SRL;

- adresa poştală: COM. MIHAIL KOGĂLNICEANU, STR. DACIEI, NR. 6A, CAMERA NR. 3, JUDETUL CONSTANTA;

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 0721247634;

-numele persoanelor de contact: ing. Lepadatu Lenuta, telefon 0720205357

– inginer proiectant, email nova_const_tech@yahoo.com.

• director / manager / administrator – CARTALI GHEORGHE;

• responsabil pentru protecţia mediului -.

- Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- Un rezumat al proiectului:

Obiectivul de investiție este amplasat în JUDEȚUL CONSTANTA, ORAS NĂVODARI, B-DUL NAVODARI, NR. FN, PARCELA A 433/1/7, lot 2/1, JUDEȚUL CONSTANȚA.

Număr cadastral 105234

Obiectivul de investitie este amplasat pe terenul proprietate a S.C. PROTA OIL TRADING S.R.L. prin Contract de vanzare nr. 1800 din 24.09.2021.

Vecinatati:

| Nord | DF 256(IE 115533) |  | Est | A 433/1/7 lot 2/2(IE 117530) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sud | DC 233(IE109156) |  | Vest | Most. Def. Soanca Cristea(IE 116580) |

Reprezentanții PROTA OIL TRADING SRL doresc realizarea obiectivului: „CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI, REALIZARE BAZIN VIDANJABIL SI REALIZARE IMPREJMUIRE TEREN” constand in:

CONSTRUCŢII SI AMENAJARI SUPRATERANE:

- Corp cabina magazin parter cu suprafata construita - Terasa café

- Insule pompe

- Copertina metalica pentru protectia frontului cu pompele pentru distributie carburanti

- Pompe distribuite carburanti: 3 pompe MPD

- Platforma carosabila, accese parcari incinta

- Platforma pietonala

- Platforma pubele

- Totem

-3 Statii de incarcare masini electrice

- Semne directionale

- Post de transformare montat suprateran, pe stalp

- Imprejmuire

- Spatii verzi

CONSTRUCŢII SUBTERANE:

- Parc rezervoare subterane cu capacitate de stocare 80 mc(benzina+motorina) si un rezervor de AddBlue cu o capacitate de 2mc

- Guri de descarcare carburanti cu sistem de recuperare vapori amplasate in caminele de vizitare ale rezervoarelor

- Bloc aerisire vapori rezervoare

- Put observatie infestare sol

- Separator hidrocarburi

- Camin apometru

- Bazin vidanjabil

- Racorduri edilitare , retele de incinta: alimentare cu apa si energie electrica.

Activitatea desfasurata:

Principalele procese tehnologice ce se vor desfasura in obiectivul proiectat sunt:

- Distribuire carburanti

- Alimentatie publica tip bar cafenea

Activitatea specifica ce se desfasoara in statie cuprinde primirea, stocarea si livrarea produselor petroliere catre beneficiar si a activitatilor comerciale conform cod CAEN:

4532-comertul cu amanuntul de piese si accesorii pt autovehicule

4711-comertul cu amanuntul in magazine nespecializate,cu vinzare predominanta de produse alimentare , bauturi si tutun

4719-comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzarea predominanta de produse nealimentare

4730-comert cu amanuntul al carburantilor pt autovehicule in magazine specializate

4742-comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate 4765-comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate

4778-comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

5221-activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre 5610-restaurante 5630-baruri si alte activitati de servire a bauturilor

6120-activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu ( exclusiv prin satelit )

Procese tehnologice principale

Statia de distributie carburanti este proiectata sa solutioneze primirea, stocarea si livrarea produselor petroliere. Tehnologia adoptata va fi la nivelul celor mai noi realizari tehnice in domeniul depozitarii si livrarii produselor petroliere in statiile de distributie cu carburanti ale autovehiculelor .

- Montarea a 3 pompe MPD, bifrontale, cu sistem de recuperare a vaporilor de COV si cu conducta de retur la rezervoare)

- Montarea gurilor de descarcare a produse petroliere cu sistem de recuperare vapori in caminele de vizitare ale rezervoarelor.

- Bloc de aerisire

-  Parc rezervoare

- Montarea a 2 rezervoare cu pereti dubli, orizontale, 2 rezervoare bicompartimentate  cu instalarea unui sistem de gestiune integrat

- Copertina metalica ce protejeaza peronul cu pompele multiprodus;

- Insule de postare pentru pompe;

- Put de observatie pentru prelevarea de probe la nivelul apei freatice Dn 100 mm

- Epurarea apelor considerate poluate prin separator de hidrocarburi de la platforma carosabila.

Aprovizionarea produselor petroliere se va face cu cisterna auto, echipata și omologata conform standardelor în domeniu.

Produsele aprovizionate, depozitate și livrate, se incadreaza în normele de calitate existente în Romania.

In cadrul statiei se distribuie numai produse ecologice omologate, conform standardelor europene, provenite din depozitele din țară.

Aprovizionarea se face prin 3 pompe de alimentare auto multiprodus.

Aceste activitati sunt finalizate intr-un sistem de gestiune automatizat.

Stocarea produselor petroliere se realizeaza astfel:

In rezervoare cu pereti dubli, prevazute cu recuperare vapori, de capacitate totala nominala 80 mc.

Carburantii sunt repartizati astfel:

1 bazin 55 mc motorina din care:

- 45 mc motorina standard

- 10 mc motorina extra

1 bazin 25 mc benzina din care:

- 15 mc benzina standard

- 10 mc benzina extra.

De asemenea se propune amplasarea unui bazin 2 mc AddBlue.

Produsele petroliere aprovizionate de la rafinarie sunt descarcate în rezervor prin cadere libera, de unde, prin intermediul pompelor de distributie carburanti, sunt distribuite la autovehicule.

Imbunatatirea fluxului tehnologic ales, consta în folosirea unui sistem de recuperare și colectare a vaporilor de hidrocarburi degajati în timpul incarcarii rezervorului de depozitare.

Acest sistem de recuperare și colectare al vaporilor, rezolva în mare parte, problema pierderilor prin evaporare în timpul descarcarii, depozitarii și livrarii produselor petroliere în statie, (aprox.1/1000 din cantitatea livrata).

Flux tehnologic :

Descarcarea carburantilor din cisterne se realizeaza pe peronul de descarcare special amenajat. Descarcarea cisternei auto se va face numai în conformitate cu Regulamentul de functionare al statiei de distributie carburanti și în baza instructiunilor de exploatare a carburantilor.

Principalele operatii la descarcarea cisternei de carburanti:

- cisterna se pozitioneaza în dreptul gurii de descarcare;

- se leaga furtunul de descarcare de la baza cisternei la racordul de descarcare, respectiv la

cupla de descarcare rapida (CR);

- se realizeaza legatura de recuperare vapori de la partea superioara a cisternei de combustibil la cupla rapida cu valva uscata și opritor de flacari (CRV), pentru egalizare compartiment cisterna – rezervor de depozitare;

- se verifica realizarea traseului cisterna – rezervor și se deschid robinetele de legatura;

- se urmareste cantitatea de benzina/motorina introdusa în rezervor și, la atingerea nivelului maxim, se inchid robinetele de descarcare;

- se indeparteaza furtunele de legatura și se indeparteaza cisterna auto.

Rezervorul este prevazut cu aerisire în atmosfera, prin intermediul unei guri de aerisire cu supapa și opritor de flacari (OFS); aceste supape sunt calibrate sa deschida numai în cazuri accidentale, cand presiunea în sistem depaseste valoarea de 36 mbari, sau exista în sistem o depresiune de 3 mbari.

S-a constatat ca, în mod normal, la descarcarea cisternei auto, vaporii de benzina sunt în circuit inchis, emisia în atmosfera a vaporilor de benzina se face doar accidental.

Instalatia tehnologica dispune de posibilitatea realizarii unui record suplimentar pentru recircularea vaporilor, tot cu furtune de uz petrolier standardizate, Dn 60 mm, terminate în capete cu flanse de racord etanse.

Gurile  de descarcare și autocisternele sunt prevazute cu elemente de racordare electrica la impamantare, pentru descarcarea eventualelor electricitati statice ce pot provoca scantei.

Distributia carburantilor se face prin intermediul distribuitoarelor de carburant ce afiseaza pretul de livrare, cantitatea și pretul total, precum și volumul livrat.

Tranzactiile sunt monitorizate de sistemul de gestiune aflat pe calculatorul PC de la biroul personalului.

Procesul tehnologic complementar

- Serviciuli complementar de comercializare produse, alimentatie publica, este organizat pe functiuni in spatii amenajate ale cabinei statie

- Spatii sanitare pentru public si personal

Cabina statie este o cladire cu functiuni civile mixte (administrative, comert, alimentatie publica):

-  Regim de inaltime: parter H = 4,50 m

- Suprafata construita / desfasurata Sc/d = 230.00 mp

Categoria de importanta : C NORMALA(HGR 766/1997)

Clasa de importanta III (P 100)

Grad rezistenta la foc CABINA II (P 118)

Utilitati :

- Alimentarea cu apa: se va asigura de la caminul de bransament proiectat si echipat cu apometru pe racord 1 ½’’. Bransamentul de apa se va face din conducta subterana exitenta

- Apele uzate menajere de la grupurile sanitare impreuna cu cele provenite din procesul de preparare gastro epurate printr-un separator de grasimi Q = 2l/s sunt deversate in bazinul vidanjabil propus

- Apele uzate provenite din igienizarea spatiilor cabina si apele pluviale contaminate cu produse petroliere colectate de pe platforma betonata din zona pompelor si zona parcului de rezervoare sunt colectate prin rigole prevazute cu gratar, sunt dirijate la separatorul de produse petroliere cu debitul Q=6 l/s si apoi si deversate in bazinul vidanjabil .

- Apele pluviale conventional curate de pe acoperis cabina, copertina sunt preluate si dirijate printr-o retea de canalizare interna si dirijate catre bazinul de stocare ape pluviale si deversate in bazinul vidanjabil

- Apele pluviale provenite din zona carosabila sunt colectate prin rigole prevazute cu gratar si evacuate in bazninul vidanjabil.

- Alimentarea cu energie electrica se asigura de la reteaua electrica din zona din punctul de bransament proiectat

- Accesul si iesirea din incinta se va realiza prin racordarea la drumul public DC233.

Regimul de functionare

Regimul de functionare al statiei este permanent. Se preconizeaza exploatarea obiectivului pe o durata de 15 ani.

Numar de personal

Numarul total al personalului angajat va fi de 12, organizati in trei schimburi

** In organizarea incintei statiei de distributie carburanti se vor respecta masurile prevazute în "Normativul de proiectare, executie, exploatare si postutilizare a statiilor de distributie a carburantilor (benzinarii), pentru asigurarea sigurantei la foc" - Indicativ NP 004-03 si cerintele avizatorilor nominalizati in certificatul de urbanism emis de primaria locala.

- justificarea necesității proiectului:

Întrucât este vorba de o investiție privată, realizată 100% din fondurile investitorului privat nu este necesară o justificare a necesității proiectului.

- valoarea investiției:

Conform devizului general, valoarea totală a investiției de ridică la 958 000 lei.

- perioada de implementare propusă: 12 luni de la emiterea autorizației de construire

- planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente).

Anexă la prezentul Memoriu de prezentare: Plan de încadrare în zonă, Plan de situație general, Plan de situație detaliu

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

BILANT SUPRAFETE

SUPRAFATA TOTALA TEREN = 16000 mp

SUPRAFATA TEREN DESTINATA AMENAJARII= 3650 mp

CORP  CABINA MAGAZIN PARTER

Sc= 230.00 mp

ZONA ACOPERITA POMPE

Sc= 132.00 mp

PARC  REZERVOARE INGROPATE

Sc= 84.00 mp

PLATFORMA DESCARCARE CARBURANTI

Sc= 80.00 mp

PLATFORMA EUROPUBELE PESTE BAZIN VIDANJABIL

Sc= 10.00 mp

PLATFORMA PIETONALA

Sc= 122.00 mp

PARCAJE AUTOTURISME

Sc= 138.00 mp

PARCAJE TIR-URI/CAMIOANE

Sc= 480.00 mp

PLATFORMA CAROSABILA

Sc= 2090.00 mp

SPATII VERZI AMENAJATE

Sc= 280.00 mp

TOTAL  SUPRAFETE CONSTRUITE/DESFASURATE=362.00 mp (pentru calculul P.O.T./C.U.T.)

TOTAL CONSTRCUTII SI AMENAJARI= 3650.00mp

BILANT TERITORIAL:

CONSTRUCŢII SI AMENAJARI SUPRATERANE:

- Corp cabina magazin parter cu suprafata construita - Terasa café

- Insule pompe

- Copertina metalica pentru protectia frontului cu pompele pentru distributie carburanti

- Pompe distribuite carburanti: 3 pompe MPD

- Platforma carosabila, accese parcari incinta

- Platforma pietonala

- Platforma pubele

- Totem

- Semne directionale

- Post de transformare montat suprateran, pe stalp

- 3 Statii de incarcare masini electrice

- Imprejmuire

- Spatii verzi

CONSTRUCŢII SUBTERANE:

- Parc rezervoare subterane cu capacitate de stocare 80 mc(benzina+motorina) si un rezervor de AddBlue cu o capacitate de 2mc

- Guri de descarcare carburanti cu cu sistem de recuperare vapori amplasate in caminele de vizitare ale rezervoarelor

- Bloc aerisire vapori rezervoare

- Put observatie infestare sol

- Separator hidrocarburi

- Camin apometru

- Bazin vidanjabil

- Racorduri edilitare , retele de incinta: alimentare cu apa si energie electrica.

Descrierea Statiei de Alimentare cu Carburanti

Corp cabina magazin parter - Terasa café

Serviciile complementare ale statiei distributie carburanti care stabilesc performanta comerciala a Operatorului se vor amenaja intr-o constructie « cabina magazin » ce se dezvolta pe parter cu laturile 13.50m x 17m, avand o suprafata Sc=Sd = 230 mp si o inaltime maxima de 4.5m fata de CTA.

Structura va fi realizata din cadre de beton armat si inchideri b.c.a., invelitoate tip panou sandwish.

Pompe Multiprodus cu recuperare de vapori

Sunt prevazute 3 (trei) pompe de tip multiprodus.

Cele 3 pompe dispuse perpendicular pe latura de acces in cabina statiei sunt amplasate la o distanta de 7.00 m intre ele si la o distanta de 11 m fata de cabina. Comanda/blocarea pompelor se face de la pupitrul de comanda din interiorul clădirii principale. Fiecare pompa este prevazută cu soclu de protectie din beton(insula pompe)  cu dimeniunile de 1.00 m x 4.00m si o inaltime de 0.20 m.

Sub pompe s-a prevăzut căte un spatiu în care se realizează legăturile pompei la conductele de produse petroliere, conducta de recurerare vapori şi legăturile electrice. Confecţile metalice de ancorare a pompelor sunt din oţel inox.

Produsele petroliere circulă prin conducte tehnologice în sistem închis, perfect etanş, neexistănd pericolul de pierderi prin scurgeri.

Pardoseala peronului, este din beton BCR cu suprafata sclivisita si tratata cu cuart. Zona pompelor este protejata de o copertina cu structura metalica de tip peron, sprijinita pe stâlpi în dreptul fiecarei pompe.

Recipiente de stocare - Rezervoare Subterane cu pereti dubli cu capac carosabil.

Destinatia rezervoarelor este urmatoarea:

1 bazin 55 mc motorina din care:

- 45 mc motorina standard

- 10 mc motorina extra

1 bazin 25 mc benzina din care:

- 15 mc benzina standard

- 10 mc benzina extra.

De asemenea se propune amplasarea unui bazin 2 mc AddBlue.

Izolatia rezervoarelor se va executa în conformitate cu prevederile STAS 7335/86, de tipul foarte întărită.

Rezervorul este prevăzut cu un aparat tip DL 4000 (senzor de presiune) legat permanent cu spaţiul dintre cele doua mantale, care are rolul de a semnaliza apariţia unei fisuri la una dintre mantale ca urmare a coroziuni sau alte cauze accidentale.

Rezervorul este montat îngropat pe o placa de radier din beton armat şi ancorate de acesta, pentru a preveni flotabilitatea în cazul ridicarii panzei de apa freatica.

Fiecare compartiment de rezervor este prevăzut cu un cămin de vizitare, realizat conform detaliilor furnizorului. Capacele căminelor sunt în carosabil , sunt etanşe, antiscăntei, cu o deschidere liberă de 1000x1000 mm. Capacitatea totala de depozitare a produselor petroliere este de 80 mc+ 2 mc AddBlue.

Caminele gurilor de descarcare şi recuperare vapori (Caminele de vizitare rezervoare)

Produsele petroliere aprovizionate sunt descarcate în rezervor, gravitaţional, prin filtrele gurilor de descărcare, căte una pentru fiecare compartiment de rezervor (tip de carburant). Constructia caminului este din metal. Căminul este acoperit cu un capac metalic în construcţie antiscânteie.

Separatorul de namol şi produse petroliere (separator de hidrocarburi)

Deversarea apelor pluviale contaminate în reţeaua exterioară unitară se face numai după trecerea acestora prin separatorul de hidrocarburi tip FREYLIT avănd următoarele caracteristici constructive:

- debit nominal – 3l/s...6l/s;

- grad de epurare - II (mai mic de 20mg/l);

- un element din beton Φ150, h150;

- volumul decantorului – 1,7 m3.

Degajarea namolului din separator şi curatirea periodica a filtrului se va realiza printr-o firma specializata, agrementata de către Agenţia Nationala de Mediu.

Blocul aerisire rezervoare

Rezervoarele de depozitare produse petroliere sunt prevăzute cu conducte de aerisire dotate la partea superioara cu valva de respirare şi dispozitiv de oprirea flăcărilor (reducţie, mufă, corp opritor de flăcări cu pietriş, mărgăritar).

Zona de aerisire este în categoria “A” pericol de incendiu. Dispozitivele de oprire a flăcărilor la o înalţime de min. 4 m de la teren şi la cel puţin 3 m de la limita staţiei.

Caminul apometru - va fi realizat din beton armat, avad dimensiunile de: 1.5m adancime si o suprafata de 1 mp (1.0m x 1.0m

Bazinul vidanjabil - va fi realizat din beton armat, avad dimensiunile de: 2.5m adancime si o suprafata de 10 mp (5.0m x 2.0m)

Platforma pubele

Deşeurile sunt prezente sub forma de deşeuri menajere;

Platforma de gunoi este amplasata deasupra bazinului vidanjabil, imprejmuita cu un gard de plasa avand inaltimea de 1.5 m. Platforma de gunoi este prevazuta cu sifon de pardoseala si furtun pentru spalare.

Parcarea auto – statia de distributie carburanti este prevazuta cu 18 locuri de parcare pentru autovehicule, amplasate pe o platforma betonata.

Platforma descarcare cisterna – este amplasata in apropierea accesului in statie si va fi betonata. Aceasta va avea o suprafata de 80 mp ( 16m x 5m)

Totem – este amplasat in apropierea accesului in statie la loc vizibil. El va avea rol de afisaj si semnal vizual. Inaltimea acestuia va fi de maxim 6 m desupra CTA.

Stalpi iluminat – vor fi amplasati in apropierea accesului in statie si vor avea si o dispunere perimetrala statiei.

Imprejmuirea – se va realiza pe limitele separative din soclu de beton armat si plasa bordurata avand o inaltime de 2.00m.

Spatii verzi – vor acoperi cca. 280 mp, fiind plantate cu gazon si arbusti.

ELEMENTE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS

- Profilul și capacitățile de producție:

Noua investiție propune comercializarea produselor petroliere. Nu există capacități de producție.

- Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente: Nu este cazul.

- Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea:

În cadrul unei stații specializate în distribuția de carburanți se desfășoară activitatea de comerț cu amănuntul a carburanților tip benzină și motorină pentru autovehicule. Activitatea de comerț cu carburanți pentru autovehicule în stații de distribuție are mai multe faze:

- Aprovizionarea stației de distribuție carburanți se realizează periodic cu mijloace specifice închiriate de la depozite specializate;

- Transvazarea carburanților din autocisternă (mijloc auto specializat) în rezervoarele de stocare temporară ale stației se realizează prin cădere gravitațională, din căminul de descărcare în rezervorul de stocare al stației;

- Comercializarea de carburanți la cererea beneficiarilor, pentru care se folosesc pompe de distribuție tip, care aspiră carburantul din rezervor și îl transferă în rezervorul autovehiculelor.

Stația de distribuție va fi alimentată cu autocisterne prevăzute cu spațiu de vapori necesar colectării vaporilor din benzină (amestec aer + carburanți) rezultați la umplerea rezervoarelor de stocare.

În timpul alimentării rezervorului de stocare temporară benzină gura de aerisire va fi racordată la sistemul de recuperare a vaporilor, acești urmând a fi introduși în spațiul de vapori al autocisternei.

- Materii prime, energia și combustibili utilizați, cu modul de asigurare a acestora

În perioada de construcție: se vor utiliza materiale de construcții, energie și combustibili pentru utilajele de lucru și pentru autovehiculele de transport.

Se vor utiliza:

Materiale de construcții – beton C8/10 în infrastructură și oțel beton- plasă sudată STNB pentru realizarea platformei betonate destinate amplasării stației de distribuție carburanți, parcării autovehiculelor și accesului în stația de distribuție carburanți.

Materialele de construcții utilizate pentru realizarea proiectului nu se încadrează în categoria materialelor periculoase.

Se vor utiliza materiale de construcție certificate în domeniul calității, prin care se demonstrează că produsele respective sunt inofensive și prezintă caracteristici de calitate controlate, conforme cu normativele în vigoare.

Materialele de construcție utilizate vor respecta cerințele aplicate lucrărilor de construcție, respectiv: rezistenţă mecanică şi stabilitate; securitate în caz de incendiu; igienă, sănătate şi protecţia mediului; siguranţă în exploatare; protecţie contra zgomotului; economie de energie şi izolare termică.

Motorină pentru vehiculele și utilajele folosite la realizarea lucrărilor de construcții - montaj și pentru vehiculele de transport materii materiale de construcții și deșeuri rezultate din construcții.

Motorina: este o combinație complexă de hidrocarburi, formată din amestecuri de hidrocarburi cu 12-20 atomi de carbon în moleculă, obținută prin distilarea primară a petrolului.

Clasificarea conform Directivei EC 67/548 sau 1999/45/EC

- Nr. înregistrare RECH: 01-211948466-27-0165;

- Nr. Index: 649-224-00-6; - Nr. EC-269-822-7;

- Nr. CAS-68334-30-5

Fraze de risc: R40; R 51/53; R 65;R20; R38.

Pe amplasamentul aferent proiectului nu se vor realiza lucrări de reparații la utilaje și autovehicule și nu se vor efectua schimburi de uleiuri. Aceste activități se vor realiza- în funcție de caz- la operatori specializați, autorizați conform prevederilor legislației în vigoare.

În perioada de exploatare:

- Benzină: aproximativ 2000 tone /an;

- Motorină: aproximativ 2000 tone/an;

- Racordarea la rețelele utilitare din zonă

În perioada de constructie:

- Apa pentru consum productiv şi pentru nevoile gospodăreşti este asigurată de un rezervor din PVC cu capacitatea de 1 mc. şi va fi adusă pe amplasament cu ajutorul cisternelor auto.

- Apa potabilă necesară personalului va fi achiziţionată din comerţ;

- Se vor asigura toalete ecologice;

- Alimentarea cu energie electrică se va asigura prin racord la reţeaua locală de energie electrică

sau din surse proprii (grupuri electrogene);

În perioada de exploatare:

- Alimentarea cu apa: se va asigura de la caminul de bransament proiectat si echipat cu apometru pe racord 1 ½’’. Bransamentul de apa se va face din conducta subterana exitenta

- Apele uzate menajere de la grupurile sanitare impreuna cu cele provenite din procesul de preparare gastro epurate printr-un separator de grasimi Q = 2l/s sunt deversate in bazinul vidanjabil propus

- Apele uzate provenite din igienizarea spatiilor cabina si apele pluviale contaminate cu produse petroliere colectate de pe platforma betonata din zona pompelor si zona parcului de rezervoare sunt colectate prin rigole prevazute cu gratar, sunt dirijate la separatorul de produse petroliere cu debitul Q=6 l/s si apoi si deversate in bazinul vidanjabil .

- Apele pluviale conventional curate de pe acoperis cabina, copertina sunt preluate si dirijate printr-o retea de canalizare interna si dirijate catre bazinul de stocare ape pluviale si deversate in bazinul vidanjabil

- Apele pluviale provenite din zona carosabila sunt colectate prin rigole prevazute cu gratar si evacuate in bazninul vidanjabil.

- Alimentarea cu energie electrică a stației de distribuție carburanți se va realiza printr-un branșament trifazat la rețeaua existentă în zonă.

- Alimentarea cu gaze naturale: Nu este cazul. E

- nergia termică: Nu este cazul.

- Accesul si iesirea din incinta se va realiza prin racordarea la drumul public DC233.

- Descrierea  lucrărilor  de  refacere  a  amplasamentului  în  zona  afectată  de

execuţia investiţiei

Proiectul de investiție prevede ca, la finalizarea lucrărilor de construcţii, să se realizeze lucrări de refacere a zonelor afectate de execuţia proiectului, de aducere a terenului neconstruit la starea iniţială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcţiile ecologice naturale.

Se vor realiza lucrări de eliberare a amplasamentului de construcţiile/ amenajările temporare, nivelarea/ compactarea terenului, executarea de plantări în vederea amenajării de spaţii verzi:

- demontarea construcţiilor şi instalaţiilor existente, evacuarea acestora de pe amplasament şi amenajarea terenului ocupat temporar în vederea redării la folosinţele anterioare;

- retragerea de pe amplasamente a utilajelor de construcţii şi transport;

- colectarea şi evacuarea de pe amplasament a deşeurilor rezultate;

- scarificarea terenului până la adâncimea de 40-50 cm;

- curăţirea terenului de corpuri străine, după scarificare;

- acoperirea  suprafeţei  respective  cu  un  strat  de  pământ  vegetal,  cu  grosimea  de  10  cm,

- împrăştiat şi nivelat;

- însămânţarea zonelor de spatiu verde

- Căi noi de acces au schimbări ale celor existente

Realizarea proiectului de investiție și funcționarea ulterioară a activităților pe amplasament vor utiliza căile de acces existente în prezent: DC 233.

Proiectul de investiție necesita lucrari de racordare la drumul existent pentru realizarea accesului auto/pietinal in incinta.

- Resurse naturale utilizate în construcție: Nu este cazul.

- Resurse naturale utilizate în funcționare: Nu este cazul.

- Metode folosite pentru construcție:

Tehnicile de construcție adoptate vor respecta cele mai bune tehnici în domeniu.

Alături de resursele materiale, umane si financiare, resursele tehnologice dețin un rol important în execuția lucrărilor de construcții.

La alegerea celor mai eficiente soluţii de resurse tehnologice in cadrul proceselor tehnologice mecanizate, se vor avea în vedere:

Criteriile de natură tehnică:

Se vor selecta resursele tehnologice necesare, în functie de caracteristicile tehnice constructive și de condiţiile de lucru locale la obiectivul de investiție.

Criteriile economice:

Sunt reprezentate de etapa de selectare în funcţie de costurile de producţie care intervin in urma exploatării resurselor tehnologice. Criteriile economice ce trebuie avute in vedere sunt pe de o parte costul unitar de producţie iar pe de alta parte productivitatea muncii.

Selectarea celei mai avantajoase soluţii tehnologice de execuţie sau de alcătuire constructivă a platformei betonate se va face pe baza indicilor de analiză a eficienței.

Planul de execuție al proiectului de investiție

Faza de construcție: cca.3 luni de la data obținerii autorizației de construcție

- Trasarea construcției –a platformei betonate ( poziționarea în plan vertical și orizontal)

- Sistematizarea terenului realizarea fundației.

- Realizarea instalațiilor electrice.

Dirigintele de șantier va urmari execuția lucrarilor și va intocmi cartea tehnica a construcției.

Lucrarile de construire se vor realiza în conformitate cu prevederile proiectului. In cazul in care este necesara modifiarea solutiei autorizate se va contacta proiectantul de specialitate, care pe baza unei Dispozitii de șantier va dispune soluția corectă pentru realizarea modificărilor necesare.

Receptia finală: se va face în baza unui Proces Verbal de receptie, întocmit de către o comisie formata din reprezentanți ai Inspectoratului de Stat in Constructii, Primăriei Orasului Navodari, județul Constanta, proiectantul și reprezentantul beneficiarului – dirigintele de șantier.

Punerea în funcțiune: se va realiza eșalonat, după recepția lucrărilor.

Exploatarea lucrărilor realizate: se va realiza pentru funțiunea de stație de distribuție carburanți pe toată perioada de existență a investiției realizate.

- Relația cu alte proiecte existente sau planificate: Realizarea proiectului de investiție nu se cumulează cu realizarea altor proiecte de investiție în zonă.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Alternativele analizate au avut ca scop prevenirea/reducerea impactului asupra mediului produs de realizarea proiectului..

S-au luat în calcul două scenarii:

Scenariul „Dezvoltare zero” („Do nothing”) – care nu propune realizarae niciunui proiect de investiție în zonă.

Scenariul de „Referință” („Do something”) – care ia în considerare dezvoltarea serviciilor în zona studiată prin amplasarea unei stații de distribuție carburanți .

Succesiunea fazelor de definire a opțiunii de dezvoltare optimale - Scenariul de Referință („Do

something”)

Într-o primă etapă, s-a realizat o analiză a situației existente a terenului pentru a caracteriza starea

acestuia, localizarea și capacitatea în raport cu obiectivul proiectului de investiție.

Opțiunea 1- Scenariul „Dezvoltare zero”:  pleacă de la premiza că proiectul de investiție nu se realizează în zonă, terenul se va menține în situația existentă- teren neamenajat, neconstruit.

În urma evaluării acestei opțiuni s-a considerat că aceasta este nefavorabilă, întrucât conduce la:

-	Limitarea dezvoltării zonei.

-	Nedistribuirea  echilibrată  și  eficientă  a  funcțiunilor  în  zonă  în  contextul  spațial  –

funcțional al zonei.

Conform condițiilor din acest scenariu, rezultă imposibilitatea de a satisfice cerințele legate  de creșterea prognozată a cererii de servicii privind distribuția de carburanți în zona de amplasament a proiectului, cu impact negativ din punct de vedere economic și social.

Opțiunea 2- „Scenariul de referință”- constă în menținerea facilităților existente și construcția/ amplasarea unei stații de distribuție carburanți în zonă.

Oportunitatea   realizării  investițiilor  derivă   și din	faptul  ca zona aferentă proiectului  de

investiție va contribui la îmbunătățirea condițiilor de satisfacere a cerinței de servicii privind distribuția de carburanți pentru locuitorii din zonă și pasagerii aflați în tranzit.

Relația cu zonele învecinate, accesuri existente și / sau căi de acces posibile: Amplasamentul are acces la DC 233.

Urmare analizei efectuate, s-a identificat ca alternativă optimală pentru realizarea proiectului, Opțiunea 2- „Scenariul de referință”- realizarea proiectului de investiție în zona propusă- JUDEȚUL CONSTANTA, ORAS NĂVODARI, B-DUL NAVODARI, NR. FN, PARCELA A 433/1/7, lot 2/1, JUDEȚUL CONSTANȚA.

Criterii utilizate pentru selectarea alternativei optimale- Opțiunea 2- „Scenariul de referință”

| Criteriu | Descriere |
| --- | --- |
| Relevanță | Alternativa face posibilă realizarea proiectului de investiție. |
| Fezabilitate din perspectiva mediului | Alternativa aleasă respectă obiectivele de mediu relevante. Alternativa nu are efecte adverse semnificative asupra mediului. Alternativa are efecte pozitive în dezvoltarea economică-socială a orasului Navodari, jud. Constanta |
| Fezabilitate tehnică | Funcțiunea propusă este fezabilă din punct de vedere tehnic și permite realizarea obiectivului de investiție conform proiectului. |
| Fezabilitate economică | Alternativa este suportabilă din punct de vedere economic. |
| Acceptabilitate socială | Alternativa de dezvoltare în zonă este acceptabilă pentru public. |
| Control | Alternativa propusă este sub controlul Consiliului Local la Comunei Breaza, județul Suceava. |

- Alte activități ce pot apărea ca urmarea a proiectului (de exemplu extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă sau linii de transport al anergiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor):

Realizarea proiectului de investiţie deschide cadrul pentru dezvoltarea în zonă a unor noi funcțiuni de servicii și comerciale.

- Alte autorizații cerute pentru proiect:

Pentru realizarea prezentei investiții a fost eliberat CU nr. 59 din 02.02.2023 eliberat de Primăria Navodari.

Pentru obținerea Autorizație de Construcție au fost solicitate următoarele avize:

- alimentare cu energie electrica,

-  gaze naturale,

- telefonizare (orange si rcs & rds),

- statul major general,

- salubritate,

-securitatea la incendiu,

-directia judeteana de cultura,

-sanatatea populaţiei,

-urban network solutions.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- metode folosite în demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Realizarea proiectului de investiție nu prevede realizarea unor lucrări de demolare. Terenul aferent proiectului este neconstruit.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22 / 2001, cu completările ulterioare:

Nu este cazul. Distanța amplasamentului studiat față de cea mai apropiată graniță (Bulgaria) este de peste 55 km proiectul nu intră sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22 / 2001

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314 / 2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43 / 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Nu este cazul.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Folosința actuală a terenului este de curți construcții (conform CU nr. 59 din 02.02.2023 eliberat de Primăria Navodari).

- politici de zonare și de folosire a terenului;

Conform PUZ aprobat prin HCL nr. 343/22.12.2022 de Primaria Orasului Navodari.

- arealele sensibile:

Pe amplasamentul aferent proiectului de investiție nu există areale sensibile.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Terenul se afla in  JUDEȚUL CONSTANTA, ORAS NĂVODARI, B-DUL NAVODARI, NR. FN, PARCELA A 433/1/7, lot 2/1.

Distantele fata de vecinatati:

Vecinatati:

| Nord | DF 256(IE 115533) |  | Est | A 433/1/7 lot 2/2(IE 117530) FARA CONSTRUCTII |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sud | DC 233(IE109156) |  | Vest | Most. Def. Soanca Cristea(IE 116580) FARA CONSTRUCTII |

| Obiect de referinta | Distanta min. fata de limita din Nord (m) | Distanta min. fata de limita din Sud (m) | Distanta min. fata de limita din Est(m) | Distanta min.fata de limita din Vest (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corp cabina magazin parter cu suprafata construita - Terasa café | 48.00 +411.16 | 53.50 | 6.71 | 6.71 |
| Peron pompe distributie carburanti | 12.00 fata de corp cabina magazin | 35.50 | 4.00 | 4.00 |
| Platforma pubele+ Bazin vidanjabil | 45.50+411.16 | 1.5m fata de corp cabina magazin | 18.71 | 6.71 |
| Totem | 103.00+411.16 | 10.00 | 1.00 | 29.21 |
| Post de transformare montat suprateran, pe stalp | 411.16 | 115.00 | 10.00 | 18.42 |
| Parc rezervoare subterane | 13.50 fata de peron pompe | 17.90 | 9.21 | 9.21 |
| Separator hidrocarburi | 5.90 fata de peron pompe | 5.60 fata de parc rezervoare subterane | 12.96 | 16.46 |

COORDONATE STEREO `70

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Fiind vorba despre o investiție privată nu au fost luate în considerare alte variante de amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

- protecţia calităţii apelor:

Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare:

În perioada executării lucrărilor de construcții:

- Deversări accidentale, necontrolate, de poluanţi în apă- ape pluviale impurificate cu produse petroliere.

- Colectarea necorespunzătoare a apelor pluviale impurificate cu hidrocarburi de

pe platformele aferente căilor de acces.

Măsuri adoptate pentru prevenirea poluării apelor :

-	Depozitarea temporară a materialelor utilizate în construcții în interiorul amplasamentului

aferent proiectului, în spaţiile special amenajate în cadrul organizării de șantier.

-	Manipularea deșeurilor  se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea şi antrenarea lor

de către apele de precipitaţii.

-	Aplicarea  în  caz  de  necesitate  a  măsurilor  de  prevenire  si  combatere  a  poluarii

accidentale, conform prevederilor legislației în vigoare.

În condițiile implementării măsurilor de prevenire/ reducere a impactului potențial nominalizate, se apreciază că în timpul realizării lucrărilor de construcții aferente proiectului nu se va produce poluarea apelor de suprafață și subterane.

Impactul indirect susceptibil va fi redus și se va manifesta în perioada de executare a lucrărilor

de construcție numai în cazul producerii unei poluări accidentale.

În etapa de funcționare:

- Deversări în rigola de ape pluviale provenite din zona de parcare și de circulație a autovehiculelor în incinat stației neepurate corespunzător în separatorul de hidrocarburi prevăzut cu filtru coalescent.

Măsuri adoptate pentru prevenirea poluării apelor în perioada de funcționare:

-	Asigurarea funcționării la capacitatea proiectată a separatorului de hidrocarburi ce se va

amplasa pe traseul de evacuare a apelor pluviale colectate de pe platformele betonate din incintă (alei circulații autovehicule, parcări supraterane) înainte de evacuarea acestora în bazinuil vidanjabil.

-	Aplicarea  în  caz  de  necesitate  a  măsurilor  de  prevenire  si  combatere  a  poluarii

accidentale conform prevederilor legislației în vigoare.

În aceste condiții, se apreciază că impactul prognozat asupra calității apelor de suprafață și subterane în perioada de funcționare a obiectivuljui aferent proiectului va fi nesemnificativ. Stațiile, instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor :

Instalație  de  preepurare  a  apelor  pluviale  colectate  de  pe  platforma  betonată  din  incinta

obiectivului (inclusiv din zona parcării supraterane): Separator de hidrocarburi: ( Qpl=3 l/s).

- protecţia aerului:

Sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

În perioada executării lucrărilor de construcții:

Sursele de poluare pentru aer:

Surse mobile:

-	Circulaţia mijloacelor auto ce asigură aprovizionarea cu materiale de construcţii,

preluarea şi transportul deşeurilor de pe amplasament, efectuarea lucrărilor în

perimetrul organizării de şantier.

-	Funcționarea utilajelor pentru realizarea lucrărilor de construcții;   manevrarea

echipamentelor/ instalațiilor.

Volumul, natura, şi concentraţia poluanţilor emişi depind de tipul de autovehicul, de natura combustibilului şi de condiţiile tehnice de funcţionare.

În funcţie de tipul motorului ce echipează un autovehicul, benzină sau motorină, gazele de eșapament conţin substanţe poluante în proporţii diferite.

| Denumirea sursei | Poluanţi specifici/ Concentraţii maxime admise (CMA)* |
| --- | --- |
|  | Monoxid de carbon (CO) | Oxizi de sulf(SOx) | Oxizi de azot (Nox) |
| Gaze de eşapament.rezultate din arderea combustibililor | 2,0 mg/mcN/zi | 0,03 mg/mcN/zi | 0,1 mg/mcN/zi |

*Notă: Conform STAS 12574/1987-„ Aer din zonele protejate. Condiții de calitate”.

Surse nedirijate- difuze:

-	Lucrările  de  pregătire  ale  platformei  pe  care  se  vor  monta  echipamentele/  utilajele

necesare executării lucrărilor de construcții

-	Executarea lucrărilor de  construcţii

-	Manevrarea deşeurilor rezultate din construcţii

Poluanți specifici:

Pulberi sedimentabile: max. 17 g/mp/lună;

-	Pulberi PM 10- în aerul ambiental : max. 50µg/m3/24 ore

Proiectul  prevede adoptarea de măsuri tehnice și operaționale pentru reducerea emisiilor :

-	Protejarea  solului  decopertat  depozitat  temporar  în  incinta  amplasamentului,  pentru

evitarea antrenării particulelor de praf în aer.

-	Folosirea  de  utilaje  de  construcţii  moderne,  dotate  cu  motoare  ale  căror  emisii  să

respecte prevederile legislaţiei în vigoare.

-	Reducerea  vitezei  de  circulaţie  pe  drumurile  publice  a  vehiculelor  grele  pentru

transportul echipamentelor şi a materialelor.

-	Verificarea vehiculelor care transportă materiale pentru evitarea răspândirii acestora în

afara arealului de construcție.

-	Stropirea cu apă a deşeurilor din construcţii depozitate temporar pe amplasament (în

perioadele lipsite de precipitaţii).

-	Diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii

de particule.

-	Stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare a deșeurilor din construcții la locul de

producere.

-	Curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

-	Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate.

Se apreciază că în perioada de realizare a proiectului de investiție, ca urmare a măsurilor tehnice/ operaționale/   organizatorice   adoptate   pentru   de   prevenirea/   reducerea   poluării,   nivelul concentraţiilor de poluanţi în perimetrele cu receptori sensibili nu va fi influențat semnificativ de activitățile desfășurate pe amplasamentul șantierului  și se va situa sub  valorile limită, valorile țintă și nivelurile critice prevazute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și concentrațiile maxime admisibile pentru particule sedimentabile totale (TSP) prevăzute de STAS nr. 12574/1987.

În perioada de funcționare:

Sursele de poluanţi pentru aer:

Surse mobile:

Circulaţia autovehiculelor în incinta stației de distribuție carburanți.

Poluanţi specifici proveniţi din arderea gazele de eşapament -conform STAS 12574- “Aer în zone protejate. Condiţii de calitate”: monoxid de carbon (CO)= max. 2,0 mg/mcN; dioxid de carbon (CO 2 ), oxizi de azot (NOx)= max. 0,10 mg/mcN; oxizi de sulf (SOx)= max. 0,03 mg/mcN.

Surse nedirijate- fugitive:

Operațiunile de descărcre a benzinei din containerul mobil în rezervorul   (compartimentul)   de   stocare;

Operațiunile   de   alimentare   la   pompă   a autovehiculelor.

Folosirea instalaţiei statiei de distributie cu carburanti va fi autorizata, dotată cu toate racordurile de siguranță.

Aceste noxe sunt reprezentate în principal de compuși organici volatili (hidrocarburi, aldehide, etc), oxizi de carbon ș de azot, compuși organici cu plumb.

Concentratiile principalelor substante poluante din gazele de evacuare pentru diferite tipuri de motoare si regimuri de functionare sunt prezentate in tabelul urmator:

| Poluant | Concentratie | Mers in gol | Acceleratie | Deceleratie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MAS | MAC | MAS | MAC | MAS | MAC |
| Oxid de carbon | % | 7,0 | urme | 1,8 | urme | 2,0 | urme |
| Hidrocarburi | % | 0,5 | 0,04 | 0,1 | 0,01 | 1,0 | 0,03 |
| Oxid de azot | ppm | 30,0 | 60,00 | 650,0 | 250,00 | 20,0 | 30,00 |
| Aldehide | ppm | 10,0 | 20,00 | 10,0 | 10,00 | 200,0 | 30,00 |

MAS – motor cu aprindere prin scânteie;

MAC – motor cu aprindere prin compresie;

Nu se cunosc date cu privire la compușii organici cu plumb.

Măsurile de protecție prevăzute conform proiectului în vederea diminuării la maximum a cantităților de noxe sunt următoarele:

La alimentarea şi descărcarea rezervoarelor subterane aerul nu este poluat cu compuși organici volatili, datorită sistemului de recuperare a vaporilor prevăzut prin proiect. Acest sistem de conducte face parte integrantă din instalația tehnologică.

O altă măsură pentru evitarea emisiilor în atmosferă a compușilor organici volatili este montarea unor pompe de alimentare auto prevăzute cu compresor de gaze care aspiră gazele degajate în timpul alimentării autovehiculelor şi le pompează în rezervoarele subterane.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină, emisiile totale anuale de compuși organici volatili(COV) rezultați din operațiunile de încărcare în instalațiile de depozitare a benzinei la stațiile de benzină, nu vor depăși valoarea-țintă de referință de 0,01% în greutate din cantitatea anuală totală tranzitată.

Se exceptează de la acestă cerință  stațiile de benzină cu o cantitate totală tranzitată mai mică de 100 mc/an.

- protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Amplasamentul aferent proiectului de investiție este situat la o distanță de cca. 500 m față de

zonele locuite- receptori sensibili privind zgomotul și vibrațiile.

În perioada executării lucrărilor de construcții:

Sursele de zgomot:

-	Circulaţia mijloacelor auto ce asigură aprovizionarea cu materiale de construcţii,

preluarea şi transportul deşeurilor de pe amplasament, efectuarea lucrărilor în perimetrul

organizării de şantier.

-	Funcționarea utilajelor pentru realizarea lucrărilor de construcții, manevrarea

echipamentelor / instalațiilor.

În perioada de execuție a lucrărilor de construcție sursele de zgomot sunt grupate după cum

urmează:

- în frontul de lucru zgomotul este produs în fazele de execuție de funcționarea utilajelor de construcții specifice lucrărilor (excavări, realizarea platformei betonate), aprovizionarea cu materiale;

- circulația   autobetonierelor   și   autocamioanelor   care   transportă   materiale   necesare execuției lucrării.

Suplimentar impactului acustic, utilajele de construcție cu mase proprii mari, prin deplasările lor sau prin activitatea în cadrul organizării de șantier, pot constitui și surse de vibrații.

Pentru a evita producerea poluării fonice utilajele generatoare de  zgomot și/sau vibrații vor fi

menținute în stare bună de funcționare.

Efectele surselor de zgomot și vibrații generate de realizarea lucrărilor de construcții se suprapun peste zgomotul existent în zonă generat în principal de circulația autovehiculelor pe DC 233- trama stradală.

Referitor la absorbția energiei sonore, se poate afirma că, atunci când în calea undelor sonore nu este interpus nici un obstacol, de o altă natură decât mediul de propagare, nu intervine nici un fel fenomen special care să perturbe propagarea continuă a acestor unde. În acest caz există numai unde progresive. Dacă undele întâlnesc un obstacol de altă natură, prin care pot trece total, parţial sau deloc, la suprafaţa de separare a celor doua medii (mediul iniţial şi mediul obstacol) se produce fie o reflexie (întreaga energie acustică transportată de unde, se reflectă, se  întoarce în mediul în care se află sursa), fie o refracţie (întreaga energie acustică incidentă trece de al doilea mediu,  undele  continuându-şi  propagarea  în  acesta).  Se  pot  întâmpla  simultan  şi  ambele fenomene, cu modificări ale direcţiei de propagare şi a caracteristicilor energetice.

Condițiile de lucru din zonă, respectiv   desfășurarea șantierului pe suprafețe restrânse, face posibilă intervenția unui număr restrâns de utilaje de capacitate medie și mică, astfel încât efectele generatoare de impact, inclusiv din punct de vedere al zgomotului și vibrațiilor, sunt limitate.

În faza de execuţie a lucrărilor de construcții se vor lua  măsuri tehnice și operaționale pentru atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse, urmărindu-se ca nivelul de zgomot înregistrat să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare.

Instalaţiile/ utilajele/ echipamentele specifice vor fi exploatate asfel încât nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activităţilor pe amplasament să nu se depăşească, la limita incintei obiectivului, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat-A- Leq= 65dB, conform prevederilor SR 10009/2017- ”Limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant”.

La limita receptorilor protejați, în conformitate cu prevederile Ord. MS nr 119/2014, nivelul de presiune  acustică  continuu  echivalent  ponderat,  măsurat  în  exteriorul  locuinței  conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5m înălțime față de sol, nu trebuie să depășească 55 dB (Cz50) .

Măsuri ce se vor adopta în timpul realizării lucrărilor de construcții:

-	Respectarea programului de lucru stabilit de constructor, cu informarea, respectiv cu

luarea în considerare a propunerilor/ observațiilor formulate de publicul interesat.

-	Folosirea de utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot și

vibrații admis de normativele în vigoare.

-	Respectarea  programului  de  livrare  a  deșeurilor  rezultate  din  construcții  conform

programului de lucru stabilit pe șantier.

Impactul direct al zgomotului și vibrațiilor va fi redus, se va manifesta temporar, în perioada de

execuție a lucrărilor de construcții.

Impactul va fi reversibil: efectul va înceta la terminarea lucrărilor de construcții.

În perioada de funcționare:

Surse generatoare de zgomot:

-	Circulația autovehiculelor în interiorul amplasamentului stației de distribuție carburanți;

-	Traficul auto în zonă- trama stradală:

- protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu este cazul.

- protecţia solului şi a subsolului:

Surse de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime:

În perioada executării lucrărilor de construcții:

Surse potenţiale de poluare a solului:

-	Executarea lucrărilor de excavare în vederea execuției lucrărilor de construcții.

-	Depozitarea necontrolată a deșeurilor de tip menajer și a deșeurilor de construcții.

-	Ocuparea temporară a solului cu materiale de construcții.

-	Scurgeri accidentale de carburanți/ uleiuri de la utilajele de construcție folosite, ca

urmare a funcționării necorespunzătoare ale acestora.

Proiectul de investiție prevede pentru perioada aferentă executării lucrărilor de construcții, în cadrul organizării de şantier și în frontul de lucru, luarea măsurilor tehnice  ce se impun pentru prevenirea/ diminuarea impactului potenţial asupra calităţii solului.

Măsuri adoptate pentru prevenirea poluării solului:

-Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor.

-Alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor și a utilajelor și schimbarea uleiului se va

realiza numai în stații de distribuție carburanți autorizate, aflate în apropierea zonei amplasamentului.

-Impunerea obligativității furnizorilor de materiale de construcție privind utilizarea de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic.

-Depozitarea temporară a deşeurilor de construcție în incinta perimetrului, în zone special amenajate.

-Colectarea selectivă a deşeurilor de tip menajer, în zone special amenajate în cadrul șantierului.

Se apreciază că prin implementarea acestor măsuri în etapa de construcție, impactul asupra solului si subsolului se va situa la un nivel nesemnificativ.

Surse de poluare a subsoluui, apelor freatice și de adâncime: Nu este cazul

În perioada de funcționare:

Surse potenţiale de poluare a solului:

Scurgeri accidentale de produse petroliere (carburanți, uleiuri), provenite de la autovehiculele utilizatorilor/clienților stației de distribuție carburanți.

Măsuri adoptate pentru prevenirea poluării solului:

In perioada de exploatare curenta a Statiei Distributie Carburanti pentru a nu polua solul cu produse petroliere rezultate prin scurgeri accidentale, s-au luat urmatoarele masuri:

- evitarea eventualelor deversari in timpul umplerii rezervoarelor autovehiculelor, prin utilizarea unor pistoale speciale de umplere, prevazute cu dispozitive care inchid alimentarea automat, la umplerea rezervorului;

- impermeabilizarea prin betonare a tuturor zonelor unde exista posibilitatea unor deversari accidentale.

- Pentru reducerea la minimum a posibilitatii de poluare a subsolului si a calitatii apei din panza freatica, in cazul unor defectiuni ale conductelor, s-au prevazut urmatoarele masuri:

- rezervoarele cu pereti dubli lestati pe un radier de beton armat

- dotarea rezervoarelor cu aparate de detectare a scurgerilor, in vederea inlaturarii oricarei posibilitati de poluare a subsolului. Ansamblul format din rezervoarele existente si aparatul de detectare a scurgerilor reprezinta o instalatie deosebit de sigura pentru exploatare, facand practic imposibila poluarea subsolului.

- programarea calculatorului de proces si gestiune cu posibilitatea semnalizarii optice si acustice a aparitiei oricarei pierderi in sistemul format de rezervoare, conducte transport si pompe livrare, prin masurarea si comparatia continua, automata a cantitatilor de produse existente in rezervor si a celor livrate la pompa;

- montarea conductelor de polietilena de inalta densitate pentru transportul produselor petroliere.

- s-au prevazut sisteme de canalizare separate pentru toate tipurile de ape uzate care reduc posibilitatea infiltratiilor in sol.

Spațiile de parcare vor fi dotate cu materiale absorbante pentru colectarea uscată a scurgerilor accidentale de produse petroliere.

Surse de poluare a subsolului, apelor freatice și de adâncime: Nu este cazul

- protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Impactul asupra vegetaţiei si faunei va fi unul nesemnificativ, pe amplasament.

Se vor realiza spatii verzi plantate, iar situaţia in zona se va reechilibra.

- protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Amplasamentul proiectului de investiție este situat într-o zonă care are în vecinătate ( la o distanță  de  cca.  500  m)  receptori  sensibili  la disconfortul  potențial  generat  de  realizarea obiectivului propus.

Surse potențiale de impact asupra așezărilor umane:

-	Organizarea de șantier.

-	Posibila apariție a unor ambuteiaje în trafic datorită autovehiculelor de mare tonaj care

transpotă materiale de construcții.

-	Depozitarea necontrolată a deșeurilor din construcții- poate genera un impact estetic

negativ.

Măsuri adoptate pentru protecția așezărilor umane:

- Înaintea  părăsirii  incintei  vehiculele  ce  transportă  materiale  de  construcții  și  /sau  deșeuri vor fi curățate pentru a se evita murdărirea arterei de circulație cu reziduuri din șantier.

- Amplasarea, în incinta organizării de șantier a unor instalații sanitare, de preferință mobile.

- Împrejmuirea șantierului pentru a se demarca perimetrele ce intră în responsabilitatea constructorului.

- Gestionarea corespunzătoare/ eficientă a deșeurile din construcții pentru a nu periclita  starea de sănătate a populației și a nu crea disconfort  prin mirosul generat/ aspectul dezagreabil al acestora.

- Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii  cu impact asupra sănătăţii  populaţiei şi mediului înconjurător prin respectarea prescripţiilor tehnice de exploatare şi  întreţinere  ale  utilajelor/  instalațiilor  /  echipamentelor  utilizate  în  construcții, conform instrucțiunilor din cărțile tehnice ale acestora, ale normativelor de protecția muncii și de protecție împotriva incendiilor în  vigoare.

Amplasarea obiectivului respecta distantele de siguranţa fata de clădirile vecine.

- prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului / în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

În perioada executării lucrărilor de construcţii:

-	Pământ rezultat din decopertarea terenului în vederea realizării construcției :Cod deșeu:

17 05 04- Se va prelua cu mijloace auto şi se va transporta pe un amplasament aprobat de Primăria orasului Navodari, jud. Constanta. Mijloacele de transport utilizate se vor   acoperi cu prelate pentru prevenirea împrăştierii  pe carosabil.

-	Deşeuri de tip menajer: Cod deșeu 20.01 fracțiuni colectate separat- Se vor colecta  selectiv, se vor  depozita temporar pe amplasament, în containere specializate şi se   vor   preda   la   operatori	autorizaţi	pentru   colectarea   și	transportul	în	vederea valorificării/eliminării finale.

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate:

Conform definiției din Legea 211/2011 prind gestionarea deșeurilor prevenirea reprezintă toate masurile ce trebuie sa fie luate inainte ca o substanță/ material/ produs să devină deșeu, in vederea reducerii:

-	cantitatii de deșeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viata

a acestora;

-	impactului negativ al deşeurilor generate asupra mediului si sanatatii populatiei; sau

-	conţinutului de substanţe nocive ale materialelor şi produselor.

Reducerea cantităților de deșeuri rezultate din activitatea de construcții poate fi realizata prin implementarea unor politici si practici cum ar fi:

-           Reducerea la sursa a deșeurilor – de ex. restrictii la cumparare a unor produse ce sunt  supraambalate.

-	Utilizarea eficienta a resurselor.

-	Stabilirea de obiective si indicatori masurabili.

-	Mentenanța  instalatiilor  de  incarcare/descarcare  si  transport  marfa  astfel  incat  sa  se

reduca pierderile de marfă.

-	Utilizarea unor utilaje moderne care pot prelucra/ monta eficient un produs.

-	Monitorizarea fluxului de materiale utilizate și rezultate.

-	Instruirea angajatilor.

-	Stabilirea unui program de reciclare a deseurilor din construcții.

-	Identificarea firmelor specializate în transportul, eliminarea si reciclarea deseurilor.

-	Incurajarea reparării  materialelor defecte.

Planul de gestionare a deșeurilor: se va întocmi de constructorul/ antreprenorul de lucrări și va consta în:

-	Prezentarea lucrărilor de construcții ce urmează a se realiza în cadrul organizării de

șantier.

-	Stabilirea obiectivelor și țintelor privind generarea deșeurilor.

-	Prognozarea privind generarea deșeurilor.

-	Stabilirea fluxurilor specifice de deșeuri.

-	Evaluarea potențialelor tehnici privind gestionarea deșeurilor.

-	Calculul capacității necesare pentru gestiunea deșeurilor generate.

-	Evaluarea costurilor.

În perioada de funcţionare:

Deseuri produse :

- deseuri menajere si asimilabil menajere

- deseuri de ambalaje - carton, hartie, material plastice

- slamuri rezultate din procesul de preepurare locala

- industriale - depuneri lichide si semisolide pe fundul rezervoarelor

Deseuri colectate :

- uleiuri uzate de motor, de transmisie si ungere.

- deseuri de ambalaje cu continut de substante periculoase

Deseurile periculoase sunt reprezentate de:

- deseurile (reziduuri) industriale cu continut de produse petroliere (slamul rezultat din operatia de curatare a rezervoarelor de stocare si a filtrelor coalescente din separatorul de hidrocarburi).

- bidoanele goale de ulei auto folosite

- uleiurile auto uzate

– resturi din bidoanele uilizate

Deseuri stocate temporar :

- deşeurile de ambalaje (hârtie şi carton , materiale plastice) provenite în urma comercializării de produse diverse, se vor stoca temporar, pe categorii, în containere amplasate în spaţiul special amenajat pentru gospodărirea deşeurilor;

- uleiurile uzate se vor depozita temporar în butoaie etanse, amplasate în spaţiul special amenajat pentru gospodărirea deşeurilor;

- şlamuri provenite din procesul de preepurare locală a apelor uzate, reziduuri din rezervoare – vor fi evacuate şi eliminate prin societăţi autorizate.

Deseurile valorificate (pe tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):

- deseurile de ambalaje (hartie, carton si material plastic) vor fi predate la unitati specializate in valorificarea acestora

- deseurile (reziduuri) industriale cu continut de produse petroliere vor fi predate la fabricile de ciment autorizate pentru utilizarea acestui tip de deseu prin co-incinerare si vor fi transportate de firma autorizata

- uleiurile uzate vor fi transportate si valorificate de unitati specializate si autorizate pentru acest tip de activitate.

- bidoanele goale de ulei auto folosite vor fi predate conform Anexa 3/HGR 662/2001 catre persoanele juridice autorizate pentru colectarea, transportul si valorificarea acestora.

Modul de gospodarire a deseurilor si asigurarea conditiilor de protectie a mediului:

- depozitare pe platforma betonata si imprejmuita din incinta, in pubele PVC pe sorturi de deseuri si evacuarea auto.

- evidenta cantitatilor de deseuri produse si colectate cf. HG 856/2002

Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului :

-deseurile menajere si cele asimilabile cu deseurile menajere vor fi transportate de catre unitatea de spec ialitate la platforma de gunoi autorizata a localitatii.

- deseurile refolosibile de tip hartie, carton si plastic vor fi transportate la unitati specializate in revalorificarea acestora. - deseurile periculoase periculoase vor fi transportate cu mijloace de transport autorizate.

Se vor respecta prevederile H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

| Cod deşeu | Deşeu | Cantitate | Mod de stocare temporară | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.03.01 | Deşeuri menajere | cca. 100 mc/an | Pubelă de 240 l, pe platformă betonată | Eliminare prin depozitare definitivă pe depozit autorizat |
| 15.01.01 | Deşeuri de ambalaje hârtie şi carton | cca. 7 mc/an | Pubelă de 240 l, pe platformă betonată în spaţiu special amenajat | Valorificate prin firme specializate autorizate |
| 15.01.02 | Deşeuri de ambalaje din mase plastice | cca. 8 mc/an | Pubelă de 240 l, pe platformă betonată în spaţiu special | Valorificate prin firme specializate autorizate |
| 20 01 08 | Deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine (zat de cafea) | cca. 20kg/an | In pubele, pe platformă betonată în spaţiu special amenajat | Valorificate prin firme specializate autorizate |
| 13 02 06* | Uleiuri sintetice uzate de motor, de transmisie si de ungere | cca. 10 l/lună | În butoi metalic de 200 l amplasat în spaţiu special amenajat | Eliminare prin firme specializate autorizate |
| 13 05 02* | Nămol rezultat din curăţarea separatorului de hidrocarburi | cca. 20 kg/lună | In decantor | Eliminat prin firme specializate autorizate (vidanjat) |
| 19 08 09 | Reziduu de la procesul de preparare alimentatie cu continut de uleiuri si grasimi comestibile (ulei uzat de la bucatarie ) | cca. 35 kg/an | În butoi metalic de 30 litri amplasat în spaţiu amenajat | Eliminat prin firme specializate autorizate (vidanjat) |
| 13.07.01* | Reziduuri industriale constituite din şlamurile depuse pe fundul rezervoarelor - depuneri solide îmbibate cu combustibil diesel) | cca. 0,025 to/an | În butoi metalic de 200 l amplasat în spaţiu special amenajat | Eliminare prin firme specializate autorizate (vidanjate) |
| 13 07 02* | Reziduuri industriale constituite din şlamurile depuse pe fundul rezervoarelor ( depuneri lichide şi semisolide cu benzină) | cca. 0,025 to/an | În butoi metalic de 200 l amplasat în spaţiu special amenajat | Eliminare prin firme specializate autorizate (vidanjate) |
| 13.05.07* | Ape uleioase de la separatoarele hidrocarburi/apă | cca. 500 l/an | În separator | Eliminate prin firme specializate autorizate (vidanjate) |
| 16.03.05* | Absorbant ptr. scurgeri produse petroliere sau periculoase (absorbant natural biodegradabil) | cca. 4 kg/lună | În butoi metalic de 200 l amplasat în spaţiu amenajat | Eliminare prin firme specializate autorizate |

- gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

În perioada executării lucrărilor de construcţie:

Substanțele periculoase sunt reprezentate de combustibilii și lubrifianții utilizați de mijloacele de transport pentru transportul materialelor de construcție și al deșeurilor din construcții  și de utilajele folosite în activitățile de construcții.

Alimentarea cu combustibili  și schimburile de uleiuri la mijloacele de transport și la  utilaje se va realiza în stații de carburanți, respectiv în service-uri auto specializate, autorizate din punct de vedere al protecției mediului.

Pe  amplasament,  în  cadrul  organizării  de  șantier,  nu  se  prevede  realizarea  de  depozite  de combustibili și de uleiuri uzate.

În perioada de funcționare:

Benzina:  combinație complexă de hidrocarburi constând în principal din parafine, cicloparafine,

hidrocarburi aromatice și olefinice, având numere de C mai mare decât C3.

Clasificarea conform Directivei EC 67/548 sau 1999/45/EC

-	Nr. înregistrare RECH: 01-2119471335-39-0087;

-	Nr.  Index: 649-378-00-5;

-	Nr. EC-289-220-8;

-	Nr. CAS-86290-81-5

Fraze de risc: R12; R38; R45; R46; R 62; R65;R67; R 51/53.

Fraze de siguranță: S2; S23; S24; S29; S 36/37; S43; S45; S51; S53; S61; S62.

Limita inferioară de explozie pentru benzină: sub 1% volume de vapori în aer

Motorina: combinație complexă de hidrocarburi, formată din amestecuri de hidrocarburi cu 12-

20 atomi de carbon în moleculă, obținută prin distilarea primară a petrolului.

Clasificarea conform Directivei EC 67/548 sau 1999/45/EC

-	Nr. înregistrare RECH: 01-211948466-27-0165;

-	Nr.  Index: 649-224-00-6;

-	Nr. EC-269-822-7;

-	Nr. CAS-68334-30-5

Fraze de risc: R40; R 51/53; R 65;R20; R38.

Limita inferioară de explozie pentru motorină: sub 6% volume de vapori în aer.

Modul de gospodărire, măsurile, dotările și amenajările pentru protecția mediului:

Depozitarea benzinei și motorinei se realizează în rezervoare specializate, dotate cu echipamente

de siguranță pentru protecția mediului și a sănătății umane.

Capacitatea maximă de depozitare:  80 mc; V= 25 mc- benzină; V=55 mc motorină.

Zona va fi prevăzută cu mijloace de stingere și de acordare a primului ajutor.

Personalul  care  manipulează  produsele  periculoase  va  fi  instruit  corespunzător  în  privința sarcinilor de lucru, a riscurilor de manipulare, a măsurilor de prevenire a producerii de incidente/ accidente tehnice, respectiv a modului de eliminare a deșeurilor periculoase și de acordare a primului ajutor.

Transportul produselor periculoase bezina și motorina se va realiza în condiții de maximă siguranță, cu mijloace auto autorizate, care trebuie dețin licență de transport pentru mărfuri periculoase emisă de Ministerul Transporturilor , cu respectarea prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier al mărfurilor periculoase – ADR- care   stabilește dispozițiile aplicabile  în  vederea  clasificării,  ambalării,  marcării,  etichetării  mărfurilor  periculoase, inclusiv  prescripțiile specifice privind vehiculul sau cisterna utilizată și prevederi referitoare la modul în care trebuie desfasurate operațiunile de încărcare, umplere, descărcare, etc.

Operatorii de transport au urmatoarele obligații:

-	Să asigure instruirea personalului pentru transportul produselor în condiții de siguranță

pentru mediu și sănătatea populației și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau

accidente.

-	Să dețină toate documentele necesare de însoțire din care să rezulte: destinatarul, locul de

destinație, cantitatea de substanțe transportate.

-	Să  posede  dotarea  tehnică  necesară  pentru  intervenție  în  cazul  unor  accidente  sau

defectiuni apărute în timpul transportului.

Activitatea de depozitare a carburanților intră sub incidenta Directivei 2004/35/CE transpusă in legislația românească prin  OUG nr.  68/2007  privind  răspunderea de  mediu  cu  referire la prevenirea  și  repararea  prejudiciului  asupra  mediului,  Anexa  nr.  3  pct.  7.  –  Depozitarea substantelor si preparatelor periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:

În activitatea de construcții se utilizează terenul aflat în proprietatea titularului proiectului

Teren  în suprafață totala de 16000 mp. Suprafata de teren destinata amenajarii obiectivului propus va fi delimitata prin imprejmuire si reprezinta 3650 mp.

Resurse naturale utilizate: Nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Efecte asupra mediului asociate cu faza de construcție

Activitățile aferente realizării proiectului de investiție care pot avea un impact potențial asupra

mediului, sunt următoarele:

-	Construcția platformei betonate pe care se va amplasa stația de distribuție carburanți și se

va amenaja parcarea și căile de acces și de circulație pentru autovehicule.

-	Conexiunea cu DC 233

-	Depozitarea și transportul materialelor de construcții, inclusiv pământ, deșeuri.

-	Riscuri de accidente: deversări accidentale, incendii,etc.

Impactul asupra calităţii apelor:

Măsuri adoptate pentru prevenirea poluării apelor   au fost prezentate la pct. VI A 1)  din documentație.

În condițiile implementării măsurilor de prevenire/ reducere a impactului potențial nominalizate, se apreciază că, în timpul realizării lucrărilor de construcții aferente proiectului, impactul asupra calității apelor va fi nesemnificativ.

Impactul asupra calității aerului:

Măsurile tehnice și operaționale de prevenire/ reducere a emisiilor în aer prevăzute a se adopta în organizarea de șantier au fost prezentate la pct. VI A 2).

Impactul  direct  asupra  aerului  va  fi  redus  și  se  va  manifesta  în  perioada  de  realizare  a proiectului, ca urmare a emisiilor de pulberi în suspensie și pulberi sedimentabile, respectiv a poluanților  specifici  rezultați  din  funcționarea  utilajelor  și  a  autovehiculelor  de  transport materiale de construcții și deșeuri din construcții.

Impactul va fi perceptibil în perioada  de realizare lucrărilor de construcții- impact reversibil- și nu va afecta  semnificativ receptorii sensibili ( populație și vegetație).

Impactul asupra calității solului:

Proiectul de investiție prevede, în cadrul organizării de şantier și în frontul de lucru, luarea măsurilor  tehnice  și  organizatorice  ce  se  impun  pentru  prevenirea/  diminuarea  impactului potenţial asupra calităţii solului.

Măsurile  prevăzute  a  fi  adoptate  pentru  prevenirea  poluării  solului  și  subsolului  au  fost prezentate la pct. VI 5)

Se apreciază că prin implementarea acestor măsuri în timpul executării proiectului, impactul direct  asupra  solului  și  subsolului  va  fi  redus,  atâta  timp  cât  utilajele  vor  fi  exploatate corespunzător, iar deșeurile rezultate vor fi gestionate în mod eficient, conform programului stabilit  de  constructor.

Impactul va fi reversibil- efectele vor înceta la finalizarea proiectului de investiție.

Impactul  indirect  susceptibil  va  fi  redus  și  se  va  manifesta  în  perioada  de  executare  a construcțiilor, numai în cazul producerii unor poluări accidentale.

Impactul  asupra populației  și sănătății umane:

Amplasamentul proiectului de investiţie este situat într-o zonă care la o distanță de cca. 500 m are în vecinăatte receptori sensibili (aşezări umane). Din acest punct de vedere riscul de a se produce disconfort populației se menține pe timpul realizării lucrărilor de construcții.

În condițiile adoptării   măsurilor de prevenire/ reducere propuse prin proiect, disconfortul se poate reduce semnificativ.

Măsuri adoptate pentru protecția așezărilor umane au fost prezentate in prezenta documentatie la  pct. VI A 7).

Impactul  direct  asupra  receptorilor  sensibili  din  zona  învecinată  (locuințe),  ca  urmare  a măsurilor tehnice, organizatorice și operaționale ce vor fi adoptate, va fi  redus și se va manifesta numai în perioada de realizare lucrărilor de construcții.

Impactul asupra populaţiei:  Impact redus în condițiile respectării măsurilor specifice stabilite conform proiectului.

Impactul  va fi  reversibil:  efectele vor înceta al  finalizarea  lucrărilor de construcții  aferente proiectului de investiție.

Impactul asupra biodiversității: Nu este cazul.

Impactul prognozat asupra peisajului:

Efectele asupra structurii fizice și esteticii peisajului sunt determinate de schimbările la scară și dimensiuni introduse prin structurile ce se propun a fi realizate conform prevederilor proiectului, comparativ cu caracteristicile peisajului existent ( înălțime, dimensiuni în plan și omogenitate).

Efectele asupra valorii vizuale a peisajului pentru receptori:

-	persoanele  care  vor  lucra  în  zona  propusă  pentru  realizarea  proiectului  -  reprezintă

receptori mai sensibili datorită expunerii permanente la proiect după construcția lui;

-	rezidenții din vecinătatea amplasamentului aferent proiectului- reprezintă receptori mai

puțin sensibili.

Măsuri de prevenire /reducere/compensare:

-	Includerea în prevederile proiectului a considerentelor de amenajare peisagistică. Pentru zonele destinate spațiilor verzi ce se propun a fi realizate pe amplasament la finalizarea lucrărilor de construcții se va determina:

- poziția exactă a plantărilor și suprafețele segmentelor plantate;

- speciile ce se vor utiliza pe baza compatibilității cu cerințele ecologice pentru anumite specii, cu condițiile climatice.

Proiectul de investiție prevede ca, la finalizarea lucrărilor de construcţii, să se  realizeze lucrări de refacere a zonelor afectate de execuţia proiectului, de aducere a terenului neconstruit la starea iniţială,  sau  la  o  stare  care  să  permită  utilizarea  ulterioară  fără  a  fi  compromise  funcţiile ecologice naturale.

Se vor realiza lucrări de eliberare a amplasamentului de construcţiile/ amenajările temporare, nivelarea/ compactarea terenului, executarea de plantări în vederea amenajării de spații verzi .

Impactul asupra peisajului:

În perioada realizării lucrărilor de construcții:

Impact potențial din categoria schimbări/ ușor negative- există posibilitatea apariției unei ușoare modificări negative  a peisajului în zonă în perioada realizării lucrărilor de construcții – impact redus spre nesemnificativ.

Impactul va fi reversibil- efectele vor înceta la data terminării lucrărilor de construcții.

În perioada de funcționare:

Impact redus asupra mediului – impact pe termen de lungă duarată.

Impactul asupra bunurilor materiale ( altele decât patrimoniul cultural):

Lucrările  de  construcții  pot  avea  efecte  indirecte  asupra  bunurilor  materiale  (diferite  de patrimoniul cultural).

Efecte posibile:

-	Daunele produse infrastructurii: drumuri, utilități, etc,care pot determina întreruperi temporare ale anumitor servicii publice.

-	Deranjarea temporară a zonelor rezidențiale și a altor receptori sensibili.

-	Perturbarea traficului pe durata lucrărilor de construcții și în perioada de funcționare.

Măsuri adoptate de prevenire/ reducere:

-	Evitarea interferențelor cu alte infrastructuri.

-	Coordonarea lucrărilor la punctele de intersecție cu alți deținători de utilități (  rețele de

electricitate, telecomunicații, etc).

-	În cazul producerii unor daune, lucrările de reparații trebuie executate cât mai repede posibil , conform prevederilor Planului de intervenție în caz de poluări accidentale, avarii, elaborate de constructor pentru etapa de construcție.

-	Planificarea gestionării traficului pentru a reduce disconfortul și posibilele inconveniente.

Impactul  prognozat asupra bunurilor materiale ca urmare a măsurilor adoptate descrise mai sus: impact nesemnificativ.

Extinderea  impactului:

Local,  numai  în  zona  de  lucru,  în  perioada  realizării  lucrărilor  de construcţii aferente proiectului de investiţie.

Mărimea şi complexitatea impactului:

Impact redus în timpul realizării lucrărilor de construcții. Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: Impactul direct, previzibil, este redus, fără efecte indirecte, fiind perceptibil pe termen scurt, pe perioada de execuție a proiectului de investiție.

Impactul va fi reversibil – efectele încetează la finalizarea lucrărilor de construcții aferente

realizării proiectului de investiție.

Efecte  cumulative:

Creșterea  traficul  rutier  în  zonă  determinat  de  realizarea  proiectului  de investiție și circulația autovehiculelor în zonă-trama stradală.

Exemple de interacțiuni potențiale

| Factor de mediu | Interacțiune cu: | Tip de interacțiuni/ Măsuri de prevenire/reducere | Nivelul semnificației efectului asupra mediului după aplicarea măsurilor de reducere |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | Ființe umane | În contextul activităților desfășurate în zonă, interacțiunile posibile sunt legate de emisiile în aer provenite din: Surse nedirijate-difuze: | Impactul direct asupra aerului este redus, fără efecte indirecte |
|  |  | Poluanți specifici: -pulberi sedimentabile și pulberi în suspensie rezutate din activitățile de construcții. Surse mobile -Traficul rutier din zonă. Poluanți specifici: CO, NOx, pulberi cu conținut de plumb (în cazul neutilizării benzinei fără plumb), hidrocarburi (din gazele de eșapament și pierderi prin evaporare),alți compuși organici volatili (aldehide, acizi organici). |  |
|  | Ape | În perioadele de construcție și de funcționare a activității aferente proiectului de investiție nu s- au identificat posibile interacțiuni ale emisiile de poluanți care să afecteze calitatea apelor de suprafață sau a apelor subterane. | Impact nesemnificativ |
|  | Bunuri materiale | Emisiie de poluanți în aer pot afecta funcțiunile în exploatare din zonă, mai ales în perioada de construcție. | Impact redus. Impactul este reversibil- efectele încetează la terminarea lucrărilor de construcții. |
| Zgomot | Ființe umane | Receptorii sensibili localizați nu vor fi afectați în mod semnificativ de creșterea intensității și duratei zgomotului, în faza de construcție. | Impact redus Impactul este reversibil- efectele încetează la terminarea lucrărilor de construcții. |
|  | Bunuri materiale | În perioadele de construcție și de funcționare a activității aferente proiectului de investiție nu s- au identificat posibile interacțiuni ale emisiilor de zgomot care să afecteze bunurile materiale aflate în exploatare în zonă. | Impact redus Impactul este reversibil- efectele încetează la terminarea lucrărilor de construcții. |
| Peisaj | Aer | Spațiile verzi amenajate ce se vor amenaja la finalizarea realizării proiectului de investiție vor contribui la reducerea impactului asupra calității aerului prin absorția de CO2 și eliberarea de oxigen. | Impact pozitiv |

Natura transfrontieră a impactului:

Realizarea proiectuluide investiție în zona propusă  nu are impact în context transfrontalier.

În etapa de funcţionare:

Impact redus asupra mediului, în condiţiile respectării  prevederilor proiectului tehnic în ceea ce priveşte amplasarea, realizarea şi dotările specifice obiectivelor de investiție

Concluzii

În baza analizei condițiilor de realizare a lucrărilor de construcții  propuse conform proiectului, se apreciază că acestea nu vor produce efecte adverse semnificative asupra mediului și a sănății populației pe termen mediu și lung.

Impactul estimat pe perioada lucrărilor de construcții  se va manifesta  temporar și se va  situa la un nivel redus, tolerabil.

Impactul  va  fi  reversibil-  efectele  vor  înceta  la  finalizarea  lucrărilor  de  construcții  pe amplasament.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

În condițiile în care se aplică măsurile de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu apă, aer, sol, zgomot, nu este necesară monitorizarea calității factorilor de mediu în perioada derulării lucrărilor de construcții cât și în perioada funcționării obiectivului. Se impune respectarea cerințelor Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deșeurilor iar în ce privește apa uzată generată, respectarea standardelor de calitate impuse de NTPA 002 / 2005.

Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- Protecţia calităţii apelor în perioada de construcție: Nu este cazul

- Protecţia calităţii apelor în perioada funcţionare : Nu este cazul.

- Protecţia calităţii aerului în perioada de construcție:

Indicatori monitorizați:

Pulberi sedimentabile și pulberi în suspensie.

Frecvența: La solicitarea autorităților cu atribuții de monitorizare și control.

Locul de monitorizare : La limita incintei aferente proiectului de investiție.

Răspunde: Titularul proiectului

- Protecţia calităţii aerului în perioada de funcționare: Nu este cazul

- Monitorizarea nivelului de zgomot înregistrat în timpul execuţiei lucrărilor de construcţii

Frecvența:  La  solicitarea  autorităţilor  cu  atribuţii  de  monitorizare  şi  control  și  în  caz  de sesizări/reclamații formulate de publicul interesat.

Locul de monitorizare: La limita incintei aferente proiectului.

Răspunde: Titularul proiectului.

- Monitorizarea nivelului de zgomot înregistrat în  perioada de funcționare: Nu este cazul.

Monitorizarea realizării proiectului de investiție:

Programul propus pentru monitorizarea realizării proiectului  permite obținerea și înregistrarea informațiilor  cu  privire  la  efectele  semnificative  ale  acestuia  în  zona  studiată,  respectiv  a activităților  și  proiectelor  ce  vor  rezulta  ca  urmare  a	implementării  funcțiunilor  conform prevederilor proiectului.

Planul de monitorizare identifică, în  funcție de caz, efectele adverse neprevăzute, respectiv acțiunile de remediere corespunzătoare ce se impun a fi întreprinse la finalizarea implementării proiectului de investiție.

| Aspecte de monitorizat | Indicatori de monitorizare | Programul de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Măsura în care proiectul de investiție este implementat și îndeplinește obiectivele propuse. | Stadiul de realizare a investiției raportat la termenul propus conform proiectului. Obiective propuse conform proiectului/ obiective realizate | Monitorizarea: - măsurilor de management aplicate în vederea realizării obiectivului propus, respectiv recuperarea restanțelor înregistrate; - modului de respectare a obiectivelor propuse; dificultăți înregistrate; cauze și mod de acțiune. |
| Modul de realizare a măsurilor propuse pentru prevenirea/ reducerea/ compensarea efectelor adverse în realizarea proiectului | Număr de măsuri aplicate pe factori de mediu, în funcție de stadiul realizării proiectului | Permanent-în fiecare etapă a realizării lucrărilor de construcții pe amplasament |
| Probleme de mediu identificate, altele decât cele prevăzute inițial | Prezentarea problemelor de mediu identificate și a modului de soluționare a acestora. | Conform prevederilor legislației de mediu, raportat la rezultatele programului de monitorizare. |

| Monitorizarea calității aerului ambiental | În perioada de executare a lucrărilor de construcții: Poluanți specifici: pulberi sedimentabile și pulberi în suspensie. În perioada de operare( (funcționarea centralelor termice de apartament): Ploluanți specifici: pulberi, CO, NOx , SOx | Programul de monitorizare în faza de execuție se va stabili de APM Iași în actul de reglementare emis. |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea nivelului de zgomot | În perioada de executare a lucrărilor de construcții: Indicator: Nivel acustic echivalent continuu Locul de monitorizare– la limita incintei obiectivului. | La solicitarea autorităților cu atribuții de monitorizare și control și în caz de reclamații/ sesizări ale publiculi interesat. |
| Monitorizarea geotehnică a execuției proiectului | Monitorizarea lucrărilor referitoare la realizarea excavațiilor și a realizării infrastructurii imobilului. | Pe toată durata perioadei de execuție a proiectului. |
| Monitorizarea comportării în timp a imobilului | Monitorizarea se va realiza în baza unui proiect întocmit de proiectantul de structură în colaborare cu laboratorul (unitatea) care va realiza măsurătorile | Pe toată durata execuției și în perioada exploatării imobilului. |
| Monitorizarea tehnologică în faza de construcție și operare | Are ca scop verificarea periodică a stării și funcționalității echipamentelor și dotărilor, respectiv: -verificarea instalațiilor aferente șantierului și clădirii; -verificarea stării infrastructurii rutiere; -inspecția vizuală a șantierului și a clădirii; - verificarea ritmului de dezvoltare a vegetației; - verificarea respectării condițiilor impuse în acordul de mediu. | Permanent în timpul realizării lucrărilor de construcțiiși în faza de operare |
| Alte măsuri propuse, neincluse în proiectul analizat | Prezentarea măsurilor realizate, altele decât cele prevăzute în proiect, cu indicarea scopului și a eficienței acestora | La data deciziei de adoptare, înainte de punerea în practică. |
| Situații neprevăzute apărute în realizarea proiectului de investiție | Prezentarea situațiilor noi, neprevăzute, apărute în perioada de realizare a proiectului și a modului de soluționare a acestora. | La data apariției situațiilor. Prezentarea cauzelor apariției situațiilor respective și a modului de soluționare a acestora. |
| Sesizări primite de la publicul interesat pe parcursul realizării proiectului | Număr de sesizări primite. Prezentarea obiectului sesizărilor, a publicului țintă posibil a fi afectat și a modului de rezolvare a problemelor semnalate. | La data primirii sesizării Se va prezenta modul de soluționare a aspectelor sesizate de publicul interesat. |

IX. Legătura cu alte acte normative și / sau planuri / programe / strategii / documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010 / 75 / UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012 / 18 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96 / 82 / CE a Consiliului, Directiva 2000 / 60 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva - cadru aer 2008 / 50 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008 / 98 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Obiectivul propus nu prezintă pericole de producere a unor accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase și nu intră sub incidența HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările ulterioare.

B. Se va menționa planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat:

Proiectul analizat intră sub incidența H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în anexa 2, la pct. 6, lit. C.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

a). descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Terenul pe care se execută lucrarea permite realizarea unei organizări de șantier provizorii. Aceasta va cuprinde:

- Accesul se va face din DC 233, drum cu care proprietatea se învecinează pe latura de Sud.

- Uneltele, sculele, dispozitivele și mijloacele necesare, vor fi depozitate în containerul ce va fi amplasat pe latura de Nord a terenului;

- Sursele de energie.

Alimentarea cu energie electrică se va face prin intermediul unui tablou standard organizării de șantier, care se va amplasa în apropierea stâlpului existent de energie electrică.

- Vestiare, apă potabilă, grup sanitar.

Vestiarele se vor regăsi în containerul special amplasat pe teren pentru acest scop. Apa potabilă se va asigura zilnic prin aprovizionarea cu apă potabilă îmbuteliată. Pentru grupul sanitar se va folosi o cabină ecologică tip.

- Punct P.S.I.;

- Platou stocare temporară a materialelor: se va folosi o platformă amenajată cu piatră spartă;

- Spațiile necesare depozitării temporare a materialelor se vor asigura cu ajutorul unui container.

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului.

Materialele de construcție (nisip, var, etc) se vor depozita în incintă.

Materialele necesare realizării investiției (ciment, fier beton etc) se vor depozita în incinta container.

b). Localizarea organizării de șantier

Organizarea de șantier se va face pe terenul beneficiarului, din JUDEȚUL CONSTANTA, ORAS NĂVODARI, B-DUL NAVODARI, NR. FN, PARCELA A 433/1/7, lot 2/1.

c). Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Lucrările de realizare a investiției sunt temporare, realizându-se pe o perioadă restrânsă în partea de Sud a terenului.

Incinta va fi protejată cu plasă protectoare pentru reținerea prafului.

Lucrările vor avea un impact local și redus față de vecinătăți.

d). Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

În perioada realizării investiției se va ține cont de următoarele componente:

- Deșeurile rezultate vor fi colectate selectiv și vor fi preluate zilnic de firma ce realizează lucrările propuse prin proiect;

- Constructorul va avea obligația de a respecta nivelul maxim de zgomot admis, activitatea se va desfășura numai pe timpul zilei, se vor evita pe cât posibil emisiile necontrolate de praf, se va păstra curățenia în spațiile de lucru pentru a limita impactul produs de lucrările care trebuie realizate în cadrul proiectului, asupra vecinătăților.

e). Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu

S-au avut în vedere următoarele aspecte:

- organizarea de șantier și managementul lucrărilor au în vedere afectarea suprafeței de teren numai în limitele terenului;

- respectarea normelor de întreținere și reglare a parametrilor tehnici de funcționare a echipamentelor utilizate;

- împrejmuirea zonelor de lucru;

- controlul și restricționarea persoanelor în șantier;

- întocmirea unui plan de intervenții și alarmare în caz de accidente/poluări accidentale. Acesta va fi pus la dispoziția personalului de întreținere, prelucrat și actualizat zilnic.

În organizarea de șantier sunt interzise:

-  folosirea echipamentelor electrice portabile care prezintă un grad ridicat de uzură;

- depozitare/stocarea materialelor de construcție noi, al utilajelor (sculelor) și al sacilor cu deșeurile rezultate în timpul lucrărilor, pe alte suprafețe de pe amplasament decât cele stabilite de comun acord cu beneficiarul (platforme betonate etc).

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și / sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

a) lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității

Proiectul de investiție prevede ca, la finalizarea lucrărilor de construcţii, să se  realizeze lucrări de refacere a zonelor afectate de execuţia proiectului, de aducere a terenului neconstruit la starea iniţială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcţiile ecologice naturale. Se vor realiza lucrări de eliberare a amplasamentului de construcţiile/ amenajările temporare, nivelarea/ compactarea terenului, executarea de plantări în vederea amenajării de spaţii verzi.

b). aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Pentru prevenirea/ limitarea/ diminuarea eventualelor consecințe titularul proiectului va întocmi

Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

Scopul planului: realizarea în timp scurt,în mod organizat şi într-o concepţie unitară a mãsurilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă determinate de producerea unor accidente tehnologice, asigurarea şi coordonarea resurselor umane,materiale şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate.

Obiectivele planului:

-	Limitarea şi controlul incidentelor pentru reducerea la minimum şi limitarea efectelor asupra sănătăţii populaţiei, mediului şi bunurilor materiale;

-	Aplicarea măsurilor necesare pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului împotriva efectelor accidentelor majore;

-	Comunicarea informaţiilor necesare populatiei şi serviciilor / autorităţilor implicate din zona respectivă;

-	Asigurarea refacerii ecologice a zonei afectate;

-	Stabilirea măsurilor în vederea limitării riscurilor pentru persoanele aflate în obiectiv;

-	Stabilirea măsurilor pentru transmiterea avertismentelor cu privire la incident autorităţii responsabile pentru declanşarea planului de urgenţă externă;

-	Pregătirea personalului în privinţa sarcinilor interne şi pentru coordonarea cu serviciile de urgenţă din exterior.

Acțiuni și măsuri de prevenire a producerii de accidente:

-	Identificarea,  monitorizarea  si  evaluarea  factorilor   de  risc  specifici,generatori  de accidente tehnologice (obiective,instalații cu pericol potential );

-	Înștiintarea  ISU  asupra  factorilor  de  risc  si  semnalarea  iminentei  producerii  sau producerea accidentelor tehnologice ;

-	Stabilirea și urmărirea indeplinirii măsurilor și actiunilor de prevenire și de pregătire a intervenției, organizarea și dotarea formațiunii proprii de interventie;

Luarea  măsurilor  ce  se  impun  pentru	prevenirea  producerii  de  accidente  si  pentru limitarea consecințelor acestora asupra sănătății populatiei și calității factorilor de mediu;

-	Menținerea în functiune a sistemelor de siguranță din dotare;

-	Instruirea personalului cu privire la cunoașterea și respectarea prevederilor politicii de prevenire a accidentelor;

-	Alarmarea salariatilor și a populaţiei din zona de risc creată ca urmare a activitatilor proprii desfasurate;

-	Intervenţia  operativă  cu  forţe  şi  mijloace,în  funcţie  de  situaţie,pentru  limitarea  şi înlăturarea efectelor negative.

Argumente:

-	În activitatea desfășurată pe amplasament există riscul producerii de accidente care pot afecta desfăşurarea normală a lucrărilor de construcții, viaţa sau integritatea fizică a personalului muncitor.

Amploarea  şi  gravitatea  efectelor  depind  de  tipul  şi  complexitatea  fenomenelor,  dar  şi  de eficienţa măsurilor prestabilite pentru protecţia personalului şi bunurilor materiale.

c). aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației

La dezafectarea stației  de distribuție carburanți  sunt  obligatorii  anumite masuri  pregatitoare

executarii lucrarilor in coditii de siguranță cum sunt :

-	separarea zonei sau a incintei respective cu panouri demontabile în scopul impiedecarii

accesului autovehicolelor si a pesroanelor neautorizate;

-	montarea  unui  panou  de  avertizare  cu  inscripții  de  atenționare  asupra  pericolului  in

conformitate cu prevederile STAS 297 si SR ISO 6309 ;

-	Scoaterea instalației de sub tensiune.

-	Refacerea terenului prin aducerea lui la starea inițială sau la o stare care să permită

folosirea ulterioară.

d). modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Executarea lucrărilor de refacere a terenului  în vederea utilizării ulterioare se vor realiza- numai dacă va fi cazul- în baza unui proiect de specialitate, avizat conform prevederilor legislației în vigoare.

XII. Anexe - piese desenate:

- planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

A01 Plan de încadrare în zonă

A02 Plan de situație

- schemele - flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

- schema - flux a gestionării deșeurilor;

- alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49 / 2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele: nu este cazul

- descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională

Stereo 1970;

- numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- prezența și efectivele / suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

- se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: nu este cazul

- Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și / sau subteran): denumire și cod.

- Indicarea stării ecologice / potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

- Indicarea obiectivului / obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Semnătura și ștampila 								Intocmit,

titularului

SC PROTA OIL TRADING SRL					ing. Lepadatu Lenuta

CARTALI GHEORGHE