DENUMIREA PROIECTULUI:

“CONSTRUIRE HALE PARTER C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C13 SI AMENAJARE INCINTA”, propus a fi amplasat in Jud. Constanta, Mun. Constanta,  strada Interioara 3, nr.3

BENEFICIAR:

VMB LUX  SONOR SRL

CAPITOLUL I.  -Denumirea proiectului

“CONSTRUIRE HALE PARTER C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C13 SI AMENAJARE INCINTA”, propus a fi amplasat in Jud. Constanta, Mun. Constanta,  strada Interioara 3, nr.3

CAPITOLUL II.  –Titular

- Numele titularului: VMB LUX  SONOR SRL;

- Adresa poştală: Str. Interioara ,nr.3

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail: telefon : +40 723 596 330 ; e-mail: coryproiect2019@gmail.com

- Numele persoanelor de contact: MALCIU CONSTANTIN

CAPITOLUL III.  -Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului

a) Rezumatul proiectului

Pe terenul situat in Mun. Constanta,  strada Interioara 3, nr.3, se intentioneaza executia unor hale cu regim de inaltime PARTER  SI AMENAJARE INCINTA.

Solutia functionala a fost stabilita pe baza temei de proiectare redactata impreuna cu beneficiarul lucrarii si cuprinde hale depozitare  conform cerintelor actuale in ceea ce priveste durabilitatea, stabilitatea, confortul si functionalitatea.

La momentul actual o suprafata de 10000 mp este betonata. Spatiile ramase libere dupa construirea halelor vor fi amenajate ca alei de access si parcaje auto. Vor fi plantati si arbori pe aliniament. Spatiile libere vor fi plantate cu gazon

Halele propuse sunt in numar de 9 -C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C13 si au urmatoarele suprafete construite:

C5=855 MP

C6=352.85 mp

C7=540 mp

C8=717 mp

C9=971 mp

C10=880 mp

C11=976 mp

C12=2880 mp

C13=1055 mp .

Destinatia cladirilor construite –Hale. Acestea vor fi date spre inchiriere diverselor persoane fizice si juridice. In functie de necesitati, conform PUZ aprobat prin HCL Constanta nr 231/30.05.2022 si CU nr 2329/27.09.2022 destinatia acestora poate fi:

-showroom auto, service-uri,unitati comerciale pentru automobile si unitati comerciale si depozitare pentru produse si material de constructii;

-unitati de depozitare pentru industrie,productie,servicii industrial si materiale de constructii, depozite pentru material recuperabil sau material de constructie;

-unitati de servicii,parc logistic;

In functie de fiecare activitate desfasurata fiecare agent economic care inchiriaza hale de la noi se va ocupa de obtinerea tuturor autorizatiilor si avizelor necesare pentru functionare.

Cladirile se vor executa din structuri metalice cu regim de inaltime P, cu inchideri din panouri sandwich.Fundatiile vor fi tip cuzineti din beton armat. Pavimentul halei va fi din beton iar pentru aspect si nivelare acesta se va elicopteriza . Fiecare hala va fi prevazuta cu grup sanitar si birou. Lucrarile de compartimentare interioara se vor face cu pereti din gips caron, Tavanele vor fi casetate de tip AMF. Se va monta tamplarie de PVC, usi antifoc si trape de fum.

Acoperisul halelor va fi metallic, cu invelitoare din panouri sandwich. Suprafata terenului pe care se va realiza imobilul este de 22476 mp.

b) Justificarea necesităţii proiectului

Dezvoltarea economica a orasului Constanta si cresterea cererii pentru spatii industriale , prin valorifcarea terenului. Realizarea proiectului va îmbunătăți calitatea zonei prin ridicarea standardului calitativ al construcțiilor din zonă.

c) Valoarea investitiei: 11013600 lei.

d) Perioada de implementare propusa: 24 de luni.

e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):

- Plan de incadrare in zona

- Planuri de situatie

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului (elementele specifice caracteristice proiectului propus):

Amplasamentul pe care urmează să se realizeze proiectul este situat în intravilanul  Municipiul Constanta, str Interioara 3,nr.3.

Terenul are suprafața de 22476 mp din masuratori cadastrale si din acte.

Imobilul, identificat cu numarul cadastral 256255, avand suprafata de 22476 mp, este proprietate VMB LUX  SONOR SRL, conform Inscrisurilor din Extras de carte funciara, eliberat la cererea nr 99910/06.07.2022.

Folosinta actuala a terenului, conform Certificatului de Urbanism nr.2329 din 27.09.2022 este: curti constructii, teren ocupat de constructii C1 sediu administrativ P+2E, C2 – pod bascula, C3-rampa, C4-hala depozitare parter(finalizata 80%), conform extras de carte funciara pentru informare nr 256255/06.07.2022.

Destinatia terenului stabilita prin documentatia de urbanism si amenajarea teritoriului: conform PUZ aprobat prin HCL nr 231/30.05/2022 imobilul se afla in zona de reglementare urbanistica ZRA3.1- zona unitati industrial, depozitare si servicii.

Indici privind utilizarea terenului :

Regim de inaltime propus – PARTER Hmax = 14 m de la cota CTA S teren din acte= 22476mp S teren din masuratori= 22476mp S constr. ex.= 1631mp S desf. ex. = 1631mp P.O.T. ex. = 7.25 C.U.T. ex. = 0.072 S construita pr.=9217.64mp S desf. pr. = 9217,64mp S desf.pr.+ex.=10848,64mp P.O.T. pr. = 48,27% C.U.T. pr. = 0.482

Spatii verzi:

Spatii verzi: Suprafata de spatiu verde propusa, conform HCJ Constanta nr.152/2013,  va fi de minim 50%, respectiv minim 11238 mp care vor fi  –amenajati la sol pe teren vegetal 2850 mp si 8388 mp pe acoperisurile halelor.

Terenul vegetal va fi plantat cu gazon şi amenajări locale cu plante de talie mică şi mijlocie. Pentru a asigura o estetică permanentă a spaţiului verde se recomandă plante din grupa florilor perene: Aucuba japonica, Hortensii şi plante parfumate: Regina nopţii.  Spre proprietăţile vecine se va realiza o plantaţie perimetrală de protecţie, realizată cu conifere. Se prevede iluminatul decorativ al grădinii proprietate.

Pentru umectarea spaţiilor verzi amenajate se va folosi un sistem manual de irigare combinat cu un sistem automatizat care va permite menţinerea sănătăţii peisajului şi amenajarii.

Numar locuri de parcare:

Se vor asigura 110 locuri de parcare, in incinta proprietatii.

- Descrierea functionala:

Halele propuse sunt in numar de 9 -C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C13 si au urmatoarele suprafete construite:

C5=855 MP

C6=352.85 mp

C7=540 mp

C8=717 mp

C9=971 mp

C10=880 mp

C11=976 mp

C12=2880 mp

C13=1055 mp .

Destinatia cladirilor construite –Hale. Acestea vor fi date spre inchiriere diverselor persoane fizice si juridice. In functie de necesitati, conform PUZ aprobat prin HCL Constanta nr 231/30.05.2022 si CU nr 2329/27.09.2022 destinatia acestora poate fi:

-showroom auto, service-uri,unitati comerciale pentru automobile si unitati comerciale si depozitare pentru produse si material de constructii;

-unitati de depozitare pentru industrie,productie,servicii industrial si materiale de constructii, depozite pentru material recuperabil sau material de constructie;

-unitati de servicii,parc logistic;

In functie de fiecare activitate desfasurata fiecare agent economic care inchiriaza hale de la noi se va ocupa de obtinerea tuturor autorizatiilor si avizelor necesare pentru functionare.

- Solutii constructive si de finisaj:

Prin plastica arhitecturala si cromatica se doreste integrarea halelor in mediul natural specific zonei. Arhitectura constructiilor vor tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate.

Cladirile se vor executa din structuri metalice cu regim de inaltime P, cu inchideri din panouri sandwich.Fundatiile vor fi tip cuzineti din beton armat. Pavimentul halei va fi din beton iar pentru aspect si nivelare acesta se va elicopteriza . Fiecare hala va fi prevazuta cu grup sanitar si birou. Pavimentele grupurilor sanitare si birourilor vor fi placate cu gresie. Lucrarile de compartimentare interioara se vor face cu pereti din gips caron, se vor finisa cu glet si lavabila de culoare alba. Tavanele vor fi casetate de tip AMF. Se va monta tamplarie de PVC, usi antifoc si trape de fum.

Acoperisul halelor va fi metallic, cu invelitoare din panouri sandwich.

- Volumetria si spatiul obtinut

Volumetria constructiei este condiţionata de cerinţele beneficiarului. Soluţiile au fost alese astfel încât să fie în concordanţă cu condiţiile locale specifice amplasamentului și să ofere un maxim de eficienţă investiţiei. Volumetria imobilului P creaza o compozitie volumetrica omogena si unitar – estetica.

S-au urmărit avantajele ce decurg din soluţiile tehnico-economice şi de confort funcţional.

- Finisajele:

Finisajele s-au stabilit de comun acord cu beneficiarul şi cu cerinţele impuse prin Certificatul de Urbanism. S-au utilizat atat la interior, cat si la exterior, finisaje durabile de calitate, rezistente în timpul exploatării.

Finisaje interioare:

- Pardoselile:

- Se prevăd pardoseli din gresie la bai si birouri iar in restul halelor pardoseala din beton elicopterizat

- Pereţii: în băi se prevede faianţă, în birouri zugrăveli cu var lavabil.

- Tavanul: casetat de tip AMF in bai si birouri.

- Iluminatul: se va fi asigurat cu corpuri tip AB 18W la bai şi incandescente la celelalte încăperi.

- Tâmplăria: tâmplărie din PVC, aluminiu sau lemn stratificat, uşi pline sau 80% vitrate. Tâmplărie exterioară din PVC, aluminiu, uşi pline sau 80% vitrate.

- Vopsitorie: se prevede vopsitorie în două straturi la toate instalaţiile şi confecţiile metalice.

- Ventilaţia se face natural.

Finisaje exterioare:

- Panouri sandwich

- Tamplarie exterioara – gri cu geam termoizolant

- Invelitoarea:

Acoperisul halelor va fi metallic, cu invelitoare din panouri sandwich..

- Sistematizare verticala:

Sistematizarea verticală a avut în vedere alegerea celor mai judicioase soluţii privind asigurarea evacuării apelor pluviale de pe amplasament, utilizând sistemul de scurgere gravitaţională. Apele pluviale de pe construcţie, se colectează în puncte de colectare a apei şi se dirijează la sol prin burlane.

- Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:

Pentru realizarea lucrarilor se vor utiliza materiale achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati.

Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil de la statiile de distributie carburanti autorizate. Nu se vor depozita carburanti in cadrul organizarii de santier.

- Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Construcţia este alimentată cu energie electrică din reţeaua publică de distribuţie a energiei electrice prin intermediul unui branşament tip LES la staţia de transformare din zonă.

Amplasamentul este racordat la reteaua de alimentare cu apa potabila ce apartine RAJA SA

Apele menajere sunt colectate in reteaua existenta  de canalizare si evacuate in reteaua RAJA.

Evacuarea apelor pluviale se va realiza printr-o rigola realizata pe latura de vest in lungul terenului cu o lungime aproximativa de 290ml si se va descarca intr -un bazin cu capacitate de 12mc cu rol de decantare si separare de produse petroliere.

Asigurarea agentului termic: constructia este racordata la reteaua de gaze naturale. In functie de necesitati halele vor fi incalzite cu centrale care functioneaza pe gaz.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

In timpul executiei lucrarilor de constructii vor fi afectate suprafete minime de teren, doar cele prevazute prin proiectul tehnic, iar dupa terminarea acestora surplusul de sol/subsol va fi depozitat in locurile indicate de administratia locala prin autorizatia de construire.

La incheierea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala si amenajate cu spatiu verde.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Se vor folosi caile de acces existente. Nu se vor crea cai noi de acces.

- Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

Pentru realizarea lucrarilor pe amplasamentul propus se vor utiliza materiale de constructii achizitionate de pe piata interna de la distribuitori de profil. Nu se folosesc resurse naturale de pe amplasamentul studiat.

- Metode folosite în construcţie:

- lucrari de excavatii si executie fundatii

- executare structura de rezistenta

- inchideri

- lucrari de instalatii

- racorduri la retelele de utilităti

- finisaje exterioare si interioare

Toate lucrarile vor fi realizate folosind tehnologii agreate specifice lucrărilor de constructii, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia de mediu in vigoare.

- Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

Lucrarile de realizare a imobilului cuprind:

- pregatirea organizarii de santier

- amenajarea accesului pentru utilaje

- lucrari de excavare pentru realizarea infrastructurii

- realizarea structurii

- realizarea inchiderilor  si a instalatiilor interioare

- refacerea zonelor utilizate temporar pentru lucrari

- dezafectarea organizarii de santier

- amenajari in vederea utilizarii halelor

- amenajare spatii verzi

- Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:

Nu este cazul.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Nu este cazul.

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor):

Nu este cazul.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect:

Pentru realizarea proiectului, prin Certificatul de Urbanism nr.2329/27.09.2022 emis de Primaria Municipiului Constanta, s-au solicitat urmatoarele avize/acorduri/studii: avize privind utilitatile urbane si infrastructura (alimentare cu apa, canalizare, telefonizare(ORANGE-TELEKOM), alimentare cu energie electrica); acord notarial vecini conform art.27 din Ordinul 839/2009 daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea constructiilor invecinate; aviz comisia de circulatie;Aviz regional CFR;,  contract pentru colectare si transport moloz cu un operator autorizat de autoritatea publica pentru protectia mediului; aviz securitate la incendiu; sanatatea populatiei; protectie civila; aviz Directia Judeteana pentru Cultura Constanta; deviz general conform HGR nr.907/2016; Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata in functie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic si al mediului inconjurator; simulare tridimensionala; calcul volum moloz.

CAPITOLUL IV. –DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Pentru realizarea proiectului propus nu sunt necesare lucrări de demolare; terenul pe care urmeaza sa fie construite halele este liber de constructii.

CAPITOLUL V. –DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

- Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001:

Nu este cazul.

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.2314/2004, cu modificarile ulterioare si repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

Proiectul propus nu va modifica funcțiunile prevăzute prin Certificatul de Urbanism si nu va avea impact asupra obiectivelor apartinand patrimoniului istoric si cultural, deoarece acestea nu sunt prezente in jurul amplasamentului.

- Localizarea proiectului:

Amplasamentul pe care urmează să se realizeze proiectul este situat în intravilanul  Municipiul Constanta, str.Interioara3, nr 3.

- Inventar de coordonate

Sistem de proiectie Stereografic 1970

| Nr. Pct. | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 304786.816 | 788223.097 |
| 2 | 304787.814 | 788222.975 |
| 3 | 304790.953 | 788222.929 |
| 4 | 304794.772 | 788224.302 |
| 5 | 304796.339 | 788218.632 |
| 6 | 304797.490 | 788214.764 |
| 7 | 304798.353 | 788212.652 |
| 8 | 304801.905 | 788213.581 |
| 9 | 304803.964 | 788214.264 |
| 10 | 304817.892 | 788217.988 |
| 11 | 304833.829 | 788222.598 |
| 12 | 304845.974 | 788226.396 |
| 13 | 304861.899 | 788230.534 |
| 14 | 304906.314 | 788241.021 |
| 15 | 304923.985 | 788245.232 |
| 16 | 304942.353 | 788250.310 |
| 17 | 304957.147 | 788255.132 |
| 18 | 305022.809 | 788271.671 |
| 19 | 305066.207 | 788283.502 |
| 20 | 305095.236 | 788291.351 |
| 21 | 305114.843 | 788297.094 |
| 22 | 305118.131 | 788298.203 |
| 23 | 305117.181 | 788302.593 |
| 24 | 305114.794 | 788324.399 |
| 25 | 305093.751 | 788326.587 |
| 26 | 305093.930 | 788330.180 |
| 27 | 305038.904 | 788333.178 |
| 28 | 305014.696 | 788335.034 |
| 29 | 304967.035 | 788338.108 |
| 30 | 304872.085 | 788341.387 |
| 31 | 304872.180 | 788338.290 |
| 32 | 304871.370 | 788323.390 |
| 33 | 304867.220 | 788252.390 |
| 34 | 304843.950 | 788246.790 |
| 35 | 304821.810 | 788241.240 |
| 36 | 304812.650 | 788241.860 |
| 37 | 304793.490 | 788243.430 |
| 38 | 304789.540 | 788244.100 |
| 39 | 304770.870 | 788244.700 |
| 40 | 304767.210 | 788243.080 |
| 41 | 304760.760 | 788234.200 |
| 42 | 304760.222 | 788222.587 |
| 43 | 304765.574 | 788222.529 |
| 44 | 304765.574 | 788223.180 |
| 45 | 304783.876 | 788223.092 |

- Vecinătăți:

- La nord: teren propr. Mun. Constanta, teren propr. privata – IE248057, teren propr. Statul

Roman - C.N. C.F.R. S.A. – IE 248718;

- La sud: Alee acces si teren proprietate privata – IE 207388;

- La vest: teren propr. privata – IE248057;

- La est: teren propr. Mun. Constanta, teren propr. privata – IE248057, teren propr. Statul Roman

- C.N. C.F.R. S.A. – IE 248718

- Destinatia constructiei existente:

Destinatia cladirilor construite –Hale. Acestea vor fi date spre inchiriere diverselor persoane fizice si juridice. In functie de necesitati, conform PUZ aprobat prin HCL Constanta nr 231/30.05.2022 si CU nr 2329/27.09.2022 destinatia acestora poate fi:

-showroom auto, service-uri,unitati comerciale pentru automobile si unitati comerciale si depozitare pentru produse si material de constructii;

-unitati de depozitare pentru industrie,productie,servicii industrial si materiale de constructii, depozite pentru material recuperabil sau material de constructie;

-unitati de servicii,parc logistic;

- Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare:

Soluţiile au fost alese in functie de cerintele beneficiarului, în concordanţă cu condiţiile specifice amplasamentului.

CAPITOLUL VI. –Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile

(A) Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

a) Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Din activitatea de constructii vor rezulta ape uzate menajere. Pe perioada derularii lucrarilor, organizarea de santier se va dota cu o toaleta ecologica, inchiriata de la un operator economic autorizat, care va asigura vidanjarea apelor uzate si igienizarea grupului sanitar.

Eventuale scurgeri accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport materiale sau de la utilajele folosite pe amplasament, pot migra din sol in panza freatica, si pot reprezenta astfel o sursa de poluare pentru ape. Este indicat sa se achizitioneze material absorbant bidegradabil si sa se intervina prompt si eficient pe suprafetele afectate.

Pe perioada exploatarii imobilului vor rezulta ape uzate menajere care se vor evacua in reteaua de canalizare urbana.

Impactul asupra apei, atat pe perioada realizarii investitiei, cat si pe timpul functionarii este nesemnificativ.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

Nu sunt prevăzute astfel de instalații, nu este cazul. Apele uzate menajere rezultate pe perioada lucrarilor, preluate prin vidanjare, se vor descarca intr-o statie de epurare, obligatie ce revine societatii care presteaza serviciul de vidanjare si transport ape uzate, cu respectarea NTPA 002/2005.

Pe perioada exploatarii imobilului, rezulta ape uzate menajere care se vor evacua in canalizarea racordata la reteaua RAJA.

b) Protecţia aerului:

-   sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri:

Principalele surse de poluare a aerului sunt reprezentate de functionarea utilajelelor pentru lucrarile desfasurate pe santier si de pulberile rezultate in urma manipulării si punerii in opera a materialelor de construcții.

In functie de necesitati halele vor fi dotate cu centrale termice cu tiraj fortat, alimentate cu gaze naturale.

-   instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă:

Pe perioada realizarii lucrarilor de construire se vor utiliza echipamente si utilaje verificate din punct de vedere tehnic.

In vederea eliminării posibilitătii dispersiei pulberilor care provin din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor atunci cand este cazul.

De asemenea, se recomanda utilizarea plaselor de protectie pentru prevenirea antrenarii pulberilor in atmosfera.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

-   sursele de zgomot şi de vibraţii:

Principalele surse de zgomot şi vibraţii rezultă de la exploatarea utilajelor şi de la autovehiculele de transport materiale. Zgomotele şi vibraţiile in zona organizarii de santier au caracter temporar şi nu au efecte negative asupra mediului.

-   amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Pe durata realizarii lucrarilor de construire se vor utiliza echipamente si utilaje verificate din punct de vedere tehnic.

d) Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii: nu este cazul.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul.

e) Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime:

Sursele potenţiale de poluare pentru sol, subsol pot fi reprezentate de:

- scurgeri accidentale de carburanţi si lubrifianţi

- depozitarea necontrolata a materialelor de constructii

- gospodărirea necorespunzatoare a deşeurilor.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului:

- respectarea limitelor amplasamentului, fiind interzisa afectarea suprafetelor limitrofe

- managementul corepunzator al deseurilor generate, respectiv colectarea selectiva a deseurilor si depozitarea temporara in spatii special amenajate, pana la preluarea  acestora de catre societati autorizate

- depozitarea materialelor conform etichetelor/indicatiilor producatorilor

- se recomanda achizitionarea de material absorbant biodegradabil pentru interventia prompta in cazul aparitiei unor scurgeri accidentale de produse petroliere.

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Terenul studiat nu este situat pe suprafata sau în vecinătatea unei arii naturale protejate. Realizarea și exploatarea ulterioara a imobilului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate:  nu este cazul. Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele:

Obiectivul propus nu va modifica functiunile prevazute prin Certificatul de Urbanism. In jurul amplasamentului nu exista obiective culturale sau religioase a caror activitate să fie stanjenita de functionarea noului obiectiv.

-  lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public: se recomanda utilizarea plaselor de protectie pentru prevenirea antrenarii pulberilor in atmosfera si utilizarea unor echipamente si utilaje verificate din punct de vedere tehnic.

h) Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate:

In urma activitatilor de construire pentru realizarea investitiei pot rezulta, in principal, urmatoarele tipuri de deseuri:

| Cod deseu | Denumirea deșeului | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- |
| 17 01 07 | Amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice | Eliminare in depozite de deseuri inerte conform autorizatiei de construire si/sau transportat in locuri indicate de primarie prin autorizatia de construire |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | Preluate de serviciul local de salubrizare si eliminate la un depozit de deseuri autorizat |
| 17 04 11 | Resturi de cabluri | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 06 04 | Materiale izolante | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 17 02 01 | Deseu lemn | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 02 | Sticla | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 02 03 | Materiale plastice | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 15 01 01 | Ambalaje din hârtie și carton (saci de ciment, adezivi, alte deseuri generate de personalul de pe santier) | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 15 01 02 | Ambalaje din materiale plastice (folii, saci, recipienți vopsea, var lavabil, etc.) | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |
| 17 05 04 | Pamant si pietre din excavatii | Utilizat la realizarea fundatei. Surplusul va fi transportat in locuri indicate de primărie prin autorizatia de construire |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |

Colectarea deseurilor generate pe amplasament se va face în spații special amenajate si dotate cu recipienti adecvati, pe categorii.

Deseurile generate vor fi preluate de societati autorizate, in vederea eliminarii si/sau valorificarii, dupa caz.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate:

• organizarea colectarii deseurilor, in vederea valorificarii prin societati autorizate;

• instruirea personalului privind colectarea selectiva a deseurilor;

• instruirea personalului privind reducerea deseurilor generate;

• sunt interzise lucrari de intretinere/reparatii utilaje si mijloace de transport materii prime si materiale.

Realizarea lucrarilor de construire va fi supravegheata de beneficiarul proiectului pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi si functionali, precum si a legislatiei privind protecţia mediului.

Deseurile generate pot varia din punct de vedere cantitativ,  in functie de tipul lucrarilor si de numarul persoanelor prezente pe santier.

Titularul proiectului va urmari reducerea ponderii deseurilor provenite din activitatile de construire din totalul deseurilor eliminate, prin cresterea gradului de valorificare si reciclare al acestora.

- planul de gestionare a deseurilor:

Deseurile generate pe amplasament vor fi colectate selectiv, in recipiente speciale si vor fi preluate periodic de societati autorizate.

- deseurile menajere vor fi colectate in recipiente inchise, depozitate în spații special amenajate pană la preluarea acestora de catre serviciul de salubrizare local.

- deseurile de constructii rezultate pe durata realizarii lucrarilor vor fi colectate si stocate temporar in spatii special amenajate si dotate, pana la preluarea de catre societati autorizate.

- deseurile inerte se vor depozita temporar in zona amplasamentului, pana la transportarea catre un depozit autorizat sau in locuri indicate de primarie.

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea acestora in locuri neautorizate sau inafara perimetrului organizarii de santier.

- la terminarea lucrărilor, beneficiarul are obligaţia curatarii zonelor afectate de orice materiale si reziduuri, a refacerii solului in zonele unde acesta a fost afectat de lucrarile de excavare, depozitare de materiale, stationare de utilaje si echipamente utilizate.

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse:

Nu se depoziteaza/utilizeaza substante si preparate chimice, in perioada de executie.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: nu este cazul.

(B) Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Lucrările nu implică folosirea materialelor locale. Toate materialele necesare realizării obiectivului vor fi aduse pe amplasament pentru a fi puse în operă.

Nu vor fi utilizate resurse naturale din zonă (pământ, apă din lacuri/bălţi sau apa din pânza freatică). Nu vor fi afectate habitatele vieţuitoarelor din zonă.

CAPITOLUL VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

- Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Lucrarile se vor derula pe o perioada scurta de timp.

Implementarea proiectului nu va avea impact negativ asupra conditiilor de viata ale locuitorilor. Zgomotul de la utilajele de pe santier se va produce local si temporar.

Deseurile rezultate pe perioada lucrarilor de construire vor fi colectate pe tipuri, in pubele/recipiente inscriptionate, amplasate in zone amenajate pentru a nu crea disconfort si vor fi preluate de operatori economici autorizati.

Amplasamentul proiectului, realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme terestre.

Prin realizarea proiectului nu vor fi afectate asezarile umane, obiective de interes public, istoric sau cultural.

Asupra solului si subsolului se va manifesta in principal un impact fizic datorat lucrarilor efective de terasamente ce urmeaza a fi efectuate - excavare, nivelare, compactare, prin modificarea configuratiei amplasamentului.

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei. Nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului.

Se estimeaza ca impactul emisiilor in faza de constructie va fi redus ca intensitate, suprafata si intindere in timp.

- Impactul asupra faunei si florei

Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

- Impactul asupra solului

Impactul asupra solului pe perioada de executie a proiectului este redus si temporar si poate fi cauzat, in situatii accidentale, de depozitari necontrolate de deseuri rezultate, de deversari necontrolate de ape uzate sau scurgeri de combustibili/lubrifianti de la utilajele de constructie si mijloacele de transport.

- Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei si nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului.

Proiectul nu intra sub incidenta prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Impactul asupra calitatii aerului

In perioada de execuție a lucrarilor, calitatea aerului poate fi afectata de pulberile rezultate ca urmare a manipularii si punerii in opera a materialelor de constructii si de emisiile de gaze de ardere provenite de la motoarele utilajelor si mijloacelor de transport prezente pe santier.

In vederea eliminării posibilitătii dispersiei pulberilor care provin din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor atunci cand este cazul.

De asemenea, se recomanda utilizarea plaselor de protectie pentru prevenirea antrenarii pulberilor in atmosfera.

- Zgomote si vibratii

Zgomotul si vibratiile pot constitui factori de disconfort in vecinătatea amplasamentului, in faza de executie a lucrarilor.

- Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Prin implementarea proiectului se urmăreste incadrarea constructiilor in zona.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate)

Se estimeaza ca impactul se va resimti la nivel local, in zona amplasamentului, pe perioada executării lucrarilor de construire.

Natura impactului

Prin realizarea proiectului nu vor fi efecte semnificativ negative asupra factorilor de mediu.

Un impact temporar, atat direct cat si indirect se poate manifesta asupra aerului prin emisiile de poluanti in aer determinate de functionarea utilajelor pentru lucrarile desfasurate pe santier, precum si de pulberile rezultate din manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii. De asemenea, zgomotul de la utilajele prezente pe santier poate constitui un factor de disconfort in zonele din vecinatatea amplasamentului.

Prin implementarea masurilor recomandate se apreciaza ca nu vor fi influente majore in ceea ce priveste calitatea aerului in zona.

Emisiile de poluanti in aer sunt discontinue si reprezinta un impact nesemnificativ, manifestandu-se local, pe termen scurt si mediu.

Magnitudinea şi complexitatea impactului

Impactul va fi nesemnificativ si se va resimti la nivel local in zona amplasamentului.

Probabilitatea impactului

Un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta in cazul in care nu se iau masurile necesare pentru prevenirea oricarei situatii accidentale.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Pe perioada efectuarii lucrarilor de constructie se poate aprecia ca va exista un impact temporar.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Se apreciaza ca impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ.

Natura transfrontalieră a impactului

Nu e cazul. Proiectul nu are impact transfrontalier.

CAPITOLUL VIII. – Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile: Nu sunt prevazute in aceasta etapa.

CAPITOLUL IX. –Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele): Nu este cazul.

- Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normative prin care a fost aprobat.

Amplasamentul pe care urmează să se realizeze proiectul este situat în intravilanul  Municipiul Constanta, str. Interioara3 nr 3.

Imobilul, identificat cu numarul cadastral 256255, avand suprafata de 22476 mp, este proprietate VMB LUX  SONOR SRL, conform Inscrisurilor din Extras de carte funciara, eliberat la cererea nr 99910/06.07.2022.

Folosinta actuala a terenului, conform Certificatului de Urbanism nr.2329 din 27.09.2022 este: curti constructii, teren ocupat de constructii C1 sediu administrativ P+2E, C2 – pod bascula, C3-rampa, C4-hala depozitare parter(finalizata 80%), conform extras de carte funciara pentru informare nr 256255/06.07.2022.

Proiectul propus se incadreaza in Anexa nr.2, pct.10, lit.b, la Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

CAPITOLUL X. –Lucrari necesare organizarii de santier

- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Lucrarile necesare organizarii de santier constau in inchiderea fronturilor de lucru aferente si ocupararea temporara a terenului pe care va fi realizat proiectul. Terenul este imprejmuit si se va semnaliza corespunzător.

Depozitarea materialelor de constructie se va face conform etichetelor/instructiunilor producatorului, astfel incat sa se prevină antrenarea acestora in mediu.

Se va organiza si amenaja corespunzator o zona pentru depozitarea temporara a deseurilor generate, pe tipuri, in vederea predarii acestora catre societati autorizate.

- Localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier pentru lucrarile propuse se va asigura pe terenul proprietate, fara a afecta terenurile invecinate.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele stabilite prin documentatie. Impactul asupra mediului in ceea ce priveste lucrarile de organizare de santier este neglijabil si implica stabilirea unor zone pentru stocarea temporara a materialelor, amenajarea unei zone dotata cu recipienti corespunzatori pentru depozitarea temporara a deseurilor rezultate, amplasarea unui grup sanitar ecologic.

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Posibilele surse de poluare a factorilor de mediu sunt reprezentate de execuţia  propriu-zisă a lucrărilor.

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

- se va amplasa un grup sanitar ecologic care se va vidanja si igieniza periodic de catre o firma specializată.

- vor fi amenajate spatii speciale, dotate cu recipienti pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor provenite de la organizarea de santier si personal.

- se vor lua masurile necesare pentru colectarea in conditii corespunzătoare a deseurilor generate, urmarindu-se trasabilitatea deseurilor.

- imprejmuirea terenului este facuta pe limitele de proprietate.

CAPITOLUL XI. –Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

- Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii:

Dupa finalizarea lucrărilor de construire se va realiza refacerea amplasamentului conform documentatiei tehnice.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii vor fi indepartate cu material absorbant biodegradabil.

Pentru prevenirea dispersiei pulberilor provenind din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor atunci cand este cazul. De asemenea, se recomanda utilizarea plaselor de protectie, in diferite faze de executie, pentru prevenirea antrenarii pulberilor in atmosfera si in vecinatati.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei: nu este cazul in aceasta etapa.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: nu este cazul in aceasta etapa.

CAPITOLUL XII. –Anexe –piese desenate

- Plan de amplasament si delimitare imobil

- Planuri de situatie

- Plan de incadrare in zona

VMB LUX  SONOR SRL

MALCIU CONSTANTIN