Plan Urbanistic General al Comunei Siliștea, jud. Constanța

Actualizare

MEMORIU  DE  PREZENTARE

Întocmit: Biosys Group

Aprilie 2016

- Denumirea proiectului:

Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Siliștea,  judetul Constanța.

- Titular:

Primaria Comunei Siliștea

Adresa:   Loc. Siliștea,  Str. Primariei Nr. 121, Jud. Constanța

Telefon: +40/241/820449

Fax: +40/241/820449

http://www.primaria-silistea.ro/

Persoane de contact:  primar Mihai Soare

- 1. Descrierea proiectului conform Memoriu general elaborat de S.C. Pro Urba Constanța

1.1. Obiectul actualizării P.U.G. 2011

Actualizarea P.U.G. comuna Siliștea 2015 are ca obiect de studiu problemele specifice categoriei respective de proiect urbanistic pentru unităţi administrativ-teritoriale la nivel de comună, conform conţinutului-cadru aprobat, constând în următoarele:

- actualizarea limitei teritoriului administrativ al comunei şi evoluţiile înregistrate în relaţiile cu unităţile administrativ-teritoriale, adiacente şi din ansamblul teritoriului;

- evidenţierea modificărilor intervenite în structura, dimensiunile şi caracteristicile zonelor funcţionale şi a amenajărilor urbanistice din  localităţile componente ale comunei, cu propuneri de ameliorare a situaţiei lor în etapele următoare;

- schimbări intervenite în mărimea şi stuctura populaţiei şi în economia comunei;

- modificările înregistrate de reţeaua căilor de comunicaţie, de toate categoriile, măsuri pentru încadrarea ei corespunzătoare în teritoriu, şi de dezvoltare pentru a asigura legăturile şi accesele necesare, precum şi funcţionalitatea  ansamblului urbanistic;

- propuneri de extindere şi de modernizare a reţelelor tehnico-edilitare, în corelare cu dezvoltarea zonelor construite, existente şi prevăzute.

- măsuri de ameliorare a condiţiilor mediului natural şi antropic, cu protejarea obiectivelor patrimoniului cultural, de cunoaştere şi de salvare a zonelor naturale, valoroase, din cuprinsul comunei.

- documentaţia PUG aprobată va servi ca bază pentru accesarea de fonduri structurale

Sub aspect spaţial, obiectul de studiu al actualizării P.U.G. îl constituie teritoriul administrativ al Comunei Siliștea, care are suprafaţa de 7.696 ha, având ca localități componente satele Siliștea și Țepeș Vodă.

Primăria SILIȘTEA are ca program de dezvoltare ,,STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI SILIȘTEA” pentru perioada 2014-2020.

Aceasta constituie o înscriere a evoluţiei comunei SILIȘTEA în contextul evoluţiei judeţene, naţionale şi a Uniunii Europene pentru perioada respectivă.

Extrase din strategia de dezvoltare a comunei Siliștea–etapa 2014-2020

Obiectivul general si directiile strategice de dezvoltare

Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare îl constituie „Dezvoltarea durabilă şi echilibrată a comunei Silştea prin abordarea integrată a aspectelor economice, sociale şi de mediu care vor contribui la valorificarea avantajului competitiv şi la reducerea punctelor slabe cu care se confruntă comuna”.

Pentru atingerea obiectivului general, eforturile comunei Siliştea urmează a se concentra pe următoarele direcţii de dezvoltare prioritare:

-	Infrastructură locală şi utilităţi

-	Agricultură

-	Economie

-	Învăţământ, sport şi cultură

-	Sănătate şi asistenţă socială

-	Resursele umane

-	Administratie locala

Pentru fiecare direcţie de dezvoltare au fost stabilite obiective specifice care urmează a fi atinse prin implementarea de proiecte, fructificând la maximum oportunităţile de finanţare disponibile, atât europene cât şi naţionale. Detalierea obiectivelor şi a modului de atingere a lor se regăseşte mai jos.

1) Infrastructură locală şi utilităţi

Obiectivele specifice:

•Îmbunătăţirea şi extinderea utilităţilor (infrastructură rutieră, sistem de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică);

•Colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi de origine animală şi realizarea de platforme conforme cerinţelor legislative;

•Realizarea reţelelor de distribuţie a energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie şi agenţi economici din comună;

Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt următoarele:

1.	refacerea şi modernizarea infrastructurii prin asfaltarea străzilor pietruite şi de pământ din comuna;

2.	extinderea reţelei de apă potabilă

3.	finalizarea retelei de  canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate;

4.	dotarea  comunei  cu  containere  şi  pubele  de  colectare  selectivă  a  deşeurilor  şi  construirea  de platforme conforme;

5.	realizarea sistemului de furnizare a energiei termice;

6.	realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale;

7.	extinderea reţelei electrice;

8.	extindere/modernizare sediu primărie sau construire sediu nou;

9.	amenajare alei pietonale, rigole şi trotuare;

10.	dalare şi pavare şanţuri;

11.	reabilitare podeţe;

12.	regularizare curs pârâu;

13.	alimentare cu apă potabilă Ferme IAS;

14.	identificare şi realizare surse de energie alternative;

15.	extindere infrastructură locativă;

16.	realizare piaţă agroalimentară.

În condiţiile în care veniturile proprii ale comunităţii sunt insuficiente, proiectele menţionate  mai sus au un rol deosebit de important pentru asigurarea creşterii dezvoltării economice  a localităţii şi îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a locuitorilor.

Implementarea acestora va avea ca efecte:

-	creşterea calităţii vieţii locuitorilor, în termeni de confort, igienă şi siguranţă în folosirea infrastructurii de transport, apă şi apă uzată, energie termică, energie electrică, respectiv a celei de gaze naturale;

-	reducerea costurilor cu reparaţii şi combustibili datorate stării proaste a stazilor /carosabilului din comună;

-	reducerea poluării  cu deşeuri menajere şi  industriale  corelativ cu creşterea cantităţii  de deşeuri colectate selectiv.

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Programul Operaţional Sectorial de Mediu, bugetul de stat, bugetul local.

2). Agricultură

Obiectivele specifice:

-	Îmbunătăţirea dotărilor cu maşini şi utilaje agricole a fermierilor din comună;

-	Reducerea numărului de locuitori implicaţi în agricultura de subzistenţă prin PNDR

-	Dezvoltarea agriculturii ecologice la nivelul comunei prin PNDR

-	Implementarea de tehnici agricole moderne prin perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale a fermierilor;

-	Creşterea gradului de irigare a culturilor agricole.

Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt următoarele:

•	Sprijinirea fermierilor pentru pregătirea de proiecte finanţabile prin PNDR măsurile;

•	Stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme familiale cu caracter comercial prin pregătirea de proiecte finanţabile prin PNDR;Informarea producătorilor agricoli privind beneficiile agriculturii ecologice şi condiţiile de realizare a agriculturii ecologice prin PNDR;

•	Implementarea de tehnici agricole moderne prin perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale a fermierilor, prin PNDR;

•	Extinderea şi reabilitarea sistemelor de irigaţii din comună, prin investiţii private;

•	Susţinerea formelor asociative.

•	Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte:

-	creşterea productivităţii agriculturii,

-	creşterea nivelului de trai al populaţiei care lucrează în agricultură;

-	creşterea importanţei activităţilor non-agricole (ex: dezvoltarea mediului de afaceri);

-	practicarea agriculturii în concordanţă cu standardele tehnice şi de mediu adecvate.

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: PNDR, bugetul de stat, bugetul local, contribuţie privată.

3). Economie

Obiectivele specifice:

-	Stimularea realizării de investiţii noi în zonă;

-	Creşterea numărului de asocieri ale agenţilor economici.

Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt următoarele:

•Înfiinţarea de microîntreprinderi ce desfăşoară activităţi non-agricole;

•Înfiinţarea de asociaţii de producători, asociaţii ale breslelor, etc.;

•Amenajare zonă industrial (structură de afaceri, parc logistic/industrial etc.);

Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte:

-	creşterea volumului investiţiilor în comună;

-	îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei prin creşterea ratei de ocupare;

-	dezvoltarea de activităţi non-agricole cum sunt industria;

-	practicarea agriculturii în concordanţă cu standardele tehnice şi de mediu în vigoare;

-	creşterea vizibilităţii comunei.

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: PNDR, bugetul de stat, bugetul local, surse private.

4). Învăţământ, sport şi cultură

Obiectivele specifice:

-	Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ la standarde europene;

-	Dezvoltarea infrastructurii culturale la standarde europene;

-	Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi recreere;

-	Creşterea interesului locuitorilor comunei pentru moştenirea culturală.

Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt următoarele:

-	Modernizarea şi dotarea infrastructurii şcolare;

-	Renovarea şi modernizarea, dotarea căminelor culturale;

-	Înfiinţarea de spaţii verzi noi în comună;

-	Revitalizarea obiceiurilor şi tradiţiilor din comună, prin programe naţionale

gestionate de Ministerul Culturii şi Cultelor;

-	Înfrăţiri/colaborări/parteneriate.

Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte:

-	existenţa unor condiţii optime pentru procesul de educaţie şi instruire a tinerilor din comună;

-	asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea de activităţi culturale;

-	asigurarea standardelor minimale de recreere şi agrement pentru populaţia comunei, în special a tinerilor;

-     consolidarea unui „portofoliu” de obiceiuri şi tradiţii ale comunei, care să fie transmise  mai departe generaţiilor tinere.

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: PNDR, Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, bugetul de stat (Fondul de Mediu, Administraţia Fondului Cultural Naţional), bugetul local.

5). Sănătate şi asistenţă socială

Obiectivele specifice:

-	Dezvoltarea infrastructurii de tip social;

-	Sprijinirea dezvoltării societăţii civile în domeniul social.

Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt următoarele:

-	Asigurarea sprijinului pentru înfiinţarea unui ONG care să activeze în domeniul social, prin acţiuni de informare a celor interesaţi de a pune bazele ONG-ului.

-	Dezvoltare bază materială dispensare.

Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte:

-	Asigurarea condiţiilor normale de viaţă pentru persoanele cu nevoi sociale;

-	Dinamizarea sectorului social prin înfiinţarea unui ONG care să se implice în respectarea standardelor în domeniu, în pregătirea şi implementarea de proiecte.

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: PNDR, bugetul local.

6). Resursele umane

Obiectivele specifice:

-	Creşterea expertizei în pregătirea şi implementarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă;

-	Creşterea nivelului de calificare a forţei de muncă din comună.

Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt următoarele:

-	Organizarea  de  cursuri  de  specializare  pe  domenii  precum:  scriere  de  proiecte,  achiziţii  publice, management financiar, management de proiect ş.a;

-	Organizarea de cursuri de calificare pe ocupaţiile cerute de piaţa muncii.

-	Implementarea  de  tehnici  agricole  moderne  prin  perfecţionarea  continuă  a  pregătirii  profesionale a fermierilor.

Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte:

-	Creşterea competenţelor şi expertizei angajaţilor autorităţii locale în ceea ce priveşte pregătirea de proiecte cu finanţare nerambursabilă;

-	Creşterea nivelului de calificare al populaţiei din comună.

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: POSDRU, PODCA, PNDR,  bugetul local.

7). Administraţie locală

Obiectiv specific:

Dezvoltarea corespunzătoare a serviciilor publice, conform legislaţiei în vigoare. Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt următoarele:

-	dotarea corespunzătoare a Serviciului de Voluntari pentru Situaţii de urgenţă;

-	studii, consultanţă şi instruire pentru îmbunătăţirea managementului serviciilor publice;

-	menţinerea în funcţiune sau implementarea şi certificarea sistemelor de management, inclusiv ISO şi EMAS;

-	creşterea capacităţii de atragere fonduri nerambursabile.

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: PO DCA, bugetul de stat, bugetul local.

1.2. Ediții anterioare ale PUG

Ultimul Plan Urbanistic General al Comunei Siliștea, conceput în contextul noii organizări social-economice, intervenită după anul 1990, a fost întocmit în anul 2000 de S.C. CARIATIDE SR.L. Constanța și aprobat cu HCL 19/23.08.2000. Proiectul a fost avizat de CJ Constanţa cu nr. 20593 din 7.08.2002.

Ulterior a apărut necesitatea și exigența elaborării proiectelor de urbanism în format digital, cu repere în coordonate STEREO 70.

2. Stadiul actual al dezvoltării

2.1. Evoluția în timp a unității teritorial administrative ce face obiectul actualizării PUG

Așa cum rezultă din evidențele Ministerului culturii privind patrimoniul istoric și arheologic, pe teritoriul comunei Siliștea nu au fost găsite urme ale unor așezări antice. Prima atestare a satului Siliștea dateaza din anul 1852, an în care pe teritoriul actualului sat s-au stabilit primii locuitori de origine turca. Numele inițial al satului era “Tașpunar”, însemnand în limba turcă “fântâna de piatră”. Tot in anul 1852, în sat au sosit primii coloniști tătari veniți din Crimeea, care aveau ca principală ocupație agricultura și comertul cu cereale. Practicarea comerțului era facilitată de faptul că aceștia dețineau cămile care le ușurau transportul de marfă. Ulterior, văzând avantajele materiale ale tătarilor de pe urma comerțului în această zonă, au venit și coloniști turci. După războiul de independență din 1877, o parte din turcii și tătarii stabiliți aici au plecat în Turcia, întorcându-se mai târziu.

Primii locuitori români au sosit în anul 1866 din Țara Bârsei și Vrancea, ocupându-se cu creșterea oilor. Populația de origine româna s-a așezat în partea sudică a Străzii Mari, dar datorita inundațiilor s-au retras în actuala Strada Mare – denumire dată de lungimea acestei străzi. Lipsiți de uneltele necesare muncilor agricole și neavând animale de tracțiune, aceștia au fost nevoiți să își vândă pământurile moșierului Rozescu care deținea mai mult de 700 ha de pământ, fiind obligați apoi să muncească pentru acesta. O parte din țăranii ramași fără pământ au început să migreze în orașele învecinate: Constanța, Cernavoda, Medgidia.

La inceput, coloniștii s-au instalat în bordeie, iar mai târziu și-au construit case din chirpici acoperite cu olană, dupa modelul turcesc. Majoritatea locuitorilor comunei nu învățau carte, condițiile culturale fiind exploatate la nivel minim.

In anul 1900 în satul Siliștea a fost înființată școala primară cu doua sectii: română și tătara. Secția română a funcționat pe locul școlii actuale iar cea în limba tătară în locul pe care acum este construită Geamia. Primii învățători ai acestor școli aveau ca pregătire 4 clase primare plus 8 ani de pregătire la Seminar la Medgidia. Școala cu predare în limba tătară a fost desființată dupa primul război mondial, rămânând numai secția în limba română.

În anul 1895 se consemnează comuna Siliștea – plasa Medgidia, cu localitățile:

- Siliștea (Taș Punar – Fântâna de piatră)

- Băltăgești

- Gălbiori (Sarigea – Gălbior)

- Țepeș Vodă (Kior Ceșme – cișmeaua secată)

În anul 1926 – plasa Cernavodă – comuna Țepeș Vodă, cu localitățile:

- Țepeș Vodă

- Siliștea

În anul 1956- raionul Medgidia – comuna Siliștea, cu localitățile:

- Siliștea

- Țepeș Vodă

Aceiași situație se înregistrează și în anul 1966.

Prin Legea 2/1968 – de reorganizare teritorial-administrativă apare comuna Siliștea-Seimeni cu localitățile:

- Siliștea

- Dunărea

- Seimeni

- Seimenii Mici

- Țepeș Vodă

Prin Decizia CJC nr. 31/1989 se revine la organizarea comunei Siliștea alcătuită din:

- Siliștea

-Țepeș Vodă

2.1.1.   Caracteristici ale teritoriului si localităților, repere în evoluția spațiala a localităților

Comuna Siliștea are ca elemente caracteristice, semnificative următoarele:

- situarea în zonă de câmpie, preponderent agricolă

- are o populație destul de redusă, ocupând locul 52 din cele 58 comune ale județului, sub jumătate din media pe județ

- este traversată de un drum județean, prin care se leagă de două drumuri naționale (DN 2A și DN 22C)

- a avut o relativă stabilitate teritorial-administrativă

- este lipsită de păduri

- este traversată de două văi, colectoare pluviale ale teritoriului, cu creșteri de debite la ploile abundente, dar fără a genera probleme deosebite în zona de locuit.

- existența în intravilanele celor două localități a multor curți fără construcții.

Evolutia localitătilor după 1990

Distanța relativ mare față centrele urbane (17km față de Medgidia și 15 km față de Cernavodă) a făcut ca această comună să evolueze mai ales pe baza resurselor proprii, fără a face parte din bazinul de forță de muncă care generează navetism.

Exploatarea terenurilor arabile de pe teritoriul comunei, cele din curțile proprii – ca suport de subzistență, și lipsa altor alternative de ocupare a forței de muncă a dus la micșorarea treptată a populației comunei de la 798 locuitori în 1992 la 765 locuitori în 2011, adică o scădere de 5%, tendință ce se manifestă încă din 1966, când a avut o populație de 1.031 locuitori.

- Suprafaţa locuibilă, medie, care revenea unei persoane în anul 2002, era de 19,4 mp pe totalul comunei, faţă de 13,3 mp / persoană pe ansamblul judeţului, şi 12,9 mp /persoană în mediul rural.

- La recensământul din 2011:

- suprafața locuibilă medie/persoană = 18,20mp,

- număr persoane/ familie = 3,03

- număr camere / persoană = 1,18

2.2.Elemente ale cadrului natural

2.2.1 Așezare, limite, vecinătăți

Teritoriul comunei SILIȘTEA este situat în partea central-vestică a Judeţului Constanţa, la cca 6km de Dunăre.

Are ca vecinătăţi:

- la nord: comuna Crucea

- la est: comuna Târgușor

- la sud-est: comuna Nicolae Bălcescu

- la sud-vest: comuna Tortoman

- la vest: comuna Seimeni

Localitatea Siliştea are următoarele coordonate geografice :

44(24( latitudine nordică

28(10(longitudine estică

2.2.2. Caracteristici geografice

Teritoriul administrativ al comunei se înscrie în zona învecinată Dunării, fiind la o distanță de cca 6km de malul Dunrii, cu o formă alungită pe direcția nord-est/sud-vest, având o lungime de cca 18,00km pe această direcție și de 7,00km pe direcția nord-vest/sud-est.

Această formă și direcție corespunde și cu caracteristicile de relief, cu panta generală orientată spre Dunăre, de 0,6%, cota cea mai ridicată fiind în capătul nord-estic – cota +150m și cota cea mai scăzută – pe firul văii Banului – de +30m-la sud-vest.

Terenul are în același timp înclinare spre valea Banului, care la vest de Siliștea capătă și denumirea de Valea Siliștii, în partea mediană – spre Valea Tepeșului, iar în partea nordică înclinare spre Valea Băltăgești.

Energia de relief este relativ scăzută, cu câteva protuberanțe constituite de movile: Tomescu, Băltăgești, Bibicului.

Rețeaua hidrografică

Pe teritoriul comunei Siliștea nu există luciuri de apă și nici ape curgătoare cu debit constant; pe Valea Siliștei există un fir de apă cu debit relativ permanent, cu creșteri la ploile însemnate cantitativ, mai ales la ploile torențiale. De asemenea firul Văii Țepeșului devine colector pluvial în zonă.

2.2.3.Clima

Climatul este stepic, caracterizat prin ariditate, amplitudini mari ale temperaturii anuale și diurne, cu media anuală a precipitațiilor variind între 400-450 mm.

Specificul zonei este dat de volumul redus al precipitaţiilor comparativ cu restul ţării, seceta fiind mai accentuată în anotimpul rece. Precipitaţiile solide (zăpada) înregistrează o frecvenţă mai redusă, înscriindu-se în perioada 5 decembrie – 17 martie, durata acoperirii solului cu zăpadă având o medie mult mai mică (cca 25,3 zile / an), faţă de alte zone ale ţării.

2.2.4.Caracteristici geotehnice

Conform normativului P 100/92 " Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte si social - culturale, agrozootehnice si industriale " , elaborat de Departamentul Constructiilor si Lucrarilor Publice, zona studiata se afla in :

- coeficient de seismicitate	ag = 0,16g

- perioada de colt	Tc = 0,7 sec

De mentionat ca in zona nu se semnaleaza fenomene fizico- geologice active (alunecari sau prabușiri)  care sa pericliteze stabilitatea constructiilor.

Adancimea maxima de inghet in perimetrul respectiv conform STAS 6054/77 este de 0,80m.

Adâncimea apei freatice variază între 1,40m pe firul văilor și 25-30m în zonele înalte.

Din punct de vedere geologic, perimetrul propus spre cercetare se afla in unitatea structurala a Dobrogei de Sud, având aspect de câmpie plană cu ondulații lente. In general suprafata podisului este acoperita cu un depozit de loess, sub care se dezvolta depozitele de pamanturi argiloase, ce repauzeaza pe fundamentul de calcar sarmatian. În subsolul comunei predomină calcarul, conglomeratele şi şisturile verzi.

Riscuri naturale

Localitatea Siliştea este străbătută de Valea Siliștei și Valea Țepeșului cu debit redus (cca 0,05 l/s) care la ploi de intensitate redusa nu pune in pericol zona joasa a localităţii.  La ploi torenţiale (intensitate de cca 180 l/s ) pot fi in pericol de inundare construcţiile din zona joasa a localităţii care sunt astfel afectate din punct de vedere al stabilităţii. Prin localitatea Tepes Vodă trece de asemenea Valea Țepeșului, care, la ploi torenţiale poate afecta construcţiile din zona joasa a acestei localităţi.

Comuna Siliștea nu figurează în anexele Legii nr. 575/ 2001, prin care s-au aprobat zonele de risc natural, cu probleme în acest sens.

Pentru evitarea fenomenului de inundare a zonei joase a localitaăți Siliștea este necesară redimensionarea canalului de evacuare a apelor pluviale existent in lungul DJ 224, format din Valea Siliștei și Valea Țepeșului. De asemenea, pentru prevenirea acestui fenomen de inundare și în localitatea Țepeș Voda este necesară amenajarea Văii Țepeșului existentă în zona joasa a localitatii in baza unui proiect de specialitate.

Gospodarirea apelor - lucrari hidrotehnice in teritoriul inconjurator al comunei Silistea, precum si lucrari necesare pentru apararea contra inundatiilor:

a) amenajarea firelor de vai existente in extravilanul si intravilanul localitatilor, prin extinderea derelei existente si dalarea malurilor;

b) punerea in functiune a sistemului de irigatii.

Comuna Silistea se afla in evidentele Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Constanta (martie 2006) ca avand zone cu inalt grad de risc de inzapezire al drumurilor judetene, pentru care se propune infiintarea perdelelor forestiere de protectie pe aliniamentul drumurilor. Astfel, pe DJ 224 este nevoie sa se infiinteze un tronson de perdele forestiere pe aliniamentul drumului, cu o lungime totala de 1,6 km cu rol de protectie contra eroziunii solului, combaterea desertificarii si spulberarea zapezii in anotimpul iarna.

În ultimii ani localitatea Siliştea nu s-a aflat pe lista comunelor care au avut de suferit de pe urma inundaţiilor.

2.3. Relații în teritoriu

Comuna Siliştea este traversată de DJ 224 care leagă doua drumuri naţionale DN 22C Constanța – Cernavoda (din orașul Medgidia) și DN 2A Constanța – Hârșova (in vatra satului Crucea).

Legătura spre vest- spre Seimeni se face cu Dc 61, iar continuarea drumului spre Țepeș Vodă și DN 2A, după ce DJ 224 virează spre nord (spre Băltăgești) se face cu Dc 63.

Teritoriul comunei este tranzitat pe partea de est de DN 2A pe sectorul dintre satele Dorobanțu și Gălbiori.

Teritoriul comunal nu este străbătut de cale ferata. Staţia de cale ferata cea mai apropiata este gara Medgidia, situata la o distanta de cca18 km.

Relațiile cele mai intense au loc pe direcția spre Medgidia, pe DJ 224.

  - Activități economice

În teritoriul comunei se desfăşoară activităţi derivate mai ales din potențialul agricol al teritoriului comunei, care constă în terenuri arabile, terenuri în pantă amenajate prin terasare pentru vie, și pășuni - pe terenuri în pantă sau cu stratul vegetal mai subțire- care favorizează creșterea animalelor.

Mediul economic al comunei Siliștea se confrunta cu o situație caracteristică multor comune, atât la nivel de țară, cât și la nivelul județului Constanța. Incapacitatea sectorului mic de a absorbi excendentul de forță de muncă a determinat o situație relativ precară a mediului economic din Siliștea, și în consecință, numeroase probleme pe plan social.     Caracteristica economica predominantă pentru comuna Siliștea este agricultura, majoritatea populației fiind implicată în acest sector. Comuna Siliștea, cu localitățile componente Siliștea și Țepeș Vodă, a constituit permanent un centru economic cu caracter agricol.

In perioada 1966-1992 cele două localități rurale au cunoscut un fenomen de depopulare. In prezent, localitățile Siliștea și Țepeș Vodă își mențin profilul agricol, înregistrând în continuare o descreștere a populației.

Pe raza comunei functioneaza un număr de 18 societăţi comerciale, asociatii familiale si persoane fizice autorizate, din care 8 societăţi sunt cu profil agricol ce lucrază suprafete mari de teren agricol.

Sistemul de irigații de pe raza comunei nu mai este funcțional și este dezafectat în cea mai mare parte. De aceea se impune construirea unui nou sistem de irigații care să ducă la creșterea productivității agricole.

In structura suprafetei cultivate si a productiei vegetale, cele mai mari ponderi le detin culturile de grau, porumb, plante de nutret, legume si struguri. Potrivit surselor din cadrul Primariei Silistea, principalele tipuri de culturi au fost:

- prasitoare: floarea soarelui, porumb

- paioase: orzoaica, grau

- tehnice: rapita

Comuna Silistea detine si in domeniul zootehnic un real potential, dar care ca si celelalte sectoare nu este suficient exploatat.

    - Agricultura

Suprafaţa de teren arabil, a determinat practicarea dintotdeauna a activităţilor agrozootehnice, devenite tradiţionale şi de bază în economia comunei. Pe teritoriul comunei activitatea agricolă se orientează la tipul de agricultură de tip cerealier. De asemenea pe teritoriul comunei se desfăşoară activitatea zootehnică cu unităţi de dimensiuni mici şi mijlocii, mai ales ca afacere familială.

Aşa cum rezultă din datele recensământului agricol din 2011 din cele 338 exploataţii agricole înregistrate 35% au teren între 0,1 – 0,3ha şi 24% au teren între 0,3-0,5ha şi numai 3% au suprafeţe peste 100ha. Terenul arabil ocupă 5.846ha, grădinile familiale-31ha, păşunile şi fâneţele-662ha.

La recensământul agricol din 2010 și în evidențele Primăriei Siliștea pentru anul 2013 s-a înregistrat următoarea situaţie a animalelor:

- bovine – 401 / 415

- ovine – 2541 /2850

- caprine – 689 / 1560

- porcine – 280 / 410

- păsări – 5954 / 7150

- cabaline – 66

- măgari şi catâri- 5

- iepuri de casă – 6

- familii albine – 25

Din datele furnizate de Primăria Siliştea situaţia suprafeţei din teritoriul administrativ are următoarea alcătuire:

- S totală : 7.696ha

- S agricolă: 7.188 – 93%

- S arabil: 6.354ha – 83%

- S păşuni: 641ha – 8%

- S vie: 193ha – 2%

- S intravilane: 298,57ha – 4%

    - Transporturi

- transporturi rutiere

Teritoriul comunei este traversat de un drum de importanță zonală – DJ224- cu capătul sudic în DN 22C -spre Medgidia și capătul nordic în localitatea Crucea- DN 2A, dar nu există unități economice implicate în activitatea de transporturi rutiere.

- transporturi feroviare

Pe teritoriul comunei Siliștea nu există linie ferată; cea mai apropiată gară feroviară se află la Medgidia, la cca 17km.

- transporturi navale

Pe teritoriul comunei Siliștea nu există suprafețe de apă navigabile.

    - Activităţi de tip industrial, construcţii, depozitare, prestări servicii

Din 1992 si pana in prezent, pe teritoriul comunei Silistea nu au mai fost desfasurate activitati industriale cu relevanta economica, lucru ce a defavorizat populatia si dezvoltarea socio-economica a comunei.

Pe teritoriul comunei sunt amplasate 17 turbine eoliene racordate la sistemul energetic național (SEN) – ce aparțin ROMCONSTRUCT -3, ELCOMEX EOL -2-stație transformare, WIND POWER - 2, MIREASA ENERGIES -10  turbine.

Comert – servicii

In sfera comertului si a serviciilor, pe raza comunei Silistea activeaza 8 agenti economici, in majoritate societati cu raspundere limitata dar si asociatii familiale. Ponderea cea mai mare o au societatile comerciale care au ca obiect de activitate principal, comertul cu amanuntul. Produsele comercializate in cadrul acestora sunt de provenienta externa teritoriului comunei Silistea. Nu exista o piata de legume – fructe pentru a asigura desfacerea productiei proprii in comuna.

Turismul

Activitatea turistica este inexistenta pe teritoriul comunei Silistea. Aici nu au fost construite inca pensiuni agroturistice si nici alte spatii de cazare turisti nu exista. Comuna nu dispune de un potential turistic deosebit. Se poate valorifica insa potentialul agroturistic dat de o natura nepoluata precum si de apropierea de Fluviul Dunarea.  La nivelul comunei Silistea s-au stabilit relatii de infratire cu comuna COJUJNA din Republica Moldova si Cantonul MELLE din Franta, care prin popularizare reciprocă pot crea surse de schimburi de tip turistic.

Comuna Siliștea nu este menționată în PATN secțiunea VIII – zone cu resurse turistice – aprobat cu Legea 190/2009.

    - Echipare şi dotare urbană, instituţii

Comuna Silistea este membră a Asociaţiei Comunelor din România şi face parte (alături de alte 19 de comune din Judeţul Constanţa) din “Asociaţia pentru Dezvoltare Rurală” care a semnat un acord de colaborare cu Pactul Teritorial “Alto Belice Corleonese” din Sicilia, Italia, in vederea dezvoltarii unor programe de dezvoltare rurala.

- Administraţie

- Primãria–amplasată în localitatea reşedinţă de comună–Siliştea– str.Primăriei nr.121

- Poliţie – în Siliştea

- Învãţãmânt

Structura unitatilor de invatamant din cadrul comunei Silistea, se prezinta astfel :

• 2 gradinite cu program normal;

• 1 scoala cu clasele I – VIII Tepes Voda;

• 1 scoala de arte si meserii cu clasele a-IX-a si a-X-a Silistea

Scoala din satul Ţepeş-Vodă functioneaza cu cls. I – VIII si se afla in buna stare de functionare, fiind reabilitata la inceputul anului 2007. In anul şcolar 2004-2005, la Siliştea s-a înfiinţat Şcoala de Arte şi Meserii – cls. a IX –a şi a X–a cu profil agricol.

În anul 2013 a fost finalizată construcția noii școli din Siliștea. Noua construcţie are un număr de 6 săli de clasă, 2 cabinete, 1 laborator, cancelarie, secretariat, bibliotecă cu sală de lectură.

În cele două sate se află câte o grădiniță. Imobilele ce găzduiesc cele două grădiniţe au fost modernizate în anul 2008.

( Sănătate

Comuna Siliştea are două dispensare medicale, câte unul în fiecare sat component. Serviciile medicale sunt asigurate de un medic şi un asitent medical. Imobilele sunt funcţionale, dar baza materială este minimă. Asistenţa în regim de urgenţă (salvarea) este asigurată de staţia de salvare a oraşului Medgidia. Tot în Medgidia este şi o policlinică şi un spital care asigură asistenţa sanitară de specialitate.

În sistem privat, în comună au fost înfiinţate un cabinet de stomatologie şi o farmacie, care vin în sprijinul cetăţenilor prin serviciile de calitate oferite.

Asistenţa sanitar – veterinară este asigurată de un specialist, iar deşeurile de natură animalieră, precum şi neutralizarea lor este asigurată de o societate de profil.

( Culte

Siliștea  - biserica Adormirea Maicii Domnului – construită între 1912-1926

- geamie – lăcaș de cult musulman

Țepeș Vodă – biserica Sf. Gheorghe – construită între 1897-1898

( Cultură

Siliștea – cămin cultural + bibliotecă – în construcție nouă

Țepeș Vodă – cămin cultural

În lista Monumentelor istorice comuna Siliştea este menţionată cu 2 obiective:

- nr. 684- CT-IV-m.B.02960: Obelisc ridicat in anul 1924 în memoria eroilor din primul razboi mondial.

- nr. 688- CT-IV-m.B.02964: crucile eroilor din primul război mondial- în curtea bisericii – anii 1917-1919

( Comerţ, servicii

Există amenajate spaţii comerciale în construcţii de tip chioşc sau în clădiri de locuit sau construcţii anexă ale acestora.

( Sport, spații verzi, locuri de joacă pentru copii

Pe teritoriul comunei se află o bază sportivă care a fost modernizată în anul 2009, unde tinerii pot desfăşura activităţi sportive. Baza sportivă este una modernă şi multifuncţională unde, pe lîngă terenul de fotbal mai sunt construite o pistă de alergare şi o groapă de nisip pentru sărituri, vestiare.

În localitatea Siliștea, în apropierea primăriei se află amenajat un loc de joacă pentru copii.

2.5 Populatia. Elemente demografice si sociale

2.5.1. Populaţia actuală

Populaţia comunei însuma 1373 locuitori la recensământul din 2011, din care 676 în satul Siliștea și 787 în satul Țepeș Vodă.

2.5.2. Evoluţia populaţiei

Populaţia comunei, repartizată pe localităţi la recensăminte, a avut următoarea evoluţie:

Tabel nr. 1

| Anul | Total | Siliștea | Țepeș Vodă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1902 | 1508 | 576 | 932 |
| 1912 | 1908 | 773 | 1133 |
| 1930 | 1683 | 738 | 945 |
| 1941 | 1763 | 778 | 985 |
| 1948 | 1762 | 814 | 948 |
| 1956 | 1617 | 786 | 831 |
| 1966 | 1753 | 723 | 1031 |
| 1977 | 1557 | 687 | 870 |
| 1992 | 1473 | 683 | 798 |
| 2002 | 1462 | 676 | 787 |
| 2011 | 1373 | 608 | 765 |

Fig. Nr. 1 – Evolutia populatiei comunei Siliștea

Din datele recensământului din 2011, pentru comuna Siliștea și comparativ cu județul Constanța și la nivel național, rezultă următoarele grupe de vârstă principale, care pot fi considerate la dimensionarea capacităţilor dotărilor şi în evaluarea aspectelor privind populaţia, resursele de muncă  etc.:

Tabel nr. 2 – Populatia comunei Silistea pe grupe de varsta

| Grupă vârstă | Comuna Siliștea | Județ % | România % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | % |  |  |
| 0-4 | 110 | 8,1 | 5,6 | 5,2 |
| 5-19 | 276 | 20,1 | 15,4 | 16,2 |
| 20-29 | 187 | 13,6 | 14,0 | 13,3 |
| 30-64 | 609 | 44,3 | 51,3 | 49,2 |
| 65-84 | 179 | 13,0 | 12,8 | 14,8 |
| peste 85 | 12 | 0,9 | 0,9 | 1,3 |
| TOTAL | 1373 | 100 | 100 | 100 |

Fig. Nr. 2 - Populatia pe grupe de vârstă

2.5.3. Componenţa populaţiei:

pe naţionalităţi

- română ------------------92,2%

- tătară -------------------- 2,7%

- altele --------------------  5,1%

pe religii

- ortodoxă -------------------- 90,3%

- romano-catolică ---------    1,8%

- musulmană ---------------    2,7

2.5.4. Locuire

La recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 2011 pentru comuna Siliștea au fost consemnate următoarele date:

Tabel nr. 3 – date recensamânt 2011 pentru comuna Silistea

|  | comuna | medie judeţ/rural |
| --- | --- | --- |
| Populaţie stabilă | 1373 |  |
| Nr. locuinţe | 453 |  |
| Nr. camere | 1620 |  |
| Nr. gospodării | 453 |  |
| S. locuibilă | 24980 |  |
| Sl. medie/locuinţă | 55,1 | 51,1 |
| Sl.medie / persoană | 18,2 | 17,9 |
| Nr.pers/locuință | 3,0 | 2,8 |
| Nr.camere/pers | 1,2 | 1,2 |

2.5.5.Resursele de muncă şi populaţia ocupată

Numărul mediu, total, al salariaţilor din comună, în anul 2011 era de  255 din care masculin – 102, feminin-153, iar pe grupe de activitate:

-agricultură, silvicultură, pescuit                                                     133

- industria alimentară                                                                         9

- distribuirea apei, canalizare, decontaminări                                      3

- construcţii                                                                                     22

- comerţ, reparaţii autovehicule                                                        24

- transport, depozitare                                                                     10

- administraţie publică, sigurări sociale                                             13

- învăţământ                                                                                     8

- sănătate, asistenţă socială                                                              4

- alte activităţi                                                                                  29

Din analiza situaţiei populaţiei pe grupe de vârstă rezultă că grupa de vârstă activă (20-64ani) reprezintă 58% din totalul populaţiei, ceeace înseamnă un număr de 796 persoane de vârstă activă.

Din acestea numai 32 % sunt înregistraţi ca salariaţi.

Într-o comună în care baza economică o formează agricultura, mai ales cea de subzistenţă – din curţile proprii - este dificil de stabilit numărul de activi şi ca urmare numărul de şomeri.

În evidențele primăriei sunt înregistrați 31 șomeri, adică 3,65 din populație.

Conform Planului Anual European de Furnizare a Ajutoarelor Alimentare acordate în beneficial persoanelor cele mai defavorizate (P.E.A.D. 2013),au beneficiat de ajutoare alimentare următoarele categorii sociale:

- 24 şomeri;

- 87 beneficiari VMG;

- 27 persoane cu handicap grav şi accentuat;

- 88 pensionari cu pensii mai mici de 400 lei.

În anul 2013 primăria a avut angajaţi un număr de 6 asistenţi personali şi un număr de 2 indemnizaţii pentru persoanele cu handicap grav.

Distanţa relativ mare faţă de centre urbane (18km faţă de Medgidia, ca şi starea drumurilor – echivalent cu izocrona de 20min), ca şi situaţia economică din acestea nu favorizează nici navetismul forţei de muncă.

Evidenţa incompletă a activilor comunei la nivelul administraţiei, implicit la organele de statistică, numărului lor, domeniilor de activitate, etc. constituie una din disfuncţionalităţile notabile privind structura populaţiei. Cunoaşterea aspectelor detaliate asupra populaţiei poate ajuta formularea programelor de dezvoltare, intervenţii justificate şi eficiente în dezvoltarea comunei.

2.6.Circulația

2.6.1. Circulaţia rutieră

Comuna Siliştea este traversată de DJ 224 care leagă doua drumuri naţionale DN 22C Constanța – Cernavoda (din orașul Medgidia) și DN 2A Constanța – Hârșova (în vatra satului Crucea).

Legătura spre vest- spre Seimeni, se face cu Dc 61, iar continuarea drumului spre Țepeș Vodă și DN 2A, după ce DJ 224 virează spre nord (spre Băltăgești) se face cu Dc 63.

Teritoriul comunei este tranzitat pe partea de est de DN 2A pe sectorul dintre satele Dorobanțu și Gălbiori pe o lungime de 3,380km, de la km 162+120 la km 165+500.

Reţeaua stradală existent în comună are o lungime de 18 km, din care:

(Siliştea – 9 km:

-drumuri pietruite – 5 km;

-drumuri de pământ – 4 km.

(Ţepeş Vodă – 9 km:

-drumuri pietruite – 5 km;

-drumuri de pământ – 4 km.

Transportul de persoane se efectuează cu microbuze, mai ales pentru legătura cu municipiul Medgidia.

Localitatea  Siliştea  are  acces  curent  la  servicii  ale  unităţilor  existente  în Municipiul  Medgidia.

Instituţii, obiective economice sau activităţi din cuprinsul comunei sunt subordonate sau arondate celor similare, de interes teritorial din municipiu: policlinica şi spitalul, gara CFR etc. Majoritatea elevilor din învăţământul liceal frecventează liceele din Medgidia, recoltele de cereale se predau la silozul Medgidia, produsele agrozootehnice se desfac în pieţele şi oborul Medgidia. Apropierea la 19 km de municipiu, face ca intensitatea relaţiilor comparativ cu alte localităţi să fie cea mai ridicată.

2.6.2. Circulaţia feroviară

Pe teritoriul comunei Siliștea nu există linie ferată; cea mai apropiată gară feroviară se află la Medgidia, la cca 17km.

2.6.3. Circulaţia navală

Pe teritoriul comunei Siliștea nu există suprafețe de apă navigabile.

2.7. Intravilan existent.   Zone funcționale.   Bilanț teritorial

Suprafaţa intravilanului localităţilor comunei aprobată prin P.U.G. pr.nr. 5/2000 a fost de 298,57 ha din care:

- în vatra satului Siliștea: 129,97ha

- în vatra satului Țepeș Vodă: 108,66ha

- în trupuri izolate (28 trupuri): 59,94ha

Tabel nr. 4 - Bilanţul teritorial al folosinţelor terenului pe întreg teritoriul administrativ este următorul:

| teritoriul administrativ al comunei | c a t e g o r i i d e f o l o s i n ţ ă |
| --- | --- |
|  | agricol | neagricol |  |
|  | arabil | păşune | vie | drumuri, canale irig. | constr. | neprod | total |
| ha | 6.354 | 641 | 193 | 198 | 299 | 11 | 7.696 |
| % | 83 | 8 | 2,5 | 2,5 | 4 |  | 100,0 |

Din analiza tabelului de mai jos rezultă că există diferențe la trupurile izolate între suprafețele  luate în considerare – corespunzătoare cu suprafața din evidențele agricole - și suprafața măsurată în format digital.

De asemenea au rezultat diferențe la suprafața totală rezultată din modificarea limitei administrative a teritoriului comunei.

Tabel nr. 5 -  Trupuri componente ale intravilanului – PUG 2015

| trup | denumire | Suprafata -ha | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | aprobat prin PUG 2000 | PUG 2015 |  |
|  |  | conf.bilanț | măsurat STEREO 70 | existent | propus |  |
| A | Vatra Silistea | 129,97 | 129,80 | 123,36 | 123,36 |  |
| B | Vatra Tepes Vodă | 108,66 | 95,33 | 92,65 | 92,65 |  |
| Trupuri aferente Silistea |
| C1 | Ferma agro-zoo | 8,50 | 7,78 | 5,34 | 5,34 |  |
| C2 | Ferma agricolă | 1,17 | 1,12 | 0,88 | 0,88 |  |
| C3 | Agromec | 0,57 | 0,41 | 0,76 | 0,76 |  |
| C4 | Cimitir musulman | 0,50 | 0,44 | 0,43 | 0,43 |  |
| C5 | Puț forat Silistea | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,11 |  |
| C6 | Rezervor apă Silistea | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
| C7 | SP -SNIF | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
| C8 | SP -SNIF | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |  |
| C9 | SP -SNIF | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |
| C10 | Statie epurare Silistea | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| C11 | Puț forat Siliștea |  |  | 0,01 | 0,01 |  |
| C12 | St.transf. parc eolian |  |  | 0,38 | 0,38 |  |
|  | Cimitir crestin Silistea | 0,39 |  |  |  | in trup A |
|  | Groapa de gunoi | 0,50 |  |  |  | desfiintat |
| Trupuri aferente Tepes Vodă |
| D1 | ferma | 9,58 | 8,60 | 10,72 | 10,72 |  |
| D2 | S.C. DOCEFRAN | 8,40 | 9,33 | 7,41 | 7,41 |  |
| D3 | Ferma agricola-locuinte | 3,85 | 3,53 | 5,17 | 5,17 |  |
| D4 | S.C. DOCEFRAN | 12,36 | 12,06 | 7,88 | 7,88 |  |
| D5 | Cimitir crestin T.V. | 1,40 | 1,53 | 1,54 | 1,54 |  |
| D6 | Cimitir musulman T.V. | 0,48 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  |
| D7 | Rezervor apă T.V. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| D8 | SP -SNIF | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |  |
| D9 | SP -SNIF | 0,52 | 0,52 | 0,41 | 0,41 |  |
| D10 | Statie antenă | 0,21 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |  |
| D11 | Ferma agricola | 4,35 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |  |
| D12 | Stație epurare T V | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
|  | Ferma Tepes Vodă | 3,60 |  |  |  | in trup B |
|  | Put forat Tepes Vodă | 0,04 |  |  |  | desfiintat |
|  | Groapa de gunoi | 0,50 |  |  |  | desfiintat |
|  | SP -SNIF | 0,16 |  |  |  | in afara uat |
|  | TOTAL | 298,57 | 282,83 | 268,98 | 268,98 |  |

269,36   269,36

2.7.2. Bilanţuri teritoriale

Tabel nr. 6 – Bilant teritorial – vatra satului Silistea

| Nr. crt. | ZONA FUNCŢIONALĂ | EXISTENT |
| --- | --- | --- |
|  |  | HA | % |
| 1 | LOCUINŢE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE | 81,76 | 66 |
| 2 | DOTĂRI DE INTERES PUBLIC, INSTITUȚII, SERVICII | 2,15 | 2 |
| 3 | CENTRE DE PRODUCȚIE AGRO-ZOO | 0,40 |  |
| 4 | REȚEA STRADALĂ | 14,55 | 11 |
| 5 | SPAȚII VERZI AMENAJATE, SPORT | 3,68 | 3 |
| 6 | SPAȚII VERZI DE PROTECȚIE | 4,65 | 4 |
| 7 | GODSPODĂRIE COMUNALĂ - cimitir | 0,92 | 1 |
| 8 | CURȚI LIBERE ÎN INTRAVILAN | 9,22 | 8 |
| 9 | TERENURI NEOCUPATE INTRAVILAN | 0,89 | 1 |
| 10 | FIR DE VALE CU APORT DE APĂ PERMANENT | 1,41 | 1 |
| 11 | ALTE TERENURI | 3,73 | 3 |
|  | TOTAL | 123,36 | 100 |

Bilant teritorial – vatra satului Țepeș Vodă

| Nr. Crt. | ZONA FUNCŢIONALĂ | EXISTENT |
| --- | --- | --- |
|  |  | HA | % |
| 1 | LOCUINŢE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE | 61,46 | 65 |
| 2 | DOTĂRI DE INTERES PUBLIC, INSTITUȚII, SERVICII | 1,35 | 1 |
| 3 | CENTRE DE PRODUCȚIE AGRO-ZOO | 0,77 | 1 |
| 4 | REȚEA STRADALĂ | 12,18 | 13 |
| 5 | SPAȚII VERZI AMENAJATE, DE PROTECȚIE | 0,10 |  |
| 6 | TEHNICO-EDILITARE | 0,07 |  |
| 7 | CURȚI LIBERE ÎN INTRAVILAN | 8,52 | 9 |
| 8 | TERENURI NEOCUPATE ÎN INTRAVILAN | 11,20 | 12 |
|  | TOTAL | 92,65 | 100 |

2.7.3 Aspecte caracteristice ale principalelor zone funcţionale

A. Zona de locuit

Zona de locuit din cele două sate ale comunei are o structurare diferită:

- în satul Siliștea zona de locuit  ca și rețeaua stradală care o  servește urmărește traseul pârâului Siliștea, care în partea centrală a localității are o meandră mai pronunțată, precum și traseul văii Banului care este afluent dinspre est al pârâului Siliștea. Suprafața medie a unei curți este de 4000mp; în intravilan au fost depistate cca 30 curți fără construcții (16%). Locuințele sunt în stare medie, în cea mai mare parte, cu regim de înălțime parter. Lățimea străzilor – în cea mai mare parte - corespunde normelor și permite realizarea unui carosabil de minim 6m și a trotuarelor aferente, a șanțului de scurgere a apelor. În partea de nord/vest a vetrei satului s-a executat o parcelare cu loturi de 500mp

- în satul Țepeș Vodă zona de locuit și rețeaua stradală are o trasare mai riguroasă, rectangulară urmând direcția de scurgere a pârâului Siliștea, care în această zonă are un traseu cursiv. Suprafața medie a unei curți este de 2350mp; în intravilan au fost depistate 45 curți fără construcții (inclusiv din parcelare recentă având curți de cca 1000mp – în partea de sud a satului) – echivalent cu 24% din curți. Locuințele sunt în stare medie, în cea mai mare parte, cu regim de înălțime parter. Lățimea străzilor corespunde normelor și permite realizarea unui carosabil de minim 6m și a trotuarelor aferente, a șanțului de scurgere a apelor. În partea de sud/vest s-a executat o parcelare pentru locuințe, cu suprafețe de cca 1000mp.

O situație mai deosebită o formează zona de locuit din trupul izolat situat în partea de nord - est a teritoriului comunei (fosta incintă DOCEFRAN – fostă incintă IAS) alcătuită din locuințe de serviciu preluate de cei care le locuiesc. Aici există cca 20 locuințe parter, în stare medie, având curți de la 300mp la 2000mp. Acest grup de locuințe nu dispune de niciun fel de dotări, și se află la cca 3km de satul Țepeș Vodă și 10km de satul reședință de comună, unde se află dotările de nivel comunal.

Construcțiile din cele două sate sunt din chirpici, cărămidă, și cele mai recente și din bca, fără a constitui valori de patrimoniu; ca și în alte sate s-a practicat pentru multe din locuințe demolarea construcțiilor care nu au corespuns necesităților de locuire și au fost înlocuite cu altele mai încăpătoare, sau s-au extins cele vechi.

B. Zona activităţilor economice

Cu excepția unei incinte situată în partea de nord a satului Siliștea și  a unei incinte a unei asociații familiale situate în partea de sud a satului Țepeș Vodă restul zonelor unde au loc activități economice sunt situat în trupuri izolate. Din acestea 3 se află în vecinătatea satului Siliștea (trupurile C1, C2, C3) și sunt profilate pe activități agro-zootehnice.

La fel, în zona aferentă satului Țepeș Vodă există o incintă cu activități agro-zootehnice – trup D1.

Zona cu ponderea cea mai mare în activitatea agro-zootehnică a comunei o constituie incintele ce au aparținut fostului IAS, apoi firmei DOCEFRAN, aflată în faza de insolvență la data elaborării PUG.

Spațiile productive se află în trei incinte – trupurile D2, D3, D4, din care trupurile D2 și D3 conțin și fostele locuințe de serviciu.

C. Spaţii verzi

În cele două sate nu există spaţii verzi amenajate de tipul parcurilor sau scuarurilor; în localitatea Siliștea există o bază sportivă amenajat corespunzător pentru a răspunde exigențelor pentru competiții: are clădire cu vestiare, grupuri sanitare, împrejmuire, gradene.

În localitatea Siliștea există amenajat un spațiu de joacă pentru copii.

Ceeace este înregistrat la bilanţul teritorial ca spaţiu verde constituie spaţiul aferent pârâului Siliștea.

În satul Țepeș Vodă nu există spațiu verde amenajat.

Statistic spaţiul verde este deficitar, dar ţinând seama de specificul rural al comunei şi de faptul că fiecare locuinţă îşi are minispaţiul său verde, acest lucru nu se resimte ca o lipsă.  Necesitatea spaţiului verde apare mai ales dacă aceasta este privit ca un spaţiu de socializare.

D. Obiective de interes public

Aşa cum se arată în capitolul privind caracterizarea zonei de locuit, obiectivele de interes public sunt grupate în vatra celor două sate, în zona centrală, sau în lungul șoselei DJ 224.

În satul Siliștea există următoarele obiective de interes public:

- primărie

- poliție

- cămin cultural

- școală gimnazială

- biserică

- geamie

- dispensar uman + farmacie

- cabinet stomatologic

- școala de arte și meserii

- spații comerciale

- baza sportivă

În satul Țepeș Vodă există următoarele obiective de interes public:

- școala

- grădinița

- dispensar uman

- cămin cultural

- dispensar veterinar

- biserica

- poșta

- spații comerciale

2.8. Zone cu riscuri naturale

Comuna nu figurează pe listele anexelor Legii nr.575 /2001 privind zonele cu riscuri naturale.  Singurul element natural care poate genera riscuri este pârâul Siliștea, care trece prin afara vetrei satului Țepeș Vodă și traversează satul Siliștea prin partea ei mediană. În zona în care pârâul are traseul paralel cu șoseaua DJ 224 aceasta are amenajat un casiu cu o secțiune care îi permite să preia debitul de la ploile abundente; locuințele situate de o parte și alta a pârâului sunt amplasate pe versanții văii, pe cote mai ridicate, și nu sunt afectate de eventualele revărsări ale pârâului; singurele obiective mai expuse ar fi căminul cultural li dispensarul uman. În partea în care pârâul face un cot către vest se află – la vest de stadion – o zonă inundabilă, lipsită de construcții și amenajări.

2.9.   Echiparea edilitara

2.9.1.Gospodarirea apelor

Teritoriul comunei este traversat de la nord/est la sud/vest de pârâul Siliștea, care își are originea în vecinătatea șoselei DN 2A – pe valea Țepeșului - și se varsă în zona de baltă de pe malul Dunării.  Aceasta traversează vatra satului Siliștea prin partea mediană și este amenajat ca un casiu având secțiunea de scurgere dimensionată pentru a prelua debitele la ploi abundente.

Terenurile arabile au dispus de lucrări de irigaţii cu apă din Dunăre preluată prin stația de pompare de lângă Seimeni și canalul de irigații aflat la limita de nord, cu comunele Seimeni și Crucea. Vecinătatea cu Dunărea, cu o sursă de apă pentru irigații cu cheltuieli mai reduse decât pentru terenuri situate în partea mediană a județului și pentru care sunt necesare repompări cu consum de energie, face ca sistmul să fie în continuare cu perspective de a fi repus în funcțiune.

Teritoriul comunei este situat integral în sistemul de irigatii Carasu, iar suprafeţele agricole sunt irigabile. Apa necesară era preluată din Canalul Dunăre - Marea Neagră prin staţia de bază Mircea Vodă, o parte, iar cea mai mare parte din apa pentru irigat era asigurată din Dunăre de la SP Bază Capidava.

În cursul ultimilor ani, sistemul a fost utilizat într-o proporţie redusă, datorită costurilor mari ale serviciilor prestate. Datorită eliminării subvenţiilor de la apa pentru irigaţii în anul 2011, sistemul de irigaţii nu a mai fost utilizat intrucât costurile de exploatare sunt foarte mari în comparaţie cu surplusul de producţie adus de beneficiile irigaţiilor.

    - Alimentarea cu apă

Sistemul de alimentare cu apă ale satelor Siliștea și Țepeș Vodă este administrat de RAJA Constanța – prin Centrul zonal vest.

Din evidențele statistice pentru comuna Siliștea în anul 2014 sunt consemnate următoarele date:

- lungime rețea de distribuție apă potabilă: 19,6km

- cantitate apă potabilă distribuită: 30.000 mc

- capacitate instalații de producere apă potabilă: 600mc

În prezent alimentarea cu apă potabilă a comunei se face prin 2 puţuri forate, în fiecare localitate în parte. Astfel, la Siliştea sistemul de alimentare cu apă constă într- un puţ forat, o staţie de pompare, staţie de clorinare, rezervor de 150 mc/zi şi o reţea de distribuţie de 7,5 km.

Reţeaua de alimentare cu apă a satului Ţepeş Vodă este alcătuită dintr- un puţ forat, o staţie de pompare, o staţie de clorinare, rezervor de 150 mc /zi şi reţea de distribuţie de 6 km. Alimentarea cu apă a comunei a fost finalizată în anul 2004 şi a fost finanţată cu fonduri SAPARD. La ora actuală, sistemul de alimentare cu apă este delegat către SC RAJA SA Constanţa.

În ceea ce priveşte reţeaua de canalizare şi staţia de epurare, aceastea sunt în lucru. Fondurile de execuţie ale acestor lucrări sunt asigurate de către Guvernul României. După finalizarea şi recepţia lucrărilor, acestea vor fi delegate către SC RAJA SA Constanţa.

Apele pluviale sunt colectate, în principal în derelele amenajate în cele două localităţi componente ale comunei.

Alimentarea  cu   apa   a   zonei  fostului S.C.   DOCEFRAN   S.R.L.   se   face   dintr-un   sistem   separat, format din:

-   sursa subterană

-   castel de apă

-   reţea de distribuţie

Sursa subterană este formată din două puţuri având Dn = 1,00 m, H - 11 m, NHS -7,00 m, NHD = 7,50m.

Un puţ este echipat cu electropompa CERNA 805 având:

-    Q= 28 mc/h

-   H = 32mCA

-    P = 7,5 kW

-    N = 2950 rot/min

Al doilea puţ este echipat cu două electropompe CERNA 65b, având:

-    Q= 12 mc/h

-   H - 20 m C A

-  P=4kW

-    N = 3000 rot/min

Din puţuri apa este refulată printr-o conductă Dn = 100 mm, într-un castel de apă cu o capacitate de 50 mc având H = 23 m. Din castel apa este trimisă gravitaţional în reţeaua de distribuţie ce alimentează sectorul zootehnic al fermelor.

    - Canalizarea

Localităţile comunei nu dispun de sistem de canalizare menajeră. Apele uzate menajere se evacuează prin fose septice vidanjabile. Un număr de gospodării utilizează încă latrine uscate.

    - Alimentarea cu energie electrică

Satele comunei sunt racordate la sistemul energetic naţional. Locuinţele, dotările şi unităţile economice se alimentează prin racordare la reţelele de distribuţie ale celor două sate.

    - Telefonie

Cele două localităţi sunt racordate la sistemul naţional de telefonizare fixă şi se foloseşte pe scară largă telefonia mobilă.

    - Alimentarea cu căldură

Încălzirea majorităţii clădirilor se face cu sobe care folosesc lemnele drept combustibil. Există unele dotări care dispun de centrale termice proprii pe combustibili solizi şi lichizi.

    - Gospodărire comunală

Gospodăria comunală cuprinde evacuarea deșeurilor menajere și cimitirele. În prezent deșeurile menajere ale comunei sunt colectate de o firmă specializată – IRIDEX GROUP – care transportă deșeurile la rampa autorizată de la Medgidia.

În cele două localități există câte un cimitir creștin și unul musulman. Cimitirul creștin din Siliștea este inclus în vatra satului, în timp ce celelalte trei se află în trupuri izolate.

  - Probleme de mediu

Calitatea aerului

Pe teritoriul comunei Siliştea nu îşi desfăşoară activitatea societăţi care să fie considerate poluatoare. Lipsesc obiectivele cu emisii de noxe sau cu deversări de lichide poluante. Aşadar, nu există surse de poluare cu pericol major pentru populaţie, vegetaţie şi animale

Calitatea apei

Comuna Siliştea nu se află în evidenţa Agenţiei Judetene pentru Protecţia Mediului Constanţa ca fiind zonă critică din punct de vedere al poluării aerului, apelor de suprafaţă sau subterane şi nici din punct de vedere al poluării cu nitraţi (peste 50 mg/l). Apa potabila furnizată populaţiei se încadrează în limitele de potabilitate.

Reţeaua hidrografică

Zona Siliştea se înscrie în subgrupa hidrografică tributară fluviului Dunărea, aflat la 6 km distanţă, în vest. Comuna este străbătută pe direcţia NE – SV de văile Siliştei şi Ţepeşului, care se varsă în Dunăre. În teritoriu nu există ape curgătoare cu debit permanent, apele provenite din ploile torenţiale scurgându-se pe cele două văi, predispunând satele comunei Siliştea la inundaţii.

Acumularea apelor subterane în zona Siliştea constituie următoarele categorii de acvifere:

- Acvifere de mică adâncime, cantonate în nivelele permeabile din cadrul depozitelor loessoide de vârsta cuaternară, precum şi la limita dintre loessuri şi partea terminală a depozitelor cretacice ce se dezvoltă în zonă;

- Acvifere de mare adâncime, dezvoltate în sistemul de fisuri şi goluri de dizolvare ale formaţiunilor carbonatate de vârsta Jurasic superior – Cretacic inferior. Conţine ape subterane sub presiuneşi este cantonat în depozitele predominant calacaroase, precum şi în depozitele subjacente.Comuna Siliştea este străbătută de două văi, Valea Siliştea şi Valea Tortoman, care se varsă în Dunăre. În teritoriu nu există ape curgătoare cu debit permanent. Apele provenite din ploile torenţiale se scurg pe cele două văi. Adâncimea pânzei freatice variză între 1,40 m pe firul văilor şi 25-30 m pe formele de relief înalte.

Fluviul Dunărea asigură alimentarea cu apă a canalelor de irigaţii. Terenul arabil al comunei din extravilan este amenjat integral la irigaţii, dar la această oră el este în conservare fiind alimentat prin 2 staţii de pompare din Canalul Dunăre Marea Neagră.

Sursele de apă potabilă sunt: izvorul din intravilan pentru alimentarea centralizată cu apă a satului şi fântâni.

Biodiversitate

Partea de nord a teritoriului comunei, pe o suprafață de 145 ha, adică cca 2% din suprafața totală, este inclusă în situl din rețeaua NATURA 2000 – RO SPA 0002 Allah Bair – Capidava, conform OUG 57/2007 și HG 1284/2007 pentru ariile de protecție specială avifaunistică (SPA).

Alte prevederi legale sau normative privind protecția mediului nu au menționări sau specificații pentru comuna Siliștea (Legea 5/2000 sau Ordinele MMDD 1964/2007, 2387/2011 – privind siturile de importanță comunitară (SCI).

Nu se semnalează evenimente generate de cele două văi ce traversează teritoriul comunei.

În anexa 1 a Ordinului  MMDD nr. 1269 din 14/10/2008 pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 2 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România – comuna Siliștea este menţionată la următoarele capitole:

LISTA 3. - Alcătuită din 3 subliste cuprinzând zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea-limită

SUBLISTA 3.1. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea-limită, dar se situează între aceasta şi pragul superior de evaluare

3.1.3. Pentru pulberi în suspensie (PM10)

SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea limită, dar nu depăşesc pragul inferior de evaluare

3.3.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)

3.3.2. Pentru dioxid de azot (NO2)

3.3.3. Pentru plumb (Pb)

3.3.4. Pentru monoxid de carbon (CO)

3.3.5. Pentru benzen (C6H6)

2.11. Disfuncționalități, Aspecte critice, (la nivelul teritoriului şi localităţiilor)

Disfuncții la nivel teritorial:

- Potenţialul socio-economic este insuficient exploatat : pe terenurile arabile nu există  sere şi solarii, unităţi dotate cu utilaje agricole, adăposturi moderne de animale, spaţii pentru depozitarea şi prelucrarea produselor agricole, şi nici amenajări de desfacere a produselor într-un mod satisfăcător.

- Cu toate că în vecinătate există o sursă de apă pentru irigații sistemul de irigații de pe teritoriul comunei este nefuncțional

- Pârâul Siliștea constituie un element de risc la inundații

- Teritoriul comunei este travesat de două fascicole de linii electrice de înaltă tensiune, care impun distanțe de protecție pentru construcții.

Tabel nr. 7 - Disfuncții /Priorități  - satul Siliștea

| DOMENII | DISFUNCŢIONALITĂŢI | PRIORITĂŢI |
| --- | --- | --- |
| I. CIRCULAŢIE | 1. pe zonele perimetrale sunt străzi de pământ, neamenajate 2. acces neamenajat la cimitirul musulman 3. majoritatea străzilor nu au amenajate trotuare 4. drumuri de exploatare neamenajate | 1. întocmirea documentaţiilor pentru străzi, potrivit legislaţiei şi amenajarea lor în consecinţă 2. pietruire drum spre cimitirul musulman 3. amenajarea străzilor cu totuare eventual din dale prefabricate 4. pietruirea principalelor drumuri de exploatare |
| II.FOND CONSTRUIT UTILIZAREA TERENURILOR | 1. fond construit cu loturi mari, stare mediocră 2. existenţa în intravilan a curţilor fără construcţii 3. majoritatea străzilor cu front de acces pe o singură parte | 1. lucrări de parcelare, cu extinderea, consolidarea, şi modernizarea clădirilor existent 2. clarificare situaţie juridică în vederea introducerii în circuitul construibil 3. lucrări de reparcelare, cu orientare spre partea opusă a străzii |
| III.SPAŢII PLANTATE AGREMENT, SPORT | 1. terenul de la vest de stadion cu caracter inundabil, pe firul de vale are potenţial de amenajare pentru agrement | 1. amenajare teren de la vest de stadion pentru agrement 2. plantarea fâşiilor libere în lungul derelei 3. consolidarea plantaţiilor de aliniament ale străzilor |
| IV.PROBLEME DE MEDIU | 1. firul de vale cu aport de apă permanent 2. zone cu exces de umiditate în vecinătatea derelei | 1. continuarea lucrărilor de amenajarea a derelei prin mărirea secţiunii de scurgere în zona de traversare a localităţii şi în aval 2. măsuri de menţinere a secţiunii de curgere prin evitarea colmatărilor şi a depunerilor de deşeuri 3. plantarea de specii arboricole hidrofile |

Tabel nr. 8 Disfunctii/prioritati - satul ȚEPEȘ VODĂ

| DOMENII | DISFUNCŢIONALITĂŢI | PRIORITĂŢI |
| --- | --- | --- |
| I. CIRCULAŢIE | 1. străzile marginale nu sunt amenajate prin pietruire 2. drumuri de exploatare neamenajate | 1. întocmirea documentaţiilor ptr. străzi, potrivit legislaţiei şi amenajarea lor în consecinţă 2. pietruirea principalelor drumuri de exploatare |
| II.FOND CONSTRUIT UTILIZAREA TERENURILOR | 1. fond construit cu loturi mari, stare mediocră 2. existenţa curţilor fără construcţii 3. existenţa terenurilor libere în intravilan | 1. reparcelări în loturi mari 2. clarificare situaţia juridică în vederea integrării în circuitul construibil 3. parcelare pentru locuire sau activităţi economice |
| III.SPAŢII PLANTATE; AGREMENT, SPORT | 1. lipsa totală a spaţiilor verzi şi de sport | 1. se rezervă spaţiu pentru terenuri de sport 2. plantarea fâşiilor libere în lungul derelei 3. consolidarea plantaţiilor de aliniament ale străzilor |
| IV. PROBLEME DE MEDIU | 1. zone cu exces de umiditate în vecinătatea derelei | 1a. continuarea lucrărilor de amenajare a derelei prin mărirea secţiunii de scurgere în zona de traversare a localităţii şi în aval 1b. măsuri de menţinere a secţiunii de curgere prin evitarea colmatărilor şi a depunerilor de deşeuri 1c. plantarea de specii arboricole hidrofile |

2.12. Necesități, Deficite, Opțiuni ale populației, Priorități

Programele de dezvoltare  a comunei, enunţate în cap. 1.2., au la bază solicitările populaţiei. Interesul major este crearea condiţiilor construirii de locuinţe (locuinţe individuale, cu loturi) şi clădiri de producţie/ depozitare/ servicii, pentru a oferi o alternativă la necesarul de locuri de muncă din comună.

Condiţiile de construibilitate obligă soluţionarea şi materializarea corespunzătoare a reţelei străzilor, şi în prealabil a reţelelor tehnico-edilitare, cu extinderea, modernizarea celor existente.

Asigurarea dotărilor publice, cu modernizarea şi sporirea capacităţilor dotărilor existente, reprezintă deasemeni o necesitate, care se soluţionează la actualizarea P.U.G., ca lucrare de bază pentru corelarea ansamblului lucrărilor şi amenajărilor care alcătuiesc localităţile.

Implementarea sistemului de canalizare menajeră în cele două localități cu populație care justifică această lucrare – Siliștea și Tepeș Vodă.

Amenajarea firului de vale ce traversează vatra satului Siliștea prin regularizarea secțiunii de scurgere, menținerea acestei secțiuni și plantarea malurilor cu vegetație hidrofobă.

Opţiunile populaţiei au fost preluate în proiect prin rezultatele consultărilor cu administraţia locală.

Priorităţi constituie şi transpunerea în planuri a diferitelor restricţii şi condiţionări ale unor elemente deja existente pe teren:

  - Lăţime de stradă rurală secundară – 9m şi stradă rurală principală – 11m, conf. Ordin MT nr. 50/1998

  - Lăţime stradă secundară –minim 12m şi stradă principală –minim 18m, conf. HCJC nr. 249/2008. Se preconizează preluarea lăţimilor din Ordinul MT, deoarece sunt mai adecvate categoriei de mărime a localităților componente ale comunei și a lungimilor de străzi.

3. Propuneri si Reglementări

  - Studii de fundamentare

La elaborarea PUG s-au folosit studii de fundamentare privind:

- alimentarea cu apă

- canalizarea menajeră

- Lucrarea cadastrală a teritoriului administrativ al comunei Siliștea în coordonate STEREO 70, de delimitare a teritoriului administrativ al comunei și al parcelelor pe categorii de utilizare.

  - Evolutie posibilă, Priorităti

În etapele următoare, comuna se va dezvolta pe baza potenţialului expus în cap. 2.4., care este insuficient exploatat pentru toate domeniile. Evoluţia preconizată în PUG se bazează pe potenţialul generat de teritoriul agricol și de accesibilitatea pe un drum teritorial important – DN 2A. Prin irigarea terenurilor agricole și înființarea unei forme de asociere a deținătorilor de terenuri se pot accesa fonduri și echipamente ce pot duce la mărirea randamentului terenului arabil. Vecinătatea cu Dunărea – ca sursă de apă pentru irigații – trebuie să constituie un factor favorizant.

O altă resursă a dezvoltării comunei o constituie oferta de terenuri pentru locuinţe, prin valorificarea terenurilor existente în vetrele satelor, mai ales în curțile neconstruite existente.

PUG pune bazele ameliorării condițiilor de locuit prin exprimarea necesității extinderii echipării edilitare a localităților comunei: extinderea rețelei de alimentare cu apă și implementarea sistemului de evacuare a apei menajere din gospodării, de la dotări și de la unitățile economice.

3.3. Optimizarea relațiilor in teritoriu

Comuna Siliștea are delimitarea de teritoriu administrativ stabilită prin procese verbale cu unitățile teritorial-administrative învecinate. Limitele de intravilan corespund cu vetrele satelor componente și ale trupurilor izolate care sunt funcționale. Teritoriul comunei este traversat pe cele două direcții de un drum teritorial – DN 2A – pe direcția nord/sud și de un drum zonal – DJ 224 – pe direcția est/vest.

Acestea constituie elementele principale ale relațiilor teritoriale ale comunei ce se vor menține și în viitor. Nu sunt previzibile modificări în ceeace privește traseele de relații teritoriale sau în ceeace privește volumul și caracteristicile acestora.

În afară de relațiile spațiale comuna are și relații instituționale cu parteneri din asociațiile din care face parte, din grupul de acțiune locală, precum și cu consiliul județean.

Alt tip de relații în teritoriu este format din cele care privesc accesul la dotările și echiparea de nivel teritorial în domeniile sănătății, comerțului cu produse de folosință îndelungată, servicii bancare, servicii juridice.

  - Dezvoltarea activităților economice

3.4.1. Activităţi de tip industrial, construcţii, depozitare, prestări servicii

Din analiza situației existente la acest capitol de activități economice a rezultat absența acestui tip de activitate. Premizele evoluției comunei pentru orizontul de reglementare al PUG (anul 2030) nu prezintă condiții din care să reiasă modificări în ceeace privește activitățile industriale, de construcții sau depozitare.

Ameliorări în ceeace privește activitatea agro-zootehnică ar putea genera inițierea unor activități de prelucrare a produselor agro-zootehnice; pentru aceasta există oferta de spațiu intravilan, mai ales în trupurile izolate C1, D1, D2, D4.

Prestările de serviciu sunt o activitate care ca și cea comercială urmează regula cererii și ofertei. Există condiții pentru dezvoltarea acestora atât în satul reședință de comună, cât și în Țepeș Vodă, mai ales pentru domenii care implică investiții de mai mică amploare.

3.4.2. Activităţi agricole

Pentru activităţile agrozootehnice e necesară stimularea practicării lor în condiţii de modernizare, cu utilare corespunzătoare, dotare cu solarii şi sere, utilizarea irigaţiilor cu eficienţă, alegerea culturilor şi speciilor de animale cu discernământ, adaptarea întregului proces la necesarul de produse perisabile al locuitorilor permanenţi din teritoriul înconjurător. Pe teritoriul comunei există posibilitatea dezvoltării agriculturii și prin folosirea intensivă a terenului, eventual prin sere şi solarii.

În orice caz, atât pentru culturile cerealiere, cele tehnice, pentru grădinărit, în activitatea zootehnică randamentul activității crește prin asociere pentru că astfel se pot accesa și fonduri, se pot utiliza tehnologii avansate și există și premizele valorificării mai avantajoase.

3.4.3. Transporturi

Pe teritoriul comunei nu există factori favorizanți pentru dezvoltarea activității de transporturi.

3.4.4. Echipare şi dotare urbană, instituţii

Echiparea şi dotarea urbană, instituţiile de interes public trebuie dimensionate pentru a corespunde necesităţilor unei populaţii de 1.375 locuitori, corespunzătoare populației actuale. Acestea sunt formate din unităţi ce se dimensionează după numărul de persoane servite, raze de servire sau de accesibilitate.

Administraţie

- Primăria – prin strategia de dezvoltare a comunei se propune extindere/modernizare sau sediu nou pentru corespunde exigenţelor unei comune cu 1.375 locuitori

- Poliţie –  există sediu în Siliștea într-o clădire amenajată din locuință; necesită un sediu adecvat funcțiunii.

Învãţãmânt

Structura unitatilor de invatamant din cadrul comunei Silistea, se prezintă astfel :

• 2 gradinite cu program normal;

• 1 scoala cu clasele I – VIII Tepes Voda;

• 1 scoala de arte si meserii cu clasele a-IX-a si a-X-a Silistea

Scoala din satul Ţepeş-Vodă functioneaza cu cls. I – VIII si se afla in buna stare de functionare, fiind reabilitata la inceputul anului 2007. In anul şcolar 2004-2005, la Siliştea s-a înfiinţat Şcoala de Arte şi Meserii – cls. a IX –a şi a X–a cu profil agricol. În anul 2013 a fost finalizată construcția noii școli din Siliștea. Noua construcţie are un număr de 6 săli de clasă, 2 cabinete, 1 laborator, cancelarie, secretariat, bibliotecă cu sală de lectură.

În cele două sate se află câte o grădiniță. Imobilele ce găzduiesc cele două grădiniţe au fost modernizate în anul 2008.

Număr săli de clasă: 11

Număr laboratoare școlare-1

- la o populaţie de 600 locuitori în satul Siliștea un necesar de 3 săli de clasă, dar pentru cele 8 clase de învățământ rezultă un necesar de 8 săli de clasă; această exigență este îndeplinită de școala existentă și pentru etapa de reglementare al PUG.

- la o populaţie de 765 locuitori în satul Țepeș Vodă un necesar de 4 săli de clasă, dar pentru cele 8 clase de învățământ rezultă un necesar de 8 săli de clasă; această exigență poate fi îndeplinită de școala existentă pentru etapa de reglementare al PUG prin extinderea școlii actuale sau prin program în două serii.

- un alt criteriu de dimensionare al şcolilor este distanţa maximă de parcurs – de 500m, care este îndeplinită în ambele localități.

- Capacitatea existentă în cele două grădinițe corespunde necesarului prognozat în 2030.

Sănătate

Comuna Siliştea are două dispensare medicale, câte unul în fiecare sat component. Serviciile medicale sunt asigurate de un medic şi un asitent medical. Imobilele sunt funcţionale. Asistenţa în regim de urgenţă (salvarea) este asigurată de staţia de salvare a oraşului Medgidia. Tot în Medgidia este şi o policlinică şi un spital care asigură asistenţa sanitară de specialitate. În sistem privat, în comună au fost înfiinţate un cabinet de stomatologie şi o farmacie, care vin în sprijinul cetăţenilor prin serviciile de calitate oferite. Capacitatea sanitară existentă corespunde necesarului prognozat pentru anul 2030. În satul Țepeș Vodă starea sediului dispensarului uman poate fi ameliorată.

Asistenţa sanitar – veterinară este asigurată de un specialist;  dotarea sanitar-veterinară existentă corespunde necesarului prognozat pentru anul 2030

Culte

Dotările de cult existente corespund necesarului pentru populația prognozată în anul 2030

Cultură

Dotările culturale existente corespund necesarului pentru populația prognozată în anul 2030 în satul Siliștea. Căminul cutural din satul Țepeș Vodă se află într-o construcție necorespunzătoare; mărimea populației justifică construirea unui cămin cultural cu bibliotecă asemănătoare cu cea din Siliștea.

Comerţ, servicii

Mărimea localităților comunei Siliștea justifică numai categoriile de comerț de mică amploare: comerț alimentar, bunuri de folosință zilnică sau periodică. Activitatea comercială se supune regulii cererii și ofertei; ca urmare acestea vor urmări regulile de eficiență specifice.  Pentru amplificarea acestui tip de activitate-urmare inițiativei private – există disponibil de terenuri și în partea centrală a localităților.

Același tip de probleme se pune și în cazul prestărilor de servicii, mai ales cele de tip casnic sau individual. Este de preferat ca acele tipuri de servicii care pot genera disconfort pentru zona de locuit să fie dispuse separat şi adunate în terenuri destinate acestor tipuri de servicii.

În strategia de dezvoltare a comunei se prevede amenajarea unei piețe agroalimentare.

Sport, spații verzi, locuri de joacă pentru copii

Pe teritoriul comunei se află o bază sportivă care a fost modernizată în anul 2009, unde tinerii pot desfăşura activităţi sportive. Baza sportivă este una modernă şi multifuncţională care pe lîngă terenul de fotbal mai sunt construite o pistă de alergare şi o groapă de nisip pentru sărituri, vestiare. În localitatea Siliștea, în apropierea primăriei se află amenajat un loc de joacă pentru copii. Dotarea pentru sport a localității Siliștea – dimensionată pentru întreaga comună corespunde prin capacitate și stare exigențelor pentru anul 2030, urmând să fie întreținut corespunzător.

În satul Țepeș Vodă se propune realizarea unui miniteren de sport complex – pentru minifotbal, volei, baschet, tenis, pe un amplasament disponibil într-unul din loturile fără construcții intrate în proprietatea comunei.

Conform PATN – secţiunea IV – reţeaua de localităţi (aprobat cu Legea 351/2001) :

- localitatea Siliștea- ca reşedinţă de comună este localitate rurală de gradul IV

- localitatea Țepeș Vodă-ca localitate componentă a comunei este localitate rurală de gradul V.

Dotarea şi echiparea minimă prevăzută de lege pentru localităţile rurale:

Elemente şi nivel de dotare ale localităţilor rurale de rang IV

Rangul IV este atribuit satelor reşedinţă de comună. Dotările minime obligatorii necesare în vederea servirii tuturor satelor din cadrul comunei respective sunt:

- sediu de primărie;

- grădiniţă, şcoală primară şi gimnazială;

- dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic;

- poştă, servicii telefonice;

- sediu de poliţie şi de jandarmerie;

- cămin cultural cu bibliotecă;

- magazin general, spaţii pentru servicii;

- teren de sport amenajat;

- parohie;

- cimitir;

- staţie/haltă C.F. sau staţie de transport auto;

- dispensar veterinar;

- sediu al serviciului de pompieri;

- puncte locale pentru depozitarea controlată a deşeurilor;

- alimentare cu apă prin cişmele stradale.

Elemente şi nivel de dotare ale localităţilor rurale de rang V

Rangul V este atribuit satelor componente ale comunelor şi satelor aparţinând municipiilor sau oraşelor. Existenţa unor dotări publice sau comerciale şi dimensiunea acestora sunt determinate de numărul de locuitori şi de specificul aşezării. Dotările minime obligatorii în satele având peste 200 de locuitori sunt:

- şcoală primară;

- punct sanitar;

- magazin pentru comerţ alimentar şi nealimentar.

Aceste dotări sunt necesare şi în cazul satelor având o populaţie de până la 200 de locuitori, când satele respective sunt izolate, situate la distanţe de peste 3-5 km faţă de satul cel mai apropiat care dispune de astfel de dotări.

3.4.5. Locuri de muncă

După numărul populaţiei prognozate – corepunzătoare celei actuale - de 1.375 locuitori – şi un procentaj de 45% potenţiali activi din total populaţie rezultă o forţă de muncă de 620 persoane. Prin creșterea eficacității utilizării teritoriului agricol, prin diversificarea sortimentelor de culturi și prin prelucrarea locală a unor produse agro-zootehnice vor rezulta locuri de muncă care să absoarbă forța de muncă de vârstă activă din comună. Nu există în zonele învecinate unități economice care să genereze deplasări zilnice pentru muncă.

  - Evoluția populației

Așa cum rezultă din analiza evoluției demografice a comunei – prezentată la cap. 2.5.2. în ultimii 45 ani a avut loc o scădere continuă și constantă a populației comunei: de la 1753 în 1966 la 1373 la recensământul din 2011; rezultă o rată medie de 8,4 locuitori /an. Aplicând această tendință de scădere pentru orizontul de reglementare al PUG ar rezulta: 15 ani x 8,4 locuitori/an = 126 locuitori; 1373-126 =1250 locuitori.

Scăderea populației comunei a avut loc mai ales prin diferența dintre sporul natural și plecările din comună. În PUG se va lua ca populație de calcul pentru etapa 2030 populația actuală- de 1375 locuitori.

Fig. Nr. 3 – Prognoza evolutiei populatiei Comunei Silistea

  - Organizarea circulației

    - Circulaţia rutieră

Circulația rutieră pe teritoriul comunei se desfășoară pe patru categorii de trafic:

- trafic de nivel teritorial – pe DN 2A – care traversează teritoriul comunei; acesta își menține traseul și capacitatea de trafic actuală; pot exista ameliorări în trafic prin sistematizarea intersecției cu Dc 63, eventual cu semaforizare sau sens giratoriu.

- trafic de nivel zonal – pe DJ 224 – care traversează teritoriul comunei și face legătura între cele trei localități ale comunei; este drum asfaltat, în stare relativ bună.  Își menține traseul și caracteristicile de trafic actuale. La traficul zonal participă și Dc 61, Dc 62 și Dc 63, care în prezent sunt drumuri asfaltate, care își mențin traseul și caracteristicile de trafic actuale.

În zona de traversare a vetrelor satelor este indicat să fie separate traseele pietonale cu trotuare și piste pentru bicicliști.

- trafic local în vatră- pe străzi existente; se propune amenajarea întregii rețele stradale prin pietruire și lucrări periodice de întreținere astfel încât străzile să fie apte pentru circulația rutieră. Deoarece nu au loc extinderi de intravilan nu se propun străzi noi. Reţeaua stradală constituie şi zona de amplasare a reţelelor edilitare – apă, canalizare, gaze, electricitate.

Traficul de pe străzile din vatră, altele decât cele de pe traseele de drumuri teritoriale – DJ, Dc – permite utilizarea și pentru circulația bicicletelor.

În strategia de dezvoltare a comunei se prevede refacerea și modernizarea infrastructurii prin asfaltarea străzilor pietruite și de pământ din comună.

- trafic local în extravilan constituit de drumurile de exploatare și de drumurile de acces la trupuri izolate – constituite de incinte de ferme agricole sau de elemente de echipare edilitară aflate în afara vetrelor satelor (puțuri forate, rezervoare de apă) sau care constituie cale de acces la cimitir. Acestea se propun la pietruire, pentru a asigura condiții optime de acces cu utilaje și mijloace de transport la loturile agricole.

    - Circulaţia pietonală

În general circulaţia pietonală este adiacentă la cea rutieră ca trotuare dispuse de o parte şi alta a carosabilului străzilor. Pentru etapa următoare se propune ca aceste trotuare să fie amenajate corespunzător prin dalare sau pietruire astfel încât să ofere condiții optime de trafic pietonal.

În strategia de dezvoltare a comunei se prevăd amenajări alei pietonale, rigole și trotuare.

3.7. Intravilan propus.  Zonificarea functională.  Bilanț teritorial

Tabel nr. 9 – Bilant teritorial – vatra satului Silistea

| Nr. crt. | ZONA FUNCŢIONALĂ | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | HA | % | HA | % |
| 1 | LOCUINŢE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE | 81,76 | 66 | 91,87 | 74 |
| 2 | DOTĂRI DE INTERES PUBLIC, INSTITUȚII, SERVICII | 2,15 | 2 | 2,15 | 2 |
| 3 | CENTRE DE PRODUCȚIE AGRO-ZOO | 0,40 | - | 0,40 | - |
| 4 | REȚEA STRADALĂ | 14,55 | 11 | 15,30 | 12 |
| 5 | SPAȚII VERZI AMENAJATE, SPORT | 3,68 | 3 | 3,68 | 3 |
| 6 | SPAȚII VERZI DE PROTECȚIE | 4,65 | 4 | 7,63 | 7 |
| 7 | GODSPODĂRIE COMUNALĂ - cimitir | 0,92 | 1 | 0,92 | 1 |
| 8 | CURȚI LIBERE ÎN INTRAVILAN | 9,22 | 8 | - | - |
| 9 | TERENURI NEOCUPATE INTRAVILAN | 0,89 | 1 | - | - |
| 10 | FIR DE VALE CU APORT DE APĂ PERMANENT | 1,41 | 1 | 1,41 | 1 |
| 11 | ALTE TERENURI | 3,73 | 3 | - | - |
|  | TOTAL | 123,36 | 100 | 123,36 | 100 |

Tabel nr. 10 - Bilant teritorial – vatra satului Tepeș Vodă

| Nr. crt. | ZONA FUNCŢIONALĂ | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | HA | % | HA | % |
| 1 | LOCUINŢE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE | 61,46 | 65 | 75,88 | 83 |
| 2 | DOTĂRI DE INTERES PUBLIC, INSTITUȚII, SERVICII | 1,35 | 1 | 1,35 | 1 |
| 3 | CENTRE DE PRODUCȚIE AGRO-ZOO | 0,77 | - | 0,77 | - |
| 4 | REȚEA STRADALĂ | 12,18 | 13 | 13,92 | 15 |
| 5 | SPAȚII VERZI AMENAJATE, DE PROTECȚIE | 0,10 | - | 0,66 | 1 |
| 6 | TEHNICO-EDILITARE | 0,07 | - | 0,07 | - |
| 7 | CURȚI LIBERE ÎN INTRAVILAN | 8,52 | 9 | - | - |
| 8 | TERENURI NEOCUPATE ÎN INTRAVILAN | 11,20 | 12 | - | - |
|  | TOTAL | 92,65 | 100 | 92,65 | 100 |

Intravilanul comunei constă în trupurile principale– vatra localităților Siliștea și Țepeș Vodă - și trupurile izolate din teritoriu. S-a luat ca bază pentru situația existentă delimitarea de intravilan furnizată de OCPI.  Așa cum rezultă din bilanțurile teritoriale ale celor două localități (trupurile A și B) se mențin suprafețele și delimitările din situația existentă.

În tabelul cu trupurile componente sunt preluate și datele din PUG anterior, cu suprafețele aprobate, suprafața rezultată din măsurarea terenurilor delimitate ca intravilane transpuse în format digital și măsurate ca atare.

O situație deosebită o are zona fostei societăți DOCEFRAN, inițial fostă incintă IAS, cu sector zootehnic – creștere bovine. Aceasta conține în prezent zone cu activități economice cu profil agrozootehnic, dar și locuințe provenite din fostele locuințe de serviciu ale IAS.  În pofida lipsei de dotări de necesitate zilnică a locuințelor de aici (școală, grădiniță, comerț, servicii) precum și a dificultății echipării edilitare s-a propus totuși menținerea funcției de locuit, eventual prin extindere numai în corelare cu dezvoltarea funcției economice a zonei care poate solicita creșterea necesarului de forță de muncă.

Restul trupurilor izolate își mențin suprafața și funcțiunea inițială.

  - Masuri in zonele cu riscuri naturale

Comuna Siliștea  nu este inclusă în lista cu localităţile ce prezintă riscuri naturale anexă la PATN – secţiunea V – zone de risc natural (aprobat cu Legea 575/2001). Riscurile naturale pe teritoriul comunei sunt generate de existența văii orientate nor/est – sud/vest, - pârâul Siliștea - cu emisar Dunărea. Această vale are puțini afluenți de o parte și alta, fiind o zonă cu energie de relief scăzută.

Principala preocupare a administrației locale – pentru a evita eventualele evenimente generate de pârâul Siliștea este menținerea secțiunii de scurgere neobturată de deșeuri, vegetație sau alte obstacole ce pot duce la acumulări locale de apă la ploi abundente.

  - Dezvoltarea echiparii edilitare

3.9.1. Gospodarirea complexa a apelor

Deoarece cele două văi ce traversează teritoriul comunei de la nord/est la sud/vest nu au produs evenimente deosebite ele nu au făcut obiectul unor lucrări de gospodărire, exceptand amenajarea traseului pârâului Siliștea cu un casiu cu o secțiune adecvată debitelor la ploi abundente, mai ales pe zona de traversare a vetrei satului Siliștea. În continuare este necesar ca prin grija administrației locale să se mențină secțiunea neobturată, astfel încât debitul crecut de la ploile abundente să fie preluate fluent, fără zone de micșorare a debitului.

3.9.2. Alimentarea cu apa

Deoarece comuna își menține actuala mărime a populației necesarul normat de apă potabilă se păstrează. Modificări vor apare în sistemul de distribuție care se va extinde astfel încât să asigure cu alimentare cu apă din sistem toate locuințele din comună. Acest lucru este necesar deoarece apa furnizată centralizat din sistem este monitorizată calitativ și sanitar.

Pentru adăpatul animalelor se pot folosi puțuri forate, mai ales în fermele din trupuri izolate.

Puțul forat existent în partea de sud-est a satului Siliștea echipat cu panou fotovoltaic și care asigură energia pentru pompare destinat adăpării animalelor este un precedent de urmat și în alte situații.

În strategia de dezvoltare a comunei se prevede extinderea rețelei de apă potabilă a comunei.

3.9.3.Canalizarea

Canalizarea menajeră constituie o integrare în condițiile de confort și sanitare impuse prin normele europene. Ca urmare în intervalul de reglementare al PUG de 15 ani este necesar să se implementeze în localitățile componente – câte o rețea de canalizare menajeră alcătuită din rețea colectoare din conducte Dn 250x6,1mm PVC-KG. La fiecare din cele două localități se va realiza câte o stație de epurație amplasată în aval de localitate. Preluarea apelor din sistemul de colectare se va face gravitațional, fiecare stație de epurație fiind amplasată în aval de vatra localității.

Prin PUG a fost rezervat câte un amplasament pentru stațiile de epurație în apropierea firului de vale.

Unitățile cu profil zootehnic își vor rezolva epurarea apelor uzate local prin ministații de epurare sau prin preluarea în stațiile de epurare comunale cu condiția îndeplinirii criteriilor din Normativ NTPA 002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare a localităţilor şi direct în staţiile de epurare.

În strategia de dezvoltare a comunei se prevede finalizarea rețelei de canalizare  și a stației de epurare a apelor uzate.

    - Alimentarea cu energie termica

Se prevede utilizarea în continuare a surselor individuale de încălzire cu combustibili solizi, lichizi sau cu gaze îmbuteliate.

    - Alimentarea cu gaze

Teritoriul comunei nu se află pe traseele conductelor majore de gaze, astfel încât posibilitatea racordării la alimentarea cu gaze este destul de redusă  în intervalul de reglementare al PUG.

În strategia de dezvoltare a comunei se prevede realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale.

    - Gospodarire comunala

La o populaţie prognozată de 1375 locuitori şi o cantitate de 0,4kg/zi/ locuitor se apreciază o cantitate totală anuală de 200 t deşeuri menajere. Acestea se vor evacua în depozit de deşeuri menajere autorizat.

În ,,sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Constanța” comuna Siliștea este arondată la zona de transport 4 – Cernavodă, echipată cu stație de sortare/transfer iar depozitarea se va face la depozitul ecologic propus la Tortoman.

Accentul se va pune pe reciclare/recuperare prin înfiinţarea unui centru de gestionare locală a deşeurilor reciclabile. Aceasta presupune existenţa unui sistem de colectare diferenţiat, pe sortimente reciclabile (hârtie, plastice, metal) şi nereciclabile (organice şi anorganice). Deşeurile organice pot fi şi ele utilizate pentru producere de biogaz şi compost ( pentru sere, solarii) .  Cantitatea şi sortimentul ce poate rezulta din activităţile economice nu poate fi cuantificat la faza PUG, nefiind precizat profilul de activitate.

În strategia de dezvoltare a comunei se prevede dotarea comunei cu containere și pubele de colectare selectivă a deșeurilor și construirea de platforme conforme.

Pentru cimitirele creștine se prevede rezervă de teren pentru extindere; de asemenea se prevede amenajarea prin pietruirea a drumurilor de acces.

    - Alimentarea cu energie electrica

Se menține sistemul existent de alimentare cu energie electrică; pentru etapa de perspectivă nu se prevăd creșteri semnificative a consumurilor.

    - Telefonie

Se mențin condițiile existente de utilizare a rețelei de telefonie fixă; se prognozează creșterea în continuare a sistemului de telefonie mobilă, mai ales prin diversificarea tipurilor de servicii și creșterea accesibilității la aceste servicii.

  - Reabilitarea, protectia si conservarea mediului

În capitolul 2.10. a fost prezentată situaţia existentă a factorilor de mediu, precum şi a elementelor de mediu supuse protecţiei, inclusiv cele privind aspecte ale riscurilor naturale pe teritoriul comunei sau în zonele ce pot influenţa situaţia de pe teritoriul comunei.

Partea de nord a teritoriului comunei, pe o suprafață de 145ha, adică cca 2% din suprafața totală, este inclusă în situl din rețeaua NATURA 2000 – RO SPA 0002 Allah Bair – Capidava, conform OUG 57/2007 și HG 1284/2007 pentru ariile de protecție specială avifaunistică (SPA).

Alte prevederi legale sau normative privind protecția mediului nu au menționări sau specificații pentru comuna Siliștea (Legea 5/2000 sau Ordinele MMDD 1964/2007, 2387/2011 – privind siturile de importanță comunitară  - SCI).

Nu se semnalează evenimente generate de cele două văi ce traversează teritoriul comunei.

Pentru orice lucrare care se preconizează pentru suprafața cuprinsă în situl protejat NATURA 2000  - RO SPA 0002 Allah Bair – Capidava se va cere avizul custodelui sitului – Direcția Silvică Constanța – O.S. Hârșova și Agenției de protecția mediului Constanța.

  - REGLEMENTĂRI  URBANISTICE

3.11.1.  Reguli generale

Mediul construit – este constituit din locuinţe, dotãri, instituţii, spaţii de producţie, reţele tehnico-edilitare, străzi, drumuri. Se vor întreprinde mãsuri ce se pot transpune ca hotãrâri ale Consiliului Local privitoare la obligativitatea proprietarilor de a menţine clãdirile în stare bunã, corespunzãtoare din punct de vedere fizic, al rezistenţei şi protecţiei la incendiu, şi din punct de vedere estetic, inclusiv starea şi aspectul împrejmuirilor  şi  al anexelor gospodăreşti.

Aceleaşi exigenţe se prevăd pentru întreţinerea în bună stare a reţelei stradale şi a reţelelor tehnico-edilitare.

Construirea în teritoriul comunei este admisă numai în intravilan (vatră şi trupuri izolate), cu respectarea zonelor funcţionale, prevăzute în P.U.G., numai in contextul condiţionărilor Regulamentului General de Urbanism şi ale Regulamentului Local de Urbanism, aferent P.U.G.

Este admisă realizarea de clădiri cu alte funcţiuni, dacă activităţile lor nu produc disconfort funcţiunii de bază şi nu constitue surse de noxe (zgomote, fum, praf, mirosuri) ori surse de pericole (explozii, incendii, toxicitate, radioactivitate, coroziuni, etc).

Amplasamentele rezervate dotărilor vor fi menţinute libere până apar condiţiile favorabile materializării obiectivelor vizate.

Este interzisă construirea de locuinţe şi obiective cu profil alimentar în făşiile cu lăţimea de 50  m, în jurul cimitirelor.

În zonele de siguranţă ale reţelelor tehnico-edilitare şi căilor de comunicaţii, este interzisă contruirea, cu excepţia obiectelor care le aparţin, cu rol de a ameliora parametrii funcţionali şi siguranţa acestora. În zonele lor de protecţie se admite construirea, dar numai cu avizul obligatoriu al administratorilor lor.

Construirea în apropierea L.E.A., canalelor de irigaţie, pârâului Siliștea și Văii Banului, a puțurilor forate, a rezervorului de apă, sau intersectarea acestora implică avizele obligatorii ale administratorilor acestor obiective, respectiv S.D.F.E.E. Constanţa, A.N.I.F. Constanţa, Direcţia Apelor Litoral Dobrogea, Primăria Comunei Siliștea.

Se permit intervenții în terenul cuprins în situl NATURA 2000 – RO SPA 0002 Allah Bair- Capidava, numai cu avizul APM Constanța și al custodelui sitului protejat – Direcția silvică Constanța- Ocolul silvic Hârșova.

3.11.2.Fondul locuibil, organizarea structuralã a zonei de locuit.

În cele două localități componente ale comunei locuințe se află în vetrele localităților și în trupurile ce au aparținut de fostul IAS – fost DOCEFRAN – situate în partea de est a teritoriului comunei, în vecinătatea intersecției Dc 63 cu DN 2A.

Dată fiind prognoza de evoluție demografică a comunei – cu populația din etapa de final al reglementărilor urbanistice din PUG  egală cu cea existentă – zona de locuit va evolua pe aceleași suprafețe existente. Pentru eventualele solicitări de terenuri pentru locuințe noi se vor valorifica curțile libere existente. Ca urmare se menține și organizarea structurală a zonei de locuit.

Principalele intervenții în zona de locuit vor viza ameliorarea condițiilor de locuit prin eventuale extinderi, îmbunătățirea aspectului. Așa cum s-a remarcat din analiza rețelei stradale din cele două sate conformația existentă a curților în partea dinspre stradă – fără o aliniere riguroasă - a dus la existența unor străzi cu lățimi variabile și trasee cu abateri de la linia dreaptă ( exemplu străzile Brândușelor, Livezilor, Mușcatelor). Această disfuncție poate fi micșorată sau eliminată prin crearea de aliniamente stradale impuse de primărie, și care presupune – în cea mai mare parte – retrageri de limită dinspre stradă pentru a obține trasee stradale ordonate.

Rămâne în continuare problema fostelor locuințe de serviciu din incinta fostului IAS, acestea fiind lipsite de acces la dotări și echipamente; o soluție ar fi atragerea treptată a locuitorilor acestora în vatra satelor pe terenuri ale comunei.

3.11.3. Zona instituţii publice , servicii.

Ținând seama de evoluția prognozată pentru populația comunei se poate aprecia că se va menține nivelul de echipare și dotare cu instituții publice, servicii; acestea pot avea creșteri determinate de creșterea exigențelor nivelului de dotare și echipare generale.

Ca urmare se mențin actualele terenuri destinate funcțiunilor publice : administrație, cultură, învățământ, culte, sănătate, comerț.   Dotările existente – ce se propun la menținere, extindere și ameliorare a stării lor se află dispuse relativ grupat, cu poziționare în partea centrală a localităților, și adiacent la traseul de drum principal ce traversează localitatea. Pentru dotările noi propuse – pentru înlocuirea celor care nu corespund funcțiunii prin stare sau capacitate – primăria, poliția – se propun amplasamente în terenuri ale comunei, situate cât mai aproape de zona centrală și la care să se poată amenaja și un parcaj.

3.11.4. Zona cu activitãţi economice

Economia comunei Siliștea va evolua menținând specificul agro-zootehnic prin valorificarea terenului arabil și a suprafețelor de pășune. Terenurile libere existente în fostele incinte CAP, SMA, IAS reprezintă o ofertă bună de atragere a diferitelor investiții în care poate fi antrenate populația activă disponibilă a comunei.

Aceste terenuri au avut o  infrastructură adecvată acum 20-25 ani, infrastructură care s-a deteriorat cu timpul, dar care poate fi reabilitată pentru a corespunde necesităților actuale.

3.11.5. Spaţii verzi, amenajãri sportive.

În satul Siliștea

- se consideră că baza sportivă existentă corespunde necesităților locuitorilor din comună, fiind amenajată și echipată pentru a asigura condiții de competiție.

- în curte școlii există un teren de sport pentru uz școlar și nu numai.

- în zona Primăriei se află amenajat un parc, inclusiv un loc de joacă pentru copii ; acestea corespund necesarului de agrement al locuitorilor satului.

- în lungul pârâului Siliștea pe zona de traversare a vetrei satului există o plantație cu arbori, care contribuie la mărirea suprafeței de spațiu verde al satului.

- în zona de activităţi economice se prevede ca în fiecare incintă să se asigure un minim de spaţiu verde de 20%.

În satul Țepeș Vodă

- în incinta școlii este amenajat un teren marcat și echipat pentru volei, handbal, baschet, fotbal cu piciorul, etc.

- în zona de activităţi economice se prevede ca în fiecare incintă să se asigure un minim de spaţiu verde de 20%.

Ca și în cazul satului Siliștea se poate considera că spațiul verde amenajat este mai degrabă necesar ca spațiu de socializare și mai puțin ca spațiu verde generator de oxigen așa cum se consideră în mediul urban ; ca urmare și modul de rezolvare, amplasamentul și suprafața parcului sătesc trebuie să răspundă acestui deziderat; în mediul rural, mai ales în cazul satelor în care media suprafeței din curte este de peste 2000mp nu se resimte ca necesară norma de 26 mp/locuitor.

  - Obiective de utilitate publica

Ținând seama de evoluția prognozată pentru populația comunei – care se va menține în aceleași limite - se poate aprecia că se va menține nivelul de echipare și dotare cu instituții publice, servicii; acestea pot avea creșteri determinate de creșterea exigențelor nivelului de dotare și echipare generale, extinderi și modernizări ale capacităților existente sau sedii noi corespunzătoare funcțiunii (primărie, poliție). Acestea se vor amplasa pe terenuri ale comunei aflate în zone cât mai centrale și accesibile.

Ca obiective de utilitate publică se prevăd în PUG, corelat cu prevederile strategiei de dezvoltare a comunei:

1.refacerea şi modernizarea infrastructurii prin asfaltarea străzilor pietruite şi de pământ din comuna;

2. extinderea reţelei de apă potabilă

3. finalizarea retelei de  canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate;

4. dotarea  comunei  cu  containere  şi  pubele  de  colectare  selectivă  a  deşeurilor  şi construirea  de platforme conforme;

5.realizarea sistemului de furnizare a energiei termice;

6.realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale;

7.extinderea reţelei electrice;

8.extindere/modernizare sediu primărie sau construire sediu nou;

9.amenajare alei pietonale, rigole şi trotuare;

10.dalare şi pavare şanţuri;

11.reabilitare podeţe;

12.regularizare curs pârâu;

13.alimentare cu apă potabilă Ferme IAS;

14.identificare şi realizare surse de energie alternative;

15.extindere infrastructură locativă;

16.realizare piaţă agroalimentară.

3.13. Zone cu vestigii arheologice

Pe teritoriul comunei nu au fost puse în evidență vestigii arheologice cu urme de locuire din perioade anterioare.  În cele două localități există câte un monument comemorativ amplasat corespunzător și pus bine în evidență.

3.14. Corelarea potentialului economic  cu propunerile de dezvoltare

În principiu lucrările de interes public – drumuri intercomunale, străzi (pietruiri), reţele edilitare, dotări şi instituţii care se propun pe teritoriul comunei depăşesc bugetul local şi nu sunt realizabile în orizontul de timp al unui P.U.G. (10-15 ani). Unele  din aceste propuneri servesc interese teritoriale şi vor fi executate din fonduri centralizate, sau din fonduri ale unor organisme internaţionale.

În orice caz, propunerile de urbanism chiar dacă nu pot fi realizate în intervalul de 10 -15 ani sunt importante pentru dezvoltarea urbanistică a comunei ca soluţii la disfuncţiile existente sau la tendinţele de evoluţie implicând rezervarea de terenuri şi de protejare a unor posibilităţi de dezvoltare ulterioară.

- Concluzii – masuri in continuare

(Această documentaţie constituie actualizare şi dezvoltare a proiectului în faza PUG – pr. 5/2000 aprobat cu HCL nr. 19/2000.

(Comuna Siliștea se află şi se dezvoltă în zona social – economică a părții nord-mediane a județului Constanța.

( Comuna SILIȘTEA are ca elemente caracteristice, semnificative următoarele:

- situarea în zonă de câmpie, preponderent agricolă

- are o populație destul de redusă, ocupând locul 52 din cele 58 comune ale județului, sub jumătate din media pe județ

- teritoriul comunei este traversat de un drum național –DN 2A - și de un drum județean DJ 224, prin care se face legătura cu Municipiul Medgidia- aflat la 18 km spre sud.

- este traversată de două văi (Valea Siliștea și Valea Banului), dispuse pe direcția nord/est- sud/vest, colectoare pluviale ale teritoriului, cu creșteri de debite la ploile abundente, dar fără a genera probleme deosebite în zona de locuit, având ca emisar Dunărea.

-existența în intravilanele celor două localități a multor curți fără construcții.

(Distanța relativ mare față centrele urbane (18km față de Municipiu Medgidia – care este principalul centru de dotare și echipare teritorială) a făcut ca această comună să evolueze mai ales pe baza resurselor proprii, fără a face parte din bazinul de forță de muncă care generează navetism.

(Comuna se va dezvolta în principal ca centru de producţie agrozootehnică, prin valorificarea potențialului agricol al teritoriului comunei, care constă în terenuri arabile.

(Sistemul de irigații de pe raza comunei nu mai este funcțional și este dezafectat în cea mai mare parte. De aceea se impune construirea unui nou sistem de irigații care să ducă la creșterea productivității agricole. Limita dinspre nord/vest o constituie un canal de irigație principal, echipat în capătul nord/estic cu o stație de pompare SP-SNIF (trup D8) – în prezent nefuncțional.

(Realizarea de construcţii noi, extinderea şi modernizarea clădirilor (locuinţe, dependinţe, anexe gospodăreşti) şi a amenajărilor existente (platforme, alei, împrejmuiri, plantări de pomi, ronduri de flori, etc) se vor face cu respectarea propunerilor şi reglementărilor prezentei documentaţii, a condiţiilor şi recomandărilor din avize, care fac parte integrantă din documentaţie.

(Alături de construcţii se impun ca prioritare modernizările drumurilor şi ale străzilor,  implementarea canalizării menajere în toate localitățile, utilizând stații de epurare pentru fiecare localitate;

(Pentru materializarea propunerilor P.U.G. în bune condiţii, cu eficienţă, ordine şi respectarea legislaţiei este necesar ca extinderile de funcțiuni în suprafețe existente în intravilan, pe terenuri fără construcții în prezent să se facă prin proiecte de urbanism în faza PUZ sau PUD, pentru a asigura condiții de funcționare corespunzătoare și în conformitate cu normele; se stabilesc astfel mărimi de loturi construibile adecvate, străzi de acces care respectă legislația dar și condițiile minimale de circulație rutieră și pietonală (cu lățimi de minim 9m).

(Cele două localități evoluează păstrând intravilanele actuale, determinat și de menținerea populației existente și în orizontul de reglementare al PUG.

(La elaborarea de PUZ pentru zonele de extindere a unor funcțiuni, acestea vor fi completate cu extinderea rețelelor edilitare aferente.

(Se vor amenaja drumurile prin pietruire drumurile de acces la trupurile izolate – cu prioritate la cele care asigură acces la funcțiuni de interes public (puțuri forate, rezervor de apă, centrale eoliane).

(Se vor amenaja prin pietruire drumurile de exploatare care asigură acces terenurile agricole, pentru facilitarea circulației mijloacelor de transport produse, a utilajelor agricole, și cu prioritate la trupurile izolate în care  se află sedii de ferme și exploatații agricole sau zootehnice.

(Este necesară mărirea secţiunii de scurgere a pârâului Siliștea, mai ales în zona de traversare a vetrei satului Siliștea; se va păstra secțiunea neobturată de depuneri de deșeuri, de vegetație, de degradare a malurilor.

(Regulamentul local de urbanism face parte integrantă din P.U.G. El detaliază şi adaptează permisivităţile şi interdicţiile Regulamentului general de urbanism la situaţiile concrete ale comunei SILIȘTEA.

(Având ca bază lucrarea cadastrală realizată pe format electronic în coordonate STEREO 70 – care a fundamentat și PUG - Primăria va implementa, pe măsura posibilităților - un sistem de gestionare electronică a comunei care va ține la zi situația urbanistică a comunei, cu emiterile de certificate de urbanism, a autorizațiilor de construire, a proiectelor de urbanism în faza PUZ sau PUD, realizarea de rețele edilitare, etc.

(Acest program poate fi eventual completat cu evidența populației, a situației școlare cu detaliere pe fiecare curte, adresă poștală, etc.

(P.U.G. nu este documentaţie de investiţii. El este necesar şi util fundamentării programelor de dezvoltare, corelării problemelor în ansamblul celor două sate privind căile de comunicaţii, zonării funcţionale a terenurilor, în soluţionarea şi corelarea categoriilor de reţele tehnico-edilitare, stabilirea priorităţilor în materializarea investiţiilor, corelara dezvoltării cu cele ale teritoriilor administrative alăturate.

(Pe baza P.U.G. se vor emite certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire investitorilor în teritoriul comunei. Propunerile incluse pot fi modificate parţial sau total prin altă documentaţie de urbanism, care implică refacerea  procedurilor de avizare şi aprobare privind elementele afectate.

IV.  Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

- Protectia calitatii apelor

Planul Urbanistic General nu este documentatie de investitii, deci nu poate fi asimilat unui proiect cu potential de poluare a apelor.  Subliniem reglementarea prin Regulamentul Local de Urbanism din 2015 a investitiilor din zona cursurilor de apa temporare din zona comunei Silistea  - „1.2. Pe firul de vale al văilor nu se vor executa construcţii sau amenajări ce pot duce la obturarea firului de vale, la reducerea debitului de scurgere; Se va evita construirea în zonele cu exces de umiditate.”

2. Protecţia aerului

Nu este cazul in aceasta faza, eventualele proiecte demarate ca urmare a aprobarii prezentului Plan Urbanistic General vor face obiectul avizarii individuale, dupa caz, in functie de caracteristicile investitiei.

3. Protecţia impotriva zgomotului si vibratiilor :

Nu este cazul, PUG nu genereaza zgomot sau vibratii.

4. Protecţia impotriva radiatiilor :

Nu este cazul in aceasta faza si nici nu se preconizeaza pe viitor implementarea unor proiecte care presupun emisia de radiatii.

5. Protecţia solului si subsolului :

Nu este cazul, in aceasta faza fiind exclusa orice fel de poluare a solului sau subsolului.

6. Protecţia ecosistemelor terestre si acvatice :

Detalii privind biodiversitatea din zona si impactul PUG asupra elementelor de flora si fauna sunt furnizate in capitolul X.

7. Protecţia asezarilor umane si a altor obiective de interes public :

Conform RLU, parte a Planului Urbanistic analizat, se reglementeaza distanţele minime de protecţie sanitară conform Ordinului 119/2014 al Ministerului Sănătăţii, dintre zonele protejate (locuinţe, dotări social – culturale) şi unităţi care produc disconfort şi unele riscuri sanitare, acestea fiind :

- Ferme de cabaline, intre 6-20 capete: 50 m

- Ferme de cabaline, peste 20 capete: 100 m

- Ferme si crescatorii de taurine, intre 6-50 capete: 50 m

- Ferme si crescatorii de taurine, intre 51-200 capete: 100 m

- Ferme si crescatorii de taurine, intre 201-500 capete: 200 m

- Ferme si crescatorii de taurine, peste 500 de capete: 500 m

- Ferme de pasari, intre 51-100 de capete: 50 m

- Ferme de pasari, intre 101-5.000 de capete: 500 m

- Ferme si crescatorii de pasari cu peste 5.000 de capete si complexuri avicole industriale: 1.000 m

- Ferme de ovine, caprine: 100 m

- Ferme de porci, intre 7-20 de capete: 100 m

- Ferme de porci, intre 21-50 de capete: 200 m

- Ferme de porci, intre 51-1.000 de capete: 500 m

- Complexuri de porci, intre 1.000-10.000 de capete: 1.000 m

- Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: 1.500 m

- Ferme si crescatorii de iepuri intre 100 si 5.000 de capete: 100 m

- Ferme si crescatorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: 200 m

- Ferme si crescatorii de struti: 500 m

- Ferme si crescatorii de melci: 50 m

- Spitale, clinici veterinare: 30 m

- Grajduri de izolare si carantina pentru animale: 100 m

- Adaposturi pentru animale, inclusiv comunitare: 100 m

- Abatoare, targuri de animale vii si baze de achizitie a animalelor: 500 m

- Depozite pentru colectarea si pastrarea produselor de origine animala: 300 m

- Platforme pentru depozitarea dejectiilor animale din exploatatiile zootehnice, platforme comunale: 500 m

- Platforme pentru depozitarea dejectiilor porcine: 1.000 m

- Statii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: 1.000 m

- Depozite pentru produse de origine vegetala (silozuri de cereale, statii de tratare a semintelor): 200 m

- Statii de epurare a apelor uzate: 300 m

- Statii de epurare de tip modular (containerizate): 100 m

- Statii de epurare a apelor uzate industriale: 300 m

- Paturi de uscare a namolurilor: 300 m

- Bazine deschise pentru fermentarea namolurilor: 500 m

- Depozite controlate de deseuri periculoase si nepericuloase: 1.000 m

- Incineratoare pentru deseuri periculoase si nepericuloase: 500 m

- Crematorii umane: 1.000 m

- Autobazele serviciilor de salubritate: 200 m

- Statie de preparare mixturi asfaltice, betoane: 500 m

- Bazele de utilaje ale intreprinderilor de transport: 50 m

- Depozitele de combustibil, fier vechi si ateliere de taiat lemne: 50 m

- Parcuri eoliene: 1.000 m

- Parcuri fotovoltaice: 500 m

- Cimitire si incineratoare animale de companie: 200 m

- Cimitire umane (in cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apa din sursa proprie): 50 m

- Rampe de transfer deseuri: 200 m.

## 8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Regulamentul Local pentru Urbanism reglementeaza clar modalitatea de gospodarire atat pentru deseurile menajere, cat si pentru cele de alta natura ce pot fi generate ca urmare a implementarii de noi proiecte in comuna Siliștea. In momentul de fata deseurile menajere sunt colectate si evacuate de catre un operator autorizat, in timp ce pentru deseurile de alta natura, in special cele de natura agro-zootehnica, operatorii sunt obligati sa respecte legislatia in vigoare si sa epureze sau dupa caz sa elimine deseurile prin operatori autorizati, pe baza de contract.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul in aceasta faza.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Nu este cazul in aceasta faza

VI. Incadrarea proiectului in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, etc.)

Nu este cazul.

VII.	Lucrari necesare organizarii de santier

Nu este cazul

VIII.	Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei propuse

Nu este cazul

IX.	Arii protejate in vecinatatea proiectului propus

Zona pentru care se propune Planul Urbanistic Generat este cea administrată de comuna Silistea . In cadrul acestei zone, o suprafață de  145 ha se află sub protecția Spațiului de Protecție Avifaunistică ROSPA0002 Alah Bair – Capidava, reprezentând 2 % din suprafata acestui sit.

Fig. 4 – Zona administrata de comuna Siliștea față de ROSPA0002 Alah Bair – Capidava. Cu roșu avem limita SPA-ului iar cu galben este delimitata zona administrata de comuna Silistea protejata de ROSPA0002, Sursa: Google Earth

Spațiul de Protecție Avifaunistică ROSPA0002 Alah Bair - Capidava

Avand o suprafata de 11.645 ha, identificat geografic la coordonatele - N 44º 29' 5''  și E 28º 7', aria protejata este amplasata in totalitate in judetul Constanta, in regiunea biogeografica stepica.

Situl se afla în bioregiunea stepica cuprinzând la est zona cea mai înalta din Dobrogea Centrala reprezentata de Dealul Alah Bair (Baltagesti si La Cazemata) si zonele mai joase din vest si sud vest inclusiv ostroavele Dunarii din dreptul localitatilor Topalu, Capidava si Dunarea. Relieful este larg ondulat dupa cutele calcarelor sarmatiene. Zona are un climat arid, cu temperaturi medii mari (10-11 grade C), temperaturi ridicatevara, precipitatii reduse (in jurul valorii de 400mm/an), zile tropicale si secete frecvente; iarna bate frecvent Crivatul. Suprafata continentala desemnata ca Arie de Protecie Speciala Avifaunistica cuprinde un mozaic de habitate dominat de zone arabile si pajisti stepice între care se intercaleaza plantatii de foioase si conifere (Pinus nigra austriaca) dar si paduri de sleau. Partea estica a sitului cuprinde cursul Dunarii si ostroavele care sunt acoperite în cea mai mare parte de plantatii de plop si salcie. Pe suprafee mai mici se regasesc si zavoaie naturale de plop si salcie. Deosebit de importante pentru cuibaritul hranirea si odihna pasarilor acvatice sunt si ostroavele nude ce apar la nivele mici ale Dunarii.

Situl este important pentru speciile de pasari de interes conservativ european caracteristice zonelor agricole si stepice din Dobrogea precum: Anthus campestris, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Emberiza hortulana si Melanocorypha calandra. Situl prezinta o importanta mare si pentru speciile de pasari acvatice precum: Tadorna ferruginea, Phalacrocorax pygmeus, Sterna hirundo, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Larus minutus, Alcedo atthis. În timpul migratiei se înregistreaza efective mari pentru: Aquila pomarina, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus si Buteo buteo.

Specii de pasari enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC protejate in sit: Tadorna ferruginea, Accipiter brevipes , Alcedo atthis , Burhinus oedicnemus , Calandrella brachydactyla , Caprimulgus europaeus , Circus macrourus , Coracias garrulus , Dendrocopos medius , Dryocopus martius , Ficedula albicollis , Ficedula parva , Lanius collurio , Lanius minor , Larus minutus , Lullula arborea , Oenanthe pleschanka , Picus canus , Buteo rufinus , Botaurus stellaris , Bubo bubo , Emberiza hortulana , Milvus migrans, Dendrocopos syriacus , Falco vespertinus , Chlidonias hybridus, Phalacrocorax pygmeus , Ciconia ciconia , Ciconia nigra , Circaetus gallicus , Circus aeruginosus , Circus pygargus , Aquila pomarina , Pernis apivorus , Hieraaetus pennatus , Pelecanus onocrotalus , Anthus campestris , Sylvia nisoria , Melanocorypha calandra , Haliaeetus albicilla , Circus cyaneus , Chlidonias niger , Sterna hirundo.

Specii de pasari cu migratie regulat nementionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, identificate in sit: Galerida cristata, Alauda arvensis, Anser albifrons, Anthus trivialis, Asio otus, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Carduelis spinus, Columba oenas, Coturnix coturnix, Columba palumbus, Cuculus canorus, Delichon urbica, Hirundo rustica, Lanius excubitor, Merops apiaster, Miliaria calandra, Motacilla alba, Saxicola rubetra, Saxicola torquata, Streptopelia turtur, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia communis, Turdus iliacus, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus pilaris, Turdus viscivorus, Upupa epops, Larus ridibundus, Larus cachinnans, Riparia riparia, Accipiter nisus, Buteo buteo.

Ca și vulnerabilități la nivelul ariei protejate, punctăm în  primul rând intensificarea agriculturii , schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele traditionale în agricultura intensiva, cu monoculturi mari, folosirea excesiva a chimicalelor , schimbarea habitatului semi-natural (fânete, pasuni) datorita încetarii pasunatului si a cositului , braconaj - desecarea zonelor umede - distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor , deranjarea pasarilor in timpul cuibaritului (colonii de Corvus frugilegus si Falco vespertinus), electrocutare si coliziune in linii electrice ,amplasare de generatoare eoliene  si nu in ultimul randdefrisarile, taierile ras si lucrarile silvice care au ca rezultat taierea arborilor pe suprafete mari.

X.   Identificarea si evaluarea impactului

In cadrul procesului de elaborare a acestui material, pe lângă analiza datelor bibliografice si a informațiilor culese din teren, o ateție deosebită a fost acordată zonei aflata sub protectia ROSPA0002 Alah Bair – Capidava, aceasta fiind, considerăm noi, zona cea mai sensibilă din tot arealul studiat. In cadrul acestei zone protejate, aproximativ 2/3 este ocupata de culturi agricole, 1/3 fiind pajiște stepică, din păcate suprapășunată.

Fig. 5 – Zona protejata, din care cu galben sunt marcate culturile agricole, iar cu verde pajistea seminaturală. Sursa Google Earth

Avifauna

Avifauna din această zonă este caracteristică câmpiei si stepei. Aceste formatiuni cuprind tinuturile de la altitudinea de 100-200 m până la nivelul mării. Aici intră tinuturile descoperite ale silvostepei si stepa propriu-zisă, precum si tinuturile descoperite rămase în urma defrisării fostelor păduri de stejar pedunculat, cer si gârnită, acoperite de culturi sau vegetatie ierboasă spontană, precum si podisurile joase cu pajisti.

În condiţiile deficitului de umiditate din Dobrogea, în holocen s-a format o stepă tipică, ca o prelungire spre vest şi sud-vest a steplor euro-cazahe (pontice). Suprafaţa iniţială a stepei s-a lărgit continuu în sud-estul ţării şi în Dobrogea, ca şi în majoritatea câmpiilor, paralel cu defrişările masive, efectuate în ultimii 500 de ani. Locul asociaţiilor naturale de stepă l-au luat culturile agricole. Condiţiile climatice din stepa propriu-zisă se caracterizează prin veri foarte călduroase, cu o periodă de secetă bine marcată şi prin ierni reci.

Clima din acest etaj are un mare deficit de umiditate, precipitatiile anuale atingând abia 400 mm. Temperatura medie anuală este de 10-11oC, iar vara, media temperaturii ajunge până la 22oC. Vânturile sunt frecvente, calde si uscate, producând iarna scăderi bruste de temperatură, iar vara favorizând ridicarea ei; asociate fiind cu secetele îndelungate, duc la uscarea vegetatiei, la secarea mlastinilor si la reducerea suprafetei lichide a mediului acvatic.

Regiunea descoperită a silvostepei, formată initial din pajisti întinse, este mult redusă, în prezent fiind în ceea mai mare parte preluată de agricultură. Această regiune a suferit profund si din cauza păsunatului permanent.

În stepă sunt frecvente asociatiile cu Festuca sp. (păius),  Agropyron sp. (pir crestat),  Stipa sp. (colilie), Chrysopogon sp. (sadină), si Botriochloa sp. (bărboasă), la care se mai adaugă specii mezoxerofile si xerofile. În terenurile sărăturoase se întâlnesc plante halofile carcteristice ca sica, sărărita, varza de mare, etc. Pe terenurile nisipoase se dezvoltă o floră specifică formată din ciulei, romanită de câmp, bărboasa, laptele cucului, scaiul dracului, cârcelul, etc.

Vegetatia arbustivă este formată din arbusti de stepă, ce formează tufărisuri alcătuite în special din porumbar, migdal pitic, mur, măces si altele.

Stepa cuprinde în special partea de sud-est a României, si anume Bărăganul si jumătatea sudică a Dobrogei. O vegetatie primară de stepă, aproape că nu mai există astăzi datorită puternicului impact antropic. În locurile unde stepa nu a fost destelenită, vegetatia este puternic modificată sub actiunea permanentă a păsunatului.

Ca o adaptare generală la acest tinut descoperit, de joasă altitudine, păsările prezintă un colorit sters, uniform, cu dimorfism sexual slab pronuntat sau chiar inexistent. Cuibăritul are loc în general pe sol, uneori în arbusti sau în maluri. Din cauza conditiilor aspre din timpul iernii, a lipsei de adăpost si de hrană, multe specii din aceste tinuturi descoperite migrează în sezonul rece.

Speciile cuibăritoare caracteristice sunt:

Burhinus oedicnemus (pasărea ogorului)

Glareola pratincola (ciovlică roscată)

Glareola nordmanni (ciovlică negriciosă)

Limosa limosa (sitar de mal)

Gallinago gallinago (becatină comună)

Otis tarda (dropie)

Otis tetrax (spârcaciul)

Coturnix coturnix (prepelită)

Perdix perdix (Potârniche)

Phasianus colchicus (fazan)

Circus macrourus (herete alb)

Circus pygargus (herete sur)

Falco tinnunculus (vânturel rosu)

Falco vespertinus (vânturel de seară)

Neophron percnopterus (hoitar alb)

Tyto alba (strigă)

Asio flammeus (ciuful de câmpie)

Merops apiaster (prigorie)

Oenanthe oenanthe (pietrar sur)

Oenanthe pleshanka (pietrar negru)

Oenanthe hispanica (pietrar mediteranean)

Lanius collurio (sfrâncioc rosiatic)

Lanius senator (sfrâncioc cu capul rosu)

Riparia riparia (lăstunul de mal)

Hirundo daurica (rândunică roscată)

Miliaria calandra (presură sură)

Passer hispaniolensis (vrabia spaniolă)

Melanocorypha calandra (ciocârlie de bărăgan)

Alauda arvensis (ciocârlie de câmp)

Calandrella brchydactila (ciocârlia cu degete scurte)

Galerida cristata (ciocârlan)

Anthus campestris (fâsa de câmp)

Anthus pratensis (fâsa de luncă)

Sturnus roseus (lăcustar)

Corvus frugilegus (cioara de semănătură)

Acestă listă de specii cuprinde păsări care cuibăreau în mod obisnuit la începutul secolului XX. La ora actuală situatia este usor schimbată. Astfel, unele specii au dispărut, cum ar fi Neophron percnopterus, Otis tetrax si Otis tarda, altele se mai pot observa în migratie dar nu mai cuibăresc la noi în tară, cum ar fi Circus macrourus, au fost identificate noi specii cum ar fi Oenanthe isabelina, alte specii rămân aparitii accidentale, cum ar fi Oenanthe hispanica, Lanius senator si Hirundo daurica. Dacă există în stepă si râpe săpate în loess, locuri bune de cuibărit pentru unele specii, în prezent mai putem adăuga si alte specii, cum ar fi: Upupa epops, Coracia garrulus,Sturnus vulgaris si Passer domesticus. O altă specie bine reprezentată la ora actuală în zona de câmpie, mai ales în Dobrogea, este si Lanius minor.

Acest „etaj” ornitologic, reprezentat din punct de vedere al habitatelor de solul descoperit, cultivat sau înierbat, uneori cu păduri de salcâm sau mărăcinisuri, precum si prin maluri si râpe cu vegetatie scundă, lemnoasă, este mult mai sărac în specii comparativ cu alte „eraje” ornitologice (35 specii), cum ar fi cel al pădurilor de foioase, al pădurilor de amestec, al pădurilor de conifere sau al zonelor umede.

Majoritatea speciilor cuibăresc în mediul descoperit, uscat, adesea chiar pe sol, ca Burhinus oedicnemus, Glareola pratincola, Glareola nordmanni, Otis tarda, Otis tetrax, Coturnix coturnix, Perdix perdix, Phasianus colchicus, Circus macrourus, Circus pygargus, Asio flammeus, Oenanthe oenanthe, Miliaria calandra, Melanocorypha calandra, Alauda arvensis, Calandrella brachydactila, Galerida cristata, Anthus campestris. În tinuturile de câmpie umedă, înmlăstinite, se întâlnesc Limosa limosa, Gallinago gallinago si Anthus pratensis.

În arbusti cuibăresc Lanius collurio, Lanius senator, Passer hispaniolensis; în pâlcuri de salcâm: Falco tinnunculus, Falco vespertinus, Passer hispaniolensis, Corvus frugilegus; în maluri: Neophron percnopterus, Tyto alba, Merops apiaster, Oenanthe pleshanka, Oenanthe hispanica, Riparia riparia, Sturnus roseus.

Hrana acestor specii de păsări se compune din ierburi, fructe, seminte, dar mai ales din insecte vânate în aer sau pe sol, precum si din reptile li mamifere de talie mică pentru păsările de pradă de zi si de noapte.

Datorită conditiilor aspre din anotimpul rece al anului, circa ¾ din speciile întâlnite aici sunt migratoare

Influenta omului asupra acestor habitate este deosebit de accentuată. Mediul primar a fost modificat aproape radical, stepa fiin transformată în tinut cultivat (îndeosebi monoculturi). De asemenea, poluarea cauzată de îngrăsăminte si ierbicide, zgomotul, nelinistea aproape permanentă au contribuit la sărăcirea tot mai accentuată a faunei ornitologice de aici, atât ca număr de specii, cât si mai ales ca indivizi (Radu, D. 1984. Păsările în peisajele României. Ed. Sport-Turism, Bucuresti, p. 162-165).

După alti autori, fauna de stepă din România este si mai săracă, fiind reprezentată de numai 17 specii tipice. Iată lista acestor specii de păsări si originea lor geografică:

Specii de origine geografică Auro-cazahă şi Aralo-caspică:

Circus macrourus

Circus pygargus

Perdix perdix

Otis tarda

Otis tetrax

Burhinus oedicnemus

Melanocorypha calandra

Miliaria calandra

Emberiza hortulana

Specii de origine geografică Transpalearctică:

Calandrella cinerea

Galerida cristata

Alauda arensis

Anthus campestris

Specii de origine Europeană:

Saxicola rubetra

Saxicola torquata

Motacilla flava

Specii Cosmopolite:

Coturnix coturnix

Numărul redus de specii tipice indică o faună săracă şi strict specializată.

Desigur, pe lângă aceste specii tipice, aici se pot întâlni şi numeroase alte specii accesorii, în funcţie de condiţiile locale.

Avifauna de stepă s-a format relativ recent (în holocen), odată cu penetraţia stepelor pontice în sud-estul României. Apoi s-a extins mult, odată cu expansiunea agriculturii. Dezvoltarea accelerată a agriculturii, mai ales în ultimii 100 de ani, are doua efecte contrare: pe de o parte a lărgit mult arealul avifaunei stepice în ansamblu, iar pe de alta a dus la reducerea arealelor unor specii tipice, care nu s-au putut adapta la habitatele formate de vastele monoculturi ale agriculturii moderne. Astfel, procesul de expansiune s-a realizat pe seama speciilor Coturnix coturnix, Galerida cristata, Emberiza hortulana şi Alauda arvensis. În acelaşi timp sunt în regresie speciile: Otis tarda, Otis tetrax şi Burhinus oedicnemus (Cătuneanu, I., I., Korodi Gal, I., Munteanu, D., Paşcovschi, S., Vespremeanu, E. 1978. Fauna R.S.R., Aves (Păsări), Vol. XV, Fascicula 1, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, p. 179-180).

Speciile de păsări observate de noi în perioada de studiu sunt prezentate in tabelul de mai jos

Lista speciilor de pasari observate in perioada de studiu

| Nr.Crt. | Specia | Nume românesc | Familie | Ordin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciconia ciconia | Barză albă | Ciconiidae | Ciconiiformes |
| 2 | Anser albifrons | Gârliță mare | Anatidae | Anseriformes |
| 3 | Buteo buteo | Șorecar comun | Accipritidae | Falconiformes |
| 4 | Buteo lagopus | Șorecar încălțat |  |  |
| 5 | Buteo rufinus | Șorecar mare |  |  |
| 7 | Circus cyaneus | Herete vânăt |  |  |
| 8 | Circus pygargus | Herete sur |  |  |
| 9 | Falco subbuteo | Șoimul rândunelelor | Falconidae |  |
| 10 | Falco tinnunculus | Vânturel roșu |  |  |
| 11 | Larus cachinnans | Pescăruș argintiu | Laridae | Charadriiformes |
| 12 | Streptopelia decaocto | Guguștiuc | Columbidae | Columbiformes |
| 13 | Coracias garrulus | Dumbrăveancă | Coraciidae | Coraciiformes |
| 14 | Merops apiaster | Prigorie | Meropidae |  |
| 15 | Upupa epops | Pupăză | Upupidae |  |
| 16 | Cuculus canorus | Cuc | Cuculidae | Cuculiformes |
| 17 | Coturnix coturnix | Prepeliţă | Phasianidae | Galliformes |
| 18 | Perdix perdix | Potârniche |  |  |
| 19 | Phasianus colchicus | Fazan |  |  |
| 21 | Alauda arvensis | Ciocârlie de câmp | Alaudidae | Passeriformes |
| 22 | Galerida cristata | Ciocârlan |  |  |
| 23 | Melanocorypha calandra | Ciocărlie de bărăgan |  |  |
| 24 | Corvus corone cornix | Cioară grivă | Corvidae |  |
| 25 | Corvus frugilegus | Cioară de semănătură |  |  |
| 26 | Corvus monedula | Stăncuță |  |  |
| 27 | Pica pica | Coţofană |  |  |
|  | Emberiza hortulana | Presură de grădină |  |  |
| 28 | Miliaria calandra | Presură sură | Emberizidae |  |
|  | Troglodytes troglodytes | Ochiuboului | Trogloditydae |  |
| 29 | Carduelis carduelis | Sticlete | Fringilidae |  |
| 30 | Fringilla coelebs | Cinteză |  |  |
| 31 | Carduelis chloris | Florinte |  |  |
| 32 | Delichon urbica | Lăstun de casă | Hirundinidae |  |
| 33 | Hirundo rustica | Rândunică |  |  |
| 34 | Riparia riparia | Lăstun de mal |  |  |
| 35 | Anthus campestris | Fâsă de câmp | Motacilidae |  |
| 36 | Motaciila flava feldegg | Codobatură cu cap negru |  |  |
| 37 | Motacilla alba | Codobatură albă |  |  |
| 38 | Erithacus rubecula | Măcăleandru | Muscicapidae |  |
| 39 | Oenanthe oenanthe | Pietrar sur |  |  |
| 40 | Saxicola rubetra | Mărăcinar mare |  |  |
| 41 | Saxicola torquata | Mărăcinar gulerat |  |  |
| 42 | Lanius collurio | Sfrâncioc roșiatic | Laniidae |  |
| 43 | Lanius minor | Sfrâncioc mic |  |  |
| 45 | Parus major | Pițigoi mare | Paridae |  |
| 46 | Passer domesticus | Vrabie de casă | Passeridae |  |
| 48 | Passer montanus | Vrabie de câmp |  |  |
| 49 | Sturnus vulgaris | Graur | Sturnidae |  |
| 50 | Turdus merula | Mierlă | Turdidae |  |
| 51 | Turdus pilaris | Sturz de iarnă |  |  |

Speciile subliniate (bold) sunt prezente pe Anexa I a Directivei Păsări.

În perioada de studiu au fost observate un număr de 51 de specii de păsări. Desigur, acesta este un număr destul de mic de specii de păsări. Acest număr ne arată că diversitatea specifică este redusă. Este un lucru firesc, zona de studiu se află într-un agroecosistem, deci un teren agricol. Monoculturile n-au fost niciodată favorabile unei diversități biologice ridicate. Speciile pe care le putem observa aici sunt, în general, specii comune și larg răspândite în Dobrogea. Doar în perioada de migrație sau în timpul iernii pot apare și alte specii, mai puțin comune acestui peisaj.

Abundenta speciilor in perioada de studiu

Din punct de vedere al efectivelor, speciile cu cele mai mari populații sunt următoarele: Sturnus vulgaris, Corvus frugilegus, Melanocorypha calandra, Passer domesticus, acestea fiind dominante. Alte specii cu efective mai mari sunt: Passer montanus, Merops apiaster,  Anser albifrons, Corvus monedula. Remarcăm că majoritatea acestor specii sunt extrem de comune în Dobrogea și chiar în România. Acestea sunt specii antropofile sau cu largi posibilități de adaptare: Corvus frugilegus, Sturnus vulgaris, Passer montanus, Corvus monedula, Passer domesticus, Fringilla coelebs, Streptopelia decaocto. Melanocorypha calandra este o specie foarte bine răspândită și foarte numeroasă în culturile de cereale, din toată Dobrogea. Merops apiaster vânează frecvent în zonă și apare mai des în timpul migrației. Motacilla flava feldegg preferă aceată arie pentru cuibărit și pentru migrație, dar efectivele acestei specii sunt mai mici. Alauda arvensis este întâlnită și ea în efective mai mici, habitatul ei favorit fiind mai restrâns – stepă și pășuni.

Structura avifaunistica in functie de ordine

În funcție de numărul de familii conținut, cel mai bine reprezentat este ordinul Passeriformes (54%) iar în ordine descrescătoare urmează ordinele Coraciiformes (13%) și Falconiiformes (9%).

Dominata familiilor in functie de numarul de specii

În funcție de numărul de specii, familiile cele mai bine reprezentate sunt: Accipitridae, Corvidae şi  Muscicapidae. Alte familii cu număr mare de specii sunt Phasianidae, Alaudidae, Fringillidae, Hirundinidae şi Motacillidae. Remarcăm că cele două familii de păsări răpitoare diurne au cel mai mare număr de specii (Accipitridae și Falconidae) dar efectivele acestora sunt cele mai reduse dintre toate speciile. Se pot întâlni de obicei doar solitare, survolând câmpia în căutare de hrană.

Dominanța familiilor în funcție de numărul de exemplare.

În funcție de numărul de exemplare (efective), familiile cel mai bine reprezentate sunt Sturnidae, Corvidae, Alaudidae și Passeridae. Aceste familii cuprind graurii, ciorile, ciocârliile și vrăbiile. Toate sunt specii commune pentru agroecosistemele din Dobrogea, sunt larg răspândite și au efective mari.

Dintre speciile identificate pe teren, numai 9 sunt prezente în Anexa I a Directivei Păsări (UE) – (17,64%). Acestea sunt:

Ciconia ciconia

Buteo rufinus

Circus cyaneus

Circus pygargus

Corracias garrulus

Melanocorypha calandra

Anthus campestris

Lanius collurio

Lanius minor

Referitor la dinamica efectivelor speciilor de pe Anexa I a Directivei Păsări, identificate de noi pe teren, în anul în care s-au derulat cercetările, aceasta se prezintă în felul următor (vezi grafice):

Ciconia ciconia – Apare în migrația de toamnă. Rară în această locație. Nu cuibărește aici.

Dinamica speciei Buteo rufinus

Observat în migrația de primăvară și în cea de toamnă, în căutare de hrană. Nu cuibărește.

Dinamica speciei Circus cyaneus

Oaspete de iarnă frecvent. Vânează în teritoriu.

Dinamica speciei Circus pygargus

Circus pygargus – Rar, în migrație. Solitar. (martie, august si septembrie)

Corracias garrulus – Exemplare izolate în timpul verii. Nu au locuri bune de cuibărit în zonă.

Dinamica speciei Melanocorypha calandra

Melanocorypha calandra – Cea mai frecventă și cea mai numeroasă specie cuibăritoare. Cele mai multe exemplare se pot observa în migrația de primăvară și în cea de toamnă.

Dinamica speciei Anthus campestris

Anthus campestris – Oaspete de vară și migrator, comună din martie până în septembrie. Efective mai mari observate în mai, iunie și iulie. Cuibărește în câteva perechi. Puțin numeroasă.

Dinamica speciei Lanius collurio

Lanius collurio – Cuibărește în puține perechi, datorită lipsei locurilor de cuibărit (tufișuri, arbuști). Oaspete de vară. Observat și în migrație.

Dinamica speciei Lanius minor

Lanius minor – Cuibărește în puține perechi, datorită lipsei locurilor de cuibărit (tufișuri, arbuști). Oaspete de vară. Observat și în migrație.

Nevertebrate

Pentru identificarea nevertebratelor s-au utilizate metode care implică deplasarea pe transecte intinerante, dar şi căutarea activa a speciilor. Pentru capturarea şi identificare speciilor s-a folosit fileul entomologic, iar în cazul anumitor grupe s-a folosit metoda capturării directe, manuale.

Zona este caracterizata printr-un impact antropic destul de ridicat. In consecință, fauna terestra se poate caracteriza prin prezenta unui numar destul de mare de specii comune.

Gasteropodele (melci) sunt reprezentate de specii comune ca Cepea vindobonensis si Helix lucorum, ambele prezente in fâsiile de vegetatie seminaturala de pe marginea terenurilor agricole. Toate aceste specii sunt extrem de tolerante la impactul antropic, avand o raspandire larga in Dobrogea continentala.

Arahnidele sunt reprezentate de o gama variata de aranee (paianjeni), dintre care remarcam specii ca Argiope bruennichi (paianjen de gradina), Argiope lobata, Aranea diademata (paianjen cu cruce), Pardosa sp., Alopecosa sp.

Insectele reprezinta cel mai important grup de nevertebrate intalnite in zona. Speciile de insecte apartin principalelor ordine de insecte terestre – Odonata (libelule), Orthoptera (lacuste si cosasi), Homoptera (cicade si paduchi de plante), Coleoptera (gandaci), Lepidoptera (fluturi), Diptera (muste si tantari), Hymenoptera (viespi, bondari, albine, furnici).

In deplasarile de teren efectuate in zona analizata, nu au fost identificate specii de insecte incluse in OUG 57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare sau/si in anexele Directivei 92/43/  Consiliul CEE sau habitate ce ar putea gazdui astfel de specii.

- Odonata (libelule). Datorita proximitatii paraului temporar Silistea, cel mai important curs de apa permanent al Dobrogei continentale, dintre libelule in zona sunt prezente ocazional specii ale genurilor Agrion, Sympetrum si Aeschna. Toate speciile de libelule au larve acvatice. Adultii pe de alta parte sunt foarte buni zburatori si se aglomereaza in zonele in care exista hrana, uneori la distante foarte mari de sursele de apa, astfel incat prezenta lor in zona nu este una neobisnuita. Faptul ca in zona exista habitate unde se pot dezvolta o serie de insecte antropofile (in special diptere), favorizeaza indirect prezenta odonatelor.

- Orthopterele (lacuste, cosasi, greieri) sunt reprezentate în zona prin specii comune, care pot dezvolta uneori populaţii importante, mai ales în zonele de la limta culturilor, unde mai exista benzi inguste de vegetatie naturala. In tipurile de habitate descrise pot sa apara specii ca Phaneroptera falcata, Tettigonia viridissima, Gryllus campestre – greierele de camp, Calliptamus italicus – lăcusta migratoare italiană. Specii ca Oedipoda germanica  apar mai ales în habitatele de stepa cu stâncarie la zi de pe vaile de scurgere a torentilor sau în păşunile din zonă.

- Dat fiind tipul de habitat la care ne referim cu precădere, pajiștea stepică degradată,   coleopterele pot fi reprezentate prin specii relativ putine. Ca urmare, gandacii sunt reprezentaţi în habitate ca cel analizat prin specii de carabide – Carabus cancellatus, Carabus violaceus, harpalide – Harpalus sp., scarabeide – în special cărăbuşei din genurile Anisoplia, Rhizithrogus, Amphimalon, cerambicide – Dorcadion sp., Trichodes apiarius, Agriotes sp. (gândaci pocnitori, viermi sârmă), etc.

- Dintre lepidoptere (fluturi de zi si de noapte), zona se preteaza pentru specii de fluturi diurni ca Pieris rapae, Pieris napi, Pieris brassicae (fluturi de varză), toate specii caracteristice zonelor ruderalizate şi ecosistemelor antropizate. Dintre fluturii nocturni, domină speciile de noctuide (ex. Euxoa segetum – buha semănăturilor, Autographa gamma – buha legumelor), arctiide si sphingide ( ex. Macroglossum stellatarum, specie foarte comuna)

- Homopterele (cicade, paduchi de plante) sunt reprezentate de asemenea prin specii comune atat in zonele cu vegetatie naturala sau seminaturala (Cicadella sp, Cercopsis sp) cat si din specii antropofile, prezente pe plante de cultura, mai ales dintre afide.

- Himenopterele (viespi, albine, bondari, furnici). Speciile vegetale segetale ca si plantele din zonele de la marginea culturilor atrag de regula un numar insemnat de himenoptere, intre care se remarca specii de albine solitare, alaturi de albine domestice, bondari si viespi, toate caracteristice pentru habitatele analizate cat si in zonele antropizate din vecinatate acesteia.

- Diptera (muste, tantari). Dipterele sunt reprezentate de specii caracteristice zonelor antropizate. Mustele sunt cele mai comune in locuri antropizate toate legate de substante organice de origine menajera.

Putem afirma deci, ca pentru zona aprofundată, nu au fost evidentiate elemente de interes conservativ, lista de specii fiind  alcatuita din specii comune, care se regasesc in toata zona centrala a Dobrogei;

Amfibieni si reptile:

Inventarierea amfibienilor si reptilelor s-a realizat atat extensiv (astfel incat sa acopere cat mai mult diversitatea habitatelor) dar si intensiv (pe transecte liniare sau suprafete selectate).  Ca si metode folosite au fost parcurgerea de transecte vizuale, atat ziua cat si noaptea, precum si transecte auditive (pentru masculii de broaste).

Tabelul nr. 11 - Lista speciilor de amfibieni si reptile din zona studiata si statutul de protecție

| Specia | Denumire populara | Familia | Ordin | Clasa | Statut de conservare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | OUG 57/2007 | IUCN |
| Bufo viridis | Broasca raioasa verde | Bufonidae | Anura | Amphibia | Anx. 4A | NT |
| Podarcis taurica | Soparla de iarba | Lacertidae | Squamata | Reptilia | Anx. 4A | NT |
| Lacerta viridis | Gușter | Lacertidae | Squamata | Reptilia | Anx. 4A | LC |
| Coluber caspius | Șarpe rău | Colubridae | Squamata | Reptilia | Anx. 4A, 4B | VU |
| Natrix natrix | Sarpe de casa | Colubridae | Squamata | Reptilia |  | LC |

Au fost identificate deci 5 specii,4 reptile si un amfibian. Soparla de stepa este o specie foarte rezistenta la impactul antropic, larg raspandita in Dobrogea. De asemeni sarpele de casa, dupa cum o spune si numele, este o specie pe care o gasim si in sate, fiind un ajutor pretios pentru sateni in tinerea sub control a populatiilor de soareci. Șarpele rau este o prezență mai discretă, insă nu foarte rară, inclusiv in zonele antropizare rurale. O prezența comună in zonele cu tufărisuri este si gusterul.

Broasca raioasa verde, de asemeni o specie cu plasticitate ecologica mare, intalnita frecvent in Dobrogea, de asemeni si in intravilanul localitatilor.

Observatiile rezultate in urma studiilor pe teren nu reflectă un regim anormal al ciclului de viata in ceea ce priveste reptilele si amfibienii, ceea ce denota ca impactul prezentei si activitatii umane asupra acestui grup este nesemnificativ, ceea ce ne indreptateste sa afirman ca impactul asupra acestora va fi in continuare foarte scazut.

Mamifere:

Inventarierea speciilor de mamifere s-a concentrat in special pe zonele seminaturale. Cartarea speciilor de mamifere s-a realizat prin doua metode active: evaluarea prezentei pe baza urmelor sau observarii directe pe transecte liniare si evaluarea prezentei pe baza statiilor de urme, fiind luate in evidenta atat observatii directe, cat si urme ale acestora, excremente sau resturi alimentare provenite din consumarea prazii.

Datele de teren au scos in evidenta prezenta in perimetrul supus monitorizarii a unui numar destul de mic de specii mamifere, in special specii de la baza piramidei trofice cu o abundența normala, ceea ce denota existența prădătorilor acestor specii. Faptul ca nu au fost identificate se datoreaza in primul rand regimului de activitate, preponderent nocturn al acestora.

Tabelul nr. 12 -  Lista mamiferelor identificate

| Specia | Denumire populara | Familia | Ordin | Clasa | Statut de conservare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | OUG 57/2007 | IUCN |
| Vulpes vulpes | Vulpe | Canidae | Carnivora | Mammalia | Anx. 5B | LC |
| Lepus europaeus | Iepure de camp | Leporidae | Lagomorpha | Mammalia | Anx. 5B | LC |
| Spermophillus citellus | Popandau | Sciuridae | Rodentia | Mammalia | Anx. 3, 4A | VU |
| Microtus arvalis | Soarece de camp | Cricetidae | Rodentia | Mammalia | LC |
| Talpa europaea | Cartita | Talpidae | Eulipotyphla | Mammalia | LC |

Desi este listata cu statut de conservare VU - vulnerabil,  popandaul (Spermophilus citellus) este o specie larg raspandita, abundenta chiar in Dobrogea, dupa parerea noastra acest statut, stabilit la nivel european, nu se aplica la nivelul provinciei noastre. Studiile noastre ulterioare au identificat aceasta specie in intravilanul localitatilor sau in incintele unor zone industriale, ceea ce denota rezistenta acestei specii la impactul antropic. Popandaul reprezinta principala sursa trofica pentru carnivore si pasarile mari de prada.

Spermophillus citellus in zona cu terase abandonate a Vaii Silistea

Vegetatia comunei Siliștea

Pentru identificarea si cartarea elementelor de flora au fost efectuate  deplasari in zona localitatilor Silistea si Tepes Voda, obiectivul fiind inventarierea speciilor de plante si habitate. Au fost studiate cu precadere zona care intra sub protectia ROSPA Alah Bair - Capidava, precum si zonele adiacente, dar si pajistile seminaturale, vaile cu vegetatie naturala si zonele agricole din teritoriul administrativ al comunei Silistea. Observatiile s-au efectual folosind metoda transectelor, rezultatele fiind extrapolate pentru suprafetele vizate.

Nomenclatura si caracterizarea speciilor inventariate este în concordanţă cu Flora Ilustrată a României (Ciocârlan 2009) si Plante vasculare din Romania – Determinator ilustrat de teren (Sarbu, Stefan si Oprea, 2013).

Relieful zonei este relativ monoton, avand in vedere caracterul general al Dobrogei, peisajul alternand de la terenuri agricole presarate cu ravene formate de scurgerea torentilor, la cateva zone mai inalte (movilele : Tomescu, Baltagesti, Bibicului) principala formatiune geografica fiind reprezentata de Valea Banului (V. Silistei), un curs temporar de apa care se varsa in Dunare.

Fig. nr. 7 – Valea Siliștea

Exceptand terenurile arabile, vegetatia este reprezentata de specii caracteristice pajistilor secundare stepice, vaile de scurgere a torentilor fiind acoperite pe alocuri cu tufarisuri. Toate terenurile care nu sunt cultivate sunt folosite ca islazuri.

Adevarata problema o constituie faptul ca inclusiv Dealul Alah Bair, zona protejata de importanta comunitara ROSCI0053 si arie protejata de interes national este pasunata.

In ceea ce priveste zona protejata din aria de importanta avifaunistica ROSPA002 Alah Bair – Capidava care este administrativ in subordinea comunei Silistea – mare parte este acoperita de culturi agricole iar partea cu vegetatie stepica este suprapasunata. Elementele de vegetatie identificate aici sunt reprezentate de specii comune zonei de stepa, rezistente la impactul antropic, specii cu valoare furajera redusa care rezista cu greu asaltului turmelor de ovine.

Vedere din zona protejata de ROSPA0002 Alah Bair – Capidava aflata pe teritoriul administrativ al comunei Silistea

Nu acelasi lucru putem spune despre pajistile secundare stepice fara regim de protectie, care sunt practic distruse din cauza suprapasunatului, speciile caracteristice fiind in prezent cele nitrofile, cele fara valoare furajera si scaietii. Aici putem incadra si tufarisurile identificate, aceste zone fiind folosite in prezent ca pasune.

Speciile ruderale si segetale predomina de-a lungul drumurilor si la marginile culturilor agricole.

Studiul materialelor bibliografice si deplasarile in teren au dus la alcatuirea unei liste privind habitatele identificate in zona analizata. Conform manualului “Habitatele din România” (Doniţă si colab, 2005) habitatele identificate pentru zona cu pajiste stepica, sunt :

- Pajişti vest – pontice de Poa bulbosa, Artemisia austriaca, Cynodon dactylon şi Poa angustifolia  - cod R3420 (Cod Natura 2000 62C0* - Ponto-Sarmatic Steppes) – tip de habitat cu valoare conservativă redusă (Doniţă si colab., 2005) ;

- Pajisti ponto-balcanice de Botriochloa ischaemum si Festuca valesiaca – cod R3415 – tip de habitat cu valoare conservativă redusă (Doniţă si colab., 2005) ;

- Tufarisuri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) si paducel (Crataegus monogyna) – cod R 3122 (Cod Natura 2000 40A0 – Subcontinental peri-Pannonic scrub) - tip de habitat cu valoare conservativă moderata (Doniţă si colab., 2005) ;

- Comunitati danubiene cu Phragmites australis si Schoenoplectus lacustris – cod R5309 - tip de habitat cu valoare conservativă moderata;

- Comunităţi antropice cu Agropyron repens, Arctium lappa, Artemisia annua şi Ballota nigra - cod R8703 – tip de habitat cu valoare conservativă redusă (Doniţă si colab., 2005);

- Comunităţi antropice cu Onopordon acanthium, Carduus nutans şi Centaurea calcitrapa – cod R8702 - tip de habitat cu valoare conservativă redusă (Doniţă si colab., 2005);;

- Comunităţi antropice cu Polygonum aviculare, Lolium perenne, Sclerochloa dura şi Plantago major - cod R8704 - tip de habitat cu valoare conservativă redusă ;

Asociatiile vegetale identificate sunt caracteristice habitatelor prezentate :

Artemisio austriacae-Poetum bulbosae Pop 1970

Botriochloetum ischaemi (Krist. 1937) Pop 1977

Chenopodio - Xanthietum strumarii I. Pop 1968 corr. M. Coroi 1999

Cynodonto – Poëtum angustifoliae (Rapaics 1926) Soó1957;

Pruno spinosae – Crataegetum Soó (1927) 1931 ;

Rubo caesii – Prunetum spinosae Ratiu et Gergely 1979 ;

Scirpo – Phragmitetum W. Koch 1926;

Setario pumilae - Sorghetum halepensi Stefan et Oprea 1997

Xeranthemetum annui (Borza 1931) Prodan 1939;

La acestea se adauga comunitatile ruderale din lungul drumurilor de acces si de exploatare si din marginile zonelor locuite, dintre care majoritatea sunt încadrate cenotaxonomic la clasa Chenopodietea Br. Bl. 1951, ordinul Sisymbrietalia Tx. 1961:

Aegilopsietum cilyndricae Buia et al 1959

Agropyretum repentis Felfoldy 1932

Amarantho - Chenopodion albi Morariu 1943

Cannabinetum ruderalis (Morariu 1943) corr. Morariu 1970

Carduetum nutantis (Savulescu 1927)Morariu 1943

Hordeetum murini Libbert 1932 em. Pass. 1964

Hordeo murini - Cynodontetum (Felfoldy1942) Felfoldy ex Borhidi 1999

Onopordetum acanthii Br. Bl. Et al. 1936

Sclerochloo-Polygonetum avicularis  (Gams 1927) Soo 1940;

Xanthietum spinosi Felfoldy 1942

Xanthietum strumarii Pauca 1941

Dupa cum se observa si din lista de habitate identificate, regasim numai habitate cu valoare conservativa moderata si redusa, tipurile de habitat cu valoare conservativa moderata fiind cele reprezentate de tufarisuri de pe vaile colectoare de ape pluviale si de stufarisurile ce apar sporadic pe Valea Silistea

In ceea ce priveste pajistile de stepă secundară, putem afirma ca si aici au fost inventariate o serie de specii interesante din punct de vedere botanic, acestea reprezintand relicve ale stepelor primare existente in trecut pe aceste terenuri, tipurile de habitat identificate in prezent fiind caracteristice pajistilor pasunate dobrogene si avand valoare conservativa redusa.

Au fost identificate si liziere plantate cu salcam – specie straina in flora Romaniei, folosita insa pe scara larga datorita rezistentei la conditiile de mediu si a caracteristicilor productive.

Lista de specii identificate :

| Specia | Familia | Sozologie | Fenologie | Statut | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Achillea millefolium | Asteraceae | frecv | VI-VIII | rud |  |
| Achillea setacea | Asteraceae | frecv | VI-VIII |  |  |
| Aegilops cilyndrica | Poaceae | spor | V-VI | rud |  |
| Ailanthus altissima | Simaroubaceae | spor | V-VI | adv |  |
| Ajuga chamaepitys | Lamiaceae | spor | V-VIII | rud si seget |  |
| Allium rotundum | Alliaceae | spor | VI-VII |  |  |
| Althaea officinalis | Malvaceae | frecv | VII-IX |  |  |
| Alyssum alyssoides | Brassicaceae | frecv | IV-VII |  |  |
| Amaranthus retroflexus | Amaranthaceae | f frecv | VII-X | adv,rud si seg |  |
| Anchusa officinalis | Boraginaceae | frecv | V-VII |  |  |
| Anthemis arvensis | Asteraceae | frecv | VI-VIII | rud |  |
| Anthriscus sylvestris | Apiaceae | frecv | V-VII |  |  |
| Arctium lappa | Asteraceae | frecv | VII-VIII | rud |  |
| Aristolochia clematitis | Aristolochiaceae | frecv | V-VI |  |  |
| Artemisia annua | Asteraceae | spor | VII-IX | adv,rud |  |
| Artemisia austriaca | Asteraceae | frecv | VII-IX |  |  |
| Artemisia santonica | Asteraceae | frecv | VII-X |  |  |
| Artemisia vulgaris | Asteraceae | frecv | VI-IX | rud |  |
| Asperugo procumbens | Boraginaceae | spor | IV-VI | rud |  |
| Atriplex nitens | Chenopodiaceae | frecv | VII-IX | rud |  |
| Ballota nigra | Lamiaceae | frecv | VI-VIII | rud |  |
| Botriochloa ischaemum | Poaceae | frecv | VII-X |  | Indicator pajisti degrad |
| Bromus hordeaceus | Poaceae | frecv | V-VI | rud |  |
| Bromus sterilis | Poaceae | frecv | V-VI | rud |  |
| Cannabis sativa var. ruderalis | Cannabaceae | spor | VII-VIII | rud |  |
| Capsella bursa-pastoris | Brassicaceae | f frecv | IV-VII, X-XI | rud |  |
| Cardaria draba | Brassicaceae | frecv | V-VI | rud |  |
| Carduus acanthoides | Asteraceae | frecv | VI-IX | rud |  |
| Carduus nutans | Asteraceae | frecv | VI-VIII | rud |  |
| Centaurea diffusa | Asteraceae | spor | VI-VIII | rud |  |
| Cerastium brachypetalum | Caryophyllaceae | frecv | IV-VI | rud |  |
| Chelidonium majus | Fumariaceae | frecv | V-IX | rud |  |
| Chenopodium album | Chenopodiaceae | f. frecv | VII-X | rud, seg |  |
| Chorispora tenella | Brassicaceae | spor | IV-V | rud |  |
| Cichorium intybus | Asteraceae | f frecv | VII-IX | rud |  |
| Cirsium arvense | Asteraceae | frecv | VI-VIII | rud |  |
| Cirsium vulgare | Asteraceae | frecv | VII-X | rud |  |
| Clematis vitalba | Ranunculaceae | frecv | VI-IX | sp. pioniera |  |
| Conium maculatum | Apiaceae | frecv | VI-VII | rud |  |
| Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | frecv | V-IX | rud |  |
| Crataegus monogyna | Rosaceae | frecv | V-VI |  |  |
| Cynodon dactylon | Poaceae | f frecv | VI-VIII | rud |  |
| Datura stramonium | Solanaceae | frecv | VI-IX | rud,adv |  |
| Daucus carota ssp. carota | Apiaceae | frecv | VI-IX | rud |  |
| Descurainia sophia | Brassicaceae | frecv | V-VII | rud si seg |  |
| Echinochloa crus-galli | Poaceae | f frecv | VII-IX | seg si rud |  |
| Echinops ruthenicus | Asteraceae | frecv | VII-VIII |  |  |
| Elymus (Agropyron) repens | Poaceae | frecv | VI-VII | rud |  |
| Erodium cicutarium | Geraniaceae | frecv | IV-IX | rud |  |
| Erophila verna | Brassicaceae | frecv | III-IV |  |  |
| Eryngium campestre | Apiaceae | frecv | VII-VIII | rud |  |
| Euphorbia agraria | Euphorbiaceae | frecv | VII-VIII | rud |  |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae | frecv | IV-IX | rud |  |
| Euphorbia seguierana | Euphorbiaceae | frecv | V-VI |  |  |
| Festuca arrundinacea | Poaceae | frecv | VI-VII |  |  |
| Festuca valesiaca | Poaceae | frecv | V-VII |  |  |
| Lamium amplexicaule | Lamiaceae | frecv | III-V | rud |  |
| Lamium purpureum | Lamiaceae | frecv | III-IX | rud |  |
| Lithospermum arvense | Boraginaceae | frecv | V-VI | seg si rud |  |
| Marrubium vulgare | Lamiaceae | frecv | VI-IX | rud |  |
| Matricaria chamomilla | Asteraceae | frecv | V-VI | rud |  |
| Mentha aquatica | Lamiaceae | frecv | VI-IX |  |  |
| Muscari racemosum | Liliaceae | spor | III-V |  |  |
| Myosothis arvensis | Boraginaceae | frecv | V-VI | rud |  |
| Ornithogalum refractum | Liliaceae | frecv | III-IV |  |  |
| Phragmites australis | Poaceae | frecv | VII-IX |  |  |
| Plantago lanceolata | Plantaginaceae | frecv | V-VIII | rud |  |
| Plantago major | Plantaginaceae | frecv | V-VIII | rud |  |
| Poa annua | Poaceae | f frecv | I-XI | rud |  |
| Poa bulbosa | Poaceae | frecv | IV-VII | rud |  |
| Polygonum hydropiper | Polygonaceae | frecv | VII-IX | rud |  |
| Potentilla argentea | Rosaceae | frecv | V-VI |  |  |
| Prunus cerasifera | Rosaceae | spor | IV-V | adv | spontan |
| Prunus spinosa | Rosaceae | frecv | IV-V |  |  |
| Reseda lutea | Resedaceae | frecv | V-IX | rud si seg |  |
| Robinia pseudacacia | Fagaceae | frecv | V-VI | adv | plantatie perdea forest |
| Rosa canina | Rosaceae | frecv | VI-VII | sp.pioniera |  |
| Rubus caesius | Rosaceae | frecv | V-VI(IX) | rud |  |
| Rumex acetosella | Polygonaceae | frecv | VI-VIII |  |  |
| Rumex crispus | Polygonaceae | frecv | VII-VIII | rud |  |
| Salsola kali ssp. ruthenica | Chenopodiaceae | spor | VI-IX |  |  |
| Salvia austriaca | Lamiaceae | spor | IV-VI | rud |  |
| Salvia nemorosa | Lamiaceae | frecv | VI-VIII |  |  |
| Sambucus aebulus | Caprifoliaceae | frecv | VI-VIII | rud |  |
| Sclerochloa dura | Poaceae | frecv | V-VII | rud |  |
| Senecio vulgaris | Asteraceae | frecv | III-IX | rud |  |
| Sinapis arvensis | Brassicaceae | frecv | V-IX | rud |  |
| Sorghum halepense | Poaceae | frecv | VI-VIII | adv, rud si seg |  |
| Stellaria media | Caryophyllaceae | frecv | III-X | rud |  |
| Stipa capillata | Poaceae | frecv | VII-VIII |  |  |
| Taraxacum officinale | Asteraceae | f frecv | IV-VI | rud |  |
| Teucrium chamaedris | Lamiaceae | frecv | VI-VIII |  |  |
| Thlaspi perfoliatum | Brassicaceae | frecv | III-VI | rud |  |
| Thymus pannonicus | Lamiaceae | frecv | V-VIII |  |  |
| Torilis arvensis | Apiaceae | frecv | VI-VIII | rud |  |
| Tribullus terestris | Zygophyllaceae | frecv | V-IX | rud si seg |  |
| Trifolium pratense | Fabaceae | frecv | V-IX |  |  |
| Urtica dioica | Urticaceae | frecv | VI-IX | rud |  |
| Verbascum phlomoides | Scrophulariaceae | frecv | VI-VIII |  |  |
| Veronica hederifolia | Scrophulariaceae | frecv | III-IV | rud |  |
| Veronica persica | Scrophulariaceae | frecv | III-IV | rud |  |
| Vinca herbacea | Apocynaceae | frecv | V-VI |  |  |
| Vitis vinifera | Vitaceae | spor | V-VI | adv | subspont |
| Xanthium italicum | Asteraceae | frecv | VII-IX | adv |  |
| Xanthium spinosum | Asteraceae | frecv | VII-X | adv |  |
| Xeranthemum annuum | Asteraceae | frecv | VI-VII |  |  |

Au fost identificate 106 specii de plante, apartinand la 33 de familii.

Analiza statutului speciilor identificate releva un procent de 59% , respectiv 63 specii ruderale caracteristice zoi analizate, speciile caracteristice zoi analizate acoperind doar 31% (n=33) iar ca specii straine (adventive) avem numai 10 specii (10%).

Observam deci, o ruderalizare destul de pronuntata, urmare a activitatilor umane desfasurate in zona (culturi agricole, pasunat).

Fig. nr. 9  – Statutul speciilor identificate

Analiza sozologica a speciilor identificate in zona analizata, asa cum ne arata graficul de mai jos, releva un procent de 80%  (n=85) specii frecvente, 8% (n=8) specii foarte frecvente si 12% (n=13) specii care apar in mod sporadic. Nu au fost identificate specii rare.

Fig. nr.10 – Analiza sozologica a plantelor identificate

Analiza sozologica releva numarul mare de plante comune (frecvente si foarte frecvente), 88% din totalul speciilor identificate, fapt ce subliniaza inca odata valoarea conservativa redusa a zonei analizate, caracteristica terenurilor aflate in zona exploatatiilor agricole intensive.

Structura pe familii a speciilor identificate

Analiza compozitiei specifice releva faptul ca speciile din familiile Asteraceae si Poaceae domina covorul vegetal cu 21 respectiv 15 specii, situatie normala avand in vedere ca asteraceele reprezinta familia de plante cu cel mai mare numar de specii si cea mai raspandita, in special in zona temperata. Numarul relativ mic de familii reflecta si el o diversitate specifica scazuta.

Terase viticole abandonate, in prezent acoperite de vegetatie seminaturala, suprapasunate. In fundal satul Silistea.

In urma analizei datelor apreciem ca vegetatia naturala din zona analizata are per ansamblu o stare de conservare satisfacatoare, schimbarea acestui statut cu o stare de conservare buna putand fi realizat destul de usor prin respectarea masurilor elementare de managementul pajistilor, in special stabilirea capacitatii de suport a pajistilor si pasunatul controlat, limitarea si controlul numarului de animale si, poate cel mai important, respectarea perioadei de stabulatie, reguli care sunt ignorate in totalitate de crescatorii de animale din toata Dobrogea in general.

Analiza impactului asupra habitatelor si speciilor protejate în ROSPA0002 Alah Bair - Capidava

Tabel nr. 13 - Analiza impactului asupra speciilor de pasari protejate in ROSPA0002 Alah Bair - Capidava:

| Denumire stiintifica | Pierdere teritoriu de hranire | Pierdere locuri de cuibarit | Fragmentare habitate | Media | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accipiter brevipes | - | - | - | - | - |
| Accipiter nisus | - | - | - | - | - |
| Alauda arvensis | - | - | - | - | - |
| Alcedo atthis | - | - | - | - | - |
| Anser albifrons | - | - | - | - | - |
| Anthus campestris | - | - | - | - | - |
| Anthus trivialis | - | - | - | - | - |
| Aquila pomarina | - | - | - | - | - |
| Asio otus | - | - | - | - | - |
| Botaurus stellaris | - | - | - | - | - |
| Bubo bubo | - | - | - | - | - |
| Burhinus oedicnemus | - | - | - | - | - |
| Buteo buteo | - | - | - | - | - |
| Buteo rufinus | - | - | - | - | - |
| Calandrella brachydactyla | - | - | - | - | - |
| Caprimulgus europaeus | - | - | - | - | - |
| Carduelis cannabina | - | - | - | - | - |
| Carduelis carduelis | - | - | - | - | - |
| Carduelis chloris | - | - | - | - | - |
| Carduelis spinus | - | - | - | - | - |
| Chlidonias hybridus | - | - | - | - | - |
| Chlidonias niger | - | - | - | - | - |
| Ciconia ciconia | - | - | - | - | - |
| Ciconia nigra | - | - | - | - | - |
| Circaetus gallicus | - | - | - | - | - |
| Circus aeruginosus | - | - | - | - | - |
| Circus cyaneus | - | - | - | - | - |
| Circus macrourus | - | - | - | - | - |
| Circus pygargus | - | - | - | - | - |
| Columba oenas | - | - | - | - | - |
| Columba palumbus | - | - | - | - | - |
| Coracias garrulus | - | - | - | - | - |
| Coturnix coturnix | - | - | - | - | - |
| Cuculus canorus | - | - | - | - | - |
| Delichon urbica | - | - | - | - | - |
| Dendrocopos medius | - | - | - | - | - |
| Dendrocopos syriacus | - | - | - | - | - |
| Dryocopus martius | - | - | - | - | - |
| Emberiza hortulana | - | - | - | - | - |
| Falco vespertinus | - | - | - | - | - |
| Ficedula albicollis | - | - | - | - | - |
| Ficedula parva | - | - | - | - | - |
| Galerida cristata | - | - | - | - | - |
| Haliaeetus albicilla | - | - | - | - | - |
| Hieraaetus pennatus | - | - | - | - | - |
| Hirundo rustica | - | - | - | - | - |
| Lanius collurio | - | - | - | - | - |
| Lanius excubitor | - | - | - | - | - |
| Lanius minor | - | - | - | - | - |
| Larus cachinnans | - | - | - | - | - |
| Larus minutus | - | - | - | - | - |
| Larus ridibundus | - | - | - | - | - |
| Lullula arborea | - | - | - | - | - |
| Melanocorypha calandra | - | - | - | - | - |
| Merops apiaster | - | - | - | - | - |
| Miliaria calandra | - | - | - | - | - |
| Milvus migrans | - | - | - | - | - |
| Motacilla alba | - | - | - | - | - |
| Oenanthe pleschanka | - | - | - | - | - |
| Pelecanus onocrotalus | - | - | - | - | - |
| Pernis apivorus | - | - | - | - | - |
| Phalacrocorax pygmeus | - | - | - | - | - |
| Picus canus | - | - | - | - | - |
| Riparia riparia | - | - | - | - | - |
| Saxicola rubetra | - | - | - | - | - |
| Saxicola torquata | - | - | - | - | - |
| Sterna hirundo | - | - | - | - | - |
| Streptopelia turtur | - | - | - | - | - |
| Sturnus vulgaris | - | - | - | - | - |
| Sylvia atricapilla | - | - | - | - | - |
| Sylvia borin | - | - | - | - | - |
| Sylvia communis | - | - | - | - | - |
| Sylvia nisoria | - | - | - | - | - |
| Tadorna ferruginea | - | - | - | - | - |
| Turdus iliacus | - | - | - | - | - |
| Turdus merula | - | - | - | - | - |
| Turdus philomelos | - | - | - | - | - |
| Turdus pilaris | - | - | - | - | - |
| Turdus viscivorus | - | - | - | - | - |
| Upupa epops | - | - | - | - | - |
| Analiza Impact | - |  |

Legenda:

+ - efect posibil semnificativ (functie de an, de anotimp, de dinamica populationala, de conditiile meteo).

- - efect nesemnificativ.

Dupa cum se poate observa din analiza impactului asupra speciilor de pasari, date fiind caracteristicile sale, efectul Planului Urbanistic General asupra avifaunei protejate in ROSPA0002 Alah Bair - Capidava este nul.

Barză albă planând deasupra Vaii Tepeșului

Concluzii

Planul Urbanistic General analizat cuprinde si procentul de 2 % din  aria de importanta comunitara ROSPA0002 Alah Bair – Capidava, teren aflat in administrarea comunei Siliștea.

Nici in zona protejata si nici in alta zona din teritoriul comunei Siliștea nu au fost identificate habitate cu valoare conservativa ridicată, care ar necesita masuri deosebite de protecție.

Inventarierea speciilor de plante vasculare nu a dus la identificarea unor specii de plante menţionate în anexele Directivei Habitate sau în cele ale Convenţiei de la Berna. Impactul proiectului propus asupra florei este nesemnificativ, manifestandu-se cu precadere asupra speciilor de plante ruderale, caracteristice marginilor de drumuri, plante fara niciun fel de statut de protectie din punct de vedere conservativ.

In cadrul entomofaunei nu a fost identificată nici o specie cu valoare conservativă; nu au fost observate în zona studiată specii incluse în Listele roşii naţionale sau în anexele unor Convenţii şi Directive internaţionale care au ca scop conservarea formelor de viaţă sălbatice.

Rezultatele ne arata ca reptilele si amfibienii din zona comunei Siliștea îsi desfasoară în mod normal ciclul de viata ceea ce denota ca activitatea umana nu afecteaza acest grup in mod semnificativ, ceea ce ne îndreptateste sa afirmam ca impactul asupra acestora va fi in continuare foarte scazut.

Mamiferele identificate in zona administrata de comuna Siliștea sunt reprezentate de specii comune, cu rezistenta dovedita la impactul antropic, deci afectarea acestora va fi nesemnificativa.

Păsările, chiar dacă unele dintre cele identificate sunt menţionate în anexele Directivei Păsări, anexele Convenţiei Berna sau în OUG 57/2007, date fiind caracteristicile investitiei nu vor fi afectate de implementarea proiectului.

Consideram ca, in vederea investitiilor posibil a fi implementate ca urmare a Planului Urbanistic General analizat,  luarea catorva masuri simple, precum respectarea Regulamentului Local de Urbanism, a  tehnologiilor avizate si a masurilor de protectie a mediului si a muncii legiferate, alaturi de o conduita decenta si respectuoasa fata de natura, vor contribui la ocrotirea si menținerea in stare favorabilă de conservare a biodiversitatii.

Planul Urbanistic General Actualizat pentru terenul administrat de comuna Siliștea are legatura directa si este necesar pentru managementul conservarii ariilor naturale protejate ROSPA0002 Alah Bair - Capidava .

Subliniem inca odata faptul ca P.U.G. nu este documentaţie de investiţii. El este necesar şi util fundamentării programelor de dezvoltare, corelării problemelor în ansamblul celor două sate privind căile de comunicaţii, zonării funcţionale a terenurilor, în soluţionarea şi corelarea categoriilor de reţele tehnico-edilitare, stabilirea priorităţilor în materializarea investiţiilor, corelara dezvoltării cu cele ale teritoriilor administrative alăturate.

Pe baza P.U.G. se vor emite certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire investitorilor în teritoriul comunei. Propunerile incluse pot fi modificate parţial sau total prin altă documentaţie de urbanism, care implică, dupa caz, refacerea  procedurilor de avizare şi aprobare privind elementele afectate.

Avand in vedere aspectele prezentate recomandam avizarea favorabila a Planului Urbanistic General (Actualizare) al Comunei Siliștea.

XI. Bibliografie selectivă

ALDERTON D., 2009 – Pasarile lumii - Enciclopedie completa ilustrata, Edit. Aquila, Oradea;

ANADON J.D., GIMENEZ A., PEREZ I., MARTINEZ M., ESTEVE M.A., 2006 -Habitat selection by the spur-thighed tortoise Testudo graeca in a multisuccessional landscape: implications for habitat management. Biodiversity and Conservation 15: 2287–2299.

ARNOLD E.N., BURTON J.A., 1979 - Pareys Reptilien und Amphibienführer Europas, Hamburg/Berlin.

BACESCU  M. 1934 -  Contribution á la faune des Reptiles de Dobrogea.  Ann. Sc. Univ. Jassy, 19 (1-4): 117-130.

BAILLIE J.E.M., HILTON-TAYLOR C., STUART S.N., 2004 - 2004 IUCN Red List of Threatened Species. A global species assessment. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 191 pp.

BARBULESCU C., BURCEA P., 1971 - Determinator pentru flora pajistilor, Edit. “Ceres”, Bucuresti;

BOTNARIUC N., TATOLE V., 2005 – Lista Roşie a vertebratelor din România, Ed. Academiei, Bucureşti;

BOTNARIUC N., VADINEANU A., 1982. Ecologie. Ed. Didactica si pedagogica; Bucuresti.

BRUUN, B., DELIN, H., SINGER, A., 1999 – Pasarile din Romania si Europa, S.O.R., Hamlyne Guide, Octopus Publishing Group Ltd., London.

CATUNEANU et al.,1978 - Aves Fauna RSR, XV/Ed. Academiei;

CHINERY M., 2002 – Parey`s Buch der Insekten – Ein feldfuhrer der europaischen Insekten, Blackwell Verlag GmbH, Berlin;

CIOCARLAN , V. 2000 - Flora ilustrata a României, editia a 2-a, Edit. Ceres, Bucuresti;

CIOCHIA V. 1984 - Dinamica si migratia pasarilor, Edit. stiintifica si enciclopedica, Buc.;

COGALNICEANU D., 1999 – Managementul capitalului natural, Ed. Ars Docendi, Bucureşti;

COGALNICEANU D., 2007 – Biodiversity, Second Ed. Kessel Pblsh. House, Germany;

COGALNICEANU D., AIOANEI  F., MATEI B., 2000 - Amfibienii din Romania. Determinator. Editura Ars Docendi, p. 1-114.

COLLAR N.J., CROSBY  M.J., STATTERSFIELD N.J., 1994 – Birds to Watch 2.  The World List of Threatened birds, BirdLife Conservation Series, No. 4, Cambridge,  BirdLife International.

CRUCE  M., 1972 b - Spatiul vital si comportamentul intr-o populatie de Lacerta taurica Pallas, Stud. Cercet. Biol., Edit. Acad. RSR, 24, 4: 381 – 393.

CRUCE  M., 1977 - Structure et dynamique d'une population de Lacerta taurica Pallas, Terre et Vie (Revue d'écologie appliquée), France, 31: 621 – 636.

D’ABRERA B., 2005 – World Butteflies, Hill House Pblsh. Melbourne, London;

DIHORU Gh., NEGREAN G, 2009 – Cartea rosie a plantelor vasculare din Romania, Edit, Academiei, Bucuresti;

DONITA N., POPESCU A., PAUCA-COMANESCU M., MIHAILESCU S., BIRIS A.I., 2005 – Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică , Bucuresti;

DONITA N., POPESCU A., PAUCA-COMANESCU M., MIHAILESCU S., BIRIS A.I., 2006 – Habitatele din România, Modificări conform amendamentelor propuse de România si Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC), Ed. Tehnică Silvică, Bucuresti;

FOWLER J., COHEN L., JARVIS P., 1998 – Practical statistic for field bilogy. Ed. Wiley Ltd., 1-259.

FUHN   E.I., 1969 - Broaste, serpi, soparle, Edit. Stiintifica, Bucuresti, seria Natura si Omul.

FUHN  E.I., VANCEA  S., 1961 - Reptilia. Fauna R.P. Romane, Edit. Academiei RPR.

FUHN E.I., 1960 - Amphibia. Fauna Republicii Populare Romine. Vol. 14, fasc. 1, Edit. Academiei RPR.

FUHN E.I., GHERASIM V., 1995 – Arachnida – Salticidae, Fauna Romaniei, Vol.V, 5, Ed.Academiei, Bucuresti

FUHN E.I., NICULESCU-BURLACU FLORIANA, 1971 – Arachnida – Lycosidae, Fauna Romaniei, Vol.V, 3, Ed.Academiei Bucuresti

GASC J.P., CABELA A., CRNOBRNJA-ISAILOVIC J., DOLMEN D., GROSSENBACHER K., HAFFNER  P., LESCURE  J., MARTENS H., MARTINEZ RICA J.P., MAURIN H., OLIVEIRA M.E., SOFIANIDOU T.S., VEITH M., ZUIDERWIJK A. (Eds.), 1997 - Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe, SEH, MNHN and SPN, Paris.

GASCON C., COLLINS  J.P., MOORE  R.D., CHURCH D.R., MCKAY  J.E., MENDELSON  J.R. III (eds)., 2007 - Amphibian Conservation Action Plan. IUCN/SSC Amphibian Specialist Group. Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 64 pp.

GOMOIU M.-T., SKOLKA M., 2001 – Ecologie. Metodologii pentru studii ecologice, Ovidius University Press;

GROSSU A.V., 1983 – Gastropoda Romaniae, Ord.Styllomatophora, Ed.Litera, Bucuresti.

GROSSU A.V.., 1987 - Gastropoda Romaniae, Vol.2, Ed.Litera, Bucuresti.

GUVERNUL ROMANIEI, 2007 – Ordonanta de urgenta nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, Monitorul Oficial nr. 442 din 29 iunie 2007.

HEINZELl, H. 1985. Guia de las Aves de Espana y Europa, Ediciones Omega, Barcelona, pp.64.

IFTIME A., 2001 - Lista Rosie comentata a amfibienilor si reptilelor din Romania, Ocrotirea Naturii si Mediului Inconjurator, 44-45: 39-49.

IFTIME A., 2005 - Amfibia si Reptilia. In: Botnariuc, N., Tatole V. (Editori) 2005. Cartea rosie a vertebratelor din Romania. Ed. Acad. Rom. si Muz. Nat. Ist. Nat. "Grigore Antipa", Bucharest.

INCDDD - Tulcea, 2007: Rolul populaţiilor/speciilor în generarea de resurse şi servicii ca fundament pentru politicile şi strategiile de conservare a biodiversităţii;

IONESCU M.A., WEINBERG MEDEEA, 1971  - Diptera-Asilidae, Fauna Rom.XI/11

IONESCU M.A.1957 – Hymenoptera-Cynipinae, Fauna Rom.IX, 2

IORDACHE, I., STANESCU, D. 1992 - Ornitologia practica. Universitatea “Al. I. Cuza”, Iasi, p. 1-5.

IUGA VICTORIA, 1958 – Hymenoptera - Apoidea, “Fauna R.P.R”, Insecta, Vol.IX, fasc.3, Edit.Acad.Romane

JARVIS A., REUTER  H.I.,  NELSON A., GUEVARA E., 2008 -  Hole-filled  seamless SRTM data V4, International  Centre for Tropical  Agriculture (CIAT) (http://srtm.csi.cgiar.org).

KIS B., NAGLER C., MANDRU C., 1970 – Neuroptera, in Fauna Romaniei, Vol.VIII, 6, Edit. Academiei RSR, Bucuresti.

KNECHTEL W., 1951 – Thysanoptera, in Fauna Romaniei, Vol.VIII, 1, Ed.Academiei, Bucuresti

KNECHTEL W., POPOVICI-BAZNOSANU A., 1950 – Orthoptera, in Fauna Romaniei, Vol VIII, 4, Ed.Academiei, Bucuresti

KREINER  G., 2007 - The Snakes of  Europe, Chimaira, Frankfurt am Main, 54-58.

LAFRANCHIS T., 2004 – Butterflies of Europe, New Field Guide and Key, Diathea, Paris;

LAMBERT M. 1981 - Temperature, activity and field sighting in the Mediterranean spur-thighed or common garden tortoise Testudo graeca, Biological Conservation, 21: 39-54.

MULLARNEY, K., SVENSSON, L., ZETTERSTROM, D., GRANT, P., J. 2006. Bird Guide, Harper Collins Publishers Ltd,. London, pp. 392.

ONEA N.,2002 - Ecologia si etologia pasarilor, Ed. Istros -  Muzeul Brailei, Braila;

OTEL, V. (coordinator), 2000. The Red List of plant and animal species from the Danube Delta

PAPP, T., FANTANA, C. -editori- 2008. Ariile de importanţă avifaunistică din România. SOR & Milvus Group, Târgu Mureş.

PETERSON, R., MOUNTFORT, G., HOLLOM, P., A., D., 1989 – Guide des oiseaux d’Europe, Ed. Delachaux et Niestle, Paris.

Petrescu M., 2007 – Dobrogea si Delta Dunarii - Conservarea florei si habitatelor, Edit. Instit. de Cercetari Eco-Muzeale Tulcea, Tulcea;

PIMENTEL D., ACQUAY H.,  1992. The Environmental and Economic Costs of Pesticide; Bioscience;

POPOVICI I., GRIGORE M., MARIN I., VELCEA I., 1984 – Podisul Dobrogei si Delta Dunarii, Edit. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti;

PUSCARU-SOROCEANU et all, 1963 – Pasunile si fanetele din RPR- Studiu geobotanic si agroproductiv, Edit. Academiei, Bucuresti;

ROJANSKI, V., GRIGORE, F., CIOMOS, V. 2008. Ghidul evaluatorului si auditorului de mediu. Edit. Economică, Bucuresti;

RUSTI D., 1994 – Additional data to the checklist of Romanian lepidoptera (Insecta: Lepidoptera), Trav.Mus.Hist.Nat.“Gr.Antipa”, XXXIV: 81-93.

SARBU C., OPREA A., 2011. Plante Adventive in Flora Romaniei. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iasi;

SARBU I., STEFAN N., OPREA A., 2013. Plante Vasculare din Romania, Determinator Ilustrat de Teren, Ed. Victor B Victor, Bucuresti;

ŠCERBANK  N., BÖHME W, 1993 - Coluber caspius Gmelin 1789 – Kaspische Pfeilantter oder Springnatter- in: Böhme (Hrsg.): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas, Band 3/I, Schlangen I, Wiesbaden (Aula), 83-96.

SCHULTE U., 2008 - Die Mauereidechse, Beicheft der Zeitschrift für Feldherpetologie 12, Laurenti-Verlag, ISBN: 978-3-933066-36-7

SHPUN S., HOFFMAN  J., NEVO  E., KATZ U., 1993 - Is the distribution of Pelobates syriacus related to its limited osmoregulatory capacity? Comparative Biochemistry and Physiology, 105A: 135-139.

SINSCH U., LESKOVAR C., DROBIG A., KONIG A., GROSSE W.R., 2007 - Life-history traits in green toad (Bufo viridis) populations: indicators of habitat quality, Can. J. Zool. 85: 665-673.

SKOLKA M., 2004 – Entomologie generala, Ovidius University Press;

SKOLKA M., FAGARAS M., PARASCHIV G., 2004 (2005) – Biodiversitatea Dobrogei, Ovidius University Press, Constanta;

STÖCK M., MORITZ C., HICKERSON M., FRYNTA D., DUJSEBAYEVA T., EREMCHENKO V., MACEY J.R., PAPENFUSS T.J., WAKE D.B., 2006 - Evolution of mitochondrial relationships and biogeography of Palearctic green toads (Bufo viridis subgroup) with insights in their genomic plasticity. Molecular Phylogenetics and Evolution, 41: 663–689.

STUART S.N., CHANSON  J.S., COX  N.A., YOUNG  B.E., RODRIGUES  A.S.L., FISCHMAN  D.L., WALLER  R.W., 2004 - Status and trends of amphibian declines and extinctions worldwide, Science, 306: 1783-1785.

SZEKELY P., PLAIASU R., TUDOR M., COGALNICEANU D., 2009 - The distribution and conservation status of amphibians in Dobrudja (Romania). Turkish Journal of Zoology, in press.

TEODORESCU I., VADINEANU A., 1999 – Controlul populaţiilor de insecte. Ed. Universităţii Bucureşti;

VADINEANU A., 1997 – Dezvoltarea durabilă, Vol. I, Ed. Universităţii Bucureşti;

VADINEANU A., Negrei C., Lisievici P., 1999 – Dezvoltarea durabilă, Vol. II, Ed. Universităţii Bucureşti;

***  IUCN Red List of Threatened Species 2008 -  http://www.iucnredlist.org

***  Societatea Ornitologica Romana [online]  - Arii de importanta avifaunistica in Romania (http://iba.sor.ro/dobrogea.htm)

*** 1983 - List of rare, threatened and endemic plants in Europe (1982 edition), by the Threatened Plants Unit (IUCN Conservation Monitoring Centre), European Committee for the conservation of nature and natural resources, Strasbourg.

*** 1991 a-  CORINE biotopes manual. Check-list of threatened plants. Data specifications Part 1, Luxembourg.

*** 1991 b- CORINE biotopes manual. Habitats of the European Community. Data specifications. Part 2, Luxembourg.

*** 1991 c- CORINE biotopes manual. Metodology, Louxembourg.

*** 1997- Globally threatened plants in Europe. A subset from the 1997 IUCN Red Lists of Threatened Plants, World Conservation Monitoring Centre, Draft Version – July 1997: 1-68.

*** 2000 -  Convention on the Conservation of European wildlife and natural habitats. The Emerald Network – a network of Areas of Special Conservation Interest of Europe, Strasbourg.

*** 2000 – Strategia nationala de conservare a biodiversitatii (http://www.mmediu.ro/ departament_ape/biodiversitate/ Strategie_Biodiversitate_2000_Ro.pdf)

*** Biodiversity Law, promulgated in the State Gazette no. 77/ 09.08.2002.

*** Birds Directive 79/409/EEC – Council Directive 92/43/EEC on the conservation of wild birds.

*** Environmental Systems Research Institute, 2008, ESRI Data and Maps [DVD], Redlands, CA. (http://www.esri.com)

*** European Environment Agency (EEA) [online] Corine Land Cover 2000 (c) EEA, Copenhagen, 2007 (http://www.eea.europa.eu/themes/landuse/clc-download)

*** Globally threatened plants in Europe, 1997– subset from the 1997 IUCN Red List of Threatened Plants, World Conservation Monitoring Centre.

*** Habitats Directive 92/43/EEC – Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild Fauna and flora.

*** Ministerul Mediului [online] Rezervatii si parcuri nationale (http://www.mmediu.ro/

*** OUG nr. 27 din 20/06/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, Anexa Nr. 4B, Specii de Interes National SPECII de animale si de plante care necesita o protectie stricta.

*** OUG nr. 57/2007 (OUG regarding protected areas, conservation of natural habitats and of wild flora and fauna).

*** The Bern Convention on the Conservation of the European Wildlife and Natural Habitats, Appendix I, 1979.

****, 2007: Raport anual privind starea mediului în Romania.

XII.   Piese desenate:

- Siliștea, Reglementări Urbanistice - Zonificare,   scara 1:5.000;

- Țepeș Vodă, Reglementări Urbanistice - Zonificare,   scara 1:5.000;

- Plan de incadrare in teritoriu, scara 1:25.000

Întocmit,

S.C. Biosys Group S.R.L.