AUTORIZATIE  INTEGRATA  DE  MEDIU

nr.............. din ............03.2023

# Operatorul instalatiei:  OMNIA  EUROPE  S.A. - cu sediu social: municipiul Bucuresti, str.   C.A. Roseti, nr. 17, Mezanin, Biroul  010, Sector 2;

Amplasamentul instalatiei: municipiul Medgidia, str. Progresului, nr. 16, judetul Constanta.

Categoria de activitate conform:

- Anexa 1 din  Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificari  si completari

6.4. b) Tratarea şi prelucrarea, cu excepţia ambalării exclusive, a următoarelor materii prime, care au fost, în prealabil, prelucrate sau nu, în vederea fabricării de produse alimentare sau a hranei pentru animale, din:

(ii) numai materii prime de origine vegetală, cu o capacitate de producţie de peste 300 de tone de produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi în cazul în care instalaţia funcţionează pentru o perioadă de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an

- Clasificarea activitatilor din economia nationala - Cod CAEN (rev.2)

1062 (rev.2) – Fabricarea amidonului si a produselor din amidon;

3700 (rev.2) – Colectarea si epurarea apelor uzate;

5210( rev.2) – Depozitari.

Emisa de: Agentia pentru Protectia Mediului Constanta - Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii

Prezenta autorizatie integrata de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala, conform art.16 (21), din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Termenul in care Operatorul instalatiei solicita aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile si de minimum 60 de zile inainte de ziua si luna corespunzatoare zilei si lunii in care a fost emisa autorizatia pe care acesta o detine.

Decizia motivata a APM Constanta, de respingere a vizei anuale, atrage dupa sine pierderea valabilitatii autorizatiei integrate de mediu, conform prevederilor art.6(6) din Anexa la Ordinul MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu şi autorizatiei integrate de mediu.

Nici o modificare a activitatii sau reconstructie pe amplasament care afecteaza activitatea I.E.D. sau orice parte a activitatii, ce va rezulta sau este probabil sa rezulte intr-o schimbare in termeni reali sau crestere in ceea ce priveste: natura si cantitatea oricarei emisii, sistemele de reducere a poluarii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia prima, produsele intermediare, produsele sau deseurile generate, sau orice schimbari in ceea ce priveste managementul si controlul amplasamentului precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fara notificarea si fara acordul prealabil scris al A.P.M. Constanta.

DIRECTOR  EXECUTIV,                                                     ŞEF  SERVICIU A.A.A.,

Celzin LATIF                                                                           Lavinia Monica ZAHARIA

Intocmit,

Consilier  Otilia  Liana ISPAS

CUPRINS

|  |  | Date de identificare a titularului activitatii ..................................................... | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temeiul legal ....................................................................................................... | 5 |
|  |  | Categoria de activitate........................................................................................ | 9 |
|  |  | Documentatia solicitarii .................................................................................... | 9 |
|  | 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 | Managementul activitatii .................................................................................. Responsabilitati...................................................................................................... A Actiuni de control ............................................................................................... Constientizare si instruire.................................................................................. Raportari............................................................................................................. Notificarea autoritatilor..................................................................................... | 11 11 12 13 13 13 |
|  |  | Materii prime si auxiliare................................................................................... | 14 |
|  |  | Apa, energie, ……………................................................................................... | 27 |
|  | 7.1 | Apa ...................................................................................................................... | 27 |
|  | 7.1.1 | Alimentarea cu apa ............................................................................................ | 27 |
|  | 7.1.2 | Evacuarea apelor uzate...................................................................................... | 29 |
|  | 7.2 | Utilizarea eficienta a energiei si resurselor ...................................................... | 31 |
|  | 7.3 | Combustibili........................................................................................................ | 32 |
|  |  | Descrierea activitatii si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament | 32 |
|  | 8.1 | Descrierea amplasamentului............................................................................ | 32 |
|  | 8.2 8.3 | Instalatii si dotari existente pe amplasament................................................... Descrierea principalelor activitati si procese.................................................. 8.4 Tehnici aplicate BAT……………………………………………………… | 33 44 51 |
|  |  | Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu....... 57 |  |
|  | 9.1 | Emisii in AER...................................................................................................... | 57 |
|  | 9.2 9.3 | Evacuari in reteaua de canalizare proprie ………………………………….. Evacuari in curs de apa……………………………………............................ 9.4 Emisii in SOL………………….................................................................... 60 | 59 59 |
|  |  | Concentratii de poluanti admisi la evacuarea in mediul inconjurator, nivel de zgomot …………………………………………………………................... | 61 |
|  | 10.1 | AER ..................................................................................................................... | 61 |
|  | 10.2 | APA .................................................................................................................... | 63 |
|  | 10.2.1 | Apa de suprafata…………….. .......................................................................... | 63 |
|  | 10.2.2 | Apa subterana………………………………………………………………….. | 64 |
|  | 10.3 | SOL ..................................................................................................................... | 65 |
|  | 10.4 | Zgomot …………………………………………………………………............ | 67 |
|  |  | Gestiunea deseurilor ………………………………………………….............. | 67 |
|  | 11.1 | Deseuri produse………………………………..………………………….......... CConditii de gestionare a deseurilor generate pe amplasament …………70 11.3 Gestionrea substantelor si preparatelor periculoase…………………..74 | 67 |
|  | 12.1 12.2 12.3 | Interventia rapida. Prevenirea si managementul situatiilor de urgenta. Siguranta instalatiei …………………………..………………………............ Situatii de urgenta.............................................................................................. Proceduri de urgenta.......................................................................................... Notificarea autoritatilor in situatii de urgenta................................................. | 76 76 77 77 |
|  |  | Monitorizarea activitatii …………………………………………………....... | 79 |
|  | 13.1 | Prevederi generale …............………………………………………................ | 79 |
|  | 13.2 | Monitorizarea emisiilor in aer................…………………………………....... | 80 |
|  | 13.3 | Monitorizarea emisiilor in apa de suprafata………..………………………. | 80 |
|  | 13.4 13.5 | Monitorizarea emisiilor in apa subterana ………………………………… Monitorizarea solului………………………………......................................... | 82 83 |
|  | 13.6 13.7 13.8 | Monitorizarea deseurilor …………………………………………………...... Monitorizarea zgomotului.................................................................................. Monitorizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase................... | 84 84 84 |
|  | 14.1 14.2 14.3 | Raportari la autoritatea de mediu si periodicitatea acestora ……………… Generalitati.......................................................................................................... Contributia la Registrul Emisiilor de Poluanti EPER).Raportul privind Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (EPRTR)................ Raportul anual de mediu.................................................................................... | 85 85 86 88 |
|  |  | Obligatiile titularului activitatii ……………………………………………… | 91 |
|  |  | Managementul inchiderii instalatiei, managementul reziduurilor ............... | 94 |
|  |  | Glosar de termeni ……………………………………………………………... | 95 |
| Anexa I | Planuri de incadrare in zona si de amplasament ............................................ | 98 |
| Anexa II | Modelul raportului anual de mediu (RAM)................................................. | 99 |

1.	DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: OMNIA  EUROPE  S.A.

Sediul social : municipiul Bucuresti, str. C.A. Roseti, nr. 17, Mezanin, Biroul  010, Sector 2

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/10925/2015

CUI: 34969040

Certificat de inregistrare: seria B, nr. 4203077

Date de contact ale societatii: director general OZGUN ARSLAN; Telefon: : 0766/609266; e-mail: aozghiun@yahoo.com; FETTAH ERCHIN – 0763 648 284; e-mail: erchinfettah@omniaeuropesa.com ( contact privind protectia mediului: ENVIRO  QUALITY  CONCEPT  S.R.L. ;  e-mail :  office@enviroconcept.ro;   tel. 0766/401197; 0722/3010826 ; fax : 0241/511 771).

2.	TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de OMNIA  EUROPE  S.A., cu punctul de lucru in municipiul Medgidia, str. Progresului, nr. 16, judetul Constanta, inregistrata la APM Constanta cu nr. 7563RP din 01.11.2022,

- in baza analizarii documentatiei de sustinere a solicitarii  Autorizatiei integrate de mediu ;

- in urma evaluarii conditiilor de operare şi a respectarii cerintelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu completarile și modificarile ulterioare;

- in baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare;

- in baza Ordinului nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile şi completarile ulterioare;

- in baza Ordinului MAPM nr.36/2004 pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- in baza Ghidului  Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situatia de referinta prevazute la articolul 22 alineatul (2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale;

- in baza Legii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatii medii de ardere;

- in baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea şi functionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Padurilor;

- in baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului şi a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia.

Cu respectarea cerintelor legale prevazute de:

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/01.07.1993 (M.O nr.190/10.08.1993) pentru aprobarea  Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse stationare, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Hotarârea de Guvern nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002), privind evidenta  deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificata prin Hot. Guv. 210/28.02.2007( M.O. 187/19.03.2007),  raportat la Catalogul European al deşeurilor amendata de decizia 2001/119 a U.E.;

- OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari;

- O.U.G. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu  aprobata prin Legea 105/25 04 2006 (MO 393/08 05 2006);

- H.G. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate modificata prin H.G. nr. 352/21.04.2005 si prin H.G. 210/28.02.2007 ;

- Ordinul M.A.P.M. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emişi şi Transferati şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Legea 86/10.05.2000( M.O. 224/22.05.2000), pentru  ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu semnata la Aarhus la 25.06.1998;

- Hotarârea de Guvern nr. 878/28.07.2005 (M.O. nr. 760/22.08.2005), privind accesul publicului la informatia privind mediul;

- H.G. nr. 1061/2008 cu modificarile şi completarile ulterioare, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Regulament (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substantelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Regulament (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena şi sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificari si completari;

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 68/28.06.2007(M.O.446/29.06.2007) privind raspunderea de mediu cu privire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului;

- Ordinul M.M.D.D. 890/2009, privind aprobarea Nomenclatorului lucrarilor şi serviciilor care se presteaza de catre autoritatile publice pentru protectia mediului in regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora;

- Legea nr. 458/02.07.2002 (M.O. nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile modificata şi completata prin Legea nr. 311/28.06.2004 (M.O. nr. 582/30.06.2004);

- Ordinul MMGA nr.95/12.02.2005(M.O. 194/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista nationala de deşeuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deşeuri;

- Document de Referinta (BREF) asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile ( concluzii BREF FDM 2019).

se emite:

AUTORIZATIA  INTEGRATA  DE  MEDIU

nr. ........... din ........................2023

Pentru functionarea instalatiei: Instalatie pentru prelucrarea materiilor prime de origine vegetala cu o capacitate de productie de peste 300 tone produse finite pe zi.

Amplasamentul instalatiei: municipiul Medgidia, str. Progresului, nr. 16, judetul Constanta

Operator:  OMNIA  EUROPE  S.A.

Autorizatia  include conditiile necesare pentru a asigura ca:

- Sunt luate toate masurile preventive adecvate impotriva poluarii, in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu va fi cauzata nici o poluare semnificativa;

- Este evitata generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse, ele sunt valorificate sau in cazul in care valorificarea este imposibila din punct de vedere tehnic si economic, deseurile sunt eliminate evitand sau reducand orice impact asupra mediului;

- Sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de conditiile anormale de functionare;

- In caz de incetare a activitatii, vor fi luate toate masurile necesare astfel incat sa se evite orice risc de poluare si amplasamentul sa fie refacut la o stare satisfacatoare;

- Sunt respectate principiile B.A.T.;

- Sunt luate masurile necesare pentru utilizarea eficienta a resurselor naturale si a energiei.

Autorizatia integrata de mediu contine: cerintele de monitorizare adecvate emisiilor care rezulta de pe amplasament, metodologia specifica si frecventa de masurare a acestora, procedura de evaluare si obligatia de a furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii cu autorizatia integrata de mediu.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizatiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, dupa caz.

Reexaminarea si actualizarea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in urmatoarele situatii:

- poluarea cauzata de instalatie, necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;

- schimbari substantiale si/sau extinderi ale instalatiilor, precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisiilor;

- siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducere de tehnici speciale si masuri de management;

- rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizare;

- emiterea unor noi reglementari legale;

- modificarea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii autorizatiei.

In situatia modificarii actelor normative mentionate in prezenta autorizatie,  operatorul are obligatia sa se supuna prevederilor noilor acte normative intrate in vigoare, ce modifica, completeaza sau abroga actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei  autorizatii integrate de mediu se sanctioneaza  conform  prevederilor  legale  in  vigoare.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si a publicului, revine in intregime operatorului instalatiei.

Prezenta autorizatie nu exonereaza de raspundere operatorul instalatiei in cazul producerii unor accidente, in timpul desfasurarii activitatii pentru care a fost emisa.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act de reglementare se face de catre autoritatile de mediu.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizatii se solutioneaza de instantele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificata și completata prin Legea nr. 262/2007.

3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate in instalatie, aflate sub controlul operatorului, de la receptia materiilor prime si materialelor auxiliare pe amplasament pana la expedierea produselor finite.

| Activitate conform Anexa 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale | Capacitatea maxima proiectata a instalatiei/activitatii | U.M. |
| --- | --- | --- |
| 6.4. b) | Amidon: 250 Maltodextrina: 100 Gluten 30 Gluten furajer: 150 Germeni de porumb: 45 | to/zi; |

# 4.   DOCUMENTATIA  SOLICITARII

Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu cuprinde:

- Formular de solicitare, inregistrat la  A.P.M. Constanta cu nr. 7563RP din 01.11.2022;

- Raport de amplasament elaborat de ENVIRO QUALITY CONCEPT S.R.L.(inregistrata la ASOCIATIA ROMANA DE MEDIU 1998-Certificat de Atestare Seria RGX nr. 218/05.05.2022), ANDREEA BELU(inregistrata la ASOCIATIA ROMANA DE MEDIU 1998-Certificat de Atestare Seria RGX nr. 162/10.03.2022), STEFAN-ROBERT RADU(inregistrat la ASOCIATIA ROMANA DE MEDIU 1998-Certificat de Atestare Seria RGX nr. 171/23.03.2022), DAIANA-MADALINA OPRESCU(inregistrata la ASOCIATIA ROMANA DE MEDIU 1998-Certificat de Atestare Seria RGX nr. 010/02.09.2021;

- Certificat de inregistrare, seria B, nr. 4203077, emis de ORC Bucuresti;

- Certificat constatator eliberat la data de 06.12.2021,  în temeiul art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359/2004 cu modificările şi completările ulterioare;

- Anunturi publice privind depunerea solicitarii autorizatiei integrate de mediu, publicate  in  cotidianul “Cuget Liber”  in perioada 29.10.2022-09.11.2022;

- Proces Verbal de verificare  amplasamentului nr. 2980 din 18.11.2022;

- Autorizatia de Gospodarire a apelor nr. 131  din 28.09.2022, in termen de valabilitate, emisa de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral;

- Plan de situatie; Schema flux tratare apa bruta; Schema procesului de epurare ae uzate; Plan amplasare puturi forate; Plan de situatie amplasare cosuri evacuare gaze de ardere; Plan amplasare punct monitorizare apa subterana; Plan amplasare puncte monitorizare sol;

- Plan de incadrare in zona;

- Plan de interventii in caz de urgente;

- Plan de combatere a poluarilor accidentale;

- Certificari ISO 14001, 9001, 27001, 45001;

- Act detinere teren;

- Autorizatie de construire nr. 130/31.10.2019 si 61/06.09.2021;

- ACORD DE MEDIU nr. 15 din 30.10.2019, emis pentru proiectul: CONSTRUIRE   FABRICA  DE  AMIDON, INSTALATII  AFERENTE,  CLADIRI  DE  BIROURI,   ADMINISTRATIVE  SI  IMPREJMUIRE,  propus a fi amplasat in municipiul Medgidia, intravilan, nr. Cadastral  106771, judetul Constanta;

- DECIZIA    ETAPEI    DE   INCADRARE (PUZ) nr. 10301RP din 14.09.2016, emisa pentru - Planul Urbanistic Zonal – FABRICA  DE  AMIDON, INSTALATII  AFERENTE,  CLADIRI  DE  BIROURI,   ADMINISTRATIVE  SI  IMPREJMUIRE, in   municipiul Medgidia, intravilan, CF 106771, nr. Cadastral  282, judetul Constanta ;

- Contract de prestari servicii nr. 356/2022, incheiat cu  COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. si anexe;

- Act aditional nr.1/06.06.2022, la contractul de furnizare a energiei electrice la consumatorii eligibili nr. 4738/07.04.2022, incheiat cu  ENEL ENERGIE S.A.;

- Contract de transport al gazelor naturale aferent punctelor de iesire din SNT , nr. 379L/19.01.2022, incheiat cu  S.N.T.G.N. TRANSGAZ  S.A. si anexe;

- Contract de colectare deseuri similare si inchiriere recipiente de colectare, nr. CT – 9- MEDG, nr. 888/01.02.2022, incheiat cu IRIDEX GROUP SALUBRIZARE  S.R.L. si anexe;

- Contract de prestari servicii de colectare si eliminare deseuri industriale nr. EFS:5958/01.09.2022, incheiat cu  ECO FIRE SISTEMS S.R.L. si anexe;

- Anunt public privind dezbaterea publica a solicitarii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, publicat  in.ziarul” Cuget Liber  ” din data de 03.03.2023;

- Anunt public privind  decizia de emitere a AIM, publicat  in.ziarul” Cuget Liber  ” din data de ..................2023.

# 5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITATII

# Din punct de vedere al protectiei mediului, operatorul are implementat in fabrica un sistem de management de mediu nestandardizat, activitatea desfasurandu-se  dupa regulamente proprii.

# Potrivit celor mai bune tehnici disponibile vor fi asigurate:

# programe de educatie si instruire a personalului, instruirile efectuate consemnandu-se in fisele de instruire ale angajatilor;

# cunoasterea si aplicarea standardelor de instruire pentru activitatea desfasurata;

# instruiri (cursuri, sedinte operative) pentru constientizarea personalului asupra implicatiilor reglementarii date de autorizatia integrata de mediu pentru activitatea societatii, a efectelor asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si conditii anormale a instalatiilor, constientizarea necesitatii de a raporta orice abatere de la conditiile prevazute in autorizatia integrata de mediu;

# programe preventive de intretinere pentru echipamentele si instalatiile relevante;

# metode de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie;

# pastrarea inregistrarilor consumului de apa si energie si a deseurilor generate;

# detinerea unor proceduri de urgenta pentru interventia in cazul emisiilor neplanificate si incidentelor, plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului;

# proceduri scrise pentru rezolvare, investigare, comunicare si raportare a incidentelor de neconformare si care includ masuri pentru reducerea oricarui impact produs precum si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective.

5.1. Responsabilitati.

1. Operatorul instalatiei trebuie sa asigure prin decizie ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii autoritatilor de mediu. In conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.265/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, persoana desemnata cu atributii in domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitatea de verificare inspectie si control, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le va facilita controlul activitatii precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspectie si control la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau in zonele aferente.

2. Operatorul instaltiei are obligatia de a realiza in totatlitate si la termen, masurile impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control.

3. In cazul producerii unui prejudiciu, operatorul suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului “poluatorul plateste”. Se vor respecta prevederile OUG nr.68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr.19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Operatorul va lua masuri de prevenire a poluarii accidentale si de limitare a consecintelor acestora, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

5. Operatorul trebuie sa inregistreze si sa pastreze in registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, masuratorile, examinarile si toate cerintele inscrise in prezenta autorizatie. Registrele vor fi puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si/sau autoritatii de control, pentru verificari. Registrele/rapoartele vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioada de cel putin 7 ani si vor fi puse la dispozitia persoanelor cu drept de control conform legislatiei in vigoare.

5.2. Actiuni de control

1. Operatorul instalatiei are obligatia sa respecte conditiile impuse prin prezenta autorizatie si va initia investigatii si actiuni de remediere in cazul unor neconformitati cu prevederile acesteia.

2. Operatorul instalatiei va lua toate masurile prin care sa asigure ca nu va fi produsa nici o poluare semnificativa asupra mediului.

3. Operatorul instalatiei va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

4. Operatorul instalatiei trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asemenea maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.3. Constientizare si instruire

1. Operatorul instalatiei trebuie sa transmita cate o copie a prezentei autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile cuprinse in aceasta.

2. Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie sa fie calificat conform specificului instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata confirmata.

3. Se vor prelucra instructiunile de lucru atat pentru operare cat si pentru procesele de

pornire/oprire si pentru lucrarile de reparatie/revizie a instalatiei.

4. Operatorul instalatiei are obligatia sa stabileasca si sa implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protectia mediului, pentru toti angajatii a caror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5. Operatorul instalatiei trebuie sa asigure accesul publicului interesat la informatiile privind performantele de mediu ale instalatiei care face obiectul prezentei autorizatii.

5.4. Raportari

1. Operatorul instalatiei trebuie sa depuna la A.P.M. Constanta, in fiecare an, nu mai tarziu de 01 februarie, un  Raport anual de mediu (R.A.M.) pentru intregul an calendaristic precedent. Acest raport va fi transmis autoritatii pe format de hârtie si in format electronic si trebuie sa includa cel putin informatiile mentionate in Cap 14.  - Raportari catre autoritatile de mediu.

2. Operatorul instalatiei va transmite, ca parte a R.A.M., rapoartele intocmite conform Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR ) in concordanta cu precizarile Cap. 13  - Monitorizarea activitatii si Cap. 14  - Raportari catre autoritatile de mediu.

3. Persoana imputernicita cu atributii in domeniul protectiei mediului va transmite APM Constanta raportarile solicitate la datele stabilite, conform cerintelor prezentei autorizatii.

5.5. Notificarea autoritatilor

1. In cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat - apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, agentul economic are obligatia de a notifica imediat A.P.M. Constanta.

2. In cel mult 2 ore de la producerea evenimentului Operatorul instalatiei are obligatia de a transmite Raportul de informare in cazul poluarilor accidentale la autoritatile de mediu, conform anexei afisate pe site-ul institutiei.

Notificarile vor cuprinde: data si ora accidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a

oricarui risc creat de accident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea repetarii incidentului.  Daca este cazul, agentul economic retransmite acest raport continand informatii suplimentare obtinute in urma efectuarii analizelor de laborator.

3. Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze orice accident. Aceasta inregistrare trebuie sa include detalii privind natura, extinderea si impactul accidentului, precum si circumstantele care au dat nastere acestuia. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru protejarea mediului si evitarea repetarii in timp. Dupa notificarea accidentului, titularul trebuie sa depuna la sediul APM Constanta raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Constanta conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobata prin Legea 15/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, va fi anuntat Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, care asigura coordonarea unitara si permanenta a activitatii de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.

5. Alte notificari transmise autoritatilor competente pentru protectia mediului, in termen de 14 zile de la producere:

- incetarea permanenta a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- incetarea provizorie a activitatii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- orice modificare planificata in exploatarea instalatiei;

- orice modificare a actelor emise de autoritatile competente care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu.

6. Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu sunt obligatorii in cazul in care titularii de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii. In termen de 30 zile de la data semnarii/ emiterii documentului care atesta incheierea uneia din procedurile mentionate, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu original.

- MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE

Materiile prime si  auxiliare utilizate in procesul de obtinere a amidonului sunt depozitate in structuri supraterane, in silozuri sau magazii.

Depozitarea  substantelor chimice se realizeaza in spatii special amenajate:  depozitul de chimicale si depozitul de acide-caustice.

Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare:

| Materii prime /auxiliare utilizări | Natura chimică / compoziţie (Fraze H) | Capacitate maxima de depozitare (tone) | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea Secţiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 7. |
| Porumb - materie prima principala | -boabe de porumb, stare solida; -contin cca. 74% amidon; | 30.000 | A(ii) 3 silozuri |
| Perlit (utilizat la filtrare) | - solid; - structura granulata. cu porozitate ridicata; - produs nepericulos; | 1,00 | A(ii) Saci de 25 kg, depozitati in zona uscatoare produse secundare |
| Enzima alfa amilaza (separarea lanturilor de glucoza din amidon) | -lichid -enzima utilizata in industria alimentara; -produs nepericulos; | 4,00 | A(ii), C Rezervor intermediar cu capacitatea de 1 tona (zona moara); Depozit chimicale –rezervor |
| Clorura de calciu (cofactor de enzima) | -stare solida, culoare alba; produs nepericulos | 20,00 | A(ii), D Depozit chimicale – saci de 25 kg |
| Acid clorhidric (echilibrare pH, utilizat pe linia de productie si statia de tratare apa) | -lichid incolor, fara miros specific; -compus anorganic; H314 – Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor H318- Provoaca leziuni ale ochilor | 150,00 | A(ii), C Depozit acide-caustice, rezervor |
| Rasina cationica (utilizata in statia tratare apa, linie productie) | -solida; -densitate 800-840 g/l; -nu prezinta fraze de pericol; | 20,00 | A(ii), D Depozit chimicale, saci de 25 kg |
| Rasina anionica (utilizata in statia tratare apa, linie productie) | -solida; -nu prezinta fraze de risc | 20,00 | A(ii),D Depozit chimicale, saci de 25 kg |
| Rasina odorizanta (utilizata in statia tratare apa, linie productie) | -stare solida; -nu prezinta fraze de risc; | 5,00 | A(ii), D Depozit chimicale, saci de 25 kg |
| Sulf (utilizat pe linia de productie) | -stare solida,culoare galbena, miros caracteristic; -solubilitate in apa< 1mg/l la 20°C; -densitate 2-2,1g/cm3 la 20°C; H13- provoaca iritarea pielii | 5,00 | A(ii), D Depozit chimicale,in saci |
| Peroxid de hidrogen (utilizat pe linia de productie, echilibrare pH) | -stare lichida, incolor; -solubil in apa in orice proportie; -densitate 1,13g/cm3 la 20°C; H302+H332-nociv in caz de inghitire sau inhalare H315-provoaca iritarea pielii H318-provoaca leziuni oculare grave H335-poate provoca iritarea cailor respiratorii | 1,00 | A(ii), D Rezervor intermediar in zona Depozit amidon |
| Gaze naturale | Stare gazoasa H220 Gaz extrem de inflamabil. H280 Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire | - | Nu se depoziteaza, se alimenteaza de la retea |
| Wet Treat 1003 PW (utilizat in statia de tratare apa, inhibitor) | -stare lichida; -densitate 1,25g/cm3; -pH>9,5; H319 – Provoaca o iritare grava a ochilor | 3,4 | A(ii), D Depozit chimicale, butoaie de 25 kg |
| Wet Treat 1105 (inhibitor de coroziune utilizat in statia de tratare apa) | -stare lichida;miros specific de amine; -solubil in apa; -densitate 1,1g/cm3; -pH>9; H290 – Poate fi coroziv pentru metale H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | 2,8 | A(ii), D Depozit chimicale, butoaie de 25 kg |
| Wet Treat 1298 (utilizat la turnul de racire, stabilizator de duritate) | -stare lichida;miros caracteristic; -solubil in apa; -densitate 1,1-1,3 g/cm3; -pH<1,5; H314 – Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor | 1,4 | A(ii), D Depozit chimicale, butoaie de 25 kg |
| Wet Treat 2003 (utilizat la turnul de racire) | -stare lichida;miros caracteristic; -solubil in apa; -densitate 1,1-1,3 g/cm3; -pH<1,5; H290 – Poate fi coroziv pentru metale H319 – Provoaca o iritare grava a ochilor | 0,220 | A(ii), D Depozit chimicale, butoaie de 25 kg |
| Wet Treat 2004 (utilizat la turnul de racire, biocid) | -stare lichida;miros caracteristic, culoare albastru deschis; -solubil in apa; -densitate ̴ 1 g/cm3; -pH<2,5-4,5; H314 – Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor H317 – Poate provoca o reactie alergica a pielii H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | 0,40 | A(ii), D Depozit chimicale, butoaie de 25 kg |
| Wet Treat 2006 (utilizat la turnul de racire, biocid) | -stare lichida;miros caracteristic de otet; -solubil in apa; -densitate ̴ 1,13 g/cm3; H226 – Lichid si vapori inflamabili H242 – Pericol de incendiu in caz de incalzire H271 – Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic H302 – Nociv in caz de inghitire H314 – Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor H335 – Poate provoca iritarea cailor respiratorii H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic | 0,40 | A(ii), D Depozit chimicale, butoaie de 25 kg |
| Wet Treat 4130 (utilizat in centrala termica, inhibitor de coroziune) | -stare lichida; -densitate ̴ 1 g/cm3; -pH>11; H314 – Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor H335 – Poate provoca iritarea cailor respiratorii H361 – Susceptibil de a dauna fertilitatii sau fatului H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | 0,025 | A(ii), D Depozit chimicale, butoaie de 25 kg |
| Wet Treat 9003 (utilizat in statia de tratare apa, spalare mebrane alcalina) | -stare lichida; fara culoare, miros caracteristic; -solubil in apa; -densitate ̴ 1,35 g/cm3; -pH>12; H223 – Aerosoli inflamabili H229 – Recipient sub presiune; Poate exploda daca este incalzit H290 – Poate fi coroziv pentru metale H302 – Nociv in caz de inghitire H314 – Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor | 1,00 | A(ii), D Depozit chimicale, butoaie de 25 kg |
| Teknoplus 524T (utilizat in statia de tratare apa, coagulare) | -stare lichida; fara miros caracteristic; -solubil in apa; -densitate ̴ 1,15 g/cm3; -pH<4; H318 – Provoaca leziuni oculare grave (clasificare amestec) | 5,00 | A(ii), D Depozit chimicale, butoaie de 25 kg |
| Saramura (utilizata la statia de tratare apa, regenerare rasina) | -stare lichida; -nu prezinta fraze de risc; | 1,00 | A(ii), C Rezervor la statia de tratare apa |
| Hipoclorit de sodiu (utilizat in statia de tratare apa) | -stare lichida; miros caracteristic de clor; -solubil in apa; -pH ̴ 11-14, in functie de concentratie; H314 - Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | 5,20 | A(ii), D Depozit chimicale, butoaie de 25 kg |
| Hidroxid de sodiu (echilibrare pH, utilizat la statia de epurare, linii de demineralizare) | -compus anorganic, miros specific; -pH =14; -solubil in apa cu reactie exotermica; H314 , H318– Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor H402 – Periculos pentru viata acvatica | 150,00 | A(ii), C Depozit acide-caustice, rezervor |
| Acid sulfuric (utilizat la statia de epurare ape uzate) | -stare lichida; -pH<1; -densitate 1,84 g/cmc; -solubil in apa cu reactie exoterma; H314 – Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor | 1,00 | A(ii), D Depozit chimicale, butoaie de 25 kg |
| Fosfat de diamoniu (se utilizeaza la statia de epurare ape uzate, echilibrare azot si fosfor) | -stare solida; inodor; -pH= 8-8,5; -densitate 1,62 g/cm3; -hidrosolubil 690g/l; -nu este clasificat ca periculos; | 2,00 | A(ii), C Saci de 25 kg, zona statiei de epurare si depozit chimicale |
| Polimer (utilizat in statia de tratare apa uzata, agent floculare pentru deshidratare) | -stare lichida | 10,00 | A(ii), C,D Butoi de 25 kg, zona statiei de epurare si depozit chimicale |
| Energie electrica | - | - | Se preia din retea |
| Substante chimice utilizate in laborator | Lista acestor substante este prezentata in ANEXA 9 la prezentul Formular | Cantitatile maxime/minime stocate sunt prezentate in ANEXA 9 | A(ii),D Depozitate in cadrul laboratorului de analize |
| Apa | -stare lichida | Rezerva totala de apa: 2260 mc | A(II) Rezervoare |
| Uleiuri minerale, sintetice | Stare lichida H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii |  | A(ii) Magazie depozitare |
| Motorina pentru utilaje si pentru grupurile electrogene | -stare lichida, miros specific; -densitate 820-845 kg/mc la 15°C; H226 Lichid şi vapori inflamabili. H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii. H315 Provoacă iritarea pielii. H332 Nociv în caz de inhalare. H351 Susceptibil de a provoca cancer (piele). H373 Poate provoca leziuni ale organelor caz de expunere prelungita sau repetata. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | 25.000 litri | A(ii) Rezervor suprateran statie de alimentare carburant |
| Ambalaje | -saci, big-bags polipropilena, paleti lemn | functie de necesitatile de productie | In zona de ambalare produse finite |

6.1 Operatorul instalatiei, in conditiile prezentei autorizatii, va utiliza materiile prime descrise in documentatie, conforme cu cele mai bune practici, atat in ceea ce priveste cantitatile cat si modul de depozitare.

6.2 Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si livrarea materiilor prime si a materialelor auxiliare pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apelor subterane, precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanatatii populatiei.

6.3 Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5  Substantele chimice se vor pastra in ambalaje corespunzatoare, etichetate. Acestea vor fi

6.6. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.7 Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

# 7. 	RESURSE: APA, ENERGIE

  - APA

    - Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa

Pentru satisfacerea nevoilor de apa ale Fabricii de Amidon si a constructiilor conexe s-a realizat o retea interioara de apa, atat pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare din cadrul obiectivului si asigurarea debitului necesar stingerii incendiilor, cat si pentru nevoile tehnologice impuse de procesele de productie.

Sursa de apa pentru asigurarea apei potabile si tehnologice este reprezentata de 3 puturi de apa forate, si care asigura necesarul de apa, evaluat la cca. 100 l/s.  Apa este tratata in statia de tartare apa bruta a fabricii.

Forajele au fost executate in perioada 2019-2021 si au interceptat orizontul acvifer cantonat in calcarele jurasice.

Caracteristicile forajelor F1, F2 si F4 sunt urmatoarele:

- Foraj F1:

- Debit testat (Q) – 150m3/h (42 l/sec);

- NHs – 3,4m;

- NHd = 9,8m; Q=42 l/sec (151,2 m3/h);

- H = 496m;

- coordonate: X=310731,27; Y=765200,24;

-	Foraj F2:

- Debit testat (Q) – 170m3/h (41,6 l/sec);

- NHs – 3,2m;

- NHd = 29,1m; Q=170 m3/h;

- H = 608m;

- Coordonate: X=310839; Y=765108;

-	Foraj F4:

- Debit testat (Q) – 150m3/h (41,6 l/sec);

- NHs – 8,1m;

- NHd = 32m; Q=150m3/h;

- H = 433m;

- coordonate: X=310905; Y=764979,7.

Cele 3 puturi sunt echipate cu cabine din beton armat, subterane, echipate cu instalatii si pompe submersibile, pe fiecare put in parte:

- Pompa submersibila – Grundfos Q=160 m3/h, h=40 mca, p = 26 Kw;

- Debitmetru electromagnetic – Proline Promag 10L, Dn 250mm.

Volume si debite de apa autorizate (conform Autorizatiei de G.A.):

- zilnic mediu = 4601 mc/zi (53,25 l/sec);

- zilnic maxim = 5981 mc/zi (69,22 mc/sec);

- anual mediu = 1.679,365 mii mc;

- anual maxim = 2.183,065 mii mc.

Norme de apa:

- angajati- 80 l/om/zi;

- personal administrativ – 50 l/om/zi;

- macinare porumb- 3,05 mc apa/tona de produs, din care:

- 2,5 mc/tona de produs;

- 0,55 to/tona produs.

- amidon – 0,7 to abur/tona de produs;

- maltodextrina – 15,8 mc apa/tona de produs, din care:

- 12 mc apa/tona de produs;

- 3,8 to abur/ tona de produs.

Puturile sunt imprejmuite momentan pentru delimitarea zonei de protectie sanitara cu regim sever (imprejmuire cu raza 10m). Dimensionarea zonelor graduale de protectie conf HG 930/2005 se va face dupa ce aceste puturi vor intra intr-un regim de functionare optim, astfel incat debitul exploatat prin aceste foraje sa poata fi luat in calcul la dimensionarea acestor zone.

Retele exterioare de aductiune si distributie a apei.

-	Conducte de aductiune de la sursa la rezervor PEHD 10x8,1 mm, L = 247 m;

-	Retele de distributie apa potabila, total 650 m, din care pe dimensiuni:

-	PEHD 110 x 8,1 mm, L = 570 m;

-	PEHD 25 x 1,8 mm, L = 80 m.

-	Retea alimentare cu apa pentru incendiu, total 1.188 m din care pe dimensiuni:

-	PEHD 90 x 8,2 mm, L = 158 m;

-	 PEHD 180 x 16,4 mm, L = 1030 m.

Apa provenita de la puturile forate de mare adancime, se colecteaza in rezervoare subterane amplasate sub Cladirea Statiei de Tratare Ape. Rezerva totala de apa este de 2.260 mc, din care:

•	rezerva pentru apa potabila si apa tehnologica - 1800 mc;

•	rezerva de apa pentru incendiu (sprinklere) - 230 mc;

•	rezerva de apa pentru incendiu (hidranti) - 230 mc.

Apa bruta extrasa din puturi este stocata initial in rezervoare unde este tratata fizico-chimic si microbiologic prin: dozare de substante coagulante in cazul in care incarcarea coloidala a depasit limita impusa, dozare de hidroxid de sodiu (NaOH) pentru mentinerea pH-ului dorit si  dozare de hipoclorid de sodiu (NaClO) pentru limitarea dezvoltarii coloniilor de bacterii.

Dupa tratarea fizico-chimica si microbiologica, apa este distribuita, prin intermediul unor sisteme de pompare, catre doua fluxuri distincte , astfel:

1. tratatarea apei prin osmoza pentru:

-  productie si

- alimentare cazane abur (care necesita o tratare suplimentara printr-o statie de dedurizare dedicata);

2. tratatarea apei prin dedurizare pentru productie.

Sistemul de control

Echipamentele utilizate in cadrul procesului de productie si in cadrul procselor auxiliare (tratare apa brut, tratare apa uzata, obtinere abur, procesul de cogenerare) au sistemme de monitorizare a variabilelor de proces si posibilitatea interventiei prompte in caz de necesitate.

Monitorizarea procesului tehnologic se face printr-un soft adaptat si personalizat pentru Omnia Europe, se monitorizeaza peste 200 de parametri in procesul de productie.

| Cerinta BAT | Stadiu |
| --- | --- |
| - monitorizarea parametrilor cheie de proces (de ex. monitorizarea continuă a debitului de ape uzate, a pH-ului și a temperaturii) in punctele-cheie (de ex. la intrarea și/sau ieșirea in/din instalatia de pretratare, la intrarea in instalația de tratare finala, in punctul in care emisiile parasesc instalatia) | Se aplica |

Protectia in timpul conditiilor de functionarea normale  (cum ar fi pornirile, opririle şi intreruperile momentane):

In cadrul obiectivului pot avea loc următoarele tipuri de avarii care pot impune oprirea forţata:

- avarii tehnologice cauzate de abateri periculoase de la parametrii şi procedurile de functionare;

- avarii mecanice;

- intreruperea alimentarii cu energie electrica.

### 7.1.2. Evacuarea apelor uzate

Sistemul de evacuare a apelor uzate

Apele uzate menajere sunt colectate printr-o retea separata si evacuate in statia de epurare ape tehnologice.

Colectarea apelor pluviale de pe platforma Fabricii de amidon se face printr-o retea separata de ape pluviale astfel:

- apele de pe suprafetele drumurilor si parcarilor sunt colectate prin intermediul rigolelor perimetrale si a unui sistem de conducte ingropate, se trec in prealabil printr-un separator de hidrocarburi, apoi sunt dirijate intr-un bazin-tampon (V=192mc) si de aici sunt pompate (statie de pompare echipata cu 4 pompe submersibile cu Q=1200mc/h) catre bazinul de retentie ape pluviale (15mx26mx6m);

- apele pluviale provenite de pe acoperisul constructiilor, zona birouri sunt canalizate in caminul colector C3.

Toate apele pluviale de pe platforme sunt colectate intr-un bazin subteran de retentie ape pluviale din care sunt evacuate prin pompare in colectorul de evacuare a apelor uzate epurate tehnologice, care evacueaza apele uzate epurate in Canalul Dunare Marea Neagra.

Evacuarea apelor uzate epurate tehnologice si menajere, se face in Canalul Dunare - Marea Neagra, numai dupa asigurarea parametrilor de calitate impusi de NTPA-001 prin tratarea acestora in statia de epurare ape tehnologice din incinta.

Apele uzate epurate din statia de epurare, apele pluviale din bazinul de retentie si apele pluviale conventional curate, dupa ce sunt evacuate in caminul colector C3, sunt descarcate in CDMN printr-o conducta de descarcare Dn=400 mm, din PP, cu lungimea totala de 24 m. Pe traseul conductei exista un camin de vizitare C4, amplasat in afara fabricii, pe malul CDMN. Gura de descarcare a apelor este o constructive semiingropata din beton armat cu urmatoarele dimensiuni: L=7,55m si l= 4,75m, prevazuta cu plasa de sarma.

Coordonatele Stereo ’70 ale gurii de descarcare sunt: X=310978 si Y=765172.

Retele exterioare de canalizare:

- Canalizare menajera:

Total retele exterioare  1170 m, din care:

- PVC 110 mm,   L = 160 m;

- PVC 200 mm,   L = 1010 m.

Canalizare pluviala:

- Retele de colectare a apelor pluviale:

b.1) colectare ape pluviale de pe platformele de parcare:

Total 256 m, din care pe dimensiuni si tip de material:

- PVC 250 mm,    L = 71 m;

- PVC 315 mm,    L = 163 m;

- PVC 400 mm,    L =  22 m.

b.2) colectare a apelor pluviale de pe acoperisuri (ape conventional curate):

- PAFSIN SN 8 630 mm,  L = 262 m.

b.3) colectare a apelor pluviale de pe suprafetele drumurilor si platformelor din incinta fabricii:

- PVC Dn=250-315-400 -500 mm,   L = 1488 m;

- PAFSIN cu L= 1100 m;

c) Reteaua de canalizare ape tehnologice are o lungime de 615m si este executata din conducte din PVC cu urmatoarele caracteristici:

- Dn= 250mm, L=40m;

- Dn= 350mm, L=230m;

- Dn=550mm, L=345m.

## 7.2.  UTILIZAREA EFICIENTA A RESURSELOR ENERGETICE

Alimentarea cu energie electrica si termica

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din reteaua centralizata  a Enel Energie SA.

Alimentarea se face prin intermediul Tabloului General de Distributie (TGD). Tabloul electric general este racordat la reteaua nationala de distributie a energiei electrice prin intermediul unui post de transformare.

De asemenea, pe amplasament exista o centrala de cogenerare pentru obtinerea concomitenta a energiei electrice si a energiei termice (abur necesar in procesul tehnologic). Puterea necesara este furnizata de gazele naturale preluate prin racordare la magistrala de transport gaze naturale existenta in zona si apartinand societatii Transgaz SA.

Capacitatea centralei este de obtinere a  9.795 kW energie electrica si 2.876 kW abur la o intrare de 21.278 kW gaze naturale.

Pentru procesele tehnologice se utilizeaza un cazan de abur (boiler) pentru alimentarea echipamentelor din productie din zonele de: inmuiere porumb, uscare produse secundare (gluten, gluten furajer si germeni), racire si uscare maltodextrina si racire amidon. Cazanul de abur este amplasat intr-o constructie separata, debitul nominal este de 1800 Nmc/h.

De asemenea, in cadrul liniilor de productie amidon si maltodextrina exista cate un echipament de uscare amidon, respectiv uscare maltodextrina. Echipamentele utilizeaza combustibil gazos, iar debitul nominal pentru fiecare este de 530 Nmc/h.

Centrale termice pentru incalzirea spatiilor de lucru:

- zonele administrative si atelierul de intretinere sunt dotate cu centrale electrice.

Centrala de cogenerare

Centrala de cogenerare produce simultan de energie electrica si caldura. Functioneaza in sistem continuu, in mod normal fiind oprita in perioadele de mentenanta sau in caz de avarie.

## Functionarea instalatiei este complet automatizata

7.3 Combustibili utilizati

Ca si combustibil pentru obtinerea agentului termic in cazul instalatiei de cogenerare si a cazanului cu abur se foloseste gazul natural.

Motorina se foloseste la:

-functionarea utilajelor auto proprii ;

-functionarea generatoarelor electrice.

Consumul anual de energie al activitatilor va fi monitorizat pe parcursul activitatii, in functie de sursa de energie. Activitatea este noua, nu sunt date in acest moment.

Conform BREF FDM 2019, pentru activitatea de producere a amidonului din porumb consumul specific de energie (medie anuala) este de 0,65-1,25 MWh/tona de matrie prima.

# 8. DESCRIEREA ACTIVITATII SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE  AMPLASAMENT

8.1 Descrierea amplasamentului

Amplasamentul pe care isi desfasoara activitatea societatea SC. Omnia Europe S.A. la sediul secundar din municipiul Medgidia („Fabrica de amidon”), str. Progresului nr. 16,  judetul  Constanta este situat in zona de est a municipiului Medgidia - zona cu functiune industriala .

Accesul in zona se face din drumul existent “Acces Port Medgidia, Accesul 2” si din drumul tehnologic si de intretinere existent pe malul drept al Canalului Dunare Marea Neagra, ambele aflate in concesiunea C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A.

Latimea partii carosabile este de 8,00 m, cu doua sensuri de circulatie, pe fiecare parte adrumului este o rigola carosabila cu latimea de 0,90 m si un trotuar cu latimea de 1,00 m. Lungimea drumului este de 172,15 m.

Din punct de vedere teritorial administrativ, terenul apartine intravilanului municipiului Medgidia.

Vecinatatile obiectivului sunt:

- La est – terenuri proprietate privata;

- La vest – cale ferata – Regionala CF;

- La sud – terenuri proprietate privata;

- La nord - Portul Medgidia la Canalul Dunare – Marea Neagra, drum, mal si canal navigabil, teren SC Omnia Palet SRL.

Amplasamentul are suprafata de 94.628 mp, NC 110291 si apartine intravilanului mun. Medgidia.

Distanta pana la zona rezidentiala a orasului Medigidia este de cca. 2 km, masurati in linie dreapta. Celelalte zone de interes rezidential sunt amplasate la o distanta de aprox. 1 km - comuna Castelu; aprox. 3,5 km - comuna Cuza Voda; 4,5 km - loc. Valea Dacilor.

Cea mai apropiata locuinta se afla la aprox. 500 m, situata in vestul localitatii Castelu.

Pozitionarea in raport cu ariile naturale protejate

Obiectivul nu se afla in arie protejata si nici in vecinatatea unui asemenea sit.

Cele mai apropiate arii naturale protejata din vecinatatea obiectivului, parte a retelei ecologice europene Natura 2000, sunt:

- ROSCI0083 Fantanita Murfatlar (la aproximativ peste 9,3 km sud-est fata de amplasamentul studiat);

- ROSCI0353 Pestera-Deleni (la aproximativ 10,8 km sud-vest fata de amplasament).

  - Instalatii si dotari existente pe amplasament

Suprafata totala a amplasamentului este de  94.628 mp din care:

- suprafata construita = 25.791,71 mp;

- suprafata desfasurata = 35.362,81 mp;

- suprafata platforme betonate, drumuri de incinta =32.835,20 mp;

- suprafata trotuare si alei pietonale = 4.475,20 mp;

- suprafata parcari = 2.772,50 mp;

- nr. locuri parcare autoturisme = 49;

- nr. locuri parcare autovehicule tip tir = 27;

- suprafata teren permeabil (pietris) = 29.831,09 mp;

- POT = 27,25%;

- CUT = 0,37.

Amplasamentul este imprejmuit si cu acces restrictionat.

Pe amplasament sunt pozitionate utilaje, echipamente, constructii si amenajari care fac parte din instalatia pentru care s-a emis Acordul de mediu:

| Denumire | Destinatie | Suprafata (mp) | Hmax (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiect A1 | Silozuri depozitare porumb – principala – 3 buc. (inclusiv utilaje auxiliare) | AC=3.250,43 AD=3.544,93 *Arie subterana= 488,43 | 45,00 (+60,00NMN) |
| Obiect A2 | Silozuri depozitare porumb – porumb neconform |  | 32,00 (+47,00NMN) |
| Obiect B | Cladire macinare, inmuiere si depozitare | AC=5.713,42 AD=8.904,20 | 37,60 (+52,60NMN) |
| Obiect C | Cladire procesare si depozitare amidon si maltodextrina | AC=8.893,05 AD=12.812,08 | 45,10 (+60,10NMN) |
| Obiect D | Cladire statie trafo | AC=277,62 AD=555,24 | 12,50 (+27,50NMN) |
| Obiect E | Cladire boilere | AC=1153,81 AD=1153,81 | 40,70 (+55,70NMN) |
| Obiect F | Cladire statie aer comprimat | AC=156,66 AD=156,66 | 12,50 (+27,50NMN) |
| Obiect G | Cladire statie turn racire | AC=117,48 AD=117,48 | 12,50 (+27,50NMN) |
| Obiect H | Cladire statie de racire | AC=267,52 AD=373,12 | 11,20 (+26,20NMN) |
| Obiect I | Cladire statie tratare apa potabila | AC=679,97 AD=679,97 *Arie subterana= 794,55 | 9,90 (+24,90NMN) |
| Obiect J | Depozit produse chimice | AC=234,21 AD=234,21 | 7,70 (+22,70NMN) |
| Obiect K | Depozit acide-caustice | AC=147,60 AD=147,60 | 12,50 (+27,50NMN) |
| Obiect L | Cladire mentenanta | AC=523,60 AD=843,80 | 11,50 (+26,50NMN) |
| Obiect N (cladirile N1, N2, N3, N4) | Statie tratare ape uzate | AC=2.154,47 AD=2.828,28 *Arie subterana= 301,85 | 14,50 (+30,50NMN) |
| Obiect N5 | Bazin retentie ape pluviale | AC=AD=0 *Arie subterana= 647,20 | - |
| Obiect O | Cabina poarta | AC=14,40 AD=14,40 | 7,00 (+23,00NMN) |
| Obiect P | Statie distributie carburanti | AC=24,00 AD=24,00 | 4,20 (+20,20NMN) |
| Obiect R | Statie incarcare baterii | AC=73,80 AD=73,80 | 6,70 (+22,70NMN) |
| Obiect S | Statie cogenerare | AC=820,98 AD=1012,76 | 11,40 (+26,40NMN) |
| Obiect U (U1, U2, U3) | Cladire containere cantina, birouri, laboratoare | AC=1059,70 AD=1132,30 | 5,50 (+21,50NMN) |
| Generatoare electrice – 2 buc | AC=65,60 AD=65,60 |  |
| Statie de reglare si contorizare gaze naturale | AC=35,00 AD=35,00 |  |

In incinta este amplasata o statie de carburanti (obiect P) alcatuita dintr-un rezervor suprateran de motorina avand capacitate de 25.000 l, realizat din otel si dotat cu pompe de alimentare si cuva de retentie.

Statia de cogenerare (obiect S):

Sistemul este alcatuit:

- motor si generator (genset) de 9795 kW

- cazan de abur pentru gazele de evacuare: 5000 kg/h, 13 bar(g)

- PLC (programmable logic controller - controler logic programabil),  MCC (motor center control - centru de control motor) si set de transformatoare

- radiatoare

- sistem de ventilare

- sistem de utilizare a apei calde.

Sistemul de evacuare si emisii:

- catalizatorul de oxidare integrata este compus dintr-un element catalizator circular integrat in conducta de alimentare cu gaz si amplasat langa burduf (conducta flexibila). Este utilizat pentru reglarea variatiilor de emisii de monoxid de carbon (CO) si/sau formaldelhide (CH2O). Elementul catalizator este acoperit cu un material catalitic activ. Reactiile de oxidare au loc pe suprafata materialului catalizator si utilizeaza surplusul de oxigen deja prezent in conducta de alimentare cu gaze. Catalizatorul de oxidare integrata nu necesita alte consumabile.

Structuri subterane sau semiingropate:

| Obiectiv | Dimensiuni /capacitate | Substanta stocata | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Statie tratare apa bruta | 2260 mc | Apa bruta extrasa din puturile forate | 3 rezervoare pentru inmagazinare: V=1800 mc – pentru inmagazinare apa tehnologica si apa potabila; V=230 mc- inmagazinare apa pentru incendii (sprinklere); V=230 mc- inmagazinare apa pentru incendii (hidranti); |
| Statie tratare ape uzate | 5000 mc/h | Vehiculare ape uzate |  |
| Bazin retentie ape pluviale | 2520 mc | Ape pluviale | Fundului bazinului de retentie ape pluviale este la cota -4.40 m |
| Bazin-tampon pentru ape pluviale | 192 mc | Ape pluviale trecute prin separatorul de produse petroliere |  |

Urmatoarele echipamente sunt utilizate in cadrul instalatiilor:

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Echipament colectare praf porumb | 1 |
| 2 | Platforma liftanta (pentru camioane) | 1 |
| 3 | Linie transportoare porumb | 1 |
| 4 | Instalatie curatare porumb | 1 |
| 5 | Tanc pentru spartura porumb | 1 |
| 6 | Turn absorbtie SO2 | 1 |
| 7 | Cuptor SO2 | 1 |
| 8 | Tanc SO2 concentrat | 1 |
| 9 | Pompa tanc SO2 concentrat | 1 |
| 10 | Schimbator caldura cu placi SO2 concentrat | 1 |
| 11 | Tanc SO2 diluat | 1 |
| 12 | Schimbator caldura cu placi SO2 diluat | 1 |
| 13 | Pompa tanc SO2 diluat | 1 |
| 14 | Tanc umidificare porumb | 2 |
| 15 | Tanc transfer porumb | 1 |
| 16 | Pompa tanc transfer porumb | 2 |
| 17 | Automatizare Zona Inmuiere Porumb | 1 |
| 18 | Tanc macinare 1 | 1 |
| 19 | Pompa tanc macinare 1 | 1 |
| 20 | Tanc macinare 2 | 1 |
| 21 | Pompa tanc macinare 2 | 1 |
| 22 | Tanc macinare 3 | 1 |
| 23 | Pompa tanc macinare 3 | 1 |
| 24 | Tanc apa (pentru spalare amidon) | 1 |
| 25 | Pompa tanc apa (pentru spalare amidon) | 1 |
| 26 | Schimbator caldura racire tanc apa | 1 |
| 27 | Tanc alimentare separator primar | 1 |
| 28 | Pompa tanc alimentare separator primar | 1 |
| 29 | Tanc flux ascendent | 1 |
| 30 | Pompa tanc flux ascendent | 1 |
| 31 | Tanc flux descendent | 1 |
| 32 | Pompa tanc flux descendent | 1 |
| 33 | Tanc gluten concentrat | 1 |
| 34 | Pompa tanc gluten concentrat | 1 |
| 35 | Tanc colectare apa din germeni porumb | 1 |
| 36 | Pompa tanc colectare apa din germeni porumb | 1 |
| 37 | Tanc apa procesare | 1 |
| 38 | Pompa tanc apa procesare | 2 |
| 39 | Schimbator caldura in placi pentru apa procesare | 2 |
| 40 | Schimbator caldura in placi pentru gluten concentrat | 2 |
| 41 | Tanc alimentare incalzitor amidon | 1 |
| 42 | Pompa tanc alimentare incalzitor amidon | 1 |
| 43 | Tanc alimentare apa pentru incalzitor amidon | 1 |
| 44 | Tanc alimentare soda caustica pentru incalzitor amidon | 1 |
| 45 | Pompa tanc alimentare soda caustica pentru incalzitor amidon | 1 |
| 46 | Tanc lichefiere | 7 |
| 47 | Pompa intermediara tanc lichefiere | 1 |
| 48 | Pompa descarcare tanc lichefiere | 1 |
| 49 | Tanc suspensie amidon | 1 |
| 50 | Pompa tanc suspensie amidon | 1 |
| 51 | Moara - faza 1 | 1 |
| 52 | Moara - faza 2 | 1 |
| 53 | Moara - faza 3 | 2 |
| 54 | Instalatie spalare gluten furajer | 1 |
| 55 | Separator primar | 1 |
| 56 | Separator gluten | 1 |
| 57 | Instalatie spalare amidon | 1 |
| 58 | Instalatie incalzire amidon | 2 |
| 59 | Tanc dozare sare pentru incalzitor amidon | 1 |
| 60 | Colector impuritati | 1 |
| 61 | Sita pentru deshidratarea porumbului | 1 |
| 62 | Palnie incarcare porumb | 1 |
| 63 | Sita curatare apa | 1 |
| 64 | Tanc apa curatata | 1 |
| 65 | Pompa tanc apa curatata | 1 |
| 66 | Tanc apa pentru transfer porumb | 1 |
| 67 | Pompa tanc apa pentru transfer porumb | 1 |
| 68 | Sita alimentare Moara faza 2 | 1 |
| 69 | Sita alimentare Moara faza 3 | 4 |
| 70 | Tanc alimentare Moara faza 3 | 1 |
| 71 | Pompa tanc alimentare Moara faza 3 | 1 |
| 72 | Tanc apa rezerva | 1 |
| 73 | Instalatie separare germeni porumb | 1 |
| 74 | Automatizare Zona Macinare | 1 |
| 75 | Instalatie evaporare lichide din porumb | 1 |
| 76 | Instalatie uscare gluten furajer | 1 |
| 77 | Instalatie racire gluten furajer | 1 |
| 78 | Linie transport gluten furajer | 1 |
| 79 | Instalatie uscare germeni | 1 |
| 80 | Instalatie racire germeni | 1 |
| 81 | Instalatie uscare gluten | 1 |
| 82 | Instalatie racire gluten | 1 |
| 83 | Tanc alimentare filtru vacuum rotativ pentru maltodextrina | 1 |
| 84 | Pompa tanc alimentare filtru vacuum rotativ pentru maltodextrina | 1 |
| 85 | Tanc preparare perlita | 1 |
| 86 | Pompa tanc preparare perlita | 1 |
| 87 | Tanc retransmitere Maltodextrina | 1 |
| 88 | Pompa tanc retransmitere Maltodextrina | 1 |
| 89 | Pompe condensatie filtru vacuum rotativ pentru Maltodextrina | 2 |
| 90 | Pompe condensatie filtru vacuum rotativ pentru gluten | 2 |
| 91 | Instalatie uscare perlita | 1 |
| 92 | Presa gluten furajer | 1 |
| 93 | Sita alimentare presa gluten furajer | 2 |
| 94 | Presa germeni | 1 |
| 95 | Sita alimentare presa germeni | 3 |
| 96 | Instalatie filtru vacuum rotativ pentru Maltodextrina | 2 |
| 97 | Instalatie filtru vacuum rotativ pentru gluten | 2 |
| 98 | Automatizare zona Uscare si filtrare produse secundare | 1 |
| 99 | Instalatie impachetare gluten - volum mare | 1 |
| 100 | Linie transportoare pachete gluten volum mare | 1 |
| 101 | Instalatie impachetare germeni - volum mare | 1 |
| 102 | Linie transportoare pachete germeni volum mare | 1 |
| 103 | Tanc gluten | 1 |
| 104 | Linie transportoare gluten | 1 |
| 105 | Tanc germeni | 1 |
| 106 | Linie transportoare germeni | 1 |
| 107 | Tanc gluten furajer | 1 |
| 108 | Linie transportoare pachete gluten furajer | 1 |
| 109 | Automatizare zona Depozitare si incarcare produse secundare | 1 |
| 110 | Schimbator caldura in placi pentru demineralizare | 3 |
| 111 | Tanc alimentare demineralizare maltodextrina | 1 |
| 112 | Pompa tanc alimentare demineralizare maltodextrina | 3 |
| 113 | Tanc apa calda | 1 |
| 114 | Pompa tanc apa calda | 2 |
| 115 | Tanc alimentare Instalatie evaporare maltodextrina | 1 |
| 116 | Pompa Tanc alimentare Instalatie evaporare maltodextrina | 1 |
| 117 | Tanc apa dulce | 1 |
| 118 | Pompa tanc apa dulce | 1 |
| 119 | Tanc topire | 1 |
| 120 | Pompa tanc topire | 1 |
| 121 | Tanc apa pentru spalare | 2 |
| 122 | Pompa Tanc apa pentru spalare | 2 |
| 123 | Instalatie evaporare maltodextrina | 1 |
| 124 | Instalatie uscare maltodextrina | 1 |
| 125 | Instalatie impachetare maltodextrina - 25kg | 1 |
| 126 | Instalatie impachetare maltodextrina - volum mare | 1 |
| 127 | Linie transportoare maltodextrina | 1 |
| 128 | Instalatie demineralizare | 1 |
| 129 | Automatizare Zona Procesare Maltodextrina | 1 |
| 130 | Echipament centrifugare amidon | 1 |
| 131 | Instalatie uscare amidon | 1 |
| 132 | Instalatie impachetare amidon - 25kg | 1 |
| 133 | Instalatie impachetare amidon - volum mare | 1 |
| 134 | Linie transportoare amidon | 1 |
| 135 | Tanc apa procesare amidon | 1 |
| 136 | Linie purificare amidon | 1 |
| 137 | Automatizare Zona Procesare Amidon | 1 |
| 138 | Transformatoare electrice | 4 |
| 139 | Instalatie tratament apa potabila | 1 |
| 140 | Compresor | 2 |
| 141 | Racitor (chiller) cu aer comprimat | 1 |
| 142 | Echipament (Turn) racire | 1 |
| 143 | Automatizare Zona Utilitati | 1 |
| 144 | Tanc acid diluat | 1 |
| 145 | Tanc soda caustica diluata | 1 |
| 146 | Tanc acid concentrat | 1 |
| 147 | Tanc soda caustica concentrat | 1 |
| 148 | Pompa Tanc acid diluat | 1 |
| 149 | Pompa Tanc soda caustica diluata | 1 |
| 150 | Pompa Tanc acid concentrat | 1 |
| 151 | Pompa Tanc soda caustica concentrata | 1 |
| 152 | Centrala abur (boiler) | 1 |
| 153 | Instalatie tratament ape uzate | 1 |

8.3 Descrierea principalelor activitati si procese

Descrierea fluxului tehnologic

Activitatea principala desfasurata pe amplasamentul S.C. Omnia Europe S.A. la punctul de lucru din Medgidia  îl constituie fabricarea si comercializarea amidonului din porumb şi a produselor secundare rezultate in urma procesului tehnologic (maltodextrina, gluten, gluten furajer, germeni de porumb).

Pe langa operatiunile fluxului tehnologic principal, in secundar se desfasoara activitati conexe de ambalare produse finite, tratare apa potabila, tratare ape uzate, cogenerare energie electrica-abur industrial.

Aprovizionarea cu materii prime, auxiliare

Pentru fabrica, materia prima o reprezinta porumbul. Acesta este furmnizat de diversi producatori si transportat cu mijloace auto in incinta obiectivului. Porumbul este depozitat in silozurile aferente si este verificat din punct de vedere calitativ.

Materiile si materialele auxiliare  sunt aprovizionate functie de necesitati, de la distribuitori autorizati.

Activitatile principale de fabricatie a produselor comerciale

Pentru fabrica, materia prima o reprezinta porumbul. Prima etapa o reprezinta procesul de macinare umeda in care se obtine suspensie/ lapte de amidon de puritate superioara. Din suspensia de amidon se produce amidon in stare pura si maltodextrina. In continuare vor resulta produsele gluten si gluten furajer precum si un produs secundar - germeni de porumb.

Fluxul  tehnologic( fabricare amidon, fabricarea maltodextrinei, fabricarea glutenului)

Procesul de obtinere a amidonului din porumb este compus din 4 pasi principali si se regaseste in documentele BREF-FDM:

- Inmuierea porumbului

- Macinare, separarea germenilor si a glutenului

- Separarea glutenului si spalarea amidonului

- Uscarea /deshidratarea (germeni, gluten si amidon).

Dupa aprovizionarea cu materie prima (600 tone/zi), porumbul este supus unei prime operatiuni de cernere primara, astfel incat porumbul neconform sa fie separat si transportat intr-un siloz distinct. In prima etapa de dezvoltare, porumbul va fi stocat in 3 silozuri avand o capacitate de 10 000 tone fiecare si 1 siloz pentru porumbul neconform. Din acest siloz cu porumb neconfom, o cantitate controlata intra in procesul tehnologic impreuna cu porumbul conform. Transportarea porumbului din silozuri catre zonele de productie se realizeaza prin intermediul unui sistem de conveioare ce vor directiona materia prima catre prima etapa principala a procesului tehnologic – inmuierea – macerare cu ajutorul acidului sulfuros (apa si dioxid de sulf). Acest proces permite distrugerea legaturilor dintre membranele celulozice, endosperm si germeni, favorizand punerea in libertate a granulelor de amidon, trecerea prin difuzie in solutia de acid sulfuros a proteinelor si a unor substante minerale, solubilizarea proteinelor ce retin amidonul in celule, precum si inhibarea eventualelor tendinte de fermentare nedorite. Inmuierea are loc in bazine cu recirculare a apei de inmuiere, durata operatiei depinzand de soiul si umiditatea porumbului. Dupa procesul de inmuiere al porumbului dar si dupa deshidratarea acestuia prin intermediul sitelor, porumbul trece in etapa 2 a procesului tehnologic – macinarea umeda, ce se desfasoara in trei trepte: grosiera, medie si fina, avand rolul de a separa germenii care sunt spalati, deshidratati si uscati. Astfel, dupa treapta de macinare grosiera si procesul de separare germeni (metoda degerminarii pe cale umeda se bazeaza pe diferenta de greutate specifica intre germen si restul materiei) rezulta GERMENII DE PORUMB care sunt transportati catre liniile de uscare:

- in cadrul acestora, agentul termic folosit este aerul, conditia de baza fiind reducerea umiditatii la aproximativ 4%, cu consum energetic scazut, fara ca semintele sa depaseasca temperatura de 70° C. Pasii principali sunt: deshidratare prin presare, uscare cu aburi si racire cu aer;

- zona de ambalare si depozitare adaposteste un tanc/ siloz de stocare precum si o linie de ambalare volume mari de produs finit;

- capacitatea de productie zilnica este de max. 45 tone/ zi.

Dupa treptele de macinare medie si fina, are loc procesul de separare a GLUTENULUI FURAJER cu ajutorul unor operatiuni succesive de macinare si spalare cu ajutorul unor echipamente cu site si al liniilor de spalare. Ulterior, glutenul astfel obtinut este transportat catre liniile de uscare:

- pasii principali sunt: deshidratare prin presare, uscare cu aburi si racire cu aer;

- zona de ambalare si depozitare adaposteste un tanc/ siloz de stocare;

- capacitatea de productie zilnica este de max.150 tone/ zi

Urmatorul pas dupa macinarea succesiva a porumbului in moara il reprezinta separarea glutenului de AMIDON prin centrifugare. Dupa obtinerea suspensiei de amidon de puritate ridicata, prin centrifugare, aceasta este deshidratata pana la un continut de 34-36% apa si uscata printr-un proces de uscare brusca pana la 10% umiditate. Acesta este descarcat continuu intr-o instalatie de macinare pentru a fi macinat uniform si de marimea necesara, fiind apoi dozat printr-un obturator de aer rotativ intr-o linie transportoare catre liniile de ambalare.

Centrifugele descarca materialele umede intr-un tanc de retinere cu agitare lenta, iar sistemul de deshidratare/ uscare include un disperser de inalta viteza utilizat pentru a sparge aglomerarile si de un difuzor de aer pentru accelerarea substantei cu ajutorul unui jet de aer de uscare fierbinte pentru a obtine dispersia optima a materialelor.

Din tancul de amestecare, substanta va fi transferata intr-o spirala de dispersie. Dispersatorul va opri tratamentele si va dispersa materialul umed direct la baza unei curburi de uscare. Sectiunea difuzorului de aer aflata deasupra bazei curburii de uscare va accelera materialul intr-o zona cu aer fierbinte de uscare. Capacitatea de uscare va fi controlata de orificiul de intrare recuperator de aer si de evacuare a caldurii. Pentru ca substanta sa aiba o umiditate consistenta, evacuarea caldurii va fi constanta. Temperatura la intrare va fi ajustata de un ventil automat pentru abur al schimbatorului de caldura. Aerul proaspat de intrare va fi filtrat inainte de a fi transmis catre uscator. Aerul uscat va fi tras printr-un intreg sistem si eliberat/ degajat in atmosfera prin utilizarea unui singur ventilator principal centrifugat.

- principalele echipamente utilizate in procesele tehnologice mentionate mai sus sunt: instalatia de spalare a amidonului si instalatia de incalzire a amidonului.

- zona de ambalare si depozitare adaposteste o linie de ambalare in saci de 25 kg precum si o linie de ambalare volume mari.

- capacitatea de productie zilnica este de max. 250 tone/ zi.

Dupa obtinerea suspensiei de amidon de puritate ridicata, prin centrifugare si separare  a amidonului de gluten prin rafinare prin intermediul liniilor de spalare, productia de MALTODEXTRINA incepe prin incalzirea amidonului prin tratarea cu aburi si consta in parcurgerea a patru pasi principali:

- lichefierea/ topire cu rolul de a separa granulele de amidon si de a determina gelifierea acestora cu ajutorul tancurilor de lichefiere, schimbatoarelor de caldura si al pompelor;

- filtrare rotativa cu vacuum cu scopul de eliminare a suspensiilor solide prin intermediul unei instalatii avand un filtru rotativ cu vacuum;

- demineralizare prin intermediul a trei linii de demineralizare ce vor opera in serie, din care una va fi de reactie/ recuperare; fiecare linie va fi compusa dintr-o coloana cationica si una anionica; regenerarea rasinei cationice se realizeaza in sens contrar, iar apa folosita in proces va fi recuperata pentru a asigura un consum redus de apa si chimicale, dar si pentru prevenirea pierderii zaharului;

- evaporarea partiala a apei ramase dupa tratarea cu aburi cu ajutorul instalatiei de uscare si uscarea printr-un sistem de uscare pulverizat/jet de uscare si un strat fluidizat de racire, rezultand o pudra de maltodextrina cu maxim 10% continut de apa.

- transportarea produsului finit catre zona de ambalare si depozitare.

- zona de ambalare si depozitare adaposteste o linie de ambalare in saci de 25 kg precum si o linie de ambalare volume mari.

- capacitatea de productie zilnica este de max.100 tone/ zi.

Dupa macinarea succesiva a porumbului in moara, pasul urmator este separarea GLUTENULUI de amidon prin centrifugare. Glutenul rezultat este introdus intr-un separator primar cu flux ascendent si apoi intr-un separator de gluten pentru ingrosare. Deshidratarea glutenului se realizeaza ulterior prin rotire, cu ajutorul unei instalatii cu filtru rotativ cu vacuum pentru ca apoi sa urmeze uscarea cu aburi si racirea cu aer. Glutenul se va depozita intr-un siloz din care va fi transportat catre linia de ambalare volume mari:

- zona de ambalare si depozitare adaposteste un tanc/siloz de stocare precum si o linie de ambalare volume mari;

- capacitatea de productie zilnica este de max.30 tone/ zi.

Capacitatile maxime de productie sunt urmatoarele:

Amidon: 250 to/zi;

Maltodextrina: 100 to/zi;

Gluten 30 to/zi;

Gluten furajer: 150 to/zi;

Germeni de porumb: 45 to/zi.

Capacitatile maxime de depozitare/stocare sunt urmatoarele:

Porumb (3 Silozuri) – 1 x 10 000 tone = 30 000 t

Gluten furajer – 3000 t

Gluten de porumb (depozit) – 1000 t

Gluten de porumb (siloz) – 150 t

Germeni de porumb (depozit) – 1000 t

Germeni de porumb (siloz) – 150 t

Maltodextrina (depozit)– 5000 t

Maltodextrina (siloz) – 100 t

Amidon (depozit) – 5000 t

Amidon (siloz) – 100 t.

Produse obtinute :

Amidonul

Amidonul de porumb este o pudra alba si inodora obtinuta din porumb, folosind metode de macinare  umeda si metode fizice. Amidonul este obtinut din endospermul nucleului.

Amidonul este cel mai important homoglucid de rezerva din regnul vegetal si constituie o materie prima importanta atat pentru industria alimentara, cat si pentru industria chimica, textila, farmaceutica, etc. Este un amestec de doua polizaharide numite amiloza si amilopectina.

Prin degradarea partiala a amidonului se obtin dextrinele, iar prin hidroliza suspensiile de amidon trec in glucoza, ambele tipuri de produse avand o larga utilizare la obtinerea produselor alimentare.

In industria alimentara amidonul poate fi folosit ca: agent de ingrasare in mancare lichida (produse de patiserie, supe, sosuri, zeama, crema de ou, branza si iaurt); agent antiaglomerant in zaharul pudra (pentru cofetari, pudra pentru nou nascuti), fluid de baza non-newtonian (fluid electroheologic); acoperire (aripioare de pui, alune). In industria non-alimentara amidonul poate fi folosit in: industria hartiei (partile umede ale masinilor de prelucrare, suprafete si invelisuri); adezivi (carton ondulat, laminare, tesut, legatorie, pungi de hartie, lipici pentru tapet si postere); piata textilelor (imprimare textile, fibra de sticla, finisare); sectorul constructiilor (placi ciment, tencuiala, beton torcretat, beton autocompactant, vopsele emulsionate, tencuieli); industria extractiva a petrolului; floculare-materiale refractare; tratarea apelor uzate, turnatorie, turnatorie, industria miniera (flotatie minereu, sedimentare minereu); utilizare farmaceutica; cosmetice; agrochimicale.

Maltodextrina

Maltodextrina este un polizaharid care este utilizat ca aditiv alimentar. Este produs din amidon prin hidrolizarea acestuia si de obicei se găseste sub forma de pulbere alba higroscopica uscata prin pulverizare. Maltodextrina este usor de digerat, fiind absorbita la fel de rapid ca si glucoza, si poate fi moderat de dulce si aproape fara aroma.

Maltodextrina este adesea utilizata ca agent de adaos, dispersant, purtator, agent de legatura, ajutor de prelucrare si ameliorator de textura intr-o varietate de produse alimentare si de baut. Maltodextrina este foarte utilizata la bomboane, ceai, lapte, inghetata, bauturi, alimente conservate sau altfel de alimente, este umplutura pentru diverse tipuri de alimente si inlocuitor, bauturi, bauturi sportive, alimente pentru copii si bebelusi, produse de patiserie, lactate.

Glutenul

Glutenul are un continut bogat de proteine si un continut energetic foarte ridicat. Se obtine in urma procesului de macinare umeda si are in componenta si cantitati minimale de amidon si fibre care nu au fost recuperate in procesul de separare primara. Continutul caloric ridicat este dat de concentratia mare de proteine de peste 60%. Glutenul de porumb este o sursa importanta de metionina (aminoacid esential pentru toate animalele) pentru a completa alte surse de proteine. Continutul ridicat de xanthophyll (caroten) face acest produs foarte important in pigmentarea ingredientelor utilizate la hrana pasarilor. Glutenul de porumb este de asemenea un excelent ingredient in hrana bovinelor, furnizand un inalt nivel de protectie stomacala. Glutenul de porumb reprezinta materia prima de baza si de neinlocuit in hrana pasarilor si a pestilor de acvacultura.

Glutenul furajer

Reprezinta partea ramasa dupa extractia amidonului, glutenului si a germenilor din bobul de porumb, dupa prelucrarea porumbului prin procesul de macinare umeda.

Glutenul furajer are un continut mediu de proteine si un continut energetic mediu. Este utilizat ca atare sau sub forma de concentrat pe scara larga in completarea hranei bovinelor, pasarilor, porcinelor sau ca suport pentru amestecurile de micronutrienti.  Acestea sunt de obicei furnizate cu un procent de proteine în jur de 20% si cu 10% umiditate. Glutenul furajer reprezinta de regula principala alegere a producatorilor de hrana animala.

Germenii de porumb

Germenii de porumb reprezinta partea uleioasa a bobului de porumb. Acestia contin minim 45% ulei. Sunt utilizati in rafinariile de ulei de porumb, reprezentand unica materie prima pentru acesta. Comparativ cu alte tipuri de ulei alimentar, acesta este in topul uleiurilor sanatoase. Partea reziduala ramasa dupa presarea si procesarea germenilor este de asemenea utilizata in hrana animalelor.

Glutenul, glutenul furajer si germenii vor fi vandute catre fabricile producatoare de hrana pentru animale, pasari si pesti, precum si catre cele producatoare de ulei de porumb.

Activitate conexa:

Tratare apa

Apa bruta extrasa din puturi este stocata in rezervoare unde este tratata fizico-chimic si microbiologic prin: dozare de substante coagulante in cazul in care incarcarea coloidala a depasit limita impusa, dozare de hidroxid de sodiu pentru mentinerea ph-ului dorit si dozare de hipoclorid de sodiu pentru limitarea dezvoltarii coloniilor de bacterii.

Dupa tratarea fizico-chimica si microbiologica, apa este distribuita, prin intermediul unor sisteme de pompaj, catre doua fluxuri distincte:

1. tratatarea apei prin osmoza:

- pentru productie

- pentru alimentare cazane abur (care necesita o tratare suplimentara printr-o statie de dedurizare dedicata);

2. tratatarea apei prin dedurizare pentru productie.

1. Descriere flux tratare apa prin osmoza:

Din rezervoarele de stocare, apa este pompata prin intermediul unor pompe de alimentare apa bruta catre bateria de filtre de nisip quartos, de aici este directionata catre bateria de filtre de carbune activ, iar apoi in bateria de filtre mecanice de 5 microni. In aceasta faza a procesului, se poate doza acid pentru a mentine ph-ul necesar protectiei membranei osmotice. De aici, apa este trecuta printr-o baterie de filtre de 1 micron pentru a reduce progresiv nivelul de particule in suspensie, apoi se realizeaza dozarea antiscalantului pentru prevenirea sedimentarii, urmand ca apa rezultata sa intre in procesul de osmoza inversa care contribuie la reducerea conductivitatii (demineralizare) pana la nivelul impus de fluxul tehnologic de productie.

Periodic, sistemul de osmoza inversa se regenereaza folosind aceeasi apa din procesul descris mai sus, apa rezultata fiind deversata catre statia de epurare.

Apa tratata prin procesul de osmoza inversa se va utiliza atat in productie (prin intermediul unui sistem de distributie catre echipamente), cat si la alimentarea cazanelor de abur. Inainte de distributia catre cele doua categorii de consumatori, apa se stocheaza intr-un rezervor de permeat de unde este distribuita mai departe, prin pompaj. Exista 2 tipuri de utilizari a permeatului:

- direct catre productie printr-o retea de distributie

- catre statia suplimentara de tratare prin dedurizare si ulterior folosita pentru instalatia de generare abur (cazanele de abur). Aceasta statie de dedurizare pentru cazane este alcatuita din: un sistem de pompaj si tancuri cu rasina cu rolul de a reduce duritatea apei de la 10 ppm la 0 ppm, rezervor de saramura (amestec de sare si apa) pentru regenerarea rasinii, apa folosita la regenerare fiind ulterior deversata la statia de epurare.

Consumul estimat de apa tratata prin osmoza inversa este de 110 mc/h din care 25 mc/h este folosita pentru cazanele de abur.

2. Descriere flux tratare apa prin dedurizare:

Din bazinul de apa bruta de la puturi, apa este distribuita prin intermediul unor pompe catre filtrul de nisip quartos care are rolul de a retine particulele coloidale din apa bruta inainte de rasina statiei de dedurizare. De aici, apa este introdusa in tancurile cu rasina (dedurizarea propriu-zisa) unde se produce disocierea calciului si magneziului. Statia de dedurizare este prevazuta cu un rezervor de saramura (amestec de sare si apa) care este folosit la regenerarea rasinii, apa folosita la regenerare este ulterior deversata la statia de epurare.

Consumul estimat de apa tratata prin dedurizare este de 55 mc/h.

Activitate anexa:

Epurare ape uzate

Apa uzata provenita din instalatiile tehnologice trece in prima etapa printr-un ecran grosier, apoi printr-un ecran rotativ, ulterior deversandu-se in rezervorul de echilibrare. Apele uzate rezultate din aceste etape sunt pompate prin 2 circuite de pompare identice si independente.

Urmeaza etapa de epurare biologica cu namol activ (proces selectat: MBR- indepartare C si N). Apele sunt introduse in rezervoarele de aerare, apoi in rezervoarele cu membrane. Amestecul de apa si namol activ este separat prin metoda de separare cu membrane.

Excesul de namol este transferat in masina de deshidratare a namolului (decantor centrifugal) cu adaos de polimer la deshidratare.

Debit maxim apa uzata: 5000mc/zi pe ambele linii de epurare;

Cea de-a doua linie de epurare este inca in curs de echipare si finalizare.

Activitate anexa:

Obtinerea de agent termic si energie electrica

A) Statia de cogenerare:

Sistemul este alcatuit:

- motor si generator (genset) de 9795 kW;

- cazan de abur pentru gazele de evacuare: 5000 kg/h, 13 bar(g); 2876 KWt;

- PLC (programmable logic controller - controler logic programabil),  MCC (motor center control - centru de control motor) si set de transformatoare;

- radiatoare;

- sistem de ventilare;

- sistem de utilizare a apei calde.

B) Cazan abur 19.767 KWt

-obtinere abur industrial

- capacitate 1800 mc/h;

C) Generatoare electrice

-obtinere energie electrica (ca sistem de rezerva).

8.4  Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitatea desfăşurată (concluzii BREF FDM 2019)

Concluzii generale BAT

| Sisteme de management de mediu |
| --- |
| -elaborarea si punerea in aplicare a unui sistem de management de mediu | Se aplica. Unitatea a certificat un sistem integrat calitate, mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională, în care este definită de către conducerea de vârf politica de mediu şi sunt implementate proceduri specifice pentru managementul integrat calitate-mediu-SSM. |
| -elaborarea, mentinerea si revizuirea a unui inventar al consumului de apa, energie, materii prime, precum si a fluxurilor de ape uzate si de gaze reziduale, ca parte a sistemului de management de mediu | Se aplica, proceduri parte a sistemului de management de mediu |
| Monitorizare |
| - monitorizarea parametrilor cheie de proces (de ex. monitorizarea continuă a debitului de ape uzate, a pH-ului și a temperaturii) in punctele-cheie (de ex. la intrarea și/sau ieșirea in/din instalatia de pretratare, la intrarea in instalația de tratare finala, in punctul in care emisiile parasesc instalatia) | Se aplica. Sunt monitorizati parametrii relevanti atat pentru procesele de productie, cat si pentru procesele auxiliare (tratare apa bruta, tratare ape uzate, obtinere abur, procesul de cogenerare) |
| - monitorizarea emisiilor in apa, cel puțin cu frecvența indicata in BREF și in conformitate cu standardele EN; daca nu sunt disponibile standarde EN, BAT consta in utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internationale care asigura furnizarea de date de o calitate echivalenta: azot total, TOC, MTS- o data pe zi; CBO5- o data pe luna; cloruri- o data pe luna; | Activitatea de monitorizare va fi stabilita in cadrul AIM. Pentru monitorizarea calitatii apei evacuate in emisar, fabrica are amenajat un laborator specializat. Probele de apa in vederea verificării respectării parametrilor de calitate impuşi de NTPA-001 se vor preleva zilnic. Căminele de prelevare probe sunt integrate in construcţia propriu-zisa si vor fi localizate atat la intrarea apelor in statia de epurare (latura de vest a statiei) cat si la ieşirea acestora (latura de est a statiei de epurare). |
| - monitorizarea emisiilor dirijate in aer, cel puțin cu frecvența indicata in BREF și in conformitate cu standardele EN: pulberi-o data pe an; |  |
| Eficienta energetica |
| -plan privind eficienta energetica, ca parte a sistemului de management de mediu; calcularea consumului specific de energie al activitatii |  |
| -utilizarea tehnicilor comune: reglarea si controlul arzatorului; cogenerare; motoare eficiente dpdv energetic; recuperarea caldurii cu schimbatoare de caldura si/sau pompe de caldura; iluminat; reducerea purjelor de cazan; optimizarea sistemelor de distributie a aburului; preincalzirea apei de alimentare; sisteme de control al proceselor; reducerea scurgerilor din sistemul de aer comprimat; reducerea pierderilor de caldura prin izolare; variatoare de viteza; evaporare cu efect multiplu; utilizarea energiei solare. | Se aplica. Compania a realizat o unitate de cogenerare pe amplasament. Se realizeaza controlul arderii. Pierderile de caldura sunt reduse prin aplicarea izolatiilor corepunzatoare pe sistemul de vehiculare. Parametrii relevanti ai proceselor sunt controlati si/sau inregistrati. |
| Consumul de apa si evacuarea apelor uzate (daca sunt aplicabile) |
| - reciclarea si/sau reutilizarea apei; - optimizarea fluxului de apa (utilizare dispozitive de control automat debit); - optimizarea duzelor de apa si a furtunelor; - separarea fluxurilor de ape uzate; - tehnici asociate operatiunilor de curatare (curatare uscata, sistem de godevilare pentru tevi, curatare la inalta presiune, optimizarea metodei CIP, curatarea echipamentlui cat mai curand posibil); | Se aplica: Circulatie in sistem inchis a apelor de racire. Recuperarea aburului si condensarea acestuia. Debitmetre de contorizare a consumurilor de apa. |
| 1.5.Substante periculoase |
| -prevenirea sau reducerea utilizarii substantelor periculoase (de ex. in procesele de curatare si dezinfectie): selectarea corespunzatoare a substantelor chimice de curatare si/sau a dezinfectantilor (evitarea sau reducerea utilizarii substantelor nocive pentru mediul acvatic); reutilizarea substantelor de curatare in CIP; curatare “uscata”; proiectare si constructie optimizate ale echipamentelor si zonelor de activitate. | Se aplica. Se realizeaza selectarea corespunzatoare a materiilor prime, iar in cazul substantelor chimice utilizate se folosesc cantitatile prevazute de procesul tehnologic. Se realizeaza curatarea usacata in spatiile administrative. |
| -utilizarea de agenti frigorifici fara diminuarea stratului de ozon si potential scazut de incalzire globala; |  |
| 1.6. Utilizarea eficienta a resurselor |
| -utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici: fermetare aneroba (tratarea reziduurilor biodegradabile; utilizarea biogazului drept combustibil); utilizarea reziduurilor; separare reziduurilor; recuperarea si reutilizarea reziduurilor din pasteurizator (pentru produsele alimentare lichide); recuperarea fosforului ca struvit (pentru fluxurile de ape uzate cu continut total de fosfor ridicat- peste 50 mg/l); utilizarea apelor uzate pentru imprastierea pe sol (pentru a utiliza continutul de nutrienti si/sau refolosi apa). | Se aplica. Deseurile se colecteaza selectiv. |
| 1.7.Emisii in apa |
| -asigurarea unei capacitati adecvate de stocare tampon pentru apele uzate (daca din evaluarea riscului- lunad in considerare poluantii si receptorul- rezulta o astfel de necesitate) | Se aplica. Proiectarea statiei de epurare a prevazut bazin de echilibrare/uniformizare care pot avea rol de stocare tampon in caz de necesitate. |
| -reducerea emisiilor in apa prin combinatii de tehnici: egalizare; neutralizare; separare fizica; tratare aeroba si/sau anaeroba; eliminarea azotului; recuperarea si/sau eliminarea fosforului; eliminarea finala a materiilor solide (coagulare si floculare, sedimentare, filtrare, flotatie). | Se aplica. Statia de epurare asigura un proces complet de epurare – egalizare, treapta mecanica, treapta biologica (descris in capitolele anterioare), astfel incat efluentul sa respecte cerintele de calitate ale NTPA 001/2005 |
| -BAT-AEL(medie zilnica) pentru emisiile directe intr-un corp de apa receptor: consum chimic de oxigen: 25-100* mg/l; materii totale solide in suspensie: 4-50 mg/l; azot total: 2-20 mg/l; fosfor total: 0,2-2 mg/l *Limita superioara a intervalului este de 185 mg/l pentru instalatiile de producere amidon | Se aplica. Conditiile de calitate pentru evacuarea apelor epurate in CDMN trebuie sa respecte VLE conform NTPA 001/2005: consum chimic de oxigen: 125 mg O2/l; materii totale in suspensie: 35 mg/l; azot total:10 mg/l; fosfor total: 1 mg/l. |
| 1.8. Zgomot |
| -*elaborarea, punerea in aplicare si revizuirea periodica a unui plan de gestionare a zgomotului *ca parte a sistemului de management de mediu: protocol cu masuri si termene de realizare; protocol monitorizare emisii de zgomot; protocol de raspuns in cazul evenimentelor de zgomot identificate; program de reducere zgomot(identificare surse, estimare expunere, masuri de prevenire si/sau reducere). *Aplicabile doar in cazul in care se preconizeaza si/sau s-a dovedit o poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili. | Nu sunt necesare programe de reducere zgomot. Unitatea este noua. Nu se estimeaza nivele de zgomot la nivelul receptorilor (zone rezidentiale) peste limitele admise. Se va realiza monitorizarea nivelului de zgomot conform cerintelor Autorizatiei integrate de mediu. |
| -pentru prevenirea sau reducerea emisiilor de zgomot se utilizeaza una din tehnicile de mai jos sau o combinatie a acestora: amplasarea corespunzatoarea a echipamentelor si cladirilor (marirea distantei dintre emitator si receptor); masuri operationale (imbunatatirea controlului si intretinerii echipamentelor, inchiderea usilor si ferestrelor daca este posibil, evitarea activitatilor generatoare de zgomot in timpul noptii daca este posibil, prevederi pentru controlul zgomotului in cursul activitatilor de intretinere; echipamente silentioase (compresoare, pompe si ventilatoare silentioase); echipamente de control al zgomotului (reductoare de zgomot, izolarea echipamentelor, carcasarea echipamentelor care produc zgomot, izolarea fonica a cladirilor); reducerea zgomotului (introducerea de bariere intre emitatori si receptori- pereti de protectie, rambleuri si cladiri) | Se aplica. Fabrica este amplasat intr-o zona industriala. Majoritatea activitatilor se desfasoara in incinte inchise, de asemenea echipamentele de productie ce pot genera zgomot (cu elemente in miscare) sunt in incinte inchise. |
| 1.9. Miros |
| -*elaborarea, punerea in aplicare si revizuirea periodica a unui plan de gestionare a mirosului*ca parte a sistemului de management de mediu *Aplicabile doar in cazul in care se preconizeaza si/sau au fost dovedite neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. | Nu este cazul. |

Concluzii BAT privind productia de amidon

| 2.1. Eficienta energetica |
| --- |
| -consum specific de energie (medie anuala) in MWh/tona de materie prima: 0,65-1,25 | Unitatea este noua, se va monitoriza consumul de energie. |
| 2.2. Consumul de apa si evacuarea apelor uzate |
| -nivel indicativ de performanta de mediu pentru evacuarea specifica a apelor uzate (medie anuala): 1,1-3,9 mc/tona de materii prime | Unitatea este noua, se va monitoriza debitul de ape uzate epurate. |
| 2.3.Emisii in aer |
| -pentru reducerea emisiilor dirijate de pulberi in aer provenite de la uscarea amidonului se utilizeaza una din tehnicile de mai jos sau o combinatie a acestora: filtru cu sac*; ciclon; epurator umed. *Este posibil sa nu fie aplicabil in cazul reducerii pulberilor aderente | Se aplica. Se folosesc filtre cu saci. |
| -nivel de emisie asociat BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate de pulberi in aer provenite de la uscarea amidonului, proteinei, fibrelor: pulberi: <2-5* mg/Nmc (pentru instalatii noi). *In cazul in care nu se poate aplica filtru cu sac, limita superioara a intervalului este de 20 mg/Nmc. | In cazul utilizarii filtrelor cu sac eficienta retinerii particulelor pana la 0,01µm este de 99,5% si se pot atinge nivele de emisii mai mici de 1-5 mg/Nmc. Se va monitoriza nivelul de emisii conform cerintelor AIM. |

# 9.	INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

## 9.1  Emisii în aer

### Emisii în aer asociate cu utilizarea BAT-urilor

Nivel de emisie asociat BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate de pulberi in aer provenite de la uscarea amidonului, proteinei, fibrelor:

- pulberi: <2-5* mg/Nmc (pentru instalatii noi).

*In cazul in care nu se poate aplica filtru cu sac, limita superioara a intervalului este de 20 mg/Nmc.

Emisii in aer asociate altor surse

Pentru instalatiile de ardere definite de Legea 188/2018 ca „instalatii medii de ardere noi”, cu o putere termică nominala mai mare sau egală cu 1 MW si mai mica de 50 MW, limitele de emisie sunt reglementate de Anexa 2, Partea a 2-a, Tabelul 1:

| Tip combustibil | Poluant | Valoare limita de emisie (mg/Nmc) |
| --- | --- | --- |
| Gaze naturale | SO2 | - |
|  | NOx | 100 |
|  | Pulberi | - |

-Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

- Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

- Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

- Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

- In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp autoritatea de mediu  în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului  ce a produs poluarea, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

- Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

## Evacuări în reţeaua de canalizare proprie

## Nu sunt prevazute limite de emisie pentru apele evacuate in canalizarea proprie de pe platforma industriala.

## Emisii în reteaua de canalizare oraseneasca sau cursuri de apa de suprafata (dupa preepurarea/epurarea proprie)

Emisii asociate cu utilizarea BAT-urilor

Efluentul statiei de epurare se evacueaza in Canalul Dunare- Marea Neagra.

Apele pluviale conventional curate, acumulate in bazinul de retentie ape pluviale, se evacueaza de asemenea in CDMN.

Valorile limita de emisie pentru apele uzate evacuate din industriiile FDM, asociate celor mai bune tehnici disponibile sunt:

| Poluant | BAT- AEL (media zilnica) pentru emisiile directe intr-un corp de apa receptor |
| --- | --- |
| Materii totale in suspensie | 4-50 mg/l |
| Consum chimic de oxigen CBO5 | max. 25-100* mgO2/l |
| Fosfor total | max. 0,2-2 mg/l |
| Azot total | max. 2-20 mg/l |

## *Limita superioara a intervalului este de 185 mg/l pentru instalatiile de producere amidon

Valori limita de emisie conform legislatiei nationale

VLE pentru apele uzate evacuate  in CDMN  trebuie sa respecte legislatia nationala in vigoare (NTPA 001/2005), aplicabil oricarui tip de efluent (provenit sau nu din statia de epurare) .

| Poluant | VLE conform NTPA 001/2005 |
| --- | --- |
| pH | 6,5-8,5 |
| Temperatura | max. 35ºC |
| Materii in suspensie | max. 5 mg/l |
| CBO5 | max. 25 mgO2/l |
| Fosfor total | max. 1,0 mg/l |
| Azot total | max. 10 mg/l |
| CCOCr | max. 125 mg/l |

* Conform prevederilor H.G.nr. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

## Emisii in sol

Calitatea solului se raporteaza la prevederile Ordinul MAPPM nr. 756/1997 - Ordin pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului. Conform acestui Ordin, dupa folosinta sa terenul se imparte in teren cu folosinta sensibila (utilizarea acestora pentru zone rezidentiale si de agrement, in scopuri agricole, ca arii protejate sau zone sanitare cu regim de restrictii, precum si suprafetele de terenuri prevazute pentru astfel de utilizari in viitor) si terenuri cu folosinta mai putin sensibila (include toate utilizarile industriale si comerciale existente, precum si suprafetele de terenuri prevazute pentru astfel de utilizari in viitor). Valorile indicatorilor difera functie de folosinta terenului, fiind structurati pe valori intermediare care definesc anumite praguri (prag de alerta, de interventie).

| Indicatori sol | Valori de referinta conform Ordinului M.A.P.P.M. nr.756/1997, cu modificarile ulterioare, pentru sol cu folosinta mai putin sensibila (utilizare industriala) (mg/kg substanta uscata) |
| --- | --- |
|  | Valori normale | Prag de alerta | Prag de interventie |
| Cadmiu | 1 | 5 | 10 |
| Mercur | 0,1 | 4 | 10 |
| Plumb | 20 | 250 | 1000 |
| Crom total | 30 | 300 | 600 |
| Zinc | 100 | 700 | 1500 |
| Sulf/sulfati | -/- | 5000/5000 | 20.000/50.000 |
| Total continut produs petrolier (TPH) | <100 | 1000 | 2000 |

Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticorozi une;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare   in instalaţii, prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziune specifică, a etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

- CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISI LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

# 10.1 AER

## Emisii in aer si mirosuri

Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limita de emisie stabilita in prezenta autorizatie integrata de mediu. Este obligatoriu sa nu existe alte emisii in aer, semnificative, cu exceptia celor acceptate legal. Operatorul instalatiei se asigura ca toate operatiunile de pe amplasament sunt realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deterioare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

## Calitatea aerului (mirosuri)

Activitatea desfasurata pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deteriorare a calitatii aerului prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul inconjurator la indicatorii de calitate specifici activitatii.

#### Emisii din surse fixe, dirijate

| Proces tehnologic | Sursa | Cos de dispersie (m) | Poluant | VLE (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producere energie termica si/sau electrica | Instalatia de cogenerare | C1 H=20 D=1,5 | Pulberi SO2 NOx CO | - - 100 - |
|  | Boiler | C2 H=20 D=1,35 | Pulberi SO2 NOx CO | - - 100 - |
| Produse secundare | Linia colectare praf de la produse secundare | C5 D=0,508 | Pulberi | 2-5* mg/Nmc |
|  | Linie uscare produse secundare | C6 D=0,813 | Pulberi | 2-5* mg/Nmc |
| Sectia productie maltodextrina | Instalatie uscare maltodextrina | C4 H=39,80 D=0,610 | Pulberi | 2-5* mg/Nmc |
| Sectia productie amidon | Instalatie uscare amidon | C3 H=12,48 D=0,636 | Pulberi | 2-5* mg/Nmc |

#### *In cazul in care nu se poate aplica filtru cu sac, limita superioara a intervalului este de 20 mg/Nmc.

10.2 APA

10.2.1 APA DE SUPRAFATA

Efluentul statiei de epurare se evacueaza in Canalul Dunare- Marea Neagra. Apele pluviale conventional curate, acumulate in bazinul de retentie ape pluviale, se evacueaza de asemenea in CDMN.

Valorile limita de emisie pentru apele uzate evacuate din industriiile FDM, asociate celor mai bune tehnici disponibile sunt:

| Poluant | BAT- AEL (media zilnica) pentru emisiile directe intr-un corp de apa receptor |
| --- | --- |
| Materii totale in suspensie | 4-50 mg/l |
| Consum chimic de oxigen CBO5 | max. 25-100* mgO2/l |
| Fosfor total | max. 0,2-2 mg/l |
| Azot total | max. 2-20 mg/l |

## *Limita superioara a intervalului este de 185 mg/l pentru instalatiile de producere amidon

## Valori limita de emisie conform legislatiei nationale

VLE pentru apele uzate evacuate  in CDMN  trebuie sa respecte legislatia nationala in vigoare (NTPA 001/2005), aplicabil oricarui tip de efluent (provenit sau nu din statia de epurare) .

| Poluant | VLE conform NTPA 001/2005 |
| --- | --- |
| pH | 6,5-8,5 |
| Temperatura | max. 35ºC |
| Materii in suspensie | max. 5 mg/l |
| CBO5 | max. 25 mgO2/l |
| Fosfor total | max. 1,0 mg/l |
| Azot total | max. 10 mg/l |
| CCOCr | max. 125 mg/l |

* Conform prevederilor H.G.nr. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

10.2.2 APA   SUBTERANA

S-a desfasurat o campanie de prelevare probe de apa subterana, in data de 07.06.2022 pentru stabilirea situatiei de referinta.

Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelul urmator:

| Substanţele relevante monitorizate | Valori obtinute |
| --- | --- |
|  | Foraj F2 |
| pH | 8,3 Unitati pH |
| Fosfat total | 3,1 mg/l |
| Cloruri | 92 mg/l |
| Sulfati | 92 mg/l |
| Azotati/Azotiti | 5,1 mg/l |
| Sodiu | 2,8 mg/l |
| Potasiu | 1,3 mg/l |
| Cupru | <3,0 µg/l |
| Cadmiu | <0,4 µg/l |
| Azot amoniacal | <0,05 mg/l |
| Azotiti | 0,056 mg/l |
| Plumb | <10,0 µg/l |

10.3 SOL

Calitatea solului se raporteaza la prevederile Ordinul MAPPM nr. 756/1997 - Ordin pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului. Conform acestui Ordin, dupa folosinta sa terenul se imparte in teren cu folosinta sensibila (utilizarea acestora pentru zone rezidentiale si de agrement, in scopuri agricole, ca arii protejate sau zone sanitare cu regim de restrictii, precum si suprafetele de terenuri prevazute pentru astfel de utilizari in viitor) si terenuri cu folosinta mai putin sensibila (include toate utilizarile industriale si comerciale existente, precum si suprafetele de terenuri prevazute pentru astfel de utilizari in viitor). Valorile indicatorilor difera functie de folosinta terenului, fiind structurati pe valori intermediare care definesc anumite praguri (prag de alerta, de interventie).

| Indicatori sol | Valori de referinta conform Ordinului M.A.P.P.M. nr.756/1997, cu modificarile ulterioare, pentru sol cu folosinta mai putin sensibila (utilizare industriala) (mg/kg substanta uscata) |
| --- | --- |
|  | Valori normale | Prag de alerta | Prag de interventie |
| Cadmiu | 1 | 5 | 10 |
| Mercur | 0,1 | 4 | 10 |
| Plumb | 20 | 250 | 1000 |
| Crom total | 30 | 300 | 600 |
| Zinc | 100 | 700 | 1500 |
| Sulf/sulfati | -/- | 5000/5000 | 20.000/50.000 |
| Total continut produs petrolier (TPH) | <100 | 1000 | 2000 |

S-a desfasurat o campanie de prelevare probe de sol din doua locatii de pe amplasament (in zona depozitelor de produse chimice), in data de 15.09.2022 pentru stabilirea situatiei de referinta (buletinele de analiza sunt anexate Raportului privind situatia de referinta). Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelul urmator.

| Indicatorii monitorizati | Valori obtinute in urma prelevarilor de probe din data de 15.09.2022 | Valori de referinta conform Ordinului M.A.P.P.M. nr.756/1997, cu modificarile ulterioare (mg/kg substanta uscata) |
| --- | --- | --- |
|  | D1* Adancime prelevare | D2** Adancime prelevare |  |
|  | 5 cm | 30 cm | 5 cm | 30 cm |  |
|  |  |  |  |  | Valori normale | Prag de alerta | Prag de interventie |
| Cadmiu | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1 | 5 | 10 |
| Mercur | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,1 | 4 | 10 |
| Plumb | 8,73 | 7,62 | 10,2 | 17,8 | 20 | 250 | 1.000 |
| Crom | 31,3 | 32,2 | 29,3 | 30,9 | 30 | 300 | 600 |
| Zinc | 50,1 | 50,4 | 55,2 | 67,8 | 100 | 700 | 1.500 |
| Sulfati | 141 | 203 | 212 | 100 | - | 5.000 | 50.000 |
| Sulf | <50 | <50 | <50 | <50 | - | 5.000 | 20.000 |
| Total continut produs petrolier (TPH) | <50 | <50 | <50 | <50 | <100 | 1.000 | 2.000 |

## 10.4  ZGOMOT

## Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

# GESTIUNEA DESEURILOR

11.1 Deşeuri produse estimate:

| Denumirea deseului | Starea fizica (Solid - S, Lichid - L, Semisolid - SS) | Codul deseului | Cantitati anuale estimate (to) | Sursa | Management |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | cca. 700 | Personal intretinere, exploatare | Stocate temporar in recipienti, in incinta obiectivului, pana la preluarea de catre operatori autorizati |
| Hartie si carton | S | 20 01 01 | cca. 0,5 | Cladire administrativa, activitate birouri |  |
| Sticla | S | 20 01 02 | cca. 0,2 | Cladire administrativa |  |
| Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | S | 20 01 21* | cca. 0,05 | Iluminat |  |
| Imbracaminte de protectie | S | 20 01 10 | cca. 0,3 | Echipament angajati |  |
| Uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate la 20 01 25 | L | 20 01 26 | cca. 0,25 | Cladire administrativa |  |
| Baterii si acumulatori, altele decat cele specificate la 20 01 33 | S | 20 01 34 | cca.0,005 | Cladire administrativa |  |
| Echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35 | S | 20 01 36 | nu se poate estima | Cladire administrativa |  |
| Ambalaje de lemn (paleti lemn) | S | 15 01 03 | cca. 0,5 | Ambalare produse |  |
| Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | S | 15 01 10* | cca. 3,00 | Mentenanta, ambalaje de la materii prime sau auxiliare |  |
| Ambalaje de materiale plastice Ambalaje de hartie si carton Ambalaje amestecate | S | 15 01 02 15 01 01 15 01 06 | cca. 200 | Ambalare produse |  |
| Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | S | 15 02 02* | in functie de necesitate | Interventie in caz de poluare cu produs petrolier |  |
| Deseuri continand alte substante periculoase | SS | 16 07 09* | in functie de necesitati | Curatare rezervor combustibil de la statia de carburanti |  |
| Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decât cele specificate la 15 02 02* | S | 15 02 03 | nu se pot estima | Mentenanta |  |
| Namoluri de la separatoarele ulei/ apa | L | 13 05 02* | nu se poate estima | Separator de hidrocarburi |  |
| Alte uleiuri hidraulice Uleiuri de motor, de transmisie, de ungere | L | 13 01 XX* 13 02 XX* | nu se poate estima | Mentenanta |  |
| Deseuri metalice feroase | S | 16 01 17 | functie de lucrarile de intretinere | Mentenanta |  |
| Namoluri de la epurarea efluentilor proprii | SS | 02 03 05 | nu se pot estima | Statia de preepurare |  |
| Deseuri de tesuturi vegetale | S | 02 01 03 | nu se poate estima | Moara, silozuri porumb |  |

In incinta societatii nu exista depozite definitive de deseuri periculoase sau nepericuloase functionale, generate din activitatile proprii, deseurile generate fiind  stocate temporar in facilitatile amenajate. Lista cu tipurile de deseuri generate din activitatile proprii nu este limitata si se poate completa cu noi coduri de deseuri in functie de specificul lucrarii sau activitatii din care se poate genera.

# 11.2 Conditii de gentionare a deseurilor generate pe amplasament

gestionarea deseurilor rezultate din procesul tehnologic si din activitatile auxiliare desfasurate in cadrul instalatiei se supune urmatoarelor prevederi legislative:

      - O.U.G. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari;

      - Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

      - H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei  cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

      - Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

      - HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

      - HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cadrul obiectivului se va initia documentatia de evidenta a gestiunii deseurilor interne rezultate din activitatea societatii, a deseurilor colectate si valorificate/ eliminate, specificandu-se tipul deseului generat, codul deseului, cantitatea produsa, cantitatea valorificata/eliminata, destinatia finala a deseului, precum si stocul existent la sfarsitul anului.

Toate deseurile produse pe amplasament sunt colectate si stocate temporar, se valorifica/elimina prin terti, in baza contractelor incheiate.

Stocarea temporara a deseurilor generate se va realiza in conformitate cu legislatia specifica in vigoare, astfel:

- pe platforme betonate dotate corespunzator;

- spatii special amenajate;

- in containere transportabile;

- in spatii inchise si/sau acoperite.

Pe amplasament sunt amenajate doua zone de stocare temporara deseuri.

De asemenea, containere pentru stocare temporara deseuri sunt amplasate in zonele de lucru din cadrul fabricii.

Transportul deseurilor se face cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniu (H.G. nr.1061/ 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei).

Problemele de mediu ce pot apare in managementul activitatilor legate de gestiunea deseurilor generate  pot fi doar rezultatul unor scurgeri accidentale de deseuri din containere, depasirea capacitatilor de depozitare, aspecte ce tin de managementul acestei activitati si nu de dotari.

Principalele obiective specifice de mediu menite sa previna poluarea mediului sunt:

- minimizarea cantitatilor de deseuri generate;

- valorificarea deseurilor cu scopul reducerii cantitatilor de deseuri eliminate definitiv;

- gestionarea corespunzatoare a zonelor de colectare si depozitare temporara;

- instruirea periodica a personalului ;

- monitorizarea si evidenta activitatii de gestionare a deseurilor.

- identificarea deseurilor generate pe sectoare de activitate de la cel mai scazut nivel administrativ;

- dimensionarea riguroasa a programului de achizitii de materii prime, materiale si alte componente in functie de programul de productie pentru a evita generarea de deseuri prin depreciere fizica sau morala a produselor achizitionare;

- respectarea riguroasa a procedurilor de operare, inspectii si intretinere preventiva pentru diminuarea deseurilor generate in activitatea de productie si mentenanta.

Conform prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cumodificari si completari, persoana juridica ce exercita o activitate de natura comerciala sau industriala pentru care autoritatea competenta pentru protectia mediului a emis o autorizatie de mediu/autorizatie integrata de mediu, avand in vedere rezultatele unui audit de deseuri, va trebui sa intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat si sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor. Aceste activitati urmeaza sa se realizeze in perioada de functionare a instalatiei.

- Gestionarea deseurilor se va realiza fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora, fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor si fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- Toate deseurile vor fi depozitate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului si sa se reduca la minimum orice degajare de emisii fugitive in aer;

- Se va aplica ierarhia deseurilor in scopul incurajarii prevenirii generarii si gestionarii eficiente si eficace a deseurilor, astfel incat sa se reduca efectele negative ale acestora asupra mediului;

- Valorificarea/eliminarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat in prezenta autorizatie si in conformitate cu legislatia nationala in domeniu.. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului fara a informa in prealabil APM Constanta si fara acordul scris al acesteia. Transportul deseurilor nepericuloase generate se va face cu mijloace de transport proprii sau cu terti care realizeaza valorificarea/eliminarea deseurilor.

- Transportul deseurilor periculoase (ambalaje contaminate) se realizeaza de catre operatori economici autorizati pentru transportul acestor deseuri.

- Transportul deseurilor se va face cu respectarea cerintelor de transport stabilite de HG 1061/2008 privind transortul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, astfel:

- Deseurile nepericuloase se vor transporta de la expeditor la destinatar numai in baza formularului de incarcare-descarcare, prevazut in anexa 3 la HG 1061/2008, completat si semnat de catre expeditor, transportator si destinatar;

- Pentru deseurile periculoase colectate in cantitate mai mare de 1 to/an, transportul se efectueaza pe baza formularului pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase si a formularului de expeditie/transport deseuri periculoase (anexele nr.1 si 2 din HG 1061/2008).

- Pentru deseurile periculoase colectate in cantitate mai mica de de 1 to/an, transportul se efectueaza pe baza formularului de expediere/transport deseuri periculoase (anexa nr.2 la HG 1061/20080.

- Clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza conform OUG 92/2021, art. 7, alin. (1);

- Obligativitatea anuntarii, in cel mai scurt timp la APM Constanta, oricarui eveniment care prezinta risc pentru factorii de mediu.

- Producatorii de deseuri sunt obligati sa efectueze si sa detina o caracterizare a deseurilor periculoase generate din propria activitate si a deseurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compozitiei, in scopul determinarii posibilitatilor de amestecare, a metodelor de tratare si eliminare a acestora;

- Detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici care colecteaza si transporta deseuri, au obligatia sa desemneze o persoana in randul angajatilor proprii sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de OUG 92/2021 sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane. Persoana desemnata trebuie sa fie instruita in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

- Producatorul sau detinatorul care transfera deseuri catre una dintre persoanele fizice ori juridice in vederea efectuarii unor operatiuni de tartare, preliminara operatiunilor de valorificare sau de eliminare complete, nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operatiunilor de valorificare ori de eliminare completa.

- Deseurile  provenite din activitatea desfasurata se vor depozita in spatii amenajate, in recipienti special destinati acestui scop sau pe platforme impermeabilizate (deseuri metalice de la intretinerea curenta, deseuri de ambalaje etc.) vor fi colectate selectiv, in containere speciale si predate ulterior la unitati specializate autorizate din punct de vedere al protectiei mediului, cu respectarea prevederilor OUG 92/2021.

- Zonele de stocare vor fi clar marcate si delimitate, iar containerele vor fi inscriptionate. Nu se va depasi capacitatea containerelor si a zonelor de stocare.

- Evidenta gestiunii deseurilor proprii generate de pe amplasament se va face in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la HG 856/2002, cu modificarile ulterioare si se va pune la dispozitia APM Constanta, anual, ca parte a RAM si pana la 15 martie, conform prevederilor OUG 92/2021. La intocmirea acestei evidente se vor incluse stocurile de la incepul si sfarsitul perioadei de raportare. Evidenta transmisa la APM Constanta se va intocmi si transmite anual si va contine datele si informatiile prevazute la art.48 din OUG 92/2021, alin (1). Evidenta gestiunii deseurilor se pastreaza cel putin 3 ani;

- Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza conform prevederilor art.16, alin.(9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificari si completari.

## 11.3 GESTIUNEA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR PERICULOASE

- Achizitionarea substantelor chimice periculoase, definite conform legislatiei in vigoare privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, se va face numai in conditiile in care producatorul, distribuitorul sau importatorul furnizeaza fisa cu date de securitate, care va permite utilizatorului sa ia toate masurile necesare pentru protectia mediului, sanatatii si asigurarea securitatii la locul de munca.

- Recipientii sau ambalajele substantelor si preparatelor chimice periculoase trebuie sa asigure:

- Prevenirea pierderilor de continut prin manipulare, transport si depozitare;

- Sa fie etichetate in conformitate cu prevederile legale;

- Se vor respecta prevederile Legii nr.122/2002 pentru aprobarea OUG nr.48/1999 privind transportul rutier al marfurilor periculoase si ale HG nr.1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatilor de transport rutier de marfuri periculoase in Romania.

- Operatorul va utiliza informatiile din fisele cu date de securitate ale substantelor si preparatelor chimice periculoase utilizate in instalatie, reactualizate, conform regulamentelor europene, pentru gestionarea corespunzatoare a acestora.

- Se vor lua urmatoarele masuri generale:

- Depozitarea substantelor si preparatelor chimice periculoase se va face in conditii de siguranta, tinand seama de compatibilitatile chimice si de conditiile impuse de furnizor;

- Spatiile de depozitare vor avea asgurate conditiile pentru protectia factorilor de mediu, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la actiunea chimica, nu vor avea racord la canalizare, vor fi bine aerisite, protejate impotriva accesului neautorizat.

- Gestiunea acestor substante se va realiza de catre persoane instruite, care vor cunoaste masurile ce trebuie luate in cazul unui accident.

- Se vor folosi echipamente de protectie a personalului, impuse de legislatia de protectie a muncii.

- Alte acte normative ce trebuiesc respectate:

- Legea nr. 360/2003 (r) privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentul (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea, ambalarea substantelor si amestecurilor, de modificare si abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE si de modificare a Regulamentului nr. 1907/2006 (CLP).

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH).

Conformarea cu cerinţele BAT pentru managementul deşeurilor

| Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Implementarea unui sistem prin care sunt incluse în documente următoarele informaţii despre deşeurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalaţie | Da |
| Cantitate | Da |
| Natura | Da |
| Origine (acolo unde este relevant) | Da |
| Destinaţie (obligaţia urmăririi – dacă sunt trimise în afara amplasamentului) | Da |
| Frecvenţa de colectare | Da |
| Modul de transport | Da |
| Metoda de tratare | Da |

Unitatea va implementa sistem de gestionare a deseurilor generate din activitate. Se vor respecta prevederile OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari.

Se vor realiza raportarile periodice catre autoritatea de mediu.

Evacuarea deseurilor de pe amplasament se va realiza in baza unor contracte cu operatori autorizati pentru care valorificarea sau eliminarea deseurilor, dupa caz.

# INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE      URGENTA.  SIGURANTA  INSTALATIEI

12.1 Instalatia nu intra sub Directiva SEVESO. Pe amplasament se utilizeaza substante chimice periculoase, dar, prin cantitatile prezente, nu intra sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

12.2 Situatii de urgenta

| Nr.crt. | Sursa potentiala | Cauze | Impact potential | Probabilitate de producere | Marime impact | Masuri de prevenire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incendii | Scurtcircuit electric | Poluare atmosferica; Impact vizual; Pagube materiale | mica | mic | Intretinere corespunzatoare |
| 2 | Avarii la instalatii hidro-edilitare | Montaj /intretinere improprii | Poluarea solului si a apei freatice | mica | Foarte mic | Conform Regulamentului de exploatare si intretinere |

Operatorul instalatiei trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

12.1.1.Toate activitatile de administrare se executa in baza prevederilor legale referitoare la protectia muncii si prevenirea incendiilor.

12.1.2.Toate persoanele care desfasoara o activitate in fabrica trebuie sa fie instruite corespunzator in ceea ce priveste prevenirea incendiilor si protectia muncii. Instruirea trebuie sa se realizeze pentru urmatoarele aspecte:

-drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului in ceea ce priveste protectia muncii si prevenirea incendiilor pentru fiecare loc de munca in parte;

-cerintele de protectia muncii si prevenirea incendiilor, atat pentru functionarea normala cat si pentru accidente sau cazuri de urgenta;

-echipamentul de protectie necesar;

-amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

-masurile de prim-ajutor;

-alte cerinte specifice fiecarui loc de munca (utilaje, cantar, curatarea anvelopelor, laborator etc).

12.1.3. Personalul angajat trebuie sa fie instruit anual in urmatoarele domenii si sa fie informat imediat la aparitia de noi legi, aprobari si reglementari legate de functionarea obiectivului:

-organizarea activitatilor in  fabrica(planul de functionare, instructiuni de functionare, planul de alarma etc.);

-modificarea obligatiilor si responsabilitatilor fiecarui angajat, in vederea asigurarii conditiilor de protectie a mediului;

-modul de comportare si actiune in caz de accidente si in cazuri de urgenta.

12.1.4 Constructiile si instalatiile, in special cele pentru depozitarea si/sau utilizarea combustibililor, se proiecteaza, amenajeaza si se verifica conform normelor legale si standardelor tehnice pentru prevenirea incendiilor.

12.1.5. Operatorul instalatiei asigura functionarea in incinta depozitului a unei unitati PSI.

12.2.Proceduri de urgenta

Titularul activitatii trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

12.2.1.Sa asigure un Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale, care trebuie sa trateze orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament. Acest plan trebuie sa include prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute in urma oricarei situatii de urgenta.

12.2.2  Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale trebuie revizuit anual si actualizat dupa cum este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

12.2.3 In conformitate cu Planul de interventie pentru combaterea poluarii accidentale se stabilesc: componenta colectivelor constituite pentru combaterea poluarii accidentale; lista punctelor critice din unitate unde pot proveni poluari accidentale; fisa poluantului potential; programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarii accidentale; componenta echipelor de interventie; lista dotarilor si materialelor necesare pentru sistarea poluarii accidentale; programul anual de instruire a lucratorilor de la punctele critice si a echipelor de interventie; responsabilitatile conducatorilor.

12.3 Notificarea autoritatilor in situatii de urgenta

12.3.1. Operatorul instalatiei trebuie sa notifice fara intarziere  telefonic si electronic, daca este posibil, APM Constanta, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie.

- orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;

- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatii locale;

- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei autorizatii.

12.3.2. Operatorul instalatiei trebuie sa includa, ca parte a notificarii, data si ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea reaparitiei, conform Cap. 14 - Raportari. Autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste masurile de remediere care se impun din analiza informarilor prezentate de operator, in urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator;

12.3.3. Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze orice incident. Aceasta inregistrare trebuie sa include detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deseurilor generate si a efectelor asupra mediului si evitarea reaparitiei;

12.3.4. Dupa notificarea incidentului, titularul activitatii trebuie, cat mai curand posibil, sa depuna la APM Constanta raportul privind incidentul;

12.3.5. Operatorul instalatiei trebuie sa depuna la APM Constanta un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate ca parte a RAM;

12.3.6. Operatorul instalatiei trebuie sa notifice ABADL in cazul oricarui incident precizat in care are legatura cu deversarile in apa, imediat dupa incident;

12.3.7. In cazul oricarui incident sau situatie de urgenta, persoanele autorizate de operatorul instalatiei va anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:

- in cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafata: ABADL, APM Constanta GNM Comisariatul Judetean Constanta, Directia de Sanatate Publica, CN  CAN S.A;

- in cazul incendiilor: Grupul de Pompieri (ISU);

- in caz de imbolnaviri ale personalului: Directia de Sanatate Publica .

12.3.8. Operatorul instalatiei trebuie sa trimita o notificare scrisa la APM Constanta in cazul:

- incetarii permanente a activitatii oricarei parti de instalatie sau a activitatii intregii instalatii autorizate;

- incetarea activitatii oricarei parti sau a activitatii intregii instalatii autorizate pentru o perioada care poate depasi un an;

- reluarea activitatii oricarei parti de instalatie sau a activitatii intregii instalatii autorizate, dupa oprire.

12.3.9. Operatorul instalatiei are obligatia sa notifice in scris APM Constanta privind urmatoarele aspecte in termen de 14 zile de la aparitia ei:

- modificari privind numele sub care societatea este inregistrata la Registrul Comertului, adresa sediului social al operatorului;

- modificari privind aspecte specifice ale ultimului detinator al instalatiei, actionariatului (inclusiv detalii ale unui consortiu final in cadrul caruia operatorul a devenit o sucursala)

-masuri luate privind implicarea operatorului in administratie, intrarea operatorului intr-un aranjament voluntar al companiei sau in proces de lichidare;

12.3.10. Operatorul instalatiei are obligatia sa notifice la APM Constanta orice modificare a instalatiei sau a procesului tehnologic anterior implementarii.

12.3.11. Termenele de raportare si frecventa raportarilor pot fi modificate la solicitarea scrisa a autoritatii competente pentru protectia mediului.

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1  Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1 Operatorul instalatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti conform prezentei autorizatii integrate de mediu si sa raporteze datele de monitorizare catre autoritatea competenta de protective a mediului.

13.1.2 Monitorizarea fiecarei emisii trebuie realizata asa cum s-a precizat in prezenta autorizatie, respectand conditiile generale prevazute de standardele specifice in vigoare.

13.1.3 Operatorul instalatiei trebuie sa asigure realizarea prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor, intretinerii si calibrarii in vederea conformarii cu prevederile prezentei autorizatii.

13.1.4 Analizele, determinarile necesare si prelevarea probelor pentru monitorizarea emisiilor vor fi realizate de catre laboratoare specializate, autorizate, pe baza de contract, cu personal calificat.

13.1.5 Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Constanta dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

13.1.6 Orice alte analize privind emisiile de poluati in ape, solicitate de autoritatile de gospodarire a apelor sau de protectie a mediului se vor efectua conform acestor solicitari.

13.1.7 Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare si monitorizare cerute de reprezentantii autoritatilor de mediu.

## 13.2. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor în aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.2.

Tabelul 13.2.

| Sursa | Punct de prelevare | Cos | Indicatori analizati | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalatia de cogenerare | H=20 m; D=1,5 m | C1 | Pulberi SOx NOx CO | o data la 3 ani( incepand din anul 2023) | Pulberi: EN 13284-2:2017 |
| Boiler(cazan de abur) | H=20 m; D=1,35 m | C2 |  | o data la 3 ani( incepand din anul 2023) |  |
| Linie uscare produse secundare | D=0,813m | C6 | pulberi | semestrial | SOx: EN 15259 EN 14118 ISO 7935 |
| Instalatie uscare maltodextrina | H=39,80m D=0,610mm | C4 |  | semestrial |  |
| Instalatie uscare amidon | H=12,48m D=0,636m | C3 |  | semestrial | NOx: EN 15259 EN 14118 ISO 10849 |
| Linia colectare praf de la produse secundare | D=0,508m | C5 |  | semestrial | Pulberi: EN 13284-1:2017 |

### Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apa de suprafata

Monitorizarea emisiilor în apa se va realiza astfel:

13.3.1  Inventarul emisiilor monitorizate în apa de suprafata

| Parametru monitorizat | Punct de emisie | Denumirea receptorului | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de monitorizare* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | Conducta de evacuare | Canalul Dunare-Marea Neagra | Lunar ( la fiecare evacuare) | - |
| pH |  |  | lunar( la fiecare evacuare) | EN ISO 10523:2012 |
| Materii in suspensie |  |  | lunar( la fiecare evacuare) | EN 872:2005 ISO 11923:1997 |
| Consum biochimic de CBO5 |  |  | lunar | EN 1899-2:1998 ISO 5815-2:2003 |
| Consum chimic de oxigen CCOCr |  |  | lunar | ISO 15705:2002 ISO 6060:1989 |
| Azot amoniacal |  |  | lunar | EN ISO 11732:2005 ISO 5664:1984 ISO 6778:1984 ISO 7150-1:1984 |
| Cloruri |  |  | lunar | EN ISO 15682:2011 ISO 9297:1989 |
| Clor rezidual |  |  | lunar | EN ISO 7393-1:2000 EN ISO 7393-2:2018 EN ISO 7393-3:2000 |
| Sulfuri si hidrogen sulfurat |  |  | lunar | ISO 10530:1992 |
| Detergenti sintetici |  |  | lunar | - |
| Substante extractibile cu solventi organici |  |  | lunar | - |
| Reziduu fix |  |  | lunar | - |

*Conform JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations - 2018

13.4   Monitorizarea şi raportarea emisiilor în   apa subterana

13.4.1 Inventarul emisiilor în apa subterana

Pentru urmatorii indicatori s-a realizat o campanie de prelevare probe in data 07.06.2022.

| Parametru | Unitate de măsură | Punct de emisie | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Unitati pH | F2 - foraj de exploatare | O data pe an | EN ISO 10523:2012 |
| Fosfat total | mg/l |  |  | ISO 15923-1:2013 |
| Cloruri | mg/l |  |  | EN ISO 15682:2001 ISO 9297:1989 |
| Sulfati | mg/l |  |  | EN ISO 10304-1:2009 EN ISO 10304-4:1999 |
| Azotati/Azotiti | mg/l |  |  | EN ISO 10304-1:2009 EN ISO 10304-4:1999 |
| Sodiu | mg/l |  |  | EN ISO 14911:1999 |
| Potasiu | mg/l |  |  | EN ISO 14911:1999 |
| Cupru | µg/l |  |  | EN ISO 11885:2009 EN ISO 15586:2003 EN ISO 17294-2:2016 |
| Cadmiu | µg/l |  |  | EN ISO 11885:2009 EN ISO 15586:2003 EN ISO 17294-2:2016 |
| Azot amoniacal | mg/l |  |  | EN ISO 11732:2005 ISO 5664:1984 ISO 6778:1984 ISO 7150-1:1984 |
| Azotiti | mg/l |  |  | EN ISO 13395:1996 |
| Plumb | µg/l |  |  | EN ISO 11885:2009 EN ISO 15586:2003 EN ISO 17294-2:2016 |

## 13.5   Monitorizarea  solului

Pentru stabilirea situatiei de referinta privind calitatea solului in zonele de depozitare/manipulare produse chimice, s-a realizat o campanie de prelevare probe in data de 15.09.2022, din 2 puncte, la adancimea de 5 cm si de 30 cm. Rezultatele analizelor  s-au raportat la valorile de referinţă prevăzute în Ordinul M.A.P.P.M. nr.756/1997, cu modificarile ulterioare.

| Parametru | Unitate de măsură | Puncte prelevare | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadmiu | mg/ kg substanta uscata | D1- zona Depozit produse chimice D2- zona Depozit de acizi si caustice | O data la 2 ani | EPA Method 3051A:2007 |
| Mercur |  |  |  | EPA Method 3051A:2007 EPA Method 7473:2007 |
| Plumb |  |  |  | EPA Method 3051A:2007 |
| Crom |  |  |  | EPA Method 3051A:2007 |
| Zinc |  |  |  | EPA Method 3051A:2007 |
| Sulfati |  |  |  | SR EN 12457-2:2003 SR EN 12457-4:2003 SR EN ISO 10304-1:2009 |
| Sulf |  |  |  | EPA Method 3051A:2007 |
| Total continut produs petrolier (TPH) |  |  |  | WBSE-26:2019 WBSE-75:2019 |

## 13.6     Monitorizarea deseurilor

## 13.6.1 Deseurile tehnologice

Monitorizarea deseurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deseuri generate in conformitate cu prevederile OUG nr.92/2021 privind evidenta gestiunii deseurilor si ale HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, cu completarile ulterioare.

Operatorul instalatiei are obligatia intocmirii unui registru complet cu aspecte si probleme legate de operatiunile si practicile de management a deseurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia mediului si ale autoritatii cu atributii de control. Registrul va continue datele mentionate la art.48 alin (1) din OUG 92/2021.

## Aceste date trebuie raportate la APM Constanta, ca parte a RAM ..

13.6.2 Ambalaje si deseuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate conform prevederilor art.16, alin.(9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificari si completari.

13.7 Monitorizarea zgomotului

Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.

In situatia existentei reclamatiilor, la solicitarea APM Constanta sau GNM -CJ Constanta, se vor face monitorizari  ale zgomotului in zona .

| Punct de monitorizare | Parametru L AeqT | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| La limita amplasamentului | 65 dB | In situatia existentei reclamatiilor, la solicitarea APM/GNM | SR ISO 1996-2:2018 |

# Monitorizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

# Operatorul instalatiei va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantitati si tipuri de substante folosite.

# Monitorizare tehnologica

Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

# Monitorizare post – inchidere

# In cazul incetarii definitive a activitatii, vor fi realizate si urmarite actiunile, conform Planului de inchidere.

# 14. RAPORTARI LA AUTORITATEA DE MEDIU SI PERIODICITATEA ACESTORA.

14.1. Generalitati

1. A.P.M. Constanta va include informatiile de mediu referitoare la activitatea societatii, in Registrul Public conform cerintelor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu toate modificarile ulterioare, a Hotararii de Guvern nr.123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, a Hotararii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informatia privind mediul si a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul. Daca operatorul considera ca anumite informatii furnizate sunt confidentiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanta ca informatiile respective sa nu fie publicate in Registru, asa cum este prevazut in Hotarare. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta sa determine daca informatiile sunt sau nu confidentiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie sa precizeze clar informatiile respective si sa ofere motive clare si precise pentru confidentialitatea acestora.

2. Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze toate prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile, calibrarile si intretinerile realizate conform cerintelor prezentei autorizatii.

3. Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu.

4. Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii. Fiecare inregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la APM Constanta in luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in R.A.M.

5. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie agreat de A.P.M. Constanta.  Registrele trebuie pastrate pe amplasament si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al A.P.M. Constanta si G.N.M-CJ Constanta in orice moment.

6. Rapoartele tuturor inregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor,

calibrarilor trebuie depuse la sediul APM Constanta in conformitate cu cerintele prezentei autorizatii. Un original si o copie trebuie depuse la momentul si in modalitatea precizata.

7. Toate procedurile scrise detinute de operator trebuie sa fie disponibile pe amplasament in orice moment .

8. Frecventa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute in autorizatia integrata de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Constanta, dupa evaluarea rezultatelor test.

9. Operatorul instalatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publicului la sediul unitatii. Acest dosar trebuie sa contina minimum:

- copii ale corespondentei (alta decat cea desemnata a fi confidentiala) intre A.P.M. Constanta si titularul autorizatiei

- autorizatia integrata de mediu

- solicitarea

- raportarile catre APM Constanta

- alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante

Un raport privind rezultatele monitorizarii calitatii apelor trebuie depus anual la APM Constanta iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apa pe categorii.

14.2. Contributia la Registrul Emisiilor de Poluanti (EPER)

Raportul privind Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (EPRTR )

Operatorul care desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in Anexa I a Regulamentului EPRTR, a caror capacitate depaseste valoarea de prag corespunzatoare specificata, trebuie sa comunice autoritatii competente, informatiile de identificare a complexului industrial in conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptand cazul in care informatia este deja disponibila autoritatii competente.

Pentru emisiile in aer, in apa, transferul deseurilor periculoase si nepericuloase, in conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE titularul are obligatia sa intocmeasca si sa gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) si ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Operatorul trebuie sa raporteze autoritatii sale competente, cantitatile anuale impreuna cu precizarea ca informatia se bazeaza pe masuratori, calcule sau estimari, a emisiilor in aer si apa a oricarui poluant specificat in Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzatoare din Anexa II este depasita.

In cazul in care datele au fost exprimate pe baza de masuratori sau calcule, trebuie raportata metoda analitica si/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate in Anexa II, raportate ca fiind sub incidenta punctului (a) al art. 5 din

Regulamentul EPRTR trebuie sa includa toate emisiile de la toate sursele prevazute in Anexa I, aflate pe amplasamentul fermei avicole.

Raportul trebuie sa cuprinda si informatii privind emisiile si transferurile exprimate ca totaluri de la toate activitatile, prevazute, accidentale, obisnuite sau exceptionale specificandu-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventa adecvata pentru a stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul cerintelor de raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1al art. 5 din Regulamentul EPRTR si sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis.

La pregatirea raportului, operatorul in cauza trebuie sa utilizeze cele mai bune informatii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de masa, monitorizarea indirecta sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte metode in conformitate cu Art. 9 (1) si in concordanta cu metodologiile internationale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportarilor, termenele, responsabilitatile precum si modul de informare si participare a publicului, prevazute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 si 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducatorului autoritatii publice pentru protectia mediului.

Documentele se vor transmite la A.P.M. Constanta, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, in format electronic si pe suport hartie, pana la 30 aprilie a fiecarui an, pentru anul anterior raportarii.

Operatorii au dreptul sa solicite confidentialitatea unor date si informatii, in mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR

Operatorul are obligatia sa pastreze inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR si sa foloseasca pentru raportarea datelor formatul prevazut in anexa III la Regulamentul EPRTR.

14.3 In baza ordinului MMP nr.3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti în atmosferă, operatorul va completa datele necesare in aplicatia  - SIM Inventar Emisii, in toate chestionarele aferente activitatii pe care o desfasoara.

14.4  Raportul Anual de Mediu va contine date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- inventarul emisiilor de poluanti atmosferici;

- planul de management al dejectiilor;

- gestiunea deseurilor si ambalajelor;

- raportarea incidentelor semnificative la data producerii;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului (daca exista) şi modul de rezolvare a acestora;

- raportarea investitiilor si cheltuielilor de mediu;

- orice efecte negative semnificative constatate prin programul de monitorizare ;

- inventar privind substantele chimice/amestecurile de substante utilizate;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă.

14.5 Mod de raportare

Rapoarte obligatorii

| Raport | Frecventa raportarii | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Pana la 01 februarie al fiecarui an pentru anul precedent |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluantilor emisi si transferati, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Pana la 30 aprilie al fiecarui an pentru anul anterior |
| Raport „Inventar emisii” – in aplicatia F2 SIM | Anual | La termenul solicitat de APM in functie de momentul deschiderii sesiunii de raportare, pentru anul anterior |
| Raportarea conform Regulamentului CE nr.1272/2008 a Parlamentului European si a Consiliului din 16.12.2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor | La orice solicitare a autoritatii de mediu | La solicitatea autoritatii de mediu (pe suport de hartie si in SIM/SCP) si ca parte a R.A.M |
| Raportarea situatiei gestiunii deseurilor conform art.48 din OUG 92/2021 | Anual | Pana la data de 15 martie, in format electronic (in SIM/Deseuri) |
| Raportarea uleiurilor uzate, conform prevederilor art.49(9) din OUG 92/2021 | Anual | Pana la data de 30 aprilie, in format letric si in format electronic (SIM), la solicitarea APM Constanta, cu respectarea termenelor ce vor fi comunicate |
| Raportarea inventarului substantelor chimice urtilizate pe amplasament | Anual | La solicitarea APM Constanta |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | La 2(doua) de ore de la producerea incidentului, conform Deciziei ANPM cu privire la asigurarea fluxului informational - decizional de avertizare/alarmare in cazul producerii unor situatii de urgenta, aferenta Ordinului 2579/2012 |
| Raportarea investitiilor si cheltuielilor de mediu | Anual | Parte a RAM, pana la 01 februarie al fiecarui an |
| Plan de inchidere a amplasamentului in cazul incetarii temporare sau definitive a unei parti din instalatie | - | La data producerii |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in aer (inclusiv calcularea emisiilor, conform BAT) |  | Ca parte a R.A.M, pana la data de 01 februarie a fiecarui an pentru anul precedent . |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in apa uzata tehnologica/apa pluviala (bazin LAGUNA) |  | Ca parte a R.A.M.,pana la data de 01 februarie a fiecarui an pentru anul precedent. |
| Rezultatele monitorizarii emisiilor in apa subterana |  | 10 zile de la incheierea semestrului pentru care se face raportarea /Ca parte a R.A.M |
| Monitorizare sol | O data la doi ani ( incepand cu anul 2022) | Parte a RAM, pana la 01 februarie al fiecarui an |
| Reclamatii (acolo unde apar) | Ori de cate ori apar | Zece zile de la incheierea lunii pentru care se face raportarea |

## Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificarile in caz de oprire/ pornire programata a instalatiei | Cu 48 de ore inaintea opririi/pornirii |
| Plan de inchidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Model notificare:

| Denumirea Operatorului | Data notificarii | Situatia de functionare necorespunzatoare semnalata | Nr. de ore de functionare necorespunzatoare | Masuri de remediere a functionarii necorespunzatoare | Data remedierii | Nr. total de ore de functionare necorespunzatoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

Operatorul instalatiei are urmatoarele obligatii:

15.1. Sa respecte prevederile prezentei autorizatii si sa anunte APM Constanta asupra modificarilor intervenite in activitatea desfasurata. In conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.278/2013 operatorul are obligatia ca in cazul incalcarii oricareia dintre conditiiile prevazute in autorizatia integrate de mediu sa informeze imediat APM Constanta si sa ia imediat masurile necesare pentru a restabili conformitatea, in cel mai scurt timp posibil, potrivit conditiilor din autorizatia integrata de mediu.

15.2. Operatorul instalatiei va solicita aplicarea vizei anuale in termen de maximum 90 de zile si de minimum 60 de zile inainte de ziua si luna corespunzatoare zilei si lunii in care a fost emisa autorizatia de mediu, conform prevederilor Ord. MMAP nr. 1150/2020, cu modificari si completari.

15.3. Sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin aplicarea BAT si sa ia toate masurile care sa asigure ca nu se va produce nici o poluare majora.

15.4. Sa evite producerea de deseuri iar cand nu este posibil sa asigure valorificarea acestora si abia apoi sa asigure neutralizarea si eliminarea lor in vederea reducerii impactului asupra mediului.

15.5. Sa utilizeze eficient energia.

15.6. Sa ia toate masurile necesare in vederea prevenirii accidentelor si a limitarii consecintelor acestora.

15.7. Sa ia toate masurile necesare in cazul incetarii definitive a activitatii, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

15.8. Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

15.9. Sa nu realizeze sau sa impuna modificari totale sau partiale ale activitatii desfasurate care pot conduce la o crestere sau o schimbare a naturii oricaror emisii fara notificarea si fara acordul prealabil scris al APM Constanta.

15.10. Sa stabileasca si sa mentina un Sistem de management al autorizatiei in vederea utilizarii tehnologiei celei mai curate, productiei curate, reducerii si minimizarii deseurilor incluzand o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu.

15.11. Sa respecte nivelul emisiilor pe factori de mediu prevazut de prezenta autorizatie.

15.12. Sa asigure personal calificat responsabil cu protectia mediului cat si perfectionarea continua a acestuia.

15.13. Sa asigure accesul sigur si permanent al autoritatii competente de protectie a mediului la punctele de prelevare probe si monitorizare solicitate de APM Constanta, la zonele de depozitare a deseurilor si sursele de zgomot de pe amplasament.

15.14. Sa declare, sa calculeze si sa verse, in termenul legal, sumele rezultate in urma desfasurarii activitatilor care intra sub incidenta OUG 196/2005 aprobata prin Legea 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

15.15. Operatorul instalatiei are obligatia de a intretine constructiile si instalatiile de aductiune, folosire si evacuare a apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimalizarii pierderilor de apa.

15.16. Operatorul instalatiei  trebuie sa se asigure ca este functional „Planul de interventie in caz de poluare accidentala” care trateaza orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute.

15.17. Operatorul instalatiei are obligatia sa actualizeze „Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale”, sa detina mijloacele si materiale necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mentionat.

15.18 . In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobata de legea nr. 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind Fondul pentru mediu, operatorul/ operatorul instalatiei are obligatia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activitatile pe care le desfasoara.

15.19 Operatorul instalatiei are obligatia ca in momentul inchiderii temporare a

instalatiei/parti ale instalatiilor existente pe amplasament, sa notifice APM Constanta  si sa ia masuri de punere in siguranta:

- desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranta instalatiilor,

- oprirea alimentarii cu energie electrica, gaz natural / industrial si apa industriala,

- golirea tuturor instalatiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare si

predarea continutului acestora la societatea autorizate,

- eliminarea completa, in deplina siguranta a uleiurilor si emulsiilor de racire din echipamentele tehnologice, colectarea lor in recipiente adecvate si predarea la societate autorizate pentru valorificare/eliminare,

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime / materiale,

# - evacuarea de pe amplasament a tuturor deseurilor stocate in zona

- marcarea zonei prin afisare de placutelor avertizoare si interzicerea accesului personalului

# care nu are imputerniciri privind operarea in zona

- stabilirea si implementarea unui plan intern de inspectie,

- asigurarea pazei non-stop si mentionarea intr-un registru a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul respectivei instalatii,

- instruirea personalului ce deserveste instalatiile invecinate cu privire la deciziile privind

punerea in siguranta a instalatiei respective,

- respectarea normelor de protectia muncii si PSI

- notificarea APM Constanta asupra oricarui eveniment produs pe amplasamentul respectiv.

- includerea instalatiei in Raportul Anual de Mediu – RAM

- notificarea APM Constanta dupa implementarea masurilor de punere in siguranta

15.20. Operatorul instalatiei are obligatia ca in momentul inchiderii definitive a instalatiilor /parti ale instalatiilor existente pe amplasamentul societatii sa notifice APM Constanta  si sa respecte prevederile precizate in Capitolul 16 “Managementul inchiderii instalatiei. Managementul reziduurilor”.

15.21 Sa intrerupa operarea instalatiei in cazul in care incalcarea conditiilor din autorizatia integrata de mediu reprezinta un pericol imediat pentru sanatatea umana sau risca sa aiba efect advers semnificativ imediat asupra mediului, pana la restabilirea conformarii.

15.22 Operatorul instalatiei are obligatia ca inainte de repornirea instalatiilor nefunctionale, sa se faca retehnologizarea acestora conform BAT/BREF. Daca prin exploatarea acestora se creste capacitatea de productie, operatorul are obligatia de a lua masuri suplimentare de reducere a emisiilor la sursele controlate si fugitive pentru ca nivelul de emisie sa nu depaseasca standardele locale privind calitatea aerului.

15.23 Dupa modernizari/retehnologizari si imediat dupa punerea in functiune a instalatiei/ parti de instalatie, operatorul instalatiei are obligatia de a prezenta APM Constanta dovada incadrarii in valorile limitǎ de emisie stabilite prin prezenta autorizatie integrata de mediu.

15.25 Se interzice orice modificare a capacitatii de productie  existente la data autorizarii fara solicitarea si obtinerea in prealabil a unei noi autorizatii integrate de mediu.

15.26 Este obligatoriu ca la popularea cu efective de pasari a altor hale, acestea trebuie sa se conformeze cu cele mai bune tehnici disponibile existente la data punerii in functiune.

15.27 Sa nu produca disconfort olfactiv in zonele rezidentiale si limitrofe la manevrarea dejectiilor (depozitare,incarcare, descarcare,transport ).

15.28 Sa solicite autoritǎtii competente pentru protectia mediului actul de reglementare pentru orice lucrǎri de dezafectare/inchidere/ecologizare, de pe amplasament, in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare.

15.29 Sa solicite eliberarea acordului de mediu la schimbarea modului de operare al instalatiilor sau la realizarea activitǎtilor care necesitǎ constructii montaj.

Verificarea conformarii cu prevederile autorizatiei integrate de mediu se face de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si GNM – Comisariatul Judetean Constanta.

16.  MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

## 16.1.    Lucrari şi masuri specifice de protectia mediului.

La incetarea activitatii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de actiuni, vânzari de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum şi in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobata de Legea nr. 265/2006 cu toate modificarile şi completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 15 alin. (2). In termen de 60 zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile mentionate, mai sus, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având in vedere situatia existenta dupa oprirea activitatii, se impune luarea urmatoarelor masuri:

- Punerea in siguranta a instalatiilor;

- Oprirea alimentarii cu energie electrica  şi apa industriala;

- Golirea tuturor instalatiilor;

- Eliminarea completa, in deplina siguranta, a uleiurilor şi emulsiilor de racire din echipamentele tehnologice, colectarea lor in recipiente adecvate şi predarea lor la unitati specializate de valorificare/eliminare;

- Dezafectarea tuturor zonelor de stocare materii prime;

- Demontarea instalatiilor şi valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate;

- Colectarea deşeurilor generate in spatii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzatoare prin firme autorizate;

- Investigatii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate in cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea şi demontarea instalatiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din constructii vor fi valorificate prin societati autorizate;

- Ecologizarea intregului amplasament, dupa dezafectarea tuturor instalatiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi mentionarea intr-un registru de evidenta a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalatiei;

- Anuntarea oricarui eveniment la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.

## 16.2. Planul de inchidere al instalatiei.

## In cazul inchiderii definitive a intregii instalatii sau a unor parti de instalatie, titularul/operatorul activitatii trebuie sa elaboreze un plan de inchidere agreat de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Scopul planului de inchidere trebuie sa respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. MAPAM. nr. 36/2004

## Planul de inchidere trebuie sa includa minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

## orice masura specifica pentru prevenirea poluarii apei, aerului şi solului

## acolo unde este cazul, golirea completa de continut potential periculos şi spalarea conductelor şi a rezervoarelor,

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## masuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui in aplicare şi sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a titularului/operatorului activitatii

## La incetarea activitatii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologica asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricaror remedieri in vederea aducerii terenului intr-o stare satisfacatoare din punct de vedere al categoriei de folosinta avuta anterior.

## Dezafectarea, demolarea instalatiilor şi constructiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activitatii cu impact semnificativ asupra mediului.

# GLOSAR DE TERMENI

| APM Constanta | Agentia pentru Protectia Mediului Constanta |
| --- | --- |
| G.N.M.- C.J.Constanta | Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu Constanta |
| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalatii situate pe acelasi locatie si in care un operator desfasoara una sau mai multe activitati prezentate in Anexa I |
| Operator | Orice persoana fizica sau juridica, care exploateaza ori detine controlul total sau partial asupra instalatiei ori a instalatiei de ardere sau a instalatiei de incinerare a deseurilor ori a instalatiei de coincinerare a deseurilor sau, asa cum este prevazut in legislatia nationala, careia i s-a delegat puterea economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei - Conform art.3 pct.15 lit o) din Legea nr. 278/2013. |
| Cele mai bune tehnici disponibile -BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile – Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie in scopul prevenirii poluarii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau. |
| Decizia (UE) 2017/302 | DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 25 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile in temeiul Directivei 2010 / 75 / UE a Parlamentului European si a Consiliului pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor |
| CAT | Colectivul de Analiza Tehnica |
| Instalatie | O unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa nr.1 sau in anexa nr. 7 partea 1, precum si orice alte activitati direct asociate desfasurate pe acelasi amplasament, care au o conexiune tehnica cu activitatile prevazute in anexele respective si care pot genera emisii si poluare - Conform art.3 pct.3 lit c) din Legea nr. 278/2013. |
| Emisie | Evacuarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura sau zgomot in aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei - Conform art.3 pct.4 lit d) din Legea nr. 278/2013 |
| Poluare | Introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura sau zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau alte utilizari legitime ale acestuia - Conform art.3 pct.2 lit b) din Legea nr. 278/2013 |
| Valori limita de emisie – VLE | Masa, exprimata prin anumiti parametri specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasite in cursul uneia sau mai multor perioade de timp - Conform art.3 pct.5 lit e) din Legea nr. 278/2013 |
| Modificare substantiala | O modificare a caracteristicilor sau a functionarii ori o extindere a unei instalatii sau a unei instalatii de ardere, a unei instalatii de incinerare a deseurilor sau a unei instalatii de coincinerare a deseurilor, care poate avea efecte negative semnificative asupra sanatatii umane sau asupra mediului - Conform art.3 pct.9 lit i) din Legea nr. 278/2013 |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| Eliminare | Orice operatiune care nu este o operatiune de valorificare, chiar si in cazul in care una dintre consecintele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substante sau de energie – Conform OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor, Anexa nr.1, pct.17. |
| Valorificare | Orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv, în întreprinderi sau în economie în general – Conform OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor, Anexa nr.1, pct.36. |
| RAM | Raport Anual de Mediu |
| epRTr | Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati |
| dB(A) | Decibeli (ponderati) |
| NTPA 001/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptori naturali |
| NTPA 002/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in retelele de canalizare ale localitatilor si/sau in statiile de epurare |

ANEXA  I – Planuri

Fig. 1 - Plan incadrare in zona

Fig.2 – Amplasarea instalatiei IED fata de zonele rezidentiale

# ANEXA  II –  Modelul Raportului DE Mediu (Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalatiei |  |
| Adresa instalatiei |  |
| Cod postal /Cod tara |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) | Nord |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principala |  |
| Volumul productiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numarul instalatiilor |  |
| Numarul orelor de functionare pe an |  |
| Numarul angajatilor |  |
| Numarul autorizatiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de masura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Productie

| Tip produs | Unitate de masura | Productie maxima proiectata | Productie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie si combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizati | Continutul de sulf | Unitatea de masura | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamatii

| Reclamatii de mediu | Numar | Solutionare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamatii primite |  |  |  |
| Reclamatii care cer o actiune corectiva |  |  |  |
| Categorii de reclamatii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terti | Unitatea de masura | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa subterana |  |  |  |
| Apa de suprafata |  |  |  |

Emisii in aer

| Nrcrt | Sursa / Echipament de depoluare | Cos | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

- pentru monitorizarea discontinua se vor anexa buletinele de analiza emise de catre terti.

Emisii in apa

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanti existenti in apa uzata | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | VLE masurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafata in adancime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinte mai putin sensibile (mg/ kg substanta uscata) | Valori masurate (mg/Kg substanta uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea inregistrata la momentul autorizarii (mg/l) | Valoarea masurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deseurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deseu | Cod deseu conform H.G. 856/2002 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |

# Footnotes

REGULAMENTUL (UE) 2017/1510 AL COMISIEI din 30 august 2017 de modificare a apendicelor la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), în ceea ce priveşte substanţele CMR

A- Există o zonă de depozitare acoperită (i) sau complet îngrădită (ii); B -Exista un sistem de evacuare a aerului C- Sunt incluse sisteme de drenare şi tratare a lichidelor înainte de evacuare D- Există protecţie împotriva inundaţiilor sau de pătrundere a apei de la stingerea incendiilor