MEMORIU ARHITECTURA

1. DATE GENERALE:

DENUMIREA LUCRARII : 	Construire Pensiune P+2E

AMPLASAMENT : 	  Mun. Mangalia ,Statiunea Jupiter, str. Ferdinand, nr. 10 ,  Jud. Constanta

BENEFICIAR :      Anca Mircea

REGIMUL JURIDIC AL TERENULUI                                          Proprietate

REGIM DE INALTIME CONSTR. PROPUSA                             P+2E, Hmax=10.00

Suprafata terenului  din acte                                      St=756mp

Suprafata construita existenta	                        Sc=160.00 mp

Suprafata desfasurata existenta                             Sd=199.00mp

Suprafata construita propusa		                        Sc=151.12 mp

Suprafata desfasurata propusa                                Sd=453.36mp

Suprafata construita rezultata	                        Sc=311.12 mp

Suprafata desfasurata rezultata                            Sd=652.36mp

procentul  de ocupare al terenului rezultat     P.O.T=41.15%

coeficentul de utilizare al terenului rezultat  c.u.T=0.86

zona seismica                                                    c conf. p100-1/2013(ag=0.20)

perioada de colt                                                                 Tc=0.7 sec

CATEGORIA DE IMPORTANTA GLOBALA       c(normala) conf. hg nr 766/1997

CLASA DE IMPORTANTA                                  III(redusa) conf. P100-1/2013

zona de incarcare din zapada                c conf. cr-1-1-3-2012

zona de incarcare din vant                     b conf. cr-1-1-4-2012

gradul de rezistenta la foc                   ii conf p118-2013

riscul de incendiu al cladirii                  mic,conf. p118-2013

2. AMPLASAMENT

Terenul este situat in intravilanul Mun. Mangalia ,Statiunea Jupiter, Jud Constanta, str. Ferdinand, Nr. 10 si este in proprietatea lui Anca Mircea conform actelor anexate la documentatie. Se propune Construirea Pensiune P+2E.

Terenul se invecineaza cu:

- la nord –Consiliul local Mangalia

- la est – Str. Ferdinand, IE:111420

- la vest –IE:110553

- la sud – IE:110553

La carerea beneficiarului se doreste Construire Pensiuni P+2E.

Documentatia a fost intocmita la cererea beneficiarului,respectand reglementarile urbanistice in vigoare conform puz.

3. FUNCTIUNI

Constructia va avea in componenta sa:

Parter:

-debara                      Su=5.04mp

-centrala termica        Su=5.04mp

-balcon   		   Su= 4.50mp

-receptie                     Su=13.24mp

-baie			   Su= 2.40m

-balcon   		   Su= 5.70mp

-dormitor   		   Su= 23.75mp

-baie  			   Su= 2.70mp

-balcon   		   Su= 5.70mp

-dormitor   		   Su= 23.73mp

-baie  			   Su= 2.75mp

-balcon   		   Su= 5.70mp

-dormitor   		   Su= 23.75mp

-baie  			   Su= 2.75mp

Etaj 1:

-hol                             Su=18.25mp

-dormitor	             Su=17.13mp

-baie                           Su=2.75mp

-balcon			   Su= 5.70mp

-dormitor	             Su=17.13mp

-baie                           Su=2.75mp

-balcon			   Su= 5.70mp

-dormitor	             Su=17.13mp

-baie                           Su=2.70mp

-balcon			   Su= 5.70mp

-dormitor		   Su= 23.53mp

-baie   			   Su= 2.88mp

-balcon			   Su= 5.70mp

Etaj 2:

-hol                             Su=18.25mp

-dormitor	             Su=17.13mp

-baie                           Su=2.75mp

-balcon			   Su= 5.70mp

-dormitor	             Su=17.13mp

-baie                           Su=2.75mp

-balcon			   Su= 5.70mp

-dormitor	             Su=17.13mp

-baie                           Su=2.70mp

-balcon			   Su= 5.70mp

-dormitor		   Su= 23.53mp

-baie   			   Su= 2.88mp

-balcon			   Su= 5.70mp

4. REGLEMENTARI:

Lucrarile de constructii si instalatii respecta reglementarile in vigoare in Romania si certificatul de urbanism valabil.

Vor fi respectate toate reglementarile in vigoare, inclusiv, si  fara a se limita la urmatoarele:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

- Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 modificata si aprobata prin Legea nr 212/1997, privind apararea impotriva incendiilor

- Ordonanta nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor.

5. INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE:

- SIGURANTA IIN EXPLOATARE

In conformitate cu prevederile Normativului privind siguranta in exploatare a cladirilor civile- indicativ NP 068-02, in proiect sunt prevazute masurile necesare pentru asigurarea sigurantei utilizatorilor (locatari) pe timpul functionarii, astfel:

A1. Risc de cadere prin alunecare, impiedicare sau la denivelari

Pardoselile vor fi realizate din materiale adecvate destinatiei incaperilor. Materialele utilizate la executia pardoselilor reci se vor incadra in clasele de alunecabilitate minime R9 pentru holuri, respectiv R10 pentru cele aferente bailor si bucatariilor. Finisajele scarilor exterioare vor avea clasa de alunecabilitate R10.

La ferestre, balcoane, terase, scari etc. Vor fi prevazute balustrade sau parapeti, a caror alcatuire si inaltime de siguranta vor respecta prevederile tehnice specifice.

A2. Risc de foc direct

Pentru prevenirea accidentarilor prin soc direct, elementele vitrate amplasate pe caile de circulatei ( usi diin sticla, vitraje fixe si mobile) vor fi realizate din geam laminat.

A3. Risc de arsuri, electrocutari, socuri electrice

Avand in vedere functiunea cladirii si instalatiile cu care se echipeaza, nu se pun probleme speciale de prevenire a arsurilor, electrocutarilor, socurilor electrice etc.

Spatiile tehnice care prezinta riscurile respective ( centrala termica, incaperile aferente alimentarii cu energie electrica etc.) vor fi alcatuite si dimensionate corespunzator, in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice de specialitate in vigoare, si vor fi accesibile numai personalului de exploatare instruit corespunzator.

Cladierea va fi prevazuta cu o instalatie de paratraznet tip PREVECTRON, cu priza de pamant realizata conform prevederilor Normativului I.20-2000.

A4. Risc de explozie

Cladirea nu prezinta riscuri de explozie, iar instalatiile care functioneaza cu gaze naturalesi incaperile aferente acestora sunt proiectate si vor fi realizate in conformitate cu prevederile „ Normativului pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” – indicativ I.6-09.

- SIGURANTA LA FOC

B1. Generalitati

Constructia se incadreaza in categoria cladirilor civile ( publice), fara Sali aglomerate, cu functiune de locuinta unifamiliala si birou parter. Constructia nu se incadreaza in categoria caldirilor inalte sau foarte inalte.

Pentru indeplinirea criteriilor si nivelelor de performanta stabilite in Normativul de siguranta la foc a constructiilor si in celelalte reglementari tehnice, se vor realiza numai materiale si elemente de constructii si instalatii agrementate, pentru care sunt efectuate determinari functionale si de comoportare la foc ( clase de combustabilitate, rezistente la foc, propagare a flacarii etc). Materialele si elementele noi produse in tara sau importate, se vor utiliza in conformitate cu prevederile agrementelor tehnice ale acestora, emise potrivit legii.

- PROTECTIA MEDIULUI SI  SANATATEA OAMENILOR

C1. Generalitati

Prin functiunea principala (locuinta permanenta) si birou parter, cladirea nu pune probleme speciale de protectie a mediului. In cladire nu se desfasoara activitati care sa constituie surse de poluare a aerului, solului, subsolului sau care sa produca substante toxice ori periculoase.

C2. Asigurarea utilitatilor

Utilitatile necesare functionarii cladirii existente sunt asigurate din retelele publice existente de apa, electricitate si gaze naturale, in conformitate cu prevederile avizelor regiilor furnizoare.

C3. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu

C3.1 Protectia calitatii apelor

Alimentarea cu apa se va face printr-un bransament la reteaua publica.

Apele uzate vor respecta prevederile Normativului C.90

C3.2 Protectia calitatii aerului

Activitatile specifice functiunii de locuinta nu pun probleme deosebite de protectie a calitatii aerului.

Centrala termica va fi prevazuta cu un cos pentru evacuarea gazelor arse.

C3.3 Protectie impotriva zgomotului

Activitatile ce se vor desfasura in cladire nu constituie surse de poluare sonora.

C3.4 Protectie impotriva radiatiilor

Activitatile ce se vor desfasura in cladire nu produc radiatii.

C3.5 Protectia solului si a subsolului

Nu este cazul.

C3.6 Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nu este cazul.

C3.7 Protectia asezarilor umane

Relatia cu terenurile si constructiile invecinate este reglementata prin certificatul de urbanism valabil. Proiectul nu pune probleme deosebite de protejare a asezarilor umane.

C3.8 Gospodarirea deseurilor

Evacuarea deseurilor se va face containerizat, in spatiul special destinat acestui scop, de unde va fi asigurata preluarea prin contract incheiat cu societea de salubritate.

C3.9 Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Activitatile din cladire nu utilizeaza si nu produc substante toxice si/sau periculoase.

6. INCHIDERI, COMPARTIMENTARI SI FINISAJE

6.1 Inchideri, compartimentari

Inchiderile vor fi realizate astfel:

- terasa va fi acoperita cu placi de policarbonat transparente ce vor sprijini pe grinzi de lemn ecarisat si stalpi de lemn, inchiderea terasei se va realiza pe fatada dinspre sud cu placi de policarbonat transparent.

- fatadele cladirii (provuse) se vor realiza dintr-un sistem de zidarie din blocuri de de B.C.A de 25 cm grosime, cu termoizolatie de 5 cm grosime

- vitrajele exterioare din geam izolant si tamplarie PVC

Compartimentarile vor fi realizate astfel:

- Zidarie din blocuri de caramida

- Usi interioare din lemn stratificat, pentru toate usile interioare; usile au caracteristicile geometrice, de rezistenta la foc, izolare acustica si rezistenta la umiditate conform normelor aplicabile.

6.2 Finisaje

Finisajele interioare:

- Zugraveli superioare lavabile de var in culori de apa, faianta in bai si bucatarie

Finisaje exterioare

- Tencuiala decorativa

6.3 Pardoseli

Pardoseli:

- Pardoseli din parchet laminat

- Pardoseli din gresie, pentru bai, receptie, centrala termica, holuri, debara si balcoane.

NOTA:

Orice abatere de la proiect fara acordul scris al proiectantilor de specialitate ii exonoreaza pe acestia de orice responsabilitate ce ar putea sa le revina in mod normal

INTOCMIT:

Arh. Fanica Stan