MEMORIU DE PREZENTARE

# DENUMIREA PROIECTULUI

Demolare Rezervor ruină C65 (C52), Rezervor ruină C66 (C53), Rezervor ruină C63 (C50), Casa pompe ruină C64 (C51), Casa pompe ruină C60 (C47)

# TITULAR

Numele: S.C. OIL TERMINAL S.A.

Adresa poştală: str. Caraiman nr. 2, mun. Constanţa, jud. Constanţa

Număr de telefon:	0241-702.600

Număr de fax:		0241-694.833

E-mail: office@oil-terminal.com sau comunicare@oil-terminal.com

Adresa paginii de internet: https://oil-terminal.com/

Numele persoanelor de contact:

Şef serviciu Compartiment Evidenţa Patrimoniu: Gabriela Iordache

Responsabil pentru protecţia mediului: Alina Rohat

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

a) Un rezumat al proiectului

Proiectul constă în desfiinţarea (demolarea) următoarelor construcţii:

- Rezervoare ruină din beton, cilindrice verticale, semiîngropate C65 (C52) şi C66 (C53);

- Rezervor ruină C66 (C53): două rezervoare metalice, cilindrice verticale, cu capac fix, asamblate prin sudură, amplasate pe fundaţii din beton armat, amplasate într-o cuvă de retenţie din beton;

- Casa pompe ruină C64 (C51): construcţie industrială regim de înălţime parter, executată din zidărie de cărămidă;

- Casa pompe ruină C60 (C47): construcţie industrială regim de înălţime parter, executată din zidărie de blocuri de beton.

b) Justificarea necesităţii proiectului

Construcţiile propuse pentru demolare sunt scoase din funcţiune, aflându-se într-o stare avansată de degradare.

c) Valoarea investiţiei

Valoarea estimată a investiţiei este de 826587,43  lei.

d) Perioada de implementare propusă

Se propune ca execuţia lucrărilor să se desfăşoare în perioada trim. IV 2023 – trim. IV 2024

e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului

- Plan anexă la Certificatul de urbanism

Nu se solicită teren suplimentar pentru a fi folosit temporar pe perioada execuţiei proiectului.

f) O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect

Proiectul se referă la demolarea construcţiilor nominalizate mai sus şi a instalaţiile care le deservesc (reţele tehnologice, soluţie spumantă pentru stins incendii, apă răcire PSI, reţele electrice de iluminat exterior). Instalaţiile sunt scoase din funcţiune.

Caracteristicile construcţiilor sunt cele din tabelul de mai jos.

| Nr. crt. | Denumire | Nr. inventar | Suprafaţa construită (m2) | Anul construcţiei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rezervor ruină C65 (C52) | 11111224 | 113,0 | 1973 |
|  | Rezervor ruină C66 (C53) | 11111225 | 113,0 | 1973 |
|  | Rezervor ruină C63 (C50) | 11111226 | 174,0 | 1970 |
|  | Casă pompe ruină C64 (C51) | 11111227 | 34,0 | 1973 |
|  | Casă pompe ruină C60 (C47) | 11111228 | 143,0 | 1975 |

Înălţimea maximă faţă de terenul natural: cca. 4,50 m

Pentru demolarea obiectivului sunt necesare următoarele utilaje principale: macara (se recomandă macara de 100 tone), picon şi buldozer. Demolarea se va face începând cu elementele auxiliare, continuând cu capacul şi terminând cu fundaţia. Pentru a permite o manevrare uşoară a elementelor componente, rezervoarele se vor tăia în bucăţi cu flacără oxiacetilenică. Bucăţile de tablă rezultate din operaţia de tăiere se vor depozita în zona parcului Medeea şi se vor evacua zilnic din şantier.

Demolarea celor două rezervoare ruină din beton semiîngropate se va face după golirea şi curăţarea le interior a acestora (şlam petrolier).

Demolarea fundaţiilor se face cu mijloace mecanice (picon) începând cu separarea la partea superioară urmată de slăbirea structurii la partea inferioară. Fundaţiile se decopertează urmând apoi să fie sparte în bucăţi gabaritice.

În zona în care sunt amplasate rezervoarele care fac obiectul proiectului nu s-au identificat scurgeri de produse petroliere.

Dacă după demolarea fundaţiilor se descoperă zone de pământ infestat cu produs petrolier, acesta se va preda unor firme specializate pentru decontaminare. Pământul contaminat se va înlocui cu pământ sănătos.

La terminarea lucrărilor terenul se va nivela, pentru aducere la starea iniţială.

Pentru funcţionarea utilajelor mecanizate se va utiliza combustibil (benzină sau motorină).

Tăierea cu flacără oxiacetilenică a tablei rezervoarelor se va face prin utilizarea aparatelor de sudură care vor folosi acetilenă şi oxigen din butelii.

Spargerea blocurilor din beton ale fundaţiilor rezervoarelor se va face şi prin folosirea ciocanelor pneumatice acţionate manual (picamere). Aerul comprimat pentru funcţionarea acestora va fi asigurat de motocompresoare alimentate cu motorină.

Pentru execuţia proiectului nu sunt folosite resurse naturale.

Proiectul nu are legătură cu alte proiecte existente sau planificate.

Nu au fost luate în consideraţie alternative ale proiectului.

Prin proiect nu se vor crea căi noi de acces; nu se vor modifica căile de acces existente.

Ca urmare a execuţiei proiectului, terenul va fi eliberat, titularul putând dezvolta în zona respectivă alte proiecte de investiţie, în conformitatea cu legea şi reglementările locale de urbanism.

Pentru eliberarea de către Primăria Constanţa a Autorizaţiei de desfiinţare, nu au fost solicitate prin Certificatul de urbanism autorizaţii.

# DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Zona în care se vor desfăşura lucrările de demolare va fi împrejmuită şi semnalizată în conformitate cu legislaţia în vigoare. Accesul persoanelor străine în şantier va fi interzis.

Produsele petroliere aflate în rezervoare sau în conducte se vor evacua înainte de începerea oricărei lucrări de demolare. După golirea rezervoarelor şi conductelor se va face probă de gaze. Începerea lucrărilor va fi permisă numai dacă atmosfera în zona de execuţie a lucrărilor se va considera normală din punct de vedere al pericolului de explozie.

Lucrările vor începe cu demontarea traseelor de conducte tehnologice. Se va continua cu dezafectarea reţelelor electrice, apă şi canalizare, urmată de dezafectarea construcţiei propriu-zise: demontarea tâmplăriei, desfacerea învelitorii şi şarpantei, demolarea mecanică a pereţilor, podelei şi fundaţiilor concomitent cu transportul deşeurilor la locurile de depozitare.

Dezafectarea instalaţiilor electrice va începe numai după scoaterea de sub tensiune a întregii reţele electrice din zona supusă demolării. Dezafectarea se face cu mijloace mecanice pe tronsoane, începând cu tabloul electric.

Tăierea în bucăţi a rezervoarelor metalice se va face după tehnologia executantului.

Demolarea rezervoarelor metalice se va face începând cu elementele auxiliare, continuând cu capacul şi terminând cu fundaţia. Pentru a permite o manevrare uşoară a elementelor componente, rezervoarele se vor tăia în bucăţi cu flacără oxiacetilenică.

Demolarea fundaţiilor se face cu mijloace mecanice (picon) începând cu separarea la partea superioară urmată de slăbirea structurii la partea inferioară. Fundaţiile se decopertează urmând apoi să fie sparte în bucăţi gabaritice.

Demolarea clădirilor se va face începând cu învelitoarea şi terminând cu fundaţiile.

Se va asigura colectarea şi depozitarea selectivă a deşeurilor rezultate din demolare. Se vor prevedea zone special amenajate pentru colectare, pe fluxul de ieşire al mijloacelor de transport din şantier, în imediata apropiere a construcţiilor propuse pentru desfiinţare. Deşeurile rezultate din demolare se vor evacua zilnic din şantier.

În zona de amplasare a construcţiilor propuse pentru desfiinţare nu s-au identificat scurgeri de produse petroliere.

Nu au fost luate în consideraţie alternative ale proiectului.

Gestionarea deşeurilor metalice feroase se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare (O.U.G. nr. 16/2001), valorificarea acestora făcându-se prin firmă autorizată.

Deşeurile din beton şi cărămidă se vor preda unei firme autorizate.

Dacă după demolarea fundaţiilor se descoperă zone de pământ infestat cu produs petrolier, acesta se va preda unor firme specializate pentru decontaminare. Pământul contaminat se va înlocui cu pământ sănătos.

La terminarea lucrărilor terenul se va nivela, pentru aducere la starea iniţială.

# DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Rezervoarele care fac obiectul proiectului se află în incinta S.C. OIL TERMINAL S.A. – DEPOZIT SUD, LOT 1/1/1/1 Movila Sara.

Suprafaţa totală a terenului pe care se află rezervoarele care fac obiectul proiectului, imobil identificat cu nr. cadastral 256089, aşa cum rezultă din planul topo întocmit de ing. Dumitru Datcu este de 738255 m2.

Proiectul nu cade sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare.

În conformitate cu Certificatul de urbanism nr. 767 din 14.03.2023, eliberat de Primăria mun. Constanţa, terenul pe care se află construcţiile propuse pentru desfiinţare nu se află într-o zonă protejată şi nu au fost instituite interdicţii de construire.

Folosinţa actuală a terenului conform extras de carte funciară nr. 256089: construcţii industriale şi edilitare, anexe, construcţii administrative şi social culturale.

În raport cu patrimoniul cultural, amplasamentul nu se află pe Lista monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Destinaţia terenului stabilită prin planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate: zonă de reglementare urbanistică ZRA3 – zona unităţilor de depozitare.

Folosinţa actuală a terenului este: terenuri ocupate cu activităţi productive şi depozitare.

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970:

N=299400 E=789400 / N=298200 E=791000

# DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

a) Protecţia calităţii apelor

- Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane. Pentru evacuarea apelor uzate produse în timpul execuţiei proiectului provenite, de exemplu, din golirea conductelor subterane, se va utiliza reţeaua de canalizare industrială (ape chimic impure) de pe teritoriul depozitului. Reţeaua de canalizare a titularului este conectată la reţeaua publică de canalizare.

- Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Depozitul dispune de separatoare gravitaţionale pentru a preveni pătrunderea produselor petroliere în reţeaua publică de canalizare. Deversarea apelor uzate se va face cu respectarea prevederile Normativului privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, NTPA-002/2002.

b) Protecţia aerului

- Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

Pe parcursul execuţiei lucrărilor sursa de poluare a aerului o reprezintă gazele de eşapament evacuate de motoarele cu ardere internă ale utilajelor. Pentru a micşora emisiile de gaze de eşapament se vor alege trasee optime (cât mai scurte) pentru vehiculele care transportă materiale ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite.

- Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Toate utilajele tehnologice care au motoare cu ardere internă vor fi prevăzute cu filtre pe traseul de evacuare al gazelor arse. Acestea vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- Sursele de zgomot şi de vibraţii

În general, zgomotul este generat de funcţionarea utilajelor specifice activităţilor de construcţii. Vibraţiile pot proveni de la utilajele pentru spargerea betonului: picon, picamer.

- Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Se vor utiliza utilaje omologate, urmărindu-se ca nivelul de zgomot şi vibraţii să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare. Nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activităţilor specifice în cadrul organizării de şantier şi a desfăşurării activităţii de realizare a proiectului, va respecta prevederile SR 10009:2017 privind limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant şi ale Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

d) Protecţia împotriva radiaţiilor

- Sursele de radiaţii

Execuţia prezentului proiect nu generează radiaţii.

- Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul.

e) Protecţia solului şi a subsolului

- Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime

Rezervoarele din beton semiîngropate se vor golişi se vor curăţa înainte de începerea lucrărilor de desfiinţare. Rezervoarele metalice supraterane sunt goale. Este însă posibil ca de-a lungul timpului să fi existat deversări sau infiltraţii de produs petrolier sau chimic în pământ care ar fi putut ajunge chiar şi până la pânza de apă freatică. De asemenea, o altă sursă de poluare a solului şi subsolului ar putea proveni din produsul petrolier rezidual rămas în conducte.

- Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

Dacă după demolarea construcţiilor se constată că solul conţine urme de produs petrolier sau alt produs chimic, pământul contaminat se va evacua integral fiind predat unei firme specializate pentru decontaminare. Pământul contaminat se va înlocui cu pământ natural. Tăierea cu flacără oxiacetilenică sau demontarea flanşelor de pe conducte se va putea face după efectuarea unei analize de gaze a conductelor ce urmează să fie dezafectate. Demolarea acestora se va face după spălarea lor, golirea în recipiente metalice şi evacuarea apei contaminate în reţeaua de canalizare industrială. Se interzice golirea conductelor pe sol.

Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţie mediului.

Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora.

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

În zona şantierului nu sunt areale sensibile ce pot fi afectate de proiect.

- Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Nu este cazul.

g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele

Amplasamentul construcţiilor propuse pentru desfiinţare este situat într-o zona industrială. Nu există vecinătăţi cu locuinţe în această zonă.

- Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Nu este cazul.

h) Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

- Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate

Din activitatea prestată pentru demolarea rezervoarelor rezultă categoriile de deşeuri solide din tabelul de mai jos.

| Nr. crt. | Denumire clădire | Cantităţi estimate de deşeuri |
| --- | --- | --- |
|  |  | Beton din fundaţii, pardoseli, terasă (m3) | Blocuri mici provenind din zidărie (m3) | Fier şi oţel provenind din tâmplărie, tablă, profile metalice (kg) | Cabluri provenind din instalaţia electrică (kg) | Pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase provenind din refacere teren (m3) | Carton bitumat provenind din hidroizolaţie (kg) | Amestecuri de deşeuri (moloz, tencuială, materiale plastice) (kg) |
|  | Rezervor ruină C65 (C52) nr. inv. 11111224 | 168,3 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 3,0 | 140,0 | 250,0 |
|  | Rezervor ruină C66 (C53) nr. inv. 11111225 | 168,3 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 3,0 | 140,0 | 250,0 |
|  | Rezervor ruină C63 (C50) nr. inv. 11111226 | 96,6 | 0,0 | 6227,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | Casă pompe ruină C64 (C51) nr. inv. 11111227 | 15,0 | 17,2 | 500,0 | 50,0 | 0,0 | 280,0 | 60,0 |
|  | Casă pompe ruină C60 (C47) nr. inv. 11111228 | 70,7 | 105,5 | 1764,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| TOTAL | 518,9 | 122,7 | 8841,0 | 100,0 | 6,0 | 560,0 | 1060,0 |
| Cod deşeu, conform HG 856/2002, Anexa nr. 2 | 17. 01. 01 | 17.01.01 | 17.04.05 | 17.04.11 | 17.05.03 | 17.06.04 | 17.09.04 |

- Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

Pe perioada execuţiei proiectului se va respecta programul titularului privind prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri generate pe platforma depozitului.

- Planul de gestionare al deşeurilor

Pe perioada execuţiei proiectului se va respecta planul privind gestionarea deşeurilor de pe platforma depozitului. Gestionarea deşeurilor reciclabile se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare (O.U.G. nr. 16/2001), valorificarea făcându-se prin firme autorizată.

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

- Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse

Pe perioada execuţiei proiectului nu se vor utiliza substanţe sau preparate chimice periculoase.

- Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Pentru execuţiei proiectului nu se vor utiliza resurse naturale.

# DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

- Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

Se poate aprecia că execuţia proiectului nu va avea un impact semnificativ asupra factorilor de mediu de mai sus. Mai mult decât atât, eliberarea terenului şi folosirea acestuia în viitor pentru noi investiţii, ar putea fi benefică pentru mediu.

Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de execuţie a proiectului;

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă.

- Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

Impactul este local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei lucrărilor.

- Magnitudinea şi complexitatea impactului

Impact redus, pe perioada execuţiei proiectului.

- Probabilitatea impactului

Probabilitate redusă, pe perioada execuţiei proiectului.

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului sunt reduse, pe perioada execuţiei proiectului.

- Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu este cazul.

- Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI – DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINŢELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENŢEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ

Faţă de măsurile titularului privind controlul emisiilor de poluanţi, execuţia prezentului proiect nu necesită dotări sau măsuri suplimentare. Monitorizarea emisiilor se va face cu mijloacele actuale din dotarea depozitului. Implementarea proiectului nu influenţează negativ calitatea aerului în zonă.

# LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul.

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

# LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

- Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

La începerea lucrărilor se va afişa la intrarea în depozit la loc vizibil panoul de identificare a investiţiei cu dimensiuni minime de 60x90 cm care va avea conţinutul de mai jos; panoul se va confecţiona din material rezistent la intemperii. Pentru inscripţionare se va folosi vopsea vizibilă pe fondul panoului, rezistentă la apă şi radiaţie ultravioletă.

| ŞANTIER ÎN LUCRU | VEDERE DE ANSAMBLU |
| --- | --- |
| Denumirea şi adresa obiectivului: Demolare Rezervor ruină C65 (C52), Rezervor ruină C66 (C53), Rezervor ruină C63 (C50), Casa pompe ruină C64 (C51), Casa pompe ruină C60 (C47), str. Caraiman nr. 2, mun. Constanţa, jud. Constanţa Beneficiarul investiţiei: S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa, tel. 0241 702 600 Proiectant general: S.C. CONSUS S.R.L. Ploieşti, tel. 0721 538 128 Numărul autorizaţiei de desfiinţare___________ din data de _________________ Eliberată de ________________________________________________________ Termenul de execuţie a lucrărilor, prevăzut în autorizaţie ____________________ Data începerii construcţiei ____________________________________________ Data finalizării construcţiei ___________________________________________ |

Vederea de ansamblu va fi vederea de ansamblu a depozitului.

Accesul în şantier şi măsurile de securitate trebuie să fie monitorizate, astfel încât să se evite orice pericol pentru personalul care lucrează în incinta depozitului, pentru utilaje şi instalaţii sau pentru alte bunuri şi proprietăţi ale OIL TERMINAL, ale contractorilor sau a oricărei alte părţi implicate în proiect.

Trebuie să se acorde o consideraţie aparte condiţiilor speciale din incinta OIL TERMINAL. Ţinând cont de faptul că execuţia proiectului se va face fără întreruperea activităţii depozitului se vor asigura condiţiile de siguranţă corespunzătoare pe toată durata de realizare a proiectului.

OIL TERMINAL are o experienţă vastă privind lucrul în incinta facilităţilor proprii şi a elaborat reguli şi norme corespunzătore privind accesul, siguranţa şi securitatea. În măsura în care sunt aplicabile, toate părţile implicate în proiect trebuie să respecte cu stricteţe aceste reglementări.

În cadrul Organizării de şantier se vor asigura spaţii dedicate pentru: birouri, vestiare, WC-uri ecologice magazii de scule şi materiale, parcare utilaje, depozitare deşeuri menajere.

Organizarea de şantier va fi racordată la reţelele de apă potabilă şi electricitate ale titularului. Dacă lucrările se vor desfăşura în perioada rece a anului, spaţiile închise vor fi încălzite.

Nu se admit improvizaţii la instalaţiile organizării de şantier.

Utilităţile vor fi contorizate, contravaloarea acestora fiind achitată titularului de către executant. Evacuarea gunoiului menajer va fi obligaţia executantului.

- Localizarea organizării de şantier

Organizarea de şantier se va amplasa în apropierea construcţiilor propuse pentru desfiinţare, într-o zonă indicată de titular care se va împrejmui cu gard din plasă de sârmă. Accesul în această zonă va fi restricţionat, fiind permis numai persoanelor cu atribuţii specifice privind desfăşurarea proiectului.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Impactul organizării de şantier asupra mediului nu este semnificativ. Pentru ca acesta să fie cât mai mic, executantul va lua următoarele măsuri:

- Păstrarea ordinii şi a curăţeniei pe toată suprafaţa dedicată organizării de şantier.

- Depozitarea gunoiului menajer în pubele special amenajate.

- Păstrarea igienei prin utilizarea vestiarelor şi a WC-urilor ecologice.

- Nu se admite pătrunderea în organizarea de şantier cu mijloace de transport proprietate personală.

- Amenajarea traseelor din şantier, astfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc.

- Amenajare de spaţii destinate depozitării deşeurilor rezultate din demolare.

- Nu se vor lăsa în stare de funcţionare utilajele în perioadele de neutilizare.

- Se vor utiliza utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare.

- Mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi în timpul transportului; autovehiculele vor avea inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate.

- Curăţarea eficientă a vehiculelor, spălarea roţilor la plecarea din şantier şi umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier.

- Se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor şi evacuarea ritmică a acestora de pe amplasament. Mijloacele de transport ce vor prelua deşeurile în vederea evacuării vor fi adecvate, acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăştierii acestora.

- Terenul dedicat organizări de şantier va fi adus la starea iniţială la terminarea lucrărilor.

- Respectarea prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de autorităţile avizatoare.

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

În timpul organizării de şantier cea mai importantă sursă de poluanţi o reprezintă gazele de eşapament rezultate din arderea combustibililor în motoarele cu ardere internă. Pentru ca impactul asupra mediului să fie cât mai mic, se vor utiliza utilaje care au revizia tehnică la zi.

- Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Nu au fost prevăzute dotări suplimentare faţă de cele existente în depozit.

# LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

- Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

După finalizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului proiect, zona ocupată de construcţiile desfiinţate se va reface prin înierbare.

- Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

În cazul unor poluări accidentale se va acţiona în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

- Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

După demolarea construcţiilor, terenul se va aduce la starea iniţială.

- Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

După demolarea construcţiilor, terenul se va aduce la starea iniţială.

# PIESE DESENATE

- PLAN ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM

- PLAN REZERVOR RUINA C65 (C52) NR. 2022-500-100-ARH-001

- PLAN REZERVOR RUINA C66 (C53) NR. 2022-500-200-ARH-001

- PLAN REZERVOR RUINA C63 (C50) NR. 2022-500-300-ARH-001

- PLAN PARTER Casa pompe ruina C64 (C51) NR. 2022-500-400-ARH-001

- SECTIUNE SI PLAN ACOPERIS Casa pompe ruina C64 (C51) NR. 2022-500-400-ARH-002

- FATADE Casa pompe ruina C64 (C51) NR. 2022-500-400-ARH-003

- PLAN PARTER Casa pompe ruina C60 (C47) NR. 2022-500-500-ARH-001

- SECTIUNE SI PLAN ACOPERIS Casa pompe ruina C60 (C47) NR. 2022-500-500-ARH-002

- FATADE Casa pompe ruina C60 (C47) NR. 2022-500-500-ARH-003

# PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970

Nu e cazul.

b) Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu e cazul.

c) Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului

Nu e cazul.

d) Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu e cazul.

e) Se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu e cazul.

f) Alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Nu e cazul.

# PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAŢII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE:

1. Localizarea proiectului: Nu e cazul

  - bazinul hidrografic;

  - cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

  - corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Nu e cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu e cazul.

# CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAŢIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III – XIV

Semnătura şi ştampila titularului

Director general,

Sorin Ciutureanu

# Footnotes

Prezentul Memoriu este întocmit în conformitate cu Legea nr. 292/2018, Anexa nr. 5.E la procedură, aşa cum a fost solicitat prin Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 157 din 03.04.2023 întocmită de Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa.