Anexa 5

MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului :   Centrală Electrică Fotovoltaică Navodari

II. Titular

a) Denumirea beneficiarului : B&B GREEN ENERGY S.R.L.

b) Adresa beneficiarului :  Strada Rândunelelor, nr. 32A, Oraș Năvodari, Constanța

c) Reprezentant legal :  ALBA IOANA-ANAMARIA – tel. 0730266145

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

Rezumat: Parcul fotovoltaic Navodari se va construi în  localitatea Navodari, Extravilan Tarla 45, Parcela A 286/1/5/1/1 + A 286/1/5/1/2", Judeţ Constanta, identificata prin Carte funciara nr.124536 , pe o suprafaţă totală de aprox 4,5 ha.

Principalele funcţii pe care CEF Navodari le va indeplinii sunt:

- captarea energiei solare

- transformarea acesteia în energie electrică (în curent continuu)

- transformarea energiei electrice in curent continuu în energie electrică în curent alternativ (cu parametrii standard ai SEN)

Instalația solară fotovoltaică – proiectată – amplasată pe terenul beneficiarului investiției B&B GREEN ENERGY S.R.L. va fi racordată în reteaua de 20kV de distributie din zona localitatii Navodari.

Instalația solară fotovoltaică proiectată conține toate instalațiile necesare producerii de energie electrică și livrării în reteaua electrica de medie tensiune 20kV, începând de la sursele de energie electrică, cablurile necesare cu traseele aferente, inclusiv rețeaua electrică de joasă tensiune şi instalația de legare la pământ.

Modulele fotovoltaice vor fi instalate prin intermediul structurii de montaj pe panta sudică (unghi de azimut 0° şi înclinare 30° ) aferent structurii de montaj.

Aceste panouri fotovoltaice vor fi comandate la producător și vor fi amplasate pe o structură metalică de rezistentă. Structura de rezistenta va fi proiectata de firme specializate si vor respecta toate normele tehnice in vigoare.

Toate părțile metalice ale sistemului vor fi conectate la sistemul de legare la pământ al parcului.

Pentru transformarea tensiunii de utilizare a modulelor fotovoltaice – tensiune continuă – în tensiune alternativă, se vor utiliza invertoare de putere trifazate unidirectionale. Acestea se vor instala la exterior, pe partea nordică a unei structuri pe care se vor instala modulele, prins pe o structură metalică.

Instalaţiile de legare la pământ individuale se vor încadra în reţeaua generală de legare la pământ a incintei, prin asigurarea unor legături corespunzătoare cu celelalte instalaţii de legare la pământ.

Captarea  energiei  solare  se  realizează  prin  intermediul  unor  celule  fotovoltaice.

Având in vedere raportul preţ-calitate precum şi eficienţa bună pentru CEF Navodari s-a optat pentru panouri fotovoltaice mono-cristaline.

Celulele fotovoltaice  sunt în principiu diode sau joncţiuni P-N cu suprafaţă mare, care  prin  culoarea  închisă  a  materialelor  din  componenţă,  captează  marea  majoritate  a energiei solare incidentă.

Având în vedere că, o celulă  fotovoltaică clasică produce  energie  electrică  cu  o  tensiune  de  aproximativ  0,5  V  şi  un  curent  proporţional  cu  iradianţia, suprafaţa efectivă şi eficienţa celulei, mai multe celule fotovoltaice sunt conectate  în  serie  şi  paralel.  Acestea sunt  montate  într-un  sistem  etanş,  in  general,  între  o  foaie  de  sticlă  securizată  şi  una  de  Tedlar montate  într-o  rama  din  profil  de  aluminiu  extrudat formând astfel modululele fotovoltaice. Un modul fotovoltaic este format din 36 - 72 de celule fotovoltaice, in funcţie de materialul folosit pentru realizarea celulelor.

Energia  electrică  produsă  de  panourile  de  celule  fotovoltaice  este  în curent continuu (c.c.) iar parametrii acesteia (tensiune si curent) sunt  variabili, deci dificil de transportat şi folosit. Transformarea  energiei  electrice  într-o  formă  acceptata de SEN se realizează cu ajutorul invertoarelor. Acestea transformă energia electrică  generată şi colectată în curent  continuu  (c.c.)  în  energie electrică în curent  alternativ  (c.a.)  putânt fi astfel injectată in Sistemul Energetic National (SEN). Randamentul conversiei este de 97% - 99% acest lucru datorându-se in parte fuctionării la  tensiuni  mari  de  până  la  1500V pe  partea  de c.c.. Acest lucru implică  pierderi  mici  pe  liniile conectare  si  o  ajustare  permanentă  a  parametrilor  de  colectare  (Maximum  Power  Point Tracking - MPPT) pe partea de c.c.

- Justificarea necesităţii proiectului:

Strategia Energetică a României pentru perioada 2019 – 2030 are opt obiective strategice fundamentale și anume:

- Energie curată și eficiență energetică;

- Asigurarea accesului la energie electrică și termică pentru coți consumatorii;

- Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice;

- Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive;

- Modernizarea sistemului de guvernanță energetică;

- Creșterea calității învățământului în domeniul energiei și formarea continuă a resursei umane;

- România, furnizor regional de securitate energetică;

- Creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și europene prin valorificarea resurselor energetice primare naționale.

Conform aceluiași document sectorul energetic trebuie să fie un sector dinamic, care să susțină activ dezvoltarea economică a țării și reducerea decalajelor față de Uniunea Europeană. În acest sens, obiectivul general al strategiei sectorului energetic îl constituie satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât și pe termen mediu și lung, la prețuri acceptabile, adecvate unei economii moderne de piață și unui standard de viață civilizat, în condiții de calitate, siguranța în alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

In acest context, având in vedere primul obiectiv fundamental,  trebuie promovată și susținută producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie.

- Valoarea investiţiei: de 16.332.601,08 lei (fără TVA)

- Perioada de implementare propusă: 12 luni

- Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

Descrierea constructivă

Parcul fotovoltaic va contine un numar de 5856 module fotovoltaice pentru asigurarea unei puteri instalate de 3,22 MW.

Centrala electrica fotovoltaica Navodari va avea următoarele componente principale:

a)	panourile fotovoltaice   (5856  panouri  generatoare  monocristaline)

b) 	invertoare 200kVA (14 unități)

c)	liniile  în  cablu  care  transportă  energia  electrică  produsă în curent continuu  spre  invertoare

d)	liniile  în  cablu  care  transportă  energia  electrică  c.a. de la invertoare spre posturile de transformare

e)	1 container colector (post de tranformare 20kV, 4MVA) amplasat pe terenul CEF Navodari

f)	Cablurile de MT 20kV de la postul colector de Medie Tensiune la linia 20kV ce traverseaza terenul apartinand B&B GREEN ENERGY S.R.L.

g)       1 stalp MT 20kV de intindere echipat cu separator si descartori

h) 	Structura de sustinere panouri

i)	Imprejmuirea parcului fotovoltaic

j)	Instalatia de legare la pamant si protecție impotriva loviturilor de trasnet

k)	Sistemul de monitorizare a instalatiei de producere, colectare, conversie transformare

l)	Sistem de supraveghere (inclusiv CCTV) si control acces parc fotovoltaic

Schema de interconectare

CEF Navodari va avea o singura zona de producţie, energia produsă fiind convertita in c.a. de invertoarele distribuite uniform pe suprafata parcului fotovoltaic si preluata de containerul  post de transformare JT/MT de 4000kVA. Pe partea de 20 kV, postul de transformare va fi conéctat in linia 20kV ce strabate parcul fotovoltaic printr-un stalp de intindere MT echipat cu separator si descarcatori.

Centrala eléctrica fotovoltaica Navodari va cuprinde 5856 de module fotovoltaice, monocristaline.

Dimensiunile  fizice ale modulelor fotovoltaice generice considerate in cadrul proiectului in vederea realizarii layout-ului sunt 2279x1134mmx35mm . Aceste dimensiuni sunt orientative si pot varia nesemnificativ de la un producator la altul.

Acestea se vor monta pe structuri metalice fixe tratate anticoroziv,  pe directia E-V, înclinate optim sub un unghi de 30°  faţă de orizontală.

Structura  de  montare  asigura  o  inaltime  corespunzatoare  a  marginii  inferioare  a  panourilor fotovoltaice fata de suprafata solului pentru a permite o functionare optima in perioadele cu caderi de zapada mai mari decat mediile inregistrate.

Pentru constituirea generatoarelor de curent continuu modulele fotovoltaice se vor  inseria în string-uri .

Mai multe stringuri se vor conecta coneta la un invertor. In cazul in care invertoarele un sunt prevazute cu suficiente intrari se pot prevedea cutii intermediare de conexiuni care ulterior se vor conecta la invertor.

Fiecare zonă are propriile instalaţii de conversie c.c.-c.a.( invertoare). Aceasta instalaţie este compusă din invertoare de 200kW.

Invertorul converteşte  curentul  continuu produs de matricea PV  în curent alternativ pentru a putea fi injectat in posturile de transformare.

Invertoarele se vor monta/prinde pe structura de sustinere a panourilor fotovoltaice, in spatele acestor panouri din loc in loc.

Postul colector de transformare parc fotovoltaic

Postul de transformare amplasat in incinta parcului fotovoltaic va avea 3 compartimente principale:

- Compartiment MT 20kV

- Compartiment transformator

- Compartiment Joasa tensiune 0,4kV

Echipamentele principale din aceste compartimente vor fi urmatoarele:

- 1 transformator uscat de 4000kVA

- 3 celule de 20kV (1 de trafo, 1 de linie si 1 de masura )

- Tablou de distributie joasa tensiune

Postul colector se va racorda pritr-un cablu LES 20kV la  stalpul nou din linia 20kV echipat cu separator si descarcatori de 20kV.

Lucrări de rezistență

### Pentru realizarea obiectivului de investitii Centrala electrica fotovoltaica – Navodari se prevad urmatoarele :

- Structura panouri fotovoltaice

Panourile fotovoltaice vor fi comandate la producător şi vor fi amplasate pe o structură metalică de rezistentă.

Sistemul de fundare si structura de rezistenta a panourilor fotovoltaice constituie obiectul si responsabilitatea exclusiva a firmei de la care vor fi achizitionate acestea. La proiectarea si executatia acestora se va tine seama de incarcarile seismice si climatice precum si de normele, normativele si reglementarile in vigoare.

Structura de rezistenta va fi proiectata de firme specializate si vor respecta toate normele tehnice in vigoare.

Tehnologia de executie a structurii de rezistenta ii va apartine executantului si trebuie sa fie in acord cu legislatia in vigoare.

Varianta de fixare la sol a structurilor panourilor va fi aleasa in urma unei analize cost-beneficiu - siguranta in exploatare, care va avea in vedere:

- caracteristicile geologice ale terenului de fundare;

- contaminarea cu resturi vegetale, gunoi, si fragmente de constructii

-caracteristicile panourilor si modalitatile de fixare ale acestora la sol.

Varianta indicata pentru conditiile prezentate mai sus este fixarea la sol a panourilor prin fundarea structurii direct in pamant, fara cimentare, structura fiind efectiv sustinuta prin elemente tip sfredel introduse in pamant.

Inainte de alegerea efectiva a adancimii de insurubare se vor efectua teste de smulgere si compresiune, prin sondaj, pe intreaga suprafata a viitorului parc fotovoltaic, in conformitate cu normele si normativele in vigoare cu aceasta ocazie verificandu-se si tehnologia de executie.

Peste aceste elemente vor fi pozitionate apoi profile metalice peste care se amplaseaza panourile fotovoltaice.

Toate părţile metalice ale sistemului vor fi zincate si vopsite si conectate la sistemul de legare la pământ.

Structura metalica se va realiza demontabila in eventualitatea reamenajarii/inlocuiri panourilor fotovoltaice.

Toata structura metalica se va dimensiona la solicitarile induse de panouri - greutate, vant, zapada si seism.

- Imprejmuire parcului

Imprejmuirea metalica a parcului fotovoltaic se va realiza  din panouri de plasa zincata,   montate pe stalpi realizati din teava zincata,  inglobati in fundatii din beton armat monolit Pe intreg perimetrul se vor prevedea contravantuiri pentru a asigura o sustinere a gardului. De asemenea se vor prevedea contravantuiri suplimentare la colturi sau la  schimbari de directii ale gardului Poarta de acces in parc va  avea deschiderea de 6,0 m intre ax stalpi si se va procura gata confectionate.

La partea superioara a panourilor din plasa zincata  se vor prevedea  2 randuri de sarma ghimpata.

La executia fundatiilor pentru containerul colector  si imprejmuire, se va avea in vedere cota de nivel locala a terenului amenajat

- Amenajare teren

Amplasamentul parcului fotovoltaic a fost ales astfel incat sa nu fie necesare lucrari de sistematizare verticala de dimensiuni importante .

Suprafata de teren alocata parcului este imprejmuita cu gard metalic si  are prevazut un spatiu liber intre limita de montare a panourilor fotovoltaice si gardul perimetral, de circa 6,00 m latime,  in lungul acestuia. Spatiul respectiv permite intrarea si circulatia unui utilaj de interventie in situatii speciale.

- Lucrari de instalatii

Din punct de vedere instalatii aferente constructiilor avand in vedere ca in cadrul parcului este amplasat doar 1 post de transformare complet echipat si cablat aceste va fi prevazut cu toate instalatiile necesare ( iluminat, prize, climatizare, etc)

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului

Amplasamentul ce face obiectul proiectului este situat  în  localitatea Navodari, Extravilan Tarla 45, Parcela A 286/1/5/1/1 + A 286/1/5/1/2", Judeţ Constanta, identificata prin Carte funciara nr.124536

Accesul la amplasament se face din drumurile de exploatare din vecinatatea terenului aflat in proprietatea beneficiarului.

Terenul are o suprafata disponbila de aproximativ 4,5 ha, este in extravilan, nu este inclus in circuitul agricol si este liber de construcții.

Bilanţul teritorial

Suprafata totala a terenului este de 44500mp

Suprafata construita (cladiri) este de: 0,00 mp

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

In perioada de executie a proiectului;
Principalele surse de poluare a apei ce pot aparea pe perioada de executie a proiectului, pot fi:
- scurgeri accidentale de combustibil pe suprafata solului si de antrenarea acestora in subteran;
- scurgerea accidentala a apelor menajere;
- depozitarea necontrolata a materialelor si a deseurilor de constructii, apele pluviale pot antrena materiale dislocate ducand la cresterea cantitatii de materii in suspensie in apa.
- Modificarea regimului de scurgere a apelor meteorice cazute pe amplasament;
In perioada de exploatare:
- Apele uzate menajere rezultate vor fi colectate intr-o fosa septică vidanjabila/ecologica. Vidanjarea acesteia se va face periodic cu auspeciale specializate .

Masuri de reducere a riscului:
Pe perioada de executie a proiectului:
- va fi prevazut in cadrul organizarii de santier WC-uri ecologice, etans care vor fi
descarcate periodic de catre societati autorizate;
- se vor amenaja spatii de depozitare temporare a deseurilor, in conformitate cu
reglementarile in vigoare;
- deseurilor vor fi preluate de catre firme specializate;
- pe amplasament se va asigura material absorbant pentru a intervenii imediat in
cazul unei poluarii accidentale cu combustibil/ulei de la mașini și utilaje;
- reducerea la minim a interventiilor constructive care ar putea duce la modificari
ale nivelului freatic.
Perioada de functionare:
- In procesul de generare a energiei electrice prin intermediul panourilor fotovoltaice nu se utilizeaza apa tehnologica si nu rezulta apa uzata
tehnologica.
- Se va utiliza o fosa septica ecologica pentru apele menajere, aceasta va fi vidanjata periodic

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

In perioada de executie a proiectului:
Utilajele și mijloacele de transport vor degaja pulberi și gaze de ardere S02, CO,
NOx, particule și COV, dar la concentratii foarte mici, dispersia in atmosfera facandu-
se imediat,fara a polua mediul din zona santierului și din zonele învecinate.
In perioada de exploatare:
Nu exista surse de poluare pentru aer.
Masuri de reducere a riscului:
Nu sunt prevazute instalații pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă
și nu sunt necesare.
Măsuri pentru reducerea poluarii arerului:
- Întreținerea utilajelor, reparațiile acestora se vor face periodic, vor avea reviziile tehnice facute la timp.
- În principal se vor folosi echipamente și utilaje performante care să nu producă un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise.
- Impunerea unor limite de viteza;
- Utilizarea unor carburanti cu continut redus de sulf.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

c1. sursele de zgomot și de vibrații
In perioada de executie a proiectului
Procesele tehnologice de executie a parcului fotovoltaic implica folosirea unor utilaje cu functii specifice, care pot fi grupate in doua categorii de zgomot:
Zgomotul din fronturile de lucru produs de functionarea utilajelor de constructii
(utilizate la realizarea fundatiilor etc);
Circulatia vehiculelor grele care transporta materialele necesare executiei lucrarilor si partilor componente ale parcului fotovoltaic;
In perioada de exploatare:
Riscul de poluare dat de zgomot si vibratii este inexistent

c2. amenajări și dotări pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor
Principalele masuri de reducere a impactului produs de zgomot in etapa de
construire al proiectului sunt:
Identificarea unor solutii optime privind accesul utilajelor de lucru spre amplasament in vederea diminuarii tranzitului acestora prin localitati;

Evitarea deplasarii vehiculelor inspre/dinspre amplasament in orele de varf;
Nederularea lucrarilor de constructii in timpul noptii;

d) protecția împotriva radiațiilor:

d1. sursele de radiații
Realizarea proiectului nu necesita utilizarea materialelor radioactive.
d2. amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor
Realizarea proiectului nu necesită utilizarea de materiale radioactive, nu sunt necesare amenajari şi dotări pentru protecţia împotriva radiațiilor.

e) protecția solului și a subsolului:

e1. sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime
Solul reprezintă factorul de mediu cel mai afectat în cazul implementării unui astfel de obiectiv, prin prisma înlăturarii stratului de sol de pe terenul afferent ancorării panourilor fotovoltaice, a drumurilor de acces şi a canalului de transmitere a energiei către SEN, ce implică diminuarea rezervei de humus acumulată de-a lungul a mii şi sute de mii de ani, precum şi afectarea biodiversităţii pe terenurile învecinate şi modificarea regimului de scurgere a apelor subterane
In perioada de executie a proiectului exista posibilitatea aparitiei unor surse de
poluare, cum ar fi:
- pierderi accidentale de carburanti, uleiuri de la utilajele de constructie sau de
la autovehiculele care asigura transportul echipamentelor si a materiei prime;
- depozitarea necontrolata a unor deşeuri direct pe sol;
În perioada de funcţionare a parcului fotovoltaic sursele potentiale de poluare
asolului si subsolului pot fi:
- scurgeri accidentale de produse petroliere de la vehiculele folosite pentru mentenanta si intretinerea parcului fotovoltaic;

e2. lucrări și dotări pentru protecția solului și a subsolului
Masuri de reducere a impactului asupra solului si subsolului:
- Reducerea la minim a suprafetelor destinate organizarii de santier si a constructiilor;
- Refacerea, acolo unde este posibil, a invelisului de sol vegetal pe suprafetele afectate de activitatea de santier;

- Stabilirea spatiilor de depozitare temporara in conformitate cu reglementarile in vigoare
- Asigurarea existentei pe amplasament a materialuluia bsorbant in caz de poluare accidentala;
- Utilizarea de vehicule si utilaje aflate in stare buna de functionare, cu revizia tehnica efectuata;
- Alimentarea cu carburanți a utilajelor se va face cu grija, folosind pompe de combustibil;
- Nu se va face schimbul de ulei pe amplasament.
- Colectarea selectiva a deseurilor rezultate în urma execuției lucrarilor și evacuarea în funcție de natura lor pentru eliminare sau valorificare către societați autorizate, ținand cont de prevederile legislației în vigoare
Conform cele menționate anterior, impactul global asupra solului și subsolului pentru perioada de realizare a investiției, poate fi caracterizat ca fiind moderat, pe termen scurt, local.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

f1. identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect
Realizarea lucrarilor proiectate nu va afecta areale sensibile. Zona de amplasare a lucrarilor proiectate nu se suprapune cu areale sensibile (situri/ari protejate)
f2. lucrări, dotări și măsuri pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate
Nu este cazul.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

g1. identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele
În ceea ce priveşte protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public, trebuie menţionat faptul că amplasamentul proiectului propus se află în afara zonelor
locuite. 
Nu au fost identificate obiective de interes public, monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restricție.

g2. lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public
Nu sunt necesare masuri pentru protectia asezarilor umane, zgomotul produs nu
va depasi zgomotul fondului urban si neexistând emisii de poluanti peste limitele
admise.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Constructorul are obligatia, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 sa realizeze o evidenta lunară a gestiunii deseurilor, respectiv producerii, stocării provizorii, tratarii si transportului, reciclarii și depozitării definitive a deseurilor.
Materialele rezultate ca urmare a decopertarii si amenajarii tereului pot fi :
pamant, resturi vegetale.
In timpul executiei lucrarilor rezulta deseuri menajere si alte tipuri de deseuri (pămant, lemn, deseuri de constructii).
Gestionarea (colectarea, transportul si eliminarea) deseurilor rezultate se va face prin
grija constructorului conform legislatiei in vigoare.

h1. lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile
legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

După terminarea lucrărilor, constructorul va asigura curaţenia spaţiilor de desfăşurare a activităţilor. Materialul rezultat și ne reutilizat va fi evacuat de pe amplasament.

Deseuri generate in perioada de functionare
- Pot aparea cantitati mici de deseuri doar in perioadele de mentenata si intretinere.
Intervenţiile majore la instalaţii se fac în mod planificat, în perioada programata

h2. programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate
Deseurile menajere generate în locația șantierului vor fi colectate și evacuate în
condiții sigure, colectarea se va face în pubele speciale.
Intervenţiile majore la instalaţii se fac în mod planificat, în perioada programata.
La sfârşitul perioadelor de intervenţie, toate deşeurile rezultate din activităţile de
întreţinere/ mentenanta sunt evacuate din incintă (prin depozitare la rampe de deşeuri sau prin valorificare, după caz) va fi incheiat contract cu firme specializate.
Vor fi pastrate evidențe cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile
OUG nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclate, aprobata prin
legea nr. 456/2001).
Deseurile solide rezultate în urma realizării proiectului, vor fi depozitate astfel incat sa nu conduca la ocuparea unor suprafete de teren suplimentare. Se vor utiliza la nivelarea terenului sau se vor elimina la depozitul de desuri solide al localitatii.
Solul vegetal va fi manevrat și depozitat separat astfel incat sa poata fi folosit la
acoperire și revegetare.

h3. planul de gestionare a deșeurilor
Anteprenorul va întocmi un Plan de management al deşeurilor ce va urmări:
- reducerea riscurilor pentru mediu şi populaţie şi diminuarea cantităţii de deşeuri

- colectarea selectivă, reciclarea/valorificarea deşeurilor şi depozitarea acestora
în condiţii de siguranţă;
- colectarea selectivă a deşeurilor să se facă, în containere etichetate corespunzător şi amplasate pe platforme special amenajate în interiorul organizării de şantier;
- toate deşeurile reciclabile să fie valorificate;
- transportul deşeurilor menajere şi a deşeurilor inerte să se realizeze prin intermediul unei firme specializate la cel mai apropiat depozit de deşeuri inerte;
- depozitarea deşeurile să nu se facă în apropierea cursurilor de apă sau în apropierea ariilor protejate;
- apele uzate de la toaleta ecologică vor fi vidanjate.
Toate deseurile vor fi gestionate conform prevederilor Legii 211/2011 privind gestiunea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum se observa si din tabelul de mai sus, respectiv spatii de depozitare temporara in conformitate cu reglementarile in vigoare; eliminarea/valorificarea deseurilor se va realiza prin firme specializate si acreditate, evitandu-se stocarea deseurilor pe amplasament pe perioade lungi de timp.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

Nu sunt necesare dotări sau măsuri pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

Proiectul nu se încadreaza în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitara.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

Pentru organizarea de șantier se vor amplasa containere pentru deșeurile rezultate din această activitate și se va realiza un contract pentru toată durata organizării de șantier cu o firmă specializată de salubritate.

Ofertantul își va realiza propria organizare de santier în conformitate cu legislația în vigoare.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

La finalul lucrărilor de construcţii-montaj se va proceda la reacoperirea cu pământ vegetal a întregii platforme a parcului, libera de obiectele de constructii, însoţită de lucrări de nivelare semănare şi udare a gazonului.

Lucrarea are ca scop atât fixarea solului cat si ameliorarea impactului vizual asupra obiectivului energetic.

XII. Anexe :

Anexa A – Certificat de urbanism nr 91 / 16.02.2023.................................................. 3 pag.

Anexa B -  Extras CF 124536………….....................................................................…3 pag.

Anexa C – Plan de amplasare in zona….. ……………………………………………..…1 pag.

Anexa D – Plan de situatie…………………….............................................................. 1 pag

Anexa E – Contract de superficie…………...……………………………………………...1 pag.

Anexa F – CUI B&B Green Energy SRL…………...……………………………………...1 pag.

Proiectant,

ing. Cristian Bratu

Contact:

Ing. Cristian Bratu

Energy Technologies & Systems SRL

M +40 730 266 145

cristian.bratu@ed-c.ro