Decizia  etapei  de  încadrare ( proiect)

Nr. ………. din  19.05.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate  de  PLUSENERG  S.A.,  cu adresa  in municipiul Constanta, str. Zorelelor, nr. 79, judetul Constanta,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 1263RP din 02.09.2021,  în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, dupa consultarea membrilor  C.A.T. in  data de  12.04.2023, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta decide, ca proiectul: STATIE  ELECTRICA  DE  TRANSFORMARE  400/110 KV  STUPINA,  propus a fi amplasat in comuna Crucea, sat Stupina, extravilan, parcela: (A 268/1/1+ A 268/2 + A 268/3)/3,  judetul Constanta, nu se supune  evaluarii  impactului  asupra  mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii 292/2009, Anexa nr.2, pct. 3, lit.i);

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea si conceptia intregului proiect :

Se propune construirea unei statii electrice de transformare 400/110kV Stupina, cu echipamentele si constructiile aferente, realizarea instalatiilor electrice, a fundatiilor si platformelor de montaj, a drumurilor noi de acces, modernizarea drumurilor de exploatare existente si organizarea de santier.

Statia electrica de transformare propusa va conecta la SEN parcurile eoliene ce urmeaza a fi dezvoltate in zona.  Prin intermediul acestei statii electrice de transformare se va ridica nivelul de tensiune de la 110kV la 400kV.

Energia electrica produsa de generatoarele eoliene prin conversia energiei mecanice rezultata a vantului in energie electrica, este colectata si evacuata printr-o retea electrica subterana MT, pana in substatia electrica de transformare MT/110kV aferenta parcului eolian, dupa care printro linie electrica subterana de 110kV se conecteaza la Statia electrica de transformare 400/110kV Stupina. Dupa ridicarea nivelului de tensiune de la 110kV la 400kV, energia este evacuata prin liniile electrice subterane de 400kV pana la statia de conexiuni 400kV apartinand CNTEE Transelectrica S.A.

Terenul pe care se va realiza investitia se afla in extravilanul comunei Crucea, sat Stupina, parcela (A 268/1/1 + A 268/2 + A 268/3)/3 in suprafata de 201254 mp, identificata cu numar cadastral 102657 si inscrisa in CF nr. 102657 Crucea.

Amplasamentul proiectului are urmatoarele vecinatati:

- Est: proprietati private;

- Nord: drum de exploatare existent De 267/1;

- Sud: drum de exploatare existent De 268/6;

- Vest: drum de exploatare De 265 si proprietati private – terenuri agricole A268/1/2 IE 101238.

| Coordonate Stereo “70 |
| --- |
| ale proiectului |
| Puncte | X - E(m) | Y - N(m) |
| 1 | 753382.132 | 346349.285 |
| 2 | 753404.822 | 346313.048 |
| 3 | 753570.885 | 346047.835 |
| 4 | 753584.276 | 346026.449 |
| 5 | 753723.671 | 346063.604 |
| 6 | 753806.127 | 345779.208 |
| 7 | 753882.092 | 345793.842 |
| 8 | 753977.873 | 345812.181 |
| 9 | 753943.273 | 345991.858 |
| 10 | 753940.279 | 345988.724 |
| 11 | 753939.271 | 345988.810 |
| 12 | 753932.487 | 345999.095 |
| 13 | 753932.530 | 345999.493 |
| 14 | 753941.435 | 346007.687 |
| 15 | 753942.447 | 346007.600 |
| 16 | 753949.432 | 345997.667 |
| 17 | 753949.389 | 345997.269 |
| 18 | 753943.281 | 345991.865 |
| 19 | 753977.886 | 345812.183 |
| 20 | 754005.380 | 345817.542 |
| 21 | 753823.618 | 346444.458 |
| 22 | 753701.112 | 346418.049 |
| 23 | 753625.623 | 346401.775 |

Lucrari propuse pentru realizare  statie electrica de transformare :

- pregatirea organizarii de santier;

- amenajarea drumurilor noi de acces pentru transportul utilajelor si componentelor statiei;

- construirea fundatiilor si platformelor de montaj;

- realizarea statiei de transformare;

- refacerea zonelor din interiorul amplasametului folosite temporar;

- dezafectarea organizarii de santier;

- refacerea stratului de pamant vegetal.

Statia electrica de transformare 400/110 kV Stupina

Statia electrica de transformare 400/110kV Stupina va fi amplasata in zona satului Stupina, com. Crucea, jud. Constanta, la cca. 150 m de linia existenta LEA (750) 400kV Isaccea - Varna si la cca. 1500 m de Statia existenta de 400kV apartinand CN Transelectrica S.A.

Solutia tehnica constructiva a proiectului consta in realizarea urmatoarelor obiective:

Partea de instalatii electrice:

- Echipamente primare de inalta tensiune (celule linie, trafo si/sau celule bloc IT, celule  cupla IT, orice celule IT necesare bunei functionari echipate cu separatoare, intreruptoare, transformatori de curent/tensiune, descarcatoare, etc), inclusiv transformatoarele de putere 400/110kV;

-  Posturi electrice de transformare;

- Retele cabluri subterane electrice de joasa, medie si inalta tensiune si fibra optica;

-  Retele aeriene de joasa, medie si inalta tensiune si fibra optica;

- Sistemul de comanda-control-protectie si contorizare aferent statiei;

-  Transformatoare pentru alimentarea serviciilor interne;

- Serviciile proprii de c.a. si c.c.;

- Instalatiile de teleprotectie si telecomunicatii aferente transmisiilor si teleconducerii statiei si instalatiile conexe;

-  Generatoare pentru alimentarea serviciilor interne ca surse de rezerva;

-  Instalatie de impamantare;

-  Sistem de securitate;

-  Instalatie de paratrasnete;

-  Instalatie de prize, aer conditionat si incalzire;

-  Instalatie de iluminat general si perimetral;

-  Instalatie de stins incendii;

-  Instalatie de antiefractie;

- Orice alte instalatii / echipamente necesare bunei functionari a statiei de transformare si asigurarii conditiilor tehnice de racordare la SEN.

Lucrarile de constructii aferente instalatiilor:

-Drumuri interioare;

-Platforme montare-interventii;

-Fundatii echipamente;

-Imprejmuiri si porti de acces;

-Cadre metalice;

-Stalpi medie / inalta tensiune;

-Rigle;

-Suporti echipamente;

-Canale de cabluri;

-Infrastructura de evacuare a apelor pluviale si alimentare cu apa;

-Cladiri in regim maxim Subsol tehnic+P+1E - Spatii Birouri, Camere comanda/telecomanda si control, Sali servere, inclusiv anexe (grupuri sanitare, spatii depozitare, etc.).

Pe amplasamentul statiei vor fi prevazuti stalpi perimetrali echipati cu echipamente video, pentru monitorizare , cu inaltimea de aproximativ 10 m, care sa permita vizualizarea tuturor partilor componente ale statiei de transformare.

Posturi de transformare

In cadrul statiei de transformare 400/110kV Stupina se vor monta  posturi de transformare MT/JT in vederea asigurarii serviciilor interne/auxiliare.

Echipamentele de protectie si comutatie aferente celulelor de medie tensiune din posturile de transformare, cat si transformatoarele de putere MT/JT, vor fi dimensionate corespunzator pentru asigurarea consumului necesar functionarii optime a noii Statii de Transformare 400/110kV Stupina.

Retelele electrice aferente obiectivului

Racordurile la echipamentele primare 110kV, 400kV din cadrul statiei de transformare 400/110kV Stupina se vor realiza aerian/liber  prin conductoare flexibile de otel-aluminiu, respectiv cleme de prindere si contact, dimensionate corespunzator.

Transformatoarele de putere se vor racorda la celule aferente fie prin cabluri unipolare subterane si/sau paturi de cabluri special amenajate, fie prin retele electrice aeriene.

Iluminatul exterior se va executa cu stâlpi de iluminat montați perimetral și zonal. Alimentarea și comanda se va realiza dintr-un tablou de iluminat exterior.

Fundatiile stalpilor de iluminat, sunt fundatii izolate, rigide, din beton armat, asezate pe un strat de beton de egalizare.

Fundatii suporti echipamente si paratrasnete

Echipamentele primare se vor monta pe suporti metalici protejati anticoroziv, pe care se vor amplasa si dispozitivele de actionare necesare acestora.

Priza pamant

Pentru protejarea personalului de exploatare si intretinere impotriva electrocutarilor prin atingere directa / indirecta a instalatiilor aflate sub tensiune, se va prevedea o instalatie de legare la pamant. Aceasta se va realiza din electrozi verticali si orizontali din Ol-Zn. Toate echipamentele se leaga la instalatia de impamantare fie direct, fie prin intermediul suportilor metalici aferenti.  Protectia instalatiilor de pe teritoriul statiei impotriva loviturilor directe de trasnet se va realiza cu sisteme de paratrasnete verticale montate pe suporti metalici cu fundatii separate sau orice alte sisteme realizate conform normelor tehnice aplicabile.

Modernizare drumuri de exploatare existente si construire de drumuri noi de acces

Accesul la statia electrica de transformare se face pe drumurile de exploatare existente, De 259/1, De 268/6, De 265 si De 267/1 cu latimea de 4 m si max. 12 m, iar razele de curbura de min. 3.5 m ce vor fi reabilitate şi consolidate, daca va fi cazul, si pe drumuri noi cu latimea de min. 4 m si max. 12 m.

Pentru realizarea accesului in Statia de transformare 400/110kV Stupina s-a prevazut racordarea drumurilor interioare la drumurile de exploatare existente. Drumurile de acces din interiorul statiei de transformare Stupina vor avea o latime de aproximativ 5m si vor avea urmatoarea structura:

Patul drumurilor din pamant, prin decapare pamant vegetal si umpluturi compactate;

Strat geotextil pentru separare si strat de drenare asezat sub stratul de fundare;

Substrat din piatra sparta, in grosime ce urmeaza a fi determinata de studiile de specialitate, substrat ce se va realiza dupa compactare pentru asigurarea unui grad de compactare de minim 98%;

Fundatie din piatra sparta;

Strat de nisip pilonat;

Imbracaminte din beton.

Sistemul rutier poate fi incadrat cu borduri prefabricate din beton.

Spatiu pentru depozitare echipamente si un centru de operare si mentenanta

Pe terenul statiei va fi prevazut un spatiu pentru depozitare echipamente si un centru de operare si mentenanta a statiei de transformare, ce poate avea in componenta birouri, sali de sedinte, bucatarie, toalete, etc., pentru asigurarea operarii statiei de transformare in conditii optime.

Organizarea de santier

Organizarea de santier va fi amplasata pe acelasi teren cu statia electrica de transformare, in imediata vecintate a acesteia.

Se va amenaja un spatiu pentru amplasare containere birouri, spatiu depozitare echipamente si materiale, atelier electro-mecanic, vestiare, birou sef de lucrare, depozitare scule si aparate necesare lucrarilor de montaj, parcare autovehicule, precum si depozitarea documentatiei tehnico-economica. De asemenea, se va avea in vedere asigurarea utilitatilor pe amplasament: curent electric, apa potabila, apa menajera, spatiu stocare deseuri, spatiu stocare componente statie de transformare, iluminat, paza, etc.

Organizarea de santier va fi in suprafata de pana la 5000 mp.

Indicatori urbanistici

S. teren = 201 254 m2 (20,13 ha)

S UTR CcEe = 16.10 ha

Statii de transformare 400/110kV

o S.c. platforma max= 161 040 m2 (inclusiv statii)

o H statie = 16 m corpul statiei

o Hmax = 45 m inaltimea paratrasnetului

P.O.T. propus = 60%

C.U.T. propus = 0,9

S UTR Aa = 4.03 ha

Regim de inaltime : conform PUG UAT Crucea

H max = conform PUG UAT Crucea

P.O.T. propus = conform PUG UAT Crucea

C.U.T. propus = conform PUG UAT Crucea

Utilitati:

Alimentarea cu apa

Intrucat functionarea statiei electrice de transformare nu necesita apa tehnologica, nu va fi necesara racordarea la sistemul de alimentare cu apa.

Apa necesara in perioada de constructie va fi asigurata cu cisterne auto.

Pentru angajatii temporari se va asigura apa imbuteliata.

Canalizare menajera

Procesele tehnologice si activitatea desfasurata pe amplasament nu genereaza ape uzate sau alte deseuri în stare lichida si nu necesita realizarea unei retele proprii de canalizare sau racordarea la o retea existenta.

În perioadele în care se vor desfasura activitati de constructie/întretinere vor fi încheiate cu firme specializate si autorizate contracte economice pentru montarea si utilizarea pe amplasament a unor toalete ecologice.

Apele pluviale se vor infiltra liber în sol si pot fi considerate conventional curate.

Alimentarea cu energie electrica

Dat fiind faptul ca statia de transformare Stupina va functiona cu personal permanent de exploatare in ture, obiectivul va beneficia de instalatii electrice, alimentarea facandu-se prin intermediul liniilor de 20 kV existente in zona amplasamentului.

In perioada de constructie pot fi utilizate generatoare electrice.

b)  cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate: parcuri eoliene din zona.

c)  utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii – nu este cazul.

d) producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă deşeuri specifice activităţii de construire:

Se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de deseuri, in cantitati diverse :

- deseuri municipale amestecate (cod 20 03 01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele, si stocate temporar in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii

- deseuri de ambalaje – (cod 15 01 01) - se vor preda la operatori autorizati

- ambalaje de plastic, (cod 15 01 02)   -   se vor preda la operatori autorizati

- ambalaje metalice  (cod 15 01 04)  - se vor preda la operatori autorizati

- sticla (cod 15 01 07) - se vor preda la operatori autorizati

- beton  (cod 17 01 01) - se vor preda la operatori autorizati

- lemn (cod 17 02 01) - se vor preda la operatori autorizati

- pamant si pietris (17 05 04) - reutilizare la refacerea terenurilor

e) poluarea si alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sanatatea umana (de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice): nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologica a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luata in considerare, in special in ceea ce priveste:

a) utilizarea actuala si aprobata a terenurilor: conform Certificatului de Urbanism nr.43 din 10.08.2021, emis de Primaria Comunei Crucea;  teren aflat in extaravilan;  folosirea actuala a terenului:  domeniul public  si/sau privat persoane fizice si/sau juridice.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona si din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala urmatoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale raurilor: nu este cazul.

ii) zone costiere si mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul national; zone Natura 2000 desemnate de statele membre in conformitate cu Directiva 92/43/CEE si cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute in dreptul Uniunii si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri:  nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populatiei:  comuna Crucea.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate in raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexa, avand in vedere impactul proiectului asupra factorilor prevazuti la articolul 3 alineatul (1), si tinand seama de:

a) importanta si extinderea spatiala a impactului (de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi  afectata):  nu este cazul.

b) natura impactului: redus.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea si complexitatea impactului: in perioada de executie impactul asupra mediului este redus si temporar, riscul potential de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construire.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin respectarea urmatoarelor conditii de realizare a proiectului:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

  - managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu modificari si completari,  titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- în conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu modificari si completari, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- in conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu modificari si completari,  titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

- in conformitate cu OUG nr. 92/2021, cu modificari si completari , gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;

- se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

- se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

- se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

- se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare.

Buletinele de analiză se vor prezenta la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța pe toată perioada realizării proiectului.

La finalizarea lucrarilor se va inainta la APM Constanta raportarea privind evidenta

deseurilor generate ca urmare a desfasurarii lucrarilor de construire.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV,                                        ŞEF  SERVICIU  A.A.A,

###### Celzin LATIF                                                              Lavinia Monica ZECA

##### Intocmit,

Consilier  Otilia Liana  ISPAS

Nota: redactat in 3 ( trei ) exemplare.