REGULAMENT DE URBANISM

DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI:

DENUMIREA LUCRARII : REGULAMENT DE URBANISM  AFERENT  : (PUZ)  - INTRODUCERE IN INTRAVILAN    -SERVICII , DEPOZITARE , MICA INDUSTRIE,  COMUNA LUMINA   IE 107722 , IE 108279

BENEFICIARI :     BELU IULIAN VIRGIL & BELU TANIA ELENA , DAVID ION & DAVID ILIANA

PROIECTANT: S.C. ARHIGRAF S.R.L., arh. Diana  Bucur

DATA ELABORARII : martie                   2023

OBIECTUL DOCUMENTAŢIEI:

Obiectul prezentei documentatii il constituie    reglementarea unui teren    in suprafata  totala de 62 000    mp , format din 2 parcele :  parcela – IE 107722 cu S= 20400 mp si parcela IE 108279 cu S= 41600 mp , precum    si zona imediat  limitrofa acestuia , o suprafata de cca 9 ha    .

NOTA 2 : DESI ZONA STUDIATA ESTE DE CCA 9 HA  , REGLEMENTARILE PREZENTEI DOCUMENTATII SE APLICA STRICT TERENULUI CARE A GENERAT PUZ -UL ( 62 000 MP )

Prevederile acestei documentatii vor fi reluate si cuprinse in PUG-ul localitatii.

Terenul este proprietate  a :

-- IE 107722 – S=20400 MP  -DAVID ION & DAVID ILIANA   - conform Extras de Carte Funciara de informare din 17.01.2023

- IE 108279 -S= 416000 MP  BELU IULIAN – VIRGIL & BELU TANIA ELENA  - cota  actuala de 7548/10 000 si DAVID ION & DAVID ILIANA   cota  actuala de 2452/10000 ,  conform Extras de Carte Funciara de informare din 17.01.2023

BAZA LEGALA

La baza elaborarii prezentului regulament de urbanism , precum si a documentatiei de urbanism pe care o insoteste , au stat urmatoarele legi ( si nu numai )

-LEGEA  50/1991privind autorizarea executarii constructiilor si unele unele masuri pentru realizarea locuintelor, actualizata

-LEGEA 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului

-Ordinul 119/2014 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena si recomandari privind modul de viata al populatiei

-LEGEA 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului

-LEGEA 82/1998  privind regimul juridic al drumurilor

REGULAMENT DE URBANISM

FUNCTIUNE  PRINCIPALA -spatii depozitare , spatii prestari servicii , ateliere , comert

FUNCTIUNI ADIACENTE PERMISE :mica industrie nepoluanta , platforme depozitare

FUNCTIUNI STRICT INTERZISE – locuire , sanatate , alte functiuni incompatibile cu functiunea principala

- DIVIZAREA / COMASAREA PARCELELOR  – Nici o divizare a vreuneia din cele doua parcele  nu este propusa prin aceasta documentatie ; nici o comasare a celor doua parcele nu este propusa pri prezenta documentatie ; toate prevederile prezentului regulament se aplica individual fiecareia din parcele

-AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR PE LOT- Amplasarea constructilor   fata de  toate limitele se va face respectand  o retragere de minimum 3,0 m

Se vor Se vor respecta conditiile avizului CNAIR pentru zona de protectie a drumului national

REGIM DE INALTIME – in functie de necesitatile functionale poate varia de la Parter până la Parter+2 etaje ; inaltimea maxima a constructiilor va fi data de necesitatile tehnologice   (max 30 m )

-PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENURILOR ( P.O.T)  maxim 60 %

( aplicabil individual  fiecareia din cele doua parcele )

- COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENURILOR( C.U.T.) maxim 1,8

( aplicabil individual  fiecareia din cele doua parcele )

-CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE imobilele urmează a fi construite cu materiale şi finisaje de calitate superioară ;constructiile pe schelet metallic cu  inchideri panouri tristat in culori vii  sau sticla ( sere ) sunt posibile  ; constructiile pe schelet de lemn sunt de asemeni admise ;

Panta invelitorilor va fi de maximum 50 % (adică 45°)

si va fi strict interzisă folosirea tablei zincate    ori a celei din                  aluminiu stralucitoare, precum şi a azbocimentului ondulat.

-ASIGURAREA PARCARILOR toate parcarile se vor asigura in incinta proprie, inclusiv stationarea autovehicolelor pentru incarcare-descarcare marfa

-INCHIDEREA LOTURILOR – imprejmuirile se pot realiza din  gardurile  complet opace ( panouri prefabricate , zidarie de BCA cu stalpisori de BA , lemn , etc )  ,dublate de gad viu  sau din garduri  neopace (  plasa de sarma pe montanti din teava metalica ) ;

este posibila lipsa imprejmuirilor in zona de acces a publicului

-ASIGURAREA UTILITATILOR, EVACUAREA DESEURILOR MENAJERE

Alimentarea cu apa potabile se va face din reteaua existenta a localtatii

Apele uzate vor fi deversate in reteaua de canalizarea a localitatii

( printr-un separator de hidrocarburi daca este cazul )

Energia electrica se va asigura din reteaua existenta , conform unui proiect de specialitate

Se recomanda montarea de panouri solare   pentru generarea (partial) a energiei electrice necesare  .

Orice deseuri rezultate din procesul de productie  vor fi depozitate si eliminate corespunzator, conform cu legislatia in vigoare

Agentii economici au obligatia colectarii selective a deseurilor reciclabile         ( hartie, metal, plastic, sticla )

-SPATII VERZI- Conform Anexei 1 la  HCJ  Constanta 152/2013 , o suprafata   de 50 % din suprafata terenului ( deci 31 000  mp , divizata astfel : parcela 107722- 10200 mp si parcela  108279 -20800 mp ) este necesar a fi  amenajata cu spatii verzi si plantate

Suprafata de spatiu verde amenajata la sol va fi de minimum 20 %  din suprafata totala a terenului ( o suprafata  totala de cca 12 400 mp- 4080 pentru parcela 107722 si  8320 mp pentru parcela 108279 ), adica   40% din necesar si   va fi amenajata ca spatiu verde , constand  din o plantatie perimetrala   + plantatie agricola ( plante furajere, cereale , gradina de legume si zarzavat ) + plante decorative( gazon + flori (lavandula ( lavanda ),myosotis alpestris ( nu ma uita),nicotiana alatum ( regina noptii ) ,trandafiri,petunia grandiflora ,portulaca grandiflora ( floare de piatra ) ,etc)+ plante urcatoare (azalea,lonicera nitida (caprifoi )) in zona de acces-primire a publicului

In situatia in care se opteaza pentru a nu amenaja la sol intreaga suprafata de spatiu verde necesara ( 50 % din suprafata terenului ) , este posibil ca necesarul sa se completeze prin alte amenajari :

-inchiderile perimetrale  vor fi acoperite cu plante urcatoare/cataratoare  (azalea,lonicera nitida (caprifoi ))

- parcarile  vor  putea fi  partial  acoperite , iar acoperisul amenajat cu gazon si plantatii florale

-jardiniere se vor amplasa pe terase si la parapetele ferestrelor

-acoperisurile constructiilor, in terasa, vor  putea fi partial inierbate

PROTECTIA MEDIULUI

Pentru diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare a mediului, se recomandă:

Pe timpul executarii constructiilor:

-nu se permite amplasarea de depozite temporare de carburanti si lubrefianti pe teren ; miloacele de transport si utilajele utilizate vor fi in buna stare de functionare , astfel incat sa nu se produca scurgeri accidentale de produs petrolier ; se va utiliza material absorbant dispus in zonele vulnerabile pentru a colecta orice scurgere accidentala ( si care va fi colectat intrun recipient metalic acoperit si eliminat prin unitati specializate ) ; se interzice spalarea , efectuarea de reparatii si lucrari de intretinere pe amplasament  la mijloacele  de transport  si utilaje

-spatiul destinat depozitarii materialelor de constructie va fi redus la minimum

-pamantul rezultat din sapatura se va aseza in depozite protejate , astfel incat sa nu se permita dispersarea lui ; solul va fi utilizat ulterior la alte lucrari in constructii si pentru refacerea zonelor afectate ;excesul de sol nefertil excavat va fi transportat in perimetrele indicate de Primaria Lumina

-pe perioadele cu praf puternic se vor reduce etapele din procesul tehnologic care produc praf ( sapaturi, manipulari de praf excavat )

-se vor lua toate masurile pentru a evita risipa de apa ( alimentarea cu apa se va face din put forat  pana la extinderea retelei de apa a localitatii)

-se interzice evacuarea apelor uzate epurate sau neepurate in subteran

-se interzice evacuarea apelor uzate in apele de suprafata sau subterane

-deseurile vor fi  colectate corespunzator , selectate , depozitate si transportate de catre servicii specializate

În perioada exploatarii constructiilor:

-utilajele, autoutilitarele etc. vor fi moderne/performante, în acord cu reglementările UE în domeniul protecţiei mediului; - emisiile de poluanţi rezultaţi de la vehiculele rutiere trebuie să se încadreze în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţiei mediului, verificaţi prin inspecţia tehnică periodică și se vor încadra in limitele impuse de Norme Republicane de Transport Auto; -

-asigurarea funcţionării motoarelor utilajelor şi autovehiculelor la parametrii normali (evitarea exceselor de viteză şi încărcătură);

- verificarea periodică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor, respectarea graficului de întreţinere, reparaţii curente şi capitale; întreținerea utilajelor tehnologice pentru minimalizarea emisiilor excesive de gaze de ardere;

- se va urmări desfăşurarea procesului tehnologic ( unde este

cazul ) , astfel încât să nu se producă fenomene de poluare;

- amenajarea unei zone cu vegetație care va funcționa ca o perdea de protecție împotriva a poluanţilor rezultaţi din activitate; recomandăm plantarea de specii cu frunze persistente care să asigure protecţie tot timpul anului şi întreţinerea spațiilor plantate

- incinta aferentă obiectivului va fi construită și exploatată astfel încât, prin funcționare, să nu genereze zgomote sau vibrații susceptibile de a afecta sănătatea sau liniștea vecinătăților;

- în interiorul incintei este interzisă folosirea oricărei forme de avertizare acustică (sirene, claxoane, megafoane, etc.) care poate deranja vecinătățile, cu excepția folosirii acestor mijloace sub cazuri determinate de prevenirea sau semnalarea unui accident sau incident grav;

- pentru a nu depăși limita de zgomot societatea va trebui sa impună atât pentru mijloacele auto ce deservesc funcțiunea cât și pentru mijloacele auto ale beneficiarilor limitarea vitezei de deplasare în interiorul incintei;

- asigurarea întreținerii căilor de acces interioare astfel încât să nu existe denivelări ce pot genera zgomot;

- utilizarea de echipamente performante, care să nu producă un impact semnificativ prin zgomotul produs;

- respectarea normelor de protecţie a muncii

- se vor efectua instructajele specifice generale la locul de muncă.

- este interzisă deversarea apelor uzate în spațiile naturale (pe sol); - spălarea mijloacelor de transport și a utilajelor se va face exclusiv în zone special amenajate pentru astfel de operațiuni;

- utilajele și mijloacele de transport vor folosi doar căile de acces stabilite conform proiectului, evitând suprafețele nepavate;

- utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic în vederea evitării posibilității de apariție a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defecțiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosferă;

- operațiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar în locuri special amenajate, de către personal calificat, prin recuperarea integrală a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate

- se vor lua toate măsurile pentru a evita risipa de apă; - se interzice evacuarea apelor uzate epurate sau neepurate în subteran

În perioada de funcționare deșeurile menajere vor fi colectate în pubele și vor fi evacuate de către o firmă de specialitate de salubritate pe baza contractului încheiat.

Deșeurile reciclabile (hartie/carton, plastic, metal, sticlă) vor fi colectate selectiv, în vederea valorificării prin agenți economici autorizați și reglementați din punct de vedere al protecției mediului pentru desfășurarea acestor tipuri de activități

Intocmit,                                                               arh.  Diana  Bucur

# MEMORIU  TEHNIC

A. DATE  GENERALE

DENUMIREA DOCUMENTATIEI : (PUZ)  - INTRODUCERE IN INTRAVILAN    -SERVICII , DEPOZITARE , MICA INDUSTRIE,  COMUNA LUMINA   IE 107722 , IE 108279

BENEFICIARI :     BELU IULIAN VIRGIL & BELU TANIA ELENA , DAVID ION & DAVID ILIANA

PROIECTANT: S.C. ARHIGRAF S.R.L., arh. Diana  Bucur

DATA ELABORARII : martie                   2023

B.  NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PLANULUI

Obiectul prezentei documentatii il constituie    reglementarea unui teren    in suprafata  totala de 62 000    mp , format din 2 parcele :  parcela – IE 107722 cu S= 20400 mp si parcela IE 108279 cu S= 41600 mp , precum    si zona imediat  limitrofa acestuia , o suprafata de cca 9 ha    .

NOTA 2 : DESI ZONA STUDIATA ESTE DE CCA 9 HA  , REGLEMENTARILE PREZENTEI DOCUMENTATII SE APLICA STRICT TERENULUI CARE A GENERAT PUZ -UL ( 62 000 MP )

Prevederile acestei documentatii vor fi reluate si cuprinse in PUG-ul localitatii.

Terenul este proprietate  a :

- IE 107722 – S=20400 MP  -DAVID ION & DAVID ILIANA   - conform Extras de Carte Funciara de informare din 17.01.2023

- IE 108279 -S= 416000 MP  BELU IULIAN – VIRGIL & BELU TANIA ELENA  - cota  actuala de 7548/10 000 si DAVID ION & DAVID ILIANA   cota  actuala de 2452/10000 ,  conform Extras de Carte Funciara de informare din 17.01.2023

C.   DESCRIEREA LUCRARILOR EXISTENTE

1. EVOLUTIA ZONEI  Terenul se afla in extravilanul  comunei Lumina  si are destinatia de < arabil >

2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Terenul ce face obiectul acestei documentatii se afla  in  nord-estul  comunei Lumina, la limita intravilanului existent ,  si are urmatoarele vecinatati :

-SUD –drum de exploatare De 63

- NORD- drum de exploatare De 60 , IE 108288

-VEST – drum de exploatare De 60 , IE 108288

- EST  - teren arabil , proprietate particulara mostenitori Belcin Filofte

si urmatoarele coordonate

| Nr. pct | N(m) | E(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 318071.067 | 783325.628 |
| 2 | 318159.490 | 783281.760 |
| 3 | 318191.150 | 783322.310 |
| 4 | 318198.590 | 783326.540 |
| 5 | 318204.910 | 783374.040 |
| 6 | 318208.590 | 783401.720 |
| 7 | 318212.030 | 783427.550 |
| 8 | 318215.200 | 783451.410 |
| 9 | 318217.110 | 783465.770 |
| 10 | 318218.720 | 783477.840 |
| 11 | 317819.220 | 783562.830 |
| 12 | 317813.450 | 783555.210 |
| 13 | 317812.300 | 783551.880 |
| 14 | 317897.520 | 783538.130 |
| 15 | 317894.370 | 783529.030 |
| 16 | 317807.630 | 783513.570 |
| 17 | 317809.131 | 783506.576 |
| 18 | 317820.475 | 783490.164 |
| 19 | 317836.030 | 783467.680 |
| 20 | 317852.080 | 783449.300 |
| 21 | 317852.470 | 783449.010 |
| 22 | 317879.570 | 783428.950 |
| 23 | 317949.260 | 783394.520 |
| 24 | 317963.770 | 783378.860 |
| 25 | 318091.289 | 783477.768 |

3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Relieful este aproximativ plat ( cu o panta de cca 1 % pe directia nord-sud si cca 1,4 % pe directia est-vest )  , fără accidente de relief care să reprezinte riscuri naturale, şi nu este străbătut de nici un fel de cursuri de apă.

4CIRCULAŢIA

Circulatia majora in zona se desfasoara, in acest moment ,  pe DN22  ( soseaua Tulcei  )  Accesul la teren se face de pe drumul pietruit existent paralel cu DN-ul , din drumul pietruit IE 108291 .

5 OCUPAREA TERENURILOR

Zona  ce urmează a fi studiata  este ocupată de teren agricol  in extravilan si este libera de constructii

Pe terenurile invecinate , la sud , dincolo de drumul de exploatare De 63 si de calea ferata  , la cca 60 m de limita terenului se afla o zona de locuinte individuale .

6 ECHIPAREA EDILITARĂ

Pe teren nu exista retele de apa, canalizare, gaze  sau alimentare cu curent electric . Acestea se gasesc in apropiere, in zona intravilanului existent al comunei

7 PROBLEME DE MEDIU

Pe terenul studiat nu există riscuri naturale şi nu există valori de patrimoniu care să necesite protectie. Funcţiunea propusă, de <servicii, depozitare , mica industrie   >   crează un impact minim asupra mediului.

8 OPŢIUNI ALE POPULATIEI

Dorinta de a da o utilizare superioara acestor terenuri agricole ,    a facut proprietarii acestora  sa ia in considerare construirea unor facilitati care sa valorifice superior  resursele terenului.

D.DISFUNCTIONALITATI

Nu exista disfunctionalitati legate de functiunea ( existenta si

propusa ) a acestui teren.

E. PROIECTE APROBATE / LUCRARI IN CURS DE REALIZARE

Nu exista  aprobate lucrari in curs pe acest pateu.

## F. CONTINUTUL SI OBIECTIVELE PLANULUI DE URBANISM

1 	CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE – nu este cazul

2 	PREVEDERI ALE PUG

Zona studiată se afla acum in extravilanul comunei Lumina si are functiunea de teren agricol

3  VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Nu este cazul , nu exista elemente are cadrului natural care sa necesite o punere in valoare

4 MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Accesul la teren se realizeaza din  drumul  de exploatare De 63  paralel cu DN  -ul   ( drum existent  ) pentru lotul IE 108 279 si din drumul de exploatare De60 - IE 108288 perpendicular pe DN pentru lotul IE 107722  .Parcarile se vor rezolva integral in interiorul loturilor .

5 ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ – OBIECTIVE - REGLEMENTARI

Pentru terenul  in discutie, format din doua parcele  ( un total de 62 000 mp  ) , amplasat in intravilanul comunei Lumina urmeaza a fi stabilite reglementari urbanistice ce urmeaza a sta la baza autorizatiilor de construire ce vor fi eliberate .

Pe teren urmeaza a fi construite  spatii depozitare ( materiale de constructii & amenajari interioare si exterioare , marfuri generale nealimentare ), spatii prestari servicii negeratoare de poluare (  show-room-uri diverse sau de alt gen  ), mica industrie negeratoare de poluare ,  precum si alte amenajari adiacente necesare ( platforme de depozitare, parcaje , etc )

Terenul urmeaza a fi imprejmuit; este posibila lipsa imprejmuirii ( sau imprejmuirea cu gard viu de inaltime medie ) in zona de acces a publicului .

Accesul la parcele   se va realiza din  drumurile de exploatare adiacente

Conform Anexei 1 la  HCJ  Constanta 152/2013 , o suprafata   de 50 % din suprafata terenului ( deci 31 000  mp , divizata astfel : parcela 107722- 10200 mp si parcela  108279 -20800 mp ) este necesar a fi  amenajata cu spatii verzi si plantate

Suprafata de spatiu verde amenajata la sol va fi de minimum 20 %  din suprafata totala a terenului ( o suprafata  totala de cca 12 400 mp- 4080 pentru parcela 107722 si  8320 mp pentru parcela 108279 ), adica   40% din necesar si   va fi amenajata ca spatiu verde , constand  din o plantatie perimetrala   + plantatie agricola ( plante furajere, cereale , gradina de legume si zarzavat ) + plante decorative( gazon + flori (lavandula ( lavanda ),myosotis alpestris ( nu ma uita),nicotiana alatum ( regina noptii ) ,trandafiri,petunia grandiflora ,portulaca grandiflora ( floare de piatra ) ,etc)+ plante urcatoare (azalea,lonicera nitida (caprifoi )) in zona de acces-primire a publicului

In situatia in care se opteaza pentru a nu amenaja la sol intreaga suprafata de spatiu verde necesara ( 50 % din suprafata terenului ) , este posibil ca necesarul sa se completeze prin alte amenajari :

-inchiderile perimetrale  vor fi acoperite cu plante urcatoare/cataratoare  (azalea,lonicera nitida (caprifoi ))

- parcarile  vor  putea fi  partial  acoperite , iar acoperisul amenajat cu gazon si plantatii florale

-jardiniere se vor amplasa pe terase si la parapetele ferestrelor

-acoperisurile constructiilor, in terasa, vor  putea fi partial inierbate

6.REGULAMENT DE URBANISM

- Functiune principala – spatii depozitare , spatii prestari servicii , ateliere , comert

- Functiuni adiacente permise :  mica industrie nepoluanta , platforme depozitare

- Functiuni  interzise : locuire , sanatate ,  alte functiuni incompatibile cu functiunea principala

- Procentul de ocupare al terenului va fi de maxim 60 %

( aplicabil individual  fiecareia din cele doua parcele )

- Regimul de înălţime  poate varia de la Parter până la +Parter+2 etaje; inaltimea maxima a constructiilor va fi de  30 m

- Coeficientul de utilizare al terenului va fi de maxim 1,8

( aplicabil individual  fiecareia din cele doua parcele )

- Parcarile si platformele de depozitare  nu se iau in calcul la procentul de ocupare al terenului

- Constructiile se vor realiza din materiale de calitate – structura de BA sau structura metalica cu inchideri din panouri tristrat

- Panta invelitorilor va fi adaptata materialului invelitorii – maximum 50 % si sunt strict interzise   folosirea tablei zincate      ori a celei din        aluminiu stralucitoare sau  a azbocimentului ondulat.  Panourile solare sunt permise .Deasemeni sunt acceptate si acoperirile in terasa ( amenajarea acesteia ca spatiu verde este de dorit )

- Nici o divizare a vreuneia din cele doua parcele  nu este propusa prin aceasta documentatie ; nici o comasare a celor doua parcele nu este propusa pri prezenta documentatie ; toate prevederile prezentului regulament se aplica individual fiecareia din parcele

- Amplasarea constructilor   fata de  toate limitele se va face respectand  o retragere de minimum 3,0 m

Se vor Se vor respecta conditiile avizului CNAIR pentru zona de protectie a drumului national

- Parcarea autovehicolelor se va face in interiorul loturilor

- imprejmuirile se pot realiza din  gardurile  complet opace ( panouri prefabricate , zidarie de BCA cu stalpisori de BA , lemn , etc )  ,dublate de gad viu  sau din garduri  neopace (  plasa de sarma pe montanti din teava metalica ) ;

este posibila lipsa imprejmuirilor in zona de acces a publicului

- Cresterea animalelor va fi permisa conform normelor sanitar veterinare

- Se recomandă plantarea unui număr cât mai mare de arbori ( de preferinta fructiferi )

7 BILANŢ TERITORIAL

Bilanţul teritorial se prezintă astfel:

EXISTENT         	    PROPUS

-TEREN  AGRICOL INTRAVILAN  62000  MP-100%

-CURTI CONSTRUCTII                                         62000 MP-100%

( SERVICII , DEPOZITARE , MICA INDUSTRIE )

din care

CONSTRUCTII MAX .                                                                              37 300 MP -  60 %

SPATIU VERDE LA SOL MIN.                                                                   12 400  MP-  20 %

TOTAL SUPRAFAŢA STUDIATĂ	 62 000  MP          62 000   MP

8.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Retelele de alimentare cu energie electrica , alimentarea cu apa si canalizare menajera si pluviala vor fi proiectate si executate odata cu executarea  constructiilor

-este posibila asigurarea  acestor utilitati prin extinderea retelelor existente in zona

-se recomanda si folosirea metodelor alternative pentru asigurarea electricitatii,  – panouri solare , pompe de caldura

-orice deseuri rezultate din procesul de productie vor fi depozitate si eliminate corespunzator, conform cu legislatia in vigoare

-agentii economici au obligatia colectarii selective a deseurilor reciclabile         ( hartie, metal, plastic, sticla )

G. RELATIA PLANULUI ANALIZAT CU ALTE PLANURI SI PROGRAME

Nu este cazul

H. IMPLEMENTAREA LEGISLATIEI DE MEDIU

Pentru diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare a mediului, se recomandă:

Pe timpul executarii constructiilor:

-nu se permite amplasarea de depozite temporare de carburanti si lubrefianti pe teren ; miloacele de transport si utilajele utilizate vor fi in buna stare de functionare , astfel incat sa nu se produca scurgeri accidentale de produs petrolier ; se va utiliza material absorbant dispus in zonele vulnerabile pentru a colecta orice scurgere accidentala ( si care va fi colectat intrun recipient metalic acoperit si eliminat prin unitati specializate ) ; se interzice spalarea , efectuarea de reparatii si lucrari de intretinere pe amplasament  la mijloacele  de transport  si utilaje

-spatiul destinat depozitarii materialelor de constructie va fi redus la minimum

-pamantul rezultat din sapatura se va aseza in depozite protejate , astfel incat sa nu se permita dispersarea lui ; solul va fi utilizat ulterior la alte lucrari in constructii si pentru refacerea zonelor afectate ;excesul de sol nefertil excavat va fi transportat in perimetrele indicate de Primaria Lumina

-pe perioadele cu praf puternic se vor reduce etapele din procesul tehnologic care produc praf ( sapaturi, manipulari de praf excavat )

-se vor lua toate masurile pentru a evita risipa de apa ( alimentarea cu apa se va face din put forat  pana la extinderea retelei de apa a localitatii)

-se interzice evacuarea apelor uzate epurate sau neepurate in subteran

-se interzice evacuarea apelor uzate in apele de suprafata sau subterane

-deseurile vor fi  colectate corespunzator , selectate , depozitate si transportate de catre servicii specializate

În perioada exploatarii constructiilor:

-utilajele, autoutilitarele etc. vor fi moderne/performante, în acord cu reglementările UE în domeniul protecţiei mediului; - emisiile de poluanţi rezultaţi de la vehiculele rutiere trebuie să se încadreze în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţiei mediului, verificaţi prin inspecţia tehnică periodică și se vor încadra in limitele impuse de Norme Republicane de Transport Auto; -

-asigurarea funcţionării motoarelor utilajelor şi autovehiculelor la parametrii normali (evitarea exceselor de viteză şi încărcătură);

- verificarea periodică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor, respectarea graficului de întreţinere, reparaţii curente şi capitale; întreținerea utilajelor tehnologice pentru minimalizarea emisiilor excesive de gaze de ardere;

- se va urmări desfăşurarea procesului tehnologic ( unde este

cazul ) , astfel încât să nu se producă fenomene de poluare;

- amenajarea unei zone cu vegetație care va funcționa ca o perdea de protecție împotriva a poluanţilor rezultaţi din activitate; recomandăm plantarea de specii cu frunze persistente care să asigure protecţie tot timpul anului şi întreţinerea spațiilor plantate

- incinta aferentă obiectivului va fi construită și exploatată astfel încât, prin funcționare, să nu genereze zgomote sau vibrații susceptibile de a afecta sănătatea sau liniștea vecinătăților;

- în interiorul incintei este interzisă folosirea oricărei forme de avertizare acustică (sirene, claxoane, megafoane, etc.) care poate deranja vecinătățile, cu excepția folosirii acestor mijloace sub cazuri determinate de prevenirea sau semnalarea unui accident sau incident grav;

- pentru a nu depăși limita de zgomot societatea va trebui sa impună atât pentru mijloacele auto ce deservesc funcțiunea cât și pentru mijloacele auto ale beneficiarilor limitarea vitezei de deplasare în interiorul incintei;

- asigurarea întreținerii căilor de acces interioare astfel încât să nu existe denivelări ce pot genera zgomot;

- staționarea cu motorul oprit; menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor indicate de firmele constructoare;

- utilizarea de echipamente performante, care să nu producă un impact semnificativ prin zgomotul produs;

- respectarea normelor de protecţie a muncii

- se vor efectua instructajele specifice generale la locul de muncă.

- este interzisă deversarea apelor uzate în spațiile naturale (pe sol); - spălarea mijloacelor de transport și a utilajelor se va face exclusiv în zone special amenajate pentru astfel de operațiuni;

- utilajele și mijloacele de transport vor folosi doar căile de acces stabilite conform proiectului, evitând suprafețele nepavate;

- utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic în vederea evitării posibilității de apariție a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defecțiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosferă;

- operațiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar în locuri special amenajate, de către personal calificat, prin recuperarea integrală a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate

- se vor lua toate măsurile pentru a evita risipa de apă; - se interzice evacuarea apelor uzate epurate sau neepurate în subteran

Vor fi amenajate spații speciale pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor (ambalaje, deșeuri menajere, deșeuri vegetale).

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a deşeurilor generate şi pentru a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate, autorizate și reglementate din punct de vedere al protecției mediului pentru desfășurarea acestor tipuri de activități.

În perioada de funcționare deșeurile menajere vor fi colectate în pubele și vor fi evacuate de către o firmă de specialitate de salubritate pe baza contractului încheiat.

Deșeurile reciclabile (hartie/carton, plastic, metal, sticlă) vor fi colectate selectiv, în vederea valorificării prin agenți economici autorizați și reglementați din punct de vedere al protecției mediului pentru desfășurarea acestor tipuri de activități

Intocmit,

### arh.  Diana  Bucur