MEMORIU DE PREZENTARE

(Intocmit in conformitate cu prevederile Anexei nr.5E din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului)

COMBINATUL DE INGRASAMINTE CHIMICE S.R.L.

Proiect

INSTALATIE PRODUCERE A FERTILIZANTILOR ORGANO-MINERALI:

INSTALATIE FLUX TEHNOLOGIC

Amplasament

Localitatea Navodari, Strada Principala, Nr 1

Beneficiar,                                                                Elaborator,

Combinatul de Ingrasaminte Chimice S.R.L .            Environment Consulting&Audit S.R.L.

prin

Sudati Ernesto

CUPRINS

I. Denumirea proiectului: ....................................................................................................................pg.4

II. Titular: ...........................................................................................................................................pg.4

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect..................................................................pg.4-12

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:...............................................................................pg.12

V. Descrierea amplasarii proiectului...................................................................................................pg 12-13

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informatiilor disponibile:..............................................................................................................................pg.13-20

- A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu

- B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect............pg.20-25

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile................................................................ pg.25

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- A. Justificarea încadrarii proiectului, dupa caz, în prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele)..................................pg.26

- B. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.............................................................................................pg.26

X. Lucrari necesare organizarii de santier:............................................................................................pg.26

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente si/sau la încetarea activitatii, în masura în care aceste informatii sunt disponibile............................................................pg.27

XII. Anexe - piese desenate................................................................................................................pg.28

XIII.  Proiecte care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare................................................................................................................................. pg.28-29

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:....................... pg.29

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV............................................................................................. pg.29

I. Denumirea proiectului:

''INSTALATIE PRODUCERE A FERTILIZANTILOR ORGANO-MINERALI: INSTALATIE FLUX TEHNOLOGIC''

II. Titular:

- numele: Combinatul de Ingrasaminte Chimice S.R.L. prin Sudati Ernesto

- adresa postala: judetul Constanta, localitatea Navodari, str.Principala nr.1 / Bucuresti, B-dul Apicultorilor, nr.70-72, ap.115.

- numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: tel. 0251 255175,fax: 0241 618640  mediu@cich.ro; tni@cich.ro

- numele persoanelor de contact: Luminita Flaut

- director: Mihai Anitei

- administrator- Ernesto Sudati

- responsabil pentru protectia mediului- Luminita Flaut

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a)   Rezumat al proiectului

Combinatul de Ingrasaminte Chimice  S.R.L.  este amplasat în zona industriala a orasului Navodari, zona de sud-vest, la o distanta de aprox. 1,5 km de localitatea Navodari.

Profilul de activitate al societatii CICh  S.R.L. îl constituie producerea si comercializarea ingrasamintelor chimice. Activitatea societatii este reglementata din punct de vedere al protectiei mediului prin Autorizatia Integrata de mediu nr. 2/02.04.2014  si Autorizatia de mediu nr.126 din 22.03.2012 revizuita cu nr 178 din 29.09.2022.

Prin proiectul propus, societatea  doreste sa amplaseze in Hala 14 din incinta obiectivului o instalatie de producere a fertilizantilor organo-minerali, prin montare si fixare pe pardoseala betonata.

Capacitatea instalatiei de producere a fertilizantilor organo- minerali este de 5 t/h.

In conformitate cu  Certificatul de urbanism  nr.905 din 27.10.2022, insotit de Dispozitia nr.557/12.04.2023 emisa de Primaria Orasului Navodari,  proiectul se incadreaza in documentatia de urbanism  faza PUG si Regulamentul Consiliului Local nr.42/25.08.1994; 69/15.02.2004; 110/24.02.2017 si HCL 4/11.01.2019.

Vecinatatile amplasamentului obiectivului :

la Nord - Novifert SRL (fosta Marway Fertilchim SRL)

la Est - Novifert SRL (fosta Marway Fertilchim SRL)

la Sud - Novifert SRL (fosta Marway Fertilchim SRL)

la Vest- Novifert SRL (fosta Marway Fertilchim SRL).

Vecinatati Hala 14:

N - Hala macinare mori Loesche (in conservare)

E  - Cladire productie superfosfat L2 (in conservare)

-  Depozit (Hala 10) -depozitare materie prima

S  -  Laborator

V -  Cladire productie superfosfat L1

-  Cladire multifunctionala (Vestiar)

-  Hala 1- depozitare materii prime pentru granulare

Proiectul nu se incadreaza in anexa nr. I la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare.

Pozitia/distanta fata de arii naturale protejate - nu este cazul

Bilant teritorial

Terenul pe care este amplasat obiectivul CICh S.R.L. este proprietatea societatii Novifert SRL (fosta Marway Fertilchim SRL) conform contract de vanzare-cumparare 2543/30.08.1999.

Suprafata totala a terenului = 13 ha, ocupata cu pavilion administrativ, depozite/hale industriale, rezervoare, platforme betonate sau pietruite, drumuri de acces si zone cu vegetatie spontana.

Hala 14 are o suprafata totala de 7165,2 mp, fiind compartimentata astfel:

| Nr.spatiu | Denumire spatiu | Suprafata utila (mp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Depozit- ingrasaminte lichide si ambalare | 1080,5 |
| 2 | Transformator electric | 27,8 |
| 3 | Casa scarii | 7,7 |
| 4 | Hol | 3,2 |
| 5 | Casa scarii | 7,7 |
| 6 | Hol | 3,2 |
| 7 | Hol | 7,3 |
| 8 | Sala motoare | 22,2 |
| 9 | Depozit | 1026,0 |
| 10 | Depozit - instalatie granulare | 3069,4 |
| 11 | Depozit | 1910,2 |

Instalatia de producere a fertilizantilor organo-minerali se va amplasa in zona de Est a Halei 14, in Depozitul cu suprafata utila de 3069,4 mp.

Depozitul in suprafata de 1080,5 mp utilizat pentru depozitarea ingrasamintelor lichide si realizare ambalare ingrasaminte este reglementat prin Autorizatiea de mediu nr. 126 din 22.03.2012 revizuita cu nr 178 din 29.09.2022.

S teren  = 13 ha

S totala Hala 14  = 7165,2 mp

S utila instalatie granulare = 3069,4 mp

b)  Justificarea necesitatii proiectului

Prin proiectul propus se doreste eficientizarea productiei de ingrasaminte chimice, dezvoltarea economica a titularului de proiect, cresterea gradului de asigurare cu ingrasaminte a pietei nationale in contextul crizelor existente, atat din punct de vedere al pietei ingrasamintelor dar si a efectului crizei energetice si economice.

In mod indirect, proiectul va avea impact asupra dezvoltarii mediului de afaceri local, in special din domeniul agriculturii, dar si comunitatii locale, cointeresate in dezvoltarea economica a localitatii.

c)   Valoarea investitiei

Valoarea investitiei va fi de aprox. 100.000 euro

.

d) Perioada de implementare propusa

Perioda de implementare a proiectului va fi in concordanta cu prevederile legale si termenul prevazut in autorizatia de de construire - 24 luni+12 luni.

e) Planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Se ataseaza prezentului memoriu:

-  Plan de situatie

-  Plan de incadrare in zona;

-  Schita flux tehnologic instalatie producere fertilizanti organo-minerali

f) Descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).

- Profilul si capacitati ale proiectului

Prin proiectul propus,  societatea CICh S.R.L.  doreste sa amplaseze/monteze o instalatie de producere fertilizanti organo-minerali in Hala nr. 14 din incinta obiectivului.

Capacitatea instalatiei de producere fertilizanti este de 5 t/h

Productie anula estimata -30.000 tone.

Caracteristici generale ale Halei 14 :

Constructia halei este dreptunghiulara, cu structura de rezistenta din beton armat, inchideri laterale din caramida, prevazuta la partea superioara cu luminatoarea inchise cu policarbonat. Pardoseala este betonata, accesul este betonat, pentru intrarea autoutilitarelor ce vor descarca materii prime. Hala are nivel parter P.

Lucrarile de amplasare/montare a instalatiei constau din:

- pozitionarea pe pardoseala betonata a echipamentelor din componenta instalatiei, corespunzator fluxului tehnologic;

- montarea echipamentelor/componentelor instalatiei;

- fixarea in pardoseala de beton a componentelor instalatiei prin suruburi metalice;

- realizarea legaturilor tehnice intre componentele instalatiei;

- racordarea la instalatiile existente pentru utilitati (apa, energie electrica, gaz, apa).

Lista componentelor instalatiei de producere fertilizanti organo-minerali:

- 3 silozuri/rezervoare stocare materii prime pe baza de N, P, K , cu o capacitate de 22 mc fiecare;

- banda transportoare materii prime;

- elevator;

- filtru ciclon

- buncar omogenizare;

- dozator de culoare pigment;

- rezervor culoare pigment;

- rezervor apa cu V=40 mc;

- granulator;

- banda transportoare granule umede

- uscator rotativ

- arzator cu ventilator aer cald

- compresor

- filtru cu saci pentru desprafuire gaze provenite din uscarea granulelor;

- banda transportoare granule;

- sortator-vibrator cu site;

- moara;

- cuve pentru incarcare in instalatie retur grosier si praf provenite de la filtru ciclon, filtru cu saci si site

- snec transportor retur material grosier si praf.

- cantar dozare materii prime;

- zona depozitare produs finit.

Alte dotari: aspirator industrial

- Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

Pe amplasamentul obiectivului, Combinatul de Ingrasaminte Chimice S.R.L desfasoara activitati specifice producerii de ingrasaminte chimice, depozitari de ingrasaminte, activitati reglementate prin Autorizatia Integrata de mediu   nr. 2/02.04.2014  si Autorizatia de mediu nr.126 din 22.03.2012 revizuita cu nr 178 din 29.09.2022.

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea.

Fluxul tehnologic de obtinere a fertilizantilor

Procesul  tehnologic consta in obtinerea fertilizantilor cu o granulatie de min. 90%  intre 1 – 5 mm si max. 10%  peste 6 mm pana la 8 mm si sub 1 mm.

Materiile prime utilizate pentru obtinerea fertilizantilor sunt pe baza de N( Azot), P (fosfor), K ( Potasiu). Functie de produsul finit dorit, materiile prime pot fi  : roca fosfatica, clorura de potasiu, sulfat de potasiu, sulfat de amoniu, Amestec NP, NPK, Zeolit, Fertill, Extract humic, bacterii si microorganismem, ulei N guard, alge, superfosfati la care se pot adauga microelemente ( Bor, Cupru, Sulf).

Materiile prime aprovizionate, sunt transportate cu autoutilitare si descarcate pneumatic in cele 3 silozuri/rezervoare destinate depozitarii acestora, cu o capacitate de 22 mc fiecare.

Cele 3 silozuri sunt echipate cu un filtru/ciclon pentru desprafuire.

Aerul incarcat cu praf,  provenit de la incarcarea pneumatica a materiilor prime in cele trei rezervoare de stocare, este trecut printr-un filtru ciclon. Praful este colectat pe la baza inferioara a filtrului ciclon, in saci, si reintrodus in fluxul tehnologic, iar aerul desprafuit este evacuat in exterior prin 4 supape amplasate la partea superioara a filtrului ciclon.

In functie de produsul finit dorit si reteta stabilita, se dozeaza automat materiile prime pe benzile transportoare, ridicate cu elevatorul si descarcate in buncarul de omogenizare.

Buncarul este dotat cu dozator de culoare/pigment. Dupa omogenizarea materiilor prime,  acestea sunt transportate in granulatorul tambur prevazut cu duze de pulverizare/ stropire cu substante lichide ( apa sau lianti).

Apa pentru stropire este stocata intr-un rezervor cu capacitate V=40 mc.

Prin stropirea amestecului de materii prime se formeaza granule umede, de diferite marimi. Granulele umede sunt descarcate din granulator pe banda transportoare si dirijate catre uscatorul rotativ, unde are loc uscarea cu ajutorul aerului cald obtinut de la un arzator prin arderea gazului natural.

Gazele arse evacuate din uscator sunt retinute in filtru cu saci unde sunt desprafuite iar granulele uscate sunt transportate printr-o banda de tip Z catre un sortator cu site si ulterior depozitate in functie de granulometrie.

Gazele desprafuite sunt evacuate in exterior printr-o tubulatura metalica, pe la partea superioara a halei.

Fractiunea de ingrasaminte granulate intre 1-5 mm (produs finit) este ambalata sau depozitata vrac.

Fractiunea mai mare de 5 mm este reintrodusa in procesul tehnologic, dupa o maruntire prealabila a granulelor in moara prevazuta pe fluxul tehnologic.

Partea fina (praful) provenit din filtrul ciclon si filtrul cu saci este reintrodusa direct in procesul tehnologic prin intermediul snec-ului transportor si elevatorului.

Tipuri de ingrasaminte complexe ce pot fi produse/obtinute : ingrasaminte simple ( cu un singur nutrient principal), ingrasaminte binare (cu doi nutrienti principali) tip NP si PK, ingrasaminte ternare NPK (cu trei nutrienti principali) sau fertilizanti organo-minerali.

Instalatia de desprafuire -Filtru cu saci

Procesul de filtrare a aerului are loc in etape succesive, astfel incat aerul care intra in filtru cu saci sa fie curatat de particule inainte de a fi evacuat in exterior.

1.    Etapele procesului de filtrare sunt :

- Intrarea aerului incarcat  cu praf/particule:  Aerul murdar (gazele de ardere provenite din uscator), care contine particule solide sau lichide, intra in filtru printr-un orificiu sau o intrare special conceputa.

- Pre-filtrare: Inainte de a ajunge la sacii de filtru, aerul incarcat cu particule trece printr-un pre-filtru. Acesta ajuta la indepartarea particulelor mai mari, care pot obstrucționa sacii de filtru si pot reduce eficienta filtrarii.

- Filtrarea prin sacii de filtru: Dupa ce a trecut prin pre-filtru, aerul incarcat cu particule (aer murdar) intra in sacii de filtru. Materialul filtrant din saci retine particulele solide sau lichide, care raman prinse in materialul filtrant, permitand aerului sa iasa prin saci ca aer curat.

- Curatarea sacilor: Panoul de control regleaza ciclul automat de curatare a filtrelor la intervale regulate; supapele permit trecerea aerului comprimat din rezervorul de stocare creand o unda de soc care actioneaza asupra sacilor de filtrare, scuturandu-i si facand praful sa cada in buncar. Filtratul este colectat intr-un  recipient  s au evacuat prin intermediului burghiului/snecului. Unitatea de supapa cu membrana “cu imersie totala” efectueaza o curatare continua a sacilor de filtrare.

- Eliberarea aerului curat: Dupa ce aerul a trecut prin sacii de filtru si a fost curatat de particule, este eliberat in exterior prin intermediul unei tubulaturi metalice si a orificiului de evacuare.

- Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

La realizarea lucrarilor  de amplasare si montare a instalatiei de producere a fertilizantilor  nu sunt necesare materii prime.

In timpul functionarii instalatiei de producere fertilizanti se vor utiliza ca materii prime naturale: apa in procesul de granulare; gaz natural pentru obtinere aer cald necesar uscarii granulelor umede; roca fosfatica, pe baza de N( Azot), P (fosfor), K ( Potasiu) etc.

Utilajele folosite pentru realizarea proiectului vor fi alimentate cu combustibili de la statii de distributie carburanti autorizate.

- Racordarea la retelele utilitare existente în zona

In incinta imobilului sunt asigurate utilitatile (alimentare cu apa si energie electrica, evacuare ape uzate, alimentare gaz).

Hala 14  este racordata la reteaua de alimentare cu energie , gaz natural  si apa.

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa potabila  se realizeaza din retea RAJA SA, in baza Contractului nr.125ONO/03.07.2018 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare incheiat cu Novifert SRL.

Alimentarea cu apa tehnologica se realizeaza din reteaua RAJA SA.

Apa este utilizata in scop igienico-sanitar si in scop tehnologic.

In procesul tehnologic, apa este utilizata  in cadrul operatiei de granulare a materiilor  prime omogenizate,  in vederea obtinerii fertilizantilor granulati.  Apa este stocata intr-un rezervor cu V=40 mc.

Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere se evacuaeza in reteaua interna de canalizare si de aici in reteaua de canalizare a localitatii, administrata de RAJA SA.

Din fluxul tehnologic nu rezulta ape uzate tehnologic.

Asigurarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica - este asigurata din reteaua nationala prin Contractul de furnizare a energiei electrice nr.1774/10.07.2013  incheiat cu Enel Energie S.A.

Alimentarea cu gaz natural  - in baza Contractului de furnizare negociata a gazelor naturale nr.GN 1393/29.03.2022,  incheiat cu Enel Energie SA.

Gazul natural este necesar obtinerii  aerului cald pentru uscarea granulelor umede in cadrul fluxului tehnologic de producere fertilizanti.

Asigurarea agentului termic

Nu este cazul.

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului în zona afectata de executia investitiei

Nu este cazul.  Lucrarile constau din montare componente instalatie producere fertilizanti si fixare prin suruburi in pardoseala betonata a Halei 14.

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu se vor realiza cai noi de acces.

- Resursele naturale folosite în constructie si functionare

La realizarea lucrarilor  de amplasare si montare a instalatiei de producere a fertilizantilor  nu sunt necesare resurse naturale.

In timpul functionarii instalatiei de producere fertilizanti se vor utiliza ca materii prime naturale: apa in procesul de granulare; gaz natural pentru obtinere aer cald necesar uscarii granulelor umede; roca fosfatica.

- Metode folosite în constructie/demolare

Categoriile de lucrari implicate pentru edificarea proiectului sunt:

- delimitarea zonei din Hala 14 unde se pozitioneaza instalatia si semnalizarea acesteia;

- semnalizare zone cu risc de accidente;

- pozitionarea componentelor instalatiei corespunzator functionarii  pe fluxul tehnologic;

- montarea echipamentelor/componentelor instalatiei;

- fixarea componentelor instalatiei prin suruburi in pardoseala betonata a halei;

- realizarea legaturilor tehnice intre componentele instalatiei;

- racordarea la instalatiile existente pentru utilitati (energie, gaz, apa).

In realizarea proiectului vor fi luate masuri prevazute conform Leg.10/1995. pentru respectarea cerintelor esentiale de: stabilitate; securitate si incediu; siguranta si accesibilitatea in exploatare; igiena, sanatatea si mediul inconjurator; protectia impotriva zgomotului; economia de energie, utilizarea sustenabila a resurselor naturale.

Pentru realizarea proiectului nu sunt necesare lucrari de demolare.

- Planul de executie, cuprinzând faza de constructie, punerea în functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Planul de executie, incluzand toate etapele derularii investitiei cat si un grafic elaborat pentru succesiunea lucrarilor, va fi intocmit de catre administratorul societatii.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul se incadreaza in documentatia de urbanism faza PUG si Regulamentul Consiliului Local nr.42/25.08.1994; 69/15.02.2004; 110/24.02.2017 si HCL 4/11.01.2019.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Avand in vedere ca amplasamentul  pe care se va realiza proiectul propus este detinut de societate au existat urmatoarele alternative:

a.  Alternativa 0 - de a nu se realiza proiectul;

b.  Alternativa 1 - realizarea proiectului in Hala 14, utilizata doar partial pentru depozitare ingrasaminte chimice lichide si ambalare.

Alegerea alternativei ''b'' a fost motivata prin :

- detinerea amplasamentului si spatiului necesar pentru realizarea proiectului;

- desfasurarea pe amplasamentul detinut de societate a activitatii de producere si comercializare ingrasaminte chimice/fertilizanti, reglementate prin Autorizatia integrata de mediu nr. 2/02.04.2014  si Autorizatia de mediu nr.126 din 22.03.2012 revizuita cu nr 178 din 29.09.2022;

- amplasarea obiectivului intr-o zona industriala;

- necesitatea de a creste si eficientiza productiea de ingrasaminte chimice/fertilizanti;

- cresterea gradului de asigurare cu ingrasaminte a pietei nationale in contextul crizelor existente, atat din punct de vedere al pietei ingrasamintelor  dar si a efectulor crizelor energetice si economice.

In consecinta, varianta luata in considerare a fost varianta ''b'' cea de realizare a proiectului propus in Hala 14

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor;

Nu este cazul

- Alte autorizatii cerute pentru proiect

In vederea realizarii proiectului propus au fost emise:

- Aviz ISU - Adresa nr.3728660/08.12.2022 emisa de Ministerul Afacerilor Interne -Departamentul pentru Situatii de Urgenta  -Inspectoratul  General pentru Situatii de Urgenta- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta  ''Dobrogea'' al Judetului Constanta;

- Aviz sanatate  - Notificare asistenta de specialitate in sanatate publica nr.32523R/18.11.2022 emisa de Ministerul Sanatatii -Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta.

IV.  Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Nu sunt necesare lucrari de demolare. Proiectul se va realiza in Hala 14 din incinta Combinatului de Ingrasaminte Chimice S.R.L

V. Descrierea amplasarii proiectului

Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare

Nu este cazul.

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Nu este cazul

Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât si artificiale

Se ataseaza prezentului memoriu:

- Planul de incadrare in zona;

- Planul de situatie .

Folosintele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cât si pe zone adiacente acestuia

Pe amplasamentul obiectivului, Combinatul de Ingrasaminte Chimice S.R.L desfasoara activitati specifice producerii de ingrasaminte chimice, depozitari de ingrasaminte, comert cu ingrasaminte, activitati reglementate prin Autorizatia Integrata de mediu nr. 2/02.04.2014  si Autorizatia de mediu nr.126 din 22.03.2012 revizuita cu nr 178 din 29.09.2022.

In vecinatatea  CICh S.R.L, desfasoara activitate societatea: Novifert SRL (fosta Marway Fertilchim S.A.) - cu activitati de inchiriere si depozitare.

Politici de zonare si de folosire a terenului;

Proiectul propus se incadreaza in documentatia de urbanism  faza PUG si Regulamentul Consiliului Local nr.42/25.08.1994; 69/15.02.2004; 110/24.02.2017 si HCL 4/11.01.2019.

Arealele sensibile

Nu este cazul

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinta geografica, în sistem de proiectie nationala Stereo 1970

Inventarul de coordonate in Sistem de proiectie Sterografic 1970, este prezentat mai jos:

Coordonatele Stereo 70 - amplasament CICh SRL :

| x | y |
| --- | --- |
| 319632.14 | 786091.70 |
| 319636.13 | 786116.87 |
| 319618.49 | 786217.53 |
| 319581.31 | 786323.75 |
| 319477.53 | 786338.78 |
| 319483.45 | 786379.90 |
| 319486.51 | 786401.14 |
| 319498.74 | 786506.55 |
| 319329.54 | 786520.90 |
| 319325.63 | 786463.98 |
| 319323.93 | 786433.59 |
| 319323.37 | 786421.40 |
| 319321.74 | 786412.47 |
| 319322.19 | 786412.40 |
| 319320.57 | 786400.58 |
| 319288.30 | 786405.23 |
| 319285.97 | 786389.05 |
| 319283.03 | 786389.48 |
| 319278.02 | 786356.04 |
| 319213.30 | 786365.50 |
| 319203.83 | 786303.61 |
| 319460.40 | 786264.08 |
| 319455.29 | 786228.47 |
| 319449.58 | 786192.54 |
| 319449.08 | 786182.13 |
| 319442.89 | 786148.11 |
| 319440.38 | 786129.50 |
| 319439.19 | 786120.69 |
| 319495.76 | 786111.94 |
| 319503.35 | 786110.60 |
| 319503.15 | 786110.12 |

Coordonatele Stereo 70 -  Hala 14

X 786277

Y 319414

Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata în considerare

Realizarea proiectului in cadrul obiectivului CICh S.R.L. este singura varianta de amplasament luata in considerare, motivata prin necesitatea de a dezvolta si eficientiza activitatile desfasurate pe amplasament de titularul proiectului si reglementate din punct de vedere al protectie mediului prin Autorizatia Integrata de mediu nr. 2/02.04.2014  si Autorizatia de mediu nr.126 din 22.03.2012 revizuita cu nr 178 din 29.09.2022.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informatiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu:

a) Protectia calitatii apelor - Nu este cazul

- Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

- Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

Nu este cazul. In imediata vecinatate a amplasamentului nu exista ape de suprafata.

b) Protectia aerului

- Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri

In perioada implementarii proiectului:  Avand in vedere faptul ca prin proiectul propus nu se realizeaza lucrari specifice de constructii ce implica organizare de santier si lucrari de construire, ci doar lucrari de montare, pozitionare si fixarea in pardoseala de beton a Halei 14,  a componentelor instalatiei de producere fertilizanti,  nu vor exista surse de poluanti pentru aer.

In perioada functionarii instalatiei de producere fertilizanti :

Sursele de poluare ale atmosferei vor fi reprezentate de operatiile de: manipulare a materiilor prime;  incarcare a materiilor prime in rezervoarele de stocare, granulare a ingrasamintelor ; avarii la instalatiile de desprafuire aer/gaze de ardere (filtru ciclon si filtru cu saci).

- Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor în atmosfera:

In perioada de implementare a proiectului:

Nu este cazul.

In perioada functionarii obiectivului:

- filtru ciclon, utilizat pentru desprafuirea aerului provenit din operatiile de incarcare pneumatica a materiilor prime in rezervoarele de stocare;

- filtru cu saci, utilizat pentru desprafuirea gazelor/aerului provenit de la uscarea ingrasamintelor granulate;

- aspirator pentru curatarea pardoselii din incinta spatiului instalatiei de producere fertilizanti

- Masurile si dotarile pentru protectia aerului:

In perioada de realizare a proiectului:

Nu este cazul.

Lucrarile de implementare a proiectului se realizeaza in Hala nr.14 - spatiu inchis si acoperit, prevazut cu

pardoseala betonata.

In perioada de functionare

- intretinerea corespunzatoare a filtrului ciclon si a filtrului cu saci in conformitate cu recomanadrile din cartile tehnice;

- asigurarea functionarii in parametrii optimi a instalatiei de producere fertilizanti;

- intretinerea echipamentelor/componentelor instalatiei la termenle prevazute in cartile tehnice;

- reintroducerea pe fluxul tehnologic a prafului rezultat din desprafuirea aerului in filtrul ciclon si in filtrul cu saci.

- aspirarea periodica a pardoselii din incinta instalatiei de producere fertilizanti granulati  - Hala nr.14.

- utilizare de personal calificat si instruit.

- un management riguros al deseurilor generate prin instruirea tuturor persoanelor care deservesc activitatea, in scopul colectarii selective a acestora, in recipienti si spatii special amenajate, in vederea predarii catre operatori autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru operatiuni de valorificare sau eliminare.

c) Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor

- Sursele de zgomot si de vibratii

In perioada de realizare a proiectului, sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de:

- lucrarile specifice de manipulare, pozitionare, montare si fixare  prin insurubare a componentelor instalatiei de producere fertilizanti granulati.

Sursele de poluanti fizici sunt utilajele si echipamentele din dotare folosite pentru manipulare, pozitionare, montare si fixare  prin insurubare a componentelor instalatiei de producere fertilizanti granulati.

Vibratiile rezultate sunt cele produse de functionarea utilajelor si echipamentelor utilizate pentru manipularea si fixarea in pardoseala a componentelor instalatiei de producere ingrasaminte granulate.

Nivelul de zgomot si vibratii este variabil, functie de utilajele si echipamentele folosite.

Se estimeaza ca sursele de zgomot vor crea un disconfort moderat, avand in vedere faptul ca lucrarile se vor desfasura in interiorul Halei nr.14,  pe o perioada relativ scurta de timp, iar zgomotul produs de catre utilaje/echipamente, se va manifesta in jurul sursei, pe distante mici.

In perioada de functionare a obiectivului, sursele de zgomot si vibratii vor fi: autovehiculele pentru aprovizionarea cu materii prime, si componente ale instalatiei de producere fertilizani granulati (ventilatoare, moara, banda transportoare, snec, aspirator industrial).

- Amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada implementarii proiectului

- se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs;

- asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare, prin efectuarea reviziilor tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice.

In perioada functionarii obiectivului

-  intretinerea si repararea echipamentelor din componenta instalatiei de producere fertilizanti granulati in conformitate cu cartile tehnice ale acestora si instructiunile de folosire.

- utilizarea de personal calificat si instruit;

d) Protectia împotriva radiatiilor:   Nu este cazul

- Sursele de radiatii;

- Amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva radiatiilor;

e) Protectia solului si a subsolului

- Sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adâncime:

In perioada de realizare a proiectului- nu este cazul.  Lucrarile de implementare a proiectului se realizeaza in spatiu inchis si acoperit- Hala nr.14, si constau din montare, pozitionare, fixare in pardoseala betonta prin suruburi, a echipamentelor/componentelor instalatiei de producere fertilizanti granulati, realizare racorduri ale instalatiei la utilitatile existente in hala - alimentare cu apa, energie, gaz.

In perioada de functionare a obiectivului, sursele potentiale de poluare ale solului pot fi cauzate de avarii accidentale la instalatiile de desprafuire (filtru ciclon si filtru cu saci);  management defectuos al deseurilor generate din activitate.

- Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:

In perioada de realizare a proiectului:

Nu este cazul.

Lucrarile de implementare a proiectului se realizeaza in Hala nr.14 - spatiu inchis si acoperit, prevazut cu

pardoseala betonata.

In perioada de functionare

- intretinerea corespunzatoare a filtrului ciclon si a filtrului cu saci;

- functionarea in parametrii optimi a instalatiei de producere fertilizanti;

- intretinerea echipamentelor/componentelor instalatiei la termenle prevazute in cartile tehnice;

- reintroducerea pe fluxul tehnologic a prafului rezultat din desprafuirea aerului in filtrul ciclon si in filtrul cu saci.

- aspirarea periodica a pardoselii din incinta instalatiei de producere fertilizanti granulati  - Hala nr.14.

- utilizare de personal calificat si instruit.

- un management riguros al deseurilor generate prin instruirea tuturor persoanelor care deservesc activitatea, in scopul colectarii selective a acestora, in recipienti si spatii special amenajate, in vederea predarii catre operatori autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru operatiuni de valorificare sau eliminare.

f) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:   Nu este cazul

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate;

g) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele:

Proiectul propus respecta reglementarile de urbanism. Combinatul de Ingrasaminte Chimice S.R.L este amplasat in zona industriala a localitatii Navodari, distanta fata de zona rezidentiala fiind de cca 1,5 km.

In vecinatatea amplasamentului studiat, nu exista monumente istorice si de arhitectura sau zone cu regim de restrictie sau zone de interes traditional.

Pentru proiectul propus, societarea a obtinut  avizul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Constanta prin Notificarea de asistenta de specialitate in sanatate publica nr.32523R/18.11.2022.

Prin proiectul propus societatea doreste marirea capacitatii de productie ingrasaminte/fertilizanti granulati, aceasta activitate desfasurandu-se pe amplasamentul obiectivului si fiind reglementata prin Autorizatia Integrata de Mediu detinuta.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public:

Masurile prevazute pentru protectia asezarilor umane sunt cel conform cf. Leg.50/1995 , pentru:

- cerinta esentiala - rezistenta si stabilitatea structurii;

- cerinta esentiala- igiena, sanatatea si mediul inconjurator ( a se vedea la pct.VI, A, - instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera);

- cerinta esentiala -protectia zgomotului (a se vedea la pct.VI A, lit.c- amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor);

- cerinta esentiala privind exploatare si mentenanta (gestionarea corespunzatoare a deseurilor generate din activitatea desfasurata; amenajare spatiilor verzi plantate cu vegetatie inalta, medie si joasa).

h) Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament în timpul realizarii proiectului/în timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- Lista deseurilor (clasificate si codificate în conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate.

Clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se va realiza conform:

-  O.U.G. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

- Directivei 2008/98/CE a Parlamentului Euiopean si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CCE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiui art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase cu modificarile ulterioare.

In perioada implementarii proiectului

Avand in vedere faptul ca prin proiectul propus nu se realizeaza lucrari specifice de constructii ce implica organizare de santier si lucrari de construire, ci doar lucrari de pozitionare , montare si fixarea in pardoseala de beton a Halei 14,  a componentelor instalatiei de producere fertilizanti,  nu se vor genera deseuri din clasa 17 -deseuri din constructii si demolari.

Deseurile generate in perioada implementarii proiectului sunt:

- deseuri de ambalaje: cod 15 01 01 – ambalaje de hârtie si carton, cod 15 01 02 – ambalaje de materiale plastice; aceste deseuri se vor colecta selectiv, in spatiu special amenajat, in recipienti inscriptionati, in vederea valorificarii prin operatori autorizati..

- deseuri municipale amestecate ( cod 20 03 01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip pubele, si stocate temporar in spatiu special amenajat pâna la preluarea care operatorul de salubritate al localitatii, in baza contractului incheiat;

Cantitatile de deseuri generate in perioada implementarii nu se pot estima la acest moment.

In perioada functionarii obiectivului se vor genera, in cantitati diverse, urmatoarele categorii de deseuri:

- deseuri  municipale amestecate (cod 20 03 01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip pubele, si stocate temporar in spatiu special amenajat pana la preluarea catre operatorul de salubritate al localitatii, in baza contractului detinut;

- ambalaje de materiale plastice cod 15 01 02  (saci PP) provenite de la materiile primite utilizate pentru producerea fertilizantilor;  se vor colecta selectiv, in spatiu special amenajat si se vor preda in scopul valorificarii prin operatori autorizati.

- deseuri de ambalaje lemn -cod 15 01 03 (paleti lemn)- se vor stoca in spatiu special dedicat, si se vor preda in scopul valorificarii si/sau valorificarii energetice catre operatori autorizati.

- deseuri de ambalaje care contin reziduuri de substante periculoase sau sunt contaminate cu substante periculoase - cod 15 01 10*; se vor colecta selectiv si se vor preda catre operatori autorizati pentru valorificare/eliminare.

- absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie -cod 15 02 03 (echipamanente lucru si de protectie, saci de la filtru cu saci), se vor colecta selectiv si se vor preda catre operatori autorizati pentru valorificare/eliminare.

- uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere -cod 13 02 05*, provenite de la intretinerea utilajelor folosite pentru manipularea sacilor cu materii prime; se vor colecta in recipienti acoperiti, etichetati, si se vor preda in scopul valorificarii catre operatori autorizati;

- filtre de ulei - cod 16 01 07*- se vor colecta in recipienti acoperiti, inscriptionati,  si se vor preda in scopul valorificarii catre operatori autorizati.

- Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

La nivel de societate, exista intocmit in baza unui audit de deseuri  Planul de prevenire generare deseuri si reducere a cantitatilor de deseuri generate, plan ce a fost inaintat la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.

In perioada implementarii proiectului societatea va lua urmatoarele masuri in vederea prevenirii generarii deseurilor si reducerea cantitatilor generate:

- respectarea instructiunilor de manipulare si montare specificate in cartile tehnice ale echipamentelor din componenta instalatiei de producere fertilizanti ce face obiectul proiectului propus.

- evitarea achizitionarii de materiale supraambalate;

- asigurarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor generate;

- folosirea de personal calificat;

- valorificarea deseurilor de ambalaje;

- reducerea canitatilor de deseuri predate in scopul eliminarii;

- eliminarea deseurilor municipale amestecate

In perioada functionarii obiectivului

Tintele strategice stabilite de societate prin  Planul de prevenire generare deseuri si reducere a cantitatilor de deseuri generate sunt:

- restrictii la achizitia de materii prime/materiale supraambalate;

- achizitionarea materiei prime vrac sau ambalata in big-bags-uri;

- atingerea obiectivelor anuale de valorificare/reciclare a deseurilor de ambalaje, in conformitate cu prevederile Leg.249/2015 cu modificarile si completarile ulterioare;

- crestarea gradului de valorificare a deseurilor reciclabile generate din activitate prin operatori autorizati;

- valorificarea interna a ingrasaminte chimice cu proprietati deteriorate (pierderea rezistentei mecanice si trecerea in stare pulverulenta), prin reintroducerea in fluxul tehnologic de granulare.

Managementul deseurilor generate:

Obiectivele strategice propuse la nivel de societatea sunt in corelatie cu angajamentul Romaniei pentru:

- prevenirea generarii deseurilor si reducerea cantitatilor generate;

- recuperarea, in masura posibilitatilor, a materialelor si energiei continute in deseurile a caror generare nu se poate evita;

- abordarea aspectelor legate de cantitatile mari de deseuri astfel incat un management riguros al acestora sa conduca la ruperea relatiei de proportionalitate existente intre cresterea economica si generarea de deseuri;

- stabilirea unui sistem de gestionare a deseurilor, care sa includa cele mai bune tehnici / tehnologii care nu impun costuri excesive;

- crearea sistemelor pentru ca deseurile sa fie colectate selectiv, valorificate/reciclate /recuperate sau eliminate fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului.

Pentru a asigura un management riguros al deseurilor, societatea:

- a implementat un sistem de colectare selectiva a deseurilor generate;

- a incheiat contracte  cu operatori autorizati pentru valorificarea si/sau eliminarea deseurilor (contract nr. 554 din 19.09.2016 incheiat cu societatea Sara Transport SRL; contract nr. 223/30.10.2012 incheiat cu societatea Ecofriend Recycling SRL; contract nr. 529 din 23.03.2011inccheiat cu societatea Polaris M Holding SRL) .

- deseurile generate se colecteaza in recipienti inscriptionati si spatii special amenajate si se predau catre operatorii cu care exista incheiate contracte.

- raportarile in domeniul gestionarii deseurilor catre autoritatea de mediu se realizeaza in conformitate cu prevederile autorizatiei integrate de mediu si autorizatiei de mediu detinute.

Transportul deseurilor generate din activitate

Transportul deseurilor generate din activitate se realizeaza  de catre terti -societati autorizate pentru transport si colectare, functie de categoria/tipul deseurilor, cu respectarea prevederilor legale.

Transportul deseurilor se face numai catre societati care detin autorizatie de mediu pentru activitati de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare sau eliminare deseuri.

La realizarea transportului de deseuri se aplica prevederile HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

In vederea realizarii transportului in conditii de siguranta pentru mediu si sanatatea umana, societatea ia masuri privind  ambalarea si etichetarea corespunzatoare a deseurilor, in conformitate cu prevederile legale si recomandarile din fisele de caracterizare a deseurilor periculoase.

Masurile si actiunile stabilite de societate prin Planul de prevenire a generarii deseurilor si reducere a cantitatilor de deseuri generate, sunt:

- indeplinirea obligatiilor stabilite prin Leg.249/2015 cu modificaarile si completarile ulterioare, in vederea atingerii obiectivelor anuale de valorificare/reciclare a deseurilor de ambalaje ;

- restrictii la achizitia de materii prime si materiale ce sunt supraambalate;

- achizitionarea materiei prime pentru fabricarea ingrasamintelor chimice, vrac sau ambalata in big-bags-uri;

- evitarea pastrarii pe stoc, perioade lungi de timp, a materiei prime si a produselor finite, pentru a se evita deteriorarea calitatii acestora.

- valorificarea interna a ingrasaminte chimice cu proprietati deteriorate (pierderea rezistentei mecanice si trecerea in stare pulverulenta), prin reintroducerea in fluxul tehnologic de granulare.

- crestarea gradului de valorificare a deseurilor reciclabile generate din activitate prin operatori autorizati;

- achizitia de echipamente si utilaje performante pentru prevenirea generarii de deseuri tehnologice;

- utilizarea echipamentelor din dotare cu respectarea cerintelor/instructiunilor tehnice de utilizare astfel incat durata de functionare sa fie cat mai lunga;

- colectarea selectiva a deseurilor generate;

i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

Societatea utilizeaza:gaz natural; uleiuri minerale neclorurate de motor, transmisie si ungere.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

-  gaz natural, pentru incalzirea aerului necesar uscarii granulelor umede . Gazul este asigurat din retea in baza Contractului de furnizare negociata a gazelor naturale nr.GN 1393/29.03.2022,  incheiat cu Enel Energie SA.

- uleiuri minerale neclorurate de motor, transmisie si ungere, pentru intretinerea utilajelor din dotare. Acestea sunt stocate in recipientii producatorului, intr-o magazie de materiale. Achizitia se va face functie de necesarul, fara sa se creeze stocuri mari pe amplasament.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

In perioada de implementare a proiectului-  la realizarea lucrarilor de amplasare si montare a instalatiei de producere fertilizanti, nu se vor utiliza resurse naturale.

In timpul functionarii obiectivului,  se va utiliza apa in procesul tehnologic, in cadrul operatiei de granulare a materiilor  prime omogenizate,  in vederea obtinerii fertilizantilor granulati.  Apa este stocata intr-un rezervor cu V=40 mc.

Nu se vor utiliza resurse naturale: sol, terenuri, biodiversitate.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

VII.1 Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordând o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ):

Avand in vedere functiunea propusa pentru proiect, istoricul functionarii obiectivului pentru activitatea de granulare ingrasaminte, dar si masurile ce se vor lua, se poate aprecia ca impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii, factorilor de mediu (apa, aer, sol, flora, fauna), asupra climei, patrimoniului istoric si cultural, conservarii habitatelor naturale, va fi nesemnificativ in perioada de realizare a proiectului si redus in cea de functionare a obiectivului.

- Impactul asupra populatiei si sanatatii umane

Obiectivul este amplasat in zona industriala a localitatii Navodari, la o distanta de aprox.1,5 km de zona rezidentiala.

Luand in considerare aceasta distanta, precum si istoricul functionarii obiectivului in perioada 2014 -2023 prezent, rezultatele monitorizarilor efectuate conform prevederilor autorizatiei integrate de mediu, se apreciaza ca impactul asupra populatiei si sanatatii populatiei este nesemnificativ.

- Impactul asupra biodiversitatii (acordând o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate)

Nu este cazul.

- Conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice

Nu este cazul.

- Impactul asupra terenurilor, solului

In perioada de realizare a proiectului, avand in vedere ca lucrarile se realizeaza in spatiu inchis si acoperit- Hala nr.14, si constau din montare, pozitionare, fixare in pardoseala betonta prin suruburi, a echipamentelor/componentelor instalatiei de producere fertilizanti granulati, realizare racorduri ale instalatiei la utilitatile existente in hala - alimentare cu apa, energie, gaz, nu va exista impact asupra terenului si solului.

In perioada de functionare a obiectivului, sursele potentiale de poluare ale solului pot fi cauzate de avarii accidentale la instalatiile de desprafuire (filtru ciclon si filtru cu saci);  management defectuos al deseurilor generate din activitate.

La pct.VI au fost prezentate masurile ce se vor lua pentru protectia solului si subsolului:

- intretinerea corespunzatoare a filtrului ciclon si a filtrului cu saci;

- functionarea in parametrii optimi a instalatiei de producere fertilizanti;

- intretinerea echipamentelor/componentelor instalatiei la termenle prevazute in cartile tehnice;

- reintroducerea pe fluxul tehnologic a prafului rezultat din desprafuirea aerului in filtrul ciclon si in filtru cu saci;

- aspirarea periodica a pardoselii din incinta instalatiei de producere fertilizanti granulati  - Hala nr.14.

- utilizare de personal calificat si instruit.

- un management riguros al deseurilor generate prin instruirea tuturor persoanelor care deservesc activitatea, in scopul colectarii selective a acestora, in recipienti si spatii special amenajate, in vederea predarii catre operatori autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru operatiuni de valorificare sau eliminare

Avand in vedere aceste masuri, se apreciaza ca impactul negativ asupra solului si subsolului va fi nesemnificativ.

- Impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale

Proiectul propus se va realiza pe amplasamentul detinut de Combinatul de Ingrasaminte Chimice S.R.L, intr-un spatiu inchis din Hala 14.   Prin masurile ce se vor lua, dotarile privind retimerea emisiilor (filtru ciclon, filtru cu saci),  faptul ca din fluxul tehnologic nu se genereaza ape uzate, se apreciaza ca nu va exista nici un impact negativ asupra folosintelor si bunurilor materiale. In vecinatatea Halei 14, sunt cladiri industriale apartinand societatii.

- Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

In imediata vecinatate a amplasamentului studiat nu exista corpuri de apa de suprafata.

Cele mai apropiate corpuri de apa sunt:

- Canalul Navigabil Poarta Alba- Midia Navodari la aprox. 3 km;

- Lacul Corbu-Tasaul la aprox. 4 km

Amplasamentul dispune de retea de alimentare cu apa si canalizare. Instalatia prevazuta prin proiectul propus, va fi racordata la reteaua de alimentare cu apa existenta pe amplasament.

Din procesul tehnologic nu se genereaza ape uzate tehnologice.

Avand in vedere cele mentionate mai sus,  se apreciaza ca nu va exista impact negativ asupra apelor subterane.

Avand in vedere natura proiectului  propus, implementarea acestuia dar si functionarea instalatiei,  nu vor conduce la modificari ale conditiilor hidrologice din zona care ar putea sa influenteze in secundar calitatea mediului si implicit alte activitati.

Nu va exista un impact secundar asupra componentelor mediului, cauzat de schimbari ale conditiilor hidrologice sau hidrogeologice.

Luand in considerare caracteristicele proiectului propus, se poate considera ca nu va exista un impact cumulat cuantificabil al obiectivelor considerate asupra conditiilor hidrologice ce caracterizeaza zona.

Prin asigurarea unui management riguros pentru deseurile generate atat in perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de functionare, se poate aprecia ca nu vor exista cantitati de poluanti care sa poata fi transferati in apa subterana.

In concluzie, se considera ca impactul negativ asupra factorului de mediu apa, pe durata executiei lucrarilor de realizare a proiectului dar si in perioada de functionare a obiectivului, este nesemnificativ.

- Impactul asupra calitatii aerului

In mod general, in perioada realizarii unui proiect, principalele activitati care au asociate surse de emisie, in cadrul amplasamentului unui santier, sunt : manipularea materialelor de constructii, a pamantului si a agregatelor in cadrul lucrarilor propriu-zise de realizare a proiectului ; procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionareaa utilajelor si echipamentelor mobile motorizate, principalii poluanti fiind in acest caz: SO2, NOx, CO, compusi organici volatili, particule cu continut de metale grele, pulberi;  manevrarea deseurilor de constructie, stocate temporar pe amplasamentul santierului ; eroziunea eoliana asupra suprafetelor de teren afectate de decopertari ,si de pe gramezile de pamant/agregate, specifice santierelor de constructie.

Avand in vedere faptul ca prin proiectul propus nu se realizeaza lucrari specifice de constructii ce implica organizare de santier si lucrari de construire, ci doar lucrari de montare, pozitionare si fixarea in pardoseala de beton a Halei 14,  a componentelor instalatiei de producere fertilizanti,  in perioada de implementare a proiectului nu vor exista surse de poluanti pentru aer.

In perioada functionarii instalatiei de producere fertilizanti sursele de poluare ale atmosferei vor fi reprezentate de operatiile de: manipulare a materiilor prime;  incarcare a materiilor prime in rezervoarele de stocare, granularea ingrasamintelor ; avarii la instalatiile de desprafuire aer (filtru ciclon si filtru cu saci).

Instalatiile si echipamentele prevazute pentru protectia aerului sunt:

- filtru ciclon, utilizat pentru desprafuirea aerului provenit din operatiile de incarcare pneumatica a materiilor prime in rezervoarele de stocare;

- filtru cu saci, utilizat pentru desprafuirea gazelor/aerului provenit de la uscarea ingrasamintelor granulate;

- aspirator industrial pentru curatarea pardoselii din incinta instalatiei de producere fertilizanti.

Luand in considerare dotarile si  masurile ce se vor lua (precizate la pct.VI) :

- intretinerea corespunzatoare a filtrului ciclon si a filtrului cu saci in conformitate cu recomanadrile din cartile tehnice;

- asigurarea functionarii in parametrii optimi a instalatiei de producere fertilizanti;

- intretinerea echipamentelor/componentelor instalatiei la termenle prevazute in cartile tehnice;

- reintroducerea pe fluxul tehnologic a prafului rezultat din desprafuirea aerului in filtrul ciclon si in filtrul cu saci.

- aspirarea periodica a pardoselii din incinta instalatiei de producere fertilizanti granulati  - Hala nr.14.

- utilizare de personal calificat si instruit.

- un management riguros al deseurilor generate prin instruirea tuturor persoanelor care deservesc activitatea, in scopul colectarii selective a acestora, in recipienti si spatii special amenajate, in vederea predarii catre operatori autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru operatiuni de valorificare sau eliminare,

se poate considera ca impactul negativ asupra factorului de mediu aer va fi redus.

- Impactul asupra climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera)

Prin specificul sau, obiectivul analizat nu este de natura sa induca modificari asupra climei.

Totodata, proiectul nu prezinta vulnerabilitati legate de schimbarile climatice.

- Impactul produs de zgomote şi vibratii

In perioada de realizare a proiectului, sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de:

- lucrarile specifice de manipulare, pozitionare, montare si fixare  prin insurubare a componentelor instalatiei de producere fertilizanti granulati.

Se estimeaza ca sursele de zgomot vor crea un disconfort moderat, avand in vedere faptul ca lucrarile se vor desfasura in interiorul Halei nr.14,  pe o perioada relativ scurta de timp, iar zgomotul produs de catre utilaje/echipamente, se va manifesta in jurul sursei, pe distante mici.

In perioada de functionare a obiectivului, sursele de zgomot si vibratii vor fi: autovehiculele pentru aprovizionarea cu materii prime, si componente ale instalatiei de producere fertilizanti granulati (ventilatoare, moara, banda transportoare, snec, aspirator industrial) a caror nivel de zgomot este reglementat inca din faza de proiectare.

Avand in vedere amplasarea obiectivului in zona industriala,  faptul ca activitatea se va desfasura in spatiu inchis, precum si masurile si dotarile pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor precizate la pct.VI:

- se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs;

- asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare;

-  intretinerea si repararea echipamentelor din componenta instalatiei de producere fertilizanti granulati in conformitate cu cartile tehnice ale acestora si instructiunile de folosire.

- utilizarea de personal calificat si instruit,

se apreciaza ca nivelul de zgomot se va incadra in STAS 10009/2017,  impactul produs de zgomot si vibratii va fi nesemnificativ.

- Impactul asupra peisajului şi mediului vizual

Nu este cazul. Obiectivul este amplasat in zona industriala, iar prin proiectul propus se va mari capacitatea de producere fertilizanti granulati desfasurata de societate.

- Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interactiunilor dintre aceste elemente.

Nu este cazul.

- Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

In timpul realizarii proiectului, impactul asupra factorilor de mediu se va manifesta local, temporar, pe o perioada scurta de timp.

In timpul functionarii obiectivului, un impact negativ se va manifesta in conditii de avarii sau functionare necorespunzatoare a instalatiilor de desprafuire - filtru ciclon si filtru cu saci.

In astfel de situatii,  impactul negativ va fi temporar, pe termen scurt, direct sau indirect functie de cauzele generatoare.

VII.2 Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei / habitatelor / speciilor afectate)

In timpul realizarii proiectului impactul va fi local, pe amplasamentul proiectului propus.

In conditii normale de functionare, obiectivul analizat va avea un impact nesemnificativ.

In conditii de avarii, functionari defectuoase, impactul va fi local, pe amplasamentul proiectului - zona Hala 14 si imediata vecinatate.

Zona in care este incadrat amplasamentul studiat,  reprezinta o zona industriala, care nu intra sub incidenta cadrului legal privind protectia unor habitate si specii de flora si fauna.

VII.3 Magnitudinea si complexitatea impactului

Intensitatea si complexitatea impactului este mica, efectele manifestării impactului se încadreaza in limitele naturale de variabilitate ale receptorului, fara a fi necesara refacerea receptorului.

VII.4 Probabilitatea impactului

Probabilitatea aparitiei si manifestarii unui impact negativ asupra factorilor de mediu si sanatatii umane  este redusa, in conditiile respectarii datelor de proiectare si luare a masurilor de prevenire si limitarea a impactului atat in faza de realizare a proiectului cat si in faza de functionare a obiectivului.

VII.5 Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

In timpul realizarii proiectului, impactul va fi temporar si reversibil in timp, iar in timpul functionarii obiectivului impactul va fi nesemnificativ, in conditiile functionarii in parametrii optimi  a instalatiei, respectarii masurilor de intretinere corespunzatoare a echipamentelor din dotare, si a dotarilor pentru protectia factorilor de mediu.

In caz de avarii la instalatie sau nefunctionarea corespunzatoare a instalatiilor de desprafuire (filtru ciclon si filtru cu saci) impactul va fi pe termen scurt, respectiv pentru o perioada limitata, scurta de timp si va înceta in totalitate la finalizarea activitatii care-l provoaca, sau la oprirea instalatiei.

VII.6 Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului au fost prezentate la Cap.VI. Urmare a acestor masuri precum si a dotarilor tehnice prevazute in scopul protejarii factorilor de mediu si sanatatii umane, impactul va fi redus in perioada de realizare a proiectului si nesemnificativ in perioada de functionare a obiectivului.

VII.7 Natura transfrontaliera a impactului

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului în zona.

In timpul realizarii proiectului si functionarii obiectivului, se vor lua masuri de prevenire si limitare a impactului asupra factorilor de mediu si sanatatii umane, masuri prezentate la pct.VI. Totodata, se vor respecta prevederile legale in vigoare, aplicabile proiectului si functionarii obiectivului, precum si cele prevazute prin autorizatiile de mediu detinute.

In perioada de exploatare a obiectivului, societatea va realiza:

- monitorizarea tehnologica;

- monitorizarea factorilor de mediu.

Monitorizarea tehnologica/monitorizarea variabilelor de proces se va realiza prin:

- sisteme de masurare si contorizare a consumului de apa si energie;

- intretinerea corespunzatoare a echipamentelor din dotare.

Monitorizarea factorilor de mediu- se va realiza in conformitate cu cerintele impuse de catre autoritatea de mediu prin autorizatia integrata de mediu.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrarii proiectului, dupa caz, în prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

Proiectul se incadreaza in Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii).

Societatea detine Autorizatie Integrata de Mediu nr.2/02.04.2014. Prin proiectul propus, societatea isi va mari capacitatea de productie a ingrasamintelor granulate.

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul se incadreaza in documentatia de urbanism faza PUG si Regulamentul Consiliului Local nr.42/25.08.1994; 69/15.02.2004; 110/24.02.2017 si HCL 4/11.01.2019.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:

- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Lucrarile propuse prin proiect nu necesita o organizare de santier  propriu-zisa. ele se vor desfasura in Hala nr.14, intr-un spatiu distinct in suprafata de 3069,4 mp. In zona de acces in hala, se va amplasa panou informativ, cu informatii privind denumirea proiectului, numar autorizatie de construire, valabilite autorizatie.. Se va delimita o zona in care se vor amplasa recipientii pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor generate, pana la predarea acestora spre eliminare/valorificare catre operatori autorizati.

Se vor lua masuri de restrictionare a accesului persoanelor neautorizate si de semnalizare a zonele cu risc de accidente.

- Localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier se va realiza in limitele de proprietate a obiectivului detinut- Hala nr.14,  fara a afecta spatiile interioare si zonele invecinate.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Lucrarile mentionate mai sus,  sunt  lucrari premergatoare lucrarilor propriu-zise pentru realizarea proiectului, si au ca scop delimitarea si semnalizarea amplasamentului pe care se va realiza proiectul, amenajarea zonei de  colectare si stocare temporara a deseurilor, restrictionare a accesului persoanelor neautorizate.   Aceste lucrari nu vor avea un impact negativ asupra mediului.

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu în timpul organizarii de santier

Pentru utilajele folosite la pozitionarea si amplasarea echipamentelor in hala, instalatiile de retinere a poluantilor sunt cele specifice prevazute prin proiectarea si constructia acestora.

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu.

Dotarile si masurile prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu sunt urmatoarele:

- semnalizarea amplasamentului pe care se va realiza proiectul;

- intretinerea corespunzatoare a utilajelor si echipamentelor din dotare;

- delimitarea spatiului in care se vor amplasa recipientii pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor generate.

- predarea ritmica a deseurilor catre operatori autorizati pentru valorificare/eliminare;

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente si/sau la încetarea activitatii, în masura în care aceste informatii sunt disponibile:

- Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente si/sau la încetarea activitatii:

Avand in vedere natura lucrarilor prevazute prin proiect, nu vor fi necesare lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei. Vor fi prevazute masurile necesare ca pe timpul executiei lucrarilor propuse, sa se delimiteze zona in care se va amplasa instalatia , sa se asigure sisteul de colectare selectiva a deseurilor si predarea lor ritmica catre operatori autorizati pentru valorificare si/sau eliminare deseuri.  La incheierea lucrarilor, suprafata destinata functionarii instalatiei, va fi igienizata.

In caz de accident, se va opri instalatia pana la remedierea cauzelor care au condus la producerea accidentului,

La incetarea activitatii, se va opri instalatia, se va deconecta de la retelele de utilitati (alimentare cu energie electrica, gaz, si apa), se vor curata componentele instalatiei, cu indepartarea urmelor de materii prime sau produse finite, si se va trece in conservare pana la luarea deciziei administratorului privind destinatia acesteia.

- Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale:

Pentru prevenirea producerii unor poluari accidentale, la nivel de societate trebuie luate masuri privind:

- intretinerea corespunzatoare a instalatiei de producere fertilizanti si a utilajelor din dotare;

- efectuarea reviziilor si intretinerii echipamentelor/utilajelor, la termenele stabilite in cartile tehnice, prin firme specializate, cu personal calificat;

- monitorizarea tehnologica a variabilelor de proces;

- intretinerea corespunzatoare a retelelor de utilitati;

- instruirea periodica a personalului ce deserveste obiectivul;

In situatia producerii unor poluari accidentale, functie de natura poluantului si efectele produse, se va interveni conform ''Planului de actiune in caz de poluari accidentale'', cu personal instruit, materiale si echipamente specifice pentru eliminarea cauzelor producerii poluarii, limitarea zonei de manifestare a poluarii si indepartarea efectelor produse de poluare.

- Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei:

In cazul incetarii activitatii, si dezafectarea instalatiei, se va intocmi ''Planul de inchidere si dezafectare a instalatiei'' cu etapele procedurale si responsabilitatile personalului implicat.

Inainte de incetarea activitatii si inceperea lucrarilor de dezafectare a instalatiei se vor notifica institutiile abilitate si se vor obtine toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare, conform legislatiei in vigoare.

Prin ''Planul de inchidere si dezafectare a instalatiei'', se vor stabili etapele si masurile care sa asigure:

- oprirea instalatiei, deconectarea de la retelele de utilitati (alimentare cu energie electrica, gaz, si apa);

- dezafectarea tuturor conductele, instalatiile si echipamentele ce asigura necesarul de utilitati al instalatiei;

- curatarea componentele instalatiei, cu indepartarea urmelor de materii prime sau produse finite;

- demontarea/dezafectarea componentelor instalatiei si depozitarea lor in conditii de siguranta pana la luarea unei decizii a administratorului societatii privind destinatia instalatiei;

- utilizarea sustenabila a resurselor utilizate la realizarea proiectului, in sensul recuperarii si utilizarii componentelor de constructie auxiliare, demontabile, si reutilizabile ca atare;

- colectarea selectiva a deseurilor rezultate in diferitele etape ale activitatii de curatare si dezafectare a instalatiei;

- predarea deseurilor generate catre operatori autorizati pentru valorificar/eliminare.

- protectia factorilor de mediu si a sanatatii umane in timpul executarii lucrarilor de dezafectare/demontare;

- curatarea pardoselii halei;

- asigurarea halei pana la stabilirea folosintei ulterioare, functie de decizia administratorului societatii.

- Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare în vederea utilizarii ulterioare a terenului.

Nu este cazul.

XII. Anexe - piese desenate:

1. Planul de încadrare în zona a obiectivului ;

2. Planul de situatie;

3. Schita instalatie - Flux tehnologic

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Combinatul de Ingrasaminte Chimice S.R.L.

Director General

Mihai Anitei