MEMORIU DE PREZENTARE

anexa 5.e. -legea 292/2018

I. Denumirea proiectului:	 DESFIINTARE IMOBILE EXISTENTE C1si C2 si 						CONSTRUIRE :IMOBIL P+1+2E retras CU ALIMENTATIE 					PUBLICA SI CAZARE ,IMPREJMUIRE TEREN ,AMPLASARE 				FIRMA LUMINOASA SI ORGANIZARE EXECUTIE CONFORM 				PUD APROBAT CU HCL NR 383/2021

#### II.Titular

-denumire titular  MANEA CEZAR si MANEA CRISTINA

-adresa postala  MANEA CEZAR si MANEA CRISTINA cu domiciliul in Constanta , str Fagetului nr 140 bloc ST5,scA ,et 3 ap 15

-numar telefon Tel.  0722228262

-adresa de e-mail  - cezar69manea@gmail.com

-persoane de contact

-Manea Cezar 0722228262

-arh. Dan Memet  0722326757

-responsabil pentru protectia mediului -nu este cazul

#### III.Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a. Rezumat al proiectului

Terenul în suprafata de 345 mp  este amplasat în intravilanul localitatii Constanta ,in statiunea Mamaia ,zona A3 -Cazino si este identificat ca terasa nr 3  identificat cu numar cadastral 225000.Terenul este proprietate lui Manea Cezar si Manea Cristina   prin rezolutia nr 17664/17.07.2014 emisa de Oficiul National al Registrului Comertului

Terenul are o forma rectangulara neregulata  si are urmatoarele vecinatati:

-la nord -promenada Piateta Cazino IE 228790

-la vest  – proprietate Consiliul Local Municipiul  Constanta

-la sud  –  proprietate Consiliul Local Municipiul  Constanta

-la est – proprietate privata : IE 224831 ;  prop S.C. Simca Dor srl  -teren construit cu o constructie in oglinda cu cea de pe proprietatea studiata. Ambele constructii si cea de pe terenul studiat si cea de pe terenul alaturat se vor desfiinta  concomitent.

Terenul are o forma rectangulara neregulata  ,accesul facindu-se din parcarea proprietate Consiliul Local Constanta de pe latura de sud si din promenada Piatetei Cazino .

Coordonatele stereo 70 ale amplasamentului sunt:

Pct.      	N [m]       		E [m]

72	310392.865		789671.320

78	310368.859		789679.591

9	310360.337		789682.632

7	310358.342		789676.987

6	310357.099		789677.426

5	310355.913		789674.067

66	310360.403		789672.373

65	310372.761		789667.731

64	310389.688		789661.824

Pe amplasament exista doua corpuri de cladire : C1 cu suprafata de 57 mp cu destinatia de spatiu comercial cu regim de inaltime P+M si corpul C2 cu suprafata de 16 mp cu destinatia de anexa grupuri sanitare cu regim de inaltime parter .

Corpurile C1 si C2 sunt alipite  si sunt dispuse la min 25,39 m de latura de nord (promenada Piateta Cazino ) min la 0,00 m fata de latura de est  la min 0,00 m  fata de latura de vest si  la 0,00 m fata de latura  de sud.

Coordonatele stereo 70 ale corpurilor C1si C2 sunt:

Pct.      	N [m]       		E [m]

78'	 310366.823		789673.782

78 	310368.859		789679.591

9 	310360.337		789682.632

7 	310358.342		789676.987

6 	310357.099		789677.426

5 	310355.913		789674.067

66	310360.403		789672.373

66'	310361.479		789675.577

Beneficiarul doreste desfiintarea acestor doua cladiri.

Dupa desfiintarea celor doua corpuri de cladire ,beneficiarul doreste sa construiasca un imobil cu regim de inaltime P+1+2E retras  ,cu functiunea de alimentatie publica si cazare.

Imobilul  va fi dispus la minim 3,09 m de limita terenului spre latura de Nord promenada Piateta Cazino ,la minim 2,01 fata de latura de vest ,la minim 0,00 cm fata de latura de est si la minim 0,75 m fata de latura de sud . Constructia cu regim de inaltime P+1+2 E retras va avea suprafata construita la sol de  237,87 mp si o suprafata desfasurata de 659,07 mp .

Coordonatele stereo 70 ale cladirii propuse vor fi :

a   	310389.939		789672.331

b   	310387.330		789664.828

c   	310358.539		789675.199

d   	310361.036		789682.382

Cota 0,00 a constructiei va fi la 15 cm de cota terenului amenajat -cota +2,95 cota RMN.

Constructia va avea la parter alimentatie publica si accesele la spatiile de cazare iar la etaj vor fi spatii de cazare si spatiile destinate personalului.

b.Justificarea necesitatii proiectului

Dezvoltarea armonioasa a unei comunitati presupune satisfacerea tuturor dezideratelor care contureaza coordonatele aferente nevoilor sociale, economice, culturale, religioase, sportive, aferente educatiei scolare , protectiei mediului, sanatate, etc. Edificarea obiectivului vine in intampinarea nevoii modernizarii serviciilor turistice si de alimentatie publica din statiunea Mamaia . Un asemenea edificiu contribuie de asemenea la dezvoltarea armonioasa a ansamblului arhitectural din zona cazinoului .  Prin realizarea acestei investitii se vor crea noi locuri de munca atit pe parcusul constructiei cit si in exploatare.

c.Valoarea investitiei

Valoarea estimativa a investitie (C+M) este de 856 700 roni ,valoare fara TVA

d.Perioada de implementare propusa

Demararea investitiei este preconizata pentru luna noiembrie 2022 iar perioada de executie a investitei este preconizata a fi de 36 de luni.

e.Planse reprezentind limitele amplasamentului proiectului

Terenul în suprafata de 345 mp  este amplasat în intravilanul localitatii Constanta ,in statiunea Mamaia ,zona A3 -Cazino si este identificat ca terasa nr 3  identificat cu numar cadastral 225000.

Planul de incadrare in zona

Terenul are o forma rectangulara neregulata  si are urmatoarele vecinatati:

-la nord -promenada Piateta Cazino IE 228790

-la vest  – proprietate Consiliul Local Municipiul  Constanta

-la sud  –  proprietate Consiliul Local Municipiul  Constanta

-la est – proprietate privata : IE 224831 ;  prop S.C. Simca Dor srl  -teren construit cu o constructie in oglinda cu cea de pe proprietatea studiata. Ambele constructii si cea de pe terenul studiat si cea de pe terenul alaturat se vor desfiinta  concomitent.

Pe amplasament exista doua corpuri de cladire : C1 cu suprafata de 57 mp cu destinatia de spatiu comercial cu regim de inaltime P+M si corpul C2 cu suprafata de 16 mp cu destinatia de anexa grupuri sanitare cu regim de inaltime parter .

Dupa desfiintarea celor doua corpuri de cladire ,beneficiarul doreste sa construiasca un imobil cu regim de inaltime P+1+2E retras  ,cu functiunea de alimentatie publica si cazare.

Imobilul  va fi dispus la minim 3,09 m de limita terenului spre latura de Nord promenada Piateta Cazino ,la minim 2,01 fata de latura de vest ,la minim 0,00 cm fata de latura de est si la minim 0,75 m fata de latura de sud . Constructia cu regim de inaltime P+1+2 E retras va avea suprafata construita la sol de  237,87 mp si o suprafata desfasurata de 659,07 mp .

Coordonatele stereo 70 ale cladirii propuse vor fi :

a   	310389.939		789672.331

b   	310387.330		789664.828

c   	310358.539		789675.199

d   	310361.036		789682.382

Planul de situatie al investitiei propuse

f.Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

Amplasarea constructiei

Dupa desfiintarea celor doua corpuri de cladire ,beneficiarul doreste sa construiasca un imobil cu regim de inaltime P+1+2E retras  ,cu functiunea de alimentatie publica si cazare.

Imobilul  va fi dispus la minim 3,09 m de limita terenului spre latura de Nord promenada Piateta Cazino ,la minim 2,01 fata de latura de vest ,la minim 0,00 cm fata de latura de est si la minim 0,75 m fata de latura de sud . Constructia cu regim de inaltime P+1+2 E retras va avea suprafata construita la sol de  237,87 mp si o suprafata desfasurata de 659,07 mp .

Cota 0,00 a constructiei va fi la 15 cm de cota terenului amenajat -cota +2,95 cota RMN

Reglementari  Circulatii si Parcari

In conformitate cu HCL 113/27.04.2017 si HCL 28/2018  pentru construcțiile de amplasate in zona Promenada Cazino Mamaia nu este necesara asigurarea locurilor de parcare . In inmediata apropiere a amplasamentului exista parcarea publica multietajata a primariei Constanta care va asigura locurile de parcare pentru utilizatorii acestui imobil.

Imobilul propus va avea accesuri pietonale din promenada Piatetei Cazino si din aleea de acces din spatele terenului.

Spatii verzi si amenajari

Conform HCJ Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta, pentru spatiile de alimentatie publica si turism  vor fi prevazute spatii verzi si plantate in proportie de 50% din suprafata terenului . Suprafata terenului  este de  345 mp din care suprafata construita totala  este 237,87 mp ,suprafata spatiilor verzi este 38,59  mp ,suprafata teraselor ,aleilor pietonale si platformelor  este 68,54 mp. Suprafata spatiilor verzi asigurate la sol este de 11,18 % restul de spatii verzi necesare in suprafata de 136,63 fiind asigurat la nivelul terasei de la etajul 2 si peste etajul 2.

(26,03 si 4,09 la nivelul etajului 2 si 106,51 in terasa de peste etajul 2) . Suprafata totala de spatii verzi va fi 175,22 reprezentind 50,78% din suprafata terenului.Spatiile verzi vor fi amenajate cu gazon si plante decorative de talie joasa la nivelul terenului si gazon cu crestere lenta la nivelul teraselor.Spatiile verzi vor fi prevazute cu sistem de irigare prin picurare inclusiv cele de pe terase.Pe latura de vest va fi prevazut gard viu ca si pe latura de est dinspre promenada Piateta Cazino . La terasa de la etajul 2 va fi prevazut gard viu pe latura de est.

Caracteristicile constructive

Dimensiunea terenului

-latura de nord – 10,01 m

-latura de vest – 35.93 m

-latura de est -34.44 m

-latura de sud -9,55

Regim de înaltime :	Parter + 1-2 retras

Sc teren = 345 mp

Sc existenta =73 mp

Sc ce se desfiinteaza= 73 mp

Sc propusa =237,87 mp

SC REZULTATA =237,87 MP

Sd exsietnta =130 mp

Sd ce se desfiinteaza =130 mp

Sd propusa =659,07 mp

Sd propusa cu terase =731,61 mp

SD REZULTATA =659,07 MP

SD REZULTATA CU TERASE = 731,61 MP

S utila existenta =108,92 mp

S utila ce se desfiinteaza =108,92 mp

S utila propusa =532,42 mp

S UTILA REZULTATA=532,42 MP

Regimul de inaltime al cladirilor propuse este:

parter+1e +2e partial

Inaltimea la cornisa este +10,50 m

Inaltimea maxima a cladirii este de  de +10,50 m

POT existent= 21,15%  POT propus= 68.94%

CUT existent=0,37  CUT propus=1,91

Dimnesiunile constructiei propuse sunt 30,60 m lungime si 7,60 si 7,94 latime.

Etajul 2 este retras cu 4 fata de etajul 1.

Structura functionala

Pe amplasament se afla doua constructii C1 si C2  constructii ce urmeaza sa fie dezafectate.

Corpul C1 cu suprafata construita de 57 mp are regim de inaltime parter si mansarda si functiunea de spatiu alimentatie publica la parter si cazare la mansarda. Corpul C1 este dispus la min 0,00 m de latura de est la min la 25,39m fata de latura de nord (promenada Piateta Cazino)  la min 3,56 m  fata de latura de vest si  la 0,00 m fata de latura  dinspre sud.

Constructia are urmatoarea configurare functionala:

Parter are o suprafata construita de 57 mp si o suprafata utila de 48,27 mp si are urmatoarele spatii :

-hol				S=  3,01 mp

-spatiu de depozitare  	S=  7,97 mp

-grup sanitar			S=  3,02 mp

-spatiu depozitare		S=  2,31 mp

-bucatarie			S=27,50 mp

-spalator			S=  4,46 mp

Mansarda are o suprafata construita de 57 mp si o suprafata utila de 48,63 mp si are urmatoarele spatii:

-hol				S=  7,06 mp

-camera			S=12,11 mp

-camera			S=12,11 mp

-grup sanitar			S=  3,68 mp

-camera 			S=10,23 mp

-grup sanitar			S=  3,44 mp

Constructia este realizata din structura beton armat cu stipli grinzi si planseu beton armat cu zidarie de bca si cu fundatii din beton armat la nivelul parterului si cu o mansarda din lemn cu  acoperis pe sarpanta de lemn cu pereti exteriori din lemn placati cu polistiren la exterior si rigips la interior si compartimentari interioare din rigips .

Finisajele exterioare sunt zugraveli cu vopsele lavabile gri si portocaliu ,timplarii din aluminiu  si invelitoare din invelitoare din membrane bituminoase tip solzi.

Constructia este intr-o stare buna dar nu mai corespunde din punct de vedere functional cerintelor beneficiarului .

Corpul C1  este alipit de constructia vecina pe latura est ,constructie in oglinda cu regim de inaltime P+M. Si este alipit pe latura de vest de corpul C2 constructie cu regim de inaltime parter. Atit corpul C1 cit si corpul C2 dar si cladirea vecina alipita pe latura de est se vor desfiinta simultan.

Corpul C2 cu suprafata de 16 mp are regim de inaltime parter si functiunea de anexa grupuri sanitare

Corpul C2 este dispus la min 31,13 m de latura de nord (promenada Piateta Cazino) min la 0,00m fata de latura de vest  la min 5,99 m fata de latura de est si  la min 0,00 m fata de latura  de sud.

Constructia cu suprafata construita Sc=16 mp si suprafata utila Su=12,02 mp are urmatoarea structura functionala:

-grup sanitar		S=  6,01 mp

-grup sanitar		S=  6,01 mp

Constructia este din zidarie de bca cu fundatii de beton armat ,simburi si centuri beton armat si acoperis pe sarpanta de lemn .Finisajele exterioare sunt zugraveli cu vopsele lavabile gri si portocaliu , timplarii din aluminiu  si invelitoare din invelitoare din membrane bituminoase

tip solzi.

Corpul C2 este alipit de corpul C1 si se vor desfiinta simultan.

Dupa desfiintarea celor doua corpuri de cladire ,beneficiarul doreste sa construiasca un imobil  cu regim de inaltime P+1E+2E retras  cu functiunea de alimentatie publica la parter  si cazare la etajele superioare .Constructia va avea 8 camere cu destinatia cazare in circuitul turistic .

Imobilul  va fi dispus la minim 3,09 m de limita terenului spre latura de Nord promenada Piateta Cazino ,la minim 2,01 fata de latura de vest ,la minim 0,00 cm fata de latura de est

(se va lipi de constructia in oglinda care se va realiza pe amplasamnetul vecin)si la minim 0,75 m fata de latura de sud . Constructia cu regim de inaltime P+1+2 E retras va avea suprafata construita la sol de  237,87 mp  ,o suprafata desfasurata de 659,07 mp ,o suprafata desfasurata cu terase de 731,61 mp si o suprafata utila de 532,42 mp .

Din punct de vedere functional imobilul este organizat astfel:

Parterul cu  Sc=237,87 mp si Su=193,36 mp  ( zona destinata alimentatiei publice + spatiile anexe ale aceteia au suprafata desfasurata de 177,03 mp)  are urmatoarele spatii:

-Restaurant	 			S=59,93 mp

-Hol grup sanitar			S=  1,21 mp

-Grup sanitar femei			S=  3,22 mp

-Grup sanitar barbati		S=  4,89 mp

-Bar		 			S=  5,49 mp

-Bucatarie				S=38,82 mp

cuprinde : oficiu ,spalator vase si vesela , bucatarie calda ,zona preparare legume ,zona preparare peste,zona preparare carne ,zona salate si desert .

-Vestiar				S=  3,81 mp

-Depozit				S=  8,79 mp

-Vestiar				S=  2,61 mp

-Grup sanitar				S=  2,80 mp

-Hol					S=16,65 mp

-Hol					S=  8,61 mp

-Birou administrativ zona cazare 	S=13,67 mp

-Grup sanitar				S=  2,93 mp

-Oficiu					S=  1,57 mp

-Casa scarii				S=11,95 mp

-Centrala termica			S=  5,63 mp

-Tablou electric			S=  0,78 mp

Etajul 1 cu Sc=237,87 mp si Su =191,83 mp are urmatoarele spatii :

-Hol casa scarii					S=18,28 mp

-Hol							S=33,41 mp

-Camera persoanal neinclusa circuit turistic	S=17,54 mp

-Grup sanitar						S=  3,83 mp

-Camera						S=17,76 mp

-Grup sanitar						S=  3,83 mp

-Camera						S=17,99 mp

-Grup sanitar						S=  3,69 mp

-Camera						S=18,22 mp

-Grup sanitar						S=  3,83 mp

-Camera						S=18,44 mp

-Grup sanitar						S=  3,83 mp

-Camera						S=20,02 mp

-Hol							S=  6,89 mp

-Grup sanitar						S=  4,27 mp

Etajul 2 cu Sc=183,33 mp si Sc cu terase =237,87 mp si Su=147,23 mp are urmatoarele spatii :

-Hol casa scarii					S=18,28 mp

-Hol							S=29,32 mp

-Oficiu							S=  3,71 mp

- Camera persoanal neinclusa circuit turistic	S=17,54 mp

-Grup sanitar						S=  3,83 mp

-Camera						S=17,76 mp

-Grup sanitar						S=  3,83 mp

-Camera						S=17,99 mp

-Grup sanitar						S=  3,69 mp

-Camera						S=27,45 mp

-Grup sanitar						S=  3,83 mp

-Terasa circulabila					S=18,52 mp

-Terasa verde					S=26,03 mp

-Jardiniera cu gard viu				S=  4,09 mp

Sistemul constructiv

Structura de rezistenta va fi alcatuita din:

-  cadre din beton armat.

-  plansee din beton armat turnate monolit peste parter si etajele curente.			-  invelitoare tip terasa necirculabila.

    - fundatii continui din beton armat.

Infrastructura

In conformitate cu prevederile  din ” Cod de proiectare seismica-partea I-prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P100-1/2013, cladirea proiectata se incadreaza in clasa III de importanta. Constructia este amplasata in zona de hazard seismic care are urmatoarele caracteristici:  acceleratia terenului ag = 0,20g si perioada de colt Tc=0.7s.

Conform Hotararii de Guvern 766/97, constructia se incadreaza  in categoria “C”, de  importanta normala.

S-au adoptat fundatii continue de tip talpi in forma de T intors, din care se dezvolta stalpii din beton armat.  Fundatiile se vor realiza din beton C25/30 armat cu otel-beton BST 500S cu clasa de ductilitate “C”.

Suprastructura

Suprastructura este alcatuita din cadre din beton armat turnate monolit.

In suprastructura se vor folosi urmatoarele clase de betoane :

-C30/37-in stalpi si grinzi,plansee,scari

Otelul folosit in suprastructura va fi BST500s clasa de ductilitate C.

La alcatuirea si dimensionarea elementelor suprastructurii s-a acordat o atentie deosebita dimensionarii elementelor structurii in ansamblu, sub aspectul asigurarii unei capacitati de deformare postelastica (ductilitate) care sa permita o comportare corespunzatoare a constructiei la actiuni seismice.

Calculul eforturilor in grinzi si stalpi s-a facut la actiunea combinata a incarcarilor verticale (gravitationale) si orizontale (seism).Stalpii cu sectiuni de 35x35 si 30x30 cm, se vor realiza din beton turnat monolit, armat cu otel BST 500S.

Pentru elementele de rezistenta ale suprastructurii (stalpi si grinzi) se va folosi beton C30/37 armat cu otel-beton BST 500S cu clasa de ductilitate “C”.

Peste parter si peste etajele 1 si 2  se vor realiza plansee rigide (saibe orizontale) formate din placi cu grosimea de 15 cm si grinzi cu sectiuni de 25x45 cm.

Inchiderile nestructurale si compartimentarile se vor executa din bca de 30 cm si 20 cm grosime  la exterior iar la interior peretii vor avea grosimi de 25 cm si 15 cm.

Inchideri exterioare si compartimentari interioare

Zidurile exterioare se vor executa din zidarie de BCA de 30 cm si  20 cm

se vor termoizola la exterior cu vata minerala rigida ignifugata si hidrofobizata in masa de 10 cm respectiv de 7,5 cm  . Puntile termice din dreptul samburilor si a centurilor exterioare se vor izola  cu vata minerala rigida ignifugata si hidrofobizata in masa de 10 cm.Sub placa de pardoseala se va monta polistiren extrudat de 10 cm .La nivelul teraselor se vor monta saltele de vata minerala rigida de 20 cm la terasa de la etajul 2 si 30 cm la terasa peste etajul 2 . .Tamplaria exterioara cu geam termoizolant va avea rezistenta minima de 0,77 mpK/W .

Compartimentarile se  realizeaza din pereti BCA cu grosimea de 30 cm la exterior de 25 cm intre apartamente si de  15 la interior.

Finisaje exterioare

Tencuieli structurate aplicate pe termosistem culoare alba,ancadramente si placaje alucobond nuante de alb ,timplarii PVC cu geam termopan culoare gri antracit .Balustrazi din tabla debitata cu laserul culoare bej.  Constructia este acoperita cu terase avind terase circulabile cu ultimul strat din gresie ,terasa verde si terasa necirculabila cu ultimul strat din memebrane bituminoase protejate cu ardezie.

Finisajele interioare

Finisajele interioare sunt:pardoseli din gresie si marmura pe holuri ,in restaurant  in  bucatarie si grupuri sanitare,pardoseli din mocheta in camere   iar pe terase gresie portelanata antiderapanta. In bucatarie si grupurile sanitare  pe pereti se executa placaj cu faianta iar in celelalte camere pe pereti se executa zugraveli superioare cu vopsele semilavabile pe glet  de ipsos.Usile interioare se vor furnirui cu furnir de stejar pe captuseli din stejar.

Elemente specifice proiectului propus

-Profilul si capacitatile de productie

Pe terenul propus se va realiza un imobil cu spatiu de alimentatie publica la parter si cazare la etajele 1 si 2 . Imobilul va avea suprafata construita propusa Sc=237,87 mp ;suprafata desfasurata  propusa Sd=659,07 mp si suprafata desfasurata cu terase  Sd total=731,61 mp si o suprafata utila de 532,42 mp .

Imobilul are un regim de inaltime de parter si 2 nivele si va avea  8 camere destinate circuitului turistic. La parter va fi organizat un spatiu de alimentatie publica cu salon de servire ,bucatarie si spatii conexe .

Imobilul este gindit sa functioneze in special in timpul sezonului turistic .

-Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

In prezent pe amplasament exista doua constructii :una cu destinatie de spatiu de alimentatie publica prevazut cu terasa , bucatarii si spatii anexa la parter si camere pentru personal la mansarda .Al doilea corp este prevazut cu grupuri sanitare pe sexe pentru clientii restaurantului . Activitatea tersaei este pentru aproximativ 100 de persoane ,clietii avind acces direct din piateta Cazinoului.Spatiile de pregatire a produselor ce se servesc in restaurant sunt deservite de un acces separat  din spatele constructiei ,acces catre zona de bucatarie , depozite de alimente si vestiare.

La etaj pe un acces separat sunt camere de cazare pentru personal prevazute  cu grupuri sanitare.

Ambele constructii existente in prezent pe amplasament se vor desfiinta

-Descrierea  proceselor de productie ale proiectului propuse

Pentru functiunea proiectului propus procesele de productie in cadrul exploatarii imobilului rezultat sunt cele obisnuite pentru fucntiunea de alimentatie publica si cea de cazare.

Functiunea de alimentatie publica se desfasoara la parter si are un acces separat pentru salonul de restaurant destinat clientilor ,acces dinspre piateta Cazino.Salonul restaurant va avea o capacitate de 24 de locuri si va avea grupuri sanitare pentru clienti. .Restaurantul este deservit de o bucatarie care va avea acces distinct pentru partea de aprovizionare si personal in partea din spate a imobilului. Prin acest acces se ajunge la vestiarele personal ,grupul sanitar persoanl si la spatiile de depozitare . Bucataria care va deservi salonul de alimentatie publica va avea prevazute urmatoarele spatii: oficiu , spalator vase si vesela , bucatarie calda ,zona de preparare legume ,peste si carne ,masa montaj si salate si desert  .

Zona de cazare se desfasoara pe parter , etajul 1 si etajul 2 si are un acces separat prevazut la parter cu un hol ,oficiu , birou administratie si grup sanitar , iar la etaje vor fi prevazute 8 spatii de cazare fiecare cu grupul ei sanitar si 2 camere pentru personal care nu vor fi in circuitul turistic si oficii pentru lenjerie .

Pentru constructia obiectivului procesele de productie sunt cele obisnuite pentru realziarea unei constructii civile si constau in lucrari de tearsamente si sapaturi , realizarea de cofraje pentru structura de betona armat , montaje de armatura si turnari de beton armat , lucrari de zidarie si lucrari de finisaje.

-Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE. Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale: beton, agregate, profile si armaturi  metalice, cherestea, sticla, etc, achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati. Prin plastica arhitecturala si cromatica se doreste integrarea obiectivului in mediul specific zonei. Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil de statii de distributie carburanti autorizate. Nu vor fi realizate depozite de carburanti in cadrul organizarii de santier.

In timpul exploatarii materiile prime folosite in spatiu de alimentatie publica sunt alimentele folosite in mod uzual in orice spatiu de alimentatie publica. In timpul utilizarii se va folosi curent electric pentru asigurarea energiei si pentru incalzire si racirea spatiilor si gaze pentru prepararea apei calde si pentru incalzire .

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Imobilul va dispune de instalatii de apa,canalizare , curent electric si gaze ,urmind a se bransa la retelele existente in zona. Beneficiarul va realiza  bransamente la retelele existente pe strada de pe latura de sud  pentru curent electric , apa,canalizare  si gaze .

Alimentarea cu apa Imobilul este dotat cu obiecte sanitare: lavoare,cazi de dus, wc., spalatoare vase si vesela, consumatoare de apa potabila.

In prezent exista un bransament de apa Dn 32mm PEHD in reteau de distributie Dn 110 mm PEHD care va fi folosit

Evacuarea apelor uzate

In prezent exista un bransament de canalizare in colectorul menajer Dn160 mm PVC_KG.

Apele uzate menajere de la grupurile sanitare, sunt colectate prin tevi de scurgere PP Ø50 mm / PPØ110 mm, montate cu panta 3,5% respectiv / 2%, sub pardoseala. Deversarea apelor, se va face spre canalizarea exterioara, in caminul CMR.S-au prevazut sifoane de pardoseala Dn 50 mm, in grupurile sanitare. Sub spalatoarele din zona bucatariei vor fi prevazute separatoare de grasimi individuale pentru a fi evitate scurgerile de grasimi in canalizarea menajera.

Conductele de canalizare menajera de la interior vor fi din polipropilena ignifuga, îmbinarile facandu-se prin mufare. Pe coloanele de ventilare M de la grupurile sanitare se vor monta piese de curatire D= 110 mm la cca. 0,8 m de pardoseala.Coloanele de ventilatie M se vor prelungi deasupra sarpantei cu 0,5 m cu tuburi din PP ignifuga D= 50 mm si D= 75 mm.

Asigurarea apei tehnologice  -Nu este cazul

Asigurarea agentului termic

Cladirea va functiona in principal in timpul sezonului iar incalzirea se va realiza numai in capetele acestui interval . Astfel va fi prevazuta o centrala termica pe gaze. Centrala termica pe gaz se v.a monta in spatiul special prevazut, se vor realiza coloane din teava PP-R 32 pana la distribuitoarele de palier.In spatiile amenajate se monteaza radiatoare din otel complet echipate.	Conductele distributie tip PEX 16 vor fi montate conform planselor.

Corpurile de încalzire tip calorifer proiectate, sunt radiatoare convectiv-radiante din otel/aluminiu, avand înaltimea între axe de 600 mm, montate conform planselor. Functionarea centralei termice se face cu gaze naturale din reteaua publica, iar amplasarea acesteia se face in zona de CT , pe peretele exterior pentru a se facilita evacuarea gazelor arse.

-Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei.

Lucrarile necesare pentru realizarea investitiei vor afecta partial zona de amplasare a   cladirii si zonele pentru canalele necesare realizarii bransamentelor de apa . Dupa realizarea fundatiilor se vor realiza platforme betonate si trotuare de garda de jur imprejurul constructiei iar santurile necesare pentru realizarea retelelor se vor astupa dupa finalizarea constructiei.Se vor face lucrari de terasamente prin aducerea de pamint vegetal pentru realizarea spatiilor verzi,

-Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Circulatia principala in zona se desfasoara pe  bulevardul Mamaia iar accesul la teren se vafe prin strada de pe latura de sud ,strada ce se descarca in bulevardul Mamaia .

In conformitate cu HCL 113/27.04.2017 si HCL 28/2018  pentru construcțiile de amplasate in zona Promenada Cazino Mamaia nu este necesara asigurarea locurilor de parcare . In inmediata apropiere a amplasamentului exista parcarea publica multietajata a primariei Constanta care va asigura locurile de parcare pentru utilizatorii acestui imobil.

Imobilul propus va avea accesuri pietonale din promenada Piatetei Cazino si din aleea de acces din spatele terenului.

-Resurse naturale folosite in constructie si functionare si metode de constructie folosite

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE. Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale: beton, agregate, profile metalice, cherestea, sticla, etc, achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati. Prin plastica arhitecturala si cromatica se doreste integrarea ansamblului in mediul natural specific zonei. Arhitectura imobilului va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate; mobilierul urban va fi integrat proiectului architectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona. Se vor aplica cerintele minime de performanta energetica stabilite prin metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor, conform Legii nr. 372/13.12.2005 (republicata) privind performanta energetica a cladirilor. Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil de statii de distributie carburanti autorizate. Categoriile de lucrari implicate de proiect sunt:

-Executarea de elemente structurale din beton armat si constructii metalice

-Finisaje interioare si exterioare

-Lucrari de instalatii (sanitare, electrice si termice, telefonie)

-Racorduri la retelele de utilitati.

-Amenajari spatii verzi

Toate lucrarile vor fi realizate cu respectarea conditiilor impuse de legislatia specifica de mediu si sanatatea si securitatea in munca.

Solutia constructiva a cladirii este impusa de conditiile în situ de amplasare pe teren, de regimul de înaltime propus, de functionalitate precum si de dorinta de a oferi beneficiarului spatii interioare generoase si elastice .Suprastructura este alcatuita din cadre din beton armat turnate monolit.In suprastructura se vor folosi urmatoarele clase de betoane : -C30/37-in stalpi si grinzi,plansee,scari .Otelul folosit in suprastructura va fi BST500s clasa de ductilitate C. Fundatiile sunt de tipul fundatii continui de beton armat legate pe ambele directii.In fundatii se vor folosi urmatoarele clase de beton : C8/10-egalizare ;-C25/30-in radier.Otelul folosit in fundatii va fi BST500s clasa de ductilitate C.

Pentru realizarea infrastructurii se vor executa sapaturi  mecanizate generale pina la atingerea cotei de fundare .De la cota de fundare se va se va realiza un strat de egalizare din beton peste care se vor realiza grinzile de fundatie . Din fundatii  se dezvolta  stalpii  .Dupa realizarea infrastructurii se trece la realizarea cadrelor de beton armat si a placilor din beton armat.Dupa realizarea structurii de beton se vor realiza zidariile de inchidere si compartimentare din  din zidarie de caramida. Zidaria de inchidere si de compartimentare este zidarie care nu face parte din structura de rezistenta a constructiei.Aceasta se va executa din BCA.  Dupa realziarea compartimentarilor se vor realiza lucrarile de instalatii apoi sapele si tencuielile si lucrarile de finisre interioara si exterioara.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Planul de executie, incluzand toate etapele derularii investitiei cat si un grafic elaborat pentru succesiunea lucrarilor, va fi intocmit de catre antreprenorul lucrarilor. Termenul de dare in folosinta este strans legat de parcurgerea etapelor de reglementare a investitiei cat si de influenta factorilor caracteristici din perioada derularii propriu-zise a lucrarilor ( intemperii, lucrari neprevazute, etc.). Demararea investitiei este preconizata pentru luna noiembrie 2022 iar perioada de executie a investitei este preconizata a fi de 36 de luni estimindu-se punerea in functiune a imobilului pentru luna septembrie 2025. Exploatarea caldirii va fi facuta de viitorii proprietarii  avinduse in vedere urmarirea Planului de Comportare in timp a constructiei.

-Relatii cu alte proiecte existente si planificate

Constructia se incadreaza in reglementarile Planului Urbanistic Zonal  aprobat prin HCL nr 121/24.05.2013 detaliat prin PUD aprobat cu HCL nr 383/29.10.2021.

Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate :conform plansa reglementari aferenta PUZ aprobat cu HCL nr 121/24.05.2013- ZONA A, UTR 7,PCT 51 din tabel : alimentatie publica ,comert ,servicii ,cazare.

Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate : conform RLU aferent PUZ aprobat cu HCL nr.121/24.05.2013 ZONA A , UTR 7 PCT51:

-Utilizari admise: functiuni de turism,apartamente de vacanta,locuinte permanente individuale si colective; functiuni pentru alimentatie publica; loisir;functiuni de comert,functiuni sportive,functiuni de agremente , functiuni de cultura,servicii,functiuni de sanatate,functiuni legate de culte.

Constructia se incadreaza functional in prevederile planurilor urbanistice aprobate fiind vorba de un imobil cu alimentatie publica la parter si cazare la etajele 1 si 2 .

-Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Beneficiarul a analizat posibilitatea achizitionarii unui teren si in alte zone , dar tinind cont de specificul zonei in plina dezvoltare a optat pentru realizarea investitiei pe acest amplasament.

-Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Ca urmare a realizarii proiectului,se poate prevede un necesar suplimentar de consum pentru utilitatile curente (apa,energie si gaze) o suplimentare a deseurilor menajere si a apelor uzate si o posibilitate  pentru aparitia de servicii conexe care sa deserveasca aceasta activitate (catering , spalatorii lenjerie , aprovizionari alimente ,etc) ,. Tinind cont ca investitia se va efectua intr-o zona a carei destinatie a fost prevazuta din faza initiala pentru o astfel de activitate , toate aceste activitati suplimentare trebuie privite ca parte integranta a intregii zone.

-Alte autorizatii cerute prin proiect

Prin Certificatul de urbanism s-au solicitat obtinerea de avize de la detinatorii de utilitati (RAJA ,ENEL ) , aviz PSI , aviz Sanepid si aviz Directia judeteana de Cultura ,aviz Ministerul Turismului ,aviz Statul major general precum si avizul comisiilor tehnice si estetice din cadrul primariei obtinerea acestor avize aflindu-se in curs de finalizare.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Pe amplasament se afla doua constructii C1 si C2  constructii ce urmeaza sa fie dezafectate.

Corpul C1 cu suprafata construita de 57 mp are regim de inaltime parter si mansarda si functiunea de spatiu alimentatie publica la parter si cazare la mansarda.

Corpul C1 este dispus la min 0, m de latura de est la min la 25,39m fata de latura de nord (promenada Piateta Cazino)  la min 3,56 m  fata de latura de vest si  la 0,00 m fata de latura  dinspre sud.

Constructia are urmatoarea configurare functionala:

Parter are o suprafata construita de 57 mp si o suprafata utila de 48,27 mp si are urmatoarele spatii :

-hol				S=  3,01 mp

-spatiu de depozitare  	S=  7,97 mp

-grup sanitar			S=  3,02 mp

-spatiu depozitare		S=  2,31 mp

-bucatarie			S=27,50 mp

-spalator			S=  4,46 mp

Mansarda are o suprafata construita de 57 mp si o suprafata utila de 48,63 mp si are urmatoarele spatii:

-hol				S=  7,06 mp

-camera			S=12,11 mp

-camera			S=12,11 mp

-grup sanitar			S=  3,68 mp

-camera 			S=10,23 mp

-grup sanitar			S=  3,44 mp

Constructia este realizata din structura beton armat cu stipli grinzi si planseu beton armat cu zidarie de bca si cu fundatii din beton armat la nivelul parterului si cu o mansarda din lemn cu  acoperis pe sarpanta de lemn cu pereti exteriori din lemn placati cu polistiren la exterior si rigips la interior si compartimentari interioare din rigips .

Finisajele exterioare sunt zugraveli cu vopsele lavabile gri si portocaliu ,timplarii din aluminiu  si invelitoare din invelitoare din membrane bituminoase tip solzi.

Constructia este intr-o stare buna dar nu mai corespunde din punct de vedere functional cerintelor beneficiarului .

Corpul C1  este alipit de constructia vecina pe latura est ,constructie in oglinda cu regim de inaltime P+M. Si este alipit pe latura de vest de corpul C2 constructie cu regim de inaltime parter. Atit corpul C1 cit si corpul C2 dar si cladirea vecina alipita pe latura de est se vor desfiinta simultan.

Corpul C2 cu suprafata de 16 mp are regim de inaltime parter si functiunea de anexa grupuri sanitare

Corpul C2 este dispus la min 31,13 m de latura de nord (promenada Piateta Cazino) min la 0,00m fata de latura de vest  la min 5,99 m fata de latura de est si  la min 0,00 m fata de latura  de sud.

Constructia cu suprafata construita Sc=16 mp si suprafata utila Su=12,02 mp are urmatoarea structura functionala:

-grup sanitar		S=  6,01 mp

-grup sanitar		S=  6,01 mp

Constructia este din zidarie de bca cu fundatii de beton armat ,simburi si centuri beton armat si acoperis pe sarpanta de lemn .Finisajele exterioare sunt zugraveli cu vopsele lavabile gri si portocaliu , timplarii din aluminiu  si invelitoare din invelitoare din membrane bituminoase

tip solzi.

Corpul C2 este alipit de corpul C1 si se vor desfiinta simultan.

V. Descrierea amplasarii proiectului

Terenul în suprafata de 345 mp  este amplasat în intravilanul localitatii Constanta ,in statiunea Mamaia ,zona A3 -Cazino si este identificat ca terasa nr 3  identificat cu numar cadastral 225000.Terenul este proprietate lui Manea Cezar si Manea Cristina   prin rezolutia nr 17664/17.07.2014 emisa de Oficiul National al Registrului Comertului

Terenul are o forma rectangulara neregulata  si are urmatoarele vecinatati:

-la nord -promenada Piateta Cazino IE 228790

-la vest  – proprietate Consiliul Local Municipiul  Constanta

-la sud  –  proprietate Consiliul Local Municipiul  Constanta

-la est – proprietate privata : IE 224831 ;  prop S.C. Simca Dor srl  -teren construit cu o constructie in oglinda cu cea de pe proprietatea studiata. Ambele constructii si cea de pe terenul studiat si cea de pe terenul alaturat se vor desfiinta  concomitent.

Terenul are o forma rectangulara neregulata  ,accesul facindu-se din parcarea proprietate Consiliul Local Constanta de pe latura de sud si din promenada Piatetei Cazino .

Coordonatele stereo 70 ale amplasamentului sunt:

Pct.      	N [m]       		E [m]

72	310392.865		789671.320

78	310368.859		789679.591

9	310360.337		789682.632

7	310358.342		789676.987

6	310357.099		789677.426

5	310355.913		789674.067

66	310360.403		789672.373

65	310372.761		789667.731

64	310389.688		789661.824

Pe amplasament exista doua corpuri de cladire : C1 cu suprafata de 57 mp cu destinatia de spatiu comercial cu regim de inaltime P+M si corpul C2 cu suprafata de 16 mp cu destinatia de anexa grupuri sanitare cu regim de inaltime parter .

Corpurile C1 si C2 sunt alipite  si sunt dispuse la min 25,39 m de latura de nord (promenada Piateta Cazino ) min la 0,00 m fata de latura de est  la min 0,00 m  fata de latura de vest si  la 0,00 m fata de latura  de sud.

Coordonatele stereo 70 ale corpurilor C1si C2 sunt:

Pct.      	N [m]       		E [m]

78'	 310366.823		789673.782

78 	310368.859		789679.591

9 	310360.337		789682.632

7 	310358.342		789676.987

6 	310357.099		789677.426

5 	310355.913		789674.067

66	310360.403		789672.373

66'	310361.479		789675.577

Beneficiarul doreste desfiintarea acestor doua cladiri.

Dupa desfiintarea celor doua corpuri de cladire ,beneficiarul doreste sa construiasca un imobil cu regim de inaltime P+1+2E retras  ,cu functiunea de alimentatie publica si cazare.

Imobilul  va fi dispus la minim 3,09 m de limita terenului spre latura de Nord promenada Piateta Cazino ,la minim 2,01 fata de latura de vest ,la minim 0,00 cm fata de latura de est si la minim 0,75 m fata de latura de sud . Constructia cu regim de inaltime P+1+2 E retras va avea suprafata construita la sol de  237,87 mp si o suprafata desfasurata de 659,07 mp .

Coordonatele stereo 70 ale cladirii propuse vor fi :

a   	310389.939		789672.331

b   	310387.330		789664.828

c   	310358.539		789675.199

d   	310361.036		789682.382

Cota 0,00 a constructiei va fi la 15 cm de cota terenului amenajat -cota +2,95 cota RMN

-distanta fata de granite -Proiectul nu cade sub incidenta Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001

Distanta amplasamentului studiat fata de cea mai apropiata granita (Bulgaria ) este de peste 60 km  proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001  .

-localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice.

Constructia se incadreaza in zona protejata conform LMI 2010 ,COD CT-II -a-B-21001:IDENTIFICARE :Ordinul 2460 din 5 august 2010 privind clasarea de urgenta in Lista monumentelor istorice ,categoria ansamblu grupa B, a imobilului “Ansamblu Cazinoul Mamaia” din statiunea Mamaia , municipiul Constanta, judetul Constanta -Publicat in Monitorul Oficial  666 din 29 septembrie 2010 (M. Of. 666/2010) Cod LMI CT-II-a-B-21001 Denumire oficiala “Ansamblul Cazinoul Mamaia “.

-fotografia amplasamnetului

-folosintele actuale si planificate ale terenului

Terenul este proprietate lui Manea Cezar si Manea Cristina   prin rezolutia nr 17664/17.07.2014 emisa de Oficiul National al Registrului Comertului  si este compus din teren in suprafata de 345 mp teren intravilan cu categoria de curti constructii  (CC).

Prin investitia propusa se pastreaza destinatiei terenului in teren destinat constructiilor.

-politici de zonare si folosire a terenului

Constructia se incadreaza in reglementarile Planului Urbanistic Zonal  aprobat prin HCL nr 121/24.05.2013 detaliat prin PUD aprobat cu HCL nr 383/29.10.2021.

Prin proiectul propus se doreste dezvoltarea sectorului turistic si de prestari servicii .Prin certificatul de urbanism nr 605/07.04.2022 emis de primaria Constanta se prevede:

Regimul economic:

Folosirea actuala a terenului este : spatiu comercial si anexa confrom mentiuni din extras de carte funciara nr 225000/07.12.2021

Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate :conform plansa reglementari aferenta PUZ aprobat cu HCL nr 121/24.05.2013- ZONA A, UTR 7,PCT 51 din tabel : alimentatie publica ,comert ,servicii ,cazare.

Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate : conform RLU aferent PUZ aprobat cu HCL nr.121/24.05.2013 ZONA A , UTR 7 PCT51:

-Utilizari admise: functiuni de turism,apartamente de vacanta,locuinte permanente individuale si colective; functiuni pentru alimentatie publica; loisir;functiuni de comert,functiuni sportive,functiuni de agremente , functiuni de cultura,servicii,functiuni de sanatate,functiuni legate de culte.

-Utilizari admise cu conditionari: constructii si instalatii demontabile pentru functiuni comerciale si de alimentatie publica realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale, sportive, targuri, expozitii; corturi cu caracter provizoriu numai cu ocazia unor evenimente; amenajari pentru alimentatie publica numai cu ocazia unor evenimente; organizari de evenimente in perioada sezonului estival; sunt admise extinderea sau supraetajarea cladirilor existente, cu respectarea conditiilor de amplasare, echipare si configurare precum si a posibilitatilor maxime de ocupare si utilizare a terenului prevazute de prezentul regulamentsi tabeleanexate.

-Utilizari interzise: activitati de orice tip care sunt poluante, prezinta risc tehnologic sau incomodeaza prin traficul generat; functiuni industriale; depozitare si vanzare en-gros; depozitarea de substante inflamabile sau toxice; depozitari de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deseurilor urbane; statii de intretinere auto; spalatorii chimice; sunt interzise lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente, sunt interzise orice functiuni, cladiri si amenajari care produc agresarea peisajului, prin poluari sau diminuarea vegetatiei si distrugerea habitatului natural si contravin normelor de protectie stabilite pe plan national/local.

Regimul tehnic:

-Zona de reglemenatari conform documentatiei de urbansim PUZ aprobata cu HCL nr 121/2013-zona A, UTR 7 , PCT 51

Pot aprobat maxim =40-60 %

Cut aprobat maxim=4/UTR

Sc teren = 345 mp

Sc existenta =73 mp

Sc ce se desfiinteaza= 73 mp

Sc propusa =237,87 mp

SC REZULTATA =237,87 MP

Sd exsietnta =130 mp

Sd ce se desfiinteaza =130 mp

Sd propusa =659,07 mp

Sd propusa cu terase =731,61 mp

SD REZULTATA =659,07 MP

SD REZULTATA CU TERASE = 731,61 MP

S utila existenta =108,92 mp

S utila ce se desfiinteaza =108,92 mp

S utila propusa =532,42 mp

S UTILA REZULTATA=532,42 MP

POT existent= 21,15%  POT propus= 68.94%

CUT existent=0,37  CUT propus=1,91

-areale sensibile

Constructia propusa nue este amplasata intr-o zona sau in vecinatatea unor zone cu areale sensibile care ar necesita masuri de protectie specifice.

-coordonate geografie ale amplasamentului

Trasarea cladirii se va realizat conform tabelului de coordonate in stereo 70 pentru colturile cladirii:

a   	310389.939		789672.331

b   	310387.330		789664.828

c   	310358.539		789675.199

d   	310361.036		789682.382

Inaltimea la cornisa este +10,50 m

Inaltimea maxima a cladirii este de  de +10,50 m

-detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare 	Beneficiarul a analizat posibilitatea achizitionarii unui teren si in alte zone , dar tinind cont de specificul zonei in plina dezvoltare a optat pentru realizarea investitiei pe acest amplasament.

VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului:

A: Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea ,evacuarea si dispersia poluantiilor in mediu:

a)protectia calitatii apelor

-Sursele de poluanti pentru ape ,locul de evacuare sau emisarul

Investitia propusa nu va afecta calitatea apei neexistind deversari in sol care sa afecteze pinza freatica . Colectarea apelor uzate se face prin tuburi din polietilena de inalta densitate ce vor fi deversate la reteaua de canalizare din zona. Apele pluviale de pe constructii , precum si cele de pe platforme vor fi colectate si deversate la rigola stradala.Nu exista retea hidrografica pe amplasament.  La data efectuarii lucrarilor de teren ( apr 2019 ), nivelul hidrostatic a fost interceptat in foraj la adancimea de - 2,00m de la cota teren natural. Pot fii fluctuatii ale nivelului panzei freatice de ±0,80m in functie de anotimp si regimul precipitatiilor. Directia de curgere a apei subterane este dinspre lac catre mare, nivelul apei de pe amplasament variaza in functie de nivelul apelor din lac. Infrastructura cladirii nu va avecta apele freatice nivelul lucrarilor nedepasind cota de -2,00.

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare pot fi cauzate de avarii accidentale la reteaua de canalizare interioara.

-Statiile si  instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate

Sub spalatoarele din zona bucatariei vor fi prevazute separatoare de grasimi individuale pentru a fi evitate scurgerile de grasimi in canalizarea menajera.

Nu sunt prevazute instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate ,apele menajere rezultate din exploatarea cladirii neinpunind realizarea acestora.

Masurile care se impun pentru asigurarea protectiei calitatii factorului de mediu apa, sunt urmatoarele:

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului:

-stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va realiza numai in spatiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate), de beneficiar sau constructor;

-nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului; alimentarea masinilor si utilajelor se va realiza doar la statii de distributie carburanti autorizate;

-depozitarea materialelor de constructii necesare si stocarea temporara a deseurilor generate se va face numai in spatiile special amenajate.

In perioada functionarii obiectivului:

-curatarea periodica a separatoarelor de grasimi din zona bucatariei si preluarea deseurilor rezultate de catre o firma specializata.

-mentenanta adecvata si interventia prompta in vederea remedierii avariilor la sistemul de canalizare intern;

b)protectia aerului

-Sursele de poluanti pentru aer ,locul de evacuare sau emisarul

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc. De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de constructii, din operatiile de imprastiere sau de compactare a pamantului excavat. In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare a aerului vor fi surse mobile de emisie de la autovehicule si surse fixe constand din sistemul de asigurare al agentului termic (centrale de apartament).

Lucrarile de constructie se vor realiza in conformitate cu optiunea beneficiarului cu forta de munca autorizata, calificata, cu materiale agrementate tehnic si de o calitate superioara. Pe perioade realizarii lucrarilor de constructie, impactului generat de emisiile de poluanti este redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de masini si utilaje performante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu verificari efectuate privind starea tehnica a acestora. Pentru desfasurarea activitatilor se vor utiliza numai combustibili achizitionati din statii de distributie autorizat, cu continut redus de sulf si care corespund normelor de calitate. In timpul functionarii obiectivului impactul asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ.

-Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Nu sunt prevazute instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera functionarea cladirii neinpunind realizarea acestora.

Masurile care se recomanda in scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, sunt:

In perioada executarii lucrarilor:

-imprejmuirea corespunzatoare a organizarii de santier;

-utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, prevazute cu sisteme performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in atmosfera;

-efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor utilajelor,conform graficelor stabilite pe baza specificatiilor din documentatiile tehnice;

-pozitionarea si reglarea utilajelor si echipamentelor, astfel incat acestea sa functioneze la parametrii optimi, iar emisiile generate, inclusiv zgomotul produs, sa se incadreze in limitele maxim admise de legislatie.

-curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera;

-utilizarea de carburanti cu continut redus de sulf, aprovizionat de la statii de distributie autorizate.

In perioada functionarii obiectivului :

-se vor utiliza echipamente corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului de emisii poluante;

-intretinerea corespunzatoare a sistemelor de furnizare agent termic;

-efectuarea periodica a reviziilor tehnice a echipamentelor si sistemelor de asigurare a agentului termic;

c)protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

-Sursele de zgomot si de vibratii

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni in anumite situatii surse de zgomot si disconfort, ele vor avea insa un caracter limitat pe perioada organizarii de santier.

Astfel, in perioada realizarii investitiei sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de:

-intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

-lucrarile de executie desfasurate in santier, care pot presupune producerea unor zgomote puternice.

- functionarea echipamentelor si utilajelor

Pe timpul realizarii constructiei vibratiile care vor aparea in timpul realizarii compactarilor sau de la utilajele ce vor lucra pe santier nu vor afecta constructiile vecine lucrarile efectuindu-se in afara sezonului estival.

In perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Deoarece in perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative nu sunt necesare amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor .

Principalele masuri ce se impun pentru ca realizarea lucrarilor sa nu produca disconfort din punct de vedere al zgomotului, sunt:

In perioada executarii lucrarilor de constructii

-se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs;

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare, prin efectuarea reviziilor tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile

In perioada functionarii obiectivului

Nu este cazul. Situatiile de ordine si liniste publica vor fi solutionate de organele in drept.

d)protectia impotriva radiatiilor

-Nu exista surse de radiatii.

-Nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectia radiatiilor.

e)protectia solului si subsolului

-Sursele de poluanti pentru sol, subsol ,ape freatice si de adincime

Principalele surse de poluare a solului in timpul constructiei investitiei propuse sunt reprezentate de :

-scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele folosite ;

-stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier

-depunerea pe sol a prafului rezultat din manipularile materialelor puverulente cat si din lucrarile de constructive executate.

La data efectuarii lucrarilor de teren ( apr 2019 ), nivelul hidrostatic a fost interceptat in foraj la adancimea de - 2,00m de la cota teren natural. Pot fii fluctuatii ale nivelului panzei freatice de ±0,80m in functie de anotimp si regimul precipitatiilor. Directia de curgere a apei subterane este dinspre lac catre mare, nivelul apei de pe amplasament variaza in functie de nivelul apelor din lac.Infrastructura cladirii nu va avecta apele freatice nivelul lucrarilor nedepasind cota de -2,00.

In perioada functionarii obiectivului – un posibil risc de poluarea ar fi un management neadecvat al deseurilor generate, prin stocarea temporara in spatii neamenajate;

-Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului

In perioada realizarii investitiei:

-amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea temporara a deseurilor si materialelor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii In perioada de realizare a lucrarilor proiectului ;

-este interzisa stocarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol, sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru colectarea si stocarea temporara a acestora ;

-se va urmari transferul cât mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si astfel, aparitia a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri ;

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare prin efectuarea reviziile tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate;

-utilizarea prompta de material absorbant in vederea indepartarii unor eventuale scapari de produse petroliere.

In perioada functionarii obiectivului: un management riguros al deseurilor generate pe durata functionarii in scopul colectarii acestora in recipienti si spatii special amenajate.

e)protectia ecositemelor terestre si acvatice

-Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

In zona nu sunt identificate areale sensibile ce pot fi afectate de acest proiect.

-Lucrarile ,dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii,monumentelor naturii si ariilor protejate

Nu sunt necesare lucrari sau dotari pentru protectia biodiversitatii sau a ariilor protejate.

g)protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

-identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

Investitia nou propusa se va realiza in zona cu destinatie turistica  fiind amplasata in ansamblul Cazinul Mamaia . In zona exista Cazinoul Mamaia -obiectiv de interes public , monumente istorice si de arhitectura  .

Constructia se incadreaza in zona protejata conform LMI 2010 ,COD CT-II -a-B-21001:IDENTIFICARE :Ordinul 2460 din 5 august 2010 privind clasarea de urgenta in Lista monumentelor istorice ,categoria ansamblu grupa B, a imobilului “Ansamblu Cazinoul Mamaia” din statiunea Mamaia , municipiul Constanta, judetul Constanta -Publicat in Monitorul Oficial  666 din 29 septembrie 2010 (M. Of. 666/2010) Cod LMI CT-II-a-B-21001 Denumire oficiala “Ansamblul Cazinoul Mamaia “.

Cladiri alaturate

In zona se afla urmatoarele cladiri edificate :

-Constructiile existente ca si cele ce urmeaza sa se realizeze sunt lipite de constructiile vecine de latura de est. Cele doua constructii existente se vor desfiinta simultan si cele doua constructii propuse se vor construi simultan .

-Pe latura de vest  ca mai apropiata cladire este la cel putin 2 m de limita de proprietate dinspre vest si este imobil cu regim de inaltime P+M  cu spatiu de alimentatie publica la parter si cazare la etaj . Distanta dintre cladirea propusa si cea existenta pe latura de vest este de 5,08 m .

-Distanta dintre cladirea care se va construi pe lotul alaturat si constructia existenta pe latura de est este de 4,82 m

In zona nu sunt amplasate locuinte individuale sau colective .

-lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Nu sunt necesare lucrari sau masuri de protectie a aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate sau de interes public din zona,

Deoarece constructia se alfa in  in zona protejata conform LMI 2010 ,COD CT-II -a-B-21001 se va obtine avizul Directiei Judetene de Cultura pentru realizarea investitiei.

h)prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

In perioada executarii lucrarilor de constructii se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de deseuri:

-deseuri menajere ( cod 20.03.01) 						0,05 mc/zi

-deseuri provenite din lucrari de constructii (grupa 17.01) 			0,40 mc/zi

In perioada functionarii obiectivului:

-deseuri menajere (cod 20.03.01) 						0,15 mc/zi

-deseuri de ambalaje (coduri 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.07)  	0,25 mc/zi

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

1. prevenirea sau reducerea producerii de deşeuri prin:

- dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale;

- stabilirea necesarului de investiții în domeniul gestiunii deșeurilor;

- stabilirea de măsuri în vederea realizării obiectivelor prin alocarea de resurse 	financiare și umane;

- dezvoltarea comportamentului responsabil privind prevenirea generării şi gestionării 	deşeurilor; - creşterea eficienţei de aplicare a legislaţiei în domeniul gestionării 	deşeurilor.

2.retilizarea, valorificarea deşeurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt proces prin 	care se obţin materii prime secundare:

- dezvoltarea şi extinderea sistemelor de colectare separată a deşeurilor în vederea 	promovării unei reciclări de înaltă calitate;

- planul de gestionare a deşeurilor

-deseuri menajere ( cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele, si stocate temporar in spatii special amenajate pâna la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii;

-deseuri provenite din lucrari de constructii (grupa 17.01) - se vor colecta pe categorii, in spatiu special amenajat, astfel incât sa poata fi preluate si transportate de operatori autorizati in vederea valorificarii sau eliminarii prin depozite autorizate.

In perioada functionarii obiectivului:

-deseuri menajere (cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele si stocate temporar in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al municipiului

-deseuri de ambalaje (coduri 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.07) – se vor colecta selectiv, in spatii special amenajate si inscriptionate, in vederea valorificarii prin operatori autorizati.

i)gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

-Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Nu se produc sau utilizeaza substante sau preparate chimice periculoase.

-Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu se produc sau utilizeaza substante sau preparate chimice periculoase.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ 	de proiect

-impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul asupra populatiei si a sanatatii umane

Prin natura investitie , precum si a activitatii desfasurate investitia nu va avea nici un impact asupra populatiei fiind o zona cu functiuni turistice .Activiatea  nu genereaza noxe si nu are implicatii asupra sanatatii populatiei.

Impactul potential asupra biodiversitatii

Nu este cazul in zona nefiind specii sau habitate protejate

Impactul asupra habitatelor naturale a faunei si florei salbatice

Constructia nu este pozitionata intr-o zona care sa afecteze habitatul natural al florei si a faunei salbatice  fiind dispusa intr-o zona turistica.

Conform HCJ Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta, pentru spatiile de alimentatie publica si turism  vor fi prevazute spatii verzi si plantate in proportie de 50% din suprafata terenului . Suprafata terenului  este de  345 mp din care suprafata construita totala  este 237,87 mp ,suprafata spatiilor verzi este 38,59  mp ,suprafata teraselor ,aleilor pietonale si platformelor  este 68,54 mp. Suprafata spatiilor verzi asigurate la sol este de 11,18 % restul de spatii verzi necesare in suprafata de 136,63 fiind asigurat la nivelul terasei de la etajul 2 si peste etajul 2.

(26,03 si 4,09 la nivelul etajului 2 si 106,51 in terasa de peste etajul 2) . Suprafata totala de spatii verzi va fi 175,22 reprezentind 50,78% din suprafata terenului.Spatiile verzi vor fi amenajate cu gazon si plante decorative de talie joasa la nivelul terenului si gazon cu crestere lenta la nivelul teraselor.Spatiile verzi vor fi prevazute cu sistem de irigare prin picurare inclusiv cele de pe terase.Pe latura de vest va fi prevazut gard viu ca si pe latura de est dinspre promenada Piateta Cazino . La terasa de la etajul 2 va fi prevazut gard viu pe latura de est.

Impactul potential asupra solului si subsolului

Principalele surse de poluare a solului in timpul constructiei investitiei propuse sunt reprezentate de :

-scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele folosite ;

-stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier

-depunerea pe sol a prafului rezultat din manipularile materialelor puverulente cat si din lucrarile de constructive executate.

In perioada de functionare a obiectivului, avand in vedere destinatia  imobilului ce se va construi , nu este cazul a se face analiza aspectului privind generarea poluantilor.

Se apreciaza ca impactul asupra solului este nesemnificativ luand in considerare posibilitatea de aparitie a poluarii solului in timpul executiei cat si a functionarii obiectivului.

Impactul asupra bunurilor materiale

Investitia propusa nu are impact asupra altor bunuri materiale ,invetitia desfasurindu-se strict pe terenul studiat.

Impactul asupra calitatii apei si regimului cantitativ al apei

Investitia propusa nu va afecta calitatea apei neexistind deversari in sol care sa afecteze pinza freatica . Colectarea apelor uzate se face prin tuburi din polietilena de inalta densitate ce vor fi deversate la reteaua de canalizare din zona.  Sub spalatoarele din zona bucatariei vor fi prevazute separatoare de grasimi individuale pentru a fi evitate scurgerile de grasimi in canalizarea menajera. Apele pluviale de pe constructii , precum si cele de pe platforme vor fi colectate si deversate la rigola stradala.Nu exista retea hidrografica pe amplasament.  Nivelul nivelul hidrostatic a fost interceptat in foraj la adancimea de - 2,00m de la cota teren natural. Pot fii fluctuatii ale nivelului panzei freatice de ±0,80m in functie de anotimp si regimul precipitatiilor. Infrastructura cladirii nu va avecta apele freatice nivelul lucrarilor nedepasind cota de -2,00.

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare pot fi cauzate de avarii accidentale la reteaua de canalizare interioara.

Se poate considera ca impactul negativ asupra factorului de mediu apa (apa subterana ) pe durata executiei lucrarilor va fi nesemnificativ, cu o probabilitate mica de aparitie. In perioada de functionare a obiectivului apele uzate provenind de la imobil vor fi dirijate,prin camine de scurgere , spre reteaua de ape uzate centralizata .

Impactul asupra calitatii aerului

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc. De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de constructii, din operatiile de imprastiere sau de compactare a pamantului excavat. In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare a aerului vor fi surse mobile de emisie de la autovehicule si surse fixe constand din sistemul de asigurare al agentului termic (centrale de apartament).

Lucrarile de constructie se vor realiza in conformitate cu optiunea beneficiarului cu forta de munca autorizata, calificata, cu materiale agrementate tehnic si de o calitate superioara. Pe perioade realizarii lucrarilor de constructie, impactului generat de emisiile de poluanti este redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de masini si utilaje performante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu verificari efectuate privind starea tehnica a acestora. Pentru desfasurarea activitatilor se vor utiliza numai combustibili achizitionati din statii de distributie autorizat, cu continut redus de sulf si care corespund normelor de calitate. In timpul functionarii obiectivului impactul asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ.

Calitatea aerului nu va fi afectata , activitatea propusa nefiind generatoare de noxe .

Impactul asupra climei

Marimea investitiei fiind mica ea are un impact nesemnificativ asupra modificarii climei.Masurile de prevenire a pierderilor de cladura prin termoizolarea cladirii si a reducerii consumului de curent electric si micsoreaza indirect amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera .

Impactul zgomotelor si vibratiilor

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni in anumite situatii surse de zgomot si disconfort, ele vor avea insa un caracter limitat pe perioada organizarii de santier. Astfel, in perioada realizarii investitiei sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de:

-intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

-lucrarile de executie desfasurate in santier, care pot presupune producerea unor zgomote puternice.

In perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative

Pe timpul realizarii constructiei vibratiile care vor aparea in timpul realizarii compactarilor sau de la utilajele ce vor lucra pe santier si nu vor afecta constructiile vecine , lucrarile se vor efectua numai in perioada din extrasezon.

Avand in vedere masurile impuse cu privire la echipamentele si utilajele folosite, care trebuie sa fie de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs si ca lucrarile pentru construirea obiectivului vor avea un caracter temporar, se apreciaza ca impactul produs de sursele de zgomot si vibratii va fi nesemnificativ.

Impactul asupra peisajului , mediului  vizual , patrimoniul istoric si cultural.

Investitia nou propusa se va realiza in zona cu destinatie turistica  , zona care  face parte din patrimoniu istoric sau cultural . Constructia se incadreaza in zona protejata conform LMI 2010 ,COD CT-II -a-B-21001:IDENTIFICARE :Ordinul 2460 din 5 august 2010 privind clasarea de urgenta in Lista monumentelor istorice ,categoria ansamblu grupa B, a imobilului “Ansamblu Cazinoul Mamaia” din statiunea Mamaia , municipiul Constanta, judetul Constanta -Publicat in Monitorul Oficial  666 din 29 septembrie 2010 (M. Of. 666/2010) Cod LMI CT-II-a-B-21001 Denumire oficiala “Ansamblul Cazinoul Mamaia “.

Cladirea se va incadra in ansamblu prin volumetria minamalista ,respectarea retragerilor aprobate si a culorilor si materialelor aprobate pentru zona respectiva .Fatadele vor fi tratate la un standard superior fiind folosite finisaje de calitate superioara pentru a crea un impact vizual placut si a fi o referinta pentru investitia propusa.

Natura impactului

Deoarece zona in care se va executa lucrarea este in curs de dezvoltare si este amenajata ( cai de acces, utilitati etc ) pentru a permite si a facilita constructia de cladiri, precum si existenta altor cladiri in constructie sau finalizate in zona, lucrarea in cauza are impact redus asupra terenului si vecinatatilor, iar impactul asupra sanatatii umane este minim.

Se poate creea disconfort datorita lucrarilor de constructie, sapaturilor si circulatiei autovehiculelor necesare lucarilor de construire, dar acestea au un caracter izolat si frecventa redusa.

Natura impactului este directa si pe termen scurt si mediu asupra terenului studiat si minima asupra vecinatatilor.Lucrarile in cauza vor avea un caracter pozitiv asupra zonei studiate si vecinatatilor imediate datorita faptului ca lucrarile de  amenajare vor imbunatatii starea actuala a terenului.

-extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul va avea carecter local izolat ( in limitele amplasamentului studiat si a vecinilor limtrofi)

-magnitudinea şi complexitatea impactului

Impactul va fi redus, constructia in cauza fiind de marime mica si complexitate redusa, nefiind necesare tehnica si echipamente complexe de executie si functionare.

- probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului este redusa

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Impactul va fi pe termen scurt, aproximativ 24 de luni de la data inceperii constructiilor, si va avea un caracter temporar, pe durata executiei lucrarii. Terenul se va aduce la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra 	mediului;

Se vor lua masurile necesare de protectie si control a lucrarilor de constructie astfel incat sa se asigure protectia mediului inconjurator conform legislatiei in vigoare.

- natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

In conditiile in care se aplica masurile de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu apa, aer, sol, zgomot, nu este necesara monitorizarea calitatii factorilor de mediu in perioada derularii lucrarilor de constructii cat si in perioada functionarii obiectivului. Se impune respectarea cerintelor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor iar in ce priveste apa uzata generata, respectarea standardelor de calitate impuse de NTPA 002/2005.

IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A)Justificarea incadrarii proiectului in prevederile altor acte normative

Proiectul nu se incadreaza in prevederile :

-Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), 	-Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului,

-Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei,

-Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, 	-	-Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile

B)Proiectul nu face parte din nici un plan/program/strategie/document de planificare .

X.Lucrari necesare organizarii de santier

Descrierea lucrarilor

Investitia se va realiza doua etape .In prima etapa se va realiza infrastructura (sapatura mecanizata ,  betonul de protectie si realizarea fundatiilor) In etapa a doua se vor realiza suprastructura, compartimentarile ,instalatiile si finisajele.

Tinind cont de aceste aspecte pentru organizarea de santier vor fi necesare : spatii de depozitare materiale ,o cabina  pentru vestiar si pentru birouri si o toaleta ecologica vidanjabila .

Personalul de conducere a şantierului - reprezentanţii beneficiarului, antreprenorilor si subantreprenorilor isi desfăşoară activitatea intr-un birou amenajat in containerul care cuprinde si vestiarul pentru personal .Dotarea acestuia trebuie sa asigure condiţiile şi utilităţile necesare desfăşurării activităţile de birou. Amplasarea acestuia se face conform planului de organizare şantier pe latura de nord a amplasamentului .Caile de acces pietonale si platformele vor fi pietruite. Containerul birou va fi dotat cu mobilier si aparatura specifica si va fi conectat la utilităţi funcţionale - energie electrica, comunicaţii. Iluminatul si incalzirea vor asigura confortul si ergonomia locurilor de munca . Pentru lucrători sunt prevăzute spatii pentru echipare/dezechipare. Acestea sunt special amenajate în containerul vestiar, utilat si dotat corespunzător acestui scop -iluminat si incalzit.Lucrătorii isi pot usca imbracamintea de lucru, daca este cazul, iar vestimentaţia si efectele personale sunt păstrate în siguranţă prin încuierea baracamentelor.	Obligaţia asigurării containerului pentru birouri si activităţi social-sanitare revine fiecărui antreprenor, subantreprenor, pentru personalul propriu, daca prin contractele dintre părţi nu se prevede altfel.

Şantierul este organizat şi dotat astfel încât lucrătorii au acces facil la apă potabilă.Apa potabilă este asigurată periodic prin intermediul unei firme specializate de ambalare şi umplere şi distribuţie apă potabilă în baza unui contract de servicii.In organizarea de şantier se va amplasa un grup sanitar ecologic linga containerul birou-vestiar.  Serviciile privind curăţirea si igienizarea grupului sanitar, precum şi ritmicitatea acestor servicii, vor fi asigurate pe baza de contract de către o firma specializată. Obligaţia organizării, contractării şi asigurării acestor servicii revine antreprenorului  pe baza de contract cu beneficiarul.

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest   scop,    imprejmuite    si    asigurate    impotriva    accesului    neautorizat.Zona pentru depozitele meterialelor este in zona de nord a amplasamentului si are acces auto din strada de pe latura de sud . Fiecare antreprenor/subantreprenor are obligaţia de a amenaja, dota si intretine corespunzător zonele proprii de depozitare in locaţia pusa la dispoziţie de beneficiar, de a organiza descarcarea/incarcarea si manipularea materialelor,de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrării.

Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porţi de acces dotate cu sisteme de inchidere si incuiere - pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise, precum si din containere magazii metalice - pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de condiţii de inmagazinare. Produsele chimice,precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate,iar pentru acestea se vor prevedea spatii separate si condiţii specifice de depozitare astfel incat sa fie asigurate condiţiile de securitate corespunzătoare .

Depozitarea materialelor se va face ordonat,pe sortimente si tipo-dimensiuni,astfel incat sa se excludă pericolul de răsturnare,rostogolire,incendiu,explozii etc dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora .

Pentru efectuarea operaţiilor de manipulare,transport si depozitare,conducatorul locului de munca care conduce operaţiile, stabileşte masurile de securitate necesare si supraveghează permanent desfăşurarea acestora respectând prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii si sănătăţii in munca nr. 319/2006.Operaţiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui resposabil, instruit pentru acest scop si cunoscător al masurilor de securitate şi sănătate în muncă.

Descărcarea se va face in mod ordonat,materialele asezandu-se după specificul lor in grămezi sau stive.

Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente

Conform specificului si tehnologiilor de execuţie pentru lucrări de constructii-montaj,
in incinta şantierului, pe perioada realizării proiectului se vor afla echipamente tehnice
diverse :
	-utilaje pentru  construcţii pe senile si pneuri,  destinate   diverselor lucrări

mecanizate - excavare, incarcare, impins, compactare, etc

-utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini

-utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton

-mijloace de transport auto

-scule de mana si echipamente de mica mecanizare

-scule, unelte si dispozitive diverse

Echipamentele de munca au acţionari diverse - termice, electrice, hidraulice, pneumatice, manuale si/sau combinate si funcţionalităţi adecvate operaţiilor pentru care au fost concepute. Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrărilor in şantier , sa fie corespunzătoare din punct de vedere tehnic, funcţional si al securităţii muncii si siguranţei circulaţiei.Personalul deservent trebuie sa aibă calificarea si pregătirea adecvata, sa fie informat asupra caracteristicilor tehnice si parametrilor funcţionali ai echipamentelor, sa fie instruit corespunzător din punct de vedere profesional asupra tehnologiilor si modului de exploatare al echipamentelor si al securităţii si sănătăţii in munca. Pentru meseriile pentru care cerinţele legale, de calitate sau securitate, impun atestări sau autorizări specifice sau ) speciale ale personalului, acestea sa fie obţinute si valabile.

In sensul celor menţionate fiecare antrepenor este direct răspunzător pentru echipamentele si personalul propriu si va înainta beneficiarului Lista echipamentelor tehnice utilizate pe şantier si Lista meseriilor si personalului autorizat din şantier.

Asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati din zona amplasamentului

Alimentarea cu energie electrica pentru organizare de şantier se propune a se rezolva cu ajutorul unui generator electric trifazic . Tabloul electric al organizării de şantier are o putere instalată de 24 kW.

Tabloul electric de distribuţie pentru organizare de şantier este prevăzute cu circuite separate pentru iluminat, alimentare la 220 V si alimentare la 380 V.

Transportul energiei la tabloul organizării şantier se face prin cablu electric cu protecţie exterioara dimensionat corespunzător puterii instalate si amplasat conform proiectului de alimentare cu energie electrica.Toate tablourile electrice se vor lega cu platbandă metalică din otel zincat la centura de împământare.Se va asigura continuitatea circuitului de legare la centura de împământare pe tot traseul de alimentare cu energie electrica.La punerea in funcţiune si periodic se vor efectua măsurători PRAM a rezistentei de dispersie a prizelor de legare la pământ.

Toate instalaţiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protecţie.Incălzirea incintelor - birouri, spatii sociale  se realizează cu aparate electrice - calorifere, etc, racordate la instalaţia electrica de alimentare din organizarea de şantier. Nu se admit instalaţii sau echipamente improvizate pentru incalzire, iar cele omologate nu vor fi lăsate in funcţiune nesupravegheate.Pentru a se evita supraincarcarea cu consumatori a unui singur circuit de alimentare electrica, legarea aparatelor de incalzire,mari consumatoare de energie,se va face pe circuite dimensionate corespunzător, separate.Apa in şantier va fi asigurata cu cisterne pina la punerea in functiune a retelelor  stradale care se afla in lucru.

Asigurarea iluminatului in incinta santierului

Pentru iluminatul perimetral - periferic al şantierului pe timp de noapte sunt prevăzute un

număr suficient de reflectoare, astfel incat sa fie asigurat un iluminat corespunzător. Iluminatul in zonele de lucru se asigura prin executarea de instalaţii temporare locale sau zonale de iluminat, racordate la tablourile de distribuţie. Acestea vor asigura o intensitate luminoasa necesara si suficienta desfăşurării proceselor de munca in condiţii de securitate.Ne se admit instalaţii de iluminat improvizate sau improvizaţii de bransare a instalaţiilor la reţeaua electrica de alimentare.Toate instalaţiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protecţie.

Delimitare si acces santier

Şantierul cu denumirea de proiect:" DESFIINTARE IMOBILE EXISTENTE C1si C2 si CONSTRUIRE :IMOBIL P+1+2E retras CU ALIMENTATIE PUBLICA SI CAZARE

,IMPREJMUIRE TEREN ,AMPLASARE FIRMA LUMINOASA SI 	ORGANIZARE EXECUTIE CONFORM PUD APROBAT CU HCL NR 	383/2021 " se va ingrădi perimetral cu împrejmuiri continue pentru organizarea de santier formata din stilpi metalici si plasa pentru organizare de santier cu rol de retinere a prafului.  Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor şantierului astfel incat sa fie preîntâmpinat orice acces neautorizat în incinta. . La ieşirea din şantier, se amplasează rampa de spălare auto, pentru curăţarea autovehiculelor care ies din şantier si panoul de indentificare a investiţiei.

Evacuarea deseurilor din incinta santierului

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecărui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfăşura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deşeuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securităţii si sănătăţii muncii. Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi numai la gropi de gunoi autorizate.

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deşeurilor vor fi amenajate corespunzător, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva pătrunderii neautorizate si dotate cu containere / recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si

corespunzătoare din punct de vedere al protecţiei mediului. Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deşeurilor pentru care se impune acest lucru.

Localizarea organizarii de santier

#### Organizarea de santier se va realiza pe amplasamentul pe care se realizeaza investitia in spatiul ramas intre zona de constructie si limitele proprietatii.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

-Impactul asupra populatiei si a sanatatii umane

Pe parcursul organizarea de santier poate produce un inmpact asupra vecinilor limtrofi prin zgomat, si disperii de praf . Impactul are caracter temporar

-Impactul potential asupra biodiversitatii

Nu este cazul .

-Impactul asupra habitatelor naturale a faunei si florei salbatice

Nu este cazul .

-Impactul potential asupra solului si subsolului

Se apreciaza ca impactul asupra solului este nesemnificativ luand in considerare posibilitatea de aparitie a poluarii solului in timpul executiei .

-Impactul asupra bunurilor materiale

Investitia propusa nu are impact asupra altor bunuri materiale ,invetitia desfasurindu-se strict pe terenul studiat.

-Impactul asupra calitatii apei si regimului cantitativ al apei

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri. Se poate considera ca impactul negativ asupra factorului de mediu apa (apa subterana ) pe durata executiei lucrarilor va fi nesemnificativ, cu o probabilitate mica de aparitie.

-Impactul asupra calitatii aerului

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc. De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de constructii, din operatiile de imprastiere sau de compactare a pamantului excavat.  Pe perioade realizarii lucrarilor de constructie, impactului generat de emisiile de poluanti este redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de masini si utilaje performante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu verificari efectuate privind starea tehnica a acestora. 	.

-Impactul asupra climei

Marimea investitiei fiind mica ea are un impact nesemnificativ asupra modificarii climei.

-Impactul zgomotelor si vibratiilor

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni in anumite situatii surse de zgomot si disconfort, ele vor avea insa un caracter limitat pe perioada organizarii de santier.

Pe timpul realizarii constructiei vibratiile care vor aparea in timpul realizarii compactarilor sau de la utilajele ce vor lucra pe santier si nu vor afecta constructiile vecine lucrarile efectuindu-se in afara sezonului estival.

Avand in vedere masurile impuse cu privire la echipamentele si utilajele folosite, care trebuie sa fie de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs si ca lucrarile pentru construirea obiectivului vor avea un caracter temporar, se apreciaza ca impactul produs de sursele de zgomot si vibratii va fi nesemnificativ.

Surse de poluanti  ,instalatii pentru retinerea ,evacuarea si dispersia poluantilor ;Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

-Sursele de poluanti pentru ape

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri.

-Sursele de poluanti pentru aer

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc. De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de constructii, din operatiile de imprastiere sau de compactare a pamantului excavat. In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare a aerului vor fi surse mobile de emisie de la autovehicule si surse fixe constand din sistemul de asigurare al agentului termic (centrale de apartament).

-Sursele de zgomot si de vibratii

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni in anumite situatii surse de zgomot si disconfort, ele vor avea insa un caracter limitat pe perioada organizarii de santier. Astfel, in perioada realizarii investitiei sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de:

-intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

-lucrarile de executie desfasurate in santier, care pot presupune producerea unor zgomote puternice.

- functionarea echipamentelor si utilajelor

-Sursele de poluanti pentru sol, subsol ,ape freatice si de adincime

Principalele surse de poluare a solului in timpul constructiei investitiei propuse sunt reprezentate de :

-scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele folosite ;

-stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier

-depunerea pe sol a prafului rezultat din manipularile materialelor puverulente cat si din lucrarile de constructive executate.

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Protectia apelor

Organizarea de santier va fi prevazuta cu un grup sanitar ecologic

Nu sunt prevazute instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate ,apele menajere

Masurile care se impun pentru asigurarea protectiei calitatii factorului de mediu apa, sunt urmatoarele:

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului:

-stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va realiza numai in spatiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate), la beneficiar sau constructor;

-nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului; alimentarea masinilor si utilajelor se va realiza doar la statii de distributie carburanti autorizate;

-depozitarea materialelor de constructii necesare si stocarea temporara a deseurilor generate se va face numai in spatiile special amenajate.

Protectia aerului

Lucrarile de constructie se vor realiza in conformitate cu optiunea beneficiarului cu forta de munca autorizata, calificata, cu materiale agrementate tehnic si de o calitate superioara. Pe perioade realizarii lucrarilor de constructie, impactului generat de emisiile de poluanti este redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de masini si utilaje performante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu verificari efectuate privind starea tehnica a acestora. Pentru desfasurarea activitatilor se vor utiliza numai combustibili achizitionati din statii de distributie autorizat, cu continut redus de sulf si care corespund normelor de calitate. In timpul functionarii obiectivului impactul asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ.

Nu sunt prevazute instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera functionarea cladirii neinpunind realizarea acestora.

Masurile care se recomanda in scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, sunt:

In perioada executarii lucrarilor:

-imprejmuirea corespunzatoare a organizarii de santier;

-utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, prevazute cu sisteme performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in atmosfera;

-efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor utilajelor,conform graficelor stabilite pe baza specificatiilor din documentatiile tehnice;

-pozitionarea si reglarea utilajelor si echipamentelor, astfel incat acestea sa functioneze la parametrii optimi, iar emisiile generate, inclusiv zgomotul produs, sa se incadreze in limitele maxim admise de legislatie.

-curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera;

-utilizarea de carburanti cu continut redus de sulf, aprovizionat de la statii de distributie autorizate.

Zgomote si vibratii

Pe timpul realizarii constructiei vibratiile care vor aparea in timpul realizarii compactarilor sau de la utilajele ce vor lucra pe santier nu vor afecta constructiile vecine lucrarile efectuindu-se in afara sezonului estival.

In perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative

Principalele masuri ce se impun pentru ca realizarea lucrarilor sa nu produca disconfort din punct de vedere al zgomotului, sunt:

In perioada executarii lucrarilor de constructii

-se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs;

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare, prin efectuarea reviziilor tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun

Protectia solului

In perioada de realizare a lucrarilor proiectului se impun urmatoarele masuri:

-este interzisa stocarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol, sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru colectarea si stocarea temporara a acestora ;

-se va urmari transferul cât mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si astfel, aparitia a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri ;

-asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare prin efectuarea reviziile tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate;

-utilizarea prompta de material absorbant in vederea indepartarii unor eventuale scapari de produse petroliere.

#### XI.Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei

Vor fi prevazute masurile necesare ca pe timpul executiei lucrarilor de constructii sa fie afectate suprafete minime de teren – doar cele prevazute prin proiectul tehnic, pe suprafata detinuta de beneficiar, iar dupa terminarea acestora surplusul de pamant va fi evacuat si depozitat in locurile indicate prin autorizatia de construire. La incheierea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului Prezentand o situatie ipotetica pentru a satisface cerintele acestui paragraf, in cazul demolarii obiectivului, la incetarea activitatii, se va proceda astfel:

-inainte de inceperea lucrarilor de desfiintare a obiectivului se vor obtine toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare, conform legii ;

-se va asigura colectarea selectiva a tuturor deseurilor rezultate in diferite etape ale activitatii de demolare, evitandu-se amestecarea acestora;

-toate deseurile rezultate, colectate selectiv si stocate temporar in spatii special amenajate, se vor preda operatorilor autorizati pentru eliminare/valorificare;

-se va asigura dezafectarea tuturor conductele, instalatiile si echipamentele ce asigura necesarul de utilitati al oniectivului si sigilarea acestora;

-se va aigura aducerea amplasamentului la starea initiala ( teren liber) sau in functie de destinatia ulterioara a terenului. In fond, imobilul ce se va realiza va avea o durata nedeterminata de functionare, aspect ce subliniaza inoportunitatea celor precizate mai sus.

Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului Dupa caz, in functie de decizia privind destinatia ulterioara a terenului, se vor stabili modalitatile de refacere a terenului. De subliniat este faptul ca obiectivul va functiona pe perioada nedeterminata.

XII. Anexe piese desenate

-plan de incadrare in zona

-plan de situatie coordonate stereo 70

Întocmit ,

arh. Dan  Memet