AGRO KATEKA S.R.L. MEMORIU DE PREZENTARE

„MODERNIZAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE” 2023

# I. Denumirea proiectului

,,MODERNIZAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE”

II. Titular

| Denumire | AGRO KATEKA S.R.L. |
| --- | --- |
| Sediul: | Municipiul Constanta, Str. Pescarilor, Nr. 36, Camera 1, bloc BM 14, scara A, etaj 4, Ap. 9, Judet Constanta |
| Număr de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului | J13/1880/24.09.2014 |
| Cod unic de înregistrare: | 33617780 |
| Telefon / Fax : | 0762.009.672 |
| Adresa de email | robertmoraru85@yahoo.com |
| Reprezentant legal | Moraru Cristian-Robert |
| Funcţie | Administrator |
| Domiciliu | mun. Constanta, jud. Constanta, str. Pescarilor, nr. 36, bl. BM14, et. 4, ap. 9. |
| Carte de identitate | Seria KZ, nr. 407348 |

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- Rezumatul proiectului

Amplasamentul identificat pentru realizarea obiectului de investitie este situat in Comuna Pestera, nr. cad. 106997, judetul Constanta, compus din teren in suprafata totala de 20.000,00 mp.

Imobilul este in folosinta AGRO KATEKA S.R.L. in baza Contractului de superficie autentificat sub nr. 317/27.02.2023.

Vecinătățile amplasamentului sunt:

| vecinatati |  |
| --- | --- |
| pe latura de nord: | Nr. cad. 103657; |
| pe latura de sud: | Nr. cad. 104727; nr. cad. 106996; |
| pe latura de est: | Nr. cad. 106027; nr. cad. 104997 ; M. Alexandru Gh. Dobre |
| pe latura de vest: | DJ 418; |

Investitia propusa respecta suprafata spatiilor verzi conform prevederilor HCJC 152/2013, astfel suprafata spatiului verde este de 12.814,90 mp, reprezentand un procent de 64,07% din suprafata terenului (20.000,00 mp).

Accesul principal pe amplasament se va face pe limita de vest de proprietate, din DJ 418.

In prezent, terenul este liber de constructii.

Proiectul propus vizeaza investitii atat pentru infiinţarea unei unităţi de producţie agricole primare (ferma de creştere a bovinelor de carne), cat si investiţii în procesarea si comercializarea producţiei primare.

Investitia propusa consta in urmatoarele:

- lucrari de constructii si instalatii, respectiv:

- lucrari de constructie pentru infrastructura obiectului „Adapost bovine”;

- lucrari de constructie pentru: Filtru sanitar, Punct de sacrificare, Receptie cantitativa, Remiza utilaje, Platforma container frigorific, Platforma grup electrogen, Platforma pubele, Bazin dezinfectant roti si Platforma de dejectii;

- lucrari pentru platforme carosabile, alei pietonale si imprejmuire;

- asigurarea cu utilitatile necesare functionarii investitiei;

- achizitionarea echipamentelor tehnologice corespunzatoare fluxurilor tehnologice proiectate, respectiv:

- Ansamblu de echipamente de tip container prefabricat, cu functiunea de Filtru Sanitar, dotat cu instalatii sanitare si electrice;

- Cladire tehnologica cu functiunea de „Adapost bovine”, formata dintr-un echipament de tip constructie prefabricata ce se va pozitiona pe o infrastructura din beton armat;

- Sisteme de stabulație specifice creșterii bovinelor, boxe – fronturi de furajare, porti si împrejmuiri despartitoare, sistem de adapare;

- Ansamblu de echipamente de tip container prefabricat, preechipat, avand functiunile de „Punct de sacrificare”, „Cabina cantar” si „Container frigorific”;

- Echipament prefabricat de tip tunel agricol, avand functiunea de „Remiza utilaje”.

- Dotarea cu utilaje si echipamente necesare desfasurarii activitatii.

Alte amenajări necesare pentru desfășurarea procesul tehnologic specific fermei sunt:

- realizarea unei rețele interioare de platforme carosabile, alei pietonale si imprejmuire a amplasamentului;

Asigurarea cu utilitatile necesare functionarii investitiei, respectiv:

- alimentarea cu apa prin bransament la reteaua publica locala;

- alimentarea cu energie electrică prin bransament la reteaua nationala de energie electrica.

- Retea de canalizare pentru evacuarea apelor uzate in bazine vidanjabile.

- Justificarea necesitatii proiectului

Zootehnia are un potenţial enorm pentru îmbunătăţirea securităţii alimentare şi reducerea sărăciei în zonele rurale, iar creşterea productivităţii în acest sector depinde de eforturile de dezvoltare durabilă a agriculturii. În România, la fel ca întregul sector agricol, creşterea animalelor, prezintă probleme structurale grave datorate fragmentării excesive a proprietăţii, productivităţii scăzute dar şi autoconsumului ridicat în ferme. Nivel producţiei animaliere este scăzut, ca efect al reducerii accentuate şi constante a efectivelor de animale, a performanţelor slabe precum şi a lipsei de competitivitate.

În contextul asigurării unor producţii animaliere care să răspundă cerinţelor interne de consum şi al unor disponibilităţi pentru export, creşterea animalelor în România, vizează în egală măsură existenţa unor efective numeric corespunzătoare şi o structură de rasă cu o valoare genetică ridicată.

Diversitatea producţiilor pe care le realizează, consumul redus de energie şi natura furajelor pe care le consumă, conferă creşterii şi exploatării bovinelor caracterul unei activităţi durabile şi de perspectivă.

Creșterea bovinelor reprezintă o ramura de prima importantă a agriculturii mondiale, datorit volumului, diversității si valorii producțiilor si produselor care se obțin din aceasta activitate. Astfel, bovinele asigur 90-96% din cantitatea totala de lapte consumat pe glob, 30-35% din cea de carne si cca. 90% din totalul pieilor grele prelucrate în industria mondial de tabacarie.

Ritmul de dezvoltare a creșterii bovinelor, ca si performantele obținute în acest domeniu de activitate, sunt reflexul dezvoltării socio-economice înregistrate în diferite zone (tări) ale lumii. În ultimele decenii, pe plan mondial se constat o reducere lenta dar permanenta a cererii consumatorilor fată de alimentele având concentrație energetica mare (cereale, cartofi, cărnuri grase) paralel cu o cerere mereu crescânda pentru lapte, legume, fructe si cărnuri slabe.

Din punct de vedere financiar necesitatea investiţiei este data de contextul economic actual dominat de criza economica si financiara, context in care o astfel de investiție este destul de greu de susținut in totalitate doar din surse proprii si necesita capital împrumutat.

Oportunitatea investiției este data de potențialul de creștere al societății, potențial care se bazează pe cererea in creștere de carne slaba si premizele dezvoltării pe o piața in continua creștere.

Din punct de vedere al oportunității se disting următoarele aspecte relevante ce privesc nivelul sectorial, de piata, al forței de munca, al condițiilor pedo-climatice precum si al economiei locale.

La nivel sectorial:

- dupa o lunga perioada de timp de stagnare si chiar regres, in prezent, activitatea de productie a produselor din carne de vita se afla pe un trend ascendent la nivel national, acest trend fiind impulsionat de o tendinta de crestere a cererii existenta pe piata insuficient satisfacuta in prezent de oferta producatorilor autohtoni si de cresterea exigentelor cu privire la calitatea produselor alimentare;

- cresterea consumului de produse alimentare autohtone in detrimentul produselor provenite din import;

- cresterea consumului de produse ecologice in detrimentrul produselor conventionale.

La nivelul pietei de desfacere:

- orientarea preferintelor romanilor spre produse ecologice;

- cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii pentru produse ecologice, precum si prognoza de crestere a consumului la nivelul celui inregistrat in alte tari din Uniunea Europeana.

La nivelul conditiilor de sol si clima:

- conditiile pedoclimaterice din zona Pestera sunt favorabile activitatilor de crestere in sistem ecologic si exploatare a bovinelor de carne. Clima de tip continental, cu cantitati moderate de precipitații si temperaturi medii anuale de 10°-11° C fac zona atractiva pentru dezvoltarea unei agriculturi moderne;

La nivelul economiei locale si a poziționării geografice:

- amplasarea fermei in apropierea zonelor cu potențial furajer ridicat, prin care se asigura necesarul de materii prime furajere;

România a importat de 2,3 ori mai multă carne de vită decât a exportat în primele şapte luni ale anului 2016, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Astfel, în perioada ianuarie - iulie 2016 România a importat carne de vită în valoare de 38,2 mil. euro şi a exportat de doar 16,2 mil. euro, potrivit INS, importurile venind din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (20,6 mil. euro), Spania (4,3 mil. euro) şi Italia (2,6 mil. euro).

În ultimii zece ani efectivul de bovine al României a scăzut cu circa 900.000 de exemplare, de la 2,9 mil. capete în 2006 la circa 2 mil. in anul 2016. Faţă de 1990, o perioadă în care România avea 5,3 milioane de bovine, efectivul de animale a scăzut cu 3,2 mil. capete în 25 de ani, potrivit INS.

Având in vedere aspectele prezentate anterior, se poate concluziona ca realizarea proiectului va însemna pentru societate valorificarea unui întreg sir de oportunități de ordin economic si social, cu efecte favorabile in dezvoltarea economiei locale (vor fi stimulați furnizorii locali de input-uri, servicii, etc.), precum si in creșterea veniturilor la bugetul local.

Implementarea proiectului in condițiile cofinanțării prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020 Submăsura 4.1 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai scurta decât in cazul in care proiectul de investiții ar fi realizat din surse proprii.

Implementarea investiției va contribui, în principal, la creșterea competitivității sectorului autohton al zootehniei, prin înființarea unei ferme moderne de creștere a bovinelor, care se va conforma legislației comunitare dpdv al protecției mediului si al proceselor tehnologice aplicate.

Impactul economic al investiției:

- specializarea raselor de taurine pentru producția de carne;

- crearea unui efectiv de animale si dezvoltarea unor exploataţii viabile şi eficiente pentru asigurarea cu produse competitive a pieţei interne şi externe;

- ocuparea forţei de muncă în spaţiul rural.

Impactul asupra mediului de afaceri al investiției:

- investiția în ferma specializata pentru producția de carne va conduce la creșterea valorii adăugate a materiei prime;

- echilibrarea veniturilor pe filiera cărnii de vită în scopul stimulării producției de carne de vită, pe piaţa naţională şi comunitară.

De asemenea abatorizarea si comercializarea carnii de vita va aduce un plus valoare activitatii de zootehnice, respectiv va contribui la reducerea nivelului importurilor de produse din carne de vita.

- Valoarea investitiei

Valoarea investitiei = 2.312.173 euro

- Perioada de implementare propusa

Perioada de implementare: 33 luni.

- Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente).

A se vedea punctul IX. Anexe - piese desenate

- Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

|  | SITUATIA EXISTENTA | SITUATIA PROPUSA PRIN PROIECT | SITUATIA IN URMA REALIZARII INVESTITIEI |
| --- | --- | --- | --- |
| S totala teren | 20.000,00 mp |
| Sc = Sd = | - | 1.655,94 mp | 1.655,94 mp |
| POT | - | 8,28% | 8,28% |
| CUT | - | 0,082 | 0,082 |
| Platforme tehnologice | - | 961,14 mp | 961,14 mp |
| Platforme carosabile | - | 4.288,00 mp | 4.288,00 mp |
| Alei pietonale | - | 280,00 mp | 280,00 mp |
| Imprejmuire | - | 717,00 m | 717,00 m |

Investitia propusa respecta suprafata spatiilor verzi conform prevederilor HCJC 152/2013, astfel suprafata spatiului verde este de 12.814,90 mp, reprezentand un procent de 64,07% din suprafata terenului (20.000,00 mp).

| Filtru sanitar | Platforma tehnologica din piatra sparta cu dimensiuni maxime 6,00m x 7,00m pe care se va amplasa un ansamblu de echipamente de tip container prefabricat, cu functiunea de „Filtru sanitar”, care asigura respectarea exigentelor sanitare si sanitar – veterinare prevazute in legislatia in vigoare. S = 42,00 mp Cota +0,00 = +0,10 m fata de cota terenului amenajat (CTA) |
| --- | --- |
| Adapost bovine | Cladire tehnologica formata dintr-un echipament de tip constructie prefabricata ce se va pozitiona pe o infrastructura din beton armat. Dimensiuni maxime constructive: 96,22m x 17,21m. Sc = Sd = 1.655,94 mp Cota +0,00 = +0,10 m fata de cota terenului amenajat (CTA) |
| Punct de sacrificare | Platforma tehnologica din beton armat cu dimensiuni 18,50m x 5,00m pe care se va amplasa un ansamblu de echipamente de tip container prefabricat, cu functiunea de „Punct de sacrificare”. S = 92,50 mp Cota +0,00 = +0,10 m fata de cota terenului amenajat (CTA) |
| Receptie cantitativa |  |
| Cantar pod bascula | Dimensiuni maxime 27,01m x 4,25m. S = 108,20 mp |
| Cabina cantar | Platforma tehnologica din piatra sparta cu dimensiuni maxime 3,00m x 6,60m pe care se va amplasa un echipament de tip container prefabricat, cu functiunea de „Cabina cantar”. S = 19,80 mp Cota +0,00 = +0,10 m fata de cota terenului amenajat (CTA) |
| Remiza utilaje | Platforma tehnologica din piatra sparta cu dimensiuni maxime 21,00m x 10,00m destinata montarii unui echipament prefabricat de tip tunel agricol, cu functiunea de „Remiza utilaje”. S = 210,00 mp Cota +0,00 = +0,10 m fata de cota terenului amenajat (CTA) |
| Platforma container frigorific | Platforma tehnologica din piatra sparta cu dimensiuni maxime 3,00m x 6,60m pe care se va amplasa un echipament de tip container prefabricat, cu functiunea de „Container frigorific”. S = 19,80 mp Cota +0,00 = +0,10 m fata de cota terenului amenajat (CTA) |
| Platforma grup electrogen | Platforma betonata, cu dimensiunile maxime 4,00m x 2,00m, pentru amplasarea unui echipament cu functiunea de Grup electrogen. Echipamentul asigura necesarul de energie electrica pentru consumatorii vitali in perioadele de avarie ale retelei nationale de distributie. S = 8,00 mp Cota +0,00 = +0,10 m fata de cota terenului amenajat (CTA) |
| Platforma pubele | Platforma betonata, cu dimensiunile maxime 1,90m x 1,00m, pentru amplasarea pubelelor pentru colecatrea selectiva a gunoiului menajer. S = 1,90 mp Cota +0,00 = +0,10 m fata de cota terenului amenajat (CTA) |
| Bazin dezinfectant roti | Cuva betonata cu dimensini maxime 10,80m x 3,60m destinata dezinfectarii rotilor autovehiculelor ce patrund in incinta. S = 39,76 mp |
| Platforma de dejectii | Dimensiuni maxime 22,20m x 18,95m. Platforma rectangulara, formata din 1 compartiment de depozitare al gunoiului de grajd provenit din obiectul „Adapost bovine”. Regim de inaltime partial ingropat. S = 419,18 mp Su = 349,62 mp Vu = 1.048,86 mc H max = +3,00 m Cota +0,00 = +0,00 m fata de cota terenului amenajat (CTA) |
| Platforme, alei si imprejmuire |  |
| Platforme carosabile | S = 4.288,00 mp |
| Alei pietonale | S = 280,00 mp |
| Imprejmuire | L = 717,00 m |
| Retele exterioare |  |
| Retea de alimentare cu apa |  |
| Retea de canalizare Bazin vidanjabil prefabricat (3 buc.) | Regim de inaltime: subteran |
| Retea exterioara de alimentare cu energie electrica |  |

- 1. FILTRU SANITAR

Platforma tehnologica din piatra sparta cu dimensiuni maxime 6,00m x 7,00m pe care se va amplasa un ansamblu de echipamente de tip container prefabricat, cu functiunea de „Filtru sanitar”, care asigura respectarea exigentelor sanitare si sanitar – veterinare prevazute in legislatia in vigoare.

| S = | 42,00 mp |
| --- | --- |
| Cota +0,00 | +0,10 m fata de cota terenului amenajat CTA |

Platforma tehnologica din piatra sparta.

Suprastructura este un ansamblu de echipamente de tip container prefabricat, cu functiunea de „Filtru sanitar”.

Instalatii

Instalatii sanitare

Alimentarea cu apa se face de la reteaua publiba . Reteaua se va face cu conducte din PEHD avand diametrul ϕ32 mm.

Instalatia de canalizare:

Apele uzate vor fi colectate si evacuate prin curgere libera la reteaua de canalizare exterioara si dirijate in bazinul vidanjabil prefabricat propus, V=12 mc.

Evacuarea apelor meteorice de pe acoperis se va face la nivelul solului.

- 2. ADAPOST BOVINE

Cladire tehnologica pentru ingrasare taurasi formata dintr-un echipament de tip constructie prefabricata ce se va pozitiona pe o infrastructura din beton armat. Dimensiuni maxime constructive: 96,22m x 17,21m. Intrucat echipamentul de tip constructie prefabricata este prevazut cu structura, inchideri, invelitoare si tamplarie, acesta nu a fost tratat in cadrul specialitatii arhitectura. Reprezentarile grafice din piesele desenate sunt conforme cu specificatiile furnizorului.

Structura functionala a adapostului de bovine este:

- Alee de furajare

- Boxe animale

| Sc = Sd = | 1.655,94 mp |
| --- | --- |
| Cota +0,00 | +0,00 m fata de cota terenului amenajat CTA |

Cladire tehnologica pentru ingrasare taurasi formata dintr-un echipament de tip constructie prefabricata ce se va pozitiona pe o infrastructura din beton armat. Dimensiuni maxime constructive: 96,22m x 17,21m. Intrucat echipamentul de tip constructie prefabricata este prevazut cu structura, inchideri, invelitoare si tamplarie, acesta nu a fost tratat in cadrul specialitatii arhitectura. Reprezentarile grafice din piesele desenate sunt conforme cu specificatiile furnizorului.

Instalatii

Instalatii sanitare

Reteaua de alimentare cu apa deserveste adapatorile pentru bovine si se va face cu conducte din PEHD PN6 (montate sub adancimea de inghet) si OlZn pozate conform planului de instalatii sanitare.

Distributia se va face pe orizontala si verticala astfel incat sa alimenteze toate punctele de consum.

Adaposturile pentru bovine nu sunt incalzite. Pentru mentinerea apei la o temperatura superioara celei de inghet (7÷8 °C), furnizorul de tehnologie a prevazut pentru adapost un circulator – incalzitor automat pentru adapatori.

Instalatii electrice

Se prevăd urmatoarele instalaţii electrice interioare pentru acest obiect:

- instalatii electrice de forta;

- instalatii electrice iluminat normal;

- priza de pamant;

Bilant de putere al Tabloului Electric din Adapost Bovine:

Pi=20.30 kW;

Pa=20.30 kW;

In=29.30 A

Ku=1

Tablou Electric Adapost Bovine se va alimenta din TEG cu cablu ACYABY-F 4x16 mmp.

### Instalatia de prize

Adapostul pentru bovine nu este incalzit. Pentru mentinerea apei la o temperatura superioara celei de inghet (7÷8 °C), furnizorul de tehnologie a prevazut pentru adapost un circulator – incalzitor automat pentru adapatori, P=6kW.

Circuitele de prize sunt protejate prin intreruptoare cu declansare la suprasarcina, scurtcircuit si curent diferential (de defect) de 30mA.

In incaperi au fost prevazute mai multe prize pentru racordarea aparaturii.

### Instalatia de iluminat

Circuitele de iluminat sunt protejate prin intrerupatoare cu declansare la suprasarcina, scurtcircuit si curent diferential (de defect) de 30mA.

Circuitele de iluminat se vor monta in tuburi de protectie din PVC.

Circuitele de iluminat se alimenteaza din tablourile de distributie, cu cablu tip CYABY-F 3x2,5 mmp.

Iluminat de siguranta

Conform normativ I7, capitolul 7.23.7.1, iluminat de siguranta pentru evacuare se prevede in cazul in care exista mai mult de 20 de persoane sau atunci cand distanta intre usa de evacuare si punctul de lucru cel mai indepartat depaseste 30 m. NU ESTE CAZUL

### Instalatia de forta

Circuitele de forta asigura alimentarea consumatorilor din cladire.

Circuitele de forta sunt protejate prin intrerupatoare cu declansare la suprasarcina, scurtcircuit si curent diferential (de defect) de 30 mA.

- 3. PUNCT DE SACRIFICARE

Platforma tehnologica din beton armat cu dimensiuni maxime 18,50m x 5,00m pe care se va amplasa un ansamblu de echipamente de tip container prefabricat, cu functiunea de „Punct de sacrificare”.

| S = | 92,50 mp |
| --- | --- |
| Cota +0,00 | +0,10 m fata de cota terenului amenajat CTA |

Platforma tehnologica din beton armat.

Suprastructura este un ansamblu de echipamente de tip container prefabricat, cu functiunea de „Punct de sacrificare”.

Instalatii

Instalatii sanitare

Alimentarea cu apa se face din reteaua publica .Reteaua se va face cu conducte din PEHD avand diametrul ϕ32 mm.

Instalatia de canalizare:

Apele uzate vor fi colectate si evacuate prin curgere libera la reteaua de canalizare exterioara si dirijate in bazinul vidanjabil prefabricat propus, V=12 mc.

Evacuarea apelor meteorice de pe acoperis se va face la nivelul solului.

- 4. RECEPTIE CANTITATIVA

- CANTAR POD BASCULA

Pe teren se va amplasa un cantar bascula cu dimensiuni maxime 27,01m x 4,25m, compus din sistem de cantarire, asezat pe o fundatie tip radier general.

| S = | 108,20 mp |
| --- | --- |
| Cota +0,00 = | +0,00 m fata de cota terenului amenajat (CTA) |

Fundatiile structurii sunt tip radier general din beton armat pozata un strat din beton de egalizare si un strat de piatra sparta pana la cota terenului bun de fundare.

Suprastructura este un echipament de tip sistem de cantarire.

- CABINA CANTAR

Platforma tehnologica din piatra sparta cu dimensiuni maxime 3,00 m x 6,60 m pe care se va amplasa un echipament de tip container prefabricat, cu functiunea de „Cabina cantar”.

| S = | 19,80 mp |
| --- | --- |
| Cota +0,00 | +0,10 m fata de cota terenului amenajat CTA |

Platforma tehnologica din piatra sparta.

Suprastructura este un echipament de tip container prefabricat, cu functiunea de „Cabina cantar”.

- 5. REMIZA UTILAJE

Platforma tehnologica din piatra sparta cu dimensiuni maxime 21,00m x 10,00m destinata montarii unui echipament prefabricat de tip tunel agricol, cu functiunea de „Remiza utilaje”.

| S = | 210,00 mp |
| --- | --- |
| Cota +0,00 | +0,10 m fata de cota terenului amenajat CTA |

Platforma tehnologica din piatra sparta.

Suprastructura este un echipament prefabricat de tip tunel agricol, cu functiunea de „Remiza utilaje”.

- 6. PLATFORMA CONTAINER FRIGORIFIC

Platforma tehnologica din piatra sparta cu dimensiuni maxime 3,00m x 6,60m pe care se va amplasa un echipament de tip container prefabricat, cu functiunea de „Container frigorific”.

Echipamentul asigura spatiul necesar pentru depozitarea in conditii optime a bovinelor moarte in conformitate cu legislatia in vigoare, luand in calcul un varf de maxim 2% din efectivul total, intr-o perioada de maxim o saptamana pana la predarea acestora catre o unitate autorizata pentru neutralizarea deseurilor animale. Containerul frigorific nu permite scurgerea lichidelor si eliberarea accidentala a deseurilor de origine animala.

| S = | 19,80 mp |
| --- | --- |
| Cota +0,00 | +0,10 m fata de cota terenului amenajat CTA |

Platforma tehnologica din piatra sparta.

Suprastructura este un echipament de tip container prefabricat, cu functiunea de „Container frigorific”.

- 7. PLATFORMA GRUP ELECTROGEN

Platforma betonata, cu dimensiunile maxime 4,00m x 2,00m, pentru amplasarea unui echipament cu functiunea de Grup electrogen. Echipamentul asigura necesarul de energie electrica pentru consumatorii vitali in perioadele de avarie ale retelei nationale de distributie.

| S = | 8,00 mp |
| --- | --- |
| Cota +0,00 | +0,10 m fata de cota terenului amenajat CTA |

Fundatiile structurii sunt fundatii tip dala groasa din beton armat.

Suprastructura este un echipament cu functiunea de Grup electrogen.

- 8. PLATFORMA PUBELE

Platforma betonata, cu dimensiunile maxime 1,90m x 1,00m, pentru amplasarea pubelelor pentru colecatrea selectiva a gunoiului menajer.

| S = | 1,90 mp |
| --- | --- |
| Cota +0,00 | +0,10 m fata de cota terenului amenajat CTA |

Fundatiile structurii sunt fundatii tip dala groasa din beton armat.

- 9. BAZIN DEZINFECTANT ROTI

Cuva betonata cu dimensiuni maxime 10,80m x 3,60m pentru indeplinirea standardelor de biosecuritate la nivel de ferma. Cuva este destinata dezinfectarii rotilor autovehiculelor ce patrund in incinta.

| S = | 39,76 mp |
| --- | --- |

Fundatiile structurii continue din beton armat.

Instalatii

Instalatii sanitare

Preaplinul din bazinul dezinfectant roti auto va fi colectat si evacuat prin curgere libera la reteaua de canalizare exterioara si dirijata in bazinul vidanjabil prefabricat .

Conductele vor fi din tevi de polipropilena ignifuga pentru canalizare.

- 10. PLATFORMA DE DEJECTII

Platforma din beton cu dimensiuni maxime de 22,20m x 18,95m, formata din 1 compartiment de depozitare al gunoiului de grajd provenit din obiectul „Adapost bovine”. Aceasta asigura colectarea si depozitarea pe o perioada de 145 de zile a gunoiului de grajd. Pentru a preveni scurgerile accidentale s-a proiectat o rampa cu lungimea de 3,00m si panta spre compartimentul de depozitare al gunoiului de grajd. Suprastructura este realizata din pereti perimetrali din beton armat, pe trei laturi.

Regimul de inaltime proiectat este partial ingropat.

| S = | 419,18 mp |
| --- | --- |
| Su = | 349,62 mp |
| V util = | 1.048,86 mc |
| H max = | +3,00 m |
| Cota +0,00 = | +0,00 m fata de cota terenului amenajat (CTA) |

Fundatiile structurii sunt continue din beton armat sub peretii platformei, pozate pe un strat de beton de egalizare.

Suprastructura este realizata din pereti perimetrali pe trei laturi, realizati din beton armat. Placa de pardoseala a platformei se va realiza din beton armat, pozitionata pe un strat de rupere a capilaritatii.

- 11. PLATFORME, ALEI SI IMPREJMUIRE

- PLATFORME CAROSABILE

Platformele carosabile propuse pentru circulatiile auto pe amplasament vor fi realizate din macadam, cu accesul principal pe latura de vest a terenului.

| S platforme carosabile = | 4.288,00 mp |
| --- | --- |

Structura rutiera propusa pentru platformele carosabile este din macadam:

- macadam simplu - 14 cm

- strat de balast – 20 cm

- strat de nisip - 10 cm

- ALEI PIETONALE

Pentru circulatia pietonala si protejarea fundatiilor impotriva infiltratiilor de apa, se vor realiza alei pietonale din ciment simplu pe fundatie din piatra sparta.

| S alei pietonale = | 280,00 mp |
| --- | --- |

Pentru circulatia pietonala si protejarea fundatiilor impotriva infiltratiilor de apa, se vor realiza alei pietonale din ciment simplu pe fundatie din piatra sparta.

Structura rutiera porpusa pentru aleile pietonale va fi realizata din:

- beton de ciment C12/15 – 10 cm grosime

- strat de fundatie din piatra sparta – 10 cm grosime

- IMPREJMUIRE

Se propune realizarea unei imprejmuiri din plasa impletita, montata pe spalieri batuti din beton, pentru delimitarea terenului aferent investitiei, respectiv protectia incintei, separarea obiectului ”Punct de sacrificare ” de restul investitiei si porti de acces auto cu poarta pietonala inclusa pe latura de vest a terenului.

| L = | 717,00 m |
| --- | --- |

- 12. RETELE EXTERIOARE

- RETEA DE ALIMENTARE CU APA

Reţeaua exterioară de alimentare cu apa, prevăzută, se compune din:

- retea de alimentare cu apa

Alimentarea cu apa se va realiza printr-un camin cu apometru conectat la reteaua publica de alimentare . Se va executa cu ţevi din polietilenă de înaltă densitate PEHD PN6, izolate şi montate în pământ la adâncimea de –0,9 m, sub cota terenului amenajat.

- RETEA DE CANALIZARE

- BAZIN VIDANJABIL PREFABRICAT (3 buc.)

Reţeaua exterioară de canalizare, prevăzută, se compune din:

- Conducte pentru canalizare din PVC-KG, montate îngropat în pământ sau in canal de protectie, sub adăncimea de îngheţ (-0,9 m);

- Bazine vidanjabile prefabricate (3 buc.);

- RETEA EXTERIOARA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Se prevăd urmatoarele instalaţii electrice interioare pentru acest obiect:

- instalatii electrice de forta;

- priza de pamant;

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la reteaua aflata pe latura de sud a limitei de proprietate. Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor se propune un Tabloul Electric General (TEG) legat la BMPT. Alimentarea consumatorilor se va realiza cu cablu de energie, din aluminiu, tip ACYABY-F protejat în ţevi metalice la intrarea in clădire.

Din Tabloul Electric General se vor alimenta tablourile secundare.

Bilant de putere al Tabloului  General:

- Pi=203.00 kW;

- Pa=110.00  kW;

- InA=371.39 A

- Ku=0.5

Pentru asigurarea necesarului de energie electrica pentru consumatorii vitali in perioadele de avarie ale sursei principale de alimentare cu energie electrica, prin proiect s-a optat, ca sursa de rezerva, pentru propunerea spre achizitionare a unui grup electrogen functionand cu motor Diesel.

Reţelele electrice se executa cu cablu ACYABY-F, montat in şanţ, pe pat de nisip. Cablul de alimentare va fi dimensionat in funcţie de puterea fiecărui consumator.

- Profilul şi capacităţile de producţie;

Capacitățile de producție din producția culturilor de câmp au fost calculate prin diminuarea cantităților obținute din cultura mare cu necesarul de produse ce se constituie ca materie prima in obținerea nutrețurilor combinate.

Astfel este luat in considerare urmatoul plan de cultura:

| Nr crt | Cultura | Productia (kg/ha) | An implem. (HA) | Ani de exploatare (HA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Grau comun | 3.500 | 70,00 | 70,00 | 60,00 | 90,00 | 50,00 | 90,00 | 53,82 | 70,82 |
| 2 | Orz | 4.000 | 75,82 | 70,82 | 63,82 | 33,82 | 53,82 | 67,00 | 73,00 | 67,00 |
| 3 | Floarea soarelui | 1.600 | 23,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 4 | Rapita | 1.800 | 50,00 | 50,00 | 70,00 | 87,00 | 90,00 | 53,82 | 67,00 | 73,00 |
| 5 | Mazare boabe | 3.000 | 12,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  |

Capacitățile de producție au fost calculate pornind de la producția medie la hectar multiplicata cu suprafata ocupata de fiecare cultura din care au fost scazute cantitatile folosite in procesare. Aceste capacitati sunt prezentate in tabelul următor:

| Producţia anuala -in tone- in conformitate cu planul de cultura |
| --- |
| Nr. crt | Producţii medii/ha/an | Potenţial | Cultura | An 1 (t/an) | An 2 (t/an) | An 3 (t/an) | An 4 (t/an) | An 5 (t/an) |
| 1 | 3.500 | Mijlociu | Grau comun | 315,00 | 175,00 | 315,00 | 188,37 | 247,87 |
| 2 | 4.000 | Mijlociu | Orz | 135,28 | 215,28 | 268,00 | 292,00 | 268,00 |
| 3 | 1.600 | Mijlociu | Floarea soarelui | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 4 | 1.800 | Mijlociu | Rapita | 156,60 | 162,00 | 96,88 | 120,60 | 131,40 |
| 5 | 3.000 | Mijlociu | Mazare boabe | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 |

Necesarul pentru productia nutreturilor este:

| Producţia anuala -in tone- RAMASE PENTRU COMERCIALIZARE |
| --- |
| Nr. crt | Producţii medii/ha/an | Potenţial | Cultura | An 1 (t/an) | An 2 (t/an) | An 3 (t/an) | An 4 (t/an) | An 5 (t/an) |
| 1 | 3.500 | Mijlociu | Grau comun | 315,00 | 175,00 | 315,00 | 188,37 | 247,87 |
| 2 | 4.000 | Mijlociu | Orz | 70,11 | 150,11 | 202,83 | 226,83 | 202,83 |
| 3 | 1.600 | Mijlociu | Floarea soarelui | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 |
| 4 | 1.800 | Mijlociu | Rapita | 156,60 | 162,00 | 96,88 | 120,60 | 131,40 |
| 5 | 3.000 | Mijlociu | Mazare boabe | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 |

Capacitățile de producţie pentru activitatea zootehnica previziunea cantitativa pentru perioada de operare:

| Nr. Crt. | Denumire | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Capacitatea ingrasatoriei | 192 | capete |
| 2 | Tipul de ingrasare | intesiv |
| 3 | Varsta de afluire | 185 | zile |
| 4 | Durata ingrasarii | 365 | zile |
| 5 | Varsta de valorificare (3+4) | 550 | zile |
| 6 | Masa corporala initiala | 180 | Kg |
| 7 | Sporul mediu zilnic | 849 | g |
| 8 | Sporul total de masa (7X4) | 310 | Kg |
| 9 | Masa corporala finala (6X8) | 490 | Kg |

Avand in vedere ca proiectul prevede popularea fermei in etape, precum si faptul ca o parte din animale sunt destinate abatorizarii inainte de atingerea greutatii maxime, au fost calculate capacitatile de productie astfel:

| FLUX CRESTERE BOVINE |
| --- |
| Luna | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Nr capete Bovine intrate |  |  | 0 |  |  | 96 |  |  | 96 |
| Nr bovine iesite catre abatorizare | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nr bovine iesite catre comercializare |  |  | 0 |  |  | 66 |  |  | 66 |
| Kg/cap bovina iesita catre abatorizare | 439 | 465 | 490 | 439 | 465 | 490 | 439 | 465 | 490 |
| KG Bovine abatorizate | 0 | 0 | 0 | 4.390 | 4.645 | 4.900 | 4.390 | 4.645 | 4.900 |
| KG Bovine comercializate in viu |  |  | 0 |  |  | 32.340 |  |  | 32.340 |

Capacitati de productie, subproduse, din activitatea zootehnica:

| Nr. crt | Produs | An 1 | An 2 | An 3 | An 4 | An 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg/an) | (kg/an) | (kg/an) | (kg/an) | (kg/an) |
| 1 | Piele bovine | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 |
| 2 | Organe bovine | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 |
| 3 | Seu | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 |
| 4 | Burta Bovine | 1.073 | 1.073 | 1.073 | 1.073 | 1.073 |
| 5 | Taurasi | 64.680 | 64.680 | 64.680 | 64.680 | 64.680 |
| 6 | Carcasa taurasi | 16.659 | 16.659 | 16.659 | 16.659 | 16.659 |

- Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul. Amplasamentul este liber de constructii.

- Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC

CRESTEREA BOVINELOR DE CARNE

In ferma va fi supus ingrasarii tineretul bovin mascul cu varsta de minim 6 luni la preluare si cu greutatea corporala medie de cca. 180 kg/exemplar, care, in urma ingrasarii in regim intensiv pana la varsta de 18 luni, atinge greutatea corporala medie de cca. 490 kg/exemplar. Efectivul proiectat este de 192 capete de bovine.

Modernizarea, pe baze ştiinţifice, a diferitelor tehnologii de îngrăşare a taurinelor a determinat obţinerea unor sporuri medii zilnice mai mari, în condiţiile reducerii consumurilor specifice. Ca urmare, s-a redus durata procesului de îngrăşare şi, respectiv, vârsta la care se face valorificarea (sacrificarea) animalelor îngrăşate. Intensivizarea procesului de îngrăşare este, în principal, rezultatul optimizării alimentaţiei şi întreţinerii taurinelor supuse procesului de îngrăşare.

Tehnologia de crestere a taurinelor adoptată prin proiectul propus este „stabulatie cu cusete colective”. Procesul tehnologic în ferma de bovine se desfăsoară in flux continuu timp de 365 zile/an.

Animalele vor fi crescute în adăposturi moderne, care îndeplinesc cerintele si reglementările Uniunii Europene de crestere a bovinelor întrun microclimat corespunzător. Realizarea unui microclimat corespunzător în grajdurile de animale este conditionat de un număr considerabil de factori, dintre care retinem:

- integritatea grajdului sub aspectul termoizolatiei, etanseitătii generale, luminozitătii;

- gradul de salubrizare al grajdului, reprezentat prin sistemul de evacuare a dejectiilor solide si lichide;

- sistemul de ventilatie;

- nivelul de disciplină tehnologică, reprezentat de pregătirea corespunzătoare a crescătorilor de animale;

Dintre factorii bioclimatici ai grajdurilor, ventilatia este este cel mai important prin consecintele pe care le are asupra efecientei biologice, tehnologice si economice de crestere a taurinelor.

Solutiile constructive propuse vor asigura un microclimat salubru si posibilităti de igienizare eficiente, respectiv, ventilatie, colectarea si eliminarea dejectiilor, pereti si pardoseli etanse, lavabile. De asemenea, au fost prevazute spatii corespunzătoare de depozitare si pregătire va furajelor.

In cadrul fermei se vor desfăşoară următoarele activităţi:

- procese biologice de creştere a greutăţii corporale a animalelor care se bazează pe procesele metabolice;

- activităţi de asistenta si suport a proceselor biologice care constau in:

- adăpostire

- hranire si administrarea hranei

- administrarea apei de băut

- evacuarea si transferul dejectiilor rezultate

- asistenta medicala de specialitate

Parametrii principali ai procesului tehnologic sunt:

- capacitate adapost bovine: 2 adaposturi a cate 96 capete;

- regimul de lucru: 24 h/zi si 365 zile/an;

- regimul de crestere si ingrasare: intensiv (cu cresterea si ingrasarea in stabulatie pe toata perioada);

- pentru asigurarea biosecuritatii fermei: accesul persoanelor in incinta se va face numai prin filtru sanitar, prevazut la intrare cu dezinfector; ferma va fi imprejmuita cu gard.

Activitatea din complexul zootehnic propus este structurata astfel:

Adapost de bovine: se propun 3 adaposturi de crestere. Fiecare adapost va adăposti 96 capete si este organizat în zone care comunică prin porti mobile:

- zona de odihnă si crestere cu cusete (stabulatie), cu pardoseală acoperita cu gratare sub care se afla canalul de colectare dejectii. Spatiul alocat fiecărei cusete este organizat cu un spatiu de crestere si o zonă destinată furajării si adăpării unde sunt amplasate adăpătorile automate cu flotor si frontul de furajare;

- alee de furajare si circulatie pentru accesul personalului de deservire si mijlocului de transport ce distribuie hrana, cu comunicare în ambele părti ale grajdului, cu pardoseală din beton;

Fluxul tehnologic cuprinde următoarele etape:

- pregatirea adapostului;

- preluarea si receptia bovinelor;

- receptia si stocarea furajelor;

- producerea furajelor;

- hranirea (furajarea) bovinelor;

- evacuarea dejectiilor din adapost;

- stocarea dejectiilor pentru o perioada de minim 4 luni pana la administrarea in camp ca ingrasamant organic;

- livrarea bovinelor

Pregatirea adapostului

Pregatirea adapostului constă în curăţarea mecanică, spălarea, dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea adăpostului. La populare se aplică principiul „populării şi depopulării totale”. Perioada necesara pentru pregatirea adapostului intre ciclurile de crestere este de aproximativ 7 zile.

Preluarea si receptia bovinelor

Preluarea si receptia animalelor pentru ingrasare se va face din ferme specializate pentru tineret bovin, gospodariile populatiei si din targuri si oboare. Transportul animalelor in ferma se realizeaza cu ajutorul mijloacelor de transport specializate ale vanzatorilor.

Baza biologica o reprezinta rasele de carne autohtone mixte, in special Baltata Romaneasca, cu aptitudini foarte bune de ingrasare.

Rasa Baltata Romaneasca se remarca prin adaptabilitate la diferite conditii climaterice, dezvoltare corporala mare, precocitate in procesul de ingrasare, capacitate buna de valorificare a hranei si nu in ultimul rand prin calitatea carcasei.

Tineretul taurin supus ingrasarii in regim intensiv realizeaza sporuri medii de cca. 850 gr./zi. Randamentul la taiere pentru tineretul mascul ingrasat este de 54-56%, iar calitatea carnii este foarte buna, cu insusiri organoleptice superioare.

Receptia cantitativa, cat si calitativa, se va face individual, iar afluirea animalelor se va face numai din zone atestate indemne de boli infecto-contagioase.

Vor fi acceptate pentru ingrasare doar animale perfect sanatoase, confirmate prin certificate medicale eliberate de personalul sanitar-veterinar abilitat. Conformatia si dezvoltarea corporala trebuie sa fie buna, specifica rasei sau hibridului si sa corespunda categoriei de varsta.

Transportul se efectuează cu vehicule rutiere special amenajate, care sa asigure protecția si confortul animalelor pe durata deplasarii, iar accesul in incinta al autovehiculelor se va face pe poarta de acces, prevăzuta cu dezinfector auto. Mijlocul de transport sosit este dirijat către adăpostul de bovine ce urmează a fi populat, unde are loc descărcarea, lotizarea si adăpostirea in stare libera.

Functie de provenienta si distanta de transport, animalele receptionate se supun, dupa caz, tratamentului antistres fie in ferma de provenienta, fie la sosire in ferma de ingrasare. Cele provenite din targuri si oboare si din gospodariile populatiei vor fi supuse tratamentului antistres la sosirea in ferma de ingrasare. De asemenea, animalele provenite din gospodariile populatiei si targuri vor fi supuse, suplimentar, unui tratament antiparazitar.

Cazarea bovinelor

Cazarea bovinelor se face in adapostul de bovine, spatiu la a carui proiectare s-a optat pentru o conceptie moderna bazata pe consum redus de forta de munca, confort crescut pentru animale si eficienta a muncii cat mai ridicata.

Intretinerea si furajarea animalelor se face in sistem liber, in boxe colective cu capacitate de 8 capete/boxa.

Boxele sunt intretinute zilnic si sunt dispuse pe doua randuri a 6 boxe/rand. Randurile de boxe sunt amplasate de o parte si de alta a aleii centrale de furajare. S-a optat pentru sistemul de crestere cu gratare deoarece se asigura confort sporit pentru animale. Acest sistem de crestere menţine o temperatura constanta, absoarbe umiditatea provenita din dejecţii, pardoseala fiind permanent curata, reduce in mod considerabil disconfortul olfactiv, obtinandu-se un gunoi de buna calitate si se reduce efectul poluant al dejectiilor.

Pe partile laterale, de-a lungul peretilor longitudinali ai adapostului, sunt prevazute adapatoarele. Canalul de colectare si evacuare dejectii este prevazut sub toata zona de crestere a adapostului.

Adapostul este echipat cu instalatie electrica adecvata pentru asigurarea unui iluminat corespunzator. Microclimatul din adăpost este asigurat prin ventilaţie naturală, respectiv deflectoare pe coamă, iar admisia aerului proaspat in adapost este facilitata de inchiderile laterale mobile (prelate).

Ventilatia este corespunzatoare si nu permite acumularea de gaze nocive, praf, umiditate excesiva sau cresterea incarcaturii microbiene a aerului.

La populare boxele trebuie să fie curate şi dezinfectate, iar animalele se lotizează şi li se aplică, dupa caz, tratamentul antistres si deparazitarea. De asemenea, dupa fiecare depopulare, boxele se curata si se dezinfecteaza, fiind pregatite pentru repopulare.

Lotizarea animalelor, cazarea in fiecare boxa si furajarea, se fac in functie de varsta, rasa, greutate, stare de ingrasare si provenienta, astfel incat la livrare sa poata fi respectat principiul ,,totul plin, totul gol” la nivel de boxa.

Receptia si stocarea furajelor

Furajele vor proveni atat de la terti cat si din productie proprie. Receptia cantitativa a furajelor se va realiza cu ajutorul cantarului auto prevazut prin proiectul de investitie.

Hranirea (furajarea)

Tineretul mascul bovin va fi preluat la varsta de cca. 6 luni si greutatea medie de cca 180 kg/exemplar si va fi ingrasat in regim intensiv pana la varsta de cca. 18 luni atingand greutatea corporala medie de cca 490 kg/exemplar, sporul in greutate fiind de cca. 310 kg in 12 luni, adica un spor mediu de cca. 850g/zi, in functie de rasa si tehnologia de crestere si furajare.

Adăparea se va face prin adapatori prevăzute cu flotor sfera montate de-a lungul peretilor longitudinali.

Evacuarea dejectiilor din adapost

Evacuarea dejectiilor din adapost se va face permanent prin intermediul canalelor de colectare aflate sub boxe, pe toata suprafata acestora. Cu ajutorul plugurilor racloare actionate automat dejectiile sunt impinse in canalul colector din capatul adapostului fiind precolectate intr-un bazin. Din bazinul de precolectare, cu ajutorul pompei speciale, dejectiile sunt direcționate intr-un rezervorul de stocare.

Stocarea dejectiilor

Bazinul de colectare si stocare dejectii asigura depozitarea pe o perioada de minim 6 luni a dejectiilor rezultate. Dupa aceasta perioada gunoiul fermentat/mineralizat poate fi administrat in teren agricol. Evacuarea dejectiilor se va realiza cu ajutorul vidanjei tractate propuse prin proiectul de finantare.

Calculul ce a stat la baza dimensionarii bazinului de dejectii este urmatorul: 6 luni x 1.3 mc dejectii/cap/luna x 192 capete = 1497,6 mc dejectii semilichide.

Bazinul de stocare destinat depozitarii dejectiilor cu un volum total de aproximativ 1600 mc cu structura din beton armat, semiingropat. Bazinul va avea o suprafata de 420,25 m, cu suprafata utila de 400,00 mp si o inaltime supraterana de 1,50 m, respectiv o inaltime totala de 4,00 m.

Livrarea bovinelor

Bovinele ajunse la starea de ingrasare si greutate optime, la varsta de cca. 18 luni, sunt livrate catre unitatile de valorificare, respectiv abatoarele specializate in sacrificarea si valorificarea carnii de bovine, din judetul de resedinta si din judetele limitrofe, folosind mijlocul specializat de transport animale propus prin proiectul de finantare.

In vederea circulaţiei pentru abatorizare se monitorizează fiecare mijloc de transport cu privire la ferma de origine, destinaţia si traseul ce urmează a fi parcurs. Se aplica totodată procedura scrisa cu privire la documentele ce se vor elibera de DSVSA.

Astfel, se încheie ciclul de producţie si se încep pregătirile necesare pentru reluarea unui nou ciclu de producţie.

Asigurarea biosecuritatii fermei

Avand in vedere faptul ca se propune o investitie noua nu se impun conditii deosebite de carantinizare a animalelor. Totusi, dat fiind faptul ca animalele provin din surse diferite (ferme specializate pentru tineret bovin, gospodariile populatiei si din targuri si oboare), se impun anumite conditii de biosecuritate si anume:

- incinta va fi delimitata cu gard;

- accesul personalului si mijloacelor de transport se va face prin locuri special amenajate prevazute cu dezinfector;

- se va interzice intrarea persoanelor straine in zona de productie, in special a detinatorilor de taurine;

- distanta intre cladiri va asigurara protectia impotriva incendiilor.

Dejectiile vor fi evacuate zilnic in mod permanent.

Ferma este prevazuta cu filtru sanitar pentru personalul propriu, compus din vestiar de tip filtru si cu spatiile de birou pentru seful de ferma si personalul ce asigura asistenta veterinara.

In ferma vor fi pastrate toate evidentele zootehnice prevazute de lege, inclusiv Registrul de tratamente, in care se vor mentiona: data tratamentului, medicamentele utilizate, doza, animalul/grupa de animale tratate. Documentele respective vor fi pastrate min. 3 ani si vor fi puse la dispozitia autoritatilor pentru inspectie.

DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC DE ABATORIZARE

Suprimarea vieţii animalelor

Suprimarea vieţii animalelor se poate realiza cu asomare urmată de sângerare.

O metodă bună de sacrificare trebuie să asigure că: animalele nu sunt tratate cu cruzime, animalele nu sunt stresate nejustificat, sângerarea este rapidă şi cât mai complet posibilă, degradarea carcasei este redusă la minimum, metoda de sacrificare este igienică, economică şi sigură pentru operatori.

Asomarea animalelor. Asomarea este operaţia tehnologică prin care se scoate din funcţie sistemul nervos central al vieţii de relaţie, care dirijează senzaţia de durere fizică şi instinctul de apărare, sistemul nervos al vieţii vegetative fiind menţinut în funcţie. Animalul asomat poate fi mai uşor manipulat în vederea suprimării vieţii prin sângerare.

În funcţie de specia animalului, mijloacele utilizate şi efectele realizate, asomarea se poate efectua prin mai multe metode: asomare mecanică si asomare electrică. Avand in vedere ca prin investitia propusa se propune un flux de sacrificare la nivel de frema pentru bovine, singura solutie tehnologica viabila pentru aceasta specie este asomarea mecanică. Asomarea electrica este folosita cu precadere la pasari si mamifere mici.

Asomarea mecanică. Această metodă de asomare a animalelor, bazată pe energia fizică transmisă direct sau indirect la creier este aplicată in special la bovine. Asomarea mecanică sau cu percuţie poate fi împărţită în două tipuri:

  - asomare mecanică penetrantă, caz in care asomarea se realizează cu ajutorul pistoalelor cu bolţ captiv acţionat pneumatic, cu arc, cartuş sau cu capse. Asomatoarele penetrante au un bolţ captiv care pătrunde în craniu şi în creier pe o adâncime de circa 2 - 3 cm şi determină starea de inconştienţă, atât prin distrugerea fizică a creierului, cât şi prin şocul produs craniului. Bolţul penetrant are un cap concav care străpunge, acumulează ţesut la trecerea prin cavitatea craniană şi cauzează distrugerea fizică a celulelor. La bovine, distrugerea creierului prin penetrarea bolţului are o contribuţie minoră la efectul general de asomare. Este distrus cerebelul, trunchiul cerebral (brainstem) rămâne în funcţiune, inima continuă să bată în timpul sângerării;

  - asomare mecanică nepenetrantă. Dispozitivul de asomare nepenetrant cu percuție poate avea aceeaşi formă constructivă şi sursă de energie ca şi pistonul penetrant, dar capătul bolţului de oţel inoxidabil este convex de forma unei ciuperci care are impact asupra creierului fără să pătrundă în craniu. Metoda se aplică, în special, la viţei. Starea de inconştienţă este cauzată de şocul loviturii. Forţa loviturii asociată cu impactul asomatorului asupra craniului determină lovirea creierului în craniu, oscilarea acestuia, cu un efect combinat de acceleraţie şi de încetinire (inerţial). Hemoragiile creierului se pot întâlni la punctul de contact al creierului cu craniu şi, de asemenea, la partea opusă punctului de contact. Forţele de forfecare apar la trunchiul cerebral şi acestea pot disrupe structurilor encefalice care include şi respiraţia. Inima continuă să bată dar se înregistrează o creştere a presiunii sângelui şi a pulsului, cu toate că respiraţia încetează după asomarea mecanică.

Evaluarea asomării mecanice. Semnele asomării mecanice eficiente includ următoarele: colapsul imediat (animalul cade şi nu se mai mişcă), spasme tetanice de scurtă durată, care pot fi urmate de mişcarea necontrolată a piciorului din spate, sistarea imediată şi susţinută a respiraţiei ritmice, absenţa încercării coordonate de a se ridica, absenţa vocalizării animalelor, încetarea rotirii globului ocular, aspectul de sticlă al ochilor, absenţa reflexului cornean.

Dispozitivul de asomare funcţionează pe principiul ciocanelor pneumatice. El se montează suspendat pe cablu pentru manipulare cu mai mare uşurinţă şi este acţionat cu ambele mâini. Presiunea aerului este reglată în funcţie de greutatea animalului, fiind de 343 N/cm2 pentru taurine cu masa <350 kg şi de 2018 N/cm2 pentru taurine cu greutatea >550 kg.

Asomarea mecanică cu piston cu bolţ captiv depinde de trei factori: poziţia pistolului pe capul animalului, viteza bolţului la impactul cu capul si intervalul de timp dintre asomare şi înjunghiere.

Consideraţii practice. Asomatorul cu percuţie poate fi poziţionat fie pe capul animalului în zona frontală, fie în spatele capului în scobitura dintre coarne. La bovine, asomarea cu pistolul se realizează în poziţie frontală. Aceasta este intersecţia liniilor imaginare care unesc partea exterioară a fiecărui ochi cu urechea opusă.

Asomarea se realizează la începutul fluxului, in cadrul „zonei murdare” in spațiul destinat <Asomare bovine>. In aceasta zona va fi amplasata si o boxa de asomare.

Sângerarea animalelor

După asomare, animalele îşi menţin câteva minute ritmul cardiac, ceea ce impune efectuarea operaţiei de sângerarea, în funcţie de specia animalului, prin înjunghiere sau jugulare. În procesul de sacrificare, eliminarea sângelui constituie cauza morţii animalului, deoarece atunci când sângele nu mai irigă creierul, acesta îşi pierde funcţia şi animalul moare. Cantitatea de sânge conţinută de un animal depinde de specie, sex, vârstă şi stare de îngrăşare, ea situându-se în limitele 2,4 - 6% la bovine, în raport cu masa vie a animalului. Conţinutul de sânge, raportat la greutatea animalului viu, descreşte la animalele mai grele, deoarece dezvoltarea volumului sângelui nu are loc odată cu creşterea greutăţii vii. La bovine sângerarea constă în secţionarea arterei carotide şi a venei jugulare la nivelul gâtului.

Sângerarea bovinelor.

La sângerarea bovinelor asomate se efectuează operaţiile: executarea unei incizii de 20 - 30 cm în piele, de-a lungul jgheabului esofagian, pe linia de unire a gâtului cu trunchiul, în direcţia sternului; separarea esofagului şi legarea acestuia cu sfoară sau prinderea cu cleme speciale (respingerea esofagului) în vederea prevenirii tăierii şi scurgerii conţinutului stomacal prin esofag; separarea traheii pentru a nu fi tăiată şi pentru a evita pătrunderea sângelui în pulmoni prin tăietura traheii şi provocarea morţii animalului prin asfixie; secţionarea arterei carotide şi a venei cave la nivelul ieşirii acestora din cavitatea toracică. Secţionarea vaselor de sânge se face cu un cuţit curat, sterilizat, care este inserat sub un unghi de 45o, tăietura efectuându-se în direcţia coloanei, fără rănirea inimii şi nu prea adânc pentru prevenirea hemoragiilor în regiunea coastelor.

Metodele de asomare pot modifica diferit condiţiile fiziologice la începerea sângerării şi, de asemenea, răspunsurile neutre la sângerare. La bovinele asomate prin asomarea mecanica, sângerarea, mai mult sau mai puţin completă, poate fi obţinută fără pompare ventriculară. Viteza de sângerare variază cu metoda de asomare şi de sacrificare. Ea poate fi influenţată de întârzierea dintre asomare şi înjunghiere şi de orientarea carcasei pentru drenarea sângelui.

Sângerarea animalelor în poziţie verticală se aplică la bovine şi oferă o serie de avantaje şi anume: se uşurează munca operatorului; operaţia necesită o suprafaţă mai mică pentru realizarea ei; se creează condiţii igienice mai bune pentru recoltarea sângelui şi pentru desfăşurarea procesului tehnologic şi se creează posibilităţi suplimentare de mecanizare a operaţiei.

Sângerarea în poziţie verticală se face deasupra unui bazin de sângerare. Colectarea sângelui se face într-un sifon de scurgere sânge aflat sub bazinul de sângerare, care este legat cu instalaţia pneumatică de transport către tancul de colectare sânge.

Pierderile de sânge, ca procent din greutatea corpului, diferă în funcţie de animal, respectiv: vite 4,2 - 5,7% si viţei 4,4 - 6,7%. Aproximativ 60% din sânge se pierde prin înjunghiere, 20 - 35% rămâne în viscere, în timp ce 10% (2 - 9 ml/kg) poate să rămână în muşchii carcasei. Conţinutul rezidual de sânge din pielea de vită este de circa 5 ml/kg piele, dar poate fi de două ori mai mare, dacă sângerare este defectuoasă.

Pentru a realiza o sângerare bună este necesar să:

- se respecte postul antesacrificare;

- se plaseze corect tăietura la înjunghiere, deoarece în caz contrar sângerarea poate fi prea lentă şi oprită prin formarea cheagurilor mari de sânge;

- se realizeze corect secţionarea vaselor sanguine;

- se respecte durata de sângerare, care în medie este de 6 – 7 minute, ea condiţionând lungimea zonei de sângerare.

Sângele colectat este evacuat periodic , pe baza de contract cu firme specializate pentru preluarea si neutralizarea deșeurilor de abatorizare.

Sângerarea se va realiza in zona <Spatiu sangerare> in cadrul „zonei murdare”.

După asomarea in cadrul boxei de asomare, bovinele sunt lăsate sa cada pe un grătar de cădere bovine asomate, grătar pe care se va realiza jugularea si sângerarea. După jugulare, bovinele sunt ridicate cu ajutorul unei macarale electrice si transferate deasupra spatiului de sângerare.

Totodată, zona de sângerare este prevazuta cu spălător cu sterilizator cu acționare la genunchi.

Detașarea copitelor si coarnelor

Pentru ridicarea bovinelor si transferarea de la gratarul de cadere la spatiul de sangerare si mai apoi la platforma pneumatica de transbordare este folosita o macara electrica cu lant. Odata finalizata sangerarea, la platforma pneumatica de transbordare are loc operațiunea de îndepărtare a coarnelor si copitelor. Operațiunea se realizează prin taiere de la locul de unire a bazei coarnelor cu oasele cutiei craniene, ulterior fiind detașate si copitele de la picioarele anterioare. Aceasta operațiune se realizează manual cu ajutorul unui fierastrau.

Coarnele si copitele vor fi colectate intr-un cărucior din inox pentru transportul acestora in depozitul de subproduse.

Bovinele sunt transbordate de pe linia de sângerare pe linia de abatorizare cu ajutorul unei carlig pentru transbordare. Totodata, la platforma mobila de transbordare se realizează operațiunea de indepartare a copitelor posterioare cu ajutorul unui fierastrau. Copitele vor fi colectate intr-un cărucior din inox pentru transportul acestora in depozitul de subproduse.

Ulterior indepartarii coarnelor si copitelor este demarata operatiunea manuala de prejupuire, operatiune realizata de pe platforma mobila de transbordare. Bovinele sunt deplasate pe linia de abatorizare spre platformele de jupuire si eviscerare.

Jupuirea animalelor

Jupuirea este operaţia de separare a pielii de carcasă prin distrugerea elementelor de legătură dintre dermă şi stratul subcutanat (hipoderma), acesta din urmă trebuie să rămână ataşat la carcasă.

Jupuirea se realizeaza manual la <platforma de jupuire si despicare>. Bovinele sunt transferate spre <platforma de jupuire si despicare> de la <platforma pneumatica pentru transbordare>. Pentru distanțarea membrelor in timpul operațiunii de jupuire, adițional platformei este prevăzut cu un extensor electric cu cursa de 1400 mm. Platforma este prevazuta cu spălător cu sterilizator cu acționare la genunchi.

Pieile sunt transferate cu ajutorul unui carucior pentru subproduse in spațiul <Subproduse>. După jupuire, bovinele sunt supuse operatiunii de eviscerare.

Eviscerarea

Eviscerarea este operaţia de secţionare a corpului animalului pe linia abdominală şi de-a lungul sternului pentru îndepărtarea organelor interne din cavităţile abdominală şi toracică. Eviscerarea trebuie efectuată corect pentru a evita perforarea stomacului şi intestinelor, ale căror conţinuturi ar contamina carcasa la interior. Eviscerarea trebuie efectuată cel mai târziu după 30 – 40 minute de la tăiere, orice întârziere dăunează calităţii intestinelor, unor glande şi carcasei.

Anterior eviscerării, pe platforma pentru eviscerare se realizează detașarea capetelor bovinelor cu ajutorul unui fierăstrău. Capetele sunt colecte cu ajutorul unui carucior pentru subproduse in spațiul <Subproduse>. Despicarea sternului se realizează cu ajutorul unui fierăstrău.

Eviscerarea în poziţie verticală a carcaselor de bovine se face pe o platforma mobilă de eviscerare şi implică următoarele faze: efectuarea unei incizii pentru eviscerare, de sus în jos pe linia mediana a abdomenului în regiunea unde organele interne nu sunt în contact cu pereţii abdominali, urmată de secţionarea longitudinală a sternului şi a oaselor bazinului pe simfiza pubiană;

Ulterior se procedează la scoaterea organelor genitale, legarea gâtului vezicii urinare şi a părţii terminale a bumbarului (rozetei) pentru a preveni murdărirea carcasei, desprinderea pancreasului, desprinderea stomacului împreună cu intestinele. Stomacul împreuna cu intestinele, dupa inspecția sanitar veterinara a intestinelor, sunt transferate pe tobogan către spațiul <Sala de burti>. In continuare se procedează la ridicarea ficatului, avându-se grijă să se desprindă cu grijă vezica biliară pentru a nu fi deteriorată şi a nu murdării carcasa; secţionarea diafragmei şi scoaterea inimii, plămânilor şi esofagului. Scoaterea rinichilor se face odata cu toaletarea carcasei, impreuna cu seul interior.

Organele prelevate in urma eviscerării, cu excepția stomacului si intestinelor, sunt transferate in spațiul <Sala de burti>. Platforma este prevazuta cu spălător cu sterilizator cu acționare la genunchi.

Despicarea carcaselor şi îndepărtarea măduvei spinării

După eviscerare, carcasa de bovină este despicată vertical în două jumătăţi simetrice utilizând un fierăstrău de despicare, pentru reducerea dimensiunilor de manevrare, uşurarea inspecţie şi pentru a grăbi procesul de răcire a cărnii. Tăietura este făcută pe linia mediană a coloanei vertebrale şi uşor lateral, pentru a evita degradarea măduvei. Pentru sterilizarea echipamentului a fost prevăzut un sterilizator pentru fierăstrău.

După despicare, semicarcasele sunt supuse inspecției sanitar veterinara. Controlul sanitar-veterinar este realizata de către medicul veterinar din cadrul DSVSA. Daca o carcasa este suspecta, aceasta este transferata prin intermediul liniei aeriene in spațiul <Boxa suspecte, confiscate>.

Carcasele conforme din punct de vedere sanitar-veterinar parcurg in continuare fluxul spre refinisare, extragere măduva si clasificare. O carcasă corect despicată prezintă o linie dreaptă pe porţiunea despicată, aspectul corpurilor vertebrelor lucios şi muşchiul neted.

Semicarcasele sunt supuse operaţiuinii de toaletare uscată. Toaletarea uscată constă în curăţirea exteriorului carcasei de diferite aderenţe, cheaguri de sânge şi în îndepărtarea eventualelor murdării. Apoi, se fasonează secţiunile pentru ca jumătăţile să aibă aspect comercial corespunzător. În final, se taie diafragma, coada şi se îndepărtează glandele, care nu au fost recoltate la eviscerare. De asemenea, se scoate şi seul aderent la bovine şi osânza. Pentru cântărirea carcaselor a fost prevăzut pe linie un cantar aerian pentru cântărirea carnii suspendate pe line.

Cântărirea carcaselor marcate este necesară pentru evidenţa producţiei, rezultată la sacrificare, respectiv pentru verificarea randamentului de sacrificare şi a indicilor de recuperare a organelor şi pentru a determina ulterior scăzămintele la prelucrarea frigorifică a cărnii. Greutatea carcasei se stabileşte prin cântărire acesteia (cântar aerian) nu mai târziu de 45 minute de la înjunghiere. Stabilirea cu precizie a greutăţii carcasei depinde de reglarea cântarului, cu care se efectuează cântărirea, de corecţiile pentru cârligul de suspendare şi de momentul cântăririi.

Inspecţia postmortem. Inspecţia sanitar-veterinară se execută atât în diferite faze ale procesului tehnologic (sângerare, jupuire, eviscerare), cât şi în finalul prelucrării carcasei (organe, carne în carcase, semicarcase sau sferturi). Scopul principal al inspecţiei postmortem este de a detecta şi elimina anomaliile, care includ contaminarea, asigurându-se astfel că numai cărnurile bune pentru consum uman ajung la consumatori sau în alimente.

Marcarea carcaselor şi a organelor comestibile. Operaţia de marcare se face în raport cu normele în vigoare.

Conservarea si depozitarea cărnii prin frig

Ulterior operațiunilor de abatorizare, carcasele de bovine sunt transferate către spatiile de depozitare cu temperatura controlata, respectiv in <celula frigorifica>.

Din <celula frigorifica> de depozitare carcasele sunt transferate in vederea livrarii sau prelucrarii. In cazul bovinelor, înainte de pregătirea pentru livrare semicarcasele sunt tranșate in sferturi.

Tehnologia prelucrării subproduselor si deșeurilor din industria carnii

Subprodusele de abator se clasifica in: subproduse alimentare (comestibile) si subproduse industriale (tehnice).

In categoria subproduselor intra:

- organele: inima, plămâni, ficat, splina, rinichi

- diferite parti ale tubului digestiv

- limba

- grăsimile

- pieile.

Deșeurile de abator reprezintă resturile necomestibile rezultate de la prelucrarea animalelor si sunt de doua feluri:

- capul cu părțile sale componente: creier, buze, urechi, glande endocrine (hipofiza, epifiza), musculatura de pe maxilare si oasele respective

- deșeuri grase: rebuturi sanitare grase (bucati mici de seu etc.) si confiscate grase;

- deșeuri negrase: cărnuri confiscate, organele, burțile necomestibile, curatitura de pe burți si piei de bovine, curatitura de pe mate (slaimul), conținutul stomacal, picioarele si coada, coarnele, copitele, unghiile, oasele, sângele, materiile prime fermentative (cheagurile);

Prelucrarea organelor

Organele reprezintă subprodusele comestibile cele mai valoroase, datorita conținutului lor in proteine, vitamine si săruri minerale.

- prelucrarea limbilor: consta in detașarea lor de cap, lucru practicat la bovine. Limba împreuna cu șlungul (laringe si osul hioid) este prelucrata in spațiul <Sala de burti>, prevazuta cu masa de lucru din inox, palnie de golire si spalator cu sterilizator. Șlungul se separa de limba si se îndepărtează țesutul gras. Deșeurile sunt transferate in <Apatiul subproduse> de unde sunt predate către operatori autorizați in vederea neutralizării. Limbile de vita sunt transferate in <Celula frigorifica> urmând a fi depozitate si livrate.

- ficatul. Recoltarea ficatului se face imediat după eviscerare, prin desprinderea lui de celelalte organe. După recoltare, ficatul se supune examenului sanitar – veterinar, apoi este trecut la prelucrare. Aceasta se face pe masa de lucru din inox si consta in îndepărtarea resturilor de vase de sânge si limfatice, a grăsimii, se curata de membrane, de nodulii limfatici si se examinează cu atenție daca nu are tumori sau alte modificări patologice ale țesutului. După prelucrare, sunt transferate in < Celula frigorifica > urmând a fi depozitate si livrate.

- inima. La bovine inima se recoltează după deschiderea cavitații toracice si se scoate din pericard. Inimile se degresează parțial, in asa fel incat musculatura sa ramana acoperita cu un strat superficial de seu. Se îndepărtează prin secționare marile vase de la baza inimii. Cheagurile de sânge din auricule si ventricule se elimina prin presare cu mana, de la vârful inimii spre baza, iar urmele de sânge din exterior se vor îndepărta prin ștergere.

După prelucrare, sunt transferate in < Celula frigorifica > urmând a fi depozitate si livrate.

- plămânii. După recoltare si control sanitar – veterinar, plamanii se prelucrează prin îndepărtarea traheii, a vaselor mari de sânge, a resturilor de grăsime, a porțiunilor cu leziuni si a celor hemoragice.

După prelucrare, sunt transferate in < Celula frigorifica > urmând a fi depozitate si livrate.

- rinichii vita se scot din capsulele de grăsime, se curata de resturi de țesut gras, de cheagurile de sânge si uretre. După prelucrare, sunt transferati in < Celula frigorifica > urmând a fi depozitati si livrati.

Prelucrarea subproduselor de triperie: burțile de bovine

Prelucrarea burților cuprinde următoarele operații: vidanjarea, spălarea, răcirea, degresarea, îndepărtarea stratului submucos si toaletarea suplimentara.

Operația de prelucrare se executa in spațiul <Sala de burti> prevazuta masa de lucru din inox, palnie de golire si spalator cu sterilizator.

După prelucrare, sunt transferate in < Celula frigorifica > urmând a fi depozitate si livrate.

TRANSAREA

Tranşarea este operaţia tehnologică prin care sferturile, jumătăţile şi carcasele întregi sunt împărţite în porţiuni anatomice mari (pulpă, spată, muşchi, piept, etc.). Operațiunea se realizează in spatiul <Sala tranșare> prevăzut cu masa de tranșare.

Dezosarea este operaţia prin care se separă de oase ţesuturile muscular, gras şi conjunctiv.

Carnea tranșata este transferata către < Celula frigorifica >, iar oasele si grăsimea către spațiul <Oase subproduse>, de unde sunt preluate de operatori specializați in vederea neutralizării.

In <Spațiul transare> se realizează operațiunile de pregătire pentru vânzare a specializaților din carne proaspăta pentru vânzare (cotlete, mușchi etc.).

Produsele din carne proaspăta sunt direcționate către <Magazinul desfacere> pentru comercializare sau catre <Spatiul livrare> in vederea transportului catre potentialii clienti.

Comercializarea produselor

Produselor propuse a fi realizate sunt:

  - produse carne bovine: sfert posterior si sfert anterior

  - piese transate: pulpă, spată, muşchi, piept, etc.

Comercializarea se va realiza atât intermediul prin magazinul propriu de desfacere din cadrul Punctului de sacrificare (prevazut cu cantar si casa de amrcat), cat si prin intermediul magazinelor specializate, al unităților de primire turistica si al unitatilor cu funcțiune de alimentație publica.

Transportul carcaselor și al produselor de carne de la punctul de sacrificare si pana la client este efectuat cu autovehiculul specializat propus prin proiect echipat special pentru transportul alimentelor refrigerate, respectiv masina transport frigorific.

- Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

| Nr. crt | Materii prime | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Energie electrica | Se preia din sistemul Energetic Naţional |
| 2 | Apa | Se preia din reteaua publica locala |
| 3 | Motorina transport | Se preia de la distribuitori autorizati |
| 4 | Materii prime furaje | Se depoziteaza in Bucatarie furajera |
| 5 | Taurasi | Se preia de la distribuitori autorizati |
| 6 | Seminte | Se preia de la distribuitori autorizati |
| 7 | Amendamente | Se preia de la distribuitori autorizati |
| 8 | Medicamente | Se preia de la distribuitori autorizati |

- Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

      - Alimentarea cu apă:

Faza constructie

Pentru personalul angajat in organizarea de santier se va asigura apa potabila imbuteliata.

Faza exploatare

Alimentarea cu apa se va realiza prin bransament la reteaua publica locala.

      - Alimentarea cu energie electrica:

Faza constructie

In faza de executie alimentarea cu energie electrică se va realiza prin bransament provizoriu pentru organizare de santier.

Faza exploatare

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin bransament la reteaua nationala de energie electrica.

      - Evacuarea apelor uzate:

Faza constructie

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC ecologic care se va vidanja periodic de catre o firma specializata.

Faza exploatare

Colectarea apelor uzate menajere se va realiza prin coloane de canalizare menajera si evacuate prin curgere libera in bazine vidanjabile prefabricate propuse.

Apele meteorice de pe anvelopa cladirii se colecteaza in jgheaburi si se deverseaza gravitational la nivelul terenului prin burlane.

      - Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul:

Nu este cazul, atat in faza de constructie cat si in faza de exploatare nu este necesara apa tehnologica. Cresterea bovinelor pe gratare nu necesita apa tehnologica.

      - Asigurarea agentului termic:

Faza constructie

Nu este cazul. In faza de constructie nu este necesara utilizarea agentului termic.

Faza exploatare

Nu este cazul.

      - Evacuarea dejectiilor animale:

Faza constructie

Nu este cazul. Nu exista dejectii animale in faza de constructie.

Faza exploatare

In conformitate cu Anexa 6 la Ghidul solicitantului pentru Submasura 4.1 Investitii in exploatatii agricole, „Calculator capacitate de stocare pentru gunoi de grajd”, rezulta ca dejectiile provenite de la obiectul „Adapost bovine” propus prin proiect, se vor depozita in cadrul obiectului „Platforma de dejectii” propus prin proiect.

Calculul ce a stat la baza dimensionarii bazinului de dejectii este urmatorul: 6 luni x 1.3 mc dejectii/cap/luna x 192 capete = 1497,6 mc dejectii semilichide. Platforma de dejectii asigura colectarea si depozitarea pe o perioada de 145 de zile a gunoiului de grajd. Pentru a preveni scurgerile accidentale s-a proiectat o rampa cu lungimea de 3,00m si panta spre compartimentul de depozitare al gunoiului de grajd. Suprastructura este realizata din pereti perimetrali din beton armat, pe trei laturi.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de executie.

Cantitatea de sol fertil care va ramane fara utilitate locala se va depozita in locuri indicate de catre Primaria comunei Pestera, judet Constanta.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu este cazul, atat in faza de executie, cat si in faza de exploatare, accesul principal pe amplasament se va face pe limita de vest de proprietate, din DJ 418.

In prezent, terenul este liber de constructii.

- Resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

În perioada de construcţie se vor folosi agregate (nisip, pietriş) precum şi apă pentru realizarea elementelor proiectului descrise anterior.

Materii prime si auxiliare utilizate in perioada de functionare a investitiei:

  - bovine

  - furaje

  - medicamente, antibiotice, vaccinuri

  - apa potabila

  - produse pentru igienizare hale

- Metode folosite în construcţie/demolare

Sistemele constructive vor respecta normativele si legislatia in vigoare:

- Legea 319/2006 privind protectia muncii; HGR 1425/2006

- Norme generale de protectia muncii;

- Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

- Ordin MMPS 255/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie

individuala;

- Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 – Normativ C300-1994;

Constructorul va respecta in organizarea procesului de lucru normele de protectie a muncii in vigoare in Romania ce sunt specifice domeniului de activitate.

Lucrarile de constructie vor incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si in conditiile stabilite de aceasta.

Lucrarile de constructie desfasurate nu vor avea un caracter special, constand in procese uzuale, specifice acestui tip de proiect.

Asigurarea respectarii cerintelor de calitate in constructii

Vor fi respectate prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si prevederile Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor aprobat prin HG nr. 766/1997.

Siguranta la foc va fi satisfacuta prin respectarea criteriilor de performante generale existente in normele in vigoare (“Normativul de siguranta la foc a constructiilor – P 118 – 99” aprobat MLPAT cu Ordin nr. 27/N din 7 aprilie 1999).

In proiectarea obiectivului s-au luat in considerare normele cuprinse in Ordinul 381/1219/M.C. Ordin al Ministerului de Interne si a Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor.

Prin activitatea sa, obiectivul propus nu elimina noxe si substante nocive in atmosfera sau in sol. La proiectare si in exploatare se vor respecta prevederile de protectie a mediului prevazute de legislatia in vigoare pentru evitarea poluarii mediului.

Nu vor fi executate lucrari de demolare.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Pe perioada executiei obiectivului se va respecta cu strictete proiectul pentru obiectivul propus cat si recomandarile specifice pentru protectia mediului. Pentru perioada de functionare si exploatare a obiectivului propus se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea producerii de factori poluanti pentru mediul inconjurator conform normelor in vigoare. Pentru etapa de refacere si utilizare post construire se vor respecta prevederile proiectului de refacere a mediului.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Tinand cont de specificitatea proiectului si de locatia propusa pentru amplasarea sa, nu s-a pus problema luarii in calcul a unor alternative din punctul de vedere al amplasamentului si al desfasurarii activitatii.

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

Prin proiect nu apar alte activitati. (de ex: puturi forate, panouri fotovoltaice etc)

- Alte autorizatii cerute prin proiect:

Prin Certificatul de Urbanism nr. 23 din data 30.03.2023, eliberat de Comuna Pestera, judetul Constanta pentru investitia „Modernizarea exploatatiei agricole” se cer urmatoarele avize/ acorduri:

- Aviz Alimentare cu energie electrica – E-distributie Dobrogea

- Aviz telefonizare – DIGI RDS & RCS

- Aviz salubritate – SC Iridex Group Salubrizare SRL

- Aviz Securitatea la Incendiu – ISU Constanta

- Punctul de vedere / Actul admnistrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului

- D.A.D.R. Constanta – pentru scoaterea din circuitul agricol

- A.N.I.F. Constanta

- R.A.J.D.P. Constanta

- Directia judeteana pentru Cultura Constanta

- Aviz DSV Constanta

- Studiu Geotehnic

- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta – Planul de situatie cu viza OCPI

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul. Nu sunt prevazute lucrari de demolare.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul. Nu sunt prevazute lucrari de demolare.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul. Accesul principal pe amplasament se va face pe limita de vest de proprietate, din DJ 418.

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul. Nu sunt prevazute lucrari de demolare.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul. Nu sunt prevazute lucrari de demolare.

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul. Nu sunt prevazute lucrari de demolare.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul. Proiectul nu cade sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul. Nu exista obiecte din patrimoniul cultural in vecinatate.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind: folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;politici de zonare și de folosire a terenului;arealele sensibile;

Folosinta actuala: Arabil

Destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate: teren cu destinatie Agricola –  teren agricol

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

| Nr. | x | y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 750791.936 | 304462.406 |
| 2 | 750997.304 | 304356.899 |
| 3 | 750999.65 | 304360.508 |
| 4 | 751018.838 | 304390.033 |
| 5 | 751029.964 | 304407.152 |
| 6 | 751041.042 | 304424.199 |
| 7 | 750609.118 | 304646.099 |
| 8 | 750604.669 | 304642.764 |
| 9 | 750826.14 | 304528.983 |
| 10 | 750791.936 | 304462.406 |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul. Nu a fost luata in calcul alta varianta de amplasament.

# VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

# Surse de poluanți si instalații pentru reținerea, evacuarea si dispersia poluanților in mediu

- Protecția calitatii apelor

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Faza de constructie

In perioada constructiei proiectului, sursele de poluanti a factorului de mediu apa provenite de la organizarea de santier sunt:

- posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite in cadrul organizarii de santier

- orice evacuare de ape uzate neepurate pe sol de unde poate ajunge în apele subterane

In timpul desfasurarii operatiunilor in cadrul organizarii de santier este strict interzisa evacuarea apelor reziduale pe sol.

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate in WC ecologic care se va vidanja periodic de catre o firma specializata.

In cazul afectarii calitatii apelor prin posibile pierderi accidentale de carburanti si uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele necesare desfasurării lucrarilor de organizare de santier, pentru prevenirea acestui tip de poluari accidentale vor fi instituite o serie de masuri de prevenire si control, respectiv:

- respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

- operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate;

- dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si utilizarea acestora in caz de nevoie.

De asemenea depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, pot fi spalate de apele pluviale, putand polua solul si subsolul, implicit apele subterane, de aceea ele trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite.

In conditiile respectarii proiectelor de constructii si instalatii, in perioada exploatarii imobilului nu vor fi poluari accidentale ale apelor.

Faza de functionare

Colectarea apelor uzate menajere se va realiza prin coloane de canalizare menajera si evacuate prin curgere libera in bazine vidanjabile prefabricate propuse.

Apele meteorice de pe anvelopa cladirii se colecteaza in jgheaburi si se deverseaza gravitational la nivelul terenului prin burlane.

- Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute;

Nu este cazul. Nu sunt prevazute statii si instalatii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.

- Protecția aerului

- Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

Faza de constructie

In perioada de constructie, sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice proiectului studiat sunt surse la sol, deschise (cele care implica manevrarea materialelor de constructii si prelucrarea solului) si mobile (trafic utilaje si autocamioane – emisii de poluanti si zgomot).

Toate aceste categorii de surse din etapa de constructii/montaj sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafata, liniare.

O proportie insemnata lucrarilor include operatii care se constituie in surse de emisie a prafului. Este vorba despre operatiile aferente manevrarii pamantului, materialelor balastoase si a celorlalte materiale, precum sapaturi (excavari), umpluturi (descarcare material, imprastiere, compactare), lucrari de infrastructura.

O sursa de praf suplimentara este reprezentata de eroziunea vantului, fenomen care insoteste lucrarile de constructie, datorita existentei pentru un anumit interval de timp, a suprafetelor de teren neacoperite expuse actiunii vantului.

In timpul desfasurarii lucrarilor de constructie factorul de mediu aer va fi influentat de traficul utilajelor si mijloacelor de transport de pe santier. Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2), particule si hidrocarburi.

Particulele rezultate din gazele de esapament de la utilaje se incadreaza, in marea lor majoritate, in categoria particulelor respirabile.

Dispunerea geografica, administrativa, topografica, precum si directia dominanta a vanturilor au o contributie favorabila la atenuarea impactului emisiilor de gaze de combustie asupra zonelor afectate.

Un aspect important îl reprezintă faptul că toate materialele de constructie vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de constructie în cantitătile strict necesare şi în etapele planificate, evitandu-se astfel depozitarea prea indelungata a stocurilor de materiale pe santier si supraincarcarea santierului cu materiale.

Se estimeaza ca impactul va fi strict local şi de nivel redus.

Faza de functionare

Sursele de emisii în aer de la activitatea analizată sunt:

- evacuare aer viciat de la adaposturile de animale.

Masuri compensatorii:

  - Utilizarea de echipamente performante, verificate tehnic pentru a reduce consumul de combustibil;

  - Functionarea optima, fara pierderi a sistemului de alimentare cu furaje pentru a se evita producerea pulberilor;

  - Revizia periodica a mijloacelor de transport pentru a diminua noxele produse prin arderea combustibililor;

In ceea ce priveste mirosurile degajate de dejectii:

- in perioada de functionare se va respecta STAS 12574/1987:

- concentratia maxima admisa a amoniacului, media de scurta durata, 30 minute – 0,3 mg/mc;

- concentratia maxima admisa a amoniacului, media de lunga durata, 24ore – 0,1 mg/mc;

- concentratia maxima admisa a hidrogenului sulfurat, media de lunga durata, 24 ore – 0,008mg/mc;

- se va efectua transportul operativ al cadavrelor pentru evitarea mirosurilor neplacute. Pe amplasament se va pozitiona un Container frigorific intre Adapost bovine si Filtru Sanitar. Transportul autorizat se va face de catre societatea autorizata pe baza de contract.

- evacuarea aerului viciat prin sisteme de ventilatie (amoniac, metan);

- se are in vedere functionarea si intretinerea eficienta a sistemului de ventilatie a adapostului in scopul asigurarii microclimatului optim;

- depozitarea si manevrarea dejectiilor se va efectua astfel incat sa fie reduse, pe cat posibil emanatiile;

- se are in vedere reducerea emisiilor de amoniac implicit a mirosurilor generate de imprastiere a dejectiilor pe teren prin selectarea tehnicilor si echipamentelor adecvate;

- imprastierea pe terenuri agricole a dejectiilor se va face pe timp racoros, cu incorporare in sol prin aratura imediata, astfel emisiile se pot reduce cu pana la 80%;

- se vor utiliza procedee de productie si mijloace tehnice adecvate(automatizari, etanseizari, echipamente individuale de protectie);

- Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera;

Faza de constructie

In perioada de executie a lucrarilor de constructii, pentru evitarea dispersiei particulelor in atmosfera, se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf, iar materialele de constructie trebuie depozitate in locuri special amenajate si ferite de actiunea vantului. In cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, acestea vor fi acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului.

Realizarea lucrarilor se va executa cu mijloace mecanice si manuale, depozitarea materialului efectuandu-se in zone special amenajate.

De asemenea, pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf in timpul transportului, materialele se vor transporta in conditii care sa asigure acest lucru prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane cu bene/containere adecvate tipului de material transportat, etc.

Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

Mijloacele de transport si utilajele vor folosi numai traseele prevazute prin proiect, suprafete amenajate, evitandu-se suprafetele nepavate, astfel incat sa se reduca pe cat posibil reantrenarea particulelor in aer.

Se vor efectua verificari periodice, conform legislatiei in domeniu, pentru utilajele si mijloacele de transport implicate in lucrarile de constructie, astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise.

In urma verificarilor periodice in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament, daca vor aparea depasiri ale indicatorilor admisi (depasiri ale limitelor aprobate prin cartile tehnice ale utilajelor), acestea vor fi oprite si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

Pentru reducerea emisiilor de gaze de eşapament se recomanda folosirea de utilaje si echipamente moderne, ce respecta standardele EURO cu privire la construcţia motoarelor noi, respectiv la sistemele pentru controlul emisiilor, tinand cont de tendinta mondiala de fabricare a unor motoare cu consum redus de carburant pe unitatea de putere si control restrictiv al emisiilor.

Este important ca in pauzele de activitate motoarele mijloacelor de transport si ale utilajelor sa fie oprite, evitandu-se functionarea nejustificata a acestora, sau manevrele nejustificate.

Avand in vedere masurile prezentate anterior, nu se estimează a fi necesare instalaţii pentru controlul emisiilor in cadrul organizarii de şantier.

Faza de functionare

Datorita echipamentelor performante propuse pentru dotarea investitiei, echipamente ce includ dotari corespunzatoare pentru retinerea/minimizarea poluantilor emisi in atmosfera, impactul asupra aerului al activitatilor desfasurate pe amplasament, in timpul functionarii, este redus.

- Protecția împotriva zgomotului sau vibrațiilor

- Sursele de zgomot si de vibratiii;

Faza de constructie

In etapa de constructie, principalele surse de zgomot si vibratii rezulta din exploatarea utilajelor anexe in functiune, ce deservesc lucrarile, si de la mijloacele de transport care tranziteaza incinta.

Zgomotele si vibratiile se produc în situatii normale de exploatare a utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter temporar si nu au efecte negative asupra mediului.

Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele impuse.

In imediata vecinatate a amplasamentului nu exista zone rezidentiale.

Faza de functionare

In unitate nivelul de zgomot va respecta valoarea conform Ordinului 508/2002 al M.M.S.S.F. si Ordinului 933/2002 al M.S.

Nivelul de zgomot la limita incintei se va incadra in valoarea admisa conform normelor in vigoare (SR 2017), respectiv 65 dB.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor;

Nu este cazul. Atat in faza de construire cat si in faza de functionare, zgomotul si vibratiile se incadreaza in limitele normate.

- Protecția împotriva radiațiilor

- Sursele de radiatii;

Nu este cazul. Proiectul nu genereaza radiatii.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor;

Nu este cazul. Proiectul nu genereaza radiatii.

- Protecția solului si subsolului

- Sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;

Faza de constructie

In cadrul lucrarilor de constructii/montaj desfasurate se manifesta un impact fizic asupra solului/subsolului ce consta in lucrarile de terasamente ce urmeaza a fi efectuate (excavare, nivelare, compactare) pentru infrastructura si retelele aferente.

Impactul asupra solului/subsolului se mai poate produce si ca urmare a aparitiei unor posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti, carburanti sau substante chimice, datorita functionarii utilajelor si mijloacelor de transport folosite in cadrul organizarii de santier.

De asemenea, gospodarirea incorecta a deseurilor poate duce la poluarea solului, subsolului si apelor freatice.

Cand se realizeaza decopertarea stratului fertil si depozitarea lui partiala, se scoate din circuitul natural, o cantitate de elemente nutritive. Insa, cea mai mare parte a acestora va fi reintegrata acestui circuit, pe masura ce stratul vegetal de sol depozitat va fi utilizat la refacerea ecologica a teritoriului, inclusiv a invelisului de sol, acolo unde aceasta se va preta.

Faza de functionare

Deseurile menajere si asimilabile se vor pastra in containere speciale metalice si/sau din material plastic si in saci din material plastic pana in momentul preluarii pe baza de contract de catre firme specializate in acest sens.

Natura si specificul procesului tehnologic nu presupune eliminarea de poluanti care poate ajunge în sol sau subsol.

Sunt prevăzute cai de acces, platforme de manevra si spatii de aşteptare a mijloacelor de transport.

- Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului;

Faza de constructie

Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt prezentate in continuare:

- este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale (pe sol)

- spalarea mijloacelor de transport specializate va fi in sarcina transportatorilor si se va face exclusiv de catre acestia in afara amplasamentului.

- utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele nepavate

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosfera

- stocarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala

- operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport va fi in sarcina transportatorilor si se va face exclusiv de catre acestia in afara amplasamentului, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate).

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale materialelor de constructii).

Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor factorul „sol” si „subsol” nu va fi afectat de poluare.

Faza de functionare

Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt prezentate in continuare:

- spalarea mijloacelor de transport specializate va fi in sarcina transportatorilor si se va face exclusiv de catre acestia in afara amplasamentului

- utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele nepavate

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosfera

- operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport va fi in sarcina transportatorilor si se va face exclusiv de catre acestia in afara amplasamentului, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate).

Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

- Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Investiţia propusa a se realiza de AGRO KATEKA S.R.L. nu are impact semnificativ asupra arealului protejat, iar amplasamentul nu este situat in vreo arie protejata.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate;

Deşeurile rezultate de la lucrările de construire (moluz, pământ de la săpături, deşeuri metalice de la lucrările de montaj utilaj şi conducte etc.) se vor gestiona de către societate, conform aceloraşi principii şi metode.

Infrastructura de drumuri şi reţele cu care societatea este legată va permite preluarea fluxului de materiale şi va asigura desfăşurarea fără probleme a investiţiei. Mijloacele de transport utilizate vor fi inchise sau prevazute cu prelata.

- Protecția așezărilor umane si a altor obiective de interes pubic

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respective fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictive, zone de interes traditional si altele;

Faza de constructie

In timpul constructiei, impactul dat de realizarea acestui obiectiv, din punct de vedere al conditiilor de viata se poate lua in considerare ca urmare a zgomotului produs de intensificarea activitatii in zona si de desfasurarea efectiva a lucrarilor de constructii-montaj, insa avand in vedere amplasarea proiectului si faptul ca in imediata vecinatate nu exista zone rezidentiale (prima locuinta se afla la o distanta de aporximativ 700 m), nu va exista un impact semnificativ asupra populatiei ca urmare a zgomotului produs in aceasta etapa.

Faza de functionare

Procesul tehnologic nu este generator de aer viciat ce se evacueaza in atmosfera.

Activitatea desfășurata nu afectează așezările umane. Lucrarile care vor fi efectuate nu prezinta risc pentru asezarile umane. In zona nu exista obiective de interes public.

Conform Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, capitolul 1, articolul 11, distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si fermele si crescatorii de taurine, intre 51-200 de capete, sunt de minim 100,00 m. Prima locuinta se afla la o distanta de aproximativ 550 m fata de amplasamentul studiat.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public;

Nu e cazul. Prima locuinta se afla la o distanta de aproximativ 550 fata de amplasamentul studiat.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/ in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea;

- Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate

Faza de constructie

In perioada lucrarilor de constructie, majoritatea deşeurilor de construcţie vor fi deşeuri, astfel, în condiţiile gestionării conforme cu cerinţele legale şi aplicării de măsuri de minimizare/eliminare vor avea un impact relativ redus asupra mediului.

Impactul asociat deşeurilor de construcţie se manifesta astfel:

  - impactul vizual – se disipează în ansamblul general al şantierului de construcţii;

  - impactul eventual daca depozitarea temporară a deşeurilor de construcţii nu se va face direct în recipienţi speciali sau nu este posibilă containerizarea.

In continuare sunt prezentate principalele tipuri de deşeuri ce pot fi generate în etapa de construcţie/montaj (inclusiv starea deseului: solid, lichid, semisolid) şi opţiunile de depozitare temporara.

| Nr. crt | Cod deşeu cf. HG 856/2002 | Denumire deşeu | Sursa de provenienţa | Cantitate prevăzută a fi generată (an) | Starea fizică | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 01 01 | Beton | Întreaga unitate | 1 mc | solida | Cifa |
| 2 | 17 04 05 | Fier şi otel | Întreaga unitate | 50 kg | solida | Containere |
| 3 | 17 04 07 | Amestecuri metalice | Întreaga unitate | 50 kg | solida | Containere |
| 4 | 17 02 01 | Deşeuri de lemn | Întreaga unitate | 0,50 t | solida | Containere |
| 5 | 17 02 03 | Materiale plastice | Întreaga unitate | 100 kg | solida | Containere |
| 6 | 15 01 01 | Ambalaje de hartie şi carton | Întreaga unitate | 50 kg | solida | Containere/saci plastic |
| 7 | 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Întreaga unitate | 50kg | solida | Containere/saci plastic |
| 8 | 15 01 07 | Ambalaje de sticla | Întreaga unitate | 50 kg | solida | Containere/saci plastic |
| 9 | 20 01 01 | Hartie/carton | Întreaga unitate | 50 kg | solida | Containere/saci plastic |
| 10 | 20 01 02 | Deseuri de sticla | Întreaga unitate | 20 kg | solida | Containere/saci plastic |
| 11 | 20 01 39 | Materiale plastice | Întreaga unitate | 50 kg | solida | Containere/saci plastic |
| 12 | 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate - deseuri menajere generate din activitatea personalului | Întreaga unitate | 50kg | solida | Containere/saci plastic |

Deşeurile rezultate din faza de constructie se stochează in containere /saci din plastic, in locuri special amenajate si sunt preluate pe baza de contract, de catre firme de prestari servicii specializate si autorizate.

Faza de functionare

Ca urmare a activităților de crestere a animalelor si de abatorizare prevazute in proiect se estimează a rezulta următoarele tipuri si cantități de deşeuri:

| Nr. crt | Cod deşeu cf. HG 856/2002 | Denumire deşeu | Sursa de provenienţa | Cantitate prevăzută a fi generată (an) | Starea fizică | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 01 02 | Dejectii animaliere | Adapost bovine | 1497,6 mc | semilichide | Sistem de colectare si stocare dejecții |
| 2 | 02 02 02 | Deseuri de tesuturi animale | Punct de sacrificare | 6.271,03kg | solida | Containere |
| 3 | 20 01 02 | Sticla | Întreaga unitate | 20 kg | solida | Containere/saci plastic |
| 4 | 20 01 01 | Hartie si carton | Întreaga unitate | 50 kg | solida | Containere/saci plastic |
| 5 | 15 01 | Ambalaje | Întreaga unitate | 100 kg | solida | Containere/saci plastic |
| 6 | 20 30 01 | Deseuri menajere si asimilabile | Întreaga unitate | 1,0 t | solida | Containere/saci plastic |

Situatie cantitativa a subproduselor considerate deseuri

| Produs/subprodus |  | Cantitate subprodus obtinuta/an(kg) |
| --- | --- | --- |
| Sange | Deseu | 1.950,99 |
| Coarne si copite | Deseu | 557,42 |
| Capete | Deseu | 696,78 |
| Sistem digestiv din care: | Deseu | 1.672,27 |
| intestine | Deseu | 836,14 |
| continut stomacal | Deseu | 836,14 |
| basica, uger, glande | Deseu | 1.393,56 |

Deşeuri menajere si asimilabile provenite de la salariaţii societăţii, inclusiv cele rezultate din activitatea de întreţinere a curăţeniei în incinta, se stochează în pubele si saci de plastic, in locuri special amenajate pe platforma de beton si sunt preluate ritmic, pe baza de contract, de catre firme de prestari servicii specializate si autorizate.

Dezinsectia se face de catre o firma autorizata pe baza de contract.

- Programul de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri generate

Angajatii unitatii vor fi instruiti pe parcursul exploatarii pentru a reduce cantitatile de deseuri generate.

- Planul de gestionare a deseurilor;

Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerinţele Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor şi a legislaţiei speciale şi subsecvente aplicabile pentru categorii de deşeuri şi pentru operaţiunile cu deşeurile.

Faza de constructie

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare a proiectului şi de a se asigura că operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

Se vor contracta de catre prestator firme specializate şi autorizate pentru preluarea deşeurilor de construcţii reciclabile şi prelucrarea acestora, respectiv pentru eliminarea deşeurilor nereciclabile in depozite de deşeuri.

Substantele reziduale-fecaloide din WC-ul ecologic, se vor vidanja periodic de catre o firma specializata pe perioada executiei lucrarilor de construire.

Faza de functionare

In perioada de functionare deseurile menajere vor fi colectate in pubele si vor fi evacuate de catre o firma de specialitate de salubritate pe baza contractului ce va fi incheiat.

Deseurile reciclabile (hartie/carton, plastic, metal, sticla) vor fi colectate selectiv, in vederea valorificarii prin agenti economici autorizati si reglementati din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

- Gospodărirea substanțelor si preparatelor chimice periculoase

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Faza de constructie

Pe perioada executiei constructiilor nu se vor produce substante si preparate chimice periculoase pe amplasamentul proiectului.

Alimentarea cu combustibil, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se vor face numai la societati specializate si autorizate.

Faza de functionare

Pe perioada de exploatare a obiectivului de fata nu se vor produce deseuri periculoase si nu se vor folosi substante si preparate chimice periculoase.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Nu este cazul, pe amplasamentul proiectului nu se vor produce deseuri periculoase si nu se vor folosi substante si preparate chimice periculoase, nici in perioada de construire a proiectului si nici in perioada de exploatare a acestuia.

# Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Alimentarea cu apa se va realiza prin bransament la reteaua publica locala.

# VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Lucrarile se vor derula pe o perioada scurta de timp - pe perioada normata a Autorizatiei de Construire.

Zgomotul produs de utilajele agrementate de pe santier se va produce local si temporar.

Implementarea proiectului nu va avea impact negativ asupra conditiilor de viata ale locuitorilor nici in etapa de constructie si nici in cea de functionare a proiectului.

In procesul tehnologic de construire toate deseurile rezultate vor fi colectate in pubele tipizate si preluate de serviciile de salubritate specializate din zona.

Terenurile din zona amplasamentului proiectului sunt in mare parte arabile. Speciile cultivate, cu toate ca sunt putine la numar, ocupa suprafete mari in detrimentul florei spontane care se dezvolta cel mai bine la periferia parcelelor agricole.

Pe suprafata analizata si in vecinatatea acesteia nu sunt prezente habitate naturale cu valoare conservativa mare sau foarte mare care ar necesita solutii alternative de amplasare a elementelor construite sau masuri speciale de protectie a biodiversitatii altele decat cele recomandate in mod uzual pentru astfel de obiective.

Amplasamentul fermei, realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme terestre.

Prin realizarea proiectului nu vor fi afectate asezarile umane, obiective de interes public, istoric sau cultural.

Asupra solului si subsolului se va manifesta in principal un impact fizic datorat lucrarilor efective de terasamente ce urmeaza a fi efectuate - excavare, nivelare, compactare, prin modificarea configuratiei amplasamentului.

De asemenea, impactul asupra solului, subsolului si apelor subterane se poate manifesta si ca urmare a producerii unor situatii accidentale, datorita unor scurgeri de combustibili sau lubrifianti utilizati in functionarea mijloacelor de transport / utilajelor.

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei. De asemenea, nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului.

Avand in vedere dimensiunea investitiei se estimeaza ca impactul emisiilor in faza de constructie va fi redus ca intensitate, suprafata si in timp.

In timpul operarii, avand in vedere natura proiectului, nu vor exista surse de zgomot.

Colectarea deseurilor se va face in recipiente etanse cu capac (pubele). Din aceste pubele, deseurile vor fi preluate de catre o firma de specialitate de salubritate pe baza contractului ce va fi incheiat.

Impactul asupra faunei si florei - biodiversitatea

Impactul proiectului asupra biodiversității este minor si limitat ca timp si arie. Nu sunt necesare masuri suplimentare, pentru protecția acestui parametru de evidențiere ecologica a zonei.

Impactul asupra solului

Lucrările de construcţie, întreţinere şi exploatare aferente construirii constructiilor din cadrul proiectului, nu pot afecta calitatea solului, deoarece, fiind vorba de lucrari de constructii obisnuite, nu se pot înregistra dezechilibre ale ecosistemelor sau modificări ale habitatelor.

Impactul asupra solului pe perioada de execuție este redus si temporar si se poate datora, in situații accidentale, depozitarii necontrolate a deșeurilor rezultate, a evacuărilor necontrolate de ape uzate neepurate sau scurgerilor de combustibil/uleiuri de la utilajele de construcție si mijloacele de transport.

In perioada de funcționare impactul asupra solului este redus si doar in cazuri accidentale se poate datora:

- scurgerilor accidentale de ape uzate neepurate datorita avariilor la rețeaua de canalizare interna;

- pierderii etanseitatii rezervorului pentru depozitarea dejecțiilor.

Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Având in vedere ca apa subterana constituie sursa de apa potabila pentru desfășurarea activității in cadrul fermei, masurile luate in implementarea proiectului pentru protejarea acestui factor de mediu conduc către un impact nesemnificativ, impactul putând fi semnificativ doar in situații accidentale.

Impactul asupra calitatii aerului

Atmosfera este cel mai larg vector de propagare a poluarii, noxele evacuate afectand direct sau indirect, la mica si mare distenta, atat factorul uman cat si toate celelate componente ale mediului natural si artificial.

Un factor asupra caruia se repercuteaza in mod direct poluarea atmosferei este vegetatia. Vegetatia reprezinta un element deosebit de important in mentinerea echilibrului fizic si psihic si asa alterat prin indepartarea tot mai grava a citadinului de natura.

Prezenta unei game largi de constituenti in gazele evacuate in aer ridica urmatoarele probleme:

- dificultatea determinarii exacte a compozitiei efluentului;

- precizarea unor modificari ale compozitiei prin reactii chimice, fapt care conduce noi variabile fizicochimice cu scopul descrierii cat mai complete a emisiei;

- influenta factorilor externi determinanti ai proceselor de transport.

Clima: Elementele climatice ale zonei difera in functie de forma de relief si de altitudine.

Cel mai important element climatic este temperatura.

Regimul eolian este influentat de relief.

Datele fenologice sunt influentate de altitudine, expozitia versantilor, panta, temperatura, cantitatea de precipitatii, geneza vânturilor.

Regimul climatic este temperat-continental cu veri calde si secetoase si ierni relativ scurte si rareori geroase. Vantul predominant este crivatul. Regimul precipitatiilor este redus, cu cantitati de apa de pana la 300-400 mm anual.

Calitatea aerului: La nivelul judetului Constanta masuratorile sistematice privind concentratiile de poluanti in atmosfera se efectueaza cu ajutorul unei retele de monitorizare, calitatea aerului din zona, nefiind monitorizata.

Pe amplasamentul studiat nu au fost efectuate determinari ale calitatii aerului, deoarece acesta este situat intr-o zona rurala izolata curata, departe de obiective industriale.

In perioada de execuție a lucrărilor calitatea aerului poate fi afectata de emisiile de gaze de ardere provenite de la motoarele utilajelor si mijloacelor de transport si pulberile rezultate in urma manipulării si punerii in opera a materialelor de construcții.

Având in vedere dimensiunea investiției, apreciem ca impactul emisiilor in faza de execuție va fi redus ca intensitate, in timp si in spațiu. In scopul eliminării posibilității dispersiei pulberilor provenind din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor, atunci când este cazul.

In perioada de funcționare impactul asupra aerului este reprezentat de:

- pulberi rezultate din procesul de descărcare/depozitare al furajelor;

- manipularea dejecțiilor;

Datorita echipamentelor performante propuse, ce includ dotări corespunzătoare pentru reținerea/minimizarea poluanților emiși in atmosfera, impactul asupra aerului al activităților desfășurate pe amplasament, in timpul funcționarii, este redus.

Zgomote si vibratii

Investitia propusa nu influenteaza nivelul de zgomot si vibratii al zonei. In zona respectiva, sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de mijloacele de transport pe drum. Nivelul de zgomot produs de utilajele de transport este sub 65 dB.

Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Proiectul propus nu prezintă elemente funcționale sau de alta natura care ar putea sa aducă prejudicii peisajului din zona. Implementarea proiectului nu va afecta contextul existent si urmărește sa se încadreze in zona.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Se estimeaza ca impactul se va resimti la nivel local, in zona organizarii de santier.

Impactul pozitiv: reusita proiectului de investitii va genera un impact pozitiv extins prin replicabiltatea investitiei realizata de catre alti investitori din zona;

Impact negativ: in situatia putin probabila a unor defectiuni la sistemele propuse a se realiza pe amplasament impactul eventualelor deversari nu va afecta din punct de vedere al contaminarii solului proprietatile invecinate.

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Avand in vedere faptul ca investitia propusa nu este de o complexitate ridicata si ca activitatea propusa nu utilizeaza in fluxul tehnologic substante periculoase apreciem faptul ca magnitudinea si complexitatea impactului asupra mediului sunt reduse.

- probabilitatea impactului;

Solutiile tehnice constructive propuse pentru realizarea obiectivului de investitii au urmarit respectarea exigentelor prevazute de legislatie in vigoare astfel incat eventualiatea unor deficiente de proiectare este putin probabila. Totodata, se va urmari executia obiectivului in toate etapele de lucrari si in exploatare astfel incat toate deficientele survenite sa fie remediate in timp util.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Impact temporar, pe perioada efectuarii lucrarilor de constructie.

In utilizare nu s-a prognozat impact. Prima locuinta se afla la o distanta de aproximativ 550 fata de amplasamentul studiat.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorului de mediu sunt prezentate in continuare:

- este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale (pe sol)

- spalarea mijloacelor de transport specializate va fi in sarcina transportatorilor si se va face exclusiv de catre acestia in afara amplasamentului.

- utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele nepavate

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosfera

- stocarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure securitatea, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderile si poluarea accidentala

- operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport va fi in sarcina transportatorilor si se va face exclusiv de catre acestia in afara amplasamentului, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate).

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale materialelor de constructii).

Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor factorul „sol” si „subsol” nu va fi afectat de poluare.

- natura transfrontalieră a impactului.

Proiectul nu are impact transfrontalier.

# VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

In perioada de execuție a lucrărilor calitatea aerului poate fi afectata de emisiile de gaze de ardere provenite de la motoarele utilajelor si mijloacelor de transport si pulberile rezultate in urma manipulării si punerii in opera a materialelor de construcții.

Având in vedere dimensiunea investiției, apreciem ca impactul emisiilor in faza de execuție va fi redus ca intensitate, in timp si in spațiu. In scopul eliminării posibilității dispersiei pulberilor provenind din lucrările de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafețelor atunci când este cazul.

Datorita echipamentelor performante propuse, echipamente ce includ dotări corespunzătoare pentru reținerea/minimizarea poluanților emiși in atmosfera, impactul asupra aerului al activităților desfășurate pe amplasament, in timpul funcționarii, este redus.

In ceea ce priveste mirosurile degajate de dejectii:

-in perioada de functionare se va respecta STAS 12574/1987:

- concentratia maxima admisa a amoniacului, media de scurta durata, 30 minute – 0,3 mg/mc;

- concentratia maxima admisa a amoniacului, media de lunga durata, 24ore – 0,1 mg/mc;

- concentratia maxima admisa a hidrogenului sulfurat, media de lunga durata, 24 ore – 0,008mg/mc;

- se va efectua transportul operativ al cadavrelor pentru evitarea mirosurilor neplacute. Pe amplasament se va pozitiona un Container frigorific intre Adapost bovine si Filtru Sanitar. Transportul autorizat se va face de catre societatea autorizata pe baza de contract.

- evacuarea aerului viciat prin sisteme de ventilatie (amoniac, metan);

- se are in vedere functionarea si intretinerea eficienta a sistemului de ventilatie a adapostului in scopul asigurarii microclimatului optim;

- depozitarea si manevrarea dejectiilor se va efectua astfel incat sa fie reduse, pe cat posibil emanatiile;

- se are in vedere reducerea emisiilor de amoniac implicit a mirosurilor generate de imprastiere a dejectiilor pe teren prin selectarea tehnicilor si echipamentelor adecvate;

- imprastierea pe terenuri agricole a dejectiilor se va face pe timp racoros, cu incorporare in sol prin aratura imediata, astfel emisiile se pot reduce cu pana la 80%;

- se vor utiliza procedee de productie si mijloace tehnice adecvate(automatizari, etanseizari, echipamente individuale de protectie);

# IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul. Proiectul nu intra sub directiva legilor de mai sus, dar va respecta directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul. Proiectul nu intra sub directiva legilor de mai sus, dar va respecta legislatia.

# X. Lucrări necesare organizării de șantier

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent proprietatii printr-un gard ce va rămâne în continuare, după realizarea lucrărilor de construcție.

Organizarea de șantier se va realiza pe amplasament, se vor asigura căile de acces, se vor amenaja 2 obiective provizorii – magazie provizorie cu rol de depozitare materiale, scule si vestiar pentru muncitori. Pentru personalul angajat in organizarea de santier se va asigura apa potabila pentru baut imbuteliata. Substantele reziduale-fecaloide din WC-ul ecologic, se vor vidanja periodic de catre o firma specializata pe perioada executiei lucrarilor de construire.

Materialele de construcție cum e nisipul, se vor putea depozita si în incinta proprietatii, în aer liber, fara masuri deosebite de protecție.

Tot prin organizarea de șantier se vor asigura:

- tablou electric;

- punct PSI (in imediata apropiere a sursei de apa);

- platou depozitare materiale.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

- Localizarea organizarii de santier;

Dotarile si utilajele vor fi amplasate pe terenul propriu, pe suprafete special amenajate;

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizatorii de santier;

In perioada constructiei proiectului, sursele de poluanti a factorului de mediu apa provenite de la organizarea de santier sunt:

- posibilele scurgeri accidentale de lubrefianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor si celorlalte mijloace de transport folosite in cadrul organizarii de santier

- orice evacuare de ape uzate neepurate pe sol de unde poate ajunge în apele subterane

Depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac, pot fi spalate de apele pluviale, putand polua solul si subsolul, implicit apele subterane, de aceea ele trebuie depozitate in spatii inchise sau acoperite.

Pe timpul depozitarii se vor stropi depozitele de sol pentru a impiedica poluarea factorului de mediu aer cu pulberi sedimentabile.

Zgomotele si vibratiile se produc în situatii normale de exploatare a utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter temporar si nu au efecte negative asupra mediului.

Cand se realizeaza decopertarea stratului fertil si depozitarea lui partiala, se scoate din circuitul natural, o cantitate de elemente nutritive. Insa, cea mai mare parte a acestora va fi reintegrata acestui circuit, pe masura ce stratul vegetal de sol depozitat va fi utilizat la refacerea ecologica a teritoriului, inclusiv a invelisului de sol, acolo unde aceasta se va preta.

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

Pentru a asigura retentia deseurilor generate de prezenta muncitorilor dar si de activitatile operationale, mentionam asigurarea de: toalete ecologice, platforme de deseuri si containere de colectare selectiva a acestora; preluarea regulata de catre un operator economic autorizat.

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu;

Din punct de vedere a protecției mediului, se vor lua masuri specifice pe perioada realizării proiectului de investiții:

- se va evita poluarea accidentala a factorilor de mediu pe toata durata execuției;

- managementul deșeurilor rezultate din lucrările de construcții va fi in conformitate cu legislația specifica de mediu si va fi atât in responsabilitatea titularului de proiect, cat si a constructorului ce realizează lucrările;

- se vor amenaja spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deșeurilor rezultate atât in timpul realizării construcțiilor, cat si in timpul funcționarii obiectivului,

- se va organiza colectarea selectiva a deșeurilor, in conformitate cu prevederile legii 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- deșeurile de construcție vor fi transportate si depozitate pe baza de contract, cu unitățile si in amplasamentul stabilit de Primărie.

- nu se vor depozita materii prime, materiale sau deșeuri in afara perimetrului amenajat al obiectivului.

La executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecția muncii si de gospodărire a apelor in vigoare.

Nu se vor realiza lucrări de întreținere si reparații ale utilajelor si mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investiții; alimentarea cu carburant se va realiza numai prin unitati specializate autorizate.

# XI Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/ sau la incetarea activitatii

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

La încetarea sau oprirea planificata a activităţii sau a unei părţi a acesteia, amplasamentul se va reda in condiţii de siguranţa si se vor îndepărta pentru recuperare/eliminare instalaţiile, echipamentele, deşeurile, materialele sau substanţele pe care acestea le conţin si pot genera poluarea mediului.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Pentru a evita poluarile accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

- controlul strict al personalului muncitor privind disciplina în santier: instructajul periodic, echipamentul de protectie, etc.;

- verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor, mijloacelor de transport;

- realizarea de împrejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul si restrictionarea accesului persoanelor în santier;

- întocmirea unui plan de interventii în caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitatii abundente, furtuni); planul va prevedea în special masurile de alertare, informare, solutii pentru minimizarea efectelor.

Aceste masuri vor fi mentionate în contractul de executie a lucrarilor de constructii proiectate, cu respectarea legislatiei românesti privind Securitatea si Sanatatea Muncii, Paza contra incendiilor, Paza si Protectia Civila, Regimul deseurilor si altele. De asemenea se vor respecta prevederile Proiectelor de executie, a Caietelor de sarcini, a Legilor si normativelor privind calitatea în constructii.

In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se aduc la amplasament diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul, in acest caz recomandandu-se utilizarea de material absorbant pentru interventia prompta.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea constructiilor;

Eventuala dezafectare/demolare a investitiei consta în executarea urmatoarelor lucrari:

- dezmembrarea elementelor de constructie, cu recuperarea si valorificarea materialelor refolosibile;

- demolarea fundatiilor si utilizarea betonului pentru diferite amenajari (de ex.: drumuri, umpluturi, etc.);

- recuperarea si valorificarea cablurilor electrice;

- umplerea fundatiilor si refacerea covorului vegetal.

Volumul de lucrari necesare a fi executate la închidere genereaza modificari fizice în amplasament; impactul va fi redus pentru a nu afecta semnificativ zona.

Dezafectarea, postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face conform normativelor în vigoare.

Datorita faptului ca sunt probabilitati foarte reduse ca in timpul exploatarii sa se produca o poluare a solului sau a subsolului, a apelor de suprafata, refacerea amplasamentului dupa încetarea activitatii va consta doar în eliminarea materialelor de constructie care în momentul respectiv vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

In principal aceste modalitati implica, dupa dezmembrarea/demolarea investitiei, aducerea terenului la starea initiala prin realizarea de umpluturi, aducerea terenului la cote asemanatoare cu terenurile invecinate si refacerea covorului vegetal. Insa, aceste modalităţi se vor stabili clar la momentul luării deciziei privind desfiinţarea obiectivului in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

# XII Anexe - piese desenate

Plan amplasare in zona

Plan de situatie

Planuri arhitectura

# XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Conform Deciziei etapei de evaluare initiala nr. 176 /12.04.2023, proiectul propus nu intra sub incidenta art 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

# XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Nu este cazul.

# XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Proiectant general,

ENGINEERING DIVISION S.R.L.

Intocmit,

arh. Catalina-Maria PARVU