MEMORIU DE PREZENTARE

Conform ANEXA 5E – Legea 292/ 03.12.2018

“AMENAJARE CAMPING -CORTURI, RULOTE SI BUNGALOW-URI MOBILE TIP CONTAINER PENTRU CAZARE, AMENAJARE TERASE SI DE AGREMENT PENTRU ALIMENTATIE PUBLICA, AMENAJARE ACCESE- CIRCULATII PIETONALE , CAROSABILE SI PARCARE,ORGANIZARE DE SANTIER SI IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE PENTRU UTILITATI”

- Denumirea proiectului:

„AMENAJARE CAMPING -CORTURI, RULOTE SI BUNGALOW-URI MOBILE TIP CONTAINER PENTRU CAZARE, AMENAJARE TERASE SI DE AGREMENT PENTRU ALIMENTATIE PUBLICA, AMENAJARE ACCESE- CIRCULATII PIETONALE , CAROSABILE SI PARCARE,ORGANIZARE DE SANTIER SI IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE PENTRU UTILITATI”

II. Titular:

- numele: SC ALFLOR PROIECT SRL

-sediul: COSTINESTI, Str. Aurel Vlaicu, Nr.40, Constanta, tel:0735.276.473, Mail: alflorproiect@gmail.com

reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare:

Nanescu Ana Florentina

tel:0735276473

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Din suprafata totala de 32611 mp a terenului al carui proprietar este THR Marea Neagra SRL,  se doreste implementarea acestui proiect pe o suprafata de 20000 mp – teren ce reprezinta suprafata inchiriata conform Contract de inchiriere autentificat prin Incheiere de autentificare nr.5284/ 20.12.2021,  asa cum este evidentiat si in planul de situatie anexat.

Conform Contract de inchiriere autentificat prin Incheiere de autentificare nr.5284/ 20.12.2021, suprafata de 20000 mp aferenta terenului inchiriat este inclus in terenul aferent Sat Vacanta Delta din statiunea Saturn, Mangalia strada Lavrion nr.8, judetul Constanta.

Pentru anul 2011, Primaria Mangalia a aprobat planul de  demolare a activului: Serei Saturn, Cofetaria Delta si Sat Vacanta Delta, constructii aflate pe terenul deținut de THR Marea Neagra

La data inchirierii terenului in suprafata de 20000 mp, ce face parte din fostul Sat Vacanta Delta in suprafata totatala 32611 mp, pe suprafata inchiriata nu existau constructii. Pe suprafata amplasamentului inchiriat din loc in loc se pot intalni grinzi de demensiuni mari, ingropate pe care beneficiarul nu doreste  inlaturarea acestora de pe suprafata terenului inchiriat.

Celelalte cladiri aflate in diverse stadii de degradare aflate in vecinatatea amplasamentului inchiriat apartin proprietarului THR Marea Neagra SRL.

Terenul se afla in intravilanul  MUN. MANGALIA, LOC SATURN, JUD CONSTANTA..

Conform CU nr.238/31.03.2022, terenul are categoria de folosinta de curti constructii “Cc”, si folosinta actuala de “teren liber”.

Conform Legii 350/2001 actualizata prin Legea 190/2013 suprafetele de calcul pentru POT si CUT , astfel ca indicatorii urbanistici se calculeaza aplicand suprafata construita si desfasurata in raport cu suprafata totala a terenului in suprafata de 32.611 mp – conform nr.cad.107380.

Indicatorii urbanistici nu se raporteaza la suprafata de teren inchiriata de 20.000 de mp, conform contrat de inchiriere autentificat cu nr.5284 din 20.12.2021

Terenul este liber de constructii si se invecineaza pe latura de sud cu strada Lavrion, avand o deschiderere la aceasta de 191,15 m.

Conform CU utilizarile admise pentru acest teren sunt:

- hoteluri, pensiuni, agentii de turism

-  parcaje la sol si multietajate cu conditia ca acestea sa nu fie vizibile in mod direct din zonele de cazare principale de servicii, cazare recreere,

- restaurante, baruri, cofetarii cafenele, case de vacanța.

Pe amplasament, se propune amenajarea unui camping pentru corturi, rulote si bungalow-uri mobile tip container. De asemenea, vor fi amenajate circulatii auto si pietonale, terase si zone de agrement pentru alimentatie publica.

Se propune parcelarea amplasamentului , conform planului de situatie atasat.

Terenul mentionat este inchiriat in baza contractului de inchiriere nr.5284/2.12.2021.

Mentionam ca  bungalow-urile tip container nu necesita lucrari de constructie, nu necesita fundatii si lucrari suplimentare privind stabilitatea.

Bungalourile sunt module prefabricate, livrate in furnitura completa, cu toate dotarile aferente si se monteaza la fata locului asemeni unor echipamente.

Modulele de primire turistica cat si ansamblul acestora respecta toate normele si prevederile conform legislatiei in vigoare au functiunea de cazare.

Acest obiectiv va fi realizat in 2 etape.

Prima etapa presupune:

- montarea bungalourilor pentru cazare,

- realizarea imprejmuirii terenului,

- montarea unui bungalou pentru receptie

realizarea circulatiei auto si pietonale (doar prin pietruire) si realizat doar in zona receptiei.

- Realizarea dusurilor si zonelor sanitare(toilete)

A doua etapa presupune:

- montarea bungalourilor pentru cazare,

- parcare (doar pietruita)

- zone de agrement

Terenul detinut de  SC THR Marea Neagra SRL are o suprafata de  32611 mp conform acte si masuratori dar suprafata inchiriata pentru implementarea obiectivului este de 20000 mp, conform contract de inchiriere.

Terenul inchiriat (20000 mp) cuprinde 3 sole.

O sola in suprafata de 13360 MP – Beneficiarul va interzice orice fel de intervente, inclusiv camparea.

Si doua sole cu suprafata de 6640 MP – pe care se propun :

TEREN AMENAJARE CAMPING=5164.8 MP

DRUM CAROSABIL PIATRA = 1250 MP

PLATFORME =225,20 MP care cuprind :

- modulul receptie = 14,4a mp

- modulul sanitar (barbati si femei) 24 dusuri si 24 grupuri sanitare

COEFICIENTI URBANISTICI PENTRU AMPLASAMENTUL TOTAL

POT 0.69%

CUT = 0.069

Conform CU nr.238/31.03.2022, punctul 3 REGIMUL TEHNIC-Utilizari admise cu conditionari prevede “Se permite construirea unor obiective izolate de servicii turistice cu conditia asigurarii conditiilor de accesibilite rutiera si a mijloacelor alternative de transport.  ”

Instalaţii sanitare

Alimentarea cu apa se va fi realiza din reteaua locala de apa cu avizul RAJA.

Se va lua in considerare ca pe amplasament vor functiona in toltal:

- 24 dusuri

- 24 toalete

Deversarea apelor uzate menajere se va realiza catre canalizarea retelei locale.

Instalaţii electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza printr-un bransament din reteaua ENEL la firida amplasata in exteriorul cladirii.

Se asigura consumul de energie electrica la tensiunea de 220/380V.

Din tabloul general sunt alimentate circuitele consumatorilor principali.

Vor fi realizate urmatoarele circuite electrice:

- iluminat si prize la interior

- iluminat exterior

- instalatii de protectie

- iluminat de siguranta

Instalaţiile electrice vor fi realizate conform norm. I 7/98.

Instalaţii electrice speciale interioare

- Instalatii telefonie

- Instalatii retea date, TV.

Instalaţii de incălzire , climatizare

Nu este cazul

- justificarea necesității proiectului;

Utilitatea publica rezida din valorificarea terenului intr-o zona aflata intr-o continua expansiune care merita valorificata, contribuind la dezvoltarea activitatilor turistice din mun. Mangalia. Amplasarea constructiei se face in conformitate cu respectarea reglementarilor de urbanism.

Realizarea proiectului ar conduce pe de-o parte la realizarea de locuri de munca, la asigurarea de conditii civilizate de recreere prin spatii de cazare moderne pentru cei care viziteaza zona, cresterea nivelului de informare cu privire la importanta arheologica si la statutul de arie protejata sit Natura 2000 ROSPA0066 Mlastina-Herghelia și ROSCI0114 Mlastina Hergheliei - Obanul Mare si Pestera Movilei  și a vecinatatilor, iar pe de alta parte ar creste valoarea zonei prin amenajarea terenlui si intretinerea acestuia evitandu-se depozitarile necontrolate.

Prin realizarea proiectului se poate creea oportunitatea desfasurarii unui turism durabil (prin intermediul valorilor naturale si culturale)

c) valoarea investiției; -

Valoarea investitiei este de aproximativ 70 000 euro.

d) perioada de implementare propusă;

Perioada necesara pentru implementarea proiectului este estimata la aproximativ 2 luni.

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente); sunt atasate documentatiei

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Terenul are o forma neregulata (pe latura cea mai mare ) cu o deschidere de aproximativ 191,15 ml la strada Lavrion.

In situatia actuala terenul este liber de sarcini si de constructii.

Asa cum am mentionat si anterior, pe suprafata terenului de 32611 mp, pana in 2010 a functionat un champing cu diverse constructii Sat Vacanta Delta  (aflate in  stadii avansate de degradare)  ruine ce se afla in vecinatatea terenului de 20000 mp.

Pe suprafata amplasamentului inchiriat din loc in loc se pot intalni grinzi de dimensiuni mari beneficiarul nu doreste inlaturarea acestora de pe suprafata inchiriata.

Celelalte cladiri aflate in diverse stadii de degradare aflate in vecinatatea amplasamentului inchiriat apartin proprietarului THR Marea Neagra SRL.

Vecinatatile terenului pe care se va implenta proiectul  sunt:

Nord: teren detinut de THR MAREA NEAGRA  si Balta Mangalia

Vest : parcela 108102 si Magazinul Kaufland

Est: Restaurant Sulina si plaja

Sud: Strada Lavrion si imobile rezidentiale

Proiectul propune amenajarea unui camping pentru corturi, rulote si bungalow-uri mobile tip container, prevazute cu o terasa realizata din podina de lemn amplasa la nivelul solului si cate un umbrar. De asemenea, vor fi amenajate circulatii auto si pietonale, terase si zone de agrement pentru alimentatie publica

Proiectul nu presupune procese de productie. Investitia propune  functiunea de camping pe perioada estivala.

Materiile prime şi materialele vor fi procurate de la firme specializate şi vor fi aduse pe amplasament cu autovehicule corespunzătoare.

Pentru autovehiculele şi utilajele specializate necesare desfăşurării lucrărilor de construcţie, alimentarea cu carburanţi se va face de la o staţie de distribuţie autorizată, din afara amplasamentului.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Modul de asigurare a utilităţilor:

Alimentarea cu apa se va face de la reteaua existenta in zona.

Deversarea apelor uzate menajere se va realiza catre canalizarea retelei locale.

Alimetarea cu energie electrica  se face de la reteaua existenta in zona.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Pentru implementarea proiectului propus nu sunt necesare lucrari de demolare, terenul fiind liber de constructii.

Avizele solicitate prin Certificatul de urbanism sunt:

- Aviz RAJA

- Aviz energie electrica

- Aviz Directia de Cultura Constanta

- Aviz Ministerul Economiei Antreprenorului si Turismului

- Aviz A.B.A.D.L.

- Aviz A.N.A.N.P.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr.22/2001, cu completările ulterioare; - nu intra sub incidenta prevederilor Legii nr.22/2001, cu completările ulterioare

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelornr.23142004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Conform C.U. terenul este situta în aria naturala protejata ROSPA0066 Mlaștina – Hergheliei și ROSCI0114 Mlaștina Hergheliei-Obanul Mare și Peștera Movilei și se afla în limita siturilor arheologice.

Vecinatatile terenului pe care se va implenta proiectul  sunt:

Nord: teren detinut de THR MAREA NEAGRA  si Balta Mangalia

Vest : parcela 108102 si Magazinul Kaufland

Est: Restaurant Sulina si plaja

Sud: Strada Lavrion si immobile rezidentiale

- folosinte actuale ale amplasamentului:

Terenul pe care este propusa implementarea obiectivului este in prezent liber de constructii si are folosinta de teren „curti constructii” conform Certificat de Urbanism nr. 238/31.03.2022 eliberat de catra Primaria Municipiului Mangalia .

In zona de sud-est , terenul se invecineaza cu Statia de pompare apartinand RAJA Constanta, imprejmuit si un post trafo apartinand ENEL,

- politici de zonare si de folosire a terenului:

Terenul cu suprafata de 20000 mp este o proprietate privata ce apartine SC THR MAREA NEAGRA SRL si dat spre inchiriere beneficiarului acestui proiect SC ALFLOR PROIECT SRL,  Terenul mentionat este inchiriat in baza contractului de inchiriere nr.5284/2.12.2021 si face parte din terenul in suprafata de 32611 mp (pe suprafata caruia pana in anul 2010 a functionat un champing, iar ruinele vechilor bungalouri si constructii aferente se afla in stadiu avansat de degradare in vecinatatea terenului de 20000 mp),

Obiectivul se incadreaza in indicatorii urbanstici emisi si in baza certificatului de urbanism emis, nr. 238/31.03.2022.

Conform Legii 350/2001 actualizata prin Legea 190/2013 suprafetele de calcul pentru POT si CUT sunt calculate astfel:

Indicatorii urbanistici se calculeaza aplicand suprafata construita si desfasurata in raport cu suprafata totala a terenului in suprafata de 32.611 mp – conform nr.cad.107380.

Indicatorii urbanistici nu se raporteaza la suprafata de teren inchiriata de 20.000 de mp, conform contrat de inchiriere autentificat cu nr.5284 din 20.12.2021

Conform extrasului de Carte Funciara pentru Informare, terenul este înregistrat la categoria de folosinta curti construcții, cu folosinta actuala de teren liber.

De mentionat ca pana in 2010 pe suprafata acestui teren a fost utilizata cu acelasi scop turistic , un camping cu bungalouri. Dupa 2010 campingul a fost nefunctional.

La data inchirierii terenului in suprafata de 20000 mp ce face parte din fostul  Sat Vacanta Delta in suprafata totatala 32611 mp, pe suprafata inchiriată  si nu existau constructii. Pe suprafata amplasamentului inchiriat din loc in loc se pot intalni grinzi de demensiuni mari, ingropate pe care beneficiarul nu doreste inlaturarea acestora de pe suprafata inchiriata.

Celelalte cladiri aflate in diverse stadii de degradare aflate in vecinatatea amplasamentului inchiriat apartin proprietarului THR Marea Neagra SRL.

Potrivit Regulamentului de Urbanism aferent PUG Mangalia, terenul este situat în subzona IS3b-sunzona institutiilor publice și serviciilor de tip turistic cu regim mediu de înălțime.

Terenul inchriat (20000 mp) cuprinde 3 sole.

O sola in suprafata de 13360 MP – suprafata pe care nu sa vor face nici un fel de interventie ( sunt interzise inclusive camparea )

Si doua sole cu suprafata de 6640 MP – pe care se propune

TEREN AMENAJARE CAMPING=5164.8 MP

DRUM CAROSABIL PIATRA = 1250 MP

PLATFORME =225,20 MP care cuprinde :

- modulul receptie = 14,4a mp

- modulul sanitar (barbati si femei) 24 dusuri si 24 grupuri sanitare

COEFICIENTI URBANISTICI PENTRU AMPLASAMENTUL INTREG

POT      0.69%

CUT = 0.069

COEFICIENTI URBANISTICI PENTRU AMPLASAMENTUL TOTAL

| S TEREN | 32.611 mp |  |
| --- | --- | --- |
|  | EXISTENT | PROPUS |
| SC | 00,00 mp | 225.20 mp |
| SD | 00,00 mp | 225.20 mp |
| P.O.T. | 0,00% | 0.69% |
| C.U.T. | 0,00 | 0.069 |

13360 MP – suprafata pe care nu sa vor face nici un fel de interventie

COEFICIENTI DE TEREN OCUPAT DE AMENAJARI RAPORTAT LA SUPRAFATA DE TEREN INCHIRIATA

| S TEREN | 20.000 mp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EXISTENT |  | PROPUS |
| S.C. | 00,00 mp |  | 225.20 mp |
| S.D. | 00,00 mp |  | 225.20 mp |
| P.O.T. | 0,00% |  | 1.12% |

13360 MP – suprafata pe care nu sa vor face nici un fel de interventii

Amenajarile constau in amplasarea unor structure modulare tip container pentru asigurarea serviciilor necesare funtionarii obiectivului, respective camping , asa cum reies si din planul de situatie:

Grupuri sanitare

Dusuri

Receptie

Spatiu depozitare

Module de alimentatie publica

La calculul raportului de amenajari raportat la suprafata de teren inchiriata nu intra drumul de piatra prevazut pentru circulatie auto si pietonala in suprafata de 1250 mp.

Conform Legii 350/2001 actualizata prin Legea 190/2013 suprafetele de calcul pentru POT si CUT sunt calculate astfel:

- Suprafata desfasurata pentru calcul CUT = 225.20 mp,

- Suprafata construita pentru calcul POT = 225.20 mp reprezinta proiectia la sol a perimetrului

areale sensibile:

Suprafata de teren totala de 32611mp, ce are ca proprietar THR MAREA NEAGRA SRL ,  se suprapune cu Siturile Natura 2000 ROSPA0066 Mlaștina – Hergheliei și ROSCI0114 Mlaștina Hergheliei-Obanul Mare și Peștera Movilei . Din aceasta suprafata , beneficiarul SC ALFLOR PROIECT SRL a inchiriat pentru acest proiect o suprafata de 20000 mp suprafata , teren cu forma neregulata cu o deschidere de aproximativ 191,15 ml la strada Lavrion (pe latura cea mai mare).

Asa cum a fost prezentat la punctul “politici de zonare si de folosire a terenului” din planul de situatie anexat precum si din imaginea prezentata mai jos,  terenul pe care se doreste a fi implementat acest proiect, se afla intr-o zona antropizata, iar beneficiarul prin pastrarea fara vreo interventie a solei de 13360 mp din totalul de 20000 mp suprafata inchiriata , cumulata cu suprafata adiacenta (ramasa din total suprafata 32611 mp) asigura “o zona tampon“ luciul de a apa a Baltii Mangalia, fata de traficul zonei , marketurile , restaurantul Sulina, zonele rezidentiale si plaja.

Amplasare zona Camping fata de ariile protejate

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Tebel corrdonate stereo 1970 aferent intreg amplasametului

| NR PCT. | COORDONATE PUNCTE PE CONTUR (tot amplasamentul) |  | LUNGIMI LATURI D (I,i+1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EST(m) | NORD (m) |  |
| 1 | 788429,88 | 265539,05 | 77,704 |
| 2 | 788507,58 | 265538,31 | 34,932 |
| 3 | 788542,48 | 265538,81 | 8,221 |
| 4 | 788550,67 | 265536,1 | 2,228 |
| 5 | 788550,48 | 265533,88 | 3,853 |
| 6 | 788549,98 | 265530,08 | 10,598 |
| 7 | 788539,41 | 265529,29 | 2,64 |
| 8 | 788539,38 | 265526,65 | 12,671 |
| 9 | 788550,11 | 265519,91 | 15,005 |
| 10 | 788560,39 | 265508,98 | 14,514 |
| 11 | 788567,08 | 265496,1 | 15,872 |
| 12 | 788570,45 | 265480,59 | 11,796 |
| 13 | 788571,07 | 265468,81 | 10,825 |
| 14 | 788571,64 | 265458 | 10,186 |
| 15 | 788570,67 | 265447,86 | 5,666 |
| 16 | 788575,52 | 265444,93 | 7,916 |
| 17 | 788581,97 | 265440,34 | 5,031 |
| 18 | 788584,77 | 265436,16 | 8,471 |
| 19 | 788588,12 | 265428,38 | 9,808 |
| 20 | 788592,59 | 265419,65 | 3,567 |
| 21 | 788593,03 | 265416,11 | 1,079 |
| 22 | 788592,89 | 265415,04 | 13,585 |
| 23 | 788582,12 | 265406,76 | 20,234 |
| 24 | 788564,83 | 265396,25 | 25,693 |
| 25 | 788542,71 | 265383,18 | 17,839 |
| 26 | 788527,21 | 265374,35 | 15,607 |
| 27 | 788513,59 | 265366,73 | 98,192 |
| 28 | 788426,94 | 265320,54 | 36,25 |
| 29 | 788426,94 | 265356,79 | 16,757 |
| 30 | 788410,19 | 265356,29 | 10,149 |
| 31 | 788400,09 | 265357,29 | 27,892 |
| 32 | 788373,69 | 265366,29 | 6,577 |
| 33 | 788367,39 | 265368,18 | 4,047 |
| 34 | 788363,69 | 265366,54 | 7,586 |
| 35 | 788356,12 | 265367,04 | 69,077 |
| 36 | 788378,59 | 265432,36 | 5,16 |
| 37 | 788382,81 | 265435,33 | 38,328 |
| 38 | 788394,66 | 265471,78 | 7,016 |
| 39 | 788395,14 | 265478,78 | 69,565 |

Tebel coordonate stereo 1970 aferent suprafetei amenajate

20000 mp

| NR PCT. | COORDONATE PUNCTE PE CONTUR |  | LUNGIMI LATURI D (I,i+1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 265366,730 | 788513,590 | 15,607 |
| 2 | 265374,350 | 788527,210 | 17,839 |
| 3 | 265383,180 | 788542,710 | 25,693 |
| 4 | 265396,250 | 788564,830 | 20,234 |
| 5 | 265406,760 | 788582,120 | 13,585 |
| 6 | 265415,040 | 788592,890 | 1,079 |
| 7 | 265416,110 | 788593,030 | 3,567 |
| 8 | 265419,650 | 788592,590 | 9,808 |
| 9 | 265428,380 | 788588,120 | 8,471 |
| 10 | 265436,160 | 788584,770 | 5,031 |
| 11 | 265440,340 | 788581,970 | 7,916 |
| 12 | 265444,930 | 788575,520 | 5,666 |
| 13 | 265447,860 | 788570,670 | 2,358 |
| 14 | 265450,207 | 788570,894 | 7,829 |
| 15 | 265458,000 | 788571,640 | 10,825 |
| 16 | 265468,810 | 788571,070 | 11,796 |
| 17 | 265480,590 | 788570,450 | 15,872 |
| 18 | 265496,100 | 788567,080 | 14,514 |
| 19 | 265508,980 | 788560,390 | 15,005 |
| 20 | 265519,910 | 788550,110 | 7,308 |
| 21 | 265523,797 | 788543,922 | 170,609 |
| 22 | 265440,497 | 788395,031 | 121,296 |
| 23 | 265338,635 | 788460,886 | 59,725 |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

In prezent frecventarea zonei de catre vizitatorii a municipiului Mangalia, pentru litoralului romanesc (plaja Saturn) dar si pentru a admira biodiversitatea locala au determinat titularul la inchirierea acestui teren, pentru acest tip de investitie, avand avantajul prezentei utilitatilor in zona precum si al unei bunei vizibilitati de la nivelul terenului asupra cadrului natural.

In ceea ce priveste solutiile constructive, data fiind importanta zonei din punct de vedere al valorilor naturale, titularul a optat pentru realizarea unor constructii usoare, din materiale prefabricate, discrete, care se vor integra armonios in cadrul natural si care necesita lucrari de anvergura foarte redusa pentru un minim deranj al zonelor protejate invecinate.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

-sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Proiectul nu prevede prelevarea apei subterane din zona amplasamentului si nici prelevarea de apa din sursa de suprafata.

- Toate lucrările pentru realizarea investiției se vor efectua astfel încât apele din pânzele freatice să nu fie afectate;

- Se interzice orice deversare de substanțe poluante sau deșeuri pe suprafața terenului;

- depozitarea in spatii ingradite si acoperirea materialelor pulverulente astfel incat acestea sa nu fie preluate de apele meteorice sau de vant

- nu se vor depozita deseuri in spatii deschise, ci doar in pubelele prevazute in organizarea de santier, pentru evitarea imprastierii acestora

In urma lucrărilor nu vor rezulta substanțe care sa modifice calitatea apei.

Se vor evita evacuarile necontrolate de ape uzate de pe amplasamentul organizarii de santier;

Din punct de vedere al managementului apelor uzate:

- pe perioada de implementare a proiectului nu vor exista deversari de ape uzate ; apele uzate de tip menajer generate in cadrul organizarii de santier se vor colecta in bazinele toaletelor ecologice, vor fi preluate de catre unitati autorizate sa presteze acest serviciu si vor fi transportate la cea mai apropiata statie de epurare.

- tinand cont de activitatea care se va desfasura pe amplasament in timpul functionarii obiectivului si de caracteristicile apelor uzate generate, respectiv ape menajere, indicatorii de calitate ai apelor evacuate in reteaua de canalizare centralizata nu vor influenta negativ statia de epurare care se constituie in receptorul final al acestor ape uzate. De asemenea, nici nu vor influenta in mod cuantificabil calitatea receptorului final al efluentului statiei de epurare;

-in perioada de functionare a obiectivului sursa ce poate genera poluari accidentale asupra apei subterane este gestionarea necorespunzatoare a apelor uzate menajere in cazul unor avarii la infrastructura de colectare si evacuare a acestora de pe amplasament.

In consecinta, impactul asupra apelor, va fi nesemnifivativ .

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

nu este cazul - Apele uzate menajere vor fi evacuate in reteaua de canalizare RAJA a localitatii.

In consecinta, impactul asupra apelor, va fi nesemnifivativ, atat in perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de functionare.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

In perioada de implementare a proiectului, natura temporara a lucrarilor de constructie diferentiaza sursele de emisie de alte tipuri de surse, atat in ceea ce priveste estimarea, cat si in ceea ce priveste controlul emisiilor. In aceasta perioada, principalele surse de poluare a aerului sunt reprezentate de: operatiile de transport, manipulare, depozitare a materialelor, ceea ce poate determina in principal o crestere a concentratiilor de pulberi, in suspensie sau sedimentabile, dupa caz, in zona afectata de lucrari; sursele se inscriu in categoria surselor nedirijate;

- transportul materialelor prefabricate aferente bungalourilor, precum si materialelor necesare realizarii zonelor de circulatie auto si pietonala (pietruire) ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face sub prelata; se va adapta viteza de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafetei de rulare pentru minimizarea cantitatilor de pulberi antrenate in aer.

Pentru limitarea dispersiei poluantilor in atmosfera se va recurge la urmatoarele masuri:

- umectarea terenului pentru limitarea emisilor de pulberi in zilele calduroase

- manipularea atenta/acoperirea materialelor pulverulente

Astfel ca, sursele de poluare ale aerului vor produce un impact direct, temporal (doar pe perioada de executie) dar nesemnificativ.

- protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Pe durata implementarii proiectului, sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de utilajele implicate in lucrari

Astfel ca, sursele de zgomot si vibritatii vor produce un impact direct, temporal (doar pe perioada de executie) dar nesemnificativ.

d) protecția împotriva radiațiilor:

Realizarea proiectului nu generează o poluare cu radiaţii

e) protecția solului și a subsolului:

Sursele potenţiale de poluare ale solului şi subsolului de pe amplasament pot fi depozitări necorespunzătoare a deşeurilor menajere, rezultate din activitatea angajaţilor ce vor participa la realizarea lucrărilor propuse prin proiect.

Pentru protecția solului si a subsolului se prevăd următoarele :

• evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la utilaje;

• evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite;

• interzicerea depozitarii deșeurilor rezultate din activitate direct pe sol, în spatii neamenajate corespunzător;

• deșeurile se vor depozita separat pe categorii în recipiente sau containere destinate colectării acestora;

• refacerea zonelor afectate de realizarea lucrărilor;

• se vor utiliza doar căile de acces și zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru.

Având în vedere caracterul de scurtă durată al activităţilor derulate pentru implementarea proiectului şi prin respectarea condiţiilor impuse de autorităţile competente prin actele de reglementare, se poate concluziona că impactul asupra solului si subsolului va fi nesemnificativ.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

Conform Deciziei etapei intiale nr. 218/20.04.2022, amplasamentul se afla  in ariile naturale protejate ROSPA0066 Mlaștina – Hergheliei și ROSCI0114 Mlaștina Hergheliei-Obanul Mare și Peștera Movilei.

Suprapunerea  cu siturile Natura 2000 fiind de aproximativ 2 ha suprafata ocupata din situri.

Având în vedere faptul că realizarea proiectului nu generează poluanţi gazoşi, lichizi sau pulverulenţi, apreciem că nu se produc fenomene, efecte cu impact negativ asupra populaţiei, florei şi faunei, solului, apei, aerului, iar ecosistemele din zonă sau vecinătate nu vor fi afectate.

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: amplasamentul proiectului se afla in interiorul siturilor Natura 2000 ROSPA0066 Mlaștina – Hergheliei și ROSCI0114 Mlaștina Hergheliei-Obanul Mare și Peștera Movilei. Prin implementarea proiectului propus nu rezultă poluanţi care să afecteze ecosistemele acvatice şi terestre.

Se vor impune conditiile de realizare ale acestui proiect pentru ca lucrarile proiectului sa nu aiba vreun impact negativ asupra  biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate:

- Se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu referitoare la speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepţia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B ale OUG nr. 57/2007, precum şi speciile incluse în Lista Roşie Naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, fiind interzise:

 orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

 perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

 deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

 deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

 recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

Pentru realizarea acestui proiect nu se vor face nici un fel de interventii asupra copacilor de pe amplasament.

Desi amplasamentul se afla in interiorul sitului ROSCI0114, faptul ca anterior a functionat Satul de Vacanta Delta, vizitele pe amplasament in perioda vegetativa –primavara - luna aprilie-  (de la germinare si pana la inflorire), dar si cele din luna iunie au intarit concluzia ca pe amplasament nu au fost identificate  habitate de interes comunitar si in special cele pentru care a fost declarat situl ROSCI0114.

Nu au fost identificate zone de reproducere si/sau crestere a puilor pentru mamifere si in mod special pentru fauna de interes comunitar, iar amplasamentul nu ofera conditii de hranire pentru aceste mamifere.

In conscluzie, pe amplasament nu au fost identificate specii si habitate de interes comunitar enumerate in Formularele standandard aferente ROSCI0114 Mlaștina Hergheliei-Obanul Mare și Peștera Movilei

Nu au fost identificate cuiburi pe aplasamentul proiectului.

Zona de implementare a proiectului nu interfereaza cu zonele de  hranire si/sau odihna, a speciilor de pasari si/ sau mamifere de interes comunitar,  amplasamentul se afla la distanta apreciabila de suprafata luciului de apa si nu este habitat mlastina sau turbarie (parametri ce definesc speciile din fauna enumerata in Formularele stantadrd si pentru care ANANP a emis Notele nr.20515/CA/26.06.2020 si 20515/CA/05.05.2020 pentru ROSPA0066  si Notele  nr.20517/CA/05.05.2020,  20517/CA/26.06.2020 , 9906/CA/05.08.2020 pentru ROSCI0114

Avand in vedere ca pe amplasament nu s-au identificat asociatii vegetale/habitate caracteristice de interes conservativ si specii de fauna si avifauna de interes conservativ, cuiburi si nu poate oferi hrana, nu ofera conditii de reproducere si crestere a puilor,  apreciem ca impactul asupra biodiversitatii va fi nesemnificativ pe perioada realizarii acestui proiect si desfasurarii activitatii de camping.

Chiar daca pe suprafata amplasamentului inchiriat cat si in vecinatatea acestuia exista vegetatie lemnoasa, mentionam ca, in Notele emise de ANANP nr.20515/CA/26.06.2020 si 20515/CA/05.05.2020 pentru ROSPA0066, parametrii stabiliti pentru speciile de pasari pentru care a fost declarat situl Natura 2000 ROSPA0066 si care nu trebuie sa fie perturbati sunt suprafetele de mlastina, stufarisi, turbarie, luciu apa, pajiste, pasune, stepe si teren agricol.

De mentionat ca, datele/informatiile pentru intocmirea acestui memoriu au fost culese in urma vizitelor pe amplasament in luna aprilie si iunie 2022.  Perioada propice reproducerii/cuibaririi/ de crestere a puilor. Nu au fost identificate cuiburi in copacii existenti pe amplasament. Astfel ca prin lucarile acestui proiect nu se vor distruge cuiburi.

Intre zona in care se vor efectua lucrarile de amenajare camping si luciu de apa este o distanta   de peste 120 m.

Intre zona de camping si luciul apei sunt doua zone in care nu va exista interventie umana si anume zona de 13360 mp din totalul de 20000 mp suprafata inchiriata , cumulata cu suprafata adiacenta (ramasa din total suprafata 32611) care vor actiona ca o zona tampon pentru Balta Mangaliei.

g)protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Amplasamentul este situat in nordul localitatii Mangalia, in intravilanul localitatii Saturn, in apropiere fiind constructii cu caracter rezidential.

Pentru evitarea oricaror implicatii ale lucrarilor de constructie asupra asezarilor umane din vecinatate, se propun urmatoarele masuri pentru perioada de implementare a proiectului:

- utilizarea unor echipamente performante care sa genereze nivele minime de zgomot si astfel disconfort minim vecinatatilor lucrarii;

- implementarea masurilor propuse pentru factor de mediu aer, care se pot considera ca avand o componenta cu efect si asupra sanatatii umane (calitatea aerului in zonele invecinate).

- respectarea programului lucrarilor

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

In perioada lucrărilor rezultă deşeuri specifice activităţii de construire:

20 03 01 deșeuri municipale amestecate

15 01 01 ambalaje de hârtie și carton

15 01 02 ambalaje de materiale plastice

15 01 03 ambalaje de lemn

deseuri de constructii:

17 01 01   beton;17 01 07   amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06; 17 02 01   lemn; 17 02 02 Sticla, 17 04 02  Aluminiu,   17 04 07   amestecuri metalice;17 05 04   pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03;17 05 08   resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07; cantitatile vor varia zilnic, in functie de fazele de realizare ale proiectului.

Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate:

- colectarea selectiva;

- utilizarea rationala a resurselor de igiena a spatiilor;

- instruirea personalului in sensul protectiei mediului prin reducerea generarii de deseuri;

- evacuarea deseurilor se va realiza astfel incat sa se evite formara de stocuri.

Planul de gestionare a deşeurilor:

- depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie pe platforme protejate, special amenajate; depozitarea deşeurilor de tip menajer în zonele special destinate, în europubele; preluarea deseurilor de catre societati autorizate.

Deseurile generate in perioada de functionare a obiectivului se vor depozita doar in spatiul care va fi special amanajat cu europubele in incinta obiectivului pe categorii, urmand sa fie valorificate sau eliminate, dupa caz, prin firme autorizate. Se va promova colectarea selectiva a deseurilor pe amplasament. Se recomanda, pentru colectarea materialelor reciclabile achizitionarea unor containere specifice care sa aiba marcate explicit tipul deseului ce se poate stoca in fiecare container.

I) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

În perioada de construcţie nu rezultă substanţe din categoria celor definite de legislaţia în vigoare ca toxice şi periculoase şi care să constituie potenţiale pericole pentru factorii de mediu şi sănătății populaţiei.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.- Nu este cazul. Toate materialele necesare montarii bungalorilor sunt achizitionate prin comercianti autorizati. Nu vor fi utilizate resursele naturale de care depinde biodiversitatea.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Impactul asupra factorului de mediu apa

In perioada de implementare a proiectului, poluarea factorului de mediu apa poate surveni urmare a poluarilor accidentale. Avand in vedere conditiile de realizare a proiectului, anvergura redusa a lucrailor, se apreciaza faptul sunt putin probabile aceste situatii iar impactul asupra apelor subterane si de suprafata este nesemnificativ

In conditii de functionare normala, proiectul propus nu influenteaza calitatea factorului de mediu apa, fie aceasta de suprafata sau freatica. Singurul tip de poluare ce ar putea surveni este cea accidentala prin deteriorarea sistemului de evacuare prin conducte a apelor menajere.

Impactul asupra factorului de mediu aer

Sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

In perioada de implementare a proiectului, transportul materialelor prefabricate aferente bungalourilor, precum si materialelor necesare realizarii zonelor de circulatie auto si pietonala (pietruire) ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face sub prelata; se va adapta viteza de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafetei de rulare pentru minimizarea cantitatilor de pulberi antrenate in aer.

Pentru limitarea dispersiei poluantilor in atmosfera se va recurge la urmatoarele masuri:

- umectarea terenului pentru limitarea emisilor de pulberi in zilele calduroase

- manipularea atenta/acoperirea materialelor pulverulente

Astfel ca, sursele poluare a aerului vor produce un impact direct, temporal (doar pe perioada de executie) dar nesemnificativ.

Impactul asupra factorului de mediu sol si subsol

Sursele potenţiale de poluare ale solului şi subsolului de pe amplasament pot fi depozitări necorespunzătoare a deşeurilor menajere, rezultate din activitatea angajaţilor ce vor participa la realizarea lucrărilor propuse prin proiect.

Pentru protecția solului si a subsolului se prevăd următoarele :

• evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la utilaje;

• evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite;

• interzicerea depozitarii deșeurilor rezultate din activitate direct pe sol, în spatii neamenajate corespunzător;

• deșeurile se vor depozita separat pe categorii în recipiente sau containere destinate colectării acestora;

• refacerea zonelor afectate de realizarea lucrărilor;

• se vor utiliza doar căile de acces și zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru.

Având în vedere caracterul de scurtă durată al activităţilor derulate pentru implementarea proiectului şi prin respectarea condiţiilor impuse de autorităţile competente prin actele de reglementare, se poate concluziona că impactul asupra solului  va fi nesemnificativ.

Impactul biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate)

Mentionam faptul evaluarea impactului se realizeaza asupra habitatelor si speciilor identificate in teren in luna aprilie si luna iunie a acestui an, asupra celor care pot utiliza accidental/ocazional zona datorita intrunirii partiale a cerintelor de habitat de catre amplasament precum si a celor a caror prezenta este furnizata de documentelor oficiale existente((Formulare Standard, Note ce cuprind masurile minime specifice de conservare emise de ANANP)

- Nota nr.20515/CA/05.05.2020 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și a investițiilor din ROSPA0066 Limanu – Herghelia;

- Nota nr.20515/CA/26.06.2020 pentru completarea Notei nr. 20515/CA/ 05.05.2020 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și a investițiilor din ROSPA0066 Limanu – Herghelia;

- Nota nr.20517/CA/05.05.2020 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și a investițiilor din ROSPA0114 Mlaștina Hergheliei – Obanu Mare și Peștera Movilei;

- Nota nr.20517/CA/26.06.2020 pentru completarea Notei nr. 20517/CA/ 05.05.2020 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și a investițiilor din ROSPA0114 Mlaștina Hergheliei – Obanu Mare și Peștera Movilei;

- Nota nr.9906/CA/05.08.2020 pentru completarea anexei la Nota nr. 2051/CA/26.06.2020 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și a investițiilor din ROSPA0114 Mlaștina Hergheliei – Obanu Mare și Peștera Movilei;

Evaluarea impactului este sintetizata in cele 2 tabele – anexe ale memoriului de prezentare , agreate de Comisia Europeana

Pe amplasament nu au fost identificate specii si habitate de interes comunitar enumerate in Formularele standandard aferente  ROSPA0066 Mlaștina – Hergheliei și ROSCI0114 Mlaștina Hergheliei-Obanul Mare și Peștera Movilei

Nu au fost identificate cuiburi pe aplasamentul proiectului.

Zona de implementare a proiectului nu interfereaza cu zonele de  hranire si/sau odihna, a speciilor de pasari si/ sau mamifere de interes comunitar,  amplasamentul se afla la distanta apreciabila de suprafata luciului de apa si nu este habitat mlastina sau turbarie (parametri ce definesc speciile din fauna enumerata in Formularele stantadrd si pentru care ANANP a emis Notele ANANP nr.20515/CA/26.06.2020 si 20515/CA/05.05.2020 si Deciziile ANANP nr.20517/CA/05.05.2020, 20517/CA/26.06.2020, 9906/CA/05.08.2020.

Avand in vedere ca pe amplasament nu s-au identificat asociatii vegetale/habitate caracteristice de interes conservativ si specii de fauna si avifauna de interes conservativ, cuiburi, amplasamentul nu poate oferi hrana, nu poate oferi conditii de reproducere si crestere a puilor,  apreciem ca impactul asupra biodiversitatii va fi nesemnificativ pe perioada realizarii acestui proiect.

Detalierea evaluarii impactului asupra ariilor naturale protejate se realizeaza in capitolul XIII

Impactul asupra peisajului si mediului vizual: Investitia propusa nu prezinta elemente functionale sau de alta natura care ar putea sa aduca prejudicii peisajului din zona.

Implementarea proiectului nu va afecta contextul existent şi urmăreşte să se încadreze în zona

Extinderea impactului

Proiectul propus va avea un impact local, de scurta durata si reversibil. Efectele acestuia care se pot extinde in afara perimetrului sunt reprezentate de prafuri si pulberi rezultate in urma executarii lucrarilor, de natura nepericuloasa fiind practic particule ridicate in aer.

Magnitudinea și complexitatea impactului

Nu este cazul

Probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea impactului

Impactul asupra factorilor descrisi anterior este putin probabil a se desfasura, in masura in care vor fi respectate  toate conditiile de realizare ale proiectului.

Impactul direct va fi  temporar pe termen foarte scurt -  doar pe perioada desfasurarii lucrarilor si va fi generat de activităţile de amenajare camping si amenajarea organizării de şantier. Nu exista posibilitatea extinderii impactului si nici revesibilitatea acestuia.

Dat fiind că nu sunt prezente habitate naturale de interes conservative, specii de plante/fauna si/sau avifauna de interes conservativ, cuiburi,, habitate de hranire si/sau odihna  concluzionam ca, impactul va fi nesemnificativ.

Impactul indirect  - doar pe perioada desfasurarii lucrilor de amaenajare camping - este rezultatul activităţilor de transport al materialelor de construcţii, utilajelor, deşeurilor şi personalului în vederea susţinerii etapelor de amenajare şi construcţie. Dar pe perioada desfasurarii lucrarilor zona va fi umectata asfel incat nivelul prafului sa fie cat mai scazut, se vor folosi utilaje si si autovehicule de intalta performanta, asfel incat impactul indirect sa fie nesemnificativ. Nu exista posibilitatea extinderii impactului si nici revesibilitatea acestuia.

Avand in vedere natura lucrarilor precum precum si conditiile de realizare a acestuia concluzionam ca, nu va exista impact secundar

Nu va exista impact rezidual

In zona nu au fost identificate alte tipuri de proiecte autorizate sau propuse cu care obiectivul analizat poate genera impact cumulativ.

Pentru ca lucrile necesare implementarii acestui proiect sa aiba un impact  nesemnificativ asupra factorilor de mediu si asupra integritatii ariilor naturale protejate ROSPA0066 și ROSCI0114, asupra factorilor care determina mentinerea starii favorabile de conservare a speciilor, habitatelor de interes comunitar si național, precum și asupra biodiversitatii zonei, se vor respecta urmatoarele condiții de realizare a proiectului:

- poziționarea organizării de șantier se va face in partea sudica a terenului cat mai aproape de strada Lavrion;

- se va proceda la împrejmuirea organizării de șantier,

- se va interzice deversarea de ape uzate la intamplare ;

- deșeurile rezultate vor fi colectate separat pe categorii si stocate temporar in zona organizarii de santier, in spatiu special amenajat, iar ulterior vor fi predate către operatori autorizați în valorificarea/eliminarea acestora, după caz;

- Se va dota obiectivul cu material absorbant pentru intervenție promptă în caz de producere a unei poluări accidentale;

- se va proceda la informarea personalului angajat pentru executarea lucrărilor privind efectele negative negative ale deranjării păsărilor;

- Interzicerea și luarea de măsuri împotriva celor care practică incendierea vegetației;

- nu se va intervenii asupra vegetatiei lemnoase intalnite pe amplasamet

- Utilizarea echipamentelor performante și silențioase;

În perioada funcționării obiectivului, pentru ASIGURAREA UNUI IMPACT NESEMNIFICATIV, SE VOR RESPECTAurmătoarele:

- evacuarea apelor uzate menajere se va face în reteaua de canalizare oraseneasca.

- se va proceda la verificarea periodica a starii retelelor de alimentare cu apa si canalizare pentru evitarea situatiilor de evacuare necontrolata a acestor ape si a aparitiei unor situatii neprevazute care sa conduca la aparitia unor poluari accidentale in zona amplasamentului, care s-ar putea extinde si in zona luciului de apa;

- Se va aplica un management corespunzător al gestiunii deșeurilor astfel încât acestea să nu fie depozitate necontrolat. Deseurile se vor colecta separat si se vor preda catre operatori economici autorizati cu care beneficiarul va detine contracte

Natura transfrontalieră a impactului.Nu este cazul. Obiectivul de investiții propus nu se încadrează în spațiul transfrontalier.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Pe perioada de implementare a proiectului

Gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate din activitate.

Pe perioada de functionare

Monitorizarea se va realiza conform impunerilor din actul de reglementare emis de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 - Nu este cazul. Prezentul proiect nu este încadrat în actele normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare precizate mai sus.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. Nu este cazul. Prezentul proiect nu este încadrat în actele normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare precizate mai sus.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

Organizarea de santier se va asigura in incinta langa limita de sud a terenului cat mai apropiata de strada Lavrion, fara a afecta proprietatile vecine, retelele edilitare existente sau alte suprafete din ariile protejate. Organizarea de santier va avea o suprafata de aproximativ 100 mp

- gard din plasa metalica sudata h=2m ce cuprinde tot perimetrul

- amplasarea unei baraci pentru vestiar muncitori

- 1 bucata wc ecologic

- la punctul de acces in santier va exista punct de curatare a pneurilor de noroi

- toate locurile cu risc de accidente vor fi imprejmuite si semnalizate corespunzator existand persoana specializata pentru aceasta activitate

- va fi amenajat un punct de prim ajutor cu trusa sanitara

- va fi amplasat un pichet de incendiu dotat corespunzator si toate baracile vor fi dotate cu extinctoare

- XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

La finalizarea, lucrarilor aferente recomandam urmatoarele:

- curatarea zonei aferente investitiei, prin evacuarea din amplasament a deseurilor menajere, precum si a deseurilor specifice si transportul acestora la cel mai apropriat  depozit de deseuri autorizate;

- evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la executia investitiei.

- lucrari de aducere a amplasamentului la starea initiala.

XII. Anexe - piese desenate:

- Anexa I_tabel agreat de COM _analiza impact asupra MMSC pentru avifauna de interes comunitar din ROSPA0066

- Anexa Anexa II_tabel agreat de COM _analiza impact asupra MMSC pentru habitatele si speciile comunitare din ROSCI0114

- Plan de situatie

- Plan de incadrare

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art.28, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Terenul detinut de  SC THR Marea Neagra SRL are o suprafata de  32611 mp conform acte si masuratori dar suprafata inchiriata pentru implementarea obiectivului este de 20000 mp, conform contract de inchiriere.

Conform acordului(anexa a Contractului de inchiriere nr. 5284/21.12.2021)  incheiat intre THR MAREA NEAGRA SRL si beneficiar ALFLOR PROIECT SRL, THR MAREA NEAGRA SRL se convine asupra delimitarii terenului inchiriat de 20000 mp din suprafata de teren de 32611 mp.

Terenul inchriat (20000 mp) cuprinde 3 sole.

O sola in suprafata de 13360 MP – suprafata pe care nu sa vor face nici un fel de interventie ( sunt interzise inclusive camparea )

Si doua sole cu suprafata de 6640 MP – pe care se propune :

TEREN AMENAJARE CAMPING=5164.8 MP

DRUM CAROSABIL PIATRA = 1250 MP

PLATFORME =225,20 MP care cuprinde :

- modulul receptie = 14,4a mp

- modulul sanitar (barbati si femei) 24 dusuri si 24 grupuri sanitare

COEFICIENTI URBANISTICI PENTRU AMPLASAMENTUL STUDIAT

POT 40%

CUT = 2,0

Pe suprafata destinata campingului,  se propune amenajarea unui camping pentru corturi, rulote si bungalow-uri mobile tip container. De asemenea, vor fi amenajate circulatii auto si pietonale, terase si zone de agrement pentru alimentatie publica.

Mentionam ca  bungalow-urile tip container nu necesita lucrari de constructie, nu necesita fundatii si lucrari suplimentare privind stabilitatea.

Bungalourile sunt module prefabricate, livrate in furnitura completa, cu toate dotarile aferente si se monteaza la fata locului asemeni unor echipamente. Aceste module sunt prefabricate , cu toate dotarile aferente si se monteaza la fata locului asemeni unor echipamente, Pe un cadru pozitionat pe 6 picioare cu o distanta fate de sol de 20 cm.

Modulele de primire turistica cat si ansamblul acestora respecta toate normele si prevederile conform legislatiei in vigoare au functiunea de cazare.

Acest obiectiv va fi realizat in 2 etape.

Prima etapa presupune:

- montarea bungalourilor pentru cazare,

- realizarea imprejmuirii terenului,

- montarea unui bungalou pentru receptie

realizarea circulatiei auto si pietonale (doar prin pietruire) si realizat doar in zona receptiei.

- Realizarea dusurilor si zonelor sanitare(toilete)

A doua etapa presupune:

- montarea bungalourilor pentru cazare,

- parcare (doar pietruita)

zone de agrement

Se propune parcelarea amplasamentului , conform planului de situatie atasat.

Terenul mentionat este inchiriat in baza contractului de inchiriere nr.5284/2.12.2021, iar conform CU 238/31.03.2022(teren in suprafata de 20000 mp) . Terenul are nr. cadastral 107380 si categoria de folosinta “curti constructii ”. Este teren liber de construcții și se afla situat în partea de N a localitatii Mangalia, invecinat cu zona rezidentiala, Restaurantul Sulina, magazinul Kaufland, strada Lavrion și la 200 m de plaja.

- numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Amplasamentul se afla in interiorul siturilor  Natura 2000 ROSPA0066 Mlaștina – Hergheliei și ROSCI0114 Mlaștina Hergheliei-Obanul Mare și Peștera Movilei

ROSPA0066 Limanu - Herghelia

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii:

a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 40

b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 46

c) numar de specii periclitate la nivel global: 6

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Calandrella brachydactyla Melanocorypha calandra Himantopus himantopus Ixobrychus minutus

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Pelecanus crispus Larus melanocephalus Phalacrocorax pygmaeus Larus minutus Tadorna ferruginea Egretta garzetta Larus genei Chlidonias hybridus Charadrius alexandrinus Ciconia ciconia Ardeola ralloides Sterna albifrons Circus aeruginosus

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Branta ruficollis Oxyura leucocephala Anser erythropus Phalacrocorax pygmaeus Larus minutus SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C6

Pe fosta cuveta a limanului Mangalia se găsesc astăzi trei compartimente, trei bazine lacustre: Hagieni, Limanu si Mangalia. Concentraia în săruri a apei lacului Mangalia scade treptat dinspre mare spre coada lacului.Lacul Mangalia are numeroase izvoare care apar din calcarele sarmatice, multe fiind sulfatate si uor termale (22 grade Celsius)27

4.1. Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| N06 | Râuri, lacuri | 21.58 |
| N07 | Mlastini, turbării | 17.01 |
| N09 | Pajisti naturale, stepe | 2.72 |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 32.51 |
| N14 | Păsuni | 2.55 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 17.97 |
| N23 | Alte terenuri artificiale | 5.63 |
|  | Total acoperire | 99.97 |  |

ROSCI0114 Mlastina Hergheliei - Obanul Mare si Pestera Movilei

Tipuri de habitate prezente in sit :

cod  3260 cursuri de apa din zonele de campie, pana la cele montane, cu vegeatie Ranunculion fluitantis si Callitricho -Batrachion

cod 40C0 tufărișuri de foioase ponto-sarmatice

cod 8310 Pesteri in care accesul pblicului este interzis

Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE úi evaluarea sitului în ceea ce le priveúte

cod 1335 Spermophilu scitellus - popandau

Alte caracteristici ale sitului

Pestera La Movile consta intr-o galerie principala de mici dimensiuni (inaltime max. 2m, latime max. 1m) pe parcursul careia exista cateva sali mai largi si din care se desprind galerii laterale foarte inguste. Peretii si plafonul sunt moi, indicand un inalt grad de coroziune. Pestera are doua nivele: unul uscat reprezentat de galeria principala (~ 200m) si unul submers (~40m). In sectorul submers, prin ridicarea plafonului deasupra nivelului apei se formeaza clopote de aer, trei la numar, in care atmosfera este puternic imbogatita in H2S si CH4 in timp ce concentratia de O2 este foarte redusa; in aceste zone, atmosfera poate fi considerata anoxica. Pe suprafata apei termale sulfuroase, bogata in H2S, CH4 si NH4+ plutesc pelicule microbiene alcatuite din asociatii de bacterii si fungi. Producatorii primari sunt reprezentati de bacteriile chemolitotrofe din aceste biofilme. Ecosistemul este remarcabil prin inalta sa biodiversitate (43 de specii de nevertebrate dintre care 32 sunt specii endemice pentru acest sit). prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Date din teren privind amplasamentul:

Asa cum s-a arata in capitolele anterioare speciile din avifauna de interes comunitar pentru care a fost declarat ROSPA0066 sunt specii care prefera  (se hranesc sau aleg loc de odihna si/sau reproducere), luciul apei, zone stufizate, mlastini sau turbarii, pajisti sau pasuni.

De asemenea conform Notelor emise de ANANP nr.20515/CA/26.06.2020 si 20515/CA/05.05.2020 pentru ROSPA0066 pentru ca speciile pentru care a fost declarat situl ROSPA0066 sa nu fie afectate,  au fost stabiliti niste parametrii care nu trebuie sa fie afectati,  pentru a mentine starea de conservarea a speciilor si implincit a ariilor naturale protejate.

Pe amplasament nu au fost identificate specii si habitate de interes comunitar enumerate in Formularele standandard aferente ROSCI0114 Mlaștina Hergheliei-Obanul Mare și Peștera Movilei

De asemenea conform Notelor emise de ANANP nr.20517/CA/05.05.2020,  20517/CA/26.06.2020 , 9906/CA/05.08.2020 , pentru ca speciile si habitatele pentru care a fost declarat situl ROSCI0114 sa nu fie afectate,  au fost stabiliti parametrii pentru a mentine starea de conservarea a speciilor, habitatelor si implicit a ariilor naturale protejate.

Terenul beneficiarului pe care se propune ”AMENAJARE CAMPING -CORTURI, RULOTE SI BUNGALOW-URI MOBILE TIP CONTAINER PENTRU CAZARE, AMENAJARE TERASE SI DE AGREMENT PENTRU ALIMENTATIE PUBLICA, AMENAJARE ACCESE- CIRCULATII PIETONALE , CAROSABILE SI PARCARE,ORGANIZARE DE SANTIER SI IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE PENTRU UTILITATI ”

Suprafata totala de 32611 mp a terenulului vizat se afla o distanta de peste 50 m fata de luciul de apa, asfel ca prin implentarea acestui proiect  nu vor fi afectate speciile de pasari acvatice.  Suprafata vizata (6450 mp-din totalul  suprafetei inchiriate de 20000 mp) pentru amenajarea campingului si montarea bungalourilor este reprezentata de o zona antropizata cu vegetatie ruderala si segetala specifice aglomerilor urbane: Malva, verbascum, Cichorium, Carduus, Pimpinella, Scorzonerra mollis,  Matricaria, Carduus acanthoides, Cirsium ,  Chamomilla recutita Achillea collina etc. Si se afla la o distanta de peste 120 m de luciul apei sau de zonele stufizate.

- Asociatiile vegetale si speciile de plante identificate in zona amplasamentului si imediata vecinatate  sunt total lipsite de valoare conservativa.

Sunt prezente cateva specii lemnoase din genul  genul Populus, Rhus si salcie, care nu se suprapun cu suprafata vizata pentru organizarea de santier si cea pentru montarea bungalourilor. Avand in vedere obiectivele acestui proiect si anume amenajarea unui champing beneficiarul interzice taierea oricarei vegetatii lemnoase aflate pe suprafata terenului. De mentionat ca pe suprafata de teren pe care care va fi amenjata campingul exista specii lemnoase din genul Populus, Rhus si salcie. Nu va fi taiat nici un copac.

Terenul nu face parte din fondul forestier .

Speciile lemnoase de pe amplasament nu fac parte din fondul forestier.

Sunt prezentate imagini de pe amplasament , in care se poate observa lipsa vegetatiei de interes comunitar, habitate de interes comunitar, habitate de hranire/odihna, reproducere (mlastina/stufarisi/turbarie, luciu apa, pajiste, pasune, stepe, teren agricol).  De asemenea se poate observa ca la data efectuarii vizitelor pe amplasament (temperatura si precipitatiile ) au favorizat stadiul vegetativ la nivelul lunii aprilie si in luna iunie, astfel incat a putut fi determinata lipsa speciilor de plante si habitate comunitare specifice ROSCI0114.

Vegetatie lemnoasa care delimiteaza amplasamentul de strada Lavrion si asupra careia beneficiarul interzice interventia de orice natura.

Desi amplasamentul se afla in interiorul sitului ROSCI0114, faptul ca anterior a functionat Satul de Vacanta Delta, vizitele pe amplasament in perioda vegetativa –primavara - luna aprilie-  (de la germinare si pana la inflorire), dar si cele din luna iunie au intarit concluzia ca pe amplasament nu au fost identificate  habitate de interes comunitar si in special cele pentru care a fost declarat situl ROSCI0114.

Dintre nevertebrate, în zonă se întâlnesc specii de miriapode, aranee, gasteropode (Helicopsis striata, Cernuela virgata) şi insecte (odonate –libelule, orthoptere - lăcuste, cosași, greieri, coleoptere – cărăbuși de mai, buburuze).

Din punct de vedere faunistic zona este definită de specii comune ecosistemelor antropizate, rezistente la impactul antropic. Antropizarea zonei fiind data de traficul auto si pietonal al strazii Lavron, Restaurantul Sulina, marcketurile din apropiere, plaja.

Fauna de reptile şi amfibieni este săracă datorită impactului antropic intens din zonă- la data efectuarii vizitelor pe amplasament nu au fost identificate  fauna de reptile şi amfibieni mentionate in formularul standard

Nu au fost identificate  mamifere în zona analizată. Nu au fost identificate galerii specifice speciei Sperpophilus citellus.

Nu au fost identificate zone de reproducere si/sau crestere a puilor pentru mamifere si in mod special pentru fauna de interes comunitar, iar amplasamentul nu ofera conditii de hranire pentru aceste mamifere.

Habitatele de interes comunitar mentionate in Formularul standard :

- 3260 cursuri de apa din zonele de campie, pana la cele montane, cu vegeatie Ranunculion fluitantis si Callitricho -Batrachion, , NU AU FOST IDENTIFICATE PE AMPLASAMENT SI NICI IN VECINATATEA ACESTUIA

- 40C0*-tufărișuri de foioase ponto-sarmatice, , NU AU FOST IDENTIFICATE PE AMPLASAMENT SI NICI IN VECINATATEA ACESTUIA

- 8310- Pesteri in care accesul pblicului este interzis, NU AU FOST IDENTIFICATE PE AMPLASAMENT SI NICI IN VECINATATEA ACESTUIA.

Avand in vedere  lipsa habitatelor de interes comunitar , a speciilor de plante de interes comunitar, precum si a faunei de interesc comunitar de pe intreaga suprafata  cea de 32611 mp si implicit de pe suprafata inchiriata de beneciciar (20000 mp) , lucrarile necesare implementarii proiectului nu vor aduce nici o modificare asupra parametrilor definiti  de catre ANANP pentru situl ROSCI0114  prin Notele ANANP nr. 20517/CA/05.05.2020 , 20517/CA/26.06.2020 , 9906/CA/05.08.2020. Nu vor fi afectate speciile de fauna , habitatele si speciile de plante protejate si nici integritatea sitului Natura 2000 ROSCI0114.

În zbor, în zona locației și în vecinătatea acesteia au fost identificate cateva specii de pasari unele dintre ele de interes comunitar. Frecventa redusa a pasarilor se datoreaza zonei frecventate de prezenta umana, constructiile cu caracter rezidential, spatii comerciale, restaurante...etc

In observatiile efectuate in teren, pe amplasament si vecinatatile imediate au fost observate urmatoarele specii de fauna:

| Specie | Formular standard |  | prezenta/absenta pe amplasament |
| --- | --- | --- | --- |
| Corvus frugilegus | Nu. Pasari comune | 3i pe amplasament si 7i in arborii de pe strada Lavrion | sedentar specia nu este afectată de nici o activitate umană, adaptându-se foarte bine la orice schimbare de habitat Observate pe amplasament si in vecintatea acestuia |
| Passer domesticus | Nu. Pasari comune | 15i- pe amplasament și în zbor | sedentar sunt printre cele mai cunoscute și mai frecvente păsări antropofile din preajma locuințelor Observate pe amplasament si in vecintatea acestuia |
| Sturnus vulgaris | - | Pasari comune | Pe amplasament si vecinatate |
| Ciconia ciconia - Barză albă | Da. De interes comunitar | 16i- in zbor | Aflata in pasaj Specie caraceristică zonelor umede |
| Circus macrourus - Erete alb | Da. De interes comunitar | 4i- in zbor | Aflata in pasaj Specie caraceristică zonelor umede |
| Falco cherrug, | Da. De interes comunitar | 6i- in zbor | Aflata in pasaj Specie caraceristică zonelor umede |
| Larus genei | Da. De interes comunitar | 2i in zbor | Aflata in pasaj Specie caraceristică zonelor umede |
| Larus melanocephalus | Da. De interes comunitar | 6i in zbor | Aflata in pasaj Specie caraceristică zonelor umede |
| Columbalivia domestica | Nu. Pasari Comune | 26i- în zbor si 6 indivizi pe mplasament | Sedentar forma domesticită a acestei specii, formă întâlnită în apropierea așezărilor umane, la sat și în oraș. Se hrănește cu semințe și uneori cu produse din panificație (pâine) în așezările umane. Observata pe amplasament si in vecinatate |
| Streptopelia decaocto | Nu. Pasari Comune | 7i- pe amplasament și în zbor | Sedentar Specie larg răspândită în zona temperată, des întâlnită în localități |
| Pica pica | Nu. Pasari Comune | 15i- pe amplasament și în zbor | Sedentar Specie larg răspândită în zona temperată, des întâlnită în localități |

Concluzionăm că amplasamentul analizat nu reprezintă o arie de interes pentru păsările cuibăritoare, având în vedere lipsa vegetației specifice, a stufului , mlastini si turbarii și practicarea diferitelor activități umane în zonă. Amplasamentul si imediata vecinatate nu poate oferi hrana pentru pasarile si animalele mentionate in Formularul standard si in consecinta nu poate fi considerat un habitat  de hranire

Cu toate ca, pe amplasament exista  vegetatie lemnoasa din genul Populus, Rhus si salcie, nu au fost observate specii de parasi de interes comunitar odihnindu-se sau cuibarind.

De mentionat ca, datele/informatiile pentru intocmirea acestui memoriu au fost culese in urma vizitelor pe amplasament in luna aprilie si iunie 2022.  Perioada propice reproducerii/cuibaririi/ si de crestere a puilor. Nu au fost identificate cuiburi in copacii existenti pe amplasament. Astfel ca prin lucarile acestui proiect nu se vor distruge cuiburi.

Intre zona in care se vor efectua lucrarile de amenajare camping si luciu de apa este o distanta   de peste 120 m.

Intre zona de camping si luciul apei sunt doua zone in care nu va exista interventie umana si anume zona de 13360 mp din totalul de 20000 mp suprafata inchiriata , cumulata cu suprafata adiacenta (ramasa din total suprafata 32611) care vor actiona ca o zona tampon pentru Balta Mangaliei

- Nu au fost identificate cuiburi in zona ampalasamentului,

- Nu au fost observate specii de pasari cuibaritoare

- Au fost observate 5 specii de pasari in zbor, mentionate in formularul standard (terenul nefiind ofertant pentru hrana si/sau odihna si/sau reproducere si/sau crestere a puilor.

- Nu au fost identificate pe amplasament in cautare de hrana sau odihna specii de pasari din avifauna de interes comunitar

- Nu au fost identificate specii de animale din fauna de interes comunitar

Avand in vedere  cele mentionate mai sus, lucrarile necesare implementarii proiectului nu vor aduce nici o modificare asupra parametrilor definiti  de catre ANANP pentru situl ROSPA0066 Limanu - Herghelia prin Notele ANANP nr.20515/CA/26.06.2020 si 20515/CA/05.05.2020 si nici nu vor avea vreun efect negativ asupra speciilor de fauna si/sau avifauna si/sau habitatelor de interes comunitar si /sau integritatii sitului .

Prin Notele ANANP se stabilesc masuri minime de coservare care vor fi respectate de catre beneficiar atat in perioada lucrarilor de amenajare camping cat si in perioada functionarii.

► Limitarea poluarii fonice; - zgomotul produs pentru realizarea lucrarilor si/sau la desfasurarea activitatii va fi in limitele minime admise.

► Reglementarea sporturilor nautice cu motor;- beneficiarul nu  permite sporturi cu motor

► Interzicerea exploatarii stufarisului si a vegetatiei adiacente suprafetelor acvatice;

► Interzicerea utilizarii si deversarii substantelor chimice in vecinatatea cursurilor de apa , a zonelor umede; - nu se vor deversa poluanti in  in vecinatatea cursurilor de apa , a zonelor umede

► lnterzicerea distrugerii cuiburilor ocupate

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul propus nu are legătură directă si nu este necesar pentru managementul conservării siturilor  Natura 2000 ROSPA0066 Mlaștina – Hergheliei și ROSCI0114 Mlaștina Hergheliei-Obanul Mare și Peștera Movilei.

- se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

# Impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din ariile  naturale protejate de interes comunitar

In perioada de realizare a obiectivelor, impactul potential al proiectului asupra speciilor din ariile naturale protejate este reprezentat de prezenta umana si de zgomotul generat de manipularea materialelor pentru ridicarea constructiilor, realizarea racordarilor la utilitati.

Intrucat elementele ale proiectului se vor realiza inr-un timp scurt, fiind constructii usoare ce nu necesita concentrari de utilaje si personal, iar suprafetele vizate pentru realizarea elementelor obiectivului nu constituie in prezent atractie pentru speciile de avifauna in apropierea locuintelor din municipiul Mangalia, se apreciaza faptul ca nu va exista un impact asupra populatiilor speciilor de interes comunitar. De asemenea, zonele vizate pentru realizarea constructiilor nu prezinta habitate valoroase sau elemente naturale precum arbori batrani, tufarisuri etc. importante pentru asigurarea cuibaririi. ROSPA0066 fiind declarat in special pentru speciile de pasari acvatice arborii prezenti pe amplasament nu ofera confort necesa cubariri.

Nu se va efactua nici o interventie asupra arborilor de pe amplasament.

Zona adiacenta suprafetei acvatice poate reprezenta o zona propice cuibaririi dar, , intre zona campingului va exista o zona de aproximativ 13360 MP – suprafata pe care nu sa vor face nici un fel de interventie, beneficiarul interzicand inclusiv camparea- precum si zona ramasa neinchiriata din suprafata totala a terenului, care vor actiona ca zona tampon intre zona luciului de apa si camping.

Intre zona in care se vor efectua lucrarile de amenajare camping si luciu de apa este o distanta   de peste 120 m.

Realizarea proiectului nu conduce la fragmentari de habitate naturale sau interventii in zone sensibile/compacte din punct de vedere ecologic.

Desi amplasamentul se afla in interiorul sitului ROSCI0114 si sitului ROSPA0066, faptul ca anterior a functionat Satul de Vacanta Delta, vizitele pe amplasament in perioda vegetativa –primavara - luna aprilie, dar si cele din luna iunie au intarit concluzia ca pe amplasament nu au fost identificate  habitate de interes comunitar si in special cele pentru care a fost declarat situl ROSCI0114.

- Nu au fost identificate zone de reproducere si/sau crestere a puilor pentru mamifere si in mod special pentru fauna de interes comunitar, iar amplasamentul nu ofera conditii de hranire pentru aceste mamifere.

- Nu au fost identificate cuiburi de pasari in zona ampalasamentului

- Nu au fost observate specii de pasari cuibaritoare

- Au fost observate 5 specii de pasari in zbor, mentionate in formularul standard (terenul nefiind ofertant pentru hrana si/sau odihna si/sau reproducere si/sau crestere a puilor.

- Nu au fost identificate pe amplasament in cautare de hrana sau odihna specii de pasari din avifauna de interes comunitar

Astfel ca, apreciem ca impactul potential al proiectului asupra speciilor de fauna, habitatelor si speciilor de plante de interes comunitar va fi nesemnificativ.

Impactul potential asupra integritatii celor doua situri va fi nesemnificativ

Impactul indirect (pe termen scurt, mediu sau lung) se poate inregistra in general prin influentarea calitatii factorilor de mediu aer, apa, sol, cu rol asupra calitatii habitatului din zona. In cazul de fata, datorita specificului proiectului, a duratei reduse a executiei, a localizarii, nu au fost identificate cai de transfer a potentialilor poluanti catre zonele cu importanta (zone compacte, zone acvatice etc.) pentru speciile de fauna/avifauna, pentru care s-au instituit siturile de protectie avifaunistica ROSPA0066 si ROSCI0114.

Pe perioada de exploatare se apreciaza faptul ca impactul asupra biodiversitatii este nesemnificativ datorita faptului ca acesta nu prezinta concentrari de specii/habitate protejate, nu afecteaza parametrii stabiliti pentru mentinerea starii de conservare a speciilor, intrucat activitatea este sezoniera si asigura desfasurarea controlata a turismului (prin unitati de cazare cu facilitati igienico-sanitare). Faptul ca intre balta Mangalia si zona de campare exista o distanta apreciabila de peste 100 m apreciem ca zogomotul sub nivelul mimin admis astfel incat speciile de pasari nu vor fi deranjate prin desfasurarea activitatii.

Regimul de inaltime al cladirlor nu constituie un impediment in desfasurarea zborurilor locale pentru hranire sau de pasaj, a speciilor de pasari.

Asupra speciilor cu potential de utilizare a habitatului de pe amplasament coform datelor furnizate de documentele oficiale existente pentru cele doua arii protejate, realizarea si functionarea obiectivului nu va genera impact si nu exista posibilitate de afectare a parametrilor necesari mentinerii starii de conservare a speciilor intrucat acestea nu sunt dependente de suprafata aferenta obiectivului iar posibila prezenta in zona a acestora se datoreaza strict mobilitatii ridicate a avifaunei si nu a atractiei pentru caracteristicile locale de habitat.

Impactul rezidual - nu exista

Asadar, potentialul impact provocat de realizarea proiectului asupra siturilor Natura 2000 este nesemnificativ, deoarece nu vor fi afectati  parametrii necesari mentinerii starii actuale de conservare a speciilor sau atingerea valorilor tinta. Un impact potential va exista , pe o durata foarte scurta de timp - in perioada executiei lucrarilor, iar pe perioada functionarii, temporar - pe perioada sezonului estival.

In zona nu au fost identificate alte tipuri de proiecte autorizate sau propuse cu care obiectivul analizat poate genera impact cumulativ.

Pentru ca lucrile necesare implementarii acestui proiect sa aiba un impact  nesemnificativ asupra integritatii ariilor naturale protejate ROSPA0066 și ROSCI0114, asupra factorilor care determina mentinerea starii favorabile de conservare a speciilor, habitatelor de interes comunitar si național, precum și asupra biodiversitatii zonei, se vor respecta urmatoarele condiții de realizare a proiectului:

- poziționarea organizării de șantier se va face lin partea sudica a terenului cat mai aproape de strada Lavrion;

- se va proceda la împrejmuirea organizării de șantier,

- se va interzice deversarea de ape uzate;

- deșeurile rezultate vor fi colectate separat pe categorii si stocate tempoarar in zona organizarii de santier, in spatiu special amenajat, iar ulterior vor fi predate către operatori autorizați în valorificarea/eliminarea acestora, după caz;

- Se va dota obiectivul cu material absorbant pentru intervenție promptă în caz de producere a unei poluări accidentale;

- se va proceda la informarea personalului angajat pentru executarea lucrărilor privind efectele negative negative ale deranjării păsărilor;

- Interzicerea și luarea de măsuri împotriva celor care practică incendierea vegetației;

- nu se va intervenii asupra vegetatiei lemnoase intanite pe amplasamet

- Utilizarea echipamentelor performante și silențioase;

În perioada funcționării obiectivului, măsurile care trebuie luate pentru diminuarea impactului astfel încât acesta să fie unul nesemnificativ, sunt următoarele:

- evacuarea apelor uzate menajere se va face în reteaua de canalizare oraseneasca.

- se va proceda la verificarea periodica a starii retelelor de alimentare cu apa si canalizare pentru evitarea situatiilor de evacuare necontrolata a acestor ape si a aparitiei unor situatii neprevazute care sa conduca la aparitia unor poluari accidentale in zona amplasamentului, care s-ar putea extinde si in zona luciului de apa;

- Se va aplica un management corespunzător al gestiunii deșeurilor astfel încât acestea să nu fie depozitate necontrolat

Concluzii privind evaluarea adecvată

- Amplasamentul se afla in interiorul siturilor Natura 2000  ROSPA0066 Mlaștina – Hergheliei și ROSCI0114 Mlaștina Hergheliei-Obanul Mare și Peștera Movilei.

- pe amplasamentul analizat și în imediata vecinătate a acestuia nu se regăsesc habitate naturale și/sau specii de interes comunitar mentionate in Formularele standard si pentru care au fost instituite regimul de arii naturala protejata, ce ar putea fi afectate de implementarea proiectului;

- proiectul nu afectează direct sau indirect zone de hrănire, migrație sau odihnă;

- realizarea și funcționarea obiectivului nu determină apariția unui impact direct asupra ariilor naturale protejate, nu provoacă pierderea unor habitate de interes comunitar mentionate in Formularele standard;

- realizarea și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să aducă modificări fizice în cadrul ariilor naturale protejate având în vedere că amplasamentul este situat într-o zonă deja antropizată în care intervenția umană este prezentă. Astfel , amplasamentul situat intravilan si categoria de folosinta “curti-constructii”, este înconjurat de proprietăţi locuite, restaurant, spatii comerciale;

- în ceea ce privește managementul deșeurilor solide, acestea vor fi gestionate, atât în perioada executării lucrărilor, cât și în perioada funcționării obiectivului, numai în limitele amplasamentului ce face obiectul proiectului. Nici natura și nici amploarea obiectivului nu determină apariția unor cantități și tipuri de deșeuri ce ar putea pune în pericol integritatea ariei naturale protejate;

- proiectul nu implică în niciun fel utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică.

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: nu este cazul

|  | Semnătura și ștampila titularului . . . . . . . . . . |
| --- | --- |