MEMORIU DE PREZENTARE

Conform ANEXA 5E – Legea 292/ 03.12.2018

“AMPLASARE TURN PENTRU MĂSURĂTORI DE SPECIALITATE ÎN VEDEREA MONTĂRII UNOR TURBINE EOLIENE, ÎN JUDEŢUL CONSTANTA”

Beneficiar:  EOLENERG PROJECT S.R.L.

Soseaua Nordului nr. 62, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14335/2019, cod unic de inregistrare 41806917, societate reprezentata de Denisa Marina Ion, in calitate de Administrator.

- Denumirea proiectului:

“AMPLASARE TURN PENTRU MĂSURĂTORI DE SPECIALITATE ÎN VEDEREA MONTĂRII UNOR TURBINE EOLIENE, ÎN JUDEŢUL CONSTANTA”

II. Titular:

- numele: EOLENERG PROJECT S.R.L.

- adresa poștală; Soseaua Nordului nr. 62, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14335/2019, cod unic de inregistrare 41806917, societate reprezentata de Denisa Marina Ion, in calitate de Administrator.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Investiţia presupune amplasarea pe teren a unui turn metalic cu inalțimea de 150  metri, ancorat cu cabluri de oțel.

Turnul are următoarele caracteristici:

-	static conceput să reziste la viteza vântului de 30 m /s (EC1, EC3);

-	secţiune triunghiulară;

-	structura metalică galvanizată , flexibilă şi uşoară formată din 50 de tronsoane de 3 m.

Sistemul conţine:

-	Sistem de împământare – paratrăsnet;

-	3 m secţiuni triunghiulare zincate (lateral 450 mm) ce se pot monta până la înălţimea proiectată;

-	Accesorii pentru montarea turnului;

-	Ansamblul de masurare a vantului conţine:

- Sistem de împământare – paratrăsnet;

- Tronsoane de 3m lungime cu secţiuni triunghiulare zincate (lateral 450 mm) ce se pot monta până la înălţimea proiectată;

- Accesorii pentru montarea turnului;

- Sistem de cabluri de otel pentru susţinere structura;

- Culori pentru marcare;

- Lumini aviaţie;

-	Suport necesar pentru anemometre (viteza şi direcţie vânt) şi alte aparate de măsură (curenţi aer, presiune atmosferică , temperatură s.a.)

Monitorizarea functionarii se va face de la distanta prin utilizarea unor echipamente speciale de tele si radio transmisie.

LUCRĂRILOR PROPUSE:

Turnul va fi fixat cu buloane pe o structura suport realizata dintr-o retea de grinzi metalice, cu dimensiunile in plan cca 2.40x2.40m. Rezemarea structurii suport se face pe o fundatie din beton (clasa C20/25), avand dimensiunile in plan 3.10x3.10m si grosimea de 50cm. Fixarea acesteia de fundatie se realizeaza cu ancore, conform specificatiilor proiectantului structurii metalice.

Fundatiile pentru ancorarea cablurilor au urmatoarele dimensiuni: F1 2.80x1.40m, h=1.40m; F2 3.00x1.60m, h=1.40m; F3 2.40x1.40m, h=1.40m.

Turnul va fi ancorat pe 3 directii, in cate 3 puncte pe fiecare directie, cu cabluri de otel Φ10 si Φ12, avand clasa de rezistenta minim 1960 N/mm2.

Cablurile suport pentru turn se fixeaza de fundatii din beton.

Dispunerea blocurilor beton pentru ancorajul cablurilor se realizeaza la 34m, 65m si 85m fata de axul turnului.

Principale standarde si normative considerate la proiectare:

- SR EN 1990: Bazele proiectarii structurilor

- SR EN 1991-1-4: Actiuni asupra structurilor - Partea 1-4: Actiuni generale – Actiuni ale vantului

- SR EN 1991-1-3: Actiuni asupra structurilor - Partea 1-3: Actiuni generale – Incarcari date de zapada

- SR EN 1993-1-1: Proiectarea structurilor din otel - Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri

- SR EN 1993-3-1: Proiectarea structurilor din otel - Partea 3-1: Turnuri, piloni  si cosuri

- SR EN 1993-3-1/NA: Anexa Nationala la EN 1993-3-1

- ISO 12494 Atmospheric icing of structures

- NP 112/2014: Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata

- SR EN 1997-1: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale

- P100-1/2013: Cod de proiectare seismica. partea 1: prevederi de proiectare pentru cladiri

- SR EN 1992-1-1: Proiectarea structurilor de beton. reguli generale si reguli pentru cladiri.

- justificarea necesității proiectului;

Prezenta documentatie  trateaza amplasarea temporara (12; 24; max 36 de luni) pe teren a unui turn metalic cu inalțimea de 150  metri, ancorat in trei (3) directii cu cabluri de oțel, in vederea  monitorizarii parametrilor vantului (directie, viteza, temperatura) si alte masuratori de specialitate în vederea montării unor turbine eoliene.

c) valoarea investiției: 500.000 ron

d) perioada de implementare propusă: 12 luni dupa obtinerea tuturor avizelor necesare.

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente); sunt atasate documentatiei :

Amplasare proiect

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Terenul luat în considerare pentru realizarea obiectivului este situat în U.A.T. Sacele, jud. CONSTANTA și este identificat cu număr cadastral 109232, tarla 58, parcela A313/3 numar carte funciară 109232 și are următoarele caracteristici:

- în extravilanul Comunei Sacele;

- în zona vestica a Comunei Sacele;

- suprafaţa totală teren: 100.000 mp.

- Conform CU Certificat de urbanism nr. 23 din 22.08.2023 emis de Primăria Comunei Sacele , terenul este situat in  extravilanul comunei Sacele si este proprietate privata.

Terenul in suprafata de 100000 mp pe care se va executa proiectul este teren agricol cu destinatie arabil..

Reglementarile urbanistice au fost stabilite prin PUZ AMPLASARE PARC EOLIAN SACELE, aprobat prin HCL Sacele nr,55/208.11.2011 si PUZ EXTINDERE AMPLASARE PARC EOLIAN SACELE aprobat prin HCL 34/17.07.2023 , amplasamentul avand functiunea de zona de productie energie electrica.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Construcţia este una provizorie, turnul urmând să fie amplasat în locație pentru o perioadă cuprinsă între 12 și 24 de luni (max 36 luni).  Dupa finalizarea perioadei de masuratori este indepartat turnul de masurare ce intra in coservare pentru a fi reutilizat.

Sunt indepartate blocurile de beton si preluate de catre un opartor economic special autorizat pentru transportul si depozitarea deseurilor inerte, urmand a se aduce terenul la starea initiala.

- înainte de începerea lucrărilor de desființare a obiectivului se vor obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legii ;

- înainte de demolarea propriu-zisă a construcției este necesară dezafectarea tuturor echipamentelor, instalațiilor, respectând procedurile de colectare, sortare și depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezultă din aceste activități;

- materialele rezultate în urma dezafectării vor fi valorificate prin firme autorizate sau, după caz eliminate în depozite autorizate, care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevazute în ordinul MMGA nr. 95/2005 ;

- se va realiza separarea deșeurilor de materiale cu conținut de substanțe periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generării acestora;

- se va reface amplasamentul la starea inițiala ( teren liber) sau va fi pregătit pentru  o viitoare construcție, în funcție de destinația ulterioară a terenului.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare; - proiectul nu intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 22/2001, cu completările ulterioare

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Pe traseu nu se găsesc clădiri aflate pe lista monumentelor istorice sau de arhitectură.

Prin certificatul de urbanism nu s-a solicitat depunerea documentației pentru implementarea proiectului către Direcția Județeană de Cultură.

Prin certificatul de urbanism nu s-a solicitat depunerea documentației pentru implementarea proiectului către Direcția Județeană de Cultură.

Terenul agricol cu destinatia de teren arabil luat în considerare pentru realizarea obiectivului este situat în extravilanul  U.A.T. Sacele, jud. CONSTANTA și este identificat cu număr cadastral 109232, tarla 58, parcela A313/3 numar carte funciară 109232.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

 Conform documentatiei tehnice cadastrale, terenul pe care se vor desfăsura lucrările necesare realizării investiției este teren situat în extravilanul localitatii Sacele si are categoria de folosinta agricol si destinatia arabil.

 politici de zonare și de folosire a terenului arealele sensibile;- terenul este proprietate private in extravilanul comunei  Sacele .

Terenul luat în considerare pentru realizarea obiectivului este situat în U.A.T. Sacele, jud. CONSTANTA și este identificat cu număr cadastral 109232, tarla 58, parcela A313/3 numar carte funciară 109232.

și are următoarele caracteristici:

- în extravilanul Comunei Sacele;

- în zona vestica a Comunei Sacele;

- suprafaţa totală teren: 100.000 mp.

BILANŢUL TERITORIAL

Pe terenul studiat se propune amplasarea unui turn pentru efectuarea unor măsurători de specialitate în vederea montării unor turbine eoliene.

Bilanţ de suprafeţe propuse:

- Suprafaţă parcela de referință = 100.000 mp;

- Suprafaţă construită existentă = 0 mp;

- Suprafaţă desfaşuraţă existentă = 0 mp;

- P.O.T existent = 0%;

- C.U.T. existent = 0.00.



Conform Deciziei etapei de evaluare initiale Nr. 470 din 27.09.2023 , , amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei, iar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

| Punct început | X / Y | Punct sfârşit | X / Y_1 | Lungime segment (** (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 786.783,037 337.837,285 | 2 | 786.473,925 337.826,209 | 309.31 |
| 2 | 786.473,925 337.826,209 | 3 | 786.431,713 337.530,735 | 298.474 |
| 3 | 786.431,713 337.530,735 | 4 | 786.746,144 337.494,459 | 316.517 |
| 4 | 786.746,144 337.494,459 | 5 | 786.757,726 337.602,082 | 108.244 |
| 5 | 786.757,726 337.602,082 | 1 | 786.783,037 337.837,285 | 236.562 |
|  | Punct/Tip | Coordonate stereo70 |
|  |  | X | Y | N |
| Ancora 1 [34m] | P10 | 786495.8287 | 337684.5126 | 44.48140991 |
|  | P9 | 786600.3902 | 337580.8695 | 44.48043655 |
|  | P8 | 786458.352 | 337542.1381 | 44.4801455 |
| Ancora 2 [65m] | P7 | 786501.0902 | 337665.2171 | 44.4812344 |
|  | P6 | 786581.0491 | 337585.9607 | 44.48049006 |
|  | P5 | 786472.4316 | 337556.3425 | 44.48026749 |
| Ancora 3 [85m] | P4 | 786509.2457 | 337635.3091 | 44.48096236 |
|  | P3 | 786551.0703 | 337593.8519 | 44.48057301 |
|  | P2 | 786494.255 | 337578.3593 | 44.48045659 |
| Ax turn masura | P1 | 786518.1903 | 337602.5067 | 44.48066399 |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu a fost luata in considerare alta varianta de amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

In cadrul obiectivului analizat „AMPLASARE TURN PENTRU MĂSURĂTORI DE SPECIALITATE ÎN VEDEREA MONTĂRII UNOR TURBINE EOLIENE, ÎN JUDEŢUL CONSTANTA" nu sunt surse de poluanti ce pot conduce la deteriorarea calitatii apelor de suprafata cat si subterane.

- Proiectul nu prevede prelevarea apei subterane din zona amplasamentului si nici prelevarea de apa din sursa de suprafata.

- Toate lucrările pentru realizarea investiției se vor efectua astfel încât apele din pânzele freatice să nu fie afectate;

- Se interzice orice deversare de substanțe poluante sau deșeuri pe suprafața terenului;

- depozitarea in spatii ingradite si acoperirea materialelor pulverulente astfel incat acestea sa nu fie preluate de apele meteorice sau de vant

- nu se vor depozita deseuri in spatii deschise, ci doar in pubelele prevazute in organizarea de santier, pentru evitarea imprastierii acestora

In urma lucrărilor nu vor rezulta substanțe care sa modifice calitatea apei.

Din punct de vedere al managementului apelor uzate:

pe perioada de implementare a proiectului nu vor exista deversari de ape uzate ;

In urma lucrărilor nu vor rezulta substanțe care sa modifice calitatea apei.

In perioada de functionare nu vor rezulta ape uzate.

In consecinta, impactul asupra apelor, va fi nesemnifivativ spre  nul.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;-nu este cazul

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile OUG 195/2005 aprobată de Legea 265/2006 – Legea protecţiei mediului. Utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate pentru a fi în stare tehnică de funcţionare bună şi pentru a nu produce noxe peste limitele admise.

Ca măsuri de protecție se impun ca, în vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, in timpul lucrărilor constructorul :

- va utiliza echipamente si utilaje performante, aflate într-o stare de funcționare corespunzătoare si care au efectuate verificările tehnice periodice;

- va respecta programul de lucru si va efectua etapizat si organizat lucrările prevăzute in proiect;

- pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje / camioane.

Astfel ca, impactul preconizat asupra aerului va fi direct, pe o perioada scurta de timp  dar nesemnificativ

- protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

În faza de execuţie, sursele de zgomot şi vibraţii sunt produse atât de acţiunile propriu-zise de muncă mecanizată, zgomote legate de manoperă, manipulări de echipamente, cât şi de traficul auto din zona de lucru. Aceste activităţi sunt limitate numai pe perioada zilei. Se vor respecta zilele de odihnă legale şi intervalul orelor de lucru permis în timpul zilei.

Astfel ca, sursele de zgomot si vibritatii vor produce un impact direct, temporal (doar pe perioada de executie) dar nesemnificativ.

d) protecția împotriva radiațiilor:

Realizarea proiectului nu generează o poluare cu radiaţii

e) protecția solului și a subsolului:

Sursele potenţiale de poluare ale solului şi subsolului de pe amplasament pot fi depozitări necorespunzătoare a deşeurilor menajere, rezultate din activitatea angajaţilor ce vor participa la realizarea lucrărilor propuse prin proiect.

Pentru protecția solului si a subsolului se prevăd următoarele :

• evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la utilaje;

• evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite;

• interzicerea depozitarii deșeurilor rezultate din activitate direct pe sol, în spatii neamenajate corespunzător;

• deșeurile se vor depozita separat pe categorii în recipiente sau containere destinate colectării acestora;

• refacerea zonelor afectate de realizarea lucrărilor;

• se vor utiliza doar căile de acces și zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru.

Având în vedere caracterul de scurtă durată al activităţilor derulate pentru implementarea proiectului şi prin respectarea condiţiilor impuse de autorităţile competente prin actele de reglementare, se poate concluziona că impactul asupra solului  va fi nesemnificativ.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Conform Deciziei Etapei de Evaluarea Inițială nr. Nr. 470 din 27.09.2023 se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei;

Conform documentatiei tehnice cadastrale, terenul pe care se vor desfăsura lucrările necesare realizării investiției este teren situat în extravilanul localitatii Sacele si are categoria de folosinta agricol si destinatia arabil.

Ecosistemele terestre din amplasamentul lucrarilor au componente comune, neexistand elemente de genofond protejate endemice sau situri in conservare.

Pe amplasament nu au fost identificate specii si habitate de interes comunitar enumerate in Formularul standandard aferentROSPA0019 Cheile Dobrogei  sau care să necesite un nivel de protecţie special.

Amplasamentul lipsit de valoare conservativa,reprezentat de teren agricol si pozitionat in proximitatea ariei naturale protejate , iar prezenta umana in mod constanta, va permite  realizarea lucrarilor acestui proiect fara a avea vreun impact asupara ROSPA0019.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Prin realizarea obiectivului propus nu se modifică funcțiunile prevăzute în Certificatul de urbanism și nu sunt afectate obiective de interes public.

Zona este agricolă și nu sunt semnalate monumente istorice sau de arhitectură.

Distanta de la amplasamentul proiectului si pana prima casa a localitatii Sacele este de aproximativ 2.3 km.

Datorită naturii temporare a lucrărilor de construcţie precum si distanta pana la asezarele umane,  se estimează că locuitorii nu vor fi afectaţi semnificativ, prin expunerea la atmosfera poluată generată de lucrările din timpul fazei de execuţie.

Impactul lucrarilor in faza de exutie va fi nesemnficativ -direct, de scurta durata si nerezidual.

Impactul asupra asezarilor umane în perioada de executie se manifestă prin:

- zgomotul şi noxele generate în primul rand de transportul materialelor de constructie, precum şi de activitatea utilajelor de constructii;

Avand in vedere dimensiunea lucrarii si perioada scurta preconizata pentru realizarea acesteia,  se poate aprecia că particulele de praf rezultate din activităţile necesare realizarii proiectului nu au un impact semnificativ asupra localnicilor.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației  europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

În perioada executării lucrărilor de construcție se preconizează generarea următoarelor categorii de deșeuri:

| Cod | Denumirea deșeului | Cantităţi de deşeuri posibil a fi generate | Modalități de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | deșeuri de pământ excavat | 2300 kg | va fi reutilizat pentru astuparea gropilor dupa finalizrea perioadei de monitorizare |
| 17 04 07 | amestecuri metalice | 500 kg | Predat Serviciul local de salubrizare |
| 20 03 01 | deșeuri menajere | 250 kg | Serviciul local de salubrizare |
| 20 01 01 | hârtie şi carton |  | Va fi predat către societăți autorizate în vederea valorificării/eliminării |

Deseuri rezultate dupa efctuare lucrarilor de demolare effectuate dupa finalizarea perioade de monitorizare.

| 17 01 07 | amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decâ t cele specificate la 17 01 06 | 3250 kg | Va fi predat către societăți autorizate în vederea valorificării/eliminării |
| --- | --- | --- | --- |

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții, astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minimum.

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp îndelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

În conformitate cu prevederile OUG 92/2021, constructorul are obligația să realizeze evidența lunară a gestiunii deșeurilor, respectiv producerii, stocării provizorii, tratării și transportului, reciclării și depozitării definitive a deșeurilor.

În perioada funcționării obiectivului nu se vor genera deșeuri.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Din punct de vedere cantitativ, deșeurile generate variază în funcție de tipul lucrărilor, de ritmul de lucru, de numărul persoanelor desemnate pentru efectuarea lucrărilor.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minimum, aplicându-se următoarele principii:

- Colectare separată la sursă – se reduce semnificativ cantitatea de deșeu destinată depozitării finale. Deșeurile colectate separat sunt sortate, balotate și livrate spre valorificare;

- Reutilizare – reducerea cantității de ambalaje utilizate și implicit a cantității de deșeuri generate;

- Reciclare – transformarea deșeurilor în materie primă secundară și reintroducerea acesteia în circuitul de producție.

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

# Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

      - substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse – nu este cazul;

      - modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și  asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației

– nu este cazul.

# Utilizarea  resurselor  naturale,  în  special  a  solului,  a  terenurilor,  a  apei  și  a biodiversității

Realizarea lucrărilor de proiectului “ AMPLASARE TURN PENTRU MĂSURĂTORI DE SPECIALITATE ÎN VEDEREA MONTĂRII UNOR TURBINE EOLIENE, ÎN JUDEŢUL CONSTANTA” nu se va face cu utilizarea resurselor naturale de pe amplasament. Materialele utilizate vor fi produse în afara amplasamentului, urmând a fi livrate în zona de construcție în cantitățile necesare etapelor planificate.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

# Factor de mediu apa

Lucrările prevăzute a se realiza nu vor intercepta nivelul freatic din zonă .

Fluxul tehnologic desfășurat în perioada de construcție nu este de natură să producă poluarea apelor. Excavația în teren se va realiza fără interceptarea nivelului de apă subterană.

Apa potabilă pe timpul realizării lucrărilor se va asigura cu apă îmbuteliată.

Prin funcționarea obiectivului nu se generează ape uzate. Activitatea propusă nu va avea un impact negativ asupra calității apelor de suprafață sau subterane. Din activitatea desfășurată nu se evacuează ape uzate menajere sau tehnologice.

# Impactul lucrarilor asupra factor de mediu apa atat in perioada de esxecutie  a lucrarilor cat si in perioada de operare - va fi nesemnificativ

# Factorul de mediu aer și climă

Regimul termic al regiunii este caracterizat de oscilații sezoniere destul de mari ce se datorează circulației generale a atmosferei. Temperatura medie anuală este de 10.8 ℃, dar amplitudinea anuală este mare, între -0.7 ℃ în luna ianuarie și 21.8 ℃ în luna iulie. Adesea, influența Dunării și a lacurilor de pe teritoriile siturilor poate să modereze regimul termic din lunile de iarnă.

Regimul precipitațiilor se caracterizează printr-un maxim pluviometric în lunile mai – iunie, ce poate chiar să depășească 100 mm. Cu toate acestea, climatul semiarid al regiunii produce uneori cantități de precipitații ce scad sub 400 mm anual.

În perioada derulării proiectului principalele surse de poluare sunt următoarele:

    - surse staționare, nedirijate, provenind din manevrarea pământului (șanțuri, umpluturi) și agregatelor, manevrarea deșeurilor de construcție, transferul și depozitarea temporară a pământului; în acest caz poluanții sunt pulberi, particule de praf;

    - surse mobile provenind de la funcționarea utilajelor și echipamentelor mobile motorizate, traficul vechiculelor în zona de lucru; în acest caz poluanții sunt: SOx, NOx, CO, COV, PM.

Emisiile sunt variabile în timp, fiind în funcție de intensitatea și arealul de lucru. Materialul excavat nu va fi depozitat timp îndelungat pe marginea șanțului, fiind refolosit în aceeași zi la acoperirea șanțurilor.

In scopul prevenirii aparitiei vreunui impact asupra factorului de mediu aer în perioada executării lucrărilor, se recomandă:

    - utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

    - utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare;

    - se va avea în vedere curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

    - se va evita efectuarea lucrărilor în perioadele nefavorabile din punct de vedere meteorologic.

În perioada funcționării obiectivului nu vor exista surse de poluare a aerului. În zonă, principalele surse de emisii vor rămâne traficul auto, acesta având un nivel redus și lucrările agricole.

# Impactul asupra Factorul de mediu aer și climă atat in perioada de esxecutie  a lucrarilor cat si in perioada de operare - va fi nesemnificativ

# Protecția solului și subsolului

Regiunea este suprapusă peste platforma Sud-Dobrogeană care se extinde la vest de Dunăre până la falia pericarpatică. Cuvertura sedimentară a acestei regiuni este foarte complexă fiind dominată de depozite calcaroase și loessoide. De-a lungul văilor depozitele loessoide sunt erodate, peisajul fiind determinat de aflorarea depozitelor calcaroase, ce formează peșteri, grote, crevase și alte elemente de relief rezidual.

În ceea ce privește resursele pedologice, acestea sunt formate în principal din cernoziomuri, soluri fertile cu un conținut ridicat de azot folosite pentru cultura cerealelor și a plantelor furajere și din rendzine, soluri roșii sau brune cu o fertilitate mult mai scăzută.

În perioada execuției lucrărilor de construcție principalele activități cu impact asupra solului/subsolului sunt lucrările de săpătură pentru realizarea fundatie din beton (clasa C20/25), avand dimensiunile in plan 3.10x3.10m si grosimea de 50cm –pentru fixarea turnului si realizarea fundatiilor necesare  pentru ancorarea cablurilor au urmatoarele dimensiuni: F1 2.80x1.40m, h=1.40m; F2 3.00x1.60m, h=1.40m; F3 2.40x1.40m, h=1.40m.

Alte activități cu impact asupra factorului de mediu sol/subsol în perioada de construire a obiectivului ar putea fi:

    - scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite;

    - depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor special amenajate din zona de lucru;

    - tranzitarea sau staționarea autovehiculelor în zone necorespunzătoarea.

Principalele conditii de realizare ale proiectului in vederea prevenirii aparitiei vreunui impact asupra factorului mediu sol/subsol sunt:

    - respectarea limitelor amplasamentului conform planului de situație și aplicarea prin proiect a unor soluții tehnice cu impact nesemnificativ;

    - sprijinirea pereților șanțurilor și gropilor pentru camerele de tragere;

    - amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea temporară a deșeurilor și materialelor rezultate ca urmare a desfășurării activității în perioada de realizare a lucrărilor proiectului;

    - este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor, imediat după producere, direct pe sol sau alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora;

    - se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitarea, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

    - depozitarea materialelor necesare se va face numai în spațiile destinate acestui scop;

    - dotarea obiectivului cu material absorbant astfel încât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere să se intervină prompt și eficient pentru înlăturarea/diminuarea efectelor poluării.

În perioada funționării obiectivului nu există surse de poluare a solului sau subsolului.

# Impactul asupra Factorul de mediu solului și subsolului  atat in perioada de esxecutie  a lucrarilor cat si in perioada de operare - va fi nesemnificativ

# Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Impactul zgomotelor si vibratiilor: Principalele surse de zgomot specifice etapei de construcţie vor fi constituite din:

- funcţionarea utilajelor necesare executării lucrărilor de construcţii-montaj;

- traficul vehiculelor utilizate pentru transportul materialelor;

Pentru reducerea nivelului de zgomot, executantul lucrărilor va lua o serie de măsuri tehnice şi operaţionale şi anume:

- adaptarea graficului zilnic de desfăşurare a lucrărilor la necesităţile de protejare a receptorilor sensibili din vecinătate;

- oprirea motoarelor pe timpul efectuării operaţiunilor de descărcare a materialelor.

- folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare, utilaje, pompe etc.);

In consecinta impactul zgomotelor si vibratiilor va fi direct, pe o perioada scurta de timp dar nesemnificativ

- impactul biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate)- pe terenul agricol aflat in proximitatea sitului ROSPA0019 nu au fost intalnite habitate si specii de interes comunitar.

- Zona fiind lipsita de vegetatie, cuiburi si nu poate fi considerat un habitat pentru hranire fauna. In cosecinta impactul asupra biodiversitatii va fi nesemnificativ

Conform OUG 57/2007 cu toate modificările ulterioare, pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, cu excepția speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar) și 4 B (specii de interes național), precum și conform Listei Roșii Naționale pentru speciile care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:

    - orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

    - perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;

    - deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;

    - deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă.

Pentru toate speciile de păsări sunt interzise:

    - uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;

    - deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;

    - culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

    - perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creștere și de migrație;

    - deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vănarea și capturarea;

    - comercializarea, deținerea și/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat.

Alte conditii de realizare ale proiectelui in vederea protejarii cadrului natural:

    - utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

    - materialul excavat va fi utilizat în aceeași zi la umplerea șanțurilor;

    - manipularea materialelor pulverulente se va face astfel încât să se evite împrăștierea particulelor fine în zonele adiacente;

    - nu se vor depozita materiale, echipamente, utilaje pe suprafețe din incinta ariilor protejate sau în vecinătatea acestora;

    - diminuarea la minimum a înălțimii de descărcare a materialelor;

    - oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;

    - oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

    - folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

    - programarea actvităților astfel încât să se evite creșterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultană a mai multor utilaje care au asociate emisii sonore importante;

    - se va dota obiectivul cu material absorbant pentru intervenție promptă în caz de producere a unei poluări accidentale;

    - se va proceda la informarea personalului angajat pentru executarea lucrărilor privind efectele negative ale deranjării păsărilor;

    - pentru evitarea sau minimizarea deranjului în general pentru faună, lucrările se vor executa pe o perioadă de timp cât mai scurtă;

    - se recomandă ca activitățile de transport să utilizeze doar infrastructura de drumuri deja existente minimizând astfel zona de influență asupra speciilor autohtone de faună și păstrând la minim nivelul impactului;

    - în vederea evitării generării unor cantități mari de praf ca urmare a transportului, pe perioada de executare a excavațiilor, se recomandă ca beneficiarul să asigure stropirea suficientă cu apă a drumurilor și a pământului excavat, în vederea minimizării cantităților de pulberi generate în atmosferă.

În condițiile respectării procedurilor de execuție și exploatare prezentate, realizarea lucrarilor pentru amplasarea provizorie pe teren a turnului pentru monitorizarea parametrilor vantului (directie, viteza, temperatura), nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

Impactul asupra populației, sănătății umane- Datorită naturii temporamare si de scurta durata , precum si distanta fata de asezarile omenesti , a lucrărilor de construcţie, se estimează că locuitorii nu vor fi afectaţi semnificativ, de lucrările din timpul fazei de execuţie.

Prin realizarea obiectivului propus nu se modifică funcțiunile prevăzute în planurile de urbanism și amenajare a teritoriului aprobate.

Precizăm de asemenea, că terenul vizat nu se află în zona de siguranță și protecție a amenajărilor hidrotehnice, perimetre de protecție hidrogeologică, în zone de protecție sanitară, zone de risc de inundabilitate, alunecări de teren etc.

Impactul lucrarilor in faza de exutie va fi nesemnficativ -direct, de scurta durata si nerezidual.

Impactul asupra peisajului si mediului vizual: Investitia propusa nu prezinta elemente functionale sau de alta natura care ar putea sa aduca prejudicii peisajului din zona.

Implementarea proiectului nu va afecta contextul existent şi urmăreşte să se încadreze în zona

Extinderea impactului

Proiectul propus va avea un impact local, de scurta durata si reversibil. Efectele acestuia care se pot extinde in afara perimetrului sunt reprezentate de prafuri si pulberi rezultate in urma executarii lucrarilor, de natura nepericuloasa fiind practic particule ridicate in aer.

Impactul direct este unul nesemnificativ și se manifestă temporar, în perioada executării lucrărilor asupra factorilor de mediu sol prin realizarea fundatie din beton (clasa C20/25), avand dimensiunile in plan 3.10x3.10m si grosimea de 50cm pentru turnul de monitorizare si realizarea fundatiilor pentru ancorarea cablurilor au urmatoarele dimensiuni: F1 2.80x1.40m, h=1.40m; F2 3.00x1.60m, h=1.40m; F3 2.40x1.40m, h=1.40m

Un impact temporar, atât direct cât și indirect, asupra factorilor de mediu se manifestă pe perioada executării lucrărilor de construcții și este unul nesemnificativ în cazul în care se aplică un management corespunzător care să aibă în vedere măsuri de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu.

Magnitudinea și complexitatea impactului

Proiectul fiind de complexitate redusă, magnitudinea impactului asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativă, acesta manifestându-se numai pe perioada de realizare a lucrărilor, strict în zona vizată de proiect.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Avand in vedere ca lucrarile proiectului vor avea un impact nesemnificativ asupra atat a factorilor de mediu cat si a biodiversitatii –in mod special asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar  si in general  asupra  ariei naturale protejate ROSPA0019, se recomanda respectarea unor conditii de realizarea ale acestui proiect astfel incat sa se mentina impactul nesemnificativ:

- Marcarea limitelor amplasamentului in vederea respectarii perimetrului aferent lucrarilor;

- Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masuri de asigurare a fluentei circulatiei in vederea minimizarii emisiilor si a nivelului de zgomot din surse mobile;

- Se vor lau masuri pentru umectarea prafului din zonele de acces ale santierului in zilele secetoase si cu temperaturi ridicate, in vederea prevenirii antrenarii acestuia in atmosfera;

- Deseurile rezultate se vor colecta selectiv, de catre o firma de specialitate cu care beneficiarul are contract de prestari servicii;

- Pentru asigurarea igienei, zonele pentru deseurile menajere se vor amplasa, rezerva si dota corespunzator astfel incat sa se impiedice: emisia de mirosuri neplacute, prezenta insectelor si animalelor, poluarea aerului, apei sau solului, crearea focarelor de infectie;

- Respectarea prevederilor SR 10009/2017 privind nivelul de zgomot, respectiv valoarea maxima 65dB(A);

- Masurile de aparare impotriva incendiilor vor fi stabilite de catre executantul lucrarii conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- Gestionarea controlata a deseurilor rezultate atat pe amplasamentul organizarii de santier, cat si in zona frontului de lucru;

Natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul. Obiectivul de investiții propus nu se încadrează în spațiul transfrontalier.

SCHIMBARILE CLIMATICE

A) Atenuarea schimbarilor climatice

Proiectul propus nu genereaza emisii de gaze cu efect de sera si nici nu utilizeaza niciun fel de energie pentru  finalizarea lucrarilor .

Proiectul propus nu implica activitati de exploatare a terenurilor, de schimbare a destinatiei terenurilor sau de silvicultura (de exemplu, despaduriri) care ar putea duce la cresterea emisiilor.

Avand in vedere specificul proiectului propus , acesta nu va determina o crestere semnificativa a deplasarilor personale si nici a transportului de marfă.

In perioada functionarii obiectivului nu sunt necesare deplasari, avand in vedere ca monitorizarea functionarii se va face de la distanta prin utilizarea unor echipamente speciale de tele si radio transmisie.

B) Adaptarea la schimbarile climatice

| Efectele schimbãrilor climatice | Influenta schimbãrilor climatice asupra propunerilor proiectului |
| --- | --- |
| Seceta (inclusiv disponibilitatea si calitatea scazute ale apei si cererea tot mai mare de apã) | Nu este cazul. Proiectul nu presupune utilizarea resureselor naturale – apa Variabila ce nu este in masura sa influenteze proiectul propus. |
| Valuri de caldurã, inclusiv impact asupra sãnãtãţii umane | Variabila ce nu este in masura sa influenteze proiectul propus. |
| Cantitãţi extreme de precipitaţii | Deseurile provenite din realizarea prooiectului vor fi colectate corespunzator si predate operatorilor autorizati, astfel incat acestea sa nu afecteze vecinatatile ca urmare a manifestarii fenomenelor climatice. Variabila ce nu este in masura sa influenteze proiectul propus. |
| Inundaţii provocate de râuri | Nu este cazul. In zona terenului studiat nu exista râuri. Variabila ce nu este in masura sa influenteze proiectul propus. |
| Furtuni si vânturi puternice (inclusiv afectarea infrastructurii clãdirilor, culturilor si a pãdurilor) | Variabila ce nu este in masura sa influenteze proiectul propus. |
| Alunecãri de teren | Variabila ce nu este in masura sa influenteze proiectul propus. |
| Creşterea nivelului mãrii | Variabila ce nu este in masura sa influenteze proiectul propus. |
| Daune provocate de îngheţ- perioade provocate de îngheţ | Variabila ce nu este in masura sa influenteze proiectul propus. |

Avand in vedere caracteristicile proiectului variabile climatice care pot fi afectate de schimbarile climatice , caracteristice zonei Dobrogei de Sud, cum sunt valurile de caldura, seceta, furtuni si vânturi puternice, nivelul în crestere al marilor, cantitatile de precipitatii , eroziunea costiera, nu sunt de natura sa influenteze proiectul propus.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

- Nu sunt prevazute in aceasta etapa

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24

- Nu este cazul. Prezentul proiect nu este încadrat în actele normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare precizate mai sus.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul. Prezentul proiect nu este încadrat în actele normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare precizate mai sus.

Conform Certificatului de Urbanism nr.21/03.08.2022, în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr. 34/1999 faza PUG, aprobată prin hotărârea Consiliului Local Băneasa nr. 6/28.03.2002, terenul este inclus în domeniul public și înregistrat la categoria de drumuri comjunale, strazi din intravilanul comunei Sacelesi drumuri de exploatare.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

Avand in vedere atat natura lucrarilor, amploarea proiectului, nu este necesara organizarea de santier.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

La finalizarea, lucrarilor aferente recomandam urmatoarele:

- Pământul excavat va fi depozitat în imediata vecinătate a turnului  și va fi reutilizat imediat după finalizarea perioadei de monitorizare.

- curatarea zonei aferente investitiei, prin evacuarea din amplasament a deseurilor menajere, precum si a deseurilor specifice si transportul acestora la cel mai apropriat  depozit de deseuri autorizate;

- evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la executia investitiei.

- lucrari de aducere a amplasamentului la starea initiala.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Acest capitol a fost completat conform cerințelor din Decizia Etapei de Evaluare Initiala nr. Nr. 470 din 27.09.2023 , respectiv: “memoriul de prezentare, completat conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 5.E si conform cerințelor din Anexa nr. 3A CONȚINUTUL-CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE, respectiv Anexa nr. 6.C- Metodologia de elaborare a memoriului de prezentare din Ordinul 1682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar”;

Descrierea succintă a PP-ului şi distanţa faţă de ANPIC

Investiţia presupune amplasarea pe teren a unui turn metalic cu inalțimea de 150  metri, ancorat cu cabluri de oțel.

Turnul are următoarele caracteristici:

-	static conceput să reziste la viteza vântului de 30 m /s (EC1, EC3);

-	secţiune triunghiulară;

-	structura metalică galvanizată , flexibilă şi uşoară formată din 50 de tronsoane de 3 m.

Sistemul conţine:

-	Sistem de împământare – paratrăsnet;

-	3 m secţiuni triunghiulare zincate (lateral 450 mm) ce se pot monta până la înălţimea proiectată;

-	Accesorii pentru montarea turnului;

-	Ansamblul de masurare a vantului conţine:

- Sistem de împământare – paratrăsnet;

- Tronsoane de 3m lungime cu secţiuni triunghiulare zincate (lateral 450 mm) ce se pot monta până la înălţimea proiectată;

- Accesorii pentru montarea turnului;

- Sistem de cabluri de otel pentru susţinere structura;

- Culori pentru marcare;

- Lumini aviaţie;

-	Suport necesar pentru anemometre (viteza şi direcţie vânt) şi alte aparate de măsură (curenţi aer, presiune atmosferică , temperatură s.a.)

Monitorizarea functionarii se va face de la distanta prin utilizarea unor echipamente speciale de tele si radio transmisie.

Terenul in suprafata totala de 100000 mp pe care se va amplasa turnul de monitorizare, se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei;

Conform Deciziei etapei de evaluare initiale Nr. 470 din 27.09.2023 , , amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei, iar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019

a) Tabelul nr. 1  Descrierea PP se realizează prin completarea tabelului de mai jos--Anexa 3A din din Ordinul 1682/2023

|  | Nr. crt. | 1.Obiectivele proiectului : Investiţia presupune amplasarea unui turn metalic ancorat cu cabluri de oțel. | 1.Descriere obiective proiect: Investiţia presupune amplasarea pe teren a unui turn metalic cu inalțimea de 150 metri, ancorat cu cabluri de oțel. Turnul va fi fixat cu buloane pe o structura suport realizata dintr-o retea de grinzi metalice, cu dimensiunile in plan cca 2.40x2.40m. Rezemarea structurii suport se face pe o fundatie din beton (clasa C20/25), avand dimensiunile in plan 3.10x3.10m si grosimea de 50cm. Fixarea acesteia de fundatie se realizeaza cu ancore, conform specificatiilor proiectantului structurii metalice. Fundatiile pentru ancorarea cablurilor au urmatoarele dimensiuni: F1 2.80x1.40m, h=1.40m; F2 3.00x1.60m, h=1.40m; F3 2.40x1.40m, h=1.40m. Turnul va fi ancorat pe 3 directii, in cate 3 puncte pe fiecare directie, cu cabluri de otel Φ10 si Φ12, avand clasa de rezistenta minim 1960 N/mm2. Dispunerea blocurilor beton pentru ancorajul cablurilor se realizeaza la 34m, 65m si 85m fata de axul turnului. | Localizarea faţă de ANPIC (distanţa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.Tip de intervenţie în perioada de : | 2. Descrierea intervenţiilor principale/secundare şi conexe proiectului-ului pe perioada: |  |
|  |  | Construcţie proiect | Operare proiect | Dezafectare proiect | De construcţie | De funcţionare | De dezafectare |  |
|  |  | amplasarea unui turn metalic cu inalțimea de 150 metri, ancorat cu cabluri de oțel. Rezemarea structurii suport se face pe o fundatie din beton (clasa C20/25), avand dimensiunile in plan 3.10x3.10m si grosimea de 50cm. Fixarea acesteia de fundatie se realizeaza cu ancore, conform specificatiilor proiectantului structurii metalice. | Nu sunt propuse alte lucrari in faza de operare | Construcţia este una provizorie, turnul urmând să fie amplasat în locație pentru o perioadă cuprinsă între 12 și 24 de luni (max 36 luni). | * Turnul va fi fixat avand dimensiunile in plan 3.10x3.10m si grosimea de 50cm. Fixarea acesteia de fundatie se realizeaza cu ancore, conform specificatiilor proiectantului structurii metalice. * Fundatiile pentru ancorarea cablurilor au urmatoarele dimensiuni: F1 2.80x1.40m, h=1.40m; F2 3.00x1.60m, h=1.40m; F3 2.40x1.40m, h=1.40m. * Turnul va fi ancorat pe 3 directii, in cate 3 puncte pe fiecare directie, cu cabluri de otel Φ10 si Φ12, avand clasa de rezistenta minim 1960 N/mm2. * Dispunerea blocurilor beton pentru ancorajul cablurilor se realizeaza la 34m, 65m si 85m fata de axul turnului. | Nu sunt propuse alte lucrari in faza de operare | Dupa finalizarea perioadei de masuratori este indepartat turnul de masurare ce intra in coservare pentru a fi reutilizat. Sunt indepartate blocurile de beton si preluate de catre un opartor economic special autorizat pentru transportul si depozitarea deseurilor inerte, urmand a se aduce terenul la starea initiala. | amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei, iar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019 |

Amplasare proiect fata de ROSPA0019 Cheile Dobrogei

Având în vedere că după executarea lucrărilor de instalare a turnului de monitorizare  va fi readus la starea inițială se consideră că procentul suprafețelor afectate de lucrări din va de 0%.

Ecosistemele terestre din amplasamentul lucrarilor au componente comune, neexistand elemente de genofond protejate endemice sau situri in conservare. Terenul in suprafata de pe care se va executa proiectul este teren agricol cu destinatie arabil. Suprafata totatala a terenului afferent proiectului este de 100000 mp din care suprafata aferenta proiectului este de aproximativ 3000 mp.

Reglementarile urbanistice au fost stabilite prin PUZ AMPLASARE PARC EOLIAN SACELE, aprobat prin HCL Sacele nr,55/208.11.2011 si PUZ EXTINDERE AMPLASARE PARC EOLIAN SACELE aprobat prin HCL 34/17.07.2023 , amplasamentul avand functiunea de zona de productie energie electrica.

Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei, iar lucrarile proiectului  se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019.

Pentru realizarea acestui memoriu de prezentare au fost utilizate date/informatiile culese in urma vizitelor pe amplasamentul proiectului in perioada aprilie-septembrie 2023.

Pe amplasament nu au fost identificate specii si habitate de interes comunitar enumerate in Formularul standandard aferent ROSPA0019 Cheile Dobrogei  sau care să necesite un nivel de protecţie special.

Nu au fost identificate habitate specifice faunei si/sau avifaunei, necesare hranei , odihnei reproducedrii, crestere a puilor.

Amplasamentul reprezentat de teren agricol, lipsit de valoare conservativ, in unele zone fiind lipsit de vegetatie, iar prezenta umana in mod constanta datorita lucrarilor agricole, va permite  realizarea lucrarilor acestui proiect fara a avea vreun impact asupara ariei natural protejate.

Prezentul proiect nu este încadrat în actele normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare precizate mai sus.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

| Punct început | X / Y | Punct sfârşit | X / Y_1 | Lungime segment (** (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 786.783,037 337.837,285 | 2 | 786.473,925 337.826,209 | 309.31 |
| 2 | 786.473,925 337.826,209 | 3 | 786.431,713 337.530,735 | 298.474 |
| 3 | 786.431,713 337.530,735 | 4 | 786.746,144 337.494,459 | 316.517 |
| 4 | 786.746,144 337.494,459 | 5 | 786.757,726 337.602,082 | 108.244 |
| 5 | 786.757,726 337.602,082 | 1 | 786.783,037 337.837,285 | 236.562 |
|  | Punct/Tip | Coordonate stereo70 |
|  |  | X | Y | N |
| Ancora 1 [34m] | P10 | 786495.8287 | 337684.5126 | 44.48140991 |
|  | P9 | 786600.3902 | 337580.8695 | 44.48043655 |
|  | P8 | 786458.352 | 337542.1381 | 44.4801455 |
| Ancora 2 [65m] | P7 | 786501.0902 | 337665.2171 | 44.4812344 |
|  | P6 | 786581.0491 | 337585.9607 | 44.48049006 |
|  | P5 | 786472.4316 | 337556.3425 | 44.48026749 |
| Ancora 3 [85m] | P4 | 786509.2457 | 337635.3091 | 44.48096236 |
|  | P3 | 786551.0703 | 337593.8519 | 44.48057301 |
|  | P2 | 786494.255 | 337578.3593 | 44.48045659 |
| Ax turn masura | P1 | 786518.1903 | 337602.5067 | 44.48066399 |

- Conform CU Certificat de urbanism nr. 23 din 22.08.2023 emis de Primăria Comunei Sacele , terenul este situat in  extravilanul comunei Sacele si este proprietate privata.

Terenul in suprafata de 100000 mp pe care se va executa proiectul este teren agricol cu destinatie arabil, amplasat în extravilanul Comunei Sacele pozitionat în zona vestica a comunei;

Terenul  proprietate privata , luat în considerare pentru realizarea obiectivului este situat în U.A.T. Sacele, jud. CONSTANTA și este identificat cu număr cadastral 109232, tarla 58, parcela A313/3 numar carte funciară 109232.

și are următoarele caracteristici:

- numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei, iar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019.

Situl Natura 2000 ROSPA0019 Cheile Dobrogei

Suprafaţa: 10929 ha

ROSPA0019 Cheile Dobrogei se suprapune peste ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia şi Rezervaţiile naturale Recifii Jurasici Cheia - 2.362, Gura Dobrogei - B.2, Peştera Gura Dobrogei - 2.357 şi Peştera La Adam - 2.356.

Recunoaşterea conform legislaţiei comunitare/naţionale: ROSPA0019 Cheile Dobrogei a fost instituită arie de protecţie specială avifaunistică prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 971/2011.

Aspecte privind proprietatea asupra ariei proiectului şi modul principal de utilizare a terenurilor din cadrul acesteia. În judeţul Constanţa suprafaţa ariei protejate se regăseşte pe teritoriul următoarelor localităţi: Cogealac 12%, Grădina 21%, Mihail Kogălniceanu 7%, Pantelimon 12%, Săcele 2%, Siliştea < 1%, Târguşor 41%.

Modul de folosinţă al terenurilor este următorul: 13% pajişti naturale şi stepe, 41% culturi agricole - teren arabil, 29% păşuni, 10% alte terenuri arabile, 2% păduri de foioase, 3% alte terenuri artificiale - localităţi, mine, 2% habitate de păduri - păduri în tranzitie.

Importanţa ariei naturale protejate vizată de proiect: Din punct de vedere al avifaunei, în zona sitului se găsesc un număr de 42 de specii aflate pe Anexa I a Directivei Păsări, 43 de specii aflate pe anexele Convenţiei de la Bonn privind speciile migratoare, iar un număr de 8 specii periclitate la nivel global sunt menţionate în zona sitului.

De asemenea, situl este important ca loc de cuibărit pentru specii ca Burhinus oedicnemus, Circaetus gallicus, Circus pygargus, Coracias garrulus, Melanocorypha calandra, Calandrella brachydactyla, Anthus campestris. În perioada de migraţie, situl este important pentru păsările răpitoare diurne, iar în zona sitului este menţionată iernarea speciei de interes prioritar Branta ruficollis.

Speciile de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului nr. 2009/147/EC - 42 specii:

Accipiter brevipes, Anthus campestris, Alcedo atthis, Aquila heliaca, Aquila pomarina, Branta ruficollis, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Buteo rufinus, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Crex crex, Coracias garrulous, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Falco cherrug, Falco columbarius, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Glareola pratincola, Grus grus, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus, Lanius collurio, Lanius minor, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Neophron percnopterus, Oenanthe pleschanka, Picus canus, Milvus migrans, Pernis apivorus.

Tabelul nr. 2 Informaţii privind ANPIC potenţial afectate de PP - Anexa 3A din din Ordinul 1682/2023

| Codulul şi numele ANPIC | Intersectată (Da/ Nu) | Obiective de conservare (Da/ Nu) | Plan de management (Da/ Nu) | ANPIC inclus în Zona de Influenţă a PP (Da/ Nu(justificare) | ANPIC găzduieş te specii de faună care se pot deplasa în zona PP (Da/ Nu( justificare) | ANPIC conectată din punct de vedere ecologic cu zona PP (Da/ Nu (justificare) | Măsuri restrictive din PM/ act normativ /act administrativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0019 Cheole Dobrogei | Nu- Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei, iar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | Da- pentru speciile pentru care a fost declarat situl ROSPA0019 - mentinerea sau imbunatirea starii de conservare Decizie ANANP nr.372/31.08.2020 | Da - Planului de management și a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSPA0019 Cheile Dobrogei, ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia, 2.362 Rezervația naturală Recifii Jurasici Cheia, 2.356 Rezervația naturală Peștera La Adam, 2.357 Rezervația naturală Peștera Gura Dobrogei, B.2 Rezervația naturală Gura Dobrogei. - Aprobat prin Ordin 1185/2016 | Nu- Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | Da – avifaua poate treanzita zona proiectului in zbor. Nu au fost identificate cuiburi sau zone propice cubarii. Amplasamentul nu poate oferii conditii de odihna sau hrana si este frecventat de prezernta umana. | Nu- Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019.Amplasamentul nu poate oferii conditii de reproducere si este frecventat de prezernta umana. Amplasamentul reprezentat de teren agricol, lipsit de valoare conservativa, in unele zone fiind lipsit de vegetatie, iar prezenta umana in mod constanta datorita lucrarilor agricole, va permite realizarea lucrarilor acestui proiect fara a avea vreun impact asupara ariei naturale protejate. | Nu - pentru lucrarile acestui proiect |

- prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Tabelul nr. 3 Prezenţa şi efectivele/ suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona PP7 - Anexa 3A din din Ordinul 1682/2023

| Codul şi numele ANPIC | Denumire ştiinţifică specie/ habitat | Suprafaţa/populatie | Locaţia faţă de PP (intersectat Da/ Nu - Distanţa faţă de PP) | Direcţia geografică şi diferenţa altitudinală | Starea de conservare | Obiective de conservare (îmbunătăţirea/ menţinerea stării de conservare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0019 Cheile Dobrogei | Alcedo atthis | nu a fost evaluata | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de cauibarit a speciei se afla pozitionata la V proiectului si la distanta de aproximativ 12 km .Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
|  | Anthus campestris | 580 -680 perechi cuibaritaore | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului siin proximitatea acestuia. .Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  | Branta ruficollis | 2000 indivizi care ierneaza | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si la distanta de aproximativ 8 km. .Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | mentinerea starii de conservare |
|  | Bubo bubo | 4-6 indivizi rezidenti | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si la distanta de aproximativ 8 km. .Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | mentinerea starii de conservare |
|  | Calandrella brachydactyla | 700- 1100 perechi cuibaritoare | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si in vecinatatea acestuia. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | mentinerea starii de conservare |
|  | Crex crex | Nu a fost evaluata | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si la distanta de aproximativ 8 km. .Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | Necunoscuta | mentinerea starii de conservare sau imbunatatirea starii de conservare |
|  | Ciconia ciconia | 5000-10000 indivizi in pasaj | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si la distanta de aproximativ 8 km. .Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  | Aquila heliaca | 10 indivizi in pasaj | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si in vecinatatea acestuia. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului. Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  | Aquila pomarina | 1 pereche cuibaritoare | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si in vecinatatea acestuia. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  | Hieraaetus pennatus | 2 -4 perechi cuibaritoare | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si in vecinatatea acestuia. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  |  | 15 -20 indivizi in pasaj |  |  |  |  |
|  | Glareola praticola | 120 Indivizi in pasaj | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si in vecinatatea acestuia. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | mentinerea starii de conservare |
|  | Grus grus | 12 Indivizi in pasaj | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si in vecinatatea acestuia. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  | Circaetus gallicus | 2-3 perechi cuibaritoare | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si in vecinatatea acestuia. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  |  | 120 – 130 indivizi in pasaj |  |  |  |  |
|  | Buteo rufinus | 7 -14 perechi cuibaritoare | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si in vecinatatea acestuia. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  |  | 40 indivizi in pasaj |  |  |  |  |
|  | Accipiter brevipes | 5-9 perechi cuibaritoare | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si in vecinatatea acestuia. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  |  | 30 indivizi in pasaj |  |  |  |  |
|  | Circus cyaneus | 30 -70 indivizi in pasaj | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si in vecinatatea acestuia. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  | Circus macrourus | 60 -70 indivizi in pasaj | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si in vecinatatea acestuia. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  | Circus pygargus | 120-130 indivizi in pasaj | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si in vecinatatea acestuia. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  | Circus aeruginosus | 1-3 prechi cuibaritoare | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si in vecinatatea acestuia. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  |  | 200 -300 indivizi in pasaj |  |  |  |  |
|  | Falco cherrug | 2-3 perechi cuibaritoare | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si in vecinatatea acestuia. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  |  | 10 indivizi indivizi in pasaj |  |  |  |  |
|  | Falco columbarius | 12 -15 indivizi care ierneaza | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si in vecinatatea acestuia. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  |  | 12 indivizi in pasaj |  |  |  |  |
|  | Falco peregrinus | 10 -12 indivizi indivizi in pasaj | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si in vecinatatea acestuia. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  | Falco Vespertinus | 17 -23 perechi cuibaritoare | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si in vecinatatea acestuia. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019 | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  |  | 200 indivizi indivizi in pasaj |  |  |  |  |
|  | Burhinus oedicnemus | 97-113 perechi cubaritoare | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si la o distanta de aproximativ 2.3 km fata de acesta. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  |  | 90 indivizi in pasaj |  |  |  |  |
|  | Caprimulgus europeaus | 87-95 perechi cuibaritoare | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si la o distanta de aproximativ 7 km fata de acesta. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  | Coracias garrulus | 25-35 perechi cuibaritoare | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si in vecinatatea acestuia. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  | Dendrocopos medius | 5-10 perechi cuibaritoare | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si la o distanta de aproximativ 12 km fata de acesta. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  | Dryocopus martius | 2-4 perechi cuibaritoare | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si la o distanta de aproximativ 7 km fata de acesta. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  | Dendrocopos syriacus | 35-50 perechi rezidente | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si la o distanta de aproximativ 7 km fata de acesta. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  | Ficedula albicolis | 200 indivizi in pasaj | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si la o distanta de aproximativ 7 km fata de acesta. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | mentinerea starii de conservare |
|  | Ficedula parva | 1000 indivizi in pasaj | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si la o distanta de aproximativ 7 km fata de acesta. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | mentinerea starii de conservare |
|  | Haliaeetus albicilla | 12-14 indivizi in pasaj | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si in vecinatatea acestuia. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | mentinere starii de conservare |
|  | Lullula arborea | 120- 220 perechi cuibaritoare | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si in vecinatatea acestuia. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | mentinere starii de conservare |
|  | Oenanthe pleschanka | 40-60 perechi cuibaritoare | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si la o distanta de aproximativ 9 km fata de acesta. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | mentinere starii de conservare |
|  | Emberiza hortulana | 400-800 perechi cuibaritoare | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la S-V proiectului si la o distanta de aproximativ 2.5 km fata de acesta. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | mentinere starii de conservare |
|  | Lanius collurio | 284-580 perechi cuibaritoare | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la S-V proiectului si la o distanta de aproximativ 2.5 km fata de acesta. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | mentinere starii de conservare |
|  | Lanius minor | 60-80 perechi cuibaritoare | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la S-V proiectului si la o distanta de aproximativ 2.5 km fata de acesta. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | mentinere starii de conservare |
|  | Melanocorypha calandra | 800-1300 perechi cuibaritoare | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si in vecinatatea acestuia. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  | Milvus migrans | 80-120 indivizi in pasaj | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si in vecinatatea acestuia. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  | Neophron percnopterus | 1 individ in pasaj | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si in vecinatatea acestuia. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  | Pernis apivorus | 2 – 4 perechi cuibaritoare | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la V proiectului si in vecinatatea acestuia. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  |  | 1500 – 3000 indivizi in pasaj |  |  |  |  |
|  | Picus canus | 20 – 30 perechi cuibaritoare | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. zona de distributie a speciei se afla pozitionata la S-V proiectului si la o distanta de aproximativ 9.5 km fata de acesta. Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
|  | Specii neincluse in Anexa I , asociate cu habitate terestre - doar mentionate in Panul de management |
|  | Alauda arvensis | - | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. specia cuibareste in sit dar fara avea informatii cu privire la zona de distributie a speciei . Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
|  | Asio otus | - | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. specia cuibareste in sit dar fara avea informatii cu privire la zona de distributie a speciei . Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
|  | Cuculus canorus | - | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. specia cuibareste in sit dar fara avea informatii cu privire la zona de distributie a speciei . Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
|  | Hirundo rustica | - | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. specia cuibareste in sit dar fara avea informatii cu privire la zona de distributie a speciei . Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
|  | Luscinia megarhynchos | - | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. specia cuibareste in sit dar fara avea informatii cu privire la zona de distributie a speciei . Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
|  | Oriolus oriolus | - | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. specia cuibareste in sit dar fara avea informatii cu privire la zona de distributie a speciei . Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
|  | Lanius senator | - | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. specia cuibareste in sit dar fara avea informatii cu privire la zona de distributie a speciei . Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
|  | Merops apiaster | - | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. specia cuibareste in sit dar fara avea informatii cu privire la zona de distributie a speciei . Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
|  | Miliaria calandra | - | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. specia cuibareste in sit dar fara avea informatii cu privire la zona de distributie a speciei . Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
|  | Phoenicurus ochruros | - | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. specia cuibareste in sit dar fara avea informatii cu privire la zona de distributie a speciei . Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
|  | Riparia riparia | - | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. specia cuibareste in sit dar fara avea informatii cu privire la zona de distributie a speciei . Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
|  | Oenanthe oenanthe | - | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. specia cuibareste in sit dar fara avea informatii cu privire la zona de distributie a speciei . Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
|  | Oenanthe isabellina | - | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. specia cuibareste in sit dar fara avea informatii cu privire la zona de distributie a speciei . Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
|  | Saxicola torquata | - | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. specia cuibareste in sit dar fara avea informatii cu privire la zona de distributie a speciei . Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
|  | Sturnus roseus | - | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. specia cuibareste in sit dar fara avea informatii cu privire la zona de distributie a speciei . Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
|  | Sylvia atricapilla | - | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. specia cuibareste in sit dar fara avea informatii cu privire la zona de distributie a speciei . Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
|  | Streptopelia turtur | - | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. specia cuibareste in sit dar fara avea informatii cu privire la zona de distributie a speciei . Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
|  | Sylvia borin | - | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. specia cuibareste in sit dar fara avea informatii cu privire la zona de distributie a speciei . Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
|  | Sylvia communis | - | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. specia cuibareste in sit dar fara avea informatii cu privire la zona de distributie a speciei . Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
|  | Upupa epops | - | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. specia cuibareste in sit dar fara avea informatii cu privire la zona de distributie a speciei . Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
|  | Coturnix coturnix | 400 perechi cuibaritoare | Specia nu a fost identificata in zona proiectului. Conform informatiilor din P.M. specia cuibareste in sit dar fara avea informatii cu privire la zona de distributie a speciei . Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. | in V amplasamentului proiectului .Nu esxista diferenta mare de altitudine fata de pozitionarea proiectului- de maxim 3 m | Necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul propus nu are legătură directă si nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar ROSPA0019 Cheile Dobrogei

Estimarea impactului potenţial al PP-ului asupra speciilor şi habitatelor pentru care ANPIC a fost desemnată

E.1. Identificarea şi estimarea impactului

Estimarea şi motivarea impactului potenţial al PP asupra speciilor şi habitatelor din ANPIC se realizează prin completarea coloanelor 1-19 ale tabelului din Anexa nr. 3C

(Tabelul de evaluare a impactului), avându-se în vedere următoarele aspecte:

a) toate intervenţiile propuse de PP şi activităţile ce decurg din implementarea acestuia;

Investiţia presupune amplasarea pe teren a unui turn metalic cu inalțimea de 150  metri, ancorat cu cabluri de oțel.

Turnul va fi fixat cu buloane pe o structura suport realizata dintr-o retea de grinzi metalice, cu dimensiunile in plan cca 2.40x2.40m. Rezemarea structurii suport se face pe o fundatie din beton (clasa C20/25), avand dimensiunile in plan 3.10x3.10m si grosimea de 50cm. Fixarea acesteia de fundatie se realizeaza cu ancore, conform specificatiilor proiectantului structurii metalice.

Fundatiile pentru ancorarea cablurilor au urmatoarele dimensiuni: F1 2.80x1.40m, h=1.40m; F2 3.00x1.60m, h=1.40m; F3 2.40x1.40m, h=1.40m.

Turnul va fi ancorat pe 3 directii, in cate 3 puncte pe fiecare directie, cu cabluri de otel Φ10 si Φ12, avand clasa de rezistenta minim 1960 N/mm2.

Cablurile suport pentru turn se fixeaza de fundatii din beton.

Dispunerea blocurilor beton pentru ancorajul cablurilor se realizeaza la 34m, 65m si 85m fata de axul turnului.

Terenul luat în considerare pentru realizarea obiectivului este situat în U.A.T. Sacele, jud. CONSTANTA și este identificat cu număr cadastral 109232, tarla 58, parcela A313/3 numar carte funciară 109232 și are următoarele caracteristici:

- în extravilanul Comunei Sacele;

- în zona vestica a Comunei Sacele;

suprafaţa totală teren: 100.000 mp, pe care se va executa proiectul este teren agricol cu destinatie arabil..

Construcţia este una provizorie, turnul urmând să fie amplasat în locație pentru o perioadă cuprinsă între 12 și 24 de luni (max 36 luni).  Dupa finalizarea perioadei de masuratori este indepartat turnul de masurare ce intra in coservare pentru a fi reutilizat.

Sunt indepartate blocurile de beton si preluate de catre un opartor economic special autorizat pentru transportul si depozitarea deseurilor inerte, urmand a se aduce terenul la starea initiala.

b) toate efectele generate de intervenţiile PP;

Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei, iar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019.

Pentru realizarea acestui proiect nu se vor folosi drumurile de exploatare existente.

Ecosistemele terestre din amplasamentul lucrarilor au componente comune, neexistand elemente de genofond protejate endemice sau situri in conservare.

Nu au fost identificate habitate specifice faunei si/sau avifaunei, necesare hranei , odihnei reproducerii, crestere a puilor. Acest lucru se datoreaza amplasamentului specific si anume teren agricol cu destinatia arabil.

Amplasamentul pozitionat in afara sitului, teren agricol lipsit de valoare conservativa, prezenta umana in mod constant datorita lucrarilor agricole, precum si lucrarile de mica amploare ce se vor efectua la o distant de aproximativ 20 m fata de limita sitului, , va permite  realizarea lucrarilor acestora fara a avea vreun impact semnificativ asupara sitului ROSPA0019.

Pe amplasament nu au fost identificate specii de plante , asociatii vegetale si/sau habitate de interes comunitar sau cu valoare conservativa. Nu au fost identificate specii din fauna de interes comunitar si/sau locuri de reproducere si crestere a puilor.

Pe marginea drumurilor din zona propusă pentru amplasarea traseului subteran, au fost identificate doar specii ruderale și oportuniste precum: Hordeum murinum, Polygonum aviculare, Conium maculatum, Convolvulus arvensis, Delphinium orientale, Schlerochloa dura, Descurainia sophia, Carthamus lanatus, Ballota nigra, Heliotropium europaeum, Echium vulgarae, Setaria virids, Avena fatua, Sorgum halepense, Achillea millefolium, Cichorium intybus.

S-a putut concluziona astfel că speciile și asociațiile vegetale de mare importanță conservativă, care să necesite măsuri de protecție în vederea conservării, lipsesc din zona de interventie , in care vor fi executate lucrarile.

În ceea ce privește ornitofauna nu au fost identificate/observate pe amplasamentul ce urmează a fi executate lucrările sau în imediata vecinătate a acestuia, exemplare, indiferent de categoria fenologică, hrănindu-se sau prezentând comportament de cuibărit.

În cadrul zonei studiate ( zona afectata de lucrari si zonele imediat invecinate) au fost identificate în zbor, anumite specii comune antropofile de păsări: Passer domesticus (vrabie de casă), Sturnus vulgaris (graur), Corvus frugilegus (cioară de semănătură), Coloeus monedula (stăncuță), Corvus cornix (cioară grivă), Pica pica (coțofană), Parus major (pițigoi mare), Cyanistes caeruleus (pițigoi albastru) .

Specii menționate au fost observate trecând în zbor prin zona amplasamentului. Așadar, executarea lucrărilor nu va produce modificarea, fragmentarea sau pierderea habitatelor favorabile acestor specii și nu va crea un deranj nici în perioada lucrărilor, nici în timpul funcționării obiectivului.

Așadar, prin executarea lucrărilor propuse prin proiect nu se va produce modificarea, fragmentarea sau transformarea habitatelor de reproducere, odihnă și hrănire pentru speciile de interes comunitar pentru care a fost declarat situl Natura 2000 ROSPA0019 Cheile Dobrogei și nu va exista un exista un impact perturbator în perioada executării lucrărilor sau ulterior, în perioada funcționării obiectivului;

În zona propusă pentru realizarea lucrărilor, nu au fost observate specii de interes comunitar/prioritare de amfibieni, reptile, mamifere sau insecte;

Pe amplasament nu au fost identificate specii si habitate de interes comunitar enumerate in Formularul standandard aferent  ROSPA0019 Cheile Dobrogei sau care să necesite un nivel de protecţie special.

Tabelul nr. 4 Identificarea relaţiilor cauză - efecte - impacturi –Anexa 3A din din Ordinul 1682/2023

|  | Tipuri de intervenţii propuse de proiect în etapele de construcţie/ operare/ dezafectare Obiectivele PPS | Efecte | Valori prag avute în vedere pentru identificarea impactului (acolo unde este cazul) | Impacturi | Cuantificare impacturi | ANPIC potenţial afectate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrările de executare a santurilor | Zgomot | > 50 dB(A) | Perturbare | 0 | ROSPA0019 |
|  |  | Praf - Particule în suspensie | *50 ug/m3 - valoarea limită zilnică pentru protecția sănătăţii umane pentru PM 10 *25 ug/m3 - valoarea-tintă anuală pentru PM2.5 | Perturbare |  |  |

Impactul potential al proiectului este posibisibil a se manifesta manifesta doar in faza de executie a lucrarilor

- Lucrarile proiectului este posibil sa  determine in zona limitrofa proiectului  perturbarea speciilor de  avifauna datorată în principal:

  - zgomotului și vibrațiilor produse de autovehicule;

  - utilajele utilizate;

  - prezența lucrătorilor,

  - creșterea concentrațiilor emisiilor în aer de gaze de esapament si praf;

determinanad astfel impact potential direct , limitat la durata execuției,  pe termen scurt,  nerezidual – nesemnificativ;

Putem spune astfel ca in aceste zone sa manifesta un impact direct asupra speciilor de interes comunitar, insa acesta este unul temporar (de scurta durata-doar pe perioada de executie ale lucrarilor), reversibil si nesemnificativ avand in vedere atat durata lucrarilor, modul de executie al acestora cat si suprafetele afectate temporar de lucrari, in raport cu suprafata sitului . Nu se manifestă niciun impact rezidual.

Pentru speciile de pasari commune identificate în zona de studiu nu va fi necesară implementarea unor măsuri de diminuare a impactului deoarece acesta va fi nesemnificativ. Singurul moment când se va produce un deranj minor va fi pe durata fazelor de realizarea a excavațiilor, dar care nu va afecta populațiile locale;

d) toate impacturile (directe, indirecte, secundare, cumulative) asociate efectelor generate de PP. Formele de impact analizate includ: pierderi din suprafaţa habitatelor de interes comunitar şi/sau a habitatelor speciilor de interes comunitar, alterarea habitatelor, fragmentare, reducerea efectivelor populaţionale ale speciilor, perturbarea activităţii speciilor;

Impactul direct generat de implementarea proiectului este determinat de efectuarea propiu-zisa a lucrarilor de constructie si se manifesta prin inlaturarea temporara a covorului vegetal de pe terenul vizat in zona lucrarilor.

Impactul direct si indirect

Tabel 5 din Estimarea impactului potenţial al PP-ului asupra speciilor şi habitatelor pentru care ANPIC a fost desemnată  Anexa 3A din din Ordinul 1682/2023

| Denumire ANPIC | Specie/ habitat | Starea de conservare | Parametru afectat | Ţintă parametru | Forma de impact | Semnificaţia impactului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0019 Cheile Dobrogei | Alcedo atthis | necunoscuta | Marimea populatiei cuibaritoare | Trebuie definita in termen de 3 ani | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabilit. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 1 ha | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tendintele populatiei | Tendinta pe termen lung a populatiei stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, utiIizarii temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienti, salinitate, metale, micro-poluanti organici si anorganici) | Trebuie definita in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici ( macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton, Indexul European de Pesti) | Trebuie definita in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  | Anthus campestris | favorabila | Marimea populatiei cuibaritoare | Cel putin 630 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 10163,97 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tendintele populatiei | Tendinta pe termen lung a populatiei stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, utiIizarii temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  | Branta ruficollis | favorabila | Marimea populatiei | Min.2000 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Min. 10163,97 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tendintele populatiei | Tendinta pe termen lung a populatiei stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Nivelul apei | stabil,fara fluctuatii rapide | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, utiIizarii temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienti, salinitate, metale, micro-poluanti organici si anorganici) | Trebuie definita in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici ( macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton, Indexul European de Pesti) | Trebuie definita in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  | Bubo bubo | favorabila | Marimea populatiei | Cel putin 5 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 644,11 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Prezenta arborilor maturi/batrani in habitate de paduri | Cel putin 4 / ha | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tendintele populatiei | Tendinta pe termen lung a populatiei stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, utiIizarii temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  | Calandrella brachydactyla | favorabila | Marimea populatiei | Cel putin 900 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 10163,97 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tendintele populatiei | Tendinta pe termen lung a populatiei stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, utiIizarii temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Acoperirea vegetatiei arbustive In habitatul speciei | cel mult 23 % cel mult 2033 | nesemnificativ |  |
|  | Crex crex | necunoscuta | Marimea populatiei | trebuie definita in 3 ani | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 10163,97 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tendintele populatiei | Tendinta pe termen lung a populatiei stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, utiIizarii temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  | Ciconia ciconia | favorabila | Marimea populatiei | Cel putin 7500 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  | Tendintele populatiei pentru fiecare specie | Tendinta pe tennen lung a populatiei stabil sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  | Aquila heliaca | favorabila | Marimea populatiei de pasaj | Ce! putin 10 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  | Tendintele populatiei pentru fiecare specie | Tendinta pe tennen lung a populatiei stabil sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | suprafata habitatului | cel putin 10929 | nesemnificativ |  |
|  | Aquila pomarina | favorabila | Marimea populatiei cuibaritoare | Cel putin 1 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  | Tendintele populatiei pentru fiecare specie | Tendinta pe tennen lung a populatiei stabil sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | suprafata habitatului | Cel putin 10601,13 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Prezenta arborilor maturi/batrani in habitate de paduri | Cel putin 4 / ha | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Proportia padurilor cu varste de peste 80 de ani | Cel putin 40% Cel putin 87 ha | nesemnificativ |  |
|  | Hieraaetus pennatus | favorabila | Marimea populatiei | cel putin 3 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  |  | cel putin 18 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tendintele populatiei pentru fiecare specie | Tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului de odihna/hranire | cel putin 10929 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit | Cel putin 10601,13 |  |  |
|  |  |  | Proportia padurilor cu varste de peste 80 de ani | Cel putin 40% Cel putin 87 ha | nesemnificativ |  |
|  | Glareola praticola | favorabila | Marimea populatiei | Cel putin 120 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  | Tendintele populatiei pentru fiecare specie | Tendinta pe termen lung a populatiei stabil sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 4590,18 | nesemnificativ |  |
|  | Grus grus | favorabila | Marimea populatiei | Cel putin 12 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  | Tendintele populatiei pentru fiecare specie | Tendinta pe tennen lung a populatiei stabil sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 10163,97 | nesemnificativ |  |
|  | Circaetus gallicus | favorabila | Marimea populatiei | cel putin 3 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  |  | cel putin 125 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tendintele populatiei pentru fiecare specie | Tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului de odihna/hranire | Cel putin 10163,97 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului de cuibarit | Cel putin 10601,13 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Proportia padurilor varste de peste 80 de ani | Ce! putin 40% Cel putin 87 ha | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Prezenta arborilor maturi/batrani in habitate de paduri | Cel putin 4 / ha | nesemnificativ |  |
|  | Buteo rufinus | favorabila | Marimea populatiei | cel putin 11 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  |  | cel putin 40 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tendintele populatiei pentru fiecare specie | Tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului de odihna/hranire | Cel putin 10163,97 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului de cuibarit | Cel putin 10601,13 | nesemnificativ |  |
|  | Accipiter brevipes | favorabila | Marimea populatiei | cel putin 7 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  |  | cel putin 30 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tendintele populatiei pentru fiecare specie | Tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 10601,13 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Proportia padurilor varste de peste 80 de ani | Ce! putin 40% Cel putin 87 ha | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Prezenta arborilor maturi/batrani in habitate de paduri | Cel putin 4 / ha | nesemnificativ |  |
|  | Circus cyaneus | favorabila | Marimea populatiei | Cel putin 50 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  | Circus macrourus | Favorabila | Marimea populatiei | Cel putin 65 | nesemnificativ |  |
|  | Circus pygargus | Favorabila | Marimea populatiei | Cel putin 125 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tendintele populatiei in pasaj | Tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului pentru A082 Circus cyaneus si A083 Circus macrourus | Cel putin 10382,55 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului pentru A084 Circus pygargus | Cel putin 10929 | nesemnificativ |  |
|  | Circus aeruginosus | favorabila | Marimea populatiei | cel putin 3 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  |  | cel putin 10 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 14 Trebuie clarificata in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tendintele populatiei in pasaj | Tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului de odihna/hranire | Cel putin 10929 |  |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului de cuibarit | cal putin 10163.97 | nesemnificativ |  |
|  | Falco cherrug | favorabila | Marimea populatiei | cel putin 3 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  |  | cel putin 10 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tendintele populatiei in pasaj | Tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului de odihna/hranire | Cel putin 10163,97 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului de cuibarit | Cel putin 10601,13 | nesemnificativ |  |
|  | Falco columbarius | favorabila | Marimea populatiei | cel putin 14 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  |  | cel putin 14 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tendintele populatiei in pasaj | Tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 10382,55 | nesemnificativ |  |
|  | Falco peregrinus A097 Falco Vespertinus | favorabila | Marimea populatiei pentru specia A103 Falco peregrinus | Cel putin 11 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  | Falco Vespertinus | favorabila | Marimea populatiei pentru specia A097 Falco Vespertinus | cel putin 20 | nesemnificativ |  |
|  |  |  |  | cel putin 250 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului pentru specia A103 Falco peregrinus | Cel putin 10382,55 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului pentru specia A097 Falco Vespertinus | Cel putin 10601,13 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tendintele populatiei in pasaj | Tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  | Burhinus oedicnemus | favorabila | Suprafata habitatului de cuibarit | Cel putin 10163,97 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  | Marimea populatiei de pasaj | cel putin 90 | nesemnificativ |  |
|  |  |  |  | cel putin 90 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tendintele populatiei pentru fiecare specie | Cel putin 10163,97 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  | Caprimulgus europeaus | favorabila | Marimea populatiei | Cel putin 90 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  | Tendintele populatiei pentru specie | Tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, utiIizarii temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 6120,24 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Proportia padurilor cu varste de peste 80 de ani | Cel putin 40% Cel putin 87 ha | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Prezenta arborilor maturi/batrani in habitate de paduri | Cel putin 4 | nesemnificativ |  |
|  | Coracias garrulus | favorabila | Marimea populatiei | Cel putin30 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 10292 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Numarul/densitatea de arbori batrani seculari pe pasuni | trebuie definita in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  | Dendrocopos medius | favorabila | Marimea populatiei pentru specia A238 Dendrocopos medius | Cel putin 8 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  | Dryocopus martius | favorabila | Marimea populatiei pentru specia A236 Dryocopus martius | Cel putin 3 |  |  |
|  |  |  | Tendintele populatiei pentru fiecare specie | Tendinta pe termen lung a populatiei stabil sau In crestere |  |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 437,16 |  |  |
|  |  |  | Prezenta arborilor maturi/batrani in habitate de paduri | Cel putin 4 |  |  |
|  |  |  | Proportia padurilor cu varste de peste 80 de ani | Cel putin 40 % Cel putin 104 ha |  |  |
|  |  |  | lemn mort pe picior si la sol | Cel putin 5 |  |  |
|  | Dendrocopos syriacus | favorabila | Marimea populatiei | cel putin 43 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  | Tendintele populatiei pentru specie | Tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, utiIizarii temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 437,16 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Prezenta arborilor maturi/batrani in habitate de paduri | Cel putin 4 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Numarul/densitatea de arbori batrani seculari pe pasuni | trebuie definita in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  | Ficedula albicolis | favorabila | Marimea populatiei pentru specia A321 Ficedula albicolis | Cel putin 200 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  | Ficedula parva |  | Marimea populatiei pentru specia A320 Ficedula parva | Cel putin 1000 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 437,16 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tendintele populatiei pentru specie | Tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, utiIizarii temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | lemn mort pe picior si la sol | Cel putin 5 | nesemnificativ |  |
|  | Haliaeetus albicilla | favorabila | Marimea populatiei | Cel putin 13 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  | Tendintele populatiei pentru fiecare specie | Tendinta pe termen lung a populatiei stabil sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 10292 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Prezenta arborilor maturi/batrani in habitate de paduri | Cel putin 4 | nesemnificativ |  |
|  | Lullula arborea | favorabila | Marimea populatiei | Cel putin 170 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  | Tendintele populatiei pentru specie | Tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, utiIizarii temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului | 5027,34 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Acoperirea tufelor si arborilor, dispersate sau in forma aliniamentelor pe pajisti in aria de distributie a speciilor din sit. | Cel putin 10% Cel putin 502 | nesemnificativ |  |
|  | Oenanthe pleschanka | favorabila | Marimea populatiei | Cel putin 50 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  | Tendintele populatiei pentru specie | Tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, utiIizarii temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 10491,84 | nesemnificativ |  |
|  | Emberiza hortulana | favorabila | Marimea populatiei | Cel putin 600 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  | Tendintele populatiei pentru specie | Tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, utiIizarii temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului | 5901,66 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Acoperirea tufelor si arborilor, dispersate sau in forma aliniamentelor pe pajisti in aria de distributie a speciilor din sit. | Cel putin 10% Cel putin 590 | nesemnificativ |  |
|  | Lanius collurio | favorabila | Marimea populatiei pentru specia A338 Lanius collurio | cel putin 430 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  | Lanius minor |  | Marimea populatiei pentru specia A339 Lanius minor | cel putin 70 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 10382,55 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Acoperirea tufelor si arborilor, dispersate sau in forma aliniamentelor pe pajisti in aria de distributie a speciilor din sit. | Cel putin 10% Cel putin 1038 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tendintele populatiei pentru specie | Tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, utiIizarii temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  | Melanocorypha calandra | favorabila | Marimea populatiei | Cel putin 1050 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin10163,97 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tendintele populatiei pentru specie | Tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, utiIizarii temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Acoperireacu arbusti si arbori dispersati | Cel putin 10% Cel putin 1016 | nesemnificativ |  |
|  | Milvus migrans | favorabila | Marimea populatiei | Cel putin 1050 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin10163,97 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tendintele populatiei pentru specie | Tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, utiIizarii temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Prezenta arborilor maturi/batrani in habitate de paduri | Cel putin 4/ha | nesemnificativ |  |
|  | Neophron percnopterus | favorabila | Marimea populatiei | Cel putin 1 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  | Tendintele populatiei pentru specie | Tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, utiIizarii temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin10929 | nesemnificativ |  |
|  | Pernis apivorus | favorabila | Marimea populatiei | Cel putin 3 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  |  | Cel putin 2250 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului de odihna/hranire | Cel putin 10163,97 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului de cuiobarit | Cel putin 10601,13 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tendintele populatiei pentru specie | Tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, utiIizarii temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  | Picus canus | favorabila | Marimea populatiei | cel putin 25 | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  |  |  | Suprafata habitatului | cel putin 546,45 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Prezenta arborilor batrani cu scorburi in fondul forestier | cel putin 3 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Lemn mort pe picior si la sol | cel putin 10 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tendintele populatiei pentru specie | Tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, utiIizarii temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  | Specii neincluse in Anexa I , asociate cu habitate terestre - doar mentionate in Panul de management |
|  | Alauda arvensis | necunoscuta | Marimea populatiei | trebuie definit in termen de 3 ani | nesemnificativ | Amplasamentul proiectului se afla in proximitatea sitului ROSPA0019 Cheile Dobrogei,dar lucarile proiectului se vor desfasura la o distanta de aproximativ 20 m fata de limitele sitului ROSPA0019. Activităţile propuse în cadrul proiectului nu vor induce modificări la nivelul parametrilor stabiliti. Proiectul respecta prevederile Planului de management ( Ord.1185 din 2016). Deranjul pasarilor se va resimtii doar in perioada de executie a lucararilor datorita zogomutului si prezentei umane, pentru o perioada foarte surta de timp. |
|  | Asio otus | necunoscuta |  | trebuie definit in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  | Cuculus canorus | necunoscuta |  | trebuie definit in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  | Hirundo rustica | necunoscuta |  | trebuie definit in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  | Luscinia megarhynchos | necunoscuta |  | trebuie definit in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  | Oriolus oriolus | necunoscuta |  | trebuie definit in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  | Lanius senator | necunoscuta |  | trebuie definit in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  | Merops apiaster | necunoscuta |  | trebuie definit in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  | Miliaria calandra | necunoscuta |  | trebuie definit in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  | Phoenicurus ochruros | necunoscuta |  | trebuie definit in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  | Riparia riparia | necunoscuta |  | trebuie definit in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  | Oenanthe oenanthe | necunoscuta |  | trebuie definit in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  | Oenanthe isabellina | necunoscuta |  | trebuie definit in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  | Saxicola torquata | necunoscuta |  | trebuie definit in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  | Sturnus roseus | necunoscuta |  | trebuie definit in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  | Sylvia atricapilla | necunoscuta |  | trebuie definit in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  | Streptopelia turtur | necunoscuta |  | trebuie definit in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  | Sylvia borin | necunoscuta |  | trebuie definit in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  | Sylvia communis | necunoscuta |  | trebuie definit in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  | Upupa epops | necunoscuta |  | trebuie definit in termen de 3 ani | nesemnificativ |  |
|  | Coturnix coturnix | favorabila | marimea populatiei | cel putin 400 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tendintele populatiei pentru specie | Tendinta pe termen lung a populatiei pentru toate speciile stabile sau In crestere | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Tipar de distributie | Fara scadere semnificativa a tiparului spatial, utiIizarii temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Marimea habitatului terestru (terenuri agricole Si pajisti) | Cel putin 10163,97 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata cu vegetatie arbustiva( paduri in tranzitie) | Cel putin 218,58 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Suprafata habitatelor de padure | Cel putin 218,58 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Acoperirea tufelor si arborilor, dispersate sau in forma aliniamentelor pe pajisti in aria de distributie a speciilor din sit. | Cel putin 10% Cel putin 1016 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Prezenta arborilor maturi/batrani in habitate de paduri | Cel putin 4/ha | nesemnificativ |  |
|  |  |  | Proportia padurilor cu varste de peste 80 de ani | Cel putin 40 % Cel putin 87 | nesemnificativ |  |
|  |  |  | lemn mort pe picior si la sol | Cel putin 15 | nesemnificativ |  |

Impactul direct generat de implementarea proiectului este determinat de efectuarea propiu-zisa a lucrarilor de constructie si de demolare si se va  manifesta prin inlaturarea temporara a covorului vegetal de pe terenul vizat in zona lucrarilor fara a se extinde.

Impactul direct se va resimti in etapa de constructie  si de demolare si va fi nesemnificativ

Surse de poluare ce pot afecta fauna in timpul lucrarilor de constructie sunt zgomotul, vibratiile si emisiile de praf, acestea avand insa un caracter temporar si vor disparea odata cu incetarea activitatilor. Impactul imediat se va resimti in zonei de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna, catre zonele invecinate, unde vor gasi conditii prielnice de mediu, avand in vedere distributia habitatelor in zona de studiu, urmand ca dupa finalizarea lucrarilor de constructie, acestea sa reutilizeaza zona analizata.

Nu au fost identificate habitate specifice faunei si/sau avifaunei, necesare hranei , odihnei reproducedrii, crestere a puilor.

Prin implementarea proiectului nu se vor fragmenta, modifica  sau pierde habitate de interes comunitar sau habitate specific faunei de interes comunitar pentru care a fost declarat ROSPA0019.

Avand in vedere specificul amplasamentului prin implementare proiectului nu vor  reduce efectivele populaţionale ale speciilor si nici se vor fi  perturbarte activităţile speciilor ariei protejate.

Impactul direct se va resimti doar in etapa de constructie  si va fi nesemnificativ.

## Impactul imediat (pe termen scurt) si cel pe termen lung

Impactul pe termen scurt se manifesta cu predilectie in perioada de constructie si de demolarfe  a obiectivului prin activitatile caracteristice unor astfel de lucrari, respectiv zgomot, vibratii, antrenarea particulelor de praf in atmosfera ca urmare a functionarii utilajelor si a activitatilor conexe, posibile scurgeri accidentale de hidrocarburi, precum si transportul materialelor de constructie si a personalului, preluarea deseurilor, prezenta umana.

Impactul pe termen scurt va inceta odata cu finalizarea lucrarilor de constructie , prin disparitia surselor perturbatoare, mai sus mentionate.

Impactul imediat se va resimti in proximitatea zonei de lucru si va avea ca efect indepartarea temporara a exemplarelor de fauna  zonele invecinate.

Modificarile survenite asupra florei ca urmare a implementarii proiectului au un caracter temporar si reversibil, prin regenerarea vegetatiei in zonele afectete de lucrarile de constructie.

Se apreciaza ca impactul generat de zgomot si deranjul temporar asupra speciilor de fauna, va fi unul redus, localizat si reversibil.

Impactul cumulat exercitat asupra ROSPA0019  nu va fi semnificativ mai mare faţă de cel actual deoarece amplasamentul este inclus într-o zonă agricola în care intervenția umană este  frecventa, iar lucrarile se vor efectua la o distanta de aproximativ de 20m fata de limita sitului.

Singurul proiect cu care s-ar putea cumula efectele este „ CENTRALĂ ELECTRICĂ

EOLIANĂ SĂCELE”, dar , avand in vedere ca ambele proiecte apartin aceluiasi dezvoltator executia lucrarilor celor doua proiecte nu se vor suprapune , tocmai pentru a nu se genera efecte cumulative.

Tabelul nr. 6 Analiza impactului cumulativ Anexa 3A din din Ordinul 1682/2023

|  | Nr. crt. | Denumire ANPIC | Specie/ habitat | Parametru afectat de PP analizat | Presiuni/ ameninţări, alte PP care pot genera impact cumulat asupra parametrului afectat | Cuantifica rea impactului cumulat | Semnificaţia impactului cumulat | Justificarea semnificaţiei impactului cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | ROSPA0019 | - | - | - | 0 | Nesemnificativ | * amplasamentul este inclus într-o zonă agricola în care intervenția umană este frecventa; * lucrarile se vor efectua la o distanta de aproximativ de 20 m fata de limita sitului. *lucrarile proiectului nu se vor cu lucrarile altui proiect tocmai pentru a nu se genera efecte cumulative; |

Avand in vedere cele mentionate mai sus consideram ca potentialul impact cumulat al proiectului asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar, va fi nesemnificativ  deoarece:

- amplasamentul este inclus într-o zonă agricola în care intervenția umană este frecventa si nu se afla in interiorul sitului ROSPA0019;

- lucrarile se vor efectua la o distanta de aproximativ de 20 m fata de limita sitului;

- lucrarile proiectului nu se vor  cu lucrarile altui proiect tocmai pentru a nu se genera efecte cumulative;

- ecosistemele terestre din amplasamentul lucrarilor au componente comune, neexistand elemente de genofond protejate endemice sau situri in conservare.

- nu au fost identificate habitate specifice faunei si/sau avifaunei, necesare hranei , odihnei reproducedrii, crestere a puilor.

- lucrarile propuse nu vor duce la modificari, pierderi sau fragmentari de habitate.

Concluzionam ca, proiectul nu afectează si nu modifica obiectivele de conservare menționate în planul de management si regulamentul aprobat, prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1185/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSPA0019 Cheile Dobrogei, ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia, 2.362 Rezervația naturală Recifii Jurasici Cheia, 2.356 Rezervația naturală Peștera La Adam, 2.357 Rezervația naturală Peștera Gura Dobrogei, B.2 Rezervația naturală Gura Dobrogei.

.

Proiectul nu afectează si nu modifica obiectivele de conservare menționate OSC emise de ANANP Decizia nr.372/31.08.2020 - privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1185/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSPA0019 Cheile Dobrogei, ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia, 2.362 Rezervația naturală Recifii Jurasici Cheia, 2.356 Rezervația naturală Peștera La Adam, 2.357 Rezervația naturală Peștera Gura Dobrogei, B.2 Rezervația naturală Gura Dobrogei.

Pentru ca lucrarile proiectului sa nu aiba efecte negative asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar, mentionate in Formularul standard precum si asupra ariei naturale protejate,  vor fi respectate urmatoarele conditii de realizare a proiectului:

- realizarea lucrărilor de construcţie doar pe amplasamentul stabilit prin proiectul tehnic, fără a afecta habitatele şi speciile de faună din zonele învecinate;

- respectarea graficului de lucrări, în sensul respectării traseelor şi programului de lucru, pentru a limita impactul asupra avifaunei specifice zonei;

- respectarea căilor de acces stabilite pe perimetrul obiectivului de investiţie;

- desfăşurarea activităţilor din cadrul perimetrului pe suprafeţele strict necesare, pentru a nu perturba speciile de păsări;

- reducerea emisiilor de zgomot şi vibraţii provenite de la utilaje (emisii ce ar putea perturba speciile de avifaună), prin utilizarea echipamentelor de lucru conforme, pentru care s-au efectuat reviziile tehnice;

- inspectarea periodică a amplasamentului pentru depistarea prezenţei eventualelor cuiburi de păsări;

- interzicerea capturării, izgonirii şi distrugerii speciilor de păsări, în cazul depistării acestora;

- folosirea de tehnologii şi echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot acceptate;

- circulaţia pe drumuri se va face cu viteză redusă, în vederea limitării emisiilor de praf;

- colectarea deşeurilor menajere şi înlăturarea acestora de pe amplasament, pentru a nu atrage speciile de faună, inclusiv efectivele de păsări aflate în zonă (de ex. pescăruşi, ciori etc);

- se vor folosi utilaje şi mijloace de transport silenţioase, pentru a diminua zgomotul datorat lucrărilor planificate, care poate deranja speciile de animale şi păsări, precum şi echiparea cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a poluanţilor în atmosferă.

Concluzii privind evaluarea adecvată

- Amplasamentul nu se suprapune cu limita ROSPA0019 Cheile Dobrogei.

- Lucrarile proiectului se vor efectua la o distanta de aproximativ 20 m fata de limita sitului.

- Proiectul nu afectează direct sau indirect zone de hrănire, migrație sau odihnă;

- Realizarea și funcționarea obiectivului nu determină apariția unui impact direct asupra ariilor naturale protejate, nu provoacă pierderea unor habitate de interes comunitar mentionate in Formularul standard;

- Realizarea și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să aducă modificări fizice în cadrul ariei naturale protejate având în vedere că amplasamentul este situat într-o zonă agricola în care intervenția umană este frecventa.

- în ceea ce privește managementul deșeurilor solide, acestea vor fi gestionate, atât în perioada executării lucrărilor, cât și în perioada funcționării obiectivului, numai în limitele amplasamentului ce face obiectul proiectului. Nici natura și nici amploarea obiectivului nu determină apariția unor cantități și tipuri de deșeuri ce ar putea pune în pericol integritatea ariei naturale protejate;

- proiectul nu implică în niciun fel utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică.

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: nu este cazul

|  | Semnătura și ștampila titularului . . . . . . . . . . |
| --- | --- |