# S.C. “ART COLOSSEUM” S.R.L.

# J13/1166/17.04.2006, CUI: 18595351,

# Str. Calafatului Nr. 64, Constanta

# Tel.: 0721/207532; 0721/766067

# Email: art_colosseum@yahoo.com

# ANEXA 5.E la procedură ( conform LEGII Nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului)

# CONŢINUTUL - CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE

- DENUMIREA  PROIECTULUI : „CONSTRUIRE  IMOBIL St+P+2E – VILA TURISTICA, PISCINA SI IMPREJMUIRE  TEREN” - Jud. Constanta, Loc. Eforie Sud, Str. Dr. Cantacuzino, Nr. 89

- Titular

- numele: AUTOMAS TRUCK SERVICE S.R.L.

- adresa poştală a societatii: judet Constanta, municipiu Constanta, str. Constantin Brancusi, lot 2, etaj P

# numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: telefon 0722 986 246; 0721 581 219, adresa e-mail: art_colosseum@yahoo.com;

# numele persoanelor de contact: Istrate Marius administrator telefon 0733 767 766.

- Descrierea caracteristicilor  fizice ale intregului  proiect

a)  rezumat al proiectului:

Prezenta documentaţie, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 si Legea nr. 10/1995 actualizata cu Legea nr. 177/2015, cuprinde piesele scrise si desenate pentru construirea unui imobil cu  regim de inaltime St+P+2E cu functiunea de vila turistica, amplasata pe teren conform planului de situatie.

b ) justificarea necesitatii proiectului:

Oportunitatea investitiei este argumentata prin documentatia de Certificat de Urbanism aprobata si presupune construirea unui imobil cu  regim de inaltime St+P+2E cu functiunea de vila turistica.

Construirea acestui imobil este justificata, avand in vedere ca amplasamentul se afla intr-o zona destinata constructiilor cu caracter de locuire, turism, alimentatie publica, comert, agrement, sport si servicii conform PUG aprobat prin HCL Eforie nr. 71/2002, 43/2022 si HGR nr. 525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

c) valoarea investitiei

Valoarea investitiei este de aprox. 900.000 lei.

d)  perioada de implementare propusa

Perioada de implementare propusa este august 2022 – iulie 2023.

e)  planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

# La prezentul memoriu se ataseaza plan de incadrare in zona si plan de situatie.

# f)   o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Terenul vizat este proprietate a societatii AUTOMAS TRUCK SERVICE S.R.L. conform contract de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 2249/09.09.2021 la b.n.p. Chivu Nicolae Bogdan.

Documentatia prezenta porneste de la un teren liber, pe care urmeaza sa se execute o constructie noua in conformitate cu cerintele beneficiarului si reglementarile urbanistice. Se propune realizarea unui imobil cu regim de inaltime St+P+2E cu functiunea vila turistica, a unei piscine si imprejmuirea terenului.

BILANTUL TERITORIAL:

Suprafata teren:  St = 1144.00 mp conform actelor de proprietate si masuratorilor cadastrale.

EXISTENT:

Suprafata construita=  0.00 mp;

Suprafata desfasurata=  0.00 mp;

P.O.T. = 0.00%

C.U.T. = 0.00

PROPUNERE:

Suprafata construita vila turistica =  300.00 mp;

Suprafata desfasurata vila turistica =  900.00mp;

Suprafata construita piscina =  28.00 mp;

Regimul de inaltime: St+P+2E;

P.O.T. = 27%

C.U.T. = 0.8

Se propune amenajarea de spatii verzi cu rol decorativ si de protectie in suprafata de cel putin 50% din totalul suprafetei de teren conform HCJC nr.152/22.05.2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta – destinatia constructiei propuse fiind  vila turistica.

Se va amenaja o suprafata de spatii verzi de 572mp reprezentand un procent de 50% din suprafata amplasamentului.

Se propune amenajarea unei platforme exterioare pentru precolectare gunoi - un container de capacitate 1100 l pentru gunoi menajer si trei pubele de 240l pentru colectare selectiva deseuri solide.

Spatiul va fi dotat cu robinet de apa pentru igienizare precum si rigole de scurgere racordate la canalizarea menajera pentru preluarea apelor uzate rezultate din curatarea platformei de precolectare gunoi.

Dimensionarea zonei aferente precolectarii de deseuri s-a realizat conform SR 13387/97 astfel:

M = N x Im x Z / (0.8 x C) ,   M = 45 x 3 x 5 /( 0.8 x 1100)

M = min. 1 (buc.)

M – nr. recipiente de precolectare;

# N – nr. de locatari deserviti de punctul de precolectare (se estimeaza realizarea a 15 unitati de cazare compuse din camere cu baie proprie si 5 unitati de cazare tip apartament cu o camera = un nr. de aprox. 45 persoane);

Im – indice mediu specific de producere a deseurilor menajere – (2…4) litri/om x zi;

Z – nr. de zile dintre doua ridicari succesive a deseurilor menajere (max. 3 zile).In cazuri justificate si cu avizul sanitar se poate lua in calcul Z maxim = 7zile;

C – capacitatea recipientului folosit,in litri;

0.8 – coeficientul de incarcare a recipientului.

In cadrul  constructiei proiectate se vor realiza:

- spatii tehnice la nivelul subsolului;

# - receptie, grupuri sanitare, 5 unitati de cazare compuse din camere cu baie proprie si 1 unitate de cazare tip apartament cu o camera la nivelul parterului;

# - 5 unitati de cazare compuse din camere cu baie proprie si 2 unitati de cazare tip apartament cu o camera la nivelul etajului 1;

# - 5 unitati de cazare compuse din camere cu baie proprie si 2 unitati de cazare tip apartament cu o camera la nivelul etajului 2.

Imobilul St+P+2E va  avea structura din cadre din beton armat cu inchideri din zidarie b.c.a. / caramida.

Planseele sunt prevazute din beton armat monolit.

Fundatiile sunt conformate ca o retea de grinzi de fundatie cu talpi de beton armat sau radier general.

Peretii subsolului vor fi diafragme din beton armat.

Acoperisul este tip terasa.

Accesul pe verticala se va face cu ajutorul unei scari interioare din beton armat, precum si a unui lift.

Din punct de vedere al protectiei seismice, in conformitate cu prevederile cuprinse in normativul P100-1/2013, ”Cod de proiectare seismica – Prevederi de proiectare pentru cladiri”, constructia propusa face parte din clasa III de importanta si expunere la cutremur, pentru care se aplica un coeficient de importanta si de expunere la cutremur γi=1.00 o acceleratie a terenului pentru proiectare ag = 0.20g; iar perioada de colt, caracteristica amplasamentului constructiei este Tc = 0.7 sec.

Constructia vizata se incadreaza in categoria de importanta C - normala, conform H.G.R. 766 / 1997.

Sistem constructiv:

- sistem constructiv:  cadre şi plansee din beton armat;

- sistem acoperire: terasa hidroizolata si termoizolata;

- inchideri perimetrale: zidarie din caramida sau BCA 30cm + termoizolatie polistiren 10cm;

- compartimentările interioare: pereţi cu rol nestructural din zidărie de 20cm si 15cm.

Finisajele interioare sunt alcatuite din:

- zugraveli lavabile in camere;

- faianta in bai;

- pardoseală gresie in bucatarie, bai;

- pardoseala din parchet laminat in camere;

- tamplarie interioara din lemn.

- profilul si capacitatile de productie:

Investitia are ca obiectiv construirea si ulterior exploatarea cladirii sub functiunea de vila turistica.

# Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate.

# descrierea instalatiei si fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

# Nu e cazul.

# descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate.

# materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Materiile prime:

# Se folosesc nisip, pietris, apa, lemn  - achizitionate prin cumparare.

# Energie si combustibil:

In functionarea imobilului se va folosi energie electrica pentru aparate electrocasnice, iluminat si de aer conditionat.

Pentru incalzire si asigurarea apei calde vor fi instalate centrale termice.

Centralele termice vor folosi drept combustibil gaz natural. Apa curenta  pentru consumul turistilor se va face prin racord la reteaua RAJA.

- racordarea la retelele utilitare existente in zona

Alimentarea cu apa:

Alimentare cu apa: bransament din reteaua de apa potabila din Str. Dr. Cantacuzino (pe cheltuiala beneficiarului) - conf. Aviz.

Evacuarea apelor uzate:

Apele uzate menajere se evacueaza gravitational prin tuburi de PVC.

Apele manajere uzate se vor deversa in reteaua de canalizare de pe Str. Dr. Cantacuzino.

Canalizare ape uzate menajere: racord la reţeaua de canalizare de pe Str. Dr. Cantacuzino.

Apele pluviale de pe terasele imobilului se vor dirija catre spatiile verzi existente la nivelul terenului amenajat.

Sistemul de canalizare pentru evacuarea apelor menajere se va realiza de catre o firma specializata, la cererea beneficiarului, pana la  finalizarea executiei imobilului.

Canalizare ape pluviale: prin scurgerea naturală – la reţeaua de canalizare din Str. Dr. Cantacuzino, respectiv catre spatiile verzi de la nivelul solului de pe amplasament, daca retelele de canalizare nu sunt executate pana la finalizarea obiectivelor de investitie.

Alimentarea cu energie electrica:

Branşare la sistemul de distribuţie existent in zona pe str. Dr. Cantacuzino.

Executia retelelor electrice de la punctul de bransare si pana la amplasament se va face pe cheltuiala beneficiarului.

Asigurarea apei tehnologice:

Nu e cazul.

Asigurarea agentului termic:

Incalzirea imobilului si producerea apei calde menajere se va face cu centrale termice pe combustibil gaz natural.

Racord la sistemul de distribuţie existent în zonă, conf. aviz.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de executie, iar suprafetele de teren ramase libere se vor amenaja si intretine ca spatii verzi.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul pietonal si accesul auto pe parcela se vor realiza  din Str. Dr. Cantacuzino in partea de sud a terenului.

Nu se creeaza cai noi de acces.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

# Se folosesc  nisip, pietris, apa,  lemn  in faza de constructie.

# Se foloseste apa, gaz natural,  in faza de functionare.

# Prin decopertarea stratului fertil de sol, se va scoate din circuitul natural o anumită cantitate de elemente nutritive, dar pe măsură ce stratul vegetal de sol depozitat va fi utilizat la refacerea ecologică a teritoriului, cea mai mare parte a elementelor va fi reintegrată acestui circuit.

# metode folosite în construcţie/demolare;

# Lucrările de construcţie desfăşurate nu vor avea un caracter special, constând în procese uzuale, specifice acestui tip de proiect, respectiv: montare împrejmuiri, amenajare organizare de şantier, lucrări amenajare teren (săpături, nivelări, compactări, umpluturi), montare cofraje şi armături, betonare (fundaţii, stâlpi, grinzi, planşee) realizare închideri, compartimentări, montare tâmplărie.

# Lucrările de construcţie vor începe numai după obţinerea Autorizaţiei de construire şi în condiţiile stabilite de aceasta.

# Pentru constructie se va opta pentru metode rapide si sigure de implementare a proiectului. Executarea se va face conform documentatiilor intocmite de proiectanti de specialitate si vor respecta normativele tehnice in vigoare. Pentru executarea lucrarii se vor utiliza numai materiale care corespund normelor tehnice si STAS-urilor in vigoare. Executantul are obligatia sa respecte “Normele generale de protectia muncii” cat si cele specifice indicate de proiectant.

# La realizarea elementelor de rezistenta din beton armat se va folosi un cofraj metalic reutilizabil.

# planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

# Planul de executie urmareste proiectul tehnic realizat pentru obiectivul propus.

# In această etapă titularul proiectului nu are realizat proiectul tehnic de executie.

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Terenul este liber de constructii.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

# Au fost analizate urmatoarele scenarii (alternative):

# A) Scenariul 1:

# Constructie cu structura de rezistenta alcatuita din cadre de beton armat

# Structura de rezistenta alcatuita din cadre de beton armat monolit este solutia clasica de construire si asigura un grad ridicat de flexibilitate functionala prin posibilitatea de realizare a compartimentarilor fara rol structural.

# In acest caz, proiectarea structurala se va face cu respectarea prevederilor "Codului de proiectare pentru structuri in cadre de beton armat", indicativ NP007-97, precum si a prevederilor specifice din "Codul de proiectare seismica", indicativ P100/1-2013.

# Din punct de vedere al formei si alcatuirii de ansamblu a cladirii se recomanda o forma in plan regulata, compacta si simetrica, cu distibutie uniforma a maselor si rigiditatilor in plan si pe inaltimea constructiei. Cladirea va avea in plan o forma regulata.

# Distributia stâlpilor in planul constructiei va fi cat mai uniforma.

# Rigiditatile structurii pe directiile principale vor fi cat mai apropiate valoric.

# La distributia si alcatuirea peretilor despartitori se vor avea in vedere, pe langa conditiile functionale si cele referitoare la evitarea unor interactiuni necontrolate sau defavorabile cu structura principala de rezistenta precum si limitarea degradarii lor in cazul actiunilor seismice de intensitate corespunzatoare nivelului de protectie antiseismica precizat de normele specifice. In acest sens se vor examina si se va decide asupra aplicarii uneia din urmatoarele solutii posibile:

# realizarea peretilor din materiale cu deformabilitate ridicata sau cu alcatuiri care sa conduca la separarea lor de cadre;

# realizarea unei alcatuiri de ansamblu care sa asigure limitarea deplasarilor orizontale produse de actiunea seismica, asfel incat sa se previna degradarea peretilor de umplutura si sa se evite avarierea elementelor cadrelor (stâlpi si rigle) ca urmare a conlucrarii acestora;

# acceptarea degradarii peretilor de compartimentare in cazul cutremurelor puternice, cu luarea masurilor corespunzatoare pentru evitarea prabusirii acestora.

# Planseul va fi realizat din beton armat cu bare independente.

# Se vor proiecta fundatii tip radier din beton armat.

# Avantajele scenariului 1:

# • structurile in cadre de beton armat sunt destul de flexibile din punct de vedere al satisfacerii cerintelor de functional - cu amendamaentul ca se poate ivi necesitatea realizarii de grinzi aparente ce nu satisfac intotdeauna cerintele de estetica arhitecturala.

# structura de rezistenta este alcatuita din stâlpi si grinzi de beton armat. Pereţii de inchidere perimetrala si peretii interiori sunt autoportanti si au doar functiuni de inchidere si compartimentare, neavand rol portant (structural).

# Aceasta structura permite realizarea unei compartimentari interioare extrem de flexibila, cu spatii de forme si dimensiuni diferite. Este astfel posibila realizarea unor compartimentari care sa delimiteze atât spatii de mari dimensiuni, cat si a unor camere cu suprafete mici.

# Structurile in cadre de beton armat mai prezinta si avantajul ca ofera posibilitatea unor lucrari ulterioare de reamenajare a spatiilor interioare, fiind posibila reconfigurarea unor spatii prin desfiintarea unor pereti de compartimentare, realizarea unor noi compartimentari, modificarea unor goluri de usi si ferestre, realizarea unor noi goluri si obturarea altor goluri. Astfel este posibil ca dupa un timp de la darea in exploatare a cladirii, beneficiarul sa poata modifica functionalul acesteia in functie de eventuale noi cerinte de configurare si chiar de schimbare a destinatiei cladirii.

# Dezavantajele scenariului 1:

# structurile in cadre de beton armat sunt mai pretentioase atât din punct de vedere al proiectarii cat si a executiei lucrarilor de constructii.

# calculul structurilor in cadre de beton armat se face cu programe speciale de calcul structural. Calculul poate fi facut pe cadre plane doar in anumite conditii de conformare structurala, conditii precizate de normative. In situatia unor structuri neregulate se recomanda calculul spatial al structurii.

# lucrarile de executie trebuie executate cu personal calificat. Nu se recomanda executarea lucrarilor in regie proprie, fiind necesara contractarea acestora cu firme de profil si care au o mare experienta in acest domeniu.

# este necesara o dotare corespunzatoare cu cofraje de buna calitate, moderne, astfel incat lucrarile de cofraje sa asigure dimensiunile sectionale pevazute in proiect pentru elementele structurale.

# Prevederile "Codului de proiectare seismica", indicativ P100/1-2013 impun utilizarea de betoane de clasa superioara (minim C20/25) la realizarea structurilor in cadre de beton armat. Daca la structurile cu pereti portanti s-a admis ca in mediul rural betonul din stalpisori sa fie preparat pe santier (cu respectarea unor conditii de calitate), pentru structuri in cadre se impune aprovizionarea cu beton preparat in statii centralizate. Prepararea in statii de betoane si transportul betonului pe santier sporesc costurile de executie.

# B) Scenariul 2:

# Constructie cu structura de rezistenta alcatuita din cadre metalice

# Structura de rezistenta este alcatuita din cadre metalice contravantuite si este realizata din ansambluri de stalpi si grinzi imbinate in santier prin buloane. Toate profilele sunt Europrofile HEA, IPE.

# Avantajele scenariului 2:

# structurile metalice sunt structuri cu o larga raspândire in România in ultimii ani pentru majoritatea cladirilor de anvergura si industriale dar si pentru cladirile a caror estetica modernista necesita o flexibilitate mai mare a suprafetelor vitrate etc.

# pentru realizarea in condiţii satisfacatoare a acestui tip de structuri este necesar un personal de executie de inalta calificare, dar viteza de executie dupa aducerea cladirii la cota ± 0.00 este foarte mare, mai ales ca majoritatea grinzilor si stalpilor nu se executa in santier ci in ateliere specializate.

# totodata aceasta solutie permite realizarea unui numar mare de goluri de orice dimensiuni in peretii de inchidere si cei de compartimentare. Se pot astfel asigura suprafete vitrate mari pe fatadele cladirii, golurile de fereastra putând fi dimensionate in functie de necesarul privind iluminatul natural, fara a fi limitate de conditii structurale.

# pentru realizarea compartimentarilor se pot utiliza solutii moderne (gips carton pe structura metalica/panouri sanwich),care se executa in timp scurt si nu necesita finisajele laborioase specifice peretilor din zidarie (tencuieli in trei straturi-sprit, grund, tinci). Acestea din urma presupun atât timpi mari de executie cat si anumite conditii de temperatura si protejare in timpul si imediat dupa executie).

# Dezavantajele scenariului 2:

# structurile in cadre din metal sunt sensibil mai pretentioase din punct de vedere al proiectarii, dar executia se realizeaza usor prin montarea grinzilor si stalpilor;

# pot aparea probleme de calcul si dimensionare a elementelor structurale care depasesc in dificultate proiectarea structurilor cu cadre din beton armat;

# rezistenta slaba la coroziune conduce la cheltuieli de întretinere mai mari;

# durata de viata mai mica decat la o cladire clasica de zidarie;

# izolare fonica dificila, metalul conduce usor sunetul;

# pret mai mare decat la o casa pe structura clasica de zidarie.

# Scenariul recomandat:

# Evaluarea celor doua scenarii propuse:

# In analiza si evaluarea celor doua scenarii propuse s-au luat in considerare urmatorii parametri:

# parametru tehnic: flexibilitatea din punct de vedere functional si estetica

# parametru economic: pretul de excutie

# parametru de riscuri: rezistenta la actiuni seismice

# parametru legal: prevederile Normativelor de proiectare

# Analizand toti acesti parametri din punctul de vedere al tuturor factorilor implicati in realizarea investitiei, respectiv : beneficiar - proiectant - constructor, avand in vedere avantajele si dezavantajele fiecarui scenariu propus in parte, se constata faptul ca varianta optima de realizare a investitiei este SCENARIUL 1.

-alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de   exemplu,   extragere  agregate,   asigurarea   unor   noi   surse   de   apa,   surse   sau   linii   de transport   al   energiei,   cresterea   numarului   de   locuinte,   eliminarea   apelor   uzate   si   a deseurilor).

Prin construirea imobilului St + P + 2E  va creste numarul de spatii de cazare din zona.

-alte avize si acorduri/autorizatii cerute pentru proiect:

In vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru proiectul propus, pe langa avizul de la AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI, prin certificatul de urbanism emis au fost solicitate urmatoarele avize:

- Aviz ALIMENTARE CU APA

- Aviz  ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

- Aviz  GAZE NATURALE

- Aviz  TELEFONIZARE

- Aviz  SALUBRITATE

- Aviz  APARARE CIVILA

- Aviz  SECURITATE LA INCENDIU

- Aviz  SANATATEA POPULATIEI

- Aviz  CULTURA CONSTANTA

- Aviz  TURISM

- Aviz  STAT MAJOR GENERAL

- Descrierea lucrarilor de demolare necesare

# planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

# Nu este cazul.

# descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

# Nu este cazul.

# căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

# Nu este cazul.

# metode folosite în demolare;

# Nu este cazul.

# detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

# Nu este cazul.

# alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).

# Nu este cazul.

- Descrierea amplasarii proiectului

Terenul vizat este proprietate a societatii AUTOMAS TRUCK SERVICE S.R.L. conform contract de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 2249/09.09.2021 la b.n.p. Chivu Nicolae Bogdan si se afla in Jud. Constanta, Loc. Eforie Sud, Str. Dr. Cantacuzino, Nr. 89.

Vecinatati:

- La nord:  vecin Oras Eforie;

- La sud:  Alee acces;

- La est:  vecin Oras Eforie;

- La vest: vecin Oras Eforie.

# distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

# Nu este cazul.

# localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

# Nu este cazul.

# hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

# folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

# Conform Certificatului de Urbanism nr. 57/18.03.2022, destinatia terenului stabilita prin documentatia de urbanism faza PUG aprobat cu HCL Eforie nr.71/2002, 43/2022 si HGR nr.525/1996 – locuire, turism, alimentatie publica, comert, agrement, sport si servicii.

# Pe terenurile adiacente sunt permise aceleasi tipuri de activitati.

# politici de zonare şi de folosire a terenului;

# Categoria de folosinta a terenului: intravilan – liber de constructii.

# arealele sensibile;

# Nu este cazul.

# coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

# Inventar de coordonate – sistem proiectie stereografic 70:

| Nr. | x | y | IE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 793016.3 | 287134.1 | 102145 |
| 2 | 793017.2 | 287117.3 | 102145 |
| 3 | 793021.2 | 287105.6 | 102145 |
| 4 | 793032.1 | 287108.7 | 102145 |
| 5 | 793052.9 | 287114.7 | 102145 |
| 6 | 793050.7 | 287122.4 | 102145 |
| 7 | 793055.1 | 287123.6 | 102145 |
| 8 | 793053.4 | 287129.4 | 102145 |
| 9 | 793055.5 | 287130 | 102145 |
| 10 | 793054.5 | 287133.2 | 102145 |
| 11 | 793060.2 | 287134.8 | 102145 |
| 12 | 793056.8 | 287146.4 | 102145 |
| 13 | 793054.4 | 287145.7 | 102145 |
| 14 | 793024.1 | 287136.8 | 102145 |
| 15 | 793016.3 | 287134.1 | 102145 |

# detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

# Avand in vedere mai multi factori consideram ca varianta de amplasament propusa si care se regaseste in planul de situatie este cea favorabila unei bune desfasurari a activitatii propuse.

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

- SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA , EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU:

a )protectia calitatii apelor:

# sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

# In vederea diminuarii incarcarii apelor uzate cu poluanti, se vor utiliza produse biodegradabile.

# Igienizarea spatiilor se va realiza cu echipamente special destinate acestui scop, cu consum limitat de apa si detergenti biodegradabili.

# Apele uzate menajere vor fi evacuate în reţeaua de canalizare existentă în zonă. Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate vor respecta condiţiile de calitate conform NTPA 002/2005.

In perioada de executie :

- Poluarea poate aparea accidental prin scurgeri de combustibili ale utilajelor de constructii

In perioada de exploatare

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul – pot exista doar accidental, datorita degradarii instalatiilor sanitare;

- statii si instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate prevazute – apele uzate sunt evacuate gravitational pana la reteaua de canalizare; apele pluviale colectate de pe terasa imobilului vor fi dirijate prin burlane pana la spatiile verzi de pe amplasament.

# staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

# Nu este cazul.

b ) protectia calitatii aerului:

# sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

In perioada de executie :

- Pe durata lucrarilor de executie, sursele de poluanti pentru aer pot fi sub forma de pulberi si gaze de esapament ale utilajelor de constructii. Utilajele de constructii vor fi dotate cu filtre specifice

- In perioada de exploatare

- surse de poluanti pentru aer – va exista un nivel foarte redus de poluare a aerului din emisiile echipamentelor pentru incalzire. Centralele termice pe gaz vor detine certificate de calitate si agremente de functionare si vor fi verificate periodic, conform prevederilor in vigoare.

# instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

- instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera – echipamentele pentru incalzire se vor prevede cu filtre speciale in functie de tipul de centrale termice folosite. Pulberile ce se pot degaja in aer vor fi limitate prin udarea in prealabil a materialelor ce pot genera astfel de degajari (doar daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnologic).

c ) protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor:

- Sursele de zgomot si de vibratii:

In perioada de executie :

- surse de zgomot si de vibratii –  pot aparea doar in faza de executie prin functionarea utilajelor de constructie,  dar nivelul de zgomot poate fi  limitat prin solutii tehnice.

- In perioada de exploatare

- In faza de exploatare nu apar surse de zgomot si de vibratii

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

# Măsurile tehnice pentru combaterea poluării sonore se referă la ecranarea sursei de zgomot şi protecţia urechii omului şi a locuinţei, spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea. Pentru investiţia propusă s-a asigurat prin proiectare separarea pe funcţiuni împotriva propagării zgomotelor, mirosurilor, vaporilor, precum şi izolarea acustică a unităţilor de cazare.

d ) protectia impotriva radiatiilor:

In perioada de executie :

- sursele de radiatii – nu este cazul

In perioada de exploatare

- sursele de radiatii – nu este cazul

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor – nu este cazul.

e ) Protectia solului si a subsolului:

In perioada de executie :

- sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice – se rezuma doar la poluari prin scurgeri accidentale de combustibili, de la utilajele de executie.

In perioada de exploatare:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice – poluare prin eventualele degradari ale instalatiilor sanitare;

- lucrari si dotarile pentru protectia solului si a subsolului – retelele de instalatii sanitare si canalizare propuse vor fi verificate si reparate periodic pentru a evita scurgerile accidentale indelungate. Colectarea apelor pluviale si menajere se va face separat. Apele pluviale vor fi dirijate prin burlane catre spatiile verzi de pe amplasament. Se interzice cu desavarsire realizarea de lucrari de intretinere a utilajelor de executie in cadrul amplasamentului (schimburi de ulei, alimentari cu combustibili, etc), iar organizarea de santier va fi dotata cu materiale absorbante a scurgerilor de uleiuri si combustibili).

f ) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect – nu sunt;

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate – nu este cazul, amplasamentul studiat nu este in arie protejata.

g ) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificare obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumentele istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictii, zone de interes traditional – nu sunt afectate monumente de nici un fel;

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public – se va realiza delimitarea si marcarea corespunzatoare a zonei pe durata executiei lucrarilor.

h ) Prevenirea si gestionarea  deseurilor generate pe amplasament:

Colectarea si depozitarea gunoiului menajer:

Gunoiul menajer se va depozita in europubele, pentru colectare selectiva. Colectarea gunoiului se va face de catre o firma specializata, avand grija sa fie respectata colectarea selectiva a deseurilor.

- tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate: deseurile din constructii si demolari, rezultate in urma lucrarilor de executie se incadreaza in urmatoarele categorii:

- 17 01 01 – beton – in cantitati foarte reduse ce pot aparea pe zonele de spalare a pompei de beton;

- 17 01 02 – caramizi – resturi rezultate in urma taierii blocurilor de zidarie pentru realizarea compartimentarilor proiectate – cantitati reduse;

- 17 02 01 – lemn – resturi rezultate din taierea cofrajelor refolosibile – cantitati reduse;

- 17 02 03 – materiale plastice – resturi rezultate din ambalajele produselor de constructii – cantitati reduse;

- 17 04 05 – fier si otel – resturi rezultate in urma fasonarii barelor de armatura / armaturi ramase in urma executiei – cantitati reduse;

- 17 05 04 – pamant si pietre fara continut periculos – rezultat in urma lucrarilor de sapatura – aproximativ 50-60mc;

- 17 08 02 – materiale de constructie pe baza de gips, necontaminate - resturile rezultate in urma lucrarilor de compartimentare – in cantitati foarte reduse;

- 17 09 04 – amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, necontaminate si nepericuloase – amestecuri de moloz, in cantitati reduse;

- 15 01 01- hartie provenind de la amabalaje – cantitati reduse

- 15 01 02 – materiale plastice provenite de la lucrarile de termo si hidroizolatii, ambalaje – in cantitati reduse

- deseurile municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat, rezultate in urma functionarii obiectivului si a caror cantitate se determina in momentul punerii in functiune a investitiei, se incadreaza in urmatoarele categorii:

- 20 01 01 – hartie si carton;

- 20 01 02 – sticla;

- 20 01 11 – textile;

- 20 01 39 – materiale plastice;

- 20 03 01 – deseuri municipale amestecate;

- 20 03 04 – namoluri din fosele septice;

- modul de gospodarire a deseurilor:

- deseurile rezultate in timpul functionarii obiectivului vor fi colectate selectiv in pubele speciale (europubele), inscriptionate, separate in functie de tipul deseului (deseuri metalice, plastice, hartie si carton, sticla, menajere, etc). Colectarea, transportul si depozitarea definitiva / valorificarea acestora se va face prin societati autorizate specializate.

- deseurile municipale amestecate rezultate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate, stocate temporar in pubele si eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit.

- deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, hartie si carton, plastic, sticla, etc) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale si inscriptionate, in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate;

- alte tipuri de deseuri nereciclabile si nepericuloase vor fi transportate catre groapa de gunoi indicata de catre Primarie.

i ) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si / sau produse – sunt reprezentate de unele materiale folosite in cadrul lucrarilor de executie (vopseluri, eventuale uleiuri);

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei – substantele cu caracter periculos pentru mediu sau sanatatea populatiei vor fi pastrate in recipienti inchisi, clar inscriptionati, respecatandu-se conditiile de depozitare pentru fiecare substanta / material in parte, conform prevederilor de utilizare impuse de producatorul acestora.

- Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

Impactul asupra zonei si a populatiei va fi mic, in zona existand deja o dezvoltare considerabila a cartierului. Sanatatea populatiei nu va fi afectata. Asupra faunei si florei impactul va fi mic. Proprietatile solului, calitatea apei si a aerului nu vor fi afectate. Nu se produc zgomote mari si vibratii atat pe durata executiei cat si pe durata de exploatare a investitiei.

Prevederi preliminare:

- In timpul executiei constructorul se va angaja sa respecte Normele de diminuare a efectelor asupra mediului aferente obiectivului, care prezinta urmatorii parametrii:

  - pubele degajabile;

  - zgomot generat de utilajele de constructii;

  - procesul de gestionare a deseurilor;

  - evacuarea apelor uzate;

  - evacuarea dejectiilor;

  - curatirea pneurilor utilajelor inainte de intrarea pe drumurile publice;

  - identificarea materialelor de constructii periculoase de tip asbest, vopseluri pe baza de plumb, etc. si inlocuirea acestora cu materiale de calitate nepericuloasa;

  - protejarea traficului pietonal;

  - aplicarea normelor de protectia mediului si respectarea normelor de protectie a muncii.

- Vegetatia, ecosistemele terestre sau acvative nu sunt afectate in nici un fel de realizarea obiectivului proiectat. Obiectivul de investitie nu constituie factor poluant. Lucrarile de constructii fiind de natura civila / drumuri, de categorie normala „C” – conf. H.G. nr. 766/1997, nu vor prezenta nici un pericol de poluare asupra mediului.

- Zona adiacenta suprafetei studiate va fi amenajata cu plantatii de arbori si arbusti, covoare florale, etc, acolo unde acest lucru este posibil.

- Amplasamentul propus cu destinatia turistica nu prezinta un factor important de poluare asupra mediului inconjurator, nivelul de noxe generate de traficul auto, zgomot, vibratii,etc., fiind minime.

# extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

# Impactul va avea un caracter local izolat (in limitele amplasamentului studiat).

# Prin realizarea proiectului nu vor exista efecte semnificativ negative asupra factorilor de mediu.

# Impactul direct se manifesta asupra factorilor de mediu sol prin desfiinţarea solului vegetal de pe o suprafaţă redusa şi asupra factorului de mediu aer prin emisiile generate de activitatea de construire.

# Impactul indirect se manifestă asupra populaţiei localităţii şi este determinat de emisiile în aer, de impactul asupra solului, asupra zgomotului, asupra peisajului. Este un impact nesemnificativ şi se manifesta pe termen scurt.

# Un impact temporar, atat direct cât şi indirect, asupra factorilor de mediu şi a locuitorilor din zonă se manifestă pe perioada executării lucrărilor de construcţii şi este unul nesemnificativ în cazul în care se aplică un management coespunzător care sa aibă în vedere măsuri de diminuare a impctului asupra factorilor de mediu.

# magnitudinea şi complexitatea impactului;

# Impactul se va resimţi la nivel local în zona amplasamentului si va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

# probabilitatea impactului;

# Un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta in condiţiile apariţiei unor situaţii de poluare accidentala, sau in cazul in care nu se iau masurile necesare, astfel incat sa nu apara riscuri.

# durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

# Depinde de situaţia ce determina apariţia impactului, de modul de intervenţie si de rapiditatea cu care se intervine.

# măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

# Nu e cazul, impactul va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu, in condiţii de desfăşurare normala a activitatii.

# natura transfrontalieră a impactului.

# Nu este cazul.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului

# - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

# Luand in considerare :

# imobilul proiectat;

# amenajarile interioare si exterioare propuse a se executa prin proiect;

# activitatea din cadrul obiectivului, care nu afecteaza mediul inconjurator, consideram ca nu este necesar controlul si supravegherea calitatii mediului dupa realizarea obiectivului si darea lui in folosinta.

- Legătura cu alte acte normative şi sau planuri /program e/strategii/documente de planificare:

# Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CF^ a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Direcţiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

# Nu este cazul.

# Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

# Conform Certificatului de Urbanism nr. 57/18.03.2022, destinatia terenului stabilita prin documentatia de urbanism faza PUG aprobat cu HCL Eforie nr.71/2002, 43/2022 si HGR nr.525/1996 – locuire, turism, alimentatie publica, comert, agrement, sport si servicii.

- Lucrari necesare organizarii de santier

# descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

# organizarea de şantier se va amenaja strict pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului şi nu va afecta domeniul public;

# se va realiza împrejmuirea provizorie a organizării de şantier;

# baracamentul va fi constituit din containere modulare poziţionate pe pat de piatră ce vor adăposti un depozit de scule, biroul organizării de şantier şi vestiar;

# şantierul va fi dotat cu toalete ecologice prevăzute cu lavoare ce vor fi vidanjate periodic;

# va exista o zonă de depozitare a materialelor folosite la lucrări, precum şi o zonă prevăzută cu containere etichetate corespunzător pentru depozitarea deşeurilor generate din activitate;

# aprovizionarea şantierului cu materiale de construcţie se va face ritmic pentru a se evita formarea de stocuri pe amplasament;

# se vor lua toate măsurile necesare astfel încât apele uzate să nu fie deversate pe amplasament, iar deşeurile sau materialele de construcţii să nu fie depozitate în locuri neadecvate (spaţii verzi, circulaţii, spaţii publice);

# staţionarea autovehiculelor va fi permisă pe platforma auto organizată în acest scop;

# materialul rezultat din excavare (pământ) nu se va depozita în incintă, acesta fiind transportat ritmic pe măsura desfăşurării lucrărilor, în locurile desemnate de Primăria Navodari;

# fierul ce va fi folosit pentru armarea cadrelor (stâlpi şi grinzi) va fi fasonat pe platformele furnizorului, apoi transportat la şantier şi pus în operă;

# elementele de structură se vor betona după terminarea armării, cu beton ce se va transporta de la staţia de betoane cu cife şi va fi pus în operă cu pompa; Toate aceste operaţiuni necesită materiale ce nu au nevoie de depozitare;

# la ieşirea din organizarea de şantier se va amenaja o rampă pentru spălarea anvelopelor auto, cu suprafaţa de 15 mp (3,00x5,00 ml) înainte ca autovehiculele să părăsească incinta;

# pe parcursul derulării lucrărilor de execuţie, întregul imobil va fi protejat de plase de reţinere a prafului şi pentru a împiedica căderea diverselor materiale.

# Contractantul lucrarilor de executie este responsabil si are obligatia sa asigure construirea spatiilor necesare activitatii de supraveghere a executiei, realizarii lucrarilor de constructii-montaj si testare precum si pentru productiea materialelor necesare realizarii investitiei.

# Lucrarile de executie se vor desfasura fara afectarea domeniului public si numai cu personal calificat.

# Constructia obiectivului nu va afecta buna desfasurare a activitatilor desfasurate in imediata vecinatate.

# La executia lucrarilor de executie aferente prezentului proiect, constructorul va lua toate masurile necesare pentru respectarea normelor actuale de securitate si sanatate a muncii.

# Principalele masuri care trebuie avute in vedere la executia lucrarilor :

# personalul muncitor sa aiba cunostiintele profesionale si cele de protectia muncii specifice lucrarilor ce se executa, precum si cunostiinte privind acordarea primului ajutor in caz de accident ;

# se vor face instructaje si verificari ale cunostiintelor referitoare la SSM cu toti oamenii care iau parte la procesul de realizare a investitiei ; instruirea este obligatorie atat pentru personalul de pe santier, cat si pentru cel care vine ocazional pe santier in interes personal sau de serviciu ;

# pentru evitarea accidentelor personalul va purta echipamente de protectie corespunzatoare in timpul lucrului sau circulatiei pe santier ;

# se vor monta placute avertizoare pentru locurile periculoase ;

# lucratorii vor fi instruiti pentru lucrul la inaltime, luandu-se masuri de protectie pentru lucrul pe schela, conform normelor in vigoare. Se interzic improvizatiile pe schela. Pe timp nefavorabil (ploi, vant puternic, ceata, temperaturi scazute) lucrarile se vor intrerupe.

# localizarea organizării de şantier;

# In imediata apropiere a santierului, pe unul dintre spatiile libere disponibile din cadrul incintei vizate.

# descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

# Impactul asupra mediului a lucrarilor de organizare de santier va fi minim considerand operatiunile descrise mai sus.

# surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

# Sursele de poluanti in timpul organizarii de santier sunt aceleasi cu cele din timpul executiei lucrarilor.

# dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

# Masurile prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu sunt aceleasi cu cele din timpul construirii obiectivului propus si sunt mentionate mai sus la capitolul privind protectia mediului.

# XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

# lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

# Se reface terenul afectat de sapaturile pentru fundatie si de organizarea de santier, aducandu-se la starea initiala. Lucrarile de refacere a amplasamentului se vor realiza conform cerintelor proiectului tehnic de executie si proiectului de sistematizare a incintei.

# Spaţiile rămase libere după realizarea construcţiei se vor amenaja ca spaţii verzi, respectându-se prevederile HCJC nr. 152/2013 privind stabilirea suprafeţelor minime de spaţii verzi şi a numărului minim de arbuşti, arbori, plante decorative şi flori, aferente construcţiilor realizate pe teritoriul administrativ al judeţului Constanţa. Astfel ca se va asigura în parametrii legali procentul minim de spaţii verzi înierbate şi plantate (50% Conform HCJC 151/25.05.2013).

# aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

# In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul; în acest caz se recomandă achiziţionarea de material absorbant pentru intervenţia promptă.

# Se recomandă amenajarea unor spaţii corespunzătoare pentru depozitarea controlată a deşeurilor produse pentru a evita riscul ca acestea să ajungă pe terenurile învecinate sau să fie depozitate necontrolat în incinta obiectivului.

# aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

# In cazul demolării obiectivului, la încetarea activităţii, se va proceda astfel:

# inainte de începerea lucrărilor de desfiinţare a obiectivului se vor obţine toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare, conform legii;

# inainte de demolarea propriu-zisă a construcţiei este necesară dezafectarea tuturor echipamentelor, instalaţiilor, respectând procedurile de colectare, sortare şi depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezultă din aceste activităţi;

# materialele rezultate în urma dezafectării vor fi valorificate prin firme autorizate sau, după caz eliminate în depozite autorizate, care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevăzute în ordinul MMGA nr. 95/2005 ;

# se va realiza separarea deşeurilor de materiale cu conţinut de substanţe periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generării acestora;

# se va reface amplasamentul la starea iniţiala ( teren liber) sau va fi pregătit pentru o viitoare construcţie, în funcţie de destinaţia ulterioară a terenului.

# modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

# Nu este cazul.

# Aceste modalităţi se vor stabili, dacă va fi cazul la momentul luării deciziei privind desfiinţarea obiectivului şi depind de strategia care se va adopta în ceea ce priveşte utilizarea ulterioară a terenului.

# Anexe - piese desenate:

# planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

# Se ataseaza prezentei documentatii.

# schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

# Nu este cazul.

# schema-flux a gestionării deşeurilor;

# Nu este cazul

# alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

# Nu este cazul.

# Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor an. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin 1 legea nr. W2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

# descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

# numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

# prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

# se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

# se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

# alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

# Nu este cazul.

# Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul \a fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

# Localizarea proiectului:

# Conform plan de situatie anexat.

# Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

# Nu este cazul

# Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

# Nu este cazul

# Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr.292/2018 privind evaluarea

# impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV.

# Nu este cazul. Se stabileşte de către autoritatea de mediu competentă.

# Semnătura şi ştampila titularului

# Proiectant:

# S.C. art colosseum s.r.l.

# Arh. Marius Socarici

# Ing. Paraianu Nicoleta