MEMORIU TEHNIC

aferent

PUZ – STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,

PARCELA A 504/6/40, INTRAVILAN LOC.LAZU,

COMUNA AGIGEA, JUD. CONSTANTA

# CAPITOLUL 1: DATE GENERALE

1.1 Denumirea planului

| DENUMIREA OBIECTIVULUI | PUZ – STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - PARCELA A504/6/40, INTRAVILAN, LOC. LAZU, COMUNA AGIGEA, JUD. CONSTANTA |
| --- | --- |

1.2 Amplasamentul , vecinataţile şi adresa planului

Planul urbanistic zonal are la baza Avizul De Oportunitate nr. 15/04.10.2021 si Certificatul de urbanism nr. 656/04.10.2021, emise de Primaria Comunei Agigea.

Scopul prezentei documentatii consta in obtinerea avizelor solicitate conform Certificatului de urbanism nr. 656/04.10.2021, in vederea elaborarii unui Plan urbanistic zonal, pentru stabilirea reglementarilor urbanistice si parcelarea amplasamentului cu suprafata totala de 5000,00mp, respectiv parcela A504/6/40 situata in intravilanul comunei Agigea.

Conform Avizului de oportunitate pentru elaborare PUZ, zona studiata este reprezentata de parcela A504/6/40, cu nr. cad. 111784.

Prin Planul urbanistic zonal se pot stabili reglementari noi cu privire la: regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea cladirilor fata de aliniament şi distantele fata de limitele laterale şi posterioare ale parcelei (Legea 190/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul).

Amplasamentul studiat – parcela cu nr. cad. 111784 este proprietate privata a lui BÂGU MARIA și NECULAI si se afla, conform documentatie cadastrale, in localitatea Lazu, UAT Agigea.

Amplasamentul/ parcela cu nr. cad. 111784 are o suprafata de 5000mp.

Conform documentatiei cadastrale, amplasamentul are urmatorii vecini:

- La nord: IE:112344

- La sud: IE:112067

- La est: Ppr 505

- La vest: str. Ciresilor(fost De 73).

Parcela IE:111784 situata in intravilanul comunei Agigea, localitatea Lazu, are categoria de folosinta arabil. Pe amplasament există o construcție agricola parter edificata in 2001 in baza A.C. nr. 20/2000.

1.3 Proiectant general

USONIA SRL

Strada Oleg Danovski nr.40, bloc BM2, mun. Constanta

1.4 Date  de  identificare  a  beneficiarului  planului

a) denumirea beneficiarilor : BÂGU MARIA și BÂGU NECULAI

b) adresa  beneficiarilor: mun. Constanta, aleea Egretei nr.7, et.1, ap.37

•telefon  : 0769177132

•adresa de e-mail: office@odian.ro

CAPITOLUL 2: NECESITATEA  SI  OPORTUNITATEA  PLANULUI

Dezvoltarea   armonioasa  a  unei  comunitati presupune satisfacerea tuturor dezideratelor care contureaza coordonatele aferente nevoilor sociale, economice, culturale, religioase, sportive, aferente educatiei scolare, protectiei mediului etc, in contextul unei judicioase gestionari urbanistice a teritoriului aferent administratiilor locale.

Stabilirea coordonatelor urbanistice a unui teritoriu administrativ   este o cerinta expresa stipulata in legislatia specifica domeniului.

Zonarea unui teritoriu pe categorii de functiuni (zone de locuit, zone de recreere, zone pentru obiective  industriale, zone protejate, zone destinate obiectivelor culturale, zone pentru gestiunea deseurilor municipale,etc)  este  o  cerinta  impusa  de  lege, pe care administratiile   locale trebuie sa  o duca  la indeplinire  astfel  incat   conditiile de  trai ale populatiei sa fie optime.

Necesitatea planului deriva din interdictia de construire pentru amplasamentul studiat stabilita prin Regulamentele de urbanism aprobate anterior aferente PUG comuna Agigea, conform caruia este necesara realizarea unui nou plan urbanistic, precum si din prevederile legale stabilite de Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare.

In vederea elaborarii prezentului PUZ a fost obtinut Avizul de oportunitate nr. 15/04.10.2021.

Avand in vedere tendinta de dezvoltare a zonei, precum si intentiile initiatorului, se estimeaza ca din punct de vedere social, zona va deveni mai atractiva prin diversificare functionala si amenajari noi, iar din punct de vedere economic, se estimeaza o crestere a veniturilor la bugetul local prin taxele aferente documenatiilor supuse aprobarii/autorizarii precum si celor aferente viitoarelor constructii.

##### Conform PUG preliminar comuna Agigea, destinatia terenului este: teren aflat in intravilan.

##### Destinatia admisa prin documentatia de urbanism este: functiune dominanta – locuinte individuale amplasate in loturi, inclusiv constructii de cazare turistica de tip vila, pensiune, minihotel.

Functiuni complementare admise: dotari si servicii specifice zonei de locuit, fara a fi surse de poluare a aerului, apei sau solului (fum, mirosuri, gaze).

Conform RLU comuna Agigea HCL nr. 93/25.09.2008, pentru zona functionala locuinte individuale in loturi, se impun urmatoarele reglementari urbanistice:

  - Regim de inaltime: pentru locuinte: minim Parter, maxim P+2E; POT = 35%; CUT=1,05

  - Regim de inaltime: pentru alte functiuni: POT = 70%; CUT=1,4

  - Retrageri fata de noul aliniament: minim 3 metri

Adiacent zonei studiate se afla locuinte si functiuni complementare locuirii.

Functiunile propuse pentru amplasamentul studiat se incadreaza in functiunile admise prin planurile de urbanism anterior aprobate si sunt compatibile cu cele existente, mentinand caracterul general al unei zone aflate in continua dezvoltare si evolutie.

CAPITOLUL 3: DESCRIEREA  LUCRARILOR EXISTENTE

2.1 INCADRAREA IN LOCALITATE

Amplasamentul studiat se afla  in partea de vest a localitatii Lazu, in intravilan.

Pe parcela A 504/6/40 există o construcție agricola parter edificata in 2001 in baza A.C. nr. 20/2000.

Vecinii limitrofi parcelei studiate sunt terenuri libere, neconstruite.

Sursa foto: googlemaps

3.2  ELEMENTE DE CADRU NATURAL

3.2.1 CONSIDERATII GEOLOGICE (sursa: Studiul geologic intocmit de GEOTECH DOBROGEA srl)

  - Amplasamentul studiat apartine unitatii structural Dobrogea, ce este constituita la suprafata din mai multe zone, deosebite intre ele din punct de vedere al alcatuirii geologice si anume: zona muntilor Macin, zona Tulcea, zona Deltei, zona Babadagului, zona sisturilor verzi si zona Dobrogei de sud.

  - Amplasamentul studiat se afla in Dobrogea de sud. Zona de sud a Dobrogei, formata din depozitele cretacice, Eocene, mediterane superioare, sarmatice si Pliocene. In fundamentul zonei Dobrogei sudice s-au constatat, in unele foraje(Palazu, Cocosu, Tuzla etc) sisturi cristaline mezozonale, sisturi verzi, Silurian, calacre jurasice. Intreaga Dobroge este acoperita de loess, depus pe cale eoliana in Cuaternarul inferior, intr-o patura groasa, care a acoperit in intregime rocile din fundament.

  - Acestea au iesit la zi, in aflorimentele pe care le vedem azi, numai acolo unde eroziunea recenta a indepartat loessul.

  - Linia tectonica Pecineaga-Camena care se traseaza intre zona sisturilor verzi la sud  si zonele Macin si Tulcea la nord este considerata de multi autori ca o linie tectonica de mare importanta care ar separa doua unitati structural diferite: Dobrogea de Nord, formata din zonele Macin si Tulcea si Dobrogea de Sud – alcatuita din zona sisturilor verzi si din depozite jurasice, creatcice si tertiare.

In partea sudica a Dobrogei de sud depozitele din fundamentul regiunii, reprezentate in general prin roci calcaroase si grezoase, de virsta cretacica si tertiara, sint orizontale sau formeaza ondulatii cu o raza de curbura foarte mare. Ele dau mameloane izolate, destul de sterse in relief.  Relieful acestora devine si mai slab prin acumularea, in depresiunile ce le separa, a unor mari cantitati de loess.

Geologic, zona studiata se caracterizeaza  prin  prezenta  formatiunilor sedimentare reprezentate prin stratul de loessuri si depozite loessoide  din pleistocen  (praf argilos de natura loessoida si argile).

3.2.2 CONSIDERATII GEOMORFOLOGICE (sursa: Studiul geologic intocmit de GEOTECH DOBROGEA srl)

  - Amplasamentul studiat apartine unitatii structural Dobrogea, ce este constituita la suprafata din mai multe zone, deosebite intre ele din punct de vedere al alcatuirii geologice si anume: zona muntilor Macin, zona Tulcea, zona Deltei, zona Babadagului, zona sisturilor verzi si zona Dobrogei de sud.

  - Amplasamentul studiat se afla in Dobrogea de sud. Zona de sud a Dobrogei, formata din depozitele cretacice, Eocene, mediterane superioare, sarmatice si Pliocene. In fundamentul zonei Dobrogei sudice s-au constatat, in unele foraje(Palazu, Cocosu, Tuzla etc) sisturi cristaline mezozonale, sisturi verzi, Silurian, calacre jurasice. Intreaga Dobroge este acoperita de loess, depus pe cale eoliana in Cuaternarul inferior, intr-o patura groasa, care a acoperit in intregime rocile din fundament.

  - Acestea ai iesit la zi, in aflorimentele pe care le vedem azi, numai acolo unde eroziunea recenta a indepartat loessul.

  - Linia tectonica Pecineaga-Camena care se traseaza intre zona sisturilor verzi la sud  si zonele Macin si Tulcea la nord este considerate de multi autori ca o linie tectonica de mare importanta care ar separa doua unitati structural diferite: Dobrogea de Nord, formata din zonele Macin si Tulcea si Dobrogea de Sud – alcatuita din zona sisturilor verzi si din depozite jurasice, creatcice si tertiare.

In partea sudica a Dobrogei de sud depozitele din fundamentul regiunii, reperezentate in general prin roci calcaroase si grezoase, de virsta cretacica si tertiara, sint orizontale sau formeaza ondulatii cu o raza de curbura foarte mare. Ele dau mameloane isolate, destul de sterse in relief.  Relieful acestora devine sim ai slab prin acumularea, in depresiunile ce le separa, a unor mari cantitati de loess.

3.2.3 CONSIDERATII HIDROGEOLOGICE (sursa: Studiul geologic intocmit de GEOTECH DOBROGEA srl)

Reteaua hidrografica a Dobrogei de sud prezinta un aspect specific zonelor de stepa – retea de densitate mica si cu colector sezonier, functie de precipitatiile cazute pe bazinul hidrografic.

Zona se incadreaza bazinului Carasu.

3.2.4 CONSIDERATII METEO-CLIMATICE (sursa: Studiul geologic intocmit de GEOTECH DOBROGEA srl)

Din punct de vedere meteo-climatic, jud. Constanta apartine in proportie de 80% sectorului cu clima continentala si in proportie de 20% sectorului cu clima de litoral maritim.

Regimul climatic in partea maritima se caracterizeaza prin veri a caror caldura este atenuata de briza marii si prin ierni blinde, marcate de vinturi puternice si umede ce sufla dinspre mare.

Regimul eolian este caracterizat, in semestrul cald, prin advectii lente de aer oceanic, iar in semestrul rece prin advectia maselor de aer NE(aer arctic continental) si din SV(aer cald si umed de origine mediteraeana). Anual, in medie, pe Marea Neagra exista cca 40 zile cu furtuna  puternica, dintre care cca 38% sint iarna. Durata furtunilor poate fi de 5-6 zile, efectul maxim inregistrindu-se pe parcursul a 2-3 zile, pe directiile E si NE. Vitezele maxime ale vinturilor, inregistrate in zona litoralului, au atins valori de 40m/s si 34m/s pe directia NE, respectiv E(cu asigurare de 1:75 ani) si valori de 20 m/s si 15m/s pe directia SE, respectiv E(cu asigurare de 1:50 ani).

In judetul Constanta temperatura aerului inregistreaza medii de 11,2˚C. Mediile lunii celei mai calde, iulie, sint de 22,3˚C, iar ale lunii celei mai reci, ianuarie sint -0,3˚C. Influenta modelatoare a marii se manifesta prin mediile termice lunare mai putin coborite in semestrul rece. Din aceasta cauza, la Constanta se inregistreaza cea mai ridicata medie lunara de iarna. In regiune, mediile absolute ale temperaturii aerului au fost de 38,5 ˚C inregistrate pe data de 10 iulie 1927, iar minimele absolute au fost de -25 ˚C, inregistrate pe data de 10 februarie 1929. Numarul mediu anual al zilelor de inghet este de 73,2 zile.

Regimul precipitatiilor – cantitatile medii anuale de precipitatii sint de cca 380,00 mm. Cantitatile medii lunare cele mai mari cad in luna iunie(43, 50mm), iar cele mai mici in luna martie(23,80mm).

3.2.5 ZONAREA SEISMICA (sursa: Studiul geologic intocmit de GEOTECH DOBROGEA srl)

Din punct de vedere al noului normativ Cod de proiectare seismica – partea 1, P100-1/2013, intensitatea pentru proiectare a hazardului seismic este descrisa de valoarea de virf a acceleratiei terenului, ag(acceleratia terenului pentru proiectare) determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referinta(IMR) de 225 ani. Valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,20 g, iar  perioada de control(colt) recomandata pentru proiectare este Tc=0,7 sec.

3.2.6 ADANCIMEA DE INGHET (sursa: Studiul geologic intocmit de GEOTECH DOBROGEA srl)

Adancimea de inghet conform NP 112 - 2014 privind proiectarea fundatiilor de suprafata si conform STAS 6054/77 -  zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea maxima de inghet,   in zona analizata, se situeaza la - 0,80 m.

3.2.7 REZULTATELE INVESTIGATIILOR DE TEREN

Litologia terenului poate fi urmarita in fisele forajelor ce au fost numerotate cu nr. 1 si 2.

Se evidentiaza astfel faptul ca in aceasta zona terenul prezinta urmatoarea suucesiune litologica:

- in suprafata terenului se gaseste un strat de pamint vegetal a carui grosime este cuprinsa intre 1,15m si 1,25m

- pina la adincimea de 6,00m, unde s-a oprit executarea forajului cel mai adinc, urmeaza un strat de loess galben, plastic virtos, cu intercalatii cafenii.

Stabilirea categoriei geotehnice in care se incadreaza lucrarea se face in urma analizei materialului documentar, a observatiilor de teren, rezultind urmatoarele:

| Factorii care conditioneaza riscul geotehnic | Descrierea situatiei din amplasamentul studiat | Punctaj estimativ |
| --- | --- | --- |
| Conditii de teren | Teren mediu | 3 puncte |
| Apa subterana | Fara epuismente | 1 punct |
| Clasificarea constructiei dupa categoria de importanta | Normala | 3 puncte |
| Vecinatati | Fara riscuri | 1 punct |
| Seismicitate | Zona seismica cu ag = 0,20 g | 2 puncte |
| Total puncte | 10 puncte |

Riscul geotehnic functie de punctaj se considera “moderat” si se incadreaza in categoria geotehnica 2.

3.3 CIRCULATIA

Drumul de exploatare situat la vest de parcela A 504/6/40 este drum neamenajat, neclasificat. Latimea acestuia este cca 12 metri. In partea de est a parcelei A 504/6/40 exista teren cu vegetatie forestiera(perdele de protectie).

3.4 OCUPAREA TERENURILOR

Amplasamentul studiat/care genereaza PUZ, parcela A 504/6/40  este teren intravilan. Pe teren exista un imobil parter cu destinatie agricola edificata in 2001 in baza A.C. 20/2000.

In imediata vecinatate a parcelei nu exista constructii.

Cele mai apropiate constructii – locuinte individuale se afla la cca 60 metri de amplasament.

Zona formata din amplasament si vecinatatile imediate (la vest, sud si nord) se caracterizeaza ca zona neurbanizata, cu parcelar de tip agricol, neconstruit, fara infrastructura (strazi, retele edilitare, alte amenajari urbane).

3.5 ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARA

ALIMENTAREA CU APA si CANALIZAREA

Conform avizului RAJA nr. 74/111706/18.01.2022, pe amplasamentul care a generat PUZ exista conductele magistrale de apa Dn500mm PEHD si Dn800mm Ol. Astfel se impune o zona de protectie ce cuprinde terenul din jurul acestora de 5m stinga/dreapta de la generatoarele exterioare ale conductelor, necesara lucrarilor de interventie.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Conform avizului E-DISTRIBUTIE  nr. 09226662/08.12.2021, in zona solicitata E-Distributie S.A. nu detine instalatii electroenergetice.

TELECOMUNICATII

Conform avizului RDS&RCS nr. 9293/26.11.2021, in zona studiata exista retea de telecomunicatii aflata in proprietatea RDS&RCS S.A. Se va respecta zona de protectie si de siguranta fata de reteaua RDS&RCS S.A. care ocupa in adincime suprafata delimitate de la 1,10m la 0,300 m avind o latime de 0,600 m si semnalizata cu folie avertizoare la o distanta de 0,200m deasupra monotubului.

CONPET S.A.

Conform avizului CONPET S.A. nr. 42897/21.12.2021, in apropierea amplasamentului care a generat P.U.Z., CONPET S.A. Ploiesti, in calitate de concesionar(conform H.G. 793/2002), administreaza o conducta de transport titei Ø20”, traseu ce este trasat informativ pe planul de situatie. Zona de siguranta la conducta de transport titei este de 10m de o parte si de alta a conductei.

DISTRIGAZ SUD RETELE

Conform avizului DISTRIGAZ SUD RETELE NR. 316.989.623/29.11.2021, in zona studiata nu exista componente ale sistemului de distributie gaze naturale aflate in exploatarea societatii.

3.6 PROBLEME DE MEDIU

Conform certificatului de urbanism se va obtine Decizia A.P.M. CONSTANTA, privind evaluarea de mediu.

3.6.1 Relatia cadru natural - cadru construit

Zona  studiata prin PUZ este o zona periurbana, antropizata moderat, in care majoritatea constructiilor sunt locuinte individuale cu regim mic de inaltime P-P+2E.

Pe amplasamentul care a generat PUZ exista un imobil parter cu destinatie agricola edificata in 2001 in baza A.C. 20/2000.

3.6.2 Evidentierea riscurilor naturale si antropice

Tipurile de risc identificate in Romania, conform legislatiei in vigoare sunt:

  - Riscuri naturale: fenomene meteorologice periculoase, incendii de padure, avalanse, fenomeme distructive de origine geologica

  - Riscuri tehnologice: accidente, avarii, explozii, incendii, poluarea apelor, prabusiri de constructii, instalatii si amenajari, esecul utilitatilor publice, caderi de obiecte din atmosfera si din cosmos, munitie neexplodata

  - Riscuri biologice: epidemii, epizootii, zoonoze

Evaluarea riscurilor este un proces de aplicare a unor metodologii de evaluare a riscurilor, prin identificare, analiza si evaluarea vulnerabilitatii.

Pentru fiecare amplasament destinat construirii se va intocmi studiul geotehnic pentru faza DTAC, care va indica eventualele riscuri ale zonei.

Pentru faza PUZ s-a efectuat studiu geotehnic pentru parcela A 504/6/40. Studiul geotehnic intocmit de GEOTECH DOBROGEA srl evidentiaza urmatoarele aspecte:

  - Fundarea directa pe stratul de loess galben, cu o presiune de 130 Kpa

  - Fundarea prin intermediul unei perne din sort 0÷25, cu o presiune de 160 Kpa

Definitivarea solutiei de fundare, precum si capacitatile portante se vor stabili dupa efectuarea pe amplasamentul fiecarei constructii a unor foraje geotehnice si dupa stabilirea elementelor constructive ale cladirilor.

3.6.3 Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare ce prezinta riscuri pentru zona

Retelele edilitare existente sunt conform avizelor detinatorilor de utilitati.

3.6.4 Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie

In limita zonei studiate precum si in imediata vecinatate nu au fost identificate valori de patrimoniu care necesita protectie.

3.7 OPTIUNI ALE POPULATIEI

Conform Ordinului MRDT nr.2.701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la revizuirea planurilor de amenajare  a teritoriului si de urbanism, se va desfasura procedura privind informarea si consultarea publicului cu privire la elaborarea PUZ, care va fi finalizata cu Raportul informarii si consultarii publicului.

CAPITOLUL 4: DISFUNCTIONALITATI

Disfunctionalitati in zona studiata din punct de vedere al:

·	functiunilor - zona neurbanizata invecinatata cu functiuni agricole

· fondului construit - pe amplasament exista un imobil parter cu destinatie agricola edificata in 2001 in baza A.C. 20/2000, in imediata vecinatate nu se afla constructii

·	circulatiilor - drumurile existente sunt drumuri de explotare fara profil de strazi urbane

·	sistemului de spatii publice - nu exista spatii publice amenajate si spatii verzi amenajate.

·	regimului juridic  - amplasamentul si parcelele adiacente sunt afectate de extinderi ale traseelor de strazi in vederea obtinerii unor profile de tip urban, suprafetele de teren necesare construirii strazilor vor fi cedate catre comuna Agigea cu titlu gratuit.

·	echiparii tehnico-edilitare - in zona exista conductele magistrale de apa Dn500mm PEHD si Dn800mm Ol.

CAPITOLUL 5: PROIECTE APROBATE/LUCRARI IN CURS DE REALIZARE/LUCRARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

##### Conform PUG preliminar Comuna Agigea, destinatia terenului este: teren aflat in intravilan.

##### Destinatia admisa prin documentatia de urbanism este: functiune dominanta – locuinte individuale amplasate in loturi, inclusiv constructii de cazare turistica de tip vila, pensiune, minihotel.

Functiuni complementare admise: dotari si servicii specifice zonei de locuit, fara a fi surse de poluare a aerului, apei sau solului (fum, mirosuri, gaze).

Conform RLU Comuna Agigea HCL nr. 93/25.09.2008, pentru zona functionala locuinte individuale in loturi, se impun urmatoarele reglementari urbanistice:

  - Regim de inaltime: pentru locuinte: minim Parter, maxim P+2E; POT = 35%; CUT=1,05

  - Regim de inaltime: pentru alte functiuni: POT = 70%; CUT=1,4

  - Retrageri fata de noul aliniament: minim 3 metri.

Pe amplasamentul in cauza nu exista lucrari  in curs de realizare sau alte  proiecte aprobate. Materializarea planului ce face obiectul prezentului PUZ va conduce si la desfasurarea de lucrari pentru protectia mediului prin amenajarea ca spatii verzi a suprafetelor ramase libere in cadrul amplasamentului studiat.

CAPITOLUL 6: CONTINUTUL SI OBIECTIVELE PLANULUI DE URBANISM

6.1 PRINCIPII AVUTE IN VEDERE LA ELABORAREA PLANULUI

Planul urbanistic zonal stabileste, în baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic si arhitectural, reglementari cu privire la regimul de construire, functiunea zonei, înaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale cladirilor, materialele admise.

Prin Planul urbanistic zonal se propune stabilirea reglementarilor urbanistice pentru amplasamentul care a generat PUZ cu suprafata totala de 5000mp, intrucat autorizarea cladirilor este conditionata de elaborarea si aprobarea unui nou plan urbanistic zonal.

Prin Planul urbanistic zonal se propune parcelarea parcelei A 504/6/40 in vederea construirii unor imobile – locuinte individuale si functiuni complementare, stabilirea dotarilor tehnico-edilitare necesare precum si amplasarea acestora, cu respectarea conditiilor impuse prin certificatul de urbanism si avizul de oportunitate referitoare la extinderea tramei stradale, precum si cu mentinerea coeficientilor urbanistici aprobati prin PUG comuna Agigea.

Prezentul plan urbanistic zonal preiau conditionarile specificate in Certificatul de urbanism si Avizul de oportunitate, respectiv:

- drumul de acces din partea de vest- str. Cireșilor(fost De 73) se va reglementa la 12 metri si se va transforma in strada principala cu profil de 12 metri (carosabil 9 m si trotuare 2x1,5 m)

- drumul de acces proiectat din partea de est se va reglementa la 10 m(carosabil 7m si trotuare 2x1,5 m)

Suprafetele de teren necesare construirii/extinderii strazilor vor fi cedate cu titlu gratuit catre comuna Agigea.

6.2 LUCRARI PROPUSE

Propunerea de parcelare consta in parcelarea suprafetei de 5000mp in 2 loturi noi, astfel:

- lotul nr. 1, S=2000 mp,  cu acces din strada proiectata la estul parcelei A504/6/40.

- lotul 3 cu suprafata de 187 mp pentru strada proiectata la est de parcela studiata

- lotul nr. 2, S=2739 mp, cu acces din str. Cireșilor(fost De 73)

- lotul 4 cu suprafata de 74 mp pentru strada proiectata la vest de parcela studiata.

Zona functionala propusa pentru incadrarea parcelei studiate, respectiv parcela A 504/6/40, este zona locuintelor individuale in loturi cu regim maxim de inaltime P+2 – ZONA L.

- functiuni admise:

*locuire: locuinte individuale;

*functiuni turistice: cazare de tip vila, pensiune, minihotel

*functiuni complementare locuirii: dotari si servicii specifice zonei de locuit, fara a fi surse de poluare a aerului, apei sau solului (fum, mirosuri, gaze): comert alimentar/nealimentar, cabinete/birouri pentru profesiuni liberale, servicii ( ex.: foto, croitorie, saloane de intretinere corporala, activitati manufacturiere negeneratoare de zgomot sau emisii de orice fel si fara depozitari)

* functiuni de invatamant: gradinita, after-school;

*amenajari aferente locuintelor/functiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale, parcaje, spatii plantate, constructii si amenajari aferente echiparii tehnico-edilitare;

- POT maxim = 35%

- CUT maxim = 1,05

- Rh maxim = P+2E

Accesurile auto si pietonale la parcelele prevazute prin prezentul PUZ se vor realiza astfel:

- lotul nr. 1 - din strada proiectata la vestul parcelei studiate, strada cu latime de10m(carosabil 7m si trotuare 2x1,5 m)

- lotul nr. 2 – din strada Cireșilor(fost De 73), ce se va transforma in strada principala cu profil de 12 metri (carosabil 9 m si trotuare 2x1,5 m).

Parcajele necesare noilor functiuni propuse se vor realiza in interiorul parcelelor proprietate privata la sol sau in garaj. Garajele pot fi inglobate in cladirea locuintei sau alipit acesteia, cu respectarea conditiilor de retragere de la aliniament prevazute.

- numarul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se stabileste in functie de destinatia si de capacitatea constructiei, conform specificatiilor din cadrul Regulamentului  general de urbanism HGR nr. 525/1996, respectiv prevederilor Regulamentului local de urbanism aferent prezentului PUZ, adica minim 1 loc de parcare/locuinta individuala cu lot propriu.

Reglementarile PUZ prevad amenjarea spatiilor plantate, cu respectarea unor suprafete minime pentru  fiecare amplasament, aspect care contribuie la mentinerea unui microclimat corespunzator caracterului  zonei.

Conform prevederilor RLU aferent prezentului PUZ, suprafata minima de spatii plantate care se amenaja obligatoriu la sol este minim 10% din suprafata parcelei.

|  | PARCELARE PROPUSA |  |
| --- | --- | --- |
| NR.LOT | DESTINATIE | SUPRAFATA/MP |
| 1 | LOCUIRE | 2000,00 |
| 2 | LOCUIRE | 2739,00 |
| 3 | CIRCULATII | 187,00 |
| 4 | CIRCULATII | 74,00 |
| TOTAL | 5000,00 |

| BILANT TERITORIAL |
| --- |
| FUNCTIUNE | SUPRAFATA/MP | PROCENT % |
| ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE IN LOTURI | 4739,00 | 94,78 |
| CIRCULATII AUTO SI PIETONALE | 261,00 | 5,22 |
| TOTAL | 5000,00 | 100,00 |

| COEFICIENTI URBANISTICI ZONA L |
| --- |
| FUNCTIUNE | POT max | CUT max | RH min | Rh max | H max |
| LOCUINTE INDIVIDUALE | 35% | 1,05 | P | P+2 | 14m |

6.3 DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

Toate cladirile noi vor fi racordate la retele edilitare pe baza avizelor detinatorilor de utilitati.

ALIMENTAREA CU APA SI CANALIZAREA

Cladirile noi se vor racorda la reteaua de apa si canalizare proiectate pe baza avizelor ce vor fi obtinute de la RAJA S.A., la urmatoarea faza de proiectare.

La fazele urmatoare de proiectare se va detalia acest sistem in functie de constructiile ce urmeaza a se executa in acest ansamblu.

Pentru scurgerea apelor menajere de la constructiile ce se vor executa in aceasta zona vor fi executate retele de canalizare amplasate pe trama stradala proiectata.

Detaliile pentru stabilirea statiilor de pompare, echiparea lor, conductele de refulare, se vor stabilii in cadrul proiectelor ce urmeaza a se face in continuare.

Apele pluviale vor fi colectate prin rigolele  si santurile prevazute in cadrul proiectului de drumuri si vor fi descarcate in rigola drumurilor .

Detaliile pentru stabilirea solutiilor definitive se vor stabili in cadrul proiectelor la urmatoarele faze de proiectare.

Obiectivele de canalizare menajera vor fi dimensionate si stabilite in urmatoarele faze de proiectare.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Cladirile se vor racorda la reteaua de alimentare cu energie electrica existenta pe baza avizelor ce vor fi obtinute de la E-Distributie, la urmatoarea faza de proiectare.

Dezvoltarea echiparii edilitare se va realiza prin racordarea tuturor constuctiilor noi la retelele existente de alimentare cu apa  si canalizarea menajera si la retelele de alimentare cu energie electrica.

Regulamentul de urbanism aferent prezentului PUZ prevede ca toate constructiile noi vor fi racordate la retele existente de alimentare cu energie electrica, apa si canalizare, iar autorizarea  executarii  constructiilor  in  zonele  de  servitute  a  infrastructurii  edilitare,  existente  sau propuse, se va face numai cu avizul furnizorului de utilitati sau cu avizul organelor de specialitate ale administratiei publice.

Toate firidele de bransament vor fi integrate in imperjmuire, ingropate sau inzidite in constructie.

Toate retelele existente de telefonie, comunicatii si de date (internet, televiziune), precum si cele noi vor fi reamplasate/amplasate in subteran. De asemenea, retelele de distributie a gazului metan si racordurile la acestea vor fi amplasate subteran, la momentul extinderii in zona studiata prin PUZ.

6.4 PROTECTIA MEDIULUI

6.4.1 Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare

Protectia Apei

Alimentarea cu apa a cladirilor proiectate se face prin extinderea retelelor de distributie existente in zona. In punctele de racord la reteaua existenta se vor realiza camine de vane. Alimentarea cu apa a instalatiilor sanitare interioare se va asigura prin statii de hidrofor amplasate in camere special amenajate in incinta noilor obiective.

Pentru fiecare nou obiectiv proiectat se va realiza un camin de apometre, iar bransamentele de apa la cladirile propuse se vor realiza in canivouri de protectie, pentru a se urmari orice pierdere de apa si pntru a se putea interveni fara distrugerea pavajului.

Evacuarea apelor uzate menajere se face prin extinderea retelelor de canalizare comunala prin racord la colectorul de canalizare. La schimbari de directie si panta se vor realiza camine de vizitare circulare, de beton și daca va fi cazul, se vor realiza statii de pompare pentru a se asigura presiunea necesara in vederea evacuarii apelor uzate in reteaua de canalizare orașeneasca.

Apele uzate evacuate in reteaua de canalizare comunala trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate conform NTPA 002/2005.

Lucrarile de alimentare cu apa și cele privind reteaua de canalizare se vor efectua de firme specializate, in baza unor proiecte aprobate de toate autaritatile competente.

Recomandari:

- contorizarea consumului de apa;

- respectarea distantelor intre conductele de alimentare cu apa si cele de evacuare a apelor uzate care sa asigure protectia sanitara a conductelor de alimentare cu apa;

- realizarea unor statii de pompare pentru evacuarea apelor uzate din incinta noilor obiective, in reteaua de canalizare ( daca va fi cazul), in baza unor proiecte de specialitate;

- colectarea apelor pluviale sa se faca separat de apele uzate menajere;

- calitatea materialelor ce vor fi folosite la realizarea traseelor de conducte va trebui sa fie corespunzatoare in vederea asigurarii integritatii sistemului, astfel incât sa se elimine riscul avariilor sau pierderilor;

- se vor asigurara zonele minime de protectie sanitara cu regim sever pentru conductelor de aductiune cu apa, respectiv conductelor de refulare ape uzate;

De asemenea, se recomanda dotarea grupurilor sanitare cu instalatii cu debit redus de apa, sau cu senzor, pentru asigurarea aceluiași scop de economisire a resurselor de apa. In plus fata de aceste masuri, orice alte materiale de informare sau dotari care sa contribuie la minimizarea consumului de resurse și reducerea amprentei de carbon sunt recomandate.

Pe traseul retelelor apartinand domeniului public de alimentare cu apa si canalizare este interzisa amplasarea de constructii provizorii si definitive. Pentru constructiile ce urmeaza a fi executate in zona de protectie si de siguranta a conductelor autorizatia de construire va fi emisa dupa obtinerea avizului operatorului.

Conform HG.930/2005, privind aprobarea normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica, zonele de protectie sanitara cu regim sever  nu se vor betona, nu se vor realiza constructii definitive sau provizorii si vor fi acoperite numai cu materiale demontabile.

Protectia Aerului

Se prevede ca incalzirea spatiilor si producerea apei calde in cadrul noilor obiective sa se faca prin solutii individuale care vor fi alese la urmatoarele faze de proiectare.

Sint prevazute amenajari de spatii verzi la nivelul solului pe cel putin 10% din suprafata terenului.

Recomandari:

- in ceea ce priveste alegerea solutiilor pentru producerea apei calde si a incalzirii spatiilor se recomanda sa se apeleze fie la racordarea la sistemul de alimentare cu gaze tinand cont ca gazele naturale reprezinta cel mai putin poluant combustibil dintre combustibilii proveniti din surse neregenerabile, ori sa se utilizeze energia electrica sau energia produsa din surse regenerabile. Se recomanda interzicerea utilizarii de surse pe baza de combustibili lichizi (motorina, CLU) sau combustibili solizi de genul cocs sau carbuni. Se va admite cu conditionari utilizarea combustibililor solizi doar in cazul in care este prevazuta folosirea centralelor termice ecologice pe baza de peleti;

- obiectivele vor fi dotate cu centrale termice in condensatie, cu randament ridicat, conform normelor in vigoare;

- In cazul dotarii cu instalatii de climatizare se vor achizitiona numai aparate ce utilizeaza agenti de racire ecologici.

Protectia Impotriva Zgomotului Si Vibratiilor

Nu vor exista surse de zgomot si vibratii care sa induca impact asupra mediului.

In faza de constructie se va produce zgomot. Impactul va fi insa temporar, doar pe durata etapei de construire.

Protectia Impotriva Radiatiilor

Nu este cazul.

Protectia Solului Si Subsolului

Prin PUZ se prevede ca 10% din suprafata de teren din cadrul fiecarei parcele va fi amenajata ca spatiu verde.

Recomandari:

- luarea de masuri prin care stratul de sol vegetal sa fie indepartat de pe teren inainte de inceperea lucrarilor de constructii propriu-zise, depozitarea acestuia intr-un spatiu special amenajat in incinta terenului proprietate si utilizarea ulterioara a acestuia la amenajarile de spatii verzi din incinta obiectivului;

- verificarea atenta, periodica a retelelor de utilitati din zona, pentru prevenirea producerii unor poluari accidentale cu consecinte asupra starii calitatii solului si subsolului zonei;

- nu se va permite, inca de la nivel de documentatie de PUZ, ca eventuale spatii de stocare temporara a deseurilor sa fie amenajate in exteriorul cladirilor si in nici un caz direct pe sol. Astfel de spatii trebuie prevazute in incinte inchise, corect ventilate si care sa fie prevazute cu acces facil catre vehiculele de transport specializate ale companiilor ce asigura serviciile de salubrizare.

Pentru fiecare parcela se va efectua studiu geotehnic in vederea stabilirii solutiilor optime de fundare, in functie de natura terenului de fundare, inaltimea cladirii, destinatia si arhitectura acesteia.

Protectia Ecosistemelor Terestre Si Acvatice

Se recomanda ca toate constructiile proiectate sa se incadreze cât mai durabil in peisajul inconjurator prin adoptarea unei singure nuante pentru fatade, respectarea și limitarea regimului de inaltime, precum și eficientizarea termica a constructiilor in vederea minimizarii consumului de resurse și a cantitatii de CO2 eliberat in atmosfera.

In cadrul amenajarilor de spatii verzi se recomanda plantarea de specii autohtone care sa asigure o buna incadrare in peisaj, precum și o limitare a zgomotului generat din activitatile ce se vor desfasura in noile cladiri. Activitatile de amenajare peisagistica se vor efectua cu personal specializat pentru evitarea introducerii in zona de specii invazive.

6.4.2 Prevenirea reducerii riscurilor naturale

Pentru  fazele urmatoarele se va realiza un proiect de sistematizare verticala a terenului de catre un proiectant de specialitate, astfel incat apele provenite din ploi sa fie dirijate in mod controlat, in afara amplasamentului.

Pentru faza PUZ s-a efectuat studiu geotehnic pentru parcela A 504/6/40. Studiul geotehnic intocmit de GEOTECH DOBROGEA srl evidentiaza urmatoarele aspecte:

  - Fundarea directa pe stratul de loess galben, cu o presiune de 130 Kpa

  - Fundarea prin intermediul unei perne din sort 0÷25, cu o presiune de 160 Kpa

Definitivarea solutiei de fundare, precum si capacitatile portante se vor stabili dupa efectuarea pe amplasamentul fiecarei constructii a unor foraje geotehnice si dupa stabilirea elementelor constructive ale cladirilor.

Pentru fazele urmatoare de proiectare se vor efectua lucrari de teren amanuntite (foraje si sondaje) pentru fiecare obiectiv in parte, pentru a stabili cu exactitate solutia optima de fundare.

6.4.3 Epurarea si preepurarea apelor uzate

Conform Regulamentului tehnic al RAJA S.A. Constanta aprobat prin HCJC nr.274/2008, RAJA S.A. asigura colectarea, transportul si epurarea apelor uzate menajere si industriale preepurate. Sistemul de canalizare asigura colectarea, transportul, epurarea si evacuarea apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apa, precum si a apelor pluviale sau de suprafata colectate.

Evacuarea apelor uzate in reteaua publica de canalizare poate fi realizata numai pe baza unor documente justificative si respectand normele şi normativele in vigoare cu privire la conditiile si calitatea apelor evacuate.

Apele descarcate in retelele de canalizare vor indeplini conditiile impuse de normativele in vigoare, de avizele operatorului local care exploteaza instalatiile de canalizare si de acordul Agentiei de protectie a mediului Constanta. In cazul in care apele uzate nu se incadreaza in indicatorii de calitate care sa respecte aceste conditii, utilizatorii in cauza au obligatia sa execute instalatii proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.

Apele uzate evacuate trebuie sa respecte conditiile din Avizul de racordare obtinut de la      RAJA S.A.

6.4.4 Depozitarea controlata a deseurilor

Deseurile menajere se colecteaza la nivelul fiecarui amplasament, se depoziteaza in containere tip europubele si sint preluate de serviciul de salubrizare local.

Spatiile de stocare temporara a deseurilor nu vor fi amenajate in exteriorul cladirilor si in nici un caz direct pe sol. Astfel de spatii trebuie prevazute in incinte inchise, corect ventilate si care sa fie prevazute cu acces facil catre vehiculele de transport specializate ale companiilor ce asigura serviciile de salubrizare.

Fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spatiu interior destinate colectarii  deseurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deseurilor si accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe cladiri, in functie de dimensiuni si de functiune.

6.4.5 Recuperarea terenurilor degradate, consolidarea malurilor, plantari de zone verzi

In limita zonei studiate terenurile sunt libere de constructii si nu sunt utilizate din punct de vedere urbanistic.

Conform studiului geotehnic pentru faza PUZ, in zona nu se evidentiaza fenomene fizico-geologice active (alunecari sau prabusiri) care sa pericliteze stabilitatea constructiilor

Prin PUZ este stabilita destinatia terenurilor conform planului de Reglementari urbanistice si Regulamentului local de urbanism aferent.

Prin PUZ se stabilesc suprafetele destinate amenajarii spatiilor plantate pe parcelele proprietate privata.

6.4.6 Organizarea sistemului de spatii verzi

Reglementarile PUZ prevad realizarea de suprafete plantate, cu respectarea unor suprafete minime pentru fiecare amplasament, aspect care contribuie la mentinerea unui microclimat corespunzator caracterului  zonei.

Prin PUZ se prevede ca 10% din suprafata de teren din cadrul fiecarei parcele va fi amenajata ca spatiu verde.

6.4.7 Protejarea bunurilor de patrimoniu prin instituirea de zone protejate

Conform avizului DJCC nr. 759/11.07.2022, intrucit amplasamentul viitoarelor investitii se afla intr-o zona cu potential arheologic conform PUG Agigea, este necesara revenirea la avizare pentru orice investitie ce urmeaza sa se realizeze in perimetrul vizat din documentatia nr. 2124/20.06.2022.

6.4.8 Refacere peisagistica si reabilitare urbana

Reglementarile PUZ prevad realizarea de noi suprafete plantate, cu respectarea unor suprafete minime pentru fiecare amplasament, aspect care contribuie la mentinerea unui microclimat corespunzator caracterului  zonei. Prin PUZ se prevede ca 10% din suprafata de teren din cadrul fiecarei parcele va fi amenajata ca spatiu verde.

6.4.9 Eliminarea disfunctiiilor din sistemul cailor de comunicatii si al retelelor edilitare majore

Propunerile PUZ preiau prevederile Certificatului de urbanism referitoare la extinderea amprizelor strazilor existente in vederea transformarii drumurilor existente in strazi cu profil urban.

Deasemenea, in vederea asigurarii accesului carosabil si pietonal la parcelele proiectate este propusa dezvoltarea retelei de circulatie pentru zona studiata, racordarea acesteia la trama stradala existenta si circulatia terenurilor in vederea realizarii acesteia.

Toate cladirile noi vor fi racordate la retele edilitare existente sau propuse, pe baza avizelor detinatorilor de utilitati.

CAPITOLUL 7: RELATIA PLANULUI ANALIZAT CU ALTE PLANURI SI PROGRAME, OBIECTIVE DE  MEDIU (OBIECTIVE LA NIVEL INTERNATIONAL SI REGIONAL, OBIECTIVE LA NIVEL NATIONAL SI LOCAL, RELEVANTA PLANULUI PENTRU INTEGRAREA OBIECTIVELOR DE MEDIU)

Planul ce face obiectul prezentului PUZ  este de  utilitate sociala, fara a fi de o ampla anvergura astfel incat sa genereze un impact semnificativ asupra mediului. Planul nu joaca un rol important  in armonizarea cu alte planuri si programe  de la nivel local, regional  sau national. Prin pozitionarea amplasamentului, planul se inscrie in prevederile legale din domeniul protectiei mediului si  in cele ale urbanismului  impuse de Certificatul de urbanism cu referire la indicatorii urbanistici propusi.

CAPITOLUL 8: IMPLEMENTAREA LEGISLATIEI DE MEDIU

Analiza PUZ propus se va face cu respectarea cadrului juridic ce cuprinde (si nu numai) acte normative cum ar fi:

OUG 195/2005 - privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Lg 211/2011 - privind regimul deseurilor .

HG 856/2002 - privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

HG 349/2005 - privind depozitarea deseurilor .

O. MMGA  95/2005 - cu modificarile ulterioare, privind stabilirea criteriilor de acceptare  si procedurilor  preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi   lista naţionala de deşeuri acceptate .

Lg. 249/2015 - privind modalitatea de gestionare a  ambalajelor  si a deseurilor de ambalajele

OUG  5/2015 - privind deseurile de echipamente electrice si electronice

O.M. 1281/1121/2005 -  privind stabilirea modalitatilor de identificare a                                          containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul-colectarii-selective

HG 1061/2008 - privind   transportul  deşeurilor  periculoase  şi                                                  nepericuloase  pe  teritoriul  României.

HG 674/2007 - pentru modificarea şi completarea Hotarârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea  Zgomotului-ambiental.

STAS 10009-88 - Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot urban

Lg 101/2006 - privind serviciul de salubrizare a localitaţilor

Ord.119/2014 - privind aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind  mediul de viata  al populatiei.

CAPITOLUL 9: PIESE DESENATE

1.U01  Incadrare in teritoriu

2.U02  Incadrare in zona

3.U03  Situatia existenta

4.U04  Reglementari urbanistice

INTOCMIT,

arh. urb. Marius Socarici