Volumul I

PLAN URBANISTIC ZONAL

PUZ - PARCELARE TEREN

PENTRU CONSTRUIRE DE LOCUINȚE

Jud. CONSTANȚA, Loc. VALU LUI TRAIAN, Parcela A 394/218

BENEFICIARI: ȚÂRLEA VALICĂ ȘI ȚÂRLEA MARIANA

ŞEF PROIECT : Arh. Dumitru-Radu Popescu

PROIECTAT :     S.C. 3R DESIGN CAMP COMANA S.R.L.

FAZA: 			P.U.Z.

PROIECT NR. : 		P1/2021

DATA: 			TRIM II/2022

BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE

I. PIESE SCRISE:

1. Memoriu de prezentare

2. Regulament Local de Urbanism

II. PIESE DESENATE:

| 1. ÎNCADRARE IN RAPORT CU TERITORIUL ADMINISTRATIV 1.1. ÎNCADRARE IN ZONĂ - P.U.G. VALU LUI TRAIAN 1.2. ÎNCADRARE IN ZONĂ - GEOPORTAL ANCPI 1.3. ÎNCADRARE IN ZONĂ - IMAGINE SATELIT 2. ȘITUAȚIA EXISTENTĂ 3. ȘITUAȚIA PROPUSĂ - REGLEMENTĂRI URBANISTICE 4. ȘITUAȚIA PROPUSĂ - REGLEMENTĂRI EDILITARE 5. PROPRIETATEA TERENURILOR | scara 1:10000 scara 1:5000 scara 1:5000 scara 1:1000 scara 1:1000 scara 1:1000 scara 1:1000 |
| --- | --- |

COLECTIV DE ELABORARE

| Urbanism | S.C. BIAMA PRO S.R.L. Arh.Urb. Radu Popescu – șef de proiect S.C. BIAMA PRO S.R.L., Arh.Urb. Radu Popescu – proiectat Arh.Urb. Radu Popescu – desenat |
| --- | --- |

# CUPRINS – MEMORIU DE PREZENTARE

CUPRINS – MEMORIU DE PREZENTARE	3

1.	CAPITOLUL I – INTRODUCERE	4

1.1.	Date de recunoaștere a documentației	4

1.2.	Obiectul Studiului de Oportunitate	4

1.3.1. Surse documentare	4

1.3.2. Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ	4

1.3.3. Baza topografică	4

1.3.	4. Metodologia utilizata și legislația aplicată	5

2.	CAPITOLUL II - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII	5

2.1. Evoluția zonei	5

2.1.1. Date privind evoluția zonei/disfunctionalități	5

2.1.2. Potențial de dezvoltare	6

2.2. Încadrarea în localitate	6

2.3. Elemente de cadru natural	6

2.3.1. Relief	6

2.3.2. Condiții topoclimatice	7

2.3.3. Încadrare seismică	7

2.3.4. Condiții morfologice și geomorfologice	7

2.3.5. Condiții geologice	8

2.4. Circulația	8

2.5. Ocuparea terenurilor	8

2.6. Echipare edilitară	9

2.7. Probleme de mediu	9

2.8. Opțiuni ale populației	10

3.	CAPITOLUL III - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ	10

3.1. Concluzii ale studiilor și documentelor anterior realizate	10

3.1.1. Studiu de fundamentare geotehnic pentru PUZ	10

3.1.2. Strategia de dezvoltare a localității Valu lui Traian	11

3.2. Prevederi ale documentațiilor de urbanism aprobate anterior	12

3.3. Modernizarea circulației	12

3.4. Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici	13

3.5. Dezvoltarea echipării edilitare	15

3.6. Protecția mediului	17

3.7. Consecințe economice și sociale	17

3.8. Categoriile de costuri	17

4.	CAPITOLUL IV - CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE	18

# CAPITOLUL I – INTRODUCERE

## Date de recunoaștere a documentației

AMPLASAMENT : Jud. CONSTANȚA, Loc. VALU LUI TRAIAN, Parcela A 394/218

BENEFICIAR :  ȚÂRLEA VALICĂ ȘI ȚÂRLEA MARIANA

ELABORAT :   S.C. BIAMA PRO S.R.L./ S.C. 3R DESIGN CAMP COMANA S.R.L.

DATA :   TRIM I/2022

## Obiectul Studiului de Oportunitate

Obiectul prezentei documentaţii îl constituie studierea stabilirii condiţiilor urbanistice privind parcelarea unor terenuri, proprietate privată, situate în intravilanul Localității Valu lui Traian, în vederea realizării de loturi individuale pentru construirea de locuinţe unifamiliale realizarea căilor de acces şi echiparea edilitară a parcelelor.

Necesitatea PUZ-ului este menționată în Certificatul de Urbanism nr. 552/12.11.2021 de către autoritatea publică locală a Localității Valu lui Traian.

Obiectul prezentei documentaţii îl constituie studierea stabilirii condiţiilor urbanistice privind parcelarea unui teren, în vederea realizării de loturi individuale pentru construirea de locuinţe unifamiliale, realizarea căilor de acces și echiparea edilitară a parcelelor.

Noua configurare trebuie sa se integreze în specificul UTR-urilor învecinate, în care domină funcțiunile de locuire și servicii.

## 1.3.1. Surse documentare

- Extrasul CF nr. 105020.

- PUG aferent Loc. VALU LUI TRAIAN Jud.CONSTANTA

- Documentație cadastrală

- Baza legală folosită la întocmirea PUZ :

-Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

## 1.3.2. Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ

Concomitent cu prezentul PUZ nu au fost întocmite  alte studii de urbanism.

## 1.3.3. Baza topografică

Planul topografic a fost realizat în sistem de referință stereo ’70.

## 4. Metodologia utilizata și legislația aplicată

Metodologia utilizată este în conformitate cu «Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al planului urbanistic zonal» aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/16 august 2000.

Documentația are la bază următoarele legi modificate și completate ulterior:

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată și completată prin Ordonanta nr. 7/2016;

Legea nr. 50/1991 (republicată) privind autorizarea executării lucrărilor de constructii;

Legea nr. 7/1996 a cadastrului imobiliar și publicității imobiliare;

Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului;

Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor (pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997);

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor;

Ordinul MDRT nr. 2701/2010 privind informarea și consultarea publicului;

Codul Civil;

# CAPITOLUL II - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

## 2.1. Evoluția zonei

### 2.1.1. Date privind evoluția zonei/disfunctionalități

Imobilul care face obiectul prezentului studiu, este un teren fără construcţii format dintr-o parcelă amplasat în partea de nord a localității. Categoria de folosință a terenului este  de teren intravilan agricol conform extras C.F.

Studiul se încadrează în rezolvarea de ansamblu a zonei propuse prin PUG:

-Zona de locuit, subzona L2 care presupune locuințe mici situate în noile extinderi cu maxim  P+2 niveluri.

-În apropiere nu se regăsesc elemente naturale importante/ clasificate.

Disfuncționalități în zona studiată din punct de vedere al:

-funcțiunilor: zona neurbanizată învecinată cu funcțiuni agricole;

-fondul construit: în vecinătate fondul construit este format  neomogen din  clădiri rezidențiale vechi și noi respectiv anexe gospodăresti, agricole;

-circulațiilor: drumurile existente sunt drumuri de exploatare de pământ și piatră;

-spații publice amenajate: nu există spații publice amenajate în zonă;

-echipări tehnico-edilitare: nu există în zona studiată echipări tehnico-edilitare.

### 2.1.2. Potențial de dezvoltare

Localitatea Valu lui Traian, ce aparține județului Constanța, a primit statutul urban în etape diferite ale dezvoltării sale, in anul 1989 și in anul 2005 ca urmare a politicii urbanistice din ultimele doua decenii ale secolului XX, rămânând totuși marcat de antecedenta sa rurală.

Factori favorabili:

Poziția geografică pe axa de circulație rutieră DN 3 Mun. Constanța-Oras Murfatlar reprezintă un principal factor de dezvoltare a orașului.

Prezența resurselor de hidrocarburi și a materialelor de construcție (balast și argilă) a constituit elementul cheie in evoluția demografică și transformarea urbană a localității.

Acestora li se adaugă potențialul forței de muncă și cel agricol ridicat. Prin dezvoltarea sa economică, localitatea Valu lui Traian se inscrie in rețeaua de localitați a județului Constanța și care, alături de alte locălitați urbane din vecinătatea municipiului Constanța, constituie un pol de dezvoltare al zonei metropolitane.

Localitatea Valu lui Traian se află într-un proces de dezvoltare continuă, stimulat şi prin deciziile administraţiei publice locale, una dintre acestea referindu-se la concesionarea sau acordarea in folosință gratuită a unor loturi de teren pentru construirea de locuinţe, cunoscut fiind faptul că insuficienţa spaţiilor locative reprezintă o problemă foarte greu de depăşit mai ales de tinerii care au hotărât să își întemeieze o familie.

## 2.2. Încadrarea în localitate

Proprietatea studiată, în suprafaţă de 5000 mp din acte (5000 mp din măsurători), este situată în intravilanul localitații VALU LUI TRAIAN, în partea de vest,  şi se identifică prin nr. cad.: 105020 - 5000 mp.

Zona studiată se poziționează cu accesul principal perpendicular pe DE: 383, pe un teren plan şi delimitat /învecinat cu următoarele :

- la nord – DE: 383 (drum de acces);

- la est – Parcela A 394/217 A;

- la sud - Imobil situat in str. Tudor Arghezi, nr. 20; Imobil situat in str. Tudor Arghezi, nr. 18;

- la vest - Parcela A 394/218 A

## 2.3. Elemente de cadru natural

### 2.3.1. Relief

Localitatea Valu lui Traian este situată în S-E Județului Constanța, în unitatea de relief Podișul Dobrogei de Sud, la contactul dintre Podișul Medgidiei și Campia Litorală.
	Caracteristica reliefului Podișului Dobrogei de Sud o constituie rețeaua de văi ramificate care l-au fragmentat puternic.

Localitatea Valu lui Traian este formată dintr-o singură localitate ce a luat naștere conform noii împărtiri administrativ-teritoriale in anul 1967, din satele Valu lui Traian si Valea Seacă. Cele două localitați au existat ca localități distincte sub numele de Hasancea si respectiv Omurcea, ambele fiind așezate pe cele trei valuri de pământ zise ale lui Traian.
	Atât Omurcea cat si Hasancea au fost locuite pana in anul 1856 de către turci pentru ca dupa această dată în cadrul masivei colonizări cu tătari să devină localități tătărești. Prima datare oficială a localității Valu lui Traian apare în octombrie 1925.
	În prezent teritoriul administrativ al localității este de 6359ha iar intravilanul comunei este de 610ha.
	Populația se afla într-o puternică expansiune, numărul locuitorilor ajungând astăzi la peste 9500 de locuitori.

### 2.3.2. Condiții topoclimatice

Perimetrul localității Valu lui Traian este situat in zona climei temperat-continentale,   prezentând o accentuată influență marină pe cuprinsul unei fașii litorale de 10-15km. Existența Mării Negre, cu o permanentă evaporare a apei, asigură umiditatea aerului și totodată provoacă reglarea incălzirii acestuia.

Regimul temperaturilor:

- temperatura medie anuală: + 11,3° C

- temperatura maxima absolută: +60°-63° C

Numarul de zile fară îngheț depășește 220zile.

Clima litoralului se caracterizează printr-un grad de ariditate accentuat ca urmare a unei cantitați de precipitații atmosferice foarte mici și neuniform repartizate in cursul anului (cca, 400-450mm/an), în timp ce evapotranspirația potențială este deosebit de ridicată (cca. 700mm/an). Deficitul de umiditate este foarte mare (in jur de 300mm/an).. Indicele de ariditate cuprins între 19,3 si 21,1 reflectă practic încadrarea teritoriului respectiv în zona de stepă, caracterizată prin temperaturi ridicate și deficit foarte puternic de precipitații, în special în perioada estivală, dar și la nivel anual.

### 2.3.3. Încadrare seismică

Din punct de vedere seismic, localitatea Valu lui Traian este situată în întregime într-o zona seismică caracterizată prin:

- zona de intensitate seismică de gradul 71;(unde 1 semnifică o perioadă medie de revenire de minimum 50 de ani) pe scara MSK, conform SR 110/1-1993 Zonare Seismică. Macrozonarea teritoriului României (figura 2).

- perioada de colț a spectrului de răspuns : Tc = 0,7 sec, conform P100-1/2013.

### 2.3.4. Condiții morfologice și geomorfologice

Terenurile din zona studiată sunt relativ plane, aproape orizontale sau cu pante line și pe deplin stabile (neafectate de alunecări de teren active, prăbușiri etc.).

Municipiul Constanța se situează în zona de potential scăzut de producere a alunecărilor de teren, cu probabilitate de alunecare foarte redusă (fig. 7-8), și în zona cu cantități maxime de precipitații scăzute în 24 ore de 100-150mm, dar nu este afectat de inundatii datorate revărsării unui curs de apa  sau a scurgerii pe torenți, conform Planului de Amenajare a Teritoriului Național. Sectiunea a V-a. Zone de risc natural.

### 2.3.5. Condiții geologice

Din punct de vedere al regionării fizico-geografice, Loc. Valu Lui Traian este situată în Dobrogea de Sud, subregiunea litorală (litoralul maritim Sud-Dobrogean).

## 2.4. Circulația

Proprietatea studiată, în suprafaţă de 5 000 mp, este situată în intravilanul localitații Valu lui Traian, în partea de NORD.

Localitatea este strabătută de DN3, artera ce joacă un rol important în relația în teritoriu, asigurând astfel accesibilitatea facilă (face legatura intre Mun. Constanța si Oras. Murfatlar).

În încinta studiată accesul se face prin strada De:383.

Strada de categoria a IV-a, cu un profil de aproximativ 10 m și se poate amenaja astfel: 7.00 m carosabil si trotuar de 1.50m pe ambele părți. Circulația carosabilă se desfasoară în dublu sens.

Mijloacele de transport in comun nu sunt prezente în aceasta zonă.

Din analiza situatiei existente reiese necesitatea strazii De:383 ca principală zonă de acces în zona studiată.

Accesul pietonal și auto la teren se realizează de pe latura din nord.

## 2.5. Ocuparea terenurilor

Terenul reglementat prin PUZ este conform documentației cadastrală liber de construcții. Singurele funcțiuni impuse fiind  cele reglementate prin PUG Valu lui Traian.

În prezent, nu există disfuncții între utilizările existente in teren.

Aspecte calitative ale fondului construit din zona studiată:

Fondul construit în vecinătatea zonei studiate este reprezentat, preponderent, de locuințe individuale fară un stil arhitectural aparte, avand o stare precară spre medie.

Se poate observa o tendință de modernizare a locuințelor nou executate, acestea ținând cont de cerintele Regulamentului Local de Urbanism al P.U.G.-ului Valu lui Traian, atat pe parte estetica cat si de amplasare în parcelă.

Prin ansamblul propus, contribuim la susținerea dezvoltării zonei rezidențiale aducând un plus estetic și funcțional zonei.

Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine:

Zona studiată prezintă, preponderent, un caracter omogen reprezentativ pentru funcțiunea de locuire cu parcelar specific localităților rurale, dezvoltate în proximitatea DN3 și zone de servicii înspre limita intravilanului ceea ce favorizează dezvoltarea unui ansamblu mixt de locuințe și servicii.

Spații verzi existente:

Spațiile verzi se regăsesc în cea mai mare parte în zona centrală de-a lungul Drumului Național DN3A propuse pentru amenajare prin P.U.G. Valu lui Traian. În momentul de față, pe terenul reglementat nu există spații verzi amenajate, acestea urmând a fi prevăzute prin prezentul proiect și reprezentate cu titlul orientativ.

În zona studiată nu exista riscuri naturale de genul: alunecari de teren, eroziuni, zone inundabile.

Principalele caracteristici ale zonei sunt:

- prezenta funcțiunii de locuire si servicii, fiind ocupată preponderant de locuințe individuale (L1, L2).

Proprietatea studiată, în suprafaţă de 5000 mp din acte (5000 mp din măsurători), este situată în intravilanul localitații VALU LUI TRAIAN, în partea de vest,  şi se identifică prin nr. cad.: 105020 - 5000 mp.

Zona studiată se poziționează cu accesul principal perpendicular pe DE: 383, pe un teren plan şi delimitat /învecinat cu următoarele :

- la nord – DE: 383 (drum de acces);

- la est – Parcela A 394/217 A;

- la sud - Imobil situat in str. Tudor Arghezi, nr. 20; Imobil situat in str. Tudor Arghezi, nr. 18;

- la vest - Parcela A 394/218 A.

## 2.6. Echipare edilitară

Terenurile reglementate vor avea acces la toate rețelele edilitare din localitate si anume: telecomunicații, gaze, energie electrică (LEA medie tensiune 20KV), iar ulterior la apă și canalizare. Informații specifice sunt anexate prezentei documentații în urma obținerii avizelor furnizorilor de utilitati din zonă.

În prezent, doar o parte din construcțiile din localitate beneficiază de rețele cu apă și canalizare.

Pentru restul zonelor este in curs de implementare o extindere a rețelei de canalizare.

Teritoriul administrativ este traversat de rețele de înaItă si foarte înaltă tensiune, de o magistrală de gaze care nu influențează/condiționează propunerile de reglementări urbanistice.

## 2.7. Probleme de mediu

Din punct de vedere al calității aerului, pe teritoriul orașului nu există surse majore de poluare (unități industriale, centrale termice).

Arderea combustibilului fosil (carbune, produse petroliere) în surse staționare, respectiv locuințele și dotările edilitare, sunt răspunzătoare de încărcarea atmosferică cu un complex de poluanti gazosi si solizi (SOL. NO, CO, C02, cenusa și zgură). Concluzia este că poluarea atmosferică este nesemnificativă în teritoriul localității.

Riscul de scădere a calității apei este scăzut, având în vedere faptul că pe teritoriul orașului nu sunt unități economice cu procese tehnologice în urma cărora rezultă substanțe poluante. În ultimii ani nu au fost semnalate poluări ale apelor în zona Valu lui Traian.

În prezent nu există rețea publică de canalizare în zonă, astfel în incinta fiecarei parcele propuse apele uzate vor fi colectate în bazine vidanjabile.

În momentul în care în zonă se va extinde serviciul public de canalizare, apele uzate  se vor descărca în canalizarea publică.

Calitatea apei freatice este afectată de poluare din cauza closetelor de tip rural si a îngrășămintelor chimice utilizate în agricultură, de-a lungul timpului.

De asemenea, un mare risc îI reprezintă poluarea cu produse petroliere (detergenți).

Pentru alimentarea cu apă în scop potabil  se vor racorda la rețeaua publică de apă .

Prin documentaţia prezentă avându-se în vedere parcelarea pentru construirea de locuinţe, nu se pune problema protecţiei mediului faţă de marile surse de poluare, unităţile industriale poluatoare nefiind prezente.

Incinta face parte dintr-un areal cu posibilităţi de creare a spaţiilor verzi, prin plantaţiile propuse şi zonele verzi / terenuri agricole estimate a fi constituite. Se vor prevedea zone plantate la limita a minim 30% din suprafata fiecarei parcele confor HCJ 152/2013.

Rezolvarea elementelor poluante la nivelul unităţilor de locuit :

Deşeurile menajere se vor colecta separat în containere speciale şi preluate periodic prin societatea de salubritate din zonă.

## 2.8. Opțiuni ale populației

Opțiunile populației vor fi prezentate public, in urma procedurii de implicare a publicului in elaborarea PUZ-ului, conform Ordinului 2701/2010.

# CAPITOLUL III - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

## 3.1. Concluzii ale studiilor și documentelor anterior realizate

### 3.1.1. Studiu de fundamentare geotehnic pentru PUZ

Concluziile enunțate în studiul geotehnic sunt:

•În conformitate cu prevederile "Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții" indicativ NP 074/2014, amplasamentul se situează in categoria geotehnică cu urmatorul punctaj:

• Condiții de teren – terenuri bune respectiv medii – 2 respectiv -3 puncte;

• Apa subterană – fara epuismente – 1 punct;

• Clasif. construcției dupa categ. de importanță – normală – 3 puncte;

• Vecinatați - fără riscuri – 1 punct;

• Zona seismică – ag = 0,20 – 3 puncte.

Riscul geotehnic conform punctajului cumulat - 10 respectiv 11* puncte, conform tabelului A1.4 respectiv A1.5 (NP 074/2014), este de tip ,,risc geotehnic moderat”, iar categoria geotehnica este ”2”.

- Adâncimea minimă de fundare, condiționată de depășirea adâncimii de îngheț, și încastrarea în strat, este Df min = -1,50m fata de nivelul terenului. Adâncimea de fundare este condiționată de realizarea tehnică a subsolului proiectat cât și de eventualul adăpost ALA, din datele puse la dispoziție de proiectantul general este in jur de -3,00m/ -2,60m de la cotă teren actual.

La această adâncime rezultă ca strat portant orizontul de nisipuri, cenușiu-gălbui, cu pietriș mic-mare, rar bolovaniș, îndesate.

- Se va evita stagnarea în amplasament a apelor din precipitații, atât în perioada de execuție, cât și pe toată durata exploatării construcției.

- Evacuarea apelor pluviale din amplasament și amenajarea suprafeței terenului înconjurător cu pante de scurgere spre exterior și/sau rigole.

- Lucrările de săpătură manuală vor fi încadrate în categoria "teren tare" iar cele mecanizate, în teren "categoria a II-a".

- Se recomandă realizarea de trotuare etanșe în jurul cladiriilor, acestea vor avea lațimea minimă de 1,00 m si se vor aseza pe un strat de pământ stabilizat, în grosime de 20 cm, prevazut cu panta de 5% spre exterior, putând fi confecționate din asfalt turnat sau din dale, din piatra sau beton, rostuite cu mortar de ciment sau mastic bituminos. Etanșeitatea în timp necesită o buna compactare a stratului de pamant stabilizat.

- Imobilele se pot construi în condiții geotehnice bune cu respectarea proiectelor de execuție.

### 3.1.2. Strategia de dezvoltare a localității Valu lui Traian

Organizarea și dezvoltarea localității va fi subordonată în continuare circulațiilor majore propuse spre modernizare și supralărgire, dar va ține cont și de proiectele și programele care țin de zona metropolitană a Constanța.

Prin propunerile de organizare funcțională s-a urmărit:

- a reglementa tipurile de locuire (individuală, colectivă și amplasarea acestora în cadrul localității);

- a contura zonele mixte, în care sunt permise si alte tipuri de activități, în afară de locuire, dar compatibile cu aceasta;

- a definitiva zonele pentru activități economice, concentrate de-a lungul arterelor rutiere și feroviare, sau pe fostele terenuri industriaIe;

- a proteja spațiile verzi publice existente și a propune unele noi pe terenurile disponibile din intravilan;

- a prelua proiectele aprobate de modernizare a infrastructurii rutiere și de extindere a infrastructurii edilitare;

- a marca terenurile cu interdicție temporară și definitive de construire;

## 3.2. Prevederi ale documentațiilor de urbanism aprobate anterior

Întregul teren pus la dispoziție (5000 mp) se va împarții în insule de  parcele cu suprafața de aproximativ 265.90-324.12 mp (vezi plan situația propusă).

Conform Planul Urbanistic General al Localitații Valu lui Traian pentru terenul studiat sunt urmatoarele prevederi:

Zona mixtă conținând locuințe unifamiliale și colective mici cu regim de înălțime P+2E, servicii de interes general (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective și personale, comerț, hoteluri, restaurante, recreere) și echipamente publice.

| L – ZONA DE LOCUIT |  |
| --- | --- |
| L2 – SUBZONA DE LOCUINȚE MICI SITUATE ÎN NOILE EXTINDERI | P+2 | P.O.T. 50% | C.U.T. 1,3 |

Parcelele studiate  se încadrează în subzona:

L2 - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri in regim de construire

continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat):

-amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri.

## 3.3. Modernizarea circulației

- Accesul pietonal și auto al terenului se realizează din latura de nord, din strada De:383.

- Parte carosabilă de 10.00 m (o banda de circulatie  pe sens, doua sensuri), trotuar de 1.50m pe ambele părți a benzii de circulație. Astfel zona drumului în profil transversal are 7.00m, fiind dedicat accesului  carosabil.

- Pe partea carosabilă se va institui interdicţie de construire.

- Parcarea / staţionarea autovehiculelor se va face în incinta proprie;

- Profilele transversale au fost alcătuite încât să curpindă elemente necesare pentru:

- Circulație auto si pietonală:

- Rețele edilitare;

- Iluminat public;

- Sisteme de colectare si scurgerea apelor pluviale (pante transversale, șanțuri și pante longitudinale).

## 3.4. Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

Prin Planul Urbanistic Zonal se reglementează condițiile în care se va putea edifica viitorul ansamblu de locuințe și servicii.

Pentru realizarea obiectivului documentației se propune modificarea prin P.U.Z. a subzonelor functionale prezente (L) în subzonele:

L2 - locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire

continuu (insiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat):

-amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri.

Utilizări admise

- locuinţe individuale,

- locuinţe colective mici,

- echipamente publice de nivel rezidenţial (grădiniţă, creșă, cabinet medical, farmacie etc.),

- sercivii de interes general; comerţ cu amănuntul,

- sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale,

- se admit în cadrul locuinţelor spații pentru exercitarea unor profesiuni liberale în limita a maxim 30% din suprafaţa locuinţei,

- amenajări aferente echipării tehnico-edilitare,

- amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri.

Indicatori urbanistici maximali propuși pentru fiecare parcelă:

Valorile propuse prin prezenta documentație de urbanism sunt maximale:

Retrageri minime : (Conform plansei 4.- Reglementari urbanistice)

Față de aliniamentul străzilor:

-Fata de strada proiectată de acces pe parcelă: 3.00m de la limita de proprietate.

Retrageri faţă de limitele laterale ale parcelei:

- În cazul fronturilor discontinue, în care parcela se învecinează pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă și având pe fatada laterală ferestre ale unor încaperi principale, noua clădire se poate alipi de calcanul existent (dacă există acordul autentic al părților) sau nu, iar față de limita opusă se va retrage la o distanță minimă de 60 cm față de limita de hotar (daca nu există deschideri de ușă sau fereastră), iar peretele sa fie tip calcan. Pentru imobilele care nu se dorește sa fie realizate cu perete tip calcan,distanța minimă va fi de 60 cm între limita de proprietate si streașină. Orice derogare de la distanța minimă se poate face prin acordul părților exprimat printr-un înscris autentic;

-În cazul în care clădirea se învecineaza pe ambele laturi cu cladiri existente retrase sau nu fata de limitele parcelelor, noua clădire având pe fatada laterală ferestre ale unor încaperi principale, distanța minimă va fi de 2.00 m față de limita de proprietate. Este obligatorie păstrarea unei distanțe de cel putin 2.00 m între fondul, îngradit sau neîngradit, aparținând proprietarului vecin și balcon (mâna curentă a balustrăzii) ce ar fi orientate către acest fond.

-În cazul în care clădirea se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente retrase sau nu fată de limitele parcelelor, noua clădire neavând gol de ușă sau fereastră ale unor încăperi principale, distanța va fi de 60 cm fata de linia de hotar, iar peretele sa fie tip calcan. Pentru imobilele care nu se dorește sa fie realizate cu perete tip calcan, distanța minimă va fi de 60 cm între limita de proprietate si streasina. Orice derogare de la distanța minimă se poate face prin acordul parților exprimat printr-un înscris autentic;

-În cazul ferestrei de lumină (tip nevadă sau geam fix mat) poate fi montată fară limita de distanță;

-Distanța minimă de la limita de proprietate unde se pot monta goluri de uși și ferestre este de 2.00 m de la peretele finit din dreptul golului până la limita de hotar.

Retrageri față de limita posterioară a parcelei :

- Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de minim 2.00 m. Orice derogare de la distanța minimă se poate face prin acordul parților exprimat printr-un inscris autentic.

Descrierea viitoarei investiții:

Proiectul ce face obiectul acestei documentații implică reconfigurarea zonei studiată prin P.U.Z. în vederea construirii unor locuințe, plus toate utilitățile și amenajările aferente funcțiunilor propuse. Serviciile propuse: birouri, funcțiuni comerciale, servicii profesionale și activități manufacturiere, servicii financiar-bancare; sport-întreținere-recreere, farmacii, mici magazine alimentare.

## 3.5. Dezvoltarea echipării edilitare

Instalații sanitare:

- Sursa de apă:

Alimentarea cu apă se va realiza la nivelul fiecarei parcele prin branșament la rețeaua publică de alimentare cu apă aflată în apropierea amplasamentului.

- Canalizare menajeră:

Apele uzate din cadrul parcelelor se vor evacua în bazine vidanjabile etanșe:

-ape uzate menajere provenite din functionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC-urilor;

-ape de condens provenite din funcționarea aparatelor de condiționare.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare, sunt evacuate gravitațional prin curgere liberă la bazinul vidanjabil care se va executa în incintă. În momentul în care în zonă se va extinde serviciul public de canalizare, apele uzate  se vor descărca în canalizarea publică.

- Canalizarea pluvială:

Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperișul cladirilor sunt evacuate în interiorul proprietăților, fiind conduse prin sistem de pante către spațiile verzi.

Rețeaua de canalizare pluvială este separată de rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere, deoarece în cazul unor ploi cu intensitate mare, chiar dacă sunt de scurtă durată în conductele de canalizare apelor meteorice regimul de curgere este sub presiune și orice legătură între aceste conducte și rețeaua de canalizare apelor uzate menajere ar duce la inundarea clădirii, prin obiectele sanitare.

Apele de pe suprafetele exterioare betonate sunt preluate cu ajutorul unui sistem de pante către zonele  amenajate ca spații verzi.

- Rețele exterioare apă – canal:

Canalizarea se va executa, începandu-se cu partea din aval si mergând spre partea din amonte. Fiecare tub pus în operă va fi înainte încercat la impermeabilitate. Îmbinările dintre tuburi se vor face prin mufe etanșate cu garnitură din elastomeri.

Pentru evacuarea în exteriorul clădirii a apelor uzate menajere se va realiza o rețea din țeava de canalizare tip  PVC-KG pentru conducte îngropate.

Rețeaua interioară de canalizare de la nivelul fiecărei parcele se va decărca în bazin vidanjabil etanș până la instalarea rețelei de canalizare în zonă.

În urma parcelării terenurilor vor rezulta etapizat un maxim de 12 de locuințe unifamiliale cu maxim 48 locuitori (4 locuitori/ locuință).

Rețeaua publică de apă canal din zonă se află în administrarea operatorului RAJA S.A. CONSTANȚA. Conform Avizului de Amplasament nr. 752/13855 din 04.01.2022 există în apropiere,  pe Str. Tudor Arghezi rețea de distribuție apă menajeră DN 110mm PEHD cu presiunea de 1,5 atm.și rețea de canalizare menajeră DN 250mm PVC-KG.

Instalații electrice:

Alimentarea cu energie electrică a clădirior se vor realiza în conformitate cu soluția rezultată prin proiectele de branșament.

## 3.6. Protecția mediului

După terminarea lucrărilor de construire a clădirilor și a lucrărilor de infrastructură, se va realiza o sistematizare pe verticală a zonei, se va amenaja zona verde prin plantații si se vor marca toate arterele de circulație.

Pentru colectarea deșeurilor menajere și tehnologice specifice, se vor încheia contracte de salubrizare cu unități specializate.

Având în vedere ca toate lucrările ce urmeaza să se realizeze vor fi începute în anul 2022-2023 după aprobarea P.U.Z.-ului și obținerea Autorizațiilor de Construire, devine obligatorie alegerea utilajelor si a tehnologiei corespunzatoare normelor U.E.

Sursele de zgomot și vibrații:

Ansamblu va avea în dotare echipamente silențioase.

- Indicele de izolare la zgomot aerian:

- se vor respecta normele aprobate de transmitere prin elementele de construcție (pereți, planșee) a zgomotului perturbator  (măsurat în dB)

- Indicele de izolare la zgomot de impact al planșeului:

- se vor respecta normele aprobate de transmitere prin planșee a zgomotului de impact  (măsurat în dB)

- Îmbunătățirea izolării pardoselilor la zgomot de impact:

- îmbunătățirea izolării la zgomot de impact se va realiza diferențiat, în funcție de tipul încăperilor și al pardoselilor utilizate, astfel încât prin adiționare să se realizeze valoarea admisibilă a indicelui pentru ansamblul planșeu și pardoseală.

Viitoarea investiție nu afectează mediul înconjurător.

## 3.7. Consecințe economice și sociale

Având în vedere faptul că Localitatea Valu lui Traian este în continuă dezvoltare economică și socială, construirea unui ansamblu de locuire și servicii va fi una profitabilă atât pentru investitorul privat, cât și pentru autoritatea publică locală, prin asigurarea de locuințe și a forței de muncă. De asemenea, prin viitoarea funcțiune este susținut specificul zonei, cel de locuire.

Principalul obiectiv este acela a asigura condiții optime din punct de vedere urbanistic, pentru realizarea obiectivului propus, prin stabilirea unor reglementări care sa nu intre în conflict cu vecinătatea și să asigure buna funcționare a viitorului ansamblu rezidențial.

Investiția este oportună deoarece va fi valorificat din punct de vedere arhitectural-urbanistic și economic terenului reglementat.

Concretizarea măsurilor de protecție a mediului și de impact vizual, proprii zonei abordate.

## 3.8. Categoriile de costuri

În responsabilitatea autorității publice locale sunt costurile pentru modernizarea sau supralărgirea drumului de acces, respectiv extinderea rețelelor edilitare.

Până la începerea lucrărilor specifice autorităților publice beneficiarul este obligat să întrețină și să consolideze(pietruiască) drumul de acces către parcelele propuse.

Lucrările de racordare și branșare la rețelele edilitare publice se suportă în întregime de beneficiarul lucrării inale.

Pentru construirea viitorului ansamblu, costurilor vor fi susținute în totalitate de către beneficiar.

# CAPITOLUL IV - CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE

Soluția urbanistică a viitorului ansamblu va urmari integrarea coerentă a acestuia în țesutul existent, fără a crea disfuncții cu vecinătatea, prin respectarea legislației în vigoare.

Planul Urbanistic Zonal este în curs de avizare, urmând a fi supus dezbaterii și avizării Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliul Local.

Planul Urbanistic Zonal se va supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Localitățiii Valu lui Traian, dupa care, reglementările cuprinse în documentație vor fi respectate conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru realizarea investiției, beneficiarul va face demersurile necesare în continuare, potrivit legilor în vigoare.

Toate cheltuielile pentru asigurarea utilităților și amenajarea căilor de acces propuse în acest proiect sunt în sarcina beneficiarului (ȚÂRLEA VALICĂ ȘI ȚÂRLEA MARIANA). După realizarea acestora terenurile semiprivate amenajate conform prevederilor P.U.Z. vor fi cedate în administrarea autorităților locale în termenul stabilit  prin hotărâre HCL.

Întocmit,                                                                              Proiectant general,

Arh. DUMITRU-RADU POPESCU                                                     SC BIAMA PRO SRL