DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT)

Nr. 2854RP din 04.09.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de C.N. ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME SA CONSTANȚA, cu sediul în municipiul Constanța, Gara Maritimă, FN, județul Constanța, înregistrată la Agenția pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 2854RP din 17.03.2022, în baza Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare consultărilor desfășurate în cadrul ședinței C.A.T. în data de 23.08.2023, că proiectul: ”REALIZARE CHEU ÎN PORTUL CONSTANȚA-ZONA MIDIA”, propus a fi amplasat în județul Constanța, orașul Năvodari, Incinta Port Midia Năvodari, se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, la punctul 10, litera e);

b) proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin proiect se propune crearea unui bazin nou portuar în Portul Constanța – zona Midia, inclusiv crearea unor dane special destinate navelor tehnice utilizate în realizarea serviciilor portuare, dar și accesibilitatea zonelor deservite.

Pentru atingerea  obiectivelor sunt prevăzute următoarele categorii principale de lucrări:

- Hidrotehnice, constând în lucrări de realizare a cheurilor și platformelor adiacente acestora;

- Realizarea de drumuri de incintă;

- Rețele de alimentare cu apă pentru deservirea navelor;

- Rețele electrice pentru alimentarea cu energie electrică a navelor și utilajelor și instalațiilor portuare și asigurarea iluminatului public în incinta portuară;

- Rețele de canalizare menajeră și pluvială în port

- Căi ferate.

- Lucrări hidrotehnice

Cheul de greutate din blocuri prefabricate de beton

Pentru acostarea navelor la cele 8 fronturi, pe lungimea totală de 3260m s-a proiectat o structură de acostare de tipul cheu de greutate din blocuri prefabricate de beton.

Cota coronamentului cheurilor fronturilor 1÷7 este +2.50 MNC, iar cota de fundare -9.50 MNC, asigurând astfel, după instalarea dalei prefabricate de protecție, o adâncime la acostare de -9.00 MNC.

Cota coronamentului cheului frontului 8 este +2.50 MNC, iar cota de fundare -5.50 MNC, asigurând astfel, după instalarea dalei prefabricate de protecție, o adâncime la acostare de -5.00 MNC.

Blocurile prefabricate din beton se vor pune în operă în pile cu lungimea de 5.50m. Blocurile au fost dimensionate astfel încât greutatea acestora să nu depășească 100 tf.

Peste blocul superior se realizează la cota +2.50 MNC grinda de monolitizare din beton slab armat.

Pilele constituite din blocuri de beton se vor monolitiza la partea superioară cu grinda de coronament în grupuri de câte 5, formând astfel tronsoane de cheu cu lungimea de 27.70 m. Între tronsoanele grinzii de coronament, cât și între pile, se vor lăsa rosturi de 5 cm.

Pentru protecția împotriva curentului generat de elicea navei la acostare, în fața cheului a fost prevăzută o dală din beton, cu lungimea de 5.0 m, lățimea de 2.725 m și grosimea de 0.5 m.

În coronamentul din beton monolit au fost prevăzute:

- Canal tehnologic pentru cablurile electrice, acoperit cu capace prefabricate din beton armat;

- Cămine pentru rețele (cămine rețele electrice, cămine pentru rețeaua de apă și hidranți)

- Scări de acces practicate în coronamentul din beton monolit al cheului, amplasate la o distanță de aproximativ 300 m;

- Nișe pentru babale în zona scărilor, pentru acostarea ambarcațiunilor de mici dimensiuni; babale de 60 KN;

- Bolarzi de 750 KN, amplasați în mijlocul fiecărui tronson de cheu și pe tronsoanele de colț;

- Amortizori cilindrici din cauciuc, câte unul pentru fiecare pilă de 5.50 m.

Blocurile prefabricate, coronamentul monolit și dalele prefabricate din fața cheului sunt din beton cu clasa de rezistență C35/45.

Pentru micșorarea presiunilor pe teren, rezultate din greutatea cheului și suprasarcina pe platformă, cheul se va funda pe un pat de piatră cu grosimea totală de 2.50 m. Astfel, pentru realizarea acestuia, se va draga pe amplasamentul cheului până la cota -12.00, se va poza un filtru din material geotextil, peste care se așterne, în ordine succesivă, un strat de piatră spartă sort 63-90 mm cu grosimea de 0.70 m și piatră brută sort 10-50 kg/buc cu grosimea de 1.50 m. Ultimul strat va fi din piatră spartă, sort 25-63 mm cu grosimea de minim 0.30 m, care se va nivela, asigurând astfel planeitatea patului de fundare a cheului.

Prismul din piatra bruta se va proteja la partea dinspre acvatoriu cu o carapace din anrocamente sort 150-400 kg/buc.

După realizare prismului de fundare a cheului, acesta se va compacta static sau dinamic cu un bloc de 100 t prevăzut la suprafața de contact cu caneluri. După efectuarea compactării se va verifica suprafața patului cu ajutorul scafandrierilor și vor fi completate denivelările. Compactarea se realizează înainte de punerea în operă a stratului de piatră spartă.

După punerea în operă a ultimului bloc prefabricat al unei pile și înaintea turnării coronamentului, în vederea consumării în mare parte a tasării patului, fiecare pilă din blocuri se vor supraîncărca cu câte trei blocuri de 100 t/buc așezate suprapus.

În spatele cheului, pentru micșorarea împingerii pământului se va realiza un prism descărcător din piatră brută sort 10-150 kg/buc, așezat la un taluz cu panta 1:1.33, cu lățimea la partea superioară de 11 m.

Cheurile au fost dimensionate și verificate pentru o suprasarcinile date de o macara tip BOCSA 16t-32 și două linii CF, sau într-o altă ipoteză cu o suprasarcină pe platforma de 40 KN/mp, aplicată pe o zonă de 15 m, măsurată de la paramentul dinspre apă al cheului și 100 KN/mp pentru restul platformei.

Lucrările necesare, în ordine tehnologică sunt următoarele:

- realizarea dragajului pentru fundația cheului;

- realizarea patului de fundare al cheului;

- compactarea patului de anrocamente;

- executarea zidului de cheu și așezarea dalelor de beton din fața acestuia;

- încărcarea pilelor de blocuri cu alte blocuri prefabricate, așezate suprapus. Durata de menținere a încărcării se va stabili după primele măsurători privind evoluția în timp a tasării. Se apreciază că această durată este de o zi. Fiecare pilă va fi încărcată cu 3 blocuri de 1000 KN/buc.

- realizarea prismului descărcător din spatele zidului de cheu;

- realizarea umpluturii din spatele prismului descărcător;

- turnarea coronamentului monolit;

- echiparea cu amortizori și bolarzi;

- amenajarea umpluturilor din spatele cheului astfel încât să se poată realiza structura viitoarei platforme.

Platforme

Pentru desfășurarea activităților comerciale specifice portului, se va amenaja o platformă cu suprafața de 356285 mp în interiorului bazinului portuar din zona Midia și o platformă cu suprafața de 226210 mp în zona lacului. Suprafața totală de teritoriu nou portuar exploatabil va fi de circa 582495 mp.

Platformele se vor realiza cu materialul rezultat din dragajul bazinului, prin depunerea acestuia în spatele cheurilor proiectate și în zona lacului, după ce a fost curățat de vegetația din apă.

Dragaje

Regimul actual de adâncimi în bazinul portuar nu asigură adâncimile de navigație, cotele terenului fiind de -3.0 MNC.

Pentru accesul navelor cu un tonaj de pana la 10.000 tdw este necesară dragarea întregului bazin până la cota -9.00 MNC.

În cazul soluției cu structuri de acostare tip cheu de greutate, pe ampriza cheurilor, cota dragajului va fi de -12.00 MNC.

Materialul dragat din bazinul portuar va fi folosit la realizarea platformelor din spatele cheurilor și a platformelor din zona lacului.

- Lucrări de drumuri

Se vor realiza drumuri în incinta portului, pe lungimea totală de 5.25 km. Structura rutieră propusă este structură rigidă.

Structura rutiera

Structura rutieră compatibilă cu clasa tehnică a drumului, cu traficul prognozat pentru perspectivă şi rezistența la acțiunea îngheț – dezghețului este următoarea:

- 25 cm - Dală din beton de ciment rutier, BcR 4,5;

- Hârtie Kraft

- 4 cm - Strat nisip;

- 25 cm - Strat de fundație din balast;

- 20 cm - Strat de formă din balast.

Cai  ferate

Pentru dirijarea fluxului de mărfuri diverse către spațiile de manevră și depozitare stabilite se vor realiza  căi ferate noi. Căile ferate  proiectate se vor racorda în stația CF Capu Midia.

În prezent stația este neelectrificată, centralizată electrodinamic, echipată cu instalație CED CR 3, cu pupitru domino. Stația este amplasată pe secția de circulație P1 Capu Midia - Capu Midia, secție de circulație neinteroperabilă, închiriată către Grup feroviar Român SA.

Se propune realizarea unei desprinderi cu un aparat de cale din linia CF de tragere nr. 1 al stației Capu Midia, la km 34+300, pe partea dreaptă.

După desprindere, linia CF va traversa drumul de incintă, va trece pe terenul ANPA și va intra pe amplasamentul lucrării APM Constanța.

Pe terenul lucrării propuse linia va fi simplă, cu ramificații către dane. Fiecare dană va fi prevăzută cu cate 2 linii.

Infrastructură

Racordul la linia de tragere nr.1 se va face prin intermediul unui schimbător de cale cu rază minimă 190m și profil tip 49, cu traverse de beton și centralizat electrodinamic.

Linia din incinta portului va fi tip 49, cu rază minimă 190m, cu traverse de beton. Schimbătoarele de cale vor avea rază minimă 190m, cu traverse din beton și vor fi acționate manual.

Liniile CF vor fi pozate in prisma de balast.

Capetele liniilor ce deservesc danele vor fi dotate cu opritoare metalice.

Treceri la nivel

Trecerea la nivel cu drumul de incintă va fi realizată cu dale elastice tip trafic greu și va fi dotată cu instalație SAT.

Trecerile la nivel cu drumurile din cadrul lucrării proiectate vor fi realizata cu dale elastice tip trafic greu și vor fi dotate cu semne pentru trecere la nivel cu cale ferată simplă.

Avizul la faza DTAC pentru punctul de racord cu Linia CF existentă se va obține de la REGIONALA CF CONSTANTA. Documentația la faza DTAC se va întocmi conform Ordinului 880/2005, Anexa 1.

- Retele alimentare cu apa potabila a navelor la cheu si combaterea incendiului

Alimentarea cu apa potabilă a incintei portuare se va realiza printr-un branșament PEHD din rețeaua publică a orașului, situată în lungul drumului de acces spre port. După punctul de branșare se va amplasa un debitmetru și  o stație de repompare  (Q=14l/s Hp=16m), care va asigura debitul necesar în rețeaua nou înființată. Conducta de aducțiune/transport  PEHD PN10 va avea diametrul De200mm și o lungime de aproximativ 600m. Apa se va acumula într-un rezervor de 700mc. Rezervorul are rol sa compenseze variațiile orare de debit de consum și să asigure rezerva de apă pentru stingerea incendiilor. Debitul de dimensionare al stației de repompare este de 20,00 l/s, înălțimea de pompare H=20m. Grupul de pompare este compus din 2 pompe centrifuge verticale (1 activă şi 1 rezervă) și 1 pompă de incendiu.

Pentru reteaua de distribuție se vor folosi conducte de PEHD PN10 avand diametrul exterior cuprins între de 110mm sau 160mm. Pe traseul conductelor de apă s-au prevăzut cămine de vane, cămine de vane și golire și cămine de vane și aerisire. Pentru asigurarea apei potabile la nave s-au prevăzut branșamente din PEHD PN6 De 63mm.

La fiecare punct de acostare a navelor la dane se va asigura câte un cămin de branșament pentru alimentarea rezervoarelor de apă potabilă ale ambarcațiunilor. Căminele de branșament vor fi alcătuite dintr-un camin prevazut cu apometru  si furtun marimea C, in lungime de 40m.

Retelele de apa potabila a incintei portuare vor asigura si apa pentru incendiu pentru aceasta zona. Pe conductele din PEHD s-au prevazut hidranti subterani.

Hidranții sunt îngropați, cu Dn80mmșsi sunt alimentați din rețeaua de apă de PEHD dDe 110 sau 125m

- Rețele electrice

Instalaţiile electrice prevăzute se referă la alimentarea cu energie electrică a prizelor de cheu la fiecare dană.

Danele noi se vor alimenta din posturi de transformare noi în anvelopă proprie 20/0,4kV. Aceste posturi de transformare vor fi asistate de grupuri generatoare de interventie pentru preluarea consumatorilor prioritari în caz de defect.

Alimentarea posturilor de transformare 20/0,4kV se va face din rețeaua furnizorului de energie electrică printr-un racord de 20kV

Soluțiile tehnice proiectate:

- Iluminatul local pe dane – care se va face cu piloni metalici la cca.15-18m înălțime.

- Prize de cheu dane – se vor face cu cofret metalic de cca.1.2m înălțime (furnizare cu energie electrică a navelor acostate la cheu).

- Iluminatul platformei portuare – se va executa cu stâlpi metalici.

- Rețele canalizare pluvială

Colectarea apelor pluviale se va face prin rigole amplasate paralel cu cheul, în spatele coronamentului. Rigolele sunt carosabile din beton monolit C35/45, cu l=0.3 m și h=0.3 ÷ 0.5m, acoperite cu plăcuțe din beton.

Apa pluvială va fi preluată din căminele de descărcare prin tuburi din PVC Dn 200 mm și va fi deversată în căminele rețelei de canalizare pluvială.

Rețeaua de canalizare pluvială va fi alcatuită din tuburi PVC Dn 400mm și Dn 500mm și va fi pozată pe un traseu paralel cu rigolele.

Deversarea apelor pluviale în bazinul portuar se va face printr-un colector din PVC Dn 500 mm  și va fi prevăzut cu gură de descărcare în emisar.

Înainte de deversarea în Marea Neagră, apele pluviale vor fi epurate prin separatoare de nămol și hidrocarburi, care asigură parametrii apelor deversate conform Normativului NTPA 001-2005, privind evacuarea îăn emisari naturali. Separatoarele vor fi prevăzute cu by-pass, îngropate și au urmatoarele debite totale: 50 l/s – 1 buc ,Q=250 l/s – 11 buc,t, Q=325 l/s – 4 buc, Q=500 l/s – 1 buc.

- Rețele canalizare menajeră

Colectarea apelor menajere și a deșeurilor de la ambarcațiunile acostate în port se va asigura prin intermediul programului de management al deșeurilor, folosind nava colectoare pentru ape uzate și deșeuri menajere.

Pentru construcțiile din zonă se va realiza și o rețea de canalizare menajeră, din conductă PVC SN8 250mm, care se va descărca în rețeaua publică a orașului – în conducta de refulare Dn 800mm PAFSIN, situată în lungul drumului de acces spre port.

Pe traseul rețelei de canalizare s-au proiectat 13 camine de vizitare prefabricate cu diametrul de 800 mm, amplasate la o distanță de maxim 60m între ele. Pentru descărcarea canalizării s-a prevăzut o stație de pompare Q=1 l/s Hp=12m și o conductă de refulare PEHD PN6 De90mm având o lungime de aproximativ 600m. La intersecța conductei de refulare nou proiectată cu conducta de refulare existentă se va monta un cămin de vane, prevăzut cu 2 vane. Pe traseul conductei de refulare se vor monta 2 cămine – 1 cămin de vane și golire și 1 cămin de vane și aerisire.

Punctul de branșament și de racord  se vor stabili împreuna cu RAJA – CENTRUL ZONAL NORD.

Vecinătăți:

- La nord – Lacul Corbu, localitatea Corbu

- La sud -  orașul Năvodari

- La est – Marea Neagră

- La vest – Lacul Tașaul

Principalele lucrări necesare organizării de șantier sunt:

- delimitarea și împrejmuirea incintei;

- amplasarea construcțiilor temporare modulare (containere) pentru birouri, vestiare, depozitarea sculelor;

- crearea unui sistem adecvat de drenaj al apelor pluviale, daca acesta nu exista deja;

- amenajarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor;

- amenajarea spatiilor de parcare pentru utilaje, mijloace se transport si alte echipamente tehnice.

Organizarea de șantier va fi amplasată în interiorul portului Constanța zona Midia pe un amplasament pus la dispoziție de beneficiar. Organizarea de șantier se afla la aproximativ 400 m de limita sudică a amplasamentului proiectului.

Suprafața totala ocupata de organizarea de șantier este de 19000 mp.

Organizarea de șantier are in componenta următoarele construcții provizorii:

- container modular pentru birouri (6 buc.);

- container pentru vestiar (2 buc.);

- container pentru magazie de scule (1 buc.);

- cabina pentru acces in organizarea de șantier (1 buc.);

- toaleta ecologica (4 buc.);

- zone de depozitare a materialelor si echipamentelor (2000 mp);

- platforma de beton pentru turnare blocurilor (3000 mp);

- parcare pentru utilaje.

b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – alte proiecte de infrastructură.

c) utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate – în perioada lucrărilor rezultă următoarele deşeuri specifice activității de construire:

| Denumire deșeu generat în perioada de execuție | Cod deșeu |
| --- | --- |
| Deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 08 01 11* |
| Deșeuri de la sudură | 12 01 13 |
| Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere | 13 02 06* |
| Ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 |
| Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 |
| Ambalaje de lemn | 15 01 03 |
| Ambalaje metalice | 15 01 04 |
| Ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* |
| Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02* |
| Anvelope scoase din uz | 16 01 03 |
| Baterii cu plumb | 16 06 01* |
| Baterii alcaline (cu excepția 16 06 03) | 16 05 04 |
| Alte baterii și acumulatoare | 16 06 05 |
| Beton | 17 01 01 |
| Amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 | 17 01 07 |
| Lemn | 17 02 01 |
| Sticla | 17 02 02 |
| Amestecuri metalice | 17 04 07 |
| Pământ si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 17 05 04 |
| Deșeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05 | 17 05 06 |
| Hârtie si carton | 20 01 01 |
| Sticla | 20 01 02 |
| Plastic | 20 01 39 |
| Metal | 20 01 40 |
| Deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 |
| Nămoluri din bazine vidanjabile | 20 03 04 |

Nota: Deșeul marcat cu un asterisc (*) este considerat deșeu periculos.

Cantități de deșeuri estimate a fi generate în perioada de execuție

| Denumire deșeu | Cantitate estimata a fi generată | Stare fizica (Solid-S,Lichid-L, Semisolid-SS) | Managementul deșeurilor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valorificată | Eliminată | Rămasă în stoc |
| Deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 0,0027 t/an | S | - | 0,0027 t/an | - |
| Deșeuri de la sudura | 0,0019 t/an | S | - | 0,0019 t/an | - |
| Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere | 0,0033 t/an | S | 0,0033 t/an | - | - |
| Deșeuri de ambalaje (hârtie, carton, materiale plastice, lemn, metalice) | 0,11 t/an | S | 0,11 t/an | - | - |
| Ambalaje care conțin reziduuri de substante periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 0,0033 t/an | S | 0,0033 t/an | - | - |
| Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 0,011 t/an | S | - | 0,011 t/an | - |
| Anvelope scoase din uz | 2 buc/an | S | 2 buc | - | - |
| Baterii cu plumb | 0.023 t/an | S | - | - | - |
| Baterii alcaline (cu exceptia 16 06 03) |  | S | 0,023 t | - | - |
| Alte baterii și acumulatoare |  | S | - | - |  |
| Beton | 15 m3/an | S | 15 m3 | - | - |
| Amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06; |  |  |  |  |  |
| Lemn | 0,11 t/an | S | 0,11 t/an | - | - |
| Sticla (cod deseu 17 02 02) | 0,001 t/an | S | 0,001 t | - | - |
| Amestecuri metalice | 0,055 t/an | S | 0,055 t/an | - | - |
| Pământ şi pietre | 30000 m3/an | S | 30000 m3 | - | - |
| Deşeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05 | 18000 m3/an | S | 18000 m3/an | - | - |
| Hârtie şi carton | 0,001 t/an | S | 0,001 t | - | - |
| Sticla (cod deseu 20 01 02) | 0,006 t/an | S | 0,006 t | - | - |
| Plastic | 0,143 t/an | S | 0,143 t/an | - | - |
| Metale | 0,003 t/an | S | 0,003 t | - | - |
| Deseuri municipale amestecate | 5,2 t/an | S | - | 5,2 t | - |
| Nămoluri din bazine vidanjabile | 2 m3/an | SS | - | 2 m3 | - |

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): nu este cazul.

- Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: folosința actuală a terenurilor este de curți construcții cu destinația de rezervă de amplasare de noi capacități de producție, depozitare, prestări servicii, organizarea și amenajarea teritoriului în noul context vor fi reglementate prin documentații urbanistice ce se vor întocmi, aviza și aproba în concordanță cu Legea 50/1991, conform certificatului de urbanism nr.85/14.02.2023;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: acvatoriul portuar.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: orașul Năvodari.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: situl arheologic Năvodari – La Ostrov.

- Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului     Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  posibil impact prin deteriorarea calității factorilor de mediu aer, apa si sol.

b) natura impactului: posibil impact asupra factorilor de mediu aer si sol atât in perioada lucrărilor de construire, cât și în timpul funcționării.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului poate fi semnificativ asupra factorilor de mediu sol (pierderi accidentale de carburanți și lubrefianți de la vehicule și utilaje), aer (pulberi, zgomot si intensificarea traficului).

e) probabilitatea impactului: semnificativă, urmare a argumentelor menționate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfășurării lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: proiecte de infrastructură; modernizare drumuri, rețele de apă și canalizare din zona Midia.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea condițiilor de realizare a proiectului, ce vor fi impuse în acordul de mediu.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, nr.4985/21.03.2023, emisă de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral: nu este necesară elaborarea SEICA.

- Măsurile şi condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 45 din data de 30.05.2023 emis de ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA LITORAL sunt:

- Se vor solicita şi obţine, înainte de începerea lucrãrilor, toate avizele şi autorizaţiile necesare, conform legii.

- În timpul executării lucrărilor să nu afecteze calitatea apelor subterane și de suprafață (acvatoriul portuar și Marea Neagră).

- În cazul producerii unor poluări accidentale în timpul execuției lucrărilor, întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei şi suportării eventualelor costuri revine  beneficiarului.

- Apele pluviale evacuate în Marea Neagră se vor încadra în limitele stabilite de HG 188/2002, cu modificările și completările ulterioare NTPA 001.

- Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuțiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificată şi completată.

- Depozitarea materialului dragat se va face în locurile stabilite de C.N. Administrația Porturilor Maritime Constanța SA și aprobate de Administrația Națională Apele Române.

- După realizarea investiției, constructorul va degaja amplasamentul de lucrările provizorii și resturi de materiale rezultate din lucrările de execuție.

- Se interzice distrugerea sau deteriorarea unităților și instalațiilor rețelei naționale de observații, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor însemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a stațiilor de determinare automată a calității apelor și a altor asemenea.

- Beneficiarul are obligația să anunțe în scris Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral despre data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta, precum şi data de finalizare a acestora.

- Prezentul aviz nu se referă la stabilitatea și rezistența lucrărilor propuse, precum nici la calitatea materialelor de construcții prevăzute în cadrul lucrărilor. Responsabilitatea privind dimensionarea lucrărilor revine integral proiectantului și elaboratorului documentației tehnice de fundamentare.

- După finalizarea investiției, beneficiarul are obligația să solicite şi să obțină autorizație de gospodărire a apelor, pe baza unei documentații tehnice de fundamentare întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Apelor si Pădurilor nr. 891/23.07.2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere si suspendare temporara a autorizației de gospodărire a apelor, precum si a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse autorizării.

PROIECTUL  PROPUS  NECESITĂ  PARCURGEREA  CELORLALTE  ETAPE ALE  PROCEDURII  DE  EVALUARE  A  IMPACTULUI  ASUPRA  MEDIULUI .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                            ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                          Lavinia  Monica  ZECA

Întocmit,

Consilier  Monica Luminița BUCȘAN

###### Nota: redactat în 4 (patru) exemplare.