DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE   proiect

Nr.        din 22.09.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  EOLENERG PROJECT SRL, cu sediul în Bucuresti,  sector 1, str. Nordului  nr. 62D, et. 6, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 1792 din 20.10.2021, în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 13.09.2023, că proiectul:                                      „CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ SĂCELE, JUD. CONSTANȚA”, amplasat  in localitatea Săcele, sector extravilan, SOLA 11, A27/12, SOLA 13, A33/16, SOLA 14, A36/4, SOLA 15, A38/7/1/1, SOLA 15, A38/7/1/2, SOLA 15, A38/7, LOT 2, SOLA 60, A323/2, SOLA 60, PARCELA A323/10, LOT 1, SOLA 57, A310/14, SOLA 58, A313/3, SOLA 61, A325/7, LOT 2, SOLA 61, A325/7, LOT 3, SOLA 62, A327/33, LOT 2, SOLA 62, A327/33, LOT 3, SOLA 69, A352/28, LOT 2, SOLA 69, A352/35/2, SOLA 80, A391/5/1, SOLA 80, A391/5/2, INTRAVILAN SOLA 61, PARCELA 325/7 LOT1, SOLA 62, PARCELA 327/33, LOT 1, SOLA 69, PARCELA 352/28, LOT 1, PARCELA 352/35, LOT 1  jud. Constanta,  se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 10, lit. j;

b) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare – nu este cazul;

c) proiectul propus nu intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectelor:

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul presupune crearea de noi capacitati pentru producerea energiei electrice

din energia eoliana, sursa regenerabila de energie. Investitia este propusa a se realiza pe

teritoriul administrativ al comunei Sacele, judetul Constanta pe o suprafata totala de

549.700 mp, din care 17 830 mp sunt situati in intravilan. Pentru intregul teren, titularul

detine Contracte de superficie.

In interiorul perimetrului parcului, intre locatiile viitoarelor turbine WTG5, WTG 6,

WTG9, WTG10 si restul parcului eolian, se interpune o fasie de pasune intens pasunata,

suprafata de teren inclusa in aria protejata SPA Cheile Dobrogei. Drumurile de acces la

aceste turbine precum si traseele de cabluri electrice pentru interconectarea turbinelor

urmaresc drumurile de exploatare existente la nivelul terenurilor agricole ce inconjoara

fasia de pasune, astfel incat nu se va produce o fragmentare a habitatului natural sau

pierderea de teren din suprafata de pasune.

3 dintre turbinele parcului eolian, WTG2, WTG3 si WTG 4 sunt situate in

interiorul ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoe, pe terenuri arabile, la

limita vestica a ariei protejate.

Distanta de la cea mai apropiata turbina a parcului (WTG4) la Rezervatia

Biosferei Delta Dunarii este de peste 6 km.

Parcul eolian propus este alcatuit din 12 turbine, platforme tehnologice aferente

fiecarei turbine, drumuri de acces, statie electrica de transformare 20 (33) kV / 110 kV,

racorduri electrice intre grupurile generatoare eoliene si intre acestea si statia electrica

propusa in interiorul parcului. Puterea totala a parcului este de 49,8 MW, 3 dintre

generatoarele eoliene avand putere nominala de 4 MW iar 9 putere de 4,2 MW.

Racordarea la SEN a parcului eolian (in reteaua de 110 kV ENEL Dobrogea) va

face obiectul unui alt proiect si se va realiza prin LES 110 kV de la statia electrica

propusa in interiorul parcului catre punctul de racordare amplasat in Statia Sitorman.

Accesul la obiectiv se realizeaza din DC 82, iar drumurile de acces la viitoarele

grupuri generatoare eoliene sunt: DE 27/1, DE 34, DE 36/1, DE 37, DE 323/9, DE 311,

DE 324, DE 327/2.

Racordarea la SEN a parcului eolian (in reteaua de 110 kV ENEL Dobrogea) va

face obiectul unui alt proiect si se va realiza prin LES 110 kV de la statia electrica

propusa in interiorul parcului catre punctul de racordare amplasat in Statia Sitorman.

Accesul la obiectiv se realizeaza din DC 82, iar drumurile de acces la viitoarele

grupuri generatoare eoliene sunt: DE 27/1, DE 34, DE 36/1, DE 37, DE 323/9, DE 311,

DE 324, DE 327/2.

Fiecare grup generator eolian de tip VESTAS V150, este prevazut cu cate un

post de transformare a tensiunii de la 690V la 20 000V care este amplasat in nacela

grupului eolian. De la fiecare generator eolian, energia electrica este transportata prin

cabluri subterane, pozate la minim 1,2m adancime, pana in statia de conexiuni 20 (33) /

110 kV prevazuta in interiorul parcului. Grupurile generatoare eoliene au un sistem

automat de orientare al rotorului dupa directia vantului in combinatie cu sisteme de

modificare a unghiului palelor pentru a mentine constanta (la viteze mari ale vantului) și

optimiza (la viteze mici ale vantului) puterea generata. De asemenea, aceste sisteme

ajuta la minimizarea nivelului de zgomot.

Carcateristicile turbinelor Vestas V 150 sunt:

- Turn: turn conic din otel, vopsea Light grey

- Nacela: fabricata din fibra de sticla si echipata cu senzori de vant si lumini de

balizaj. Dimensiunile nacelei sunt urmatoarele: 12,8m x 4,2m x 3,4m (6.9m)

(lungime x latime x inaltime la transport (inaltimea la instalare))

- Generator: tip trifazat asincron cu dubla alimentare cu rotor cu bobine,

conectat la un convertor de frecventa PWM

- Transformator: transforma tensiunea de la 690V la 20 000V, tip trifazat,

localizat intr-un compartiment special din spatele nacelei

- Rotor: diametru de 150 m, arie 17.671 m2, alcatuit din 3 pale.

- Palele: realizate din rasina epoxidica armata cu fibra de sticla, lungime de 75

m.

Inaltimea turnului variaza urmare a Avizului emis de Autoritatea Aeronautica

Civila Romana, generand urmatoarele inaltimi totale ale turbinelor:

- 230m pana in varful palei, in cazul turbinelor WTG 1, WTG 2, WTG 3,

WTG 4, WTG 7, WTG 8, WTG 9, WTG 11 si WTG 12 cu o inaltime a

turnului de 155 m.

- 220m pana in varful palei, in cazul turbinelor WTG 6 si WTG 10 cu o

inaltime a turnului de 145m

- 215m pana in varful palei, in cazul turbineiWTG 5 cu o inaltime a turnului de

140m

Intre grupurile generatoare si intre acestea si statia de conexiuni 20(33) / 110 kV

energia eoliana va fi transportata prin cabluri subterane, pozate in santuri cu latime de

0,8 m, respectiv 1 m si cu adancime de 1,2 m. Pentru conexiune la statia de transformare

este necesara subtraversarea DC82. Liniile electrice subterane pentru realizarea

conexiunii intre turbine si pentru conexiunea turbinelor cu statia electrica au o lungime

totala de 15 443,72 m.

Suprafata imprejmuita a statiei este de 2747,5 mp si include urmatoarele

elemente:

- construite:

• anvelopa modulara extensibila, conexiuni 20kV: 51,80 mp

• anvelopa modulara pentru protectii – comanda, servicii auxiliare operator

retea: 30,7 mp

• anvelopa pentru TSI si RTN: 15,2 mp

- spatii verzi: 10 271,1 mp

- drumuri incinta: 831,20 mp

Asamblarea turbinelor pe amplasamentele stabilite se va face cu macarale

speciale pentru care se vor amenaja platforme de montaj. Dupa terminarea lucrarilor

de montaj, parte a platformelor va fi readusa la starea initiala, iar 1290 mp (30m x 43m)

vor ramane functionali pentru asigurarea situatiilor in care este nevoie de interventie la

turbine, totalizand o suprafata afectata definitv de 15480 mp (1290mp x 12).

Nu se prevad lucrari de racordare la retelele publice de alimentare cu apa,

canalizare, gaze.

Pentru evacuarea energiei electrice produse in sistem se prevede o statie de

transformare de 33/110kV in interiorul parcului. CEE Sacele se va racorda la SEN in

reteaua de 110 kV a ENEL prin intermediul statiei proprii ridicatoare de 20(33)/ 110

kV. Solutia de racordare la SEN va face obiectul altui proiect.

Proiectul se intersecteaza cu siturile Natura 2000 ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie și ROSPA0019 Cheile Dobrogei. Prin proiect se propune construirea unui parc eolian alcatuit din 12 turbine, platforme tehnologice aferente, drumuri de acces, statie electrica de transformare, racorduri electrice intre grupurile generatoare eoliene.

A fost estimat impactul proiectului asupra obiectivelor de conservare comunicate de ANANP prin Decizia nr. 372/31.08.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ord. MMP nr.1185/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSPA0019 Cheile Dobrogei, ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia, 2.362 Rezervația natural Recifii Jurasici Cheia, 2.356 rezervația natural Peștera La Adam, 2.357 Rezervația naturală Peștera Gura Dobrogei, B.2 Rezervația naturala Gura Dobrogei și Nota nr. 11968/CA/26.08.2020 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoe.

Organizarea de santier:

b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – Exista alte proiecte de producere energie din surse regenerabile in proximitatea si in interiorul ariilor naturale protejate care pot conduce la un impact cumulative asupra ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie și ROSPA0019 Cheile Dobrogei;

c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității –…………;

d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor de executie rezultă deşeuri specifice activităţii de construire, ce vor fi gestionate conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor; nu sunt identificate deşeuri potenţial periculoase pentru mediu.

- pamant si pietre fara continut periculos, rezultat in urma lucrarilor de sapatura – 17 05 04

- deșeuri municipale amestecate - 20 03 01

- ambalaje de hartie si carton – 15 01 01

- ambalaje de materiale plastice – 15 01 02

- alte deseuri de ambalaje – 15 01 04, 15 01 07

e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: se va analiza in RIM;

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): se va analiza in RIM.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

- utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: in conformitate cu CU 31/20.05.2021 – teren agricol cu detinatioa teren arabil, teren intravilan cu destinatie curti-constructii si teren cu destinatie speciala – drup exploatare.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: se va analiza in  RIM.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE:nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: vor fi precizate in RIM daca exista.

vii) zonele cu o densitate mare a populației: com. Sacele.

viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: se va analiza in RIM.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:

a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  se va analiza in RIM.

b) natura impactului: posibil semnificativ.

c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.

e) probabilitatea impactului: semnificativ, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor –se va analiza in RIM.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: se va analiza in RIM.

Proiectul propus necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si nu necesită parcurgerea celorlalte etape din  procedura de evaluare adecvata.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                           ŞEF SERVICIU A.A.A.,

Celzin LATIF			       	                        Lavinia Monica ZECA

SEF SERVICIU CFM,

Simona CONSTANTIN

Intocmit,

Consilier Simona SIMA

Consilier

Nota: redactat  in 4 ( patru ) exemplare.