Proiect Nr. ZS20/ 2021

Titlu proiect: CLUB SPORTIV RECREATIV CALLATIS

Amplasament: Str. Negru Voda nr. 41, Mun. Mangalia, Jud. Constanta

Beneficiar: U.A.T. MANGALIA Adresa: Soseaua Constanta nr. 13, Mun. Mangalia, Jud. Constanta

Proiectant general: SC ZONE SPORT TECH.RO SRL Adresa sediu social: Str. BALANŢEI, 36A, Et:1, biroul nr. 5, Petreşti, Judet Ilfov, Comuna Corbeanca Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/1598/2011 Proiectant specialitatea arhitectura: S.C. KUB PLANNING S.R.L – Arh. Cristina Georgescu

Faza de proiectare: D.T.A.C.

ANEXA Nr. 5E la procedura

Memoriu de prezentare

- Denumirea  proiectului:

CLUB SPORTIV RECREATIV CALLATIS

II. Titular

- Numele : U.A.T. MANGALIA

- Adresa poştală : Soseaua Constanta nr. 13, Mun. Mangalia, Jud. Constanta

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

Telefon 0241751060, Fax 0241755606, secretariat@primaria.mangalia.ro

- Numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator :  Primar Radu Cristian, telefon 0241751060

- responsabil pentru protecţia mediului: Motroc Stefan, tel - 0241 7510 60, mobil -  0747 299 126

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

- un rezumat al proiectului :

DATE GENERALE DE RECUNOASTERE A OBIECTIVULUI

1. Obiectiv :

CLUB SPORTIV RECREATIV CALLATIS

2. Beneficiari investitie:

U.A.T. MANGALIA

Adresa : Soseaua Constanta nr. 13, Mun. Mangalia, Jud. Constanta

3. Amplasament:

Str. Negru Voda nr. 41,  Mun. Mangalia, Jud. Constanta

La selectarea amplasamentului, ideea principala a fost de a dezvolta un „Club Sportiv” in interiorul orasului.

Clubul sportiv va fi compus din:

- Complex de natatie acoperit, prevazut cu 2 bazine de inot cu dimensiunile de 25m x 16m si 16m x 8m si anexe

- Teren de fotbal acoperit temporar cu structura presostatica, cu dotarile aferente

- Teren multifunctional de sport, cu dotarile aferente

ANALIZA SITUATIE EXISTENTA

1. Descriere parcela

Caracteristici topo: teren amenajat, imprejmuit, pe teren se afla se afla o constructie cu functiune administrativa, regim de inaltime P+1E.

Terenul are urmatoarele vecinatati :

-EST – Proprietati particulare si S.C. RAJA S.A.

-NORD – Strada Negru Voda, garaje

-VEST – Proprietate particulara si teren Liceul Ion Banescu

-SUD– S.C. RAJA S.A. si teren Liceul Ion Banescu

##### In urma sapaturilor arheologice s-a descoperit existenta unui apeduct roman subteran a carui traiectorie traverseaza amplasamentul propus al viitoarei cladiri (complexul de natatie acoperit).

##### 2. Regim juridic:

- Terenul pe care se va amplasa lucrarea se afla amplasat in intravilanul Municipiului Constanta, Municipiul Mangalia, proprietatea Municipiului Mangalia - domeniul public, conform Hotararii Guvernului Romaniei nr. 904/ 22.08.2002 – anexa 3, nr. Crt. 682, codul de clasificare 1.6.2., Act administrativ nr. 17/ 29.02.2000, emis de Consiliul Local Mangalia, privind insusirea bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Mangalia.

##### 3. Regim economic:

##### Destinatia actuala a terenului: curti constructii “Cc”, teren situat in zona cu potential arheologic, imprejmuit.

Pe teren se afla o constructie cu functiune administrativa, regim de inaltime P+1E, S.c. = 123.00 mp, S.c.d. = 246 mp.

Terenul se afla in zona de impozitare “B” (conform Hotararii Consiliului Local Mangalia nr. 116/ 16.12.2016 – anexa 1).

##### 3. Regim tehnic:

##### Suprafata totala a terenului: 5831 mp (conform masuratori cadastrale) si 5583 mp (conform acte) – conform Dispozitiei nr. 1040/ 10.09.2018 emisa de Primarul Municipiului Mangalia., privind indreptarea erorii materiale din continutul certificatului de urbanism nr. 428/ 20.08.2018.

Destinatia stabilita prin PUG aprobat prin HCL 33/04.04.2000 : UTR – O2 – Sud: Zona cu activitati legate de mare; Functiuni permise: cele existente, pe teren liber se pot dezvolta activitati legate de mare.

Pentru amplasamentul propus s-a aprobat o documentatie de urbanism, Plan Urbanistic de Detaliu “Club Sportiv Recreativ Callatis”, aprobat cu Hotararea nr. 150/ 1.07.2019.

Indicatori permisi cf. Regulament Urbanism aprobat:

P.O.T. maxim = 30.00 % (pentru S. teren =   5831.00 mp, cf. masuratori)

C.U.T. maxim = 1

Regim de inaltime: Parter

Hmax. Cornisa = 10 m (fata de cota terenului amenajat)

Indicatori existenti pe teren:

S.teren (cf. masuratori cadastrale) = 5831.00 mp / 5583 mp (conform acte)

S.c. existent = 123.00 mp

S.c.d. existent = 246.00 mp (cladire administrativa existenta)

P.O.T. existent = 2.10 %

C.U.T. existent = 0.04

Regim de inaltime existent: P+1E (cladire administrativa existenta)

PROPUNERE :

Terenul este situat in intravilanul Municipiului Mangalia si beneficiaza de urmatoarele utilitati edilitare:

- Alimentare cu energie electrica: retea edilitara.

- Alimentare cu apa: retea edilitara.

- Alimentare cu gaz: retea edilitara.

- Energie termica: centrala termica proprie, alimentata pe gaz.

- Evacuare ape uzate: retea edilitara (canalizare).

La adresa mai sus mentionata se propune realizarea lucrarilor de: CLUB SPORTIV RECREATIV CALLATIS, care va fi formata din urmatoarele constructii si lucrari:

- Obiect 1: Complex de natatie acoperit, regim de inaltime Parter  - prevazut cu 2 bazine de inot cu dimensiunile de 25m x 16m x 1.60m si 16m x 8m x 1.20m, anexe (vestiare si grupuri sanitare, cabinet medical, depozitari, spatii tehnice, zone asteptare, receptie) – S = 1454.21 mp

- Obiect 2: – Teren de fotbal acoperit temporar cu structura presostatica, cu dotarile aferente – S = 1189.44 mp

- Obiect 3: – Teren multifunctional de sport, cu dotarile aferente – S = 510 mp

- amenajare circulatii pietonale si carosabile, spatii verzi

- organizare executie

- desfiintare partiala a gradenelor existente din beton, pe zona unde se va amplasa terenul de fotbal

- mutarea accesului auto in incinta, pe aceeasi latura a proprietatii

- locurile de parcare vor fi asigurate in exteriorul incintei, pe domeniul public, in imediata apropiere a accesului pe teren, la latura de Est a proprietatii.

- platforma gunoi, pentru 2 europubele cu o capacitate de 500 de litri fiecare (sau 4 europubele cu o capacitate de 250 de litri fiecare, imprejmuita cu gard de plasa si prevazuta cu capac de plasa, amplasata la o distanta de minim 10 m fata de constructii

Indicatori propusi:

S.c. (existent + propus) = 123.00 mp (cladire administrativa existenta) + 1454.21 mp (cladire bazin inot) = 1577.21 mp

S.c.d. (existent + propus) = 246.00 mp (cladire administrativa existenta) + 1454.21 mp (cladire bazin inot) = 1700.21 mp

P.O.T. (existent + propus) = 27.04 %

C.U.T. (existent + propus) = 0.29

Regim de inaltime (existent + propus): P+1E (cladire administrativa existenta), Parter (cladire bazin inot)

Hmax. Cornisa = 4.17 m (fata de cota terenului amenajat, C.T.A. = -1.18m)

Hmax. Coama = 11.02 m (fata de cota terenului amenajat, C.T.A. = -1.18m)

Bilant teritorial:

| Bilant teritorial | mp | % |
| --- | --- | --- |
| S. construit (P.O.T.) existent + propus | 1577.21 mp | 27.04% |
| S. spatiu verde | 854.00 mp | 14.64% |
| S terenuri sport S. alei, circulatii, terase S. teren | 1699.44 mp 1700.35 mp 5831.00 mp | 29.14% 29.18% 100 % |
| S.c. desfasurata supraterana | 1700.21 mp |  |
| C.U.T. existent + propus | 0.29 |

Imobilul are functiunea de CONSTRUCTIE SPORTIVA , se incadrează în categoria de importanta “C”, constructie de importanta obisnuita, clasa de importanta III, gradul III de rezistenta la foc, risc mic de incendiu

Noul amplasament va respecta urmatoarele retrageri :

Obiect 1: Complex de natatie acoperit

- Retragere Fata de limita de proprietate dinspre strada (Nord): 8.77m fata de limita de proprietate

- Retragere laterala Fata de limita de proprietate din dreapta (Est): 8.50m fata de cladirea existenta pe teren/ 28.00m fata de limita de proprietate dinspre Est

- Retragere laterala Fata de limita de proprietate din stanga (Vest): 9.10m fata de limita de proprietate dinspre Vest

- Retragere Fata de limita de proprietate din spate (Sud): 7.36m fata de limita de proprietate dinspre Sud

Obiect 2: Teren de fotbal acoperit temporar cu structura presostatica

- Retragere Fata de limita de proprietate dinspre strada (Nord): 5.57m fata de Terenul multifunctional de sport

- Retragere laterala Fata de limita de proprietate din dreapta (Est): min. 1.35m fata de limita de proprietate dinspre Est

- Retragere laterala Fata de limita de proprietate din stanga (Vest): 6.05m fata de Cladirea bazinelor de inot

- Retragere Fata de limita de proprietate din spate (Sud): 3.88m fata de limita de proprietate dinspre Sud

Obiect 3: Teren multifunctional de sport

- Retragere Fata de limita de proprietate dinspre strada (Nord): 2.00m fata de cladirea administrative existenta pe teren

- Retragere laterala Fata de limita de proprietate din dreapta (Est): min. 2.09m fata de limita de proprietate dinspre Est

- Retragere laterala Fata de limita de proprietate din stanga (Vest): 6.00m fata de Cladirea bazinelor de inot

- Retragere Fata de limita de proprietate din spate (Sud): 5.57m fata de Terenul de fotbal

In urma sapaturilor arheologice s-a descoperit existenta unui apeduct roman subteran a carui traiectorie traverseaza amplasamentul propus al viitoarei cladiri (complexul de natatie acoperit). Solutia conservarii acestuia se regaseste in proiect, respectiv: protectie din membrana +  esafodaj scanduri lemn +  pamant galben, min. 0.5m pe inaltime, min. 1.50m lateral.

Descrierea constructiilor si activitatilor propuse:

Obiect 1: Complex de natatie acoperit

Suprafete construite:

S.c. Parter = S.c.d  = 1454.21 mp

Volum = 10.880 mc

Regim de inaltime: Parter

H maxim cornisa = 3.28 m fata de C.T.A. = -0.30m; H maxim coama= 10.14m fata de C.T.A. = -0.30m

Cladirea este organizata in 2 zone: investitia de baza – Corp Complex natatie (acoperit cu o structura din arce lamelare din lemn + membrana tripla PVC) si Corp zona de vestiare, anexe (structura din cadre beton armat + sarpanta lemn).

Accesul se face prin zona de receptie. Acesta va avea si functiunea de receptie, sala asteptare si punct de informare.

Corpul cu vestiare dispune de grupuri sanitare diferentiate pe sexe si 2 grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilitati (4 lavoare-barbati, 2 cabine wc-barbati, 5 dusuri-barbati, 4 pisoare-barbati, 3 lavoare-femei, 3 cabine wc-femei, 5 dusuri-femei).

Accesul se va realiza printr-ul hol cu o zona de receptie, din care se va face mai departe accesul spre cabinetul medical, Anexa, Anexa Depozitare; Se va amenaja camera centralei termice, cu acces direct din exterior.

Zona de dusuri va fi prevazuta cu rigole pentru preluarea apelor uzate. Platforma de circulatie in jurul bazinului este la cota nivelului de acces. In zona bazinului de inot sunt prevazute 6 iesiri de evacuare direct spre exterior si doua prin constructia ce adaposteste vestiarele. Inchiderea pentru constructia vestiarelor se va face din caramida tip Porotherm, iar compartimentarile sunt propuse din gips-carton simplu strat. Finisajele la exterior pentru corpul de vestiare sunt din tencuiala decorativa culoare alb/ gri, tamplaria fiind PVC si geamul termoizolant. La interior se propun urmatoarele finisaje: pentru pardoseli - placaje ceramicE (gresie antiderapanta); pereti - placaje ceramice si vopsitorie lavabila, iar pentru tavan - vopsitorie lavabila pe tavane din gips-carton.

In cabinetul medical se va instala lavoar conectat la apa curenta, calda si rece, de la reteaua de apa potabila. Materialele utilizate pentru finisaje vor fi cf. cerintelor prevazute de OMS 1338/2007:

Pardoseala, pereţii, tavanele şi suprafeţele de lucru ale cabinetului medical vor fi:

a) lavabile;

b) rezistente la dezinfectante;

c) rezistente la decontaminări radioactive (după caz);

d) rezistente la acţiunea acizilor;

e) negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer;

f) fără asperităţi care să reţină praful.

Nu se va amenaja tavan suspendat casetat din materiale microporoase şi cu asperităţi.

Cabinetul medical va avea iluminat natural si artificial.

Complexul de natatie beneficiaza de un sistem de acoperire care este format din membrana tripla PVC translucida sustinuta de arce structurale din lemn lamelar. Peretii sunt alcatuiti din: panouri termoizolante (la exterior) cu grosimea de 10cm culoare neagra, vata minerala 10 cm grosime, folii anticondens, placa Tego si placati la interior cu lambriu din PVC.

Corpul este prevazut cu o suprafata vitrata (tamplarie PVC alb cu geam termoizolant) considerabila pentru a asigura o buna ventilare si iluminare naturala.

La interior se vor realiza 2 bazine de inot cu dimensiunile de 25m x 16m x 1.60m si 16m x 8m x 1.20m.

Intre cele doua bazine de inot se vor realiza sub cota placii 0,00m spatii tehnice – camera tehnica (S util = 53.20mp) + vas compensare (S util = 28.40mp), cu o inaltime utila de 2,00m.

Caile de evacuare sunt marcate pe planul parter al prezentei documentatii.

Organizarea spatiului interior:

Parter –cota ±0,00m, Sc parter = 1454.21 mp, Su parter = 1373.38 mp

Numar maxim persoane aflate simultan: 176 inotatori + 3 persoane_angajati= 179 persoane

|  | Destinatie | Suprafata utila |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hol acces, receptie, sala asteptare | 59.50 | mp |
| 2 | Hol | 41.10 | mp |
| 3 | Birou administratie | 11.00 | mp |
| 4 | Cabinet medical | 11.40 | mp |
| 5 | Anexa depozitare | 16.20 | mp |
| 6 | Centrala termica | 24.00 | mp |
| 7 | Cabina acces femei | 3.20 | mp |
| 8 | Cabina acces femei | 3.20 | mp |
| 9 | Vestiar femei | 21.00 | mp |
| 10 | Grup sanitar femei | 35.90 | mp |
| 11 | Grup sanitar persoane cu dizabilitati | 4.40 | mp |
| 12 | Cabina acces barbati | 3.20 | mp |
| 13 | Cabina acces barbati | 3.20 | mp |
| 14 | Vestiar barbati | 22.15 | mp |
| 15 | Grup sanitar barbati | 35.90 | mp |
| 16 | Grup sanitar persoane cu dizabilitati | 4.40 | mp |
| 17 | Sala bazine inot - circulatii | 545.63 | mp |
| 18 | Bazin 16m x 8m x 1.20m | 128.00 | mp |
| 20 | Bazin 16m x 25m x 1.60m | 400.00 | mp |
|  | Total | 1373.38 | mp |

Spatii tehnice bazine  –cota -2,22m, Sc = 94.24 mp, Su total = 81.60 mp,

|  | Destinatie | Suprafata utila |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Camera tehnica | 53.20 | mp |
| 2 | Vas de compensare | 28.40 | mp |

Finisajele interioare propuse si suprafetele utile sunt urmatoarele:

Bazin de inot 25 m x 16 m Finisaje: - Pa – membrana PVC armat Pe – membrana PVC armat

Bazin de agrement 16 m x 8 m Finisaje: - Pa – membrana PVC armat Pe – membrana PVC armat

Camera tehnica Finisaje: - Pa – beton sclivisit Pe – tencuiala Ta – tencuiala

Vas de compensare Finisaje: - Pa – membrana PVC armat Pe – membrana PVC armat Ta – beton sclivisit

Sala bazine Finisaje: - Pa – gresie antiderapanta Pe – lambriu PVC Ta – membrana PVC multistrat translucida

Hol acces, receptie Finisaje: - Pa – gresie antiderapanta Pe – vopsea lavabila Ta – vopsea lavabila

Cabinet medical Finisaje: - Pa – gresie antiderapanta Pe – vopsea lavabila Ta – vopsea lavabila

Anexa depozitare Finisaje: - Pa – gresie antiderapanta Pe – vopsea lavabila Ta – vopsea lavabila

Birou administratie Finisaje: - Pa – gresie antiderapanta Pe – vopsea lavabila Ta – vopsea lavabila

Centrala termica Finisaje: - Pa – gresie antiderapanta Pe – vopsea lavabila Ta – vopsea lavabila

Cabina acces Finisaje: - Pa – gresie antiderapanta Pe – vopsea lavabila Ta – vopsea lavabila

Cabina acces Finisaje: - Pa – gresie antiderapanta Pe – vopsea lavabila Ta – vopsea lavabila

Cabina acces Finisaje: - Pa – gresie antiderapanta Pe – vopsea lavabila Ta – vopsea lavabila

Cabina acces Finisaje: - Pa – gresie antiderapanta Pe – vopsea lavabila Ta – vopsea lavabila

Vestiar femei Finisaje: - Pa – gresie antiderapanta Pe – vopsea lavabila Ta – vopsea lavabila

Vestiar barbati Finisaje: - Pa – gresie antiderapanta Pe – vopsea lavabila TA – vopsea lavabila

Grup sanitar femei Finisaje: - Pa – gresie antiderapanta Pe – faianta/vopsea lavabila - Ta – vopsea lavabila

Grup sanitar barbati Finisaje: - Pa – gresie antiderapanta Pe – faianta/vopsea lavabila - Ta – vopsea lavabila

Grup sanitar persoane cu dizabilitati femei Finisaje: - Pa – gresie antiderapanta Pe – vopsea lavabila - Ta – vopsea lavabila

Grup sanitar persoane cu dizabilitati barbati Finisaje: - Pa – gresie antiderapanta Pe – vopsea lavabila - Ta – vopsea lavabila

Zona de asteptare Finisaje: - Pa – gresie antiderapanta Pe – vopsea lavabila - Ta – vopsea lavabila

SISTEMUL DE RECIRCULARE, FILTRARE, TRATARE SI INCALZIRE AL APEI

Bazinele de inot sunt prevazute cu instalatie de recirculare, filtrare, tratare si incalzire, care se supune restricțiilor specifice prevazute de caracteristicile constructive, bine definite.  Aceasta caracteristica de piscina are obligatia de a permite recircularea întregului volum de apă în maxim 4 ore.

Totodată, instalația permite o completare zilnică a apei între 1/10-1/15 din volumul total de apă din bazinul de inot semiolimpic cu apa potabila, conform Ordinului nr. 994/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014.instalatia de filtrare este legata la reteaua de canalizare. Volumul de apa inlocuit se va trimite la reteaua de canalizare.

Cerința fundamentală unui bazin de inot public  este aceea de a avea în permanență o calitate a apei conform SR EN 15.288 - 1 + A1 şi - 2 „Cerinţe de securitate în faza de proiectare şi gestionare a piscinelor” si a Ordinului nr. 994/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014. Astfel sistemul prevazut va asigura calitatea apei respectiv aceasta sa se incadreze in valorile maxime admise de HG nr. 546/2008 privind gestionarea calitatii apei de imbaiere, cu modificarile si comletarile ulterioare.

Pentru a putea realiza aceasta s-a adoptat un sistem de tratare denumit “cu circuit închis” în care apa este preluată din bazin, recirculata, filtrata, tratată, incalzita și apoi reintrodusă în aceasta. Acest sistem este constituit dintr-o instalație având caracteristicile necesare pentru a garanta o recirculare, filtrare tratare si incalzire corespunzătoare a apei din bazin.

- RECIRCULARE

- FILTRARE

- INCALZIRE

- TRATAREA APEI permite distrugerea organismelor patogene iar prezența constantă a unei valori reziduale de dezinfectant garantează o siguranță igienică.

O bună calitate a recirculării apei din bazin este fundamentală pentru obținerea unei bune eficacități a sistemului de filtrare precum si a instalatiei de tratare a apei.

Instalatia de recirculare a apei va fi realizată cu circuit închis, cu sistem de canal deversor (canal de rigola perimetral).

Volumul de apă trebuie să fie recirculat și filtrat în totalitate, fără zone moarte sau zone preferențiale. Marea majoritate a particulelor și impurităților se găsesc în stratul superficial al apei cu o acoperire de aproximativ 20 cm, acest fapt evidențiind necesitatea de a  privilegia în  calcul aspirarea stratului de apă de la suprafață.

Solutia propusa prevede o aspiratie de 100% din volumul apei din bazinul de inot  prin partea superioara (prin rigola), iar sifoanele de fund (montate pe radierul bazinul) fiind folosite pentru golire sau in cazuri de necesitate pentru recircularea unui debit de apa.

Volumul de apa din bazinul de inot , va fi recirculat printr-o instalaţie de filtrare, într-o perioadă de timp numită timp de recirculare. Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014  timpul de recirculare pentru piscinele /bazinele de inot care au o adâncime mai mare  sau egala cu  1,35 m, este de maxim 4 ore.

Obiect 2: Teren de fotbal acoperit temporar cu structura presostatica, cu dotarile aferente – S = 1189.44 mp

Teren de fotbal acoperit temporar cu structura presostatica este compuns din:

- REALIZARE STRAT SUPORT DIN BETON ARMAT

- SUPRAFATA SINTETICA  REALIZATA DIN GAZON SINTETIC

- STRUCTURA PRESOSTATICA CU TRIPLA MEMBRANA, CU INSTALATIILE AFERENTE

- REALIZARE STRAT SUPORT DIN BETON ARMAT

Un teren de fotbal trebuie sa indeplineasca in primul rand trei cerinte:

- Sa absoarba energia transmisa de catre utilizator si obiectul jocului (minge);

- Sa restituie o parte din aceasta energie catre utilizator si obiectul jocului;

- Sa absoarba si sa difuzeze in sol energia pe care nu a restituit-o.

- Calitatile tehnice la care trebuie sa raspunda un teren multifunctional sunt:

- Planeitate;

- Rezistenta mecanica;

- Rezistenta la uzura;

- Rezistenta la foc;

- Usurinta la intretinere;

- Facilitate in reparatii;

- SUPRAFATA SINTETICA  REALIZATA DIN GAZON SINTETIC

Terenul va fi realizat din suprafata sintetica – gazon sintetic de inalta performanta, certificata international.

Caracterisitici tehnice:

- Gazon sintetic cu inaltimea firului de iarba de 50 mm, bicolor- verde deschis si verde inchis;

- Conditii bune de joc;

- Costuri de intretinere extrem de reduse;

- Aspect impecabil al terenului de joc;

- Rezistent la factorii atmosferici;

- Nu contine aditivi inflamabili;

- Permeabilitate maxima;

- Suprafata cu drenaj, permite scurgerea apei prin găuri, permitand astfel utilizarea imediat după ploaie;

Materiale necesare realizarii suprafetei sintetice cu gazon sintetic bicolor

- Gazon sintetic culoare verde deschis – inchis, cu inaltimea firului de iarba de 50 mm;

- Gazon sintetic pentru marcaj culoare alb, cu inaltimea firului de iarba de 50 mm;

- Adeziv special bicomponent, implicit banda poliester pentru lipirea gazonului si a liniilor de marcaj;

- Nisip cuartifer, special pentru terenurile sportive 27 kg/mp, granulometrie de 0,1mm - 0,80mm;

- Granule gri  granulatie 1- 3mm; 6 kg/mp;

Etape de realizare a suprafetei sintetice cu gazon sintetic bicolor:

Rulourile de gazon sintetic vor fi derulate si intinse pe  toata suprafata. Se vor lipi imbinarile rulourilor de gazonul sintetic cu adeziv special, fara a ramane spatii intre marginile acestora.

Marcajul terenului se realizeaza cu linii din gazon sintetic culoare alb, cu  7-10 cm lăţime, lipite cu adeziv special, cu rezistenta la umiditate.

Asternerea stratului de nisip cuartifer granulometrie de 0,1mm - 0,80mm, este o operatiune importanta avand ca scop asigurarea unei suprafete optime de joc. Astfel dupa imprastierea si unformizarea suprafetei cu nisip, suprafata astfel realizata, se va peria. Dupa aceasta operatiune se va asterne un strat de granule 6 kg / mp, granulatie 1-3 mm, culoare gri.

Suprafata de joc va fi prevazuta cu urmatoarele dotari: porti de fotbal, din aluminiu, transportabile.

- STRUCTURA PRESOSTATICA CU TRIPLA MEMBRANA, CU INSTALATIILE AFERENTE

Suprafata construita = 47,20m x 25,20m = 1.189,44 mp

Pe timpul sezonului rece, terenul de fotbal, va fi acoperit cu o structura presostatica cu tripla membrana cu dimensiunile de 47,20m x 25,20m, h = 10-12m. Aceasta va fi dimensionata in conformitate cu standardul SR EN 13782/2005 „Structuri temporare de acoperire. Siguranta in exploatare” si a reglementarii tehnice "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii asupra constructiilor", indicativ CR 1-1-4/2012 – zona Constanta, respectiv pentru o viteza a vantului de 28 m/sec.

Structura presostatica va avea urmatoarele certificari:

- certificat de calificare privind executia lucrarilor publice;

- certificat privind managementul calitatii: ISO 9001:2000 pentru proiectarea si executia structurilor presostatice, tendostatice si tensostatice, corturi gonflabile/ modulare; proiectare si constructie de nave, rezervoare pneumatice  si cisterne flexibile.

Membrana TRIPLA ce acopera terenul de fotbal va consta in doua bucati de membrana din material usor, sudate direct pe membrana principala, formand impreuna cu acestea doua perne de aer, prin care trece o cantitate de aer  creand  astfel conditii ambientale optime pentru inot precum si economii in furnizarea de aer cald. Membrana tripla din PVC va fi formata din membrana principala si membrana secundara.

Membrana tripla din PVC, acoperita cu un strat de poliester, sa protejeze impotriva razelor UV, complet impermeabila, antistatica cu urmatoarele specificatii minime:

-culoare				alb

-rezistenta la incendii			clasa 2 –M2-DIN4012-EN13501-1

-forta de tractiune			min Kg 300/5cm

-forta de rupere			min. Kg 40

-greutate m2				min. Kg 0,700

Membrana  tripla  din PVC va fi translucida, fapt ce permite trecerea razelor solare care asigura astfel  o iluminare naturala foarte buna.

Deasemenea, membrana exterioara va fi prevazuta cu « dopuri », care trebuie sa fie in permanenta inchise. Membrana din PVC va avea urmatoarele certificari solicitate de UE : certificat de calitate UNI EN ISO 9001 : 2000.

Structura presostatica cu tripla membrana va avea in componenta :

- Membrana tripla din PVC conform caracteristici mentionate mai sus.

- Fasii Membrana din PVC transparenta conform caracteristicii mentionate mai sus, acestea vor permite luminii naturale sa patrunda pe timp de zi in spatiul interior, eliminandu-se complet necesitatea iluminarii artificiale.

- 2 buc usa de acces tip tunel cu structura de rezistenta (cadru) din otel zincat prevazut cu 2 usi, din aluminiu eloxat.  Cadrul  va fi imbracat cu membrana din  PVC, translucida;  Dimensiuni usi: 1,20m x 2,00 m x 2,00 m si 2,00m x 2,00m x 2,00. Usa tip tunel se va livra asamblata, va avea marcaj CE si va fi insotita de certificate de calitate ISO/conformitate. Deasemenea, aceasta va fi dimensionata in conformitate cu cerintele standardului SR EN 13782/2005 „Structuri temporare de acoperire. Siguranta in exploatare”.  Usa tip tunel trebuie sa  permita montarea  in interior a unui tablou electric, astfel incat, sa nu necesite intrarea in balon pentru accesarea functiilor privind sistemul de iluminat. Aprinderea corpurilor de iluminat se poate face separat, pe grupuri.

- unitate de ventilare si incalzire; Ventilarea si incalzirea aerului se va realiza cu ajutorul unei unitati de ventilatie si incalzire, avand o capacitate de minim 175 kw, dimensionata pentru a asigura conditii interioare optime desfasurarii jocurilor sportive.

Sistemul de incalzire va fi ales pentru a putea asigura o diferenta de temperatura minim Δt de 16°C, intre temperatura interioara si cea exterioara, cu posibilitatea de programare a temperaturii dorite de pana la 7 zile.

Unitatea de ventilatie si incalzire se va regasi in imediata vecinatate a structurii presostatice si va fi conectata la aceasta cu tuburi de aer realizate din membrana PVC. Unitatea de ventilatie si incalzire trebuie sa permita un aport de aer proaspat de pana la 20% din volumul de aer recirculat, realizandu-se astfel economie energetica prin recircularea a 80% din volumul de aer interior.

In perioada de iarna unitatea de ventilatie si incalzire va functiona preponderent fara aport de aer proaspat diminuand astfel consumul de combustibil.

Unitatea de ventilatie si incalzire va fi echipata cu o unitate generatoare de aer cald cu o putere termica de minim 175kw. Aceasta include o camera de ardere din otel refractar, ventilator centrifugal actionat de un motor electric, conducte de eliminare si primire a aerului, termostat de control, panou de control S/S cos de eliminare a aburului, arzator.

Unitatea de ventilatie si incalzire va fi realizata dintr-o structura portanta din aluminiu, imbracat cu placi galvanizate - panouri sandwich, vopsite si zincate, din otel, izolate cu vata minerala de inalta densitate, pentru protejarea intregii unitati.

Temperatura aerului din incinta unui bazin acoperit este ideala atunci cand utilizatorul nu are senzatie nici de cald, nici de frig, aceasta stare fiind de echilibru termic, dar avand in vedere ca la interior se va practica fotbalul, unitatea de ventilatie si incalzire va fi dimensionata pentru  o temperatura netrioara de 15-16°C.

Instalatia de introducere si recirculare a aerului va fi realizata din material de tip membrana  PVC (tub flexibil din PVC) avand practicate gauri de introducere a aerului si pe partea superioara cat si pe cea inferioara. Aceasta va fi montata la partea superioara a structurii acoperitoare si va asigura conexiunea intre sistemul de incalzire si membrana.  Aerul cald produs de unitatea de ventilatie si incalzire introdus prin tubul flexibil din PVC permite o economie de caldura substantiala datorita rapiditatii si uniformizarii introducerii aerului cald, impiedicand astfel stratificarea aerului cald in zona superioara a structurii acoperitoare.

Unitatea de ventilatie si incalzire va avea marcaj CE si va fi insotit de certificate de calitate ISO/conformitate. Deasemenea, aceasta va fi dimensionata in conformitate cu cerintele standardului  SR EN 13782/2005 „Structuri temporare de acoperire. Siguranta in exploatare”.

Unitatea de ventilatie si incalzire va fi proiectata si construita in conformitate cu urmatoarele directive ale U.E.:

- Directiva utilaje 2006/42/CE;

- Directiva echipamente pe gaz 2009/142/CE (ex 90/396/CE);

- Directiva compatibilitate electromagnetica 2004/108/CE;

- Directiva de joasa tensiune 2006/95/CE.

Unitatea de ventilatie si incalzire va fi compusa din:

- Ventilator centrifugal cu motor electric. Incinta in care se afla ventilatorul va fi realizata dintr-un panou din otel zincat cu izolatie termica si acustica.

- Schimbator de caldura. Incinta in care se afla schimbatorul de caldura va fi formata din panouri sandwich. Panoul intern din otel zincat este izolat cu vata minerala de inalta densitate iar panoul extern este realizat din otel zincat.

- Arzator alimentat gaz metan, prevazut cu doua flacari in vederea optimizarii consumului de gaz.

- Termostat,  regleaza temperatura in interiorul structurii.

- Tablou de comanda si automatizare contine : izolator inchidere usa ( in pozitia Ø (zero) taie tensiunea intregului echipament ), buton VARA/0/IARNA care permite alegerea modului de functionare dorit , bec de culoare verde, semnalizeaza faptul ca tabloul electric este sub tensiune, bec de culoare rosie, semnalizeaza faptul ca termostatul de siguranta sau clapeta incendiu, in cazul in care este prezenta, au fost actionate; Bec de culoare galbena, semnalizeaza faptul ca a intrat in functiune dispozitivul de protectie electrica a motorului; necesita deschiderea tabloului electric si resetarea manuala a dispozitivului;

- Cadrul si panouri: Cadrul este construit din profile robuste din aluminiu anodizat. Cadrul este asamblat din elemente detasabile care sa permita, demontarea completa si reasamblarea unitatii de ventilatie si incalzire. Toate panourile sunt realizate din otel zincat, imbinate prin nituire si sunt prevazute cu sigiliu pentru a obtine o etansare perfecta impotriva pierderii aerului.

- Sistemul de iluminat  , compus din urmatoarele elemente:

- tablou general cu sigurante si impamantare,

- cabluri electrice ignifuge ;

- 16 proiectoare , cu bec de 400 W, iodura metalica;

- iluminat de siguranta;

Intensitate luminoasa prevazuta va fi de 300 lux si va fi repartizata egal pe toata suprafata.

Echipamentul sistemului de iluminare va fi ignifug, precum si cablurile aferente acestuia.

Componentele sistemul de iluminat interior vor avea marcaj CE si vor fi insotite de certificate de calitate ISO/conformitate. Deasemenea, acestea vor fi dimensionate in conformitate cu cerintele standardului SR EN 13782/2005 „Structuri temporare de acoperire. Siguranta in exploatare”.

- Unitatea de ventilatie pentru urgente (generator)

- consta intr-un ventilator centrifugal prevazut cu motor;

- sistem automat on/off;

- in caz de cadere de tensiune sau scaderea tensiunii interioare din interiorul     structurii acoperitoare este prevazut cu pornire automata si dispozitiv de oprire;

- baterie si incarcator automat pentru baterie;

- rezervor de combustibil gama 15 h;

- sistem de ventilatie ;

- set pentru ecartament vant;

- stalp cu inaltime de 6 m pentru ecartament vant;

- lumina si avertizare acustica in caz de urgenta;

- panou de control;

- intreaga unitate este protejata de o incapere cu protectie metalica galvanizata;

- unitatea de urgenta va contine un anemometru, pentru a se putea masura viteza vantului cu ajutorul unui display montat pe panoul electric, necesar pentru pornirea automata a unitatii de urgenta in cazul cand viteza vantului ar putea depasi limitele admisibile;

- Sistem de avertizare prin sms: dispozitiv aflat pe unitatea de urgenta (generator), ce trimite SMS pana la 8 numere de telefon (GSM) in caz de avarie.

-     Canale de ventilatie (AIR DISTRIBUTION DUCT):

Structura presostatica cu dubla membrana va fi prevazuta cu canale de ventilatie – AIR DISTRIBUTION DUCT, ce va asigura conexiunea intre sistemul de incalzire si membrana. Aerul cald va fi introdus printr-un tub flexibil din PVC (air distribution duct), legat la unitatea de ventilatie si incalzire, permitand astfel o economie de caldura substantiala datorita rapiditatii si uniformizarii introducerii acestuia impiedicand stratificarea aerului cald in zona superioara a structurii acoperitoare.

Nota: Toate materialele utilizate respectiv echipamente trebuie sa aiba marcaj CE si sa fie insotite de certificate de calitate ISO/conformitate.

- Invertor:

Dispozitiv conectat la manometru (pentru vant), pe unitatea principala in vederea reducerii /cresterii numarului de turatii de motor in conformitate cu viteza vantului (în lipsa vantului, motorul are un numar foarte mic de turatii, absorbție foarte scazuta, care cresc in prezența vantului puternic).

Obiect 3: Teren multifunctional de sport, cu dotarile aferente – S = 510 mp

Terenul de sport multifunctional este compuns din:

- REALIZARE STRAT SUPORT DIN BETON ARMAT

- SUPRAFATA SINTETICA MULTIFUNCTIONALA  REALIZATA DIN GAZON SINTETIC

- REALIZARE STRAT SUPORT DIN BETON ARMAT

Un teren multifunctional trebuie sa indeplineasca in primul rand trei cerinte:

- Sa absoarba energia transmisa de catre utilizator si obiectul jocului (minge);

- Sa restituie o parte din aceasta energie catre utilizator si obiectul jocului;

- Sa absoarba si sa difuzeze in sol energia pe care nu a restituit-o.

- Calitatile tehnice la care trebuie sa raspunda un teren multifunctional sunt:

- Planeitate;

- Rezistenta mecanica;

- Rezistenta la uzura;

- Rezistenta la foc;

- Usurinta la intretinere;

- Facilitate in reparatii;

- SUPRAFATA SINTETICA  REALIZATA DIN GAZON SINTETIC MULTIFUNCTIONAL

Terenul va fi realizat din suprafata sintetica – gazon sintetic de inalta performanta, certificata international, special conceputa pentru multiple jocuri care nu necesita nisip cuartos.

Gazonul sintetic folosit este de ultima generatie, produsa in conformitate cu cele mai stricte reguli privind drenajul, ricoseul si deplasarea mingii, rezistenta la rotatie, absorbtia socului, rezistenta la rupere si abraziune. Se recomanda atat pentru terenurile de amatori cat si pentru terenurile de profesionisti.

Caracterisitici tehnice:

- Gazon sintetic cu inaltimea firului de iarba de 10 mm, verde;

- Conditii bune de joc;

- Costuri de intretinere extrem de reduse;

- Aspect impecabil al terenului de joc;

- Rezistent la factorii atmosferici;

- Nu contine aditivi inflamabili;

- Permeabilitate maxima;

- Suprafata cu drenaj, permite scurgerea apei prin găuri, permitand astfel utilizarea imediat după ploaie;

- este special pentru multifunctional, nu necesita nisip sau granule;

Materiale necesare realizarii suprafetei sintetice cu gazon sintetic

- Gazon sintetic culoare verde, cu inaltimea firului de iarba de 10 mm;

- Gazon sintetic pentru marcaj culoare alb/galben si rosu, cu inaltimea firului de iarba de 10 mm, pentru delimitarea suprafetelor de joc

- Adeziv special bicomponent, implicit banda poliester pentru lipirea gazonului si a liniilor de marcaj;

Etape de realizare a suprafetei sintetice cu gazon multifunctional ce nu necesita nisip cuartos:

Rulourile de gazon sintetic vor fi derulate si intinse pe  toata suprafata. Se vor lipi imbinarile rulourilor de gazonul sintetic cu adeziv special, fara a ramane spatii intre marginile acestora.

Marcajul terenului se realizeaza cu linii din gazon sintetic culoare alb/galben si rosu, cu  7-10 cm lăţime, lipite cu adeziv special, cu rezistenta la umiditate.

Dotari: Sistem de baschet mobil in numar de doua.

Sistemul este construit dupa cel olimpic si este transportabil fiind realizat din bare din otel zincat la cald cu diametru de 50 mm contravantuit cu bare tubulare de 30 mm unite cu suruburi M 10. Baza care sustine sistemul este construita din bare rectangulare 50 x 50 mm cu elemente de legatura din bare de 30 mm asezate in diagonala si o contragreutate din otel zincat care se umple cu saci cu nisip.

Date tehnice sistem baschet:

- Cadru din otel zincat la cald;

- Panou din rasina melaminica, dimensiuni 105cm x 180cm si o grosime de 10 mm;

- Inel regulamentar ranforsat si plasa;

- Proiectie panou in teren 2,25m;

Dotari: Sistem de tenis conform standardelor ITF Sistemul de tenis va avea stalpii mobili,  prevazuti cu intinzator, fileu, plasa din material textil.

Dotari: Porţi de handbal, conform standardelor EN 749 din otel dimensiune:3 x 2m, prevazuta cu plase aferente.

Toate aceste sisteme vor fi amplasate dupa finalizarea operatiunilor de instalare si marcare a suprafetei sintetice.

- justificarea necesitatii proiectului;

Municipiul Mangalia are nevoie de o serie de îmbunătățiri în ceea ce privește calitatea vieții cetățenilor săi. Unul dintre mijloacele prin care se poate ajunge la un nivel de trai mai bun este reprezentat de investițiile în centrele recreative și infrastructura rutieră. Astfel, construirea Clubului Sportiv Recreativ Callatis are rolul de a combate unele dintre probleme cu care se confruntă Municipiul Mangalia.

În primul rând, crearea unui complex de natație acoperit elimină principalul inconvenient al atracțiilor turistice din oraș, anume caracterul sezonier. De asemenea, având în vedere facilitățile centrului recreativ și faptul că se adresează tuturor categoriilor de vârstă reprezintă un beneficiu pentru toți locuitorii municipiului, inclusiv al celor care se regăsesc în unele din categoriile de persoane vulnerabile. Având în vedere că acesta va fi un centru recreativ de interes general, fără scop comercial, el va putea fi accesibil și persoanelor care au un nivel economic sub pragul sărăciei. De asemenea, bazinele de înot vor fi dotate și echipate astfel încât să poate fi folosite de persoanele cu dizabilități și gravidelor, putând fi puse în aplicare metode de tratament special destinate acestor persoane.

Importanța activităților sportive pentru sănătatea populației sunt mai evidente în cazul persoanelor de vârsta a treia și minorilor, menținerea, respectiv dezvoltarea unui stil sănătos de viață fiind recomandat cu precădere acestor categorii de vârstă, iar efectele benefice ale practicării înotului și sportului în general influențează chiar speranța de viață.

Construirea centrului recreativ este cu atât mai importantă cu cât la nivelul Municipiului Mangalia nu există în prezent un centru similar.

Un astfel de obiectiv realizat in varianta propusa va oferi locuitorilor Orasului Mangalia, precum si a localitatilor invecinate o veritabila activitate plurifunctionala: sportiva, educativa, de igiena, de distractie si comerciala. In plus va pastra si dezvolta notiunea de bazine pentru inot , educatie si timp liber, intarind astfel notiunea de sport puse in slujba publicului, indiferent de varsta, pregatire fizica sau de categorie socio-profesionala, indeplinand astfel misiunea pentru care va fi realizat.

Contribuind la creșterea atractivității orașului, mai ales în rândul propriilor locuitori, construirea centrului recreativ poate duce la încetinirea declinului demografic, facilitățile de petrecere a timpului liber fiind unul dintre criteriile ce stau la baza deciziei de stabilire într-un anumit oraș.

O altă problemă identificată prin Strategia de Dezvoltare Locală și căreia activitatea din categoria A se adresează este cea a capitalului uman și al ocupării forței de muncă. Astfel, pentru operarea centrului vor fi create locuri de muncă, care fie vor fi ocupate de locuitori ai municipiului, fie de persoane ce vor fi astfel determinate să se stabilească în oraș. Mai mult, în cadrul complexului de natație din centrul recreativ se vor ține cursuri de înot pentru salvamarii ce deservesc plajele litoralului românesc ce se găsesc în administrarea UAT Mangalia. Astfel, prin crearea infrastructurii necesare se va realiza pregătirea profesională pentru acești angajați, cu atât mai importantă cu cât numărul deceselor prin înec pe litoralul românesc este în continuă creștere, corelat și cu ascensiunea numărului de turiști.

Indirect, construirea centrului recreativ contribuie și la întărirea sistemului educațional, oferind modalități de desfășurare a orelor de sport indisponibile în momentul de față unităților de învățământ din oraș. Fiind practic transpunerea maximei latine “Mens sana in corpore sano”, activitatea fizică are efecte benefice demonstrate în procesul de învățare. Având în vedere că centrul recreativ va fi disponibil publicului larg și că se pot lega parteneriate între centrul recreativ și unitățile de învățământ, efectul asupra calității actului educațional poate fi unul semnificativ benefic.

c). Valoarea de investitie; 6.067.685,11 RON fara TVA

d). perioada de implementare propusa: Durata estimativa de executie a obiectivului : 12 luni

e). planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

- Planse: A01 - Plan de incadrare in zona 1:2000, A02 – Plan de situatie scara 1:500

f)  o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție;

Imobilul are functiunea de CONSTRUCTIE SPORTIVA , se incadrează în categoria de importanta “C”, constructie de importanta obisnuita, clasa de importanta III, gradul III de rezistenta la foc, risc mic de incendiu.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Nu este cazul

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Terenul este situat in intravilanul Municipiului Mangalia si beneficiaza de urmatoarele utilitati edilitare:

- Alimentare cu energie electrica: retea edilitara.

- Alimentare cu apa: retea edilitara.

- Alimentare cu gaz: retea edilitara.

- Energie termica: centrala termica proprie, alimentata pe gaz.

- Evacuare ape uzate: retea edilitara (canalizare).

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Dupa finalizarea lucrarilor de executie, se vor lua masuri pentru redarea in folosinta a terenului ocupat in urma lucrarilor. In cazul in care se constata o degradare a acestora vor fi aplicate masuri de reconstructie ecologica : realizare strat vegetal si inierbare.

In cazul in care activitatea desfasurata pe un anumit amplasament a generat un impact negativ asupra mediului prin poluarea semnificativa a factorilor de mediu este necesara luarea unor masuri de diminuare si chiar de eliminare a surselor de poluare si nu in ultimul rand, masuri de depoluare adecvate in vederea reconstructiei ecologice a zonei respective. Portiunile de teren care au fost distruse in timpul de executie a lucrarilor se inierbeaza;

Toate anexele, platformele folosite in organizarea santierului, platformele pentru depozitarea gunoiului menajer folosite pe durata santierului, la sfarsitul lucrarilor de executie vor fi evacuate,  iar terenul eliberat se va inierba.

Transportul deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructii-montaj se va efectua prin contract cu o firma specializata in asa fel incat sa nu existe pierderi, scurgeri sau sa fie antrenate de vant.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul in incinta se va realiza din Strada Negru Voda.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Resursele naturale folosite in constructie sunt :

- Agregatele naturale precum : balastul, nisipul

- Apa pentru realizarea betoanelor, pentru compactare

- Pamantul pentru realizarea umpluturilor

- Lemn

- metode folosite în construcție/demolare;

Lucrarile de executie (inclusiv cele pentru imprejmuire) se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de proprietar.

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele:

- Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca; - Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de protectia muncii;

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igena muncii in constructii -ed. 1995;

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala;

- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr.775/22.07.1998;

- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300.

Lucrarile vor fi semnalizate atat in timpul zilei cat si in timpul noptii si in masura in care este posibil se va asigura paza punctului de lucru. Balastul utilizat va fi preluat de la una din balastierele acreditate din zona. Se va amplasa baraca metalica pentru personalul de pe santier (muncitori, sef de santier, diriginti, etc).

- Se vor amenaja platforme prin batatorirea pamantului (nu prin betonare), pentru depozitarea materialelor de constructie, utilaje, etc, pentru conditii optime de functionare.

- Furnizarea utilitatilor:

    - La nivelul santierului vor fi necesare urmatoarele utilitati: energie electrica, apa potabila si tehnologica, canalizare menajera.

    - Energia electrica va fi asigurata de catre furnizorul local in urma avizului de construire obtinut de catre beneficiar de la aceasta firma.

    - Apa potabila va fi furnizata in santier de catre firme specializate in furnizarea de automate de apa calda si rece precum si de butelii de apa potabila bacteriologic si chimic. Necesitatea de evacuare a deseurilor menajere se va acoperi prin aprovizionarea unei toalete ecologice vidanjabile si a unor containere ce vor fi golite periodic.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Executia se va realiza ulterior obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor solicitate prin certificatul de urbanism, punerea in functiune se va face dupa receptionarea constructiei

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu exista.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu s-au luat in considerare.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu exista.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Conform certificat de urbanism nr. 520/ 11.07.2022

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- metode folosite în demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul, proiectul prevede realizarea unei investitii noi pe amplasament.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Distanta Municipiului Mangalia fata de granita cu Bulgaria este de aproximativ 14 km.

Impactul proiectului nu se va manifesta la aceasta distanta.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Certificat de Urbanism nr. 520/ 11.07.2022, amplasamentul un este inclus in lista monumentelor istorice, dar terenul este situat in zona de interes si protectie arheologice CT-I-m-A-02696.08 “Colonia greaca Callatis”.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

 folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

 politici de zonare și de folosire a terenului;

 arealele sensibile;

A01 - Plan de incadrare in zona 1:2000

A02 – Plan de situatie scara 1:500

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiectie Stereografic 1970

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu a fost luata in considerare alta varianta de amplasament

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Principalele sursele de poluare a apelor in faza de executie sunt reprezentate de:

- tehnologiile de executie (constructie) propriu-zise;

- utilajele implicate in activitatea de constructie;

- activitatea umana.

Lucrarile de pregatire a terenului in vederea amenajarii fundatiilor si amplasarii constructiei constituie principalele activitati cu posibil impact asupra apelor subterane. Lucrarile de constructie pot influenta calitatea apelor subterane prin antrenarea de catre apa meteorica a eventualelor depozite de pamant rezultate din sapaturile efectuate pentru fundatii. Ca urmare a precipitatiilor, taluzele pot fi spalate de scurgerile de suprafata care antreneaza fractiuni de material sau mase de pamant. Deoarece constructia si punerea in opera a lucrarilor propuse se va executa in uscat, cu depozitarea locala a materialului rezultat din sapaturi, riscul poluarii apelor subterane este minim.

Utilaje implicate in activitatea de constructie :

Modul de lucru, starea de uzura a utilajelor, cat si starea lor tehnica sunt elemente care pot provoca in timpul executiei lucrarilor de constructie poluari ale apelor. Principalii poluanti sunt combustibilii si uleiurile. Acestea pot ajunge sa afecteze calitatea apei prin:

- spalarea utilajelor sau a autovehiculelor in spatii neamenajate, direct pe sol;

- repararea utilajelor, efectuarea schimburilor de ulei in spatii neamenajate;

stocarea motorinei sau a uleiurilor arse in depozite sau recipiente improprii

Activitatea umana :

Activitatea salariatilor din santier poate fi la randul ei generatoare de poluanti cu impact asupra apelor, deoarece:

- produce deseuri menajere, care depozitate in locuri necorespunzatoare pot fi antrenate de ape sau pot produce levigat care sa afecteze calitatea apei subterane;

- evacuarile fecaloid menajere aferente organizarilor de santier, pot si ele sa afecteze calitatea apelor, daca grupurile sanitare sunt improvizate.

In ceea ce priveste evacuarile de ape fecaloid-menajere aferente organizarii de santier, salariatii care vor fi implicati in lucrarile de constructie vor utiliza toalete ecologice care se vor vidanja saptamanal.

Masuri de protectie a apelor :

In perioada de executie :

- finalizarea executiei terasamentelor, a platformelor si a fundatiilor in perioade cat mai scurte, dar cu respectarea timpilor tehnologici necesari

- realizarea lucrarilor prin asigurarea de pante de scurgere pentru apele din precipitatii;

- se va impune intretinerea utilajelor (spalarea lor, efectuarea de reparatii, schimburile de piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanti etc.) numai in unitati specializate;

- depozitarea substantelor inflamabile sau toxice se va face cu respectarea stricta a normelor legale specifice.

- manipularea materialelor, a sterilului, a pamantului si a altor substante folosite se va face astfel incat sa se evite antrenarea lor de catre apele de precipitatii.

- necesitatea de evacuare a deseurilor menajere se va acoperi prin aprovizionarea unei toalete ecologice vidanjabile si a unor containere ce vor fi golite periodic.

- orice activitate sau lucrare prin care se va afecta dinamica naturala a apelor subterane va fi realizata doar dupa obtinerea aprobarilor din partea organelor abilitate.

In perioada de exploatare :

- adoptarea unei strategii de exploatare adecvata, pentru a se evita pericolul de poluare accidentala ce poate sa puna in pericol starea calitatii factorului de mediu apa;

- utilajele de exploatare si transport trebuie sa fie verificate tehnic pentru a nu prezenta defectiuni ce pot produce scurgeri de carburanti si uleiuri;

- toti salariatii vor fi instruiti cu privire la masurile speciale de protectia mediului pe care trebuie sa le respecte si vor fi informati cu privire la masurile ce trebuie luate in caz de accidente ecologice;

Prin masurile pe care beneficiarul le va lua atat in perioada organizarii de santier cat si in faza de operare nu se vor genera efecte asupra apelor de suprafata si subterane.

In conformitate cu HG nr. 188/2002 modificata si completata prin HG 352/2005 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, se vor respecta indicatorii prevazuti in Normativul NTPA 001/2002.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu s-au prevazut.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Emisii de pulberi si noxe rezultate in urma amenajarii si constructiei platformelor tehnologice si a cladirilor organizare de santier:

Din procesul de executie nu rezulta surse de poluanţi pentru aer: gaze reziduale, pulberi, dispersii de gaze reziduale sau orice alţi poluanţi care sa fie evacuaţi in atmosfera. Nu este necesara o instalaţie de epurare  si filtrare a gazelor.

Emisiile de praf, care apar in timpul executiei lucrarilor proiectate, sunt asociate sapaturilor, punerea in opera a materialelor de constructie, precum si altor lucrari specifice.

Degajarile de praf in atmosfera variaza adesea substantial de la o zi la alta, depinzand de nivelul activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile meteorologice. Natura temporara a lucrarilor de constructie conduce la o cantitate redusa de emisii specifice acestor lucrari.

Sursele principale de poluare a aerului, specifice executiei lucrarilor sunt reprezentate de utilajele, echipamentele de constructie si operatiile de sudura, polizare, debitare, prelucrari metalice implicate in realizarea proiectului.

Emisii de noxe de la utilajele implicate in activitatile de constructie:

Poluarea specifica activitatii utilajelor si circulatiei vehiculelor se poate estima dupa urmeaza :

- consumul de carburanti (substante poluante: NOx, CO2, CO, compusi organici volatili non metanici, particule materiale din arderea carburantilor etc.);

- aria pe care se desfasoara aceste activitati (substante poluante - particule materiale in suspensie si sedimentabile), distantele parcurse (substante poluante - particule materiale ridicate in aer de pe suprafata drumurilor).

Cantitatile de poluanti emise in atmosfera de utilaje depind, in principal, de urmatorii factori:

-nivelul tehnologic al motorului;

-puterea motorului;

- consumul de carburant pe unitatea de putere;

- capacitatea utilajului;

-varsta motorului/utilajului;

- dotarea cu dispozitive de reducere a poluarii.

Este evident faptul ca emisiile de poluanti scad cu cat performantele motorului sunt mai avansate, tendinta in lume fiind de fabricare a motoarelor cu consumuri cat mai mici pe unitatea de putere si cu un control cat mai restrictiv al emisiilor.

Se apreciaza ca emisiile in aer pe perioada de executie a proiectului sunt reduse in timp si afecteaza doar aria destinata realizarii proiectului.

Conform evaluarilor din US-EPA(AP-42), emisiile de pulberi rezultate din activitatea utilajelor pot fi apreciate, pe santierele de constructii, la 2,69 t/ha/luna.

Emisii de gaze de esapament datorate transportului instalatiilor si a personalului:

Circulatia mijloacelor de transport reprezinta o sursa importanta de poluare a mediului pe santierul de constructii, in particular si pentru lucrarile proiectate.

Poluarea specifica circulatiei vehiculelor se apreciaza dupa consumul de carburanti (substante poluante - NOx, CO, COVNM, particule materiale din arderea carburantilor etc.) si distantele parcurse (substante poluante - particule materiale ridicate in aer de pe suprafata drumurilor de acces).

In conformitate cu factorii de emisie din metodologia CORINAIR, pentru activitatile de transport, pot rezulta urmatoarele cantitati de poluanti, in functie de cantitatea si calitatea combustibilului utilizat:

| Poluantul | UM | Benzina | Motorina |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx |  | 28.7 | 42.7 |
| COVnm J |  | 47.4 | 8.16 |
| CH4 |  | 0.80 | 0.25 |
| CO | combustibil | 356 | 34.2 |
| CO2 |  | 3183 | 3138 |
| N2O |  | 0.059 | 0.12 |

Se apreciaza ca poluarea aerului datorita activitatilor de intretinere si reparatii ale mijloacelor de transport este redusa si locala, aceste operatii efectuandu-se in service auto specializate.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Nu se prevad instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera, dar se vor lua urmatoarele masuri :

Masuri de protectie a aerului in perioada de executie

- Sursele de impurificare a atmosferei asociate activitatilor care vor avea loc in perioada de executie in amplasamentul analizat sunt surse libere, deschise. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare - epurare - evacuare in atmosfera a aerului impurificat/ gazelor reziduale.

- Referitor la emisiile de la vehiculele de transport, acestea trebuie sa corespunda conditiilor tehnice prevazute la inspectiile tehnice care se efectueaza periodic pe toata durata utilizarii tuturor autovehiculelor inmatriculate in tara.

- Lucrarile de organizare a santierelor trebuie sa fie corect concepute si executate, cu dotari moderne, care sa reduca emisiile de noxe in aer, apa si pe sol. Concentrarea lor intr-un singur amplasament este benefica diminuand zonele de impact si favorizand o exploatare controlata si corecta.

-  Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

- Alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face numai in statii de alimentare carburanti.

- Procesele tehnologice care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va urmari o umectare mai intensa a suprafetelor aflate sub actiunea utilajelor de lucru sau a drumurilor de acces, in special a celor nepavate.

- Drumurile de santier vor fi permanent intretinute pentru a se reduce dispersia pulberilor in atmosfera.

Masurile de minimizare a emisiilor de poluanti in atmosfera vor consta in:

- Controlul traficului auto in interiorul si in exteriorul incintei;

- Intretinerea drumurilor de acces;

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

In perioada de constructie a obiectivului analizat, sursele de zgomot si vibratii vor fi generate de:

-  autovehiculele in timpul aprovizionarii cu materiale de constructie;

- zgomotul provocat de utilajele de sistematizare a terenului;

- lucrari in cadrul organizarii de santier.

Procesele tehnologice de executie a lucrarilor proiectate implica folosirea unor grupuri de utilaje cu functii adecvate. Aceste utilaje in lucru reprezinta tot atatea surse de zgomot.

Pentru o prezentare corecta a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de diferite instalatii si utilaje, trebuie avute in vedere trei niveluri de observare:

- Zgomot de sursa;

- Zgomot de camp apropiat;

- Zgomot de camp indepartat;

Fiecaruia din cele trei niveluri de observare ii corespund caracteristici proprii.

Masuratorile de zgomot la sursa sunt indispensabile atat pentru compararea nivelurilor sonore ale utilajelor din aceeasi categorie, cat si de a avea o informatie privitoare la puterile acustice ale diferitelor categorii de utilaje.

Pornind de la valorile nivelurilor de putere acustica ale principalelor utilaje folosite in constructii si numarul acestora intr-un anumit front de lucru, se pot face unele aprecieri privind nivelurile de zgomot si distantele la care acestea se inregistreaza.

Utilajele folosite si puteri acustice asociate:

- buldozere Lw « 115 dB(A);

- incarcatoare Wolla Lw ~ 112 dB(A);

- excavatoare Lw ~ 117 dB(A);

- compactoare Lw ~ 105 dB(A);

- finisoare Lw ~ 115 dB(A);

- basculante Lw « 107 dB(A).

- suplimentar impactului acustic, utilajele de constructie, cu mase proprii mari, prin deplasarile lor sau prin activitatea in punctele de lucru, constituie surse de vibratii.

A doua sursa principala de zgomot si vibratii in santier este reprezentata de circulatia mijloacelor de transport.   Pentru transportul materialelor (pamant, balast etc.) se folosesc basculante / autovehicule grele, cu sarcina cuprinsa intre cateva tone si mai mult de 30 tone.

Principalele surse de zgomot in cadrul amplasamentului sunt reprezentate de catre vehiculele care vor transporta materiile prime la depozitare si de utilajele ce asigura incarcarea.

Nivelul de zgomot inregistrat trebuie sa se situeze sub limita maxima admisa pentru zgomotul de la locurile de munca cu solicitare normala a atentiei care este de 87 dB (A), nivel acustic pentru expunerea zilnica, conform Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr. 508/2002 si Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 933/2002 privind aprobarea Normelor generale de protectia muncii.

Montarea panourilor de protecţie  vor împiedica răspândirea directa a vibraţiilor si zgomotului spre vecinătatea amplasamentului.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

- limitarea traseelor strabatute de catre autovehiculele de transport utilaje si materiale de constructie;

- folosirea utilajelor de lucru conform cu volumul si caracteristicile activitatilor  desfasurate;

- buna functionare a utilajelor folosite.

- mentinerea in stare buna de functionare a utilajelor folosite la manevrarea materiilor prime si finite;

- optimizarea tuturor activitatilor desfasurate.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

In realizarea proiectului nu sunt utilizate materiale sau echipamente ce pot constitui surse de radiatii.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

In realizarea proiectului nu sunt utilizate materiale sau echipamente ce pot constitui surse de radiatii.

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Posibilele surse de poluare pentru sol si subsol atat in perioada de constructie cat si functionare ar putea fi reprezentate de catre: scurgerile accidentale de carburanti de la autovehiculele si utilajele care tranziteaza zona in perioada de amenajare - probabilitate redusa; indirect, prin eliminarea deseurilor periculoase generate, prin firmele specializate autorizate in vederea eliminarii acestora; In timpul perioadei de functionare posibilitatea poluarii solului si subsolului este minima, deoarece beneficiarul va lua toate masurile de reducere a unor eventuale poluari accidentale.

Pe perioada efectuarii lucrarilor de constructie se produc modificari structurale ale profilului de sol ca urmare a sapaturilor prevazute a se executa in vederea realizarii fundatiilor si platformelor, proiectantul prevazand o serie de masuri pentru protectia solului si subsolului:

- utilizarea unor tehnologii moderne de construire;

- utilizarea unor utilaje de noua generatie.

- apele pluviale de pe platformele betonate si de pe acoperisurile cladirilor vor fi preluate prin reteaua exterioara de canalizare, trecute prin separatorul de hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie, fiind folosite ulterior la irigarea spatiilor verzi. Platforma  betonata din cadrul incintei de colectare deseuri va fi prevazuta cu rigola de preluare a apelor provenite din spalarea acesteia , dupa care vor fi deversate catre caminul de canalizare menajera, respectiv catre fosa septica vidanjabila. Pe durata lucrărilor de şantier nu se vor deversa substanţe toxice sau petroliere.

Se va tine cont ca  pe timpul lucrărilor sa nu se afecteze sub nici o forma vecinatatile.

Deşeurile rezultate vor fi colectate de către societatea de salubritate conform contractului existent

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Beneficiarul a luat o serie de masuri pentru protectia solului si subsolului prin solutia proiectata:

- suprafata in care va fi amplasata cladirea va fi amenajata in totalitate;

- amenajarea unei zone marcate corespunzatoare unde se vor colecta deseurile pe categorii in containere;

- dotarea cu produse absorbante, pentru evitarea poluarilor accidentale;

Se poate concluziona ca din punct de vedere al factorului de mediu sol, activitatea de pe amplasamentul studiat nu va reprezenta o sursa semnificativa de poluare in faza de constructie si in faza de exploatare.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu este cazul.

Pe durata lucrărilor de şantier nu se vor deversa substanţe toxice sau petroliere in mediile acvatice. Deşeurile rezultate din şantier vor fi colectate de către societatea de salubritate conform contractului existent

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Destinatia stabilita prin PUG aprobat prin HCL 33/04.04.2000 : UTR – O2 – Sud: Zona cu activitati legate de mare; Functiuni permise: cele existente, pe teren liber se pot dezvolta activitati legate de mare.

Pentru amplasamentul propus s-a aprobat o documentatie de urbanism, Plan Urbanistic de Detaliu “Club Sportiv Recreativ Callatis”, aprobat cu Hotararea nr. 150/ 1.07.2019.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Funcţiunea propusa prin aceasta documentaţie este compatibila cu amplasamentul pentru care s-a solicitat certificatul de urbanism. Pe durata lucrărilor de şantier se vor lua masuri de protecţie a vecinatatilor prin montarea de panouri de protecţie si a plaselor in incinta. Toate lucrările se vor efectua numai in incinta neafectând mediul înconjurător.

Componentele cele mai importante ale impactului negativ generat de realizarea investitiei propuse, se manifesta doar in perioada de amenajare/constructie prin:

- prezenta organizarii de santier care provoaca intotdeauna un disconfort, marcat prin zgomot, concentratia de pulberi, prezenta utilajelor de constructie in miscare;

Organizarea de santier si zonele de depozitare temporara a materialelor ce urmeaza a fi puse in opera, dar si depozitarea deseurilor in spatii amenajate va diminua la maximum impactul generat asupra locuitorilor din imprejurimi.

Investitia se deruleaza  in interiorul unui peisaj urban specific si fara obiective de patrimoniu in vecinatati.

Organizarea de santier va fi limitata la o platforma depozitare materiale si utilaje, partea administrativa folosind spatiile si utilitatile existente circulatia in zona desfasurandu-se pe caile de acces amenajate. Investitia astfel proiectata nu poate afecta peisajul, sau patrimoniul cultural.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Deşeurile rezultate sunt  cele menajere.

Colectarea in pubele, amplasate intr-un loc amenajat special, in incinta proprie, vor fi transportate regulat de către firma de salubrizare cu care este încheiat un contract, la cea mai apropiata rampa de gunoi. Astfel se va evita poluarea fondului peisagistic, precum si apariţia eventualelor focare de infecţie.

In urma amenajării curţii, solul nu urmează a fi afectate in nici un fel (din punct de vedere ecologic).

Deşeurile rezultate din şantier vor fi depozitate in spatii special amenajata si apoi colectate de către societatea de salubritate conform contractului anexat.

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Deseurile generate sunt :

- deseuri municipale (deseuri menajere, deseuri asimilabile cu cele menajere, deseuri rezultate din curatarea spatiilor verzi, sau din intretinere ori igienizare, etc);

- deseuri de ambalaje (hartie si carton, materiale plastice, lemn);

- deseuri metalice;

- moloz si pamant excavat;

- deseuri din operatiile de sudura si debitare;

Deseuri municipale - deseuri rezultate din activitatea personalului ce va lucra la construirea obiectivului. Cantitatea maxima lunara va fi de aprox. 20 kg. Deseurile vor fi colectate in europubele. Conform HG nr. 856 din 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, deseurile menajere se incadreaza in categoria 20 - deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat, grupa 20 03 - alte deseuri municipale, cod 20 03 01 - deseuri municipale amestecate. Deseurile vor fi preluate regulat de catre firma de salubritate in baza contractului incheiat cu societatea.

Deseuri de ambalaje (hartie si carton, materiale plastice, lemn) vor fi colectate separat si depozitate pe platforma special amenajata. Cantitatea maxima lunara pe perioada de constructie va fi de aprox. 20 kg. Deseurile de ambalaje reciclabile vor fi colectate si depozitate separat in vederea reciclarii/valorificarii. Conform HG nr. 856 din 2002, deseurile rezultate fac parte din categoria 15 - deseuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante si imbracaminte de protectie, nespecificate in alta parte, respectiv grupa 15 01 - ambalaje, codurile: 15 01 01 - ambalaje de hartie si carton, 15 01 02 - ambalaje de materiale plastice, 15 01 03 - ambalaje de lemn, 15 01 06 -ambalaje amestecate. Acestea vor fi predate catre societati autorizate specializate in baza contractelor ce se vor incheia.

Deseuri metalice rezultate din activitatea de constructie vor fi colectate separat si depozitate pe platforma special amenajata. Cantitatea maxima estimata pe perioada constructiei va fi de 100 kg. Conform HG nr. 856 din 2002, deseurile rezultate fac parte din categoria 17 - deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate), grupa 17 04 metale (inclusiv aliajele lor), codurile 17 04 05 - fier si otel; 17 04 07 - amestecuri metalice. Deseurile vor fi valorificate prin societati autorizate.

Pamant excavat rezultat din sapaturile pentru fundatii. Cantitatea estimata va fi de aprox. 50 mc, care este impropriu denumit deseu, deoarece acesta va fi utilizat ca material de umplutura pentru sistematizarea pe verticala a terenului, amenajarea terasamentelor si amenajarea infrastructurii. Conform HG nr. 856 din 2002, deseurile rezultate fac parte din categoria 17 - deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate), grupa 17 05 pamant (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre si deseuri de la dragare, codul 17 05 04 pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03.

Deseuri de la sudura prelucrari metalice (debitare, polizare)

- rezultate in urma operatiei de sudura si debitare in cadrul

Nu vor rezulta deseuri chimice, radioactive care ar necesita un tratament special . Singurele deseuri rezultate vor fi cele menajere care vor fi depozitate in Europubele metalice, asezate in tarcuri betonate. Evacuarea lor  de pe proprietate se va face cu ajutor unei firme specializate.

Deseurile municipale vor fi preluate regulat de catre firma de salubritate care asigura serviciile de acest tip in zona.

Deseurile din ambalaje, deseurile metalice, respectiv de la operatiile de sudura vor fi valorificate prin societati autorizate in baza contractelor ce se vor incheia.

In perioada de exploatare a obiectivului  vor rezulta deseuri menajere de la locatarii imobilului de locuinte. In interiorul incintei se vor organiza puncte de colectare prevazute cu containere de tip pubela ce vor colectate de catre operatori de salubritate autorizati.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- planul de gestionare a deșeurilor;

In incinta se va amplasa o platforma gunoi, pentru 2 europubele cu o capacitate de 500 de litri fiecare (sau 4 europubele cu o capacitate de 250 de litri fiecare, imprejmuita cu gard de plasa si prevazuta cu capac de plasa. Deseurile rezultate / luna sunt :

- deseu menajer ~ 4mc

Platforma  betonata din cadrul incintei de colectare deseuri va fi prevazuta cu rigola de preluare a apelor provenite din spalarea acesteia, dupa care vor fi deversate catre caminul de canalizare menajera, respectiv catre fosa septica vidanjabila. Pentru spalarea acestei platforme se va monta un robinet cu racord de la gospodaria de apa captata din putului forat.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Principalele substante chimice periculoase existente in cadrul amplasamentului pot fi reprezentate de combustibilii (benzina si motorina) utilizati de utilajele si autovehiculele implicate in cadrul organizarii de santier. Masurile luate de beneficiar de a nu stoca combustibili pe amplasament iar alimentarea autovehiculelor si utilajelor sa se realizeze la statii de deservire a combustibililor reduc posibilitatea aparitiei unor poluari accidentale in cadrul amplasamentului

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea și complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului.

Funcţiunea propusa prin aceasta documentaţie este compatibila cu amplasamentul pentru care s-a solicitat certificatul. Pe durata lucrărilor de şantier se vor lua masuri de protecţie a vecinatatilor prin montarea de panouri de protecţie si a plaselor in incinta. Toate lucrările se vor efectua numai in incinta neafectând mediul înconjurător.

Componentele cele mai importante ale impactului negativ generat de realizarea investitiei propuse, se manifesta doar in perioada de amenajare/constructie prin:

- prezenta organizarii de santier care provoaca intotdeauna un disconfort, marcat prin zgomot, concentratia de pulberi, prezenta utilajelor de constructie in miscare;

Organizarea de santier si zonele de depozitare temporara a materialelor ce urmeaza a fi puse in opera, dar si depozitarea deseurilor in spatii amenajate va diminua la maximum impactul generat asupra locuitorilor din imprejurimi.

Investitia se deruleaza  in interiorul unui peisaj urban specific si fara obiective de patrimoniu in vecinatati.

Organizarea de santier va fi limitata la o platforma depozitare materiale si utilaje, partea administrativa folosind spatiile si utilitatile existente circulatia in zona desfasurandu-se pe caile de acces amenajate. Investitia astfel proiectata nu poate afecta peisajul, sau patrimoniul cultural.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Prevederile pentru monitorizarea mediului impun efectuarea de masuratori si determinari periodice ale poluantilor caracteristici pentru un astfel de obiectiv pentru factorii de mediu apa, aer si sol.

Monitorizarea pe santier va avea in vedere urmatoarele aspecte:

- verificarea respectarii normelor de functionare ale utilajelor pe perioada de constructie , incadrarea in parametri de evacuare a apelor uzate rezultate de la toaleta ecologica existenta. Calitatea apelor uzate evacuate vor respecta indicatorii prevazuti in normativele in vigoare.

Pentru faza de constructie se recomanda sa se realizeze verificarea pulberilor in suspensie si a pulberilor sedimentabile, precum si a zgomotului.

In perioada de constructie beneficiarul va trebui sa respecte parametrii impusi de STAS 12574/87 si Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator

Se va asigura o supraveghere permanenta a lucrarilor de executie pentru sesizarea eventualelor poluari accidentale si actionarea rapida in caz de incident pentru eliminarea pericolelor de poluare a solului si subsolului.

Se vor asigura limitele maxime admisibile pe baza carora se apreciaza starea mediului din punct de vedere acustic in zona unui obiectiv sunt precizate in ORDIN NR. 3384 DIN 21 NOIEMBRIE 2013 PENTRU APROBAREA REGLEMENTĂRII TEHNICE “NORMATIVPRIVIND ACUSTICA ÎN CONSTRUCŢII ŞI ZONE URBANE, INDICATIV C 125-2013, care prevede limitele admisibile ale indicatorilor de zgomot in cladiri.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

- localizarea organizării de șantier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Lucrarile de executie (inclusiv cele pentru imprejmuire santier) se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de proprietar.

Organizarea de santier si zonele de depozitare temporara a materialelor ce urmeaza a fi puse in opera, dar si depozitarea deseurilor in spatii amenajate va diminua la maximum impactul generat asupra locuitorilor din imprejurimi.

Investitia se deruleaza  in interiorul unui peisaj urban specific si fara obiective de patrimoniu in vecinatati.

Organizarea de santier va fi limitata la o platforma depozitare materiale si utilaje,  circulatia in zona desfasurandu-se pe caile de acces amenajate. Investitia astfel proiectata nu poate afecta peisajul, sau patrimoniul cultural.

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele:

- Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca; - Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de protectia muncii;

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igena muncii in constructii -ed. 1995;

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala;

- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr.775/22.07.1998;

- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300.

Lucrarile vor fi semnalizate atat in timpul zilei cat si in timpul noptii si in masura in care este posibil se va asigura paza punctului de lucru. Balastul utilizat va fi preluat de la una din balastierele acreditate din zonaSe va amplasa baraca metalica pentru personalul de pe santier (muncitori, sef de santier, diriginti, etc).

- Se vor amenaja platforme prin batatorirea pamantului (nu prin betonare), pentru depozitarea materialelor de constructie, utilaje, etc, pentru conditii optime de functionare.

- Furnizarea utilitatilor:

    - La nivelul santierului vor fi necesare urmatoarele utilitati: energie electrica, apa potabila si tehnologica, canalizare menajera.

    - Energia electrica va fi asigurata de catre furnizorul local in urma avizului de construire obtinut de catre beneficiar de la aceasta firma.

    - Apa potabila va fi furnizata in santier de catre firme specializate in furnizarea de automate de apa calda si rece precum si de butelii de apa potabila bacteriologic si chimic. Necesitatea de evacuare a deseurilor menajere se va acoperi prin aprovizionarea unei toalete ecologice vidanjabile si a unor containere ce vor fi golite periodic.

Monitorizarea pe santier va avea in vedere urmatoarele aspecte:

- verificarea respectarii normelor de functionare ale utilajelor pe perioada de constructie , incadrarea in parametri de evacuare a apelor uzate rezultate de la toaleta ecologica existenta. Calitatea apelor uzate evacuate vor respecta indicatorii prevazuti in normativele in vigoare.

Pentru faza de constructie se recomanda sa se realizeze verificarea pulberilor in suspensie si a pulberilor sedimentabile, precum si a zgomotului.

In perioada de constructie beneficiarul va trebui sa respecte parametrii impusi de STAS 12574/87 si Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator

Se va asigura o supraveghere permanenta a lucrarilor de executie pentru sesizarea eventualelor poluari accidentale si actionarea rapida in caz de incident pentru eliminarea pericolelor de poluare a solului si subsolului.

Principalele substante chimice periculoase existente in cadrul amplasamentului pot fi reprezentate de combustibilii (benzina si motorina) utilizati de utilajele si autovehiculele implicate in cadrul organizarii de santier. Masurile luate de beneficiar de a nu stoca combustibili pe amplasament iar alimentarea autovehiculelor si utilajelor sa se realizeze la statii de deservire a combustibililor reduc posibilitatea aparitiei unor poluari accidentale in cadrul amplasamentului.

Pe perioada efectuarii lucrarilor de constructie se produc modificari structurale ale profilului de sol ca urmare a sapaturilor prevazute a se executa in vederea realizarii fundatiilor si platformelor, proiectantul prevazand o serie de masuri pentru protectia solului si subsolului:

- utilizarea unor tehnologii moderne de construire;

- utilizarea unor utilaje de noua generatie.

Apele pluviale de pe platformele betonate si de pe acoperisurile cladirilor vor fi preluate prin reteaua exterioara de canalizare, trecute prin separatorul de hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie, fiind folosite ulterior la irigarea spatiilor verzi. Platforma  betonata din cadrul incintei de colectare deseuri va fi prevazuta cu rigola de preluare a apelor provenite din spalarea acesteia , dupa care vor fi deversate catre caminul de canalizare menajera, respectiv catre fosa septica vidanjabila.

Pe durata lucrărilor de şantier nu se vor deversa substanţe toxice sau petroliere.

Se va tine cont ca  pe timpul lucrărilor sa nu se afecteze sub nici o forma vecinatatile.

Deşeurile rezultate vor fi colectate de către societatea de salubritate conform contractului existent

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Dupa finalizarea lucrarilor de executie, se vor lua masuri pentru redarea in folosinta a terenului ocupat in urma lucrarilor. In cazul in care se constata odegradare a acestora vor fi aplicate masuri de reconstructie ecologica  : realizare strat vegetal si inierbare. In cazul in care activitatea desfasurata pe un anumit amplasament a generat un impact negativ asupra mediului prin poluarea semnificativa a factorilor de mediu este necesara luarea unor masuri de diminuare si chiar de eliminare a surselor de poluare si nu in ultimul rand, masuri de depoluare adecvate in vederea reconstructiei ecologice a zonei respective.

Portiunile de teren care au fost distruse in timpul de executie a lucrarilor se inierbeaza;

Toate anexele, platformele folosite in organizarea santierului, platformele pentru depozitarea gunoiului menajer folosite pe durata santierului, la sfarsitul lucrarilor de executie vor fi evacuate,  iar terenul eliberat se va inierba.

Transportul deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructii-montaj se va efectua se va efectua prin contract cu o firma specializata in asa fel incat sa nu existe pierderi, scurgeri sau sa fie antrenate de vant.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Planse:

A01 - Plan de incadrare in zona 1:2000

A02 – Plan de situatie scara 1:500

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu este cazul.

- schema-flux a gestionării deșeurilor;

Nu este cazul. In incinta se va amplasa o platforma gunoi, pentru 2 europubele cu o capacitate de 500 de litri fiecare (sau 4 europubele cu o capacitate de 250 de litri fiecare), imprejmuita cu gard de plasa si prevazuta cu capac de plasa.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu este cazul.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Intocmit:

PROIECTANT GENERAL

SC ZONE SPORT TECH.RO SRL

PROIECTANT SPECIALITATEA ARHITECTURA

S.C. KUB PLANNING S.R.L.

ARH. GEORGESCU MARIA-CRISTINA

August 2022